资环审批乐〔2023〕19号

资阳市生态环境局

关于乐至县生民机砖厂市政污泥综合利用制砖技术改造项目环境影响报告表的批复

乐至县生民机砖厂：

你公司报送的《乐至县生民机砖厂市政污泥综合利用制砖技术改造项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属技术改造，总投资500万元，其中环保投资60万元，占总投资的12%。建设地点位于乐至县良安镇老佛堂十一组。项目主要是在现有厂区内对现有烧结页岩砖生产线进行技术改造，改造后利用污水处理厂污泥替代部分页岩进行烧结制砖，本项目技改不新增用地，依托现有工程主辅设施，新增污泥贮存、干化及配套环保设施，项目技改后年综合利用污泥7万吨，原有生产能力不变，仍为年产5000万匹烧结多孔砖。项目已在乐至县经济科技信息化局进行备案【2303-512022-07-02-636753】JXQB-0013，符合国家现行产业政策。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设除严格落实原环评批复提出的各项污染防治措施外，还需重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。原料堆场采用彩钢结构+四面围挡形成封闭式堆场，同时堆场内设置一套喷雾降尘装置；针对破碎粉碎运输筛分粉尘，传输带封闭，采用湿法作业，破碎机、粉碎机、筛分机产尘口分别安装集气罩收集废气并引入一套布袋除尘器处理后经16m高排气筒排放；隧道窑烟气设置湿式双碱法（氢氧化钠-熟石灰）脱硫除尘装置，烟气经脱硫除尘塔处理达标后经过20m高排气筒排放；砖胚成型过程对1台真空挤砖机封闭设置；新建污泥贮存间，污泥通过螺旋上料进入低温余热干化设备进行干化，干化后的污泥经履带传输干化污泥暂存区，恶臭气体经负压抽风后引入1套生物除臭塔（与砖胚成型恶臭引入同一套生物除臭塔）处理后经15m高排气筒排放。

（二）严格落实固体废物污染防治措施。项目实行分区防渗，材料库房、危险废物暂存间、污泥处置车间进行重点防渗；制砖车间、旱厕、脱硫废水沉淀池、车辆冲洗废水隔油沉淀池、初期雨水收集池进行一般防渗；厂区其他地面进行简单防渗。

（三）在后期运行过程应严格落实本次环评提出的“污泥准入和评估”制度，并参照该导则定期对进场污泥进行检测，项目进场污泥需经低温余热干化机干化至含水率40%后使用。

（四）落实《报告表》“以新带老”措施；做好施工期噪声、扬尘、废水及固体废弃物的污染防治工作。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2023年9月4日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队, 贵州徕源环保科技有限公司。

资阳市生态环境局                      2023年9月4日印发