资环审批乐〔2023〕2号

资阳市生态环境局

关于永浅218井组钻井工程环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司致密油气勘探开发项目部：

你公司报送的《永浅218井组钻井工程环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，总投资15000万元，临时占地18578.13m2，建设地点位于资阳市乐至县良安镇祖师庙村。项目包括钻前施工期、钻井作业期、完井撬装装置处理工程。钻前工程包括新建井场、道路、清洁化操作平台、应急池、燃烧池及设备基础等。钻井阶段作业主要包括钻探3口单井（永浅218井、永浅218-1-H1井、永浅218-1-H2井，设计单排3口井，井口间距5m），目的层位均为沙溪庙组，射孔完井，完钻后进行撬装装置测试。

项目经中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司以《关于永浅218井组永浅218井井位的批复》（西南司资源[2022]88号）同意，符合国家产业政策。项目取得乐至县自然资源和规划局《关于确认拟建永浅218井位选址意见的复函》，明确本项目选址不在良安镇规划区内，未涉及生态保护红线，但项目涉及永久基本农田，需按照永久基本农田相关政策要求，开展前期相关工作。根据《四川省自然资源厅关于解决油气勘探开发用地问题的复函》(川自然资函[2019]197 号)文件要求，油气勘探开发项目需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，建设单位需完善临时用地等相关手续后，方能开工建设。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）生态环境保护措施。井场进行硬化减少雨水冲刷；场地周围修建临时排水沟；耕植土单独堆放，耕植土堆放场采取拦挡、排水、防雨布临时遮挡措施；放喷管线出口处修建燃烧池、挡墙；临时占地应清理建构筑物，翻耕覆土，进行复垦。

（二）地表水环境保护措施。钻前工程中井队施工人员产生的生活污水依托周边农户已建设施处理；钻井工程中井队施工人员产生的生活污水经预处理池收集后通过罐车拉运至污水处理厂进行处理；修建清洁化操作场地；钻井废水经预处理后回用；洗井废水、方井雨水和钻井废水经现场预处理后回用于本井场配制压裂液；压裂返排液经现场预处理后，可回用部分用于其他井场或本井场配置压裂液，不可回用部分及时用罐车转运至有资质的废水处理站进行处理。

（三）地下水环境保护措施。按照防渗规范，划分重点防渗区域及一般防渗区域。钻井基础区域、钻井液循环系统、清洁生产操作平台、放喷池、废油暂存区、应急池、柴油罐区、油基岩屑收集贮存区、柴油发电机房等涉及含油材料或废物流转的区域为重点防渗区；除重点防渗区域外的井场作业区为一般防渗区。同时需加强钻井期间对周围地下水水质的监测，并根据监测结果及时采取相应的环保措施和应急预案，确保饮用水安全。

（四）大气环境保护措施。非正常生产时事故放喷天然气经点燃后排放废气：采用地面灼烧处理，同时建燃烧池1座；撬装装置真空相变炉产生的天然气燃烧废气经10m排气筒排放；柴油发电机燃烧废气经设备自带的尾气处理系统处理后经自带排气筒排放。

（五）声环境保护措施。选用低噪声的施工机械和工艺，加强各种施工设备的维护和保养。对震动较大的固定机械设备加装基座减震。压裂作业选择昼间作业，同时要采取措施降低噪声对周边环境敏感点的影响。

（六）固体废物保护措施。钻井生活垃圾由垃圾箱收集，完钻后统一交当地环卫部门集中处置；废水基泥浆、水基岩屑于岩屑堆放场暂存，定期外运进行资源化利用；油基岩屑经清洁化操作平台暂存于危废暂存间，定期交有资质的公司处置；废棉纱、废含油手套、废油桶、废油经收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置；废包装材料收集后定期运至就近的废品回收站进行处理。

（七）钻井工程完成后，清除钻井过程及撬装装置处理留下的污迹，并进行迹地恢复、土地复垦。若后续转为生产井，道路可继续保留为进出场出入口；若后续不生产，则需对道路工程做迹地恢复。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2023年2月14日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队,重庆浩力环境工程股份有限公司。

资阳市生态环境局                    2023年2月14日印发