资环审批乐〔2024〕11号

资阳市生态环境局

关于乐至县小阳化河中天场镇段防洪治理工程环境影响报告表的批复

乐至县水利工程管理总站：

你公司报送的《乐至县小阳化河中天场镇段防洪治理工程环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，总投资3000万元，其中环保投资80.5万元，占总投资的2.68%，临时占地约0.76hm2，永久占地约3.82hm2，建设地点位于资阳市乐至县中天镇。主要建设内容为：综合治理小阳化河中天场镇段约6.74km，起点为广洪高速下游吴家坝支沟汇口，终点为小阳化河肖家湾石河堰，包括新建堤防工程2087.97m，新建护岸260.0m，河道疏浚6740m，新建下河梯步4处、新建排涝涵管11处等。

该项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中国家鼓励类项目，项目已取得乐至县发展和改革局出具的《关于乐至县小阳化河中天场镇防洪治理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（乐发改审批[2022]235号），项目建设符合国家及地方现行相关的产业政策。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格落实施工期大气污染防治措施。项目施工期间废气主要来源于施工扬尘、道路运输扬尘、燃油废气、疏浚淤泥临时堆存过程中产生的恶臭。要加强施工场地扬尘管控，严格落实“六必须、六不准”等环保要求，采取湿法作业、路面硬化、加强施工管理、运输车辆采用加盖蓬布和湿法相结合的方式、堆场遮布覆盖等措施，控制施工扬尘；加强施工机械车辆管理，减少燃油废气产生；清淤晾晒期间定时喷洒除臭剂。

（二）严格落实施工期废水污染防治措施。施工期废水主要为基坑废水、生活污水、施工废水、淤泥干化废水。基坑废水经沉淀后上清液回用于洒水抑尘、工程养护、生产用水等，多余上清液引至围堰下游河道排放，上清液排放废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（SS≦70mg/L）；施工期生活废水依托租赁的民房现有废水处理设施进行处理，经处理后用于周边农作物灌溉施肥，不外排，施工期结束后施工人员生活废水影响随之消除；施工废水分为车辆冲洗废水以及设备冲洗废水，经沉淀隔油池收集处理后回用，不外排；干化池产生的渗滤液经收集沉淀后用于洒水抑尘等，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期间要优先选用符合国家标准的低噪声机械设备，合理布局，合理安排施工时间和施工计划，禁止在中午和夜间施工，科学安排施工现场运输车辆作业时间，确保施工边界夜间声级不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

(四)严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固体废物主要是开挖土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。不设置弃土堆场，剩余土石方用于堤后低洼部位回填平整；建筑垃圾分类收集，其中废弃钢筋等可回收材料统一收集回收利用或外售废品回收站处理，不可回收部分清运至市政建筑渣场统一处理；生活垃圾及时清理运至指定地点，由环卫部门统一清运处理；淤泥经自然晾晒干化后与剩余土石方一起用于堤后低洼部分回填平整；施工期产生的危险废物主要包括隔油池浮油等，定期清掏采用加盖容器收集，交有资质单位处理。

（五）落实生态环境保护措施和水土保持措施。按照“不重复、不漏项”的原则，在工程建设区范围内全面布置水土保持措施，以达到控制工程区新增水土流失量，维护工程区内生态环境的良性循环，并保障工程运行安全的目的。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2024年3月22日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队,四川中蓝宇拓环保工程有限公司。

资阳市生态环境局                    2024年3月22日印发