资环审批乐〔2024〕9号

资阳市生态环境局

关于乐至县小阳化河东山佛星防洪治理工程环境影响报告表的批复

乐至县水利工程管理总站：

你公司报送的《乐至县小阳化河东山佛星防洪治理工程环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，总投资5300万元，其中环保投资84.5万元，占总投资的1.6%，临时占地96.36亩，永久占地约99.4亩，建设地点位于资阳市乐至县东山镇和佛星镇。主要建设内容为：新建护岸工程总长5.83km，河道疏浚2.78km。其中东山镇段新建护岸1.38km（左岸新建护岸长度502.0m；右岸新建护岸长度877.0m）、佛星镇段新建护岸长度4.45km（均为左岸）新建排涝设施管9处。

该项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中国家鼓励类项目，项目已取得乐至县发展和改革局出具的《关于乐至县小阳化河东山佛星防洪治理工程项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（乐发改审批〔2023〕285号），项目建设符合国家及地方现行相关的产业政策。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格落实施工期大气污染防治措施。项目施工期间废气主要来源于施工扬尘、道路运输扬尘、燃油废气、疏浚淤泥恶臭。要加强施工场地扬尘管控，严格落实“六必须、六不准”等环保要求，采取湿法作业、路面硬化、加强施工管理、运输车辆采用加盖蓬布和湿法相结合的方式、堆场遮布覆盖等措施，控制施工扬尘。加强施工机械车辆管理，减少燃油废气产生；清淤晾晒期间定时喷洒除臭剂。

（二）严格落实施工期废水污染防治措施。施工期废水主要为生活污水、基坑排水、施工废水、淤泥干化废水。佛星镇段施工期生活废水依托租赁的民房现有废水处理设施进行处理，经处理后用于周边农作物灌溉施肥，不外排；东山镇段施工期生活废水采用移动式厕所收集，拉运出保护区外农灌；基坑废水经沉淀后上清液回用于洒水抑尘、工程养护、生产用水等，多余上清液引至围堰下游河道排放，上清液排放废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（SS≦70mg/L），东山镇段基坑废水经沉淀处理后用罐车拉到八角庙饮用水源保护区下游排放；施工废水分为车辆冲洗废水以及设备冲洗废水，经沉淀隔油池收集处理后回用，不外排；淤泥干化废水经设置集水沉淀池，将废水收集沉淀处理后回用，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期间要优先选用符合国家标准的低噪声机械设备，合理布局，合理安排施工时间和施工计划，禁止在中午和夜间施工，科学安排施工现场运输车辆作业时间，确保施工边界夜间声级不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

(四)严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生的固体废物主要是开挖土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。施工场地设置临时土石方堆场，用于开挖土石方临时堆场，后续用于堤防回填，剩余土石方用于堤防背后荒地低洼处回填；建筑垃圾可回收部分回收利用或外售废品回收站处理，不可回收部分及时清运至市政建筑渣场进行处理；生活垃圾及时清理运至指定地点，由环卫部门统一清运处理；河道疏浚淤泥单独收集堆存至干化池内，淤泥经晾晒自然干化后与剩余土石方用于堤后荒地低洼部分回填；施工期产生的危险废物主要包括隔油池浮油等，定期清掏采用加盖容器收集，交有资质单位处理。

（五）落实生态环境保护措施和水土保持措施。施工结束之后，对临时工程进行拆除，恢复原状。临时工程拆除后，对临时工程占地进行迹地恢复，恢复原用地现状，对荒地、河滩地等可进行必要的植被绿化工程及土地复耕整理。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2024年3月22日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队,四川中蓝宇拓环保工程有限公司。

资阳市生态环境局                    2024年3月22日印发