《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.	项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.	行业类别—按国标填写。

4.	总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

环境质量状况	15

评价适用标准	22

建设项目工程分析	25

项目主要污染物产生及预计排放情况	38

环境影响分析	39

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

结论与建议	62

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目总平面布置图

附图3  外环境关系图

附图4  监测布点图

附图5  园区土地利用规划图

附图6  园区排水规划图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  四川省固定资产投资项目备案表

附件3  入园证明

附件4  厂房租赁合同

附件5  乐至县环境保护局《关于乐至县佳鑫化纤生产项目环境影响报告表的批复》（乐环审批【2018】31号）

附件6  《乐至县国有建设用地使用权成交确认书》（乐储土确【2018】18号）

附件7  情况说明

附件8  乐至县环境保护局《关于乐至县农副产品加工园区规划环境影响报告书审查意见的函》（乐环建函【2008】30号）

附件9  乐至县环境保护局《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号）

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响自查表

附表3  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4  环境风险评价自查表

建设项目基本情况                             （表一）

| 项目名称 | 四川省伟宙纤维制品医疗防护物资生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 四川省伟宙纤维制品有限公司 |
| 法人代表 | 彭倩 | 联系人 | 黄德刚 |
| 通讯地址 | 四川省资阳市乐至县天池镇工业园区沱配路46号 |
| 联系电话 | 13880827198 | 传真 | / | 邮政编码 | 641500 |
| 建设地点 | 乐至县天池镇工业园区默森路 |
| 立项审批部门 | 乐至县发展和改革局 | 备案文号 | 川投资备【2020-512022-17-03-482031】FGQB-0142号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C2770卫生材料及医药用品制造 |
| 占地面积 | 2900m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 (万元) | 700 | 其中：环保投资(万元) | 16.6 | 环保投资占总投资比例 | 2.37 % |
| 评价阶段 | 正常办理 | 预计投产日期 | 2020年9月 |
| 项目内容及规模 一、项目由来 四川省伟宙纤维制品有限公司成立于2017年12月22日，注册地位于四川省资阳市乐至县天池镇工业园区沱配路46号。经营范围包括涤纶纤维制造、加工、销售；棉纺纱加工、销售；过滤、防护用纺织制成品制造；其他家用纺织制成品、卫生材料及医药用品、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械制造、销售；劳保用品销售。 2020年，公司为了积极响应国家防控新型肺炎冠状病毒的精神，决定在乐至县天池镇西郊工业园区内实施“四川省伟宙纤维制品医疗防护物资生产线项目”（以下简称“本项目”）。项目投资700万元，租用乐至县佳鑫丝绵有限公司在乐至县西郊工业园区内已建成得厂房面积约2900m2，办公用房面积约260m2，购置熔喷机设备5台、口罩压片机5台，预计年生产熔喷布300吨（其中48吨自用生产一次性防护口罩，252吨用于外售）、一次性防护口罩6000万个，同时配备相应得颗粒物检测设备和相关配套设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》相关内容，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，项目建设前应该开展环境影响评价工作。根据中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》和“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”（生态环境部第1号令）的相关规定，本项目属于“十六、医药制品业 43. 卫生材料及医药用品制造 其他”。因此，本项目应编制环境影响报告表。受四川省伟宙纤维制品有限公司有限责任公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我方派专业技术人员对现场进行勘查，按照环评导则技术要求，编制该项目的环境影响报告表。 二、项目产业政策的符合性 根据《国民经济行业分类（2019修订版）》（GB/T4754-2017），本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造、C2698其他日用化学产品制造。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类。同时，依据《促进产业结构调整暂行规定》（国发（2005）40号文），项目符合国家相关法律法规，为允许类，且本项目所使用的设备和工艺均不属于淘汰和限制类之列。 同时，项目通过乐至县发展和改革局备案，备案号：川投资备【2020-512022-17-03-482031】FGQB-0142号。 因此，本项目建设符合国家现行相关产业政策。 三、规划选址符合性分析 1、与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中所指出的“严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。”及“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。”的要求。本项目运营中所涉及的原辅材料中均为低（无）VOCs含量的原辅材料，同时在工艺涉及有机废气的部分安装了高效集气装置，进行了收集处理，满足了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》所提出的各项要求。 因此，本项目符合“十三五”挥发性有机物防治方案规范的要求。 2、与《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》的符合性分析 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》规定“新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应该采取措施减少废气排放”。本项目位于工业园区，对熔喷布生产过程产生的有机废气采用“集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒”处理，集气罩收集效率可达 90%，VOCS净化效率可达90%，项目产生的VOCS经处理后可实现达标排放，符合《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》相关要求。 综上可知，本项目建设与《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》要求相符。 3、与《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据资阳市人民政府《关于印发资阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（资府发〔2019〕10号，2019年5月5日），其中《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求：强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区；新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 本项目为新建项目，项目位于乐至县天池镇西郊工业园区内，项目运营中所涉及的原辅材料中均为低（无）VOCs含量的原辅材料，同时在工艺涉及有机废气的部分安装了高效集气装置，进行了收集处理。 因此，项目建设符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求。 4、与乐至县童家发展区西郊园区规划符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊园区内，乐至县童家发展区西郊园区前身为乐至县农副产品加工园区。 2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号）批准设立乐至县农副食品加工园区，园区级别为县级工业园，园区规划总面积为5.07平方千米（但在后期园区在建设过程中，园区实际实施的面积为4.03平方千米），园区主要引进食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月2日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。 2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2006】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。其园区跟踪规划环评已于2018年4月6日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号）。 根据乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环评及批复可知，园区鼓励和禁止入园企业类型见下表： 表1-1 项目建设与乐至县童家发展区西郊园区入园企业要求 园区 鼓励入园企业类型 禁止入园企业类型 允许类 乐至县童家发展区西郊园区 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“纺织、机械制造、药业药械、汽配件”企业。 （1）食品行业中的屠宰和白酒酿造；医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业；机械加工和汽车配件行业禁止电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺；纺织行业禁止引入印染工艺 （2）《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。 （3）列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 （4）清洁生产水平不能达到清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （5）不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目。 （6）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 （7）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （8）超过园区重点污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 （9）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的Ⅰ、Ⅱ类工业企业； （2）符合国家现行产业政策、满足清洁生产要求、选址经论证与周边环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的I、II类工业企业。 本项目为医疗防护物资生产线项目，主要进行熔喷布和一次性防护口罩得生产及销售，清洁生产水平可达到国内先进水平，对区域不造成明显污染；此外，本项目不属于功能区规划环评限制类发展的行业，为园区允许类准入行业，项目入驻符合规划环评要求。因此，本项目符合乐至县童家发展区西郊园区规划要求。 5、土地利用符合性分析 本项目租用乐至县佳鑫丝绵有限公司位于乐至县童家发展区西郊园区已建成得厂房，根据乐至县城镇规划管理办公室《乐至县国有建设用地使用权成交确认书》（乐储图确【2018】18号），明确了用地使用性质为工业用地。 因此，项目用地符合区域土地利用规划要求。 综上所述，本项目建设符合相关规划。 6、外环境关系 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区，根据现场踏勘，项目外环境关系如下： 项目周边主要为工业企业，项目南侧131m处为鑫红塑料制品有限公司；项目西南侧约117m处为斯典鞋业有限公司；项目西侧与默森药业相邻，西侧约86m处为仙宫航天产业园，西侧约四川凯润电器有限公司；项目西北侧约115m处为成化仓储配送中心，西北侧约253m处为四川一塑塑料制品有限公司，西北侧242m处为日新鞋业。 根据项目外环境关系可知，项目卫生防护距离范围内无敏感点，200m范围内敏感点等，项目周边用地主要为工业企业，不会对本项目形成环境制约。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域，项目运营过程中的有机废气通过集气罩+二级活性炭吸附处理+15m排气筒高空排放；噪声经隔声降噪、距离衰减等有效治理措施后，对周边环境影响较小，可实现达标排放，项目的建设对周边环境的影响较小。 综上所述，本项目外环境无明显制约因素，选址合理可行。项目外环境关系示意图见附图3。 四、与“三线一单”的符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。项目与“三线一单”的符合性具体见下表： 表1-2 项目与“三线一单”的符合性 限制内容 项目特征 符合性 生态保护红线 项目所在区域环境属于典型的城市生态环境，无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无珍稀动物。根据《四川省人民政府关于印发生态保护红线保护方案的通知》（川府发[2018]24号），以及四川省生态保护红线划定范围，本项目不属于生态保护红线范围内。 符合环保要求 环境质量底线 经后文影响预测分析可知，项目建设对环境影响较小，不会改变区域环境现状，满足环境质量底线要求。 符合环保要求 资源利用上线 项目原辅料为购进的PP颗粒、PP驻极母粒，属于无毒无害物质，并选择中国环境标志产品认证的品种，对环境影响较小。本项目所使用的能源主要是天然气及电能，均属清洁能源，不使用矿产资源。 符合环保要求 环境准入负面清单 项目所在地区未划分环境准入负面清单内，本项目不属于环境准入负面清单项目。 符合环保要求 由上表分析，项目不属于“三线一单”限制范围。 五、与“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的符合性分析 根据“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发【2019】109号）”中的“（二）逐步推进建设项目环境影响报告表审批承诺制：1、先行试点范围。临空经济区完成规划环评后，先行开展承诺制审批，并按照成熟一个推进一个园区的方式逐步实施；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后实施；授权雁江、安岳、乐至生态环境局在其县域范围内对已完成规划环评或跟踪环评的园区实施。2、实施对象。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目。3．实施条件。建设单位完成工商注册；项目建设地位于上述实施范围内。不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目。”规定，本项目位于乐至童家发展区西郊园区，园区已完成规划环评；本项目属于“十六、医药制品业 43. 卫生材料及医药用品制造-其他”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表；本项目建设单位已完成工商注册。 综上所述，本项目符合“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的相关标准，本项目可进行建设项目环境影响评价文件审批承诺制。 六、项目概况 1、项目名称、建设单位、地点、性质 项目名称：四川省伟宙纤维制品医疗防护物资生产线项目 建设单位：四川省伟宙纤维制品有限公司 建设性质：新建 建设地点：乐至县天池镇工业园区默森路 总投资：700万元，其中51000万元为企业自筹，200万元为国内贷款。 建设内容及规模：项目投资700万元，租用乐至县佳鑫丝绵有限公司在乐至县西郊工业园区内已建成得厂房面积约2900m2，办公用房面积约260m2，购置熔喷机设备5台、口罩压片机5台，预计年生产熔喷布300吨（其中48吨自用生产一次性防护口罩，252吨用于外售）、一次性防护口罩6000万个，同时配备相应得颗粒物检测设备和相关配套设施。 劳动定员及工作制度：劳动员工20人，作业实行一班制，每班工作9小时，年工作日约278天，均在厂区内食宿。 2、主要产品及产量 项目主要产品及产量见表1-3。 表1-3 项目主要产品及产量 序号 产品名称 设计产量 规格 适用标准 备注 1 一次性防护口罩 6000万个/年 17.5*9.5cm YY 0469-2011 外售 2 熔喷布 300吨/年 / GB2626-2006 48吨用于生产一次性防护口罩；252吨外售 2、项目组成 项目组成及主要的环境问题见表1-4。 表1-4 建设项目组成表 项目 名称 建设内容 主要环境问题 备注 施工期 营运期 主体工程 生产车间 项目租用厂房面积约2900m2，共2层。 1F为熔喷布生产车间，主要设备为5台熔喷机； 2F为一次性防护口罩生产车间，主要为口罩生产车间及相应得配套设施，主要设备5台口罩压片机。 施工噪声、 施工废水、 生活污水、 建渣扬尘、 粉尘、有机废气、噪声、固废、废水 新建 辅助工程 检验室 分别设有普通检验室、限度实验室、无菌实验室 新建 更衣室 1F和2F分别设有男女更衣室 新建 包装区域 用于产品包装等 新建 公用 工程 供电设施 由园区供电系统提供 / 依托 供水设施 市政供水管网提供 / 依托 办公生活 办公室 依托租用厂房已建成得办公室 生活污水、生活垃圾 依托 食堂 依托租用厂房已建食堂 依托 宿舍 依托租用厂房已建宿舍 依托 仓储及其他 口罩原料库房 位于车间2F，面积约为76m2 / 新建 熔喷布成品库 位于生产车间1F，建筑面积50m2。 / 熔喷布包材库 位于生产车间1F，建筑面积50m2。 / 环保工程 废水处理 依托厂区已建隔油池和化粪池处理生活废水 废水、污泥 新建 废气处 理设施 熔喷布生产工艺有机废气：集气罩+二级活性炭吸附设备+15m高1#排气筒排放。 废气 新建 降噪措施 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等 噪声 新建 固废处理措施 生活垃圾：设若干生活垃圾桶，收集后交园区环卫部门处理 / 新建 设一般固废暂存间，位于车间1F，建筑面积约50m2 / 新建 设危险废物暂存间，位于车间1F，建筑面积约10 m2 / 新建 地下水防渗措施 重点防渗区：危险废物暂存间； 一般防渗区：除危险废物暂存间以外的生产车间。 / 新建 七、主要设备及原辅材料 1、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-5。 表1-5 项目主要设备一览表 序号 名称 型号 数量 来源 用途 1 熔喷机设备 80型 2 外购 生产熔喷布使用 2 熔喷机设备 50型 3 外购 生产熔喷布使用 3 口罩打片机 KZ01 5 外购 生产口罩使用 4 颗粒过滤监测设备 / 1 外购 检测用 注：以上设备由建设单位提供，禁止选用淘汰、落后和限制类的机型。 2、主要原辅材料及能源消耗 项目主要生产原辅材料及能源消耗详见表1-6。 表1-6 主要原辅材料及能耗情况表 类别 名称 单位 数量 来源 用途 原辅材料 PP驻极母粒 吨 33.2 外购 熔喷布生产使用 PP颗粒 吨 268 外购 熔喷布生产使用 无纺布 吨 4 外购 口罩生产使用 耳带 吨 0.5 外购 口罩生产使用 鼻梁条 吨 1.2 外购 口罩生产使用 包装袋 万只 10.5 外购 口罩生产使用 能源 电 万kWh 100 园区电网 / 水 m3 722.8 园区管网 / PP颗粒：聚丙烯是一种半结晶的热塑性塑料，无毒、无臭、无味，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多重有机溶剂和酸碱腐蚀。聚丙烯具有良好的耐热性，熔点在 164~170℃，热分解温度 328~410℃。聚丙烯可作用工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、包装薄膜等。项目使用的 PP 原料为外购的主要由生活用塑料制品等（如塑料盆、塑料桶）预处理加工制得的干净、干燥塑料片料。 无纺布：无纺布又称不织布，是由定向的或随机的纤维而构成，因具有布的外观和某些性能而称其为布。无纺布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯（pp材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。 熔喷布：熔喷布是口罩最核心的材料，熔喷布主要以聚丙烯为主要原料，纤维直径可以达到1～5微米。空隙多、结构蓬松、抗褶皱能力好，具有独特的毛细结构的超细纤维增加单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。可用于空气、液体过滤材料、隔离材料、吸纳材料、口罩材料、保暖材料、吸油材料及擦拭布等领域。 八、公用工程及辅助工程 1、供电 项目用电由市政管网供给，主要用于项目设备运行用电。 2、供水 项目用水由市政自来水管网提供，主要为生活用水、生产用水。 3、排水及去向 项目生产过程不使用水，无生产废水产生，生活污水依托佳鑫丝绵有限公司已建隔油池和化粪池处理达标后通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 九、平面布置合理性分析 项目租用车间共2层，其中1层用于生产熔喷布，2层用于生产一次性防护口罩，车间内根据生产工艺流程布置，避免工序迂回，功能分区明确，生产工艺合理和物流顺畅，满足项目生产的环境要求，及城市规划、环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。 平面布置综合考虑物流运输及消防通畅、节约占地、整洁实用美观。因此，本项目的建设符合环保要求，总体布置合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于四川省资阳市乐至县童家发展区西郊园区内，项目租用佳鑫丝绵有限公司已建成厂房进行生产，项目入驻前厂房为空置厂房，不存在遗留环境问题 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况           （表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处沱江和涪江的分水岭上，与安居区、大英县、中江县、金堂县、简阳市、雁江区、安岳县接壤，县城距成都市106公里，距重庆市278公里。全县幅员面积1424.5平方公里。总人口86.86万人，其中农业人口78.88万人。沱涪二江一东一西，国道318线、319线横贯县境，成渝高速公路紧邻相连。 本项目位于四川省资阳市乐至县童家发展区西郊园区。项目地理位置示意图见附图1。 二、地形、地貌、地震 乐至县的地理条件独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱江、涪江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。最高点海拔596．3米，最低点海拔297.0米。 项目所在区域无滑坡、崩塌、泥石流、落石等地质灾害分布。 据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震动反应谱特征周期值为0.35S，地震动峰值加速度值为0.05g，地震基本烈度为VI度，区域地质构造较稳定。 三、气候 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。乐至县年平均降水量为948毫米，降水强度在4～10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中，风速最大的是春季3~5月，月平均风速为1.7～1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。风速小，风向多变。 四、地表水系及水文特征 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级直流等。 沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1％，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地，人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3．6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588米：最低处为合川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 本项目近期受纳水体为廖家河，最终汇入沱江；远期受纳水体为鄢家河，最终汇入沱江。 五、植被 本项目影响区域内以浅丘台地区和丘陵区为主，区域内土层疏松易耕、开发历史悠久，自然植被组合单纯，天然植被较差，相对高差较小，不存在植物垂直分布现象区内因受人类活动的影响，现有树种都为次生林，疏林较多。乔木主要有马尾松、湿地松、柏树、洋槐等，灌木有黄荆、万年青等，草本以茅草为主。田坎、地埂及岸坡以桑树、千丈、柳树居多，四旁以竹类（慈竹、斑竹、麻竹）麻柳、果木（柑桔、桃子、苹果、梨、枇杷）较多。粮食作物以水稻为主，次为小麦、玉米、豆类、红苕和小杂粮；经济作物以李、桃、油菜为主。项目区的植被多以乔木、灌木为主，种类较多，平均分布在山腰和山顶，临草长势较好，平均林草植被覆盖率达到30﹪以上，郁闭程度高。 根据现场踏勘，本项目建设区域人类活动频繁，场址周围无珍惜稀野生动植物。 六、乐至县城市生活污水处理厂 乐至县城市生活污水处理厂位于乐至县天池镇棉花沟村（天童大道南侧），由乐至县仁和环保有限责任公司建设和运营，共分为两期。1期工程于2009年建成运营，设计处理能力1万m3/d，采用CARROUSEL2000氧化沟污水生化处理工艺，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准，正常运营后于2010年1月通过了四川省环境保护厅的环保验收（川环验[2010]006号）；2期工程于2012年建成运营，设计处理能力1万m3/d，采用拜尔德夫（Biodopp）生化处理工艺，二期设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，二期工程尚未验收，一二期工程共用一个排污口。乐至县城市生活污水处理厂于2017年进行了技术改造，改造后处理能力不变，仍为2万m3/d，但一二期总排口尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。至此，乐至县城市生活污水处理厂处理规模为2万m3/d（其中1万m3/d进入再生水厂），出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，收集废水为乐至县城区生活污水，处理达标后尾水排入鄢家河。 据污水处理厂负责人介绍，污水处理厂原有20000m3/d的污水处理规模已达到饱和，现新增了一套处理规模为12000m3/d的应急污水处理设备（采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺），能够满足所在区域的污水处理。根据调查了解，项目所在区域已建设有污水管网，本项目生活废水经处理达标后排入污水管网，经默森路污水管网收集后，经超迪大道最终进入天童大道污水管网，排入乐至县城市生活污水处理厂，因此本项目污水可经污水管网进入到污水处理厂。 七、乐至县童家发展区污水处理厂 乐至县清源水务有限公司结合乐至县实际情况，拟在乐至县童家镇玉龙桥村选址建设“乐至县童家发展区污水处理厂建设项目”，建成后统一处理乐至县童家发展区西郊园区所有废水、乐至县童家发展区第一区域所有废水、玉龙湖片区生活废水以及部分乐至县城区生活废水。污水处理厂性质为生活污水处理厂，根据规划，该污水处理厂位于童家发展区第一区域内（天童大道南侧、文峰一路西侧、柳树河路北侧、太平南路东侧的地块），设计总规模为7万m3/d，可分期实施。规划污水处理厂出水标准为《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“城镇污水处理厂”排放标准排放（注：其他未列入的污染物按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准执行）。 目前，正在实施的乐至县童家发展区污水处理厂选址于乐至县童家镇玉龙桥村，位于规划的乐至县童发区污水处理厂确定的用地范围内，处理能力为0.5万m3/d，污水处理工艺采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+调节池+水解酸化+MBBR工艺+高密度沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”工艺。处理后排水标准为：主要污染物执行《四川省岷江、沱江流域水污染执行标准》（DB51/2311-2016）表1“城镇污水处理厂”排放浓度限值要求，其余未列入的污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级A标准。 根据调查了解，目前园区污水处理厂未建成于运营，管网还未敷设完成，根据查阅园区规划，本项目所在区域属于园区污水处理厂纳污范围。

环境质量状况                                 (表三)

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、大气环境现状评价 1、项目所在区域达标判断 根据资阳市生态环境局于 2019年4月4日发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》，2019 年资阳市全市环境空气质量持续改善。资阳市主城区、安岳县、乐至县3个城市环境空气优良天数比例分别为87.1%、86.8%和96.4%，同比2018年，分别上升0.8个百分点、6.0个百分点、12.3个百分点。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为6ug/m3，同比下降2ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为16ug/m3，同比下降3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为110ug/m3，同比下降33ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为47ug/m3，同比下降23ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为28ug/m3，同比下降9ug/m3。 表 3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 6ug/m3 60 ug/m3 10 达标 NO2 年平均浓度值 16ug/m3 40 ug/m3 40 达标 PM10 年平均浓度值 47ug/m3 70 ug/m3 67.14 达标 PM2.5 年平均浓度值 28ug/m3 35 ug/m3 80 达标 CO 百分位数平均 1.3mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 日最大8 小时平均 110ug/m3 160 ug/m3 68.75 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求。综上，本项目所在区域为达标区。 二、地表水质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入乐至县童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，故本项目为地表水三级B类项目，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测。本项目排水通过市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达标后排入廖家河；远期经园区污水管网排入乐至县童家发展区污水处理厂处理达标后排入鄢家河，廖家河为阳化河支流，因此本项目评价的受纳水体为阳化河。 1、项目所在区域达标判断 根据《2019年资阳市环境质量状况公告》（资阳市生态环境局，2020年4月）：2019年资阳市地表水水质评价结果见表3-4。 表3-4 2019年资阳市地表水水质评价结果表 序号 监测 水系河 断面名称 断面 规定 实测 是否 主要污染物/超标倍数 1 资阳市环境监测中心 沱江干流 临江寺 入境 Ⅲ Ⅲ 是 / 2 阳化河 巷子口 控制 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.015 3 九曲河 九曲河大桥 控制 Ⅲ Ⅴ 否 氨氮/0.68、TP/0.52 4 黄家堰河 忠义乡石栀村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 5 姚市河 云峰乡江水村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.115、高锰酸盐指数/0.02、TP/0.08 6 姚市河 潼南区崇龛镇关龙村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.17、BOD5/0.15、高锰酸盐指数/0.07 7 龙台河 龙台镇飞山村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.015 8 云溪河 护龙镇金盆村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 9 老鹰水库 大坝 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 10 吉乐 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 11 响潭 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 12 乐至县环境监测站 阳化河 万安桥 出境 Ⅲ Ⅳ 否 石油/0.07、化学需氧量/0.05 13 蟠龙河 元坝子电站 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 本项目所在区域属于阳化河范围，根据上表可知，监测断面巷子口水质类别为Ⅳ，表明项目所在区域为不达标区。 根据资阳市生态环境局2019年5月至2020年4月发布的“资阳市地表水水质月报（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/shujuzhongxin/shuihuanjingzhiliang）”，本项目所在区域阳化河评价结果如下表所示： 表3-5 阳化河巷子口监测断面2019.5-2020.4评价结果表 城市 所属水系 所在河流 断面名称 监测时间 水质类别 规定类别 主要污染物/超标倍数 资阳 沱江 阳化河 巷子口 2020.04 Ⅳ Ⅲ 化学需氧量/0.20 2020.03 Ⅳ 化学需氧量/0.25、 五日生化需氧量/0.20 2020.02 Ⅳ 化学需氧量/0.15 2020.01 Ⅲ / 2019.12 Ⅲ / 2019.11 Ⅲ / 2019.10 Ⅲ / 2019.09 Ⅲ / 2019.08 Ⅲ / 2019.07 Ⅳ 化学需氧量/0.10、高锰酸盐指数/0.03 2019.06 Ⅳ 化学需氧量/0.40、高锰酸盐指数/0.10 2019.05 Ⅳ 化学需氧量/0.30、高锰酸盐指数/0.03、溶解氧/Ⅳ类 根据资阳市生态环境局发布的2019年5月至2020年4月河流水质评价结果，本项目所在区域阳化河巷子口监测断面监测结果中，2019年5月至7月、2020年2月至4月水质不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，其余月份满足Ⅲ类水域标准要求，表明该区域地表水环境质量较差。 2、引用监测 本评价地表水水质现状监测数据采用资料复用法，数据来源为《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划》环境影响报告书的部分监测数据，其监测断面位于阳化河，阳化河在乐至县境内称鄢家河。检测时间为2017年11月18日-11月20日，数据引用具有代表性。 （1）引用监测断面 地表水引用监测断面位置见表3-6。 表3-6 引用水质监测断面位置 河流名称 编号 断面（取样点）位置 阳化河 （即鄢家河） 1# 鄢家河支流乐至县城市生活污水处理厂排口上游500m 2# 鄢家河支流乐至县城市生活污水处理厂排口下游1000m 3# 乐至县童家发展区污水处理厂排口下游 2000m （2）监测时段 2017年11月18日、11月19日，11月20日，监测3天，每天1次取样。 （3）引用监测项目 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类共6项。 （4）评价标准 地表水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类水域标准。 （5）水质现状与评价 采用单项标准指数法评价，其数学模式如下： 一般污染物： 式中：Sij——i污染物在监测点的j的标准指数； Cij——i污染物在监测点j的浓度值（mg/L）； Cis——i污染物的水环境质量标准值（mg/L）。 DO: 式中：SDO,j——某水温、气压下河水中的溶解氧饱和值（mg/L）； DOj——监测点j的溶解浓度（mg/L）； DOs——溶解氧的地表水水质标准值（mg/L）； T——水温（℃）。取T=15℃ pH： 式中：pHj——监测点j的pH值； pHsd——水质标准pH下限值； pHsu——水质标准pH的上限值。 （6）水质现状监测结果 本项目地表水环境质量现状监测及评价结果分别见表3-7。 表3-7 水质现状监测结果 单位：mg/L 断面 项目 2017.11.18 2017.11.19 | 2017.11.20 标准 限值 1# 2# 3# 1# 2# 3# 1# 2# 3# pH 7.70 7.87 7.70 7.68 7.77 7.68 7.61 7.85 7.61 6-9 COD 26 27 26 27 28 27 25 29 25 ≤20 BOD5 5.5 5.6 5.5 5.0 5.7 5.0 5.6 5.9 5.6 ≤4 NH3-N 1.54 1.42 1.54 1.65 1.40 1.65 1.40 1.42 1.40 ≤1.0 石油类 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 ≥0.05 总磷 0.49 0.51 0.49 0.49 0.52 0.49 0.49 0.51 0.49 ≤0.2 从表3-2可知，阳化河本次评价在2017年11月18日-11月20日对各监测因子的监测结果可以看出，阳化河评价河段水质中五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷等指标均已超标，水质参数不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，主要是由于工业园区内企业、沿线农村面源、沿线场镇、县城部分区域污水等没有收集处理，同时乐至县城市生活污水处理厂尾水排放不能满足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“城镇污水处理厂”排放浓度限制要求，上述废水直接排入阳化河，才造成阳化河水质超标。 据了解《阳化河流域乐至段污染综合治理总体方案（2016年-2021年）》正在实施中，对农村面源能够进行有效的治理能大幅度削减污染物的排放。 三、声环境现状调查与评价 为了解评价区声学环境质量现状情况，四川福德昌环保科技有限公司于2020年8月19日-8月20日对项目建设地声环境进行了采样监测。 1、噪声监测布点 根据本项目周边环境的具体现状，本项目共布设4个环境噪声监测点。 2、监测项目与监测方法 监测项目：各测点处的连续等效A声级。 监测方法及数据统计按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行测量。 测量频次：共监测2天，昼夜各1次。 3、监测结果及评价 本项目噪声监测结果详见下表。 表3-8 噪声现状监测统计及评价结果 dB(A) 测点位置 监测结果 2020.8.19 2020.8.20 昼间 夜间 昼间 夜间 1#项目北侧场界1m处 51 46 51 45 2#项目东侧场界1m处 55 37 53 38 3#项目南侧场界1m处 46 39 53 38 4#项目西侧场界1m处 49 38 50 39 《声环境质量标准》中的3类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；。 由上表可见，项目区域厂界噪声在监测时段内区域各监测点昼、夜间监测值均能满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中3类标准要求(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))，表明项目所在地声环境质量良好。 四、生态环境 项目选址位于人类活动频繁地区，以人为活动为主要特征，受人类活动影响较大。项目所在地区无珍稀野生动、植物及古、大、珍、奇树木分布，无特殊文物保护单位。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、项目主要外环境关系 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区，根据现场踏勘，项目外环境关系如下： 项目周边主要为工业企业，项目南侧131m处为鑫红塑料制品有限公司；项目西南侧约117m处为斯典鞋业有限公司；项目西侧与默森药业相邻，西侧约86m处为仙宫航天产业园，西侧约四川凯润电器有限公司；项目西北侧约115m处为成化仓储配送中心，西北侧约253m处为四川一塑塑料制品有限公司，西北侧242m处为日新鞋业。 根据项目外环境关系可知，项目卫生防护距离范围内无敏感点，200m范围内敏感点等，项目周边用地主要为工业企业，不会对本项目形成环境制约。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域。 二、环境保护目标与等级 1、环境大气 项目运营期大气环境保护目标为所在区域大气环境，环境空气应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求以及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水 本项目地表水保护目标为廖家河、鄢家河，应使其符合《地表水环境在质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求。 3、声环境 本次评价的声学环境重点保护目标确定为本项目厂界外200m范围内的声学环境质量。环境保护级别：项目厂界处噪声级达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。 表3-9 项目主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 / / / / 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 / / 声环境 / / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 / / 地表水环境 / / 廖家河 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 西 937 / / 鄢家河 地表水 东北 1632 |
| --- | --- |

评价适用标准                                (表四)

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量 项目位于乐至县童家发展区西郊园区，环境空气功能分区为二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，挥发性有机物参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 表4-1 环境空气质量标准部分限值 单位：µg/m3 污染物 平均时间 浓度限制 单位 依据 SO2 年均值 60 µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年均值 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 µg/m3 1小时平均 200 PM2.5 年均值 70 24小时平均 150 PM10 年均值 35 24小时平均 75 表4-2 TVOC浓度参考限值单位：μg/m3 污染物名称 1h平均 8h平均 日平均 TVOC / 600 / 二、地表水环境质量 项目所在地地表水廖家河、鄢家河为Ⅲ类水域功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 表4-3 地表水环境质量标准部分限值 单位：除pH外，其余单位为mg/L 参数 | pH(无量纲) DO BOD5 COD NH3-N 粪大肠菌群 Ⅲ类 6～9 ≥5 ≤4 ≤20 ≤1.0 ≤10000 三、声环境质量 项目位于乐至县童家发展区西郊园区，区域是以工业生产为主要功能的区域，执行《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准； 表4-4 声环境质量标准部分限值 单位：dB(A) 标准 适用区类 标准值 昼间 夜间 GB3096-2008 3类 65 55 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中要求。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 与排气筒高度对应的最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 （mg/m³） 15m 监控点 浓度 VOCs 60 3.4 周界外浓度最高点 2.0 二、废水： 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，见下表。 表4-6 项目污水排放执行标准 单位：mg/L 污染物 标准等级 pH COD BOD5 SS NH3-N TP 石油类 三级标准 6~9 500 300 400 45 8 30 三、噪声： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，运营期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-7 噪声执行--标准 单位：dB(A) 执行标准 适用区类 标准值 适用范围 昼间 夜间 （GB12523-2011） / 70 55 施工场界 （GB12348-2008） 3类 65 55 厂界 四、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染，一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、废气总量控制指标： VOCs有组织排放：0.108t/a VOCs无组织排放：0.120t/a 2、废水总量控制指标： 项目外排废水涉及的总量控制污染物为CODcr、NH3-N，食堂废水及地面清洁废水经隔油后同生活污水一起排化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入乐至县童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下： COD：656.08m3/a×300mg/L=0.197t/a； NH3-N：656.08m3/a×25mg/L=0.016t/a； TP：656.08m3/a×3mg/L=0.002t/a。 近期乐至县城市生活污水处理厂总排口废水总量指标数值如下： COD：656.08m3/a×50mg/L=0.028t/a； NH3-N：656.08m3/a×5mg/L=0.003t/a； TP：656.08m3/a×0.5mg/L=0.0003t/a。 远期童家发展区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下： COD：656.08m3/a×40mg/L=0.026t/a； NH3-N：656.08m3/a×3mg/L=0.002t/a。 TP：656.08m3/a×0.5mg/L=0.0003t/a。 |

建设项目工程分析                           （表五）

| 一、工艺流程（图示） 1、施工期工艺流程及简述 本项目租用乐至县佳鑫丝绵有限公司位于乐至县童家发展区西郊园区已建成得厂房进行建设，施工期仅是进行厂房内部结构调整以及生产设备安装，无土建工程，施工期对周边环境影响较小，故本次评价对施工期进行简单分析。具体工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污流程图 工艺流程说明： 房间建设：本项目租用厂房拟进行熔喷布车间、口罩车间建设，主要污染物为噪声。 设备进场：设备入场时，施工人员需将生产、环保设备搬运至生产区，主要污染物为施工噪声、废包装料。 设备安装：将生产、环保设备安装至指定位置，主要废物为设备施工噪声。 设备调试：设备安装完成后，对生产设备进行调试，以确保设备正常，主要污染物为设备噪声。 2、运营期工艺流程及简述 本项目产品主要包括熔喷布 、一次性防护口罩，其工艺流程及简述如下。 （1）熔喷布生产工艺流程 图5-2 熔喷布生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 烘干：PP粒子在生产前首先需要对其进行干燥和预结晶处理，要求PP含水量小于40ppm，如果PP粒子未经干燥就投入使用，在加热熔融过程中会发生降解，使分子量下降，导致纺丝困难，容易产生断丝，而且未经干燥的粒子软化点较低，容易在螺杆挤出机的进料段产生环结，阻塞进料通道。烘干时间控制在40-50℃。 上料：烘干后的原料放置在密闭的储料箱中，通过负压吸送方式将原料从储料箱中输送到挤出机进料口。 熔融挤出：熔融加热温度为230-240℃，在挤出机内由最初的固态转变为高弹态，到最终熔融成黏流态的聚合物熔体。在螺杆的推力作用下，以一定的压力从机头出挤出。 熔体过滤：利用过滤装置将熔体中的杂质去除，为正常纺丝提供干净的熔体。 熔融喷丝：熔体进入纺丝泵，从喷丝微孔中喷出形成纺丝细流，在两侧高速、高温的牵伸气流夹持下对熔体细流进行牵伸拉细，使其成为超细纤维。 成网：在纺丝组件下方是水平接收成网设备，主要由机架、驱动装置、成网带、纠偏装置、网下吸风装置、抽吸风系统等组成。通过喷丝组件形成的PPS熔喷纤网在接收装置上形成连续的片状材料。 卷绕：已定型的PPS熔喷非织造布，通过卷绕机进行收卷处理，形成具有一定长度的卷装材料。 （2）一次性防护口罩 图5-3 一次性防护口罩工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目一次性医用口罩采用全自动生产设备进行生产，原料无纺布、熔喷布放入设备后，经过叠合、缝鼻夹、折叠、压片、裁断、补边压合、热压固定挂耳绳后成为成品一次性口罩，再经过人工质检合格，然后经过环氧乙烷消毒灭菌，经包装后入库。生产过程中产生的污染物主要为设备噪声、裁剪边角料等固废。 二、主要污染物及污染工序 1、施工期产污环节 根据项目施工期工艺流程及污染工序，项目施工期主要环境污染为： （1）废水：主要为施工人员生活废水； （3）噪声：主要为设备安装噪声； （4）固体废弃物：主要为装修垃圾、废包装材料、施工人员生活垃圾。 2、运营期产污环节 （1）废气：主要为熔喷布生产过程产生的有机废气VOCs； （2）废水：主要为员工产生的生活污水； （3）噪声：主要为生产设备噪声； （4）固废：主要为职工生活垃圾、不合格产品、废包装材料、边角料、废活性炭。 三、项目物料平衡及水平衡分析 1、项目水平衡分析 （1）员工生活用水 项目劳动定员共20人，根据《四川省地方标准用水定额》（DB51/T2138-2016），有食堂与浴室用水量以100L/d·人计，本项目设有食堂和宿舍，则生活用水量约为2m³/d，年用水量为556m³/a。生活污水排放量按用水量的90%计，则最大日生活污水排放量为1.8m³/d，年排放量为500.4m³/a。 （2）食堂用水 本项目食堂最大用餐人数为20人次/天，用水标准按30L/人·d计，则食堂用水量为0.6m3/d（166.8t/a）。食堂废水产污系数按0.9计，则含油废水最大产生总量为0.54m3/d（150.12t/a） 项目水平衡一览表及水平衡图见表5-1及图5-4。 表5-1 项目用排水情况一览表 序号 名称 用水标准 数量 日用水量 （m3/d） 排水量（m3/d） 备注 2 员工生活用水 100L/人·d 20人 2.0 1.8 排污系数0.9 3 食堂用水 30L/人·d 20人 0.6 0.54 合计 / / 2.6 2.34 / 图5-4 项目水平衡图（单位：m3/d） 2、物料平衡 本项目熔喷布产品产量为300t/a，主要原料为PP颗粒、PP驻极母粒，均为新料，生产过程中会有一定量的有机废气及废料产生，经过后文分析，熔融、喷丝有机废气产生量为1.2t/a。 则项目物料平衡如下图所示。 图5-5 项目物料平衡图 四、施工期污染物排放及治理 1、废水 施工期废水主要为施工人员生活废水，施工人员约5人，产生量以50L/天·人计，为0.25m3/d，主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物质。统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理 综上所述，施工期生活污水依托厂区已建化粪池处理，排入市政污水管网，最终进入乐至县城市生活污水处理厂处理达标后排入廖家河。 2、噪声 施工期噪声是最为敏感的环境问题之一，项目施工期主要高噪声机械设备在作业期间所产生的噪声值见表5-2。 表5-2 建筑施工机械噪声声级 施工阶段 声源 声源强度 dB（A） 装修 安装 阶段 电钻 90-100 | 电锤 90-100 手工钻 90-100 无齿锯 90-100 多功能木工刨 90-100 云石机 80-95 角向磨光机 80-95 由上表可知，不同施工阶段均可能涉及高噪声作业，若这些高噪声作业不加以治理，会对周围声学环境产生一定影响。经现场查勘，项目周边主要为工业企业，为了降低项目施工噪声对周边环境的影响。环评提出以下措施： ①选择低噪声的施工机械设备和工艺。 ②合理布局施工设施，尽量根据施工场地的特点，布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。 ③建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对降低施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 项目施工期采取上述噪声控制措施，可以将施工噪声影响降低到最小，对周围环境的影响较小。 4、固体废弃物 施工期主要固体废物为废包装材料、生活垃圾。根据建设单位提供的资料，本项目主要对原有厂房进行改造及设备安装，不新增用地，不涉及土方施工，不产生弃土。因此项目不设置临时堆土场。 （1）废包装材料 主要为设备包装材料，产生量约为0.5t，可统一收集后外售回收站，可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 （2）生活垃圾 生活垃圾：本项目预计施工人员5人，按0.5kg/人•d计，则产生生活垃圾2.5kg/d。生活垃圾经场地内统一收集后交由当地环卫部门及时清运。 表5-3 施工期固体废物排放情况 种类 产生量 处置方式 废包装材料 0.5t 外售回收站 生活垃圾 0.5kg/人•d，总量约10kg/d 由环卫部门清运 五、运营期污染物产生及防治措施 1、废气产生及治理措施 项目运营期大气污染物主要为熔喷布生产过程中PP颗粒熔融和喷丝过程产生的有机废气VOCs。 项目熔喷布生产原料为 PP 颗粒，均为新料，熔融加热温度及喷丝温度约为150~210℃，未达到聚丙烯328~410℃的分解温度，但在熔融及喷丝过程仍有少量的热降解，产生丙烯、乙烯等非甲烷总烃气体，本次评价以VOCS计算。根据《二次污普工业源系数手册》，本项目产污系数应参照2921塑料薄膜制造行业系数手册中注塑和吹塑产污系数如下表所示： 表5-4 熔融和喷丝工艺产污系数 产品 原料 工艺名称 污染物 系数单位 产污系数 治理技术名称 去除效率 塑料薄膜 树脂、助剂 配料-混合-挤出 废气量 Nm3/ t产品 3×104 / / 非甲烷总烃 kg/t产品 4 活性炭吸附 70% 根据项目产品方案，项目熔喷布产品产量为300t/a，则熔融及喷丝废气产生量为9×106 Nm3/a，污染物VOCS（非甲烷总烃）产生量约为1.2t/a。项目年工作天数278天，工作时间按9h/d计，废气排放时间为2502h，废气排放速率为3597Nm3/h，污染物排放速率为0.4796kg/h。 治理措施： 为减小废气对人体和环境的影响，建设单位采取集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒排放。根据设备外形及生产情况，项目废气产生位置主要在熔喷机熔融位置和喷丝位置，因此项目在熔喷机熔融位置和喷丝位置设置顶吸集气罩，有机废气通过集气罩汇入总风管，经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。本次评价考虑VOCs捕集率按90%计，VOCs去除率可达到90%，环评要求总风量不得低于2000m3/h。根据计算，项目污染物VOCS有组织排放量为0.108t/a，排放浓度为2.16mg/m3，排放速率为0.0432kg/h；无组织废气排放量为0.12t/a，排放速率为0.048kg/h。因此，项目废气排放情况满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3有组织排放要求（3.4kg/h，60mg/m3）。 活性炭吸附工作原理：由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并 保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。活性炭吸附是一种对有机废气较为成熟的处理工艺，处理效率大于70%，采用两级活性炭后，则综合处理效率为1-（1-70%）×（1-70%）=91%，可达到90%以上，本次评价去除效率按90%计算。 项目在熔喷机熔融位置和喷丝位置上方安装集气罩，通过风机抽风将含有机废气的空气抽入管道，经过一段距离到达活性炭吸附装置的位置，用活性炭将抽送过来的空气中的有机废气进行吸附，从而达到去除有机废气的效果。熔融及喷丝位置产生的废气有一定的温度，但集气罩抽风过程混有常温空气，同时在管道输送过程中对废气有一定的冷却效果，因此当废气到达活性氮吸附装置的位置时为常温，活性炭能够进行有效的吸附，达到较好的去除有机废气的效果。 2、废水产生及治理措施 本项目设住宿和食堂，营运期产生的废水主要是员工生活污水。 （1）员工生活用水 项目劳动定员共20人，根据《四川省地方标准用水定额》（DB51/T2138-2016），有食堂与浴室用水量以100L/d·人计，本项目设有食堂和宿舍。则生活用水量约为2m³/d，年用水量为556m³/a。生活污水排放量按用水量的90%计，则最大日生活污水排放量为1.8m³/d，年排放量为500.4m³/a。 （2）食堂用水 本项目食堂最大用餐人数为20人次/天，用水标准按30L/人·d计，则食堂用水量为0.6m3/d（166.8t/a）。食堂废水产污系数按0.9计，则含油废水最大产生总量为0.56m3/d（155.68t/a） 因此，项目共产生废水2.36m3/d，656.08m3/a。食堂废水经隔油后同生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入乐至县童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，对周围水环境影响较小。 项目废水产生以及排放情况见表5-5。 表5-5 项目生活污水产生以及排放情况 废水性质 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 TP 处理前 浓度（mg/L) 656.08m3/a 400 300 250 30 4 产生量（t/a) 0.262 0.197 0.164 0.020 0.003 处理后 浓度（mg/L) 656.08m3/a 300 250 100 25 3 排放量（t/a) 0.197 0.164 0.066 0.016 0.002 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 45 8 近期：城市污水处理厂处理 浓度（mg/L) 656.08m3/a 50 10 10 5 0.5 排放量（t/a) 0.028 0.007 0.007 0.003 0.0003 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 50 10 10 5 0.5 远期：园区污水处理厂处理 浓度（mg/L) 656.08m3/a 40 10 10 3 0.5 排放量（t/a) 0.026 0.007 0.007 0.002 0.0003 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》 40 10 10 3 0.5 3、噪声产生及治理措施 项目运营期间噪声主要为设备噪声，其噪声源强如下表所示。 表5-6 项目运营期噪声产生情况 设备名称 数量（台） 噪声源强 备注 口罩压片机 2 65-75 机械噪声 熔喷机 5 65-75 机械噪声 本项目针对噪声设备拟采取相应的治理措施： ①合理布局：设备尽量远离厂房边界，并利用厂房墙体进行隔声； ②选用低噪设备：充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声； ③运营期加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④所有设备均位于室内，并采取减震处理，设备安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。 ⑤生产车间在生产过程中保持门窗紧闭，暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，严禁鸣笛，避免在非正常时间进入现场； ⑥加强管理：建立设备定期维护，保养管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 在采取上述噪声防治措施后，设备运行噪声可降低15~20dB（A），同时，增强员工环保意识，做到文明生产，定期对员工专业知识进行培训。在进一步采取以上降噪措施后，再加上厂界距离衰减隔声，项目运营过程中产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，能做到达标排放。 4、固废产生及治理措施 项目运营期不在厂区消毒，产生的固废主要为一般固体废物和危险废物。 （1）一般固体废物 ①生活垃圾：本项目劳动定员为20人，生活垃圾按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为10kg/d（2.78t/a）。办公区内多处设置垃圾桶，收集后送市政垃圾箱由城市环卫部门统一处置。 ②杂质及边角料：主要为熔喷布生产过程中熔体过滤杂质和卷绕过程产生得边角料，主要成分为聚丙烯，根据建设单位提供情况，产生量约为1t/a，由物资回收单位回收利用。 ③废包装材料：项目在生产过程中会产生少量的废包装材料，产生量约0.5t/a，废包装材料统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理。 （2）危险废物 废活性炭：本项目产生的有机废气采用二级活性炭装置进行处理，为保证活性炭装置的处理效率，活性炭吸附装置中的活性炭需定期进行替换，替换出的废活性炭为危险废物。活性炭吸附有机废气量按0.25kg/kg活性炭计，经前文计算，项目活性炭吸附的有机废气量为0.972t/a，则活性炭使用量为3.888t/a，废活性炭产生量为4.86t/a。项目活性炭每3个月更换1次，每次填充量不得少于1.215t。废活性炭集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置，严禁随意丢弃。 危险废物暂存、管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的要求，危险废物应使用符合标准的专用容器盛装，且危废暂存间应单独隔开，危废暂存间满足“四防”要求，即防风、防雨、防晒、防渗漏，确保危险废物不造成二次污染。 危险废物管理要求： 收集：危废收集时确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区内设置危废收集通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急装备；危险废物收集应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012中的附录A填写记录表，并将记录表作为危废管理的重要档案妥善保存；收集结束后，应清理和恢复收集作业区域；收集过危废的容器、设备及其他物品转作用时，应消除污染。 转运：项目危险废物转运指企业内部生产车间至危险废物暂存间的转运，应根据企业生产车间和厂区内部实际情况制定安全转运路线，尽量避开繁忙区域；采用专用工具进行运输，参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012中的附录B填写《危险废物厂内转运记录表》；转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危废遗失在转运路线上。 暂存：危险废物分类收集暂存于危险暂存间，按照《危险化学品安全管理条例》、《废气危险化学品污染环境防治方法》等的要求进行暂存，暂存时间不得超过一年。暂存期应建立贮存的台账制度，危废出入库交接记录应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012中的附录C执行。 运输：危险废物由持有危险废物运输经营许可证的单位进行运输。 处置：交给有资质的单位处理，同时，要求企业应严格按照《危险废物转运联单管理办法执行》，在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，向移出地环保行政主管部门申请领取联单，并如实填写联单中栏目，并加盖公章，联单保存期限不低于5年，每转运1次，均填写一份转移联单。 本项目营运期固废产生量及采取的处置方式见下表。 表5-7 固体废物分析结果汇总表 类别 项目 废物识别 年产污量（t/a） 处理措施 一般固体废物 生活垃圾 一般固废 2.78 由环卫部门定时清运 杂质及边角料 一般固废 1.0 统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理 废包装材料 一般固废 0.5 危险废物 废活性炭 危险废物 4.86 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 表5-8 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-041-49 50.96 有机废气治理 固态 活性炭 有机废气 每3个月 T/In 暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置 表5-9 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废 物类别 危险废物 代码 位置 贮存方式 贮存 周期 1 危险废物暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 车间1F南侧（10m2） 袋装密封 1年 综上，经上述措施处理后，项目所产生的固废都可得到安全、清洁、有效的处置。 5、地下水防治措施 （1）防止地下水污染控制措施的原则 为防止项目建设对地下水环境造成污染，建设单位应坚持“源头控制、分区防控、污染监管、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 ①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②被动控制即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 ③以重点装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。 ④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （2）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现废水的循环利用，减少污染物的排放量； ②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （3）分区防控措施 本次评价结合项目具体建设内容，将本项目主体工程为生产车间，在车间1层设危险废物暂存间，对危废暂存间进行重点防渗，对生产车间除危废暂存间以外的其他区域进行一般防渗处理即可。 重点防渗区：防渗要求为防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜或2mm厚其他人工材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗技术要求为K≤10-10cm/s，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。 一般防渗区：参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求进行防渗设计，生产车间、通道等防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 |
| --- | --- |

项目主要污染物产生及预计排放情况             (表六)

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | / | / | / |
|  | 营运期 | 熔融、喷丝废气 | 1.2t/a | 有组织：0.108t/a，2.16mg/m3 无组织：0.12t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | 0.25m3/d | 依托厂区已建化粪池处理 |
|  | 营运期 | 生活污水 | 水量 | 656.08t/a（2.36m3/d） |
|  |  |  | COD | 400mg/L | 0.262t/a | 300mg/L | 0.197t/a |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/L | 0.197t/a | 250mg/L | 0.164t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/L | 0.164/a | 100mg/L | 0.066t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.020t/a | 25mg/L | 0.016t/a |
|  |  |  | TP | 4 mg/L | 0.003 t/a | 3 mg/L | 0.002 t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 | 废包装材料 | 0.5t | 统一回收外售回收站 |
|  |  | 生活垃圾 | 2.5kg/d | 交环卫部门处理 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 18t/a | 统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理 |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 50.96t/a | 暂存危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备噪声及运输建材车辆噪声 | 85~105dB（A） | 设立隔离围栏，合理安排施工 |
|  | 营运期 | 场界噪声 | 约70~90dB（A） | 采取合理布局、建筑隔音处理、距离衰减；噪声厂界排放达标： 昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A） |
| 生态保护措施及预期影响： 本项目租用已建成厂房，仅进行简单装修及设备安装，不会涉及土建施工，不会对生态环境造成影响。据现场调查，项目周围暂未发现名胜古迹、珍稀动植物、人文景观等环境保护目标，不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，因此对生态环境的影响很小。 |

环境影响分析                                 （表七）

一、施工期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员的生活污水。生活污水产生量为0.25m3/d，主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物质。统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理，项目区域市政污水管网已覆盖，依托可行。 综上所述，在采取上述处理措施后，项目产生的施工期生活污水依托厂区已建成化粪池收集处理，排入市政污水管网，最终进入乐至生产污水处理厂处理达标后排入廖家河。 评价认为，在采取以上水污染防治措施后，施工期对水环境影响很小。 2、声环境影响分析 施工期噪声是最为敏感的环境问题之一，项目施工期主要高噪声机械设备在作业期间所产生的噪声值见表7-1。 表7-1 建筑施工机械噪声声级 施工阶段 声源 声源强度 dB（A） 装修 安装 阶段 电钻 90-100 电锤 90-100 手工钻 90-100 无齿锯 90-100 多功能木工刨 90-100 云石机 80-95 角向磨光机 80-95 本项目施工期机械噪声预测结果如表7-2。 表7-2 主要施工机械噪声预测结果 单位：Leq[dB（A）] 噪声源强值 预 测 距 离 （米） 备 注 10 30 50 80 100 150 200 装 修 100 80 70 66 62 60 56 54 以施工期最强噪声值预测 由表7-2可知： 单机施工机械噪声昼间在距声源100m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求；夜间则需300m才能达标。 为使本项目施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，将项目施工对声环境造成的影响降至最低，本环评要求施工方加强管理，采取如下噪声控制措施： ①严禁夜间进行高噪声施工作业； ②选用低噪声、振动小的施工设备； 采取以上控制措施后，施工期噪声对周围声环境的影响能降到最低程度。 3、固废环境影响分析 施工期主要固体废物为废包装材料、生活垃圾。根据建设单位提供的资料，本项目主要对原有厂房进行改造及设备安装，不新增用地，不涉及土方施工，不产生弃土。因此项目不设置临时堆土场。 （1）废包装材料 主要为设备包装材料，产生量约为0.5t，可统一收集后外售回收站，可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 （2）生活垃圾 生活垃圾：本项目预计施工人员5人，按0.5kg/人•d计，则产生生活垃圾2.5kg/d。生活垃圾经场地内统一收集后交由当地环卫部门及时清运。 综上所述，项目施工期固废均能得到合理处置，对周围环境影响较小。 二、运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目运营期大气污染物主要为熔喷布生产过程中PP颗粒熔融和喷丝过程产生的有机废气，本次评价以VOCS计。 （1）废气排放源分析 ①废气产生及排放情况见表7-3。 表7-3 废气产排情况一览表 污染 物 产生 位置 产生量 （t/a） 治理措施 废气种类 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 有机 废气 熔融、喷丝 1.2 集气罩+二级活性炭吸附设备+15m排气筒排放 有组织排放 0.108 0.0432 2.16 无组织排放 0.12 0.048 / 根据本项目生产特点，由工程分析可知，本项目排放的大气污染物为VOCs，因此选其作为评价因子。 ②污染源参数 表7-4 点源源强参数表 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒 高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率（kg/h） X Y VOCs 排气筒 0 0 447 15 0.5 11 常温 2502 正常排放 0.0432 表7-5 面源源强参数表 名称 坐标 海拔高度/m 长度/m 宽度/m 有效高度/m 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y VOCs 生产车间 0 0 443 50 16 15 正常排放 0.048 （2）评价等级 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 Pmax及D10%的确定依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，% Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-6 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （3）大气环境影响分析 为进一步分析项目建成营运后，生产过程中VOCs对周边环境的影响，评价拟采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模式进行估算。 1）环境质量标准 VOCs：项目VOCs的环境质量标准参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中TVOC 8小时均值0.6mg/ m³，小时均值按8小时均值乘以2为1.2mg/m³作为计算依据。 2）估算模型参数 采用估算模型计算评价等级，估算模型参数表见下表。 表7-7 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 51.37万 最高环境温度/℃ 40℃ 最低环境温度/℃ 0℃ 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是( 否( 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是( 否( 岸线距离/km / 岸线方向/。 / 3）估算模型计算结果 项目VOCs有组织排放估算模型计算结果见表7-8、7-9、7-10及图7-1。 表7-8 点源污染源预测结果 下风向距离 点源 TVOC浓度(μg/m³) TVOC占标率(%) 50.0 0.6415 0.0535 100.0 0.3055 0.0255 200.0 0.1498 0.0125 300.0 0.0842 0.0070 400.0 0.0616 0.0051 500.0 0.0475 0.0040 600.0 0.0381 0.0032 700.0 0.0313 0.0026 800.0 0.0257 0.0021 900.0 0.0219 0.0018 1000.0 0.0193 0.0016 1200.0 0.0163 0.0014 1400.0 0.0140 0.0012 1600.0 0.0134 0.0011 1800.0 0.0128 0.0011 2000.0 0.0123 0.0010 2500.0 0.0109 0.0009 3000.0 0.0098 0.0008 3500.0 0.0088 0.0007 4000.0 0.0080 0.0007 4500.0 0.0073 0.0006 5000.0 0.0067 0.0006 10000.0 0.0036 0.0003 11000.0 0.0033 0.0003 12000.0 0.0030 0.0003 13000.0 0.0028 0.0002 14000.0 0.0026 0.0002 15000.0 0.0024 0.0002 20000.0 0.0019 0.0002 25000.0 0.0016 0.0001 下风向最大浓度 0.9741 0.0812 下风向最大浓度出现距离 24.0 24.0 D10%最远距离 / / 表7-9 矩形面源污染源预测结果 下风向距离 矩形面源 TVOC浓度(μg/m³) TVOC占标率(%) 50.0 17.9320 1.4943 100.0 10.9880 0.9157 200.0 5.1633 0.4303 300.0 3.1276 0.2606 400.0 2.1607 0.1801 500.0 1.6141 0.1345 600.0 1.2687 0.1057 700.0 1.0336 0.0861 800.0 0.8648 0.0721 900.0 0.7385 0.0615 1000.0 0.6411 0.0534 1200.0 0.5015 0.0418 1400.0 0.4073 0.0339 1600.0 0.3401 0.0283 1800.0 0.2900 0.0242 2000.0 0.2514 0.0210 2500.0 0.1862 0.0155 3000.0 0.1465 0.0122 3500.0 0.1207 0.0101 4000.0 0.1033 0.0086 4500.0 0.0889 0.0074 5000.0 0.0771 0.0064 10000.0 0.0303 0.0025 11000.0 0.0266 0.0022 12000.0 0.0237 0.0020 13000.0 0.0212 0.0018 14000.0 0.0192 0.0016 15000.0 0.0175 0.0015 20000.0 0.0119 0.0010 25000.0 0.0088 0.0007 下风向最大浓度 21.7740 1.8145 下风向最大浓度出现距离 26.0 26.0 D10%最远距离 / / 表7-10 项目污染源估算模型计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 点源 TVOC 1200.0 0.9741 0.0812 / 矩形面源 TVOC 1200.0 21.7740 1.8145 / 图7-1 污染物占标率折线图 从表7-10可以看出：项目有组织排放的VOCs污染物的最大落地浓度为21.7740μg/m3，小于计算出的环境空气质量标准值1.2mg/m3，最大占标率为1%<1.8145%<10%，根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018），确定大气环境影响评价等级为二级，不需进行进一步大气环境影响估算工作。 （4）污染物排放量核算结果 本项目大气有组织污染物核算表见下表。 表7-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放源 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 1 1号排气筒 VOCs 2.16 0.0432 0.108 本项目大气无组织污染物核算表见下表。 表7-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产 车间 熔融、喷丝 VOCs 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 2.0 0.048 本项目大气污染物年排放量核算见下表。 表7-13 大气污染物年排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 排放方式 年排放量/（t/a） 1 排气筒 熔融、喷丝 VOCs 有组织 0.108 2 生产车间 VOCs 无组织 0.12 合计 0.228 （5）大气环境防护距离 大气环境防护距离是指：为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 下面根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境环境防护距离计算方法计算本项目大气环境防护距离，计算结果见表7-14。 表7-14 本项目大气环境防护距离计算结果 排放源情况 污染因子 产生量（ug/m3） 环境浓度限值 大气环境防护 距离（m） 生产车间 VOCS 21.7740 1200ug/m3 下风向最大浓度无超标值 由上表计算可知，本项目大气环境防护距离计算结果为无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 a.计算模式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/3840-91）中7.4条规定，卫生防护距离采用如下模式计算。 项目面源确定为粉尘产生区，项目卫生防护距离相关参数取值和计算结果见表7-15。 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； L——工业企业所需卫生防护距离（m）； r——有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算参数。 项目所在地区的平均风速为1.6m/s，A、B、C、D值的选取见表7-15所示。 表7-15 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地区近五年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≦1000 1000<L≦2000 L>2000 工业企业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2~4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 110 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。本项目取A＝400、B＝0.01、C=1.85、D=0.78。 b.执行标准 无组织形式排放的VOCS执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中TVOC限值，TVOC一小时平均：1.2mg/m3。 c.计算结果 根据污染物源强及当地的年均风速（1.6m/s）以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/3840-91）中7.4条，卫生防护距离采用上述模式计算得出该项目的卫生防护距离如下表7-16所示。 表7-16 项目卫生防护距离计算结果表 污染源 污染物名称 无组织排放量（kg/h） VOCS产生区面积 标准值 （mg/m3） 计算结果（m） 卫生防护距离（m） 生产车间 VOCS 0.048 50m×16m 1.2 0.52 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/3840-91）中7.5，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。本项目有VOCS一种大气环境污染物，因此本项目卫生防护距离为50m。 经调查，本项目排放单元卫生防护距离50m范围内无居民居住，现状主要为待建空地，无环境敏感点。 环评要求： ①本项目营运期间，卫生防护距离内不得有居民长期居住。 ②在本项目拆除前卫生防护距离范围内不得新建居住区、医院、学校等环境敏感点。项目外环境见附图3，卫生防护距离包络图详见附图7。 综上所述，在采取相应的处理措施后，本项目废气排放不会对周边大气环境造成明显影响。 2、地表水环境影响分析 （1）废水排放情况 本项目生产过程不涉及用水，厂区内不设住宿和食堂，营运期产生的废水主要是员工生活污水和食堂废水。 ①员工生活用水：项目劳动定员共20人，根据《四川省地方标准用水定额》（DB51/T2138-2016），有食堂与浴室用水量以100L/d·人计，则生活用水量约为2m³/d，年用水量为556m³/a。生活污水排放量按用水量的90%计，则最大日生活污水排放量为1.8m³/d，年排放量为500.4m³/a。 ②食堂用水：本项目食堂最大用餐人数为20人次/天，用水标准按30L/人·d计，则食堂用水量为0.6m3/d（166.8t/a）。食堂废水产污系数按0.9计，则含油废水最大产生总量为0.54m3/d（150.12t/a） 因此，项目共产生废水2.34m3/d，650.52m3/a。食堂废水经隔油后同生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，对周围水环境影响较小。 （2）地表水环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)中 5.2 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 表7-17 评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 -- 本项目废水排放方式为间接排放。因此，判定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 （3）废水处理可行性分析 近期项目废水排入乐至县城市生活污水处理厂可行性分析： 根据现场勘查了解，乐至县城市生活污水处理厂配套管网已覆盖本项目所在区域，本项目废水可经管道排入污水处理厂处理达标排放；根据乐至县城市生活污水处理厂的处理工艺特点，其接纳污水的种类仅为生活污水，不接纳工业废水，根据工程分析可知，本项目无生产废水产生，仅产生生活污水，本项目废水性质符合乐至县城市生活污水处理厂接纳废水的要求，此外，本项目废水排放量较小，对乐至县城市生活污水处理厂的水质不会造成较大影响，水质变化不大；据污水处理厂负责人介绍，污水处理厂原有20000m3/d的污水处理规模已达到饱和，现新增了一套处理规模为12000m3/d的应急污水处理设备（采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺），能够满足所在区域的污水处理。因此，本项目产生的生活可经预处理后排入乐至县城市生活污水处理厂处理达标排放。 远期废水排入乐至县童家发展区污水处理厂可行性分析： 根据童家发展区第一区域规划环评可知，乐至县童家发展区污水处理厂位于童家发展区第一区域内（天童大道南侧、文峰一路西侧、柳树河路北侧、太平南路东侧的地块），设计总规模为7万m3/d，可分期实施。规划污水处理厂出水标准为《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“城镇污水处理厂”排放标准排放（注：其他未列入的污染物按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准执行）。建成后统一处理乐至县童家发展区西郊园区所有废水、乐至县童家发展区第一区域所有废水、玉龙湖片区生活废水以及部分乐至县城区生活废水，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 本项目远期废水经预处理后排入园区污水处理厂处理，经处理达标排入鄢家河，鄢家河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，水体功能为纳污、农灌、排洪，尾水可实现达标排放，项目污水不会对鄢家河水质产生明显影响。 （4）评价结论 综上所述，本项目运营期对废水处理措施合理可行，对区域水环境影响较小。 3、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）可知，本项目为“M 医药 卫生材料及医药用品制造 全部”，其地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，本评价仅作简要的分析。 （1）对地下水水质影响分析 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成，项目包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，若采取有效措施隔阻，污染物不会很快穿过包气带进入潜水，对潜水的污染较小。 为尽量减轻对地下水的污染，本次评价结合项目具体建设内容，将本项目主体工程为生产车间，在车间1层设危险废物暂存间，对危废暂存间进行重点防渗，对生产车间除危废暂存间以外的其他区域进行一般防渗处理即可。 重点防渗区：防渗要求为防渗层为2mm厚高密度聚乙烯膜或2mm厚其他人工材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗技术要求为K≤10-10cm/s，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。 一般防渗区：参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求进行防渗设计，生产车间、通道等防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 （2）对地下水水位影响分析 本项目用水由园区市政供水管网供给，生活污水经厂区化粪池处理达标后排入园区污水管网。 本项目用水来源于园区供水管网，不取用地下水和地表水；废水排放量小，且废水均纳管处理，所以本项目不会对地下水位造成影响。 （3）对地下水环境保护目标影响分析 本项目建设场地内不涉及地下水集中式饮用水水源地。另外，本项目场地不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，以及其他与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区；无分散式居民饮用水水源等其他地下水环境敏感区。 因此，由以上污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 综上所述，在严格执行评价提出的各项防治措施后，本项目产生的废水、固废等对地下水影响很小。 4、声环境影响分析 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的“5.2.4建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。” 本项目所在区域为童家发展区西郊园区，园区所属声环境功能区为GB3096规定的3类地区，因此本项目声环境影响评价工作等级为三级，应进行简要评价。 （2）源强 项目运营期噪声主要来自口罩压片机、熔喷机等设备噪声，其噪声源强值在70~85dB（A）之间。项目主要噪声源源强值见表7-18。 表7-18 项目运营期主要噪声源强值 产生位置 噪声源 型号 数量（台） 源强dB（A） 治理措施 治理后噪声源强dB(A) 生产车间 口罩压片机 / 5 65-70 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声 50-55 熔喷机 / 5 65-70 50-55 本项目针对不同的噪声设备采取了相应的治理措施，主要采取削弱噪声源与断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对外环境的影响。所有设备均位于室内，布置于车间中央，并采取减震处理；设备安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。 （3）预测模式 ①点声源影响预测公式 ②多源叠加公式 上述式中：L(r)—距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）； L(r0)—距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）； r—预测点距噪声源距离； r0—源强外1m处； L—总等效A声级值，dB（A）； Li—第i个声源的等效A声压级值，dB（A）； L—其他各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）； n—声源数量。 为了降低噪声源的噪声值，减轻噪声对周围环境的影响。本项目在设备选型中，尽量选用国内技术先进的低噪声设备，并合理进行车间总图布置，将主要高噪声源布设在生产车间中部，增大外环境与生产区之间的距离；并对设备采取吸噪、消声、隔音等措施，一般可降低噪声15-20dB（A）。本项目周围200m范围内无敏感点，因此，本次仅预测厂界噪声，项目按设备同时使用进行预测，结果见表7-13： （4）预测结果 由项目平面布置图可知，项目主要声源设备距厂界四周最近距离分别为东厂界61m，南厂界47m，西厂界6m，北厂界65m。 表7-19 声环境影响预测结果一览表 单位：dB（A） 源强 58.01 厂界 东 南 西 北 距离噪声源距离/m 61 47 6 65 预测值 22.30 24.57 42.45 21.75 标准值 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 预测结果 昼间 达标 达标 达标 达标 夜间 达标 达标 达标 达标 由上述预测结果可知，项目厂界昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求(即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)（限值的要求）。因此，本项目建设对周边的噪声影响不大。 5、固体废弃物影响分析 项目运营期产生的固废包括一般固废（生活垃圾、食堂食物残渣、食堂隔油池潲水油、不合格产品、废弃包装材料）以及危险废物（废润滑油、含油抹布、手套、废润滑油桶、废活性炭）等。 （1）固废处置措施 职工产生的生活垃圾由垃圾桶收集后送市政垃圾箱由城市环卫部门统一处置；杂质及边角料、废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，定期由物资回收单位回收处理。 废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间，并做好储存管理工作，并委托具有危废处置资质单位统一处理。 （2）危险废物储存及要求 储存要求：危险废物应分类收集储存在危险废物暂存间，危险废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”措施，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识，由专人负责管理。各类危险废物应进行分类收集，使用专用收集桶分别储存，并贴上相应的标签，指定专人负责管理，落实责任制。 转运要求：危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手，并严格落实以下要求：a.危险废物每次外运处置均需做好运输登记，认真填写危险废物转移联单；b.废弃物运输必须由已签订的危废处置单位负责，处置单位每次处置应以书面形式告知建设单位危险废物最终去向；c.危险废物运输路线必须严格按照有关部门批准的路线运输；若必须更改运输路线，需经有关部门同意后才可实施。 综上分析可知，项目运营期产生的固废均得到了妥善处置，不会带来二次污染，只要企业严格落实固废的收集、暂存、运输及处置措施，项目固废对周围环境影响不明显。 6、土壤环境影响分析 土壤环境影响评价是对建设项目建设期、运营期和服务期满后（可根据项目情况选择）对土壤环境理化特性可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的措施和对策，为建设项目土壤环境保护提供科学依据。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目为日用塑料制品制造业，不属于附录A土壤环境影响评价项目类别中所列的行业，为其他行业，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展环境影响评价工作。 三、环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提出科学依据。本次环境风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行，主要内容包括风险源调查、环境敏感目标调查、环境风险潜势初判、风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求等。 1、评价依据 （1）风险调查 本项不涉及的危险化学品，本项目的环境风险表现为危险化学品的泄露和火灾。 （2）风险潜势初判 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn≥1 式中：q1、q2、...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、...，Qn——每种危险风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。 本项目不涉及风险物质，本项目所涉及风险物质与其临界量比值Q=0＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据前文分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级不足三级，进行简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要风险保护目标如下表7-20。 表7-20 项目风险保护目标一览表 序号 名称 保护内容 相对厂 址方位 相对厂址距离/m 1 居民10户 散居，约30人 北 226 2 乐至县童家镇刘志桠村小学 学校，约200人 北 2450 3 天星桥水库 地表水 东北 2158 4 徐家桥村 散居，约1000人 东北 1630 5 乐至县公安局 办公，约50人 东 1808 6 乐至县规划展示馆 办公，约10人 东南 763 7 廖家水库 地表水 东南 1145 8 群乐村 散居，约500人 东南 342 9 打鼓庙村 散居，约800人 东南 2012 10 石板垭村 散居，约1000人 西南 1902 11 玉龙桥村 散居，约800人 西南 2083 12 天福村 散居，约800人 西 2164 3、环境风险识别 根据本项目原辅材料暂存使用情况，并结合国内同类生产装置的类比调查，列出生产运输过程中的潜在危险种类、事故原因、易发场所等见下表。 表7-21 项目环境风险识别一览表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境保护目标 1 原料存放间 口罩原料存储 / 火灾 大气环境 / 4、环境风险分析 （1）火灾事故 本项目使用的主要原料及产品均为易燃物质，一旦遇明火则容易引起严重的火灾事故。 5、环境风险防范措施及应急要求 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 （1）车间火灾风险防范措施 ①按照国家有关消防技术规范设置，配备消防设施和器材，其布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑筑灭火器配置设计规范》的要求； ②消防器材应放置在厂区内明显、易拿取又较安全的地方，其周围不得有障碍物或堆放杂物，保持道路畅通； ③对消防器材和设施应定期进行维修和有效性检查实验，发现失效应对同规格和同批灭火器进行及时更换； ④加强日常消防设施的管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对仓库区可能出现的火灾事故进行消防演练； ⑤出现火灾时及时将可燃物品搬离，远离火源； ⑥如引发火灾或人身伤害，应及时拨打119、120报警电话，并立即启用消防器材灭火，对受伤人员进行急救和送医处理。 （2）储存和操作要求 ①危险废物妥善收集，作好危废暂存间防渗透处理，临时堆存时间不得过长，定期将危险废物交由有资质单位处置，并签订协议，做好危险废物台账，保证危险废物入库、出库、存库数量一致，明确危险废物去向，尽量减少厂内危险废物堆存量，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。按照安全生产规范暂存危废，避免或减轻由安全事故引发的环境风险。 ③生产车间按照《建筑设计防火规范》进行设计，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）之规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。 （3）日常管理措施 ①加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、 安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的状态。 ③加强安全教育，强化岗位责任制，杜绝事故隐患。 ④加强和强化安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排出和检查。对排查出的风险隐患要及时处理，并做相关的记录，以便做到风险防范有章可查。 （5）应急预案设置 为保证在事故发生后迅速、高效、有序地做好事故应急工作，减少环境危害，最大限度减少损失和伤亡，环评要求，企业应当制定相应的应急预案，应急源内容详见下表。 表7-22 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：危废暂存间 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施、设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 6 应急检测、防护措施、清除措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 7 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 事故现场、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 8 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 9 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 10 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 6、结论 表7-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 四川省伟宙纤维制品医疗防护物资生产线项目 建设地点 （四川）省 （资阳）市 （）区 （乐至）县 （西郊）园区 地理坐标 经度 105.015258 纬度 30.309972 主要危险物质及分布 项目运营期不涉及危险物质。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 原材料易燃，遇明火可能造成严重的火灾风险。 风险防范措施要求 人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害 综上所述，本项目在采取上述有针对性的风险防范及应急措施后，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 四、环境管理与监测 1、环境管理 环境管理是以防止工程建设对环境造成污染为主要目标的。工程项目的建设会对周围环境产生一定的影响，这种影响通过采取环境污染防治措施得以控制。环境管理与环境监测计划的实行就是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好建设项目的环境保护工作，业主应设环保工作人员，负责组织、协调本工程的环境保护工作。 本项目建成后，业主应全面负责项目内部的环境保护工作： （1）项目建成后，加强车间内大气污染的治理工作，加强环保设备检查，加强区域地面清洁，确保废气达标排放。 （2）实行环境监督管理，严格执行环境影响评价制度，确保污染得到有效控制。 （3）监督实施清洁生产、污染物达标排放和总量控制。 （4）建立健全的企业污染源档案，并加强管理。 （5）加强对企业污染物治理的监督管理，并检测其执行情况。 （6）加强环境保护宣传教育，提高职工环保意识。 本项目建成后，应落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案，确保三废达标排放。 2、环境监测 环境监测是指项目在建设期、运营期对主要污染对象进行的环境采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。 根据建设项目特点，日常的环境监测工作可委托有监测资质的单位进行，同时本次评价要求建设单位需设置监测设施。项目的环境监测计划为： 表7-24 项目运营期监测计划一览表 项目 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废气 有组织 1#排气筒 VOCs 1次/半年，连续监测3天 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3要求 无组织 厂界下风向2~50m范围内2个监控点 VOCs 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5无组织监控限值 噪声 厂界噪声 厂界四周1m处 等效连续A声级Leq(A) 1次/半年；2天/次，昼间、夜间各监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 项目食堂废水经隔油后同生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。本项目不设置单独的废水排放口。 监测频率具有不定性：按照环境保护越来越严格的形势要求、按照当地有管辖权的环境保护行政主管部门和有执法权的环境监察部门的要求，按期提供废气及噪声的监测数据资料。 五、环保投资估算一览表 本项目总投700万元，其中环保投资16.6万元，占总投资的2.37%。项目环保投资估算情况一览表见表7-25。 表7-25 环保设施及投资估算一览表 类别 项目 治理措施 费用 （万元） 备注 施施工期 废气 / / / / 废水 施工人员生活废水 依托厂区已建化粪池处理后排入污水管网。 / 依托 噪声 施工噪声 选用低噪声设备、设备减震、合理安排施工时间。 0.5 新建 固废 废包装材料 外售回收站 / 新建 生活垃圾 环卫部门统一清运处理。 0.2 新建 营运 期 废气 融入、喷丝废气 集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放，风机风量2000m3/h。 10 新建 废水 生活污水 依托厂区已建化粪池预处理后排入污水管网。 / 依托 食堂废水 依托厂区已建隔油池隔油处理后进入化粪池。 / 依托 噪声 设备噪声 选用低噪声设备、设备减振、合理布局、建筑隔声等。 0.4 新建 固废 生活垃圾 环卫部门统一清运处理。 0.5 新建 杂质及边角料 由物资回收单位回收处理 / 新建 废包装材料 由物资回收单位回收处理 / 新建 危险废物 设置1处危废暂存点（面积约5m2），采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，定期交由有资质单位处置。 2 新建 风险防范措施 配备消防设施、防护器具、应急预案等。 2 新建 环境管理和环境监测 按照监测计划进行常规性监测，作为厂区环境管理档案并存档。 1 新建 合计 / 16.6 / 七、项目竣工环保验收“三同时” 环保措施 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，以下简称《条例》，自2017年10月1日起施行）和环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，以下简称《办法》）的有关规定，编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后应按照《办法》要求展开竣工环境保护验收工作。建设单位是竣工环境保护验收工作的责任主体，对验收的真实性、准确性和完整性负责。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测资料。 建设项目环境保护竣工验收清单列入下表。 表7-26 项目竣工环保验收“三同时”环保措施一览表 环境 类别 时期 污染源 治理措施 验收要求 水环境 施工期 施工人员生活废水 依托周边居民设施预处理处理后排入污水处理厂。 严禁随意排放至附近地表水体，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 施工废水 设5m3沉淀池，经沉淀处理后用于场地洒水降尘 运营期 员工生活废水 食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经化粪池处理 大气环境 施工期 / / / 运营期 熔融、喷丝废气 集气罩+二级活性炭吸附设备+15m高排气筒排放。 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中标准 声环境 运营期 设备噪声 选用低噪声设备、设备减震、合理布局、建筑隔声等。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）3类标准 固体废物 施工期 废包装材料 外售回收站 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 生活垃圾 环卫部门统一清运处理。 运营期 生活垃圾 环卫部门统一清运处理。 废包装材料 交废品收购站收购 杂质及边角料 物资回收单位回收利用 危险废物 设置1处危废暂存点（面积约5m2），采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，定期交由有资质单位处置。 危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单中的相关规定

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果       （表八）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 染大气污染物 | 运营期 | 熔融、喷丝 | 熔融、喷丝有机废气 | 集气罩+二级活性炭吸附设备+15m高排气筒排放。 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 依托厂区已建污水处理设施处理 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 职工办公、车间 | 生活污水 | 食堂废水隔油后同生活污水一起排入厂区已建化粪池处理达到（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网 | 达标排放 |
| 固体废物 | 施工期 | 员工 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 不产生环境污染 |
|  |  | 设备包装 | 废包装材料 | 外售回收站 |  |
|  | 运营期 | 一般固废 | 生活垃圾 | 由环卫部门定时清运 | 各类固体废弃物得到妥善处理处置，实现无害化处置，不会造成二次污染 |
|  |  |  | 杂质及边角料 | 由物资回收单位回收利用 |  |
|  |  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 暂存危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 设备安装 | 机械噪声 | 加强管理 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准 |
|  | 运营期 | 车间设备 | 设备噪声 | 隔声、减震垫等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租用已建成厂房，仅进行简单装修及设备安装，不会涉及土建施工，不会对生态环境造成影响。据现场调查，项目周围暂未发现名胜古迹、珍稀动植物、人文景观等环境保护目标，不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，因此对生态环境的影响很小。 |

结论与建议                                   （表九）

一、结论 1、项目概况 2020年，四川省伟宙纤维制品有限公司为了积极响应国家防控新型肺炎冠状病毒的精神，决定在乐至县天池镇西郊工业园区内实施“四川省伟宙纤维制品医疗防护物资生产线项目”（以下简称“本项目”）。项目投资700万元，租用乐至县佳鑫丝绵有限公司在乐至县西郊工业园区内已建成得厂房面积约2900m2，办公用房面积约260m2，购置熔喷机设备5台、口罩压片机5台，预计年生产熔喷布300吨（其中48吨自用生产一次性防护口罩，252吨用于外售）、一次性防护口罩6000万个，同时配备相应得颗粒物检测设备和相关配套设施。 项目环保投资为16.6万元，占总投资的1.38%。 2、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类（2019修订版）》（GB/T4754-2017），本项目属于C2770卫生材料及医药用品制造、C2698其他日用化学产品制造。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类。同时，依据《促进产业结构调整暂行规定》（国发（2005）40号文），项目符合国家相关法律法规，为允许类，且本项目所使用的设备和工艺均不属于淘汰和限制类之列。 同时，项目通过乐至县发展和改革局备案，备案号：川投资备【2020-512022-17-03-482031】FGQB-0142号。 因此，本项目建设符合国家现行相关产业政策。 3、规划符合性分析 本项目为医疗防护物资生产线项目，主要进行熔喷布和一次性防护口罩得生产及销售，清洁生产水平可达到国内先进水平，对区域不造成明显污染；此外，本项目不属于功能区规划环评限制类发展的行业，为园区允许类准入行业，项目入驻符合规划环评要求。因此，本项目符合乐至县童家发展区西郊园区规划要求。 本项目租用乐至县佳鑫丝绵有限公司位于乐至县童家发展区西郊园区已建成得厂房，根据乐至县城镇规划管理办公室《关于【2017】89号地块规划设计条件得通知书》，明确了用地使用性质为工业用地。因此，项目用地符合区域土地利用规划要求。 4、选址合理性分析 根据项目外环境关系可知，项目卫生防护距离范围内无敏感点，200m范围内敏感点等，项目周边用地主要为工业企业，不会对本项目形成环境制约。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域，项目运营过程中的有机废气通过集气罩+二级活性炭吸附处理+15m排气筒高空排放；噪声经隔声降噪、距离衰减等有效治理措施后，对周边环境影响较小，可实现达标排放，项目的建设对周边环境的影响较小。 综上所述，本项目外环境无明显制约因素，选址合理可行。 5、环境质量现状评价 大气环境：根据《2019年资阳市环境质量状况公告》本项目所在区域乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。 地表水环境：根据《2019年资阳市环境质量状况公告》中2019年资阳市地表水水质评价结果、资阳市生态环境局2019年5月至2020年4月发布的 “资阳市地表水水质月报”以及引用的监测报告可知，项目所在区域地表水阳化河（即鄢家河）水环境质量较差，不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 声环境质量：项目厂界四周昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，故项目所在区域声环境质量较好。 生态环境：项目所在地为工业园区，区域属城市生态系统，植被主要以人工植被为主，项目区域内无珍稀动、植物，也无古稀树木和保护物种，因此区域生态系统敏感程度低。 6、污染治理措施的合理性、有效性分析结论 （1）施工期 项目施工期仅进行设备安装，主要环境污染是废水、噪声、固废。项目施工期间，对环境存在一定的影响，在采取适当的防治措施后，可以将影响降低到最小。施工结束后，以上影响可消除。 建设单位须严格执行报告表中提出的各项污染防治措施，做到文明施工、清洁施工和科学管理。将施工期可能造成的环境问题降低到最小。 （2）运营期 ①大气污染物环境影响分析 本项目运营期废气主要为PP颗粒熔融及喷丝过程中产生的有机废气。有机废气经集气罩+二级活性炭吸附处理+15m高排气筒排放，对大气环境影响较小。 综上，本项目运营期废气采取治理措施后，对大气环境影响较小 ②废水环境影响分析 本项目的排放废水主要为生活污水。 项目所在区域市政雨、污管网均已完善。生活污水依托租用厂房厂区已建成化粪池，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准排入园区污水管网，近期经《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河，远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，对周围水环境影响较小。 因此，本项目外排废水不会对地表水环境产生明显影响。 ③声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为口罩压片机、熔喷机等设备运行噪声。本项目设备噪声源强一般，通过采取选用低噪声设备、设备减震、合理布局、建筑隔声等措施以及相应的管理措施可减缓噪声对周围环境的影响，不会对周边环境造成影响。 ④固体废弃物影响分析 本项目固废包括一般固体废物和危险废物。一般固废主要为员工生活垃圾、杂质及边角料、废弃包装材料等，危险固废为废活性炭。生活垃圾交由环卫部门统一清运；杂质及边角料、废包装材料收集暂存后定期交由物资回收单位回收利用；危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 综上所述，本项目产生的各类固废处置措施合理，去向明确，可确保不对环境造成二次污染。 7、环境风险分析 根据分析，本项目在运行期间主要可能发生的事故为火灾等，在采取有针对性的风险防范及应急措施后，可将风险事故发生对环境的影响降至可接受水平。项目拟采取的风险防范措施及应急措施从环境保护角度可行。 在采取相应的风险事故防范措施后，可使本项目风险水平控制在可接受范围内。 8、总量控制 （1）废气总量控制指标： VOCs无组织排放：0.108t/a； VOCs有组织排放：0.12t/a。 （2）废水总量控制指标： 项目外排废水涉及的总量控制污染物为CODcr、NH3-N和TP，食堂废水经隔油后同生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区污水管网，近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下： COD：656.08m3/a×300mg/L=0.197t/a； NH3-N：656.08m3/a×25mg/L=0.016t/a； TP：656.08m3/a×3mg/L=0.002t/a。 近期乐至县城市生活污水处理厂总排口废水总量指标数值如下： COD：656.08m3/a×50mg/L=0.028t/a； NH3-N：656.08m3/a×5mg/L=0.003t/a； TP：656.08m3/a×0.5mg/L=0.0003t/a。 远期童家发展区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下： COD：656.08m3/a×40mg/L=0.026t/a； NH3-N：656.08m3/a×3mg/L=0.002t/a。 TP：656.08m3/a×0.5mg/L=0.0003t/a。 9、评价结论 本项目符合国家现行产业政策，选址符合四川省资阳市乐至县童家发展区西郊园区规划，项目采用的生产工艺先进、成熟、可靠，符合清洁生产要求；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家和行业规定的标准，对评价区域环境质量的影响不明显。项目对外环境的环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施及应急预案切实可行。只要严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目建设从环保角度可行。 二、建议与要求 1、要求 A、在该工程建设中必须严格执行“三同时”制度，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放； B、废气净化系统失效停运时，应停止生产，进行检修。待废气净化系统正常运营时方能进行生产； C、项目实施过程中，强化风险防范措施，杜绝各类泄漏物散乱排放； D、严格落实工程危废暂存间等区域的地面防渗漏措施，确保地下水水质安全； E、优化并强化工程防噪设计，落实各项噪声防治措施，确保噪声不扰民； F、为了保证项目产生的危险废物不对周围环境产生二次污染，建设单位要严格执行固体废物处理的有关协议，同时要做到：危险废物外运时应做到不沿途抛洒；此外，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废物的妥善处置，堆放固体废物场所应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施； G、建设单位应设立环保机构，配备专职环保人员负责环保工作，建立各项环保规章制度和环保岗位责任制，加强各类环保设施的管理与维护，确保环保设施的正常运行和各类污染物长期、稳定达标排放； 2、建议 （1）本项目实施时，应保证足够的环保资金，以实施本报告提出的各项治污措施，做好项目建设的环保措施和“三同时”工作。 （2）项目实施完成后，应加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；建立、健全生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗；同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

# Text boxes

n