建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：四川福兴钢结构装配式建筑制造基地项目（PC生产线）

建设单位(盖章)：    四川福又兴砼结构构件制造有限公司

编制日期：2020年4月

国家环境保护部 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门。

# 建设项目基本情况（表一）

| 项目名称 | 四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（PC生产线） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 四川福又兴砼结构构件制造有限公司 |
| 法人代表 | 李翔 | 联系人 | 李剑花 |
| 通讯地址 | 四川省资阳市乐至县童家镇福果村一社 |
| 联系电话 | 13708192146 | 传真 | / | 邮政编码 | 641507 |
| 建设地点 | 乐至县童家发展区文峰工业园内 |
| 立项审批部门 | 乐至县发展和改革局 | 批准 文号 | 川投资备【2019-512022-30-03-409776】FGQB-0148号 |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ | 行业 类别 及代码 | 砼结构构件制造（C3022） |
| 占地面积 （m2） | 26680 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 (万元) | 10000 | 其中：环保投资（万元） | 45 | 环保投资占总投资比例 | 0.45% |
| 评价经费 （万元） | — | 投产日期 | 2021年10月 |
| 工程内容及规模： 项目由来及建设的必要性 杭萧股份有限公司与四川省乐至县福兴房地产开发有限责任公司于2018年4月签订了《合作协议》和《合作投资协议》，双方确定在乐至县共同投资成立四川福兴杭萧建设有限公司，四川福又兴砼结构构件制造有限公司隶属四川福兴杭萧建设有限公司子公司。 为扩大乐至县对外开放，实施“工业强县”发展战略，促进县域经济发展，满足城乡建设需要，乐至县人民政府与四川福兴杭萧建设有限公司于2018年8月签订了《钢结构装配式建筑制造基地项目投资协议书》，根据该协议书，四川福兴杭萧建设有限公司投资建设“钢结构装配式建筑制造基地项目”，主要生产和销售钢管束构件产品，钢筋桁架楼承板并配置CCA板墙体生产线、商混、门窗等建筑建材配套生产线。四川福又兴砼结构构件制造有限公司（四川福兴杭萧建设有限公司子公司）拟投资10000万元在资阳市乐至县童家发展区文峰工业园区内新建四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（PC生产线）（以下简称“本项目”），项目占地26680m2，主要购置抹光机、清理机、模台驱动器、移动台模、移动式布料系统、堆码机、流水线控制系统、中央计算机控制系统等生产设施设备。 新建一条年产预制混凝土构件10万m3的（PC）结构生产线。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及《中华人民共和国环境保护法》的要求，项目应开展环境影响评价工作；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部第1号令），本项目为“非金属矿物制品业”第50条“砼结构构件制造、商品混凝土加工”类别，故本项目应编制环境影响报告表。为此，四川福又兴砼结构构件制造有限公司委托黄冈翱翔环保科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，即派技术人员对该项目进行现场踏勘和资料收集，按照有关技术规范和相关规定，编制了《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（PC生产线）环境影响报告表》，现上报审查。 二、产业政策的符合性 本项目为砼结构构件制造（C3022）项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，本项目不属于其中鼓励、限制和淘汰类规定的范围，视为允许类，符合相关法律法规和政策规定。2019年11月22日，四川福又兴砼结构构件制造有限公司在四川省投资项目在线审批监管平台完成了该项目的备案，备案号为川投资备【2019-512022-30-03-409776】FGQB-0148号。 因此，本项目符合国家现行产业政策的有关要求。 三、项目选址合理性、规划符合性及外环境相容性分析 （一）选址合理性 本项目位于乐至县童家发展区文峰工业园内。项目占地面积26680m2，根据乐至县国土资源局出具的《建设用地批准书》（乐至县〔2018〕挂字第39号），乐至县自然资源和规划局出具的《建设用地规划许可证》（建字第[2019]110号），本项目土地用途为工业用地，因此项目用地合法，符合城乡规划要求。本项目所在区域规划有完善的市政配套设施（供水、供电、供气），交通运输条件良好，项目建成后，用水、用电、用气能够满足企业要求。故本项选址合理。 （二）与乐至县童家发展区第一区域（文峰工业园）符合性分析 本项目位于乐至县童家发展区第一区域（文峰工业园区）。该园区是由乐至县童家发展区管理委员会牵头建设的一个现代化工业园区，已于2016年12月29日取得乐至县环境保护局下发的《关于童家发展区第一区域规划环境影响报告书审查意见的函》（乐环建审〔2016〕87号）。 根据《童家发展区第一区域规划环境影响报告书审查意见》提出的用地规划和布局，童家发展区第一区域内建设用地以工业用地为主。规划形成“一心、两带、三区”的功能结构。一心：指天童大道和文峰大道交叉口处的童家发展区第一区域综合服务中心，为童家发展区第一区域提供综合服务；两带：指天童大道城市发展轴和文峰大道城市发展轴，既是城市主要的空间拓展轴，也是综合服务及重要的景观轴，成为连接城市内部空间及外围生态绿地的通廊；三区：根据不同功能划分为三个区，即工业发展区、居住区、仓储物流区。园区规划用地面积为1740公顷（规划居住用地42.37公顷，工业用地848.65公顷，仓储用地58.57公顷，其他790.41公顷），以电子信息产业、机械制造产业、食品药品产业及仓储物流产业（3+1）为主，配套居住、公共设施等为辅。 根据《童家发展区第一区域规划环境影响报告书审查意见》可知，园区禁止鼓励允许入园行业名录见下表。 表1-1 园区入园行业要求 园区 鼓励发展行业 禁止及限制发展行业 允许发展行业 童家发展区第一区域 符合园区规划的电子信息产业、机械制造、食品药品产业、仓储物流产业。 严格控制新建涉磷排放的企业。 （1）食品产业中的屠宰、酿造、发酵项目；药品产业的化学合成（含中间体）、抗生素发酵制药、生物制药项目；机械制造产业含电镀、涉及重金属的磷化、钝化等表面处理工艺的项目；电子信息产业中涉及到化工工艺、重金属的项目。 （2）《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类项目。 （3）涉及被列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 （4）清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （5）不符合园区能源结构及国家/省/市大气污染防治要求的项目。 （6）高盐废水或高浓度有机废水不能有效处置实现达标排放的项目。 （7）废水排放量大的项目。 （8）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 （9）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （10）超过园区重点污染物总量管控指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 （11）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的Ⅰ、Ⅱ类工业企业； （2）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的Ⅰ、Ⅱ类工业企业。 对于产业政策允许类企业，不形成交叉影响的企业入驻。 本项目为砼结构构件制造项目，不属于规划中提及的鼓励发展行业，亦不属于禁止及限制发展行业，属于允许发展行业，故本项目与乐至县童家发展区第一区域规划符合，同时本项目已经取得乐至县童家发展区管理委员会的园区入驻证明，允许本项目入驻。因此，本项目的建设符合园区符合规划。 （三）与《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据资阳市人民政府《关于印发资阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通 知》（资府发〔2019〕10号，2019年5月5日），其中《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求：“开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。到2020年底，县级及以上城市建成区全面淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建10蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加强淘汰力度。鼓励65蒸吨及以上燃煤锅炉实施节能和超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造，城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。” 本项目砼结构构件产品养护需蒸汽加热，所需热能由锅炉提供，根据建设单位提供资料，本项目燃气锅炉依托《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（新型板材生产线）》2t燃气锅炉，不在单独设置锅炉。根据设计资料，项目锅炉燃料为天燃气，环评要求建设单位应根据《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求，建设单位在选购锅炉时必须选购带有低氮燃烧器的锅炉。 因此，项目建设符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求。 （四）外环境相容性 本项目位于乐至县文峰工业园钢结构装配式建筑制造基地内，根据现场踏勘，项目东侧为群乐北路，群乐北路东侧为宏泰熊猫专用汽车制造有限公司（在建），项目北侧为预留空地，项目西侧为规划工业用地，项目南侧靠近天童大道，项目东南侧约120m为海辰日化（四川）科技产业园区。项目500m范围内无学校、医院、文物保护单位、风景名胜区等需要特殊保护的环境敏感点。（项目外环境关系图见附图2） 五、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）的要求，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 内容 分析 符合性 生态保护红线 本项目位于乐至县童家发展区文峰工业园区，项目建设地周边无文物古迹、风景名胜区及自然保护区等特殊保护目标、无学校，无饮用水取水点等保护目标，不在划定的生态保护红线范围内。 符合 资源利用上线 本项目用水来自园区供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 符合 环境质量底线 根据环境质量现状监测，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值；区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目建设地地表水环境质量不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，随着工业园区污水处理厂的建成将有效改善周边地表水环境质量现状；因此项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。本项目营运期对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。 符合 负面清单 资阳市目前暂未制定地方产业准入负面清单，参照《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》（川发改规划[2017]407号），本项目不在该负面清单中。 符合 综上，本项目所在区域不涉及生态保护红线，不涉及环境准入负面清单的 问题。根据现场监测与环评预测，项目建设满足环境质量底线要求。因此，本项 目的建设符合“三线一单”管控要求。 六、项目概况 1、项目名称：四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（PC生产线） 2、建设单位：四川福又兴砼结构构件制造有限公司 3、建设地点：乐至县童家发展区文峰工业园区内（厂房中心地理坐标：东经104°57′49″，北纬30°17′46″） 4、项目性质：新建 5、总投资：10000万元 6、占地面积：26680m2 7、产品方案及建设规模： （1）产品方案及建设内容 项目占地面积约40亩，主要购置抹光机、清理机、模台驱动器、移动台模、移动式布料系统、堆码机、流水线控制系统、中央计算机控制系统等生产设施设备。新建一条年产预制混凝土构件10万m3的（PC）结构生产线。本项目原料中混凝土外购，项目厂区内不生产混凝土。产品年产量见下表。 表1-3 项目产品方案 产品名称 日产量 年产量 产品图片 PC构件 333.3m3 10万m3 主要设备 项目主要设备一览表见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号 产品 设备名称 功能 规格型号 数量 单位 1 PC生产线 抹光机 构件表面处理 1.5kw 个 2 2 清理机 清理模具 / 台 2 3 模台驱动器 移动模台 / 台 2 4 移动台模 / / 台 2 5 移动式布料系统 输送物料 / 台 2 6 堆码机 堆码 / 台 2 7 流水线控制系统 控制系统 / 套 1 8 中央计算机控制系统 / 套 1 9 烘干机 养护 / 套 1 项目原辅材料及能耗情况 根据建设单位提供的原料配比，本项目原辅材料及能耗情况见下表。 表1-5 项目原辅材料及能耗情况一览表 序号 名称 单位 年耗量 来源 储存/运输方式 主要 原辅料 混凝土 m3 13万 外购 罐车运输 钢筋 t 10000 外购 散装、存放于仓库 焊材 t 2 外购 袋装、存放于仓库 脱模剂 t 5 外购 桶装、存放于仓库 能源 及水量 水 m3/a 35190 园区供水管网 / 电 Kw.h/a 20万Kw·h 园区电网 / 天燃气 m3/a 180万 园区燃气管网 / 脱模剂：是指在混凝土浇注前涂抹在施工用模板上的一种物质，以使浇注后模板不致粘在混凝土表面上、不易拆模，或影响混凝土表面的光洁度。其主要作用为在模板与混凝土表面形成一层膜将两者隔离开故又称隔离剂。主要由水性高分子成膜物质为主剂配以多种活性助剂制成，项目脱模剂主要成分为硅油。产品稳定，性能优越。 项目组成及主要环境问题 本项目组成及主要环境问题见表1-6。 表1-6项目组成及主要环境问题 工程 分类 项目 名称 建设内容 可能产生的环境问题 施工期 营运期 主体 工程（位于密闭厂房内） PC生产线 1条混凝土预制构件生产线，年产预制构件10万m3，由抹光机、清理机、模台驱动器、移动台模、移动式布料系统、堆码机、流水线控制系统、中央计算机控制系统、烘干机等生产设施设备等组成。 施工扬尘 施工废气 施工噪声 施工废水 建筑垃圾 生活垃圾 噪声、废渣、废水、粉尘 辅助 工程 运输 系统 车间内围绕生产线设置运输通道；原料进厂、产品出厂由汽车运输。 噪声、废气、粉尘 磅房 位于基地北侧，100T地磅1台，用于称计量进厂原料及出厂产品。 噪声 控制室 位于厂房西侧，用于控制系统的控制等。 废水 公用 工程 供水 供水管网 － 供电 电网供给 － 供气 园区供气管道 办公及生活设施 办公及生活区 位于基地南侧办公生活区 生活废碎、生活垃圾、生活污水 环保设施 生活污水处理系统 油水分离器、预处理池 废油脂、污水、泥渣 生产废水处理系统 模具、地面冲洗废水依托四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（新型板材生产线）项目生产污水处理设施 废水、噪声 废气处理系统 依托四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（新型板材生产线）锅炉及其废气处理措施 废气、废水、噪声 食堂油烟经油烟净化器处理后排放 固废处理系统 设置生活垃圾收集桶若干个 固体废物 危废暂存间依托《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（板材生产线）》危废暂存间 七、公用及附属工程 1、给排水 项目用水主要为生活用水及生产用水，生产用水为设备及场地冲洗，用水项目用水由园区供水管网提供。 项目废水主要包括生活污水与生产废水，采用雨污分流方式排水。生活污水经自建预处理池收集处理达《污水综合排放标准》中三级标准后近期内进入乐至县污水处理厂经处理后达标排放，待园区污水处理厂建成投产后进入园区污水处理厂处理后达标排放；生产废水进入《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（新型板材生产线）》的生产废水处理系统，经沉淀池+压滤机处理后回用于设备及场地冲洗，不外排。 2、电力、供热 厂区由市政电网引来两路10kV电源至厂房变配电室，为本项目供电，能满 足本生产线及生活用电要求。本工程各建筑物电源均引自厂房变配电室，再以电 缆放射式及树干式向各分配电箱供电。 项目砼结构构件产品养护烘干机所需热能由天燃气锅炉供给，燃气锅炉依托《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（板材生产线）》锅炉（及其废气处置措施），本项目不再设置锅炉。天燃气由园区天燃气管网供给。 八、职工人数、工作制度 劳动定员：约50人。（基地内总职工人数共800人，其中管理和技术人员65人，工人735人） 工作制度：年工作300天，每天8小时。 九、项目总平面布置合理性分析 本项目平面布置根据生产的工艺流程、建筑防火、安全、卫生、环境保护及节约用地和减少工程投资等要求。本项目厂房位于基地北侧，厂房形状为矩形，厂房内从东至西依次为加工区、养护区、成品区；办公生活区位于基地南侧，远离生产区。项目平面布局各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅，生产布局能满足工艺流程及运输作业要求，同时已尽量考虑减少项目与外环境的相互影响，总平面布置基本合理。 十、施工组织方案 根据现场调查及工程可研，本工程主要项目的施工工艺流程安排见下图所示： 图1-1 项目实施进程图 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，位于资阳市乐至县文峰工业园区内，项目用地为工业用地，项目周边均为规划工业用地，无其他遗留环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况（表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处沱江和涪江的分水岭上，与安居区、大英县、 中江县、金堂县、简阳市、雁江区、安岳县接壤，县城距成都市106公里，距重 庆市278公里。全县幅员面积1424.5平方公里。总人口86.86万人，其中农业人口78.88万人。沱涪二江一东一西，国道318线、319线横贯县境，成渝高速公路紧邻相连。 本项目位于乐至县童家发展区第一区域（文峰工业园区），项目地理位置图见附图1。 地形地貌 乐至县的地理条件独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱江、涪江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。最高点海拔596.3米，最低点海拔297.0米。 据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震动反应谱特征周期值为0.35S，地震动峰值加速度值为0.05g，地震基本烈度为VI度，区域地质构造较稳定。 三、气象、气候特征 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。降水强度在4～10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中，风速最大的是春季3～5月，月平均风速为1.7～1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。风速小，风向多变。气象特征如下： 多年平均气温： 16.7度 最冷月（一月）平均气温：6.2度 最热月（七月）平均气温：26.5度 极端最高气温： 38.9度 极端最低气温： -3.4度 年平均无霜期： 303天 年平均相对湿度： 79% 多年均降水量： 948.4mm 年均日照时数： 1309.4小时 年日照率： 30% 年平均风速： 1.4m/s 常年主导风向： 东风、东北风 年静风频率： 26% 四、河流水系 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级支流等。 沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1％，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地，人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3.6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588米：最低处为合川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 经调查，鄢家河水体功能为灌溉、泄洪。本项目下游10km河段内无集中式饮用水源取水口。 生态资源 乐至县属亚热带地区，现有植被基本是人工营造的此生植被，中幼林占61.1％，中龄林占38.3％，成熟林占0.6％。境内植被种类不多，森林植被占绝对优势，主要是亚热带常绿针叶乔木，材柏为主，其次是落叶阔叶乔木、青岗等与材柏混交造林。宜林用的小块零星，面积一般在3～5亩。 全县树木类有54种，96属，135种，主要有柏、苏铁、银杏、松等；竹类以慈竹为主，其次有斑竹、黑竹等；花类主要有海棠花、梅花、牡丹、兰花等；全县药类中药资源41科，83属，102种，主要有川明参、白芷等。 乐至境内无高山和原始森林，人口稠密，猛兽早已绝迹，但野禽资源较为丰富，主要有白鹇、雉、锦鸡、鹰、鸠、布谷、鹊、杜鹃、百舌、燕、百劳、雁、鹭、枭、画眉、竹鸡、啄木、相思鸟、山喜、鸳鸯、练雀、白头翁等29种。 经调查，本项目评价区域内无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物分布。 矿产资源 乐至县矿产资源已发现现有盐卤、煤、铜、天然气、石膏、石料、土料等，以盐卤、石料、土料分布最广。县境盐卤蕴藏丰富，分布在城关、太极、石佛、太来、龙门、宝林、良安、放生、童家、香泉、高寺、中天、桂林、临江、牌楼、孔雀、三星桥等乡镇，但埋藏深，未探明储量。八一乡有铜砂岩矿产出露，矿层分别产于侏罗系蓬莱镇地层（J3P）中上部，矿层厚度仅几厘米，个别地方10厘米左右，含铜量低；红泉、中兴场乡有煤；南塔、童家、宝林、石湍等区有石灰石、天然气、石膏等矿产资源，但分布零星，储量低，埋藏深，无开采价值。 七、土壤 乐至县境内地貌属丘陵地形。土壤均为侏罗系紫色土、泥岩成土，母质以侏罗系蓬莱镇为主，次为侏罗系遂宁组；土壤有四个土类、七个亚类、26个土种、36个亚种，以半泥半沙土和大泥田为主，两者分别占耕地面积的44.6％、23.98％；土壤富含钙镁等盐基物质，成中性偏碱，土层较为深厚、肥沃，土壤肥力较高，经有关部门抽样测定，土壤重金属含量符合生产绿色果蔬的标准。 根据现场踏勘和调研，在本建设项目区域周围1000米范围内，无自然保护区、风景名胜区、国家重点保护文物或历史文化保护地，也无社会关注的具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。 八、童家发展区第一区域（文峰工业园） 乐至县童家发展区于2010年7月成立，地处成渝腹地，区位及交通优势明显，成安渝高速公路和遂资眉高速公路在此交汇，国道318和省道S106线贯穿全境，包括童家、高寺、中天三个乡镇，规划总面积200平方公里，辖区人口11.5万余人。 童家发展区第一区域（文峰工业集中发展区）位于乐至县城区西面，距离县城2km，鄢家河（属阳化河支流，为沱江水系）自东向西横穿园区。为利用当地资源，加快区域经济结构调整和产业升级，带动相关产业的发展，推进乐至县工业化和城镇化，打造工业发展载体，调整城市工业布局和产业结构，并为城市向西发展拓展空间，做到园区规划和城市总体规划相衔接，高水平推动园区建设，乐至县童家发展区管理委员会委托信息产业电子第十一设计研究院有限公司编制完成了《童家发展区第一区域控制性详细规划》，于2017年在乐至县城以西规划建设了一个现代化工业园。园区内建设用地以居住用地和工业用地为主。规划形成“一心、两带、三区”的功能结构。一心：指天童大道和文峰大道交叉口处的童家发展区第一区域综合服务中心，为童家发展区第一区域提供综合服务；两带：指天童大道城市发展轴和文峰大道城市发展轴，既是城市主要的空间拓展轴，也是综合服务及重要的景观轴，成为连接城市内部空间及外围生态绿地的通廊；三区：根据不同功能划分为三个区，即工业发展区、居住区、仓储物流区。规划范围为乐至县文峰大道以西、成安渝高速公路东北侧、遂资眉高速以南区域。其四至范围为：东以文峰大道为界，南以成安渝高速公路为界，西以成安渝、遂资眉高速童家互通为界，北以遂资眉高速为界。产业定位以电子信息产业、机械制造产业、食品药品产业及仓储物流产业（3+1）为主，配套居住、公共设施等为辅的现代化工业园。 文峰工业园（童家发展区第一区域）园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水厂位置与项目地没有明显高差，该污水处理厂为新建，目前正在建设中，设计采用一级物化+二级生化+三级深度处理工艺，新建污水处理厂有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目远期污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。

# 环境质量状况（表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： 由于本项目为四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地子项目，且本项目选址位于四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地用地红线范围内，故本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2018年12月5日至12日对项目拟建区域进行了环境质量现状监测，项目周边无大型工业企业。本次评价于项目所在地南侧布设了一个环境空气质量补充监测点位，连续监测7天；于乐至县污水处理厂上游500m、下游1500m各布设了一个地表水现状监测断面，连续监测3天；于厂区东、西、南、北四周各布设了一个声环境现状监测点位，连续监测2天，每天昼、夜各监测1次。 环境空气质量 1、项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据查阅《资阳市2018环境质量公报》（http://sthjj.ziyang.gov.cn/News/UploadFiles/file/20190409/2019040908530269269.pdf），项目区域环境质量现状见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量 浓度 7.8 60 13 达标 NO2 19.3 40 48.25 达标 O3 百分位数8h平均浓度 142 160 88.75 达标 CO 百分位数24h平均浓度 1.2 4 30 达标 PM10 年平均质量 浓度 69.6 70 99.43 达标 PM2.5 36.8 35 105.14 超标 根据表3-1，乐至县2018年PM2.5不达标，故项目所在区域为不达标区。 2、达标规划 《资阳市“十三五”环境保护规划》（资府办发〔2017〕33号）及《资阳市环境空气质量限期达标规划》（资阳市政府四届第37次常务会议审议通过，2018年7月31日）中提出：“完善空气质量监测网络 加强污染源监控能力建设，深化扬尘等面源污染治理，大力削减颗粒物排放，加大工业源污染治理，实施多污染物协同控制，加强移动源污染防治，推进“车油路管”综合防控，推进农业源大气污染防控”严格执行“大气污染防治行动计划”的规定，切实促进资阳市大气环境质量改善，力争在2020年底前实现空气质量全面达标。 本项目建成后配套建设相应废气收集处理设施及措施，确保评价区域环境质量不恶化。结合《资阳市环境空气质量限期达标规划》、《资阳市“十三五”环境保护规划》，乐至县环境空气质量将逐渐改善，主要大气污染物浓度稳定达到国家环境空气质量二级标准。 补充监测 为进一步了解项目所在地区域环境空气质量现状，本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2018年12月5日~12日对项目所在地进行了环境空气质量补充监测。 （1）补充监测点位信息见下表。 表3-2 补充监测点位基本信息 监测点 名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址 方位 相对厂界距离/m x y 3352508 48496473 TSP 2018.12.5~ 2018.12.12 S 10 2018.12.5~ 2018.12.12 S 10 2018.12.5~ 2018.12.12 S 10 注：坐标系为UTM坐标系（WGS-N） （2）补充监测因子监测方法及方法来源见下表。 表3-3 环境空气质量检测方法及方法来源 项目名称 检测方法及方法来源 使用仪器及编号 检出限（mg/m3） 总悬浮颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 FA2004N型万分之一天平，XSJS-024 0.001 （3）评价方法 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，最为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度，对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中最大值。计算方法如下： 式中：——环境空气保护目标及网格点（x,y）环境质量现状浓度，μg/m3； ——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），μg/m3； n——现状补充监测点位数； （4）监测及评价结果 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 监测点坐标/m 污 染物 平均时间 评价 标准/(μg/m3) 监测浓度范围/(μg/m3) 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 x y 拟建项目所在地南侧 3352508 48496473 TSP 24h 300 80~100 0.333 0 达标 注：坐标系为UTM坐标系（WGS-N） 监测结果表明：项目所在地其他污染物中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、地表水环境质量 （1）监测断面： 断面Ⅰ：乐至县污水处理厂排放口上游500m，断面Ⅱ：乐至县污水处理厂排放口下游1500m。 （2）监测因子 pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类共8项指标。 （3）监测频次 2018年12月5日至12月8日连续监测3天，每天采样1次。 （4）评价标准 采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （5）评价方法 采用单因子标准指数法对地表水水质进行评价，即某项目标准值指数等于实测浓度值与标准值之比，标准指数大于1表明该项目超标。其计算公式为： 一般项目： Pi=Ci/Cs pH： P pH=（7.0-pH）/（7.0-6.0） （pH≤7.0） P pH=（pH-7.0）/（9.0-7.0） （pH﹥7.0） 式中：Pi、P pH——标准值数值 Ci——污染物实测浓度平均值（mg/L） Cs——污染物标准制值（mg/L） pH—— pH实测值 （6）监测及评价结果 地表水环境质量现状监测结果见下表。 表3-5 地表水监测结果 单位：mg/L 采样日期 检测项目 检测点位 样品编号 检测结果 单位 2018年12月5日 pH 1#乐至县污水厂上游 500m处 DBS-1#-1-1 6.59 无量纲 化学需氧量 59 mg/L 五日生化需氧量 19.8 mg/L 悬浮物 42 mg/L 氨氮 15.60 mg/L 总氮 21.2 mg/L 总磷 1.09 mg/L 石油类 未检出 mg/L pH 2#乐至县污水厂下游1500m处 DBS-2#-1-1 6.60 无量纲 化学需氧量 27 mg/L 五日生化需氧量 8.4 mg/L 悬浮物 57 mg/L 氨氮 5.49 mg/L 总氮 11.9 mg/L 总磷 0.48 mg/L 石油类 未检出 mg/L 2018年12月6日 pH 1#乐至县污水厂上游 500m处 DBS-1#-2-1 6.39 无量纲 化学需氧量 58 mg/L 五日生化需氧量 19.4 mg/L 悬浮物 48 mg/L 氨氮 18.03 mg/L 总氮 20.8 mg/L 总磷 1.08 mg/L 石油类 未检出 mg/L pH 2#乐至县污水厂下游1500m处 DBS-2#-2-1 6.40 无量纲 化学需氧量 28 mg/L 五日生化需氧量 9.1 mg/L 悬浮物 56 mg/L 氨氮 6.14 mg/L 总氮 11.0 mg/L 总磷 0.50 mg/L 石油类 未检出 mg/L 地表水环境质量现状评价结果见下表。 表3-6 地表水评价结果表 单位：mg/L，pH无量纲 监测断面 I II 标准值 项目 范围 Pi 范围 Pi pH 6.39~6.59 0.39~0.59 6.40~6.60 0.40~0.60 6~9 COD 58~59 2.9~2.95 27~29 1.35~1.45 20 BOD5 19.4~19.8 4.85~4.95 8.4~9.2 2.1~2.3 4 NH3-N 14.79~18.03 14.79~18.03 5.49~6.52 5.49~6.52 1.0 SS 42~48 / 56~57 / / 总氮 20.8~21.2 20.8~21.2 11.0~11.9 11.0~11.9 1.0 总磷 1.08~1.09 5.4~0.545 0.48~0.50 2.4~2.5 0.2 石油类 未检出 / 未检出 / 0.05 由监测结果和指数值计算结果可以看出，评价河段水质中五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等指标均已超标，水质参数不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，主要是由于上游沿线农村面源、沿线场镇、县城部分区域污水等没有收集处理，上述废水直接排入鄢家河，造成评价河段水质超标。 根据园区规划，文峰工业园（童家发展区第一区域）园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为0.5万m3 /d，目前正在招标阶段中，设计采用一级物化+二级生化+三级深度处理工艺，预计2020年年底建成，新建污水处理厂有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。同时《阳化河流域乐至段污染综合治理总体方案》的实施后，对农村面源能进行有效的治理，能大幅度削减污染物的排放。因此，园区污水处理厂的建成及《阳化河流域乐至段污染综合治理总体方案》实施后，鄢家河段水质将得到改善。 三、声环境质量 本项目声环境质量现状委托四川锡水金山环保科技有限公司于2018年12月5日~6日对项目场界声环境质量现状进行了监测；于项目南场界外侧1m、西场界外侧1m、北场界外侧1m、东场界外侧1m各布设了一个监测点位，连续监测2天，昼夜各监测一次。 具体监测结果及评价结果见表3-7： 表3-7 声环境监测结果及评价结果 单位：dB（A） 检测日期 检测项目 检测点位 样品编号 测量时段 检测结果 dB(A) 20181205 声环境 1#项目东侧厂界外 -ZS1# 10:17~10:27 50.0 -ZS1# 22:08~22:18 41.3 2#项目南侧厂界外 -ZS2# 10:41~10:51 51.9 -ZS2# 22:26~22:36 40.1 3#项目西侧厂界外 -ZS3# 11:12~11:22 54.9 -ZS3# 22:45~22:55 40.0 4#项目北侧厂界外 -ZS4# 11:37~11:47 51.3 -ZS4# 23:12~23:22 40.3

20181206 声环境 1#项目东侧厂界外 -ZS1# 14:03~14:13 53.1 -ZS1# 22:16~22:26 39.1 2#项目南侧厂界外 -ZS2# 14:23~14:33 54.2 -ZS2# 22:34~22:44 39.5 3#项目西侧厂界外 -ZS3# 14:44~14:54 51.6 -ZS3# 22:51~23:01 41.9 4#项目北侧厂界外 -ZS4# 15:12~15:22 51.9 -ZS4# 23:13~23:23 39.6 由表3-7的监测结果统计表可以看出，项目所在区域的所有监测点声学环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目所在区域声环境质量较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目建设地址位于乐至县文峰工业园，项目周边主要为规划工业用地、企业、道路等，外环境关系较为简单。 1、环境空气 项目施工期和运营期环境空气质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水 项目运营期地表水保护目标为鄢家河，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。 3、声环境 本工程声学环境保护目标为：要求不会因为本工程的建设和生产而使得其声学环境超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。 表3-8 项目主要环境保护目标 类别 目标 相对方位 及相对距离 规模 环境功能 地表水 鄢家河 南侧/约200m 小河 《地表水环境质量标准》III类 水域水质标准 环境空气； 声环境 / / / 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（G3096-2008）3类 生态环境现状调查： 本项目位于乐至县文峰工业园，所在地为规划工业用地，属于城市生态系统，周围自然植被少，主要为人工种植的花草树木，人类活动频繁。生态环境质量现状总体尚好，项目区域内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位，区域生态环境敏感程度较低。

# 评价适用标准（表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》执行(GB3095-2012)中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 浓度限值（μg/m3） 标准来源 1h 8h 24h 年平均 SO2 500 / 150 60 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 NO2 200 / 80 40 PM2.5 / / 75 35 PM10 / / 150 70 TSP / / 300 200 2、《地表水环境质量标准》执行(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，粪大肠菌群：个/L；pH无量纲 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 石油类 LAS 粪大肠菌群 标准 6~9 20 4 / 1 0.05 0.2 10000 3、《声环境质量标准》执行(GB3096-2008)中3类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 项目 昼间 夜间 等效连续A声级LAeq 65dB 55dB |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB16271-2014）中相关标准；运营期食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（G18483-2001）中小型规模中最高允许排放浓度及最低去除效率限值要求。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物名称 无组织排放监控浓 度限值 标准来源 SO2 0.40mg/m3 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-2012）二级标准 TSP 1.0mg/m3 NOX 0.12mg/m3 表4-5 锅炉大气污染物排放标准 污染物 限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 燃气锅炉 颗粒物 20 烟囱或烟道 SO2 50 NOX 200 烟气黑度（格林曼黑度，级） ≤1 烟囱或排放口 表4-6 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（％） 60 75 85 2、项目营运期职工生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。生产废水经沉淀池+压滤机处理后回用于设备及场地冲洗，不外排。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的排放限值；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类环境功能区标准。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 项目 昼间 夜间 等效连续A声级LAeq 70dB 55dB 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 噪声限值 昼间 夜间 65 55 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中相关规定；危险废物执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关管控要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目营运期生产废水处理后回用，不外排；生活污水经预处理池收集处理后经污水管网近期进入乐至县污水处理厂，远期进入园区污水处理厂，废水总量指标计入污水处理厂，不需申请新的COD、氨氮总量指标。 综上，故本次评价不提建议性总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析（表五）

工艺流程简述（图示） 一、施工期工艺流程及产污位置分析 本项目位于资阳市乐至县童家发展区文峰工业园内，项目厂房已在四川省建设项目环境影响登记表系统完成备案，备案号：201951202200000245。项目施工期仅是生产设备安装，施工期对周边影响较小，故本次评价仅对施工期作简单分析，不再分析厂房建设时期环境影响，具体工艺及产污环节见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污说明： 设备进厂：设备入场时，施工人员需将生产、环保设备搬运至生产区，主要 污染物为施工噪声、废包装料； 设备安装：将生产、环保设备安装至指定位置，主要废物为设备施工噪声； 设备调试：设备安装完成后，对生产设备进行调试，以确保设备正常，主要 污染物为设备噪声。 此外，施工期还将产生施工人员生活垃圾及生活污水。 二、营运期工艺流程及产污位置分析 拟建项目主要生产预制混凝土构件，具体生产工艺见下图。 生产工艺： 图5-2 PC生产工艺及产污位置图 工艺简介：本项目混凝土原料为外购，不在厂内生产。 钢材组模：钢筋等钢材经下料、校直/折弯等机加工工序后，通过焊接方式组合成所需形状，然后将生产各种产品所需的模具与钢材组合组成预制构件的模 型体。 浇筑：将外购的混凝土浇筑入模型体中捣鼓密室直至凝固的过程。 抹光：根据PC构件的工艺要求，对构件的表面进行抹光，提高构件的表面的平整度。 养护：通过锅炉提供蒸汽，将混凝土构件放在烘干机内，在较高温度与湿度环境中加速混凝土硬化。 脱模：使用脱模剂将历经相应养护时长的混凝土构件从模具中脱出，该混凝土预制构件为项目最终成品。脱模后的模具经清理干净后回用于组模工序。 （一）主要污染工序 1、废气 本项目营运期大气污染物主要为焊接烟尘、燃气锅炉燃烧废气、运输车辆尾气以及食堂油烟。 2、废水 本项目营运期的废水主要是设备及地面地面冲洗废水，锅炉软水制备废水及生活污水。 噪声 本项目营运期产生的噪声主要为设备噪声及原料、成品转运噪声。 固废 本项目产生的固废主要为设备及场地冲洗废渣、组模过程产生的少量焊渣及金属废渣、设备检修和维护中产生的废机油以及生活垃圾等。 （二）物料平衡 项目物料平衡以产品工艺方案提供的原料消耗定额、《环境保护实用数据手册》中的有关数据为编制依据，采用输入—输出法进行物料衡算。混凝土密度统一折算为2.5t/m3。 表5-1 项目物料平衡表 投入 产出 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 混凝土 325000 产品 334906.9168 焊材 2 焊接烟尘 0.0032 钢材 10000 焊渣 0.08 脱模剂 5 金属废料 100 合计 335007 合计 335007 三、污染物排放及治理 （一）施工期污染物排放及治理 本项目位于资阳市乐至县童家发展区文峰工业园内，项目厂房已在四川省建设项目环境影响登记表系统完成备案，备案号：201951202200000245。施工期仅是进行厂房内部调整车间布局与设备安装，因此施工期不产生大的环境问题。施工过程产生的噪声、废气、粉尘、固体废物、施工人员生活污水、生活垃圾等污染物可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，为减轻施工期间对环境的影响，施工单位应严格加强施工期规范化的管理工作： 1、结合本项目特点，施工期废气主要为设备安装过程中产生的粉尘，在施 工现场采取洒水降尘、建筑材料临时覆盖等措施降低施工期粉尘对内部工人及外 环境的影响。 2、项目施工噪声主要为设备安装过程中使用的各种施工机械运行噪声，施 工过程中应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的 规定施工作业，严格控制施工场界噪声。 3、结合项目特点，本项目施工期废水主要为工人生活污水，工人如厕依托园区内已有厕所，生活污水经园区内已建污水预处理池处理后排入园区污水管 网，进入乐至县生活污水处理厂处理。 4、对于施工过程中产生的建筑垃圾和工人生活垃圾，施工单位应加强管理， 及时清运，确保建筑工地周边环境整洁、卫生。 综上所述，本项目施工期可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，但 影响强度均不大，在工程建设结束后可消除。在落实上述施工期污染防治措施的 情况下，项目施工期环境影响较小。施工期仅是进行设备安装，污染很小，因此本次环评主要分析营运期污染。 （二）营运期污染物排放及治理 1、水污染物排放及治理 项目营运期采用雨污分流方式排水，雨水经厂区内雨水管道收集后进入园区雨水管网。本项目废水主要包括生产废水、生活污水两部分。 （1）生产废水 本项目生产废水主要有场地、模具冲洗废水及锅炉软水制备废水。 ①场地及模具清洗水 暂停生产时必须将生产作业区地面及模具冲洗干净，每班完成生产后对其进行1次冲洗，生产地面及模具冲洗用水量约5m3/次。废水产生率按80%计算，约4m3/d，其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS浓度约为3000mg/L。 ②锅炉软水制备废水 根据厂区规划，本项目热源与板材生产线共用一台锅炉，热源采用2t/h天然气锅炉1套，锅炉每天补充损耗水约3m3/d，936m3/a，为保证蒸汽管道清洁，锅炉用水为软水，锅炉软水制备工艺采用钠离子交换方式，软水利用率为70%，则软水制备过程产生的清净下水约为1.3m3/d，该部分清净下水进入厂区雨水管网。 综上所述，本项目营运期生产用水约9.3m3/d，27900m3/a，本生产废水约4m3/d，1200m3/a。 治理措施：由于本项目生产车间紧邻《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（板材生产线）》且本项目生产废水水质与板材生产线废水水质相同（污染因子均为SS），故为节省投资，方便管理，本项目运营期生产废水依托板材生产线生产废水处置系统，由“三级沉淀池+压滤机”组成，生产废水经管道收集进入废水处理系统处理后，回用于场地、设备冲洗，不外排； 依托可行性：根据建设单位提供设计资料及《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（板材生产线）》环评报告表，该项目生产废水处置系统日处理能力为10m3/d，该生产线进入生产污水处理系统的废水量为5.44m3/d，本项目进入生产废水处置系统的废水量为4m3/d，因此，本项目营运期生产废水依托板材生产线废水处置系统可行。 表5-2 项目生产废水产生量及处理措施情况 序号 来源 产生量（m3/d） 治理措施 1 场地、模具清洗废水 4 依托板材生产线废水处置系统（三级沉淀池+压滤机）处理后回用，不外排。 2 锅炉软水制备清净下水 1.3 通过厂区雨水管网进入市政雨水处理系统 （2）生活污水 根据建设单位提供资料，本项目营运期生活办公楼与基地内其他生产线共用，因此，本次环评以基地内总职工人数计算分析营运期生活废水及其影响。基地内营运期管理及技术人员人员65人，劳动员工735人，用水标准为140L/人·天，则项目日最大生活用水量为112m3/d，33600m3/a。污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目生活污水产生量约为89.6m3/d，26880m3/a。生活污水污染因子主要是COD、BOD5、SS、氨氮等污染物，经类比区域内同类项目并结合《生活源产排污系数及使用说明》（2010年修订）（环境保护部华南环境科学研究所）中对四川省资阳市生活污水污染物排放的调查统计数据，本项目生活污水主要污染物产生浓度拟取值为COD：408mg/L、NH3-N：63mg/L、BOD5：168mg/L、SS：150mg/L。项目生活污水主要污染产生量约为COD：10.97t/a，BOD5：4.52t/a，NH3-N：1.69t/a，SS：4.03t/a。 治理措施：项目营运期生活污水经预处理收集处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准近期内通过污水管网排至乐至县污水处理处理后达标排放，待园区污水处理厂建成投入使用后本项目生活污水经预处理池收集通过园区污水管道进入园区污水处理厂处理后达标排放。根据建设单位提供的项目总平图及其他资料，项目生活污水预处理池位于项目南侧，邻近天通大道，根据现场踏勘，天通大道沿线已布设污水管网。环评要求：项目食堂含油废水经油水分离器处理后排入预处理池与生活污水一同经污水管网进入乐至县污水处理厂。项目生活污水预处理池总容积不应小于120m3。 根据调查，文峰工业园（童家发展区第一区域）园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为0.5万m3 /d，污水厂位置与项目地没有明显高差，该污水处理厂为新建，目前正在建设中，设计采用一级物化+二级生化+三级深度处理工艺，预计2020年年底建成，新建污水处理厂有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 表5-3 项目生活污水污染物产生量 废水性质 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 处理前 产生浓度（mg/L） 89.6 408 168 150 63 产生量（t/a） 10.97 4.52 4.03 1.69 经预处理池处理后 排放浓度（mg/L） 89.6 380 155 100 40 排放量（t/a） 10.21 4.17 2.67 1.08 废水处理措施可行性分析 根据上文，本项目生产过程产生的废水主要是地面、模具冲洗废水。本项目生产废水中主要污染物为残留砂浆和SS，类比同类项目，经处理后去除效率可达到90%以上，处理后的废水可回用于设备、场地冲洗，既避免了废水的排放，又节约了能耗；项目生活废水经预处理池收集后近期进入乐至县污水处理厂处理后达标排放，待园区污水处理厂建成投入使用后项目生活污水经预处理池收集后进入园区污水处理厂处理后达标排放。因此，本项目废水处理方法可行。 表5-4 项目主要废水污染物排放清单及主要污染治理设施基本信息一览表 污染 物种类 主要 污染物 拟采取的环保措施及运行参数 污染物排放浓度（mg/m3） 排放总量（t/a） 排放 形式 排污口 排放 去向 场地、模具冲洗废水 SS 沉淀池+压滤机 依托板材生产线污水处理系统收集处理后回用，不外排 / 不 外 排 锅炉软水制备清净下水 Ca2+、K+、Mg2+ 排入厂区雨水管网 经厂区雨水管网进入市政雨水管网 生活 污水 COD 项目南侧新建一座容积不小于120m3的预处理池，食堂含油废水需先经油水分离器处理后与生活污水一同排入预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准经污水管网排入园区污水处理厂 380 10.21 近期通过污水管网排入乐至县污水处理厂；远期排入园区污水处理厂 / 污水处理厂处理达标后排放至鄢家河 BOD5 155 4.17 NH3-N 40 1.08 SS 100 2.67 （3）水平衡 项目用水主要为生活用水及生产用水，生产用水主要为场地、模具冲洗用水等，项目用水由市政供水管网提供。项目场地及模具冲洗用水约5m3/d，锅炉每日制备软水用水约4.3m3/d，项目生产用水量约9.3m3/d。根据前文计算，项目生活用水量约112m3/d。 表5-5 项目水平衡表 单位：m3/d 项目 日用水量 日新鲜用水量 循环量 损失量 排放量 场地、模具冲洗用水 5 1 4 1 0 锅炉补充 软水 3 3 0 3 0 锅炉软水清净下水 1.3 1.3 0 0 1.3（进入雨水管网） 生活用水 112 112 0 22.4 89.6 总计 121.3 117.3 4 26.4 90.9 图5-4 项目水量平衡图（m3/d） 2、大气污染物排放及治理 本项目营运期大气污染物主要为焊接烟尘、燃气锅炉燃烧废气以及食堂油烟。 焊接烟尘 项目在钢材焊接过程会产生焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。根据《焊接工作的劳动保护》中数据可知，焊接烟尘产生量为7-9kg/t（焊丝），本评价以8kg/t计，项目建成后，焊接材料年使用量2t，则焊接烟尘产生量为0.016t/a，焊接作业时间按3h/d计，则其焊接烟尘产生速率为0.0178kg/h。 建设方拟对焊接过程产生的焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器，计收集效率80%，净化效率80%，焊接烟尘处理量为0.00256t/a，未收集焊接烟尘为0.0032t/a，故无组织焊接烟尘排放量约为0.0032t/a。 根据对《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内4个锅炉厂，1个造船企业和4个机加工企业的焊接车间焊接烟尘（颗粒物），各种焊接点周围5m处，焊接烟尘（颗粒物）浓度在0.4～3.2mg/m3。平均焊接烟尘（颗粒物）排放浓度为1.0mg/m3。焊接烟尘（颗粒物）经车间厂房阻拦，颗粒物散落浓度低，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，厂界颗粒物无组织排放监控点浓度<1.0mg/m3标准限值，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297—96）中无组织排放限值，可以达标排放，对外环境影响较小。 （2）天燃气锅炉燃烧废气 根据前文，本项目养护工序所需热源依托板材生产线锅炉，本项目不再单独设置锅炉。故本次环评不再针对天燃气锅炉进行污染源核算及评价。根据《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（板材生产线）》环评报告表，天然气燃烧产生的燃烧废气，经锅炉自带的排气筒（3#）或烟囱排放。经计算及预测，天然气锅炉产生的燃烧废气污染物浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放限值，能实现达标排放。 依托可行性：根据设计资料及现场情况，本项目生产车间紧邻板材生产线生产车间，锅炉房位于本项目西侧，《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（板材生产线）》预计2021年8月建设完成，本项目预计2021年10月建设完成，因此，从时间顺序、厂房位置考虑，本项目依托板材生产线锅炉可行，另外，建设单位在选购锅炉时根据《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求，选购带有低氮燃烧器的锅炉。 综上所述，本项目依托板材生产线燃气锅炉及其废气治理措施可行。 （3）食堂油烟 本项目与基地内其他生产线共用生活办公楼，故食堂油烟按基地内总人数分析。项目食堂拟设4个基准灶头，属于中型饮食业单位项目。食堂采用清洁能源天然气作为燃料，用餐人数为500人，职工耗油量以30g/人·d计，年工作日以300天计，食堂烹饪时间为4h/d计，则食堂食用油使用量为15kg/d（4.5t/a），一般油烟挥发量占耗油量的2～4%，但职工食堂低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序较少，因此企业油烟挥发量按2.5%计，则食堂油烟产生量为0.094kg/h（0.1125t/a）。项目建成后，食堂拟安装油烟净化设施，其油烟净化效率不小于75%，油烟机的风量约为12500m3/h，则油烟产生浓度为7.52mg/m3，经油烟净化设施净化后排放量为28.125kg/a（0.0235kg/h），排放浓度为1.88mg/m3。 项目废气产排情况及治理措施情况见下表： 表5-6项目废气产排情况及治理措施一览表 序号 来源 污染物名称 产生量（t/a） 治理措施 排放量(t/a) 1 焊接 颗粒物 0.016 可移动焊接烟尘净化器 0.0032 2 燃气锅炉燃烧废气 NOX / 依托板材生产线锅炉及其废气治理措施 / SO2 / / TSP / / 3 食堂废气 油烟 0.094kg/a，7.52mg/m3 油烟净化器 0.0235kg/h，1.88mg/m3 3、噪声产生及治理 本项目营运期产生的噪声主要为设备噪声，另外还包括车辆装载噪声及成品转运噪声。噪声源强一般在70~85dB（A）之间，为间歇式噪声。 表5-7项目主要噪声设备 设备名称 功能 噪声源强dB（A） 数量 单位 抹光机 构件表面处理 75 1 台 清理机 清理模具 85 1 台 模台驱动器 移动模台 85 1 台 移动台模 / 70 1 台 移动式布料系统 输送物料 75 1 套 堆码机 堆码 80 1 台 流水线控制系统 控制系统 85 1 台 中央计算机控制系统 80 1 台 装卸、转运噪声 / 70 / / 考虑到以上产噪设备均为生产性设备，针对以上产噪设备运行方式的特点，为确保项目厂界噪声实现达标排放，本项目拟采取以下治理措施： （1）合理布置噪声源：在进行工艺设计时，尽量合理布置，高噪声设备布设在车间中部，充分利用距离衰减，以减轻对厂界外的声环境影响。 （2）选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。 （3）在实际生产中严格遵守操作规程，充分利用设备的先进性能，准确地预选打击能量，避免设备空击或超能量打击，降低噪声值。 （4）车间为钢结构车间，采取高窗布置，生产噪声经隔声措施处理后，厂界外噪声声强可降低至65dB（A）。 （5）管理措施。加强设备维护，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 （6）加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少转运及装卸噪声，防止人为噪声。通过采取以上措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））要求。 （7）车辆交通噪声 项目建成营运后，应加强对进出项目车辆的管理。车辆噪声一般在80～85dB，项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范进入项目内车辆的停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声10~15dB，再加上距离衰减后对周边环境影响较小。 为避免车辆运输噪声对沿线敏感点的影响，环评要求建设单位合理安排运输车次和运输时间，避免道路拥挤，在敏感路段设置限速和禁鸣路牌；加强对汽车驾驶员的管理，汽车临近沿途村镇路段时要减速行驶、禁止鸣高音喇叭，将运输时间控制在06:00~22:00时范围，同时可在厂区出入口种植乔木，既可降噪也可降尘，还可以起到美化环境的作用。可将车辆对运输道路沿线住户区等声环境敏感点的影响控制在最小程度，减少扰民现象。 在采取上述噪声防治措施后产生的噪声再经距离衰减后达到厂界时其强度已不高，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 4、固体废物产生及治理 本项目产生的固废主要为设备及场地冲洗废渣、组模过程产生的少量焊渣及金属废渣、设备检修和维护中产生的废机油以及生活垃圾等。 （1）一般废物： ①职工生活垃圾 本项目生活垃圾主要来源于食堂餐厨垃圾和员工生活垃圾。 餐厨垃圾：在食堂用餐时产生一定的餐厨垃圾，产生量按每天就餐人数500人，0.4 kg /人次•d 计，则产生量约200kg/d，即60t/a，要求分类收集，餐厨垃圾经多个50L塑料桶收集后交由有资质的单位回收处理，每天清运。 员工生活垃圾：本项目劳动定员800人，生活垃圾产生量按0.5kg /人•d 计，则本项目生活垃圾产生量为450kg/d，即120t/a。本项目设置生活垃圾分类收集箱，生活垃圾经分类收集袋装后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 ②场地及模具清洗产生的废料 场地及模具清洗过程中产生的废料经压滤机处理后，回用于生产。 ③金属废渣 项目钢材下料工序产生的边角料等金属废料约为钢材原材料的1%，则项目金属废料产生量为100t/a，统一收集后外售给废品回收商回收利用。 ④焊渣 焊接过程产生少量的焊接废渣，参考《机加工行业环境影响评价中常见污染 物源强估算及污染治理》（许海萍，刘琳等），焊渣产生量约为焊丝使用量的4%，则项目钢结构焊渣产生量约0.08t/a。废焊丝焊渣主要成分为金属材料，具有较高的回收利用价值，收集后外售废品公司。 （2）危险废物 机修房设备检修时将产生少量废机油属危险废弃物。 在日常生产机械保养与维护过程中产生少量的废机油产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年6月14日）中HW08，含矿物油废物。这些危险废物不能与生活垃圾混装，应在危险废物暂存区内妥善存放，及时交由有危险废物处理资质的单位处置，保证危险废物的完全、即时处理。 由于本项目危险废物产生量较少，本项目厂房紧邻板材生产线厂房，且本项目危废种类与板材生产线危废种类一致，均为废机油，故本项目营运期危废依托板材生产线危废暂存间暂收、收集，本项目不再新建危废暂存间。 表5-8 项目固废产生情况一览表 序号 废弃物名称 产生量（t/a） 类别 处理去向 1 场地及模具清洗废渣 / 一般废物 回用于PC生产线 2 金属废渣 100 一般废物 集中收集，外售 3 焊渣 0.08 一般废物 4 职工生活垃圾 120 一般废物 环卫部门 5 食堂餐饮垃圾 60 餐厨垃圾 餐厨垃圾资质部门处置 6 废矿物油 0.5 危险废物 集中收集于危废暂存间，定期交由有资质单位转运、处置 表5-9 危险废物汇总表 序号 危险 废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生 量（ t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 900-218-08 0.5 机械保养、维护等 固态 废矿物油 全年 T，I 防腐铁桶封闭收集后暂存至危废暂存间，并定期交由有相应资质的单位处理

# 项目主要污染物产生、治理及预计排放情况一览表（表六）

| 内容 类型 | 时段 | 产污源点（产生的工序或车间） | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处置方式 | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水 COD BOD5 SS NH3-N | 26880m3/a 408mg/L，10.97t/a 168mg/L，4.52t/a 150mg/L，4.03t/a 63mg/L，1.69t/a | 食堂含油废水经油水分离器处理和生活污水一同由预处理池收集，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后近期排污乐至县污水处理厂，待园区污水处理厂建成后排入园区内污水处理厂处理后达标排放。 | 26880m3/a 380mg/L，10.21t/a 155mg/L，4.17t/a 100mg/L，2.67t/a 40mg/L，1.08t/a |
|  |  | 场地及模具冲洗废水 | 4m3/d | 沉淀池+压滤机处理后回用于场地、设备清洗，不外排。 | 0 |
|  |  | 锅炉软水制备清净下水 | 1.3m3/d | 经厂区雨水管网进入园区雨水管网 | 进入雨水管网 |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 焊接烟尘 | 0.016 | 可移动焊接烟尘净化器 | 0.0032t/a |
|  |  | 燃气锅炉燃烧废气 | / | 依托板材生产线锅炉及其废气治理措施 | / |
|  |  | 食堂油烟 | 0.094kg/a, 7.52mg/m3 | 油烟净化器 | 0.0235kg/h，1.88mg/m3 |
| 固体废弃物 | 营运期 | 职工办公生活垃圾 | 120t/a | 分类收集送至垃圾收集点，由环卫部门统一收集清运 | 合理处置 |
|  |  | 职工餐饮垃圾 | 60t/a | 分类收集交有资质单位处置 | 合理处置 |
|  |  | 场地及模具冲洗废料 | / | 经沉淀池+压滤机处理后回用于PC生产 | 回收利用 |
|  |  | 金属废料 | 100t/a | 集中收集，外售 | 合理处置 |
|  |  | 焊渣 | 0.08t/a |  |  |
|  |  | 废机油 | 0.5t/a | 依托板材生产线危废暂存间暂存，交资质单位处置 | 合理处置 |
| 噪 声 | 营运期 | 设备噪声 | 70～85dB（A） | 选用低噪设备、合理进行布局、加强设备管理和维护、采取基台隔震、橡胶隔震接头及隔震垫。 | 昼间<65dB(A) 夜间<55dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目位于乐至县文峰工业园，所在地为规划工业用地，属于城市生态系统，周围自然植被少，主要为人工种植的花草树木，人类活动频繁。生态环境质量现状总体尚好，项目区域内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位，区域生态环境敏感程度较低。 |

# 环境影响分析  (表七)

一、施工期环境影响分析 （一）施工期废水 本项目位于资阳市乐至县童家发展区文峰工业园内，项目厂房已在四川省建设项目环境影响登记表系统完成备案，备案号：201951202200000245。施工期仅是进行厂房内部调整车间布局与设备安装，因此施工期不产生大的环境问题。施工过程产生的噪声、废气、粉尘、固体废物、施工人员生活污水、生活垃圾等污染物可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，为减轻施工期间对环境的影响，施工单位应严格加强施工期规范化的管理工作： 1、结合本项目特点，施工期废气主要为设备安装过程中产生的粉尘，在施 工现场采取洒水降尘、建筑材料临时覆盖等措施降低施工期粉尘对内部工人及外 环境的影响。 2、项目施工噪声主要为设备安装过程中使用的各种施工机械运行噪声，施 工过程中应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的 规定施工作业，严格控制施工场界噪声。 3、结合项目特点，本项目施工期废水主要为工人生活污水，工人如厕依 托园区内已有厕所，生活污水经园区内已建污水预处理池处理后排入园区污水管网，进入乐至县生活污水处理厂处理。 4、对于施工过程中产生的建筑垃圾和工人生活垃圾，施工单位应加强管理， 及时清运，确保建筑工地周边环境整洁、卫生。 综上所述，项目施工期对周围环境存在一定的影响，但该影响是暂时性的，随着施工建设的结束，施工期影响即可消除。项目施工期可通过加强管理，合理布置施工平面图，禁止夜间施工、有效控制施工机械噪声、采用商品混凝土、洒水降尘，及时将弃土回填、及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工、清洁施工后对环境的影响不会太明显。 二、营运期期环境影响分析 （一）水环境影响分析 项目营运期采用雨污分流方式排水，雨水经厂区内雨水管道收集后进入园区雨水管网。本项目废水主要包括生产废水、生活污水两部分。 生产废水 本项目生产废水主要有场地及模具冲洗废水、燃气锅炉软水制备产生的清净下水以及锅炉冷却水。 根据工程分析，本项目营运期场地及模具清洗用水量约5m3/d，1500m3/a，废水量为4m3/d，1200m3/a；锅炉软水制备清净下水为1.3m3/d，390m3/a。 由于本项目生产车间紧邻《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（板材生产线）》且本项目生产废水水质与板材生产线废水水质相同（污染因子均为SS），故为节省投资，方便管理，本项目运营期生产废水依托板材生产线生产废水处置系统，由“三级沉淀池+压滤机”组成，生产废水经管道收集进入废水处理系统处理后，回用于场地、设备冲洗，不外排；锅炉软水制备过程产生的清净下水排入厂区雨水管网；锅炉蒸汽冷却水在锅炉自带冷却水箱中沉淀后循环使用，不外排。 依托可行性：根据建设单位提供设计资料及《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（板材生产线）》环评报告表，该项目生产废水处置系统日处理能力为10m3/d，该生产线进入生产污水处理系统的废水量为5.44m3/d，本项目进入生产废水处置系统的废水量为4m3/d，因此，本项目营运期生产废水依托板材生产线废水处置系统可行。 （2）生活污水 根据前文工程分析，本项目营运期生活办公楼与基地内其他生产线共用，因此，本次环评以基地内总职工人数计算分析营运期生活废水及其影响。基地内营运期管理及技术人员人员65人，劳动员工735人，用水标准为140L/人·天，则项目日最大生活用水量为112m3/d，33600m3/a。污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目生活污水产生量约为89.6m3/d，26880m3/a。 项目营运期生活污水经预处理收集处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准近期内通过污水管网排至乐至县污水处理处理后达标排放，待园区污水处理厂建成投入使用后本项目生活污水经预处理池收集通过园区污水管道进入园区污水处理厂处理后达标排放。根据建设单位提供的项目总平图及其他资料，项目生活污水预处理池位于项目南侧，邻近天通大道，根据现场踏勘，天通大道沿线已布设污水管网。环评要求：项目食堂含油废水经油水分离器处理后排入预处理池与生活污水一同经污水管网进入乐至县污水处理厂。项目生活污水预处理池总容积不应小于120m3。 根据调查，文峰工业园（童家发展区第一区域）园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为0.5万m3 /d，污水厂位置与项目地没有明显高差，该污水处理厂为新建，目前正在建设中，设计采用一级物化+二级生化+三级深度处理工艺，预计2020年年底建成，新建污水处理厂有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 综上所述，本项目生产过程产生的废水主要是地面、模具冲洗废水。本项目生产废水中主要污染物为残留砂浆和SS，类比同类项目，经处理后去除效率可达到90%以上，处理后的废水可回用于设备、场地冲洗，既避免了废水的排放，又节约了能耗；项目生活废水经预处理池收集后近期进入乐至县污水处理厂处理后达标排放，待园区污水处理厂建成投入使用后项目生活污水经预处理池收集后进入园区污水处理厂处理后达标排放。因此，本项目废水处理方法可行。 地表水环境影响自查 地表水环境影响评价自查表如下。

# 表7-1   地表水环境影响自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型( ；水文要素影响型 ( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 (；间接排放 (；其他□ | 水温 □；径流 □；水域面积( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 (；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ( | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □； 其他 ( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 (；三级A □；三级B( | 一级 □；二级 □；三级 ( |
| 现状 调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 (；其他 ( | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 (；入河排放口数据 □；其他 ( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测(；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用 状况 | 未开发 (；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ( | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 ( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 □；枯水期(；冰封期 □ 春季 (；夏季(；秋季 □；冬季 ( | （ pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、粪大肠菌群 ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（ 1 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 |
|  | 评价因子 | （ pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、粪大肠菌群、总磷、总氮 ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河□：Ⅰ 类 □；Ⅱ 类 □；Ⅲ 类 (；Ⅳ 类 □；Ⅴ 类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类□ ；第四类 □ 规划年评价标准（ III类 ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 (；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 (；夏季 (；秋季□；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 (；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 (；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 □：达标 (；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 (；不达标( 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 ( 不达标区 ( |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（ 1 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ COD、NH3-N、TP ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 (；夏季 □；秋季□；冬季( 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 □ 正常工况 (；非正常工况 ( 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 (；其他 □ 导则推荐模式 (：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） | （ / ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施□；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 (；自动 (；无监测□ | 手动 □；自动 (；无监测 ( |
|  |  | 监测点位 | （各污水站排口上游500m，下游1000m） | （各污水站排口） |
|  |  | 监测因子 | （ pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类 、总磷、总氮） | （COD、NH3-N、TP） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 (；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

（二）大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要为焊接烟尘、燃气锅炉燃烧废气以及食堂油烟。 焊接烟尘 项目在钢材焊接过程会产生焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。根据工程分析，焊接烟尘产生量为0.016t/a，拟设置移动式焊接烟尘净化器收集处置焊接烟尘，经计算，焊接烟尘经可移动式焊接烟尘净化器收集处理后，无组织排放量为0.0032t/a，排放速率为0.0039kg/h。 根据对《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内4个锅炉厂，1个造船企业和4个机加工企业的焊接车间焊接烟尘（颗粒物），各种焊接点周围5m处，焊接烟尘（颗粒物）浓度在0.4～3.2mg/m3。平均焊接烟尘（颗粒物）排放浓度为1.0mg/m3。焊接烟尘（颗粒物）经车间厂房阻拦，颗粒物散落浓度低，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，厂界颗粒物无组织排放监控点浓度<1.0mg/m3标准限值，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297—96）中无组织排放限值，可以达标排放，对外环境影响较小。 锅炉燃烧废气 根据前文，本项目养护工序所需热源依托板材生产线锅炉，本项目不再单独设置锅炉。故本次环评不再针对天燃气锅炉进行污染源核算及评价。根据《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（板材生产线）》环评报告表，天然气燃烧产生的燃烧废气，经锅炉自带的排气筒（3#）或烟囱排放。经计算及预测，天然气锅炉产生的燃烧废气污染物浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放限值，能实现达标排放。 依托可行性：根据设计资料及现场情况，本项目生产车间紧邻板材生产线生产车间，锅炉房位于本项目西侧，《四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（板材生产线）》预计2021年8月建设完成，本项目预计2021年10月建设完成，因此，从时间顺序、厂房位置考虑，本项目依托板材生产线锅炉可行，另外，建设单位在选购锅炉时根据《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求，选购带有低氮燃烧器的锅炉。 综上所述，燃气锅炉燃烧废气对环境影响较小。 （3）食堂油烟 本项目与基地内其他生产线共用生活办公楼，故食堂油烟按基地内总人数分析。项目食堂拟设4个基准灶头，属于中型饮食业单位项目。根据计算食堂油烟产生量为0.094kg/h（0.1125t/a）。项目建成后，食堂拟安装油烟净化设施，其油烟净化效率不小于75%，油烟机的风量约为12500m3/h，则油烟产生浓度为7.52mg/m3，经油烟净化设施净化后排放量为28.125kg/a（0.0235kg/h），排放浓度为1.88mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准要求（2mg/m3），则项目食堂油烟对周边大气环境影响不大。 综上所述，本项目营运期产生的各类废气均得到了有效的处置，不会对周边大气环境质量产生明显影响。 （4）大气预测 为了解本项目废气对周边环境的影响，本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模型对项目排放的废气进行预测分析。结合本项目特点，本评价选取TSP作为预测估算因子，预测源强包括面源（生产厂房）。 ①估算模型参数见下表。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 农村/城市 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.9 最低环境温度/℃ -3.4 土地利用类型 工业 区域湿度条件 70% 是否考虑地形 考虑地形 (是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 √否 岸线距离/km 岸线方向/° 表7-3 项目主要面源(矩形)污染物参数预测清单 编号 名称 面源起点 坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗 粒 物 1 PC生产车间 459051 3338202 428 230 36 80 12.1 900 正常 0.0178 （2）评价标准 颗粒物（TSP）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，因为颗粒物（TSP）及PM10只有日平均质量浓度限值及年平均质量浓度限值，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次评价拟采取其日平均限值（TSP:300μg/m3）的3倍即900μg/m3作为评价标准。 （3）估算模式预测结果 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算污染源中颗粒物下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。估算模式软件采用国家环境保护环境影响评数值模拟重点实验室推荐的AERSCREEN模式。 表7-4 PC生产车间（面源）估算模型计算结果表 下风向 距离/m PC生产车间 预测质量浓度TSP/（ug/m3） 占标率/% 1 3.9973 0.4441 25 4.4252 0.4917 50 4.7911 0.5323 75 5.0753 0.5639 100 5.3184 0.5909 116 5.4620 0.6069 150 4.3663 0.4851 200 2.7340 0.3038 300 1.4922 0.1658 400 0.9892 0.1099 500 0.7231 0.0803 600 0.5612 0.0624 700 0.4537 0.0504 800 0.3777 0.0420 900 0.3215 0.0357 1000 0.2781 0.0309 1500 0.1622 0.0180 2000 0.1144 0.0127 …… 下风向最大质量浓度及占标率/% 5.4620 0.6069 D10%最远 距离/m 116 图7-1 项目搅拌车间大气预测结果曲线图 综上所述，项目主要污染物面源估算结果如下： 表7-5 估算模式计算结果 类别 污染源 污染物 预测结果 最大落地浓度占标率Pmax（%） 最大落地浓度 Cmax（μg/m3） 出现距离（m） 面源 PC生产车间 TSP 5.4620 116 0.6069 根据表7-11，项目主要污染源最大地面空气质量浓度占标率Pmax=0.6069%＜1%，本项目为三级评价项目。 本项目不属于高耗能行业的多源项目，且评价范围内不包含一类环境空气质量功能区，项目不属于使用高污染燃料为主的多源项目。因此，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的提级条件，可以确定本项目大气环境评价等级为三级。 （4）卫生防护距离 根据工程分析可知，项目无组织排放的焊接烟尘排放量约0.0032t/a，排放速率为0.0178kg/h；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm--为标准浓度限值（mg/m3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L--为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、 B、 C、 D 为计算系数； 表7-6 卫生防护距离计算系数 产污源 污染物 无组织排放面积（m2） 无组织排放率 （kg/h） 标准浓度限值 （mg/m3） 平均风速 卫生防护距离计算值 PC生产车间 颗粒物 8280 0.0178 0.9 1.4m/s 0.221m 本次评价拟以项目PC生产车间边界划设50m卫生防护距离。根据外环境调查可知，项目拟划设卫生防护距离范围内无居民区、医院、学校等环境敏感点。 环评要求：划定的卫生防护距离内不宜再建设和规划居住用房、医院、学校、食品厂等与项目不相容的的敏感设施。 综上所述，本项目主要废气都得到了有效处置，能够实现达标排放，对周边大气环境质量影响较小，不会改变评价区域空气环境功能区划类别。 （6）大气环境影响自查 大气环境影响评价自查表如下。 表7-7 项目大气环境影响自查表 工作内容 自查项目 评价等级 与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km( 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 评价因子 基本污染物（ SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3） 其他污染物（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D( 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 三类区□ 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 非达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域 污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AER MOD( AD MS □ AUSTAL 2000□ EDMS/ AEDT□ CAL PUFF□ 网格 模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km( 边长=5km□ 预测因子 预测因子（TSP、PM10） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常 持续时长 （/）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20%( K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（） 有组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（TSP） 无组织废气监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护 距离 距（ / ）厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 TSP： t/a / / 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 （三）声环境影响分析 （1）声环境影响分析 本项目营运期产生的噪声主要为设备噪声，另外还包括车辆装载噪声及成品转运噪声。噪声源强一般在70~85dB（A）之间，为间歇式噪声。 表7-8 项目噪声排放与治理情况一览表 单位：dB（A） 主要产噪设备 声源强度值dB（A） 治理措施 噪声衰减值△L 抹光机 75 选用低噪设备、合理进行布局、加强设备管理和维护、采取基台隔震、橡胶隔震接头及隔震垫。 10 清理机 85 模台驱动器 85 移动台模 70 移动式布料系统 75 堆码机 80 流水线控制系统 85 中央计算机控制系统 80 装卸、转运噪声 70 表7-9 项目主要产噪设备及分布情况 主要噪声源 位置 降噪后声源声级dB(A) 东厂界 （m） 南厂界 （m） 西厂界 （m） 北厂界 （m） 抹光机 PC生产车间 65 202.4 166.4 34.7 28.4 清理机 75 模台驱动器 75 移动台模 60 移动式布料系统 65 堆码机 70 流水线控制系统 75 中央计算机控制系统 70 （2）预测模式 项目评价采用综合衰减量叠加的方法进行预测评价。考虑为了便于计算处理，本项目噪声源是以厂界中央搅拌站为中心的点源，假定噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、地面反射等因素，从最为不利的情况出发，预测模式如下： 式中：Lp——距离声源r米处的声压级dB(A) L0——距声源r0米处的声压级dB(A) r ——预测点距离声源的距离 r0——监测点距离声源的距离 噪声叠加计算公式如下： 式中：L——n各声级的能量和（dB(A)）； Li——第i个声级的声压级值（dB(A)）； N——声源个数。 按照上面的公式，在考虑墙体隔音、距离衰减等因素进行预测。预测结果见表7-10。 表7-10 噪声衰减预测 单位：dB（A） 噪声预测点 噪声源 贡献值 背景值 预测值 东厂界 搅拌站生产区 34.72 51.6 51.7 南厂界 36.42 53.1 53.2 西厂界 50.03 53.3 55.0 北厂界 51.77 51.6 54.7 注：项目夜间不生产。 根据上表预测计算结果可以看出，本项目设备噪声经过距离衰减、厂房和绿化等隔声后，厂界四周昼夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中3类标准限值。 为了防止噪声对周边环境噪声影响，环评建议建设单位在生产过程中应做到： ①安装时采取隔振降噪措施：安装时对机械设备采取台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施，风机安装消声器等。 ②加强设备管理和维护：定期在设备的滚轴处加机油，从而减少摩擦噪声产生；在营运过程中必须定期对设备进行检查，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象；对故障或损坏的设备及时进行维护或更换。 综上所述，项目建设完成后，采取上述措施后，项目噪声不会对周围环境造成影响。 固废物影响分析 本项目产生的固废主要为设备及场地冲洗废渣、组模过程产生的少量焊渣及金属废渣、设备检修和维护中产生的废机油以及生活垃圾等。 生产产生的场地、模具清洗废料全部回用于PC生产；金属废渣及焊渣集中收集后外售废品回收商；生活垃圾集中收集交环卫部门统一处置；餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质的单位处置；设备、车辆检修产生等的少量废机油集中收集于危废暂存间后交有资质的单位处置。 项目固体废物采取上述治理措施后，各类固体废物去向明确，可得到资源化利用或无害化处置，防止对周围环境造成二次污染。 危险废物储存及要求 a、储存要求 危险废物应分类收集储存在危废间，危废间应采取防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”措施，按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识，由专人负责管理。危险废物贮存必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求执行： ①使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 同时，本环评要求各类危险废物应进行分类收集，并贴上相应的标签，指定专人负责管理，落实责任制。 b、转运要求 危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手，并严格落实以下要求： ①危险废物每次外运处置均需做好运输登记，认真填写危险废物转移联单。 ②废弃物运输必须由已签订的危废处置单位负责，处置单位每次处置应以书面形式告知建设单位危险废物最终去向。 ③危险废物运输路线必须严格按照有关部门批准的路线运输；若必须更改运输路线，需经有关部门同意后才可实施。 经采取上述措施以后，项目营运期产生的固体废弃物对环境影响不大。但应注意各种固体废弃物的贮存和运输，避免产生二次污染。 （五）地下水影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则---地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中IV类项目，根据《环境影响评价技术导则---地下水环境》（HJ 610-2016）中相关要求，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价工作，故本次环评不进行地下水环境影响评价。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将本项目土壤环境影响划分为污染影响型，评价等级需从项目类型、占地规模以及所在地土壤敏感程度进行进行判定。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A及项目行业类别识别结果，本项目属于III类项目。本项目占地面积约40亩，小于5hm2，占地规模属于小型。本项目周边均为工业用地，敏感程度为“不敏感”，见下表所示。 表7-11 污染影响型敏感程度分级表 项目土壤环境评价等级见下表所示： 表7-12 项目土壤环境评价等级判定 根据上表，结合《环境影响评价技术导则---土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中相关要求，本项目不开展土壤环境影响评价工作，故本次环评不进行土壤环境影响评价。 （七）环境风险分析 在项目的建设和实施过程中，由于人为原因或者自然因素引起有毒、易燃易爆的物质发生泄漏、火灾、爆炸等突发性事故，造成生命财产的伤害和损失被称为环境风险事故。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事故，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏、爆炸和火灾等，所造成的人生安全和环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故频率、损失和环境影响达到可以接受水平。环境风险评价的重点为对事故引起的厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及生态系统的预测和防护。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价程序详见下图。 图7-2 环境风险评价该工作程序图 7.1、环境风险潜势初判 对企业产品以及主要原辅材料的物性（危险性和毒性）的分析，本项目涉及的危险物质为废机油，本项目废机油油最大存储量为0.5t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。 本项目属于砼结构构件制造项目。废机油存在泄露风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)； 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），重点关注危险物质目录，本项目风险物质主要为废机油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的危险物质，柴油的临界量为2500t，本项目废机油最大存储量0.5t。 经计算可知，Q=0.5/2500=0.0002，即 Q＜1。则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.2、环境风险评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。 风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 根据前文描述可知，本项目 Q＜1，风险潜势为Ⅰ级，可开展简单分析。 （1）项目主要风险源 1）废机油等泄露产生的次生环境风险； （2）风险影响分析 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。为了防止废机油等泄漏，本项目应主要采取以下预防措施：在危废暂存区等所在区域设置不渗漏的地基、周边设导流沟并设置围堰（混凝土），以确保任何物质的冒溢能被回收，并配有收集沟和泵，加强危废暂存间的防渗处置，防治厂区内暂存的废机油、柴油等泄露，污染地下水及土壤。 （3）应急预案 本项目对生产过程中潜在的环境风险问题应制定相关应急预案，一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。 表7-13 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 项目废气处置设施非正常排放、危废泄漏 2 应急计划区 危废暂存间 3 应急组织 公司应成立应急指挥小组，由相关干部人员担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、疏散、救援和善后处理 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 5 应急设施设备与材料 事故的应急设施、设备与材料等 6 应急通讯通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项；可充分利用现代化的通讯设施，如手机等 7 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 8 应急防护措施 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及联锁反应 9 撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案； 10 应急状态中止恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复运营措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施 11 人员训练与演习 应急计划制定后，平时安排事故相关人员进行相关知识训练并进行事故应急处理演习，对工作人员进行安全教育 12 公众教育信息发布 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 14 更新程序 实施对应急预案并定时进行更新 15 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 7.3、风险结论 本项目在采取上述有针对性的风险防范及应急措施后，可将风险事故降至可接受水平。项目拟采取的风险防范措施及应急预案从环境保护角度可行。 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（PC生产线） 建设地点 （四川）省 （资阳市 （乐至县 （童家发展区 （文峰工业园区 地理坐标 经度 104.575854 纬度 30.174413 主要危险废物及分布 废机油，0.5t/a，危废暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 火灾影响区域大气环境，油料泄漏影响区域土壤、地表水、地下水环境 风险防范措施要求 厂区内严禁烟火，避免摩擦撞击，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等相关要求建设等火灾风险防范措； 设置泄漏应急处理设备和合适的收容材料等泄漏风险防范措施；同时建立应急响应体系。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无 （八）、环境管理 1、环境管理 （1）建立环境管理体系 环评建议业主应设置安全环保科负责项目的安全及环境保护工作，安环科应全权负责项目的环境管理、环境教育等。 （2）环境管理要点 1）“三同时”验收 根据《建设项目环境环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》相关法律法规要求，建设项目竣工后，建设单位应自主申请对项目配套建设的环保治理设施予以竣工验收，然后本项目方可正式投产运行。 2）制订污染物处理排放设备的维修、保养工作岗位作业指导书。 3）加强企业的资源和能源管理，进一步降低能源消耗量，提高清洁生产水平。 4）运行期要特别加强岗位责任制，加强项目的科学管理，健全并严格要求员工执行各项规章制度，以保证设备的正常运行，杜绝操作失误造成污染事故。对厂内一线操作员工和环保管理人员，必须在试生产前完成专业技术和操作技术的系统培训后才能上岗。各岗位的技术骨干和设备维修人员，必须经过系统的专业培训，严格考核，被证明确实能熟练掌握先进设备的工作原理、工艺特点、操作要领及设备维护、管理技术，才能正式上岗。 （3）主要废气、废水及治理设施环境管理 加强主要废气、废水及其治理设施的日常管理，废气排放口应设置取样接口及采样平台，废气排放口应设置相应排污口标志。 企业应建立环境管理台账，明确各项环境保护措施和设施建设、运行及维护费用保障计划，填写并保存自行监测及记录信息表、环境管理台账信息表等。 环境管理台账内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。环境管理台账填报应与后期排污许可证申请与核发、排污许可执行报告编制等有效衔接，环境管理台账有效保存期不得低于3年，记录形式可分为电子化存储和纸质存储两种形式。 （4）排污口管理 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 ①排污口规范化管理 根据原国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）及《关于废止、修改部分规章和规范性文件的决定》（总局令第33号）要求，项目污染物外排口需进行规范化设置。为了便于定量准确监测排放总量，必须规范化建设排污口，建设单位应在排放口处树立或挂上排放口标志牌，牌上应注明污染物名称以警示周围群众。 ②环境保护图形标志 A.污水排放口、废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。 B.固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。排放口图形标志图见下图。 图7-3 污染源图形标识 环境监测 为落实国家和地方的各项环保法规、标准，为工程污染控制及管理提供依据，根据本项目生产及污染物排放特点，制定出如下的运营期环境监测计划。 表7-15 营运期环境监测计划 类别 排放 形式 监测因子 监测点位 监测频次 备注 废气 无组织 颗粒物 生产车间上风向设1个参照点，下风向设3个监控点 一年2次，每次监测2天，每天监测3次 有资质单位监测 噪声 厂界噪声 企业边界（四周各一个监测点位），测点选在厂界外1m，高度1.2m 一年2次，每次2天，每天昼夜各1次 废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、pH、动植物油 生活污水预处理池总排口 一年2次，每次2天，每天1次 注：相关标准中推荐采样及监测方法有更新的宜以更新后的方法为准。 （九）环保投资 本项目总投资10000万元，环保投资45万元，占总投资的0.45%。本项目环保设施和环保投资见表7-16。 表7-16环保投资（措施）及投资估算一览表 项目 内容 投资(万元) 备注 废水治理 营运期 油水分离器+预处理池 / 依托 压滤机 / 依托 沉淀池 / 依托 废气治理 营运期 生产车间封闭措施 10 / 可移动焊接烟尘净化器 5 低氮燃烧器 / 锅炉自带 油烟净化器 / 依托 噪声治理 营运期 选用低噪设备、合理进行布局、采取基台隔震、橡胶隔震接头及隔震垫，加强设备管理维护等措施 10 固体废弃物处置 营运期 生活垃圾及餐厨垃圾处理 / 依托 一般工业废物收集场所 5 危废暂存间+处理协议 / 依托 环境管理 营运期 / 15 合计 45 （九）环保验收 本项目环保措施竣工验收详见下表。 表7-17 项目环保措施竣工验收一览表 序号 验收内容 处理措施验收 验收标准及要求 监测项目 1 环保手续 / 环评报告表及环保局审批文件 / 2 环保资料和档案 / 齐全 / 3 环境保护设施安装 / 符合专业规范 / 4 环境管理制度 / 建立 / 5 生态保护 増加绿化、植被恢复 / / 6 大气 焊接烟尘 可移动焊接烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求 颗粒物 燃气锅炉燃烧废气 依托板材生产线锅炉及其废气治理措施 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准 颗粒物、SO2、NOX 食堂油烟 油烟净化器 《饮食业油烟排放标准（试行）》（G18483-2001）中相关要求 油烟 7 废水 生活污水 预处理池收集处理进入污水管网 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油类 生产废水 依托板材生产线污水处理系统（沉淀池+压滤机）处理后回用，不外排 8 噪声 建筑隔声、距离衰减、绿化降噪 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区 昼间：65 夜间：55 9 一般固废 生活垃圾 集中收集后送至垃圾中转站，餐厨垃圾集中收集交资质单位处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中对应标准 / 场地及模具冲洗废料 回用于生产 / 金属废料 集中收集，外售 / 焊渣 / 危险废物 废矿物油 集中收集于危废暂存间后交有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）的要求

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果      （表八）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 废水 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 | 食堂含油废水经油水分离器处理和生活污水一同由预处理池收集，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后近期排污乐至县污水处理厂，待园区污水处理厂建成后排入园区内污水处理厂处理后达标排放。 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  |  | 生产废水 | SS | 场地及模具清洗废水经3级沉淀池+压滤机处理后回用设备清洗，不外排；锅炉软水制备清净下水经厂区雨水管网进入园区雨水管网。 |
|  | 废气 | 焊接工序 | 颗粒物 | 可移动焊接烟尘净化器收集处置 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值； |
|  |  | 燃气锅炉 | TSP | 选购自带低氮燃烧器，锅炉及其废气处置措施依托板材生产线 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关标准 |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（G18483-2001）中、规定的中最高允许排放浓度及最低去除效率限值要求。 |
|  | 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 基础减振、减振安装、建筑隔声、加强设备维修保养及现场环境管理 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
|  | 固废 | 办公生活楼 | 生活垃圾 | 分类收集送至垃圾收集点，由环卫部门统一收集清运 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定 |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 分类收集交有资质单位处置 |  |
|  |  | 场地及模具冲洗废料 | 废料 | 经沉淀池+压滤机处理后回用于PC生产 |  |
|  |  | 金属废料 | 废金属 | 集中收集，外售 |  |
|  |  | 焊渣 | 焊渣 |  |  |
|  |  | 设备维修 | 废机油 | 危险废物暂存间收集后定期交由有资质和处理能力的单位进行处置 | 暂存过程满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关控制要求 |

# 结论与建议	（表九）

结论 项目概况 四川福又兴砼结构构件制造有限公司（四川福兴杭萧建设有限公司子公司）拟投资10000万元在资阳市乐至县童家发展区文峰工业园区内新建四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（PC生产线），项目占地26680m2，主要购置抹光机、清理机、模台驱动器、移动台模、移动式布料系统、堆码机、流水线控制系统、中央计算机控制系统等生产设施设备。 新建一条年产预制混凝土构件10万m3的（PC）结构生产线。项目环保投资约45万元，占总投资的0.45%。 产业政策符合性 本项目为砼结构构件制造（C3022）项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，本项目不属于其中鼓励、限制和淘汰类规定的范围，视为允许类，符合相关法律法规和政策规定。2019年11月22日，四川福又兴砼结构构件制造有限公司在四川省投资项目在线审批监管平台完成了该项目的备案，备案号为川投资备【2019-512022-30-03-409776】FGQB-0148号。 因此，本项目符合国家现行产业政策的有关要求。 项目选址合理性及规划符合性分析 本项目位于乐至县童家发展区文峰工业园内。项目占地面积26680m2，根据乐至县国土资源局出具的《建设用地批准书》（乐至县〔2018〕挂字第39号），乐至县自然资源和规划局出具的《建设用地规划许可证》（建字第[2019]110号），本项目土地用途为工业用地，因此项目用地合法，符合城乡规划要求。本项目所在区域规划有完善的市政配套设施（供水、供电、供气），交通运输条件良好，项目建成后，用水、用电、用气能够满足企业要求。故本项选址合理；项目建设符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求；符合乐至县童家发展区第一区域（文峰工业园）相关规划；符合“三线一单”管控要求。 （四）区域环境质量现状评价结论 评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2018年12月5日至12日对项目拟建区域进行了环境质量现状监测，项目周边无大型工业企业。 （1）根据查阅《资阳市2018环境质量公报》，乐至县2018年度基本污染物中PM2.5不达标，为不达标区域。为进一步了解项目所在地区域环境空气质量现状，本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2018年12月5日~12日对项目所在地进行了环境空气质量补充监测。监测结果表明：项目所在地其他污染物中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）根据四川锡水金山环保科技有限公司对乐至县污水处理厂上游500m及下游1500m的水质监测，评价河段水质中五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等指标均已超标，水质参数不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，主要是由于上游沿线农村面源、沿线场镇、县城部分区域污水等没有收集处理，上述废水直接排入鄢家河，造成评价河段水质超标。随着园区污水处理厂的建成及《阳化河流域乐至段污染综合治理总体方案》实施后，鄢家河段水质将得到改善。 （3）根据四川锡水金山环保科技有限公司对项目厂界四周的声环境质量监测，项目所在区域的所有监测点声学环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目所在区域声环境质量较好。 （五）污染物总量控制 项目营运期生产废水处理后回用，不外排；生活污水经预处理池收集处理后经污水管网近期进入乐至县污水处理厂，远期进入园区污水处理厂，废水总量指标计入污水处理厂，不需申请新的COD、氨氮总量指标。 综上，故本次评价不提建议性总量控制指标。 （六）环境影响分析结论 1、水环境影响分析 本项目生产废水主要有模具及场地冲洗废水、燃气锅炉软水制备产生的清净下水以及锅炉冷却水。 本项目运营期场地及模具清洗废水依托板材生产线生产废水处理系统处置，由“三级沉淀池+压滤机”组成，场地、模具清洗废水经管道收集进入废水处理系统处理后，回用于生产及设备冲洗，不外排；锅炉软水制备过程产生的清净下水排入厂区雨水管网；锅炉蒸汽冷却水在锅炉自带冷却水箱中沉淀后循环使用，不外排。 项目营运期生活污水经预处理收集处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准近期内通过污水管网排至乐至县污水处理处理后达标排放，待园区污水处理厂建成投入使用后本项目生活污水经预处理池收集通过园区污水管道进入园区污水处理厂处理后达标排放。 综上所述，本项目生产过程产生的废水主要是地面、模具冲洗废水。本项目生产废水中主要污染物为残留砂浆和SS，类比同类项目，经处理后去除效率可达到90%以上，处理后的废水可回用于设备、场地冲洗，既避免了废水的排放，又节约了能耗；项目生活废水经预处理池收集后近期进入乐至县污水处理厂处理后达标排放，待园区污水处理厂建成投入使用后项目生活污水经预处理池收集后进入园区污水处理厂处理后达标排放。因此，本项目废水处理方法可行。项目营运期对区域水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要为焊接烟尘、燃气锅炉燃烧废气及食堂油烟。 焊接烟尘经可移动式焊接烟尘净化器收集处理后，无组织排放；燃气锅炉依托板材生产线锅炉，燃烧废气在选购锅炉时选购自带低氮燃烧器的锅炉后，废气经自带排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放。 综上所述，本项目主要废气都得到了有效处置，能够实现达标排放，对周边大气环境质量影响较小，不会改变评价区域空气环境功能区划类别。 3、声环境影响分析 本项目各类机械设备噪声通过选用低噪声的生产设备，在建筑上采用隔音、降噪等措施，加强绿化，并在平面布置上实现了合理的声学布置后，经预测，营运期厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，项目运营对项目所在地周围的声环境影响很小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要为设备及场地冲洗废渣、组模过程产生的少量焊渣及金属废渣、设备检修和维护中产生的废机油以及生活垃圾等。 生产产生的场地、模具清洗废料全部回用于PC生产；金属废渣及焊渣集中收集后外售废品回收商；生活垃圾集中收集交环卫部门统一处置；餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质的单位处置；设备、车辆检修产生等的少量废机油集中收集于危废暂存间后交有资质的单位处置。 项目固体废物采取上述治理措施后，各类固体废物去向明确，可得到资源化利用或无害化处置，防止对周围环境造成二次污染。 （八）评价结论 四川福兴杭萧钢结构装配式建筑制造基地项目（PC生产线）位于资阳市乐至县文峰工业园区，项目的建设符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合相关污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。项目具有较好的经济效益和社会效益，符合产业政策及相关规划要求，基本能做到清洁生产要求。只要企业切实落实本报告提出的各项污染防治措施，做好“三同时”及环保管理工作，确保污染防治设施正常运转，污染物达标排放，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。 二、建议及要求 为减轻本项目建设对周围环境的影响，严格规范各工序作业，推行清洁生产，制定严格的生产安全。建议厂方采取如下措施： 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，切实落实环保资金投入，严格执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、企业要严格做到不外排生产废水。 3、加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，多选择耐粉尘污染的树种。 4、项目建成后，业主须自行组织根据国家有关规定要求对各项污染处理设施验收合格后，建设单位方可正式投入生产。