建设项目环境影响报告表

（送审本）

项目名称：  世发道路新增砂浆及混凝土生产线项目

建设单位(盖章) ：    乐至县世发道路建设有限公司

编制日期：2020年6月

编制单位：四川青昕源环保工程有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂边界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                          （表一）

| 项目名称 | 世发道路新增砂浆及混凝土生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐至县世发道路建设有限公司 |
| 法人代表 | 毛世泽 | 联系人 | 倪建邦 |
| 通讯地址 | 资阳市乐至县童家镇福果村十社 |
| 联系电话 | 18982933838 | 传真 | — | 邮政编码 | 641500 |
| 建设地点 | 资阳市乐至县童家镇福果村十社（东经104.929618º，北纬30.278878º） |
| 立项审批 部门 | 乐至县经济科技信息化局 | 批准文号 | 川投资备【2020-512022-41-03-438779】JXQB-OH40号 |
| 建设性质 | (新建 (改扩建 (技改 | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 建筑面积（m2） | 17116 | 绿化面积（m2） | — |
| 总投资 （万元） | 2600 | 其中：环保投资（万元） | 72 | 环保投资占总投资比例(%) | 2.76 |
| 评价经费 （万元） | — | 投入使用 日期 | 2020年7月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 乐至县世发道路建设有限公司成立于2010年6月，主要从事商品混凝土、沥青混泥土搅拌、生产、销售；道路、桥梁、市政工程建设施工等，公司于2011年5月7日与乐至县国土资源局签订了《乐至县国有建设用地使用权成交确认书》（乐储土【2011】12号），取得了位于的童家镇【2011】1号地块使用权（本项目所在地），该地块使用面积为17116m2，规划使用性质为工业用地。公司于2011年6月开工建设“乐至县商品混泥土搅拌站建设项目”，2013年12月，公司委托西南交通大学编制了《乐至县商品混泥土搅拌站建设项目环境影响报告表》，2013年12月31日，乐至县环境保护局（现已更名为资阳市乐至生态环境局）以乐环建函【2013】176号文批复了该项目。目前，该项目已建成运营，并于2016年10月11日通过了项目环评验收的评审会议。 原项目已建设1条HZS120型商品混泥土生产线，设计生产规模为年生产混泥土50万m3，但在实际生产过程中，1条HZS120型商品混泥土生产线生产能力仅能达到15万m3/a，不能达到预期设计生产规模和当地商品混泥土市场需求。 如今公司为了满足市场需求，扩大生产，计划在厂区预留空地新建1条HZS120型砂浆生产线和1条HZS180型商品混泥土生产线，及配套公辅设施，建设世发道路新增砂浆及混凝土生产线项目（以下简称“本项目”），本次扩建不新增厂区用地面积，扩建后全厂生产能力达到年生产混泥土40万m3、砂浆10万m3。 根据现场调查，本项目在未办理环保手续的情况下于2019年6月擅自开工建设，于2019年8月建设完成1条HZS120型砂浆生产线并投入生产，属于未批先建，未验先投项目，资阳市乐至生态环境局已对本项目进行了处罚，并于2019年1月17日向企业送达了《资阳市乐至生态环境局行政处罚决定书》（乐环罚【2018】26号）对未批先建的环境违法行为进行处罚，于2019年11月6日向企业送达了《资阳市乐至生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（资乐环罚告字【2019】19号）对未验先投的环境违法行为进行处罚，详见附件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关内容，依照建设项目环境影响评价制度，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，项目建设前必须进行环境影响评价。按照环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）中“十九、非金属矿物制品业”中的“50砼结构构件制造、商品混凝土加工”，应当编制环境影响报告表。 据此，乐至县世发道路建设有限公司委托四川青昕源环保工程有限公司进行本项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，并在此基础上按照相关技术规范要求，编制完成了《世发道路新增砂浆及混凝土生产线项目环境影响报告表》，为环境保护行政主管部门的环保决策、环境监管以及项目环境管理提供依据。 二、产业政策符合性 本项目属于商品混凝土的生产，位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，用地性质属于工业用地（项目地理位置见附图1），项目建设不属于国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）”中规定的限制用地和禁止用地项目。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）关于国民经济行业的分类，本项目属于“C3021 水泥制品制造”。 根据中华人民共和国国家发展改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条之规定，符合国家有关法律、法规和政策规定的，视为允许类。 此外，本项目于2020年3月24日经乐至县经济科技信息化局以“川投资备【2020-512022-41-03-438779】JXQB-OH40号”进行了备案。 因此，本项目符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。 三、项目规划选址符合性分析 本项目位于乐至县童家镇福果村十社，乐至县世发道路建设有限公司于2011年5月7日与乐至县国土资源局签订了《乐至县国有建设用地使用权成交确认书》（乐储土【2011】12号），取得了位于的童家镇【2011】1号地块使用权（本项目所在地），该地块使用面积为17116m2，规划使用性质为工业用地。根据国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）”，本项目的建设用地不属于限制用地和禁止用地范围。同时本项目为商品混泥土生产项目，属于工业项目，与土地规划用途相符，因此本项目用地符合乐至县土地相关规划。同时乐至县住房和城乡规划建设局出具了《建设项目选址意见书》（乐建乡选字第（2011）003号），同意乐至县世发道路建设有限公司在乐至县童家镇福果村十社建设商品混泥土生产项目。 综上分析，本项目用地符合乐至县规划要求，选址符合规划。 四、外环境相容性及选址合理性 本项目位于乐至县童家镇福果村十社，根据现场踏勘，项目外环境现状如下： 项目用地红线西侧紧邻为聚鑫水泥制品有限公司；项目用地红线北侧为空地，30-140m约14户农户，约160m为阳化河，约220m为阳化水岸商住楼，约230m为四川省砚山饮片有限公司；项目用地红线东侧约20m-40m约有10户农户；项目用地红线南侧紧邻319国道，隔道路约45-100m约10户农户。外环境关系图见附图3。 本项目周边有居民点和工业企业混合。除居民点外，项目周围无其它医院、文物保护区、风景名胜区等特殊环境敏感目标，无特殊环境制约条件。项目营运期间产生废气、废水、噪声、固废等污染物通过采取相应的治理措施后，均能够实现达标排放，对周边环境敏感点影响轻微。 本项目设置以生产厂房边界为中心划定50m的大气卫生防护距离，结合项目平面布置及外环境关系图可以看出，在卫生防护距离内无敏感目标。同时评价要求在防护距离内禁止引入食品、医药类等生产加工线、原材料仓库、住宅、医院等环境敏感项目。 另外项目所在区域供水系统、供电、通讯、道路等公用设施和服务系统均能满足本项目建设的配套需要，厂区自建污水处理和循环系统，满足生产所用。项目所在地的环境空气质量、声学环境现状较好，外环境对项目无重大制约因素。 综上所述，本项目与周围环境相容，项目选址合理。 五、“三线一单”符合性分析 根据2016年10月27日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的 通知》（环评（2016）150号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。根据《四 川省生态保护红线方案》（川府发（2018）24号）及《四川省生态保护红线分布图》，本项目不在四川省生态保护红线范围内。本项目与“三线一单”的符合性分析如下： （1）生态保护红线： 根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）（以下简称《方案》），《方案》明确四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。其中资阳市区域范围涉及的：“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”。生态功能：四川盆地区是成渝经济区的重要组成部分，是成渝城市群核心区域，人口密集，经济发展，城镇化率大于50%，该区主体功能区定位为重点开发区域和农产品主产区，其主导功能为人居保障和农林产品提供，该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。重要保护地：本区域分布有32处饮用水水源保护区、6个省级自然保护区、3个国家级风景名胜区、10个省级风景名胜区、1个世界地质公园、5个国家地质公园、1个省级地质公园、2个国家湿地公园、4个省级湿地公园、14个国家级水产种质资源保护区、1个省级水产种质资源保护区、1处世界文化与自然遗产地的部分或全部区域。 本项目选址于资阳市乐至县童家镇福果村十社，不涉及上述生态红线保护区。同时项目生产过程中生产废水经处理后回用于生产不外排，不会对项目所在区域地表水环境质量造成影响。 综上，本项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线： 项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据资阳市生态环境局于2019年4月4日发布的《资阳市环境质量状况公告》（2018年度）可知，2018年资阳市主城区（雁江区）细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标0.02倍，其余指标（SO2、NO2、PM10、CO、O3）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，资阳市主城区（雁江区）为不达标区。 根据引用监测报告，本项目区域范围内特征污染因子总悬浮颗粒物（TSP）能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值，表明项目所在地大气环境质量良好。本项目生产过程中产生的筒仓粉尘、装卸扬尘、车辆扬尘、投料粉尘、水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘经有效治理措施处理后均能够做到达标排放，对环境影响较小，项目不会改变区域现有大气环境质量现状。 项目受钠水体阳化河的地表水环境质量为Ⅲ类水域。根据资阳市生态环境局于2019年4月4日发布的《资阳市环境质量状况公告》（2018年度）可知，2018年乐至县境内阳化河、潘龙河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域为不达标区。本项目运营过程中无废水外排，因此本项目的建设不会改变项目所在区域地表水环境质量现状。 项目位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，所在区域为2类声环境功能区（临318国道一侧执行4a类），根据四川旭泉环境科技有限公司于2020年5月6日-2020年5月7日对本项目区域的环境噪声现状监测结果，本项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》2类和4a类标准要求。本项目营运期不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线： 本项目所用生产原材料均为外购；用水主要为地面及设备清洗用水、罐车清洗用水、车辆轮胎清洗用水、搅拌用水、喷淋降尘用水，根据工程分析，本项目生产运营过程中用水由厂区内地下水井供应，且产生的废水经处理后回用不外排，提高了水资源利用效率，减少了水资源浪费；项目设备运行消耗电能，用电由当地市政电网供应，能满足项目要求。 综上，项目满足资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单： 根据四川省发展和改革委员会关于印发《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》的通知（川发改规划〔2017〕407号），本项目选址区域不属于负面清单中的重点生态功能区域，也不属于负面清单中禁止类行业。因此，项目为环境准入允许类别。 六、与《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据资阳市人民政府《关于印发资阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（资府发【2019】10号，2019年5月5日），其中《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求：易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。 本项目生产期间对砂石等原料堆场进行封闭并设置洒水喷淋装置进行降尘，搅拌机设置在封闭的生产厂房内，并设置有喷淋装置进行洒水降尘，厂区地面进行硬化等措施对粉尘进行治理。 因此本项目的建设符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求。 七、与《四川省沱江流域水环境保护条例》符合性分析 根据《四川省沱江流域水环境保护条例》第三十六条规定：禁止在沱江干流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 本项目为水泥制品生产项目，不属于化工项目。同时，根据国家环境保护部下发的《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿），重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业，具体按照《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函【2008】373号）认定。根据《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函【2008】373号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办【2007】105号）和《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知 》（ 环发【2003】101号）：《上市公司环保核查行业分类管理名录》、“7、建材”特指玻璃及玻璃制品制造、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品制造、陶瓷制品制造、石棉制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造和石墨及碳素制品制造。因此，本项目为水泥制品生产项目，属于建材类项目，但不属于高污染建材项目的范畴。 因此，本项目与《四川省沱江流域水环境保护条例》相符。 八、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：世发道路新增砂浆及混凝土生产线项目 建设单位：乐至县世发道路建设有限公司 建设地点：资阳市乐至县童家镇福果村十社 建设性质：扩建（补办环评） 总投资：2600万元 2、建设内容及方案 （1）建设内容 本项目利用原项目厂区内预留空地进行建设，购置安装商品混凝土搅拌机、皮带输送机和储存罐等设备，新增1条HZS120型砂浆生产线和1条HZS180型商品混泥土生产线，及配套公辅设施，本项目建成竣工后全厂可实现年产40万立方米商品混凝土和10万立方米砂浆生产能力。 （2）产品方案 本项目产品方案见下表： 项目产品方案一览表 产品名称 扩建前 扩建后 产品组成及规格 执行标准 商品混凝土 15万m3 40万m3 C10-C60普通混凝土及抗渗、水下等资质范围内的混凝土 国家预拌混凝土标准（GB/14902-2003） 砂浆 0 10万m3 M5-M30湿拌砌筑、抹灰、地面、防水砂浆 国家预拌砂浆标准（GB/T25181-2010） 3、项目组成及主要环境问题 本次扩建占用厂区预留空地进行建设，主要建设1条HZS120型砂浆生产线和1条HZS180型商品混泥土生产线，及配套公辅设施。项目组成及主要环境问题见下表： 项目组成及主要环境问题一览表 工程 分类 项目名称 建设内容及规模 主要环境问题 备注 施工期 营运期 主体工程 1条HZS180型商品混凝土生产线（3#生产线） 电子称量系统：设置有骨料秤、水泥秤、粉煤灰秤、水秤、矿粉秤、外加剂秤。 施工废水施工扬尘车辆尾气设备噪声 生活垃圾 水土流失 噪声、 粉尘、 废水 新建 物料输送装置：皮带输送机一条。 配料系统：设置上料斗2个，半地面设置。 原料储存系统：一个20t储存外加剂的密闭储罐，4个料筒仓，200t/个。其中2个用于储存水泥，1个用于储存粉煤灰，1个用于储存矿粉。 搅拌楼及操作间：活动板房，彩钢瓦顶棚，其内设置搅拌系统及计算机控制系统。 1条HZS120型砂浆生产线（2#生产线） 电子称量系统：设置有细骨料秤、水泥秤、粉煤灰秤、水秤、矿粉秤、外加剂秤。 噪声、 粉尘、 废水 已建 物料输送装置：皮带输送机一条。 配料系统：设置上料斗2个，半地面设置。 原料储存系统：一个20t储存外加剂的密闭储罐，4个料筒仓，200t/个。其中2个用于储存水泥，1个用于储存粉煤灰，1个用于储存矿粉。 搅拌楼及操作间：活动板房，彩钢瓦顶棚，其内设置搅拌系统及计算机控制系统。 辅助工程 罐车冲洗区 位于厂区北侧，占地面积约1200m2，主要为运输罐车冲洗区。设置有泥沙暂存池、三级沉淀池、清水池等。 噪声、固废、废水 利旧 轮胎清洗区 位于厂区南侧大门处，占地面积约200m2，主要为运输罐车轮胎清洗区。设置有轮胎清洗设备、废水沉淀池。 噪声、废水 利旧 办公生活设施 综合楼 1栋，楼层为4F，占地面积为1200m2，砖混结构，内设办公室、会议室、实验室、食堂、卫生间、员工值班宿舍等； 生活污水 生活垃圾 新建 门卫室 1F，位于厂区入口处，建筑面积为20m2，砖混结构 利旧 公用工程 供水工程 生活用水由市政自来水管网提供，生产用水来自厂区打井取水 / 利旧 蓄水池 1个，容积为500m3 / 利旧 停车区 1处，位于厂区南侧 噪声 利旧 供电工程 厂区内设供电系统，由当地市政电网引入 / 利旧 消防设施 设置消火栓 / 利旧 供气 员工食堂使用天然气由市政天然气管网供应 / 利旧 仓储工程 堆料场 位于厂区北侧，1座堆料场，占地面积约为3500m2，堆料场主要功能为堆存砂、碎石料。堆料场采用半封闭结构，除砂、石料装卸一侧留较小物料进出口外，其余三面均进行3m高混凝结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚。项目在堆场上方设置雾化喷嘴，并在堆场设置移动式喷水管，定期洒水降尘。 粉尘 利旧 环保工程 废水处理设施 地面冲洗废水 地面冲洗废水和搅拌机清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用，3个沉淀池有效容积分别为40m3、40m3、50m3，清水池有效容积为100m3。 底泥、废水 利旧 搅拌机清洗废水 罐车清洗废水 罐车清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用，3个沉淀池有效容积分别为40m3、40m3、50m3，清水池有效容积为200m3。 底泥、废水 已建 轮胎清洗废水 轮胎清洗废水经沉淀池沉淀后回用不外排，沉淀池有效容积为20m3。 废水 利旧 生活 污水 设置一体化污水处理装置处理生活污水，容积为60m3，处理能力为103m/d。 污泥、废水 新建 废气处理设施 食堂 油烟 食堂内设置油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后由油烟专用通道引至楼顶排放。 油烟 利旧 固废处理设施 一般固废 设置沉渣暂存区，废水处理过程中沉淀池产生的沉渣定期打捞暂存后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 一般固废 新建 危险废物 设置一个5m3的危险废物暂存间，生产过程中产生的危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。 危险废物 新建 噪声 合理布局，隔声，减振，距离衰减 噪声 新建 九、项目依托情况可行性分析 本次扩建在厂区预留空地上进行，厂区内已建有完善的公辅设施，主要依托情况及依托可行性见下表： 配套设施依托情况一览表 序号 名称 内容 依托可行性 1 供水系统 生活用水由市政管网提供，生产用水由厂区打井取水 当地地下水资源丰富，满足项目运行需求 2 排水系统 厂区采用雨、污分流制，雨水厂区雨水沟收集经雨水池收集后用于生产、场地冲洗废水和罐车清洗废水经废水导流沟收集后汇入三级沉淀池，经沉淀后回用、轮胎清洗废水经废水沉淀池沉淀后回用不外排。 满足厂区运行要求 3 冲洗区 厂区北侧建有罐车冲洗区。冲洗泥沙分离后回用于生产，废水经沉淀回用于生产。 冲洗区在建设时考虑到厂区扩建情况，预留了罐车冲洗能力和废水处理能力，依托可行。 4 供配电系统 接入当地电网 能够满足本项目需求 由上表分析可知，本项目主要公辅设施依托厂区原有建设是可行的。 十、项目平面布置合理性分析 本项目在厂区预留空地进行建设，根据厂区预留空地进行布置建设，将生产线布置在办公大楼的北侧，与厂区现有一条商混生产线并列且中间相隔约12m的运输通道。本次扩建的原料堆场于原项目原料堆场共用，位于厂区的北侧。厂区生产线距离厂区大门较近，方便混凝土运输车辆的转运。整个厂区生产区与办公生活区距离较近，合理利用了厂区空地进行建设，且厂内高噪声设备均设置在远离居民区的位置，即降低了噪声对周边居民的影响，也降低了生产时产生的粉尘对居民的影响，布置较为合理。 综上分析，厂区各功能区明确，布局合理，满足功能区要求及运输作业要求，项目总平面布置基本合理。 十一、原辅材料、能耗及主要设备 1、原辅材料及能耗 本项目生产产品所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见下表： 项目主要原辅材料情况一览表 类别 名称 年耗量（万t） 备注 已有工程 新增工程 全厂 主（辅）料 水泥 3.84 8.96 12.8 分装水硬性无机胶凝材料，主要成分为硅酸盐 砂 6 14 20 主要为石英、长石云母等 碎石 9 15 24 碎石规格为10-20石 矿粉 0.03 0.07 0.1 是用水淬高炉矿渣，经干燥、粉磨等工艺处理后得到的高细度、高活性粉料，是优质的混泥土掺和料和水泥混合材，其活性钙、硅、铝等无机物含量大于30%。 粉煤灰 0.78 1.82 2.6 粉煤灰是晶体、玻璃体及少量未燃炭组成的一个符合结构的混合体。主要氧化物为SiO2、Al2O3及少量的FeO、Fe2O3、CaO、MgO、SO3、TiO2等。其中SiO2和Al2O3含量可占总含量的60%以上。 外加剂 0.09 0.21 0.3 液体为棕褐色粘稠液，其中粉剂70%，液体（水）30%，净浆流动度≥230mm。 能源 电（kw·h） 200000 300000 500000 市政电网 水（m3/a） 29898.4 48543.6 78442 生活用水由市政自来水管网供应；生产用水采用地下水 天然气（m3/a） 10000 / 10000 市政天然气管网 主要原辅料特性： 砂和碎石：砂主要成分为石英、长石、云母等，质纯粒粗。砂石来源于附近采砂石场。 水泥：粉状水硬性无机胶凝材料，主要成分是硅酸盐，加水搅拌后成浆体，能在空气中、水中硬化，能把砂石等材料牢固地胶接在一起。 粉煤灰：粉煤灰是燃煤电厂燃煤后的颗粒物，最后形成的（其中80%~90%为飞灰，10%~20%为炉底灰）是颗粒较细而不均匀的复杂多变的多相物质。粉煤灰的活性主要来自活性SiO2和活性Al2O3在一定碱性条件下的水化作用。当其以粉状及水存在时，能在常温，特别是在水热处理条件下，于氢氧化钙或其他碱土金属氢氧化物发生化学反应，生产具有水硬胶凝性的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料，故广泛应用于水泥、混凝土、轻质墙体建材的生产中。 外加剂：液体为棕褐色粘稠液，其中粉剂70%，液体（水）30%，净浆流动度≥230mm，它是在拌制混凝土、干拌砂浆过程中加入，泳衣改善混凝土、砂浆性能的物质，参量不大于水泥质量的5%，主要包括改善混凝土、砂浆等拌合物物流变性的外加剂，如减水剂、引气剂和泵送剂，调节混凝土、砂浆耐久性的外加剂，如引气剂、防水剂和阻锈剂等；改善混凝土、砂浆其他性能的外加剂如加气剂、膨胀剂、防冻剂等。 矿粉：是用水淬高炉矿渣，经干燥、粉磨等工艺处理后得到的高细度、高活性粉料，是优质的混泥土掺和料和水泥混合材，其活性钙、硅、铝等无机物含量大于30% 。 2、主要生产设备 本项目生产过程中新增主要设备详见下表： 主要生产设备 序号 设备名称 设备型号 数量 来源 已有工程 新增工程 全厂 1 混凝土搅拌站 HZS120型 1套 / 1套 三一重工 2 湿拌砂浆搅拌站 HZS120型 / 1套 1套 三一重工 3 混凝土搅拌站 HZS180型 / 1套 1套 三一重工 4 石料装载机 / 1台 2台 3台 厦门 5 石料传送机 / 1套 2套 3套 三一重工 6 石料计量秤 / 1台 2台 3台 三一重工 7 天泵 / 1台 1台 2台 三一重工 8 120t地磅 1台 / 1台 成都 9 混凝土运输车 / 10辆 20辆 30辆 重汽 10 砂石分离机 / 1台 / 1台 -- 11 实验室设备 / 1套 / 1套 -- 十二、公用工程 （1）供水 本项目不新增员工，不增加生活用水，项目生产用水采取打井取水的方式供水。 本项目生产用水主要体现在混凝土拌合用水、车辆轮胎冲洗用水、场地冲洗用水、罐车冲洗用水、料场降尘用水。项目营运期用水量共计195.3m3/d，详情如下表所示： 本项目用水量及分配情况 类型 用水标准 用水规模 最大日用水量 备注 混凝土拌合用水 平均178L水/m3混凝土 25万m3混凝土 148.3m3/d 进入产品中 搅拌机清洗用水 2天1次 每次4m3 2.0m3/d 损耗20%，产生的废水经收集沉淀后回用不外排。 混凝土罐车冲洗用水 40次/天 0.35m3/辆·次 14m3/d 损耗20%，产生的废水经收集沉淀后回用不外排。 轮胎冲洗用水 120次/天 0.05m3/辆·次 6m3/d 损耗20%，产生的废水经收集沉淀后回用不外排。 场地冲洗用水 / / 20m3/d 损耗20%，产生的废水经收集沉淀后回用不外排。 料场降尘用水 / / 5.0 m3/d 蒸发损耗、进入产品 合计 195.3m3/d （2）排水 项目不新增员工，不新增生活污水。 本项目料场降尘用水和混凝土拌合用水全部进入产品无废水产生，项目运营期产生的废水主要为搅拌机清洗废水、场地冲洗废水、混凝土罐车冲洗废水和运输车辆轮胎冲洗废水，搅拌机清洗废水和场地冲洗废水经厂区三级沉淀池沉淀后回用不外排，每天补充损耗量，损耗量按20%计，则补充水量为4.4m3/d，回用量为17.6m3/d；项目混凝土罐车冲洗废水经厂区三级沉淀池沉淀后回用不外排，每天补充损耗量，损耗量按20%计，则补充水量为2.8m3/d，回用量为11.2m3/d；运输车辆轮胎冲洗废水经厂区沉淀池沉淀后回用不外排，每天补充损耗量，损耗量按20%计，则补充水量为1.2m3/d，回用量为4.8m3/d。因此，本项目营运期回用废水总量为33.6m3/d，补充使用新鲜水量为161.7m3/d。 项目营运期水平衡如下图所示： 图1-1 项目营运期水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电由市政电网供给，新增年用电量约为20万kw·h。 十三、人员规模及工作制度 1、劳动定员 本项目不新增劳动定员，人员由原项目进行调配。 2、工作制度 本项目实行16小时工作制（8：00~20：00），20：00~8：00禁止生产，年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原项目基本情况 乐至县世发道路建设有限公司成立于2010年6月，主要从事商品混凝土、沥青混泥土搅拌、生产、销售；道路、桥梁、市政工程建设施工等，公司于2013年12月委托西南交通大学编制完成了《乐至县商品混泥土搅拌站建设项目环境影响报告表》，2013年12月31日，乐至县环境保护局（现已更名为资阳市乐至生态环境局）以乐环建函【2013】176号文批复了该项目。目前，该项目已建成运营，并于2016年10月11日完成了项目环评验收工作。 1、原项目产品方案及规模 根据现场与建设单位业主核实，原项目产品方案及规模见下表所示： 原项目产品方案及规模一览表 产品名称 年生产能力 产品组成及规格 执行标准 商品混凝土 15万m3 C10-C60普通混凝土及抗渗、水下等资质范围内的混凝土 国家预拌混凝土标准（GB/14902-2003） 2、原项目组成 原项目组成及主要环境问题见下表所示： 现有项目组成及主要环境问题一览表 工程 分类 项目名称 建设内容及规模 主要环境问题 营运期 主体工程 1条商品混凝土生产线（120型混凝土搅拌站） 电子称量系统：设置有骨料秤、水泥秤、粉煤灰、矿粉秤、水秤、外加剂秤。 噪声、 粉尘、 废水 物料输送装置：皮带输送机 配料系统：半地面设置。 原料储存系统：4个筒仓，其中2个存储水泥，200t/个；1个存储粉煤灰，200t/个。1个存储矿粉，200t/个。 搅拌楼及操作间：活动板房，彩钢瓦顶棚，其内设置搅拌系统及计算机控制系统。 公共工程 罐车冲洗区 位于厂区北侧，占地面积约1200m2，主要为运输罐车冲洗区。设置有泥沙暂存池、三级沉淀池、清水池等。 噪声、固废、废水 轮胎清洗区 位于厂区南侧大门处，占地面积约200m2，主要为运输罐车轮胎清洗区。设置有轮胎清洗设备、废水沉淀池。 噪声、废水 办公生活设施 综合办公用房 2栋（1号楼、2号楼），均为2+1F，建筑面积为580m2，1号楼的一层设置为办公室、食堂、浴室等，二层设置为员工宿舍；2号楼一层设置为办公室、实验室，二层设置为员工宿舍。 生活污水 生活垃圾 门卫室 1F，位于厂区西南侧入口处，建筑面积为20m2，砖混结构 公用工程 供水工程 生活用水由市政自来水管网提供，生产用水来自厂区打井取水 / 蓄水池 1个，容积为500m3 / 停车区 1处，位于厂区南侧 噪声 供电工程 厂区内设供电系统，由当地市政电网引入 / 消防设施 设置消火栓 / 供气 员工食堂使用天然气由市政天然气管网供应 / 仓储工程 堆料场 位于厂区北侧，1座堆料场，占地面积约为3500m2，堆料场主要功能为堆存砂、碎石料。堆料场采用半封闭结构，除砂、石料装卸一侧留较小物料进出口外，其余三面均进行3m高混凝结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚。项目在堆场上方设置雾化喷嘴，并在堆场设置移动式喷水管，定期洒水降尘。 粉尘 环保工程 沉淀池 4个，溶剂分别为40m3、50m3、60m3、70m3。 废水、废渣 旱厕 1栋，1F，建筑面积为9m2，位于厂区北侧 废水 隔油池 1座，有效容积为5m3。 废水 食堂油烟 食堂内设置一个炤台，炤台上方设置抽油烟装置，油烟经设置的油烟净化器处理后外排。 油烟 堆渣场 位于厂区北侧空地，占地面积约150m2，地面进行防渗处理，四周设置导流沟，设顶棚并将料场封闭处理，除进出口外其余三面均进行实体墙封闭围合。 固废 3、原项目主要原辅材料 根据现场与建设单位业主核实，原项目主要原辅材料及能耗见下表所示： 原项目主要原辅材料情况一览表 类别 名称 年耗量（万t） 备注 主 （辅）料 水泥 3.84 分装水硬性无机胶凝材料，主要成分为硅酸盐 砂 6 主要为石英、长石云母等 碎石 9 碎石规格为10-20石 粉煤灰 0.78 粉煤灰是晶体、玻璃体及少量未燃炭组成的一个符合结构的混合体。主要氧化物为SiO2、Al2O3及少量的FeO、Fe2O3、CaO、MgO、SO3、TiO2等。其中SiO2和Al2O3含量可占总含量的60%以上 外加剂 0.09 液体为棕褐色粘稠液，其中粉剂70%，液体（水）30%，净浆流动度≥230mm。 矿粉 0.03 是用水淬高炉矿渣，经干燥、粉磨等工艺处理后得到的高细度、高活性粉料，是优质的混泥土掺和料和水泥混合材，其活性钙、硅、铝等无机物含量大于30%。 能源 电（kw·h） 20万 市政电网 水（m3/a） 29898.4 生活用水由市政自来水管网供应；生产用水采用地下水 天然气 10000m3 市政天然气管网 4、原项目主要生产设备 根据现场与建设单位业主核实，项目生产过程中主要设备详见下表： 现有项目主要生产设备 序号 设备名称 设备型号 数量 1 混凝土搅拌站 三一重工120型 1套 2 石料装载机 / 1台 3 石料传送机 / 1套 4 石料计量秤 / 1台 5 天泵 / 1台 6 120t地磅 / 1台 7 混凝土运输车 / 20辆 8 砂石分离机 / 1台 9 实验室设备 / 1套 二、原项目环评批复及验收情况 现有项目环评审批及验收情况见下表： 现有项目审批及验收情况一览表 报告名称 批复部门 批复文号及时间 “三同时”及验收情况 乐至县商品混泥土搅拌站建设项目环境影响报告表 乐至县环境保护局（现已更名为资阳市乐至生态环境局） 乐环建函【2013】176号 2013年12月31日 于2016年10月11日通过专家评审会 三、原项目工艺流程及产污节点 原项目工艺流程及产污环节如下图所示： 图1-2 原项目工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： （1）原料 项目生产所偶需要的原料有石子、砂、水泥、粉煤灰、矿粉、水、外加剂，其中水泥等粉状原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存，砂、石子由运输车辆运至厂区堆料场内堆存。 （2）加料 储存于砂石堆料场的砂、石，由装载机加入砂、石上料斗，合理比配后再通过皮带运输机输送至料仓，由加料斗提升进入搅拌机内；储存在出料筒仓中的水泥、粉煤灰等粉状原料进行计量配送，自动配料、配水，整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。 （3）搅拌 进入搅拌机内的各种原料经计量斗称重配料后，启动放料阀进入搅拌机进行强制搅拌，搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 （4）成品 搅拌后合格的混凝土装入专用混凝土罐车，运至所需场地。 四、原项目污染产生及排放情况 1、废水 原项目主要产生的废水为搅拌机清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水，混泥土罐车冲洗废水、地面冲洗废水和生活污水。 （1）搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目主要生产设备，在暂停生产时必须清洗干净。按搅拌机平均每2天清洗1次，每次冲洗水按2m3计算，搅拌机冲洗水用量为1m3/d，300m3/a。搅拌机清洗废水排放系数按0.8计算，废水产生量为0.8m3/d，240m3/a，其主要水质污染因子为SS，类比同类型企业数据分析，SS的浓度约3000mg/L，则SS产生量为0.72t/a。废水经厂区三级沉淀池处理后回用不外排。 （2）运输车辆轮胎冲洗废水 原项目混凝土实际生产规模为15万m3/a，按最大运输量10m3/车计算，每天需要运输50辆车次，每次均需要对运输车辆进行冲洗，冲洗水量为0.05m3/辆·次，因此每天轮胎冲洗用水量为2.5m3/d，750m3/a。清洗废水蒸发量约20%，则废水产生量为2m3/d，600m3/a。该废水主要SS浓度为1000m/L，SS产生量约为0.6t/a，废水经沉淀池沉淀处理后回用不外排。 （3）地面冲洗废水 原项目对搅拌工作区地面冲洗用水量为10m3/d，排污系数为0.8，废水排放量为8m3/d，2400m3/a，SS浓度约1000mg/L，产生量为2.4t/a。废水经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排。 （4）混泥土罐车冲洗废水 原项目生产过程中混泥土运输罐车共计10辆，定期需对罐车进行冲洗，清洗频次为2次/辆·d，用水量为0.35m3/辆·次，则对混泥土罐车冲洗用水量为7m3/d，排污系数为0.8，废水排放量为5.6m3/d，1680m3/a，SS浓度约3000mg/L，产生量为5.04t/a。废水经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排。 （5）生活污水 原项目员工人数为60人，并在综合楼设置一处员工食堂。员工每人每天的生活用水量按照100L计，则生活用水量6m3/d，1800m3/a。产污系数按0.85计算，生活污水产生量为5.1m3/d，1530m3/a。生活污水经化粪池处理后用作农肥。 2、废气 原项目生产过程中产生的废气主要有筒仓粉尘、装卸扬尘、车辆扬尘、投料粉尘、水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘和食堂油烟。 （1）筒仓粉尘 神品混泥土生产过程中使用的粉煤灰、矿粉、水泥等粉状原料均为筒仓储存，原项目设置1条HZS120型商品混泥土生产线，包括2个200t水泥筒仓、1个200t粉煤灰筒仓、1个200t矿粉筒仓。由于由于物料落差和筒仓内气压变化造成粉料局部起尘，根据类比分析，单个仓内产尘浓度可达3000mg/m3，项目各筒仓最大排气量为2000m3/h（以除尘系统排风量计），其单个仓内最大产尘速率可达6kg/h，4个粉料类筒仓总产尘量可达24kg/h，年工作时间4800h，则筒仓粉尘产生量合计约115.2t/a。 筒仓产生的粉尘经仓顶部设置的4套脉冲袋式除尘器（每个筒仓顶设置一套）除尘后再外排，除尘器设计除尘效率为99.5%，采用以上方式治理后，其最终粉料筒仓尾气粉尘排放量0.576t/a，排放速率为0.12kg/h，最终筒仓出气口排放浓度为15mg/m3，排放浓度能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产行业颗粒物排放浓度低于20mg/m3的要求。 （2）装卸扬尘 砂在装卸过程中易形成扬尘，其起尘量于装卸高度H、砂含水量W，风速V等有关，砂堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原砂输送。堆取料机最高高度为15m，堆料时与砂堆保持1.5m的落差。 砂装卸起尘量采用下式计算： 式中：Qy—j中设备i类不同风速条件下的起尘量，kg/a； Q—砂堆装卸年起尘量，kg/a； H—砂装卸平均高度，m； Gi—i种设备年卸砂量，t； m—装卸设备种类； Qi—i类风速条件下的起尘量，kg/a； G—砂场储砂量，t； Vi—35m上空的风速，m/s； W—砂含水量，%； fi—i类风速的年频率； a—大气降雨修正系数。 经计算，项目砂石含水率按6%计算，则原项目砂装卸扬尘量为0.54t/a。 料场严格执行“三防”措施，即防雨、防扬散、防流失；应将料场的围墙加高，增设顶棚并进行密闭处理，除砂石装卸一侧预留物料进出口外，其余三面均进行设置为3m高的砖混结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚。在堆场上方设置雾化喷嘴，并在堆场设置移动式喷水管，对雾化粉最的覆盖盲区进行洒水降尘，避免产生的粉尘影响周边环境。通过以上措施，可降低90%的扬尘产生量，排放量为0.054t/a。 （3）车辆扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，按照下面经验公式计算： 式中：Q--汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 原项目车辆在厂区内行驶距离按50m计算，每天发空、载重车各50辆·次。空车约10t，载重车约40t，以20km/h行驶，路面粉尘量按0.2kg/m2计算，则汽车动力起尘量为1.095t/a。通过限制车速，厂区地面定期清扫、洒水，可大大减少汽车动力产生的扬尘，减少量约为90%，汽车动力起尘量减少至0.1095t/a，在厂区内呈无组织排放。 （4）砂输送、投料过程产生的扬尘 原项目砂石通过以皮带输送方式提升送至搅拌楼的配料仓，在输送、投料过程中产生无组织扬尘。项目采用含水率为6%的原料砂石，结合项目规模并经类比分析同类搅拌站项目，确定项目在输送、投料过程产生的无组织排放扬尘量约0.5t/a。 项目在密闭的下料楼内进行物料输送以降低扬尘排放量，在输送过程中采用密闭的皮带进行输送，并定期派专人进行清扫、收集建筑尘降扬尘。在严格采取以上措施情况下，主要考虑90%的建筑尘降，剩余10%扬尘主要在汽车进出过程中逸出进入大气环境，则其最终扬尘排放量可降低至0.05t/a。 （5）水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘 原项目生产过程中所需要的水泥、粉煤灰、矿粉是经过散装水泥、粉煤灰和矿粉车运输到厂内，通过压力打入水泥（粉煤灰、矿粉）筒仓，在放空时候，会有遗留在管道内少量的水泥（粉煤灰、矿粉）冒出形成粉尘。根据对同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为 0.3kg-0.8kg。项目水泥、粉煤灰、矿粉均为筒库储藏，其年消耗总量约为4.65万t，按20t/车计，全年运输车辆次为2325次，放空口产生粉尘按0.5kg/辆·次计，合计产生量为1.1625t/a。筒仓进料口处安装了自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的排放量，降尘效果可以达到99.99%，则最后排放粉尘量为0.11625kg/a。 （6）食堂油烟 原项目厂区员工食堂按照就餐人数60人设置，以天然气为能源，主要产生的废气是食堂油烟，油烟产生量为21.6kg/a。食堂安装油烟净化器对产生的油烟进行处理，并由抓用油烟通道引至楼顶排放，油烟机设计风机风量为8000m3/h，平均去除效率为60%，则食堂油烟经净化处理后的排放量为8.64kg/a，排放浓度为0.9mg/m3，排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3。 根据乐至县环境监测站于2015年9月22日至9月24日对该项目进行验收监测报告（乐环监（2015）第△127号），其验收监测结果见下表： 无组织大气项目监测结果表 单位：mg/m3 监测项目 颗粒物 监测时间 下风向（1#） 下风向（2#） 下风向（3#） 上风向（4#） 9月22日 0.183 0.196 0.202 0.068 9月23日 0.168 0.170 0.183 0.065 9月24日 0.174 0.185 0.200 0.066 由上表可知，原有项目厂界无组织废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度值。 3、噪声 原项目噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、水泵、物料传送装置产生的设备运行噪声，设备噪声声级如下表所示： 原项目主要噪声设备 主要噪声源 噪声值dB（A） 治理措施 治理后dB（A） 搅拌机 75-90 加强管理、距离衰减、基座减震、密闭搅拌楼 55-65 运输车辆 70-75 水泵 70-75 装载机 77-100 皮带传送机 65-70 采取的治理措施： （1）合理控制运输车辆车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。加强行车管理，规范厂区内车辆行驶路线，严禁鸣笛。 （2）合理安排生产时间，尽可能地安排在昼间生产，若夜间生产，则必须控制夜间生产时间，夜间生产时应停止装卸料，减少露天传送机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 （3）合理安排运输路线，避开居民集中区，选址环境敏感点较少的路线，避开午休和夜间时间。 （4）加强管理，加强设备定期维修保养制度，以防止设备故障行车的非正常生产噪声。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （5）从总平面布置的角度出发，将搅拌站布置在远离厂界、敏感的位置。 根据乐至县环境监测站于2015年9月22日至9月23日对该项目进行验收监测报告（乐环监（2015）第△127号），其验收监测结果见下表： 噪声监测结果表 单位dB（A） 监测时间 昼间 夜间 监测点位 监测值 背景值 修正值 监测值 背景值 修正值 9月22日 项目东侧厂界外（1#） 58.3 54.2 56 48.9 43.7 47 项目东南侧厂界（2#） 57.6 53.0 55 46.4 43.0 43 项目南侧厂界处（3#） 55.8 50.7 53 46.0 41.4 44 项目西侧厂界处（4#） 54.2 50.5 51 47.7 42.3 45 项目北侧厂界处（5#） 56.4 51.9 54 48.3 41.6 47 项目东南侧厂界（6#） 59.7 52.6 58 49.5 42.0 48 项目西北侧厂界（7#） 55.2 51.2 53 49.7 43.5 48 9月23日 项目东侧厂界外（1#） 59.2 52.7 58 49.8 44.7 47 项目东南侧厂界（2#） 58.8 53.6 56 49.3 45.0 47 项目南侧厂界处（3#） 59.8 54.0 57 49.5 44.3 47 项目西侧厂界处（4#） 60.0 55.4 58 48.2 44.3 47 项目北侧厂界处（5#） 57.9 52.8 55 48.9 43.3 46 项目东南侧厂界（6#） 59.3 54.3 57 49.2 44.0 47 项目西北侧厂界（7#） 58.5 53.3 56 49.6 42.5 48 由上表监测数据可知，原项目昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类区域标准。 4、固废 原项目产生的固废主要有沉淀池沉渣、实验室产生的试验固废、生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、废机油、含油手套及棉布。 （1）沉淀池沉渣 项目设置三级沉淀池对生产过程中产生的罐车冲洗废水、地面清洗废水进行沉淀后回用，沉淀池沉渣产生量约为80t/a，经砂石分离系统处理后，砂石运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 （2）实验室固废 产生量为0.5t/a，统一收集后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 （3）生活垃圾 产生量为9.0t/a，集中分类收集，由环卫清运，日产日清。 （4）污泥 生活污水处理过程中产生污泥，定期清掏，产生量为2t/a，由环卫清运。 （5）餐厨垃圾 产量约5t/a，设置符合标准的餐厨垃圾收集专用容器，产生后24小时内交由有资质单位清运处置。 （6）废机油（HW08） 主要来自于生产设备维修过程产生的废油等，其产生量约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理。 （7）含油废棉纱棉布及手套 项目因设备维修保养产生的含油废棉纱、棉布、手套等产生量约为0.04t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW49其他废物/非特定行业/900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。集中收集于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处理。 5、原项目污染排放情况汇总 原项目污染物产生及排放情况汇总 污染物类型 污染物名称 原项目产生量（t/a） 原项目排放量（t/a） 大气污染物 筒仓粉尘 115.2 0.576 装卸扬尘 0.54 0.054 车辆扬尘 1.095 0.1095 投料粉尘 0.5 0.05 水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘 1.1625 0.11625kg/a 食堂油烟 21.6kg/a 8.64kg/a 水污染物 生活污水 1530 0 搅拌机清洗废水 240 0 运输车辆轮胎冲洗废水 600 0 地面冲洗废水 2400 0 混泥土罐车冲洗水 1680 0 固体废物 生活垃圾 9.0 9.0 沉淀池沉渣 80 80 污泥 2 2 餐厨垃圾 5 5 实验固废 0.5 0.5 废机油 0.2 0.2 含油废棉纱棉布及手套 0.04 0.04 6、验收结果 根据《乐至县商品混泥土搅拌站建设项目验收监测表》，项目厂界无组织废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度值；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区域标准。 7、原项目存在的环境问题 （1）根据现场调查，原项目厂区内未按要求设置标准的危险废物暂存间对厂区产生的危险废物进行收集暂存； （2）厂区雨水沟存在较多的杂物，影响废水流通； （3）生活污水经化粪池处理后用作农肥，任会对项目周边外环境造成一定影响，为提高资源利用效率，降低向外环境排放的污染物量，环评建议采用一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，部分用于厂区绿化，剩余部分回用于生产，不外排。 以上存在的环境问题在本次扩建中一并整改完成。 五、本项目已建工程基本情况 为了满足市场需求，扩大生产，乐至县世发道路建设有限公司计划在厂区预留空地新建1条HZS120型砂浆生产线和1条HZS180型商品混泥土生产线，及配套公辅设施，建设世发道路新增砂浆及混凝土生产线项目，本次扩建不新增厂区用地面积，本次扩建新增产能混泥土25万m3、砂浆10万m3，扩建后全厂生产能力达到年生产混泥土40万m3、砂浆10万m3。 根据现场调查，本项目在未办理环保手续的情况下于2019年6月擅自开工建设，于2019年8月建设完成1条HZS120型砂浆生产线并投入生产。 1、本项目已建工程产品方案及规模 根据现场与建设单位业主核实，本项目已建工程产品方案及规模见下表所示： 本项目已建工程产品方案及规模一览表 产品名称 年生产能力 产品组成及规格 执行标准 砂浆 10万m3 M5-M30湿拌砌筑、抹灰、地面、防水砂浆 国家预拌砂浆标准（GB/T25181-2010） 2、本项目已建工程项目组成 本项目已建工程项目组成及主要环境问题见下表所示： 现有项目组成及主要环境问题一览表 工程 分类 项目名称 建设内容及规模 主要环境问题 营运期 主体工程 1条HZS120型砂浆生产线（2#生产线） 电子称量系统：设置有细骨料秤、水泥秤、粉煤灰秤、水秤、矿粉秤、外加剂秤。 噪声、粉尘、废水 物料输送装置：皮带输送机一条。 配料系统：设置上料斗2个，半地面设置。 原料储存系统：一个20t储存外加剂的密闭储罐，4个料筒仓，200t/个。其中2个用于储存水泥，1个用于储存粉煤灰，1个用于储存矿粉。 搅拌楼及操作间：活动板房，彩钢瓦顶棚，其内设置搅拌系统及计算机控制系统。 辅助工程 罐车冲洗区 位于厂区北侧，占地面积约1200m2，主要为运输罐车冲洗区。设置有泥沙暂存池、三级沉淀池、清水池等。 噪声、固废、废水 轮胎清洗区 位于厂区南侧大门处，占地面积约200m2，主要为运输罐车轮胎清洗区。设置有轮胎清洗设备、废水沉淀池。 噪声、废水 办公生活设施 综合楼 1栋，楼层为4F，占地面积为1200m2，砖混结构，内设办公室、会议室、实验室、食堂、卫生间、员工值班宿舍等； 生活污水 生活垃圾 门卫室 1F，位于厂区入口处，建筑面积为20m2，砖混结构 公用工程 供水工程 生活用水由市政自来水管网提供，生产用水来自厂区打井取水 / 蓄水池 1个，容积为500m3 / 停车区 1处，位于厂区南侧 噪声 供电工程 厂区内设供电系统，由当地市政电网引入 / 消防设施 设置消火栓 / 供气 员工食堂使用天然气由市政天然气管网供应 / 仓储工程 堆料场 位于厂区北侧，1座堆料场，占地面积约为3500m2，堆料场主要功能为堆存砂、碎石料。堆料场采用半封闭结构，除砂、石料装卸一侧留较小物料进出口外，其余三面均进行3m高混凝结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚。项目在堆场上方设置雾化喷嘴，并在堆场设置移动式喷水管，定期洒水降尘。 粉尘 环保工程 废水处理设施 地面冲洗废水 地面冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用，3个沉淀池有效容积分别为40m3、40m3、50m3，清水池有效容积为100m3。 底泥、废水 罐车清洗废水 罐车清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用，3个沉淀池有效容积分别为40m3、40m3、50m3，清水池有效容积为200m3。 底泥、废水 轮胎清洗废水 轮胎清洗废水经沉淀池沉淀后回用不外排。 废水 生活 污水 设置一体化污水处理装置处理生活污水，容积为60m3，处理能力为103m/d。 污泥、废水 废气处理设施 食堂 油烟 食堂内设置油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后由油烟专用通道引至楼顶排放。 油烟 固废处理设施 一般固废 设置沉渣暂存区，废水处理过程中沉淀池产生的沉渣定期打捞暂存后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 一般固废 危险废物 设置一个5m3的危险废物暂存间，生产过程中产生的危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。 危险废物 噪声 合理布局，隔声，减振，距离衰减 噪声 3、本项目已建工程项目主要原辅材料 根据现场与建设单位业主核实，原项目主要原辅材料及能耗见下表所示： 原项目主要原辅材料情况一览表 类别 名称 年耗量（万t） 备注 主 （辅）料 水泥 2.56 分装水硬性无机胶凝材料，主要成分为硅酸盐 砂 4 主要为石英、长石云母等 粉煤灰 1.3 粉煤灰是晶体、玻璃体及少量未燃炭组成的一个符合结构的混合体。主要氧化物为SiO2、Al2O3及少量的FeO、Fe2O3、CaO、MgO、SO3、TiO2等。其中SiO2和Al2O3含量可占总含量的60%以上 外加剂 0.15 液体为棕褐色粘稠液，其中粉剂70%，液体（水）30%，净浆流动度≥230mm。 矿粉 0.05 是用水淬高炉矿渣，经干燥、粉磨等工艺处理后得到的高细度、高活性粉料，是优质的混泥土掺和料和水泥混合材，其活性钙、硅、铝等无机物含量大于30%。 能源 电（kw·h） 10万 市政电网 水（m3/a） 13869.6 生活用水由市政自来水管网供应；生产用水采用地下水 4、本项目已建工程主要生产设备 根据现场与建设单位业主核实，项目生产过程中主要设备详见下表： 现有项目主要生产设备 序号 设备名称 设备型号 数量 1 湿拌砂浆搅拌站 三一重工120型 1套 2 石料装载机 / 1台 3 石料传送机 / 1套 4 石料计量秤 / 1台 5 天泵 / 1台 6 混凝土运输车 / 10辆 5、本项目已建工程工艺流程及产污节点 本项目已建工程工艺流程及产污环节如下图所示： 图1-3 本项目已建工程工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： （1）原料 项目生产所偶需要的原料有细砂、水泥、粉煤灰、矿粉、水、外加剂，其中水泥等粉状原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存，细砂由运输车辆运至厂区堆料场内堆存。 （2）加料 储存于砂石堆料场的细砂由装载机加入砂石上料斗，合理比配后再通过皮带运输机输送至料仓，由加料斗提升进入搅拌机内；储存在出料筒仓中的水泥、粉煤灰等粉状原料进行计量配送，自动配料、配水，整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。 （3）搅拌 进入搅拌机内的各种原料经计量斗称重配料后，启动放料阀进入搅拌机进行强制搅拌，搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 （4）成品 搅拌后合格的湿拌砂浆装入专用混凝土罐车，运至所需场地。 6、本项目已建工程污染产生及排放情况 6.1废水 本项目扩建后不新增员工，无新增生活污水产生，则本项目已建工程生产运营过程中主要产生的废水为搅拌机清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水，运输罐车冲洗废水和地面冲洗废水。 （1）搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目主要生产设备，在暂停生产时必须清洗干净。按搅拌机平均每2天清洗1次，每次冲洗水按2m3计算，搅拌机冲洗水用量为1m3/d，300m3/a。搅拌机清洗废水排放系数按0.8计算，废水产生量为0.8m3/d，240m3/a。其主要水质污染因子为SS，类比同类型企业数据分析，SS的浓度约3000mg/L，则SS产生量为0.72t/a。废水经厂区三级沉淀池处理后回用不外排。 （2）运输车辆轮胎冲洗废水 本项目已建工程湿拌砂浆生产规模为10万m3/a，按最大运输量10m3/车计算，每天需要运输34辆车次，每次均需要对运输车辆轮胎进行冲洗，冲洗水量为0.05m3/辆·次，因此每天轮胎冲洗用水量为1.7m3/d，510m3/a。清洗废水蒸发量约20%，则废水产生量为1.36m3/d，408m3/a。该废水主要SS浓度为1000m/L，SS产生量约为0.408t/a，废水经沉淀池沉淀处理后回用不外排。 （3）地面冲洗废水 本项目已建工程对搅拌工作区地面冲洗用水量为10m3/d，排污系数为0.8，废水排放量为8m3/d，2400m3/a，SS浓度约1000mg/L，产生量为2.4t/a。废水经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排。 （4）运输罐车冲洗废水 本项目已建工程生产过程中产品运输罐车共计10辆，定期需对罐车进行冲洗，清洗频次为2次/辆·d，用水量为0.35m3/辆·次，则对混泥土罐车冲洗用水量为7m3/d，排污系数为0.8，废水排放量为5.6m3/d，1680m3/a，SS浓度约3000mg/L，产生量为5.04t/a。废水经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排。 6.2废气 本项目已建工程生产过程中产生的废气主要有筒仓粉尘、装卸扬尘、车辆扬尘、投料粉尘、水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘。 （1）筒仓粉尘 湿拌砂浆生产过程中使用的粉煤灰、矿粉、水泥等粉状原料均为筒仓储存，本项目已建工程设置1条HZS120型湿拌砂浆生产线，包括2个200t水泥筒仓、1个200t粉煤灰筒仓、1个200t矿粉筒仓。由于物料落差和筒仓内气压变化造成粉料局部起尘，根据类比分析，单个仓内产尘浓度可达3000mg/m3，项目各筒仓最大排气量为2000m3/h（以除尘系统排风量计），其单个仓内最大产尘速率可达6kg/h，4个粉料类筒仓总产尘量可达24kg/h，年工作时间4800h，则筒仓粉尘产生量合计约115.2t/a。 筒仓产生的粉尘经仓顶部设置的4套脉冲袋式除尘器（每个筒仓顶设置一套）除尘后再外排，除尘器设计除尘效率为99.5%，采用以上方式治理后，其最终粉料筒仓尾气粉尘排放量0.576t/a，排放速率为0.12kg/h，最终筒仓出气口排放浓度为15mg/m3，排放浓度能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥制品生产行业颗粒物排放浓度低于 20mg/m3的要求。 （2）装卸扬尘 砂在装卸过程中易形成扬尘，其起尘量于装卸高度H、砂含水量W，风速V等有关，砂堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原砂输送。堆取料机最高高度为15m，堆料时与砂堆保持1.5m的落差。 砂装卸起尘量采用下式计算： 式中：Qy—j中设备i类不同风速条件下的起尘量，kg/a； Q—砂堆装卸年起尘量，kg/a； H—砂装卸平均高度，m； Gi—i种设备年卸砂量，t； m—装卸设备种类； Qi—i类风速条件下的起尘量，kg/a； G—砂场储砂量，t； Vi—35m上空的风速，m/s； W—砂含水量，%； fi—i类风速的年频率； a—大气降雨修正系数。 经计算，项目砂石含水率按6%计算，本项目已建工程砂装卸扬尘量为0.144t/a。 料场严格执行“三防”措施，即防雨、防扬散、防流失；应将料场的围墙加高，增设顶棚并进行密闭处理，除砂石装卸一侧预留物料进出口外，其余三面均进行设置为3m高的砖混结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚。在堆场上方设置雾化喷嘴，并在堆场设置移动式喷水管，对雾化粉最的覆盖盲区进行洒水降尘，避免产生的粉尘影响周边环境。通过以上措施，可降低90%的扬尘产生量，排放量为0.0144t/a。 （3）车辆扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，按照下面经验公式计算： 式中：Q--汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 项目车辆在厂区内行驶距离按50m计算，每天发空、载重车各34辆·次。空车约10t，载重车约40t，以20km/h行驶，路面粉尘量按0.2kg/m2计算，则汽车动力起尘量为0.744t/a。通过限制车速，厂区地面定期清扫、洒水，可大大减少汽车动力产生的扬尘，减少量约为90%，汽车动力起尘量减少至0.0744t/a，在厂区内呈无组织排放。 （4）砂输送、投料过程产生的扬尘 湿拌砂浆生产过程中使用的砂石通过以皮带输送方式提升送至搅拌楼的配料仓，在输送、投料过程中产生无组织扬尘。项目采用含水率为6%的原料砂石，结合项目规模并经类比分析同类搅拌站项目，确定项目在输送、投料过程产生的无组织排放扬尘量约0.5t/a。 项目在密闭的下料楼内进行物料输送以降低扬尘排放量，在输送过程中采用密闭的皮带进行输送，并定期派专人进行清扫、收集建筑尘降扬尘。在严格采取以上措施情况下，主要考虑90%的建筑尘降，剩余10%扬尘主要在汽车进出过程中逸出进入大气环境，则其最终扬尘排放量可降低至0.05t/a。 （5）水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘 湿拌砂浆生产过程中所需要的水泥、粉煤灰、矿粉是经过散装水泥、粉煤灰和矿粉车运输到厂内，通过压力打入水泥（粉煤灰、矿粉）筒仓，在放空时候，会有遗留在管道内少量的水泥（粉煤灰、矿粉）冒出形成粉尘。根据对同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为 0.3kg-0.8kg。项目水泥、粉煤灰、矿粉均为筒库储藏，其年消耗总量约为4.06万t，按20t/车计，全年运输车辆次为2030次，放空口产生粉尘按0.5kg/辆·次计，合计产生量为1.015t/a。筒仓进料口处安装了自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的排放量，降尘效果可以达到99.99%，则最后排放粉尘量为0.1015kg/a。 根据四川旭泉环境科技有限公司于2020年3月20日对乐至县世发道路建设有限公司污染源现状检测报告（旭（2020）第2020WT0160号），其检测结果见下表： 无组织大气项目监测结果表 单位：mg/m3 监测项目 颗粒物 监测时间 厂界东北上风向（1#） 厂界西南下风向（2#） 厂界南面下风向（3#） 监控点与参照点最大差值 3月20日 第一次 0.102 0.167 0.187 0.085 第二次 0.095 0.177 0.193 0.098 第三次 0.092 0.168 0.187 0.085 由上表可知，项目现有工程厂界无组织废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度值。 3、噪声 本项目已建工程噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、水泵、物料传送装置产生的设备运行噪声，设备噪声声级如下表所示： 本项目已建工程主要噪声设备 主要噪声源 噪声值dB（A） 治理措施 治理后dB（A） 搅拌机 75-90 加强管理、距离衰减、基座减震、密闭搅拌楼 55-65 运输车辆 70-75 水泵 70-75 装载机 77-100 皮带传送机 65-70 采取的治理措施： （1）合理控制运输车辆车速，减轻运输车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。加强行车管理，规范厂区内车辆行驶路线，严禁鸣笛。 （2）合理安排生产时间，尽可能地安排在昼间生产，若夜间生产，则必须控制夜间生产时间，夜间生产时应停止装卸料，减少露天传送机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 （3）合理安排运输路线，避开居民集中区，选址环境敏感点较少的路线，避开午休和夜间时间。 （4）加强管理，加强设备定期维修保养制度，以防止设备故障行车的非正常生产噪声。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （5）从总平面布置的角度出发，将搅拌站布置在远离厂界、敏感的位置。 四川旭泉环境科技有限公司于2020年3月20日对乐至县世发道路建设有限公司污染源现状检测报告（旭（2020）第2020WT0160号），其检测结果见下表： 噪声监测结果表 单位dB（A） 监测时间 昼间检测结果 监测点位 监测值 3月20日 项目东厂界外（1#） 44 项目南厂界外（2#） 58 项目西厂界外（3#） 53 项目北厂界外（4#） 53 由上表监测数据可知，项目昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类区域标准。 4、固废 本项目已建工程产生的固废主要有沉淀池沉渣、实验室产生的试验固废、废机油、含油手套及棉布。 （1）沉淀池沉渣 项目设置三级沉淀池对生产过程中产生的罐车冲洗废水、地面清洗废水进行沉淀后回用，沉淀池沉渣产生量约为80t/a，经砂石分离系统处理后，砂石运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 （2）实验室固废 项目实验室主要是对产品的物理性质进行检验，不存在化学实验，没有实验废水产生，实验室固废产生量约为0.5t/a，交由环卫部门统一清运。 （3）废机油（HW08） 主要来自于生产设备维修过程产生的废油等，其产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理。 （4）含油废棉纱棉布及手套 项目因设备维修保养产生的含油废棉纱、棉布、手套等产生量约为0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW49其他废物/非特定行业/900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。集中收集于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处理。 5、本项目已建工程存在的环境问题 （1）根据现场调查，厂区内未按要求设置标准的危险废物暂存间对厂区产生的危险废物进行收集暂存； （2）厂区雨水沟存在较多的杂物，影响废水流通。 以上存在的环境问题在本次扩建中一并整改完成。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况                         （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处沱江和涪江的分水岭上，与安居区、大英县、中江县、金堂县、简阳市、雁江区、安岳县接壤，县城距成都市106公里，距重庆市278公里。全县幅员面积1424.5平方公里。总人口86.86万人，其中农业人口78.88万人。沱涪二江一东一西，国道318线、319线横贯县境，成渝高速公路紧邻相连。 本项目位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地震 乐至县的地理条件独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱江、涪江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。最高点海拔596.3米，最低点海拔297.0米。 项目所在区域无滑坡、崩塌、泥石流、落石等地质灾害分布。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震动反应谱特征周期值为0.35S，地震动峰值加速度值为 0.05g，地震基本烈度为VI度，区域地质构造较稳定。 3、气候、气象特征 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，最高气温38.3摄氏度，最低气温-4.8摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。乐至县年平均降水量为948毫米，降水强度在4-10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为 1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中风速最大的是春季3-5月，月平均风速为1.7-1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。风速小，风向多变。 4、地表水及水文特征 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级直流等。沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1％，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地，人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3.6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588米：最低处为合川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 5、植被、土壤 乐至县土地肥沃，气候宜人，物产丰富，林木茂盛，森林覆盖率达36.1%，是国务院命名的全国绿化先进县，全国粮食、柑桔、生猪基地县和秸秆养羊示范县，首批长防林工程达标县，全国优质蚕茧基地县，全国水利工作先进县，全国计划生育优质服务县。 乐至县地系砂岩、泥岩互杂的侏罗系地层。泥岩较砂岩易风化碎裂，经风化剥蚀，夷为平缓丘岗坡地，一坡一坎，每个山丘均呈多级台地。

环境质量状况                                             （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 为调查了解项目所在地环境质量现状，为环境影响评价提供依据，本次大气特征污染物评价引用四川旭泉环境科技有限公司于2020年3月20日对乐至县世发道路建设有限公司污染源现状检测报告中的数据进行分析（旭（2020）第2020WT0160号）；声环境质量现状评价委托四川旭泉环境科技有限公司于2020年5月6日至5月7日对本项目的环境噪声质量现状进行的现场监测数据进行分析（旭（2020）第2020WT0263号）。 一、环境空气质量现状 常规污染因子评价： 根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，结合项目区周边人群分布情况及环境保护目标、源分布特征等，本项目所在地区域环境空气质量现状评价如下： 根据资阳市生态环境局于2019年4月4日发布的《资阳市环境质量状况公告》（2018年度）（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/News/HTML/18798.html）可知，2018 年资阳市全市环境空气质量总体保持稳定，乐至县环境空气平均优良天数为84.1%，同比2017年，乐至县上升0.8%。乐至县2018年SO2、NO2、PM2.5、PM10年均浓度分别为7.8μg/m3、19.3μg/m3、36.8μg/m3、69.6μg/m3；CO年均浓度（统计平均浓度为1.2mg/m3，O3年均浓度（统计平均浓度）为142μg/m3；细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标0.05倍，其余指标（SO2、NO2、PM10、CO、O3）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 乐至县环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年均平均质量浓度 7.8 60 13 达标 NO2 年均平均质量浓度 19.3 40 48.25 达标 PM10 年均平均质量浓度 69.6 70 99.43 达标 PM2.5 年均平均质量浓度 36.8 35 105.14 不达标 O3 8h 平均质量浓度 142 160 88.75 达标 CO 百分位数平均 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 综上分析可知，乐至县六项空气质量监测指标中除PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值外，其余五项均达标。乐至县为不达标区。 资阳市空气质量达标规划（限期达标规划基本情况）： 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标 规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。为认真贯彻落实市委四届六次 全会关于“打好污染防治攻坚战”的决策部署，满足人民日益增长的优美生态环境需要，建成生态环境优良的成渝门户枢纽、临空新兴城市，结合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求，资阳市环境保护局牵头完成了《资阳市环境空气质量限期达标规划》，有针对性的提出了精细化管理、扬尘污染源治理、工业污染源治理、移动源监管、农业源大气防控、重污染天气应急、能源结构优化、产业结构调整等八项具体整治措施制定了全市2020年前实现环境空气质量全面达标路线图，强力推进大气污染防治各项工作，实现了环境空气质量全面改善。具体措施主要包括： （1）完善空气质量监测网络 加强污染源监控能力建设 完善区县监测网络建设，建立空气质量自动监测点，各区县至少建成1个以上，并实时对外发布信息；开展空气质量监测微站建设，在交通干道、生活集聚地以及工业园区进行微站布点监控，到2018年底，全市应建设微站不少于30个，到2019年底，建设微站不少于60个，到2020年底，建设微站不少于100个。 建立空气质量责任承包制度，对污染指标居高不下、工作应付的县（区）分管领 导及相关责任人，予以严肃追责；建立大气环境质量常态化管控制度，对各区县环境 空气质量实行每月通报，PM连续不降反升的区县，暂停“涉气项目”的环评审批加强污染源巡查，对重点区域内出现大气污染物超标的企业和不落实“六个百分百”扬尘防治要求的施工单位，依法处罚并实时停工15天，限期整改到位后方可恢复生产。 （2）深化扬尘等面源污染治理，大力削减颗粒物排放 加大道路保洁力度，着力控制城市道路扬尘，各区县城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。到2020年底，在主要入城道路修建至少5个洗车点，对入城渣土车辆进行清洗。 建立垃圾消纳场（弃土场）实施规范化全封闭管理。深度整合全市范围内露天矿 山，严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建项目核准或备案、环境影响评价报告 审批。按照“增加绿点、延长绿线、开辟绿面、拓展绿网”的思路，点面线结合，提高城市绿地面积和绿化覆盖率。 严格按照《资阳市餐饮服务业油烟污染和露天烧烤专项整治工作方案》要求，强 化餐饮服务业油烟排放和露天烧烤整治，2020年底，城区餐饮服务业油烟治理达标率 达到100%。 （3）加大工业源污染治理，实施多污染物协同控制 制定固定污染源排污许可目录，按行业分步完成固定源排污许可证发放工作。2018年完成水泥、化工等重点行业及产能过剩行业企业许可证核发，2020年全市基本完成固定污染源排污许可名录行业的许可证核发。 强化重点行业挥发性有机物综合整治，有效防控臭氧污染。以工业涂装和化工行 业为重点全面开展挥发性有机物治理。到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx等污染物的协同控制，实现臭氧污染有效防控，持续改善环境空气质量。 （4）加强移动源污染防治，推进“车油路管”综合防控 严格实施机动车强制报废标准，2017年底完成黄标车淘汰任务，2020年前完成老旧车辆和摩托车淘汰。完善相关基础设施建设，积极推广新能源汽车。2020年底，全市公交、环卫等行业和政府机关的新能源和清洁能源车辆比例达到100%，采取直接上牌、政府补贴等措施鼓励个人购买。 加强油品市场监管，力争2019年实施汽、柴油国Ⅵ标准，推进车用柴油、普通柴油、部分船用燃料油逐步并轨，引入车载油气回收技术（ORVR），严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。 （5）推进农业源大气污染防控 严格管控秸秆焚烧，疏堵结合，落实市、县（区）、乡镇（街道）、村庄（社区）四级秸秆禁烧责任体系，问责问效。落实属地管理原则，大力加强城市建成区露天焚烧管控。加强秸秆禁烧宣传力度，提高农民对焚烧秸秆危害性的认识，普及秸秆综合 利用的经济、社会和生态效益，用实际效果引导、教育农民群众转变观念。2020年全市基本消除秸秆露天焚烧污染。 特征污染因子评价： 为进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，本项目引用四川福德昌环保科技有限公司对四川隆庆建材有限公司“砂石加工和混凝土生产项目”的大气监测数据，监测报告【福环检字（2019）第0453号】，监测日期2019年6月17日-2019年6月23日，该项目与本项目相距1.1km，同时现状监测时至今日未新增较大的大气排放源，环境空气质量未发生改变，因此引用数据有效。该项目详细监测项目、点位、监测时间及频率、监测方法及数据如下： 1 、大气环境质量现状监测 项目环境空气质量现状监测点位基本信息见下表： 环境空气现状监测点位基本信息表 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址位置 相对厂界距离 X Y 1# 491602 3351034 TSP 2019年6月17日-23日，连续7天 项目西南侧下风向居民处 37m 2、监测结果 项目区域环境空气质量现状监测结果见下表： 环境空气质量现状监测结果统计 单位：mg/m3 点位名称 监测因子 监测日期 19.6.17 19.6.18 19.6.19 19.6.20 19.6.21 19.6.22 19.6.23 1# TSP 0.110 0.125 0.119 0.126 0.132 0.107 0.116 标准值 0.3 3、采样及分析方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.2的要求进行。列表给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占标准质量浓度限值的百分比和超标率。其计算公式为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3； 4、评价结果 项目区域环境空气质量评价见下表： 环境空气质量现状评价 监测点名称 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范 围（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 1# 491602 3351034 TSP 24h平均 0.3 0.110-0.132 0 0 达标 由上表可知，项目所在区域环境空气中总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中标准限值，表明项目所在地大气环境质量良好。 二、地表水环境质量现状 本项目不新增员工，无新增生活污水产生，根据工程分析，本项目生产过程中产生的冲洗废水经沉淀池沉淀后回用不外排，无生产废水排放，根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。 根据资阳市生态环境局于2019年4月4日发布的《资阳市环境质量状况公告》（2018年度）可知，2018年，资阳市对沱江干流资阳段、琼江支流等18个河流断面（沱江干流3个断面，沱江支流7个断面，琼江支流8个断面）、对老鹰水库3个湖库断面，共21个地表水断面进行了水质月报监测。全市地表水21个监测断面中，沱江干流断面年均浓度达标率100%，沱江支流年均浓度达标率42.9%，琼江支流年均浓度达标率25.0%，湖库年均浓度达标率100%。其中：Ⅲ类水质的断面11个，占52.4%；Ⅳ类水质的断面8个，占38.1%；劣Ⅴ类水质的断面2个，占9.5%。具体评价结果如下： 2018年资阳市地表水水质评价结果表 序号 监测单位 水系河流/湖库 断面名称 断面性质 规定类别 实测类别 是否达标 主要污染指标/超标倍数 1 国家总站安排 沱江干流 拱城铺渡口 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 2 沱江干流 幸福村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 3 琼江 跑马滩 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.20 4 资阳市环境监测中心站 沱江干流 临江寺 入境 Ⅲ Ⅲ 是 / 5 阳化河 巷子口 控制 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.06 6 九曲河 九曲河大桥 控制 Ⅲ 劣Ⅴ 否 氨氮/1.46、总磷/0.66、化学需氧量/0.01 7 黄家堰河 忠义乡石桅村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 8 姚市河 云峰乡江水村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.32、高锰酸盐指数/0.17 9 姚市河 潼南区崇龛镇关龙村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.33、高锰酸盐指数/0.17、总磷/ 0.05 10 龙台河 龙台镇飞山村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.04 11 云溪河 护龙镇金盆村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 12 老鹰水库 大坝 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 13 吉乐 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 14 响潭 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 15 安岳县环境监测站 岳阳河 解放堤 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 16 岳阳河 双河口 控制 Ⅲ 劣Ⅴ 否 氨氮/6.96、总磷/2.45 17 大清流河 天林镇方碑村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 18 大蒙溪河 华严镇清龙村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 19 小蒙溪河 周礼镇龙兴村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.15、高锰酸盐指数/0.07 20 乐至县环境监测站 阳化河 万安桥 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.10 21 潘龙河 元坝子电站 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.15、高锰酸盐指数/0.02 由上表可知，2018年乐至县境内阳化河、潘龙河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域属于阳化河范围，本项目所在区域为不达标区。 根据资阳市生态环境局2019年2月至2020年1月发布的“资阳市地表水水质月报（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/shujuzhongxin/shuihuanjingzhiliang）”，本项目所在区域阳化河评价结果如下表所示： 阳化河巷子口监测断面2019.2-2020.1评价结果表 城市 所属水系 所在河流 断面名称 监测时间 水质类别 规定类别 主要污染物/超标倍数 资阳 沱江 阳化河 巷子口 2020.01 Ⅲ Ⅲ / 2019.12 Ⅲ / 2019.11 Ⅲ / 2019.10 Ⅲ / 2019.09 Ⅲ / 2019.08 Ⅲ / 2019.07 Ⅳ 化学需氧量/0.10、高锰酸盐指数/0.03 2019.06 Ⅳ 化学需氧量/0.40、高锰酸盐指数/0.10 2019.05 Ⅳ 化学需氧量/0.30、高锰酸盐指数/0.03、溶解氧/Ⅳ类 2019.04 Ⅳ 化学需氧量/0.45、高锰酸盐指数/0.07 2019.03 Ⅲ / 2019.02 Ⅳ 化学需氧量/0.20 根据资阳市生态环境局发布的2019年2月至2020年1月河流水质评价结果，本项目所在区域阳化河巷子口监测断面监测结果中，2019年2月、4至7月水质不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，其余月份满足Ⅲ类水域标准要求，表明该区域地表水环境质量有所改善。由于本项目运营过程中无废水外排，因此本项目的建设不会改变项目所在区域地表水环境质量现状。 三、声环境质量现状 1、声环境现状监测 （1）监测布点 本次监测在本项目厂界四周共设置了4个噪声监测点。 （2）监测时间及监测频率 四川旭泉环境科技有限公司于2020年5月6日至5月7日对厂界4个环境噪声监测点进行监测，监测时间为2天，昼夜各一次。 （3）监测方法及来源 按照国家《声环境质量标准》规定的原则和方法执行，监测方法及来源见下表： 噪声监测方法及方法来源 项 目 监测方法 方法来源 使用仪器 仪器编号 环境噪声 声环境质量标准 GB3096-2008 多功能声级计AWA5688 2019011 声级计校准仪AWA6221B 2017011 （4）监测结果 本次评价在项目拟建厂址厂界四周4个噪声监测点，对评价区的声学环境进行了现状监测，监测统计结果见下表： 建设项目厂界环境噪声监测结果 单位：dB(A) 项目 点位 检测结果 执行标准限值 2020.5.6 2020.5.7 昼间（Ld） 夜间（Ln） 昼间（Ld） 夜间（Ln） 昼间（Ld） 夜间（Ln） 环境噪声 1#东侧厂界外1m 53 42 54 43 60 50 2#南侧厂界外1m 60 48 62 50 70 55 3#西侧厂界外1m 57 42 58 40 60 50 4#北侧厂界外1m 53 45 52 43 60 50 备注：“昼间”指06:00至22:00；“夜间”指22:00至次日06:00 2、声环境现状评价 （1）评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准有关规定要求，对区域声学环境质量进行评价。 声环境质量标准限值 等效声级 LAeq：dB 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 （2）声环境质量现状评价 由以上分析可知，本项目评价区域内1#、3#、4#监测点均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中2类区域标准限值，即昼间≤60dB，夜间≤50dB，2#监测点满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中4a类区域标准限值，即昼间≤70dB，夜间≤55dB。说明本项目区域声环境质量较好。 四、地下水环境质量现状 根据2016年1月7日起实施的《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），查阅附录A，本项目属“J、非金属矿采选及制品制造 60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，编制环境影响报告表，项目类别为Ⅳ类。根据（HJ610-2016）中“4.1 一般性原则”之规定：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 五、土壤环境质量现状 本项目位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，利用原项目预留空地进行世发道路新增砂浆及混凝土生产线项目建设，本项目利用童家镇【2011】1号地块进行建设，该地块使用性质属于工业用地，总面积为17116m2＜5hm2，按照环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）中“十九、非金属矿物制品业”中的“50砼结构构件制造、商品混凝土加工”。根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价类别为Ⅲ，占地规模为小型，同时根据外环境关系图可知，本项目南侧为319国道，西侧为聚鑫水泥制品有限公司，北侧为未利用荒地，东侧为散居农户，项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居住区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，本项目土壤环境敏感程度为较敏感。因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。 六、生态环境质量现状 项目位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，项目所在区域的生态系统生物多样性较低。经现场调查，项目评价范围内，无国家、省、市县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍惜野生动植物栖息地等环节保护敏感目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、项目的外环境关系 本项目位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，根据现场踏勘，项目外环境现状如下： 项目用地红线西侧紧邻为聚鑫水泥制品有限公司；项目用地红线北侧为空地，30-140m约14户农户，约160m为阳化河，约220m为阳化水岸商住楼，约230m为四川省砚山饮片有限公司；项目用地红线东侧约20m-40m约有10户农户；项目用地红线南侧紧邻319国道，隔道路约40-100m约10户农户。 由上可知，本项目周边有居民点和工业企业混合。除居民点外，项目周围无其它医院、文物保护区、风景名胜区等特殊环境敏感目标，无特殊环境制约条件。 二、主要环境保护目标 1、地表水环境保护目标 本次评价的地表水环境保护目标为项目北侧约160m处的阳化河。 环境保护级别：阳化河水体水质规划类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域，2018年阳化河水质现状为Ⅳ类水域，因保持阳化河水质和水体功能不因本项目的实施而发生变化。 2、大气环境保护目标 本次评价的大气环境保护目标为本项目周边环境空气质量。 环境保护级别：不因本项目的实施改变周围环境空气质量，即满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、声学环境保护目标 本次评价的声学环境重点保护目标确定为：本项目厂界外200m范围内的声学环境质量。 环境保护级别：项目厂界处噪声级达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准限值要求。 本项目主要环境保护目标如下表所示： 本项目主要环境保护目标 环境 要素 保护目标 与项目厂界距离（m） 方位 规模 保护级别 大气 环境 农户 30-140 北侧 14户40人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 居民 220 北侧 300人 四川省砚山饮片有限公司 230 北侧 20人 农户 20-40 东侧 10户30人 农户 40-100 南侧 10户30人 聚鑫水泥制品有限公司 紧邻 西侧 10人 声环境 农户 30-140 北侧 14户40人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准 居民 220 北侧 300人 四川省砚山饮片有限公司 230 北侧 20人 农户 20-40 东侧 10户30人 农户 40-100 南侧 10户30人 聚鑫水泥制品有限公司 紧邻 西侧 10人 水环境 阳化河 160m 北侧 农罐、纳污、排涝 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准

评价适用标准                                              （表四）

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目常规污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1所示： 环境空气质量标准 序号 污染物项目 平均时间 浓度限值（二级） 单位 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 颗粒物（粒径≤10μm） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（粒径≤2.5μm） 年平均 35 24小时平均 75 7 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200 24小时平均 300 2、地表水 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准值见下表： 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH CODCr BOD5 NH3-N 总磷 SS 石油类 标准 6-9 ≦20 ≦4 ≦1.0 ≦0.2 / ≦0.05 3、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准，具体标准值见表4-3： 声环境质量标准单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 本项目粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1和表3中的限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。 水泥工业大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 20 / 厂界外浓度最高点 0.5 饮食业油烟排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 食堂油烟 2.0 2、水污染物 本项目生产过程中产生的冲洗废水经沉淀池沉淀后回用不外排，生活污水经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，部分用于厂区绿化，剩余部分回用于生产不外排。 污水综合排放标准 单位：mg/L 项目 单位 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 pH 无量纲 6~9 SS mg/L 70 BOD5 mg/L 20 CODCr mg/L 100 NH3-N mg/L 15 石油类 mg/L 10 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的各施工阶段排放限值。 建筑施工厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 时段 昼间 夜间 GB12523-2011 70 55 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 时段 昼间 夜间 2类排放标准限 60 50 4、固体废弃物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目不外排废水，不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析                                         （表五）

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 （一）、施工期工艺流程 本项目在厂区预留空地处进行建设，施工期包括场地清理、地基工程、主体工程、设备安装、工程验收、工程运行。施工流程及产污位置如下图所示。 图5-1 项目施工期流程及产污图 （二）、施工期污染物排放情况及治理措施 1、废气 （1）扬尘 物料运送、堆放期间将引起扬尘污染尤其是在风速较大或汽车行驶度快的情况下，影响范围较大但扬尘浓度随距离增加而快速下降，下风向200m以外已无影响。据有关文献，施工现场车辆行驶产生的扬尘占总扬尘60%以上。 本项目扬尘来源主要有：基础施工、土石方挖掘及弃土运输时产生的扬尘。建筑材料（混凝土、钢材及少量的沙、石、水泥等）运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘。 各工序产生的扬尘，具有量多、点多、面广的特点，为项目施工期的主要环境影响因素之一。 评价要求采用以下措施减轻扬尘对周围环境的影响： A、项目建设必须使用商品混凝土，不得现场搅拌； B、材料堆放和加工场所应设在当地主导风向的下风向，并采取密闭、围挡或覆盖等有效防尘措施，同时定期洒水； C、施工场地内裸露土地面使用遮阳网覆盖，防止扬尘，加强管理，运输车辆尽可能减缓行驶速度。 D、材料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并采取篷布遮盖等防尘措施，严禁沿途洒落。 F、风速四级及以上易产生扬尘时，建议施工单位暂停土石开挖，同时采取覆盖、湿润等措施降低扬尘污染。 G、施工期间，应在渣土、垃圾运输车辆的出口内设设置洗车平台，车辆驶离工地前，应进行车身和轮胎冲洗，不得带泥上路，同时，洗车废水应沉淀回用，不得外排。 施工期须严格遵守扬尘污染防治管理的相关规定的要求，对扬尘进行治理。同时根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发【2013】32号）制定的《四川省灰霾污染防治实施方案》，项目扬尘治理必须严格遵守“六个必须，六个不准”即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设施冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载，不准高空抛洒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。 通过以上措施的实施，可有效减轻扬尘对周边环境的影响，对周围居民的生活不会产生明显影响。 （2）各类燃油动力机械排放燃油废气 排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘等，该类污染物会随燃油动力设备的停止而不排放，产生时间段，间断性，且易于扩散，对环境影响很小。 2、废水 （1）施工废水 项目施工期间产生的施工废水主要为混凝土养护废水和车辆冲洗废水。由于厂区除预留空地处外，大部分场地已进行地面硬化，且设置了相应的废水沉淀池和污水收集沟，因此厂区内施工期产生的混凝土养护废水和车辆冲洗废水经厂区污水收集沟收集后，汇入厂区现有沉淀池沉淀后回用，不外排。 （2）施工人员生活污水 本项目施工现场不设置施工营地，施工期产生的生活用水较少，约为0.05m3/人·d，施工期高峰人员为20人，排污系数取0.85，3个月施工期产生的生活污水量为76.5m3。主要污染物为 BOD5、NH3-N、CODcr、SS。类比分析，其浓度分别为 BOD5：200mg/L，CODcr：350mg/l，NH3-N：50 mg/L，SS：250mg/l。施工期生活污水依托厂区现有化粪池处理后用作农肥，不外排。 3、噪声 施工建设中使用挖土机、推土机、打桩机、装载机等将产生噪声，各类机械设备声级强度见下表所示： 施工期噪声声级源强表 施工期 声源 声级dB（A） 打桩机 95 装载机 90 推土机 90 强夯机 95 振捣机 95 电锯 95 吊车 95 空压机 92 挖土机 90 减少施工噪声应采取的措施： ①施工方对高噪声设备采用一定的围护结构，对其进行降噪处理。严格控制施工机械作息时间，合理安排施工时间。 ②材料运输等汽车经常要专人指挥，场内禁止鸣笛。 ③材料装卸安排在白天进行，禁止夜间施工。 ④合理布置施工场地，将高噪声设备布置在远离敏感点的位置。 通过采取以上降噪措施后，施工期厂界噪声可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值。 4、固废 项目施工期主要产生的固体废弃物为建筑废物、弃土和生活垃圾。 建筑废物：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目施工过程中产生的弃土及建筑垃圾，在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达到一定量时应及时清运到乐至县指定的建筑垃圾场处理。类比分析，本项目产生的建筑垃圾量为20t，环评要求对建筑垃圾及时清运出场，运至政府指定建筑垃圾堆放点。 弃土：结合本项目特点，本项目总计挖方量约为2000m3，挖方量全部用于厂区其他地方回填，不外排，不产生弃土。 生活垃圾：按高峰人员20人，0.5kg/人计算，3个月施工期产生的生活垃圾为0.9t，厂区集中收集后由当地环卫清运，日产日销。 综上所述，项目施工期在严格落实本环评提出的措施后，施工期产生的固废全部进行合理处置，不造成二次污染。 5、水土流失 本项目施工建设过程中会导致一部分土地裸露，对厂区生态环境造成短暂破坏，但其影响范围和程度有限，为减少施工活动对工程区域生态环境的负影响，应合理安排土建施工时间，尽量避免在雨季施工，减少水土流失。 ①基础工程动工前，预算好挖填工作量，尽可能缩短挖填方作业时间； ②在晴天等干燥时间段进行挖填工作时，应适当湿法作业； ③对开挖出的堆土，进行及时表土覆盖，防止水土流失。 采取以上措施后，可大大减少施工期水土流失带来的影响。 二、运营期工艺流程及产污分析 （一）、运营期工艺流程 本项目外购水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料等，通过称量后输送至搅拌机中，和水按比例进行混合搅拌，其具体生产工艺流程如图5-2所示。 图5-2 项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）原料 本项目生产所需要的原料有石子、砂、水泥、粉煤灰、矿粉、水、外加剂，其中水泥等粉状原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存，砂、石子由运输车辆运至厂区堆料场内堆存。 （2）加料 储存于砂石堆料场的砂、石，由装载机加入砂、石上料斗，合理比配后再通过皮带运输机输送至料仓，由加料斗提升进入搅拌机内；储存在出料筒仓中的水泥、粉煤灰等粉状原料进行计量配送，自动配料、配水，整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。 （3）搅拌 进入搅拌机内的各种原料经计量斗称重配料后，启动放料阀进入搅拌机进行强制搅拌，搅拌过程采用电脑控制，从而保证砂浆、混凝土的品质。 （4）成品 搅拌后合格的砂浆、混凝土装入专用混凝土罐车，运至所需场地。 （二）、运营期污染物产生及治理措施 1、废水的产生及治理措施 本项目扩建后不新增员工，无新增生活污水产生（本次评价仅对生活污水处理设施进行整改），则本项目生产运营过程中主要产生的废水为搅拌机清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水，运输罐车冲洗废水和地面冲洗废水。 （1）搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目主要生产设备，在暂停生产时必须清洗干净。按搅拌机平均每2天清洗1次，每次冲洗水按4m3计算，搅拌机冲洗水用量为2m3/d，600m3/a。搅拌机清洗废水排放系数按0.8计算，废水产生量为1.6m3/d，480m3/a。其主要水质污染因子为SS，类比同类型企业数据分析，SS的浓度约3000mg/L，则SS产生量为1.44t/a。废水经厂区三级沉淀池处理后回用不外排。 （2）运输车辆轮胎冲洗废水 本项目扩建后新增湿拌砂浆10万m3/a，混凝土25万m3/a，按最大运输量10m3/车计算，每天需要运输约120辆车次，每次均需要对运输车辆轮胎进行冲洗，冲洗水量为0.05m3/辆·次，因此每天轮胎冲洗用水量为6m3/d，1800m3/a。清洗废水蒸发量约20%，则废水产生量为4.8m3/d，1440m3/a。该废水主要SS浓度为1000m/L，SS产生量约为1.44t/a，废水经沉淀池沉淀处理后回用不外排。 （3）地面冲洗废水 本项目对搅拌工作区地面冲洗用水量为20m3/d，排污系数为0.8，废水排放量为16m3/d，4800m3/a，SS浓度约1000mg/L，产生量为4.8t/a。废水经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排。 （4）运输罐车冲洗废水 本项目生产过程中产品运输罐车共计20辆，定期需对罐车进行冲洗，清洗频次为2次/辆·d，用水量为0.35m3/辆·次，则对混泥土罐车冲洗用水量为14m3/d，排污系数为0.8，废水排放量为11.2m3/d，3360m3/a，SS浓度约3000mg/L，产生量为10.08t/a。废水经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排。 （5）生活污水 本项目扩建后不新增员工，无新增生活污水产生，本次评价仅对全厂生活污水处理设施进行整改，全厂员工人数为60人，年工作时间为300天，用水定额按90L/人·d计，则用水量为5.4m3/d（1620m3/a）。废水产生量按85%计，则本项目生活污水产生量为4.59m3/d（1377m3/a），其主要污染物质为CODcr、BOD5、NH3-N、SS。生活污水经厂区自检一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，部分用于厂区绿化，剩余部分回用于生产不外排。 2、废气的产生及治理措施 本项目生产过程中产生的废气主要有筒仓粉尘、装卸扬尘、车辆扬尘、投料粉尘、水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘。 （1）筒仓粉尘 本项目生产过程中使用的粉煤灰、矿粉、水泥等粉状原料均为筒仓储存，本项目建设1条HZS120型湿拌砂浆生产线（包括2个200t水泥筒仓、1个200t粉煤灰筒仓、1个200t矿粉筒仓）和1条HZS180型混凝土生产线（包括2个200t水泥筒仓、1个200t粉煤灰筒仓、1个200t矿粉筒仓）。由于物料落差和筒仓内气压变化造成粉料局部起尘，根据同类项目类比分析，单个仓内产尘浓度可达3000mg/m3，本项目各筒仓最大排气量为2000m3/h（以除尘系统排风量计），其单个仓内最大产尘速率可达6kg/h，8个粉料类筒仓总产尘量可达48kg/h，年工作时间4800h，则筒仓粉尘产生量合计约230.4t/a。 筒仓产生的粉尘经仓顶部设置的8套脉冲袋式除尘器（每个筒仓顶设置一套）除尘后再外排，除尘器设计除尘效率为99.5%，采用以上方式治理后，其最终粉料筒仓尾气粉尘排放量1.152t/a，排放速率为0.24kg/h。 （2）装卸扬尘 本项目生产过程中使用的砂、石料在装卸过程中易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、砂含水量W，风速V等有关，砂堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原砂输送。堆取料机最高高度为15m，堆料时与砂堆保持1.5m的落差。 砂、石装卸起尘量采用下式计算： 式中：Qy—j中设备i类不同风速条件下的起尘量，kg/a； Q—砂堆装卸年起尘量，kg/a； H—砂装卸平均高度，m； Gi—i种设备年卸砂量，t； m—装卸设备种类； Qi—i类风速条件下的起尘量，kg/a； G—砂场储砂量，t； Vi—35m上空的风速，取1.4m/s； W—砂含水量，%； fi—i类风速的年频率； a—大气降雨修正系数。 经计算，项目砂石含水率按6%计算，本项目砂、石装卸扬尘量为1.044t/a。 料场严格执行“三防”措施，即防雨、防扬散、防流失；应将料场的围墙加高，增设顶棚并进行密闭处理，除砂石装卸一侧预留物料进出口外，其余三面均进行设置为3m高的砖混结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚。在堆场上方设置雾化喷嘴，并在堆场设置移动式喷水管，对雾化粉最的覆盖盲区进行洒水降尘，避免产生的粉尘影响周边环境。通过以上措施，可降低90%的扬尘产生量，排放量为0.1044t/a。 （3）车辆扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，按照下面经验公式计算： 式中：Q--汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 项目车辆在厂区内行驶距离按50m计算，每天发空、载重车各120辆·次。空车约10t，载重车约40t，以20km/h行驶，路面粉尘量按0.2kg/m2计算，则汽车动力起尘量为2.63t/a。通过限制车速，厂区地面定期清扫、洒水，可大大减少汽车动力产生的扬尘，减少量约为90%，汽车动力起尘量减少至0.263t/a，在厂区内呈无组织排放。 （4）砂石输送、投料过程产生的扬尘 本项目生产过程中使用的砂石通过以皮带输送方式提升送至搅拌楼的配料仓，在输送、投料过程中产生无组织扬尘。项目采用含水率为6%的原料砂石，结合项目规模并经类比分析同类搅拌站项目，确定项目在输送、投料过程产生的无组织排放扬尘量约1.0t/a。 项目在密闭的下料楼内进行物料输送以降低扬尘排放量，在输送过程中采用密闭的皮带进行输送，并定期派专人进行清扫、收集建筑尘降扬尘。在严格采取以上措施情况下，主要考虑90%的建筑尘降，剩余10%扬尘主要在汽车进出过程中逸出进入大气环境，则其最终扬尘排放量可降低至0.1t/a。 （5）水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘 本项目生产过程中所需要的水泥、粉煤灰、矿粉是经过散装水泥、粉煤灰和矿粉车运输到厂内，通过压力打入水泥（粉煤灰、矿粉）筒仓，在放空时候，会有遗留在管道内少量的水泥（粉煤灰、矿粉）冒出形成粉尘。根据对同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为0.3kg-0.8kg。项目水泥、粉煤灰、矿粉均为筒库储藏，其年消耗总量约为11.06万t，按20t/车计，全年运输车辆次为5530次，放空口产生粉尘按0.5kg/辆·次计，合计产生量为2.765t/a。筒仓进料口处安装了自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的排放量，降尘效果可以达到99.99%，则最后排放粉尘量为0.2765kg/a。 据前分析，项目大气污染物的产生排放情况见下表所示： 项目粉尘类污染物的产生、治理及排放情况表 污染物种类 产生量 治理措施 排放量 排放方式 筒仓粉尘 230.4t/a 筒仓选用全封闭式筒仓，每个筒仓配备1套脉冲袋式除尘器系统，除尘效率 99.5%。 1.152t/a 无组织 装卸扬尘 1.044t/a 使用6%含水率的砂石，密闭堆场、并设置雾化喷嘴，定期洒水降尘 0.1044t/a 无组织 车辆扬尘 2.63t/a 场地硬化，限制车速，厂区地面定期清扫、洒水降尘 0.263t/a 无组织 砂石输送、投料过程产生的扬尘 1.0t/a 下采用含水率为6%的湿砂控制扬尘的产生量；在密闭的料楼和密闭皮带输送来降低扬尘排放量。 0.1t/a 无组织 抽料放空产生的粉尘 2.765t/a 安装自动衔接输料口，加强输接料口的密封性 0.2765kg/a 无组织 3、噪声的产生及治理措施 本项目噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、水泵、物料传送装置产生的噪声，设备噪声声级如下表所示： 本项目主要噪声设备 主要噪声源 噪声值dB（A） 治理措施 治理后dB（A） 搅拌机 75-90 加强管理、距离衰减、基座减振、密闭搅拌楼 55-65 运输车辆 70-75 水泵 70-75 装载机 77-90 皮带传送机 65-70 拟采取的治理措施： 为了减轻噪声对周围环境的污染影响，项目主要采取以下防治措施： ①设备选型上选用低噪声设备，安装设备时采取台基减振、橡胶减振接头及减振垫等措施。 ②所有生产性产噪设备均置于密闭的彩钢墙建筑内进行操作，从而以充分利用建筑隔声。 ③合理布置噪声源，将高噪声设备集中摆放，设于各厂房内中部区域位置，以有效利用距离衰减。 ④采用地斗进行下料，且在下料楼内下料期间，下料楼内所有门窗均关闭。 ⑤尽可能安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，夜间生产工况控制30%左右，特别夜间（22:00~6:00）应停止装卸料，减少气泵打料及传送机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 ⑥合理安排运输班次，选择合适的运输路线，合理选择运输时间，尤其是原料运输车辆，在运输过程中应注意绕开居民集中区，选择环境敏感点较少的路线，避开午休和夜间时间，合理控制车辆运输，避免产生大的交通噪声。 ⑦加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度的减少流动噪声源。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类或4类标准，实现厂界达标排放。 4、固废的产生及治理措施 本项目不新增员工，无新增生活垃圾产生，生产过程中产生的固废主要有沉淀池沉渣、实验室产生的试验固废、废机油、含油手套及棉布。 4.1固体废弃物产生情况分析 （1）沉淀池沉渣 项目设置三级沉淀池对生产过程中产生的罐车冲洗废水、地面清洗废水进行沉淀后回用，沉淀池沉渣产生量约为160t/a，经砂石分离系统处理后，砂石运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 （2）实验室固废 项目实验室主要是对产品的物理性质进行检验，不存在化学实验，没有实验废水产生，实验室固废产生量约为1.0t/a，和沉淀池沉渣一起运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 （3）废机油（HW08） 主要来自于生产设备维修过程产生的废油等，其产生量约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理。 （4）含油废棉纱棉布及手套（HW49） 项目因设备维修保养产生的含油废棉纱、棉布、手套等产生量约为0.04t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW49其他废物/非特定行业/900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。集中收集于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处理。 4.2固体废弃物防治措施及管理要求 （1）一般固废 厂区内设置统一的沉淀池沉渣堆放区对生产过程中产生的沉淀池沉渣进行收集暂存。 （2）危险废物 ①包装 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： A、包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 B、性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 C、危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 D、包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。 E、盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 F、危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 ②运输 危险废物内部转运作业应满足如下要求： A、危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区与生活区。 B、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 C、危险废物内部转运结束后，应对转运线路检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 本环评要求厂内设置危废转运专用通道和人员避险通道。运输时应配备必要的收集和包装物，以及必要的应急装备。本项目危废的厂外运输由处置本项目危废的资质单位负责与管理。 ③储存 本项目各类固体废物分类收集，分类盛放，临时存放于固定场所，临时堆放场所按照《危险废物贮存污染控制标准》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其他相关要求做好防雨、防风、防晒、防渗措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染；项目危险废弃物由铁桶封装存放后，并采取防止泄漏、流失的措施，不确保被雨淋、风吹，专车运送，可尽量避免对外环境的污染。 根据《国家危险废物名录》，本项目废机油、含有手套及抹布必须集中收集，密闭保存。本环评要求对该储存地采用S-6防水防渗漏混凝土做防渗处理，避免对地下水质产生影响，同时要求将各类危险废物密闭保存后进行围栏处理，不允许外排和泄露，以保证得到安全、清洁的处置。 a、危险废物存储场地（包括临时存放）的地面要硬化并防止废液渗入地下，地面与裙脚要用坚固防透的材料建造，防渗层至少1米厚粘土层，或2毫米厚高密度聚乙烯或其它人工材料，要保证不对空气、土壤、地表水和地下水造成污染，存储场地周边要设置围堰及导流渠。 b、对危险废物应分类管理，并应设置专门的危险废物仓库。 c、配有专用的废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器，废液要存放在不相容的开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中，各类容器有明确标识，容器能防漏、防洒溅。 d、具备符合国家有关规定消防设施，灭火器及消防通道。 ④处置 本环评要求：危险废物应当由具有危险废物处理资质的公司进行安全处置，运输路线及处置方式均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《危险废物转移联单管理办法》的规定，办理有关转移手续，禁止随意倾倒或交给没有资质的公司或个人，防止发生意外风险事故。 项目固体废物排放量统计表 废物类型 产污源点 处理前 产生量 处置方式 处理后 排放量 处理效率 及排放去向 一般固废 沉淀池沉渣 160t/a 统一收集后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 160t/a 合理利用 实验室固废 1.0t/a 1.0t/a 危险废物 废机油 0.2t/a 集中收集于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处理。 0.2t/a 集中收集于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处理。 含油手套及抹布 0.04t/a 0.04t/a 5、地下水污染物产生及治理措施 5.1防止地下水污染控制措施的原则 为防止项目建设对地下水环境造成污染，建设单位应坚持“源头控制、分区防控、污染监管、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 ①主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②被动控制即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。 ③以重点装置区为主，一般生产区为辅；事故易发区为主，一般区为辅。 ④实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。 ⑤应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 5.2源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现资源循环利用，减少污染物的排放量； ②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 5.3分区防治措施 本次环评结合企业的具体建设内容，按照分区防渗要求提出如下分区防渗措施： 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区：重点防渗区即为项目危废暂存间、污水处理设施（包括三级沉淀池、轮胎清洗废水沉淀池）；一般防渗区为生产车间、原料堆场；简单防渗区为厂区道路、办公、生活区域。 重点防渗方式：重点防渗区地面及墙裙采取重点防渗措施，铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7厘米/秒，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 一般防渗方式：采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。 简单防渗区：采用一般地面硬化。 综上所述，在采取上述防渗措施后，本项目运行过程中对地下水基本不会造成明显影响。 三、本项目污染产生及排放汇总 项目运营期污染物产生及排放情况见下表所示： 项目运营期污染物产生及排放情况一览表 类型 污染物 产生量 处理措施 排放量 废水 搅拌机清洗废水 480m3/a 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 0 运输车辆冲洗废水 1440m3/a 经沉淀池沉淀处理后回用，不外排 0 地面冲洗废水 4800m3/a 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 0 运输罐车冲洗废水 3360m3/a 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 0 废气 筒仓粉尘 230.4t/a 筒仓设置在密闭的彩钢墙区域内，每个筒仓配备1套脉冲袋式除尘器系统，除尘效率 99.5%。 1.152t/a 装卸扬尘 1.044t/a 使用6%含水率的砂石，密闭堆场、并设置雾化喷嘴 0.1044t/a 车辆扬尘 2.63t/a 硬化场地，限制车速，厂区地面定期清扫、洒水降尘 0.263t/a 砂输送、投料过程产生的扬尘 1.0t/a 下采用含水率为6%的湿砂控制扬尘的产生量；在密闭的料楼和密闭传送带输送来降低扬尘排放量。 0.1t/a 抽料放空产生的粉尘 2.765t/a 安装自动衔接输料口，加强输接料口的密封性 0.2765kg/a 噪声 设备、车辆噪声 65-90 dB（A） 设置封闭的钢结构厂房，选择低噪声设备，设备基座减振、墙体隔声。加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速。装卸料时做到轻卸缓放，减少物料落差，加强管理。 55-65 dB（A） 固废 沉淀池沉渣 160t/a 统一收集后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 160t/a 实验室固废 1.0t/a 1.0t/a 废机油 0.2t/a 集中收集于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处理。 0.2t/a 含油手套及抹布 0.04t/a 0.04t/a 四、“以新带老”整改措施 本项目“以新带老”整改措施主要包括整改原项目生活污水处理措施和新增危险废物暂存间， 1）生活污水处理整改措施：原项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，任会对项目周边外环境造成一定影响，为提高资源利用效率，降低向外环境排放的污染物量，环评建议采用一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，部分用于厂区绿化，剩余部分回用于生产，不外排。 2）危废暂存间整改措施：危废暂存间地面及墙裙采取重点防渗措施，铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7厘米/秒，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 五、建设项目“三本账”核算 本项目扩建前后污染物排放统计“三本账”见下表所示： 项目扩建前后“三本账”核算表 污染物 现有项目排放量 本项目新增排放量 以新带老削减量 全厂排放总量 扩建前后污染物变化量 废水 水量（m3/a） 0 0 0 0 0 COD（t/a） 0 0 0 0 0 NH3-N（t/a） 0 0 0 0 0 废气 粉尘（t/a） 0.7896 1.6197 0 2.4093 +1.6197 食堂油烟kg/a 8.64 0 0 8.64 0 固废 生活垃圾 9.0 0 0 9.0 0 沉淀池沉渣 80 160 0 240 +160 污泥 2.0 0 0 2.0 0 餐厨垃圾 5.0 0 0 5.0 0 实验固废 0.5 1.0 0 1.5 +1.0 废机油 0.2 0.2 0 0.4 +0.2 含油废棉纱棉布及手套 0.04 0.04 0 0.08 +0.04 六、清洁生产 清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，将污染物消除或消减在生产过程上，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线，清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来，取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化。是深化工业污染防治，实现可持续发展的根本途径。 项目清洁生产主要体现在一下几个方面： 1、项目产品的清洁性 商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，俗称灰或料：是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。由于商品混凝土搅拌站设置在城市边缘地区，相对于施工现场搅拌的传统工艺减少了粉尘、噪音、污水等污染，改善了城市居民的工作和居住环境。随着商品混凝土行业的发展和壮大，在工艺废渣和城市废弃物处理处置及综合利用方面逐步发挥更大的作用，减少环境恶化。 《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发【2013】32号）中四川省灰霾污染防治实施方案中也明确规定了：“……主城区工地做到……“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）……” 因此，项目产品具备较好的环境效益。 2、生产工艺与装备要求 本项目生产车间内部物料均通过输送带进行转移，自动化程度高，能有效提高生产效率和减少粉尘的产生量。 3、资源能源利用指标 本项目不涉及有毒有害原料，生产过程中几乎无原材料浪费，资源利用率高。本项目设备均采用电做能源，能源供应环节无污染物产生，符合清洁生产原则；同时企业通过强化节能管理、加强节能宣传、不断提高员工节能意识，体现了清洁生产原则。 4、废物利用 项目生产废水经砂石分离、沉淀后，清水回用，确保了生产废水不排放，减少了水耗。沉淀池产生的沉渣与实验室测试固废一并外运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 综上，评价认为项目产品使用方便，污染物排放达到国家相关标准，固体废物进行妥善处理处置，满足清洁生产要求。

项目主要污染物产生及预计排放情况                            （表六）

| 内容 项目 | 污染物 名称 | 处理前产生量 及浓度 | 处理后排放量 及浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 燃油废气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 筒仓粉尘 | 260.4t/a | 1.152t/a |
|  |  | 装卸扬尘 | 1.044t/a | 0.1044t/a |
|  |  | 车辆扬尘 | 2.63t/a | 0.263t/a |
|  |  | 砂输送、投料过程产生的扬尘 | 1.0t/a | 0.1t/a |
|  |  | 抽料放空产生的粉尘 | 2.765t/a | 0.2765kg/a |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | 少量 | 0 |
|  |  | 生活污水 | 76.5m3 COD：0.0268t NH3-N：0.0038t | 0 |
|  | 营运期 | 搅拌机清洗废水 | 480m3/a，SS：3000mg/L | 0 |
|  |  | 运输车辆清洗废水 | 1440m3/a，SS：1000 mg/L | 0 |
|  |  | 地面冲洗废水 | 4800m3/a，SS：1000mg/L | 0 |
|  |  | 运输罐车冲洗废水 | 3360m3/a，SS：3000mg/L | 0 |
| 固废 | 施工期 | 建筑垃圾 | 20t | 20t |
|  |  | 弃土 | 2000m3 | 厂区回填 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.9t | 0.9t |
|  | 营运期 | 沉淀池沉渣 | 160t/a | 160t/a |
|  |  | 实验室固废 | 1.0t/a | 1.0t/a |
|  |  | 废机油 | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  |  | 含油手套及抹布 | 0.04t/a | 0.04t/a |
| 噪声 | 施工期 | 设备、运输车辆噪声 | 65~90dB（A） | 昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A） |
|  | 营运期 | 设备、运输车辆噪声 | 65~90dB（A） | 昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）或昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A） |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果 本项目位于资阳市乐至县童家镇福果村十社（东经104.929618º，北纬30.278878º），周边均以农业生态为主，其自然生态环境已很大程度上受到人类的干扰，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物。 |

环境影响分析                                              （表七）

一、施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 本项目施工期的废气主要是施工扬尘以及各类燃油动力机械排放燃油废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘包括物料运送、堆放期间以及车辆行驶产生的扬尘。施工扬尘最主要源于运输车辆行驶产生的二次扬尘，其产尘量主要与道路路面情况和车辆行驶速度有关，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但通过严格遵守《四川省大气污染防治行动计划》、《四川省大气污染防治行动计划实施细则》等法规和文件的要求，严格落实工程分析中提出的扬尘防治措施，可以有效降低项目施工扬尘对周边环境的影响；施工扬尘对大气环境的影响随着施工期的结束而消失。本项目场地已进行硬化，且车辆行驶速度较低，运输道路扬尘对周边环境产生的影响较小。 综上所述，通过采取降尘措施和加强管理，可使施工期扬尘污染得到有效控制，施工期扬尘对大气环境影响较小。 （2）各类燃油动力机械排放燃油废气 本项目施工过程中所用的各类燃油动力机械会排放燃油废气，主要为CO、NO2以及未完全燃烧的THC等，导致施工区域环境空气质量下降。燃油尾气的特点是排放量少，且属间断性无组织排放，加之施工场地较开阔，扩散条件良好。另外，运输车辆禁止超载，使用优质燃料。施工机械和运输车辆加强保养，使其处于良好的工作状态，合理安排工序，使用优质燃料。项目所有运输车辆均应按照《四川省机动车排气污染防治办法》的规定要求，对机动车排气污染情况进行定期检验，如果燃油废气无法达标排放，则需对其进行维修或淘汰。 综上所述，通过加强车辆管理，可使施工机械及车辆燃油废气得到控制，项目施工期燃油废气对环境影响较小。 2、施工期地表水影响分析 施工期废水主要来源于两个部分：一是施工建设过程产生的废水，主要来源于混凝土养护废水和车辆冲洗废水，主要含泥沙，并带有少量的油污，悬浮物浓度较高。厂区内施工期产生的混凝土养护废水和车辆冲洗废水经厂区废水收集沟收集后，汇入厂区现有沉淀池沉淀后回用，不外排。二是施工人员产生的生活污水，依托厂区现有生活污水处理设施处理。 终上所述，项目施工期产生的废水不会对当地水环境产生影响。 3、施工期声环境影响分析 噪声是施工期主要污染之一，根据工程分析，施工期的噪声来自施工机械如挖土机、推土机、打桩机、装载机等主要设备，这些机械在满负荷运行时距声源5m处的噪声值在90-95dB（A）之间。 施工期采用噪声衰减公式： 式中：L1——距声源r1的声级dB(A)； Lo——距声源r0的声级dB(A)； △L——其它因素引起的噪声衰减量dB(A)。 r0、r1——距声源的距离，m。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——噪声源个数。 根据上述的预测方法和计算公式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的机械设备噪声级见下表： 不同距离下的机械设备噪声级 序号 机械类型 距施工场地距离（m） 10 20 40 60 80 100 150 200 250 300 1 打桩机 75 69 63 59.4 56.9 55 51.5 49 47 45.5 2 装载机 70 64 58 54.4 51.9 50 46.5 44 42 40.5 3 推土机 70 64 58 54.4 51.9 50 46.5 44 42 40.5 4 强夯机 75 69 63 59.4 56.9 55 51.5 49 47 45.5 5 振捣机 75 69 63 59.4 56.9 55 51.5 49 47 45.5 6 电锯 75 69 63 59.4 56.9 55 51.5 49 47 45.5 7 吊车 75 69 63 59.4 56.9 55 51.5 49 47 45.5 8 空压机 75 69 63 59.4 56.9 55 51.5 49 47 45.5 9 挖土机 70 64 58 54.4 51.9 50 46.5 44 42 40.5 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB（A），夜间的噪声限值为55dB（A）。根据预测结果，昼间作业时，各种机械设备单台机械噪声符合噪声限值的最大影响距离为20m；夜间作业时，各种机械设备单台机械噪声的最大影响距离为100m。 项目施工会对周边居民产生一定的不利影响，落实环评要求在施工期的措施，严禁夜间22∶00-次日6∶00施工等措施后，可大大降低施工噪声对周边居民正常生活的影响，环境影响可接受。 综上所述，本项目施工期噪声对周围环境影响不大，施工期噪声影响将随着施工期结束而消失，在夜间禁止施工的前提下，通过采取降噪措施后，本项目对声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目施工期主要产生的固体废弃物为建筑废物、弃土和生活垃圾。施工期建筑废物经回收部分有用物质后，运至政府部门规定的建筑垃圾堆放点；弃土用于厂区内土地平整回填；生活垃圾由环卫部门统一清运。 综上，本项目施工期污染物均得到合理处置，对外环境影响较小，且影响随着施工期的结束而消除。 二、营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 1.1排放措施及去向 本项目扩建后不新增员工，无新增生活污水产生（本次评价仅对生活污水处理设施进行整改），则本项目生产运营过程中主要产生的废水为搅拌机清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水，运输罐车冲洗废水和地面冲洗废水。 根据工程分析，搅拌机清洗废水、运输罐车冲洗废水和地面冲洗废水经厂区内废水收集沟收集后由三级沉淀池沉淀后回用于生产不外排，运输车辆轮胎冲洗废水经收集后经沉淀池沉淀后回用不外排。 1.2评价等级 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染影响型项目，评价等级按下表确定。 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q（m3/d）、水污染物当量数W（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 本项目生产过程中产生的废水经收集处理后回用不外排，根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 1.3处理措施可行性分析 本项目不新增人员，不产生生活污水，生产废水主要为搅拌机清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水，运输罐车冲洗废水和地面冲洗废水。厂区内设置2套三级沉淀池（总容积为260m3）和1座轮胎清洗废水沉淀池（容积为20m3）对生产过程中产生的废水进行处理后回用于生产不外排，根据工程分析，本项目生产过程中产生的废水量为33.6m3/d小于沉淀池有效容积，因此，本项目设置2套三级沉淀池和1座轮胎清洗废水沉淀池能够满足生产过程中废水处理能力，能够保证生产废水经处理后回用不外排。 综上所述，本项目无外排废水，不会导致地表水环境水体功能的改变。 2、大气环境影响分析 2.1废气治理措施 本项目生产过程中产生的废气主要有筒仓粉尘、装卸扬尘、车辆扬尘、投料粉尘、水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘。 （1）筒仓粉尘 本项目生产过程中使用的粉煤灰、矿粉、水泥等粉状原料均为筒仓储存，本项目建设1条HZS120型湿拌砂浆生产线（包括2个200t水泥筒仓、1个200t粉煤灰筒仓、1个200t矿粉筒仓）和1条HZS180型混凝土生产线（包括2个200t水泥筒仓、1个200t粉煤灰筒仓、1个200t矿粉筒仓）。由于物料落差和筒仓内气压变化造成粉料局部起尘，根据同类项目类比分析，单个仓内产尘浓度可达3000mg/m3，本项目各筒仓最大排气量为2000m3/h（以除尘系统排风量计），其单个仓内最大产尘速率可达6kg/h，8个粉料类筒仓总产尘量可达48kg/h，年工作时间4800h，则筒仓粉尘产生量合计约230.4t/a。 筒仓产生的粉尘经仓顶部设置的8套脉冲袋式除尘器（每个筒仓顶设置一套）除尘后再外排，除尘器设计除尘效率为99.5%，采用以上方式治理后，其最终粉料筒仓尾气粉尘排放量1.152t/a，排放速率为0.24kg/h。 （2）装卸扬尘 本项目生产过程中使用的砂、石料在装卸过程中易形成扬尘，其起尘量与装卸高度H、砂含水量W，风速V等有关，砂堆场装卸过程的主要环节是汽车装卸及原砂输送。堆取料机最高高度为15m，堆料时与砂堆保持1.5m的落差。 砂、石装卸起尘量采用下式计算： 式中：Qy—j中设备i类不同风速条件下的起尘量，kg/a； Q—砂堆装卸年起尘量，kg/a； H—砂装卸平均高度，m； Gi—i种设备年卸砂量，t； m—装卸设备种类； Qi—i类风速条件下的起尘量，kg/a； G—砂场储砂量，t； Vi—35m上空的风速，取1.4m/s； W—砂含水量，%； fi—i类风速的年频率； a—大气降雨修正系数。 经计算，项目砂石含水率按6%计算，本项目砂、石装卸扬尘量为1.044t/a。 料场严格执行“三防”措施，即防雨、防扬散、防流失；应将料场的围墙加高，增设顶棚并进行密闭处理，除砂石装卸一侧预留物料进出口外，其余三面均进行设置为3m高的砖混结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚。在堆场上方设置雾化喷嘴，并在堆场设置移动式喷水管，对雾化粉最的覆盖盲区进行洒水降尘，避免产生的粉尘影响周边环境。通过以上措施，可降低90%的扬尘产生量，排放量为0.1044t/a。 （3）车辆扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，按照下面经验公式计算： 式中：Q--汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 项目车辆在厂区内行驶距离按50m计算，每天发空、载重车各120辆·次。空车约10t，载重车约40t，以20km/h行驶，路面粉尘量按0.2kg/m2计算，则汽车动力起尘量为2.63t/a。通过限制车速，厂区地面定期清扫、洒水，可大大减少汽车动力产生的扬尘，减少量约为90%，汽车动力起尘量减少至0.263t/a，在厂区内呈无组织排放。 （4）砂石输送、投料过程产生的扬尘 本项目生产过程中使用的砂石通过以皮带输送方式提升送至搅拌楼的配料仓，在输送、投料过程中产生无组织扬尘。项目采用含水率为6%的原料砂石，结合项目规模并经类比分析同类搅拌站项目，确定项目在输送、投料过程产生的无组织排放扬尘量约1.0t/a。 项目在密闭的下料楼内进行物料输送以降低扬尘排放量，在输送过程中采用密闭的皮带进行输送，并定期派专人进行清扫、收集建筑尘降扬尘。在严格采取以上措施情况下，主要考虑90%的建筑尘降，剩余10%扬尘主要在汽车进出过程中逸出进入大气环境，则其最终扬尘排放量可降低至0.1t/a。 （5）水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘 本项目生产过程中所需要的水泥、粉煤灰、矿粉是经过散装水泥、粉煤灰和矿粉车运输到厂内，通过压力打入水泥（粉煤灰、矿粉）筒仓，在放空时候，会有遗留在管道内少量的水泥（粉煤灰、矿粉）冒出形成粉尘。根据对同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为0.3kg-0.8kg。项目水泥、粉煤灰、矿粉均为筒库储藏，其年消耗总量约为11.06万t，按20t/车计，全年运输车辆次为5530次，放空口产生粉尘按0.5kg/辆·次计，合计产生量为2.765t/a。筒仓进料口处安装了自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的排放量，降尘效果可以达到99.99%，则最后排放粉尘量为0.2765kg/a。 2.2大气环境影响预测模式 （1）预测因子 根据工程分析核算数据，本次预测因子采用粉尘（TSP）。 （2）预测参数 面源污染源参数调查清单 污染源 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 年排放时间（h） 评价因子源强（t/a） TSP 生产厂区 170 100 20 4800 1.6194 （3）预测模式 采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式的估算模式 AERSCREEN进行影响预测，该模式是基于AERMOD内核算法开发的单源估算模型，本次预测选用参数见下表： 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.3 最低环境温度/℃ -4.8 土地利用类型 农村 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否■ 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否■ 岸线距离/km / 岸线方向 / 2.3大气环境影响预测 采用估算模式预测的污染物厂界无组织排放浓度，厂界预测结果如下： 图7-1 估算模式粉尘（TSP）无组织排放预测结果 项目无组织排放估算预测结果 距离中心下风向距离D（m） TSP 下风向预测浓度mg/m3 占标率% 10 0.012064 1.34 25 0.013912 1.55 50 0.016587 1.84 75 0.018875 2.10 99 0.019959 2.22 100 0.019957 2.22 125 0.018531 2.06 150 0.016924 1.88 175 0.015827 1.76 200 0.014789 1.64 225 0.013736 1.53 250 0.01275 1.42 275 0.011865 1.32 300 0.011042 1.23 325 0.010296 1.14 350 0.009612 1.07 375 0.008996 1.00 400 0.008444 0.94 425 0.007935 0.88 450 0.007473 0.83 475 0.007055 0.78 500 0.006675 0.74 525 0.006326 0.70 550 0.006004 0.67 575 0.005709 0.63 600 0.005438 0.60 625 0.005189 0.58 650 0.004958 0.55 675 0.004744 0.53 700 0.004545 0.51 725 0.004361 0.48 750 0.004188 0.47 775 0.004027 0.45 800 0.003877 0.43 825 0.003736 0.42 850 0.003605 0.40 875 0.003482 0.39 900 0.003366 0.37 925 0.003257 0.36 950 0.003159 0.35 975 0.0031 0.34 1000 0.003045 0.34 由预测结果可以看出，正常工况下无组织排放污染物下风向最大地面浓度均能达到相应标准的要求，且占标率较小，说明拟建项目生产无组织废气污染源对周围环境空气质量影响很小。 本项目废气产生量小，经采取对应措施治理后，对环境的影响较小，不会改变现有大气环境质量功能。 2.4废气排放环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，并且计算最大地面浓度占标率Pi及污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为： 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m³ ； Coi——第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m³。 采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型，计算出项目废气中TSP、非甲烷总烃的最大地面浓度占率Pmax，计算结果如下： 大气主要污染物最大落地浓度及占标率 项目 最大地面浓度（mg/m³） 浓度占标率（%） D10%距离（m） 无组织 TSP 0.019959 2.22 99 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级判定方法，见下表： 大气影响评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 根据上表数据分析，本项目无组织粉尘的最大地面浓度占率Pmax=2.22%＜10%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价，根据（HJ2.2-2018）“8.1.2二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。” 2.5污染物排放量核算 （1）正常工况下污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）以及要求，大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量计算公式如下： 其中：E年排放——项目年排放量，t/a； Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Hi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Hj无组织——第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a； 大气污染物无组织排放量核算表 序 号 排放口 编号 产污环节 污染物 主要污染 防治措施 国家或地方污染物 排放标准 年排放量 /（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 排放口1 生产运营过程 筒仓粉尘 筒仓选用全封闭式筒仓，每个筒仓配备1套脉冲袋式除尘器系统 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 0.5 1.152 装卸扬尘 密闭堆场、并设置雾化喷嘴，定期洒水降尘 0.1044 车辆扬尘 场地硬化，限制车速，厂区地面定期清扫、洒水降尘 0.263 砂石输送、投料过程产生的扬尘 传送带密闭 0.1 抽料放空产生的粉尘 安装自动衔接输料口，加强输接料口的密封性 0.2765kg/a 无组织排放总计 无组织排放 总计 筒仓粉尘 1.152 装卸扬尘 0.1044 车辆扬尘 0.263 砂石输送、投料过程产生的扬尘 0.1 抽料放空产生的粉尘 0.2765kg/a 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（kg/a） 1 筒仓粉尘 1.152 2 装卸扬尘 0.1044 3 车辆扬尘 0.263 4 砂石输送、投料过程产生的扬尘 0.1 5 抽料放空产生的粉尘 0.2765kg/a （2）非正常工况下污染物排放量核算 非正常排放： 本项目污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/(kg/h) 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 生产厂区 除尘器故障 筒仓粉尘 48 1 1 ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，定期维护保养，维修保养时应停止生产，杜绝废气未经处理直接排放。②进一步加强监管，安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。 喷淋、洒水降尘措施故障 装卸扬尘 0.2175 1 1 车辆扬尘 0.5479 1 1 砂输送、投料过程产生的扬尘 0.2083 1 1 自动衔接输料口未密闭 抽料放空产生的粉尘 0.5760 1 1 2.6卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中计算公式进行计算： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 根据污染物源强及当地的年均风速（1.4m/s），由卫生防护距离计算软件计算得出该拟建项目的卫生防护距离如下表所示： 卫生防护距离计算表 污染源 污染因子 排放源面积（m2） 排放率 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 生产区 TSP 17116 1.6194t/a 3.154 50 由上表中的计算结果可知对粉尘（TSP）的卫生防护距离要求50m，由卫生防护距离包络线图（附图4 项目外环境关系图）可以看出，目前该卫生防护距离无居民、医院、学校等环境敏感项目。 综上，项目运营过程中产生的粉尘污染物不会对区域环境空气造成明显影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强分析 本项目噪声源主要是空压机、装载机、搅拌站、运输车辆、水泵、物料传输装置等。项目噪声比较分散，大多为不连续噪声，声源源强为65~90dB（A）。 （2）主要噪声源源强的确定 根据《环境影响评价技术导则-声环境》中关于噪声源简化处理原则，以独立房间视为一个点声源，将房间内的主要噪声源分别进行声级叠加，一个叠加声源经房间墙体的隔声衰减，传至室外的声级值作为一个等效室外声源。 房间内各噪声源声级叠加公式为： 式中：L——某点噪声总叠加值dB(A)； Li——第i个声源的噪声值dB(A)； n——声源个数。 经计算厂区内各噪声源噪声值叠加后为71.99dB（A）。 （3）噪声影响预测 将建设项目主要噪声源进行能量叠加后的合成总声级值视为一个混合点噪声源，并以半球形向外辐射传播，在只考虑声源的距离衰减时，采用以下公式预测工程噪声对厂界的噪声影响。 噪声衰减公式： 式中：——点（线）声源在预测点产生的声压级，dB(A)； ——参考位置r0处的的声压级，dB(A)； ——预测点距声源距离，m； ——参考位置距声源的距离，m； 根据项目厂区布局图和主要噪声源距离估算，并采用上述点源距离衰减模式，求出该项目主要噪声源噪声对厂界的噪声贡献值。具体预测结果见下表： 项目厂界噪声预测结果 监测 点位 现状监测值 L （m） 贡献值 预测值 超标情况 2020.5.6 2020.5.7 2020.5.6 2020.5.7 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 53 42 54 43 50 38.01 53.14 / 54.11 / 达标 / 2# 60 48 62 50 85 33.40 60.01 / 62.01 / 达标 / 3# 57 42 58 40 50 38.01 57.05 / 58.04 / 达标 / 4# 53 45 52 43 85 33.40 53.05 / 52.06 / 达标 / 评价标准 1#、3#、4#执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）；2#执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A） 注：根据企业生产时间可知，项目实行单班制，白天生产、预测时段为昼间。 由预测结果可以看出，项目在采取环评提出的降噪措施，项目厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值要求，对区域声环境基本无影响。综上所述，本项目产生噪声采取以上治理措施治理后，噪声能够得到有效控制，对区域声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目不新增员工，无新增生活垃圾产生，生产过程中产生的固废主要有沉淀池沉渣、实验室产生的试验固废、废机油、含油手套及棉布。沉淀池沉渣和实验室产生的试验固废经统一收集后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用；设备维修过程中产生的机油、含油手套及棉布经统一收集于危险废物暂存间暂存后交由有资质单位集中处置。 综上所述，项目各类固废均可得到清洁处置，不会造成二次污染，不会对周围环境造成明显的不良影响。 5、地下水环境影响分析 根据2016年1月7日起实施的《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），查阅附录A，本项目属“J、非金属矿采选及制品制造 60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，编制环境影响报告表，项目类别为Ⅳ类。根据（HJ610-2016）中“4.1 一般性原则”之规定：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 本项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则，做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，本项目采取分区防渗措施，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区：重点防渗区即为项目危废暂存间、污水处理设施（包括三级沉淀池、轮胎清洗废水沉淀池）；一般防渗区为生产车间、原料堆场；简单防渗区为厂区道路、办公、生活区域。 重点防渗方式：重点防渗区地面及墙裙采取重点防渗措施，铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7厘米/秒，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 一般防渗方式：采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。 简单防渗区：采用一般地面硬化。 综上，本项目不会对地下水造成影响。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，建设项目在工程分析结果的基础上，结合土壤环境敏感目标，根据建设项目建设期、运营期和服务期满后（可根据项目情况选择）三个阶段的具体特征，识别土壤环境影响类型和影响途径；对于运营期内土壤环境影响源可能发生变化的建设项目，还应按其变化特征分阶段进行环境影响识别。 6.1土壤污染类别判定 本项目为世发道路新增砂浆及混凝土生产线项目，属非金属矿物制品业，根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别判定，本项目属于“非金属矿物制品业”“其他”，因此本项目土壤环境污染类别为Ⅲ类。 6.2土壤影响类型判定 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6评价工作分级：“土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级，土壤环境影响类型分为生态影响型和污染影响型”，本项目位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，利用原项目预留空地进行建设，项目施工期和运营期不会对生态环境造成影响，则项目建设对土壤环境的影响类型为污染影响型。 6.3占地规模判定 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.2.1中“将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。”的规定，根据现场踏勘，项目厂区总占地面积约17116m2＜5hm2，则本项目占地规模为小型。 6.4土壤环境敏感程度判定 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表： 污染影响型敏感程度分析表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，项目占地范围为工业用地，同时根据外环境关系图可知，本项目南侧为318国道，西侧为聚鑫水泥制品有限公司，北侧为未利用荒地，东侧为散居农户，项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居住区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，则本项目土壤环境敏感程度级别为较敏感。 6.5土壤环境影响评价等级判定 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表： 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 由上表可知，本项目土壤环境影响评价等级判定为“-”，可不开展土壤环境影响评价。 三、环境风险分析 1、风险评价目的 树立风险意识和防范风险是企业安全生产的重要保证。风险分析是一项涉及工程工艺过程、设备维护、系统可靠性、防范措施有效性、后果估算等环节，以及发生后所采用的应急计划和措施。本评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》要求，结合本项目生产特点和工艺过程，着重对在不可预见条件下发生机率小而危害大的突发性事故，分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 2、风险评价依据 ①风险调查 本项目运营期不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B中所列风险物质。 ②评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目建设不涉及有毒、有害物质的使用，因此本项目环境风险浅势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 3、环境敏感目标概况 项目位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，根据现场踏勘，项目周边主要以耕地及居民点为主，无医院、学校等其他环境敏感点。 4、风险识别 本项目为砂浆及混凝土生产线项目，项目运行期间不涉及到有毒有害、危险化学品和致病源。可能出现的污染事故是火灾引发的伴生/次生污染，项目在生产过程中所使用的原料为河沙、碎石及水泥等，容易产生大量粉尘，粉尘浓度过大遇明火会产生燃烧爆炸。在生产区域严禁有明火，以防引起火灾。另外电气设备或线路如短路、过载、接触不良、散热不良，也会引起火灾。 生产过程中要加强管理，安全用电，采取严格的安全措施，以防发生事故。 5、风险防范措施 本项目不涉及有毒、有害物质，不存在重大危险源。根据本项目实际运营情况分析，主要风险因素为火灾引发的伴生/次生污染。 火灾防范措施： A、严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。 B、设置消防通道，且经常对消防的设备、设施进行巡检。注意设备的维护，消防设备设施应确保处于良好的状态。 C、厂区实行定点吸烟制度，吸烟点应远离生产场所等防火重点区域，并设置防火标示牌。 D、企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为安全生产创造条件，采取一切可能的措施，全面加强安全管理和安全教育工作，防止火灾事故的发生。同时，制订快速有效的火灾事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的火灾事故报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；编制企业《安全管理制度》和《火灾事故应急预案》，成立火灾事故应急指挥小组和消防小组，明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 6、风险投资 本项目风险投资见下表： 项目风险投资预算表 名称 方案 处理效果 投资金额（万元） 自备式呼吸器、面罩、防护服等 / 风险可接受水平 1.0 消防系统 灭火器，火灾探测头等消防器材 1.0 合计 2.0 7、应急预案 对可能发生的事故，应制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断着火源、控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型，大小，启动相应的应急预案。 发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。 加强职工培训与管理，提高员工安全生产技能，定期检查和保养生产设备，保证设施安全正常运行。应急救援人员由当地安全生产监督管理部门进行培训。 8、风险评价结论 本项目的生产区为非重大危险源。建设单位在按照以上风险防范措施后，可降低环境风险事故的发生概率，同时建立健全应急预案体系，一旦发生事故，将环境污染程度降到最低程度。 综上所述，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 四、环境管理 1、环境管理的目的 环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标，环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，利用行政、经济、技术、法律、教育等手段，对企业生产、经营发展、环境保护的关系进行协调，以达到环境效益与经济效益、社会效益相统一，实现可持续发展目标。 实践证明：大量的环境问题是由于缺乏对环境的企业管理造成的，如果没有健全的环境管理制度，很难保证建设项目不对环境造成污染，所以本环评要求建设单位要建立完善的环境管理和监控体系，将其列入该工程的议事日程，对生产过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，使环保措施落到实处并真正发挥效用，将环境风险降到最低，达到环境保护的目的。项目环境管理主要有环境监理、环境监测及竣工环境保护验收。 2、环境监理 项目环境监理计划如下表： 环境监理计划表 项目 环保措施要求 执行单位 监督管理部门 运 营 期 废 气 筒仓粉尘 筒仓选用全封闭式筒仓，每个筒仓配备1套脉冲袋式除尘器系统，除尘效率 99.5%。 项 目 经 营 单 位 环境监察部门 装卸扬尘 使用6%含水率的砂石，密闭堆场、并设置雾化喷嘴，定期洒水降尘 车辆扬尘 场地硬化，限制车速，厂区地面定期清扫、洒水降尘 砂石输送、投料过程产生的扬尘 下采用含水率为6%的湿砂控制扬尘的产生量；在密闭的料楼和密闭皮带输送来降低扬尘排放量。 抽料放空产生的粉尘 安装自动衔接输料口，加强输接料口的密封性 废水 搅拌机清洗废水 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 环境监察部门 运输车辆冲洗废水 经沉淀池沉淀处理后回用，不外排 地面冲洗废水 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 运输罐车冲洗废水 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 生活污水 经厂区一体化污水处理设备处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，部分用于厂区绿化，剩余部分回用于生产不外排 噪声 营运噪声 设置封闭的钢结构厂房，选择低噪声设备，设备基座减振、墙体隔声。加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速。装卸料时做到轻卸缓放，减少物料落差，加强管理。 环境监察部门 固废 沉淀池沉渣 统一收集后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 环境监察部门 实验室固废 废机油 集中收集于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处理。 含油手套及抹布 3、环境监测 建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。主要包括噪声、大气监测。 项目监测计划表 监测时段 监测内容 监测地点 监测项目 监测频率 监测方法 运营期 声环境 项目厂界四周 昼夜连续等效A声级 按相关规范进行 大气环境 项目上、下风向 颗粒物 五、环保投资估算 本项目建设总投资2600万元，环保投资约72.0万元，占总投资2.76%。本项目主要环保设施及投资估算见下表： 保投资估算一览表 项目 内容 投资（万元） 备注 废气 治理 施工期 防尘篷布、洒水降尘、清扫施工场地 1.0 新建 运行期 筒仓粉尘 筒仓设置在密闭的彩钢墙区域内，每个筒仓配备1套脉冲袋式除尘器系统，除尘效率 99.5%。 50.0 新建 装卸扬尘 使用6%含水率的砂石，密闭堆场、并设置雾化喷嘴 车辆扬尘 硬化场地，限制车速，厂区地面定期清扫、洒水降尘 砂输送、投料过程产生的扬尘 采用含水率为6%的湿砂控制扬尘的产生量；在密闭的料楼和密闭传送带输送来降低扬尘排放量。 抽料放空产生的粉尘 安装自动衔接输料口，加强输接料口的密封性 废水 治理 施工期 施工废水 依托厂内已有三级沉淀池收集处理后回用不外排 / 依托 生活污水 依托厂区一体化污水处理设施处理后，回用于生产，不外排 / 依托 营运期 搅拌机清洗废水 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 / 依托 运输车辆冲洗废水 经沉淀池沉淀处理后回用，不外排 / 依托 地面冲洗废水 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 / 依托 运输罐车冲洗废水 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 3.0 新建 噪声 治理 施工期 合理布置，加强管理 / / 营运期 设置封闭的钢结构厂房，选择低噪声设备，设备基座减振、墙体隔声。加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速。装卸料时做到轻卸缓放，减少物料落差，加强管理。 5.0 新建 固废 处置 施工期 建筑垃圾运至政府指定地点堆放，生活垃圾环卫清运 1.0 新建 运营期 沉淀池沉渣 统一收集后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 3.0 新建 实验室固废 废机油 集中收集于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处理。 2.0 新建 含油手套及抹布 地下水 运营期 分区防渗 项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区：重点防渗区即为项目危废暂存间、污水处理设施（包括三级沉淀池、轮胎清洗废水沉淀池）；一般防渗区为生产车间、原料堆场；简单防渗区为厂区道路、办公、生活区域。重点防渗方式：重点防渗区地面及墙裙采取重点防渗措施，铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。粘土材料的渗透系数≤10-7厘米/秒，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层，并加铺2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。一般防渗方式：采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。简单防渗区：采用一般地面硬化 5.0 新建 风险 管理 消防设施定期检查与维护，电器线路定期检查、维护与保养，防尘设施的维护保养，厂区设置消防水池，灭火器 2.0 新建 合计 72.0 / 六、环境保护三同时验收一览表 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目建成运营时，应对环保设施进行验收，验收清单见下表： 环境保护三同时验收一览表 类型 治理措施 效果及要求 废 气 筒仓粉尘 筒仓设置在密闭的彩钢墙区域内，每个筒仓配备1套脉冲袋式除尘器系统，除尘效率 99.5%。 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 装卸扬尘 使用6%含水率的砂石，密闭堆场、并设置雾化喷嘴 车辆扬尘 硬化场地，限制车速，厂区地面定期清扫、洒水降尘 砂输送、投料过程产生的扬尘 下采用含水率为6%的湿砂控制扬尘的产生量；在密闭的料楼和密闭传送带输送来降低扬尘排放量。 抽料放空产生的粉尘 安装自动衔接输料口，加强输接料口的密封性 废水 搅拌机清洗废水 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 / 运输车辆冲洗废水 经沉淀池沉淀处理后回用，不外排 地面冲洗废水 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 运输罐车冲洗废水 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 噪声 营运噪声 设置封闭的钢结构厂房，选择低噪声设备，设备基座减振、墙体隔声。加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速。装卸料时做到轻卸缓放，减少物料落差，加强管理。 满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 固废 沉淀池沉渣 统一收集后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 不对环境造成二次污染 实验室固废 废机油 集中收集于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处理。 含油手套及抹布

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                    （表八）

| 内容 项目 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 遮盖物料和裸露地面，场地洒水 | 达标排放 |
|  |  | 施工场地 | 燃油废气 | 场地空旷，间断排放 | 达标排放 |
|  | 运行期 | 筒仓 | 筒仓粉尘 | 筒仓选用全封闭式筒仓，每个筒仓配备1套脉冲袋式除尘器系统，除尘效率 99.5%。 | 达标排放 |
|  |  | 料场 | 装卸扬尘 | 使用6%含水率的砂石，密闭堆场、并设置雾化喷嘴，定期洒水降尘 | 达标排放 |
|  |  | 生产厂区 | 车辆扬尘 | 场地硬化，限制车速，厂区地面定期清扫、洒水降尘 | 达标排放 |
|  |  | 生产区 | 输送、投料过程产生的扬尘 | 下采用含水率为6%的湿砂控制扬尘的产生量；在密闭的料楼和密闭皮带输送来降低扬尘排放量。 | 达标排放 |
|  |  | 筒仓 | 放空粉尘 | 安装自动衔接输料口，加强输接料口的密封性 | 达标排放 |
| 废水 | 施工期 | 施工场地 | 施工废水 | 依托厂内已有三级沉淀池收集处理后回用不外排 | 合理利用 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 依托厂区一体化污水处理设施处理后，回用于生产，不外排 | 合理利用 |
|  | 营运期 | 生产区 | 搅拌机清洗废水 | 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 | 合理利用 |
|  |  |  | 运输车辆冲洗废水 | 经沉淀池沉淀处理后回用，不外排 | 合理利用 |
|  |  |  | 地面冲洗废水 | 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 | 合理利用 |
|  |  |  | 运输罐车冲洗废水 | 经厂区三级沉淀池处理后回用于生产不外排 | 合理利用 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 及时清运至政府指定地点 | 无害化处置 |
|  |  | 施工场地 | 弃土 | 厂区内回填 | 合理利用 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 无害化处置 |
|  | 运营期 | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 统一收集后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用。 | 合理利用 |
|  |  | 实验室 | 实验室固废 |  |  |
|  |  | 设备维修 | 废机油 | 集中收集于危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处理。 | 无害化处理 |
|  |  |  | 含油手套及抹布 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工场地 | 设备噪声 | 合理安排施工时间，加强管理 | 厂界达标 |
|  | 运营期 | 生产厂区 | 设备噪声 | 台基减振、加强管理，厂房隔声 | 厂界达标 |
| 主要生态影响、保护措施及预期效果 本项目运营后，生产废水全部回用于生产，不外排，不会对当地地面水造成影响。固体废物全部妥当处置，不会造成二次污水。因此，不会对区域生态环境产生不良影响，无需特殊的生产保护措施。项目建成后，通过厂区绿化，对厂区内的生产环境进行补偿和维护。营运期产生的废气、废水、固废、噪声通过有效处理和治理后，对生态环境影响较小。 |

结论与建议                                                        （表九）

一、结论 1、产业政策符合性 本项目属于商品混凝土的生产，位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，用地性质属于工业用地（项目地理位置见附图1），项目建设不属于国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）”中规定的限制用地和禁止用地项目。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）关于国民经济行业的分类，本项目属于“C3021 水泥制品制造”。 根据中华人民共和国国家发展改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”项目，按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条之规定，符合国家有关法律、法规和政策规定的，视为允许类。 此外，本项目于2020年3月24日经乐至县经济科技信息化局以“川投资备【2020-512022-41-03-438779】JXQB-OH40号”进行了备案。 因此，本项目符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。 2、规划选址符合性 本项目位于乐至县童家镇福果村十社，乐至县世发道路建设有限公司于2011年5月7日与乐至县国土资源局签订了《乐至县国有建设用地使用权成交确认书》（乐储土【2011】12号），取得了位于的童家镇【2011】1号地块使用权（本项目所在地），该地块使用面积为17116m2，规划使用性质为工业用地。根据国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）”，本项目的建设用地不属于限制用地和禁止用地范围。同时本项目为商品混泥土生产项目，属于工业项目，与土地规划用途相符，因此本项目用地符合乐至县土地相关规划。同时乐至县住房和城乡规划建设局出具了《建设项目选址意见书》（乐建乡选字第（2011）003号），同意乐至县世发道路建设有限公司在乐至县童家镇福果村十社建设商品混泥土生产项目。 综上分析，本项目用地符合乐至县规划要求，选址符合规划。 3、外环境相容性及选址合理性 本项目位于乐至县童家镇福果村十社，根据现场踏勘，项目外环境现状如下： 项目用地红线西侧紧邻为聚鑫水泥制品有限公司；项目用地红线北侧为空地，30-140m约14户农户，约160m为阳化河，约220m为阳化水岸商住楼，约230m为四川省砚山饮片有限公司；项目用地红线东侧约20m-40m约有10户农户；项目用地红线南侧紧邻319国道，隔道路约40-100m约10户农户。外环境关系图见附图3。 本项目周边有居民点和工业企业混合。除居民点外，项目周围无其它医院、文物保护区、风景名胜区等特殊环境敏感目标，无特殊环境制约条件。项目营运期间产生废气、废水、噪声、固废等污染物通过采取相应的治理措施后，均能够实现达标排放，对周边环境敏感点影响轻微。 本项目设置以生产厂房边界为中心划定50m的大气卫生防护距离，结合项目平面布置及外环境关系图可以看出，在卫生防护距离内无敏感目标。同时评价要求在防护距离内禁止引入食品、医药类等生产加工线、原材料仓库、住宅、医院等环境敏感项目。 另外项目所在区域供水系统、供电、通讯、道路等公用设施和服务系统均能满足本项目建设的配套需要，厂区自建污水处理和循环系统，满足生产所用。项目所在地的环境空气质量、声学环境现状较好，外环境对项目无重大制约因素。 综上所述，本项目与周围环境相容，项目选址合理。 4、“三线一单”符合性 根据2016年10月27日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的 通知》（环评（2016）150号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。根据《四 川省生态保护红线方案》（川府发（2018）24号）及《四川省生态保护红线分布图》，本项目不在四川省生态保护红线范围内。本项目与“三线一单”的符合性分析如下： （1）生态保护红线： 根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）（以下简称《方案》），《方案》明确四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。其中资阳市区域范围涉及的：“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”。生态功能：四川盆地区是成渝经济区的重要组成部分，是成渝城市群核心区域，人口密集，经济发展，城镇化率大于50%，该区主体功能区定位为重点开发区域和农产品主产区，其主导功能为人居保障和农林产品提供，该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。重要保护地：本区域分布有32处饮用水水源保护区、6个省级自然保护区、3个国家级风景名胜区、10个省级风景名胜区、1个世界地质公园、5个国家地质公园、1个省级地质公园、2个国家湿地公园、4个省级湿地公园、14个国家级水产种质资源保护区、1个省级水产种质资源保护区、1处世界文化与自然遗产地的部分或全部区域。 本项目选址于资阳市乐至县童家镇福果村十社，不涉及上述生态红线保护区。同时项目生产过程中生产废水经处理后回用于生产不外排，不会对项目所在区域地表水环境质量造成影响。 综上，本项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线： 项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据资阳市生态环境局于2019年4月4日发布的《资阳市环境质量状况公告》（2018年度）可知，2018年资阳市主城区（雁江区）细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标0.02倍，其余指标（SO2、NO2、PM10、CO、O3）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，资阳市主城区（雁江区）为不达标区。 根据引用监测报告，本项目区域范围内特征污染因子总悬浮颗粒物（TSP）能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值，表明项目所在地大气环境质量良好。本项目生产过程中产生的筒仓粉尘、装卸扬尘、车辆扬尘、投料粉尘、水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘经有效治理措施处理后均能够做到达标排放，对环境影响较小，项目不会改变区域现有大气环境质量现状。 项目受钠水体阳化河的地表水环境质量为Ⅲ类水域。根据资阳市生态环境局于2019年4月4日发布的《资阳市环境质量状况公告》（2018年度）可知，2018年乐至县境内阳化河、潘龙河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域为不达标区。本项目运营过程中无废水外排，因此本项目的建设不会改变项目所在区域地表水环境质量现状。 项目位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，所在区域为2类声环境功能区（临318国道一侧执行4a类），根据四川旭泉环境科技有限公司于2020年5月6日-2020年5月7日对本项目区域的环境噪声现状监测结果，本项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》2类和4a类标准要求。本项目营运期不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线： 本项目所用生产原材料均为外购；用水主要为地面及设备清洗用水、罐车清洗用水、车辆轮胎清洗用水、搅拌用水、喷淋降尘用水，根据工程分析，本项目生产运营过程中用水由厂区内地下水井供应，且产生的废水经处理后回用不外排，提高了水资源利用效率，减少了水资源浪费；项目设备运行消耗电能，用电由当地市政电网供应，能满足项目要求。 综上，项目满足资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单： 根据四川省发展和改革委员会关于印发《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》的通知（川发改规划〔2017〕407号），本项目选址区域不属于负面清单中的重点生态功能区域，也不属于负面清单中禁止类行业。因此，项目为环境准入允许类别。 5、环境质量现状结论 （1）大气环境质量 根据资阳市生态环境局于2019年4月4日发布的《资阳市环境质量状况公告》（2018年度）可知，2018年资阳市主城区（雁江区）细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标0.02倍，其余指标（SO2、NO2、PM10、CO、O3）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，资阳市主城区（雁江区）为不达标区。 根据引用监测报告，本项目区域范围内特征污染因子总悬浮颗粒物（TSP）能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值，表明项目所在地大气环境质量良好。。 （2）地表水环境质量 根据资阳市生态环境局于2019年4月4日发布的《资阳市环境质量状况公告》（2018年度）可知，2018年乐至县境内阳化河、潘龙河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域为不达标区。 （3）声环境质量 根据四川旭泉环境科技有限公司于2020年5月6日-2020年5月7日对本项目区域的环境噪声现状监测结果，本项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》2类、4a类标准要求。 6、项目对环境的影响分析 （1）施工期 ①废水：施工期生产废水经厂区已建三级沉淀池收集沉淀后回用于生产，生活废水依托厂区一体化污水处理设施处理，不外排。施工期废水都进行合理的处理和利用，不外排当地地表水中，不会对地表水产生影响。 ②废气：施工期废气主要为施工扬尘和燃油废气，通过加强管理，控制车速，场地洒水降尘，进行物料和裸露地面的遮盖等措施，可有效控制施工扬尘和燃油废气的排放，其带来的影响较小且具有短暂性。 ③噪声：通过加强管理，合理控制施工时间，严禁夜间22∶00-次日6∶00施工等措施后，可大大降低施工噪声对周边居民正常生活的影响，环境影响可接受。 ④固废：施工期污染物均得到合理处置，对外环境影响较小，且影响随着施工期的结束而消除。 综上，施工期各影响因素对环境的影响较小，且为暂时的，随着施工结束而消失。 （2）营运期 ①大气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要有筒仓粉尘、装卸扬尘、车辆扬尘、投料粉尘和水泥（粉煤灰）车抽料放空产生的粉尘。 筒仓粉尘经仓顶部设置的8套脉冲袋式除尘器除尘后再外排，装卸扬尘、车辆扬尘、投料粉尘、放空粉尘等无组织排放的粉尘通过加强管理，密闭料场、洒水降尘等措施后，排放量较小，经预测，本项目运营期产生的废气经有效治理措施处理后能够实现达标排放，对项目周边大气环境影响较小。 综上，本项目废气可实现达标排放，对区域大气环境影响较小。 ②水环境影响分析 本项目生产过程中产生的废水主要为搅拌机清洗废水、运输车辆轮胎冲洗废水，运输罐车冲洗废水和地面冲洗废水，经厂区自建沉淀池处理后回用于生产不外排，可实现生产废水零排放。 因此，本项目生产废水不外排，不会对当地水环境造成影响。 ③噪环境影响分析 本项目采取了基础减震、厂房隔声等措施；同时定期进行调试和检修，维持设备运行在良好的状态下。本项目各类噪声设备在采取评价提出的处理措施后，可确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类或4类标准，对周边环境的影响较小。 ④固体废弃物影响分析 本项目生产过程中产生的沉淀池沉渣和实验室产生的试验固废经统一收集后运至乐至县正在进行道路建设的项目填方使用；设备维修过程中产生的机油、含油手套及棉布经统一收集于危险废物暂存间暂存后交由有资质单位集中处置。本项目各类固废均可得到清洁处置，不会造成二次污染，不会对周围环境造成明显的不良影响。 本项目营运期提出的各项污染防治措施可行，采取本环评中提出的治理措施后，营运期废气、废水、噪声、固体废物可得到合理的处置，不会对环境造成影响。同时，建设单位在采取本报告中提出的风险防范措施及应急措施后，可将风险隐患降至最低，达到可接受水平。 7、建设项目环境可行性结论 乐至县世发道路建设有限公司“世发道路新增砂浆及混凝土生产线项目”位于资阳市乐至县童家镇福果村十社，利用厂区内预留空地进行建设。项目建设符合国家产业政策，符合乐至县总体规划要求。项目选址合理，总图布置合理，满足清洁生产的要求。废水、废气、噪声、固体废物采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。建设单位认真落实本报告中提出的各项污染防治措施和有关管理措施，保证环境保护措施的有效运行，可确保污染物稳定达标排放。从环保角度而言，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、项目在建设过程中应确保足够的环保资金，确保污染物治理措施落实到位，并定期对环保设施进行检修，保证其正常运转，若出现非正常情况，必须立即停止生产。 2、建设单位应认真贯彻执行国家和地方各项环保法规和方针政策，落实环境管理规章制度，强化管理。 3、本项目竣工验收时，确保落实环评中提出的措施安装环保治理设施。

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 分区防渗图 附图4 外环境关系图 附图5 监测布点图 附图6 四川省生态红线图 附图7 资阳市生态红线图 附件： 附件1 项目环评委托书 附件2 营业执照 附件3 备案证明 附件4 土地不动产证 附件5 规划选址意见 附件6 原项目环评批复 附件7 原项目验收监测报告 附件8 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固体废弃物环境影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜水161.7

料场降尘用水

轮胎冲洗用水

罐车冲洗用水

场地冲洗用水

搅拌机清洗用水

混凝土拌合用水

损耗0.4

全部进入产品

损耗2.8

损耗1.2

损耗4

三级沉淀池沉淀后回用，回用量1.6

沉淀池沉淀后回用，回用量4.8

三级沉淀池沉淀后回用，回用量11.2

三级沉淀池沉淀后回用，回用量16

自然蒸发

注：本项目新鲜水首次用水量为195.3m3，以后每天补充新鲜水量为161.7m3

148.3

0.4

4

1.2

2.8

5

碎石

筒仓

石仓

砂仓

原料堆场

进料石

原料堆场

砂

装载机

装载机

筒仓

筒仓

外加剂槽

噪声、清洗废水

新鲜水

传送带

噪声

粉尘

外加剂

矿粉

粉煤灰

水泥

计量

计量

计量

计量

计量

计量

键盘输入

微机控制系统根据选定的配方进行称重配料并控制各步操作

混泥土罐车

产品出厂

搅        拌        机

罐车轮胎清洗

泵

放料闸

放料闸

放料闸

传送带

出料门

三级沉淀池

清洗废水

清洗废水

废水沉淀池

筒仓

石仓

砂仓

进料石

原料堆场

砂

装载机

筒仓

筒仓

外加剂槽

噪声、清洗废水

新鲜水

传送带

噪声

粉尘

外加剂

矿粉

粉煤灰

水泥

计量

计量

计量

计量

计量

计量

键盘输入

微机控制系统根据选定的配方进行称重配料并控制各步操作

混泥土罐车

产品出厂

搅        拌        机

罐车轮胎清洗

泵

放料闸

放料闸

放料闸

传送带

出料门

三级沉淀池

清洗废水

清洗废水

废水沉淀池

噪声、扬尘

设备进场

主体工程

噪声、固废、扬尘、废水

场地清理

装饰工程

工程验收

地基工程

设备安装

投入运行

碎石

筒仓

石仓

砂仓

原料堆场

进料石

原料堆场

砂

装载机

装载机

筒仓

筒仓

外加剂槽

噪声、清洗废水

新鲜水

传送带

噪声

粉尘

外加剂

矿粉

粉煤灰

水泥

计量

计量

计量

计量

计量

计量

键盘输入

微机控制系统根据选定的配方进行称重配料并控制各步操作

混泥土罐车

产品出厂

搅        拌        机

罐车轮胎清洗

泵

放料闸

放料闸

放料闸

传送带

出料门

三级沉淀池

清洗废水

清洗废水

废水沉淀池