建设项目环境影响报告表

（承诺制项目）

项  目  名  称：  乐至县乐奇鞋业有限公司鞋业生产项目

建设单位（盖章）：     乐至县乐奇鞋业有限公司

编制日期：2020年4月

国家生态环境部  制

四川省生态环境厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》可委托技术单位编制；建设单位具备相应技术能力的，也可自行编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                （表一）

| 项目名称 | 乐至县乐奇鞋业有限公司鞋业生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐至县乐奇鞋业有限公司 |
| 法人代表 | 黄胜阳 | 联系人 | 黄胜阳 |
| 通讯地址 | 四川省资阳市乐至县西郊工业园万贯产业园 |
| 联系电话 | ‭13980573467 | 邮政编码 | 641500 |
| 建设地点 | 四川省资阳市乐至县西郊工业园万贯产业园一期32号 （东经：105.0155°，北纬：30.3123°） |
| 立项审批部门 | 乐至县发展和改革局 | 备案证 编号 | 川投资备【2020-512022-19-03-438564】FGQB-0039号 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 皮鞋制造（C1952） |
| 占地面积 （平方米） | 5618 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 400 | 环保投资（万元） | 44 | 环保投资占总投资比例 | 11 |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年5月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 现为满足市场需要，乐至县乐奇鞋业有限公司购买乐至县童家发展区西郊园区的万贯产业园32号地块厂房（厂房面积2426.38m2，办公楼823.52m2），拟投资400万，新建“乐至县乐奇鞋业有限公司鞋业生产项目”，购买裁断机、打跟机、压根机、针车等设备，年产30万双真皮鞋。 现厂区内有2栋厂房，本次项目仅使用厂区1号厂房（厂区西侧厂房）。本项目不生产塑料类橡胶类鞋，鞋底全部外购，不涉及喷漆工艺。 本项目为新建项目。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日执行）（环境保护部令第44号）以及生态环境部令第1号<关于修改《建设项目环评影响评价分类管理目录》部分内容的决定>的相关要求，本项目环境影响评价分类见表1-1。 表1-1 本项目环境影响评价分类管理依据 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏区含义 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业 23.制鞋业 使用有机溶剂的 / 全部 / / 对照上表，确定本项目环评类别为环境影响报告表。 为此，乐至县乐奇鞋业有限公司委托我公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，即对本项目进行了现场勘察和资料收集，在工程分析及环境影响分析基础上，依据国家有关环保法规和环评技术规范要求，编制了本项目的环境影响报告表，由建设单位呈报环境保护行政主管部门审批。 二、产业政策符合性分析 本项目主要生产真皮鞋类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）可知，本项目属于C1952皮鞋制造。同时，根据中华人民共和国国家发展与改革委员会2011年第9号令及2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”，因此，本项目属于允许类，符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。 本项目生产设备中没有《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正本）》淘汰类中明令淘汰的机械设备。 同时，本项目已经取得了乐至县发展和改革局出具的四川省固定资产投资项目备案表（川投资备【2020-512022-19-03-438564】FGQB-0039号），准予本项目备案。 根据以上分析，本项目属于允许发展的产业，同时本项目的建设符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策要求。 三、规划符合性分析 1、与乐至县城市总体规划符合性分析 本项目选址于乐至县童家发展区西郊园区万贯产业园一期32号厂房，购买万贯产业园标准化厂房进行生产。万贯产业园位于乐至县童家发展区西郊园区内，根据乐至县童家发展区管理委员会出具的证明，本项目符合乐至县童家发展区西郊园区产业准入要求及布局规划。 因此，项目用地符合乐至县城市总体规划。 2、与乐至县童家发展区西郊园区规划符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊园区内，乐至县童家发展区西郊园区前身为乐至县农副产品加工园区。 2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号）批准设立乐至县农副食品加工园区，园区级别为县级工业园，园区规划总面积为5.07平方千米（但在后期园区在建设过程中，园区实际实施的面积为4.03平方千米），园区主要引进食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月2日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。 2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2016】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速,规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。其园区跟踪规划环评已于2018年4月6日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批〔2018〕27号）。 根据《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》可知，园区鼓励类、允许类以及严格控制类见下表： 表1-2 项目建设与乐至县童家发展区西郊园区入园企业要求 园区 鼓励类 严格控制类 允许类 乐至县童家发展区西郊园区 符合国家现行产业政策及行业产业政策，满足清洁生产要求的鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药为主导的行业。 （1）食品行业中的屠宰和白酒酿造；医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业；机械加工和汽车配件行业禁止电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺；纺织行业禁止引入印染工艺 （2）《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。 （3）列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 （4）清洁生产水平不能达到清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （5）不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目。 （6）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 （7）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （8）超过园区重点污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 （9）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的Ⅰ、Ⅱ类工业企业； （2）符合国家现行产业政策、满足清洁生产要求、选址经论证与周边环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的I、II类工业企业。 因此，本项目的建设符合乐至县童家发展区西郊园区总体规划根据上表可知，本项目为鞋业生产类别，不涉及皮革鞣制、喷漆等工序；且本项目外购处理好的热熔港宝，使用时直接刷胶粘贴，属于园区鼓励类发展产业，同时根据乐至县童家发展区管理委员会出具的入园证明，明确本项目符合乐至县童家发展区西郊园区产业准入要求及布局规划，同意该项目入驻园区。本项目购买的标准厂房已于2018年11月23日取得建设项目环境影响登记表的填报（见附件）。 因此，本项目的建设符合乐至县童家发展区西郊园区总体规划。 3、与审批承诺制符合性 （1）先行试点范围 根据资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号），实行审批承诺制的项目实施范围包括：1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区。本项目与审批承诺制实施范围符合性如下表： 表1-3 审批承诺制实施范围与本项目符合性 先行试点范围 本项目 符合性 1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区万贯产业园，园区已完成了扩区及跟踪规划环评（乐环审批〔2018〕27号） 符合 （2）实施对象 本项目与审批承诺制实施对象符合性如下表： 表1-4 审批承诺制实施对象与本项目符合性 实施对象 本项目 符合性 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目 本项目为皮鞋生产项目，属于名录中“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业 23.制鞋业 使用有机溶剂的 全部应编制环境影响报告表 符合 （3）实施条件 本项目与审批承诺制实施条件符合性如下表： 表1-5 审批承诺制实施条件与本项目符合性 实施条件 本项目 符合性 建设单位完成工商注册 本项目已完成工商注册，并取得营业执照（统一社会信用代码：91512022MA665MX35B） 符合 项目建设地位于上述实施范围内 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区 符合 不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 本项目为不属于生态环境部、省生态环境厅审批的项目和不包括关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 符合 综上分析，本项目满足资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号）的规定，本项目可实施审批承诺制。 4、与大气污染防治相关规划、方案符合性分析 （1）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 根据原环境保护部等六部门发布的关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]21号），文件要求“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”。本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目产生的VOCs通过设置车间密闭、收集，并设置集气罩+二级活性炭吸附装置处理+15m排气筒，可实现达标排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。 （2）与《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018-2020）年》符合性分析 根据《关于印发四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020）年》的通知（川环发[2018]44号）：新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施；产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治措施。本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目产生的VOCs通过设置车间密闭、收集，并设置集气罩+二级活性炭吸附装置处理+15m排气筒，可实现达标排放，符合《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018-2020）年》要求。 （3）与《四川省灰霾污染防治办法》符合性分析 根据《四川省灰霾污染防治办法》：使用挥发性有机物应当在密闭环境中进行作业，并安装污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用。本项目有机废气主要产生于贴里皮、刷胶、热定型等工序，均设置封闭房间，设置负压抽风系统和供风系统，集气罩收集后的有机废气统一送入二级活性炭吸附系统处理+15m排气筒，符合《四川省灰霾污染防治办法》要求。 （4）与《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据资阳市人民政府《关于印发资阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（资府发〔2019〕10号，2019年5月5日），其中《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求：强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区；新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目使用的PU胶总挥发性有机物含量较少，挥发量较小，符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求。 四、外环境相容性及选址合理性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊园区，购买万贯产业园一期32号标准厂房。项目外环境关系见下表。 表1-6 项目四周环境概况一览表 序号 名称 方位 距离 1 闲置厂房（待入住乐至县骏翔鞋业） 北面 相邻 2 闲置厂房 南面 11m 3 待建空地（待入住四川鑫睿鞋业） 西面 相邻 4 待建空地（待入住四川曼尼迪鞋业和四川乔迪丝鞋业） 东面 相邻 5 在建四川省乔尚服饰厂房 西北面 120m 6 匠子鞋业 东南面 15m 7 万贯产业园办公楼 东南面 270m 项目所在厂房位于万贯产业园，周边为万贯产业园已建厂房、待建空地、在建厂房等，目前产业园标准厂房多数在办理入园手续，少部分企业已经入驻；南面300m为扬锦产业园，产业园内引进企业为鞋和纺织类；项目周边均为工业企业，外环境关系较为简单。 本项目为制鞋行业，污染较小且可控，营运期对环境的影响主要是生产时产生的噪声、粉尘、有机废气和员工产生的生活污水、生活垃圾等，项目对污染物均采取了有效的治疗措施，经治理后不会对周边环境产生明显影响，不会影响周围企业的生产。 此外，项目周围交通方便，有利于原材料及产品等物资流通，同时项目位于工业园区内，园区供水、排水、供电、供气等基础设施完备，为项目建设提供了良好的平台。 综述所述，本项目外环境无明显制约因素，园区基础设施完备，选址合理。 五、总平面布置合理性 1、总体布局 本项目选址于乐至县童家发展区西郊园区的万贯产业园32号地块（厂房面积2426.38m2，办公楼823.52m2），项目的整个厂房呈矩形，厂区总平面布置根据管理及生产特点，并考虑环保、消防和厂区管网敷设等方面的要求，采用将功能相近、生产联系紧密的建筑就近分区布局形式。 生产布局 根据功能区划，厂区分为生产车间和办公生活区，其中生产车间位于厂区北侧，办公区位于厂房南侧办公楼内，本项目各工序均在封闭厂房内进行，可有效降低生产过程中产生的噪声对周边环境和本项目职工的影响。 3、环保设施布局 项目设置加热间、刷胶房，将产生有机废气的工序分离开，独立密闭，分别对两个密闭车间进行抽风，有机废气经集气罩抽风收集后通过二级活性炭吸附处理系统进行净化处理，最后通过1根15m高排气筒排放。 项目鞋子砂帮机打磨、成鞋美化抛光过程会产生的少量粉尘，在砂帮机、抛光机上方加设集气罩，收集的粉尘由布袋除尘器处理15m高排气筒排放。 厂区内各功能区之间互不影响。为保持区内环境卫生，道路采用混凝土路面，对厂区内环境进行美化，道路两旁及建筑物周围的空地经过绿化，既美化环境，又对项目产生的噪声有一定的减弱作用。本项目平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，生产工艺合理和物流顺畅，满足项目生产的环境要求及城市规划、环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。 六、项目概况 项目名称：乐至县乐奇鞋业有限公司鞋业生产项目 建设地点：四川省资阳市乐至县西郊工业园万贯产业园一期32号标准厂房 项目性质：新建 建设单位：乐至县乐奇鞋业有限公司 建设规模：购买标准厂房建筑面积2426.38m2，办公楼823.52m2，购买裁断机、打跟机、压根机、针车等设备，年产30万双真皮鞋。原料主要利用牛皮、猪皮、扣件等原料生产各式真皮女鞋，本项目不生产塑料类橡胶类鞋，鞋底全部外购，不涉及喷漆工艺。 总投资：本项目总投资400万元。 产品方案： 表1-7 项目主要产品方案表 序号 产品名称 面料 年产量 备注 1 真皮皮鞋 真皮 30万双 鞋底全部外购 合计 / / 30万双 / 七、建设内容及项目组成 项目组成及主要环境问题见表1-8。 表1-8 项目组成及主要的环境问题表 工程分类及 项目名称 建设内容及规模 主要环境影响因子 备注 施工期 营运期 主体工程 生产车间 厂区共2栋（1f）厂房，本项目仅使用1号厂房（厂区西侧厂房），现钢构结构，对车间进行内部改造，布设不同生产区域。 1号厂房 拟设置面部车间：主要对原料进行裁剪、削皮、配双、整平、折边、针车车缝，供底部车间使用；设置底部车间：主要对面部车间送来的鞋面与外购的半成品鞋底进行底面组合、热定型、打磨、贴底成型、成鞋美化等工序，最后包装入库 空余厂房拟设置面部仓库、底部仓库、鞋楦仓库、胶类存放间等原料仓库、成品仓库及危险废物暂存间 施工期无需土建，仅需安装设备，施工量较小，对周围环境影响也较小 废气、噪声、固废 新建（厂房已建） 公用辅助工程 供电系统 由园区电网供电 / 依托 供水系统 由园区供水管网供水 / 依托 排水系统 配套雨水管网、污排水管网 / 依托 办公设施 办公 位于厂房南侧办公楼，共2栋办公楼，每栋2层，每栋占地面积195.76m2，建筑面积411.76m2。 生活废水、生活垃圾 已建 储运工程 原料仓库 设置在1号生产厂房内，主要包括面部仓库、底部仓库、鞋楦仓库、胶类存放间等原料仓库及成品仓库。 固废 依托厂房隔建 环保工程 废水治理 生活污水预处理池（约20m3） 废水、污泥 依托 废气治理 全厂设置1根15m排气筒，有机废气经集气罩收集+两级活性炭吸附处理后由15m高排气筒外排。颗粒物经集气罩收集+布袋除尘处理后由15m高排气筒（与有机废气共用一根）外排。 有机废气、粉尘 新建 噪声治理 选用低噪设备，厂房隔声，基座减震，距离衰减、设置隔声罩、软连接等措施 / 新建 固废治理 一般固废暂存间：废边角料、楦头、不合格产品、废包装材料等外售废品站，位于1号生产厂房内，废港宝边角料交由原生产单位回收处理，建筑面积约为10m3； 危险固废暂存间：废胶桶、废催化剂、废活性炭、除雾产生的废渣送有资质单位处置，位于1号生产厂房内，建筑面积10m3 生活垃圾：设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运 / 新建 地下水防渗 危废暂存间、胶类存放间：地面已硬化，设置不锈钢托盘进行防渗； 车间其他地面：地面已硬化 已硬化地面 八、本项目主要设备表和主要原辅材料用量表 1、主要设备 本项目主要设备见下表1-9。 表1-9 本项目主要设备清单表 序号 设备名称 数量 来源 用途 1 针车 30台 外购 面部缝合 2 定型烘箱 8台 外购 鞋子定型 3 砂轮机 8台 外购 磨边 4 切割机 1台 外购 原料裁切 5 钉锤机 5台 外购 鞋面锤平 6 压底机 2台 外购 鞋底压合 7 打码机 3台 外购 打货号 8 打跟机 3台 外购 鞋跟固定 9 拼缝机 6台 外购 里皮缝合 10 抛光机 3台 外购 鞋面抛光 根据国家《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）以及《国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录（第一批）》等文件，本项目所使用的设备中没有国家禁止、淘汰类设备，属于允许类，因此本项目所选设备是可行的。 2、主要原辅材料用量表 项目主要原辅材料用量表，具体见表1-10。 表1-10 主要原辅材料及动力消耗表 类别 名称 年耗量（单位） 形态 最大存储量 存储位置 来源 主 （辅） 料 皮革 6t/a 固态 1t 原料仓库 外购 鞋底 30万双/年 固态 1万双 原料仓库 外购 鞋盒 30t万个/年 固态 1万个 原料仓库 外购 PU胶 1.5t/a 液态 0.1t 胶类存放间 外购 黄胶 1t/a 液态 0.1t 胶类存放间 外购 楦头 1000个/a 固态 100个 原料仓库 外购 针车线 1500筒/a 固态 100筒 原料仓库 外购 扣件 根据需求 固态 根据需求 原料仓库 外购 港宝片 30万个 固态 2000个 原料仓库 外购 水性笔 根据需求 固态 / 原料仓库 外购 机油 0.1t/a 液态 0.01t 仓库 外购 能源 电 20万kWh/a / / / 园区电网 水 1455m3/a / / / 园区管网 备注：本项目生产所用各类原料如真皮、鞋跟、鞋底、港宝、鞋带、鞋扣及鞋盒等均购买成品，厂内无皮革加工和金属（鞋扣等）等加工工序；且项目所用PU胶购买自上游厂家的成品胶，生产时直接使用，无需调配。此外，本项目外购成品港宝，使用时仅需按照鞋尺寸裁剪后热熔粘至鞋底。 主要原辅材料及理化性质： PU胶：PU胶水俗名白胶，化学名是聚氨脂树脂，PU胶水具有优异的粘接牢度，耐热耐候性能好，无色半透明，环保无毒，操作方便，可用于PVC、TPR、橡胶、尼龙布、ABS、人工合成皮革等PU合作材料的粘接。 PU 胶危害性： 健康危害效应：头痛、眩晕、困倦、呕吐 环境影响：空气污染 物理性及化学性危害：易燃、易爆炸溶剂 项目所用PU胶为外购成品，可直接使用不需要添加任何稀释剂，符合《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014的要求。项目所用PU胶成分见下表和附件。 表1-11 PU胶成分一览表 序号 项目 标准要求 检测结果 单位 1 初粘性 ≥1.0 1.5 N/mm 2 剥离强度 ≥4.0 5.9 N/mm 3 耐热老化性 ≥4.0 5.2 N/mm 4 剪切强度 ≥1.8 ＞1.8 MPa 5 蠕变性 ≤15.0 4.2 mm 6 苯 ≤5 未检出 g/kg 7 甲苯+二甲苯 ≤200.0 50.7 g/kg 8 正己烷 ≤150.0 未检出 g/kg 9 1，2-二氯乙烷 ≤5.0 未检出 g/kg 10 二氯甲烷 总卤代烃 ≤50.0 未检出 g/kg 1，2-二氯乙烷 1，1，1-三氯乙烷 1，1，2-三氯乙烷 11 总挥发性有机物 ≤750 250 g/L 12 游离甲苯二异氰酸酯 ≤10.0 未检出 g/kg （2）黄胶 黄胶是一种单组份氯丁乙烯橡胶为主要成分，耐热、耐气候的水剂型粘合剂，最大的特点是表面不易结膜，具有较长的陈放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。 本项目所用黄胶为外购成品，不需要添加任何稀释剂，符合《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014的要求。项目所用黄胶成分见表1-12。 表1-12 黄胶成分一览表 序号 项目 标准要求 检测结果 单位 1 苯系物 ≤1 未检出 g/kg 2 卤代烃 ≤1 未检出 g/kg 3 不挥发物含量 ≥13 47.2 % 黄胶中的总挥发性有机物含量百分比约为52.8%。 （3）港宝片 俗称“港宝”，学名“热熔胶港宝”，是新型的制鞋优质材料。采用低温热熔胶港宝替代传统的水港宝做鞋子的前衬后套，生产效率高，定型后鞋型挺拔圆润，不易变形，鞋子的舒适度和美观得到极大的提高。厚度2mmm-20mm，包装：片装。 低温热熔胶港宝优点：成品鞋塑型美观，易成型,成型后不易变形，且回弹性极佳，耐候性耐磨性优良，材料绿色环保，无须涂布黏着剂。 热熔胶港宝主要是由TPU、PET、碳酸钙粒子、色母等物质经过混合、挤出、定型、冷却、切片等工艺制成的，其中TPU（热塑性聚氨酯弹性体橡胶），主要由二苯甲烷二异氰酸酯或甲苯二异氰酸酯等二异氰酸酯类分子和大分子多元醇、低分子多元醇（扩链剂）共同反应聚合而成的树脂材料，又具有橡胶的高弹性和热塑性材料的可塑性；多次使用粘性不变，加热软化后其产品亦不粘手之特性。操作温度极低、开放时间适宜和高粘结强度之特性。是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。 因此本项目使用热熔港宝不会产生有机废气，不会对周围大气环境造成影响。 （4）项目用原材料限制性要求 粘胶剂限制性要求：根据业主提供的资料，本项目使用的粘胶剂已经检测，检测结果表明本项目所用粘胶剂能达到《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）中有害物质限量值。 结合《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中相关内容的要求（在纺织印染、皮革加工、制鞋、人造板生产、日化等行业，积极推动使用低毒、低挥发性溶剂，食品加工行业必须使用低挥发性溶剂，制鞋行业胶粘剂应符合国家强制性标准《鞋和箱包胶粘剂》的要求），评价要求建设单位在建成投产后，应严格按照《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中相关内容的要求，加强胶粘剂的购买和使用管理，确保项目所用的胶粘剂全部达到《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）中相关技术要求。 根据环境保护部《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（2017.9），“以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOx协同减排…因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理 制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；”本项目建设将新增1套VOCs治理设施，采用“二级活性炭吸附+15m排气筒”技术，建成以后全厂的VOCs排放总量将实现降低，满足环境保护部《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（2017.9）的要求。 九、工作制度及劳动定员 工作制度：全年工作日300天，采用2班制生产，每班工作时间为8h，年工作4800h。 劳动定员：项目劳动定员60人，无宿舍无食堂。 十、辅助工程 1、给排水 （1）给水 厂区用水主要为员工办公生活用水、地面清洁用水。项目营运期用水见表1-13。 表1-13 项目用水类型及用水量一览表 序号 用水类别 用水标准 规模 日用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 排污系数 废水量（m3/a） 1 地面清洁用水 0.2L/m2/d 2426m2 0.5 150 / 自然蒸发 2 生活用水 50L/人.d 60人 3 900 0.85 765 3 未可预见用水 以上用水量10% 0.35 105 / 蒸发损耗 合计 3.85 1455 / 765 （2）排水 排水实行雨污分流制。本项目无生产废水产生，外排废水为地面清洁废水和办公生活废水。 根据现场调查，项目所在地乐至童家工业集中发展区规划建设有一座工业污水处理厂，即文峰工业园区污水处理厂，目前正在施工阶段，根据了解，该工业园区污水厂已将本项目所处乐至县童家发展区西郊园区（原“乐至县农副产品加工园区”）污水纳入处理范围。 项目所在区域有完善的排污配套系统。项目废水经管道收集后进入园区污水预处理池（容积20m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后统一进入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江。 本项目水平衡见下图。 图1-1 项目给排水平衡图（m3/d） 2、电力 本项目用电由园区电网提供，年用电量约20万kwh。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目乐至县乐奇鞋业有限公司购买乐至县童家发展区西郊园区的万贯产业园32号地块厂房及办公楼，属新建项目。本项目入驻前为刚建成的标准厂房，不存在原构筑物和设备的拆除。因此，本项目无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况              （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处沱江和涪江的分水岭上，与安居区、大英县、中江县、金堂县、简阳市、雁江区、安岳县接壤，县城距成都市106公里，距重庆市278公里。全县幅员面积1424.5平方公里。总人口86.86万人，其中农业人口78.88万人。沱涪二江一东一西，国道318线、319线横贯县境，成渝高速公路紧邻相连。 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区的万贯产业园32号地块厂房，项目地理位置图见附图。 二、地形、地貌、地震 乐至县的地理条件独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱江、涪江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。最高点海拔596．3米，最低点海拔297.0米。 项目所在区域无滑坡、崩塌、泥石流、落石等地质灾害分布。 据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震动反应谱特征周期值为0.35S，地震动峰值加速度值为0.05g，地震基本烈度为VI度，区域地质构造较稳定。 三、气候、气象特征 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，最高气温38.3摄氏度，最低气温-4.8摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。乐至县年平均降水量为948毫米，降水强度在4～10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中，风速最大的是春季3~5月，月平均风速为1.7～1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。风速小，风向多变。 四、地表水系及水文特征 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级直流等。 沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1％，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地，人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3．6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588米：最低处为合川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 本项目近期受纳水体为廖家河，最终汇入沱江；远期受纳水体为鄢家河，最终汇入沱江。 五、植被、土壤 乐至县土地肥沃，气候宜人，物产丰富，林木茂盛，森林覆盖率达36.1%，是国务院命名的全国绿化先进县，全国粮食、柑桔、生猪基地县和秸秆养羊示范县，首批长防林工程达标县，全国优质蚕茧基地县，全国水利工作先进县，全国计划生育优质服务县。 乐至县地系砂岩、泥岩互杂的侏罗系地层。泥岩较砂岩易风化碎裂，经风化剥蚀，夷为平缓丘岗坡地，一坡一坎，每个山丘均呈多级台地。乐至县在中生代三叠纪中期受印支运动影响上升为陆地，至侏罗纪初期复下降成湖泊，土层自上而下：1.素填土：褐红色，层厚0.5-2.5 米；2.中砂层：浅黄色- 灰色，主要由石英颗粒组成，层厚 0.4-3.1 米；3.淤泥层：灰-深灰色，层厚0.6-1.2 米；4.粗砂层：浅灰色-乳白色，由石英砂组成，层厚0.2-0.8 米； 5.中风化玄武岩：褐灰-灰色，层厚 0.3-1.2 米。 经现场勘察，本项目位于乐至县童家发展区西郊园区的万贯产业园，属于城市建成区，由于人类活动频繁，已无无珍稀动植物存在。 综上所述，本项目影响区域内，无珍稀、濒危和国家重点保护动植物分布。

文峰污水处理厂： 文峰工业园（童家发展区第一区域）园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水处理厂处理工艺采用二级生化处理，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“城镇污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。根据调查了解，目前园区污水处理厂未投入运营，管网还未敷设完成，根据查阅园区规划，本项目所在区域属于园区污水处理厂纳污范围。 乐至县生活污水处理厂 乐至县生活污水处理厂位于乐至县天池镇棉花沟村，设计规模为20000m3/d，采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺。乐至县污水处理厂分两期建设，一期工程（处理量：10000m3/d）于2007年后半年开工建设，2009年上半年投入运行；二期工程（处理量：10000m3/d）已于2012年11月开工建设，并于2013年12月投入运行。据污水处理厂负责人介绍，污水处理厂原有20000m3/d的污水处理规模以达到饱和，现新增了一套处理规模为12000m3/d的应急污水处理设备（采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺），能够满足所在区域的污水处理。根据调查，项目所在区域已建设有市政污水管网，并连通至乐至县生活污水处理厂，本项目生活废水经处理达标后可排入市政污水管网，因此本项目生活污水可经污水管网进入到乐至县生活污水处理厂进行深度处理并达标排放。

# 环境质量状况                                    （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、大气环境现状评价 （一）大气环境质量（区域）现状评价 1、项目所在区域达标判断 根据资阳市生态环境局发布的《2018资阳市环境质量状况公告》中的乐至县3个城市环境空气平均优良天数比例分别为84.1%，同比2017年，乐至县提升0.8%。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为7.8ug/m3，同比上升0.8ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为19.3ug/m3，同比上升5.3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.2mg/m3，同比下降0.2mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为142ug/m3，同比上升34ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为69.6ug/m3，同比下降0.4ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为36.8ug/m3，同比下降7.2ug/m3。 表3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 7.8 60 13 达标 NO2 年平均浓度值 19.3 40 48.25 达标 PM10 年平均浓度值 69.6 70 99.42 达标 PM2.5 年平均浓度值 36.8 35 105.14 超标 CO 百分位数平均 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 日最大8小时平均 142 160 88.75 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求，PM2.5超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此乐至县属于不达标区。综上，本项目所在区域为不达标区。 （二）达标规划 根据《资阳市环境空气质量限期达标规划》，进一步明确了资阳市大气污染防治措施，力争在2020 年底实现空气质量全面达标。空气质量达标战略主要内容如下： 1、完善空气质量监测网络，加强污染源监控能力建设 优化城市监测网络、区域监测网络、化学组成监测网络和超级战网络，建立资阳市空气质量“天气一体化”立体监测监控平台。建立空气质量责任承包制度，对污染指标居高不下、工作应付的县（区）分管领导及相关责任人，予以严肃追责；建立大气环境质量常态化管控制度，对各区县环境空气质量实行每月通报，PM连续不降反升的区县，暂停“涉气项目”的环评审批；加强污染源巡查，对重点区域内出现大气污染物超标的企业和不落实“六个百分百”扬尘防治要求的施工单位，依法处罚并实时停工15天，限期整改到位后方可恢复生产。 深化扬尘等面源污染治理，大力削减颗粒物排放 市大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室统筹安排全市扬尘污染防治工作，分类制定扬尘治理专项方案，实行扬尘控制网格化管理，明确网格负责人、保洁工作负责人，并公布名单，落实扬尘污染防治主管责任，建立扬尘污染防治长效机制。加大道路保洁力度，着力控制城市道路扬尘，各区县城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。到2020 年底，在主要入城道路修建至少5 个洗车点，对入城渣土车辆进行清洗。按照“预防为主、综合治理”原则，做好施工扬尘治理工作；各区县住建局、高新区及临空经济区建设主管部门按照“全覆盖、重实效”原则开展拉网式监督检查，凡发现不合格建设项目，一律停工整顿直至达到规定要求。 3、加大工业源污染治理，实施多污染物协同控制 制定固定污染源排污许可目录，按行业分步完成固定源排污许可证发放工作。2018 年完成水泥、化工等重点行业及产能过剩行业企业许可证核发，2020 年全市基本完成固定污染源排污许可名录行业的许可证核发。全面实施工业污染源清单制管理模式，建立“红黄牌”未达标警示处罚制度，2019 年完成工业污染源达标排放计划。加强重点行业达标治理，对水泥企业采取有效防尘措施，确保稳定达标排放。强力整治砖瓦行业大气污染，集中建设大型砖瓦企业，开展砖瓦企业大气污染排放综合治理。对全市范围内“散乱污”企业实行全面整治，建立管理台账，实施分类处置。对列入淘汰类的，依法依规予以取缔；列入搬迁改造、升级改造类的，制定改造提升方案，落实时间表和责任人。2018 年底，完成集中整治任务，基本消除“散乱污”企业污染。2019 年起，每年开展“回头看”，发现一起取缔一起。强化重点行业挥发性有机物综合整治，有效防控臭氧污染。以工业涂装和化工行业为重点全面开展挥发性有机物治理。到2020 年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs 污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs 污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx 等污染物的协同控制，实现臭氧污染有效防控，持续改善环境空气质量。 4、加强移动源污染防治，推进“车油路管”综合防控 确保2020 年底前建成互联互通、共管共享的遥感监测网络，全面筛查超标排放车辆。建立对柴油货车等高排放货运车辆的全天候、全方位管控网，确保公路货运车辆达标排放。开展非道路移动机械调查，摸清排放状况，2018 年底前建立资阳市非道路移动源大气污染控制管理台账，严控不达标机械的销售采购。加强机动车环保达标监管，在全面实施机动车国V 排放标准基础上，按国家要求实施机动车国VI 排放标准。加强新生产车辆环保监管，严厉打击生产、销售环保不达标车辆的违法行为。严格实施机动车强制报废标准，2017 年底完成黄标车淘汰任务，2020 年前完成老旧车辆和摩托车淘汰。完善相关基础设施建设，积极推广新能源汽车。2020 年底，全市公交、环卫等行业和政府机关的新能源和清洁能源车辆比例达到100%，采取直接上牌、政府补贴等措施鼓励个人购买。加强油品市场监管，力争2019 年实施汽、柴油国Ⅵ标准，推进车用柴油、普通柴油、部分船用燃料油逐步并轨，引入车载油气回收技术（ORVR），严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。 5、推进农业源大气污染防控 加强种养殖业氨排放控制和治理，降低大气氨排放，促进农业生产和畜禽养殖废物利用良性循环。严格管控秸秆焚烧，疏堵结合，落实市、县（区）、乡镇（街道）、村庄（社区）四级秸秆禁烧责任体系，问责问效。落实属地管理原则，大力加强城市建成区露天焚烧管控。加强秸秆禁烧宣传力度，提高农民对焚烧秸秆危害性的认识，普及秸秆综合利用的经济、社会和生态效益，用实际效果引导、教育农民群众转变观念。2020 年全市基本消除秸秆露天焚烧污染。积极推进秸秆的综合利用，确保到2020 年全市秸秆综合利用率保持92%以上，秸秆规模化利用产业初步形成。 （三）补充监测 为进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次特征因子评价引用《乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目环境影响评价报告表》中四川中正源检测技术有限公司出具的监测报告四川中正源（2019）第305号（2019年8月8日），引用监测点位距离本项目约110m，位于本项目大气环境影响评价范围内，引用数据日期在3年之内，监测至今区域环境空气质量未发生明显改变，引用数据有效。 1、大气环境质量现状监测 项目环境空气质量现状监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测点位基本信息表 监测点名称 监测点经纬度 监测因子 监测时段 相对厂址位置 相对厂界距离 经度 纬度 1# 105.014147 30.307052 甲苯 2019年7月30日～8月5日，连续7天 项目所在下风向 500m 二甲苯 TVOC 2、监测结果 项目区域环境空气质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果统计及评价 单位：mg/m3 点位名称 监测日期 监测因子 甲苯 二甲苯 TVOC 1# 2019.7.30 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.388 2019.7.31 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.388 2019.8.01 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.411 2019.8.02 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.394 2019.8.03 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.403 2019.8.04 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.417 2019.8.05 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.401 标准值 0.2 0.2 0.6 3、评价方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.2的要求进行。 列表给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占标准质量浓度限值的百分比和超标率。其计算公式为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第 i 个污染物的环境质量标准，mg/m3； 4、评价 项目区域环境空气质量评价见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状评价 点位名称 监测点经纬度 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 经度 纬度 1# 105.014147 30.307052 甲苯 小时平均 0.2 ﹤1.5×10-3 0 0 达标 二甲苯 小时平均 0.2 ﹤1.5×10-3 0 0 达标 TVOC 日最大8小时平均 0.6 0.388~0.417 69.5 0 达标 注：评价标准参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 由上表可知，项目所在区域环境空气中甲苯、二甲苯、总挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 二、地表水环境质量现状 （一）项目所在区域达标判断 根据资阳市生态环境局2019年12月9日发布的“2019年11月资阳市地表水水质月报（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/shujuzhongxin/shuihuanjingzhiliang/20191209/23805.html）”，本项目所在区域阳化河评价结果如下图所示： 图3-1 资阳市生态环境局公布的河流水质评价结果截图 根据资阳市生态环境局发布的2019年11月河流水质评价结果，本项目所在区域阳化河巷子口监测断面为Ⅲ类水质，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 （二）补充监测 为调查了解项目所在位置地表水质量状况，本次评价引用四川炯测环保技术有限公司对《鞋材生产项目》的地表水监测数据，监测报告【炯测检字（2018）第E004838-B号】（2018年8月7日），现状监测时至今日评价河段未新增较大的水污染物排放源，引用数据日期在3年之内，水质未发生明显变化，故引用数据有效。具体监测项目、监测点位、监测时间及频率、监测方法及数据如下： 1、监测断面 监测断面情况见下表： 表3-5 地表水环境现状监测点位 监测断面 监测点位 断面特征 1# 廖家河位于乐至县城市污水处理厂排放口上游500m 对照断面 2# 廖家河位于乐至县城市污水处理厂排放口下游1000m 控制断面 2、监测时段 地表水环境连续监测两天，采样两次，监测时间为2018年6月23日～24日。 3、监测项目与分析方法 （1）监测因子：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷、悬浮物。 （2）采样及监测方法：按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中推荐的方法进行，见下表： 表3-6 监测方法及方法来源 项目 监测方法 方法来源 使用仪器 检出限 pH 玻璃电极法 GB /T5750.4-2006 酸度计JCELD20140002 0.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 紫外分光光度计JCELD20140001 0.025mg/L 五日生化需氧量 稀释接种法 HJ 505-2009 生化培养箱JCELD20140007 0.5mg/L 化学需氧量 重铬酸钾法 HJ828－2017 滴定管JCELD20140047-2 4mg/L 悬浮物 重量法 GB/T11901-1989 电子天平JCELD201400031 4mg/L 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-89 紫外分光光度计JCELD20140001 0.01mg/L 石油类 红外分光光度法 HJ637-2012 红外分光测油仪JCELD20140002 0.01mg/L 4、监测结果 地表水监测结果见下表： 表3-7 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/l；pH无量纲 监测点位 监测项目 06月23日 06月24日 1# 2# 1# 2# pH 7.52 7.50 7.55 7.69 悬浮物 15 13 14 15 化学需氧量 19 18 19 17 五日生化需氧量 2.6 2.3 2.1 2.1 氨氮 0.288 0.264 0.324 0.244 石油类 0.04 0.04 0.04 0.04 总磷 0.09 0.09 0.10 0.08 5、评价方法 根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018），本次地面水环境影响评价采用水质指数法评价。其计算公式为： 一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式为： 式中：Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci,j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 pH值的指数计算公式为： 式中：SpH,j——pH值得指数，大于1表明该水质因子超标 pHj－pH值实测统计代表值； pHsd－评价标准中pH值的下限值； pHsu－评价标准中pH值的上限值。 水质指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。 6、评价结果 表3-8 地表水环境质量评价结果 监测点位 监测项目 09月06日 09月07日 标准限值 1# 2# 1# 2# pH 0.26 0.25 0.275 0.345 6~9 悬浮物 / / / / / 化学需氧量 0.95 0.9 0.95 0.85 20 五日生化需氧量 0.65 0.575 0.525 0.525 4.0 氨氮 0.288 0.264 0.324 0.244 1.0 石油类 0.8 0.8 0.8 0.8 0.05 总磷 0.45 0.45 0.5 0.4 0.2 由上表可知：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、氨氮等监测因子均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，说明项目所在地地表水现状质量较好。 三、声环境质量现状 1、声环境现状监测 （1）监测布点 本次监测在本项目厂界四周共设置了4个噪声监测点。 （2）监测时间及监测频率 四川同一环境监测有限公司于2020年4月9日至2020年4月10日对4个环境噪声监测点进行监测，监测时间为2天，昼夜各一次。 （3）监测方法及来源 按照国家《声环境质量标准》规定的原则和方法执行，监测方法及来源见下表： 表3-9 声环境监测方法及方法来源 项 目 监测方法 方法来源 使用仪器 环境噪声 声环境质量标准 GB3096-008 多功能声级计AWA6228 （4）监测结果 噪声监测结果见下表： 表3-10 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位 2020年4月9日 2020年4月10日 限值 夜间 昼间 1#南侧厂界外1m处 43.4 50.5 昼间≤65 夜间≤55 2#东侧厂界外1m处 38.3 43.1 3#北侧厂界外1m处 41.3 40.8 4#西侧厂界外1m处 40.4 43.2 2、声环境现状评价 （1）评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准有关规定要求，对区域声学环境质量进行评价。 表3-11 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB 类别 昼间 夜间 3类 65 55 声环境质量现状评价 由表3-12可见，评价区域内1#～4#监测点均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类区域标准限值，即昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。说明区域声环境质量较好。 四、生态环境 根据现场勘查，本项目位于童家发展区西郊园区万贯产业园内，区域内系统生物多样性程度较低，受人类活动影响，区域内没有属于重点保护的动植物物种资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。 土壤环境 为了解本项目所在区域土壤环境质量现状，本次项目委托汉正检测技术有限公司对本项目所在地土壤环境进行检测（报告编号：HJ202004007）（监测点位1#、2#、3#），为进一步了解本项目所在区域土壤环境质量现状引用《乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目环境影响评价报告表》四川炯测环保技术有限公司出具的监测报告炯测检字（2019）第E008127号（2019年9月16日）（T1、T2、T3），引用监测点位距离本项目约200m，引用项目同属扬锦产业园内鞋业生产项目，区域地质情况与本项目的土壤性质一致，引用数据日期在3年之内，监测至今区域土壤环境质量未发生明显改变，引用数据有效。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤评价等级为三级评价。 监测点位及监测因子 土壤监测点位及监测因子情况见下表所示。 表3-14 土壤监测点位及监测因子 编号 类型 取样深度 监测因子 监测点位位置 备注 乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目土壤监测布点 T1 表层样 0.2m GB36600中45项基本因子 15号厂界西外0.3m处 占地范围内 T2 表层样 0.2m pH、苯、甲苯 厂外上风向50m 占地范围外200米范围内 T3 表层样 0.2m pH、苯、甲苯 厂外下风向50m （2）监测时段、频次 本次评价监测时间分别为2019年8月22日，检测1次。 （3）检测方法 参照国家相关标准和要求执行。 （4）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ 964 2018土壤环境质量现状评价采用标准指数法。各监测点的评价标准为 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准。 评价结果 检测及评价结果见下表。 表3-15 土壤环境监测结果（T1） 采样日期 点位编号 监测项目 检测结果 标准限值 单位 2019-8-22 T1 pH 7.37 -- 无量纲 砷 5.36 60 mg/kg 汞 0.295 38 铅 10.7 800 镉 0.28 65 铜 24 18000 铬（六价） ND 5.7 镍 48 900 挥发性有机物 四氯化碳 ND 2.8 氯仿 0.0219 0.9 氯甲烷 ND 37 1，1-二氯乙烷 ND 9 1，2-二氯乙烷 ND 5 1，1-二氯乙烯 ND 66 顺-1，2-二氯乙烯 ND 596 反-1，2-二氯乙烯 ND 54 二氯甲烷 0.0173 616 1，2-二氯丙烷 ND 5 1，1，1，2-四氯乙烷 ND 10 1，1，2，2-四氯乙烷 ND 608 四氯乙烯 ND 53 1，1，1-三氯乙烷 ND 840 1，1，2-三氯乙烷 ND 2.8 三氯乙烯 ND 2.8 1，2，3-三氯丙烷 ND 0.5 氯乙烯 ND 0.43 苯 ND 4 氯苯 ND 270 1，2-二氯苯 ND 560 1，4-二氯苯 ND 20 乙苯 ND 28 苯乙烯 ND 1290 甲苯 ND 1200 间二甲苯+对二甲苯 ND 570 邻二甲苯 ND 640 半挥发性有机物 硝基苯 ND 76 2-氯酚 ND 2256 苯并[a]蒽 ND 15 苯并[a]芘 ND 1.5 苯并[b]荧蒽 ND 15 苯并[k]荧蒽 ND 151 䓛 ND 1293 二苯并[a，h] 蒽 ND 1.5 茚并[1，2，3-cd] 蒽 ND 15 萘 ND 70 苯胺* ND 260 注：ND表示未检出 表3-16 土壤环境监测结果（T2、T3） 采样日期 检测项目 检测结果 标准限值 单位 2019-8-22 T2 T3 pH 7.81 7.73 -- 无量纲 挥发性有机物 苯 ND ND 4 mg/kg 甲苯 ND ND 1200 注：ND表示未检出 表3-17 1#土壤理化性质调查表（本项目监测） 点号 1#（厂区内 ） 时间 2020.4.26 经度 105.0158° 纬度 30.3142° 层次（cm） 0-20 现场 记录 颜色 棕色 结构 团粒结构 质地 轻壤土 其他异物 少量石块 表3-18 土壤监测结果表 监测日期 监测点位名称及编号 监测项目 监测结果 单位 2020.4.26 占地范围内1# pH 8.43 无量纲 容重 1.63 g/m3 阳离子交换量 17.4 cmol+/kg 间，对-二甲苯 未检出 ug/kg 邻-二甲苯 未检出 ug/kg 上风向50m2# 间，对-二甲苯 未检出 ug/kg 邻-二甲苯 未检出 ug/kg 下风向50m3# 间，对-二甲苯 未检出 ug/kg 邻-二甲苯 未检出 ug/kg 根据上表中的监测结果可知，项目土壤各监测点位的各项土壤监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准；项目取样土壤环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、项目外环境关系 经现场勘察，本项目周边主要外环境关系如下： 表3-12 项目外环境概况一览表 序号 名称 方位 距离 1 闲置厂房（待入住乐至县骏翔鞋业） 北面 相邻 2 闲置厂房 南面 11m 3 待建空地（待入住四川鑫睿鞋业） 西面 相邻 4 待建空地（待入住四川曼尼迪鞋业和四川乔迪丝鞋业） 东面 相邻 5 在建四川省乔尚服饰厂房 西北面 120m 6 匠子鞋业 东南面 15m 7 万贯产业园办公楼 东南面 270m 二、环境保护目标与等级 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标 本次评价的大气环境保护目标为本项目周边环境空气质量。 环境保护级别：不因本项目的实施改变周围环境空气质量，即满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境保护目标 本次评价的地表水环境保护目标为项目西面约1.45km的廖家河。 环境保护级别：廖家河水质和水体功能不因项目的实施而发生变化，即满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。 声学环境保护目标 本次评价的声学环境重点保护目标确定为：本项目厂界外200m范围内的声学环境质量。 环境保护级别：项目厂界处噪声级达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。 表3-18 本项目主要环境保护目标表 类别 保护目标名称 相对距离（m） 方位 规模及功能 环境功能区划 大气 环境 四川省天翔食品有限公司 约560 项目南侧 食品生产企业 GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区 金子埝村 约160 项目东北侧 居民，120人 黄花园村 约550 项目东北侧 居民，350人 声环境 厂界外200m范围内 GB3096-2008《声环境质量标准》3类 地表水环境 廖家河 1.45 SW 农灌、排洪、纳污 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水域

# 评价适用标准                                    （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量 评价区域内基本污染物SO2、NO2和PM10、PM2.5、CO、O3执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；甲苯、二甲苯、总挥发性有机物参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值，标准值见表4-1所示： 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 评价因子 各项污染物的浓度限值（mg/m3） 依据 1小时平均 日平均 年平均 SO2 0.5 0.15 0.06 GB3095-2012中的二级标准 NO2 0.20 0.08 0.04 PM10 — 0.15 0.07 PM2.5 — 0.075 0.035 CO 10 4 — O3 0.2 — — 甲苯 0.20 — — HJ2.2-2018中附录D 二甲苯 0.20 — — TVOC — 0.60 — 二、地表水环境质量 地表水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。标准值见表4-2所示： 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 项目 pH SS COD BOD5 NH3-N 石油类 TP Ⅲ类标准值 6-9 / ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 三、声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表4-3所示： 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq：dB 环境噪声 3类 昼 间 65 夜 间 55 土壤环境质量 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（ GB36600 2018 ）表1中第二类用地标准，执行标准见下表所示。 表4-4 土壤环境质量标准 单位mg/kg 序号 污染物名称 CAS编号 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铬（六价） 18440-29-9 3.0 5.7 30 78 4 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 5 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 6 汞 7439-97-6 8 38 33 82 7 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 11 1，1-二氯乙烷 75-37-3 3 9 20 100 12 1，2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 13 1，1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 16 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 71-43-2 1 4 10 40 27 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 30 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 108-88-33 1200 1200 1200 1200 33 间,对-二甲苯 108-38-3 106-42-3 163 570 500 570 34 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760 36 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 37 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 38 苯并[a] 蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500 42 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900 43 二苯并[a,h] 蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd] 蒽 193-39-5 5.5 15 55 151 45 萘 91-20-3 25 70 255 700 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；甲苯、二甲苯有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，无组织排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）；VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017），详见表4-5所示。 表4-5 本项目大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准 排放筒高度（m） 限值 颗粒物 120 15 3.5 1.0 GB16297-1996和DB51/2377-2017 甲苯 40 15 3.1 0.2 二甲苯 70 15 1.0 0.2 VOCs 60 15 3.4 2.0 DB51/2377-2017 二、废水 本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，标准值见下表： 表4-6 污水综合排放标准 单位：mg/L 项目 污染物指标 SS CODcr BOD5 NH3-N pH（无量纲） 石油类 色度 标准值 ≤400 ≤500 ≤300 ≤45 6~9 ≤20 无要求 注：氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。标准值见表4-7所示: 表4-7 建筑施工场界噪声排放标准 单位：Leq[dB(A ) 昼间 夜间 70 55 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 表4-8 噪声排放标准限值 等效声级LAeq：dB 环境噪声 3类 昼 间 65 夜 间 55 四、固废 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求处理。一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中相关标准要求。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部公告[2013]第36号执行。准》（GB18599-2001）标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、国家环保总局《排污许可证试点工作方案》等文件中规定的实施污染物种类与原则，为做好评价区总量控制工作，建议本项目废水总量控制因子确定为COD、NH3-N，废气总量控制因子确定为颗粒物、VOCs。 废气： 项目废气采用预测值计算总量控制。 VOCs=0.8405×90%×（1-60%）=0.30258t/a； 颗粒物=4×90%×（1-98%）=0.072t/a 废水： 根据新颁布的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号，简称《暂行方法》）提出了总量指标的计算方法，本项目外排废水为生活污水，厂区排口采用《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准限值，废水污染物核定排放总量计算如下： 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下: COD：765t/a×300(mg/L)/1000/1000=0.23t/a； NH3-N：765t/a×15(mg/L)/1000/1000=0.012t/a； 近期乐至县城市污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：765t/a×50(mg/L)/1000/1000=0.038t/a； NH3-N：765t/a×5(mg/L)/1000/1000=0.004t/a； 远期文峰工业园区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：765t/a×40(mg/L)/1000/1000=0.031t/a； NH3-N：765t/a×3(mg/L)/1000/1000=0.002t/a； 表4-9 总量控制建议指标 污染物种类 污染物名称 总量控制指标（t/a） 废气 1#排气筒 VOCs 0.30258 颗粒物 0.072 废水 厂区排口 COD 0.23 NH3-N 0.012 乐至县城市污水处理厂总排口 COD 0.038 NH3-N 0.004 乐至县文峰工业园污水处理厂总排口 COD 0.031 NH3-N 0.002 |

# 建设项目工程分析                                （表五）

项目工艺流程简析： 本项目由乐至县乐奇鞋业有限公司购买乐至县童家发展区西郊园区万贯产业园的标准厂房进行建设，施工期仅是进行设备安装。 一、施工期： 具体工艺流程及产污环节见图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点 工艺流程说明： 设备进场：设备入场时，施工人员需将生产、环保设备搬运至生产区，主要污染物为施工噪声、废包装料。 设备安装：将生产、环保设备安装至指定位置，主要废物为设备施工噪声。 设备调试：设备安装完成后，对生产设备进行调试，以确保设备正常，主要污染物为设备噪声。 二、营运期： 本项目是以真皮、皮革为原料生产皮鞋，年产量30万双。项目营运期生产工艺分为四个工段，即裁断、准备加工、面部加工、底部加工。其中裁断为：面料原料裁断为鞋面的各部分；准备加工为：对鞋面各部分进行不同的准备加工；面部加工为：鞋面各部分组合为一个完整的鞋面；底部加工为：将鞋面定型为所需鞋型后，与鞋底粘合在一起，形成最终的皮鞋成品。 本项目外购处理好的热熔港宝，使用时直接刷胶粘贴，无需港宝水或其他溶剂进行处理，所产皮鞋均不涉及喷漆工序，使用的胶水均市购成品胶，生产时直接使用，无需调配。 图5-2 生产工艺各工段关联图 以下分工段分别阐述其具体加工工艺及产污环节。 1、裁断和准备加工工艺及产污环节分析 图5-3 裁断和准备加工工艺及产污环节图 工艺流程简述 （1）下料：根据鞋型要求，利用不同形状的模具，人工将面料裁断为构成鞋面的不同部分，企业所用面料均外购成品，无需进行清洗。 此工序主要污染物：边角料； （2）准备加工：准备组工序主要由以下几种： 1）片帮：部分面料需经片帮机片薄为厚度一致的薄片。 此工序主要污染物：下脚料、噪声； 2）削皮：利用削皮机对部分面料合缝处进行片薄处理，使其更易合缝。 此工序主要污染物：下脚料； 3）里皮加工： 贴里皮：利用黄胶将里皮与面皮粘合在一起。贴里皮集中在刷胶房进行刷胶，在工位上方设置集气罩，可有效收集有机废气。此工序主要污染物：有机 废气； 车里皮：利用针车、拼缝机对粘合边缘进行合缝。此工序主要污染物：废线头； 压合缝：用压跟机将合缝处进行压合，使其连接更为牢固且贴合紧密、平整。 标码：用笔在鞋面内侧标上工人工号、码数。 2、面部加工工序及产污环节分析 图5-4 面部加工工艺及产污环节图 主要流程简述 （1）刷胶、折边：将黄胶刷涂在面料上，增加面料的粘性，按照鞋面结构要求，人工将鞋面料的边缘折叠。集中在刷胶房进行人工刷胶，在工位上方设置集气罩，可有效收集有机废气。 此工序主要污染物：有机废气； （2）组合车线：将鞋面料不同部分贴合在一起，并用针车车线，使其结合更为牢固。 此工序主要污染物：废线头； （3）车鞋口：利用针车对鞋口进行车线。 此工序主要污染物：废线头； （4）拉帮：部分鞋型因工艺需求，需先人工将中底布与鞋面缝制在一起。 以上，面部加工工序结束，成型的鞋面送底部加工组进行后续加工。 3、底部加工工序及产污环节分析 图5-5 底部加工工序及产污环节图 工艺流程简述： （1）套鞋楦、放港宝：工人根据鞋码大小选取楦头，将楦头人工套在鞋面上，同时将热熔胶港宝放置鞋面内部。 （2）热定型：将鞋面放置于烤箱（温度：100℃，时间：2min）内将热熔胶港宝热熔定型。单独设置一个密闭的加热间（烘箱全部位于加热间内）用于热定型和后续烘干工序，在工位上方设置集气罩用于收集有机废气。 此工序主要污染物：加热过程中产生的有机废气； （3）砂边打磨：其主要工作是将鞋面待粘合处进行打磨，使其与鞋底贴合处形成不光滑面，以利于后续工艺的涂胶和贴底；鞋面打磨过程进行时，鞋底待粘合处处理过程同时进行，鞋底处理的主要目的同鞋面打磨过程。 此工序主要污染物：噪声、粉尘； （4）贴底刷胶：人工将鞋面和鞋底分别刷PU 胶、黄胶，粘结好后的鞋放在压底机上挤压，挤压姿势持续40s，黄胶的作用主要是防止鞋子边缘粘结处开裂、老化。刷胶过程在设置的集中刷胶房进行。 此工序主要污染物：有机废气、噪声； （5）烘干定型：将刷胶后的鞋面、鞋底放入烤箱中，调整温度在100℃左右，时间约半分钟，让贴底成型后的半成品鞋子在电加热下进行烘干定型。 此工序主要污染物：加热过程中产生的有机废气； （6）冷却脱楦：将烘干定型后的真皮皮鞋配双放入冷定型机（冷冻机），以起到稳型作用，冷定型机温度约-10℃，处理时间约10分钟。然后将楦头从鞋中拔出。 （7）钉跟：将鞋子套在钉跟机上，用钉子将鞋与鞋跟钉在一起。 此工序主要污染物：钉跟机噪声； （8）美化抛光：成鞋美化是制鞋工作的善后工程，主要包括订鞋扣、穿鞋带、理鞋垫等；同时将外购的各种皮鞋配件或装饰件装配到皮鞋上，并对皮鞋生产装配中出现的瑕疵采取擦拭去污、熨烫、补饰伤痕等美化措施，将皮鞋表面不光整的地方用抛光机抛光。 此工序主要污染物：抛光粉尘； （9）包装入库：将完成成鞋美化抛光后的产品根据规格型号打码并进行整理检验，放入鞋盒后包装入库待售。 主要污染工序及治理措施 一、主要污染物 1、产物环节 本项目营运期主要污染物如下： （1）废气：砂帮机打磨和抛光过程中产生的粉尘：刷胶和加热过程中产生的有机废气。 （2）废水：本项目无生产废水产生，外排废水主要是员工的生活污水。 （3）噪声：本项目主要是生产过程中下料剪裁、针车鞋面、打磨等工序产生的设备噪声。 （4）固体废物：主要包括生产过程中产生的边角料、更换的楦头、含油废棉纱、棉布、手套等，产生的废纸箱、鞋盒等一般废包装材料，用胶工段产生的废胶桶；处理有机废气产生的废活性炭；生活垃圾等。 表5-1 主要污染物产物情况表 序号 类别 生产工序 污染物 主要污染因子/固废类别 1 废气 打磨抛光 粉尘 颗粒物 2 刷胶、加热烘干 有机废气 甲苯、二甲苯、VOCs 3 废水 办公室、车间 生活污水、地面清洁废水 COD、NH3-N、BOD5、SS 8 噪声 帮面、打磨等 设备噪声 等效连续A声级 9 固废 下料、片帮、削皮 边角料 一般固废 10 办公室 生活垃圾 11 更换楦头 更换的楦头 包装过程 废包装材料 12 刷胶 废胶桶 危险废物 13 环保设备 废活性炭 14 设备维护 废机油 15 设备维护 含油废棉纱、棉布、手套等 2、物料平衡分析 （1）VOCs平衡 图5-7 项目VOCs平衡图 （2）甲苯+二甲苯平衡 图5-8 项目苯系物平衡图 二、污染物排放及治理措施 本项目由乐至县乐奇鞋业有限公司购买乐至县西郊工业园万贯业园的标准厂房进行建设，施工期仅是进行设备安装，污染很小，因此本次环评主要分析营运期污染。营运期污染物排放及治理如下： 1、废气 本项目不涉及喷漆工序，运营期废气污染物主要为打磨抛光产生的粉尘；刷胶、烤箱烘烤、热定型等过程产生的有机废气等。 （1）有机废气 有机废气主要产生于刷胶和热定型过程，刷胶工序采用人工刷胶，热定型工序采用电加热烘烤，由于人工刷胶采用常温，无需加热刷胶，常温下挥发量较小，因此有机废气主要在加热定型工序产生，本项目废气以VOCs计。根据业主提供胶水的检验报告，项目所用胶水的用量及其中主要有害物质含量情况见下表5-2至5-3所示，其中黄胶中总挥发性有机物含量按百分比52.8%计。 表5-2 PU胶成分一览表 项目 标准要求 检测结果 单位 结论 PU胶用量 1.5t/a 符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）的要求 苯 ≤5 未检出 g/kg 甲苯+二甲苯 ≤200.0 50.7 g/kg 总挥发性有机物 ≤750 250 g/L 表5-3 黄胶成分一览表 项目 标准要求 检测结果 单位 结论 黄胶用量 1t/a 苯系物 ≤1 未检出 g/kg 符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）的要求 卤代烃 ≤1 未检出 g/kg 不挥发物含量 ≥13 47.2 % 综上，经计算胶水中有机废气的产生情况见下表5-4 表5-4 有机废气产生情况一览表 名称 含量（t/a） 产生速率 产生浓度 VOCs PU胶 0.3125 / 黄胶 0.528 合计 0.8405 0.1751kg/h 8.76mg/m3 苯系物 PU胶 0.07605 / 合计 0.07605 0.016kg/h 0.8mg/m3 胶水密度1.2g/cm3，集气罩总风量为20000m3/h 注：VOCs 及苯系物以最不利情况100%挥发计。 根据环境保护部《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（2017.9）中“①加强废气收集与处理，对油墨、粘胶剂等有机原辅材料调配和使用时等，要采取车间环境质量负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上；②因地制宜推进其他工业行业 VOCs 综合治理，制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序 VOCs 排放治理”。 环评要求：本项目单独设置加热间和刷胶房，分别集中所有需要热定型和人工使用胶水的步骤在两个房间内进行，与本项目其他车间隔开形成一个密闭的空间，密闭生产。加热间设置一个10000m3/h的风机，刷胶房设置一个10000m3/h的风机，分别对加热间和刷胶房密闭空间进行抽风，有机废气经集气罩抽风收集后通过1套二级活性炭吸附处理系统进行净化处理，最后通过1根15m高排气筒排放。 综上，本项目有机废气治理措施为：在加热间和刷胶房密闭空间内，经集气罩收集后（收集效率90%）进入1套“二级活性炭吸附装置（工作温度<60℃，停留时间≥0.5s）”处理系统（有机废气总处理效率60%）进行净化处理，最后由1根15m高的排气筒排放，系统总风量20000m3/h。 活性炭吸附工作原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。 （2）粉尘 ①抛光、打磨粉尘 项目需要对帮面、鞋底进行打磨，对成鞋进行抛光，此过程会产生少量粉尘。 项目需要打磨抛光的鞋子约30万双/年，粉尘产生量按13g/双计，则粉尘产生量约4t/a，0.833kg/h。 评价要求在抛光机上方加设集气罩，收集的粉尘由布袋除尘器处理+15m高排气筒排放（粉尘收集率按90%计，除尘效率按98%计），布袋除尘器风量为5000m3/h，粉尘收集后集中储存，定期清理交由园区环卫部门收集处理，经处理后粉尘排放速率及浓度为0.015kg/h（0.072t/a），3mg/m3。 无组织排放： 项目有组织废气产生及排放情况见表5-9。 表5-9 废气（有组织）产生及排放情况 废气 种类 排放参数 污染物名称 处理前 收集效率 处理效率 处理后 评价标准 达标 情况 高度 (m) 排气 总量 (m3/h) 产生量(t/a) 产生速率(kg/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h） 排放浓度(mg/m3) 排放 速率 (kg/h) 排放 浓度 (mg/m3) 废气 15 20000 VOCS 0.8405 0.1751 90% 60% 0.303 0.063 3.15 3.4 60 达标 甲苯 0.07605 0.0158 90% 60% 0.0274 0.0057 0.285 3.1 40 达标 二甲苯 0.07605 0.0158 90% 60% 0.0274 0.0057 0.285 1.0 70 达标 5000 颗粒物 4 0.83 90% 98% 0.072 0.015 3 3.5 120 达标 注：表格中VOCs总排放量已包含甲苯、二甲苯。 无组织排放： 由于负压抽风收集率为90%，则有10%的挥发性有机废气、甲苯、二甲苯以无组织形式排放，项目无组织废气产生及排放情况见表5-10。 表5-10 废气（无组织）产生及排放情况 废气种类 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放标准（mg/m3） 面源参数/m （长×宽×高） 排放方式 废气 VOCs 0.0835 0.0174 2.0 60×40×10 通风系统低空排放 甲苯 0.00705 0.0015 2.4 二甲苯 0.00705 0.0015 1.2 颗粒物 0.0072 0.0015 1.0 由影响预测章节预测结果可知，本项目无组织排放的粉尘厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放标准限值；无组织排放的甲苯、二甲苯、VOCs厂界浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中的无组织排放标准限值要求。 综上分析，项目废气处理后均能达标排放，处理措施技术经济可行。 2、废水 项目劳动定员为60人，不设置食宿，主要用水包括员工办公日常用水地面清洁用水及未预见用水。厂区用水主要为员工办公生活用水、地面清洁用水。 产生源强： 项目生活废水主要为员工生活废水和地面清洁废水。 （1）生活用水：项目劳动定员为60人，不设置食宿。生活用水标准按50L/人·d 计算得，生活用水量为3m3/d，生活污水排放系数按0.85计，废水产生量为2.55m3/d，765m3/a，主要污染物浓度为主要污染物浓度为COD400mg/L、NH3-N30mg/L、SS250mg/L、BOD5300mg/L。 （2）清洁用水：车间及办公室地面不进行冲洗，一周用拖布清洁一次，用水标准为0.2L/m2，用水量为0.5m3/d，自然蒸发。 治理措施及排放情况： 项目已建1座污水预处理池，容积为20m3。项目污水总排放量约为2.55m3/d、765m3/a。生活废水进入污水预处理池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。本项目废物污染物产生及排放情况见表5-11。 废水性质 废水量（m3/a） COD BOD5 SS NH3-N 生活污水 浓度（mg/L） 765 400 300 250 30 产生量（t/a） 0.306 0.23 0.191 0.023 经预处理池处理后 浓度（mg/L） 765 300 200 100 15 排放量（t/a） 0.23 0.153 0.0765 0.012 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 45 近期：城市污水处理厂处理 浓度（mg/L） 765 50 10 10 5 排放量（t/a） 0.038 0.008 0.008 0.004 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 50 10 10 5 远期：园区污水处理厂处理 浓度（mg/L） 765 40 10 10 3 排放量（t/a） 0.031 0.008 0.008 0.002 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（GB51/2311-2016）中相关标准 40 10 10 3 3、噪声 本项目噪声源主要为抛光机、冲床、砂轮机、打跟机、压跟机等设备，这些设备所产生的机械噪声基本为中强度噪声，其噪声源强在70～90dB(A)的范围之内。针对不同产噪设备采用不同的隔声、基础减振等治理措施后，噪声治理及排放情况见表5-12。 表5-12 噪声污染源及治理措施表 噪声源 噪声源强 治理方式 治理后声级值 裁断机 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减 ≤65 压底机 70 ≤60 打跟机 70 ≤60 砂轮机 90 ≤75 锤平机 90 ≤75 抛光机 75 ≤60 空压机 85 设隔声罩，基座减振，软连接 ≤65 风机 80-90 ≤60 项目建成营运后，夜间不进行生产。噪声治理方式： （1）选用性能优、噪声小的设备，降低噪声源强度； （2）合理布置厂区，高噪声设备应尽量设置于场地中部远离厂界的位置，通过距离衰减减少厂界噪声值； （3）设置封闭式车间，采取厂房隔声，设备基座采用减震基座； （4）在安装和检修过程中保证设备安装平衡，经常维护保养和润滑，保持设备运转正常。 设备噪声经减振、隔声、消声等措施处理后，本项目噪声对周边影响较小。项目位于园区内，周边200m范围内均为工业企业，项目噪声通过隔声减震后，对周边环境影响较小。项目营运期噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 4、固体废物 本项目固体废物主要分为一般固废和危险固废。 （1）一般固废 ①废边角料 本项目原料皮革裁料、针车及上鞋底等工序会产生废边角料，生产过程中产生的废边角料约2t/a，本项目将此部分固废集中收集后外售。 ②布袋除尘器收集粉尘 本项目砂帮机打磨和抛光机抛光时布袋式除尘器收集的粉尘量约3.9t/a，收集后定期外售废品回收站。 ③更换的楦头 产生量为30个/a，楦头主要成分为ABS塑料，为一般固废，集中收集暂存于项目废料回收桶内，定期外售废品回收站。 ④废包装材料 本项目生产过程中产生的废包装材料量大约为1t/a，收集后外售废品回收站。 ⑤生活垃圾 本项目员工60人，员工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量约30kg/d，9t/a。厂区内设置垃圾桶，收集日常办公生活垃圾，设专人每日进行统一清运，然后由市政环卫部门清运、处理。 本项目一般固废收集堆放至园区指定的一般固废堆放点，由园区集中处理。 表5-13 一般废物汇总 序号 一般废物名称 产生量 储存位置 处理方法 1 废边角料 2t/a 一般固废暂存间 外售废品回收站 2 布袋除尘器收集粉尘 3.9t/a 一般固废暂存间 交由环卫部门收集处理 3 更换的楦头 30个/a 一般固废暂存间 外售废品回收站 4 废包装材料 1t/a 一般固废暂存间 外售废品回收站 5 生活垃圾 9t/a 厂区垃圾桶 园区环卫部门 （2）危险废物 ①废胶水/处理剂桶 项目在刷胶、刷处理剂过程会产生废胶水/处理剂桶（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49）。收集暂存后交由有资质单位处理。 ②废活性炭 有机废气处理措施末端采取了两级活性炭对产生的有机废气进行处理，活性炭吸附饱和后需进行更换，将会产生废活性炭（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49）；本项目有机废气产生量为0.8405/a，集气罩收集效率按90%计，活性炭吸附效率按60%计，则活性炭吸附有机废气总量为0.4542t/a，参考《简明通风设计手册》以及广东工业大学工程研究，1kg活性炭吸附有机废气量约为250g，则项目设置的活性炭净化系统所需活性炭量为1.817t/a。建设单位拟建2个活性炭吸附箱（活性炭吸附箱有效容积0.5m3，容纳500小块活性炭，每块尺寸100x100x100mm），活性炭采用蜂窝状活性炭，活性炭密度为0.45-0.65g/cm3（本次评价取0.5g/cm3），则每套废气处理设施活性炭最大设置量为0.25t，因活性炭吸附装置吸附至80%时即达到饱和状态，因此本项目设置的活性炭箱最大吸附量为0.2t/a。因此，项目废气处理设施活性炭的更换频次约每1个月更换1次，更换下的废活性炭总量为2t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW49号：其他废物，经收集后交由有资质单位处理。 ③废机油 本项目设备运行、维修保养过程将产生废机油（HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业，900-249-08），产生量约为0.1t/a。 ④废含油棉布手套 本项目设备维修过程产生的含油棉布、手套（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49），产量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），属于危险废物，应交由有危险固废处理资质的单位进行处置。 表5-14 项目危险废物汇总 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序 形态 有害成分 危险特性 污染防治措施 1 废胶水桶 HW49类危险废物 900-041-49 0.5 胶水 固态 有机物 T/In 收集后暂存于危废暂存间，交有资质单位收运处置 2 废活性炭 HW49类危险废物 900-041-49 2 有机废气处理 固体 有机物 T 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 3 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.1 设备保养 液体 废矿物油 T,I 4 废含油棉布手套 HW49其他废物 900-041-49 0.1 设备保养 固体 废矿物油 T/In 注：T表毒性，I 表易燃性，In表感染性 表5-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 危险废物名称 贮存场所 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存周期 1 废胶水桶 危废暂存间 HW49 900-041-49 1号厂房 10m2 密封储存 6个月 2 废活性炭 3 含油废棉布手套 4 废机油 HW08 900-249-08 （3）危废暂存间相关要求 本项目设置一间建筑面积为10m2的危废暂存间暂存项目产生危险废物，项目建设单位拟建的危险废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行；危废处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）执行。 该暂存间的设计、施工和管理必须进行危险废物的储存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，相关要求为： ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 ③应位于居民中心区常年最大风频的下风向。设施底部必须高于地下水最高水位。 ④门地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，材料必须与危险废物相容。设施底部必须高于地下水最高水位。基础必须防渗，防渗层环氧树脂+金属托盘，渗透系数≤10-10cm/s。应建造径流疏导系统，保证25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑥危险废物贮存设施内清理出来的废渣，一律按危险废物处理。 ⑦按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑧建设单位必须做好危险废物的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。且记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 ⑨必须定期对所贮存的容器设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 此外，危险废物处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年）执行，相关要求为：危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 本环评要求，在本项目投产前必须与有资质的单位签订危废协议，以确保本项目产生的危废得到合理处置。此外要求本项目落实危险废物储存区三防措施做到防水、防渗漏、防流失，并根据危废性质做到防腐蚀。危险废物暂存区地面渗透系数应≤1.0×10-10 cm/s，并派专人管理。 5、地下水 本项目生活用水由自来水厂供给，废水最终排入鄢家河，故本项目的建设不会对地下水水位造成明显影响。本项目的建设仅有可能对地下水的水质造成一定影响。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：危险废物暂存间，胶水房，预处理池及管道等污水下渗对地下水造成的污染。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目分划为重点防渗区和一般防渗区，划分区域如下： 重点防渗区：包括危废暂存间、胶类存放间、刷胶房，本项目地面已做硬化，防渗技术要求为加金属托盘，K≤10-10cm/s。 一般防渗区：除重点防渗以外车间其他地面设置为一般防渗区，防渗技术要求为采取10~15cm水泥进行硬化，K≤10-7cm/s。 经以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水，土壤。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                （表六）

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 热定型及刷胶过程 | VOCs | 0.8405t/a | 0.303t/a，3.15mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | 0.07605t/a | 0.0274t/a，0.285mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | 0.07605t/a | 0.0274t/a，0.285mg/m3 |
|  | 打磨、抛光 | 粉尘 | 4t/a | 0.072t/a，3mg/m3 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 | 765m3/a | 765m3/d |
|  |  | COD | 400mg/l、0.306t/a | 300mg/l、0.23t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/l、0.23t/a | 200mg/l、0.153t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/l、0.023t/a | 15mg/l、0.012t/a |
|  |  | SS | 250mg/l、0.191t/a | 100mg/l、0.0765t/a |
| 噪声 | 设备运行 | 生产设备采取减震、厂房隔声；动力设备采取减震、隔声、消声等降噪措施，尽量减轻对周围环境的影响。 |
| 固体 废物 | 营运期一般固体废物 | 废边角料 | 2t/a | 外售废品回收站 |
|  |  | 废包装材料 | 1t/a | 堆放至园区指定得一般固废堆放点，由园区统一处理 |
|  |  | 更换的楦头 | 30个/a |  |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘 | 3.9t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 9t/a |  |
|  | 营运期危险废物 | 废胶水桶 | 0.5t/a | 交由具有危险废物处理资质的单位回收处理 |
|  |  | 废活性炭 | 2t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.1t/a |  |
|  |  | 含油废棉布手套 | 0.1t/a |  |
| 主要生态影响： 本项目位于童家发展区西郊园区，购买万贯产业园已建成的标准厂房进行生产，不会造成水土流失、景观破坏等生态环境影响。本项目所在区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的营运期对生态环境不会产生较大影响。 |

# 环境影响分析                                    （表七）

一、施工期环境影响分析 本项目由乐至县乐奇鞋业有限公司购买乐至县童家发展区西郊园区的万贯产业园32号地块的标准厂房进行建设，施工期仅是进行厂房内部调整车间布局与设备安装，因此施工期不产生大的环境问题。施工过程产生的噪声、废气、粉尘、固体废物、施工人员生活污水、生活垃圾等污染物可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，为减轻施工期间对环境的影响，施工单位应严格加强施工期规范化的管理工作： 1、结合本项目特点，施工期废气主要为设备安装过程中产生的粉尘，在施工现场采取洒水降尘、建筑材料临时覆盖等措施降低施工期粉尘对内部工人及外环境的影响。 2、项目施工噪声主要为设备安装过程中使用的各种施工机械运行噪声，施工过程中应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定施工作业，严格控制施工场界噪声。 3、结合项目特点，本项目施工期废水主要为工人生活污水，工人上厕所依托园区内已有厕所，生活污水经园区内已建污水预处理池处理后排入园区污水管网，进入乐至县生活污水处理厂处理。 4、对于施工过程中产生的建筑垃圾和工人生活垃圾，施工单位应加强管理，及时清运，确保建筑工地周边环境整洁、卫生。 5、本项目在现有厂房进行建设。项目厂区内除绿化区域已全部完成路面硬化，重点防渗区域及一般防渗区区域已按要求完成防渗工作，施工期对土壤的扰动不大，项目施工期对土壤环境影响不大。 综上所述，本项目施工期可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，但影响强度均不大，在工程建设结束后可消除。在落实上述施工期污染防治措施的情况下，项目施工期环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 1、污染源情况 根据工程分析，本项目运营期废气主要是生产过程中产生的有机废气、粉尘 有机废气：在刷胶、热定型阶段会产生VOCs，产生量为0.8405t/a，0.1751kg/h，通过在刷胶房（人工刷胶、补胶区）和加热间（热定型、烘干定型）通设置集气罩对有机废气进行收集，引至二级活性炭吸附处理系统中净化，处理后由1根15m高排气筒排放，排放速率为0.063kg/h，3.15mg/m3，满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中排放标准（排放浓度60mg/m³，排放速率3.4kg/h）。集气罩未收集的VOCs为0.0835t/a（0.0174kg/h），为无组织排放。 粉尘：项目鞋子砂帮机打磨、成鞋美化抛光过程会产生少量粉尘。粉尘产生量约4t/a，0.83kg/h，项目设置有集气罩收集（收集效率以90%计）后通过布袋除尘器（除尘效率按98%计）收集，则项目经布袋式除尘器后粉尘排放速率为0.015kg/h，项目设计总风量为5000m³/h，则粉尘经治理后排放浓度为3mg/m3；粉尘排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准（3.5kg/h，120mg/m3）。集气罩未收集的粉尘为0.4t/a，0.083kg/h，为无组织排放。 项目污染源情况见表7-1，7-2： 表7-1 主要废气污染源参数一览表（点源） 编号 污染源 排气筒底部经纬度 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 排气量（m3/h） 烟气温度/℃ 年排放小时数 排放工况 排放速率（kg/h） 经度 纬度 颗粒物 VOCs 甲苯 二甲苯 1 1#排气筒 105.0152 30.3123 439 15 0.6 20000 20 4800 正常工况 0.015 0.063 0.0057 0.0057 表7-2 主要废气污染源参数一览表（面源） 编号 面源中心经纬度 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数 排放工况 排放速率（kg/h） 经度 纬度 颗粒物 VOCs 甲苯 二甲苯 1 105.0153 30.3123 440 60 40 0 10 4800 正常工况 0.0015 0.0174 0.0015 0.0015 2、评价等级判断 ①评价因子和评价标准筛选 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的远距离D10%，计算公式如下： 式中： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 本项目污染物评价标准和来源见下表。 表7-3 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（mg/m3) 标准来源 TVOC 二类限区 8小时 0.6 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D 甲苯 二类限区 1h平均 0.2 二甲苯 二类限区 1h平均 0.2 TSP 二类限区 1h平均 0.9 GB 3095-2012 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-4 大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作等级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级高者作为项目的评价等级。 ②估算模型参数 本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。 根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下表： 表7-5 项目估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 70000人 最高环境温度 38.3°C 最低环境温度 -4.8°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ③主要污染源估算模型计算结果 采用导则推荐估算模型AERSCREEN计算，本项目各污染源计算结果见下表。 表7-6 估摸模型计算结果一览表 距离(m) 1#排气筒 VOCs 甲苯 二甲苯 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 1.82E-05 0.00 1.24E-06 0.00 1.24E-06 0.00 25 1.24E-03 0.10 8.39E-05 0.04 8.39E-05 0.04 50 5.45E-03 0.45 3.70E-04 0.19 3.70E-04 0.19 75 9.52E-03 0.79 6.46E-04 0.32 6.46E-04 0.32 99 1.05E-02 0.87 7.12E-04 0.36 7.12E-04 0.36 100 1.05E-02 0.87 7.12E-04 0.36 7.12E-04 0.36 125 9.96E-03 0.83 6.76E-04 0.34 6.76E-04 0.34 150 9.02E-03 0.75 6.12E-04 0.31 6.12E-04 0.31 175 8.06E-03 0.67 5.47E-04 0.27 5.47E-04 0.27 200 7.19E-03 0.60 4.88E-04 0.24 4.88E-04 0.24 225 6.43E-03 0.54 4.36E-04 0.22 4.36E-04 0.22 250 5.78E-03 0.48 3.92E-04 0.20 3.92E-04 0.20 275 5.22E-03 0.44 3.54E-04 0.18 3.54E-04 0.18 300 4.74E-03 0.40 3.22E-04 0.16 3.22E-04 0.16 325 4.33E-03 0.36 2.94E-04 0.15 2.94E-04 0.15 350 3.97E-03 0.33 2.70E-04 0.13 2.70E-04 0.13 375 3.66E-03 0.31 2.49E-04 0.12 2.49E-04 0.12 400 3.39E-03 0.28 2.30E-04 0.12 2.30E-04 0.12 425 3.15E-03 0.26 2.14E-04 0.11 2.14E-04 0.11 450 2.93E-03 0.24 1.99E-04 0.10 1.99E-04 0.10 475 2.74E-03 0.23 1.86E-04 0.09 1.86E-04 0.09 500 2.57E-03 0.21 1.75E-04 0.09 1.75E-04 0.09 下风向最大质量浓度及占标率% 1.05E-02 0.87 7.12E-04 0.36 7.12E-04 0.36 D10%最远距离/m / 表7-7 估摸模型计算结果一览表 距离(m) 1#排气筒 颗粒物 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 1.38E-04 0.02 25 8.62E-04 0.10 50 1.15E-03 0.13 75 2.27E-03 0.25 99 2.51E-03 0.28 100 2.51E-03 0.28 125 2.38E-03 0.26 150 2.15E-03 0.24 175 1.92E-03 0.21 200 1.71E-03 0.19 225 1.53E-03 0.17 250 1.38E-03 0.15 275 1.25E-03 0.14 300 1.13E-03 0.13 325 1.03E-03 0.11 350 9.48E-04 0.11 375 8.73E-04 0.10 400 8.08E-04 0.09 425 7.51E-04 0.08 450 7.00E-04 0.08 475 6.54E-04 0.07 500 6.13E-04 0.07 下风向最大质量浓度及占标率% 2.51E-03 0.28 D10%最远距离/m / 表7-8 估摸模型计算结果一览表 距离(m) 无组织 VOCs 甲苯 二甲苯 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 7.17E-03 0.60 6.18E-04 0.31 6.18E-04 0.31 25 1.00E-02 0.83 8.62E-04 0.43 8.62E-04 0.43 45 1.18E-02 0.98 1.01E-03 0.51 1.01E-03 0.51 50 1.16E-02 0.97 1.00E-03 0.50 1.00E-03 0.50 75 9.78E-03 0.81 8.43E-04 0.42 8.43E-04 0.42 100 8.67E-03 0.72 7.47E-04 0.37 7.47E-04 0.37 125 7.43E-03 0.62 6.41E-04 0.32 6.41E-04 0.32 150 6.37E-03 0.53 5.49E-04 0.27 5.49E-04 0.27 175 5.50E-03 0.46 4.74E-04 0.24 4.74E-04 0.24 200 4.79E-03 0.40 4.13E-04 0.21 4.13E-04 0.21 225 4.22E-03 0.35 3.64E-04 0.18 3.64E-04 0.18 250 3.75E-03 0.31 3.23E-04 0.16 3.23E-04 0.16 275 3.36E-03 0.28 2.89E-04 0.14 2.89E-04 0.14 300 3.03E-03 0.25 2.61E-04 0.13 2.61E-04 0.13 325 2.75E-03 0.23 2.37E-04 0.12 2.37E-04 0.12 350 2.52E-03 0.21 2.17E-04 0.11 2.17E-04 0.11 375 2.31E-03 0.19 1.99E-04 0.10 1.99E-04 0.10 400 2.13E-03 0.18 1.84E-04 0.09 1.84E-04 0.09 425 1.98E-03 0.16 1.71E-04 0.09 1.71E-04 0.09 450 1.84E-03 0.15 1.59E-04 0.08 1.59E-04 0.08 475 1.72E-03 0.14 1.48E-04 0.07 1.48E-04 0.07 500 1.61E-03 0.13 1.39E-04 0.07 1.39E-04 0.07 下风向最大质量浓度及占标率% 1.18E-02 0.98 1.01E-03 0.51 1.01E-03 0.51 D10%最远距离/m / 表7-9 估摸模型计算结果一览表 距离(m) 无组织 颗粒物 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 6.18E-04 0.07 25 8.62E-04 0.10 45 1.01E-03 0.11 50 1.00E-03 0.11 75 8.43E-04 0.09 100 7.47E-04 0.08 125 6.41E-04 0.07 150 5.49E-04 0.06 175 4.74E-04 0.05 200 4.13E-04 0.05 225 3.64E-04 0.04 250 3.23E-04 0.04 275 2.89E-04 0.03 300 2.61E-04 0.03 325 2.37E-04 0.03 350 2.17E-04 0.02 375 1.99E-04 0.02 400 1.84E-04 0.02 425 1.71E-04 0.02 450 1.59E-04 0.02 475 1.48E-04 0.02 500 1.39E-04 0.02 下风向最大质量浓度及占标率% 1.01E-03 0.11 D10%最远距离/m / 表7-10 估算模型参数表 污染源名称 排放方式 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (mg/m3) Pmax (%) 评价等级) 1#排气筒 有组织 VOCs 1200.0 1.05E-02 0.87 三级 1#排气筒 有组织 甲苯 200.0 7.12E-04 0.36 三级 1#排气筒 有组织 二甲苯 200.0 7.12E-04 0.36 三级 1#排气筒 有组织 TSP 900.0 2.51E-03 0.28 三级 1#车间 无组织 VOCs 1200.0 1.18E-02 0.98 三级 1#车间 无组织 甲苯 200.0 1.01E-03 0.51 三级 1#车间 无组织 二甲苯 200.0 1.01E-03 0.51 三级 1#车间 无组织 TSP 900.0 1.01E-03 0.11 三级 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的VOCs，Pmax值为0.98%，Cmax为1.18E-02mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ④大气影响评价内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气属于三级评价，三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 3、卫生防护距离 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目产生的VOCs、粉尘通过集气罩和负压抽风收集，并设置两级活性炭吸附装置处理，可实现达标排放。 据表7-10可知，本项目无组织排放粉尘、VOCs的浓度在厂区内、厂界以及厂界外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求和《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中浓度限值要求，依据《制度地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）以及《大气环境影响评价实用技术》，在污染源所有影响区域范围内，排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、厂界、厂界外，则需设置卫生防护距离。如在厂区内就满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求，可不必设置卫生防护距离。 因此，本项目不设置卫生防护距离。 综上所述，在确保本项目大气污染达标排放的情况下，不会对当地的环境产生较大影响，不会影响到周围居民的正常生活。 （二）水环境影响分析 1、废水产排情况 本项目运营过程中外排废水为生活污水，废水总量为2.55m3/d、765m3/a，生活污水进入污水预处理池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 2、评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，水污染型建设项目根据排放方式和排放量划分评价等级，等级判定如下表。 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级划定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d 水污染当数量W/无量纲 一级 直接排放 Q＞20000或W大于600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水为生活污水，废水进入污水预处理池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，进入污水处理厂，不直接排放到外环境，按三级B评价。故本项目地表水评价等级为三级B。 3、评价内容 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染影响型三级B评价内容包括： a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； b）依托污水处理设施的环境可行性评价。 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价： 本项目生活污水经预处理池（容积20m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达标后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到标后排入鄢家河。 本项目废水经预处理池处理后能够达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准，满足污水处理厂进水水质要求。 生活污水预处理设施依托可行性分析： 本项目废水产生量2.558m3/d，目前厂区内无其他生产及生活污水，现有预处理池容积20m3，可满足需求，依托可行。 近期项目废水排入乐至县城市污水处理厂可行性分析： 根据现场勘查了解，乐至县城市污水处理厂配套管网已覆盖本项目所在区域，本项目废水可经管道排入污水处理厂处理达标排放；其次，根据了解，根据乐至县城市污水处理厂的处理工艺特点，其接纳污水的种类仅为生活污水，不接纳工业废水，根据工程分析可知，本项目废水为生活污水，本项目废水性质符合乐至县城市污水处理厂接纳废水的要求，此外，本项目废水排放量较小，对乐至县城市污水处理厂的水质不会造成较大影响，水质变化不大，因此，本项目产生的生活可经预处理后排入乐至县城市污水处理厂处理达标排放。 远期废水排入文峰工业园污水处理厂可行性分析： 根据文峰工业园（童家发展区第一区域）规划环评可知，园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 本项目远期废水经预处理后排入园区污水处理厂处理，经处理达标排入鄢家河，鄢家河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，水体功能为纳污、农灌、排洪，尾水可实现达标排放，项目污水不会对鄢家河水质产生明显影响。 综上所述，本项目运营期对区域水环境影响较小。 4、污染源排放量核算结果 本项目废水排放情况信息如下表： 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水 COD BOD5 NH3-N 等 预处理后经污水管网，近期乐至县城市污水处理厂，远期文峰工业园污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 生活污水预处理池 / / ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 本项目废水间接排放口基本情况如下表 表7-13 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/(万t/a) 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) DW001 105.0155 30.3119 0.0765 近期：预处理后经污水管网进入乐至县城市污水处理厂 连续排放流量稳定 / 乐至县城市污水处理厂 COD 50 BOD5 10 NH3-N 5 总磷 0.5 远期：经预处理池处理后排入文峰工业园区污水处理厂 连续排放流量稳定 / 文峰工业园区污水处理厂 COD 40 BOD5 10 NH3-N 3 总磷 0.5 本项目废水污染物排放信息如下表。 表7-14 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度(mg/L) 日排放量(t/d) 年排放量(t/a) DW001 COD 300 0.00077 0.23 BOD5 200 0.00051 0.153 NH3-N 15 0.00004 0.012 SS 100 0.00025 0.0765 全厂排放口合计 COD 0.23 BOD5 0.153 NH3-N 0.012 SS 0.0765 综上，评价认为，本项目生活污水经处理达标后，近期可排至乐至县城市污水处理厂处理，远期可排入文峰工业园区污水处理厂处理。所产生废水不会对项目所在区域地表水造成环境影响。 （三）噪声环境影响分析 1、噪声源强 项目营运期间主要的噪声源来自裁断机、压跟机、打跟机、空压机等设备噪声和进出厂区的汽车交通噪声。本评价对东、南、西、北四个厂界的噪声值进行预测。 噪声源强见下表。 表7-15 项目噪声源强统计表 噪声源 单机噪声源强 治理方式 治理后声级值 裁断机 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减 ≤65 压底机 70 ≤60 打跟机 70 ≤60 砂轮机 90 ≤75 锤平机 90 ≤75 抛光机 75 ≤60 空压机 85 设隔声罩，基座减振，软连接 ≤65 风机 80-90 ≤60 2、预测模式 假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式，采用如下公式对项目噪声进行预测计算： A、噪声衰减公式： L2＝L1－20lgr2/r1－△L 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——场界围墙引起的衰减量。 关于(L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑反射等，一般厂房隔声(L≈10dB(A)，隔声处理厂房(L≈15dB(A)。 B、噪声迭加公式： 式中：Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； L——某点噪声总迭加值，dB(A)； n——声源个数。 3、评价方法 本项目共布设4个噪声监测点，根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，先将各噪声声源进行叠加，计算出总声级，再利用噪声衰减模式计算出本工程噪声源对厂界噪声的贡献值，即为预测值。 预测值 = 贡献值 表7-16 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 位置 贡献值 执行标准 东厂界 42 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区（即昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)） 南厂界 47 西厂界 55 北厂界 56 由上表可见，项目设备噪声经有效治理后，对厂界噪声的贡献值为42～56dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，对外环境影响较小。 （四）固体废弃物影响分析 废边角料回收破碎重新进行生产，废包装材料、员工生活垃圾堆放至园区指定的一般固废存放点，由园区处理。废胶桶、废机油、废活性炭、废含有棉布手套等属危险废物，设置危险废物暂存间收集后，交由具有危险废物处理资质的单位回收处理。 危险废物收集及转运要求： （1）设置危险废物暂存间 为了减小危险废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目将危险废物分类储存于危废暂存间内。 环评要求本项目在厂区内危险废物暂存间1间，面积约10m2，危废暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，做好防腐、防渗、防雨“三防”措施，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。 （2）危险废物的收集和管理 1）危险废物全部暂存于危险暂存库内，做到防腐、防渗、防雨。 2）采取桶装或袋装的危废全部加上危险标签，不相容的危废要分加存放。 危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，保证各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防雨、防渗、防腐处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 （3）危险废物的转运 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： 1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 通过采取以上措施，固废安全处置，去向明确，不会对周围环境造成二次污染。 （五）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为“122、鞋业制造；使用有机溶剂”，为Ⅳ类项目。无需进行地下水环境影响评价，本次环评仅做一般性影响分析。 本项目建设场地内未设置地下水集中式饮用水水源地。另外，本项目场地不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，以及其他与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区；无分散式居民饮用水水源等其他地下水环境敏感区。 为了防止项目运营期对周围地下水、土壤的污染，企业在对生产厂房地面采取严格的防渗措施基础上，还应采取如下地下水污染防治措施，杜绝出现地下水污染隐患。 ①本项目地下水防治按照分区防渗进行，分为重点污染防渗区、一般防渗区。因本项目为现有标准厂房，地面已经铺设混凝土防渗层，因此，本项目地下水污染防渗区域划分如下： 重点防渗区：根据项目生产特点，项目重点污染区域：胶类存放间、刷胶房和危废暂存间。环评要求需要在重点防渗区域涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），并在危废暂存见、胶水仓库设置不锈钢托盘进行防渗，切断污染地下水途径。同时车间周围地坪均已做混凝土防渗处理，确保项目废水、危废不造成地下水的污染。 一般防渗区：厂区内生产区地面以硬化，不再做处理，渗透系数≤1×10-7cm/s。 ②厂区污水管网应当采取防腐防渗措施，避免影响地下水。项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，各防渗区域的渗透系数能达到《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，项目对地下水不会造成明显影响。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤影响分为生态影响型及污染影响型，本项目影响土壤的类型为污染影响型。 （1）环境影响识别 ①项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别属于附录A中的Ⅱ类项目，见下表。 表7-22 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 制造业 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造 制革、毛皮鞣制 化学纤维制造；有毛洗、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋业 其他 ②土壤环境影响识别与评价因子筛选 1）土壤环境影响识别 本项目可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响识别见下表所示。 表7-23 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 建设期 / / / 运营期 √ / √ 服务期满后 / / / 根据上表可知，本项目建设期不会对土壤造成影响，运营期间造成影响途径主要包括大气沉降及垂直入渗对其造成的影响。 2）土壤污染因素 本项目属于污染影响型建设项目，结合项目特点，本项目在运行期间可能造成土壤污染的因素主要表现在： Ⅰ、项目原辅材料中胶水在储存、取用过程中泄露，渗入土壤进而污染土壤。 Ⅱ、危废暂存间废机油等危废泄露渗入土壤造成污染。 综上本项目可能导致土壤酸碱化的影响源及影响因子识别如下。 表7-24 本项目土壤环境影响源及因子识别表 污染源 工艺节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 胶水储存、使用 物料储存是、使用 大气沉降、垂直入渗 甲苯、二甲苯 甲苯、二甲苯 事故排放 危废暂存间 危废储存 垂直入渗 甲苯、二甲苯、石油烃 甲苯、二甲苯、石油烃 事故排放 （2）评价等级及调查范围 本项目系购买万贯产业园标准厂房进行建设，不涉及基础开挖及土建工程，仅在厂房内部进行改造及设备安装即可投入营运。项目占地面积为＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目占地规模为小规模。项目厂区内除绿化区域已全部完成路面硬化，环评已要求重点防渗区域及一般防渗区区域按要求完成防渗工作，项目周边无敏感点，周边200m范围内均为工业园区。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目敏感程度分级为不敏感。 表7-25 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 本项目 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 / 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 / 不敏感 其他情况 √ 表7-26 污染影响影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 由上表可知，本项目土壤评价等级为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型调查范围为0.05km范围内。 （3）土壤环境预测与评价 ①预测范围 与调查评价范围一致，项目占地范围及周边50m范围内。 ②预测评价时段 根据本项目土壤影响途径情况，选取运营期作为本项目的重点预测时段。 ③情景设置 根据本项目污染物排放情况，选择大气沉降、垂直入渗作为本项目的预测情景。 ④预测与评价方法 本项目土壤环境影响评价等级为三级，根据导则，采用定性描述法进行预测。 （4）预测评价结论 本项目为鞋业生产项目，项目使用的胶水中含有的挥发性有机物经过大气沉降或者垂直入渗可能会对评价范围内的土壤环境造成影响，根据现状监测可知，本项目占地范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准要求，且本底值远远低于标准值，说明项目评价范围内土壤具有一定的环境容量。 ①大气沉降途径土壤影响分析 本项目在刷胶和热定型过程会产生VOCs，其中包含甲苯、二甲苯。根据工程分析，VOCs经活性炭处理后会有小部分VOCs经过排气筒进入大气中，经过大气沉降进入土壤。本项目以甲苯、二甲苯的沉降量为例，项目甲苯、二甲苯排放量分别为0.0274t/a、0.0274t/a，因此，土壤中甲苯、二甲苯大气沉降量分别为0.0274t/a、0.0274t/a，满足相关土壤标准要求。根据现状监测可知，项目土壤中未检测出含有甲苯、二甲苯，土壤环境容量较大，环评要求，项目应严格执行环评中的环保措施要求，在此情况下，本项目所产生的大气沉降影响不会对周边土壤造成影响。 ②垂直入渗途径土壤环境影响分析 根据识别结果，本项目垂直入渗的情况主要为胶水、机油堆放区、危废暂存间、以及机械设备（漏油）事故的情况下，造成泄漏通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目已提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，已要求对以上可能泄漏的场所进行了重点防渗，即使在事故工况泄漏的情况下也不会下渗到土壤对其造成影响。 综上，评价区域内的土壤质量可满足相关标准要求。 （5）土壤污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）建设项目土壤环境保护措施主要从土壤环境质量现状保障措施、源头控制措施、过程防控措施三方面进行，本项目拟采取的土壤污染防治措施如下： ①土壤环境质量现状保障措施 根据项目占地范围内土壤环境质量监测情况，各监测点位现状因子均能够满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中第二类用地标准，暂不对所在地土壤进行修复治理，需强化环境保护措施，避免对其造成污染。 ②源头控制措施 本项目涉及胶水的使用，包括储存、使用过程中应避免泄漏、滴漏进入土壤造成污染，具体措施为：胶类存放间、危废暂存间门口设置20cm高裙角，并设置截水沟，链接至收集池，在泄露时对污染物进行收集。 ③过程防控措施 本项目主要土壤环境影响表现在刷胶、热定型过程产生的甲苯、二甲苯大气沉降影响，以及储存、使用过程入渗途径影响，针对以上可能影响过程，在占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主减少大气沉降的影响，同时，针对入渗途径影响采取相应防渗措施，具体为：原料仓库、胶类存放间、生产区、危废暂存间设置地面集水池，集水池在现有防渗混凝土基础上，增加设置2mmHDPE膜，并设置不锈钢托盘托底。 （5）土壤环境影响评价结论 本项目土壤环境各监测点中，各监测点位的各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的风险筛选值标准，项目区域土壤环境质量良好。 本次评价要求建设单位从“源头控制、污染途径控制”方面入手。严格做好分区防渗措施，加强管理，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。 综上，评价认为本项目土壤环境影响可接受。 三、环境风险分析 1、评价依据 （1）风险调查 根据调查本项目原辅料及生产工艺特点，本项目风险源本项目风险源主要为PU胶、机油以及厂区内可燃物质。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”可知，本项目风险物质均不其附录中。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物种数量与临界量比值（Q）”计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值计算Q值。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018），项目风险物质为甲苯（0.07605t）、二甲苯（0.07605t），Q值为0.01＜1，根据《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，环境风险潜势直接判定为Ⅰ，无需确定P和E等级。 表7-21 风险评价工作级别（HJ169-2018） 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 综上，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2、环境敏感目标情况 环境敏感目标调查过程中，重点关注水环境风险受体（含地表水环境和地下水环境）和大气环境风险受体。其中大气环境风险受体主要以集中居住区为关注重点，地表水环境风险受体以水体穿越及饮用水源为重点，地下水环境风险受体以集中式和分散式地下水水源为重点。 经现场踏勘及地图资料收集对比，本项目主要环境敏感目标见下表。 表7-22 环境敏感目标一览表 类别 保护目标名称 相对距离（km） 方位 规模及功能 环境功能区划 地表水环境 廖家河 1.45 SW 农灌、排洪、纳污 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水域 3、环境风险识别 （1）主要危险物质及分布情况 本项目涉及的主要危险物质为PU胶、机油以及厂区内可燃物质，危险物质的主要分布位置在原料车间。 （2）可能影响环境的途径 本项目危险物质可能影响环境的途径主要为： ①在原料储存过程中发生泄露； ②泄露物质接触明火或遇到静电发生火灾爆炸； ③生产过程中原辅料绝大部分为可燃、易燃物质，当遇高温或明火的条件下极易引发火灾、爆炸事故的发生； ④大气污染物治理措施故障或效率降低废气超标排放污染大气环境。 4、环境风险分析 针对本项目的生产特点，对可能发生的事故风险进行环境影响分析很有必要，以便提出防范及应急措施，力求将环境风险降至最低。根据对同类项目类比调查，本项目事故风险类型确定为胶水泄漏和一般性火灾事故。 5、环境风险事故防范措施及应急预案 （1）环境风险事故防范措施 1）储存、生产防范措施 ①要求厂方加强对PU胶、机油等物品的安全管理工作，储存场所必须保持干燥，远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。 ②根据消防及安全评价要求，加强对PU胶、机油的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放，严禁层堆。 ③PU胶、机油在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与高温热源及有机溶剂接触。 ④搬运、装卸PU胶、机油时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。 ⑤制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗，使其熟知PU胶的物料性能及防范应急措施。 ⑥进行专项安全评价，并严格按照安全评价要求进行建设和风险防范，切实做到安全生产。 2）防渗、防泄漏风险防范措施及环保措施 本项要求采取的防渗措施为： ①对厂区进行分区防渗。 ②项目一般防渗区域如生产区采用防渗混凝土，最后再铺一层环氧树脂进行地面防渗。 ③项目重点防渗区域如危废暂存间地面涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），并在危废暂存间、胶类存放间设置不锈钢托盘进行防渗可满足相关防渗技术要求。 ④生活污水管道采用符合国家相关标准要求的合格管道，并确保污水管道接口的密闭性，防止污水渗漏。 ⑤项目的原料库房及危废暂存间，应按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，储存危险化学品处的地面及四壁均应做防雨、防渗、防漏处理，防止危险品渗漏对地下水和地表水造成污染；各类危险废物采取在厂区集中统一收集，设立专用危险废物暂存点；分类存放，按规定设立标志牌，并对暂存点的地面作防渗防漏处理，暂存点周边设置围堰。危险废物统一送具有危险废物处理资质的单位统一处置。 火灾风险防范措施 本项目为鞋材生产项目，所使用原辅料、产品绝大部分为可燃、易燃物质，火灾风险较大。为了将火灾事故的发生和影响降到最低可能限度，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范。在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施： ①设立环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，项目方应成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 ②加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 ③严格明火管理，严禁吸烟、动火。消除电气火花。 ④在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 ⑤项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 评价要求项目厂区内新建事故应急池1个（容积为20m3），同时设置相应的截断设施以及阀门，收集的事故废水以及消防事故废水通过事故应急池收集处理。评价要求事故应急池平时空置，不得储水。 （2）应急预案 为了预防突发性自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故发生，确保财产和生命安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效的应急救援行动是唯一可抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。 ①应急组织结构和人员 本项目应成立事故污染应急指挥部。由公司总经理任总指挥，主管安全的副经理任副总指挥；指挥部下由消防灭火组、通讯联络组、后勤保障组等机构组成，各组负责相应职责。 ②应急措施内容 一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，对事故进行指挥决策和应急处理。对于胶水泄露事故，应急措施主要包括断源（减少泄出量）、隔离（将事故区域和其他区域隔离），避免影响扩大、回收（尽可能将泄出的胶水收集起来处理）、清污（处理已泄出的胶水）和上报（将事故上报安全生产管理部门）。 本评价列出应急预案框架表7-23。 表7-23 风险事故应急预案框架表 序号 项目 内容及要求 1 总则 简叙工程危险化学品性质，介绍工程特点及工程采取 安全生产和防范风险事故发生的重要性及必要性，说 明工程制定风险事故应急预案的重要意义 2 危险源概况 详述危险源类型、数量及其分布 3 应急计划区 厂区贮罐区、装置区、装卸区及危险化学品的运输 4 应急组织 厂指挥部：负责现场全面指挥；专业救援队伍：负责 事故控制、救援、善后处理 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急类响应程序 6 应急设施、设备与材料 防泄漏应急设施、设备与材料，按危险化学品运输管 理要求做好安全运输措施 7 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、 管制 8 应急环境监测及事故评估 由专业队伍负责对事故现场进行调查监测，对事故性 质、后果进行评估，为指挥部门决策提供依据 9 应急防护措施、消除泄漏措施方 法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大及蔓延。 消除现场泄漏物，降低危害 10 撤离组织计划、 医疗救护与公众健康 事故现场： 现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护；工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员应控制规定，撤离组织计划及救护 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措 施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 12 人员培训与演练 应急计划确定后，平时安排人员培训和演练 13 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 14 记录和报名 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度， 设专门部门并负责管理 15 附件 与应急事故有关的多种附件、材料的准备和形成 ③火灾事故应急预案 企业各部门第一负责人应按照《消防法》及地方消防法规的要求落实公司消防安全管理制度，落实各级人员的消防安全责任，根据本部门生产特点和可能发生的火灾事故的重点要害岗位，做好预防火灾事故的工作配足灭火器材，同时建立一支训练有素的反应队伍，以便在一旦发生火灾时，能及时、准确处置突发事件，减少财产的损失和人员的伤亡，力争将突发的火灾事故扑灭在初期着火之中。 a、发现起火，立即报警，立即组织人员在确保安全情况下灭火，佩戴自吸过滤式防毒面具和穿防静电工作服，配戴灭火专用设备及器材，使用二氧化碳灭火剂或其他惰性材料（如砂子等）进行灭火。 b、切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员，并在确保安全的情况下迅速将尚未使用的物品转移至安全区域。 c、通知卫生、消防、公安等相关部门人员，启动相应的应急救护程序。 d、组织救援小组，封锁现场，疏散人员。 e、灭火工作结束后对现场进行恢复清理；残留的灭火剂或使用过的惰性吸附和灭火材料集中收集后，作为危险废物送专门危险废物处理场所处置，禁止乱堆、乱放、乱倒。 f当火灾事故得到控制和妥善处理处置后，公司总经理应下令成立生产恢复和事故调查处理小组；负责消除隐患，落实防范措施，尽快恢复生产，同时开展事故调查，做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。 6、风险防范措施投资估算 项目风险防范措施投资估算见下表。 表7-24 风险防范措施 项目 主要风险防范措施 投资（万元） 安全警示标志 设置各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 0.5 废气事故排放 加强设备的管理和维护，规范操作，对易损害的零部件设置备用，杜绝废气事故排放。 / 地面防渗 胶类存放间、危废暂存间做重点防渗，采用防渗混凝土+2mmHPDE。 计入地下水措施 防火、防爆 按《建筑灭火器配制设计规范》(GBJ140-90)配置灭火器。 1.5 配干粉灭火器，配备防毒面具；厂区电缆均采用阻燃型电缆 计入主体工程 合计 2 项目风险防范措施新增投资估算约2万元，评价认为投资基本合理，能满足风险防范措施需求。 7、环境风险分析结论 ①结论 厂区环境风险水平可接受，采取的风险防范措施可行，环境风险管理措施可行，只要严格执行风险防范措施，则项目建设从环境风险角度是可行的。 ②要求 建设单位应按有关规定配备各生产车间及原料储存区、生产使用区的报警装置及个人防护器材；及时更新厂区突发环境风险应急预案，并定期开展演练。 ③建议 本项目生产中涉及易燃物料，平时在职工和群众中要大力宣传、普及防火、防爆及防毒知识，还要定期组织“三防”培训和演习。一旦发生风险事故，按照应急预案除依靠专业消防人员进行抢险、扑救外，还要动用部分群众配合抢险，进行自防、自救。因此环评建议企业根据《消防法》第三十条规定组织本企业的义务消防队，在风险事故中协助专业消防人员完成抢险、扑救任务。 四、环境管理与监测 （一）环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 1、管理机构组成 项目运行期的环境管理机构为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托当地环境监测部门进行监测。环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； （4）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； （5）监察项目污水排放是否做到清污分流，加强对项目污水管网的维护，并确保污水正确接入污水预处理池；监督各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准； （6）制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 （7）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； （8）维护污水处理设施、降噪设备及其它环保设备，使之正常运转； （9）负责全区的环境管理工作。 3、运营期环境保护管理 （1）工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 （2）加强对环保设施的管理，加强对废气、废水和噪声处理设备的定期检查和维修、检修环保设施，确保环保设施正常运行。厂区内的废水输送采用密闭管道，禁止采用明渠； （3）定期检查厂区污水处理系统，确保污水管网的畅通并顺利接入厂区污水处理设施以及污水处理设施的正常运行。 （4）制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 （5）生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 （6）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （7）负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （8）负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （9）项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 项目环境影响评价文件经批准后，若工程范围、工程内容以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应在项目开工前或变更工程开工前，依法重新报批环境影响评价文件或由建设单位组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。 （二）环境监测 1、环境监测目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期 的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利 于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 2、环境监测机构 建议本项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担。 3、监测项目及监测计划 （1）大气监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017），环评提出运行期每年应对项目污染进行监测，本项目监测计划见下表。 表7-25 环境管理与监测计划一览表（污染源） 类型 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 有组织 1#排气筒 甲苯、二甲苯、VOCS 每年1次 DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业排放限值要求 1#排气筒 颗粒物 每年1次 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织 厂区下风向 甲苯、二甲苯、VOCS 每年1次 DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业排放限值要求 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 噪声 厂界噪声 厂界四周 噪声 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类 五、环保设施与投资估算 本项目环保投资约44万，总投资400万，环保投资占总投资的11%，其防治污染、改善生态环境的环保投资及建设内容合理、可行。环保投资及其建设内容见下表7-26。 表7-26 工程环保设施(措施)及投资估算一览表 项目 治理措施 费用估计 （万元） 备注 废气治理 有机废气 刷胶、加热烘干车间负压抽风收集，由集气罩收集+二级活性炭吸附（1套）处理后通过1根15m高1#排气筒排放 30.0 新建 打磨粉尘 打磨粉尘由集气罩收集+布袋除尘（1套）处理后通过1根15m高1#排气筒排放 5 新建 废水治理 生活污水、地面清洁水 生活污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河，最终汇入沱江；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江 2 预处理池已建 噪声治理 噪声 合理布局、利用厂房墙壁隔声、低噪声设备、基础减震 / 计入主体工程 固体废物 废胶桶 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理 2.0 新建 废活性炭 废机油 含油棉纱手套 废包装材料 堆放至园区指定的一般固废存放点，由园区处理 1.0 生活垃圾 布袋除尘器收集粉尘 地下水污染防治措施 重点防渗区：危废暂存间，胶类存放间、刷胶房为重点防渗区，涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），并在危废暂存间、胶水仓库设置不锈钢托盘进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s； 一般防渗区：采取防渗混凝土，渗透系数≤1×10-7cm/s。 2.0 / 环境风险防范 见表7-31 2.0 新建 环保投资合计 44 - 环保投资占总投资的比例 11% - 六、环境保护三同时验收一览表 项目环境保护三同时验收一览表如表7-27 所示。 表7-27 环境保护三同时验收一览表 项目 治理内容 验收内容 执行标准 废水 治理 生活污水 生活污水经预处理池处理后排入园区污水管网 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准 废气 治理 有机废气、打磨粉尘 刷胶、加热烘干车间负压抽风收集，由集气罩收集+二级活性炭吸附（1套）处理后通过1根15m高1#排气筒排放 打磨粉尘由集气罩收集+布袋除尘（1套）处理后通过1根15m高1#排气筒排放 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相关排放标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准 噪声 治理 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 固体废弃物处置 废包装材料 堆放至园区指定的一般固废存放点，由园区处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001） 生活垃圾 废胶水桶 交由具有危险废物处理资质的单位回收处理 《危险废物贮存、污染控制标准》GB18597－2001 废活性炭 废机油 含油废棉纱手套 地下水防渗 重点防渗区 涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），并在危废暂存见、胶类存放间设置不锈钢托盘进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗要求 一般防渗区 采取防渗混凝土，渗透系数≤1×10-7cm/s 根据2017年11月20日环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评【2017】4号）文相关要求，项目建设单位作为环境保护验收的责任主体，应按照相关规定，自行组织环境保护验收，编制验收报告，并对验收内容、结论的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托由能力的技术机构编制，验收期限一般不超过三个月。 根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）： 第十一条 除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 第十二条 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 第十三条 验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果          （表八）

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有机废气、打磨粉尘 | 有机废气、打磨粉尘 | 刷胶、加热烘干车间负压抽风收集，由集气罩收集+二级活性炭吸附（1套）处理后通过1根15m高1#排气筒排放 打磨粉尘由集气罩收集+布袋除尘（1套）处理后通过1根15m高1#排气筒排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS | 生活污水一起经预处理池处理达《污水排放综合标准》（89789-1996）三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河 | 达标排放 |
| 噪声 | 营运期 | 设备噪声 | 设备基础设减震，厂房封闭隔声，距离衰减 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 营运期一般固体废物 | 废包装材料 | 堆放至园区指定的一般固废存放点，由园区处理 | 达标排放 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  | 营运期危险废物 | 废胶桶 | 属于危险废物，交由具有危险废物处理资质的单位回收处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废机油 | 属于危险废物，交由具有危险废物处理资质的单位回收处理 |  |
|  |  | 废含油棉布、手套 | 属于危险废物，交由具有危险废物处理资质的单位回收处理 |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建设后，对厂区实施绿化，同时绿化时种植对大气污染物有吸附作用的植被，采取上述措施，对生态环境影响可降至最低。 |

# 结论与建议                                     （表九）

结论 1、工程概况 现为满足市场需要，乐至县乐奇鞋业有限公司购买乐至县童家发展区西郊园区的万贯产业园32号地块（厂房面积2426.38m2，办公楼823.52m2），拟投资400万，新建“乐至县乐奇鞋业有限公司鞋业生产项目”，购买裁断机、打跟机、压根机、针车等设备，年产30万双真皮鞋。 本项目不生产塑料类橡胶类鞋，鞋底全部外购，不涉及喷漆工艺。 2、产业政策符合性分析 本项目不属于国家发展和改革委员会2011年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正本）》中鼓励、限制和淘汰类规定的范围。同时，根据《产业结构调整指导目录（2011本）修订解读》中规定，“《目录（2011年本）》维持2005年本分类不变，仍分为鼓励类、限制类和淘汰类。不属于上述三类，但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录。”因此，本项目属于允许类，符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。 本项目生产设备中没有《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正本）》淘汰类中明令淘汰的机械设备。 同时，本项目已经取得了乐至县发展和改革局出具的四川省固定资产投资项目备案表（川投资备【2020-512022-19-03-438564】FGQB-0039号），准予本项目备案。 因此，本项目符合相关法律法规和政策规定，符合产业政策。 3、规划符合性分析 本项目选址于乐至县童家发展区西郊园区万贯产业园一期32号厂房，购买万贯产业园标准化厂房进行生产。万贯产业园位于乐至县童家发展区西郊园区内，根据乐至县童家发展区管理委员会出具的证明，本项目符合乐至县童家发展区西郊园区产业准入要求及布局规划。 因此，项目用地符合乐至县城市总体规划。 4、项目选址合理性分析 项目所在厂房位于万贯产业园，周边为万贯产业园已建厂房、待建空地、在建厂房等，目前产业园标准厂房多数在办理入园手续，少部分企业已经入驻；南面300m为扬锦产业园，产业园内引进企业为鞋和纺织类；项目周边均为工业企业，外环境关系较为简单。 本项目为制鞋行业，污染较小且可控，营运期对环境的影响主要是生产时产生的噪声、粉尘、有机废气和员工产生的生活污水、生活垃圾等，项目对污染物均采取了有效的治疗措施，经治理后不会对周边环境产生明显影响，不会影响周围企业的生产。 此外，项目周围交通方便，有利于原材料及产品等物资流通，同时项目位于工业园区内，园区供水、排水、供电、供气等基础设施完备，为项目建设提供了良好的平台。 综述所述，本项目外环境无明显制约因素，园区基础设施完备，选址合理。 5、工程区域环境质量现状 （1）大气环境质量 根据资阳市生态环境局发布的《2018资阳市环境质量状况公告》可知，乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超过GB3095 二级标准，根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 （2）地表水环境质量 评价区域内pH、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、氨氮等监测因子均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，说明项目所在地地表水现状质量较好。 （3）声环境质量 评价区域环境噪声现状可以满足国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 （4）土壤环境质量 评价区域土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准，说明项目所在区域土壤现状质量较好。 6、项目对环境的影响分析 （1）施工期 本项目由乐至县乐奇鞋业有限公司购买乐至县童家发展区西郊园区的万贯产业园32号地块标准厂房进行建设，施工期仅是进行生产车间布局调整与设备安装，因此本次评价不再对施工期进行分析。 （2）营运期 1）大气环境影响分析 本项目运营期废气主要是生产过程中产生的有机废气打磨粉尘。 在加热间和刷胶房密闭空间内，经集气罩收集后（收集效率90%）进入1套“二级活性炭吸附装置（工作温度<60℃，停留时间≥0.5s）”处理系统（有机废气总处理效率60%）进行净化处理，最后由1根15m高的排气筒排放，系统总风量20000m3/h。 产生的粉尘共4t/a，0.83kg/h，评价要求在砂帮机、抛光机上方加设集气罩，收集的粉尘由布袋除尘器处理+15m高排气筒排放（粉尘收集率按90%计，除尘效率按98%计），布袋除尘器风量为5000m3/h，粉尘收集后集中储存，定期清理交由园区环卫部门收集处理，经处理后粉尘排放速率及浓度为0.015kg/h（0.072t/a），3mg/m3。 因此，项目产生的废气经处理后对周边大气环境的影响较小。 2）水环境影响分析 本项目营运期无生产废水外排，主要为生活废水。 生活污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河，最终汇入沱江；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江。 因此，项目废水可以达标排放，不会对地表水造成不良影响。 3）噪声环境影响分析 项目营运期间主要的噪声源来自螺旋式空气压缩机等设备噪声和进出厂区的汽车交通噪声，采取厂房隔声、设备基座减震等措施后，在厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间：65dB，夜间55dB）标准。 因此，本项目产生的设备噪声对厂界周围影响较小。 4）固体废弃物影响分析 废边角料回用，废包装材料、生活垃圾集中收集堆放至园区指定的一般固废存放点，由园区统一处理。废胶水桶、废活性炭、废机油、含油废棉纱手套等危险废物，设置危险废物暂存间收集后，交由具有危险废物处理资质的单位回收处理。 本项目排放的固体废弃物去向明确，不会对环境造成二次污染，对环境影响较小。 综上所述，本项目采取的噪声、污水、废气处理措施，对经济、技术可行，措施有效。本项目在采取本报告表中提出的环保措施后，本项目营运过程污染物可做到达标排放。 7、总量控制 （1）废水 本项目生产过程中无生产废水外排，本项目生活污水、地面清洁水一起经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达标后排入鄢家河。项目废水总量控制指标不为新增指标，计入污水处理厂总量控制指标，因此，本项目废水不涉及总量指标，仅列污染物排放数值。 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下: COD：765t/a×300(mg/L)/1000/1000=0.23t/a； NH3-N：765t/a×15(mg/L)/1000/1000=0.012t/a； 近期乐至县城市污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：765t/a×50(mg/L)/1000/1000=0.038t/a； NH3-N：765t/a×5(mg/L)/1000/1000=0.004t/a； 远期文峰工业园区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：765t/a×40(mg/L)/1000/1000=0.031t/a； NH3-N：765t/a×3(mg/L)/1000/1000=0.002t/a； （2）废气 项目营运过程中主要大气污染物为VOCs和粉尘，根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》要求，废气总量控制因子确定为颗粒物、VOCs。因此本项目VOCs和粉尘建议总量控制指标如下： 项目废气采用预测值计算总量控制。 VOCs=0.8405×90%×（1-60%）=0.30258t/a； 颗粒物=4×90%×（1-98%）=0.072t/a 8、环境风险评价 本项目的风险主要为PU胶、机油以及厂区内可燃物质的储存使用，如果管理不善或者使用不当，可能发生泄露引发火灾。只要建设单位严格按照本环境风险评价的要求加强风险防范措施，并在生产中进一步落实和完善应急预案，本项目的环境风险处于可接受的水平。 9、结论 综上所述，该项目符合国家现行产业政策，符合当地的总体发展规划，选址合理。项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状良好。项目贯彻了“达标排放”原则，采取的污染物治理方案技术可行，措施有效。在严格执行环评提出的环保措施的基础上，项目可实现污染物达标排放，满足工程所在地环境功能区的要求。因此，乐至县乐奇鞋业有限公司拟在乐至县童家发展区西郊园区的万贯产业园32号地块厂房建设“乐至县乐奇鞋业有限公司鞋业生产项目”，从环境保护角度看是可行的。 二、建议 1、充分落实本报告表中有关环保措施，认真执行防治污染设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保所排放的各项目污染物满足相应的排放标准。 2、在项目实施过程中，建设单位应坚持“清洁生产”的思想，尽可能采用节能、节水、环保的材料、设备及技术，从而实现节约能源、降低物耗，减少污染物排放量的目标。 3、加强环境管理，保证环保设备正常运行，加强环境保护的宣传和教育，提高有关人员的环保意识。 4、加强员工环保意识和安全意识教育，避免或减少超标排污和安全事故的发生。 5、加强绿化工作，在项目区周围多植树木花草，起到美化项目区，和防尘、降噪的功效。 6、全厂应设置专职人员负责全厂环保工作，保证全厂的各项环保措施得到落实。企业内部应加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 环评委托书 附件2 其它与本项目相关附件 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 其它与本项目相关附图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

表5-11本项目废水污染物产生及排放情况