建设项目环境影响报告表

# （报批件）

| 项 目 名 称： | 乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 乐至县和泰水泥制品有限公司 |

编制日期：2021年2月

国家生态环境部制

四川省生态环境厅印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地的详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，尽可能给出保护目标、性质、规模、距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                   (表一)

| 项目名称 | 乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐至县和泰水泥制品有限公司 |
| 通讯地点 | 四川省资阳市乐至县天池镇晶鑫街书香庭院11号 |
| 法人代表 | 熊斌 | 联系人 | 熊斌 |
| 联系电话 | 13408227788 | 邮政编码 | 641599 |
| 建设地点 | 乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562） |
| 建设性质 | □新建(改扩建□技改 | 行业类别及代码 | 其他建筑材料制造C3039 |
| 占地面积 (m2) | 3450 | 建筑面积 (平方米) | 1699.07 |
| 总投资(万元) | 680 | 其中：环保投资(万元) | 51.3 | 环保投资占总投资比例 | 7.54% |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 预拌混凝土（即商品混凝土）是混凝土商业化生产的一种方式，即将沙石、水泥等原料拌合在一起，是在混凝土搅拌站集中生产进行混凝土加工的一种生产作业方式，改变过去分散在各施工场地加工混凝土的方式。商品混凝土具有节约水泥、减少环境污染、提高劳动生产力、保证质量，加快施工进度，节约施工堆放用地，实现文明施工等方面的优越性。 随着经济的发展，建筑工程质量要求以及环保要求的不断提高，商务部、公安部、建设部、交通部四部于2003年10月联合下发了《商务部、公安部、建设部、交通部关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发【2003】341号）文件，要求城区禁止使用现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。同时四川省人民政府对推广使用商品混凝土也作了许多明确规定，并制定了相应的扶持政策和具体配套措施，扶持商品混凝土产业的发展。将分散在城市各建筑工地的现场搅拌站逐步取消，进而由商品混凝土供应站集中生产供应，可以消除各建筑工地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染。 近年来，乐至县区域社会经济的全面发展，乐至县城镇建设快速发展，为配合乐至县城市建设发展需要，同时为了围绕市场发展及行业提升需求，乐至县和泰水泥制品有限公司在取得乐至县相关部门的同意后，拟投资680万元在乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562）实施“乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目”（以下简称“本项目”），本项目新建商品混凝土生产线 1条及附属设施，项目建成后年生产能力将达年产6万m3商品混凝土。 本项目的建设和营运会产生一定量的废气、废水、废渣和噪声等污染物，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“二十七、非金属矿物制品业”中“55、石膏、水泥制品及类似制品制造”中的“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，本项目必须进行环境影响评价并编制环境影响报告表。乐至县和泰水泥制品有限公司按照国家建设项目环境保护管理程序，委托成都寂懿环境工程有限公司承担“乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目”的环境影响评价工作。 成都寂懿环境工程有限公司接受委托后，派有关技术人员进行现场踏勘和资料收集工作，现按照有关技术规范及要求和有关规定，于 2021年2月编制完成了《乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目环境影响报告表》，《乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目环境影响报告表》于2021年2月4日通过了资阳市乐至县生态环境局专家审查，现根据专家意见修改完善上报审批。 2、建设项目概况 项目名称：乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目 建设地点：乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562）（见附图1“项目地理位置图”） 建设内容：本项目投资680万元，本项目新建商品混凝土生产线 1条及附属设施，项目建成后年生产能力将达年产6万m3商品混凝土。 建设性质：新建 建设周期：预计2021年3月开工，2021年5月竣工，工期3个月。 3、建设规模及产品方案 本项目在乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562）新建商品混凝土生产线 1条及附属设施，项目建成后年生产能力将达年产6万m3商品混凝土。项目产品方案见表1-1。 表1-1 项目产品方案 产品 产品组成 本项目产量 产品用途及去向 备注 商品混凝土 C60以下 6万m3/年 乐至县及周边区域道路、房屋等建设 国家预拌混凝土标准（GB/149022003） 4、建设项目组成及主要环境问题 本项目在乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562）新建商品混凝土生产线 1条及附属设施。项目组成见表1-2。项目平面布置见附图2。 表1-2 项目组成及主要环境问题 名称 建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 备注 施工期 营运期 主体 工程 生产厂房1栋（1F），，厂房内设置1条商品混凝土生产线（HZS12 0搅拌站），厂房占地 面积368.55m2 电子称量系统： 骨料秤、水泥秤、粉煤灰秤、水秤、 外加剂秤； 施工噪声 施工废水 建筑垃圾 生活污水 生活垃圾 废水 噪声 废气 固废 新建 物料输送装置： 皮带输送机1条； 螺旋输送机3套； 配料系统: 设置四仓计量配料机1台，半地面 设置； 原料储存系统： 3个筒仓，其中2个存储水泥，100t/个；1个存储粉煤灰，100t/个；2个密闭式储液箱，存储外加剂，10t/个； 搅拌楼及操作间: 活动板房，彩钢瓦顶棚，其内设置 搅拌系统及计算机控制系统； 公用及辅助 工程 供水设施 生产及生活用水取自本项目厂区外南侧的已有水井； 新建 供电系统 接当地市政电网； 新建 供气系统 接当地市政燃气管网； 新建 通讯系统 接当地通讯系统网络； 新建 蓄水池 1座，容积为100m3，位于生产厂房内，加固、防渗处理； 新建 配电设施 1套，设置在生产厂房内； | 新建 发电机房 1间，设置在办公室、实验室楼的1F，设置发电机1台（停电时备用）； 新建 停车区 停车位3个，位于厂区的的西侧区域； 新建 办公及生活设施 办公室、实验室楼 1栋，3F，建筑面积为486m2，砖混结构，内设办公室、实验室、食堂、值班宿舍； 新建 办公室 设置在办公室、实验室楼的1F、2F； 食堂 设置在办公室、实验室楼的1F，设置灶台2个； 值班宿舍 设置在办公室、实验室楼的3F； 实验室 设置在办公室、实验室楼的1F，实验室主要是对产品的物理性质（如密度、强度、抗压性、硬度等）进行检验，不存在化学实验，不使用化学试剂； 门卫室 1栋，1F，建筑面积为18.36m2，砖混结构； 新建 仓储或其它 料仓 1栋，砖混彩钢结构，占地676.16m2，料场主要功用为堆存砂、碎石，地面进行水泥硬化，四面（进出口除外）设置为3m 高的砖混结构墙体，四周3m以上用彩钢瓦遮挡，并设置彩钢瓦顶棚 新建 环保 工程 生产废水处理系统 污水处理间，1栋，砖混彩钢结构，占地150m2，内设桨水回收处理系统(砂石分离机+旋流分离器+三级搅拌池+压滤机)1套，总容积为30m3；搅拌机清洗废水和混凝土车辆内部罐清洗废水处理经自建桨水回收处理系统(砂石分离机+旋流分离器+三级搅拌池+压滤机)处理后回用于生产。 施工扬尘 施工噪声 施工废水 建筑垃圾 生活污水 生活垃圾 废水、污泥 新建 三级沉淀池1套（每级沉淀池容积为10m3，同时配套砂石分离机）；商品混凝土运输车辆外部清洗废水、搅拌工作区场地冲洗废水经自建的三级沉淀池处理后回用于运输车辆外部清洗、搅拌工作区场地冲洗； 废水、污泥 新建 生活废水处理系统 化粪池，1座，钢筋混凝土结构，有效容积为20 m3，位于办公室南侧 废水、污泥 新建 隔油池，1座，钢筋混凝土结构，有效容积为5m3，位于办公室南侧 废水、污泥 新建 生产废气处理系统 水泥、粉煤灰圆筒仓顶部各设置脉冲式布袋除尘器1套，水泥、粉煤灰卸料产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器收集处理后通过仓顶的排气口排放（排气口低于厂房高度，位于厂房内） 粉尘 新建 项目搅拌楼位于密闭厂房内，设备自带袋式除尘器（布袋除尘装置1套），粉尘经搅拌楼自带的袋式除尘器除尘后经排气筒排放（排气口低于厂房高度，位于厂房内） 粉尘 新建 食堂油烟净化器 食堂灶台上方设置油烟净化器，油烟经油烟净化器收集处理后，经油烟管道引至楼顶排放； 油烟 新建 固体废物处理系统 桨水回收处理系统处理后的固体废料（碎石、砂等）暂存公司自建固体废料回收利用库（位于料仓内），最终全部回用于生产； 固废 新建 三级沉淀池沉淀后固体废物运至乐至县道路建设的项目填方使用； 固废 新建 隔油池油污定期交由当地环卫部门处理清运； 固废 新建 化粪池污泥定期交由当地环卫部门处理清运； 固废 新建 生活垃圾由厂区内设置的收集桶暂存，每天交由当地环卫部门收集处理； | 固废 新建 危废暂存间位于料仓内，防渗处理 固废 新建 5、投资规模及资金来源 本项目投资680万元，全部由企业自筹。 6、主要原辅材料、燃料、动力及来源 本项目主要原辅材料、燃料、动力及来源见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 类别 名称 年耗量 来源 备注 主 （辅） 料 水泥 1.66万t 外购 粉状水硬性无机胶凝材料，主要成分为硅酸盐 砂 4.95万t 外购 砂主要成分为石英、长石云母等 碎石 6.53万t 外购 由天然岩石（或卵石）经破碎、筛分而得，碎石多棱角，表面粗糙，拌制的混凝土拌合物流动性差，但混凝土硬化后强度较高 粉煤灰 0.34万t 外购 粉煤灰是晶体、玻璃体及少量未燃炭组成的一个复合结构的混合体。主要氧化物组成为：SiO2、 AL2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2、 MgO、K2O、Na2O、MnO等，此外还有 P2O5等 外加剂 0.0024万t 外购 液体为棕褐色粘稠液 ,其中粉剂 70%，液体（水）30%，净浆流动度≥230mm 水 13383.35t 取自井水 / 能源 电（度/年） 0.9万 当地市政电网 / 天然气 / 市政燃气管网 / 柴油 50L 外购 7、主要设备一览表 本项目营运期间使用的常规生产设备清单见表1-4。 表1-4 主要设备清单一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 备注 商品混凝土生产线 1 HZS120搅拌站 1 新购 2 混凝土运输罐车 5 新购 3 装载机 1 新购 污水处理系统 4 桨水回收处理系统 1 新购 5 三级沉淀池（含砂石分离机） 1 新购 其他 6 实验室设施 1 新购 8、公辅工程及依托可行性分析 （1）给、排水 给水：项目建成后，项目用水主要由生产用水和生活用水组成，生产、生活用水取自井水。项目营运期涉及商品混凝土搅拌用水、商品混凝土搅拌机清洗废水、商品混凝土工作区冲洗用水、生活用水等，用水量为44.54m3/d。 项目的用水量及分配情况见表1-5。 表1-5 项目用水量及分配情况 项目 类型 单位 日最大 容量 用水标准 最大日用水量（m3/d） 备注 商品混凝土生产线 产品用水 m3 / / 18.2 进入产品中 搅拌机清洗用水 m3 / / 1 经污水处理系统处理后回用于生产系统 运输车辆内部罐清洗用水 m3 / / 20 经污水处理系统处理后回用于生产系统 运输车辆外部清洗用水 m3 / / 0.4 经污水处理系统处理后回用于运输车辆外部清洗用水、场地冲洗用水 场地冲洗用水 m3 / / 0.74 经污水处理系统处理后回用于运输车辆外部清洗用水、场地冲洗用水 料场 料场用水 m3 / / 3 蒸发损耗 项目员工 生活用水 m3 / / 1.2 经化粪池、隔油池处理后用于周边农田施肥 总计 44.54 排水：本项目排水采取雨水和污水分流制的形式。 ①污水系统 项目搅拌机清洗废水、运输车辆内部罐清洗废水经桨水回收处理系统处理后，回用于生产系统；运输车辆外部清洗废水、场地冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后，回用于运输车辆外部清洗用水、场地冲洗用水。 ②雨水系统 项目厂区雨水通过项目厂区内设置雨水收集沟收集后排至项目厂区外侧设置雨水管网，最后排入附近的沟渠。 （2）供电 项目供电由乐至县市政电网供电。 （3）供气 项目用气由乐至县市政燃气管网供气。 9、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目员工10人。 工作制度：实行一班制生产（8:00~18:00），年工作日为300d。 10、产业政策符合性分析 本项目为商品混凝土生产，属于建筑材料生产项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 本项目为商品混凝土生产，本项目用地不涉及基本农田占用问题，同时项目不涉及自然保护区、风景名胜区核心景区、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目所在区域无国家或者地方重点保护野生动植物。同时2021年2月项目经乐至县发展和改革局以《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2101-512022-04-01-628734】FGQB-0015号）同意项目备案，确认了项目的产业政策的符合性。 综上，本项目符合国家现行产业政策。 11、项目规划选址符合性分析 本项目用地位于乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562），地处农村区域，项目用地为原商品混凝土搅拌站（现已倒闭），本项目总用地（净用地）面积为3450m2，本项目用地已取得相关手续，部分用地（1541m2）系租用当地农户用地（租用协议见附件），部分用地（1909m2）为国有土地出让（《乐至县国有建设用地使用权成交确认书》（乐储土确（2021）2号见附件），同时根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围，因此本项目用地符合乐至县用地规划。 项目业主已于2021年1月取得了乐至县大佛镇人民政府出具的《关于同意乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目选址的说明》，明确同意项目符合相关规划，同意项目选址。 综上分析，本项目用地符合相关规划要求，选址符合大佛镇入驻要求。 12、与《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号）符合性分析 根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号），资阳市涉及的生态保护红线主要为“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”，生态功能为：四川盆地区是成渝经济区的重要组成部分，是成渝城市群核心区域，人口密集，经济发展，城镇化率大于50%，该区主体功能区定位为重点开发区域和农产品主产区，其主导功能为人居保障和农林产品提供，该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。 经核实，项目位于乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562），评价范围内不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，未在《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号）划定的生态保护红线范围内，项目建设符合保护红线要求。 图1-1 四川省生态保护红线分布图 13、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评【2016】150号）的符合性分析符合性分析 为更好的建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于2016年10月27日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）的符合性分析见表1-6。 表1-6 与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性分析 内容 相关内容及要求 符合性分析 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562），根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号），本项目不在生态红线范围内，因此本项目符合生态保护红线要求。 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目生产、生活用水来自打井水；电能主要依托当地电网供电；燃气主要依托当地市政燃气管网供气；项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。总体而言项目资源消耗量小，本项目建成运行后依据《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJT/328-2014）的要求进行建设，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电、气、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 | 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 根据对项目区环境空气、地表水及声环境质量现状的调查，本项目所在区域地表水环境质量现状不达标，环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级要求，声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。通过采取本环评提出的相关防治措施后，污染物对环境影响较小，项目能做到废水、废气、噪声达标排放，固体废弃物得到妥善处置，本项目实施后区域内声环境、环境空气、地表水环境质量基本维持现状。 环境准入清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局 选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 根据四川省发展和改革委员 会关于印发《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批) (试行)》(川发改规划【2017】407号)及《四川省重点生态功能区产业准入负面清单(第二批) (试行) 》(川发改规划【2018】263号)，本项目所在地不属于其中的负面清单实施区域，本项目选址区域不属于负面清单中的重点生态功能区域，也不属于负面清单中禁止类行业。因此项目为环境准入允许类别。 14、平面布置及外环境关系影响分析 （1）厂区平面布置 根据建设业主提供的资料，整个厂区呈不规则形状展布，厂区由东至西依次布置办公室、实验室、生产区（商品混凝土生产线及原料堆场）。厂区按照“分区合理、工艺流畅、物流短捷”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排。本项目位于当地主导风向下风向（大佛镇镇区下风向，距离大佛镇约2km），因此可以有效的降低本项目营运过程中对厂界和周围敏感点的影响。总体而言，项目平面布置清晰，功能分区明确、工艺流程简短，平面布置基本合理。 （2）外环境关系影响分析 本项目位于乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562）。根据项目平面布置，项目外环境现状为：项目厂区南侧约45m~210m为农村居民（9户）；项目厂区西南侧约210m为农村居民（1户）；项目厂区西侧约165m为农村居民（约10户）；项目厂区西北侧约250m~300m为农村居民（3户）；项目厂区北侧约130m~320m为农村居民（约25户）；项目厂区东侧约105m~200m为农村居民（6户）；项目厂区东南侧约90m为农村居民（1户）；项目厂区东南侧约90m为陈家桥村委会；项目厂区南侧约470m为索溪河（水体功能为行洪、灌溉）。本项目外环境关系详见附图3。 根据本环评报告计算，本项目应设置以生产厂房、料仓边界为中心50m的大气卫生防护距离。 本项目对周边外环境的影响主要表现为大气型（TSP），结合项目平面布置及外环境关系图可以看出，项目周边外环境敏感点均不在本项目大气卫生防护距离内。同时建设单位选用的设备均为污染小、密封性能好的设备；商品混凝土搅拌生产线生产过程中尽量减少物料转运点、降低物料落差和输运距离；项目安排有专人负责定期清扫道路，保持道路路面清洁；对粉料采用密闭筒仓储存，并在各粉料筒仓顶部、搅拌楼安装了布袋除尘机，使含尘废气经过处理后做到达标排放；食堂油烟经油烟净化器净化处理后通过专用烟道引至房顶达标排放；柴油发电机（备用）运行时产生的废气经自带消烟除尘尾气净化处理装置处理后，由排烟管引至楼顶呈排放。因此在采取环评所提环保措施后，本项目对周边外环境敏感点影响较小。 为进一步降低本项目营运对周边环境的影响，环评要求：项目业主应严格搞好本企业环保治理工作，减少废气污染物排放，确保其废气达标排放。在厂区周边及生产区周边种植高大且挡风沙效果好的树木，降低本项目对周边环境的影响。在卫生防护距离内的禁止引入食品、医药类等生产加工线、原材料仓库、住宅、医院等环境敏感项目。 因此，评价认为在本项目按照本环评报告完善相关环保措施后，能进一步减轻对周边环境的影响。 15、经济、社会效益分析 项目的建设将有利于商品混凝土的推广使用，减少“散乱小”类型的商品混凝土现场搅拌站的建设，有利于资源能源的利用和对环境保护，同时能有力的支持乐至县的经济建设，促进地方经济发展。本项目建设具有良好的经济、社会效益。 本项目建设具有良好的经济、社会效益。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目用地位于乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562），地处农村区域，项目用地为原商品混凝土搅拌站（现已倒闭），由于原有原商品混凝土搅拌站经营不善已倒闭，设备已全部拆除，场地已清空，经现场调查不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况              （表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处涪江、沱江分水岭，地理坐标北纬30°0′2″—30°30′4″、东经104°45′2″—105°15′2″。东接遂宁市安居区，南界资阳市雁江区、安岳县，西连简阳市，北邻成都市金堂县、德阳市中江县、遂宁市大英县。距离省会成都130公里。 本项目位于乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562），项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地震 乐至县属扬子准地古四川台拗的川中台拱、武胜—威远台凸内，地壳较薄，约为38~39公里，盖层厚度约6公里，由古生代和中生代地层构成。出露地层全系中生代侏罗系内陆河湖相碎屑岩，总厚度735米，其中蓬莱镇组（J3P）出露厚度627米，分布面积1205.14平方公里，占全县84.6%，遂宁组（J3S）出露厚度108米，分布面积219.38平方公里，占全县15.4%。第四系残积、坡洪积层分布于斜坡、平台和沟谷中，一般厚0~14米。 乐至县地貌独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱、涪两江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部时有突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。西北部八一乡的桐子坡是县的最高点，海拨596.3米，东南部蟠龙乡的小园坝子是县的最低点，海拨297.0米。 根据《中国地震烈度区划图（1990）》，乐至县地震基本烈度为6度，工程设计可按6度设防。 3、气候 区域属亚热带湿润季风性气候区，光能热量资源丰富，春旱、夏热、秋雨、冬暖，霜雪少、风速小、云雾多、湿度大等特点。其气象特征如下： 多年平均气温： 16.7度 最冷月（一月）平均气温：6.2度 最热月（七月）平均气温：26.5度 极端最高气温： 38.9度 极端最低气温： -3.4度 年平均无霜期： 303天 年平均相对湿度： 79% 多年均降水量： 948.4mm 年均日照时数： 1309.4小时 年日照率： 30% 年平均风速： 1.7m/s 常年主导风向： 东风、东北风 年静风频率： 26% 4、水文 （1）地表水 乐至县地处涪、沱两江分水岭，是四川盆地降水、径流低值区。两江分水岭自北向南，蜿蜒曲折，流通县境，长86.5公里，分全县为东西两部分，形成东西两大树枝状水系。东部涪江流域面积541.32平方公里，占全县面积38%，径流中江、蓬溪、遂宁市井中区、安岳等区县，从郪江、关溅河汇入涪江；西部沱江流域面积883.20平方公里，占总面积62%，径流金堂、简阳、资阳、安岳等县境，从阳化河、蒙溪河汇入沱江。县境内水能资源蕴藏量3248千瓦。县为川中著名的河源地。全县大小河流20条，总长312公里，均源出县境，流向县外。单个流域面积数平方公里至五六十平方公里不等，只井市河、卷洞河、蟠龙河达200平方公里以上。全属季节性河溪，源短流小，多雨成灾，少雨断流，历年平均径流深212毫米，径流系数0.226，平均径流模数6.72升/秒•平方公里，总径流量约3亿方/年，集中在7-9月，占全年降水量60%以上，境内枯水期长达7个月（10-4月），流域内地下水补给少，地表径流量小，河水甚至干涸断流。枯期正值农灌季节，水资源紧张，民间流传“有雨乐至，无雨乐去”、“下雨两边流，无雨吃水愁”等民谣。 （2）地下水 乐至县境内每年有地下水5828万立方米。受地质地貌条件的限制，地下水受补给的影响随时间而变化，尤其是沟谷地下水受气象、水文和人工水体的影响变化更大。枯水年，当地表水急剧减少时，地下水产量也急剧减少。 （3）水文地质 乐至县境内由于无大江大河，也无外来客水补充，现有流域面积6平方公里以上的小溪河20条，因被库、堰节节分割，故源短量小。另有6条外源河流，但是地处边缘，无实际开发利用价值，因此水源严重不足。由于区域内无大型江河，仅有少量小河渠，地表水流量较小，故历史遭受洪涝灾害的情况也很少。场地地下水主要为积存于坡洪积层中的潜水，略具承压性，受大气降水、地表水补给，并通过地下径流、蒸发等方式排泄。 区内主要地表水体主要为一些小型灌渠和水塘分布于拟建道路沿线村落，常年水位及历史最高水位变化对工程影响不大。 场地地下水主要为赋存于表土层中的上层滞水，水量中等，无统一地下水位，受大气降水、地表水补给，并通过地下迳流、蒸发等方式排泄。勘察期间正值平水期，稳定水位埋深0.00～3.00m，标高界于409.90～419.53之间。据调查，场地地下水水位变化幅度1.5～2.5m。 区内地下水类型为第四系覆盖层中的孔隙水和基岩裂隙水。该线路段水文地质条件对该工程建设影响不大，工程沿线水文地质条件简单。勘察期间，对线路地下水、地表水分别取样进行了水质分析，其腐蚀性分析结果表明，该区域内土层对砼结构物无腐蚀性。 5、土壤 乐至县境内地貌属丘陵地形。土壤均为侏罗系紫色土、泥岩成土，母质以侏罗系蓬莱镇为主，次为侏罗系遂宁组；土壤有四个土类、七个亚类、26个土种、36个亚种，以半泥半沙土和大泥田为主，两者分别占耕地面积的44.6％、23.98％；土壤富含钙镁等盐基物质，成中性偏碱，土层较为深厚、肥沃，土壤肥力较高，经有关部门抽样测定，土壤重金属含量符合生产绿色果蔬的标准。 6、动植物资源 乐至县属亚热带地区，现有植被基本是人工营造的此生植被，中幼林占61.1％，中龄林占38.3％，成熟林占0.6％。境内植被种类不多，森林植被占绝对优势，主要是亚热带常绿针叶乔木，材柏为主，其次是落叶阔叶乔木、青岗等与材柏混交造林。宜林用的小块零星，面积一般在3～5亩。 全县树木类有54种，96属，135种，主要有柏、苏铁、银杏、松等；竹类以慈竹为主，其次有斑竹、黑竹等；花类主要有海棠花、梅花、牡丹、兰花等；全县药类中药资源41科，83属，102种，主要有川明参、白芷等。 乐至境内无高山和原始森林，人口稠密，猛兽早已绝迹，但野禽资源较为丰富，主要有白鹇、雉、锦鸡、鹰、鸠、布谷、鹊、杜鹃、百舌、燕、百劳、雁、鹭、枭、画眉、竹鸡、啄木、相思鸟、山喜、鸳鸯、练雀、白头翁等29种。 7、矿产资源 乐至县矿产资源已发现现有盐卤、煤、铜、天然气、石膏、石料、土料等，以盐卤、石料、土料分布最广。县境盐卤蕴藏丰富，分布在城关、太极、石佛、太来、龙门、宝林、良安、放生、童家、香泉、高寺、中天、桂林、临江、牌楼、孔雀、三星桥等乡镇，但埋藏深，未探明储量。八一乡有铜砂岩矿产出露，矿层分别产于侏罗系蓬莱镇地层（J3P）中上部，矿层厚度仅几厘米，个别地方10厘米左右，含铜量低；红泉、中兴场乡有煤；南塔、童家、宝林、石湍等区有石灰石、天然气、石膏等矿产资源，但分布零星，储量低，埋藏深，无开采价值。 本项目评价范围内无珍稀野生动、植物资源分布，无古大、珍稀树木分布。

# 环境质量状况                                      (表三)

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 （1）环境空气质量达标情况 根据资阳市生态环境局于2020年4月发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》中的乐至县环境空气优良天数比例为96.4%，同比2018年，乐至县上升12.3%。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均浓度为6ug/m3，同比2018年，乐至县下降2ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为16ug/m3，同比2018年，乐至县下降3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比2018年，乐至县上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为110ug/m3，同比2018年，乐至县下降33ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为47ug/m3，同比2018年，乐至县下降23ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为28ug/m3，同比2018年，乐至县下降9ug/m3。 表3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% | 达标情况 SO2 年平均浓度值 6μg/m3 60μg/m3 10 达标 NO2 年平均浓度值 16μg/m3 40μg/m3 40 达标 PM10 年平均浓度值 47μg/m3 70μg/m3 67.1 达标 PM2.5 年平均浓度值 28μg/m3 35μg/m3 80 达标 CO 24小时平均 1.3mg/m3 4 mg/m3 32.5 达标 O3 日最大8小时平均 110μg/m3 160μg/m3 68.7 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据以上分析，项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。 （2）补充监测 为了解区域大气（TSP）环境质量现状，本次评价委托析谱科技（成都）有限公司对评价区环境空气质量现状进行了监测，分析区域内环境空气质量现状。 ①监测点布设 在评价范围内布设1个环境空气质量现状监测点，各监测点如下表： 表3-2 大气环境监测点位 监测点位 监测地点 1# 场地中央 ②监测因子 根据本项目污染源特点确定以下监测因子： TSP。 ③监测时间及频率 2020年12月23日至2020年12月29日，连续监测7天，每天1次，分析方法按国家标准。 ④评价标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中Ⅱ类标准。 ⑤评价方法 采用单因子法，统计计算特征污染物1小时浓度和日浓度的超标率、超标倍数，评价区域内的环境空气特征因子污染状况，计算公式如下： 式中：Pi—污染物指数； Ci—污染物i的监测浓度； Ci0—污染物i的环境质量标准。 ⑥监测结构 环境空气监测结果见表3-3。 表3-3 评价区域环境空气监测结果 监测点位 监测因子 监测时间 监测结果（单位：mg/m3） 1#场地中央 TSP 12月23日 0.104 12月24日 0.118 12月25日 0.139 12月26日 0.132 12月27日 0.111 12月28日 0.104 12月29日 0.125 根据表3-2可知，环境空气现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中Ⅱ类标准。 2、地表水环境质量现状 项目厂区南侧约470m为索溪河，索溪河水体功能为行洪、灌溉。经查阅乐至县河长制2019年的水质监测数据，索溪河（陈家桥村3社）2019年部分月份的水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域，部分月份能达到达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域。 项目营运期产生的生产废水经污水处理设施处理后回用，不外排；项目营运期产生的生活废水经污水处理设施处理，用于周边农田作农肥使用，不外排。因此现状地表水环境不是限制本项目建设的因素。 3、声学环境质量现状 （1）监测点位设置 评价区域内共布设4个监测点。 表3-4 评价区域声环境质量现状监测布点 监测点位 监测点位 1# 项目南侧外1m处 2# 项目西侧外1m处 3# 项目北侧外1m处 4# 项目东侧外1m处 （2）监测因子 监测因子主要为Leq。 （3）监测时段 析谱科技（成都）有限公司于2020年12月23日~24日对声环境进行监测。 （4）采样及分析方法 声环境采样按规范执行，项目分析方法来自《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测分析方法进行。 （5）评价标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准。 （6）声环境现状监测结果及评价 声环境监测统计结果见表3-5。 表3-5 环境噪声监测结果与标准比较表 （单位： dB(A)） 监测点位 监测结果 标准限值 2020.12.23 2020.12.24 | 昼间 夜间 昼间 夜间 Leq 夜间 1# 项目南侧外1m处 47 42 46 41 60 50 2# 项目西侧外1m处 48 40 47 41 60 50 3# 项目北侧外1m处 48 40 47 41 60 50 4# 项目东侧外1m处 46 41 45 42 60 50 根据监测及评价结果分析表明：评价区域监测点位的声环境质量昼夜现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，区域声环境质量良好。 4、生态环境状况 本项目位于乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562）。经现场调查，项目评价范围内，无国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。同时根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号）及《长江经济带战略环境评价资阳市“三线一单”文本》，经校核，项目建设不涉及《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号）及《长江经济带战略环境评价资阳市“三线一单”文本》划定的生态红线区域。因此项目建设符合四川省及资阳市生态保护红线实施意见的相关要求。 图3-1 四川省生态保护红线分布图 附图3-2 资阳市生态空间分布图 |
| --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标： 本项目位于乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562）。根据项目平面布置，项目外环境现状为：项目厂区南侧约45m~210m为农村居民（9户）；项目厂区西南侧约210m为农村居民（1户）；项目厂区西侧约165m为农村居民（约10户）；项目厂区西北侧约250m~300m为农村居民（3户）；项目厂区北侧约130m~320m为农村居民（约25户）；项目厂区东侧约105m~200m为农村居民（6户）；项目厂区东南侧约90m为农村居民（1户）；项目厂区东南侧约90m为陈家桥村委会；项目厂区南侧约470m为索溪河（水体功能为行洪、灌溉）。本项目外环境关系详见附图3。 根据项目外环境特点，确定本项目的主要环境保护目标如表3-6所示： 表3-6 项目的主要环境保护目标 环境要素 保护目标 坐标 方位与距离 保护级别 E N 环境空气 农村居民（9户） 104.905870 30.405783 南侧，约45m~210m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 农村居民（1户） 104.904065 30.404925 西南侧，约210m 农村居民（约10户） 104.903909 30.406484 西侧，约165m 农村居民（3户） 104.903686 30.407953 西北侧，约250m~300m 农村居民（约25户） 104.906165 30.407964 北侧，约130m~320m | 农村居民（6户） 104.907661 30.406734 东侧，约105m~200m 农村居民（1户） 104.907407 30.406299 东南侧，约90m 陈家桥村委会 104.907238 30.405968 东南侧，约90m 声学环境 农村居民（9户） 104.905870 30.405783 南侧，约45m~210m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 农村居民（1户） 104.904065 30.404925 西南侧，约210m 农村居民（约10户） | 104.903909 30.406484 西侧，约165m 农村居民（3户） 104.903686 30.407953 西北侧，约250m~300m 农村居民（约25户） 104.906165 30.407964 北侧，约130m~320m 农村居民（6户） 104.907661 30.406734 东侧，约105m~200m 农村居民（1户） 104.907407 30.406299 东南侧，约90m 陈家桥村委会 104.907238 30.405968 东南侧，约90m | 地表水 沱江，水体功能为泄洪、灌溉 104.906945 30.402051 南侧，约470m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域 |

# 评价适用标准                                      (表四)

| 本项目环境影响评价执行的环境质量标准和污染物排放标准如下： |
| --- |
| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见表4-1： 表4-1 环境空气质量标准（Ⅱ级） 污染物 | 各项污染物的浓度限值（mg/m3） 依据 1小时平均 日平均 年平均 SO2 0.50 0.15 0.06 (GB3095-2012)中的二级标准 NO2 0.20 0.08 0.04 TSP —— 0.30 0.20 2、声学环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见表4-2： 表4-2 环境噪声标准 适用区域 标准值〔Leq:dB(A)〕 昼 间 夜 间 2类 60 50 3、地表水环境质量标准 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值见表4-3： 表4-3 地表水环境质量标准（Ⅲ类） 指标 标准值（mg/L） 依据 pH* 6～9 （GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准 CODcr ≤20 BOD5 ≤4 DO ≥5 氨氮 ≤1.0 *：pH无量纲。 4、地下水环境质量 地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表4-4 地下水环境质量标准 单位：mg/L 指标 标准值（mg /L） 依据 pH 6.5～8.5 （GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 氨氮 ≤0.5 耗氧量 ≤3.0 铁 ≤0.3 铬（六价） ≤0.05 锰 ≤0.1 氯化物 ≤250 *：pH无量纲。 |
| 污染物排放标准 | 1、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准： 表4-5 污水综合排放标准 指标 排放标准 依据 PH 6～9 (GB8978-1996)中的三级标准 SS≤ 400 BOD5≤ 300 CODcr≤ 500 NH3-N≤ - | 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值： 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 类 别 昼间 夜间 噪声限值〔Leq：dB（A）〕 70 55 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准： 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（2类） 类 别 昼间 夜间 依据 噪声限值〔Leq：dB（A）〕 60 50 (GB12348-2008)3类 3、废气 水泥（含粉煤灰）储存、混凝土搅拌等过程中废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的大气污染物排放限值标准。 表4-8 水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013) 污染物名称 排气筒大气污染物排放限值mg/m3 大气污染物无组织排放限值mg/m3 颗粒物 20 0.5 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001），危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量控制指标 | 根据国家污染物排放总量控制原则及实施总量控制污染物种类，本项目建议总量控制指标：粉尘0.745t/a（无组织排放） |

# 建设项目工程分析                                  (表五)

| 工艺流程简述（图示）： 本项目工艺流程分为施工期和营运期主要产污环节。 一、施工期 本项目施工期基本工艺流程及污染环节见图5-1所示。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污位置示意图 二、营运期 根据建设业主提供的资料，本项目在乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562）新建商品混凝土生产线 1条及附属设施，项目建成后年生产能力将达年产6万m3商品混凝土。 项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程。 ①原料 本项目生产所需要的原料有石子、砂、水泥、粉煤灰、水、外加剂，其中水泥等粉状原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存；砂、石子由运输车辆运至厂区堆料场内堆存。 ②加料 储存于砂石堆料场的砂、石，由装载机加入砂、石上料斗，合理比配后再通过皮带输送至料仓，由加料斗提升进入搅拌机内；事先储存在储料罐筒仓中的水泥、粉煤灰等粉状原料，然后将各种原料进行计量配送，再进行重量配料，之后进行强制配料（强制配料过程采用电脑控制，以保证混凝土品质）；搅拌用水及液体外加剂采用压力供水及水泵上料。 整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。 ③搅拌进入搅拌机内的各种原料经称斗重量配料之后利用气动放料阀进入搅拌机进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。 搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。 ④成品搅拌后合格的混凝土装入专用混凝土运输车，最后由其送往建筑工地。 设备定期清洗；清洗后的水经浆水回收处理系统处理后全部回收利用。 项目建成后，商品混凝土生产工艺流程及产污位置见图5-2。 图5-2 营运期商品凝土生产工艺流程及产污位置示意图 |
| --- |
| 主要污染工序： 一、施工期 1．基础工程施工 ①噪声：挖掘机、装载机、推土机、夯实机、压路机等施工机械造成； ②扬尘：土建工程造成； ③弃渣：本工程的基础工程开挖土石方，部分用于场区内回填，其余运往指定场地；④污水：车辆冲洗废水。 2．主体工程及附属工程施工 ①噪声：水泥车、运土车、材料运送车、震动器等混凝土工程机械、切割机、弯曲机、电焊机等钢筋加工机械，卷扬机、起重机、升降机等轻重吊装机械造成； ②扬尘：混凝土工程、地基开挖与回填； ③固废：土建工程施工废弃物、工地生活垃圾； ④污水：施工废水、施工人员工地生活污水； ⑤废气：施工机械运行排放的尾气。 3．装饰工程施工 ①噪声：刨平机、灰浆泵、电锤、喷枪等装饰工程机械造成； ②扬尘：喷、涂、磨、刨、钻、砂等装饰工程机械引起的扬尘； ③固废：主要是在室内装修产生的废弃物，可以清运解决； ④污水：量少、可以忽略； ⑤废气：随装饰材料而异，重点控制苯系物污染。 4．设备安装 噪声：动力噪声。 二、营运期 1．废气：废气主要来自粉尘以及汽车尾气等。 2．污水：主要为生产废水等。 3．噪声：噪声主要来自机动车行驶时产生的社会生活环境噪声以及生产设备产生的噪声。 4．固废：主要是项目生产固废。 污染物排放及治理 一、施工期污染物排放及治理 1、废气 1.1施工期扬尘 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、 开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放和装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 依据施工规模和进度安排，设定工况条件为：平均每日运输汽车进出工地趟次10次/日，按建设工期90天计算，共计900趟次；每趟次行驶里程按1km计，共计行驶900km；平均车速按20km计，汽车平均载重量按5t计；道路平均粉尘量按0.3kg/km计，则整个施工期运输车辆在工地范围扬尘产生量为0.27t。由于通常运输车辆扬尘量约占扬尘总量的60%，故在整个施工期，包括刮风等所有扬尘因素在内造成的总扬尘量约为0.45t。 项目施工期间，扬尘的产生量较大，会对周围环境将产生一定影响，所以必须采取一些列切实可行的方案尽量减少对周围环境的影响。根据四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）制定的《四川省灰霾污染防治实施方案》、《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》的通知（川建发【2018】16 号）及结合本工程的施工特点，评价要求采用以下措施减轻扬尘对周围环境的影响： （1）施工现场围挡 ①施工现场应沿四周连续设置封闭围挡，围挡设置应安全可靠。 ②施工现场应优先选用装配式彩钢围挡，不得使用彩色编织布、竹笆或安全网等易变形材料。 ③围档颜色应和周边建筑、道路等风格相统一。外侧设置的广告或工程信息公示栏应做到整体布局协调、整洁美观，落尘当定期清洗。 ④围档底部应当密封，不得有泥浆外漏。 ⑤禁止倚靠围挡墙堆放物料、器具等。 ⑥围挡顶端应设置喷雾装置和警示顶灯，喷雾喷头水平间隔不大于5m，喷射水雾方向应向工地内部倾斜。 ⑦施工单位应同建设、监理单位对围挡进行验收，验收合格后方可使用，并定期巡查，恶劣天气条件下必须进行重点检查。 ⑧工程结束前，不得拆除施工现场围挡。做好围挡维护工作，出现破损及时更换。 （2）运输车辆冲洗设施 ①施工现场运输车辆出入口应设置运输车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、挡水带、排水沟（沟宽×深≥300×300mm，排水坡度应大于3%）、三级沉淀池（池体容积≥4m3），冲洗设施宜采用冲洗平台（出水量应不低于50m/小时）及设立循环用水装置。 ②因受场地等条件因素影响，不具备设置自动冲洗设施的工地出入口，应配备高压水枪的人工冲洗设施，冲洗设备额定压力不小于15Mpa，出水量应不低于0.25L/S。 ③出场运输车辆应冲洗干净，车身外部、车轮、底盘处目视不得粘有污物和泥土，严禁带泥出场。 ④运输车辆冲洗应注意安全，设专人负责对出场车辆清洗和登记，定期清理排水沟、沉淀池，确保场区无积水，防止污水外溢污染道路。 ⑤冲洗设施应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。 （3）湿法作业 ①施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外；结构施工阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m；非作业区达到目测无扬尘的要求。 ②基础土方开挖时，应在四周设置雾状固定喷淋装置，喷头水平间距不大于5m，设置于临时防护架上。对于周边固定喷淋装置无法覆盖的中心区域和其他场平工程，应增设移动式雾炮。施工现场设置移动式雾炮1台。 ③施工现场进行清理、钻孔、铣刨、拆除、切割、开挖、现场等作业时，应在密闭空间进行或采取洒水喷淋等湿法作业法进行施工，防止微尘、碎屑、纤维飘散。 （4）车辆密闭运输 ①施工单位应当建立工程渣土（建筑垃圾）运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，使用合规车辆，加强对渣土运输车辆、人员管理。 ②施工现场渣土运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。 ③建渣及渣土运输单位应安排专人对其运输车辆及运输沿线进行巡视，确保车辆按核准的线路、时间行驶，并运送到核准的处置地点，不得随意变更、随处倾倒。 ④施工道路作为社会道路通行机动车的，施工单位应每天派专人进行清扫，随时洒水降尘。 （5）覆盖绿化 ①施工现场裸土及其他易起尘物料应使用防尘网进行覆盖或种植适宜的植物进行绿化，覆盖要封闭严密、连接牢固，绿化要及时、合理。 ②施工现场大门入口处、办公区等区域应进行绿化。 ③施工现场内堆放超过8小时不扰动的裸土应进行覆盖。 （6）渐进式分段施工作业 ①绿化工程土地平整后应尽快进行下一步建植工作，土地整理工作结束尚未建植期间，应适时洒水防尘或加以覆盖。植树施工挖掘的坑土，应整理拍实并覆盖。 ②四级风及以上天气时，应停止绿化工程场地平整、换土、原土过筛等作业。 （7）底面硬化 ①施工现场应优化施工组织设计，合理布局出入口、主要道路、临时道路、材料堆场、加工区、仓库等。 ②施工现场出入口、主要道路、材料堆场、加工区、仓库等生产区域应进行地面硬化，可采用混凝土或沥青混凝土，鼓励采用可重复利用的钢板、预制块材等铺装，并应满足现场承载要求。 ③主要道路路面宽度不小于3.5m，并在道路两侧应设置排水沟和路沿石，防止雨水、泥土污染道路。 ④施工现场应建立保洁制度，设专人负责卫生保洁，配备洒水车，定时对施工现场路面进行冲洗降尘。遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，保持路面清洁不起尘。 ⑤沉淀池、隔油池、洗车池需要进行重点防渗，达到应采用混凝土浇筑+铺设HDPE防渗膜。基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 同时，施工单位还需严格按照四川省人民政府办公厅《关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发【2013】32 号）和《四川省灰霾污染防治办法》中的相关要求加强施工场地扬尘的控制，全面督查建筑工地现场管理“六必须”、“六不准”的执行情况，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物， 确保达到《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020)要求。 1.2燃油废气防治措施 ①选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染； ②尽量使用电气化设备，少使用燃油设备； ③做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ④尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。 1.3汽车尾气防治措施 ①使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量； ②合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染； ③项目在施工期间的各类材料的运输应选择合理的运输路线和设置出入口。 1.4装修废气防治措施 装修期还将产生有机废气。有机废气主要是油漆、涂料、胶粘剂及装饰材料等产生的挥发性化学物质的散发。为了防止和减少油漆等装饰材料中含有的有害化学物质的挥发而产生废气污染，建议业主应选用符合国家规定质量要求的环保型油漆、涂料、胶粘剂及装饰材料，以尽量减轻施工过程中及投入营运后产生的废气对环境的影响，使室内装修后空气质量达到有关规定的要求。应该选取符合GB18582-2001《内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、GB18584-2001《内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等的装修材料。 2、噪声 施工过程中的挖掘机、推土机、打桩机和运输车辆等会产生强噪声，噪声源强见表5-1。 表5-1 施工期噪声源强表 单位：dB(A) 施工阶段 声源 声源强度 dB（A） 施工阶段 声源 声源强度 dB（A） 土石方阶段 挖土机 78-96 装 修 安装 阶段 电钻 100-105 打夯机 | 75-82 电锤 100-105 空压机 75-85 手工钻 100-105 打桩机 95-105 无齿锯 100-105 卷扬机 90-105 多功能木工刨 90-100 压缩机 75-88 云石机 100-110 载重车 84-89 角向磨光机 100-115 底版与结构阶段 混凝土输送泵 90-100 轻型载重车 75-80 电锯 100-105 电焊机 90-95 空压机 75-85 混凝土罐车、载重车 80-85 由上表可知，不同施工阶段均可能涉及高噪声作业，若这些高噪声作业不加以治理，会对周围声学环境产生一定影响。经现场查勘，项目厂区南侧约45m~210m为农村居民（9户）、项目厂区西南侧约210m为农村居民（1户）、项目厂区西侧约165m为农村居民（约10户）、项目厂区西北侧约250m~300m为农村居民（3户）、项目厂区北侧约130m~320m为农村居民（约25户）、项目厂区东侧约105m~200m为农村居民（6户）、项目厂区东南侧约90m为农村居民（1户）、项目厂区东南侧约90m为陈家桥村委会，为了降低项目施工噪声对这些居民的正常工作、生活、学习、休息的影响。因此，环评提出以下措施： ①严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，夜间（22：00~06：00）、午间（12：00~14：00）禁止施工，如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得资阳市乐至生态环境局、大佛镇人民政府等主管部门的同意； ②午休（12：00~14：00）和夜间（22：00~06：00）禁止任何施工作业； ③进、离场运输工具限速，禁止高声鸣笛； ④加强设备维护，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态，从源头上控制高噪声的产生； ⑤合理进行施工总平面布置，将高噪声设备、钢筋加工车间、木工棚等尽量布置在场地内远离周边居民等敏感点的位置，布设在项目用地范围内最大限度远离敏感点。车间进行封闭。在靠近居民等敏感点施工时，应加装简易声屏障。 ⑥项目建设必须使用商品混凝土，不得现场搅拌。 ⑦建设方应做好工程调配和报告、施工公告、公示，取得周围居民的谅解。 ⑧根据国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治法〉的通知》(环控【1997】066号)的规定，建设施工单位在施工前应向资阳市乐至生态环境局申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”(《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条)，并且必须公告附近居民。 按照上述规定和措施，在施工期可有效保证周边居民免受施工噪声的干扰。 3、废水 本项目施工期间产生的废水主要有基础开挖时产生的排水、设备（含运输车辆）及场地冲洗废水和施工人员生活废水。 （1）施工开挖基础排水：一般情况下，基础施工产生的排水为地下水，除SS较高外，其它污染指标均较低，因此通过在施工场地设置沉淀池可将此部分废水处理达标，处理后的废水回用于设备冲洗和洒水防尘。 （2）设备(含运输车辆)及场地冲洗废水：施工机械和设备冲洗产生的废水主要含油类污染物，经三级沉淀池处理后回用；出场车辆和场地清洗废水主要含SS，经沉淀处理后回用，不得随意外排。项目施工废水沉淀泥浆与施工期生活垃圾由环卫部门统一运往垃圾处理场处理，不得随意乱堆。 （3）生活废水：项目施工高峰期施工人数以20人计，平均用水定额按50L/人.d计取，则施工期产生的生活废水约为Q=20人×50L/人.d×0.80=0.8m3/d，环评要求：施工人员产生的生活污水通过租用周边居民旱厕收集处理后用作农田施肥，不外排。 4、固体废物 项目施工期间产生的固体废物主要有：地基开挖产生的弃方、主体施工及装修期间产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工弃方 本项目所处的地势有平坦，无弃方。 （2）建筑垃圾 室内外装修产生装修废弃物料、工程完工清理场地时产生的建渣（按厂房建筑面积1699.07m2计算，每0.1t/100m2计，则产生的装修垃圾共约1.7t），在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求建筑垃圾清运公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 （3）生活垃圾 本项目施工期施工高峰期施工人员按20人计，生活垃圾按0.2kg/人·d计，日产生量约4kg。施工人员产生的生活垃圾应全部收集并委托市政环卫部门及时清运，不得就地填埋。 5、水土流失 项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。但是本项目不进行大开挖和山体平整等场平工程，大大减少了施工水土流失量。在建设过程中，通过采取修建临时围墙、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬质路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池等措施，可尽量减少施工期水土流失。 二、营运期污染物排放及治理 1、废水 项目的水平衡图见图5-3。 图5-3 项目生产水平衡图（m3/d） （1）生产废水 项目产生的废水主要为商品混凝土搅拌机清洗废水、运输车清洗废水、项目场地冲洗废水等。 商品混凝土搅拌站进行原料搅拌时，需要用水约35m3/d（其中新鲜用水18.2m3/d，循环用水16.8m3/d），全部进入产品。 根据工程分析可知，项目生产废水主要来源于商品混凝土搅拌机清洗废水、商混搅拌工作区冲洗废水等。 ①商品混凝土搅拌机清洗水：搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗一次，每次冲洗水1m3/台计，排放系数按0.8计，则搅拌机冲洗废水产生量为240t/a。废水夹带残留混凝土排出。混凝土残留量约30~70kg/台；取平均值为50kg/台；SS贡献值参照类比资料为3000mg/L。搅拌机清洗水污水产生量240t/a，残留混凝土3.75t/a，SS产生量 0.72t/a。 ②商品混凝土运输车辆内部罐清洗水：混凝土车辆内部需定期清洗，每台每天冲洗水用量为0.5m3，运输按40辆次/d计，全天合计用水20m3，排放系数按0.8计，则商品混凝土运输车辆内部罐清洗废水产生量为16m3/d。每辆次混凝土残留量约15~30kg，取15kg/辆次，产生量600kg/d，SS贡献值为1000mg/l。则商品混凝土运输车辆内部罐清洗废水合计产生量4800m3/a，残留混凝土180t/a，SS产生量4.8t/a。 ③商品混凝土运输车辆外部清洗水：本项目混凝土运输罐车5辆，每天每辆车均需冲洗。据调查实际冲洗水量约为0.4m3/辆次，全天合计2m3，SS贡献值为800mg/l。运输车辆外部清洗水污水量按用水量80%计，合计污水产生量480m3/a，SS产生量0.384t/a。 ④项目搅拌工作区场地冲洗水：项目搅拌工作区面积约 368.55m2，冲洗水量按 1.0m3/100m2.d 计，冲洗水用量为 3.69m3/d，排放系数按0.8计，项目搅拌工作区冲洗废水量为2.95m3/d，冲洗废水中 SS浓度约800mg/l。则合计废水产生量为885m3/a，SS产生量0.708t/a。 针对商品混凝土搅拌机清洗废水和商品混凝土运输车辆内部罐清洗废水水质相差不大，废水量为16.8m3/d，因此，该两类废水进入公司自建的桨水回收处理系统(砂石分离机+旋流分离器+三级搅拌池（总容积为30m3，每级搅拌池约 10m3）+压滤机）处理后，水回用于项目生产过程，不外排；分离后的含水砂石全部进入压滤机，压滤后的砂石暂存后外运，压滤水回用至生产过程。 针对商品混凝土运输车辆外部清洗废水、项目搅拌工作区场地冲洗废水，废水量为6.15m3/d，该两类废水进入公司自建三级沉淀池（每级沉淀池约 10m3，同时配套砂石分离机）处理后，水回用于项目生产过程，不外排；分离后的砂石（晾干后）运至乐至县道路建设的项目填方使用。 （2）料场用水 项目料场必须配备洒水降尘设施及在堆场周边修建雨水倒流沟，根据类比料场用水量约3m3/d，水分全部蒸发损耗，无废水外排。 （3）生活废水 项目建设有职工宿舍与食堂，厂区内员工均在厂内食宿，项目运营期生活废水主要来自工作人员日常生活产生的生活废水。项目员工10人，根据《四川省用水定额（修订稿）》，平均日用水定额按120L/人.d计，废水产生量按照用水量的80%计算，则生活废水产生量为Q=10人×120L/人.d×0.80=0.96m3/d。生活废水的污染因子主要是CODCr、BOD5、氨氮等有机污染物。 项目在厂区内建设化粪池1座（容积20m3）、隔油池1座（容积5m3），均位于办公室南侧，项目产生的生活废水（食堂废水先经过隔油池处理，设置为两档三格）经化粪池收集处理后用于周边农田施肥。 生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，参照典型城市生活污水水质，其中CODcr：200～400mg/L、BOD5：160～200mg/L、SS：100～250mg/L，动植物油类含量约25mg/L（取平均值），而氨氮浓度不同地区差异较大，在此取《给排水手册》的建议值，即45mg/L，本项目废水污染物排放预测见下表5-2。 表5-2 项目生活污水产生及处理情况 废水性质 废水量m3/a CODCr BOD5 SS 氨氮 动植物油 化粪池处理前 浓度（mg/L） 288 400 300 250 45 25 产生量（t/a） 0.115 0.086 0.072 0.013 0.007 化粪池处理后 浓度（mg/L） 200 180 133 27 20 排放量（t/a） 0.057 0.052 0.038 0.008 0.006 处理去除率 50 40 46.7 40 20 （4）（雨水）地面径流 本项目采取雨污分流制。项目厂区内已设置雨水收集沟。项目厂区雨水通过项目厂区内设置雨水收集沟收集后排至项目厂区外侧设置雨水管网，最后排入附近的索溪河。 2、废气 本项目大气污染物主要为粉尘，其中粉尘主要为：商品混凝土搅拌生产线的其他生产过程在输送、计量、投料等产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒仓粉尘以及砂堆风力起尘。另项目大气污染物还有少量食堂油烟、发电机（备用）废气。 （1）水泥、粉煤灰筒仓粉尘和输送及计量、投料粉尘 ①水泥、粉煤灰筒仓粉尘 本项目水泥、粉煤灰均采用粉料筒仓储存，项目水泥、粉煤灰运输车通过气动压力方式将粉料压入粉料筒仓内，在水泥、粉煤灰的罐装过程中，由于通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过压力将水泥、粉煤灰等压入筒仓，此时粉尘经仓顶布袋除尘器处理后会随着筒仓里面的空气从筒仓顶部的排气孔排出，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）”产污系数表可知，物料储存工序工业粉尘产生量以2.09kg/t水泥核算，粉煤灰产尘参照水泥污染系数，本项目水泥、粉煤灰消耗量2万t/a，则项目筒仓粉尘产生量约为41.8t/a，13.93kg/h。 项目水泥、粉煤灰筒仓出风口拟配置仓顶布袋除尘器（布袋除尘装置，除尘效率99%，位于粉料仓顶部，排气口低于厂房高度，位于厂房内），粉尘经筒仓自带的布袋除尘器（每个筒仓均自带1套，风量3000m3/h，共3套）除尘后排放，当含尘空气通过布袋除尘器时，即可有效的使固相与气相分离开来，当气流通过时，由于震动作用、使气流中的微粒吸附在布袋上或沉降下来，净化后的空气即可排出，为了清除布袋附着灰尘，除尘器定时震动，使阻留下来的灰尘降落在仓内，全部回收返回生产工序。水泥、粉煤灰筒仓产生的粉尘经仓顶布袋除尘器收集处理后的粉尘排放量为 0.418t/a，同时由于厂房封闭，能有效降低粉尘排放量（降低效率约为50%），则粉尘排放量为0.209t/a，排放速率为0.069kg/h。 ②水泥、粉煤灰输送及计量粉尘 水泥、粉煤灰通过螺旋输送机给水泥、粉煤灰计量斗供料。由于项目生产工序采用电脑集中控制、工序的连锁、联动的协调性和安全性非常强、原料的输送采用水泥、粉煤灰螺旋输送机输送的封闭方式；因此，在该过程产生的粉尘量不大，产生粉尘的排放方式为无组织排放。类比同类型项目，该项目在输送、计量过程产生的粉尘量比较小，约为0.1t/a，产生的该部分粉尘以无组织形式排放。 （2）搅拌楼粉尘 项目采用湿式搅拌，经计量后的水泥、粉煤灰、外加剂、砂、碎石由螺旋机、皮带输送机送入搅拌机内部进行投料，在投料、搅拌过程中有部分小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。根据《二次污普工业源系数手册》中“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业”，混凝土制品物料搅拌混合过程中产尘系数为0.166kg/t产品。项目商品混凝土生产量为6万m3（约为134824t），则投料、搅拌过程中颗粒物产生量为22.38t/a，产生速率约为7.46kg/h。 根据建设单位提供情况，项目搅拌楼位于密闭厂房内，设备自带袋式除尘器（布袋除尘装置1套，除尘效率为99%，除尘设施位于搅拌楼顶部，风量约为5000m3/h，搅拌楼高度约为15m），粉尘经搅拌楼自带的袋式除尘器除尘后经排气筒（排气口低于厂房高度，位于厂房内）排放。为了清除布袋附着灰尘，除尘器定时震动，使阻留下来的灰尘降落在搅拌机内，全部回收返回生产工序。投料、搅拌过程种产生的粉尘经袋式除尘器收集处理后的粉尘排放量为 0.224t/a，同时由于厂房封闭，能有效降低粉尘排放量（降低效率约为50%），则粉尘排放量为0.112t/a，排放速率为0.037kg/h。 （3）骨料（砂、碎石）配料仓卸料、皮带输送机输送过程产生的粉尘 类比同类型项目，配料仓卸料、皮带输送机输送过程产生的粉尘的量约为0.84t/a。 ①为降低配料仓卸料过程产生的无组织粉尘量，环评要求：项目将配料仓卸料位置置于地面以下0.5m，降低配料仓卸料高度，同时用软质布袋（长度大于卸料高度）将卸料口套住，使骨料能顺着布袋有规律的置于皮带输送机上，以此降低粉尘产生量。 ②为降低皮带输送及放料过程产生的无组织粉尘量，环评要求：皮带输送机走廊两侧及顶部安装密封裙板（皮带输送机两端自带挡尘钢板），可有效降低此过程中产生的无组织粉尘量。同时皮带输送机卸料位于搅拌站站房内，通过站房的外墙封闭，在站房内自然沉降，可有效控制粉尘的排放量。 综上，通过采取以上环保措施控尘效率达90%，配料仓卸料、皮带输送机输送过程产生粉尘的排放量为0.084t/a。 （4）料仓（骨料）扬尘 ①料仓（骨料）装卸过程产生的粉尘 原料装卸起尘量采用下式计算： Q=0.03U1.6H1.23e-0.28wG 式中：Q—骨料装车时机械落差起尘量，kg/a； H—骨料落差，一般取0.8~1.5m； U—地面平均风速，m/s； W—骨料含水率，%； G—年装车骨料量，t。 根据项目情况，取原料（骨料）装卸平均高度为0.8m，装卸量为11.48万t/a，地面常年平均风速1.7m/s，物料含水率5%。通过计算可得原料装卸过程的起尘量约为1.5t/a。 环评要求：原料（骨料）装卸作业过程多选在低风速天气，同时降低装卸高度，缩短运输距离，并用雾化喷嘴（2个）和移动喷水管（2个）对原料装卸过程洒水降尘。采取上述措施后控尘效率达90%，原料装卸过程排放量约0.15t/a。 ②料仓（骨料）堆场扬尘 项目料仓（骨料）堆放的原料自身含水率较低，容易产生扬尘。 本项目料仓（骨料）扬尘的产生量参照清华大学霍州电厂堆场起尘公式计算，计算公式为： Q=11.7U2.45S0.345e-0.5w 式中：Q：堆场起尘强度，mg/s； U：地面平均风速，m/s； S：堆场表面积，m2； W：骨料含水率，%。 根据当地相关资料，当地常年平均风速为1.7m/s，料仓总面积676.16m2，骨料含水率5%，根据上式计算可得：料仓堆场扬尘的排放速率33.34mg/s，产生的扬尘量约为0.36t/a。为控制骨料表面风干后产生的扬尘，项目对地面进行水泥硬化，四面（进出口除外）设置为3m高的砖混结构墙体。项目在料仓堆场上方设置雾化喷嘴（10个），并在料仓堆场设置移动式喷水管（10个），对雾化喷嘴的覆盖盲区进行洒水降尘。在采取上式措施后，堆场排放的扬尘量为0.036t/a，控尘效率为90%。 （5）运输车辆行驶起尘 车辆行驶会产生产生少量的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Qy=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 Qt=QyL(Q/M) 式中：Qy：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； Qt：运输途中的扬尘，kg/a； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； M：车辆载重，t/辆； Q：运输量，t/a； L：运输距离，km； 根据项目实际情况，取车辆行驶速度为5km/h，车辆载重为20t，道路表面粉尘量为 0.2kg/m2，则每辆汽车行驶扬尘量为0.159kg/km。本项目区道路长100m（考虑车辆往返），运输量约26.97万t/a，通过计算得本项目运输扬尘量约为0.214t/a。 为控制项目区运输扬尘，整个场地已进行水泥硬化，在原料的运输过程中，需用篷布将原料遮盖严实，同时降低车速，避免在运输过程中出现洒落现象。项目对作业区域水泥硬化地面每天洒水降尘二次，降低了路面灰尘保有量，可将路面灰尘保有量降低到0.05kg/m2，则洒水降尘后的运输扬尘排放量为0.054t/a，控尘效率为75%。 （6）食堂油烟废气 厂区建设的食堂供员工就餐，日用餐人数约10人，食堂采用天然气和电等清洁能源。本项目食堂的灶台数为二个，建设规模划为小型，食堂运行过程中将产生油烟等污染物。项目应安装油烟净化器，油烟经集气罩收集，油烟净化器净化处理后通过专用烟道引至房顶达标排放，根据《饮食业油烟排放标准》(试行)（GB18483－2001）的相关规定，油烟净化设施最低去除效率不得低于60%，从处理效率和投资等方面综合考虑要求厂方安装机械式油烟净化设备，安装必需符合相关规范，并适宜进行监测。 （7）发电机废气 项目在厂区设置一台备用柴油发电机，仅在停电时使用，使用时间较少，备用发电机废气主要成分为CO、HC、NO2等，柴油发电机运行时产生的废气经自带消烟除尘尾气净化处理装置处理后，由排烟管引至楼顶呈排放。 3、噪声 项目运营期间噪声主要来自设备运行噪声、车辆进出产生的交通噪声以及装卸货物产生的噪声。车辆噪声及装卸货物噪声具有间歇性、短暂性等特点。经类比各设备噪声声压级情况见表5-3。 表5-3 项目主要噪声设备 设备名称 LAeq 备注 搅拌机 75~90 皮带输送机 65~70 水泵 70~75 混凝土运输车 70~75 散装水泥运输车 70~75 装载机 77~100 载荷大时声级较大 通过合理选型、优化总图布置，合理布局，防止噪声叠加和干扰，对重型机械安装减震垫，厂房安装隔声门窗，墙体安装吸声材料，经距离衰减实现厂界达标。具体噪声控制措施分析如下： （1）将噪声大的设备设置于远离厂界且远离项目附近敏感点的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效，以阻隔噪声的传播和干扰。同时利用墙壁的作用，使噪声噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。在厂区总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 （2）以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备，如仍达不到要求，则应采用隔声、消声、吸声、基础减震以及综合控制等噪声控制措施。 （3）积极采用行之有效的新技术、新材料、新方法，以降低成本，提高效能，力求获得最佳的经济效益。 （4）在强噪声环境下工作的工人必须配备耳塞以保护听觉不受伤害。 （5）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳功效。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （6）进出场的车辆禁止鸣笛、限速，优化进料出料运输线路，可以有效降低交通噪声影响。 （7）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （8）合理安排生产时间，安排在昼间进行生产，禁止夜间（22:00~6:00）生产，禁止夜间（22:00~6:00）、午间（12:00~14:00）装卸料。 4、固废 （1）一般固体废物 ①除尘灰 根据前文分析可知，水泥、粉煤灰筒仓、搅拌楼布袋除尘器收集的粉尘量为63.538t/a，全部收集至水泥、粉煤灰筒仓、搅拌楼内作为生产原料使用。 ②桨水回收处理系统固废 本项目产生的桨水回收处理系统固废产量为189.27t/a，项目将桨水回收处理系统中的沉淀后固废（砂、石等）堆积在固体废料回收利用库，定期将堆积的固废（砂、石等）最终回用至生产，禁止随意倾倒；项目生产过程中必须做好生产材料、生产运输机械整齐堆放工作，禁止乱堆乱放。 ③沉淀池固废 本项目产生的沉淀池固废产量为1.092t/a，项目将沉淀池中的沉淀后固废（砂、石等）运至乐至县道路建设的项目填方使用，禁止随意倾倒，禁止乱堆乱放。 ④实验室固废 项目实验室试验过程中会产生少量的混凝土试压块，产生量约为0.5t/a，经收集后运至乐至县道路建设的项目填方使用。 ⑤生活垃圾 项目员工人数为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人d计算，其产生量为0.005t/d，1.5t/a，经收集后由当地环卫部门统一清运。建设单位拟在厂区内设置生活垃圾收集桶，员工产生的生活垃圾经收集后暂存于收集桶内，交由当地环卫部门处理。 ⑥隔油池、预处理池废渣 隔油池、预处理池废渣产生量为0.25t/a，废渣定期交由当地环卫部门清运处理。 为了进一步确保项目产生的固体废物得到合理有效的收集处理，避免造成环境二次污染，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的围堰等设施。 （2）危险废物 ①废机油 项目生产设备维修、运输车辆维修保养过程中会产生少量废机油，产生量约为0.05t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。废机油属于《国家危险废物名录》（2021年本）HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，交由有资质单位处理。 ②含油废棉纱、手套等 项目因设备维修保养产生的含油废棉纱、棉布、手套等产生量约为0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品，经分类收集后交由具危废处理资质单位处理。 危险固体废物管理措施：危险废物不能与生活垃圾混合收集，应单独设立收集装置；在危废的处理处置过程中，严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理资质单位统一收集处置；对危险废物暂存间地面进行硬化并采取重点防渗处理，防止废油等危险废物发生泄漏造成地下水的污染。 危废转移联单： 根据相关标准，项目产生的危险废物交由具有处理资质的单位进行处理，并严格按照《危险废物转移联单管理办法》来执行，其中包括：危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单，产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二幅联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。跨市的执行五联单，不跨市的执行三联单。 5、地下水污染防治措施 项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。项目采取的主要地下水防范措施为做好厂区防渗工作，参照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定，本次将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类地下水污染防治区域。 重点防渗区：发电机房、生产废水处理系统、生活废水处理系统、危险废物暂存间，采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，防渗层采用2mm厚的HDPE防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，切断污染地下水途径。 一般污染防渗区：厂区内生产区域，地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 简单防渗区：其余区域，如办公区和道路等，防渗技术要求为：一般地面硬化。 6、清洁生产简述 清洁生产是将整体预防的环境战略，持续用于生产全过程、产品和服务之中，预期提高生产效率并减少对社会和环境的风险，达到可持续发展的战略目标。对企业而言，在组织生产的过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过对过程的严格控制和资源的科学管理、合理配置、综合利用，最大限度地把原料转变为产品，减少资源、能源的浪费，将污染控制到环境和社会可以承受的阀值以下，从而达到社会经济、环境保护和生态环境的协调发展。本项目为建筑材料生产，具有一定的社会、经济和环境效益，项目的实施符合循环经济发展模式和清洁生产要求。 （1）清洁生产指标 清洁生产的评价指标分为六大类，分别从生产工艺与技术、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求六个方面进行分析。 ①生产工艺与技术 本项目采用先进的生产工艺，技术先进，生产自动化程度高，提高了劳动生产效率，从而达到节能降耗的目的。 在生产过程中，公司建立有严格的原料、产品的质量检验标准；选购品质高、满足质量要求的原辅材料，因此符合先进工艺与技术的要求。 ②资源能源利用指标 本项目所选用的原料为水泥、粉煤灰等所有原料全部转化为产品，资源利用率高。 ③产品指标 本项目根据市场需求采用不同配料比，生产操作全自动化，所得产品完全满足顾客的要求。 ④污染物产生指标 本项目产生的生活废水经污水处理设施处理后用于周边农田作农肥使用。项目产生的粉尘通过洒水控尘、除尘以及安装除尘设备等措施后，排放量均能控制在较低水平。本项目产生的噪声通过项目项目区的合理布置和距离衰减后，在项目区厂界处声级较小。项目生产固废得到了合理的处置。 ⑤废物回收利用指标 本项目除尘系统收集的除尘灰，全部回用于生产中。废物回收利用指标较高。 ⑥环境管理要求 本项目对环境法律法规标准、废物处理处置和生产过程环境管理要求均能严格执行，对环境法律法规的各项要求均能严格落实。 （2）清洁生产小结 本项目基本实现了经济运行“低能耗、高利用、低废弃”，最大限度地利用进入系统的物质和能量，提高资源利用率；最大限度地减少污染物的排放，提升经济运行的质量和效益，将经济活动对自然环境的破坏减少到最低程度，符合清洁生产原则。 （3）清洁生产建议 ①选用能耗较低的设备，降低单位产品能耗； ②加强对原料堆存和运输过程中的环境管理，防止散落； ③项目在设备选型中应充分考虑安全和环保方面的要求，选择清洁生产工艺，较少对周边环境的污染。 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                  (表六)

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 施 工 期 | 扬尘 | 0.45 t/a | 采取洒水等降尘措施后，可降低其对环境的影响 |
|  |  | 燃油废气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 油漆废气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 水泥、粉煤灰筒仓粉尘 | 41.8t/a | 0.209t/a |
|  |  | 水泥、粉煤灰输送及计量粉尘 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  |  | 搅拌楼粉尘 | 22.38t/a | 0.112t/a |
|  |  | 骨料（砂、碎石）配料仓卸料、皮带输送机输送过程产生的粉尘 | 0.84t/a | 0.084t/a |
|  |  | 料仓（骨料）扬尘 | 1.86t/a | 0.186t/a |
|  |  | 运输车辆行驶起尘 | 0.214t/a | 0.054t/a |
|  |  | 食堂油烟废气 | 少量 | 达标排放 |
|  |  | 发电机（备用）废气 | 少量 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | 0.8m3/d | 施工人员产生的生活污水通过租用周边居民旱厕收集处理后用作农田施肥，不外排 |
|  |  | 施工废水 | 少量 | 隔油、沉淀处理后回用，不外排 |
|  | 运营期 | 生产污水 | 商品混凝土搅拌机清洗废水和商品混凝土运输车辆内部罐清洗废水 | 16.8m3/d | 经桨水回收处理系统收集处理后，循环使用，不外排 |
|  |  |  | 商品混凝土运输车辆外部清洗废水 | 1.6m3/d | 经三级沉淀池收集处理后，循环使用，不外排 |
|  |  |  | 搅拌工作区场地冲洗废水 | 2.95m3/d | 经三级沉淀池收集处理后，循环使用，不外排 |
|  |  | 生活废水 | 员工生活废水 | 0.96m3/d | 生活废水（食堂废水先经过隔油池处理，设置为两档三格）经化粪池收集处理后用于周边农田施肥 |
|  |  | 雨水 | 采取雨污分流制，项目厂区雨水通过项目厂区内设置雨水收集沟收集后排至项目厂区外侧沟渠 |
| 固废 | 施工期 | 生活垃圾 | 4kg/d | 4kg/d，生活垃圾应全部收集并委托市政环卫部门及时清运 |
|  |  | 建筑垃圾 | 1.7t | 1.7t，建设单位与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染 |
|  |  | 土石方 | 挖填方平衡，无弃方 | 挖填方平衡，无弃方 |
|  | 运营期 | 除尘灰 | 63.538t/a | 返回生产工序中 |
|  |  | 桨水回收处理系统固废 | 189.27t/a | 回用于生产，禁止随意倾倒 |
|  |  | 沉淀池固废 | 1.092t/a | 运至乐至县道路建设的项目填方使用，禁止随意倾倒，禁止乱堆乱放 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.5t/a | 经收集后由当地环卫部门统一清运 |
|  |  | 实验室固废 | 0.5t/a | 运至乐至县道路建设的项目填方使用 |
|  |  | 隔油池、预处理池废渣 | 0.25t/a | 废渣定期交由当地环卫部门清运处理 |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a | 交由有资质单位处理 |
|  |  | 含油废棉纱、手套等 | 0.02t/a | 分类收集后交由具危废处理资质单位处理 |
| 噪声 | 施工期 | 场界噪声 | 昼间：挖土石方<75dB，打桩<85dB，结构<70dB，装修<55dB 夜间：挖土石方<55dB，禁止打桩，结构<55dB，装修<55dB |
|  | 运营期 | 场界噪声 | 场界噪声：昼间<60dB，夜间<50dB |
| 主要生态影响 区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。本项目施工期的占地、开挖土方石等问题，对生态环境是有一定的影响，主要表现为对水土流失的影响，随着本项目竣工后这些影响随之消失。该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的建设营运对生态环境不会产生较大影响。 |

# 环境影响分析                                      (表七)

施工期环境影响分析： 1、施工期废气 本项目施工期大气污染物主要有建筑材料运输、装卸、土石方挖掘堆放等产生的扬尘，机械设备燃油废气所产生的扬尘以及运输车辆产生的汽车尾气、装修废气等。 （1）施工扬尘 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、基础开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放和装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。本环评要求：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 （2）燃油废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放，因此其对环境的影响甚微。 （3）汽车尾气 施工期间，使用机动车运送会产生少量的汽车尾气，会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。因此其对环境的影响甚微。 （4）装修废气 室内环境污染的有害物质主要是：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。装修材料或产品均含有向室内释放有害化学物质的成分，造成室内环境污染。装修中尽量采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本。装修选取符合《内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）、《内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）等的装修材料。装修后的建筑物至少要通风换气30天左右再投入使用，可将装修废气污染降至最低。 综上所述，通过采取环评所提出的相应污染防治措施后，项目施工期不会对大气环境产生明显影响。 2、施工噪声 施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、打桩机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对环境影响最大的是机械噪声。 施工过程中发生的噪声与其他的噪声源不同，其一是噪声有许多不同种类的施工机械设备发出；其二是这些设备运行是间歇性的，因此所发噪声也是间歇性和短暂的；其三是法规规定施工应在白天进行，对睡眠干扰较少。 本项目施工期噪声源主要为施工机械（打桩机、挖掘机、推土机等）和运输车辆，其噪声源强见表7-1： 表7-1 主要机械设备及运输车辆噪声源强 单位：dB(A) 施工阶段 声源 声源强度 dB（A） 施工 阶段 声源 声源强度 dB（A） 土 石 方 阶 段 挖土机 78-96 装 修 安装 阶段 电钻 100-105 打夯机 75-82 手工钻 100-105 空压机 75-85 无齿锯 100-105 卷扬机 90-105 多功能木工刨 90-100 压缩机 75-88 云石机 100-110 大型载重车 84-89 角向磨光机 100-115 底版与结构阶段 振捣机 100-105 轻型载重车 75-80 电锯 100-105 电焊机 90-95 空压机 75-85 混凝土罐车、载重车 80-85 施工期噪声预测可按以下二式进行 ： 1）噪声源至某一预测点的计算公式 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2为接受点距声源的距离，m。 2）基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A). n—噪声源数目。 施工期噪声源声级值随距离衰减预测结果见表7-2。 表7-2 噪声随距离的衰减关系表 噪声源强值 预 测 距 离 （米） 备 注 10 25 50 60 100 150 200 土石方 85 55.0 47.0 41.0 39.0 35.0 32.0 29.0 以施工期最强噪声值预测 打 桩 105 75.0 67.0 61.0 59.0 55.0 52.0 49.0 结 构 100 70.0 62.0 56.0 54.0 50.0 47.0 44.0 装 修 105 75.0 67.0 61.0 59.0 55.0 52.0 49.0 根据表7-2可知，由于周边的居民等敏感点受到的影响较大。因此，环评要求：施工期间应对高噪声设备采取隔声、隔振或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔震垫、安装消声器等。夜间禁止施工，施工时应安装简易隔声屏障，在必须夜间连续施工浇注时，施工方必须征得当地环保等主管部门的同意，获得行政许可，并公告周边居民，取得谅解，并尽量缩短连续浇注的时间。采取措施后，能够降低施工噪声对周边环境的影响。 在采取以上噪声防治措施的基础上，可最大限度减缓项目施工噪声对周围声学环境产生的影响，将随施工结束而消失。 3、施工废水 本项目建设期间产生的废水主要有施工地基开挖时产生的排水、设备（含运输车辆）和场地冲洗废水、施工人员生活废水。 （1）基础开挖排水通过在施工现场设置沉淀池处理后回用于设备冲洗和防尘。 （2）设备（含出场车辆）和场地清洗废水主要含SS，经沉淀处理后回用，不外排。 （3）施工人员生活废水通过通过租用周边居民旱厕收集处理后用作农田施肥，不外排。 通过采取上述措施后，项目施工期产生的废水可以得到妥善处理，不会对项目所在区域地表水环境产生影响。 4、施工固废 项目施工期间产生的固体废物主要有：地基开挖产生的弃方、主体施工及装修期间产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工弃方 本项目所处的地势较平坦，能实现挖填方平衡，无弃方。 （2）建筑垃圾 室内外装修产生装修废弃物料、工程完工清理场地时产生的建渣，在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求建筑垃圾清运公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 （3）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾应全部收集并委托市政环卫部门及时清运，不得就地填埋。 采取措施后，本项目产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响。 5、生态环境影响分析 区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。本项目施工期的占地、开挖土方石等问题，对生态环境是有一定的影响，主要表现为对水土流失的影响，随着本项目竣工后这些影响随之消失。该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的建设营运对生态环境不会产生较大影响。 6、施工期环境管理简要分析 （1）环境管理分析 施工期根据项目周围环境的特点由施工队制定出施工环境管理方案和合理的施工平面布置，可以有效控制施工期噪声污染、大气污染和水污染，使施工期对周围单位带来的不便和污染降到最低。 综上所述，项目施工期间，对环境存在一定的影响，但是只要施工方严格按照施工规范文明施工，采取适当的防尘、降噪措施，可以将影响减少到最小。施工结束后，以上影响可消除。 （2）施工平面布置要求 本工程施工平面布置严格按以下原则执行。 ①在施工区域内，场地内空地布置钢筋、木工加工房、周转材料堆场，将生产区钢筋加工房及材料堆场等噪音和粉尘污染，尽量与生活、办公分开布置。 ②交通流畅，尽可能使场内道路环通。 ③据四川省府【2002】162号《关于使用散装水泥管理办法》，工程外购成品散装水泥时应选用密闭罐车进行运输；砌体采用页岩空心砖、页岩多孔砖；外脚手架构件式钢管双排等，外立面满挂密目安全网全封闭。 营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 （1）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-3。 表7-3 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(量纲一) 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 项目商品混凝土搅拌机清洗废水和商品混凝土运输车辆内部罐清洗废水经桨水回收处理系统(砂石分离机+旋流分离器+三级搅拌池+压滤机）处理后，水回用于项目生产过程，不外排；项目商品混凝土运输车辆外部清洗废水、项目搅拌工作区场地冲洗废水经三级沉淀池（配套砂石分离机）处理后，水回用于项目生产过程，不外排；项目产生的生活废水（食堂废水先经过隔油池处理，设置为两档三格）经化粪池收集处理后用于周边农田施肥，不外排。根据表7-3可知，项目无废水排放至地表水体，因此不对地表水评价等级进行判定及预测分析，仅对地表水环境影响进行简要分析。 （2）地表水环境影响分析 项目商品混凝土搅拌机清洗废水和商品混凝土运输车辆内部罐清洗废水经桨水回收处理系统(砂石分离机+旋流分离器+三级搅拌池+压滤机）处理后，水回用于项目生产过程，不外排；项目商品混凝土运输车辆外部清洗废水、项目搅拌工作区场地冲洗废水经三级沉淀池（配套砂石分离机）处理后，水回用于项目生产过程，不外排；项目产生的生活废水（食堂废水先经过隔油池处理，设置为两档三格）经化粪池收集处理后用于周边农田施肥，不外排；项目厂区雨水通过项目厂区内设置雨水收集沟收集后排至项目厂区外侧设置雨水沟，最后排入附近的索溪河。 综上所述，项目在采取环评所提措施后，项目污水得到合理处置，满足环境要求，废水处理措施可行，项目营运期产生的废水不会对周边地表水环境造成污染影响。 2、大气环境影响分析 项目营运期大气污染物主要来源于生产性粉尘（主要为商品混凝土搅拌生产线的其他生产过程在输送、计量、投料等产生的粉尘、运输车辆动力起尘、筒仓粉尘以及砂堆风力起尘）以及食堂油烟废气和发电机（备用）废气。 （1）评价工作等级 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③评价因子及评价标准 根据工程分析结果，大气污染物主要来源于生产性粉尘，综合考虑本项目实际特点和本项目所在区域气象条件等因素，本次选择项目污染源排放的粉尘（TSP）作为评价因子。评价标准见表7-5。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m³) 标准来源 TSP 二类限区 日均 300.0 环境空气质量标准 (GB 3095-2012) ④估算模型及参数 本次大气环境影响估算模式采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测估算，计算各预测因子最大落地地面浓度值。项目估算模型参数见表7-6。 表7-6 项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 38.9 最低环境温度/℃ -3.4 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ⑤污染源参数 项目面源参数详见表7-7： 表7-7 项目面源（矩形面源）参数表 序号 名称 X Y 面源有效长度/m 面源有效宽度/m 面源有效排放高度/m 海拔高度（m） 年排放小时数/h 污染物排放速率/(kg/h) 颗粒物 1# 生产厂房 104.903076 30.409446 27.92 13.2 18.3 445 3000 0.140 2# 料仓 104.903081 30.409450 29.60 27.92 11.05 445 3000 0.09 注：项目生产厂房高18.3m，排气筒高度低于18.3m；项目料仓高11.05m，料仓包含污水处理间。 ⑥评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表7-8。 表7-8 项目正常工况估算模式预测结果一览表 污染源 预测质量浓度/(μg/m3) Pmax (%) 最大落地浓度距离(m) 评价 等级 综合评价等级 面源1# 生产厂房 TSP 83.8290 9.3143 15 二级 二级 面源2# 料仓 TSP 76.0850 8.4539 24 二级 通过上表可以看出，采用AERSCREEN估算模式计算结果显示，在正常工况下，项目各污染源的大气污染物中最大占标率为料仓TSP无组织排放，占标率位9.3143%（1%＜PiMAX<10%），因此本项目大气环境影响评价等级为二级评价，不进行进一步预测与评价。 （2）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对周围居住区等环境的影响，应设置大气环境防护距离，采用该导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。参考类似项目经验，本次以粉尘作为污染因子进行评价。通过采用导则推荐大气环境距离标准计算程序计算。计算结果见表7-9。 表7-9 大气环境防护距离计算表 发生源 发生面源面积（m2) 评价因子 Qc （kg/ h） Cm (mg/m3) 面源高度（m） 防护距离（m) 生产厂房 368.55 TSP 0.14 0.3 18.3 无超标点 料仓 826.16 TSP 0.09 0.3 11.05 无超标点 注：料仓包含污水处理间。 根据表7-9的计算结果可知，计算结果为“无超标点” ，本项目无需设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 为将项目运行产生的无组织排放粉尘对周围大气环境的影响降至最低，本次评价要求项目应设置卫生防护距离。卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）所指定的方法，计算模式为： Qc / Cm=1/A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中： －标准浓度限值（mg/m3）； －工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； L－工业企业所需的卫生防护距离（m）； r－有害气体无组织排放浓度产生单元的等效半径（m）。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数。由《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB13201-91）中表5查取。本次大气卫生防护距离计算中的风速采用年平均风速下（1.7米／秒）。 表7-10 卫生防护距离计算系数 计算系数 风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 110 B <2 0.01 0.013 0.013 >2 0.02 0.035 0.035 C <2 1.85 1.76 1.76 >2 1.85 1.74 1.74 D <2 0.78 0.75 0.54 >2 0.81 0.81 0.73 经计算，料场无组织排放粉尘的卫生防护距离见下表7-11。 表7-11 卫生防护距离计算表 发生源 发生面源面积（m2) 评价因子 Qc（kg/ h） Cm(mg/m3) 提级后距离（m) 生产厂房 368.55 TSP 0.14 0.9 50 料仓 826.16 TSP 0.09 0.9 50 注：TSP小时浓度均值取日均值的3倍。 根据表7-11可知，同时根据《指定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的规定，计算出本项目生产厂房、料仓的粉尘无组织排放的卫生防护距离为50m。因此本环评要求：本项目生产厂房、料仓应设置以生产厂房、料仓边界为中心50m的大气卫生防护距离。 （4）环境影响分析 本项目对周边外环境的影响主要表现为大气型（TSP），结合项目平面布置及外环境关系图可以看出，项目周边外环境敏感点均不在本项目大气卫生防护距离内。同时建设单位选用的设备均为污染小、密封性能好的设备；商品混凝土搅拌生产线生产过程中尽量减少物料转运点、降低物料落差和输运距离；项目安排有专人负责定期清扫道路，保持道路路面清洁；对粉料采用密闭筒仓储存，并在各粉料筒仓顶部、搅拌楼安装了布袋除尘机，使含尘废气经过处理后做到达标排放；食堂油烟经油烟净化器净化处理后通过专用烟道引至房顶达标排放；柴油发电机（备用）运行时产生的废气经自带消烟除尘尾气净化处理装置处理后，由排烟管引至楼顶呈排放。因此在采取环评所提环保措施后，本项目对周边外环境敏感点影响较小。 为进一步降低本项目营运对周边环境的影响，环评要求：项目业主应严格搞好本企业环保治理工作，减少废气污染物排放，确保其废气达标排放。在厂区周边及生产区周边种植高大且挡风沙效果好的树木，降低本项目对周边环境的影响。在卫生防护距离内的禁止引入食品、医药类等生产加工线、原材料仓库、住宅、医院等环境敏感项目。 综上所述，本项目在达标排放的情况下，不会对上述保护目标造成明显影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要是装载机、搅拌站、运输车辆、物料传输装置生产过程中生产的噪声等。本项目的噪声比较分散，大多为不连续噪声，其中装载机运行噪声最大。根据类比分析，设备噪声声级值约80-90dB（A），多个噪声源对评价点噪声的贡献值具体计算模式如下： 式中： L——i评价点噪声预测值，dB（A）； Li——第i个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB（A）； n——点声源总数。 假设强噪声源经叠加后为85分贝，假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式： L2＝L1-klgr＝L1-20lgr 式中： L2---------距噪声源不同距离处的声级值，dB(A)； r--------- L2与噪声源距离 L1---------噪声源的源强值 按照上面给出的计算公式，我们将预测出来的结果列于表7-12。 表7-12 噪声源衰减预测结果 单位：dB(A) 距离r(m) 1 10 30 50 100 150 200 300 400 Leq(dB) 85 65 56 51 45 42 39 36 33 由上表可以看出，当孤立的强噪声源叠加后，再经空气传播过程衰减，在距离噪声源30米的距离外就能达到昼间60分贝标准的规定值; 在距离噪声源50米以外的距离处就能达到夜间50分贝标准的规定值（主要噪声源距离厂界均大于10m）。 本项目通过合理布置噪声源，将搅拌站设置于远离周边敏感点的位置，且置于密闭车间；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；合理安排生产时间，夜间禁止生产，杜绝夜间生产噪声扰民；运输物料的车辆要实行封闭处理，规范行驶路线，避开居民集中点，减少对沿途外环境的影响。 在通过采取上述提出的噪声防治措施后加之距离衰减，不会对外界环境中的保护目标造成明显影响。 4、固体废弃物影响分析 水泥、粉煤灰筒仓、搅拌楼布袋除尘器收集的粉尘全部收集至水泥、粉煤灰筒仓、搅拌楼内作为生产原料使用；项目将桨水回收处理系统中的沉淀后固废（砂、石等）堆积在固体废料回收利用库，定期将堆积的固废（砂、石等）最终回用至生产；项目将沉淀池中的沉淀后固废（砂、石等）运至乐至县道路建设的项目填方使用；项目实验室试验过程中会产生少量的混凝土试压块经收集后运至乐至县道路建设的项目填方使用；生活垃圾经收集后暂存于收集桶内，交由当地环卫部门处理；隔油池、预处理池废渣定期交由当地环卫部门清运处理；废机油交由有资质单位处理；含油废棉纱、手套等经分类收集后交由具危废处理资质单位处理。 本项目固体废弃物均有固定去处，可有效地防止固体废弃物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响。 5、地下水环境影响分析 项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。项目采取的主要地下水防范措施为做好厂区防渗工作，本次将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类地下水污染防治区域。通过采取环评所提措施后，本项目对地下水水质有效的降低了风险。 6、生态环境影响分析 项目区域内系统生物多样性程度低，现有植被主要为人工植被，无珍稀野生动、植物及古、大、珍、奇树木分布。项目的营运产生的各种环境污染物都能得到妥善的处理和处置。 综上，项目营运将不会对项目区域生态环境造成影响。 7、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169－2018），环境风险评价适用范围为：有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、扩建和技术改造项目。建设项目环境风险评价，是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 （1）风险源调查 根据调查本项目原辅料及生产工艺特点，本项目风险源主要为备用发电机所使用的柴油。 （2）风险潜势初判 环境风险潜势是对建设项目潜在环境危害程度的概化分析表达，是基于建设项目涉及的物质和工艺系统危险性（P）及其所在地环境敏感程度（E）的综合表征。 1）物质及工艺系统危险性分析（P的确定） A、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表 B.1突发环境事件风险物质及临界量”，本项目使用的柴油属于其中的第“381”号“油类物 质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”临界量为 500t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物种数量与临界量比值（Q）”计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值计算Q值。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：按下式计算所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值（Q），Q值计算结果见表7-13。 式中：，，…——每种危险物质的最大存在总量，t； ，，…——每种危险物质的临界量，t。 表7-13 危险物质数量与临界值比值（Q）表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn（t） 临界量Qn/t Q值 1 柴油 74-82-8 0.042（约50L） 2500 0.00002 因此，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）风险评价等级的确定 结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级见表7-14，本次环评将风险评价等级定为简单分析。 表7-14 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a 备注 a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （4）环境敏感目标分布 环境敏感目标调查过程中，重点关注水环境风险受体（含地表水环境和地下水环境）和大气环境风险受体。其中大气环境风险受体主要以集中居住区为关注重点，地表水环境风险受体以水体穿越及饮用水源为重点，地下水环境风险受体以集中式和分散式地下水水源为重点。经现场踏勘及地图资料收集对比，本项目主要环境保护目标见表7-15。 表7-15 项目的主要环境保护目标 环境要素 保护目标 坐标 方位与距离 保护级别 E N 环境空气 农村居民（9户） 104.905870 30.405783 南侧，约45m~210m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 农村居民（1户） 104.904065 30.404925 西南侧，约210m 农村居民（约10户） 104.903909 30.406484 西侧，约165m 农村居民（3户） 104.903686 30.407953 西北侧，约250m~300m 农村居民（约25户） 104.906165 30.407964 北侧，约130m~320m 农村居民（6户） 104.907661 30.406734 东侧，约105m~200m 农村居民（1户） 104.907407 30.406299 东南侧，约90m 陈家桥村委会 104.907238 30.405968 东南侧，约90m 声学环境 农村居民（9户） 104.905870 30.405783 南侧，约45m~210m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 农村居民（1户） 104.904065 30.404925 西南侧，约210m 农村居民（约10户） 104.903909 30.406484 西侧，约165m 农村居民（3户） 104.903686 30.407953 西北侧，约250m~300m 农村居民（约25户） 104.906165 30.407964 北侧，约130m~320m 农村居民（6户） 104.907661 30.406734 东侧，约105m~200m 农村居民（1户） 104.907407 30.406299 东南侧，约90m 陈家桥村委会 104.907238 30.405968 东南侧，约90m 地表水 沱江，水体功能为泄洪、灌溉 104.906945 30.402051 南侧，约470m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域 （5）生产环境风险分析 根据项目生产情况，并结合同类生产装置的类比调查，列出生产及物料贮运过程中的潜在危险种类、事故原因及易发场所。本项目使用的生产装置主要为搅拌机等设备。根据本项目建设规模及生产行业特点生产工艺过程主要风险如下： ①柴油存放不当导致危险废物泄漏，污染区域水环境。 ②其他风险因素，如电气火灾和爆炸，管理不善、违章作业、操作不规范等造成的安全事故等。 ③废气、废水事故性排放。 （6）风险应急防范措施和应急要求 1）储存、生产防范措施 建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，定期对操作人啊云进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，确保安全生产落实到生产中的每一个环节，防止意外事故的发生。保证劳动安全，禁止职工人员在车间内吸烟等。发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向值班人员汇报。相关负责人到场，并由当班人员或岗位主要操作人员组成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 2）火灾风险防范措施 为了将火灾事故的发生和影响降到最低可能限度，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范。在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施： A、严格按照《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001版）进一步合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素及总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，建构筑物尽量留足安全间距；B、对建筑物、设备管线 加设防雷、防静电接地装置；C、项目内仓库以及生产车间内设室内消火栓，并配备适当的泡沫灭火器、干粉灭火器。D、柴油临时存放在专用房间内，远离火种、热源。 3）防渗、防泄漏风险防范措施 本项目对厂区进行分区防渗，一般防渗区域采用粘土铺底，再进行混凝土硬化的方式进行防渗。生活污水管道采用符合国家相关标准要求的合格管道，并确保污水管道接口的密闭性，防止污水渗漏。 4）废水事故性排放风险防范措施 从废水处理角度可采取以下预防措施： ①废水处理设施中，应设相应的备用设备，如备用泵等。 ②操作人员应严格按照操作规程进行操作，防治因检查不周或失误造成事故。 ③加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患或需要维修的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。 ④厂区应按清污分流、雨污分流的原则建立一个完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集、监测监督和处理。 ⑤废水处理设施一旦发生故障，废水不得外排；同时，及时检修废水处理设施，尽快使其恢复运行。 （7）风险事故应急预案 为了避免火灾事故发生造成现场混乱，贻误救灾时机，造成重大的人员伤亡和财产损失；明确各职能部门在火灾发生时的职责和分工，结合本厂的实际情况特制订以下应急预案。 表7-16 本项目应急预案内容一览表 项目 内容及要求 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 应急计划区 装置区、仓储区、临近地区 应急组织 成立应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥 专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理； 临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 应急状态分类 应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的 应急响应程序 应急设施设备与材料 办公区和库房：防火设备与材料，主要为消防器材、消防服等 应急通讯通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充 分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重 程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发 生事故，为指挥部门提供决策依据。 应急防护措 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保 护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人 员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的烧伤程度、公众的 疏散组织计划和紧急救护方案 应急状态中止恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产 措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行 事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育 公众教育信息发布 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并 定期发布相关信息 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 因此，在确保各项风险防范措施得到有效实施的情况下，本项目风险处于可接受水平，其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。 （8）风险评价结论 该项目在落实工程设计和环评提出的相关安全防范措施的基础上，在项目实施中加强管理，投产后加强安全培训和管理，产生的环境风险几率较小。环境风险处于可接受水平，提出的风险防范措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。 建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表7-17 建设项目环境风险简单分析表 建设项目名称 乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目 建设地点 乐至县大佛镇陈家桥村（E104.906237，N30.406562） 地理坐标 经度：E104.906237 纬度：N30.406562 主要危险物质及分布 柴油，存储于柴油储存间（发电机房） 环境影响途径及危 害后果 （大气、地表水、地下水等） 柴油泄漏，一旦发生柴油泄漏事故，柴油进入环境，将对河流、土壤、 地下水、生物造成污染，同时，由于柴油泄漏造成油品挥发，油蒸气逸 散，进而发生火灾、爆炸事故。 风险防范措施要求 1）柴油存放区四周设置围堰，围堰容积需保证油罐发生泄漏后不会外泄 至围堰外；2）设置符合标准的灭火设施；3）加强对项目周围大气和水环境的检测，对油品的泄露要及时掌握，防 止油品的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害；4）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、 消防等相关规定；5）加强对柴油泄漏事故的防护，对法兰、阀门等进行定期检测。对泄漏 的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的 机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围 非急救人员。远离事故区；6）加强对灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生火灾、 爆炸事故时能及时启动，进行灭火；7）柴油存放区进行重点防渗，等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤10-7cm/s。 8、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目所属“砼结构构件制造、商品混凝土加工”为Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 9、项目环保投资估算及“三同时”竣工验收 （1）环保投资估算 为确保本项目的建设不致对周围环境造成不良影响，必须按照“三同时”有关规定，建设环境保护设施。本项目总投资约680万元，其中，项目的环保投资为51.3万元，占总投资7.54%。项目环保措施及环保投资估算一览表见表7-18。 表7-18 项目环保措施及环保投资估算（即“三同时”验收一览表） 时段 类型 项目 环保设施 费用 （万元） 备注 施 工 期 大气 扬尘 洒水、覆盖、密目织布网 1.0 新建 废水 生活污水 租用周边居民旱厕收集处理 0.2 新建 施工排水 沉淀池（1个，容积3m3） 1.0 新建 冲洗废水 沉淀池（1个，容积3m3） 噪声 施工噪声 加强设备维护和保养、选用低噪设备、临时声屏障 0.5 固废 建筑垃圾 建设单位负责集中堆放和清运 0.5 开挖土石方 建设单位负责集中堆放和回填 - 生活垃圾 袋装收集 0.1 运 营 期 废水 生产污水 商品混凝土搅拌机清洗废水和商品混凝土运输车辆内部罐清洗废水进入自建的桨水回收处理系统(砂石分离机+旋流分离器+三级搅拌池（总容积为30m3，每级搅拌池约10m3）+压滤机）处理； 30.0 新建 商品混凝土运输车辆外部清洗废水、项目搅拌工作区场地冲洗废水进入自建三级沉淀池（每级沉淀池约 10m3，同时配套砂石分离机）处理； 生活废水 生活废水（食堂废水先经过隔油池处理，设置为两档三格，容积5m3）进入化粪池（容积20m3）收集处理； 4.0 新建 雨水 厂区内设置雨水收集沟； - 新建 废气 水泥、粉煤灰筒仓粉尘 仓顶布袋除尘器（3套，风量为3000m3/h，除尘效率为99%） 设备自带 新建 搅拌楼粉尘 布袋除尘器（1套，风量为5000m3/h，除尘效率为99%） 设备自带 新建 车辆行驶扬尘 厂区道路路面硬化 - 新建 料仓粉尘 项目在料仓堆场上方设置雾化喷嘴（12个），并在料仓堆场设置移动式喷水管（12个），对雾化喷嘴的覆盖盲区进行洒水降尘 2.0 新建 皮带输送机粉尘 皮带输送机走廊两侧及顶部安装密封裙板（皮带输送机两端自带挡尘钢板） 1.0 新建 配料仓卸料粉尘 将配料仓卸料位置置于地面以下0.5m，降低配料仓卸料高度，同时用软质布袋（4套，长度大于卸料高度）将卸料口套住，使骨料能顺着布袋有规律的置于皮带输送机上 0.8 新建 食堂油烟 安装油烟净化器（1套），油烟经集气罩收集，油烟净化器净化处理后通过专用烟道引至房顶达标排放 1.0 新建 发电机烟气 柴油发电机运行废气经自带消烟除尘尾气净化处理装置（1套）处理后，由排烟管引至楼顶呈排放 设备自带 新建 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，安装减震垫等 1.0 新建 固废 水泥、粉煤灰筒仓、搅拌楼布袋除尘器收集的粉尘 收集至水泥、粉煤灰筒仓、搅拌楼内作为生产原料使用 - 新建 桨水回收处理系统沉淀后固废 沉淀后固废（砂、石等）堆积在固体废料回收利用库（1间），定期将堆积的固废（砂、石等）最终回用至生产 2.0 新建 沉淀池固废 淀后固废（砂、石等）运至乐至县道路建设的项目填方使用 1.0 新建 实验室固废 收集后运至乐至县道路建设的项目填方使用 生活垃圾 收集后暂存于收集桶内，交由当地环卫部门处理 0.2 新建 隔油池、预处理池废渣 期交由当地环卫部门清运处理 废机油 危废暂存间暂存，交由有资质单位处理 5.0 新建 油废棉纱、手套等 经分类收集后由危废暂存间暂存，交由具危废处理资质单位处理 合计51.3万元，占总投资的7.54% （2）“三同时”竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日)第十七条相关内容，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。“三同时”竣工验收一览表如下表7-19。 表7-19 “三同时”竣工验收一览表 时段 类型 项目 环保设施及检查内容 验收标准 运 营 期 废水 生产污水 商品混凝土搅拌机清洗废水和商品混凝土运输车辆内部罐清洗废水进入自建的桨水回收处理系统(砂石分离机+旋流分离器+三级搅拌池（总容积为30m3，每级搅拌池约10m3）+压滤机）处理； 回用，不外排 商品混凝土运输车辆外部清洗废水、项目搅拌工作区场地冲洗废水进入自建三级沉淀池（每级沉淀池约 10m3，同时配套砂石分离机）处理； 生活废水 生活废水（食堂废水先经过隔油池处理，设置为两档三格，容积5m3）进入化粪池（容积20m3）收集处理； 用作周边农田作农肥使用，不外排 雨水 厂区内设置雨水收集沟； 外排厂区外雨水沟 废气 水泥、粉煤灰筒仓粉尘 仓顶布袋除尘器（3套，风量为3000m3/h，除尘效率为99%） 达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中要求 搅拌楼粉尘 布袋除尘器（1套，风量为5000m3/h，除尘效率为99%） 车辆行驶扬尘 厂区道路路面硬化 达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中要求 料仓粉尘 项目在料仓堆场上方设置雾化喷嘴（12个），并在料仓堆场设置移动式喷水管（12个），对雾化喷嘴的覆盖盲区进行洒水降尘 皮带输送机粉尘 皮带输送机走廊两侧及顶部安装密封裙板（皮带输送机两端自带挡尘钢板） 配料仓卸料粉尘 将配料仓卸料位置置于地面以下0.5m，降低配料仓卸料高度，同时用软质布袋（4套，长度大于卸料高度）将卸料口套住，使骨料能顺着布袋有规律的置于皮带输送机上 食堂油烟 安装油烟净化器（1套），油烟经集气罩收集，油烟净化器净化处理后通过专用烟道引至房顶达标排放 达到《饮食业油烟排放标准》(试行)（GB18483－2001）的相关规定 发电机烟气 柴油发电机运行废气经自带消烟除尘尾气净化处理装置（1套）处理后，由排烟管引至楼顶呈排放 达标排放 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，安装减震垫等 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 固废 水泥、粉煤灰筒仓、搅拌楼布袋除尘器收集的粉尘 收集至水泥、粉煤灰筒仓、搅拌楼内作为生产原料使用 达到《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求 桨水回收处理系统沉淀后固废 沉淀后固废（砂、石等）堆积在固体废料回收利用库（1间），定期将堆积的固废（砂、石等）最终回用至生产 沉淀池固废 淀后固废（砂、石等）运至乐至县道路建设的项目填方使用 实验室固废 收集后运至乐至县道路建设的项目填方使用 生活垃圾 收集后暂存于收集桶内，交由当地环卫部门处理 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中要求 隔油池、预处理池废渣 期交由当地环卫部门清运处理 废机油 交由有资质单位处理 达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)要求 油废棉纱、手套等 经分类收集后交由具危废处理资质单位处理 10、环境管理与监测 （1）环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：①坚持可持续发展的原则；②坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；③坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；④坚持局部服从全局的原则；⑤坚持法制的原则。因此，环境管理工作十分重要，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入建立现代企业管理的重要内容。 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证项目的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。在项目建设阶段严格控制高噪声设备的施工时段，保证周围村民有个清静良好的生活环境、文明施工、防止基建材料运输过程的洒、漏。 在营运过程中，建设单位应建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。 ①环境管理监督计划 为了使项目营运过程中经济效益、社会效益及环境效益三者有机结合，建设单位必须切实做好环境保护管理工作。本项目环境管理监督计划见下表。 表7-20 项目环境管理监督计划 监督机构 监督内容 监督目的 当地生态环境局 检查环保措施的落实情况 落实环保措施，保证污染物达标排放 检查环境监测计划的实施 落实监测计划 ②环境监测 建设单位根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中的要求，制定监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的环境监测机构进行代其开展自行监测。 新建排污单位应当在投入生产或者使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 监测内容：污染物排放监测；污染治理设施处理效果监测。 表7-21 污染物排放监测工作计划表 要素 测点位置 监测项目 监测频次 废气 项目所在地（4个布袋除尘器排口）、下风向（1个） 颗粒物 1次/半年 噪声 厂界 LAeq 1次/季度，每次各点昼间监测一次 （2）信息公开 排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令 第31号)及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发【2013】81号)执行。本项目监测信息公开可要求由当地环境保护主管部门确定。 （3）监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。 排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果            (表八)

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 粉尘 | 加强管理，地面喷水加湿，材料遮盖 | 减少扬尘量，对环境影响不太明显 |
|  |  | 装修废气 | 使用环保型涂料，加强通风 | 对环境无明显影响 |
|  |  | 机械燃油废气 | 加强施工机械和运输车辆管理、合理安排调度作业 | 对环境无明显影响 |
|  | 营运期 | 水泥、粉煤灰筒仓粉尘 | 水泥、粉煤灰圆筒仓顶部设置布袋除尘器1套，水泥、粉煤灰卸料产生的粉尘经仓顶布袋除尘器收集处理后通过仓顶的排气口排放 | 达标排放 |
|  |  | 搅拌楼粉尘 | 设备自带袋式除尘器（布袋除尘装置1套），粉尘经搅拌楼自带的袋式除尘器除尘后经排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  | 配料仓卸料粉尘 | 配料仓卸料位置置于地面以下0.5m，降低配料仓卸料高度，同时用软质布袋（长度大于卸料高度）将卸料口套住，使骨料能顺着布袋有规律的置于皮带输送机上 | 对环境无明显影响 |
|  |  | 皮带输送机粉尘 | 皮带输送机走廊两侧及顶部安装密封裙板（皮带输送机两端自带挡尘钢板） | 对环境无明显影响 |
|  |  | 车辆行驶扬尘 | 对项目区整个场地进行水泥硬化，在骨料的运输过程中，需用篷布将骨料遮盖严实，同时降低车速，避免在运输过程中出现洒落现象。项目对作业区域水泥硬化地面每天洒水降尘二次 | 对环境无明显影响 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟经集气罩收集，油烟净化器净化处理后通过专用烟道引至房顶达标排放 | 达标排放 |
|  |  | 发电机废弃 | 柴油发电机运行废气经自带消烟除尘尾气净化处理装置处理后，由排烟管引至楼顶呈排放 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | 租用周边居民旱厕收集处理 | 不外排 |
|  |  | 施工废水 | 隔油、沉淀处理后回用 | 不外排 |
|  | 营运期 | 生产废水 | 商品混凝土搅拌机清洗废水和商品混凝土运输车辆内部罐清洗废水进入自建的桨水回收处理系统(砂石分离机+旋流分离器+三级搅拌池+压滤机）处理后，水回用于项目生产过程，不外排； | 不外排 |
|  |  |  | 商品混凝土运输车辆外部清洗废水，该类废水进入公司已建三级沉淀池（同时配套砂石分离机）处理后，水回用于项目生产过程，不外排 | 循环使用，不外排 |
|  |  |  | 商品混凝土运输车辆外部清洗废水、项目搅拌工作区场地冲洗废水进入自建三级沉淀池（配套砂石分离机）处理，水回用于项目生产过程，不外排 | 循环使用，不外排 |
|  |  | 生活废水 | 生活废水（食堂废水先经过隔油池处理）进入化粪池收集处理后，用作周边农田作农肥使用 | 不外排 |
| 固废 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建设单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋 | 不会造成二次污染 |
|  |  | 生活垃圾 | 全部袋装收集后，最后由市政环卫部门统一清运至垃圾处理场处理 | 不会造成二次污染 |
|  |  | 土石方 | 无弃方 | 无弃方 |
|  | 营运期 | 除尘灰 | 全部收集至返回生产工序中作为生产原料使用 | 合理处置 |
|  |  | 桨水回收处理系统固废 | 回用于生产，禁止随意倾倒 | 合理处置 |
|  |  | 沉淀池固废 | 淀后固废（砂、石等）运至乐至县道路建设的项目填方使用 | 合理处置 |
|  |  | 实验室固废 | 收集后运至乐至县道路建设的项目填方使用 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后暂存于收集桶内，交由当地环卫部门处理 | 合理处置 |
|  |  | 隔油池、预处理池废渣 | 期交由当地环卫部门清运处理 | 合理处置 |
|  |  | 废机油 | 交由有资质单位处理 | 合理处置 |
|  |  | 油废棉纱、手套等 | 经分类收集后交由具危废处理资质单位处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 施工期 | 噪声 | 加强管理，合理布局，强噪设备夜间严禁施工 | 满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求 |
|  | 营运期 | 噪声 | 对进出厂区的汽车严格管理，禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。本项目施工期的占地、开挖土方石等问题，对生态环境是有一定的影响，主要表现为对水土流失的影响，随着本项目竣工后这些影响随之消失。该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的建设营运对生态环境不会产生较大影响。 |

# 结论与建议                                        (表九)

一、评价结论 1、产业政策符合性 本项目为商品混凝土生产，属于建筑材料生产项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 本项目为商品混凝土生产，本项目用地不涉及基本农田占用问题，同时项目不涉及自然保护区、风景名胜区核心景区、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目所在区域无国家或者地方重点保护野生动植物。同时2021年2月项目经乐至县发展和改革局以《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2101-512022-04-01-628734】FGQB-0015号）同意项目备案，确认了项目的产业政策的符合性。 综上，本项目符合国家现行产业政策。 2、规划符合性 根据前文分析，本项目在达标排放的情况下，且按照本环评报告完善相关环保措施后，能进一步减轻对周边环境的影响，不会对周边环境造成明显影响。 3、环境质量现状评价 （1）地表水 索溪河（陈家桥村3社）2019年部分月份的水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域，部分月份能达到达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域。 项目营运期产生的生产废水经污水处理设施处理后回用，不外排；项目营运期产生的生活废水经污水处理设施处理，用于周边农田作农肥使用，不外排。因此现状地表水环境不是限制本项目建设的因素。 （2）环境空气 乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据以上分析，项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。环境空气现状（TSP）监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （3）声环境 评价区域的各监测点昼间、夜间监测值均能满足国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 （4）生态环境质量现状 项目所在区域的生态系统为生物多样性较低。经现场调查，项目评价范围内，无国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。 4、环境影响分析结论 （1）施工期 废水：施工期废水主要为施工废水，如未经处理直接排放，将对受纳水体造成污染影响，若按照本评价提出的措施，对施工期产生的生活污水通过租用周边居民旱厕收集处理后用作农田施肥，不外排；对于施工废水通过临时沉淀池处理后回用，严禁排入附近的水体中，基本不会造成影响。 废气：施工期建筑粉尘和道路扬尘对施工场地周边环境有一定不利影响，这些不利影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，由于建筑粉尘及扬尘沉降较快，只要采取有效措施并加强管理，则其影响范围一般仅局限于施工场地的周边地带，且将随施工的结束而消失。 噪声：施工噪声主要来源于挖土机、振捣棒、电锯等施工机具和原材料、渣土运输车辆，其声源强度一般为80-95dB(A)。所以施工噪声对建设项目周围环境尤是距离较近的居民影响较大。施工单位应按有关规定合理安排进度和工序，夜间、午休时停止使用高噪声机具，避免深夜施工噪声扰民。采取上述措施后，对环境影响较小。 固体废物：施工期将产生一定数量的弃渣、报废的建筑材料和施工人员产生的生活垃圾，这些固体废物若按照要求分类集中堆放，及时委托建筑垃圾管理部门和环卫部门，清运到指定的地点，将不会对周围环境造成污染影响。 （2） 运营期 废气：根据工程分析可知，项目的大气污染物通过采取的治理措施后得到了有效控制，能实现达标排放。通过计算预测分析，项目排放的大气污染物对项目周边环境无明显影响。本项目对对大气环境影响较小。 噪声：本项目在正常生产并采取环评要求的环保措施情况下，厂界昼间与夜间（夜间不生产）能够厂界达标，对周边环境影响较小。 废水：本项目营运期废水主要来源于生产废水及雨天产生的地面径流。生产废水经污水处理系统处理后回用到生产系统，禁止外排。生活污水经过化粪池收集处理后，用作周边农田作农肥使用；项目厂区雨水通过项目厂区内设置雨水收集沟收集后排至项目厂区外侧设置雨水沟渠，最后排入附近的索溪河。本项目对地表水环境无明显影响。 固体废物：水泥、粉煤灰筒仓、搅拌楼布袋除尘器收集的粉尘全部收集至水泥、粉煤灰筒仓、搅拌楼内作为生产原料使用；项目将桨水回收处理系统中的沉淀后固废（砂、石等）堆积在固体废料回收利用库，定期将堆积的固废（砂、石等）最终回用至生产；项目将沉淀池中的沉淀后固废（砂、石等）运至乐至县道路建设的项目填方使用；项目实验室试验过程中会产生少量的混凝土试压块经收集后运至乐至县道路建设的项目填方使用；生活垃圾经收集后暂存于收集桶内，交由当地环卫部门处理；隔油池、预处理池废渣定期交由当地环卫部门清运处理；废机油交由有资质单位处理；含油废棉纱、手套等经分类收集后交由具危废处理资质单位处理。在不散失不随意倾倒的前提下，可有效地防止固体废弃物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响。 5、清洁生产 通过工程分析中的清洁生产分析可知，本项目基本符合“清洁生产”原则。 6、达标排放 本项目大气污染物经采取环评所提出措施后，能满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)等相关标准要求，能实现达标排放； 本项目营运期废水主要来源于生产废水及雨天产生的地面径流。生产废水经污水处理系统处理后回用到生产系统，禁止外排。生活污水经过化粪池收集处理后，用作周边农田作农肥使用。项目厂区雨水通过项目厂区内设置雨水收集沟收集后排至项目厂区外侧设置雨水沟，最后排入附近的索溪河。 项目噪声经落实环保治理措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。 固废通过采取相应治理措施后能实现合理处置。 从上述分析可看出，项目采取了一系列污染治理控制措施后，可做到达标排放。 7、总量控制 环评建议的总量控制指标为： 粉尘0.745t/a（无组织排放） 8、环评结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合乐至县规划。拟采取的污染防治措施可使污染物达标排放；项目总图布置基本合理。因此，本项目只要全面严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，本项目可行。 二、建议和要求 1、加强生产设备的定期检修和维护工作，确保各项污染防治措施的正常运行，保证污染物达标排放。 2、对除尘器尾气应进行定期检修；为防止项目营运期废水外排地表水体，项目厂区内不得设置废水排放口。 3、制定严格的规章制度，环境保护设施应设专人负责，厂区内从事环境保护工作的员工应经过专业培训，法人为环境保护第一责任人，确保该厂环境保护设施正常运行和达标排放。 4、建设单位应加强与周边居民的沟通，处理好与周边居民的关系。 5、对生产固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中委托当地环卫部门统一清运，做到日产日清，在项目营运及环境竣工验收，签订危险废物处置协议。 6、建议项目方在厂界四周多种植树木，植物可起到降尘、降噪作用。 7、加强管理，提高人员素质，增强环保意识，在生产过程中，严格按照规程操作，避免事故发生。 地、市、（州）审批意见 公 章 经办人 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 本项目总平面布置图 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态环境影响专项评价 4．声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

项目所在地

项目所在地

项目所在地