项目编号：

建设项目环境影响报告表

（承诺制报批件）

项目名称：乐至县巨厨食品馅料加工项目

建设单位：  资阳巨厨食品有限公司

编制日期：2020年4月

四川众望安全环保技术咨询有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况                              （表一）

| 项目名称 | 乐至县巨厨食品馅料加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 资阳巨厨食品有限公司 |
| 法人代表 | 杨宾凤 | 联系人 | 杨宾凤 |
| 通讯地址 | 四川省乐至县天池镇西郊工业园 |
| 联系电话 | 028-23353819 | 邮政编码 | 641500 |
| 建设地点 | 乐至县童家发展区西郊园区 |
| 立项审 批部门 | 乐至县发展和改革局 | 批准文号 | 【2020-512022-14-03-441216】FGQB-0045号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类 别及代码 | 其他调味品、发酵制品制造（代码：C1469） |
| 用地面积 | 1180平方米 | 绿化面积 | / | 绿化率 | / |
| 总投资 | 100万元 | 环保投资 | 5.4 | 环保投资比例 | 5.4% |
| 评价经费 | / | 预期投产日期 | 2020年5月 |
| 项目内容及规模 一、项目由来 资阳巨厨食品有限公司拟在乐至县西郊工业园区租用四川省乐至贵均卫生材料有限公司空置车间生产双蕊牌馅料及淀粉、味精分装，建设单位于2019年12月申请营业执照。本项目生产过程原本只涉及馅料加工、单纯分装，其中馅料生产的部分工序（炒制和熬制工序）委外加工。根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目应开展环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，本工程属于三、“食品制造业”的16“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造中”的“手工制作和单纯分装的”，应做登记表。建设单位已将租赁的厂房进行简单装修并购置相应的设备，待环保备案后再行生产。目前原计划外包固定合作单位由于搬迁等原因不能承担本项目的炒制和熬制工序，因此建设单位决定自行完成炒制熬制工序，并于2020年3月26日进行固定资产投资项目进行备案（备案号：【2020-512022-14-03-441216】FGQB-0045号），另行购置相关炒熬制设备进行生产（设备已到厂，尚未安装），这样本项目由原来的“手工制作和单纯分装的”登记表，变成“除手工制作和单纯分装的”报告表，因此确定该项目应编制环境影响报告表。为此，资阳巨厨食品有限公司委托四川众望安全环保技术咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律、法规和“环评技术导则”等技术规范的要求，编制完成《资阳巨厨食品有限公司乐至县巨厨食品馅料加工项目环境影响报告表》，现上报审批。 二、产业政策与规划符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为馅料加工及淀粉、味精分装，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于其他调味品、发酵制品制造（代码：C1469）。项目不属于国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励、限制及淘汰类，项目符合国家法律、法规和政策规定，属于允许类。 项目工艺装备均不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）的限制及淘汰之列。 同时，资阳巨厨食品有限公司取得乐至县发展和改革局批准备案，本项目的备案号：川投资备【2020-512022-14-03-441216】FGQB-0045号。 综上所述，本项目的建设符合国家和地方的现行产业政策。 2、规划符合性分析 本项目租赁的四川省乐至贵均卫生材料有限公司原有的标准厂房，租赁单位取得了乐至县住房和城乡规划建设局颁发的《建设用地规划许可证》地字第【2015】022号，项目用地属于工业用地，工程建设符合城乡规划选址要求。 3、与乐至县西郊工业园区符合性分析 乐至县西郊工业园区又名乐至县农副产品加工园区，是由乐至县人民政府牵头建 设的一个工业集中区， 2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》(乐府发[2005] 55号)，批准设立乐至县农副产品加工园区，园区级别为县级工业园，园区规划总面积5. 07km2。乐至县农副产品加工园区位于乐至县城西郊，园区用地范围涉及童家镇徐家桥村1、2、5、6、7、10、11社，天池镇新观音村1、2、3、4、5、6、7、8、9社，金子堰村1、2、3、4、7、8、9、10社，瓦窑沟村1、2、3、4社;园区主要引入食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副产品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区规划环境影响报告书审查意见的函》(乐环建函 [2008] 30号)。 后期园区在建设过程中，园区实际实施范围及规模为:东至县道X058，西至天池大道二期、老319国道，南至上城1号，北至万贯鞋业办公楼、生乐药业，用地涉及天池镇新观音村1、2、3、4、5、6社，天池镇金子堰村1、2、3、4、7、8、9、10社，天池镇瓦窑沟村1、2、3、4社:园区实施面积为4.03 km2，未建设区域不再纳入园区。园区主要引入食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县重家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》(乐府发[2016] 21号)，明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为:东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积为8.6km2， 产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。 2017年乐至县童家发展区管理委员会委托西南交通大学为乐至县童家发展区西郊园区扩区做了跟踪规划环境影响评价，并与2018年4月取得了《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批[2018)27号）。园区定位为以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药为主的工业园区。东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积8.6km2。 根据乐至县童家发展区西郊园区扩区跟踪环评及批复可知，园区鼓励、严格控制类和允许类入园企业类型见下表： 表1-1乐至县童家发展区西郊园区扩区入园企业要求 园区 鼓励入园企业类型 严格控制类 允许类 乐至县童家发展区西郊园区 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“纺织、 机械制造、药业药械、汽配件”企业。 (1)食品行业中的屠宰和白酒酿造;医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业:机械加工和汽车配件行业，禁止电镀，涉重磷化、 钝化等表面处理工艺:纺织行业禁止引入印染工艺；(2)《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目；(3)列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目；(4)清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目；(5)不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目；(6)排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目；(7)与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目；(8)超过园区重点污染物总量管控指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目；(9) 其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。 (1)符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的 I、II类工业企业；(2) 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的1、II类工业企业。 本项目为食品生产项目，不属于大气环境污染重的企业，不属于对水环境污染重的企业，且符合国家产业政策。根据乐至县童家发展区西郊园区扩区跟踪环评及批复可知，本项目属于乐至县童家发展区西郊园区允许类项目。 综上所述，本项目建设符合乐至县天池镇西郊工业园总体规划要求。 4、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）的要求，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照。项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 内容 分析 符合性 生态保护红线 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区，项目建设地周边无文物古迹、风景名胜区及自然保护区等特殊保护目标、无学校，无饮用水取水点等保护目标，不在划定的生态保护红线范围内。 符合 资源利用上线 本项目用水来自园区供水管网。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 符合 环境质量底线 根据环境质量现状监测，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值；区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目建设地地表水环境质量不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，随着工业园区污水处理厂的建成将有效改善周边地表水环境质量现状；因此项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。本项目营运期对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。 符合 负面清单 资阳市目前暂未制定地方产业准入负面清单，参照《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》（川发改规划[2017]407号），本项目不在该负面清单中。 符合 综上，本项目所在区域不涉及生态保护红线，不涉及环境准入负面清单的问题。根据现场监测与环评预测，项目建设满足环境质量底线要求。因此，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 5、与“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的符合性分析 根据“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发【2019】109号）”中的“（二）逐步推进建设项目环境影响报告表审批承诺制：1.先行试点范围。临空经济区完成规划环评后，先行开展承诺制审批，并按照成熟一个推进一个园区的方式逐步实施；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后实施；授权雁江、安岳、乐至生态环境局在其县域范围内对已完成规划环评或跟踪环评的园区实施。2.实施对象。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目。3.实施条件。建设单位完成工商注册；项目建设地位于上述实施范围内。不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目。”规定，本项目位于乐至童家发展区西郊园区，园区已完成跟踪环评；本项目属于“三、“食品制造业”的16“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造中”的“除手工制作和单纯分装的””，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表；本项目建设单位已完成工商注册。 综上所述，本项目符合“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的相关标准，本项目可进行建设项目环境影响评价文件审批承诺制。 选址合理性分析 本项目位于乐至县西郊工业园区四川省乐至贵均卫生材料有限公司厂区内，项目租赁厂区东北侧5米处为五一机械制造公司；东南侧距离5米处为乐至县菲力克斯建材有限公司；南侧5米为四川鑫蕾电子科技有限公司和四川聚丰恒电子工业有限公司；北侧10 米为四川联友纺织有限公司和乾源棉纺织有限公司。本项目北侧和西侧为租赁厂区的其他生产厂房，南侧为租赁厂区的办公楼，东侧为厂区空地，周边均为园区工业企业，外环境关系较为简单。 本项目运营期废气主要为天然气燃烧废气经设备自带的排气筒外排和淀粉分装过程中产生的粉尘，少量的粉尘经车间换气扇排入外环境；项目产生的噪声主要为设备噪声，经采取隔声、减震措施，距离衰减后，对周边环境敏感点的的影响较小；项目营运期废水主要为炒锅清洗废水和员工生活污水，清洗废水经油水分离器预处理后，与生活污水一起排入租赁厂区的生活污水处理池进行处理，近期经预处理池处理达到《污水排放综合标准》( GB8978- 1996)三级标准后通过园区污水管网，排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准要求后排入廖家河；远期经预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准，经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。项目污染物排放不会对周边环境造成负面影响。 经过现场勘查，园区内水、电、气等基础设施配套随着道路管网已全面建成，确 保本项目的供水、供电要求。 综上所述，项目建设与外环境相容，且选址合理。 四、总体布置合理性分析 项目规划共划分为生产车间、仓库、行政办公区等，呈相对独立布置，各功能区有各自独立的出入口，做到功能上既能相对独立又能相互间有所呼应联系。在总平面布置上充分考虑用地面积和建筑的布局方式，及其建筑的使用性质，做到平面分区明确，流线清晰，同时通过道路和绿化景观形成有机联系。 综上分析，项目各功能分区明确、间距合理，生产厂房布局满足工艺流程，也满足功能分区要求，环保设施布置充分避免了对厂区的影响，项目平面布置合理。 五、工程内容及规模 1、项目名称、地点、建设性质 项目名称：乐至县巨厨食品馅料加工项目 建设单位：资阳巨厨食品有限公司 建设地点：资阳市乐至县童家发展区西郊园区 建设性质：新建 总投资：本项目总投资100万元，资金来源为业主自筹100万。 劳动定员及工作制度：本项目定员10人，日工作8小时，年工作天数为300天。项目不设置食堂、宿舍。 2、建设内容及规模 本项目租用厂房1180平方，购置炒锅、粉碎机等设备，新建年产约60吨馅料的生产线；购置味精分装机年约分装约200吨；购淀粉分装机年约分装100吨。 表1-3项目组成及主要的环境问题一览表 类型 名称 建设内容 可能产生的环境问题 施工期 营运期 主体 工程 厂房 租用厂房面积1180 m2，其中主要设置成品库、原料库、脱包间、内包间、外包间、炒制间、粉碎间、搅拌间、质检室、更衣室、办公室等。 施工噪声 施工废水 生活垃圾 燃烧废气、粉尘、废包装袋、噪声、废水等 辅助 工程 成品库 位于厂房西侧，主要用于成品的堆放，占地面积约为100m2 噪声 原料库 位于厂房中间东侧，主要用于原料的堆放，占地面积约为150m2 废水 公用 工程 供水 园区供水管网 / 供电 市政电网供给 / 办公及生活设施 办公及生活区 位于厂房的东北侧，占地面积约20 m2 生活垃圾、生活污水 环保 工程 废水 炒锅清洗废水经油水分离器预处理后与生活污水一起排入租赁厂区的预处理池进行处理 污泥 废气 淀粉分装过程中产生的少量的粉尘经厂房的换气扇进行排放，天然气燃烧废气经设备自带的排气筒排放。 噪声 噪声 选用低噪设备，减振基础，合理进行平面布局，采用墙体加装隔声板等措施。 / 固废 设置生活垃圾收集桶若干个 环境风险 生产厂房内设一般固废暂存间和危废暂存间各一处，主要用于收集废包装袋和危险固废。 3、产品方案、主要的原辅材料和能源消耗及主要设备 本项目主要生产有馅料、味精、淀粉以及少量的液态调味品和固态复合调味品等产品。项目产品方案、所需主要原辅材料见下表。 表1-4 产品方案 序号 产品名称 规格型号 产量(t/a） 执行标准 1 馅料 285g/袋 60 食品馅料 （GB/T 21270-2007） 2 味精 100g-4.5kg/袋 200 味精（GB 2720-2015）. 3 淀粉 2kg-2.5kg/袋 100 食用淀粉 （GB 31637-2016） 4 液态调味品 100g/袋 4 / 5 固态复合调味品 60g/袋 5 固态复合调味料（Q/JCS0001S-2020） 表1-5 主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 小麦 t 40 外购 2 黄豆 t 10 外购 3 红糖 t 10 外购 4 猪油 t 0.6 外购 5 淀粉 t 100 外购 6 味精 t 200 外购 7 配料 t 5 外购，（主要成分为盐、白酒、白糖、味精、鸡精等） 8 水 m3 315 市政供水管网 9 天燃气 m3 1920 市政供气管网 10 电 度 10万 市政供电电网 项目主要生产设备见下表。 表1-6 主要设备一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 搅拌机 300L | 台 1 用于固态复合调味品搅拌 2 液体包装机 61 台 1 液体调味品包装 3 粉剂包装机 61 台 1 淀粉包装 4 粉剂分装机 KT-BZ 套 1 淀粉分装 5 提升机 6 颗粒分装机 KT-2 套 1 味精分装 提升机 7 封口机 150 台 1 淀粉、味精包装袋封口 8 粉碎机 9FE-45 台 1 用于黄豆和小麦的粉碎 9 多功能炒货机 RSK-50 台 1 用于黄豆和小麦的炒制 10 天然气炒锅 Aa3/400 台 1 用于熬糖和馅料搅拌 六、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目给水由市政管网供给，项目用水主要为生产用水、生活用水。 （2）排水 本项目产生的生产废水经油水分离器预处理后与生活污水一起经租赁厂区的化粪池沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入园区污水管网，进入乐至县污水处理厂处理达标后，排入廖家河。 2、供电 本项目供电由所在市政供电系统供给，不设备用发电机。 3、消防设计 消防系统由室外消防水接口、室内消火栓、室内干粉式灭火器组成。室外消防用水与室内消防用水由厂区消防池加压供给，呈消防管网形呈环状布局，干管管径DN150mm。当一次火灾发生后，消防水池应在48小时内补充完毕。室内消防管上设地下式室内消火栓，其间距不超过30m，消火栓口径均采用DN150mm 。当火灾发生时，由室内各车间干粉式灭火器灭火，或市政消防车从现场室外消防水接口或室内消火栓取水灭火。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目属于新建工程，所租赁的标准厂房为空置厂房，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

## 建设项目所在地自然环境社会环境简况            （表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处沱江和涪江的分水岭上，与安居区、大英县、中江县、金堂县、简阳市、雁江区、安岳县接壤，县城距成都市106公里，距重庆市278公里。全县幅员面积1424.5平方公里。总人口86.86万人，其中农业人口78.88万人。沱涪二江一东一西，国道318线、319线横贯县境，成渝高速公路紧邻相连。 本项目位于乐至县西郊工业园区，具体地理位置见附图1。 二、主要地貌类型 乐至县的地理条件独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱江、涪江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。最高点海拔596．3米，最低点海拔297.0米。 三、气候 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。乐至县年平均降水量为948毫米，降水强度在4～10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中，风速最大的是春季3~5月，月平均风速为1.7～1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。风速小，风向多变。 四、河流 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级支流等。 沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。 全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1％，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地，人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3.6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588米：最低处为合川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 本项目近期受纳水体为廖家河，最终汇入沱江；远期受纳水体为鄢家河，最终汇入沱江。 五、植被 乐至县土地肥沃，气候宜人，物产丰富，林木茂盛，森林覆盖率达36.1%，是国务院命名的全国绿化先进县，全国粮食、柑桔、生猪基地县和秸秆养羊示范县，首批长防林工程达标县，全国优质蚕茧基地县，全国水利工作先进县，全国计划生育优质服务县。 根据现场踏勘，本项目建设区域人类活动频繁，场址周围无珍稀野生动植物。 六、乐至县污水处理厂 乐至县污水处理厂位于乐至县天池镇棉花沟村，设计规模为20000m3/d，采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺。乐至县污水处理厂分两期建设，一期工程（处理量：10000m3/d）于2007年后半年开建设，2009年上半年投入运行；二期工程（处理量：10000m3/d）已于2012年11月开工建设，并于2013年12月投入运行。 根据调查了解，项目所在区域已建设有污水管网，本项目生产废水、生活污水经处理达标后排入污水管网，项目东侧万贯大道已建有污水管网，万贯大道配套建设的污水管网接入二环路，并连接到乐至县污水处理厂，因此本项目污水可经污水管网进入到污水处理厂。

## 环境质量状况                                  （表三）

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据查阅《资阳市2018环境质量公报》，项目区域环境质量现状见下表。 表 3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 单位：ug/m3 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 8.1 60 13.5 达标 NO2 年平均浓度值 27.2 40 68 达标 PM10 年平均浓度值 69.5 70 99.29 达标 PM2.5 年平均浓度值 35.7 35 102 超标 CO 百分位数平均 1.0mg/m3 4mg/m3 25 达标 O3 日最大8 小时平均 158 160 98.75 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求，PM2.5超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此乐至县属于不达标区。综上，本项目所在区域为不达标区。 达标规划： 根据《资阳市环境空气质量限期达标规划》，进一步明确了资阳市大气污染防治措施，力争在2020年底实现空气质量全面达标。空气质量达标战略主要内容如下： 1、完善空气质量监测网络，加强污染源监控能力建设。 优化城市监测网络、区域监测网络、化学组成监测网络和超级战网络，建立资阳市空气质量“天气一体化”立体监测监控平台。建立空气质量责任承包制度，对污染指标居高不下、工作应付的县（区）分管领导及相关责任人，予以严肃追责；建立大气环境质量常态化管控制度，对各区县环境空气质量实行每月通报，PM连续不降反升的区县，暂停“涉气项目”的环评审批；加强污染源巡查，对重点区域内出现大气污染物超标的企业和不落实“六个百分百”扬尘防治要求的施工单位，依法处罚并实时停工15天，限期整改到位后方可恢复生产。 2、深化扬尘等面源污染治理，大力削减颗粒物排放 市大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室统筹安排全市扬尘污染防治工作，分类制定扬尘治理专项方案，实行扬尘控制网格化管理，明确网格负责人、保洁工作负责人，并公布名单，落实扬尘污染防治主管责任，建立扬尘污染防治长效机制。加大道路保洁力度，着力控制城市道路扬尘，各区县城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。到2020年底，在主要入城道路修建至少5个洗车点，对入城渣土车辆进行清洗。按照“预防为主、综合治理”原则，做好施工扬尘治理工作；各区县住建局、高新区及临空经济区建设主管部门按照“全覆盖、重实效”原则开展拉网式监督检查，凡发现不合格建设项目，一律停工整顿直至达到规定要求。 3、加大工业源污染治理，实施多污染物协同控制 制定固定污染源排污许可目录，按行业分步完成固定源排污许可证发放工作。2018年完成水泥、化工等重点行业及产能过剩行业企业许可证核发，2020年全市基本完成固定污染源排污许可名录行业的许可证核发。全面实施工业污染源清单制管理模式，建立“红黄牌”未达标警示处罚制度，2019年完成工业污染源达标排放计划。加强重点行业达标治理，对水泥企业采取有效防尘措施，确保稳定达标排放。强力整治砖瓦行业大气污染，集中建设大型砖瓦企业，开展砖瓦做好施工扬尘治理工作；各区县住建局、高新区及临空经济区建设主管部门按照“全覆盖、重实效”原则开展拉网式监督检查，凡发现不合格建设项目，一律停工整顿直至达到规定要求。 3、加大工业源污染治理，实施多污染物协同控制 制定固定污染源排污许可目录，按行业分步完成固定源排污许可证发放工作。2018年完成水泥、化工等重点行业及产能过剩行业企业许可证核发，2020年全市基本完成固定污染源排污许可名录行业的许可证核发。全面实施工业污染源清单制管理模式，建立“红黄牌”未达标警示处罚制度，2019年完成工业污染源达标排放计划。加强重点行业达标治理，对水泥企业采取有效防尘措施，确保稳定达标排放。强力整治砖瓦行业大气污染，集中建设大型砖瓦企业，开展砖瓦企业大气污染排放综合治理。对全市范围内“散乱污”企业实行全面整治，建立管理台账，实施分类处置。对列入淘汰类的，依法依规予以取缔；列入搬迁改造、 升级改造类的，制定改造提升方案，落实时间表和责任人。2018年底，完成集中整治任务，基本消除“散乱污”企业污染。2019年起，每年开展“回头看”，发现一起取缔一起。强化重点行业挥发性有机物综合整治，有效防控臭氧污染。以工业涂装和化工行业为重点全面开展挥发性有机物治理。到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx等污染物的协同控制，实现臭氧污染有效防控，持续改善环境空气质量。 4、加强移动源污染防治，推进“车油路管”综合防控 确保2020年底前建成互联互通、共管共享的遥感监测网络，全面筛查超标排放车辆。建立对柴油货车等高排放货运车辆的全天候、全方位管控网，确保公路货运车辆达标排放。开展非道路移动机械调查，摸清排放状况，2018年底前建立资阳市非道路移动源大气污染控制管理台账，严控不达标机械的销售采购。加强机动车环保达标监管，在全面实施机动车国V排放标准基础上，按国家要求实施机动车国VI排放标准。加强新生产车辆环保监管，严厉打击生产、销售环保不达标车辆的违法行为。严格实施机动车强制报废标准，2017年底完成黄标车淘汰任务，2020年前完成老旧车辆和摩托车淘汰。完善相关基础设施建设，积极推广新能源汽车。2020年底，全市公交、环卫等行业和政府机关的新能源和清洁能源车辆比例达到100%，采取直接上牌、政府补贴等措施鼓励个人购买。加强油品市场监管，力争2019年实施汽、柴油国Ⅵ标准，推进车用柴油、普通柴油、部分船用燃料油逐步并轨，引入车载油气回收技术（ORVR），严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。 5、推进农业源大气污染防控 加强种养殖业氨排放控制和治理，降低大气氨排放，促进农业生产和畜禽养殖废物利用良性循环。严格管控秸秆焚烧，疏堵结合，落实市、县（区）、乡镇（街道）、村庄（社区）四级秸秆禁烧责任体系，问责问效。落实属地管理原则，大力加强城市建成区露天焚烧管控。加强秸秆禁烧宣传力度，提高农民对焚烧秸秆危害性的认识，普及秸秆综合利用的经济、社会和生态效益，用实际效果引导、教育农民群众转变观念。2020年全市基本消除秸秆露天焚烧污染。积极推进秸秆的综合利用，确保2020年全市秸秆综合利用率保持92%以上，秸秆规模化利用产业初步形成。 二、地表水环境质量现状评价 为了了解项目区域主要地表水体的环境质量现状，监测数据引用四川福兴杭萧建设有限公司委托四川锡水金山环保科技有限公司于2018年12月5日至8日对乐至县城市污水处理厂排污口的上下游进行环境质量现状监测，本项目与引用项目同属于一个污水处理厂，且本数据在有效范围内，本次引用有效。 （1）监测断面： 断面Ⅰ：乐至县污水处理厂排放口上游500m，断面Ⅱ：乐至县污水处理厂排放口下游1500m。 （2）监测因子 pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类共8项指标。 （3）监测频次 2018年12月5日至12月8日连续监测3天，每天采样1次。 （4）评价标准 采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （5）评价方法 采用单因子标准指数法对地表水水质进行评价，即某项目标准值指数等于实测浓度值与标准值之比，标准指数大于1表明该项目超标。其计算公式为： 一般项目： Pi=Ci/Cs pH： P pH=（7.0-pH）/（7.0-6.0） （pH≤7.0） P pH=（pH-7.0）/（9.0-7.0） （pH﹥7.0） 式中：Pi、P pH——标准值数值；Ci——污染物实测浓度平均值（mg/L）； Cs——污染物标准制值（mg/L）；pH—— pH实测值 （6）监测及评价结果 地表水环境质量现状监测结果见下表。 表3-2 地表水监测结果 单位：mg/L 采样日期 检测项目 检测点位 样品编号 检测结果 单位 2018年12月5日 pH 1#乐至县污水厂上游500m处 DBS-1#-1-1 6.59 无量纲 化学需氧量 59 mg/L 五日生化需氧量 19.8 mg/L 悬浮物 42 mg/L 氨氮 15.60 mg/L 总氮 21.2 mg/L 总磷 1.09 mg/L 石油类 未检出 mg/L pH 2#乐至县污水厂下游1500m处 DBS-2#-1-1 6.60 无量纲 化学需氧量 27 mg/L 五日生化需氧量 8.4 mg/L 悬浮物 57 mg/L 氨氮 5.49 mg/L 总氮 11.9 mg/L 总磷 0.48 mg/L 石油类 未检出 mg/L 2018年12月6日 pH 1#乐至县污水厂上游500m处 DBS-1#-2-1 6.39 无量纲 化学需氧量 58 mg/L 五日生化需氧量 19.4 mg/L 悬浮物 48 mg/L 氨氮 18.03 mg/L 总氮 20.8 mg/L 总磷 1.08 mg/L 石油类 未检出 mg/L pH 2#乐至县污水厂下游1500m处 DBS-2#-2-1 6.40 无量纲 化学需氧量 28 mg/L 五日生化需氧量 9.1 mg/L 悬浮物 56 mg/L | 氨氮 6.14 mg/L 总氮 11.0 mg/L 总磷 0.50 mg/L 石油类 未检出 mg/L 地表水环境质量现状评价结果见下表。 表3-3 地表水评价结果表 单位：mg/L，pH无量纲 监测断面 I II 标准值 项目 范围 Pi 范围 Pi pH 6.39~6.59 0.39~0.59 6.40~6.60 0.40~0.60 6~9 COD 58~59 2.9~2.95 27~29 1.35~1.45 20 BOD5 19.4~19.8 4.85~4.95 8.4~9.2 2.1~2.3 4 NH3-N 14.79~18.03 14.79~18.03 5.49~6.52 5.49~6.52 1.0 SS 42~48 / 56~57 / / 总氮 20.8~21.2 20.8~21.2 11.0~11.9 11.0~11.9 1.0 总磷 1.08~1.09 5.4~0.545 0.48~0.50 2.4~2.5 0.2 石油类 未检出 / 未检出 / 0.05 由监测结果和指数值计算结果可以看出，评价河段水质中五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等指标均已超标，水质参数不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，主要是由于上游沿线农村面源、沿线场镇、县城部分区域污水等没有收集处理，上述废水直接排入廖家河，造成评价河段水质超标。 三、声环境质量现状评价 根据该项目周围的声环境特点，项目委托四川众望安全环保技术咨询有限公司于2020年4月7日至4月8日对项目所在地的声学环境质量现状分别作了昼夜监测。 1、噪声监测点位布设 根据项目情况，在项目周围设置3个厂界噪声监测点。监测点位置见附图及下表。 表3-4 环境噪声监测点位布置一览表 监测点位编 监测点位 1# 厂界东侧外1米 2# 厂界南侧外1米 3# 厂界北侧外1米 2、监测时间 监测2天，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级。 3、监测方法 按《环境监测技术规范（噪声部分）》及《城市环境噪音测量方法》规定进行监测。 4、环境噪声现状监测 采用噪声值与标准值直接比较法，评价项目建设区域声环境现状。监测结果见下表。 表3-5 环境噪声现状监测结果 单位： Leq：dB(A) 监测 点位 监测点位置 4月7日 4月8日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 厂界东侧外1米 53 48 46 48 50 51 47 47 2# 厂界南侧外1米 52 50 47 47 53 52 48 46 3# 厂界北侧外1米 53 51 47 48 51 52 47 48 评价方法：采用直接对比法，即用实测值与相应的标准值进行比较，以确定本区域各环境功能区的环境质量现状。将本次噪声现状监测结果与当地所执行的标准比较，评价结果见下表。 表3-6 环境噪声现状监测结果 单位：Leq：dB(A) 监测 点位 监测点位置 等效A声级 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 本项目东侧厂界 51~53 46~48 达标 达标 2# 本项目南侧厂界 50~53 46~48 达标 达标 3# 本项目西侧厂界 51~53 47~48 达标 达标 通过对评价区声环境现状调查及监测结果可知，项目所在区域所有监测点位昼夜噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求。 四、生态环境 项目选址位于人类活动频繁地区，以人为活动为主要特征，受人类活动影响较大。项目所在地区无珍稀野生动、植物及古、大、珍、奇树木分布，无特殊文物保护单位。 五、项目外环境情况及主要环境保护目标： 本项目位于乐至县西郊工业园区，租赁厂区用地北面紧邻四川五一机械制造有限公司和四川乾源棉纺织有限公司，南面紧邻聚丰恒公司 ，西面隔园区道路60米是园区派出所（特警队）。本项目四周均为贵均卫生材料的公司的其他车间，根据现场调查，项目区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物等保护物种。根据工程性质和污染物排放特征以及所在地区的环境关系，列出本项目主要环境保护目标见下表。 表3-7地表水、声环境保护目标表 保护要素 名称规模 性质 相对位置 保护级别 方位 距离m 地表水 廖家河 泄洪、排污 W 1500 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 声环境 200米范围内无环境敏感点 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 生态环境 项目所在区域及周边 以不破坏生态系统完整性为标准 表3-8 大气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂址距离 东经 北纬 乐至县西郊工业园区派出所 105.00903 30.30271 | 机关，约10人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 二类 W 510 m 排柏村 105.0247 30.30337 居民，约7户30人 E 1005m |
| --- | --- | --- |

## 评价适用标准                                  （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号 污染因子 标准值 | 执行标准 取值时间 二级 1 SO2 小时平均 0.50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 日平均 0.15 2 NO2 小时平均 0.20 日平均 0.08 3 PM10 日平均 0.15 4 PM2.5 日平均 0.075 5 CO 日平均 4 小时平均 10 6 O3 小时平均 0.2 2、地表水环境质量 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准限值要求。 表4-2地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 项目 pH CODCr BOD5 NH3-N 石油类 粪大肠菌群 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤10000 3、噪声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体限值见下表。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 时段 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 废气执行《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 标准来源 SO2 0.40mg/m3 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-2012）二级标准 TSP 1.0mg/m3 NOX 0.12mg/m3 2、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，见下表。 表4-5 项目污水排放执行标准 单位：mg/L 污染物 标准等级 pH COD BOD5 SS NH3-N TP | 动植物油 三级标准 6~9 500 300 400 45 8 100 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的排放限值；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类环境功能区标准。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 项目 昼间 夜间 等效连续A声级LAeq 70 55 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 噪声限值 昼间 夜间 65 55 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中相关规定；危险废物执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关管控要求。 |
| 总量 控 制 指 标 | 项目外排废水涉及的总量控制污染物为CODcr、NH3-N，生产废水及经油水隔离器预处理后同生活污水一起排入预处理池，经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下： COD：249.6m3/a×500mg/L×10-6=0.125t/a； NH3-N：249.6m3/a×45mg/L×10-6=0.0112t/a； TN：249.6m3/a×70mg/L×10-6=0.0175t/a； TP：249.6m3/a×8mg/L×10-6=0.002t/a 近期乐至县城市污水处理厂总排口废水总量指标数值如下： COD：249.6m3/a×50mg/L×10-6=0.0125t/a； NH3-N：249.6m3/a×5mg/L×10-6=0.00125t/a； TN：249.6m3/a×70mg/L×10-6=0.00375t/a； TP：249.6m3/a×0.5mg/L×10-6=0.000125t/a 表4-8 总量控制指标 单位：t/a 序号 COD 氨氮 TN TP 备注 1 0.125 0.0112 0.0175 | 0.002 厂区排口 2 0.0125 0.00125 0.00375 0.000125 污水处理厂排口 |

## 建设项目工程分析                                 （表五）

本项目建设对环境的影响包括施工期和运营期产生的各类污染物。施工期重点关注的污染物是施工噪声；运营期重点关注的污染物是废气、废水、噪声、固废等污染物对环境的影响以及拟采取的污染防治措施的可行性，下面就项目不同阶段对环境可能产生的影响做具体分析。 一、施工期工艺流程及分析 项目施工期仅是生产设备安装，施工期对周边影响较小，故本次评价仅对施工期作简单分析，具体工艺及产污环节见下图。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污说明： 设备进厂：设备入场时，施工人员需将生产、环保设备搬运至生产区，主要污染物为施工噪声、废包装袋； 设备安装：将生产、环保设备安装至指定位置，主要污染物为设备施工噪声； 设备调试：设备安装完成后，对生产设备进行调试，以确保设备正常，主要污染物为设备噪声。 此外，施工期还将产生施工人员生活垃圾及生活污水。 二、运营期分析 运营期主要工艺流程及产污分析 本项目在营运期主要的生产工艺有食品馅料生产、味精分装、淀粉分装、液态调味料生产、固态复合调味料生产，各生产工艺流程图如下： （1）本项目淀粉分装主要是将外购的大包装淀粉（25kg-50kg/袋，马铃薯淀粉）分装成小包装100g-4.5kg/袋的淀粉，原料拆包后，经过配套一体的提升机提至粉剂分装机后进行分装，然后经过粉剂包装机包装，将包装后的小包淀粉进行装箱，最后入库。此生产过程主要产生噪声、粉尘和固废，分装过程中不使用水，无废水产生。 图5-2 淀粉分装工艺流程及产污节点图 （2）本项目味精分装主要是将外购的大包装味精（25kg/袋）分装成小包装2kg-2.5kg/袋的味精，原料拆包后，经过配套一体的提升机提至颗粒分装机后进行分装，然后经过封口机包装，将包装后的小包淀粉进行装箱，最后入库。此生产过程主要产生噪声和固废，分装过程中不使用水，无废水产生。 图5-3 味精分装工艺流程及产污节点图 （3）本项目中馅料的生产工艺流程如下：将外购的小麦、黄豆进行拆包后使用多功能炒锅进行炒制，炒制前小麦和黄豆不涉及清洗工艺，多功能炒锅使用天然气进行加热，小麦和黄豆的炒制时间大约在30分钟，小麦、黄豆每个月炒制量约为5t，每月炒制4次，每次炒制为1.25t，炒制温度为120℃-130℃，为全封闭炒制，炒制后的小麦、黄豆使用多功能粉碎机进行粉碎（粉碎过程为全封闭，无粉尘产生）。将红糖放入天然气炒锅内进行恒温熬制，熬制温度在98℃，无油烟产生（根据相关资料可知，油脂受热，当温度达到食用油的发烟点170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度继续升高，分解速度加快，当温度达250℃时，出现大量油烟，并伴有刺鼻的气味，油烟粒度在0.01微米-0.3微米，本项目熬制温度在98℃，未达到食用油的发烟点，无油烟产生），红糖熬制好后加入猪油和粉碎后小麦粉、黄豆粉进行混合搅拌，将搅拌好的馅料进行自然冷却和灭菌（紫外线灭菌灯灭菌），将馅料进行封装，装箱入库。此生产过程主要产生废气、废水、噪声和固废。 图5-4 馅料生产工艺流程及产污节点图 （4）本项目液态调味品生产工艺如下：将外购的配料（主要含盐、酱油、白糖、味精、鸡精等）与水进行充分混合（液体包装机自带的不锈钢桶内混合）后经液体包装机分装成袋，此过程主要产生固废和噪声。 （5）本项目固态复合调味品生产工艺如下：将外购的配料（主要含盐、酱油、白糖、味精、鸡精等）与淀粉进行充分搅拌后，经紫外线灭菌（紫外线灭菌灯灭菌）后，分装成袋，此过程主要产生固废和噪声。 主要污染工序： （1）废水主要包括生产废水（主要为炒锅的清洗废水）、职工日常生活产生的生活污水。 （2）大气污染物主要包括天然气燃烧废气、淀粉分装过程中产生的粉尘。 （3）噪声源主要包括炒锅、粉碎机、搅拌机、提升机、分装机等各种生产设备噪声。 （4）固体废弃物主要包括废包装袋、职工生活垃圾、设备维保过程中产生的废矿物油、含油棉纱以及油水分离器污泥、废弃的紫外线灯管等。 2、项目水平衡和物料平衡 2.1水平衡 本项目用水包括生产用水和生活用水，生产用水是对天燃气炒锅进行清洗用水和产品用水，每次炒制前后均需对炒锅进行清洗，每个月清洗4次，每次清洗用水量约为0.25m3，则全年用水量为12m3，排污系数按0.8计，则生产废水产生量为9.6m3/a；本项目的液体调味品年用新鲜水量为3m3，此部分全部进入产品，不外排；全厂劳动定员10人，生活用水按照100L/人·d用水计量，年工作天数按照300天计算。则生活用水量为1m3/d，300m3/a；排污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.8 m3/d，240 m3/a。 全厂水平衡分析如下图。 图5-3 全厂水平衡图（m3/d） 2.2 物料平衡 表5-1 项目物料平衡表 序号 投入（t/a） 产出(t/a） 1 小麦 40 馅料 60.6 2 黄豆 10 3 红糖 10 4 猪油 0.6 5 淀粉（大包装） 100 淀粉（小包装） 99.95 粉尘 0.05 6 味精（大包装） 200 味精（小包装） 200 7 水 3 液态调味品 4 配料 1 8 淀粉 2 固态复合调味品 5 配料 3 合计 368.6 合计 368.6 3、运营期污染物的产生与治理 （1）运营期废气的产生与治理措施 ①天然气燃烧废气 本项目的多功能炒货机和天燃气炒锅均使用天燃气，按照每个小时用气量5m3，每次用气8小时，一个月炒制4次，则本项目一年用气量为1920m3。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材-社会区域》中，按每燃烧104m3天然气产生18.7 kg NOx、1.8 kg SO2、1.4 kg颗粒物估算高峰排放量，则本项目天然气燃烧产生的污染物量分别为：NOx：3.6kg/a，0.0094kg/h；SO2：0.35 kg/a ，0.0009kg/h；颗粒物：0.27kg/a，0.0007kg/h；低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，NOx：0.77 kg/h、SO2：2.6kg/h、颗粒物：3.5 kg/h。天然气属于清洁能源，污染物排放量小，燃烧废气经设备自带的排气筒进行排放。 ②粉尘 本项目废气主要为淀粉拆包、投料过程产生的粉尘。类比杭州思图匠生物科技有限公司《年生产淀粉胶5000吨及分装淀粉1000吨建设项目》，粉尘产生量按照原料总用量的0.05%计，项目粉状用量为100吨/年，则粉尘产生量为0.05吨/年。 鉴于本项目所用原料淀粉粒径在15um-30um左右，属于易燃易爆性质。为了减少对周围环境的影响，企业拟对拆包、投料工序所在车间（车间最大容积约为1000m3）进行设置换气扇，换气风量为2000m3/h，部分淀粉（约0.03t/a）由于自身重力作用沉降于生产车间，少量的淀粉以粉尘（约0.02t/a）的形式经换气扇排到车间外，排放速率0.0083kg/h，排放浓度4.17mg/m3。 （2）运营期废水的产生与治理措施 ①生活污水 全厂劳动定员10人，生活用水按照100L/人·d用水计量，年工作天数按照300天计算。则生活用水量为1m3/d，300m3/a；排污系数按0.8计，则生活污水排放量为0.8 m3/d，240 m3/a。 生活污水通过租赁厂区的预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区管网；进入乐至县污水处理厂处理达标排放。 ②生产废水 本项目产生的生产废水主要为炒锅清洗产生的废水，年排放量约为9.6t，清洗废水先经油水分离器预处理后与生活污水一起排入预处理池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区管网；进入乐至县污水处理厂处理达标排放。 运营期废水产生以及排放情况见下表。 表5-2 营运期废水产生以及排放情况 污染物名称 处理前 预处理后 污水处理厂处理后 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 排放量 排放浓度 t/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L 废水 （249.6m3/a） CODcr 0.15 600 0.125 500 0.0125 50 BOD5 0.1 400 0.075 300 0.0025 10 NH3-N 0.0112 45 0.0112 45 0.00125 5 总氮 0.0175 70 0.0175 70 0.00375 15 总磷 0.002 8 0.002 8 0.000125 0.5 SS 0.125 500 0.1 400 0.0025 10 （3）运营期噪声的产生与治理措施 项目营运期噪声主要来源于粉碎机、搅拌机、炒货机、分装机、包装机等生产设备产生的设备噪声。本项目将严格采取以下措施进行噪声的控制与治理。经类比分析，项目噪声源强及治理情况见下表。 表5-3 营运期噪声产生、治理情况 单位：dB(A) 位置 产噪设备 数量（台） 单机噪声 处理措施 处理后单机的源强 生产车间 粉碎机 1 100 厂房隔声、 基础减振、 合理布局、 距离衰减 60 搅拌机 1 80~90 55 炒货机 1 80~90 55 分装机 2 70~75 50 包装机 2 70~75 50 封口机 1 70~75 50 根据本项目产噪特点，环评要求采取以下噪声防治措施： （1）尽量选用低噪声设备，从源强降低设备噪声值；加强设备维护，确保设备处理良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而出现高噪声现象； （2）对主要产噪设备加装减震垫，以降低设备噪声源强；加强车间墙体隔音； （3）车间窗户采用双层中空隔声玻璃；厂房内屋顶采用消音材料，车间内部采用吸声性能好的墙面材料。 （4）合理布局生产区域，噪声源尽量远离办公区。 （4）运营期固废的产生与治理措施 ① 生活垃圾和油水分离器污泥 项目共有职工10人，生活垃圾按0.5kg/(人·d)计算，全年按300个工作日计算，则生活垃圾的产生量为5kg/d，1.5t/a，建议厂区设置移动式生活垃圾收集设施，由环卫部门统一清运处理，做到日产日清；油水分离器污泥定期委托环卫部门进行清理，年产生量约为0.1t/a。 ②废包装袋 本项目的废包装袋主要来自于原料的拆包、包装过程中产生的废包装袋，其中馅料生产线产生的废包装袋约为0.24t/a，味精分装生产线产生的废包装袋约为0.8t/a，淀粉分装过程中产生的废包装袋约为0.4 t/a，共计产生废包装袋约未1.44t/a，存放于一般固废暂存间，定期外售。 ③废紫外线灭菌灯、废矿物油及废含油棉纱手套 本项目使用紫外线灭菌灯进行消毒，使用过程中会产生一定的废弃灯管，此类灯管属于HW29含汞废物中的生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，年产生量约为0.002 t/a，设备维修过程中会使用少量矿物油。废矿物油产生量约0.05t/a；含油棉纱手套产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物管理名录》中相关规定，废弃的紫外线灯管、废矿物油及废弃含油棉纱手套均属于危险废物。环评要求废矿物油必须采用不锈钢密闭容器集中收集后，交由有相应危废处理资质的单位回收进行集中处理，不得随意丢弃。 表5-4 固废产生及处置情况 序号 类别 名称 产生量 处理处置方式 1 一般 固废 生活垃圾 1.5t/a 委托环卫部门定期清运处理。 2 油水分离器污泥 0.1t/a 3 废包装袋 1.44t/a 定期外售 4 危险 废物 HW08废矿物油与含矿物油废物—废润滑油等 0.05t/a 委托具有资质的单位进行处置 5 HW49含油棉纱手套 0.001t/a 6 HW29含汞废物 0.002 t/a 固废收集、暂存环境管理要求： 建设单位需要在明显位置设置相应的固废分类暂存设施，并将产生的废弃物分类存放于标识的容器内或存放区。生活垃圾设置垃圾桶进行收集，不在厂区内乱扔，收集后由环卫部门统一清运；废包装袋等统一收集堆放，与原料分开，避免混杂；危险废弃物分类分区存放在危废暂存间的容器内，必须粘贴危险废物标识，禁止厂区随意堆置危险废弃物。 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： （1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 （2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 （3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 （4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 （5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 （6）危险废物还应根据GB12463 的有关要求进行运输包装。 危险废物收集、贮存、运输的一般要求： 1）从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证技发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分折管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 2）危废暂存间设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求进行建设。 3）严格按照《危险废物转移联单管理办法》对危险废物进行转移处置，未经批准，不得进行转移。 4）危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 5）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 6）对厂区产生的危险废物进行严格管理，对厂区所产生的危险废物进行详细的登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报安全环保部。 7）危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 危废暂存间环境管理要求： ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②废物贮存设施必须为封闭或半封闭型设施，符合防风、防雨、防渗、防晒的要求。 ③废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志。 ④废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ⑤废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。 ⑥废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 （5）地下水污染防治措施 根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：危废暂存间对地下水造成的污染。 本次评价提出以下地下水防治措施及要求： 要求将危废暂存间所在区域作为重点防渗区，做重点防渗处理，应采用基础防渗层用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。同时，杜绝生产过程中液体跑、冒、滴、漏等，做好隐蔽工程记录。要求将厂房生产区域、一般固废暂存间所在区域作为一般防渗区，一般防渗区的防渗性能不应低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 综上，在采取上述防渗、防腐处理措施后，并在加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废油下渗现象，项目对地下水基本不会造成明显影响。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况              （表六）

| 内容 | 污染物 内容 | 处理前产生量及浓度 | 处理方式 | 处理后产生量及浓度 | 处理效率及排放去处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0.05 t/a | 自身重力沉降、车间换气扇通风换气 | 0.02 t/a | 排入外环境 |
|  | 天然气燃烧废气 | 少量 | 通过设备自带的排气筒排放 | 少量 | 排入外环境 |
| 废水 | 生活污水、生产废水 | 废水量：249.6m3/a COD：0.15t/a BOD5:0.1t/a NH3-N:0.0112t/a | 生产废水经油水分离器预处理后，与生活污水一起经厂区已有预处理池，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准限值后进入园区污水管网 | 废水量：249.6m3/a COD:0.125t/a BOD5:0.075t/a NH3-N:0.0112t/a | 乐至县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入廖家河 |
| 固废 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 集中收集后由环卫部门统一处理 | 0 | 合理处置 |
|  | 油水分离器污泥 | 0.1 t/a |  | 0 |  |
|  | 废包装袋 | 1.44t/a | 收集后定期外售于废品回收单位 | 0 | 合理处置 |
|  | 含油棉纱手套（HW49） | 0.001 t/a | 暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置 | 0 | 合理处置 |
|  | 含汞废物（HW29） | 0.002 t/a |  | 0 |  |
|  | 废矿物油(HW08) | 0.05t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 设备 噪声 | 70~100dB（A） | 合理布局、墙体隔声，距离衰减；加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 达标 排放 |
| 主要生态影响 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，属于规划范围内的工业用地。周围均为其他生产企业。项目周围无生态敏感点。项目生产过程中污染物产生量较小，且经过相应环保措施治理后，不会对周围生态环境产生明显影响。故本项目的建设、运营对周围生态环境无影响。 |

## 环境影响分析                                  （表七）

一、施工期环境分析 本项目不涉及土建工程，施工较简单，对租赁厂房简单装修和设备安装。施工期产生的污染主要为施工噪声、施工生活污水、生活垃圾等。 1、施工期水环境影响分析 项目施工期废水来源主要为施工人员生活污水。生活污水经预处理池处理后进入园区管网，最后进入乐至县污水处理厂处理。施工期不会对地表水环境造成影响。 2、施工期大气环境影响分析 项目施工期大气污染物主要为施工运输车辆尾气和建筑装饰废气。 ①施工运输车辆尾气 加强车辆管理，减缓尾气对大气环境的影响，运输车辆严禁超载运输。 ②装修废气 施工单位须使用环保型涂料，尽可能避免其对人体及环境产生不利影响。 施工污染物对大气环境的不利影响是短暂的、局部的，其将随施工的结束而消失。故对区域环境空气质量影响不明显。 3、施工期噪声影响分析 项目施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 建设单位在严格采取工程分析中提出的措施后，能有效减施工噪声对周围环境的影响，施工场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值的要求，随着施工期的结束施工噪声影响将消失。 因此对周边声环境影响较小。 4、施工期固废环境影响分析 施工期固体废物主要有设备包装、施工人员生活垃圾。废包材进行回收利用， 生活垃圾经分类收集后交由环卫部门集中处理。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境影响基本都可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，工程施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制，本项目施工期结束后不会对周围环境遗留不良影响。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1污染物排放汇总 根据本报告工程分析章节可知，本项目运营期主要产生的废气污染物为淀粉分装过程中产生的粉尘，粉尘通过自身重力在车间沉降一部分，另外一部分通过厂房的换气扇以无组织的形式排入到大气中。 本项目迁建后排放源及污染物排放情况见下表。 表7-1无组织排放源及污染物排放情况 污染物 位置 排放速率 源类 源释放高度 面源长度 面源宽度 颗粒物 生产车间 0.0083kg/h 面源 8m 45m 26m 1.2 大气评价等级 1.2.1 大气评价等级判定模型 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式进行估算。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 51.37万 最高环境温度/℃ 40℃ 最低环境温度/℃ 0℃ 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是( 否( 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是( 否( 岸线距离/km / 岸线方向/。 / 1.2.2 估算源强污染物类别 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，估算有环境质量标准的污染物，进行大气评价等级的判定，根据本项目污染物排放特征，估算无组织排放的颗粒物。 1.2.3 估算结果及评价等级的确定 估算结果见下表。 表 7-3 AERSCREEN估算模式预测无组织排放大气污染物浓度扩散结果 距离m 无组织排放 颗粒物 浓度mg/m3 占标率% 10 2.91E-03 0.32 25 3.78E-03 0.42 50 1.80E-03 0.2 75 9.03E-04 0.1 100 5.50E-04 0.06 125 3.75E-04 0.04 150 2.75E-04 0.03 175 2.12E-04 0.02 200 1.69E-04 0.02 225 1.38E-04 0.02 250 1.16E-04 0.01 275 9.82E-05 0.01 300 8.46E-05 0.01 325 7.36E-05 0.01 350 6.47E-05 0.01 375 5.74E-05 0.01 400 5.13E-05 0.01 425 4.61E-05 0.01 450 4.17E-05 0 475 3.83E-05 0 500 3.56E-05 0 1000 1.34E-05 0 1500 7.62E-06 0 2000 5.11E-06 0 2500 3.76E-06 0 3000 3.12E-06 0 统计 最大落地浓度：3.78E-03 mg/m3 最大落地浓度距离：25m 最大落地浓度占标率：0.42% 由上表可以看出，颗粒物最大落地浓度3.78E-03 mg/m3，占标率为为0.42%。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）,本项目污染物颗粒物最大落地浓度占标率为0.42%，小于1%，因此确定，本项目大气评价等级为三级。 1.3大气环境影响评价内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）, 本项目大气属于三级评价，三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1.4大气污染物排放量核算 项目大气污染物排放量统计见下表。 表7-4 大气污染物排放情况 污染物 排放工况及方式 年排放小时数h/a 排放速率kg/h 年排放量kg/a 颗粒物 持续排放 2400 0.0083 20 1.5大气防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐估算模式AERSCREEN，采用大气环境防护距离计算模式确定大气环境防护距离。根据导则推荐，由计算结果可知，无组织排放无超标点。因此，本项目不设大气环境防护距离。 1.6卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 表7-5 卫生防护距离计算系数 计算 系数 5年平均风速，m/s 卫生防护距离L（m） L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的软件进行估算，计算出卫生防护距离为0m，因此本项目不需设置卫生防护距离。 1.7大气环境影响结论 由于估算模式是以最大落地浓度叠加本底监测的最大值，只有在最大落地浓度所在点与本底监测最大值点重合时才会出现估算模式情况，此几率很小。因此，绝大多数情况下的实际叠加值将小于估算模式计算出的最大落地浓度预测叠加值，由本报告估算模式计算结果，各污染物最大落地浓度占标率很小(0.42%),最大落地浓度距离为25m，且本项目外环境关系单一，故本项目废气排放对周边大气环境影响不大。 因此，项目只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能保障对大气环境的影响不大。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 本项目属于水污染型建设项目，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018) 中水污染影响型建设项目评价等级判定表，项目生产废水经油水隔离器预处理后与生活污水一起经预处理池处理后经市政污水管网排入乐至污水处理厂，为间接排放，故本项目地表水评价等级为三级B。项目地表水环境影响评价自查表见附件。 表7-6 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d); 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 --- 项目运营期废水主要为生活污水和生产废水。企业营运后生产废水经油水隔离器预处理后与生活污水一起排入租用厂区已建1 座预处理池，根据《四川省乐至县贵均卫生材料有限公司扩建精梳无接头纱第一期4万纱锭生产线》环境影响报告表的竣工环境保护验收以及业主提供资料，租用厂区已建的预处理池容积为20m3/d。目前该预处理池服务范围为整个厂区，预处理池约有5m3/d的处理余方，本项目日产废水约0.832 m3，故该预处理池满足本项目废水的预处理，因此本项目依托处理废水是可行的。 目前该预处理池服务范围为整个厂区，故该预处理池足够满足项目内废水的预处理，同时本项目属于乐至县污水处理厂服务范围。本项目废水性质符合乐至县城市污水处理厂接纳废水的要求，此外，本项目废水排放量较小，对乐至县城市污水处理厂的水质不会造成较大影响，水质变化不大，因此，本项目产生的废水可经预处理后排入乐至县城市污水处理厂处理达标排放。出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准的要求，本项目日排废水约0.832m3，占用污水处理厂的比例很小，能接纳本项目的废水，因此本项目依托处理废水是可行的。 综上所述，本项目废水经厂区已有预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准，再通过园区污水管网进入乐至县污水处理厂深度处理达标后排放是可行的。 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）可知，本项目属于 “轻工” 中的第107条“其他食品制造”中的“除手工制作和单纯分装外的”类别，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。本评价仅作简要的分析。 （1）对地下水水质影响分析 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成，项目包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，若采取有效措施隔阻，污染物不会很快穿过包气带进入潜水，对潜水的污染较小。 为了尽量减轻对地下水的污染，项目需采取的措施为：危废暂存房地面均采取重点防渗措施，在防渗基础上铺设厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他防渗材料；对生产车间地面均采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。在采取相应的污染防治措施的基础上，项目对地下水基本不会造成明显影响。 （2）对地下水水位影响分析 本项目用水由园区市政供水管网供给。 废水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经预处理池纳入市政污水管网，进入乐至县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入廖家河。故项目排水未与地下水有直接联系。 在建设单位严格遵守上述排水去向的基础上，加强污水管道的维护保养，并确保无跑、冒、滴、漏现象存在，本项目的建设不会对项目所在区域地下水水位产生明显影响。 （3）对地下水环境保护目标影响分析 本项目建设场地内未设置地下水集中式饮用水水源地。另外，本项目场地不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，以及其他与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区；无分散式居民饮用水水源等其他地下水环境敏感区。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 综上，在严格执行评价提出的各项防治措施后，本项目产生的废水、固废等对地下水影响很小。 3、噪声环境影响分析 3.1工程噪声源分析 本项目营运期噪声源主要来自各生产设备，包括各种粉碎机、搅拌机、炒货机、分装机、包装机等设备。经类比调查，其噪声强度为70~100dB。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）中相关规定，建设项目所处的声环境功能区为GB 3096 规定的3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3 dB(A)以下[不含3 dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中规定的3类地区，噪声级增高量为3 dB(A)以下，周围200m范围内无噪声敏感点，因此本项目按照3级进行评价，本次仅作简要评价。 针对本项目，环评提出以下要求：将主要噪声源尽量靠近生产厂房中部，增大主要声源与厂界的距离，同时应做成封闭式围护结构，利用墙体隔声，使噪声得到不同程度的隔绝与吸收，且做到尽可能屏蔽声源，以减少对环境的影响。 3.2工程噪声影响预测 （1）预测模式 A．噪声衰减公式： 式中：：距离声源r处的A声级，dB(A)； ：距离声源ro处的A声级，dB(A)； ro、r：距声源的距离，m； ：其它衰减因子。 影响取值因素很多，根据项目工程特点，主要考虑车间内部墙体隔声影响。查阅相关资料，普通墙体一般隔声量可达到 25dB(A)以上，项目取值25dB(A)。 B．噪声叠加公式 对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值和本底噪声值）的能量总和。其计算式如下： 式中：L：某点噪声总叠加值，dB(A)； Li：第i个声源的噪声值，dB(A)； N：声源个数。 （2）预测结果及评价 建设单位在采取环评提出的隔声减震措施后，本次评价生产车间复合声源以70dB(A)计。则本项目营运期场界噪声预测结果见下表。 表7-7 噪声场界预测结果 单位：dB（A） 预测方位 距离 场界贡献值 评价结果 备注 东侧场界 8m 51.9 达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类： 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） 南侧场界 5m 56 达标 西侧场界 15m 46.5 达标 北侧场界 30m 40.5 达标 由预测结果可以看出，项目各厂界预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。因此，项目对周围环境影响较小，不会对区域内的声环境产生明显影响。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目建成后，产生的固废主要包括生活垃圾和油水分离器污泥、废包装袋、废弃的紫外线灯管、废矿物油及废含油棉纱手套等。 生活垃圾袋装收集至垃圾桶，并由市政环卫部门统一处理；油水分离器污泥定期清掏后由市政环卫部门统一处理。 生产过程中产生的废包装袋统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售，产生的废弃的紫外线灯管、废矿物油及废含油棉纱手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处置。 在严格落实以上措施后，项目产生的固废可得到合理有效的处置，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到小程度。 5、土壤环境影响分析 根据查阅《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A-土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 三、清洁生产分析 清洁生产作为21世纪工业发展模式，对企业提出了更高、更具体的要求，从生产原辅材料的选取和利用，生产工艺设备，生产路线和产品的选取到每个生产环节以及能耗物料的综合利用等贯穿始终。 清洁生产就是指将污染物消除或消解在生产过程中，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线，是将产品生产和污染治理有机结合起来取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化，是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。 它要求：对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要减少从原材料提炼到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本项目所属行业暂无相应的国家清洁生产标准，其清洁生产水平主要从以下几方面加以分析： （1）本项目主要进行馅料的炒制、淀粉和味精的分装，项目原料和产品均为清洁物质； （2）项目沿用总公司先进的技术和管理，生产工艺符合清洁生产要求； （3）本项目采用国际先进设备，物料泄漏少； （4）生产使用电和天然气为能源； （5）各项污染治理措施经济技术可行，措施有效，经处理后各项污染物及噪声均可达标排放。 建议建设单位建立企业内部质量管理体系，强化企业管理，企业管理措施是推行清洁生产的重要手段。由于管理措施一般不涉及生产的工艺过程，花费较少，却可以取得较大的效果。清洁生产要贯穿生产的全过程，落实到公司的各个层次，分解到生产过程的各个环节，并与企业管理紧密地结合起来。实践表明，切实可行的企业管理措施可能削减约40%的污染物，并使生产成本大为降低。 综上，本项目可较好的贯彻清洁生产原则，满足清洁生产的要求。 四、环境管理要求 1、环境管理 环境管理是以防止工程建设对环境造成污染为主要目标的。工程项目的建设会对周围环境产生一定的影响，这种影响通过采取环境污染防治措施得以控制。环境管理与环境监测计划的实行就是监督与评价工程项目实施过程中的污染控制水平，以便及时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好建设项目的环境保护工作，业主应设环保工作人员，负责组织、协调本工程的环境保护工作。 本项目建成后，业主应全面负责项目内部的环境保护工作： （1）项目建成后，加强车间内大气污染和噪声污染的治理工作，加强环保设备检查，加强区域地面清洁，确保废气达标排放。 （2）实行环境监督管理，严格执行环境影响评价制度，确保污染得到有效控制。 （3）监督实施清洁生产、污染物达标排放和总量控制。 （4）建立健全的企业污染源档案，并加强管理。 （5）加强对企业污染物治理的监督管理，并检测其执行情况。 （6）加强环境保护宣传教育，提高职工环保意识。 本项目建成后，应落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案，确保三废达标排放。 2、环境监测 环境监测是指项目在建设期、运营期对主要污染对象进行的环境采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。 根据建设项目特点，日常的环境监测工作可委托有监测资质的单位进行，项目的环境监测计划为： 表7-7 项目运营期监测计划一览表 项目 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废气 无组织 厂界下风向2~10m范围内2个监控点 颗粒物 1次/半年，连续监测3天 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）二级标准 噪声 厂界噪声 厂界四周1m处 等效连续A声级Leq(A) 1次/半年；2天/次，昼间、夜间各监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 项目生产废水经隔油后同生活污水一起排入租赁厂区的预处理池，经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河，本项目依托租赁厂区现有的预处理设施，不再设置单独的废水排放口。 监测频率具有不定性：按照环境保护越来越严格的形势要求、按照当地有管辖权的环境保护行政主管部门和有执法权的环境监察部门的要求，按期提供废气及噪声的监测数据资料。 五、环境风险评价分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 5.1评价等级划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）要求，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，以风险潜势判断环境风险评价等级。 5.2环境风险潜势 定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），项目内属于危险化学品主要为设备润滑油。本项目Q值计算如下表： 表7-8 建设项目Q值计算一览表 序号 危险物质 CAS号 最大储存总量（t） 临界量（Qn/t） 危险物质Q值 1 废矿物油 / 0.05 2500 0.00002 本项目Q＜1，则项目环境风险潜势为Ⅰ。 风险评价等级划分表如下： 表7-9 风险评价工作级别（HJ169-2018） 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作内容 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 根据上文环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价定为简单分析。 5.3环境敏感目标概况 本项目周围主要为工业企业。主要敏感目标见表3-7、3-8。 5.4环境风险识别 本项目的危险废物主要为废矿物油，在产生、收集、贮存、运输主要的环境风险表现为泄漏风险，一旦发生，将对周围环境产生较大的污染影响。 5.5环境风险分析 （1）源项分析 ①人为操作失误，如装卸、分装物料时失误导致物料泄漏； ②材料缺陷，危险废物贮存罐选用材料不合格或老化，贮存罐破裂导致危险废物泄漏； ③因人为存放不善、管理不规范、容器破裂等，可能会造成危险废物泄漏，从而对周围环境和人群的身体造成伤害。 （2）风险影响分析 危险废物发生泄漏时，采用干抹布对泄漏的危险废物进行吸附，避免进一步溢流，及时控制泄漏事故。本项目危废存放周期为1年，最大存放量不超过0.5t，因此，不会造成大型泄漏事故。 5.6环境风险防范措施及应急要求 （1）危废暂存间风险防范措施 建设单位应严格按照相关要求，危险废物暂存间做好防渗、防漏、防雨、防晒等措施，定期检查防渗、防漏性，确保不发生泄漏，应对危废间基础进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；危废间应留足够空间，设有防雨、防晒措施，高出四周地面，防止雨水流入危废间中。并将危险废物定期交有资质单位处理，运输过程落实防渗、防漏措施。 （2）应急要求 针对本项目危险废物可能带来的风险，提出以下应急要求： ①建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。 ②生产车间内应配备灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。 ③在危险废物贮存场所地面铺设防渗防腐材料，一旦发生泄漏事故时，避免泄漏物质下渗。 ④事故处理完毕后应采用防爆泵将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内， 再做进一步处置。 5.7分析结论 本项目为防范风险事故的发生，将按照有关安全理念进行工程设计、总体布局、设备配置和人员教育，生产过程中实行严格的管理制度，可将风险事故对环境的影响控制在可接受的水平，项目拟采取的风险防范措施及应急预案有效可靠，项目从环境风险的角度可行。 表7-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 乐至县巨厨食品馅料加工项目 建设地点 四川省 资阳市 乐至县天池镇西郊工业园 地理坐标 经度 105.01444 纬度 30.2021 主要危险物质及分布 废矿物油贮存于危险废物暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 危险物质泄漏容易污染周边的土壤、地表水。 风险防范措施要求 对生产过程中产生的危险废物，分类收集，定期对盛装危险废物的容器进行检查、定期交有相应类别处理资质的单位处理。 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险在可控制和接受范围。 六、环保投资估算及三同时验收一览表 6.1环保投资 项目总投资100万元，环保总投资占项目总投资的比例为5.4%，其环保投资规模合理，能满足环保要求，环保治理措施及投资见下表。 表7-11 环保设施组成及投资估算一览表 单 位：万元 项目 内容 投资 废水 治理 新增油水分离器一个，生活污水通过租赁厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，排入园区管网；进入乐至县污水处理厂处理达标排放 0.3 废气 治理 生产车间产生的粉尘经车间换气扇进行排放，天然气燃烧废气经设备自带的排气筒进行排放。 0.5 噪声 治理 生产车间全封闭；生产设备采取减震、厂房隔声、消声等降噪措施，尽量减轻对周围环境的影响 1 固体废弃物处置 废包装袋等一般固废集中收集暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站 0.2 废弃的灯管、废矿物油等危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理 0.4 环境风险防范措施 配置消防栓、各种手提式、干粉、泡沫等灭火器；制订环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系等 3 合 计 5.4 环保投资占总投资比例 5.4% 6.2环境保护三同时验收 项目环境保护三同时验收一览表如下表所示。 表7-12 环境保护三同时验收一览表 项目 内容 执行标准 验收内容 废水 治理 新增油水分离器一个，生活污水通过租赁厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后，排入园区管网；进入乐至县污水处理厂处理达标排放 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 废气 治理 生产车间产生的粉尘经车间换气扇进行排放，天然气燃烧废气经设备自带的排气筒进行排放。 大气污染物综合排放标准 （GB 16297-1996） 颗粒物 噪声 治理 生产车间全封闭；生产设备采取减震、厂房隔声、消声等降噪措施，尽量减轻对周围环境的影响 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 厂界等效声级 固体废弃物处置 废包装袋等一般固废集中收集暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001），《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关管控要求。 全部无害化、资源化处理，做到零排放 废弃的灯管、废矿物油等危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果        （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 自身重力沉降、车间换气扇通风换气 | 达标排放 |
|  |  | 天然气燃烧废气 | 通过设备自带的排气筒排放 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生产车间、办公室 | COD、BOD5、 NH3-N、动植物油 | 生产废水经油水分离器预处理后与生活污水一起排入预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区管网；进入乐至县污水处理厂处理达标后排入廖家河。 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 生产车间、办公室 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处理 | 资源化、无害化 |
|  |  | 油水分离器污泥 |  |  |
|  |  | 废包装袋 | 收集后定期外售于废品回收单位 |  |
|  |  | 含油棉纱手套 | 暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 含汞废物 |  |  |
|  |  | 废矿物油 |  |  |
| 噪声 | 设备基础设减震，厂房封闭隔声，距离衰减 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区，属于规划范围内的工业用地。周围均为其他生产企业。项目周围无生态敏感点。项目生产过程中污染物产生量较小，且经过相应环保措施治理后，不会对周围生态环境产生明显影响。故本项目的建设、运营对周围生态环境无影响。 |

## 结论与建议                                       （表九）

一、评价结论 项目名称：乐至县巨厨食品馅料加工项目 建设单位：资阳巨厨食品有限公司 建设地点：资阳市乐至县童家发展区西郊园区 建设性质：新建 总投资：本项目总投资100万元，资金来源为业主自筹100万。 劳动定员及工作制度：本项目定员10人，日工作8小时，年工作天数为300天。项目不设置食堂、宿舍。 建设内容及规模：本项目租用厂房1180平方，购置炒锅、粉碎机等设备，新建年产约60吨馅料的生产线；购置味精分装机年约分装约200吨；购淀粉分装机年约分装100吨。 1、产业政策符合性结论 本项目为馅料加工及淀粉、味精分装，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于其他调味品、发酵制品制造（代码：C1469）。项目不属于国家发展与改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励、限制及淘汰类，项目符合国家法律、法规和政策规定，属于允许类。 项目工艺装备均不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）的限制及淘汰之列。 同时，本项目通过乐至县发展和改革局备案，备案号：川投资备【2020-512022-14-03-441216】FGQB-0045号。 综上所述，本项目的建设符合国家和地方的现行产业政策。 2、规划符合性分析 本项目租赁的四川省乐至贵均卫生材料有限公司原有的标准厂房，租赁单位取得了乐至县住房和城乡规划建设局颁发的《建设用地规划许可证》地字第【2015】022号，项目用地属于工业用地，工程建设符合城乡规划选址要求。 本项目为食品生产项目，不属于大气环境污染重的企业，不属于对水环境污染重的企业，且符合国家产业政策。根据乐至县童家发展区西郊园区扩区跟踪环评及批复可知，本项目属于乐至县西郊工业园区允许类项目。 本项目所在区域不涉及生态保护红线，不涉及环境准入负面清单的问题。根据现场监测与环评预测，项目建设满足环境质量底线要求。因此，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 本项目符合“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的相关标准，本项目可进行建设项目环境影响评价文件审批承诺制。 综上所述，本项目建设符合乐至县相关规划要求。 3、选址合理性结论 本项目位于乐至县西郊工业园区四川省乐至贵均卫生材料有限公司厂区内，项目租赁厂区东北侧距离5米处为五一机械制造公司；东南侧距离5米处为乐至县菲力克斯建材有限公司；南侧5米为四川鑫蕾电子科技有限公司和四川聚丰恒电子工业有限公司；北侧10 米为四川联友纺织有限公司和乾源棉纺织有限公司。本项目北侧和西侧为租赁厂区的其他生产厂房，南侧为租赁厂区的办公楼，东侧为厂区空地，周边均为园区工业企业，外环境关系较为简单，无制约因素，从环保角度来说本项目选址合理。 4、区域环境质量现状 大气环境：根据《资阳市环境质量状况公告（2018年）》本项目所在区域乐至县SO2、NO2、CO、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 地表水环境：项目所在地表水水质中五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等指标均已超标，水质参数不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 声环境质量：项目厂界四周昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，故项目所在区域声环境质量较好。 生态环境：项目所在地为农村地区，区域属农业生态系统，植被以农作物为主，项目区域内无珍稀动、植物，也无古稀树木和保护树种，因此区域生态系统敏感程度低。 5、项目施工期环境影响评价结论 项目施工期较短，施工期产生的污染较小，废水、噪声等污染物均得到妥善处理，施工是暂时的，随着本项目施工完成，影响也将随之消失，因此对当地的整体环境造成的影响较小。 6、项目运营期环境影响结论 （1）大气环境影响评价结论 本项目建成后，产生的大气污染物主要包括：天然气燃烧废气和粉尘，天然气燃烧废气产生量较小，经设备自带的排气筒排入大气环境；淀粉分装过程中产生的少量粉尘，经车间换气扇排入大气环境。 综上所述，本项目的运行不会对区域大气环境产生明显影响。 （2）水环境影响分析结论 本项目建成后，生产废水经油水分离器预处理后与生活污水一起排入租赁厂区的预处理池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区管网；进入乐至县污水处理厂处理达标后排放至廖家河。 综上所述，本项目产生的污水经处理后实现达标排放，对区域地表水环境不会产生明显的影响。 （3）声环境影响评价结论 项目营运期主要污染物为设备噪声。项目设备主要安置在专门的设备房内，采取减振消声等降噪措施，运营期产生的噪声经距离衰减及绿化吸附后，对周边声环境影响较小。通过以上措施，项目营运对周围声环境影响较小。 综上，噪声能实现达标排放，对周围居民正常生活不会造成影响。 （4）固体废物环境影响评价结论 项目营运期间的固体废弃物主要是生活垃圾和油水分离器污泥、一般固废、生产危废等，生活垃圾和油水分离器污泥委托环卫部门定期清运，废包装袋等一般固废暂存于一般固废暂存间，定期外售，危废暂存于危废暂存间，定期送具有处置资质的单位进行处置。项目运营期固废均得到了妥善处置，对周围环境影响较小。 7、环境风险 本项目为防范风险事故的发生，将按照有关安全理念进行工程设计、总体布局、设备配置和人员教育，生产过程中实行严格的管理制度，可将风险事故对环境的影响控制在可接受的水平，项目拟采取的风险防范措施及应急预案有效可靠，项目从环境风险的角度可行。 8、总量控制 据国家环境保护部关于总量控制的有关要求，并结合项目污染物特点及周围环境状况，确定本项目总量控制指标如下： 表9-1 项目总量控制指标 序号 COD 氨氮 TN TP 备注 1 0.125 0.0112 0.0175 0.002 厂区排口 2 0.0125 0.00125 0.00375 0.000125 污水处理厂排口 9、评价结论 本项目为食品生产项目，符合乐至县城市总体规划和乐至县西郊工业园区总体规划，符合现行国家产业政策，有良好的社会效益和经济效益，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则。项目在营运期产生的污染物在按照本报告中所提出的环保措施进行治理、确保污染物达标排放的前提下，严格执行“三同时”制度，项目对周围环境不会产生大的影响。因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境保护的角度来看，本项目在乐至县西郊工业园区建设是可行的。 二、环保对策及建议 1、充分落实本报告表中有关环保措施，认真执行防治污染设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保所排放的各项目污染物满足相应的排放标准。 2、在项目实施过程中，建设单位应坚持“清洁生产”的思想，尽可能采用节能、节水、环保的材料、设备及技术，从而实现节约能源、降低物耗，减少污染物排放量的目标。 3、加强环境管理，保证环保设备正常运行，加强环境保护的宣传和教育，提高有关人员的环保意识。 4、加强员工环保意识和安全意识教育，避免或减少超标排污和安全事故的发生。 5、加强绿化工作，在项目区周围多植树木花草，起到美化项目区和防尘、降噪的功效。 6、全厂应设置专职人员负责全厂环保工作，保证全厂的各项环保措施得到落实。企业内部应加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。 附 录 附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：外环境关系及噪声监测布点图 附图3：项目总平图 附图4：项目所在园区规划图 附图5：本项目与生态红线位置图 附件： 附件1：项目委托书 附件2：立项批复 附件3：厂房租赁协议 附件4：营业执照 附件5：园区审查意见 附件6：租赁厂区环评批复 附件7：监测报告 附表：项目审批基础信息表 项目大气、地表水自查表 项目环境风险自查表