# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乐至县帅城装饰材料涂料腻子制造项目

建设单位（盖章）：  乐至县帅城装饰材料有限公司

编制日期：            2020年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐至县帅城装饰材料涂料腻子制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 川投资备【2101-512022-04-01-843011】FGQB-0010号 |
| 建设单位联系人 | 吴佳俊 | 联系方式 | 18708229899 |
| 建设地点 | 四川省资阳市乐至县沱配大道乐至县域蓝机电有限责任公司厂房 |
| 地理坐标 | （105度1分4.551秒，30度17分33.773秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-5砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 6.6 |
| 环保投资占比（%） | 22 | 施工工期 | 2021年4月 |
| 是否开工建设 | ■否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 840 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1.工业园区规划 2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号）批准设立乐至县农副食品加工园区，园区级别为县级工业园，园区规划总面积为5.07平方千米（但在后期园区在建设过程中，园区实际实施的面积为4.03平方千米），园区主要引进食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月2日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。 2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2006】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书》 召集审查机关：乐至县环境保护局 审查文件名称及文号：乐至县环境保护局《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书》及乐至县环境保护局《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号）可知，园区禁止鼓励允许入园企业名录如下： 1.鼓励类 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“纺织、机械制造、药业药械、汽配件”企业。 2.允许类 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的Ⅰ、Ⅱ类工业企业； （2）符合国家现行产业政策、满足清洁生产要求、选址经论证与周边环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的I、II类工业企业。 3.严格控制类 （1）食品行业中的屠宰和白酒酿造；医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业；机械加工和汽车配件行业禁止电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺；纺织行业禁止引入印染工艺 （2）《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。 （3）列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 （4）清洁生产水平不能达到清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （5）不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目。 （6）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 （7）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （8）超过园区重点污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 （9）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。 本项目为其他建筑材料生产项目，主要进行腻子膏、腻子粉的生产及销售，清洁生产水平可达到国内先进水平，对区域不造成明显污染；此外，本项目不属于园区规划环评严格控制类发展的行业，为园区允许类准入行业，项目入驻符合规划环评要求。乐至县童家发展区管理委员会针对本项目出具了《环境准入符合性情况说明》，其中明确了本项目不属于西郊园区规划环评中环境准入负面清单，因此，本项目符合乐至县童家发展区西郊园区规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目为C3039其他建筑材料制造。根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目属于其中的允许类，项目的建设符合相关法律法规和政策规定。 同时，本项目在乐至县发展和改革局完成了《四川省科瑞印务生产基地建设项目》的备案（川投资备【2101-512022-04-01-843011】FGQB-0010号）。 因此，项目建设符合国家现行产业政策。 2.与四川省人民政府《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发【2019】4号）、《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》等的符合性分析 “通知”要求“加强工业企业无组织排放管理。各市（州）组织开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业和燃煤锅炉无组织排放 排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放实施分类治理，2020年年底前基本完成。” 本项目原料均采用袋装密封进行运输或装卸，因此装卸过程中几乎无粉尘产生，项目主要在生产过程中的投料阶段产生无组织粉尘排放，环评要求采取相应的收尘及除尘设施对生产运行过程中产生的无组织粉尘进行治理，因此本项目建设符合《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发【2019】4号）中的相关要求。 3.与“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的符合性分析 根据“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发【2019】109号）”中的“（二）逐步推进建设项目环境影响报告表审批承诺制：1、先行试点范围。临空经济区完成规划环评后，先行开展承诺制审批，并按照成熟一个推进一个园区的方式逐步实施；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后实施；授权雁江、安岳、乐至生态环境局在其县域范围内对已完成规划环评或跟踪环评的园区实施。2、实施对象。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目。3．实施条件。建设单位完成工商注册；项目建设地位于上述实施范围内。不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目。”规定，本项目位于乐至童家发展区西郊园区，园区已完成规划环评；本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30-5砖瓦、石材等建筑材料制造303-其他建筑材料制造”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表；本项目建设单位已完成工商注册。 综上所述，本项目符合“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的相关标准，本项目可进行建设项目环境影响评价文件审批承诺制。 4.“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 本项目选址位于四川省资阳市乐至县沱配大道乐至县域蓝机电有限责任公司厂房，项目用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发（2018）24号）中所划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；地表水水环境质量目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网；运营期产生的粉尘经集气罩+除尘器处理后经15m高排气筒排放；设备噪声经基座减震、厂房隔声等措施后能够做到达标排放。因此，项目运行期间产生的污染物均得到合理有效的处置，不会突破当地的环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目主要原材料均为外购，生产过程中使用少量水为自来水，同时在生产过程中通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。因此，项目资源利用不会突破区域资源利用上线。 ④环境准入负面清单 根据乐至县童家发展区管理委员会针对本项目出具了《环境准入符合性情况说明》，其中明确了本项目不属于西郊园区规划环评中环境准入负面清单，因此，本项目不在当地环境准入负面清单之列。 综上，本项目为所在区域不涉及生态保护红线，不涉及环境准入负面清单。根据现 场监测与环评预测，项目建设满足环境质量底线要求。因此，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设内容及规模 根据项目《四川省固定投资备案表》（川投资备【2101-512022-04-01-843011】FGQB-0010号），乐至县帅城装饰材料有限公司租用乐至县域蓝机电有限责任公司位于乐至县沱配大道的空置厂房实施“乐至县帅城装饰材料涂料腻子制造项目”，项目厂房占地面积约为840m2，购置腻子膏搅拌机2台、腻子粉搅拌机1台，外购相应的原辅材料，年生产腻子膏2000吨、腻子粉2000吨。 2.劳动定员及工作制度 劳动员工4人，作业实行一班制，每班工作8小时，9:00-15:00，年工作日约200天，均在厂区内食宿。 3.主要产品及产量 项目主要产品及产量见下表。 表2-1 项目主要产品及产量 序号 产品名称 设计产量 规格 1 腻子膏 2000t/a 20kg/箱 2 腻子粉 2000t/a | 20kg/袋 4.项目组成 项目组成及主要环境问题见下表。 表2-2 项目建设组成表 项目 名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 项目租用厂房面积约840m2，共1层。 车间内设置2台腻子膏搅拌机和1台腻子粉搅拌机及一台小型打包机。 新建 辅助工程 / / / 公用 工程 供电设施 由园区供电系统提供 依托 供水设施 市政供水管网提供 依托 仓储及其他 成品堆放区 面积约为150m2，用于成品暂存。 新建 原料堆放区 面积约为150m2，用于原料等的暂存。 环保工程 | 废水处理 生活废水依托租用厂房厂区已建化粪池处理生活废水 依托 废气处 理设施 生产过程中产生的投料粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 新建 降噪措施 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等 新建 固废处理措施 生活垃圾：收集后交园区环卫部门处理 新建 设一般固废暂存区，位于车间内，建筑面积约10m2 新建 5.主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-3 主要设备清单一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 腻子膏搅拌机 ZQ350-23.34-1 2 套 2 腻子粉搅拌机 | ZQ350-23.34-1 1 套 3 小型打包机 ZHQ0801-A 1 台 6.主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表。 表2-4 主要原辅材料一览表 序号 名称 年耗量 单位 来源 1 滑石粉 1600 吨 外购 2 重钙粉 1600 吨 外购 3 膨润土粉 200 吨 外购 4 白水泥 600 吨 外购 5 水 10 吨 外购 滑石粉：滑石粉是一种工业产品，为硅酸镁盐类矿物滑石族滑石，主要成分为含水硅酸镁，经粉碎后，用盐酸处理，水洗，干燥而成。常用于塑料类、纸类产品的填料，橡胶填料和橡胶制品防黏剂，高级油漆涂料等。具有润滑性、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片 的趋向和特殊的滑润性。 重钙粉：重质碳酸钙简称重钙，是用优质的石灰石为原料，经石灰磨粉机加工成白色粉体，它的主要成分是CaCO3。重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。重钙通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。用于橡胶中，可增加橡胶的体积，改善橡胶的加工性，起半补强或补强作用，并可调节橡胶的硬度。 膨润土粉：膨润土也叫斑脱岩，皂土或膨土岩。呈黄绿色的粘土，加水后能膨胀成糊状。膨润土的主要矿物成分是蒙脱石，含量在85-90%，膨润土的一些性质是由蒙脱石所决定的。蒙脱石可呈各种颜色如黄绿、黄白、灰、白色等等。可以成致密块状，也可为松散的土状，用手指搓磨时有滑感，小块体加水后体积胀大数倍至20-30倍，在水中呈悬浮状，水少时呈糊状。 白水泥：白色硅酸盐水泥是指由氧化铁含量少的白色硅酸盐水泥熟料、适量石膏及混合材料(石灰石和窑灰)磨细制成的水硬性胶凝材料，简称白水泥。白色硅酸盐水泥主要用于建筑物的装饰，如地面、楼梯、台阶、外墙饰面，彩色水刷石和水磨石制造，饰面砂浆、斩假石、水泥拉毛工艺，大理石及瓷砖镶贴，混凝土雕塑工艺制品等，以及用于制造彩色水泥等。 7.公用工程及辅助设施 （1）供电 项目供电由园区电网供给。 （2）给水 项目运营期用水主要为生产用水及生活用水，项目用水量测算见下表。 表2-5 项目用水量测算一览表 序号 用水类别 用水标准 数量 用水量（m3/d） 排水系数 废水产生量（m3/d） 1 生产用水 / / 0.05 0 0 2 生活用水 50L/人·天 4 0.20 0.9 0.18 合计 / / 0.25 / 0.18 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）排水 本项目排水采用雨污分流制。 其中，项目生产废水全部进入产品，无生产废水产生；生活污水依托所在厂区已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鄢家河。 8.平面布置合理性分析 项目租用乐至县域蓝机电有限责任公司空置厂房进行设备安装，项目工艺简单，设备较少，主要设备为3台搅拌设备，位于车间中部；车间西北侧为原材料堆放区，车间东南侧为成品暂存区域，东南侧大门入口旁为布袋除尘器设备位置，西侧与原材料堆放区相邻处为一般固废暂存区，主要用于堆放废包装材料。 总体来看，项目交通流线畅通，项目总图布置充分考虑了人流、物流、交通、安全、环境污染影响等因素，能满足企业各方面的要求。 综上所述，环评认为本项目总平面布置合理。项目总平面布置详见附图2。 9.依托设施可行性分析 本项目有部分公用设施、环保设施依托乐至县域蓝机电有限责任公司厂区现有设施。依托的公用设施包括供水、排水、供电系统，依托的环保设施为化粪池。 项目与乐至县域蓝机电有限责任公司依托情况及依托的保障性分析见下表。 表2-6 项目与乐至县域蓝机电有限责任公司依托情况及保障性分析一览表 工程分类 依托设施 依托可行性及保障性分析 备注 公用工程 供水 依托乐至县域蓝机电有限责任公司供水管网，由园区供水管网供水 满足要求 排水 依托乐至县域蓝机电有限责任公司排水管网，污水最终排入乐至县城市生活污水处理厂进行处理，雨水排入园区雨水管网 区域雨污管网基本覆盖完成，满足要求 | 生活垃圾 通过在厂区内设置垃圾桶收集后定期由当地环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置。 满足要求 环保设施 化粪池 依托乐至县域蓝机电有限责任公司现有1座10m3化粪池，剩余容量约8m3，满足本项目生活污水排放需求 满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 本项目租用乐至县域蓝机电有限责任公司厂房进行建设，施工期仅是进行厂房内部结构调整以及生产设备安装，无土建工程，施工期对周边环境影响较小，故本次评价对施工期进行简单分析。具体工艺流程及产污环节见图5-1。 图2-2 施工期工艺流程图 工艺流程说明： 房间建设：本项目租用厂房拟进行车间建设，主要污染物为噪声。 设备进场：设备入场时，施工人员需将生产、环保设备搬运至生产区，主要污染物为施工噪声、废包装料。 设备安装：将生产、环保设备安装至指定位置，主要废物为设备施工噪声。 设备调试：设备安装完成后，对生产设备进行调试，以确保设备正常，主要污染物为设备噪声。 2.运营期工艺流程 项目运营期进行腻子膏和腻子粉的生产，其工艺流程及产污环节如下。 （1）腻子膏生产工艺 图2-3 腻子膏生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①投料：原料由车辆运输进厂房后存放于厂房内的原料存放区，均为袋装封存。投料时由人工在投料口进行开袋，将原料滑石粉、重钙粉、膨润土粉按比例加入投料口，投料比例为5:4:1，水通过水管连接进入腻子膏搅拌机。建设单位在设备投料口上方安装集气罩，投料过程投料口产生的粉尘经集气罩收集。 ②搅拌：投料完成后，腻子膏搅拌机密封进行搅拌。由于搅拌过程为密封，搅拌一批次产品用时约为40分钟，搅拌工序产生的污染物主要为噪声。 ③打包装箱：经搅拌后的成品腻子膏进行打包装箱。 （2）腻子粉生产工艺 图2-4 腻子粉生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： ①投料：原料由车辆运输进厂房后存放于厂房内的原料存放区，均为袋装封存。投料时由人工在投料口进行开袋，将原料滑石粉、重钙粉、白水泥按比例加入投料口，投料比例为3:4:3。建设单位在设备投料口上方安装集气罩，投料过程投料口产生的粉尘经集气罩收集。 ②搅拌：投料完成后，腻子膏搅拌机密封进行搅拌。由于搅拌过程为密封，搅拌一批次的产品用时间为30分钟，搅拌工序产生的污染物主要为噪声。 ③装袋：将经过搅拌后的成品腻子粉进行装袋。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用空置厂房进行建设，不存在原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境现状评价 1.1项目所在区域达标判断 根据资阳市生态环境局于 2019年4月4日发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》，2019 年资阳市全市环境空气质量持续改善。资阳市主城区、安岳县、乐至县3个城市环境空气优良天数比例分别为87.1%、86.8%和96.4%，同比2018年，分别上升0.8个百分点、6.0个百分点、12.3个百分点。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为6ug/m3，同比下降2ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为16ug/m3，同比下降3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为110ug/m3，同比下降33ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为47ug/m3，同比下降23ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为28ug/m3，同比下降9ug/m3。 表 3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 6ug/m3 60 ug/m3 10 达标 NO2 年平均浓度值 16ug/m3 40 ug/m3 40 达标 PM10 年平均浓度值 47ug/m3 70 ug/m3 67.14 达标 PM2.5 年平均浓度值 28ug/m3 35 ug/m3 80 达标 CO 百分位数平均 1.3mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 日最大8 小时平均 110ug/m3 160 ug/m3 68.75 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求。综上，本项目所在区域为达标区。 1.2特征污染物补充监测 根据项目特点，本项目特征污染物为颗粒物（TSP），委托四川福德昌环保科技有限公司于2021年3月5日到7日连续3天对项目所在地进行了实测。 （1）监测点位、监测项目、监测时间及频次 表3-2 空气环境现状统计及监测情况 编号 监测点名称 监测时间 监测项目 监测频率 执行标准 1# 项目厂界下风向 2021年3月5日7日 颗粒物（TSP） 测24h浓度；监测3天 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中限值 （2）评价方法 采用占标率法进行评价，其公式为： Ii= Ci / Si*100% 式中: Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率 Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3 Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3 （3）监测结果统计与评价 表3-3 环境空气监测数据统计 监测 点位 监测 项目 采样时间 监测结果（mg/m3） 标准值 （mg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 达标 情况 项目厂界下风向 TSP 2021.3.5 0.109 0.3 36.33 0 达标 2021.3.6 0.099 33.00 0 达标 2021.3.7 0.100 33.33 0 达标 评价结论：区域内颗粒物（TSP）的最大浓度占标率均小于100%，颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中限值。 2.地表水环境现状评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鄢家河；远期经园区污水管网排入乐至县童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，鄢家河为阳化河支流，因此本项目评价的受纳水体为阳化河。 根据《2019年资阳市环境质量状况公告》（资阳市生态环境局，2020年4月）：2019年资阳市地表水水质评价结果见表3-4。 表3-4 2019年资阳市地表水水质评价结果表 序号 监测 水系河 断面名称 断面 规定 实测 是否 主要污染物/超标倍数 1 资阳市环境监测中心 沱江干流 临江寺 入境 Ⅲ Ⅲ 是 / 2 阳化河 巷子口 控制 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.015 3 九曲河 九曲河大桥 控制 Ⅲ Ⅴ 否 氨氮/0.68、TP/0.52 4 黄家堰河 忠义乡石栀村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / | 5 姚市河 云峰乡江水村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.115、高锰酸盐指数/0.02、TP/0.08 6 姚市河 潼南区崇龛镇关龙村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.17、BOD5/0.15、高锰酸盐指数/0.07 7 龙台河 龙台镇飞山村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.015 8 云溪河 护龙镇金盆村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 9 老鹰水库 大坝 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 10 吉乐 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 11 响潭 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 12 乐至县环境监测站 阳化河 万安桥 出境 Ⅲ Ⅳ 否 石油/0.07、化学需氧量/0.05 13 蟠龙河 元坝子电站 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 本项目所在区域属于阳化河范围，根据上表可知，监测断面巷子口水质类别为Ⅳ，表明项目所在区域为不达标区。主要是由于工业园区内企业、沿线农村面源、沿线场镇、县城部分区域污水等没有收集处理，上述废水直接排入阳化河，才造成阳化河水质超标。据了解《阳化河流域乐至段污染综合治理总体方案（2016年-2021年）》正在实施中，对农村面源能够进行有效的治理能大幅度削减污染物的排放。 3.声环境现状评价 为了解评价区声学环境质量现状情况，四川福德昌环保科技有限公司于2021年3月5日对项目建设地声环境进行了采样监测。 3.1噪声监测布点 根据本项目周边环境的具体现状，本项目共布设4个环境噪声监测点。 3.2监测项目与监测方法 监测项目：各测点处的连续等效A声级。 监测方法及数据统计按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行测量。 测量频次：共监测1天，项目仅在昼间生产，仅在昼间1次。 3.3监测结果及评价 本项目噪声监测结果详见下表。 表3-5 噪声现状监测统计及评价结果 dB(A) 监测项目 监测日期 测点编号 检测结果/等效声级Leq [dB(A)] 达标情况 昼间 噪声 2021.3.5 1#项目所在厂界北侧外1m处 41 达标 2#项目所在厂界东侧外1m处 38 达标 3#项目所在厂界南侧外1m处 51 达标 4#项目所在厂界西侧外1m处 48 达标 《声环境质量标准》中的3类标准：昼间65dB(A)。 由上表可见，项目区域厂界噪声在监测时段内区域各监测点昼间监测值均能满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中3类标准要求(昼间65dB(A))，表明项目所在地声环境质量良好。 4.生态环境现状评价 项目位于乐至县童家发展区西郊园区，选址位于人类活动频繁地区，以人为活动为主要特征，受人类活动影响较大。项目所在地区无珍稀野生动、植物及古、大、珍、奇树木分布，无特殊文物保护单位。 |
| --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.项目主要外环境关系 本项目位于四川省资阳市乐至县沱配大道乐至县域蓝机电有限责任公司厂房内，属于乐至县童家发展区西郊园区，根据现场踏勘，项目外环境关系如下： 项目东北侧约51m处为四川糕亿食品有限公司厂房，东北侧约169m处为新玉源鞋业有限公司厂房，东北侧约171m-309m处为瓦窑路小区，东北侧280m处为四川省赛沱汽车零部件制造有限公司；项目西南侧约143m-352m处为怡君佳苑，西南侧约425m-500m处为明都锦城，西南侧约380m-500m处为欧尚名城；项目南侧约269m-500m处为时代尊城，南侧约246m-379m处为乐至县天颐新区医院，南侧约256m-362m处为乐瑞建材，南侧约58m处为四川联友纺织有限公司；项目西侧约136m处为四川鑫乐纺织有限公司；项目西北侧约168m处为空置厂房。 根据项目外环境关系可知，项目周边用地主要为工业企业，不会对本项目形成环境制约。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域。 2.环境保护目标与等级 2.1环境大气 项目运营期大气环境保护目标为厂界外500 米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，环境空气应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2.2地表水 本项目地表水保护目标为鄢家河，应使其符合《地表水环境在质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求。 2.3声环境 本次评价的声学环境重点保护目标确定为本项目厂界外50m范围内的声学环境质量。环境保护级别：项目厂界处噪声级达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。 2.4项目主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标见下表。 表3-6 项目主要环境保护目标 环境要素 主要保护目标名称 概况 方位及与本扩建项目距离 保护级别 环境空气 瓦窑路小区 200户，约600人 东北侧，最近距离约171m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 怡君佳苑 100户，约300人 西南侧，最贱距离约143m 明都锦城 400户，约1200人 西南侧，直线最近距离约425m 欧尚名城 400户，约1200人 西南侧，直线最近距离约380m 时代尊城 约100户，300人 南侧，直线最近距离约269m 乐至县天颐新区医院 医护人员约200人 南侧，约246m 声环境 项目厂界50m范围内无声环境敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 地表水 环境 鄢家河 III类水体 西北侧，直线距离约939m。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域 生态环境 生 态 项目周边为城市生态系统类型 / 保护项目所在地边坡及其它生态环境不受破坏 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。 表3-7 营运期废气排放标准 污染因子 选用标准 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 GB16297-1996表2二级标准 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 2.废水 废水执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准。此外，氨氮需满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的要求。 表3-8 污水综合排放标准 污染物名称 标准限值 排口位置 执行标准 pH 6～9 企业废水总排放口 《污水综合排放标准》 GB 8978-1996三级标准 SS 400 mg/L COD 500 mg/L BOD5 300 mg/L NH3-N 45 mg/L 企业废水总排放口 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 3.噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准： 表3-9 营运期噪声排放标准 标准类别 等效声级LAeq（dB） 昼间 夜间 3 65 55 4.固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定。同时，按照《中华人民共和国固体废物环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65号）》以及拟建工程项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量因子为：本项目无生产废水产生，生活污水依托厂区已建化粪池收集处理后排入市政污水管网，本次评价不设总量控制指标，仅对其污染物排放量进行核算。废气污染物为颗粒物。 1.废水 本项目废水污染物排放量见下表。 表3-10 废水污染物排放量核算表 污染物名称 排入市政污水管网的量（t/a） 排入鄢家河的量（t/a） 废水量（m3/a） 36 36 COD 0.011 0.002 NH3-N 0.0009 0.0002 TP 0.0001 0.00002 2.废气 本项目大气污染物主要为颗粒物，环评建议排放总量如下： 表3-11 大气污染物总量控制指标（单位：t/a） 污染物名称 有组织排放量 无组织排放量 颗粒物 0.00104 0.026 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.废水 施工期废水主要为施工人员生活废水，施工人员约5人，产生量以50L/天·人计，为0.25m3/d，主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物质。经项目所在厂区已建化粪池收集处理后排入市政污水管网。 综上所述，施工期生活污水依托厂区已建化粪池处理，排入市政污水管网，最终进入乐至县城市生活污水处理厂处理达标后排入鄢家河。 评价认为，在采取以上水污染防治措施后，施工期对水环境影响很小。 2.噪声 施工期噪声是最为敏感的环境问题之一，项目施工期主要高噪声机械设备在作业期间所产生的噪声值见表4-1。 表4-1 建筑施工机械噪声声级 施工阶段 声源 声源强度 dB（A） 装修 安装 阶段 电钻 90-100 电锤 90-100 手工钻 90-100 无齿锯 90-100 多功能木工刨 90-100 云石机 80-95 角向磨光机 80-95 由上表可知，不同施工阶段均可能涉及高噪声作业，若这些高噪声作业不加以治理，会对周围声学环境产生一定影响。经现场查勘，项目周边主要为工业企业，为了降低项目施工噪声对周边环境的影响。环评提出以下措施： ①选择低噪声的施工机械设备和工艺。 ②合理布局施工设施，尽量根据施工场地的特点，布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。 ③建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对降低施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 项目施工期采取上述噪声控制措施，可以将施工噪声影响降低到最小，对周围环境的影响较小。 3.固体废弃物 施工期主要固体废物为废包装材料、生活垃圾。根据建设单位提供的资料，本项目主要对原有厂房进行改造及设备安装，不新增用地，不涉及土方施工，不产生弃土。因此项目不设置临时堆土场。 （1）废包装材料 主要为设备包装材料，产生量约为0.5t，可统一收集后外售回收站，可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 （2）生活垃圾 生活垃圾：本项目预计施工人员5人，按0.5kg/人•d计，则产生生活垃圾2.5kg/d。生活垃圾经场地内统一收集后交由当地环卫部门及时清运。 表4-2 施工期固体废物排放情况 种类 产生量 处置方式 废包装材料 0.5t 外售回收站 生活垃圾 0.5kg/人•d，总量约10kg/d 由环卫部门清运 综上所述，项目施工期固废均能得到合理处置，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 1.1废气产生源强 项目运营期废气主要为投料粉尘及腻子粉装袋粉尘。其中，项目原料均为袋装密封，因此项目卸料过程中无粉尘产生；腻子膏及腻子粉搅拌过程在设备中密封进行，搅拌过程无粉尘产生；成品腻子膏为湿润状，打包装箱过程无粉尘产生，因此只有腻子粉装袋过程有粉尘产生。 （1）投料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（张良敬，刘敬严编译，中国环境科学出版社，1989年12月）中P332，表22-1，工业粉尘的逸散尘排放因子，原投料过程粉尘产生系数为0.02kg/t。本项目原料用量为4000t/a，因此本项目投料粉尘产生量约为0.08t/a。 （2）腻子粉装袋粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（张良敬，刘敬严编译，中国环境科学出版社，1989年12月）中P332，表22-1，工业粉尘的逸散尘排放因子，粉料包装程粉尘产生系数为0.025kg/t。本项目粉状产品腻子粉产量约为2000t/a，因此本项目袋装粉尘产生量约为0.05t/a。 1.2采取的措施： 若采用喷淋降尘会导致原料变质，无法使用，所以项目不采用喷淋抑尘的措施。根据建设单位提供情况，项目拟在投料口（有两个口，看怎么区分）及腻子粉粉料出口上方安装集气罩，收集效率约为80%，所产生的粉尘经集气管网收集后，由布袋除尘器（处理效率约为99%，风量约为21000m3/h）处理后通过15m高的排气筒（1#）高空排放。本项目年运行时间为200天，每天生产8h，则项目年运行时间为1600h，则排气筒粉尘排放量为0.00104t/a，排放速率为0.00065kg/h，排放浓度为0.031mg/m3；无组织粉尘排放量为0.026t/a，排放速率为0.016kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准中限值要求。 1.3排放情况 本项目废气产生及排放情况如下表所示。 表4-3 项目废气产生及排放情况一览表 污染物名称 颗粒物 产生工序 投料、装袋 产生源强（t/a） 0.13 年排放时间（h） 1600 采取的治理措施及参数 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 净化效率 收集效率80%、去除率99%、风机风量21000m3/h 有组织排放情况 排放量（t/a） 0.00104 排放速率（kg/h） 0.00065 排放浓度（mg/m3） 0.031 无组织排放情况 排放量（t/a） 0.026 排放速率（kg/h） 0.016 排放标准 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 本项目正常情况下大气污染源强点源参数调查清单见表4-4，矩形面源参数调查清单见表4-5。 表4-4 点源源强参数表 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒 高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 颗粒物 1# 105.01 5200 30.29 4889 436 15 0.5 29.76 20 1600 正常排放 0.00065 表4-5 面源源强参数表 名称 坐标 海拔高度/m 长度/m 宽度/m 有效高度/m 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 颗粒物 车间 105.015184 30.295029 436 30 28 8 正常排放 0.016 综上，在采取以上措施后能够做到达标排放，对大气环境影响较小。 1.4非正常工况下废气排放情况 非正常排放主要包括设备开停车、检修状况以及废气处理设施发生故障导致污染物排放达不到应有的效率。 根据企业提供资料，项目开工时，首先运行所有的废气处理设施；车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。这样，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。同时电气、排风等系统均设置备用系统，同时每年检修一次，基本上能保证无故障运行。 废气处理设施发生故障时，考虑最不利情况措施对各污染物的去除效率为0%，则非正常排放时具体源强见表4-5。若废气处理设施出现故障，检修人员将立即到现场进行维修，历时不超过30min，发生频次不超过3次。 表4-5 非正常排放时大气污染物排放源强 污染 物 废气名称 废气种类 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 可能排 放量 （kg/a） 排放标准 排放浓度 频次 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 颗粒物 投料粉尘、腻子粉装袋粉尘 有组织排放 0.065 3.09 0.104 3.5 120 不超过3次/a，每次 不超过30min 由上表可看出，事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加，但没有超过相关排放标准。项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，应进行检修，启用备用装置进行处理。 1.5废气处理措施及可行性分析 （1）除尘器工作原理： 过滤式除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时，气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来，从而实现气固分离的设备。 本项目使用的过滤式除尘装置为袋式除尘器，带式除尘器利用有机纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层，伴着粉末重复的附着于滤袋外表面，粉末层不断的增厚，布袋除尘器阻力值也随之增大；脉冲阀膜片发出指令，左右淹没时脉冲阀开启，高压气包内的压缩空气通了，如果没有灰尘了或是小到一定的程度了，机械清灰工作会停止工作。 （2）处置措施可行性 根据建设单位提供的拟采取的除尘设施的设计资料可知，其除尘效率在99%以上，本项目粉尘产生量较少，经除尘后能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，能够做到达标排放。 1.6监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017）以及排放标准，环评提出运行期每年应对项目污染进行监测，本项目监测计划见下表。 表4-6 废气监测计划一览表（污染源） 类型 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废气 有组织 1#排气筒 颗粒物 半年一次 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 无组织 厂界下风向10m处 2.废水 2.1废水产生及治理措施 项目运营期无生产废水产生，主要废水为员工生活污水，项目员工4人，年运行200天，不设食堂和住宿。员工生活用水定额按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）的规定，生活用水按50L/人·天计算，则用水量为0.2m3/d（40m3/a）。 生活污水按生活用水量的90%计算，则生活污水产生量为0.18m3/d（36m3/a），项目废水依托所在厂区已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/ 2311—2016）中城镇污水处理厂主要水污染物排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鄢家河。类比相关资料，生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等，其产生及排放情况见下表。 表4-7 项目生活污水产生以及排放情况 废水性质 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 TP 处理前 浓度（mg/L) 36m3/a 400 300 250 30 4 产生量（t/a) 0.014 0.011 0.009 0.001 0.0001 处理后 浓度（mg/L) 36m3/a 300 250 100 25 3 排放量（t/a) 0.011 0.009 0.004 0.0009 0.0001 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 45 8 城市污水处理厂处理 浓度（mg/L) 36m3/a 30 6 10 1.5 0.3 排放量（t/a) 0.001 0.0002 0.0004 0.00005 0.00001 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/ 2311—2016）中城镇污水处理厂主要水污染物排放标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 30 6 10 1.5 0.3 2.2依托可行性分析 （1）项目生活废水依托厂区已建化粪池可行性分析： 根据建设单位提供情况及现场踏勘，项目所在厂区已建化粪池容积约为10m3，所在厂区厂房主要用途为仓库或空置状态，员工较少，已使用容积约为2m3/d，本项目生活污水产生量约为0.18m3/d，厂区已建化粪池剩余容积满足本项目需求。 （2）项目废水排入乐至县城市生活污水处理厂可行性分析： 根据现场勘查了解，乐至县城市生活污水处理厂配套管网已覆盖本项目所在区域，本项目废水可经管道排入污水处理厂处理达标排放；根据乐至县城市生活污水处理厂的处理工艺特点，其接纳污水的种类仅为生活污水，不接纳工业废水，根据工程分析可知，本项目无生产废水产生，仅产生生活污水，本项目废水性质符合乐至县城市生活污水处理厂接纳废水的要求。此外，本项目废水排放量较小，对乐至县城市生活污水处理厂的水质不会造成较大影响，水质变化不大；据污水处理厂负责人介绍，污水处理厂原有20000m3/d的污水处理规模已达到饱和，现新增了一套处理规模为12000m3/d的应急污水处理设备（采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺），能够满足所在区域的污水处理。因此，本项目产生的生活可经预处理后排入乐至县城市生活污水处理厂处理达标排放。 综上所述，项目在采取以上措施后不会对地表水环境造成明显影响。 3.噪声 3.1噪声源强 本项目噪声主要为搅拌设备及除尘风机运等设备行时产生的噪声，类比同类项目，本项目噪声源强见下表。 表4-8 项目噪声源强 序号 设备名称 数量 源强（dB(A)） 噪声治理措施 治理后噪声强度（dB(A)） 1 腻子膏搅拌机 2 70 基座减震、厂房隔声、距离衰减 55 2 腻子粉搅拌机 1 70 55 3 除尘风机 1 90 75 3.2拟采取的治理措施 根据建设单位提供的资料，本项目拟采取的治理措施有： （1）合理安排生产时间，仅在昼间进行生产，午休时间和夜间（22:00~6:00）禁止生产及装卸料。 （2）加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （3）总平面布置优化要求 从总平面布置的角度出发，将搅拌站设置于厂区中央远离厂界的位置，所有产噪设备均在钢结构生产厂房内设置，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少营运期生产过程对东北侧居民密集区域的影响；在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 （4）设备减震降噪措施 在设备选型时尽量选择噪声低的设备，搅拌机等设备设置台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施，实行全封闭结构。在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 采取上述措施后可有效降低噪声值10~15dB(A)，再加上厂界距离衰减和隔声屏障，项目运营过程中产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准。 综上所述，本项目运营期产生的噪声主要来自机械设备，通过上述隔声、减振、消声及距离衰减后能够做到厂界达标，对项目周围声环境无明显影响。 3.3监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017）以及排放标准，环评提出运行期每年应对项目污染进行监测，本项目监测计划见下表。 表4-11 噪声监测计划一览表 类型 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 噪声 厂界噪声 厂界四周 噪声 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4.固废 本项目生产过程中产生的固体废弃物主要包括回收粉尘、废包装材料、职工生活垃圾，无危险废物产生，项目固体废弃物产生及治理情况如下。 （1）回收粉尘 脉冲布袋除尘器收集的粉尘约0.103t/a，全部回用于投料搅拌。 （2）废包装材料 项目拆袋及包装过程中产生的废包装材料产生量约0.5t/a，产生的废包装材料交废品回收单位回收。 （3）生活垃圾 生活垃圾主要来源于职工在日常办公过程中，项目劳动定员4人，年工作200天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量0.4t/a。通过在厂区内设置垃圾桶收集后定期由当地环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置。 综上，项目产生的固体废弃物去向明确，处置措施合理可行，不会产生二次污染。 5.地下水、土壤 本项目租用已建成的空置厂房进行设备安装，生产过程不取用地下水，原料、产品及运营期间不涉及污染土壤和地下水的物质，因此本项目不会对地下水和土壤造成影响。 6、生态 本项目租用已建成的空置厂房进行设备安装，评价范围不涉及生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 7.环境风险 7.1环境风险分析 根据调查，本项目不涉及环境风险物质，根据项目生产情况，并结合同类生产装置的类比调查，本项目环境风险主要为车间火灾事故环境风险分析。 结合类似厂区发生火灾原因分析，本项目主要的导致火灾风险原因主要有： ①电气火灾和爆炸，管理不善、违章作业、操作不规范等造成的安全事故等； ②员工抽烟，乱扔烟头，引燃废包装材料导致火灾； 火灾主要危害方式是火焰的直接作用，火焰除对作业人员造成直接伤害外，还可使建筑物的结构强度降低，造成建筑物破坏、倒塌，在一定条件下还有可能引起燃烧转爆轰，造成二次、更大范围的爆炸危害。此外，燃烧产物一般主要为CO2、CO等等，燃烧产物特别是烟雾也会对周围人员造成危害。烟雾中含有大量的CO等有毒气体，能使人窒息死亡，同时烟雾刺激眼睛，造成人员伤害。 A、火灾事故的伴生消防废水 根据装置工艺流程、贮运过程及主要物质危害性可知，本项目生产过程和贮运过程存在火灾爆炸的可能性。一旦发生泄漏导致出现火情，在灭火同时，要冷却生产装置，这时产生的消防废水会携带一定量的有害物质，若不能及时得到有效收集和处置，将随雨排水系统进入外界水体，将造成水污染。为此，要将事故发生后产生的消防废水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以严肃对待，并要采取相应的紧急防范措施。 B、火灾事故发生后产生的热辐射和烟气 火灾发生后进入环境的主要是有害气体以及燃烧产物CO、CO2、氮氧化物等，对环境空气和人群健康造成危害。 当易燃物质发生火灾时，其燃烧火焰的温度高，火势蔓延迅速，直接对火源周围的人员、设备、建（构）筑物构成极大的威胁。 7.2环境风险防范措施 为了将火灾事故的发生和影响降到最低可能限度，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范。在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施： （1）严格按照《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001 版）进一步合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素及总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，建构筑物尽量留足安全间距； （2）对建筑物、设备管线加设防雷、防静电接地装置； （3）仓库以及生产车间内设室内消火栓，并配备适当的泡沫灭火器、干粉灭火器。 7.3风险事故应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，物流中心必须制订风险事故应急预案。制订预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下： （1）确定救援组织、队伍和联络方式。 （2）制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。 （3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 （4）对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序。 （5）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 （6）制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 根据本项目环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 表4-12 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：危废暂存间 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施、设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 6 应急检测、防护措施、清除措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 7 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 事故现场、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 8 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 9 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 10 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 7.4环境风险评价结论 通过对项目厂区可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取安全防范措施、综合管理措施、风险应急预案等措施后，可将火灾等事故对环境的影响减到最低和可接受范围，避免项目本身及周围环境遭受损失。 因此，在加强对各类类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 8.环保投资 本项目总投资30万元，其中环保投资6.6 万元，环保投资占投资总额的22%，环保治理措施及环保投资见下表： 表4-13 项目环保投资一览表 营运 期 废气 投料粉尘、腻子粉装袋粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放，风机风量21000m3/h，集气罩分别位于3台搅拌机投料口及腻子粉产品出料口上方。 3.2 新建 废水 生活污水 依托厂区已建化粪池预处理后排入污水管网。 / 依托 噪声 设备噪声 选用低噪声设备、设备减振、合理布局、建筑隔声等。 0.4 新建 固废 生活垃圾 垃圾桶收集后，环卫部门统一清运处理。 / 新建 回收粉尘 全部回用于生产 / 新建 废包装材料 由废品回收单位回收处理 / 新建 风险防范措施 配备消防设施、防护器具、应急预案等。 1.0 新建 环境管理和环境监测 按照监测计划进行常规性监测，作为厂区环境管理档案并存档。 2.0 新建 合计 / 6.6 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒1# | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 依托所在厂区已建化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 声环境 | 厂房 | 设备噪声 | 基座减震、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 固体废物 | 本项目生产过程中脉冲布袋除尘器收集的粉尘全部回用于投料搅拌；项目拆袋及包装过程中产生的废包装材料交废品回收单位回收；生活垃圾通过在厂区内设置垃圾桶收集后定期由当地环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）严格按照《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001 版）进一步合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素及总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，建构筑物尽量留足安全间距； （2）对建筑物、设备管线加设防雷、防静电接地装置； （3）仓库以及生产车间内设室内消火栓，并配备适当的泡沫灭火器、干粉灭火器。 （4）制定环境风险应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目的建设符合国家现行产业政策，选址符合乐至县土地利用规划和城乡规划，符合乐至县相关规划要求。项目所在区域内无明显环境制约因素，工程拟采取的污染防治措施和本评价建议及要求的环境保护策略切实可行，在污染防治设施连续稳定运行的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域原有的环境区域功能，工程的建设符合“达标排放、总量控制”的原则。本环评认为，在完成本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，本项目从环境保护的角度而言，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.00104t/a | / | 0.00104t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.011t/a | / | 0.011t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0009t/a | / | 0.0009t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0001t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 回收粉尘 | / | / | / | 0.103t/a | / | 0.103t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①