建设项目环境影响报告表

（承诺制项目报批件）

项  目  名  称： 乐至县索菲伊鞋业有限公司鞋业生产项目

建设单位（盖章）：     乐至县索菲伊鞋业有限公司

编制日期：2020年4月

国家生态环境部  制

四川省生态环境厅 印

承  诺

我公司已仔细阅读并准确理解《乐至县索菲伊鞋业有限公司鞋业生产项目环境影响报告表》中的全部内容（包括相关附图、附件），确认无误并同意遵守该环评报告中提出的各项要求。

我公司慎重承诺：“乐至县索菲伊鞋业有限公司鞋业生产项目”环境影响报告表内容真实有效，我公司将严格按照环评报告确定的建设项目性质、规模、地点、采用的工艺和污染防治设施进行建设。若发生重大变动，我公司将重新报批建设项目的环境影响评价报告。对发生重大变动不重新报批环评、不按规定内容建设、不执行环保“三同时”、未经验收投入试运行（或使用）的行为，愿意承担相应的法律责任。

特此慎重承诺！

建设（经营）单位：乐至县索菲伊鞋业有限公司

建设（经营）单位负责人：刘英

电话：18113022811

2020年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》可委托技术单位编制；建设单位具备相应技术能力的，也可自行编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                （表一）

| 项目名称 | 乐至县索菲伊鞋业有限公司鞋业生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐至县索菲伊鞋业有限公司 |
| 法人代表 | 刘英 | 联系人 | 刘英 |
| 通讯地址 | 四川省资阳市乐至县童家发展区西郊工业园 |
| 联系电话 | 18113022811 | 传真 | / | 邮政编码 | 641500 |
| 建设地点 | 乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园6号厂房 （东经105.016327，北纬30.308152） |
| 立项审批部门 | 乐至县发展和改革局 | 备案证 编号 | 川投资备【2020-512022-19-03-420147】FGQB-0003号 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建( 技改( | 行业类别 及代码 | 皮鞋制造（C1952） |
| 建筑面积 （平方米） | 720 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） | 24 | 环保投资占总投资比例 | 24% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年5月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 中国制鞋业异军突起，在短短的十多年，成为全球最大的鞋类生产国和出口国，特别是中国加入WTO后，中国制鞋业更是呈现出强大的发展趋势，鞋类产量已占世界总量的40~50%，在全球鞋类贸易中，我国鞋类出口额已达25%，两者均居世界第一。 现为满足市场需要，乐至县索菲伊鞋业有限公司购买乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园6号部分标准厂房，拟投资100万，新建“乐至县索菲伊鞋业有限公司鞋业生产项目”，购买720m2标准厂房，购置针车、打跟机、砂轮机等设备，新建一条皮鞋生产线，建成后年产真皮鞋和PU鞋各2.5万双，共计5万双。 本项目为新建项目。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日执行）（环境保护部令第44号）以及生态环境部令第1号<关于修改《建设项目环评影响评价分类管理目录》部分内容的决定>的相关要求，本项目属于“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业 23 制鞋业 使用有机溶剂的”的类别，应编制环境影响报告表。为此，乐至县索菲伊鞋业有限公司委托成都睿泰环保科技有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。 我公司接受委托后，即对本项目进行了现场勘察和资料收集，在工程分析及环境影响分析基础上，依据国家有关环保法规和环评技术规范要求，编制了本项目的环境影响报告表，由建设单位呈报环境保护行政主管部门审批。 二、产业政策符合性分析 本项目主要生产真皮鞋、PU鞋，根据《国民经济行业代码》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单，可知，本项目属于C1952皮鞋制造。根据国家发展与改革委员会2011年第9号令及2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”，因此，本项目属于允许类，符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。 本项目生产设备中没有2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类中明令淘汰的机械设备。 同时，本项目已经取得了乐至县发展和改革局出具的四川省固定资产投资项目备案表（川投资备【2020-512022-19-03-420147】FGQB-0003号），准予本项目备案。 根据以上分析，本项目属于允许发展的产业，同时本项目的建设符合相关法律法规和政策规定，符合国家和地方产业政策要求。 三、规划符合性分析 1、与乐至县城市总体规划符合性分析 本项目选址于乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园6号厂房，购买扬锦国际产业园标准化厂房进行生产。扬锦国际产业园位于乐至县童家发展区西郊园区内，根据乐至县扬锦置业有限公司与乐至县人民政府的《鞋业产业园项目投资协议书》可知，为盘活闲置资产，乐至县人民政府将乐至县童家发展区西郊园区内原菲伯萨食品机械产业园空置的规划土地83.4亩用于鞋业产业园项目建设，土地使用性质为工业用地。本项目用地符合乐至县童家发展区西郊园区的土地利用规划。 因此，项目用地符合乐至县城市总体规划。 2、与乐至县童家发展区西郊园区规划符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊园区内，乐至县童家发展区西郊园区前身为乐至县农副产品加工园区。 2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号）批准设立乐至县农副食品加工园区，园区级别为县级工业园，园区规划总面积为5.07平方千米（但在后期园区在建设过程中，园区实际实施的面积为4.03平方千米），园区主要引进食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月2日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。 2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2006】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。其园区跟踪规划环评已于2018年4月6日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号）。 根据乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环评及批复可知，园区鼓励和禁止入园企业类型见下表： 表1-1 项目建设与乐至县童家发展区西郊园区入园企业要求 园区 鼓励入园企业类型 禁止入园企业类型 允许类 乐至县童家发展区西郊园区 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“纺织、机械制造、药业药械、汽配件”企业。 （1）食品行业中的屠宰和白酒酿造；医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业；机械加工和汽车配件行业禁止电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺；纺织行业禁止引入印染工艺 （2）《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。 （3）列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 （4）清洁生产水平不能达到清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （5）不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目。 （6）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 （7）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （8）超过园区重点污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 （9）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的Ⅰ、Ⅱ类工业企业； （2）符合国家现行产业政策、满足清洁生产要求、选址经论证与周边环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的I、II类工业企业。 本项目为皮鞋（主要为真皮鞋、PU鞋）生产项目，不涉及皮革鞣制、喷漆等工序，且本项目外购处理好的热熔港宝，使用时直接刷胶粘贴，属于园区允许类发展产业，同时根据乐至县童家发展区管理委员会出具的入园证明（见附件），明确本项目用地及规划符合工业园区相关要求，项目建设符合园区准入条件，同意了本项目入驻园区进行建设。 因此，本项目的建设符合乐至县童家发展区西郊园区总体规划。 3、与审批承诺制符合性分析 （1）先行试点范围 根据资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号），实行审批承诺制的项目实施范围包括：1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区。本项目与审批承诺制实施范围符合性如下表： 表1-2 审批承诺制实施范围与本项目符合性 先行试点范围 本项目 符合性 1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园6号厂房，园区已完成了扩区及跟踪规划环评（乐环审批〔2018〕27号） 符合 （2）实施对象 本项目属于真皮鞋、PU鞋生产项目，其环境影响评价类别为报告表，本项目与审批承诺制实施对象符合性如下表： 表1-3 审批承诺制实施对象与本项目符合性 实施对象 本项目 符合性 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目 本项目为皮鞋生产项目，属于名录中“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业 23.制鞋业 使用有机溶剂的 全部”应编制环境影响报告表 符合 （3）实施条件 本项目与审批承诺制实施条件符合性如下表： 表1-4 审批承诺制实施条件与本项目符合性 实施条件 本项目 符合性 建设单位完成工商注册 本项目已完成工商注册，并取得营业执照（统一社会信用代码：91512022MA64HPW73R） 符合 项目建设地位于上述实施范围内 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区 符合 不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 本项目为不属于生态环境部、省生态环境厅审批的项目和不包括关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 符合 综上分析，本项目满足资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号）的规定，本项目可实施审批承诺制。 4、与大气污染防治相关法规、方案符合性分析 （1）与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015修订）第四章大气污染防治措施第二节工业污染防治对工业项目的大气污染防治提出了要求。具体要求与本项目符合性详见下表。 表1-5 本项目《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析 工业污染防治要求 本项目 符合性 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造的其他控制大气污染物排放的措施。 针对打磨、抛光粉尘本项目配套有集气罩+布袋除尘器 符合 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发有机物含量应当符合质量标准或要求。 本项目有机废气的排放量符合质量标准要求 符合 产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 针对刷胶、热定型废气本项目配套有集气罩+二级活性炭吸附 符合 石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少 建设单位将定期对相应设备进行检修。 符合 本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》（2015修订）相关规划。 （2）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 根据原环境保护部等六部门发布的关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]21号），文件要求“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”。本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目产生的VOCs通过设置集气罩收集，并设置二级活性炭吸附装置处理，可实现达标排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。 （3）与《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018-2020）年》符合性分析 根据《关于印发四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020）年》的通知（川环发[2018]44号）：新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施；产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治措施。本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目产生的VOCs通过设置集气罩收集，并设置二级活性炭吸附装置处理，可实现达标排放，符合《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018-2020）年》要求。 （4）与《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据资阳市人民政府《关于印发资阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（资府发〔2019〕10号，2019年5月5日），其中《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求：强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区；新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，使用较低VOCs含量的胶水且胶水用量较少，符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求。 四、外环境相容性及选址合理性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊园区，购买扬锦国际产业园6号部分标准厂房。项目外环境关系如下表。 表1-6 项目四周环境概况一览表 序号 名称 方位 距离 扬锦国际产业园内部 1 扬锦在建宿舍楼 北面 10m 2 四川千日好鞋业有限公司（二号厂房） 西北面 90m 3 四川省家家路鞋业有限公司（三号厂房） 西面 140m 4 乐至县五行鞋业有限公司（十二号厂房） 西南面 100m 5 乐至新顺煌鞋业有限公司（十五、十六号厂房） 西南面 120m 6 五号、六号部分闲置厂房 西面 紧邻 7 九、十号闲置厂房 南面 10m 扬锦国际产业园外部 1 万贯产业园 北面 55m 2 万贯大道 东面 邻近 3 四川省天翔食品有限公司 南面 165m 4 易辰汽车维修 西南面 290m 项目所在厂房位于扬锦产业园东北面，目前产业园多数企业在办理入园手续，仅少部分企业已入驻，且多为鞋业生产企业；在扬锦产业园区内，项目北面10m为扬锦在建宿舍楼，西北面90m为四川千日好鞋业有限公司，西面140m为四川省家家路鞋业有限公司，西南面100m为乐至县五行鞋业有限公司，西南面120m为乐至新顺煌鞋业有限公司，西面、南面为闲置厂房；在扬锦产业园区外，北面55m为万贯产业园，引进企业为鞋和纺织类；南面165m处为四川省天翔食品有限公司，该企业主要从事特色农产品冷链物流，根据《四川省天翔食品有限公司特色农产品冷链物流建设项目环境影响报告表》，该厂未设置卫生防护距离，要求厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，根据大气影响分析预测结果可知，本项目VOCs的最大落地距离为53m，浓度为0.02mg/m3，颗粒物的最大落地距离为53m，浓度为0.00055mg/m3，其浓度值均远低于《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）以及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的标准值，因此项目的建设不会影响到天翔食品公司的生产销售；西南面290m为易辰汽车维修，主要从事汽车维修服务；项目东侧隔万贯大道为待建空地。项目周边企业较少，外环境关系较为简单。 本项目为制鞋行业，污染较小且可控，营运期对环境的影响主要是生产时产生的噪声、粉尘、有机废气和员工产生的生活污水、生活垃圾等，项目对污染物均采取了有效的治理措施，经治理后不会对周边环境产生明显影响，不会影响周围企业的生产。 此外，项目周围交通方便，有利于原材料及产品等物资流通，同时项目位于工业园区内，园区供水、排水、供电、供气及光纤、电缆等基础设施完备，为项目建设提供了良好的平台。 综述所述，本项目外环境无明显制约因素，园区基础设施完备，选址合理。 五、总平面布置合理性 1、总体布局 本项目购买乐至县童家发展区扬锦国际产业园6号部分标准厂房，厂房为两层钢构结构，占地面积为360m2，项目整个厂房呈矩形，厂区总平面布置根据管理及生产特点，并考虑环保、消防和厂区管网敷设等方面的要求，采用将功能相近、生产联系紧密的建筑就近分区布局形式。 生产布局 车间内根据生产工艺，车间一楼为底部车间，车间二楼为面部车间。车间一楼生产布局为：底部加工位于车间东部，包装区位于车间中部，原料仓库位于车间西部，危废暂存间位于车间西北部，胶水仓库位于车间南部；车间二楼生产布局为：刷胶房位于车间西北部，面部加工位于车间西部，下料区位于厂区东部，办公室位于车间东北部。车间布置主要考虑生产工艺的顺畅要求，经历节约流程路线。本项目各区域之间相互协调连贯，各功能区之间通道方便货物相互装运。 3、环保设施布局 本项目危废暂存间位于车间一楼西北角，项目危废产生量较少，暂存于此方便存放，环保设施位于一楼车间东部靠墙位置，项目设置有2根排气筒，排气筒就近于污染源处布设，有利于缩短收集管道长度，提高收集效率。 本项目平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，生产工艺合理和物流顺畅，满足项目生产的环境要求及城市规划、环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。项目总平面布置见附图6。 六、项目概况 项目名称：乐至县索菲伊鞋业有限公司鞋业生产项目 建设地点：乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园6号厂房（东经105.016327，北纬30.308152） 项目性质：新建 建设单位：乐至县索菲伊鞋业有限公司 建设规模：购买720m2标准厂房，购置针车、打跟机、砂轮机等设备，新建一条皮鞋生产线，建成后年产真皮鞋和PU鞋各2.5万双，共计5万双。 产品及规模：本项目总投资100万元，其中环保投资24万元，占总投资的24%。主要利用真皮料、PU料生产各式真皮鞋、PU鞋，合计5万双/年，主要产品方案见下表。 表1-7 项目主要产品方案表 序号 产品名称 面料 规格 年产量 1 真皮鞋 真皮 33-43码 2.5万双 2 PU鞋 PU 33-43码 2.5万双 合计 / / / 5万双 七、建设内容及项目组成 本项目购买扬锦国际产业园6号部分标准厂房，总建筑面积720m2，主要建设生产车间（含面部车间、底部车间、原料库房等）、办公室等，项目组成及主要环境问题见表1-8。 表1-8 项目组成及主要的环境问题表 工程分类及 项目名称 建设内容及规模 主要环境影响因子 备注 施工期 营运期 主体工程 生产车间 2F，1栋，钢构结构，对车间进行内部改造，布设不同生产区域。 1F车间内主要布设为底部车间：主要对面部车间送来的鞋面与外购的半成品鞋底进行底面组合、热定型、打磨、贴底成型、成鞋美化、包装等工序，最后包装入库 施工期无需土建，仅需安装设备，施工量较小，对周围环境影响也较小 废气、噪声、固废 新建 2F车间主要布设为面部车间：主要对原料进行裁剪、削皮、片帮、折边、刷胶、针车车缝，供底部车间使用 公用辅助工程 供电系统 由园区电网供电 / 依托 供水系统 由园区供水管网供水 / 依托 排水系统 配套雨水管网、污水管网 / 依托 办公设施 办公室 位于厂房二楼东北侧，建筑面积约50m2 生活废水、生活垃圾 新建 储运工程 原料仓库 建筑面积约160m2，位于办公楼1楼，用于储存皮料、皮革、包装盒等原料 固废 新建 胶水仓库 建筑面积约15m2，位于办公楼一楼南侧，用于储存胶水、机油等原料 新建 环保工程 废水治理 依托扬锦国际产业园标准厂房已建生活污水预处理池（200m3） 废水、污泥 依托 废气治理 刷胶、热定型有机废气经集气罩收集（总风量42500m3/h，收集效率90%）+二级活性炭吸附处理（处理效率60%）后由15m高的排气筒（1#）外排 有机废气 新建 打磨、抛光粉尘经集气罩收集（总风量4000m3/h，收集效率90%）后由布袋除尘器处理（处理效率98%）后通过15m高的排气筒（2#）排放 粉尘 新建 噪声治理 厂房结构隔声，设备基座减震 / 新建 固废治理 厂区一般固废包括生活垃圾、废边角料、楦头、废包装材料、除尘器收尘等集中收集堆放至园区指定的一般固废堆放点，由园区处理； / 新建 危险固废暂存间：废胶桶交由原供货单位处理，废活性炭、废机油、废含油面纱手套等送有资质单位处置，位于办公楼1楼，建筑面积10m2。 / 新建 八、辅助工程 1、给排水 （1）给水 本项目给水由乐至县童家发展区西郊园区提供。项目运营期不涉及生产用水，用水主要为工作人员办公用水和地面清洁用水。 ①地面清洁用水 车间及办公室地面不进行冲洗，一周用拖布清洁一次，用水2L/m2，则日均为0.29L/m2·d，总建筑面积约720m2，则地面清洁用水量为0.21m3/d； ②办公用水 项目劳动定员为30人，不设住宿及食堂。办公用水标准按50L/人·d 计算，则办公用水为1.5m3/d； 同时考虑以上用水量的10%作为未预见用水，则本项目总用水量为1.88m3/d（526.4m3/a）。（按280天计） （2）排水 排水实行雨污分流制。雨水通过地面斜坡排入道路两旁的雨水系统，汇集后直接进入厂外园区的雨水管道。 项目污水排水系数取0.85，则项目生活污水产生量为1.28m3/d，地面清洁废水产生量为0.18m3/d，则项目污水产生量为1.46m3/d（408.8m3/a）。（按280天计） 项目所在区域有完善的排污配套系统。项目废水经管道收集后进入产业园污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后统一进入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 表1-9 项目给排水情况 项目 类型 规模 用水标准 用水量（m3/d） 年排放量（m3/a） 废水去向 地面清洁用水 车间及办公室地面清洁用水 720m2 0.29L/m2·d 0.21 50.4 项目废水经收集后进入污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后统一进入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河 办公用水 员工生活用水 30人 50L/人·d 1.5 358.4 未预见用水 - - 0.17 - 合计 1.88 408.8 图1-1 项目给排水平衡图（m3/d） 2、电力 本项目用电由园区电网提供，年用电量约3万kwh。 3、项目公辅设施依托情况 项目供电、供水、排水均依托扬锦国际产业园已有设施，根据现场调查，扬锦国际产业园已建污水预处理池，本项目所依托污水处理池设计容积200m3/d，本项目生活污水排放量为1.46m3/d，可以依托扬锦国际产业园污水预处理池进行处理，依托可行。具体依托情况见下表所示： 表1-10 项目公辅设施依托关系及可行性一览表 主要依托设施 原项目供给能力 本项目使用 是否能满足项目需要 公辅设施 供水 园区给水系统直接供给 1.88m3/d 是 供电 园区电网直接供给 / 是 废水处理 扬锦国际产业园已设置了污水预处理池，本项目所依托的污水预处理池位于6号、10号厂房东侧中间，供园区东侧厂房入驻企业使用，设计容积为200m3，目前无其他入驻企业，本项目废水排水量约1.46m3/d，则依托的预处理池容积可以满足要求。 1.46m3/d 是 九、本项目主要设备表和主要原辅材料用量表 1、主要设备 本项目主要设备见下表1-11。 表1-11 本项目主要设备清单表 序号 设备名称 型号/规格 单位 数量 1 针车 / 台 10 2 片帮机 / 台 2 3 压跟机 / 台 2 4 拼缝机 / 台 2 5 砂轮机 / 台 2 6 抛光机 / 台 1 7 压底机 / 台 1 8 冲床 / 台 1 9 真空定型机 / 台 1 10 打跟机 / 台 1 11 烘箱 / 台 1 12 压撬机 / 台 1 2、主要原辅材料用量表 项目主要原辅材料用量表，具体见表1-12。 表1-12 主要原辅材料及动力消耗表 类别 名称 年耗量（单位） 形态 最大存储量 存储位置 来源 备注 主 （辅） 料 真皮料 2.5t/a 固态 0.05t 原料仓库 外购 / PU料 7.5t/a 固态 0.25t 原料仓库 外购 / 内里皮革 5t/a 固态 0.15t 原料仓库 外购 / 内里毛绒 5t/a 固态 0.15t 原料仓库 外购 / 中底 5万双 固态 1000双 原料仓库 外购 / 大底 5万双 固态 1000双 原料仓库 外购 / 鞋底 5万双 固态 1000双 原料仓库 外购 / 鞋跟 5万双 固态 1000双 原料仓库 外购 / 鞋盒 5万个 固态 1000个 原料仓库 外购 / 港宝 5万双 固态 1000双 原料仓库 外购 / PU胶 0.5t 液体 0.1t 胶水仓库 外购 每双皮鞋需用各类胶合计20~30g 黄胶 0.8t 液体 0.1t 胶水仓库 外购 水印笔 500支 固态 200支 原料仓库 外购 / 针车线 50盒 固态 20盒 原料仓库 外购 / 楦头 500双 固态 150双 原料仓库 外购 / 扣件 根据需求 固态 / 原料仓库 外购 / 机油 0.05t/a 液体 0.01t/a 胶水仓库 外购 能源 电 3万kWh/a / / / 园区电网 / 地表水 526.4m3/a / / / 园区管网 / 主要原辅材料及理化性质： （1）PU胶 PU胶水俗名白胶，化学名是聚氨脂树脂，PU胶水具有优异的粘接牢度，耐热耐候性能好，无色半透明，环保无毒，操作方便，可用于PVC、TPR、橡胶、尼龙布、ABS、人工合成皮革等PU合作材料的粘接。 PU 胶危害性： 健康危害效应：头痛、眩晕、困倦、呕吐 环境影响：空气污染 物理性及化学性危害：易燃、易爆炸溶剂 项目所用PU胶为外购成品，不需要添加任何稀释剂，符合《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014的要求。项目所用PU胶成分见下表和附件。 表1-13 PU胶成分一览表 序号 项目 标准要求 检测结果 单位 1 初粘性 ≥1.0 1.5 N/mm 2 剥离强度 ≥4.0 6.0 N/mm 3 耐热老化性 ≥4.0 5.7 N/mm 4 剪切强度 ≥1.8 ＞2.0 MPa 5 蠕变性 ≤15.0 4.6 mm 6 苯 ≤5 未检出 g/kg 7 甲苯+二甲苯 ≤200.0 172 g/kg 8 正己烷 ≤150.0 未检出 g/kg 9 1，2-二氯乙烷 ≤5.0 未检出 g/kg 10 二氯甲烷 总卤代烃 ≤50.0 未检出 g/kg 1，2-二氯乙烷 1，1，1-三氯乙烷 1，1，2-三氯乙烷 11 总挥发性有机物 ≤750 750 g/L （2）黄胶 黄胶是一种单组份氯丁乙烯橡胶为主要成分，耐热、耐气候的水型粘合剂，最大的特点是表面不易结膜，具有较长的存放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。 本项目所用黄胶为外购成品，不需要添加任何稀释剂，符合《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014的要求。项目所用黄胶成分见表1-14。 表1-14 黄胶成分一览表 序号 项目 标准要求 检测结果 单位 1 苯 ≤5 未检出 g/kg 2 甲苯+二甲苯 ≤200.0 未检出 g/kg （3）港宝片 俗称“港宝”，学名“热熔胶港宝”，是新型的制鞋优质材料。采用低温热熔胶港宝替代传统的水港宝做鞋子的前衬后套，生产效率高，定型后鞋型挺拔圆润，不易变形，鞋子的舒适度和美观得到极大的提高。厚度2mm-20mm，包装：片装。 低温热熔胶港宝优点：成品鞋塑型美观，易成型，成型后不易变形，且回弹性极佳，耐候性耐磨性优良，材料绿色环保，无须涂布黏着剂。节省能源，操作性极强。 热熔胶港宝主要是由TPU、PET、碳酸钙粒子、色母等物质经过混合、挤出、定型、冷却、切片等工艺制成的，其中TPU（热塑性聚氨酯弹性体橡胶），主要由二苯甲烷二异氰酸酯或甲苯二异氰酸酯等二异氰酸酯类分子和大分子多元醇、低分子多元醇（扩链剂）共同反应聚合而成的树脂材料，又具有橡胶的高弹性和热塑性材料的可塑性；多次使用粘性不变，加热软化后其产品亦不粘手之特性。操作温度极低、开放时间适宜和高粘结强度之特性。是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。 因此项目使用热熔港宝不会产生有机废气，不会对周围大气环境造成影响。 十、工作制度及劳动定员 工作制度：全年工作日280天，采用1班制生产，每班工作时间为8h。 劳动定员：项目劳动定员30人，不设置食堂、宿舍。 十一、项目施工进度安排 本项目计划于2020年3月施工，预计2020年4月建成投产。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目购买扬锦国际产业园已建成的标准化厂房，建设地点位于乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园6号标准厂房。本项目购买的标准厂房已于2018年9月12日完成建设项目环境影响登记表的填报（见附件）。本项目系新建项目，入驻前厂房为刚建成的标准厂房，不存在原构筑物和设备的拆除。 项目选址地块为新建标准厂房，周边为已建的工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感点，因此，本项目无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况              （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处沱江和涪江的分水岭上，与安居区、大英县、中江县、金堂县、简阳市、雁江区、安岳县接壤，县城距成都市106公里，距重庆市278公里。全县幅员面积1424.5平方公里。总人口86.86万人，其中农业人口78.88万人。沱涪二江一东一西，国道318线、319线横贯县境，成渝高速公路紧邻相连。 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园6号标准厂房，项目地理位置图见附图1。 二、地形、地貌、地震 乐至县的地理条件独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱江、涪江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。最高点海拔596．3米，最低点海拔297.0米。 项目所在区域无滑坡、崩塌、泥石流、落石等地质灾害分布。 据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震动反应谱特征周期值为0.35S，地震动峰值加速度值为0.05g，地震基本烈度为VI度，区域地质构造较稳定。 三、气候、气象特征 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，最高气温38.3摄氏度，最低气温-4.8摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。乐至县年平均降水量为948毫米，降水强度在4～10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中，风速最大的是春季3~5月，月平均风速为1.7～1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。风速小，风向多变。 四、地表水系及水文特征 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级直流等。 沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1％，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地，人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3．6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588米：最低处为合川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 本项目近期受纳水体为廖家河，最终汇入沱江；远期受纳水体为鄢家河，最终汇入沱江。 五、植被、土壤 乐至县土地肥沃，气候宜人，物产丰富，林木茂盛，森林覆盖率达36.1%，是国务院命名的全国绿化先进县，全国粮食、柑桔、生猪基地县和秸秆养羊示范县，首批长防林工程达标县，全国优质蚕茧基地县，全国水利工作先进县，全国计划生育优质服务县。 乐至县地系砂岩、泥岩互杂的侏罗系地层。泥岩较砂岩易风化碎裂，经风化剥蚀，夷为平缓丘岗坡地，一坡一坎，每个山丘均呈多级台地。 经现场勘察，本项目位于乐至县童家发展区西郊园区的扬锦国际产业园的6号标准厂房，属于城市建成区，由于人类活动频繁，已无无珍稀动植物存在。 综上所述，本项目影响区域内，无珍稀、濒危和国家重点保护动植物分布。

文峰污水处理厂： 文峰工业园（童家发展区第一区域）园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水处理厂处理工艺采用二级生化处理，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“城镇污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。根据调查了解，目前园区污水处理厂未投入运营，管网还未敷设完成，根据查阅园区规划，本项目所在区域属于园区污水处理厂纳污范围。 乐至县生活污水处理厂 乐至县生活污水处理厂位于乐至县天池镇棉花沟村，设计规模为20000m3/d，采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺。乐至县污水处理厂分两期建设，一期工程（处理量：10000m3/d）于2007年后半年开工建设，2009年上半年投入运行；二期工程（处理量：10000m3/d）已于2012年11月开工建设，并于2013年12月投入运行。据污水处理厂负责人介绍，污水处理厂原有20000m3/d的污水处理规模以达到饱和，现新增了一套处理规模为12000m3/d的应急污水处理设备（采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺），能够满足所在区域的污水处理。根据调查，项目所在区域已建设有市政污水管网，并连通至乐至县生活污水处理厂，本项目生活废水经处理达标后可排入市政污水管网，因此本项目生活污水可经污水管网进入到乐至县生活污水处理厂进行深度处理并达标排放。

# 环境质量状况                                    （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、大气环境现状评价 （一）大气环境质量（区域）现状评价 1、项目所在区域达标判断 根据资阳市生态环境局发布的《2018资阳市环境质量状况公告》中的乐至县3个城市环境空气平均优良天数比例分别为84.1%，同比2017年，乐至县提升0.8%。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为7.8ug/m3，同比上升0.8ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为19.3ug/m3，同比上升5.3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.2mg/m3，同比下降0.2mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为142ug/m3，同比上升34ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为69.6ug/m3，同比下降0.4ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为36.8ug/m3，同比下降7.2ug/m3。 表3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 7.8 60 13 达标 NO2 年平均浓度值 19.3 40 48.25 达标 PM10 年平均浓度值 69.6 70 99.42 达标 PM2.5 年平均浓度值 36.8 35 105.14 超标 CO 百分位数平均 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 日最大8小时平均 142 160 88.75 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求，PM2.5超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此乐至县属于不达标区。综上，本项目所在区域为不达标区。 （二）达标规划 根据《资阳市环境空气质量限期达标规划》，进一步明确了资阳市大气污染防治措施，力争在2020年底实现空气质量全面达标。空气质量达标战略主要内容如下： 1、完善空气质量监测网络，加强污染源监控能力建设 优化城市监测网络、区域监测网络、化学组成监测网络和超级战网络，建立资阳市空气质量“天气一体化”立体监测监控平台。建立空气质量责任承包制度，对污染指标居高不下、工作应付的县（区）分管领导及相关责任人，予以严肃追责；建立大气环境质量常态化管控制度，对各区县环境空气质量实行每月通报，PM连续不降反升的区县，暂停“涉气项目”的环评审批；加强污染源巡查，对重点区域内出现大气污染物超标的企业和不落实“六个百分百”扬尘防治要求的施工单位，依法处罚并实时停工15 天，限期整改到位后方可恢复生产。 深化扬尘等面源污染治理，大力削减颗粒物排放 市大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组办公室统筹安排全市扬尘污染防治工作，分类制定扬尘治理专项方案，实行扬尘控制网格化管理，明确网格负责人、保洁工作负责人，并公布名单，落实扬尘污染防治主管责任，建立扬尘污染防治长效机制。加大道路路保洁力度，着力控制城市道路扬尘，各区县城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。到2020 年底，在主要入城道路修建至少5 个洗车点，对入城渣土车辆进行清洗。按照“预防为主、综合治理”原则，做好施工扬尘治理工作；各区县住建局、高新区及临空经济区建设主管部门按照“全覆盖、重实效”原则开展拉网式监督检查，凡发现不合格建设项目，一律停工整顿直至达到规定要求。 3、加大工业源污染治理，实施多污染物协同控制 制定固定污染源排污许可目录，按行业分步完成固定源排污许可证发放工作。2018年完成水泥、化工等重点行业及产能过剩行业企业许可证核发，2020年全市基本完成固定污染源排污许可名录行业的许可证核发。全面实施工业污染源清单制管理模式，建立“红黄牌”未达标警示处罚制度，2019年完成工业污染源达标排放计划。加强重点行业达标治理，对水泥企业采取有效防尘措施，确保稳定达标排放。强力整治砖瓦行业大气污染，集中建设大型砖瓦企业，开展砖瓦企业大气污染排放综合治理。对全市范围内“散乱污”企业实行全面整治，建立管理台账，实施分类处置。对列入淘汰类的，依法依规予以取缔；列入搬迁改造、升级改造类的，制定改造提升方案，落实时间表和责任人。2018年底，完成集中整治任务，基本消除“散乱污”企业污染。2019年起，每年开展“回头看”，发现一起取缔一起。强化重点行业挥发性有机物综合整治，有效防控臭氧污染。以工业涂装和化工行业为重点全面开展挥发性有机物治理。到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx等污染物的协同控制，实现臭氧污染有效防控，持续改善环境空气质量。 4、加强移动源污染防治，推进“车油路管”综合防控 确保2020年底前建成互联互通、共管共享的遥感监测网络，全面筛查超标排放车辆。建立对柴油货车等高排放货运车辆的全天候、全方位管控网，确保公路货运车辆达标排放。开展非道路移动机械调查，摸清排放状况，2018年底前建立资阳市非道路移动源大气污染控制管理台账，严控不达标机械的销售采购。加强机动车环保达标监管，在全面实施机动车国V排放标准基础上，按国家要求实施机动车国VI排放标准。加强新生产车辆环保监管，严厉打击生产、销售环保不达标车辆的违法行为。严格实施机动车强制报废标准，2017年底完成黄标车淘汰任务，2020年前完成老旧车辆和摩托车淘汰。完善相关基础设施建设，积极推广新能源汽车。2020年底，全市公交、环卫等行业和政府机关的新能源和清洁能源车辆比例达到100%，采取直接上牌、政府补贴等措施鼓励个人购买。加强油品市场监管，力争2019年实施汽、柴油国Ⅵ标准，推进车用柴油、普通柴油、部分船用燃料油逐步并轨，引入车载油气回收技术（ORVR），严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。 5、推进农业源大气污染防控 加强种养殖业氨排放控制和治理，降低大气氨排放，促进农业生产和畜禽养殖废物利用良性循环。严格管控秸秆焚烧，疏堵结合，落实市、县（区）、乡镇（街道）、村庄（社区）四级秸秆禁烧责任体系，问责问效。落实属地管理原则，大力加强城市建成区露天焚烧管控。加强秸秆禁烧宣传力度，提高农民对焚烧秸秆危害性的认识，普及秸秆综合利用的经济、社会和生态效益，用实际效果引导、教育农民群众转变观念。2020年全市基本消除秸秆露天焚烧污染。积极推进秸秆的综合利用，确保到2020年全市秸秆综合利用率保持92%以上，秸秆规模化利用产业初步形成。 （三）补充监测 为进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次特征因子评价引用《乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目环境影响评价报告表》中四川中正源检测技术有限公司出具的监测报告四川中正源（2019）第305号（2019年8月8日），引用监测点位距离本项目约120m，位于本项目大气环境影响评价范围内，引用数据日期在3年之内，监测至今区域环境空气质量未发生明显改变，引用数据有效。 1、大气环境质量现状监测 项目环境空气质量现状监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测点位基本信息表 监测点名称 监测点经纬度 监测因子 监测时段 相对厂址位置 相对厂界距离 经度 纬度 1# 105.014147 30.307052 甲苯 2019年7月30日～8月5日，连续7天 项目所在下风向 20m 二甲苯 TVOC 2、监测结果 项目区域环境空气质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果统计及评价 单位：mg/m3 点位名称 监测日期 监测因子 甲苯 二甲苯 TVOC 1# 2019.7.30 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.388 2019.7.31 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.388 2019.8.01 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.411 2019.8.02 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.394 2019.8.03 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.403 2019.8.04 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.417 2019.8.05 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.401 标准值 0.2 0.2 0.6 3、评价方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.2的要求进行。 列表给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占标准质量浓度限值的百分比和超标率。其计算公式为： 式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第 i 个污染物的环境质量标准，mg/m3； 4、评价 项目区域环境空气质量评价见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状评价 点位名称 监测点经纬度 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 经度 纬度 1# 105.014147 30.307052 甲苯 小时平均 0.2 ﹤1.5×10-3 0 0 达标 二甲苯 小时平均 0.2 ﹤1.5×10-3 0 0 达标 TVOC 日最大8小时平均 0.6 0.388~0.417 69.5 0 达标 注：评价标准参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 由上表可知，项目所在区域环境空气中甲苯、二甲苯及总挥发性有机物均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 二、地表水环境质量现状 （一）项目所在区域达标判断 根据2018年资阳市环境质量状况公告（资阳市生态环境局，2019年4月）：2018年资阳市地表水水质评价结果见表3-5。 表3-5 2018年资阳市地表水水质评价结果表 序号 监测 水系河 断面名称 断面 规定 实测 是否 主要污染物/超标倍数 1 资阳市环境监测中心 沱江干流 临江寺 入境 Ⅲ Ⅲ 是 / 2 阳化河 巷子口 控制 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.06 3 九曲河 九曲河大桥 控制 Ⅲ 劣Ⅳ 否 氨氮/1.46、TP/0.66、COD/0.01 4 黄家堰河 忠义乡石栀村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 5 姚市河 云峰乡江水村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.32、高锰酸盐指数/0.17 6 姚市河 潼南区崇龛镇关龙村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.33、高锰酸盐指数/0.17、TP/0.05 7 龙台河 龙台镇飞山村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.04 8 云溪河 护龙镇金盆村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 9 老鹰水库 大坝 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 10 吉乐 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 11 响潭 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 本项目所在区域属于阳化河范围，根据上表可知，监测断面巷子口水质类 别为Ⅳ，表明项目所在区域为不达标区。 根据资阳市生态环境局2019年2月至2020年1月发布的“资阳市地表水水质月报（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/shujuzhongxin/shuihuanjingzhiliang）”，本项目所在区域阳化河评价结果如下表所示： 表3-6 阳化河巷子口监测断面2019.2-2020.1评价结果表 城市 所属水系 所在河流 断面名称 监测时间 水质类别 规定类别 主要污染物/超标倍数 资阳 沱江 阳化河 巷子口 2020.01 Ⅲ Ⅲ / 2019.12 Ⅲ / 2019.11 Ⅲ / 2019.10 Ⅲ / 2019.09 Ⅲ / 2019.08 Ⅲ / 2019.07 Ⅳ 化学需氧量/0.10、高锰酸盐指数/0.03 2019.06 Ⅳ 化学需氧量/0.40、高锰酸盐指数/0.10 2019.05 Ⅳ 化学需氧量/0.30、高锰酸盐指数/0.03、溶解氧/Ⅳ类 2019.04 Ⅳ 化学需氧量/0.45、高锰酸盐指数/0.07 2019.03 Ⅲ / 2019.02 Ⅳ 化学需氧量/0.20 根据资阳市生态环境局发布的2019年2月至2020年1月河流水质评价结果，本项目所在区域阳化河巷子口监测断面监测结果中，2019年2月、4至7月水质不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，其余月份满足Ⅲ类水域标准要求，表明该区域地表水环境质量有所改善。 （二）补充监测 为调查了解项目所在位置地表水质量状况，本次评价引用四川炯测环保技术有限公司对《鞋材生产项目》的地表水监测数据，监测报告【炯测检字（2018）第E004838-B号】（2018年8月7日），现状监测时至今日评价河段未新增较大的水污染物排放源，引用数据日期在3年之内，水质未发生明显变化，故引用数据有效。具体监测项目、监测点位、监测时间及频率、监测方法及数据如下： 1、监测断面 监测断面情况见下表： 表3-7 地表水环境现状监测点位 监测断面 监测点位 断面特征 1# 廖家河位于乐至县城市污水处理厂排放口上游500m 对照断面 2# 廖家河位于乐至县城市污水处理厂排放口下游1000m 控制断面 2、监测时段 地表水环境连续监测两天，采样两次，监测时间为2018年6月23日～24日。 3、监测项目与分析方法 （1）监测因子：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷、悬浮物。 （2）采样及监测方法：按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中推荐的方法进行，见下表： 表3-8 监测方法及方法来源 项目 监测方法 方法来源 使用仪器 检出限 pH 玻璃电极法 GB /T5750.4-2006 酸度计JCELD20140002 0.1 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 紫外分光光度计JCELD20140001 0.025mg/L 五日生化需氧量 稀释接种法 HJ 505-2009 生化培养箱JCELD20140007 0.5mg/L 化学需氧量 重铬酸钾法 HJ828－2017 滴定管JCELD20140047-2 4mg/L 悬浮物 重量法 GB/T11901-1989 电子天平JCELD201400031 4mg/L 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-89 紫外分光光度计JCELD20140001 0.01mg/L 石油类 红外分光光度法 HJ637-2012 红外分光测油仪JCELD20140002 0.01mg/L 4、监测结果 地表水监测结果见下表： 表3-9 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/l；pH无量纲 监测点位 监测项目 06月23日 06月24日 1# 2# 1# 2# pH 7.52 7.50 7.55 7.69 悬浮物 15 13 14 15 化学需氧量 19 18 19 17 五日生化需氧量 2.6 2.3 2.1 2.1 氨氮 0.288 0.264 0.324 0.244 石油类 0.04 0.04 0.04 0.04 总磷 0.09 0.09 0.10 0.08 5、评价方法 根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018），本次地面水环境影响评价采用水质指数法评价。其计算公式为： 一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式为： 式中：Si,j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci,j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 pH值的指数计算公式为： 式中：SpH,j——pH值得指数，大于1表明该水质因子超标 pHj－pH值实测统计代表值； pHsd－评价标准中pH值的下限值； pHsu－评价标准中pH值的上限值。 水质指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。 6、评价结果 表3-10 地表水环境质量评价结果 监测点位 监测项目 09月06日 09月07日 标准限值 1# 2# 1# 2# pH 0.26 0.25 0.275 0.345 6~9 悬浮物 / / / / / 化学需氧量 0.95 0.9 0.95 0.85 20 五日生化需氧量 0.65 0.575 0.525 0.525 4.0 氨氮 0.288 0.264 0.324 0.244 1.0 石油类 0.8 0.8 0.8 0.8 0.05 总磷 0.45 0.45 0.5 0.4 0.2 由上表可知：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、氨氮等监测因子均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，说明项目所在地地表水现状质量较好。 三、声环境质量现状 1、声环境现状监测 （1）监测布点 本次监测在本项目厂界四周共设置了4个噪声监测点。 （2）监测时间及监测频率 四川弗里曼环境科技有限公司于2020年3月6日对4个环境噪声监测点进行监测，监测时间为1天，昼夜各一次。 （3）监测方法及来源 按照国家《声环境质量标准》规定的原则和方法执行，监测方法及来源见下表： 表3-11 声环境监测方法及方法来源 项 目 监测方法 方法来源 使用仪器 环境噪声 声环境质量标准 GB3096-2008 AWA6228+ 声级计FLM-YQ-HJ001-6 AWA6021A 声校准FLM-YQ-HJ002-21-6 （4）监测结果 噪声监测结果见下表： 表3-12 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位 2020年3月6日 排放限值 检测时间 昼间 检测时间 夜间 1#项目东侧厂界外1m处 19:26-19:36 52 22:03-22:13 40 昼间≤65 夜间≤55 2#项目南侧厂界外1m处 19:40-19:50 51 22:15-22:25 38 3#项目西侧厂界外1m处 19:56-20:06 52 22:31-22:41 39 4#项目北侧厂界外1m处 20:13-20:23 53 22:44-22:54 39 2、声环境现状评价 （1）评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准有关规定要求，对区域声学环境质量进行评价。 表3-13 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB 类别 昼间 夜间 3类 65 55 声环境质量现状评价 由表3-12可见，评价区域内1#～4#监测点均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类区域标准限值，即昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。说明区域声环境质量较好。 四、生态环境 根据现场勘查，本项目位于童家发展区西郊园区扬锦国际产业园内，区域内系统生物多样性程度较低，受人类活动影响，区域内没有属于重点保护的动植物物种资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。 土壤环境 为进一步了解本项目所在区域土壤环境质量现状，本次基本因子和特征因子评价引用《乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目环境影响评价报告表》及《四川省家家路鞋业有限公司鞋业生产项目环境影响评价报告表》中四川炯测环保技术有限公司出具的监测报告炯测检字（2019）第E008127号（2019年9月16日）和四川洁承环境科技有限公司出具的监测报告洁承环监字（2019）第11121号（2019年11月29日），引用监测点位距离本项目约90m~220m，引用项目同属扬锦产业园内鞋业生产项目，区域地质情况与本项目的土壤性质一致，引用数据日期在3年之内，监测至今区域土壤环境质量未发生明显改变，引用数据有效。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤评价等级为三级评价。 监测点位及监测因子 土壤监测点位及监测因子情况见下表所示。 表3-14 土壤监测点位及监测因子 编号 类型 取样深度 监测因子 监测点位位置 备注 乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目土壤监测布点 T1 表层样 0.2m GB36600中45项基本因子 15号厂界西外0.3m处 占地范围内 T2 表层样 0.2m pH、苯、甲苯 厂外上风向50m 占地范围外200米范围内 T3 表层样 0.2m pH、苯、甲苯 厂外下风向50m 四川省家家路鞋业有限公司鞋业生产项目土壤监测布点 T4 表层样 0.2m 二甲苯 占地范围内 占地范围内 T5 表层样 0.2m 二甲苯 项目上风向50m 占地范围外200米范围内 T6 表层样 0.2m 二甲苯 项目下风向50m （2）监测时段、频次 本次评价监测时间分别为2019年8月22日，检测1次；2019年11月13日，检测1次。 （3）检测方法 参照国家相关标准和要求执行。 （4）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ 964 2018土壤环境质量现状评价采用标准指数法。各监测点的评价标准为 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准。 评价结果 检测及评价结果见下表。 表3-15 土壤环境监测结果（T1） 采样日期 点位编号 监测项目 检测结果 标准限值 单位 2019-8-22 T1 pH 7.37 -- 无量纲 砷 5.36 60 mg/kg 汞 0.295 38 铅 10.7 800 镉 0.28 65 铜 24 18000 铬（六价） ND 5.7 镍 48 900 挥发性有机物 四氯化碳 ND 2.8 氯仿 0.0219 0.9 氯甲烷 ND 37 1，1-二氯乙烷 ND 9 1，2-二氯乙烷 ND 5 1，1-二氯乙烯 ND 66 顺-1，2-二氯乙烯 ND 596 反-1，2-二氯乙烯 ND 54 二氯甲烷 0.0173 616 1，2-二氯丙烷 ND 5 1，1，1，2-四氯乙烷 ND 10 1，1，2，2-四氯乙烷 ND 608 四氯乙烯 ND 53 1，1，1-三氯乙烷 ND 840 1，1，2-三氯乙烷 ND 2.8 三氯乙烯 ND 2.8 1，2，3-三氯丙烷 ND 0.5 氯乙烯 ND 0.43 苯 ND 4 氯苯 ND 270 1，2-二氯苯 ND 560 1，4-二氯苯 ND 20 乙苯 ND 28 苯乙烯 ND 1290 甲苯 ND 1200 间二甲苯+对二甲苯 ND 570 邻二甲苯 ND 640 半挥发性有机物 硝基苯 ND 76 2-氯酚 ND 2256 苯并[a]蒽 ND 15 苯并[a]芘 ND 1.5 苯并[b]荧蒽 ND 15 苯并[k]荧蒽 ND 151 䓛 ND 1293 二苯并[a，h] 蒽 ND 1.5 茚并[1，2，3-cd] 蒽 ND 15 萘 ND 70 苯胺* ND 260 注：ND表示未检出 表3-16 土壤环境监测结果（T2、T3） 采样日期 检测项目 检测结果 标准限值 单位 2019-8-22 T2 T3 pH 7.81 7.73 -- 无量纲 挥发性有机物 苯 ND ND 4 mg/kg 甲苯 ND ND 1200 注：ND表示未检出 表3-17 T4土壤理化性质调查表 点号 T4 时间 2019.11.13 经度 105°0'50''E 纬度 30°18'30''N 层次（cm） 0-20 现场 记录 颜色 红棕色 结构 块状 质地 壤土 其他异物 无 表3-18 土壤监测结果表 监测日期 监测点位名称及编号 监测项目 监测结果 单位 2019.11.13 占地范围内4# pH 8.14 无量纲 容重 1.29×103 kg/m3 阳离子交换量 14.8 cmol+/kg 二甲苯 未检出 ug/kg 上风向50m 5# 二甲苯 未检出 ug/kg 下风向50m 6# 二甲苯 未检出 ug/kg 根据上表中的监测结果可知，项目土壤各监测点位的各项土壤监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准；项目取样土壤环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、项目外环境关系 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区的扬锦国际产业园，购买6号标准厂房，经现场调查，目前产业园多数企业在办理入园手续，仅少部分企业已入驻，且多为鞋业生产企业；在扬锦产业园区内，项目北面10m为扬锦在建宿舍楼，西北面90m为四川千日好鞋业有限公司，西面140m为四川省家家路鞋业有限公司，西南面100m为乐至县五行鞋业有限公司，西南面120m为乐至新顺煌鞋业有限公司，西面、南面为闲置厂房；在扬锦产业园区外，北面55m为万贯产业园，引进企业为鞋和纺织类；南面165m处为四川省天翔食品有限公司，该企业主要从事特色农产品冷链物流，不涉及食品加工，根据《四川省天翔食品有限公司特色农产品冷链物流建设项目环境影响报告表》，该厂未设置卫生防护距离；西南面290m为易辰汽车维修，主要从事汽车维修服务；项目东侧隔万贯大道为待建空地。项目周边企业较少，外环境关系较为简单。 二、环境保护目标与等级 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标 本次评价的大气环境保护目标为本项目周边环境空气质量。 环境保护级别：不因本项目的实施改变周围环境空气质量，即满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境保护目标 本次评价的地表水环境保护目标为项目西面约1.6km的廖家河。 环境保护级别：廖家河水质和水体功能不因项目的实施而发生变化，即满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。 声学环境保护目标 本次评价的声学环境重点保护目标确定为本项目厂界外200m范围内的声学环境质量。 环境保护级别：项目厂界处噪声级达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。 土壤环境保护目标 本次评价的土壤环境重点保护目标确定为本项目厂界外50m范围内的土壤环境质量。 环境保护级别：不因本项目的实施改变周围土壤环境质量，即满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（ GB36600 2018 ）表1中第二类用地标准。 表3-19 本项目主要环境保护目标表 类别 保护目标名称 地理位置 相对距离（m） 方位 规模及功能 环境功能区划 经度 纬度 大气 环境 四川省天翔食品有限公司 105.01828 30.30357 165 S 特色农产品冷链物流 GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区 田家沟村 105.01517 30.31724 1940 N 居民，150人 黄花园村 105.01839 30.32310 1300 NW 居民，100人 排泊村 105.02715 30.30865 860 NE 居民，200人 香炉沟村 105.03479 30.30387 1500 SE 居民，500人 瓦窑沟村 105.01620 30.29638 1100 S 居民，100人 乐至县城区 105.02401 30.28545 2000 S 居民，4万人 四川乐至高级职业中学 105.00766 30.29160 1800 SW 学生，3600人 新观音村 105.00595 30.29779 1450 SW 居民，200人 棉花湾村 105.99629 30.29197 2500 SW 居民，300人 灵泉寺村 105.99925 30.30805 1750 NW 居民，200人 声环境 厂界外200m范围内 GB3096-2008《声环境质量标准》3类 地表水环境 廖家河 1600 SW 农灌、排洪、纳污 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水域 土壤环境 厂界外50m范围内 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（ GB36600 2018 ）表1中第二类用地标准

# 评价适用标准                                    （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量 评价区域内基本污染物SO2、NO2和PM10、PM2.5、CO、O3执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；甲苯、二甲苯、总挥发性有机物参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值，标准值见表4-1所示： 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 评价因子 各项污染物的浓度限值（mg/m3） 依据 1小时平均 日平均 年平均 SO2 0.5 0.15 0.06 GB3095-2012中的二级标准 NO2 0.20 0.08 0.04 PM10 — 0.15 0.07 PM2.5 — 0.075 0.035 CO 10 4 — O3 0.2 — — 甲苯 0.20 — — HJ2.2-2018中附录D 二甲苯 0.20 — — TVOC — 0.60 — 二、地表水环境质量 地表水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。标准值见表4-2所示： 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 项目 pH SS COD BOD5 NH3-N 石油类 TP Ⅲ类标准值 6-9 / ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 三、声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表4-3所示： 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq：dB 环境噪声 3类 昼 间 65 夜 间 55 土壤环境质量 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（ GB36600 2018 ）表1中第二类用地标准，执行标准见下表所示。 表4-4 土壤环境质量标准 单位mg/kg 序号 污染物名称 CAS编号 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铬（六价） 18440-29-9 3.0 5.7 30 78 4 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 5 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 6 汞 7439-97-6 8 38 33 82 7 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 11 1，1-二氯乙烷 75-37-3 3 9 20 100 12 1，2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 13 1，1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 16 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 71-43-2 1 4 10 40 27 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 30 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 108-88-33 1200 1200 1200 1200 33 间,对-二甲苯 108-38-3 106-42-3 163 570 500 570 34 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760 36 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 37 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 38 苯并[a] 蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500 42 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900 43 二苯并[a,h] 蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd] 蒽 193-39-5 5.5 15 55 151 45 萘 91-20-3 25 70 255 700 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 本项目颗粒物以及甲苯、二甲苯有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；甲苯、二甲苯无组织排放以及VOCs执行四川省地方标准《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017），详见表4-5所示。 表4-5 本项目大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准 排放筒高度（m） 限值 颗粒物 120 15 3.5 1.0 GB16297-1996和DB51/2377-2017 甲苯 40 15 3.1 0.2 二甲苯 70 15 1.0 0.2 VOCs 60 15 3.4 2.0 DB51/2377-2017 二、废水 本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，标准值见下表： 表4-6 污水综合排放标准 单位：mg/L 项目 污染物指标 SS CODcr BOD5 NH3-N pH（无量纲） 石油类 TP 标准值 ≤400 ≤500 ≤300 ≤45 6~9 ≤20 ≤8 注：氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。标准值见表4-7所示: 表4-7 建筑施工场界噪声排放标准 单位：Leq[dB(A ) 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 表4-8 噪声排放标准限值 等效声级LAeq：dB 环境噪声 3类 昼 间 65 夜 间 55 四、固废 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求处理。一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中相关标准要求。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部公告[2013]第36号执行。准》（GB18599-2001）标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、国家环保总局《排污许可证试点工作方案》等文件中规定的实施污染物种类与原则，为做好评价区总量控制工作，建议本项目废水总量控制因子确定为COD、NH3-N，TP，废气总量控制因子确定为颗粒物、VOCs。 废气： 项目废气采用预测值计算总量控制。 VOCs=0.9000×90%×（1-60%）=0.3240t/a； 颗粒物=0.5×90%×（1-98%）=0.009t/a 废水： 根据新颁布的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号，简称《暂行方法》）提出了总量指标的计算方法，本项目外排废水为生活污水，厂区排口采用《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准限值，废水污染物核定排放总量计算如下：近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河，最终汇入沱江；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江。 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下: COD：408.8t/a×500(mg/L)/1000/1000=0.2044t/a； NH3-N：408.8t/a×45(mg/L)/1000/1000=0.0184t/a； TP：408.8t/a×8(mg/L)/1000/1000=0.0033t/a 近期乐至县城市污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：408.8t/a×50(mg/L)/1000/1000=0.0204t/a； NH3-N：408.8t/a×5(mg/L)/1000/1000=0.0020t/a； TP：408.8t/a×0.5(mg/L)/1000/1000=0.0002t/a。 远期文峰工业园区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：408.8t/a×40(mg/L)/1000/1000=0.0164t/a； NH3-N：408.8t/a×3(mg/L)/1000/1000=0.0012t/a； TP：408.8t/a×0.5(mg/L)/1000/1000=0.0002t/a。 |

# 建设项目工程分析                                （表五）

项目工艺流程简析： 一、施工期： 本项目由乐至县索菲伊鞋业有限公司购买乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园的标准厂房进行建设，施工期仅是进行厂房内部结构调整以及生产设备安装，无土建工程，施工期对周边环境影响较小，故本次评价对施工期进行简单分析。具体工艺流程及产污环节见图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点 工艺流程说明： 房间建设：本项目所购买厂房拟进行底部车间、面部车间建设，主要污染物为噪声。 设备进场：设备入场时，施工人员需将生产、环保设备搬运至生产区，主要污染物为施工噪声、废包装料。 设备安装：将生产、环保设备安装至指定位置，主要废物为设备施工噪声。 设备调试：设备安装完成后，对生产设备进行调试，以确保设备正常，主要污染物为设备噪声。 二、营运期： 本项目是以真皮、皮革为原料生产皮鞋，生产原料如真皮、皮革（PU料）、鞋底、热熔港宝、鞋带、鞋扣及鞋盒等均购买成品，厂内无皮革加工和金属（鞋扣等）加工等工序；项目外购处理好的热熔港宝，使用时直接刷胶粘贴，无需港宝水或其他溶剂进行处理；所产皮鞋均不涉及喷漆工序；使用的PU胶、黄胶均是购成品胶，生产时直接使用，无需调配。 本项目所生产真皮鞋和PU鞋采用同一工艺，仅主要原材料不同，真皮鞋采用真皮料，PU鞋采用PU料，其余原辅料及工艺均相同，采用胶粘鞋工艺，也称冷粘工艺，是利用粘合剂将鞋面、鞋底等连接在一起的工艺方法。 项目主要生产工艺流程图如下图所示： 图5-2 营运期皮鞋工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： 主要分为鞋面处理、成鞋组合工序，其工艺过程介绍如下： 裁料：外购真皮料/PU料、鞋内里等原料，根据原材料材质的不同以及制鞋款式要求的形状利用冲床、人工进行下料，形成鞋面各部件。 削皮、片帮：裁料后帮料部件厚度与规定的厚度要求不符时，用片帮机将需要折边的部件边缘按规格要求削成斜坡状，部分面料需片薄为厚度一致的薄片。 冲孔、压鞋扣：根据需要用水印笔在面料合适位置进行冲孔并压鞋扣，留出鞋带孔。 折边、粘鞋里：根据鞋面结构要求将鞋面部件边缘折叠，同时在上皮面上刷一层黄胶，然后粘上鞋里。粘内里刷胶过程于刷胶房内刷胶台上进行。 针车帮面：用水印笔在皮料面上根据款式要求画线条，便于车缝，即按线车缝。根据鞋面款式结构将经以上工序处理后的鞋面部件进行缝线组合形成整个鞋面外形。 套鞋楦、放港宝：工人根据鞋码大小选取楦头，将楦头人工套在鞋面上，同时将热熔胶港宝放置鞋面内部。 刷胶、热定型：项目外购热熔港宝，使用时直接刷胶粘贴，在鞋面与港宝贴合位置刷黄胶后放置于烘箱或真空定型机（温度：100℃，时间：2min）内将热熔胶港宝热熔定型。刷胶过程在底部工位上进行。 打磨：其主要工作是将鞋面待粘合处进行打磨，使用砂轮机打磨，使其与鞋底贴合处形成不光滑面，以利于后续工艺的涂胶和贴底；鞋面打磨过程进行时，鞋底待粘合处处理过程同时进行，鞋底处理的主要目的同鞋面打磨过程。 贴底（刷胶）：人工沿着斜面边缘10-12mm刷上PU胶，均匀到位，楦头底部前后各刷一次PU胶，位置与中底位置吻合，利用工位上的烤灯电加热进行烘烤，再进行粘合，粘结好后的鞋放在压底机上挤压，挤压姿势持续40s。刷胶过程在底部工位上进行。 冷却脱楦：将贴底后的皮鞋配双自然冷却，以起到稳型作用，然后将楦头从鞋中拔出。 钉跟：将鞋子套在打跟机上，用钉子将鞋与鞋跟钉在一起。 成鞋美化：成鞋美化是制鞋工作的善后工程，主要包括订鞋扣、穿鞋带、理鞋垫等；同时将外购的各种皮鞋配件或装饰件装配到皮鞋上，并对皮鞋生产装配中出现的瑕疵采取擦拭去污、熨烫、补饰伤痕等美化措施。 抛光：将皮鞋表面不光整的地方用抛光机抛光。 检验、包装、入库：将完成成鞋美化处理、喷光抛光后的产品根据规格型号打码并进行整理检验，放入鞋盒中并放入干燥剂后包装入库待售。 主要污染工序及治理措施 （一）主要污染物 1、产物环节 本项目营运期主要污染物如下： （1）废气：打磨和抛光过程中产生的粉尘；刷胶和热定型过程中产生的有机废气。 （2）废水：本项目无生产废水产生，外排废水主要是员工的生活污水和地面清洁废水。 （3）噪声：本项目主要是生产过程中下料剪裁、针车鞋面、打磨等工序产生的设备噪声。 （4）固体废物：主要包括生产过程中产生的边角料、废楦头、含油废棉纱、棉布、手套等；产生的废纸箱、鞋盒等一般废包装材料；用胶工段产生的废胶桶；处理有机废气产生的废活性炭；生活垃圾等。 表5-1 主要污染物产物情况表 序号 类别 生产工序 污染物 主要污染因子/固废类别 1 废气 打磨、抛光 粉尘 颗粒物 2 刷胶、热定型 有机废气 甲苯、二甲苯、VOCs 5 废水 办公室、车间 办公污水、地面清洁废水 COD、NH3-N、BOD5、SS 7 噪声 裁料、打磨等 设备噪声 等效连续 A 声级 8 固废 下料、片帮等 废边角料 一般固废 9 办公室 生活垃圾 11 包装过程 废包装裁料 10 更换楦头 废楦头 13 刷胶 废胶桶 危险废物 14 环保设备 废活性炭 15 设备维护 废机油 16 设备维护 含油废棉纱、棉布、手套等 2、物料平衡分析 （1）VOCs平衡 图5-4 项目VOCs平衡图 （2）甲苯+二甲苯平衡 图5-5 项目甲苯+二甲苯平衡图 二、污染物排放及治理措施 本项目购买乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园的标准厂房进行建设，施工期仅进行设备安装，污染很小，因此本次环评主要分析营运期污染。营运期污染物排放及治理如下： 1、废气 本项目运营期废气污染物主要为打磨抛光产生的粉尘；刷胶、热定型等过程产生的有机废气等。 （1）有机废气 产生源强： 1）刷胶、热定型工序 项目刷胶采用人工刷胶，热定型采用烘箱或真空定型机定型，在刷胶和热定型过程中会产生有机废气，本项目废气以VOCs计。根据业主所提供胶水的检验报告，项目所用胶水的用量及其中主要有害物质含量情况见下表5-2至5-3所示。 表5-2 项目PU胶用量及其中有害物质含量情况表 类别 数值 单项结论 PU胶用量（t/a） 0.5 符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）的要求 苯（g/kg） 未检出 甲苯+二甲苯（g/kg） 172 正己烷（g/kg） 未检出 卤代烃（g/kg） 未检出 总挥发性有机物（g/L） 750 根据调查PU胶密度约为1.25kg/L，则PU胶总挥发性有机物含量百分比为0.75kg/L÷1.25kg/L×100%=60%。 表5-3 项目黄胶用量及其中有害物质含量情况表 类别 数值 单项结论 黄胶用量（t/a） 0.8 符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）的要求 苯（g/kg） 未检出 甲苯+二甲苯（g/kg） 未检出 总挥发性有机物（g/L） 取《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014最大值750 根据业主提供的黄胶检测报告，黄胶中苯、甲苯+二甲苯检测结果低于检出限，其产生量可忽略不计，由于本检验报告未检验总挥发性有机物含量，检验结论为符合《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014要求，因此本次总挥发性有机物含量以最不利条件取标准值最大值750g/L，根据调查黄胶密度约为1kg/L，则黄胶总挥发性有机物含量百分比为0.75kg/L÷1kg/L×100%=75%。 综上，经计算胶水中有机废气的产生情况见下表5-4。 表5-4 刷胶热定型工序有机废气产生情况一览表 VOCs 序号 胶水类型 用量 VOCs占比 VOCs产生量（t/a） VOCs产生速率（kg/h） 1 PU胶 0.5t/a 60% 0.3000 0.1339 2 黄胶 0.8t/a 75% 0.6000 0.2679 合计 0.9000 0.4018 甲苯+二甲苯 序号 胶水类型 用量 甲苯+二甲苯占比 甲苯+二甲苯产生量（t/a） 甲苯+二甲苯产生速率（kg/h） 1 PU胶 0.5t/a 172g/kg 0.0860 0.0384 合计 0.0860 0.0384 注：VOCs及苯系物以最不利情况100%挥发计。 治理措施及排放情况： 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]130号）：“新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于90%，安装废气回收/净化装置”以及“在纺织印染、皮革加工、制鞋、人造板生产、日化等行业，积极推动使用低毒、低挥发性溶剂，制鞋行业胶粘剂应符合国家强制性标准《鞋和箱包胶粘剂》的要求；同时开展挥发性有机物收集与净化处理”的规定要求。 根据环境保护部《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（2017.9）中“①加强废气收集与处理，对油墨、粘胶剂等有机原辅材料调配和使用时等，要采取车间环境质量负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上；②因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理，制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理”。 结合项目实际情况，环评要求：本项目在底部工位、烘箱、热定型机、刷胶台上方分别设置集气罩，对产生的有机废气进行收集（收集效率90%），收集的有机废气通过二级活性炭吸附处理系统（有机废气处理效率60%）进行净化处理，最后通过1根15m高排气筒（1#）排放，系统总风量42500m3/h。 活性炭吸附工作原理：活性炭由于具有疏松多孔的结构特征，比表面积很大，当它与有机气体及异味接触时，与有机气体及异味产生强烈的相互作用力——范德华力，有机气体异味从而被截留，气体得到净化。这是一个物理过程，活性炭本身的性质并不发生变化，但当其吸附了一定量的气体物质后会达到饱和，从而降低了吸附性能甚至完全失效。因此需对活性炭做定期更换。 根据《三废处理工程技术手册废气篇》P581中的有关公式，根据同类项目实际治理工程的情况以及本项目设备规模，项目拟在底部工位上方、烘箱上方、真空热定型机上方设置伞型集气罩，为保证收集效率达到90%以上，控制风速取0.5m/s，根据业主所提供的资料以及按照以下经验公式计算得出集气罩所需风量L： L=1.4phVx 其中：h-集气罩至污染源的距离；p-集气罩口周长；Vx-控制风速 表5-5 集气罩所需排风量一览表 序号 项目 集气罩尺寸 集气罩至污染源的距离（m） 控制风速(m/s) 所需风量（m3/h） 风机设置情况 1 底部工位 8.0*1.0m 0.4 0.5 18144 1台18500m3/h 2 烘箱 1.8*1.0m 0.3 0.5 4233.6 1台4500m3/h 3 真空定型机 3.5*1.0m 0.3 0.5 6804 1台7000m3/h 4 刷胶台 5.0*1.0m 0.4 0.5 12096 1台12500m3/h 合计 41277.6 42500m3/h 因此，本项目废气处理设施总风量为42500m3/h，集气罩收集率为90%。 同时，在刷胶、热定型过程会产生甲苯、二甲苯，甲苯+二甲苯产生量为0.0860t/a。因业主所提供的胶水报告中甲苯和二甲苯是合在一起检验的，因此，为便于环评计算，将甲苯+二甲苯含量按照各占50%进行计算，则甲苯、二甲苯产生量分别为0.0430t/a（0.0192kg/h）、0.0430t/a（0.0192kg/h）。 项目有组织有机废气产生及排放情况见表5-6。 表5-6 有机废气（有组织）产生及排放情况 废气 种类 排放参数 污染物名称 处理前 处理后 收集效率 处理效率 评价标准 达标 情况 高度 (m) 排气 总量 (m3/h) 排放 量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h 排放浓度(mg/m3) 排放 速率 (kg/h) 排放 浓度 (mg/m3) 有机废气 15 42500 VOCS 0.9000 0.4018 0.3240 0.1446 3.40 90% 60% 3.4 60 达标 甲苯 0.0430 0.0192 0.0155 0.0069 0.16 90% 60% 3.1 40 达标 二甲苯 0.0430 0.0192 0.0155 0.0069 0.16 90% 60% 1.0 70 达标 无组织排放： 由于集气罩收集率为90%，仍有10%的挥发性有机废气以无组织形式排放，则VOCs的无组织排放量为0.0900t/a，排放速率0.0402kg/h；甲苯、二甲苯的无组织排放量分别为0.0043t/a、0.0043t/a，排放速率分别为0.0019kg/h、0.0019kg/h。 项目无组织有机废气产生及排放情况见表5-7。 表5-7 有机废气（无组织）产生及排放情况 废气种类 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放标准（mg/m3） 面源参数/m （长×宽×高） 排放方式 有机废气 VOCs 0.0900 0.0402 2.0 24×15×10.8 通风系统低空排放 甲苯 0.0043 0.0019 0.2 二甲苯 0.0043 0.0019 0.2 由影响预测章节预测结果可知，本项目无组织排放的甲苯、二甲苯、VOCs厂界浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中的无组织排放标准限值要求。 类比同类项目，乐至县海乐鑫鞋业有限公司与2018年5月进行验收，乐至县海乐鑫鞋业有限公司生产的产品与本项目一致，均为皮鞋生产，且该公司也位于童家发展区，生产工艺与环保设备基本一致，本项目仅在产量上少于海乐鑫公司，因此，本项目引用分析海乐鑫公司的验收监测报告是可行的。根据四川省中环博环境检测有限责任公司与2018年5月25日出具的验收检测报告（见附件，监测期间产能1932双/天，1861双/天，生产负荷达75%以上），海乐鑫鞋业项目有机废气排放情况见下表： 表5-8 乐至海乐鑫鞋业项目验收监测废气排放情况 监测点位 废气性质 监测因子 监测结果 排放标准 达标情况 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 2号排气筒出口 有组织 VOCs 16.89-28.10 3.78-6.29×10-2 60 3.4 达标 4号排气筒出口 VOCs 4.14-6.88 3.75-6.52×10-2 60 3.4 达标 6号排气筒出口 VOCs 16.60-17.84 2.06-2.33×10-1 60 3.4 达标 7号排气筒出口 VOCs 16.39-18.04 8.67-12.1×10-2 60 3.4 达标 上风向西厂界外 无组织 VOCs 无组织排放监控浓度 1.4 / 2.0mg/m3（无组织排放监控浓度限值） 达标 下风向东北厂界外 VOCs 1.6 / 达标 下风向东厂界外 VOCs 1.6 / 达标 下风向东南厂界外 VOCs 1.6 / 达标 从上表可知，乐至县海乐鑫鞋业有限公司有组织挥发性有机物和无组织挥发性有机物能达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中的排放标准要求，做到达标排放。 综上分析，项目有机废气处理后均能达标排放，处理措施技术经济可行。 （2）粉尘 项目需要对帮面、鞋底进行打磨，对成鞋进行抛光，此过程会产生少量粉尘。项目需要打磨抛光的鞋子约5万双/年，粉尘产生量参考《195制鞋行业系数手册》（初稿），产生量按8g/双计，则打磨粉尘产生量约0.4t/a，0.18kg/h；抛光粉尘产生量按2g/双计，则抛光粉尘产生量约0.1t/a，0.045kg/h。则项目打磨、抛光过程中共产生粉尘0.5t/a，0.22kg/h。 评价要求：在砂轮机和抛光机上方加设集气罩+布袋除尘器+15m高2#排气筒排放（粉尘收集率按90%计，除尘效率按98%计），布袋除尘器风量为4000m3/h，除尘器收集的粉尘作一般固废处理，经处理后粉尘排放速率及浓度为0.004kg/h（0.009t/a），1.0mg/m3。 本项目有组织排放情况见下表。 表5-9 粉尘（有组织）产生及排放情况 废气 种类 排放参数 污染物名称 处理前 处理后 收集效率 处理效率 评价标准 达标 情况 高度 (m) 排气 总量 (m3/h) 排放 量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h 排放浓度(mg/m3) 90% 98% 排放 速率 (kg/h) 排放 浓度 (mg/m3) 粉尘 15 4000 颗粒物 0.5 0.22 0.009 0.004 1.0 3.5 120 达标 无组织排放： 由于集气罩的收集率为90%，仍有10%的粉尘以无组织形式排放，则粉尘的无组织排放量为0.05t/a（0.022kg/h），排放量较小，且由于项目生产过程均在车间内进行，车间为半封闭式钢架结构，其内部空气流动性较差，无组织排放的粉尘大部分在车间内自然沉降，仅有少部分随人员、物料的出入逸散至外。 表5-10 无组织废气排放汇总表 废气种类 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放标准（mg/m3） 面源参数/m （长×宽×高） 排放方式 粉尘 颗粒物 0.05 0.022 1.0 24×15×6 通风系统低空排放 由影响预测章节预测结果可知，本项目无组织排放粉尘厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放标准限值。 表5-11 项目废气处理措施一览表 废气污染源 处理措施 有机废气 集气罩收集+二级活性炭吸附处理系统，尾气经1根15m排气筒（1#）排放 打磨抛光粉尘 集气罩收集+布袋除尘器，尾气经1根15m排气筒（2#）排放 2、废水 项目运营后产生的废水主要为办公生活污水及车间地面清洁废水。 （1）办公用水 项目劳动定员为30人，不设住宿及食堂。办公用水标准按50L/人·d 计算得，办公用水量为1.5m3/d，生活污水排放系数按0.85计，废水产生量为1.28m3/d，合计358.4m3/a，主要污染物浓度为主要污染物浓度为COD 400mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 250mg/L、BOD5 300mg/L。 （2）清洁废水 车间及办公室地面不进行冲洗，一周用拖布清洁一次，用水标准为2L/m2，用水量为0.21m3/d，废水排水系数为0.85，则废水产生量为0.18m3/d，合计50.4m3/a，主要污染物浓度为COD 200mg/L，BOD5 80mg/L，SS 400mg/L。 扬锦国际产业园已建污水预处理池，本项目所依托污水预处理池位于6号厂房与10号厂房东侧中间，设计容积为200m3。项目污水总排放量约为1.46m3/d、408.8m3/a。项目废水进入污水预处理池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。本项目废物污染物产生及排放情况见表5-12。 表5-12 本项目废水污染物产生及排放情况 废水性质 废水量（m3/a） COD BOD5 SS NH3-N TP 办公生活污水 浓度（mg/L） 358.4 400 300 400 30 4 产生量（t/a） 0.1434 0.1075 0.1434 0.0108 0.0014 清洁废水 浓度（mg/L） 50.4 200 80 400 / / 产生量（t/a） 0.0101 0.0040 0.0202 / / 综合废水处理前 浓度（mg/L） 408.8 379 277 400 27 4 产生量（t/a） 0.1549 0.1132 0.1635 0.0110 0.0016 经预处理池处理后 浓度（mg/L） 408.8 300 250 100 25 3 排放量（t/a） 0.1226 0.1022 0.0409 0.0102 0.0012 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 45 8 近期：城市污水处理厂处理 浓度（mg/L） 408.8 50 10 10 5 0.5 排放量（t/a） 0.0204 0.0041 0.0041 0.0020 0.0002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 50 10 10 5 0.5 远期：园区污水处理厂处理 浓度（mg/L） 408.8 40 10 10 3 0.5 排放量（t/a） 0.0164 0.0041 0.0041 0.0012 0.0002 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（GB51/2311-2016）中相关标准 40 10 10 3 0.5 3、噪声 本项目噪声源主要为片帮机、抛光机、冲床、砂轮机、打跟机、压跟机等设备，这些设备所产生的机械噪声基本为中强度噪声，其噪声源强在70～85dB(A)的范围之内。针对不同产噪设备采用不同的隔声、基础减振等治理措施后，噪声治理及排放情况见表5-14。 表5-14 噪声污染源及治理措施表 噪声源 噪声源强 治理方式 治理后声级值 冲床 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减 ≤60 压底机 70 ≤50 打跟机 75 ≤55 砂轮机 80 ≤60 抛光机 75 ≤55 压撬机 75 ≤55 真空定型机 75 ≤55 片帮机 75 ≤55 风机 85 设置减震基础、风机进出风口安装消声器等 ≤65 项目建成营运后，夜间不进行生产。噪声治理方式： （1）选用性能优、噪声小的设备，降低噪声源强度； （2）合理布置厂区，高噪声设备应尽量设置于场地中部远离厂界的位置，通过距离衰减减少厂界噪声值； （3）设置封闭式车间，采取厂房隔声，设备基座采用减震基座； （4）在安装和检修过程中保证设备安装平衡，经常维护保养和润滑，保持设备运转正常。 设备噪声经减振、隔声、消声等措施处理后，本项目噪声对周边影响较小。项目位于园区内，周边200m范围内均为工业企业，项目噪声通过隔声减震后，对周边环境影响较小。项目营运期噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 4、固体废物 本项目固体废物主要分为一般固废和危险固废。 （1）一般固废 ①废边角料 本项目原料皮革裁料、片帮、冲孔、针车及上鞋底等工序会产生废边角料，生产过程中产生的废边角料约0.5t/a。 ②废楦头 产生量为50个/a，楦头主要成分为ABS塑料，为一般固废。 ③废包装材料 本项目生产过程中产生的废包装材料量大约为0.5t/a。 ④布袋除尘器收集粉尘 本项目打磨抛光时布袋式除尘器收集的粉尘量约0.441t/a。 ⑤生活垃圾 本项目员工30人，员工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量约15kg/d，4.2t/a。厂区内设置垃圾桶，收集日常办公生活垃圾，设专人每日进行统一清运，然后由园区集中处理。 本项目产生的一般固废集中收集堆放至园区指定的一般固废堆放点，由园区集中处理。 表5-15 一般固废汇总 序号 一般废物名称 产生量 储存位置 处理方法 1 废边角料 0.5t/a 堆放至园区指定的一般固废堆放点 由园区集中处理 2 废楦头 50个/a 3 废包装材料 0.5t/a 4 布袋除尘器收集粉尘 0.441t/a 5 生活垃圾 4.2t/a （2）危险废物 ①废胶水桶 项目产生的废胶水桶（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49）约为 0.1t/a，收集暂存后交由原供货单位处理。 ②废活性炭 有机废气处理措施末端采取了二级活性炭对产生的有机废气进行吸附处理，活性炭吸附饱和后需进行更换，将会产生废活性炭（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49）；本项目有机废气产生量为0.9000t/a，集气罩收集效率按90%计，活性炭吸附效率按60%计，则活性炭吸附有机废气总量为0.4860t/a，参考《简明通风设计手册》以及广东工业大学工程研究，1kg活性炭吸附有机废气量约为250g，则项目设置的活性炭净化系统所需活性炭量为1.9440t/a。建设单位拟建2个活性炭吸附箱（活性炭吸附箱有效容积0.5m3，容纳500小块活性炭，每块尺寸100x100x100mm），活性炭采用蜂窝状活性炭，活性炭密度为0.45-0.65g/cm3（本次评价取0.5g/cm3），则活性炭最大设置量为0.25t，因活性炭吸附装置吸附至80%时即达到饱和状态，因此本项目设置的活性炭箱最大吸附量为0.2t。因此，项目废气处理设施活性炭的更换频次约每40天更换1次，更换下的废活性炭总量约为2.28t/a，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。 ③废机油 本项目设备运行、维修保养过程将产生废机油（HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业，900-249-08），产生量约为0.02t/a。 ④含油废棉纱手套 设备维修保养会产生一定量擦拭机器用的含油废棉纱手套（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49），产生量约0.01t/a。 表5-16 项目危险废物汇总 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序 形态 有害成分 危险特性 污染防治措施 1 废胶水桶 HW49 900-041-49 0.1 胶水 固态 有机物 T/In 收集后暂存于危废暂存间，定期交由原供货单位处置 2 废活性炭 HW49 900-041-49 2.28 有机废气处理 固体 有机物 T 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 3 废机油 HW08 900-249-08 0.02 设备保养 液体 废矿物油 T,I 4 含油废棉纱手套 HW49 900-041-49 0.01 设备保养 固体 废矿物油 T/In 注：T表毒性，I 表易燃性，In表感染性 表5-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存周期 1 危废暂存间 废胶水桶 HW49 900-041-49 一楼西北角 10m2 密封储存 6个月 2 废活性炭 HW49 900-041-49 3 废机油 HW08 900-249-08 4 含油废棉纱手套 HW49 900-041-49 （3）危废暂存间相关要求 本项目设置一间建筑面积为10m2的危废暂存间暂存项目产生的危险废物，项目建设单位拟建的危险废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行；危废处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）执行。 该暂存间的设计、施工和管理必须进行危险废物的储存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，相关要求为： ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 ③应位于居民中心区常年最大风频的下风向。设施底部必须高于地下水最高水位。 ④门地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，材料必须与危险废物相容。设施底部必须高于地下水最高水位。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系<10-10cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。应建造径流疏导系统，保证25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑥危险废物贮存设施内清理出来的废渣，一律按危险废物处理。 ⑦按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑧建设单位必须做好危险废物的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。且记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 ⑨必须定期对所贮存的容器设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 此外，危险废物处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年）执行，相关要求为：危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 本环评要求，在本项目投产前必须与有资质的单位签订危废协议，以确保本项目产生的危废得到合理处置。此外要求本项目落实危险废物储存区三防措施做到防水、防渗漏、防流失，并根据危废性质做到防腐蚀。危险废物暂存区地面渗透系数应≤1.0×10-10 cm/s，并派专人管理。 5、地下水 本项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目分划为重点防渗区和一般防渗区，划分区域如下： 重点防渗区：包括危废暂存间、刷胶房、胶水仓库。根据现场调查，项目车间已做防渗混凝土进行一般防渗，要求重点防渗区域涂刷2mm厚环氧树脂，确保等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；并在危废暂存间设置不锈钢防渗托盘，确保等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s； 一般防渗区：除重点防渗区以外车间其他地面。要求采用防渗混凝土进行防渗，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。目前车间已做防渗混凝土，满足一般防渗要求。 经以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水，土壤。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                （表六）

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 热定型及刷胶过程 | 有机废气VOCs | 0.9000t/a | 0.3240t/a，3.4mg/m3 |
|  |  | 甲苯 | 0.0430t/a | 0.0155t/a，0.16mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | 0.0430t/a | 0.0155t/a，0.16mg/m3 |
|  | 打磨抛光 | 粉尘 | 0.5t/a | 0.009t/a，1.0mg/m3 |
| 水污 染物 | 生活污水、清洁废水 | 水量 | 408.8m3/a | 408.8m3/d |
|  |  | COD | 379mg/L、0.1549t/a | 300mg/L、0.1226t/a |
|  |  | BOD5 | 277mg/L、0.1132t/a | 250mg/L、0.1022t/a |
|  |  | NH3-N | 27mg/L、0.0110t/a | 25mg/L、0.0102t/a |
|  |  | SS | 400mg/L、0.1635t/a | 100mg/L、0.0409t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/L、0.0016/a | 3mg/L、0.0012t/a |
| 噪声 | 设备运行 | 生产车间全封闭；生产设备采取减震、厂房隔声；动力设备采取减震、隔声、消声等降噪措施，尽量减轻对周围环境的影响。 |
| 固体 废物 | 营运期一般固体废物 | 废边角料 | 0.5t/a | 堆放至园区指定的一般固废堆放点，由园区统一处理 |
|  |  | 废楦头 | 50个/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a |  |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘 | 0.441t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 4.2t/a |  |
|  | 营运期危险废物 | 废胶水桶 | 0.1t/a | 交由原供货单位回收处理 |
|  |  | 废活性炭 | 2.28t/a | 交由具有危险废物处理资质的单位回收处理 |
|  |  | 废机油 | 0.02t/a |  |
|  |  | 含油废棉纱手套 | 0.01t/a |  |
| 主要生态影响： 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区，购买扬锦国际产业园已建成的标准厂房进行生产，不会造成水土流失、景观破坏等生态环境影响。本项目所在区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的营运期对生态环境不会产生较大影响。 |

# 环境影响分析                                    （表七）

一、施工期环境影响分析 本项目购买乐至县童家发展区西郊园区扬锦产业园的标准厂房进行建设，施工期仅进行厂房内部调整车间布局与设备安装，因此施工期不产生大的环境问题。施工过程产生的噪声、废气、粉尘、固体废物、施工人员生活污水、生活垃圾等污染物可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，为减轻施工期间对环境的影响，施工单位应严格加强施工期规范化的管理工作： 1、结合本项目特点，施工期废气主要为设备安装过程中产生的粉尘，在施工现场采取洒水降尘、建筑材料临时覆盖等措施降低施工期粉尘对内部工人及外环境的影响。 2、项目施工噪声主要为设备安装过程中使用的各种施工机械运行噪声，施工过程中应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定施工作业，严格控制施工场界噪声。 3、结合项目特点，本项目施工期废水主要为工人生活污水，工人上厕所依托园区内已有厕所，生活污水经园区内已建污水预处理池处理后排入园区污水管网，进入乐至县城市污水处理厂处理。 4、对于施工过程中产生的建筑垃圾和工人生活垃圾，施工单位应加强管理，及时清运，确保建筑工地周边环境整洁、卫生。 5、本项目在现有厂房进行建设。项目厂区内除绿化区域已全部完成路面硬化，重点防渗区域及一般防渗区区域已按要求完成防渗工作，施工期对土壤的扰动不大，项目施工期对土壤环境影响不大。 综上所述，本项目施工期可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，但影响强度均不大，在工程建设结束后可消除。在落实上述施工期污染防治措施的情况下，项目施工期环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 1、大气环境影响评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的远距离D10%，计算公式如下： 式中： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 本项目污染物评价标准和来源见下表。 表7-1 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（mg/m3) 标准来源 TVOC 二类限区 8小时 0.6 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D 甲苯 二类限区 1h平均 0.2 二甲苯 二类限区 1h平均 0.2 TSP 二类限区 日均 0.3 GB 3095-2012 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-2 大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作等级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级高者作为项目的评价等级。 2、污染源参数 根据工程分析，本项目运营期废气主要是生产过程中产生的有机废气、粉尘，项目污染源情况见表7-3，7-4： 表7-3 主要废气污染源参数一览表（点源） 编号 污染源 排气筒底部经纬度 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数 排放工况 排放速率（kg/h） 经度 纬度 颗粒物 VOCs 甲苯 二甲苯 1 1#排气筒 105.016436484 30.308214018 447 15 1.0 15.0313 16.7 2240 正常工况 / 0.1446 0.0069 0.0069 2 2#排气筒 105.016440508 30.308091977 447 15 0.4 8.8419 16.7 2240 正常工况 0.004 / / / 表7-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号 名称 面源中心点经纬度 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数 排放工况 排放速率（kg/h） 经度 纬度 颗粒物 VOCs 甲苯 二甲苯 1 1#两层车间 105.016327 30.308152 447 15 24 0 10.8 2240 正常工况 / 0.0402 0.0019 0.0019 2 2#车间一楼 105.016327 30.308152 447 15 24 0 6 2240 正常工况 0.022 / / / 3、估算模型参数 本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN 模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。 根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下表： 表7-5 项目估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 70000人 最高环境温度 38.3 °C 最低环境温度 -4.8 °C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 4、主要污染源估算模型计算结果 采用导则推荐估算模型AERSCREEN计算，本项目各污染源计算结果见表7-6、7-7、7-8、7-9。 表7-6 估算模型计算结果一览表 距离(m) 1#排气筒 VOCs 甲苯 二甲苯 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 4.08E-04 0.03 1.95E-05 0.01 1.95E-05 0.01 25 3.31E-03 0.28 1.58E-04 0.08 1.58E-04 0.08 50 1.97E-02 1.64 9.39E-04 0.47 9.39E-04 0.47 53 2.00E-02 1.67 9.56E-04 0.48 9.56E-04 0.48 75 1.57E-02 1.31 7.51E-04 0.38 7.51E-04 0.38 100 1.26E-02 1.05 5.99E-04 0.30 5.99E-04 0.30 125 1.14E-02 0.95 5.43E-04 0.27 5.43E-04 0.27 150 1.02E-02 0.85 4.87E-04 0.24 4.87E-04 0.24 175 9.07E-03 0.76 4.33E-04 0.22 4.33E-04 0.22 200 8.05E-03 0.67 3.84E-04 0.19 3.84E-04 0.19 225 7.17E-03 0.60 3.42E-04 0.17 3.42E-04 0.17 250 6.43E-03 0.54 3.07E-04 0.15 3.07E-04 0.15 275 5.79E-03 0.48 2.76E-04 0.14 2.76E-04 0.14 300 5.25E-03 0.44 2.51E-04 0.13 2.51E-04 0.13 325 4.79E-03 0.40 2.29E-04 0.11 2.29E-04 0.11 350 4.39E-03 0.37 2.09E-04 0.10 2.09E-04 0.10 375 4.04E-03 0.34 1.93E-04 0.10 1.93E-04 0.10 400 3.73E-03 0.31 1.78E-04 0.09 1.78E-04 0.09 425 3.47E-03 0.29 1.65E-04 0.08 1.65E-04 0.08 450 3.23E-03 0.27 1.54E-04 0.08 1.54E-04 0.08 475 3.02E-03 0.25 1.44E-04 0.07 1.44E-04 0.07 500 2.83E-03 0.24 1.35E-04 0.07 1.35E-04 0.07 下风向最大质量浓度及占标率% 2.00E-02 1.67 9.56E-04 0.48 9.56E-04 0.48 D10%最远距离/m / 表7-7 估算模型计算结果一览表 距离(m) 2#排气筒 颗粒物 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 1.95E-04 0.02 25 3.09E-04 0.03 50 5.43E-04 0.06 53 5.54E-04 0.06 75 4.35E-04 0.05 100 3.47E-04 0.04 125 3.14E-04 0.03 150 2.82E-04 0.03 175 2.51E-04 0.03 200 2.22E-04 0.02 225 1.98E-04 0.02 250 1.78E-04 0.02 275 1.60E-04 0.02 300 1.45E-04 0.02 325 1.32E-04 0.01 350 1.21E-04 0.01 375 1.12E-04 0.01 400 1.03E-04 0.01 425 9.58E-05 0.01 450 8.99E-05 0.01 475 8.51E-05 0.01 500 8.07E-05 0.01 下风向最大质量浓度及占标率% 5.54E-04 0.06 D10%最远距离/m / 表7-8 估算模型计算结果一览表 距离(m) 1#两层车间 VOCs 甲苯 二甲苯 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 4.22E-02 3.51 2.02E-03 1.01 2.02E-03 1.01 15 4.81E-02 4.01 2.31E-03 1.15 2.31E-03 1.15 25 4.48E-02 3.74 2.15E-03 1.08 2.15E-03 1.08 50 2.86E-02 2.38 1.37E-03 0.69 1.37E-03 0.69 75 1.87E-02 1.56 9.00E-04 0.45 9.00E-04 0.45 100 1.34E-02 1.11 6.41E-04 0.32 6.41E-04 0.32 125 1.01E-02 0.84 4.85E-04 0.24 4.85E-04 0.24 150 8.00E-03 0.67 3.84E-04 0.19 3.84E-04 0.19 175 6.54E-03 0.55 3.14E-04 0.16 3.14E-04 0.16 200 5.49E-03 0.46 2.64E-04 0.13 2.64E-04 0.13 225 4.70E-03 0.39 2.26E-04 0.11 2.26E-04 0.11 250 4.08E-03 0.34 1.96E-04 0.10 1.96E-04 0.10 275 3.60E-03 0.30 1.73E-04 0.09 1.73E-04 0.09 300 3.20E-03 0.27 1.54E-04 0.08 1.54E-04 0.08 325 2.88E-03 0.24 1.38E-04 0.07 1.38E-04 0.07 350 2.60E-03 0.22 1.25E-04 0.06 1.25E-04 0.06 375 2.37E-03 0.20 1.14E-04 0.06 1.14E-04 0.06 400 2.18E-03 0.18 1.04E-04 0.05 1.04E-04 0.05 425 2.00E-03 0.17 9.62E-05 0.05 9.62E-05 0.05 450 1.86E-03 0.15 8.90E-05 0.04 8.90E-05 0.04 475 1.72E-03 0.14 8.28E-05 0.04 8.28E-05 0.04 500 1.61E-03 0.13 7.72E-05 0.04 7.72E-05 0.04 下风向最大质量浓度及占标率% 4.81E-02 4.01 2.31E-03 1.15 2.31E-03 1.15 D10%最远距离/m / 表7-9 估算模型计算结果一览表 距离(m) 2#车间一楼 颗粒物 预测质量浓度（mg/m3） 占标率% 10 1.09E-02 1.21 17 1.22E-02 1.36 25 9.80E-03 1.09 50 4.42E-03 0.49 75 2.58E-03 0.29 100 1.74E-03 0.19 125 1.28E-03 0.14 150 9.95E-04 0.11 175 8.04E-04 0.09 200 6.69E-04 0.07 225 5.68E-04 0.06 250 4.92E-04 0.05 275 4.32E-04 0.05 300 3.83E-04 0.04 325 3.43E-04 0.04 350 3.10E-04 0.03 375 2.82E-04 0.03 400 2.58E-04 0.03 425 2.37E-04 0.03 450 2.19E-04 0.02 475 2.04E-04 0.02 500 1.90E-04 0.02 下风向最大质量浓度及占标率% 1.22E-02 1.36 D10%最远距离/m / 5、评价等级确定 本项目评价等级结果如下表。 表7-10 本项目评价等级结果表 污染源名称 排放方式 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (mg/m3) Pmax (%) 评价等级) 1#排气筒 有组织 VOCs 1200.0 2.00E-02 1.67 二级 2#排气筒 有组织 TSP 900.0 5.54E-04 0.06 三级 1#排气筒 有组织 甲苯 200.0 9.56E-04 0.48 三级 1#排气筒 有组织 二甲苯 200.0 9.56E-04 0.48 三级 1#两层车间 无组织 VOCs 1200.0 4.81E-02 4.01 二级 2#车间一楼 无组织 TSP 900.0 1.22E-02 1.36 二级 1#两层车间 无组织 甲苯 200.0 2.31E-03 1.15 二级 1#两层车间 无组织 二甲苯 200.0 2.31E-03 1.15 二级 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的VOCs，Pmax值为4.01%，Cmax为4.81E-02mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 6、大气影响评价内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气为二级评价，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 7、大气污染物排放量核算 本项目污染物排放量核算主要包括有组织排放量核算、无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算。具体情况见下表。 表7-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 / / 一般排放口 1 1#排气筒 VOCs 3.4 0.1446 0.3240 2 2#排气筒 颗粒物 1.0 0.004 0.009 3 1#排气筒 甲苯 0.16 0.0069 0.0155 4 1#排气筒 二甲苯 0.16 0.0069 0.0155 一般排放口合计 VOCs 0.3240 颗粒物 0.009 甲苯 0.0155 二甲苯 0.0155 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs 0.3240 颗粒物 0.009 甲苯 0.0155 二甲苯 0.0155 表7-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 两层车间 刷胶、热定型 VOCs 车间通风 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 （DB51/2377-2017） 2.0 0.0900 2 甲苯 0.2 0.0043 3 二甲苯 0.2 0.0043 4 车间一楼 打磨、抛光 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 1.0 0.05 无组织排放总计 无组织排放总计 VOCs 0.0900 甲苯 0.0043 二甲苯 0.0043 颗粒物 0.05 项目大气污染物年排放量核算具体情况见下表： 表7-13 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 VOCs 0.4140 2 甲苯 0.0198 3 二甲苯 0.0198 4 颗粒物 0.059 项目非正常工况主要考虑废气处理设施（粉尘处理系统、有机废气处理系统）维护不到位，处理效率降低到设计处理效率的一半。项目非正常排放核算详见下表： 表7-14 项目非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 1#排气筒 废气处理设施维护不到位 VOCs 5.9559 0.2531 1 1 加强废气处理系统的维护，定期更换活性炭 2 2#排气筒 颗粒物 25.6138 0.1025 1 1 8、大气防护距离 根据估算结果可知，本项目废气排放下风向最大浓度贡献值均小于环境质量浓度限值，因此本项目不设置大气环境防护距离。 9、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）：“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过 GB3095 与 TJ36 规定的居住区容许条件浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离”。据表7-10可知，本项目无组织排放粉尘和VOCs的浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求和《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中浓度限值要求。 因此，本项目不设置卫生防护距离。 综上所述，在确保本项目大气污染达标排放的情况下，不会对当地的环境产生较大影响，不会影响到周围居民的正常生活。 （二）水环境影响分析 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，水污染型建设项目根据排放方式和排放量划分评价等级，等级判定如下表。 表7-15 水污染影响型建设项目评价等级划定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d 水污染当数量W/无量纲 一级 直接排放 Q＞20000或W大于600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生活污水经污水预处理池处理达标后进入污水处理厂处理达标外排，属于间接排放，故本项目地表水评价等级为三级B。 2、评价内容 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染影响型三级B评价内容包括： a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； b）依托污水处理设施的环境可行性评价。 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价： 本项目办公生活污水经预处理池（容积200m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达标后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到标后排入鄢家河。 本项目生活污水经预处理池处理后能够达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准，满足污水处理厂进水水质要求。 生活污水预处理设施依托可行性分析： 扬锦国际产业园已建污水预处理池，本项目所依托的污水预处理池位于6号、10号厂房东侧中间，供扬锦产业园东侧厂房入驻企业使用，设计容积200m3，目前无其他入驻企业，本项目生活污水产生量1.46m3/d，现有预处理池容积可满足需求，依托可行。 近期项目废水排入乐至县城市污水处理厂可行性分析： 根据现场勘查了解，乐至县城市污水处理厂配套管网已覆盖本项目所在区域，本项目废水可经管道排入污水处理厂处理达标排放；其次，根据了解，根据乐至县城市污水处理厂的处理工艺特点，其接纳污水的种类仅为生活污水，不接纳工业废水，根据工程分析可知，本项目废水为生活污水和地面清洁用水，本项目废水性质符合乐至县城市污水处理厂接纳废水的要求，此外，本项目废水排放量较小，对乐至县城市污水处理厂的水质不会造成较大影响，水质变化不大，因此，本项目产生的生活可经预处理后排入乐至县城市污水处理厂处理达标排放。 远期废水排入文峰工业园污水处理厂可行性分析： 根据文峰工业园（童家发展区第一区域）规划环评可知，园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 本项目远期废水经预处理后排入园区污水处理厂处理，经处理达标排入鄢家河，鄢家河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，水体功能为纳污、农灌、排洪，尾水可实现达标排放，项目污水不会对鄢家河水质产生明显影响。 综上所述，本项目运营期对区域水环境影响较小。 3、污染源排放量核算结果 本项目废水排放情况信息如下表： 表7-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 办公生活污水、地面清洁水 COD BOD5 NH3-N 等 预处理后经污水管网，近期乐至县城市污水处理厂，远期文峰工业园污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 生活污水预处理池 厌氧 / ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 本项目废水间接排放口基本情况如下表 表7-17 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/(万t/a) 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) DW001 105.017935 30.305267 0.04088 近期：预处理后经污水管网进入乐至县城市污水处理厂 连续排放流量稳定 / 乐至县城市污水处理厂 COD 50 BOD5 10 NH3-N 5 总磷 0.5 远期：经预处理池处理后排入文峰工业园区污水处理厂 连续排放流量稳定 / 文峰工业园区污水处理厂 COD 40 BOD5 10 NH3-N 3 总磷 0.5 本项目废水污染物排放信息如下表。 表7-18 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度(mg/L) 日排放量(t/d) 年排放量(t/a) DW001 COD 500 0.000730 0.204400 BOD5 300 0.000438 0.122640 SS 400 0.000584 0.163520 NH3-N 45 0.0000657 0.018396 总磷 8 0.000001168 0.0032704 全厂排放口合计 COD 0.204400 BOD5 0.122640 NH3-N 0.163520 SS 0.018396 总磷 0.0032704 综上，评价认为，本项目生活污水经处理达标后，近期可排至乐至县城市污水处理厂处理，远期可排入文峰工业园区污水处理厂处理。所产生废水不会对项目所在区域地表水造成环境影响。 （三）噪声环境影响分析 1、噪声源强 项目营运期间主要的噪声源来自片帮机、抛光机、冲床、砂轮机、打跟机、压跟机等设备噪声。噪声源强见表7-19。 表7-19 项目噪声源强统计表 噪声源 噪声源强 治理方式 治理后声级值 冲床 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减 ≤60 压底机 70 ≤50 打跟机 75 ≤55 砂轮机 80 ≤60 抛光机 75 ≤55 压撬机 75 ≤55 真空定型机 75 ≤55 片帮机 75 ≤55 风机 85 设置减震基础、风机进出风口安装消声器等 ≤65 2、预测模式 假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式，采用如下公式对项目噪声进行预测计算： A、噪声衰减公式： L2＝L1－20lgr2/r1－△L 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——场界围墙引起的衰减量。 关于(L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑反射等，一般厂房隔声(L≈10dB(A)，隔声处理厂房(L≈15dB(A)。 B、噪声迭加公式： 式中：Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； L——某点噪声总迭加值，dB(A)； n——声源个数。 3、预测结果 预测结果见表7-20。 表7-20 厂界噪声预测结果 噪声源 源强dB（A） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离（m） 贡献值 距离（m） 贡献值 距离（m） 贡献值 距离（m） 贡献值 冲床 ≤60 2 53.98 6 44.44 13 37.72 18 34.89 压底机 ≤50 2 43.98 14 27.08 13 27.72 10 30 打跟机 ≤55 8 36.94 22 28.15 7 38.10 2 48.98 砂轮机 ≤60 4 47.96 22 33.15 11 39.17 2 53.98 抛光机 ≤55 6 39.44 22 28.15 9 35.92 2 48.98 压撬机 ≤55 11 34.17 20 28.98 4 42.96 4 42.96 真空定型机 ≤55 5 41.02 10 35 10 35 14 32.08 片帮机 ≤55 11 34.17 18 29.89 4 42.96 6 39.44 风机 ≤65 2 58.98 12 43.42 13 42.72 12 43.42 叠加值 / 60.64 48.29 49.37 56.67 标准值 昼间 65 65 65 65 评价结果 昼间 达标 达标 达标 达标 本项目夜间不生产，根据上表预测计算结果可以看出，项目设备噪声经过基础减震、距离衰减等降噪后，厂界四周昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 （四）固体废弃物影响分析 废边角料、废包装材料、更换的楦头、布袋除尘器收集的粉尘、员工生活垃圾等一般固废集中收集堆放至园区指定的一般固废堆放点，由园区集中处理；废胶桶、废机油、废活性炭等属危险废物，设置危险废物暂存间收集后，废胶桶交由原供货单位处理，其余危险废物定期交由具有危险废物处理资质的单位回收处理。混入生活垃圾的含油废棉纱、棉布、手套等，全过程可不按危险废物管理，交由环卫部门统一清运。 危险废物收集及转运要求： （1）设置危险废物暂存间 为了减小危险废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目将危险废物分类储存于危废暂存间内。 环评要求本项目在厂区内危险废物暂存间1间，面积约10m2，危废暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，做好防腐、防渗、防雨“三防”措施，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。 （2）危险废物的收集和管理 1）危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防腐、防渗、防雨。 2）采取桶装或袋装的危废全部加上危险标签，不相容的危废要分加存放。 危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，保证各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防雨、防渗、防腐处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 （3）危险废物的转运 根据中华人民共和国国务院令第344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： 1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 通过采取以上措施，固废安全处置，去向明确，不会对周围环境造成二次污染。 （五）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为“122、鞋业制造；使用有机溶剂”，为Ⅳ类项目。本项目用水由自来水厂供给，废水经园区管网进入污水处理厂，故本项目的建设不会对地下水水位造成明显影响。本项目的建设仅有可能对地下水的水质造成一定影响。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）中第 11.2.2 分区防控措施：未颁布相关标准的行业，根据预测结果和场地包气带特征及防污性能，提出防渗技术要求，或根据建设项目产地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性参照下表7-21提出防渗技术要求。 表7-21 项目地下水防渗分区参照表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机污染物 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行 中-强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易-难 其他类型 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行 中-强 难 中 易 重金属、持久性有机污染物 强 易 简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 由于本项目营运期不取用地下水，亦不向地下注水，项目营运期废水能够进入园区污水管网，因此对地下水影响相对不明显，故针对地下水环境影响评价从简，仅提出相应的地下水防治措施。 本项目地下水防治按照分区防渗进行，分为重点污染防渗区、一般防渗区。因本项目为现有标准厂房，地面已经铺设防渗混凝土进行一般防渗，因此，本项目地下水污染防渗区域划分如下： 重点防渗区：根据项目生产特点，项目重点污染区域：危废暂存间、胶水仓库和刷胶房。环评要求需要在重点防渗区域涂刷环氧树脂，并在危废暂存间设置不锈钢托盘进行防渗，切断污染地下水途径。同时车间周围地坪均已做混凝土防渗处理，确保项目废水、危废不造成地下水的污染。 一般防渗区：除重点防渗区以外的车间其他地面，地面已铺设防渗混凝土进行一般防渗，不再做处理。 综上所述，在采取上述防渗处理措施后，各防渗区域的渗透系数能达到《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，项目对地下水不会造成明显影响。 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤影响分为生态影响型及污染影响型，本项目影响土壤的类型为污染影响型。 （1）环境影响识别 ①项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别属于附录A中的Ⅱ类项目，见下表。 表7-22 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 制造业 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造 制革、毛皮鞣制 化学纤维制造；有毛洗、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋业 其他 ②土壤环境影响识别与评价因子筛选 1）土壤环境影响识别 本项目可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响识别见下表所示。 表7-23 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 建设期 / / / 运营期 √ / √ 服务期满后 / / / 根据上表可知，本项目建设期不会对土壤造成影响，运营期间造成影响途径主要包括大气沉降及垂直入渗对其造成的影响。 2）土壤污染因素 本项目属于污染影响型建设项目，结合项目特点，本项目在运行期间可能造成土壤污染的因素主要表现在： Ⅰ、项目原辅材料中胶水在储存、取用过程中泄露，渗入土壤进而污染土壤。 Ⅱ、危废暂存间废机油等危废泄露渗入土壤造成污染。 综上本项目可能导致土壤酸碱化的影响源及影响因子识别如下。 表7-24 本项目土壤环境影响源及因子识别表 污染源 工艺节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 胶水储存、使用 物料储存是、使用 大气沉降、垂直入渗 甲苯、二甲苯 甲苯、二甲苯 事故排放 危废暂存间 危废储存 垂直入渗 甲苯、二甲苯、石油烃 甲苯、二甲苯、石油烃 事故排放 （2）评价等级及调查范围 本项目系购买扬锦国际产业园6号部分标准厂房进行建设，不涉及基础开挖及土建工程，仅在厂房内部进行改造及设备安装即可投入营运。项目占地面积为360m2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目占地规模为小规模。项目厂区内除绿化区域已全部完成路面硬化，环评已要求重点防渗区域及一般防渗区区域按要求完成防渗工作，项目周边无敏感点，周边200m范围内均为工业园区。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目敏感程度分级为不敏感。 表7-25 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 本项目 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 / 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 / 不敏感 其他情况 √ 占地规模 评价等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 表7-26 污染影响影响型评价工作等级划分表 由上表可知，本项目土壤评价等级为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型调查范围为0.05km范围内。 （3）土壤环境预测与评价 ①预测范围 与调查评价范围一致，项目占地范围及周边50m范围内。 ②预测评价时段 根据本项目土壤影响途径情况，选取运营期作为本项目的重点预测时段。 ③情景设置 根据本项目污染物排放情况，选择大气沉降、垂直入渗作为本项目的预测情景。 ④预测与评价方法 本项目土壤环境影响评价等级为三级，根据导则，采用定性描述法进行预测。 （4）预测评价结论 本项目为鞋业生产项目，项目使用的胶水中含有的挥发性有机物经过大气沉降或者垂直入渗可能会对评价范围内的土壤环境造成影响，根据现状监测可知，本项目占地范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准要求，且本底值远远低于标准值，说明项目评价范围内土壤具有一定的环境容量。 ①大气沉降途径土壤影响分析 本项目在刷胶和热定型过程会产生VOCs，其中包含甲苯、二甲苯。根据工程分析，VOCs经活性炭处理后会有小部分VOCs经过排气筒进入大气中，经过大气沉降进入土壤。本项目以甲苯、二甲苯的沉降量为例，项目甲苯、二甲苯排放量分别为0.0953t/a、0.0953t/a，因此，土壤中甲苯、二甲苯大气沉降量分别为0.0953t/a、0.0953t/a，满足相关土壤标准要求。根据现状监测可知，项目土壤中未检测出含有甲苯、二甲苯，土壤环境容量较大，环评要求，项目应严格执行环评中的环保措施要求，在此情况下，本项目所产生的大气沉降影响不会对周边土壤造成影响。 ②垂直入渗途径土壤环境影响分析 根据识别结果，本项目垂直入渗的情况主要为胶水、机油堆放区、危废暂存间、以及机械设备（漏油）事故的情况下，造成泄漏通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目已提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，已要求对以上可能泄漏的场所进行了重点防渗，即使在事故工况泄漏的情况下也不会下渗到土壤对其造成影响。 综上，评价区域内的土壤质量可满足相关标准要求。 （5）土壤污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）建设项目土壤环境保护措施主要从土壤环境质量现状保障措施、源头控制措施、过程防控措施三方面进行，本项目拟采取的土壤污染防治措施如下： ①土壤环境质量现状保障措施 根据项目占地范围内土壤环境质量监测情况，各监测点位现状因子均能够满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中第二类用地标准，暂不对所在地土壤进行修复治理，需强化环境保护措施，避免对其造成污染。 ②源头控制措施 本项目涉及胶水的使用，包括储存、使用过程中应避免泄漏、滴漏进入土壤造成污染，具体措施为：胶水库房、危废暂存间门口设置20cm高裙角，并设置截水沟，链接至收集池，在泄露时对污染物进行收集。 ③过程防控措施 本项目主要土壤环境影响表现在刷胶、热定型过程产生的甲苯、二甲苯大气沉降影响，以及储存、使用过程入渗途径影响，针对以上可能影响过程，在占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主减少大气沉降的影响，同时，针对入渗途径影响采取相应防渗措施，具体为：原料仓库、胶水仓库、生产区、危废暂存间设置地面集水池，集水池在现有防渗混凝土基础上，增加设置2mmHDPE膜，并设置不锈钢托盘托底。 （5）土壤环境影响评价结论 本项目土壤环境各监测点中，各监测点位的各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的风险筛选值标准，项目区域土壤环境质量良好。 本次评价要求建设单位从“源头控制、污染途径控制”方面入手。严格做好分区防渗措施，加强管理，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。 综上，评价认为本项目土壤环境影响可接受。 三、环境风险分析 1、评价依据 （1）风险调查 根据调查本项目原辅料及生产工艺特点，本项目风险源本项目风险源主要为PU胶、黄胶、机油以及厂区内可燃物质（真皮、PU皮革等）。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B可知，本项目风险物质为PU胶、黄胶中含有的甲苯、二甲苯及机油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物种数量与临界量比值（Q）”计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值计算Q值。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-27 环境风险潜势初判 序号 危险物质 最大储存量 临界量 比值Q 1 甲苯 0.0086t 10t 0.00086 2 二甲苯 0.0086t 10t 0.00086 3 机油 0.01t 100t 0.0001 合计 Q=0.00182<1 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，机油未列入附录表B.1，则按附录表B.2其他危险物质临界量推荐值确定，则机油临界量为100t （3）评价等级 根据环境风险潜势初判，本项目危险物种数量与临界量比值Q=0.00182＜1，当Q＜1时，环境风险潜势直接判定为Ⅰ，无需确定P和E等级。 表7-28 风险评价工作级别（HJ169-2018） 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 综上，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2、环境敏感目标情况 环境敏感目标调查过程中，重点关注水环境风险受体（含地表水环境和地下水环境）和大气环境风险受体。其中大气环境风险受体主要以集中居住区为关注重点，地表水环境风险受体以水体穿越及饮用水源为重点，地下水环境风险受体以集中式和分散式地下水水源为重点。 经现场踏勘及地图资料收集对比，本项目主要环境敏感目标见下表。 表7-29 环境敏感目标一览表 类别 保护目标名称 相对距离（km） 方位 规模及功能 环境功能区划 地表水环境 廖家河 1.6 SW 农灌、排洪、纳污 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水域 3、环境风险识别 （1）主要危险物质及分布情况 本项目涉及的主要危险物质为PU胶、黄胶、机油以及厂区内可燃物质（真皮、PU皮革等），危险物质的主要分布位置在胶水仓库、原料仓库。 （2）可能影响环境的途径 ①在原料储存过程中发生泄露； ②泄露物质接触明火或遇到静电发生火灾爆炸； ③生产过程中原辅料绝大部分为可燃、易燃物质，当遇高温或明火的条件下极易引发火灾、爆炸事故的发生； ④大气污染物治理措施故障或效率降低废气超标排放污染大气环境。 4、环境风险分析 针对本项目的生产特点，对可能发生的事故风险进行环境影响分析很有必要，以便提出防范及应急措施，力求将环境风险降至最低。根据对同类项目类比调查，本项目事故风险类型确定为胶水泄漏和一般性火灾事故。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险事故防范措施 1）储存、生产防范措施 ①要求厂方加强对PU胶、黄胶、机油等物品的安全管理工作，储存场所必须保持干燥，远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。 ②根据消防及安全评价要求，加强对PU胶、黄胶、机油的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放，严禁层堆。 ③PU胶、黄胶、机油在贮藏时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。 ④制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗，使其熟知PU胶、黄胶、机油等的物料性能及防范应急措施。 2）防渗、防泄漏风险防范措施及环保措施 ①对厂区进行分区防渗。项目一般防渗区采用防渗混凝土进行地面防渗；项目重点防渗区域涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），渗透系数≤1×10-7cm/s，并在危废暂存间设置不锈钢托盘进行防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，可满足相关防渗技术要求。 ②项目的原料库房、胶水仓库及危废暂存间，应按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，储存危险化学品处的地面及四壁均应做防雨、防渗、防漏处理，防止危险品渗漏对地下水和地表水造成污染；各类危险废物采取在厂区集中统一收集，设立专用危险废物暂存点；分类存放，按规定设立标志牌，并对暂存点的地面作防渗防漏处理，暂存点周边设置围堰。危险废物统一送具有危险废物处理资质的单位统一处置。 火灾风险防范措施 ①设立环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，项目方应成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 ②在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 ③加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 ④项目定期进行电路、电气检查，消除安全隐患；严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花。 评价要求项目厂区内新建事故应急池1个（容积为20m3），同时设置相应的截断设施以及阀门，收集的事故废水以及消防事故废水通过事故应急池收集处理。评价要求事故应急池平时空置，不得储水。 （2）应急预案 为了预防突发性自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故发生，确保财产和生命安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效的应急救援行动是唯一可抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。 ①应急组织结构和人员 本项目应成立事故污染应急指挥部。由公司总经理任总指挥，主管安全的副经理任副总指挥；指挥部下由消防灭火组、通讯联络组、后勤保障组等机构组成，各组负责相应职责。 ②应急措施内容 一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，对事故进行指挥决策和应急处理。对于胶水泄露事故，应急措施主要包括断源（减少泄出量）、隔离（将事故区域和其他区域隔离），避免影响扩大、回收（尽可能将泄出的胶水收集起来处理）、清污（处理已泄出的胶水）和上报（将事故上报安全生产管理部门）。 本评价列出应急预案框架表7-30。 表7-30 风险事故应急预案框架表 序号 项目 内容及要求 1 总则 简叙工程危险化学品性质，介绍工程特点及工程采取 安全生产和防范风险事故发生的重要性及必要性，说 明工程制定风险事故应急预案的重要意义 2 危险源概况 详述危险源类型、数量及其分布 3 应急计划区 厂区贮罐区、装置区、装卸区及危险化学品的运输 4 应急组织 厂指挥部：负责现场全面指挥；专业救援队伍：负责 事故控制、救援、善后处理 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急类响应程序 6 应急设施、设备与材料 防泄漏应急设施、设备与材料，按危险化学品运输管 理要求做好安全运输措施 7 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、 管制 8 应急环境监测及事故评估 由专业队伍负责对事故现场进行调查监测，对事故性 质、后果进行评估，为指挥部门决策提供依据 9 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大及蔓延。 消除现场泄漏物，降低危害 10 撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护；工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员应控制规定，撤离组织计划及救护 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措 施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 12 人员培训与演练 应急计划确定后，平时安排人员培训和演练 13 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 14 记录和报名 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度， 设专门部门并负责管理 15 附件 与应急事故有关的多种附件、材料的准备和形成 （3）风险防范措施投资估算 项目风险防范措施投资估算见下表。 表7-31 风险防范措施投资估算表 项目 主要风险防范措施 投资（万元） 安全警示标志 设置各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。 0.5 废气事故排放 加强设备的管理和维护，规范操作，对易损害的零部件设置备用，杜绝废气事故排放。 / 地面防渗 胶水库房、刷胶房、危废暂存间做重点防渗，采用防渗混凝土+2mmHPDE。 计入地下水措施 防火、防爆 按《建筑灭火器配制设计规范》(GBJ140-90)配置灭火器。 1.5 配干粉灭火器，配备防毒面具；厂区电缆均采用阻燃型电缆 计入主体工程 合计 2 项目风险防范措施新增投资估算约2万元，评价认为投资基本合理，能满足风险防范措施需求。 6、环境风险分析结论 本次环评认为通过以上防范措施后，本项目风险可控，在可接受范围内。 本项目环境风险简单分析内容表如下： 表7-32 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 乐至县索菲伊鞋业有限公司鞋业生产项目 建设地点 （四川）省 （资阳）市 （/）区 （乐至）县 （乐至县童家发展区西郊）园区 地理坐标 经度 105.016327 纬度 30.308152 主要危险物质及分布 PU胶、黄胶、机油储存于胶水仓库内 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） ①在原料储存过程中发生泄露； ②泄露物质接触明火或遇到静电发生火灾爆炸； ③生产过程中原辅料绝大部分为可燃、易燃物质，当遇高温或明火的条件下极易引发火灾、爆炸事故的发生； ④大气污染物治理措施故障或效率降低废气超标排放污染大气环境。 风险防范措施要求 ①PU胶、黄胶、机油等物品的储存场所必须保持干燥，远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。 ②加强对PU胶、黄胶、机油的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放，严禁层堆。 ③PU胶、黄胶、机油在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。 ④对厂区进行分区防渗。项目一般防渗区域采用防渗混凝土进行地面防渗；重点防渗区域涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），渗透系数≤1×10-7cm/s，并在危废暂存间设置不锈钢托盘进行防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，可满足相关防渗技术要求。 ⑤项目的原料库房、胶水仓库及危废暂存间，应按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，储存危险化学品处的地面及四壁均应做防雨、防渗、防漏处理，防止危险品渗漏对地下水和地表水造成污染；各类危险废物采取在厂区集中统一收集，设立专用危险废物暂存点；分类存放，按规定设立标志牌，并对暂存点的地面作防渗防漏处理，暂存点周边设置围堰。危险废物统一送具有危险废物处理资质的单位统一处置。 ⑥加强消防设施的日常管理，在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器，并定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目甲苯、二甲苯和机油等的最大储存量为临界量的0.00182倍，Q<1，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 四、环境管理与监测 （一）环境管理 为了有效地控制项目运营期对环境的不良影响，企业应做好环境管理工作。企业由专人负责环境保护，建立环境管理制度；经常进行环境意识宣传教育，培养全体职工的环保意识，保护周围生态环境，使其对周围环境造成的污染影响降至最低。 环境管理机构职责： （1）重视环境保护工作，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染； （2）加强对环保设施的管理，定期对活性炭吸附装置、布袋除尘器、污水管道、降噪设备等环保设施进行检查和维修，确保环保设施正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；若环保设备异常，须停工检修； （3）负责运营期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 （二）环境监测 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017），环评提出运营期每年应对项目污染进行监测，本项目监测计划见下表。 表7-33 环境管理与监测计划一览表（污染源） 类型 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 有组织 1#排气筒 VOCS 每年1次 DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业排放限值要求 2#排气筒 颗粒物 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准 无组织 厂区下风向 VOCS 每年1次 DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业排放限值要求 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织限值 噪声 厂界噪声 厂界四周 噪声 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类 五、环保设施与投资估算 本项目环保投资约24万，总投资100万，环保投资占总投资的24%，其防治污染、改善生态环境的环保投资及建设内容合理、可行。环保投资及其建设内容见下表7-34。 表7-34 工程环保设施(措施)及投资估算一览表 项目 治理措施 费用估计 （万元） 备注 废气治理 有机废气 集气罩收集+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高1#排气筒排放 10.0 新建 打磨抛光粉尘 经集气罩收集后由布袋除尘器除尘后通过15m高的排气筒2#排放 5.0 废水治理 生活污水、地面清洁水 经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河，最终汇入沱江；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江 2.0 预处理池已建 噪声治理 噪声 合理布局、利用厂房墙壁隔声、低噪声设备、基础减震 / 计入主体工程 固体废物 废胶桶 暂存于危废暂存间内，定期交由原供货单位处理 2.0 新建 废活性炭 暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理 废机油 含油棉纱手套 更换的楦头 集中收集堆放至园区指定的一般固废堆放点，由园区处理 1.0 废包装材料 废边角料 布袋除尘器收集粉尘 生活垃圾 地下水污染防治措施 重点防渗区：危废暂存间，胶水库房、刷胶房为重点防渗区，涂刷环氧树脂，渗透系数≤1×10-7cm/s，并在危废暂存间设置不锈钢托盘进行防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：采取防渗混凝土，渗透系数≤1×10-7cm/s。 2.0 / 环境风险防范 见表7-31 2.0 新建 环保投资合计 24 - 环保投资占总投资的比例 24% - 六、环境保护三同时验收一览表 根据2017年11月20日环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评【2017】4号）文相关要求，项目建设单位作为环境保护验收的责任主体，应按照相关规定，自行组织环境保护验收，编制验收报告，并对验收内容、结论的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托由能力的技术机构编制，验收期限一般不超过三个月。 项目环境保护三同时验收一览表如表7-35所示。 表7-35 环境保护三同时验收一览表 项目 治理内容 验收内容 执行标准 废水 治理 生活污水、地面清洁水 生活污水经预处理池处理后排入园区污水管网 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准 废气 治理 刷胶、热定型有机废气 经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置设备处理后由15m高1#排气筒外排 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相关排放标准 打磨、抛光粉尘 经集气罩收集后由布袋除尘器除尘后通过15m高的排气筒2#排放 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准 噪声 治理 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 固体废弃物处置 废边角料 集中收集堆放至园区指定的一般固废堆放点，由园区处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001） 废包装材料 更换的楦头 布袋除尘器收集粉尘 生活垃圾 废胶水桶 交由原供货单位处理 《危险废物贮存、污染控制标准》GB18597－2001 废活性炭 交由具有危险废物处理资质的单位回收处理 废机油 含油废棉纱手套 地下水防渗 重点防渗区 涂刷环氧树脂，渗透系数≤1×10-7cm/s，并在危废暂存间设置不锈钢托盘进行防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗要求 一般防渗区 采取防渗混凝土，渗透系数≤1×10-7cm/s

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果          （表八）

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 刷胶及热定型 | 有机废气 | 经集气罩收集+二级活性炭吸附处理后由15m高的排气筒（1#）外排 | 达标排放 |
|  | 打磨、抛光 | 粉尘 | 经集气罩收集后由布袋除尘器除尘后通过15m高的排气筒（2#）排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水、地面清洁废水 | COD BOD5 NH3-N SS | 生活废水、地面清洁废水经预处理池处理达《污水排放综合标准》（89789-1996）三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河 | 达标排放 |
| 噪声 | 营运期 | 设备噪声 | 设备基础设减震，厂房封闭隔声，距离衰减 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 营运期一般固体废物 | 废边角料 | 集中收集堆放至园区指定的一般固废堆放点，由园区处理 | 合理处置 |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 更换的楦头 |  |  |
|  |  | 布袋除尘器收集的粉尘 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  | 营运期危险废物 | 废胶桶 | 交由原供货单位回收处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 交由具有危险废物处理资质的单位回收处理 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 含油废棉纱、棉布、手套 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区，该地区无珍稀物种、无文物古迹。项目运营过程中废水、废气经对应治理措施处理后，做到达标排放；噪声做到厂界达标；固废做到去向明确。项目运营不会对区域生态环境产生不良影响。 |

# 结论与建议                                     （表九）

结论 1、工程概况 乐至县索菲伊鞋业有限公司购买乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园的标准厂房，新建“乐至县索菲伊鞋业有限公司鞋业生产项目”，购买720m2标准厂房，购置针车、打跟机、砂轮机等设备，新建一条皮鞋生产线，建成后年产真皮鞋和PU鞋各2.5万双，共计5万双。本项目总投资100万元，环保投资24万元。 2、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展与改革委员会2011年第9号令及2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，以及国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），本项目为允许类。 同时，本项目已经取得了乐至县发展和改革局出具的四川省固定资产投资项目备案表（川投资备【2020-512022-19-03-420147】FGQB-0003号），准予本项目备案。 因此，本项目符合相关法律法规和政策规定，符合产业政策。 3、规划符合性分析 本项目选址于乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园6号厂房，购买扬锦国际产业园标准化厂房进行生产。根据乐至县扬锦置业有限公司与乐至县人民政府的《鞋业产业园项目投资协议书》可知，为盘活闲置资产，将乐至县童家发展区西郊园区内原菲伯萨食品机械产业园空置的规划土地83.4亩用于鞋业产业园项目建设，使用性质为工业用地。本项目用地符合乐至县童家发展区西郊园区的土地利用规划。 本项目为皮鞋生产，不涉及皮革鞣制、喷漆等工序，属制鞋产业，根据规划环评审查意见可知，本项目属于园区允许类发展产业，同时根据乐至县童家发展区管理委员会出具的《入园证明》，明确本项目用地及规划符合工业园区相关要求，项目建设符合园区准入条件，同意了本项目入驻园区进行建设。 因此，本项目的建设符合乐至县童家发展区西郊园区规划要求。 4、项目选址合理性分析 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区的扬锦国际产业园6号标准厂房，从项目周边外环境关系可知，项目周边为扬锦产业园已建成的标准厂房，目前产业园多数企业在办理入园手续，仅少部分企业已入驻，且多为鞋业生产企业；在扬锦产业园区内，项目北面10m为扬锦在建宿舍楼，西北面90m为四川千日好鞋业有限公司，西面140m为四川省家家路鞋业有限公司，西南面100m为乐至县五行鞋业有限公司，西南面120m为乐至新顺煌鞋业有限公司，西面、南面为闲置厂房；在扬锦产业园区外，北面55m为万贯产业园，产业园内引进企业为鞋和纺织类；南面165m处为四川省天翔食品有限公司，该企业主要从事特色农产品冷链物流，不涉及食品加工，根据《四川省天翔食品有限公司特色农产品冷链物流建设项目环境影响报告表》，该厂未设置卫生防护距离；西南面290m为易辰汽车维修，主要从事汽车维修服务；项目东侧隔万贯大道为待建空地。项目周边企业较少，外环境关系较为简单。 外环境对本项目的影响：本项目为皮鞋生产项目，对外环境无特殊要求，周边外环境不会对本项目产生影响。 本项目对外环境的影响：项目周边无自然保护区、风景名胜区以及居民住宅、学校、食品、医药生产企业等环境保护目标。本项目以电为主要能源，主要污染为废水、废气、噪声和固体废物，经对应治理措施后做到达标排放，对外环境影响较小。 综上所述，本项目建设与周围环境相容，选址合理。 5、工程区域环境质量现状 （1）大气环境质量 根据资阳市生态环境局发布的《2018资阳市环境质量状况公告》可知，乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超过GB3095二级标准，根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 （2）地表水环境质量 评价区域内pH、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、氨氮等监测因子均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，说明项目所在地地表水现状质量较好。 （3）声环境质量 评价区域环境噪声现状可以满足国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 （4）土壤环境质量 评价区域土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准，说明项目所在区域土壤现状质量较好。 6、项目对环境的影响分析 （1）施工期 本项目购买乐至县童家发展区西郊园区的扬锦国际产业园标准厂房进行建设，施工期仅是进行生产车间布局调整与设备安装，因此本次评价不再对施工期进行分析。 （2）营运期 1）大气环境影响分析 本项目运营期废气主要是生产过程中产生的有机废气和打磨、抛光产生的粉尘。 本项目有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理系统进行净化处理，最后通过1根15m高排气筒排放。此工序的废气处理设施总风量为42500m3/h，集气罩收集率为90%，处理效率为60%，能够实现达标排放，不会对当地大气环境产生影响。打磨、抛光粉尘通过集气罩收集，布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒排放，能够实现达标排放，不会对当地大气环境产生影响。 因此，项目产生的废气经处理后对周边大气环境的影响较小。 2）水环境影响分析 本项目营运期无生产废水，主要为办公生活废水和地面清洁废水。 生活废水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河，最终汇入沱江；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江。 因此，项目废水可以达标排放，不会对地表水造成不良影响。 3）噪声环境影响分析 项目营运期间主要的噪声源来自片帮机、抛光机、冲床、砂轮机、打跟机、压跟机等设备噪声和进出厂区的汽车交通噪声，采取厂房隔声、设备基座减震等措施后，在厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间：65dB，夜间55dB）标准。 因此，本项目产生的设备噪声对厂界周围影响较小。 4）固体废弃物影响分析 废边角料、更换的楦头、废包装材料、布袋除尘器收集粉尘、生活垃圾等集中收集堆放至园区指定的一般固废堆放点，由园区处理；废胶水桶、废活性炭、废机油、含油废棉纱手套等危险废物，设置危险废物暂存间收集后，废胶桶定期交由原供货单位处理，其余定期交由具有危险废物处理资质的单位回收处理。 本项目排放的固体废弃物去向明确，不会对环境造成二次污染，对环境影响较小。 综上所述，本项目采取的噪声、污水、废气处理措施，对经济、技术可行，措施有效。本项目在采取本报告表中提出的环保措施后，本项目营运过程污染物可做到达标排放。 7、总量控制 （1）废气 项目营运过程中主要大气污染物为VOCs和粉尘，根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》要求，废气总量控制因子确定为颗粒物、VOCs。因此本项目VOCs和粉尘建议总量控制指标如下： VOCs：0.3240t/a；粉尘：0.009t/a （2）废水 本项目生产过程中无生产废水产生，本项目生活污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达标后排入鄢家河。项目废水总量控制指标不为新增指标，计入污水处理厂总量控制指标，因此，本项目废水不涉及总量指标，仅列污染物排放数值。 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下: COD：0.2044t/a；NH3-N：0.0184t/a；总磷：0.0033t/a 近期乐至县城市污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：0.0204t/a；NH3-N：0.0020t/a；总磷：0.0002t/a。 远期文峰工业园区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：0.0164t/a；NH3-N：0.0012t/a；总磷：0.0002t/a。 8、环境风险评价 本项目的风险主要为PU胶、黄胶、机油以及厂区内可燃物质（真皮、PU皮革等）的储存使用，如果管理不善或者使用不当，可能发生泄露引发火灾。只要建设单位严格按照本环境风险评价的要求加强风险防范措施，并在生产中进一步落实和完善应急预案，本项目的环境风险处于可接受的水平。 9、结论 综上所述，该项目符合国家现行产业政策，符合当地的总体发展规划，选址合理。项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状良好。项目贯彻了“达标排放”原则，采取的污染物治理方案技术可行，措施有效。在严格执行环评提出的环保措施的基础上，项目可实现污染物达标排放，满足工程所在地环境功能区的要求。因此，乐至县索菲伊鞋业有限公司拟在乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园6号厂房建设“乐至县索菲伊鞋业有限公司鞋业生产项目”，从环境保护角度看是可行的。 二、建议 1、充分落实本报告表中有关环保措施，认真执行防治污染设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保所排放的各项目污染物满足相应的排放标准。 2、在项目实施过程中，建设单位应坚持“清洁生产”的思想，尽可能采用节能、节水、环保的材料、设备及技术，从而实现节约能源、降低物耗，减少污染物排放量的目标。 3、加强环境管理，保证环保设备正常运行，加强环境保护的宣传和教育，提高有关人员的环保意识。 4、加强员工环保意识和安全意识教育，避免或减少超标排污和安全事故的发生。 5、加强绿化工作，在项目区周围多植树木花草，起到美化项目区，和防尘、降噪的功效。 6、全厂应设置专职人员负责全厂环保工作，保证全厂的各项环保措施得到落实。企业内部应加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 环评委托书 附件2 固定资产投资项目备案表 附件3 厂房购买合同 附件4 扬锦国际产业园投资协议 附件5 厂房登记表 附件6 入园证明 附件7 西郊园区规划环评审查意见 附件8 污水去向情况说明 附件9 PU胶成分检验报告 附件10 鞋用、箱包专用胶成分检验报告 附件11 噪声监测报告 附件12 引用大气监测报告 附件13 引用地表水监测报告 附件14 引用土壤检测报告 附件15 引用海乐鑫鞋业验收监测报告 附件16 营业执照、法人身份证 附件17 环评合同 附件18 承诺制文件 附件19 承诺制项目承诺书 附图： 附图1 项目地理位置示意图 附图2 乐至县童家发展区西郊园区土地利用规划图 附图3 乐至县童家发展区西郊园区排水工程规划图 附图4 项目外环境关系示意图 附图5 扬锦国际产业园规划图 附图6 车间总平面布置图及分区防渗图 附图7 项目噪声/引用大气、土壤监测布点图 附图8 项目引用地表水监测断面图 附图9 项目5km大气评价范围图 附图10 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。