建设项目环境影响报告表

# （承诺制项目报批件）

| 项 目 名 称 ： | 乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位 : | 乐至县建设投资有限责任公司 |

编制日期：2020年9月

国家生态环境部制

四川省生态环境厅印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地的详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，尽可能给出保护目标、性质、规模、距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                   (表一)

| 项目名称 | 乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐至县建设投资有限责任公司 |
| 通讯地点 | 乐至县天池镇通达路 |
| 法人代表 | 张吉光 | 联系人 | 肖素琼 |
| 联系电话 | 13118054178 | 邮政编码 | 641599 |
| 建设地点 | 乐至县天池镇 |
| 建设性质 | (新建□改扩建□技改 | 行业类别及代码 | 市政道路工程建筑 E4813 管道工程建筑 E4852 |
| 占地面积 (平方米) | 8400 | 建筑面积 (平方米) | / |
| 总投资(万元) | 4000 | 其中：环保投资(万元) | 213.1 | 环保投资占总投资比例 | 5.32% |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 万贯国际鞋材交易中心项目位于乐至县二环路与天童大道交叉口附近，万贯国际鞋材交易中心项目将布局制鞋产业近千家，集产品展示和交易、物流配送、会展推广、电子商务、服务配套等功能为一体，打造成为西南地区规模最大和最重要的鞋坊原辅材料专业市场、鞋坊产销链集成服务平台与生产性服务贸易重点基地，预计年交易额可达100亿元以上，直接带动就业人口3-5万人。 万贯国际鞋材交易中心项目已启动建设，为进一步完善万贯国际鞋材交易中心项目周边市政道路及市政附属设施，乐至县建设投资有限责任公司决定启动“乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程”（以下简称“本项目”），本项目起点起于二环路（桩号K0+000），终点止于规划道路（桩号K0+420），道路全长为420米，本项目主要建设内容包括道路工程、排水工程（市政雨污管网）、照明工程、交通工程等。 ,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）相关内容，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，一切新建、改建和扩建工程都必须防止其对环境的污染和破坏，凡对环境有影响的项目都必须编制环境影响报告书（表）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 部令 第44号）、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 部令 第1号）的要求，本项目为市政道路、排水工程（市政雨污管网）等建设，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 部令 第44号）中“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中“175 城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”中的“新建”，本项目必须进行环境影响评价并编制环境影响报告表。 为此，乐至县建设投资有限责任公司按照国家建设项目环境保护管理程序，委托成都寂懿环境工程有限公司承担“乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程”的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司立即成立了项目组，并组织相关技术人员进行现场踏勘，收集相关资料，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了《乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程环境影响报告表》。 2、项目概况 项目名称：乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程 建设地点：乐至县天池镇（见附图1“项目地理位置图”） 建设性质：新建 投资金额：总投资4000万元，县政府投资。 建设周期：2021年1月开工，预计于2021年12月竣工，工期1年。 3、项目建设内容及规模 3.1建设内容 本项目位于乐至县天池镇，位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目总占地8400m2。本项目起点起于二环路（桩号K0+000），终点止于规划道路（桩号K0+420），道路全长为420米，宽20米，按城市支路设计，设计速度30km/小时，双向4车道，本项目主要建设内容包括道路工程、排水工程（市政雨污管网）、照明工程、交通工程等。 3.2路道线路走向 项目起点起于二环路（桩号K0+000），终点止于规划道路（桩号K0+420），道路全长为420米，宽20米，按城市支路设计，设计速度30km/小时，双向4车道。建设方案见表1-1。 表1-1 本项目建设方案 长度（m） 宽度（m） 人行道（含树池）宽（m） 车行道 （m） 道路等级 污水 管网 （m） 雨水 管网 （m） 其他附属工程 420 20 2×2 16 城市支路 420 420 市政综合管线、亮化 根据《城市道路设计规范》（CJJ 37-2012），结合本项目功能、作用及经济社会发展的需要，项目道路主要技术指标见下表1-2： 表1-2 项目道路主要技术指标表 指标名称 单位 技术指标 乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程 道路等级 / 城市支路 计算行车速度 Km/h 30 路面结构 / 沥青混凝土路面 设计年限 年 15 车道数 道 4 圆曲线最小半径 m 4000 最大纵坡 % 4 最小坡长 m 160 最小纵坡 % 1.5 停车视距 m ≥30 标准轴载 KN 100 地震烈度 场地地震基本烈度为6度 4、项目道路交通量 项目新建道路按照城市支路设计，设计年限为15年。 根据项目建设安排，项目将于2021年12月建成，评价时段综合考虑设计期、施工期和营运期，分别选择2022年、2028年和2036年3个时段代表营运近、中、远期进行预测评价，项目道路交通量预测结果见表1-3。 表1-3 项目道路特征年预测交通量 单位：pcu／d 年份 车流量 道路名称 2022年 2028年 2036年 乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程 1656 3698 6228 5、项目组成 本项目组成及主要环境问题见表1-4。 表1-4 项目组成表 项 目 组 成 工程内容及规模 主要环境影响 施工期 营运期 路线 工程 项目起点起于二环路（桩号K0+000），终点止于规划道路（桩号K0+420），道路全长为420米，宽20米，按城市支路设计，设计速度30km/小时，双向4车道。 占用土地、植被破坏、施工扬尘 交通噪声、汽车尾气 路基 工程 路基宽度为20米（2m人行道（含树池）+ 8m车行道+8m车行道+2m人行道（含树池）） 占用土地 水土流失 施工扬尘 施工噪声 影响较小 路面 工程 车行道路面结构： 4cm AC-13C（SBS）沥青混凝土上面层 + PC-3型乳化石油沥青粘层+5cmAC-20C沥青混凝土中面层+ PC-3型乳化石油沥青粘层+ 7cm AC-25C沥青混凝土下面层 + 0.6cm（ES-2型）乳化沥青稀释封层 + PA-2乳化石油沥青透层+乳化石油沥青透层+25cm 5%水泥稳定碎石基层+25cm 4%水泥稳定碎石底基层+15cm 级配碎石垫层； 人行道结构：5cm大理石面砖+2cmM10水泥砂浆+20cm 4%水泥稳定碎石基层； 路线交叉工程 本项目设2个平面交叉口，与现有道路或规划道路相交。 暂时的交通阻碍及运行安全 运行安全 排水 工程 本项目排水体制采用雨、污水分流制。 雨水工程： 本项目新建雨水管网420米，雨水管网布置于左侧车行道下，管网管径为DN1000，管网采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管。雨水管网按道路坡向布置， 按排水工程规划，自道路起点（桩号K0+000）至终点（桩号K0+420）敷设。项目沿线的雨水经道路雨水管网收集后排至二环路已建雨水管网，最终排至附近鄢家河； 污水工程： 本项目新建污水管网420米，污水管网布置于右侧车行道下，管网管径为DN500，管网采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管。污水管网按道路坡向布置， 按排水工程规划，自道路起点（桩号K0+000）至终点（桩号K0+420）敷设。项目沿线的污水经道路污水管网收集后排至二环路已建污水管网，最终排至童家发展区污水处理厂（在建）达标处理后排放至鄢家河。 占用土地 水土流失 施工扬尘 施工噪声 / 综合管网工程 项目综合管网设计的城市市政公用管线，包括电力、电信、燃气、给水等。 / 附属及交通工程 附属工程：项目绿化、照明等道路附属工程。 交通工程：项目交通工程主要包括交通标志、交通标线、信号设施等。 / / 临时 工程 施工营地：项目不设施工营地，就近租用民房；项目不设置专门的施工营地； 弃渣场：项目不设弃渣场，项目产生的弃方均及时运至童家发展区西郊园区内其他建设项目填方使用； 取料场：路基填料来源于挖方料，本工程建设所需的其他地方建筑材料主要为混凝土、片（块）石，均在项目区周边合法的商品料场、商品混凝土搅拌站及沥青混凝土搅拌站采购，本项目不设取料场； 表土临时堆放：本项目表土临时堆放设置在项目永久占地范围内集中堆放，以供道路绿化使用； 施工场地：由于项目位于乐至县天池镇（乐至县城区），位于童家发展区西郊园区内，周边均有商品混凝土搅拌站及沥青混凝土搅拌站，项目所需混凝土均能在附近商品混凝土搅拌站及沥青混凝土搅拌站购买，本项目不设混凝土搅拌站；施工设备均布置在项目用地范围内，不新增临时占地； 施工便道：利用已有道路（二环路等），不单独修建施工便道； 机械维修站：施工机械就近维修、停放，利用乐至县的机修设施，本项目不设置机械维修站； 占用土地 水土流失 施工扬尘 生活污水 施工噪声 / 景观环保工程 沿线路进行道路绿化带建设；加强环保交通管理。 水土流失 对破坏的植被予以补偿，改善环境 注：本项目不涉及拆迁安置。 6、项目工程实施方案 6.1项目主要工程量 本项目道路及配套设施主要工程量统计详见表1-5。 表1-5 本项目道路主要工程量表 序号 道路名称 道路面积 （m2） 通信 管线 （m） 燃气管线 （m） 给水 管线 （m） 电力 管线 （m） 雨水 管网 （m） 污水 管网 （m） 土 方 挖方量 （万m3） 回填量 （万m3） 弃方量 （万m3） 1 乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程 8400 420 420 420 420 420 420 15.16 1.66 13.5 6.2项目路基工程 （1）路基纵断面设计 以“尊重现状、降低造价、满足设计要求、适应周边环境、方便沿线土地开发利用”为原则，综合确定纵断面设计参数。影响纵断面高程的主要因素有：现状道路路面高程，相交道路高程、两侧现状建设用地高程等。 纵断面设计在实测现有地面标高后，按上述原则对其纵断面设计，以节省工程投资，提高道路的技术经济指标，提高道路服务水平。 项目起点接现状农经路（K0+000），终点止于二环线（K0+420）。本项目道路设计最大纵坡为4％，最小纵坡为1.5％。 （2）路基横断面设计 本道路路幅分配为： B=2m人行道（含树池）+ 8m车行道+8m车行道+2m人行道（含树池） =20m 图1-1 路基横断面图（单位：cm） （3）路基及路基边坡 ①填方路基： 对填方路段均考虑清除素土、耕植土，并清除路基范围内的树根和草皮，清表（清除耕植土、杂填土）厚度（0.3m）依据勘报告计。清表后应在填筑前进行换填夯实。地下水影响路堤的稳定性时，应设置盲沟拦截引排地下水或在路堤底部填筑渗水性好的材料。 ②挖方路基： 一般挖方路基，采用放缓边坡原则处理，以生态防护为主，减弱人工开挖的痕迹。土质挖方边坡坡度一般为1：1-1:1.5。按实际厚度清除了耕植土后，若已挖至上路床范围则进行原地碾压，使压实度达到95%；若压实度达不到设计要求时，则超挖至路床顶面以下80cm，并回填就近开挖的粘土或开山石料进行加固处理，使下路床(30～80cm)压实度要求不小于93%、上路床(0～30cm)压实度不小于95%。设计要求车行道范围路床顶面下0～40cm的范围内均采用砂砾石或开山石料填筑。 ③路基边坡 填方边坡： 当路基填土高度小于8m时，采用直线型边坡，边坡坡率为1:1.5；当路基填土高度大于8m时，采用折线型边坡，每6米一级，按一级边坡坡率1：1.5,二级边坡坡率1:1.75,以下按1：2坡率逐级放坡。 折线处设边坡平台一道，边坡平台宽2m，设2%倾向外侧的横坡。 表1-6 填方边坡坡度表 填料种类 边坡高度 边坡坡度 全部高度 上部高度 下部高度 上部坡度 下部坡度 块（碎）石土 ≤20m ≤8m ≤12m 1:1.50 1:1.75 泥岩、砂泥岩混杂 ≤20m ≤8m ≤12m 1:1.50 1:1.75 挖方边坡 坡率根据地质情况确定，一级边坡坡率取1:1，二级边坡坡率取1:1.25，三级边坡坡率取1:1.5，四级边坡坡率取1:1.75。 表1-7 挖方边坡坡度值表 岩土类别 边坡 高度 (米) I级边坡 Ⅱ级挖方边坡 Ⅲ级及其以上挖方边坡 高度 (米) 坡 度 (n) 平台 宽度 (米) 高度 (米) 坡 度 (n1) 平台 宽度 (米) 高度 (米) 坡 度 (ni) 平台 宽度 (米) 碎砾(块)石土、低液限粘土 ＜12 6～8 1:1.0～ 2.0 1.5 1:1.0～ 2.0 泥岩及砂泥岩互层 ＜12 1:0.75～ 1.5 12~15 8~10 1:0.75～ 1.0 1.5 1:1.0～ 1.5 15~30 8~10 1:0.5～ 0.75 1.5 8~10 1:0.75 ～ 1.0 2 1:0.75～1.0 厚层 砂岩 ＜30 10～15 1:0.5~ 0.75 1.5 8～15 1:0.5～1.0 2 1:0.75～1.0 ④路基土石方 项目路线走向涉及开挖，工程挖方15.16万m3，填方1.66万m3，弃方13.5万m3，项目产生的弃方均及时运至童家发展区西郊园区内其他建设项目填方使用。 6.3项目路面工程 路面设计是以最低的寿命周期费用提供一种路面结构，它在设计使用期内能按目标可靠度满足预定的适用性能要求。同时，这种路面结构所需要的材料、施工技术和资金，符合乐至县所能提供的条件和经验。本项目采用沥青混凝土路面。 本方案根据《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）进行设计，机动车道与人行道路面各结构层厚度如下： （1）机动车道路路面结构厚度 机动车道路面结构组合为：4cm AC-13C（SBS）沥青混凝土上面层 + PC-3型乳化石油沥青粘层+5cmAC-20C沥青混凝土中面层+ PC-3型乳化石油沥青粘层+ 7cm AC-25C沥青混凝土下面层 + 0.6cm（ES-2型）乳化沥青稀释封层 + PA-2乳化石油沥青透层+乳化石油沥青透层+25cm 5%水泥稳定碎石基层+25cm 4%水泥稳定碎石底基层+15cm 级配碎石垫层，总厚度81.6cm。 （2）人行道路面结构厚度 人行道路面结构组合为：5cm大理石面砖+2cmM10水泥砂浆+20cm 4%水泥稳定碎石基层，总厚度27cm。 图1-2 路面结构设计图 6.4排水工程设计 本项目排水体制采用雨、污分流制。 （1）雨水管网设计 功能：道路雨水管道负责收集、输送该路段道路路面、相邻地块及上游雨水管道转输之雨水流量。 定线原则：雨水管道的布置考虑道路（包括人行道）路面及地块雨水收集的便利性。 平面布置：雨水管布置于左侧车行道下，雨水管道中心距道路中心线6.0m，具体布置位置详见《标准横断面及管位图》。 雨水管道按道路坡向布置， 按排水工程规划，自道路起点至终点敷设断面为dn1000的雨水管道。雨水管按道路坡度设置，就近排入下游雨水干管。项目沿线的雨水经道路雨水管网收集后排至二环路已建雨水管网，最终排至附近鄢家河。 为方便沿线地块雨水的收集，道路沿线按一定距离设置雨水支管。雨水支管的布置间距 90～120m，雨水预留支管管径为 dn800，坡度为 1%， 雨水预留支管检查井位于规划道路控制红线外 1.0 米处支管井外均预安装管道承口，端部用砖砌封堵。 （2）污水管网设计 功能：道路污水管道负责收集、输送该路段相邻地块污水流量。 定线原则：本道路污水管道沿道路布置，并考虑所服务地块污水收集的便利性。 污水管道平面布置：污水管布置于右侧车行道下，污水管道中心距道路中心线6.0m，具体布置位置详见《标准横断面及管位图》。 污水管道按道路坡向布置，自道路起点至终点敷设断面为dn500的污水管道。新建污水管道与规划交叉道路污水管道相接，转输至下游污水干管，最终排至污水处理厂。项目沿线的污水经道路污水管网收集后排至二环路已建污水管网，最终排至童家发展区污水处理厂（在建）达标处理后排放至鄢家河。 为方便沿线地块污水的收集，道路沿线按一定距离设置污水支管。污水支管的布置间距 90～120m，污水预留支管管径为 d400，坡度为 1%， 污水预留支管检查井位于规划道路控制红线外 1.0 米处，支管井外均预安装管道承口，端部用砖砌封堵。 （3）管材、基础及接口 ①管材 本工程雨污水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管。钢筋混凝土排水管成品必须符合《混凝土及钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)要求。 ②接口 钢筋砼排水管接口形式采用橡胶圈承插连接，做法详见国标图集06MS201-1/27； ③基础 钢筋砼管管道基础180°混凝土基础，详细作法参照国标图集06MS201-1；覆土<0.7m或>6m的排水管、车行道下雨污水管及车行道下的雨水口连接管基础采用满包混凝土加固。 （4）检查井、跌水井及其它构筑物 ①检查井 A.管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。雨、污水检查井均采用钢筋混凝土检查井。检查井选用按下表： 表1-8 检查井选用表 连接管径 检查井尺寸 国标图集 备注 ≤d600 φ1000 06MS201-3 圆形钢筋混凝土检查井 d600~d800 φ1250 06MS201-3 圆形钢筋混凝土检查井 d800~d1000 φ1500 06MS201-3 圆形钢筋混凝土检查井 >d1000 — 06MS201-3 矩形、扇形钢筋混凝土检查井 B.检查井井盖、盖座均采用球墨铸铁五防井盖、井座，人行道上最低选用B125类型，车行道上最低选用D400类型，并设防盗、防跳（防坠落）及防响装置。井盖、井座必须满足《聚合物基复合材料检查井盖》（CJ/T211-2005）的要求。踏步采用塑钢踏步，具体安装详见国标图集06MS201-6/16、17。 C.检查井一律按有地下水情况处理，内外抹面至井顶。井盖采用具有“三防”功能的井盖，井盖面应分别有"雨"、"污"标志，施工时不得错盖。 D.本次设计道路沿线城镇建设开发程度不大，雨水管与近期临时排水涵洞相交时，设交叉井，并封堵下游端雨水管，随着沿线城镇建设的推进，临时排水涵洞废弃后，交叉井做雨水检查井，并对涵洞进行封堵。 ②雨水口 A.雨水口采用偏沟式双箅雨水口，H=1.0m米，做法详见国标图集06MS201-8页11。 B.雨水口连接管采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，橡胶圈接口，满包混凝土基础，管径为d300，坡度1%，坡向干管检查井。道路竖曲线最低点及道路交叉口附近的雨水口在实施时应调整至实际路面的最低点，以保证有效的集水。 ③跌水井 跌水深度大于等于2.0米的排水检查井采用跌水井。d≤600时采用竖槽式混凝土跌水井；d>600时采用阶梯式混凝土跌水井。做法参照国标图集06MS201-3。 6.5道路照明设计 本项目道路为城市支路。照明参照《城市道路照明设计标准》进行设计。 ①照明供电 本项目照明供电有附近的10kV电源点引来。 ②照明控制运行方式 照明控制设置3种运行方式：手动、智能钟控、光电控制。其中手动主要用于调试和系统检修时使用；光控以光电管检测自然光的自然照度为依据控制路灯启闭，可作为辅助控制方式，智能钟控采用天文时钟根据季节按存储的日出日落时间自动设定并控制路灯启停，是主要控制方式：照明控制半夜灯由智能编程控制。照明控制均安装在一体化组合配电柜内，其中光电控制器或其他接收光电头应按产品要求露天安装以接自然光。 ③照明系统 本设计道路照明灯具主要布置两侧人行道，灯具为400W双头灯具，间距一般为20~30米左右，灯具的高度为12m。灯具的位置可根据现场实际情况作相应的调整。道路平均照度20/30LX；灯具防护等级IP66，外壳耐腐蚀性能III类。 灯杆采用圆锥钢杆热浸锌喷塑杆，相关要求：材质：Q235-A（中杆灯厚度4.0mm，单臂灯厚度3.5mm）；颜色：白色；灯杆制造为一次成型纵向焊缝；接地角钢要求热浸锌。道路照明每回路均埋PVC50管沿灯杆内侧敷设，每一灯具及过街处均设置检查井。道路照明穿管在隔离带内埋深0.5米，在车行道下埋深0.7米，并穿PVC￠110×5.0管保护。照明灯具检查井PVC50塑料管接入附近的排水系统。 6.6综合管网设计 本次综合管网设计范围为乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程的城市市政公用管线，包括电力、通信等管道。 1）设计原则 ①统筹规划，近远结合，尽量避免出现管网的二次迁改； ②局部和整体相协调，技术和经济相结合； ③新建管线尽量与现有管线相衔接； ④管线布置采用先人行道后车行道，检修频繁的管道优先布置于人行道上，重力管道优先布置； 2）管线的综合设计 管线综合设计的目的即为合理利用城市用地，统筹安排各条工程管线在道路下的空间位置，协调管线之间以及其他各项工程之间的关系。 ①管线平面规划 在远近期充分结合的前提下，各综合管线在道路下的规划管廊位置根据工程管线的性质，埋设深度等确定。分支少，埋设深、检修周期短和可燃、易燃和损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。同时结合道路具体路幅分配情况，对各条综合管线从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序原则如下：电力、通信、污水、雨水。 ②管道的竖向设计 从地面算起，从上至下各综合管线的布置顺序为：路灯管线，电力电缆沟、电信、雨水管道、污水管道。 当管线竖向位置发生矛盾时，宜按下列原则处理：压力管线让重力自流管线；可弯曲的管线让不易弯曲的管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线。 ③管线建设次序 结合各管线的竖向标高，各管线建设优先次序可为：污水管、雨水管、电信管、电力电缆沟、各类支管、路灯电缆。 在规划道路沿线均按一定间距设置管线过街支管，以满足道路两侧地块居民的生活要求。各管线实施前，应与各管线主管部门协商一致，尽可能一次性将设计管线一次性实施到位，以避免二次开挖，引起重复投资。 图1-3 管线综合标准横断面图（单位：cm） 6.7道路绿化工程 绿化是城市道路的重要组成部分，它起着保护环境、净化空气、调节小气候、减低噪声以及改善人民生活质量等作用。道路绿化要重视遮荫效果，同时避免其阻挡行车视线。绿化与景观设计应统一规划、统筹安排、因地制宜，尽可能同时满足功能和美观的要求。本项目充分利用现有的绿化基础，主要沿道路建设带状绿化系统。适地适树，以本地花木品种为主、以乔木为主、以栽植大苗为主，并适当补栽大树。 6.8交通工程设计 交通标志：道路交通标志是为保障交通安全和交通流的畅通，用文字和图案向驾驶员提供沿线交通情报的设施。本项目交通标志设计的平面布设严格按照《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)的规定进行，力求作到标志齐全、功能完整、结构形式合理，并和周围路网相协调，对驾驶人员进行适时、准确的诱导；路线经过叉道、险路、视线不良及垭口等地方，分别设置警告、指路、指示等标志。标志的结构设计应掌握“充分满足功能要求、尽量降低造价并充分考虑美观”的原则。 根据本项目路段的特点，如需设置交通标志推荐采用单柱式、单悬臂式支撑方式结构。标志板采用铝合金板，板厚为3mm。立柱采用钢管立柱，所有的外露钢构件均应进行热浸镀锌防腐处理。 标线：本工程采用符合《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)的交通标志和标线。本工程设有道路中心双黄实线、中心黄虚线、中心单黄线、车行道边缘线、车行道分界线、人行横道线、停止线、导向箭头等交通标线。标线的颜色、形状、尺寸、间距等按《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)使用。 6.9临时工程 项目不设施工营地，就近租用民房；项目不设置专门的施工营地。 项目不设弃渣场，项目产生的弃方均及时运至童家发展区西郊园区内其他建设项目填方使用； 路基填料来源于挖方料，本工程建设所需的其他地方建筑材料主要为混凝土、片（块）石，均在项目区周边合法的商品料场、商品混凝土搅拌站及沥青混凝土搅拌站采购，本项目不设取料场； 本项目表土临时堆放设置在项目永久占地范围内集中堆放，以供道路绿化使用； 由于项目位于乐至县天池镇（乐至县城区），位于童家发展区西郊园区内，周边均有商品混凝土搅拌站及沥青混凝土搅拌站，项目所需混凝土均能在附近商品混凝土搅拌站及沥青混凝土搅拌站购买，本项目不设混凝土搅拌站；施工设备均布置在项目用地范围内，不新增临时占地。 利用已有道路（二环路等），不单独修建施工便道。 施工机械就近维修、停放，利用乐至县的机修设施，本项目不设置机械维修站。 7、工程土石方平衡分析 项目挖方大于填方，故项目会产生一定量的废弃土石方，项目不设弃渣场，项目产生的弃方均及时运至童家发展区西郊园区内其他建设项目填方使用。 本项目土石方平衡情况见表1-9，各路段土石方流向框图见图1-4。 表1-9 土石方平衡表 项 目 挖 方(万m3) 填 方(万m3) 弃 方(万m3) 土石方 土石方 土石方 路基 15.16 1.66 13.5 由表1-9可知，项目占地类型现状为荒地、耕地等，本项目挖方15.16万m3（自然方，下同），填方1.66万m3，弃方13.5万m3。 图1-4 本项目土石方流向框图 8、拆迁安置工程 本项目位于乐至县天池镇，位于乐至县城区规划范围内，属于新建项目，占地类型现状为荒地、耕地等，因此不涉及拆迁安置工程。 9、工程占地 本项目总占地8400m2，占地类型现状为荒地、耕地，属于规划的道路建设用地，不涉及基本农田。本项目在设计中尽量控制或减少对土地资源不必要的破坏。 本道路建设需进行开挖和回填土石方，并对开挖土方进行临时堆放，由于属于短时间临时用地，主要是需对临时堆放地做好临时排水设施、临时拦挡设施和表面临时覆盖设施，及时清运至乐至县其他建设项目填方使用，项目建成后将进行植被恢复，最大限度降低其对周围生态环境和水土流失的影响。 10、施工机械设备 项目建设主要机械设备见表1-10。 表1-10 工程建设主要设备清单 序号 名 称 序号 名 称 1 装载机 5 摊铺机 2 平地机 6 吊装机械 3 压路机 7 翻斗运输车及其它车辆 4 挖掘机 11、产业政策符合性分析 本项目属市政道路、排水工程（市政雨污管网）等建设，经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于“第一类 鼓励类”中 “二十二 城镇基础设施”中的 “4、城市道路及智能交通体系建设”及“9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”。 本项目为市政道路、排水工程（市政雨污管网）等建设，项目不穿越自然保护区、风景名胜区核心景区、饮用水水源保护区等环境敏感区，也不涉及基本农田占用问题，项目所在区域无国家或者地方重点保护野生动植物。同时2020年3月27日乐至县发展和改革局向项目业主出具了《乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（乐发改审批【2020】126号），同意项目展开前期工作。 综上，项目符合国家产业政策。 12、规划符合性及选址合理性分析 12.1规划符合性分析 本项目位于乐至县天池镇，位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目建成后将极大的完善该区域市政道路、市政雨污管网等基础设施，改善周边出行交通，同时项目雨污管网建设有利于雨污分流，有利于下游污水收集处理，利于改善区域水环境质量，改善乐至县水环境的需要，提高周边居民及单位的生产、生活条件，同时也满足了城市建设发展的需要。本项目属于乐至县童家发展区西郊园区规划区内的市政基础设施项目，同时项目经乐至县自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用地字第512022202000015号），明确项目符合国土空间用途管制要求，同意项目选址，因此本项目建设符合乐至县及乐至县童家发展区西郊园区相关规划要求。 12.2项目选址合理性分析 项目位于乐至县天池镇，项目新建市政道路、市政雨污管网及附属设施，项目起点起于二环路（桩号K0+000），终点止于规划道路（桩号K0+420），道路红线左侧毗邻丽水青城（在建）、菩提寺（普通寺庙，无人驻守，不属于佛教圣地、自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹，规划为城市建设用地）、城市规划用地，道路红线右侧毗邻乐至县鞋材交易市场（在建），项目选线充分考虑所经沿线现有情况及未来规划要求，并充分考虑了与现有或规划路网的接合。项目用地不占用基本农田，工程不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹和珍稀古树等破坏，项目无重大环境制约因素存在。 因此，项目的选址是合理的。 13、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性 根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号），资阳市涉及的生态保护红线主要为“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”，生态功能为：四川盆地区是成渝经济区的重要组成部分，是成渝城市群核心区域，人口密集，经济发展，城镇化率大于50%，该区主体功能区定位为重点开发区域和农产品主产区，其主导功能为人居保障和农林产品提供，该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。 经核实，项目位于乐至县天池镇，评价范围内不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，未在《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）划定的生态保护红线范围内，项目建设符合保护红线要求。 （2）资源利用上线符合性 本项目是市政道路、市政雨污管网等建设，实际建设期间、营运期间所需资源为水资源，所消耗能源为电能，电能为清洁能源，项目位于乐至县中天镇，所需资源、能耗能够得到保障；同时，项目主要占用荒地、耕地等，不涉及基本农田；项目施工工艺高效、节能。 综上所述，评价认为项目运行期对区域资源消耗情况较小，未达到区域资源利用上限，本项目的实施对整个区域资源影响较小。因此项目符合有关资源利用上限的相关要求。 （3）环境质量底线符合性 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；地表水水环境质量目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。 根据调查，项目所在区域地表水环境质量现状不达标，环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级要求，声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。项目营运期道路沿线汽车尾气排放量也呈增加趋势，在采取加强交通管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量限制汽车尾气超标车辆上路，道路两侧种植绿化等措施后，项目在营运期汽车尾气不会对当地大气环境产生明显影响；项目营运期废水主要来源于降水和路面冲洗产生的路面径流，在加强营运期道路管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁等措施的前提下，本项目道路建设营运对评价区域水环境不会造成明显影响；交通部门加强交通管理，在居民住宅区所在路段禁止鸣笛、超速，规范车辆的交通行为、避免交通事故的发生，同时注意道路路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声，将本项目对环境的影响降至最低；营运期的固体废物主要来自于道路清扫垃圾、道路维修过程产生的垃圾，产生量不大，垃圾统一收集后由市政环卫部门统一清运至乐至县城市垃圾填埋场处理，其环境影响很小。采取本环评提出的相关防治措施后，污染物对环境影响较小，该区域能维持目前环境质量现状，不使区域环境质量底线发生变化。 因此，本项目与环境质量底线要求是相符的。 （4）环境准入负面清单符合性 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目位于乐至县天池镇，所在区域不涉及《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）中所划定的生态保护红线，不属于项目实施地环境准入负面清单中项目。 综上所述，项目不在生态保护红线内、未对环境质量底线及资源利用上线形成冲击、未列入环境准入负面清单内，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 14、与《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》符合性分析 根据资阳市生态环境局《关于印发<关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案>的通知》（资环发【2019】109号），逐步推进建设项目环境影响报告表审批承诺制。 （1）先行试点范围。临空经济区完成规划环评后，先行开展承诺制审批，并按照成熟一个推进一个园区的方式逐步实施；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后实施；授权雁江、安岳、乐至生态环境局在其县域范围内对已完成规划环评或跟踪环评的园区实施。 （2）实施对象。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目。 （3）实施条件。建设单位完成工商注册；项目建设地位于上述实施范围内。不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目。 本项目位于乐至童家发展区西郊园区内，园区已完成规划环评并取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号）；本项目为市政道路、排水工程（市政雨污管网）等建设，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 部令 第44号）中“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中“175 城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”中的“新建”，本项目必须进行环境影响评价并编制环境影响报告表；本项目建设单位（乐至县建设投资有限责任公司）已完成工商注册，统一社会信用代码为91512022754722245F。因此本项目符合《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》相关要求，本项目可进行建设项目环境影响评价文件审批承诺制。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于乐至县天池镇，属于新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况                         （表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处涪江、沱江分水岭，地理坐标北纬30°0′2″—30°30′4″、东经104°45′2″—105°15′2″。东接遂宁市安居区，南界资阳市雁江区、安岳县，西连简阳市，北邻成都市金堂县、德阳市中江县、遂宁市大英县。距离省会成都130公里。 本项目位于乐至县天池镇，项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地震 乐至县属扬子准地古四川台拗的川中台拱、武胜—威远台凸内，地壳较薄，约为38~39公里，盖层厚度约6公里，由古生代和中生代地层构成。出露地层全系中生代侏罗系内陆河湖相碎屑岩，总厚度735米，其中蓬莱镇组（J3P）出露厚度627米，分布面积1205.14平方公里，占全县84.6%，遂宁组（J3S）出露厚度108米，分布面积219.38平方公里，占全县15.4%。第四系残积、坡洪积层分布于斜坡、平台和沟谷中，一般厚0~14米。 乐至县地貌独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱、涪两江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部时有突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。西北部八一乡的桐子坡是县的最高点，海拨596.3米，东南部蟠龙乡的小园坝子是县的最低点，海拨297.0米。 根据《中国地震烈度区划图（1990）》，乐至县地震基本烈度为6度，工程设计可按6度设防。 3、气候 区域属亚热带湿润季风性气候区，光能热量资源丰富，春旱、夏热、秋雨、冬暖，霜雪少、风速小、云雾多、湿度大等特点。其气象特征如下： 多年平均气温： 16.7度 最冷月（一月）平均气温：6.2度 最热月（七月）平均气温：26.5度 极端最高气温： 38.9度 极端最低气温： -3.4度 年平均无霜期： 303天 年平均相对湿度： 79% 多年均降水量： 948.4mm 年均日照时数： 1309.4小时 年日照率： 30% 年平均风速： 1.7m/s 常年主导风向： 东风、东北风 年静风频率： 26% 4、水文 （1）地表水 乐至县地处涪、沱两江分水岭，是四川盆地降水、径流低值区。两江分水岭自北向南，蜿蜒曲折，流通县境，长86.5公里，分全县为东西两部分，形成东西两大树枝状水系。东部涪江流域面积541.32平方公里，占全县面积38%，径流中江、蓬溪、遂宁市井中区、安岳等区县，从郪江、关溅河汇入涪江；西部沱江流域面积883.20平方公里，占总面积62%，径流金堂、简阳、资阳、安岳等县境，从阳化河、蒙溪河汇入沱江。县境内水能资源蕴藏量3248千瓦。县为川中著名的河源地。全县大小河流20条，总长312公里，均源出县境，流向县外。单个流域面积数平方公里至五六十平方公里不等，只井市河、卷洞河、蟠龙河达200平方公里以上。全属季节性河溪，源短流小，多雨成灾，少雨断流，历年平均径流深212毫米，径流系数0.226，平均径流模数6.72升/秒•平方公里，总径流量约3亿方/年，集中在7—9月，占全年降水量60%以上，境内枯水期长达7个月（10—4月），流域内地下水补给少，地表径流量小，河水甚至干涸断流。枯期正值农灌季节，水资源紧张，民间流传“有雨乐至，无雨乐去”、“下雨两边流，无雨吃水愁”等民谣。 （2）地下水 乐至县境内每年有地下水5828万立方米。受地质地貌条件的限制，地下水受补给的影响随时间而变化，尤其是沟谷地下水受气象、水文和人工水体的影响变化更大。枯水年，当地表水急剧减少时，地下水产量也急剧减少。 （3）水文地质 乐至县境内由于无大江大河，也无外来客水补充，现有流域面积6平方公里以上的小溪河20条，因被库、堰节节分割，故源短量小。另有6条外源河流，但是地处边缘，无实际开发利用价值，因此水源严重不足。由于区域内无大型江河，仅有少量小河渠，地表水流量较小，故历史遭受洪涝灾害的情况也很少。场地地下水主要为积存于坡洪积层中的潜水，略具承压性，受大气降水、地表水补给，并通过地下径流、蒸发等方式排泄。 区内主要地表水体主要为一些小型灌渠和水塘分布于拟建道路沿线村落，常年水位及历史最高水位变化对工程影响不大。 场地地下水主要为赋存于表土层中的上层滞水，水量中等，无统一地下水位，受大气降水、地表水补给，并通过地下迳流、蒸发等方式排泄。勘察期间正值平水期，稳定水位埋深0.00～3.00m，标高界于409.90～419.53之间。据调查，场地地下水水位变化幅度1.5～2.5m。 区内地下水类型为第四系覆盖层中的孔隙水和基岩裂隙水。该线路段水文地质条件对该工程建设影响不大，工程沿线水文地质条件简单。勘察期间，对线路地下水、地表水分别取样进行了水质分析，其腐蚀性分析结果表明，该区域内土层对砼结构物无腐蚀性。 5、土壤 乐至县境内地貌属丘陵地形。土壤均为侏罗系紫色土、泥岩成土，母质以侏罗系蓬莱镇为主，次为侏罗系遂宁组；土壤有四个土类、七个亚类、26个土种、36个亚种，以半泥半沙土和大泥田为主，两者分别占耕地面积的44.6％、23.98％；土壤富含钙镁等盐基物质，成中性偏碱，土层较为深厚、肥沃，土壤肥力较高，经有关部门抽样测定，土壤重金属含量符合生产绿色果蔬的标准。 6、动植物资源 乐至县属亚热带地区，现有植被基本是人工营造的此生植被，中幼林占61.1％，中龄林占38.3％，成熟林占0.6％。境内植被种类不多，森林植被占绝对优势，主要是亚热带常绿针叶乔木，材柏为主，其次是落叶阔叶乔木、青岗等与材柏混交造林。宜林用的小块零星，面积一般在3～5亩。 全县树木类有54种，96属，135种，主要有柏、苏铁、银杏、松等；竹类以慈竹为主，其次有斑竹、黑竹等；花类主要有海棠花、梅花、牡丹、兰花等；全县药类中药资源41科，83属，102种，主要有川明参、白芷等。 乐至境内无高山和原始森林，人口稠密，猛兽早已绝迹，但野禽资源较为丰富，主要有白鹇、雉、锦鸡、鹰、鸠、布谷、鹊、杜鹃、百舌、燕、百劳、雁、鹭、枭、画眉、竹鸡、啄木、相思鸟、山喜、鸳鸯、练雀、白头翁等29种。 7、矿产资源 乐至县矿产资源已发现现有盐卤、煤、铜、天然气、石膏、石料、土料等，以盐卤、石料、土料分布最广。县境盐卤蕴藏丰富，分布在城关、太极、石佛、太来、龙门、宝林、良安、放生、童家、香泉、高寺、中天、桂林、临江、牌楼、孔雀、三星桥等乡镇，但埋藏深，未探明储量。八一乡有铜砂岩矿产出露，矿层分别产于侏罗系蓬莱镇地层（J3P）中上部，矿层厚度仅几厘米，个别地方10厘米左右，含铜量低；红泉、中兴场乡有煤；南塔、童家、宝林、石湍等区有石灰石、天然气、石膏等矿产资源，但分布零星，储量低，埋藏深，无开采价值。 本项目评价范围内无珍稀野生动、植物资源分布，无古大、珍稀树木分布。

# 环境质量状况                                      (表三)

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据资阳市生态环境局于2020年4月发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》中的乐至县环境空气优良天数比例为96.4%，同比2018年，乐至县上升12.3%。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均浓度为6ug/m3，同比2018年，乐至县下降2ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为16ug/m3，同比2018年，乐至县下降3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比2018年，乐至县上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为110ug/m3，同比2018年，乐至县下降33ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为47ug/m3，同比2018年，乐至县下降23ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为28ug/m3，同比2018年，乐至县下降9ug/m3。 表3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 6μg/m3 60μg/m3 10 达标 NO2 年平均浓度值 16μg/m3 40μg/m3 40 达标 PM10 年平均浓度值 47μg/m3 70μg/m3 67.1 达标 PM2.5 年平均浓度值 28μg/m3 35μg/m3 80 达标 CO 24小时平均 1.3mg/m3 4 mg/m3 32.5 达标 O3 日最大8小时平均 110μg/m3 160μg/m3 68.7 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据以上分析，项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。 2、地表水环境质量现状 经现场勘察，项目所在区域涉及河流为鄢家河（又名阳化河）。 ①《2019年资阳市环境质量状况公告》中地表水环境质量现状监测数据 根据资阳市生态环境局于2020年4月发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》中的阳化河万安桥断面水质没有变化，仍为Ⅳ类，超标主要污染物为石油类、化学需氧量。 ②引用监测 本环评引用《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书》中的地表水监测数据，监测数据见表3-2。

表3-2 评价河段水环境质量现状监测统计结果 (单位：mg/L) 断面 项目 断面I 乐至县城市生活污水处理厂排口上游500m 断面II 乐至县城市生活污水处理厂排口下游1000m 断面III 拟建园区污水处理厂排口上游500m 断面Ⅳ 拟建园区污水处理厂排口下游1000m 断面Ⅴ 拟建园区污水处理厂排口下游5000m 11月18日 11月19日 11月20日 11月 18日 11月 19日 11月 20日 11月 18日 11月 19日 11月 20日 11月 18日 11月19日 11月20日 11月 18日 11月 19日 11月 20日 pH 8.63 8.67 8.58 7.62 7.60 7.59 7.70 7.68 7.61 7.82 7.81 7.80 7.87 7.77 7.85 悬浮物 5 6 7 6 5 6 5 7 5 6 5 6 5 7 5 五日生化需氧量 6.8 6.2 7.0 6.2 6.5 6.4 5.5 5.0 5.6 5.8 5.6 5.0 5.6 5.7 5.9 化学需氧量 46 44 47 37 39 38 26 27 25 26 27 29 27 28 29 溶解氧 3.6 3.6 3.5 3.3 3.3 3.3 3.1 3.2 3.1 4.8 4.9 4.9 3.3 3.2 3.3 氨氮 2.30 2.31 2.33 1.81 1.81 1.73 1.54 1.65 1.40 1.30 1.31 1.31 1.42 1.40 1.42 总磷 0.59 0.54 0.52 0.49 0.50 0.51 0.49 0.49 0.49 0.50 0.51 0.51 0.51 0.52 0.51 石油类 0.01 0.01 0.01 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 铜 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 锌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 铅 0.004 0.004 0.004 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 铬（六价） 0.082 0.081 0.083 0.014 0.013 0.015 0.021 0.021 0.020 0.022 0.024 0.022 0.010 0.012 0.011 镉 3.97× 10-3 3.94× 10-3 3.95× 10-3 3.21× 10-3 3.25× 10-3 3.26× 10-3 2.98× 10-3 2.81× 10-3 3.02× 10-3 2.71× 10-3 2.77× 10-3 2.75× 10-3 3.07× 10-3 2.92× 10-3 3.01× 10-3 汞 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 砷 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 备注 注：pH无量纲，监测时间为2017年。 从表3-2可知，鄢家河本次评价在2017年11月18日-11月20日对各监测因子的监测结果可以看出，鄢家河评价河段水质中五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷等指标均已超标，水质参数不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，主要是由于工业园区内企业、沿线农村面源、沿线场镇、县城部分区域污水等没有收集处理，上述废水直接排入鄢家河，才造成鄢家河水质超标。本项目属于非污染生态类项目，项目在营运期自身基本不产生污染物，项目建设雨污管网能有效做到雨污分流，做到污水有效收集，具有环境正效益，因此现状地表水环境不是限制本项目建设的因素。

3、声学环境质量现状 （1）监测点位设置 评价区域内共布设2个监测点。 表3-3 评价区域声环境质量现状监测布点 监测点位 名称 监测点位 1# 丽水青城（在建） 丽水青城边界外1m（位于项目道路K0+045左侧） 2# 居民房 居民房窗户外1m（位于项目道路K0+420左侧） （2）监测因子 监测因子主要为Leq。 （3）监测时段 四川创威环境检测有限公司于2020年7月18日~19日对声环境进行监测。 （4）采样及分析方法 声环境采样按规范执行，项目分析方法来自《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测分析方法进行。 （5）评价标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准。 （6）声环境现状监测结果及评价 声环境监测统计结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果与标准比较表 （单位： dB(A)） 监测点位 监测结果 标准限值 2020.7.18 2020.7.19 昼间 夜间 昼间 夜间 Leq 夜间 1# 丽水青城边界外1m 56.8 49.0 58.1 46.3 60 50 2# 居民房窗户外1m 49.5 47.4 52.7 48.4 60 50 根据监测及评价结果分析表明：评价区域监测点位的声环境质量昼夜现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，区域声环境质量良好。 4、生态环境状况 项目位于乐至县境内。项目所在区域的生态系统为生物多样性较低。经现场调查，项目评价范围内，无国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。同时根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）及《长江经济带战略环境评价资阳市“三线一单”文本》，经校核，项目建设不涉及《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）及《长江经济带战略环境评价资阳市“三线一单”文本》划定的生态红线区域。因此项目建设符合四川省及资阳市生态保护红线实施意见的相关要求。 图3-1 四川省生态保护红线分布图 附图3-2 资阳市生态空间分布图

表3-5 本项目沿线主要敏感点概况 序号 敏感点名称 桩号 方位 至道中心线最近距离（m） 至项目红线最近距离（m） 高差 （m） 评价范围敏感点概况 所属大气功能区域 所属声功能区域 1 丽水青城（在建） K0+000~K0+170 左侧 15 5 +0.2 商住楼 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中2类 2类 2 乐至县鞋材交易市场（又名万贯国际鞋材交易中心项目，在建） K0+000~K0+410 右侧 15 5 +0.2 商业 2类 3 菩提寺 K0+230~K0+270 左侧 88 78 +11 普通寺庙，无人驻守，不属于佛教圣地、自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹，规划为城市建设用地 2类 4 居民房（拟拆迁） K0+420 左侧 75 65 +1.5 农村散户，3户（拟拆迁） 2类 【注】： ①评价范围内道路两侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； ②表中“+”表示敏感点位置高于本项目；表中“-”表示敏感点位置低于本项目；

# 评价适用标准                                      (表四)

| 根据现场勘查，本项目环境影响评价执行的环境质量标准和污染物排放标准如下： |
| --- |
| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见表4-1： 表4-1 环境空气质量标准（Ⅱ级） 污染物 各项污染物的浓度限值（mg/m3） 依据 1小时平均 日平均 年平均 SO2 0.50 0.15 0.06 (GB3095-2012)中的二级标准 NO2 0.20 0.08 0.04 PM10 —— 0.15 0.07 PM2.5 —— 0.075 0.035 2、声学环境质量 本项目道路等级为“城市支路”，不属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的交通干线，因此本项目道路两侧红线外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-2 声环境质量标准 标准类别 等 效 声 级LAeq (dB) 昼间 夜间 2类 60 50 3、地表水环境质量标准 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值见表4-3： 表4-3 地表水环境质量标准（Ⅲ类） 指标 标准值（mg/L） 依据 pH* 6～9 （GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准 CODcr ≤20 BOD5 ≤4 DO ≥5 氨氮 ≤1.0 *：pH无量纲。 4、地下水环境质量 地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表4-4 地下水环境质量标准 单位：mg/L 指标 标准值（mg /L） 依据 pH 6.5～8.5 （GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 氨氮 ≤0.5 耗氧量 ≤3.0 铁 ≤0.3 铬（六价） ≤0.05 锰 ≤0.1 氯化物 ≤250 *：pH无量纲。 |
| 污染物排放标准 | 1、废水 水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，标准值见表4-5。 表4-5 污水综合排放标准 单位：mg/L 指标 排放标准 依据 PH 6～9 (GB8978-1996)中的三级标准 SS≤ 400 BOD5≤ 300 CODcr≤ 500 NH3-N≤ —— 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值： 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 类 别 昼间 夜间 噪声限值〔Leq：dB（A）〕 70 55 3、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，标准值如下： 表4-7 大气污染物综合排放标准 标准值（mg/m3） 依据 SO2 NOx 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中二级标准 0.4 0.12 1.0 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量控制指标 | 根据工程排污特点，本项目属于非污染生态类项目。项目在营运期自身基本不产生污染物，诱发的交通尾气和路面雨水中的污染物均属无组织排放，而且影响有限，因此本环评不对该项目提总量控制建议指标。 |

# 建设项目工程分析                                  (表五)

一、工艺流程图简述 1、工艺流程 本项目为市政基础设施建设工程，具体包括新建道路工程及给排水管网、绿化、亮化等配套辅助工程，项目主要环境影响集中在施工期，工艺流程及产污位置见图5-1。 图5-1 项目工艺流程及产污位置图 2、施工工艺 拟建道路工程由路基工程、管网工程、路面工程及附属工程组成。本项目主要施工方法及施工工艺为： （1）路基工程 土质路基压实采用重型击实标准，路基施工中必须严格执行《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ44－91）及有关现行施工技术规程与验收规范。 全路段挖方大于填方，路基施工按照设计土方调配方案。同一路段采用先施工改路、改沟路基土石方，然后施工主线的施工顺序。道路施工工艺分别见图5-2和图5-3。 ①路基挖土方 施工前按图恢复中线，复测横断面，测设出开挖边线。施工前切实做好地表排水工程，排出的水不得危及附近建筑物、道路和农田。路堑基床施工，开挖接近堑底时，鉴别核对土质，然后按基床设计断面测量放样，开挖修整；或按设计采取压实、换填等措施。 ②路基挖石方 调查区域构筑物架构结构类型及稳定性，发现问题及时加固处理。中、软石采用大功率推土机的松土器松动，挖掘机配合装载机挖装，自卸车运输；坚石、次坚石路堑地段，拟全部采用石方爆破方案组织施工，预留边坡光面爆破层，待主体石方开挖后，靠近边坡采用预裂爆破结合光面爆破，靠近基床表面及侧沟采用浅孔控制爆破。 ③路堤填方 Ⅰ.土方路堤填筑 施工采用机械化一条龙作业，即装运、摊铺、平整、碾压、测试采用配套机械设备，按“四区段、八流程”作业程序组织施工，做到施工正规化、标准化。 对各类适用填料做200m（全幅路基）试验路段，取得数据以确定松铺厚度、压实方法、压实设备的类型，最佳组合方式、压实遍数、压实速度等。取土坑填料每2000 m3或在土质变化时应取样进行土工分析，以确保填料的规格，压实度和CBR值满足规范要求。 路堤填筑施工方法及施工要求： a.填筑前首先对路堤基底进行处理，清楚所有非适用材料及其它腐殖土，做好局部基底回填压实工作。当填土高度小于80cm时，对于清除地表后的基底，应将表面翻松30cm，然后整平压实；当填土高度大于80cm时，基底压实度按照设计要求。路堤经过洼地时，先挖沟排水疏干，挖除淤泥及腐殖根茎后，再进行路堤填筑。 b.每一层填筑施工，必须按路面平行线分层控制填土标高，按试验段路基填土厚度的90％控制填土厚度。施工时每一层均应设2~4％的横坡，每天作业结束后，应将表面整平，使排水良好，以免雨后积水。 c.当地面自然横坡或纵坡陡于1：5时，应将原地面挖成台阶处理，台阶宽度不得小于1m,台阶顶作成2％~4％的内倾斜坡。路基填挖交界或半填挖地段，要认真按设计要求铺设土工格栅并压实处理。零填挖路床顶面以下30cm应翻松压实，压实度应不小于96％；对特殊土层零填挖床面，应按要求进行换填，改善或翻拌晾晒；并充分层压实，并达到压实度要求。 Ⅱ.填石路堤 路堤填料中石料含量等于或大于70％，按照填石路堤施工；小于70％，按照土石混合路堤施工。填石路堤拟采用机械分层填筑，分层压实的施工方法。大料铺底，小料嵌缝，填料料径不宜超过层厚的2/3，在路床顶面以下50cm范围内，填料最大料径不得大于10cm。重型压路机配合羊角振动碾碾压12～15遍，不准用风化石作填石路堤；软石路堤，可压碎岩石按土方要求，把风化石压碎，使周边无空洞，重型压路机配合振动碾碾压10遍以上（或通过试验）。 Ⅲ.土石混合填料填筑 在土石混填中，如岩性或土石混合比相差较大，一般应分层或分段填筑；如不能分层分段填筑，应将硬质石块的混合料铺筑在填层的下面，并不使石块过分集中或重叠，其上再铺软石混合料，进行整平压实。土石路堤必须分层填筑，逐层压实。不得采用倾填法施工。分层的填筑厚度确定，一般控制在30～40cm之内。 路基开挖、填筑施工工艺设计过程中应注意对水土流失的防护，优化施工工艺，并在实际开挖填筑过程中，根据当地实际情况适时的调整，优化施工方案，做好水土流失防治，减少环境影响。 （2）管线工程 根据规划，本项目按照城市支路设计。综合管线包括雨水、污水、电力等，均沿道路布置。雨水、污水布置在车行道下侧，其余管线均布置在人行道下侧，综合管线与路基同时施工。 为避免重复施工、节约资金、减少道路的二次开挖和利用各种管线的正常运行、满足施工、管理维护、安全和卫生方面的要求，管线平面综合一般情况下的布置顺序按： Ⅰ. 结合各管线的竖向标高，各管线建设优先次序可为：污水管、雨水管、电力电缆沟、路灯电缆等。 在规划道路沿线均按一定间距设置管线过街支管，以满足道路两侧地块的要求。各管线实施前，应与各管线主管部门协商一致，尽可能一次性将设计管线一次性实施到位，以避免二次开挖，引起重复投资。 Ⅱ.在各种管线设计和实施中，管道高程出现矛盾，一般按下面原则解决： a.压力管让自流管；b.管径小的让管径大的；c.易弯曲的让不易弯曲的；d.临时性的让永久性的；e.工程量小的让工程量大的；f.新建的让现状的；h.检修次数少的、方便的让检修次数多、不方便的。 （3）路面工程 ①垫层 砂砾石垫层除起垫层作用外，还兼起排水及底基层作用。砂砾石应具有一定的级配。砂砾石最大粒径不宜大于5cm，砾石中细长及扁平颗粒含量不超过20％，石料的集料压碎值不宜大于30％，砂应采用中粗砂。砂石体积比为1：3。施工时砂砾石应拌和均匀，并在最佳含水量（1％左右）碾压成形，压实度不小于98％（重型击实标准）。 ②基层 砂砾石应干净，有机质含量不得超过2％，砂砾石最大粒径不应超过30㎜，要求有较好的级配。水泥含量指水泥与干砂砾石之间的重量百分比，所用水泥宜选用终凝时间在6小时以上的水泥，标号可采用32.5号。施工中应控制好含水量，必须拌和均匀、碾压密实，并根据施工时的天气情况做好保湿养生工作，宜采用洒水进行养生，养生7天后方可施工砼面层。要求水泥稳定砂砾石基层的压实度（重型击实标准）不低于98％，回弹模量≥550MPa，七天饱水抗压强度≥3.0MPa。 ③面层 沥青混凝土面层施工时，应在水泥稳定砂砾石层上洒布透层沥青。如施工时雨水较多，应在水泥稳定层上做表处，将基层封住，防止雨水渗透。 沥青应采用符合“重交通道路石油沥青技术标准”的沥青，表面层沥青混凝土采用改性沥青。 所有沥青混凝土的材料必须满足规范和设计要求。采用沥青混合料拌和机拌制。每次施工时应进行试拌，掌握准确的拌和参数。拌和时间受天气状态，粒料含水量等情况影响较大，应灵活地进行调控，确保优质材料，准确 ，拌和均匀，全部裹覆，无花白，无粗细料分离和结团成块现象。拌和过程中严格进行温度控制。一般地：沥青加热温度控制在150℃~170℃之间；矿料加热温度在170℃~190℃之间；混合料出厂温度控制在160℃~170℃之间。拌和好的料运送到保温储料仓中存储。沥青混凝土混合料运到前场温度不得低于140℃~150℃，摊铺温度不得低于135℃。摊铺时采用摊铺机自动找平装置，以路面设计高程为基准面，以求用粗粒式沥青混合料对基层不平整部位进行找补整平。 摊铺过程中局部摊铺机不能摊铺的边角和局部摊铺不均匀处，辅以人工进行找补整平。 摊铺好的混合料分三阶段进行碾压。初压温度控制在125℃~140℃，复压温度在100℃~120℃为宜，终压结束后温度不低于80℃。 施工现场应组织好压路机的初压、复压、终压工作。做到各台压路机前后紧随，小段落依次推进，防止漏压。碾压时注意压路机的行驶速度，初压和终压时行驶速度控制在3~5km/h，复压时行驶速度控制在3km/h以内，相邻碾压带应重叠1/3~1/2后轮宽度。碾压方法应按曲线段先内侧后外侧，直线段先低处后高处碾压。 （4）绿化、亮化工程 绿化工程最好安排在路面施工前，以避免实施时搬运耕植土而污染路面。道路红线外的绿地平整应与路基施工同步进行，道路征地时应特别注意绿化及边坡用地。 路灯电缆的过路管应在沥青混凝土路面施工前敷设，以免将来破坏路敷线影响路面整洁。 （5）其它 严格按照设计图纸进行施工。绿化尽量选择当地物种，兼顾美化景观与防尘降噪作用。环评要求在靠近敏感点施工时应当设置围挡设施，加强工地管理，采取洒水抑尘措施，少施工人员喧哗和禁止高噪声设备夜间及居民午休时施工，若工艺要求，必须连续施工的，应当想当地环保部门申报，并告知周边公众。 二、主要污染工序 本工程属于市政基础设施建设工程，项目对环境的影响主要集中在施工期，对环境影响主要表现为：生态环境影响、声环境、环境空气、社会环境、地表水环境等的影响，基础设施建设不同的工程行为对各环境因素有不同的影响。 项目在施工过程中，由于土方的挖掘、运输、堆积等，原材料运输产生的粉尘及复杂的施工作业都带来扬尘、噪声等环境污染。挖方过程中产生的弃土在不利气象条件下易造成水土流失。 工程竣工后，道路沿线将主要产生汽车尾气污染、噪声污染等。 三、环境影响源分析 （一）施工期环境影响源分析 1、环境空气源影响分析 （1）扬尘 施工期大气污染主要来自于施工扬尘。扬尘主要产生于开挖路面、平整土地、建材装卸、车辆行驶等作业。施工中的弃土、砂料等材料若堆放时被覆不当或装卸运输时撒落，也都产生施工扬尘，从而造成大气中TSP值增高。施工扬尘量大小与许多因素有关，包括：基础开挖量、天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速等。 根据类似工程实地监测资料，可吸入颗粒物浓度介于1.5～3.0mg/m3，在正常情况下，50～100m范围外其贡献值可满足环境空气质量二级标准；在大风（>5级）情况下，100～300m外可满足二级标准要求。由于拟建项目所在地常年平均风速为2.60m/s，故施工活动产生的粉尘与二次扬尘可能对施工场区周围100m以内的环境空气质量有一定的影响。 （2）沥青烟 道路路面施工阶段，沥青烟气主要出现在沥青裂变熬炼、搅拌和路面铺设过程中，其中以沥青熬炼过程中沥青烟气排放量最大。沥青烟气中主要有毒有害物质是THC、酚和3.4-苯并芘。沥青烟气污染影响范围为下风向100m。本项目不设沥青拌和站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青。环评要求：须采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。因此沥青烟气的排放浓度较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟气最高允许排放浓度，对周围环境影响较小。 （3）施工机械燃油废气 施工过程中各类燃油动力机械在开挖、平整等施工作业以及车辆在行驶过程中，会产生各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、SO2、NOx以及未完全燃烧的HC等。由于本项目施工场地开阔，燃油废气排放量小，且属间断性无组织排放，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 2、水环境影响源分析 施工期主要废水种类有：施工机械跑、冒、滴、漏的污油和（或）露天施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水、试压废水和现场施工人员产生的生活污水。 （1）生活污水 本项目不设专门的施工营地，施工中所需办公、住宿等设施原则上不再新建，就近租用民房解决。项目施工期生活污水主要来自施工人员在工作过程中产生的少量生活废水，主要污染物浓度：COD 350mg/l、BOD5 200mg/l、NH3-N 150mg/l、SS 250mg/l。经类比分析，本项目施工人员高峰期可达50人左右，产生的生活污水量约2.5m3/d，环评要求施工单位在施工场地须设置移动式旱厕，定期将粪便拉运乐至县城市生活污水处理厂处理。 （2）施工废水 1）施工机械的含油污水 施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时形成地表径流污染受纳水体水质和土壤。需加强对施工机械的管理，防止油污泄漏。因此，应做好废油及含油废水的收集，临时机修产生的含油废水经隔油沉淀后用于工地洒水降尘和施工回用水。 2）运输车辆冲洗废水 本项目不设专门的运输车辆冲洗点，主要利用乐至县附近已有的洗车场解决车辆清洗问题，施工现场不涉及冲洗废水。 3）试压废水 雨、污、给水管网施工完后，需对管道进行试压，试压介质为清洁水，因此会产生少量的试压废水。由于该管道试压废水无毒无害，含少量悬浮物和泥沙，可以通过本项目雨污管网直接排入下游的雨污管网。 4）基础开挖渗水 本项目基础开挖产生的开挖渗水除SS较高外，其它污染指标均较低。因此，已通过在施工场地设置简易沉淀池处理此部分废水，处理后的废水尽量回用，用于设备冲洗和防尘。 3、声环境影响源分析 施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见表5-1。 表5-1 道路工程施工机械噪声值 单位：dB(A) 序号 机 械 类 型 型 号 测点距施工机械距离(m) 最大声级Lmax[dB(A)] 1 轮式装载机 ZL40型 5 90 2 轮式装载机 ZL50型 5 90 3 平地机 PY16A型 5 90 4 振动式压路机 YZJ10B型 5 86 5 双轮双振压路机 CC21型 5 81 6 三轮压路机 5 81 7 轮胎压路机 ZL16型 76 8 推土机 T140型 86 9 轮胎式液压挖掘机 W4-60C型 84 10 发电机组(2台) FKV-75 1 98 11 冲击式钻井机 22型 1 87 12 摊铺机（英国） fifond311ABGCO 5 82 13 摊铺机（德国） VOGELE 5 87 施工期噪声影响主要表现为施工道路交通噪声对两侧居民的干扰，以及施工场所施工机械噪声对附近居民的影响。其中施工期道路交通噪声的影响范围集中在道路两侧150m范围内，施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所200m范围内。 施工期噪声对环境的影响，一方面取决于声源，另一方面还与周围敏感点分布及其与声源距离有关系，而在不同的施工阶段和施工场地，噪声源结构又会发生较大变化。 本项目外环境敏感点主要为道路两侧分布的农村居民房，因此施工期噪声对农村居民房产生一定的影响。 4、固体废弃物影响源分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、开挖土石方、建渣和施工人员生活垃圾。 根据初步核算，本项目建设挖方量约15.16万m3，绿化回填（含表土）1.66万m3，弃方13.5万m3。用于项目绿化回填的土石方在施工红线内短时间临时堆放，未利用部分由专业运输单位及时清运处理至童家发展区西郊园区内其他建设项目填方使用，项目不设永久弃渣场。 施工期产生的建筑废料主要包括废弃的建材、包装材料等。对于这部分固体废弃物建设单位拟将能回收利用的就回收利用，不能回收利用的运往市政部门指定的建筑垃圾处置场处理。 项目施工期间，各类施工人员较为集中，产生的生活垃圾按0.5kg/（人•d）计，本项目高峰期施工人员以50人计，因此在建设期施工人员产生的生活垃圾总量为25kg/d，其中可分为可降解和不可降解固体废弃物。若不对这些垃圾采取处理措施，将会对沿线生态环境及地表水环境造成较大的影响。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关内容，建议在施工期，在施工场地周围建立小型的垃圾临时堆放点，由专人定期清除，并运送至乐至县城市生活垃圾处理厂处理，运送途中要避免垃圾的遗撒。同时应该特别注意对临时垃圾堆放点的维护管理，避免垃圾的随意堆放造成垃圾四处散落，同时对堆放点定期喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。 5、生态影响源分析 （1）植被 工程建设将使植被生境破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。项目建设占地类型为荒地、耕地等，不涉及基本农田，道路建设占地会使沿线的植被受到破坏，从植被分布现状调查的结果看，项目直接影响的植被类型主要是荒山灌丛植被等，从而降低群落的生物多样性。通过采取对绿化恢复和补充，道路造成的植被损失可以在很大程度上得到补偿。 （2）生态景观 ①土石方的开挖、路基填筑等工序使沿线的绿化遭到破坏，在一定时期内影响当地的绿化效果，但项目建成后沿线进行绿化，起到一定的补偿作用，总体来讲，项目的建设不会影响沿线的绿化效果。 ②本项目为新建道路等市政设施，选线都是由规划道路走向决定，经现场踏勘，项目区域受人类活动的影响，道路沿线无大型野生动物分布。 ③土石方的开挖和路基填筑等工序使沿线的景观遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下可能引起一定量的水土流失，造成土壤被埋压，土壤肥力下降。 拟采取的生态环境保护措施： ①植被保护和恢复措施 在道路两侧绿化物种选择时，除考虑选择速生树种外，还应考虑从相同地区移植灌木，既保证成活率，与自然融为一体，又避免植物入侵，再现自然本色。提高走廊带内植物种类的多样性，增加抗病虫害能力，并增强廊道自身的稳定性。另外树种种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病虫害。 ②野生动物保护 A、宣传野生动物保护法规，打击捕杀野生动物行为 加强野生动物保护法规的宣传，使施工人员知道保护野生动物的重要性，教育施工人员不得捕杀野生动物，若遇到野生动物，应及时将其移至远离道路的地方放生。 B、合理选定工程施工时段和工艺，减少对动物的影响 为减少工程施工对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在夜间施工。 C、防治动物生境污染 加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水直接排放，减少水体污染；做好施工结束后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏水土流失及对水质和水生生物的不利影响，同时要重视非评价区的人、畜被动物伤害的防治和防疫工作。 ③外来物种入侵防护措施 目前防治外来物种入侵的方法主要有植物检疫、人工方法防治、化学方法防治、生物防治等。在工程施工期和运行期如何防止外来种入侵，迄今尚无成熟途径。结合工程特点，建议采取以下措施防止外来种入侵：加大宣传力度，对外来物种的危害及传播途径向施工人员进行宣传；境外带入的水果、种子、花卉等进行严格检测，确认是否带有一些检疫性的病虫草害，方能进入工程区；对现有的外来种，利用工程施工机会，对有果实的植物要现场焚烧，以防种子扩散；在山林砍伐迹地，外来种最容易入侵。 ④土地资源环境保护措施 根据乐至县自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用地字第512022202000015号），明确项目符合国土空间用途管制要求，同意项目用地选址。 在工程量增加不大的情况下，应优先选择能够最大限度节约土地、保护环境的方案，要充分利用荒山、荒坡地、废弃地、劣质地。从减少项目实施对环境影响的角度出发，环评要求：在施工完毕后，尽快采取绿化等措施。 ⑤工程土石方防护措施 合理进行设计及施工安排，本项目路基挖方与其他配套建设工程协调配合，尽量减少弃渣数量，降低生态环境的影响。 ⑥边坡防护工程 路基的路堤，路堑边坡工程挖填产生的裸露坡面，应及时平整防护，边坡防护工程应及时设置；工程设计中对路基边坡等主体工程采取的工程水保措施包括浆砌片石、钢筋混凝土及水泥砂浆抹面等。 ⑦绿化综合恢复措施 本工程设计中采取了工程和植物措施进行水土保持和绿化，本次评价在此基础上针对其不足新增了部分植物措施和临时措施。 对路基两侧绿化措施包括种植树木等，对减低噪声、净化空气、美化环境将起到一定的作用。此外，我们还建议当地政府以此为契机，大力加强道路沿线绿化，形成初具规模的绿化带，营造绿色宜居环境。 6、社会环境影响源分析 （1）本项目道路全长420m，项目征用土地将改变土地利用现状。 （2）施工车辆的频繁进出，将增加现有道路的交通压力，影响沿线交通。 （3）本项目施工期间对大量施工人员和施工生产生活用品及材料的客观需求会在一定程度上拉动和促进道路沿线社会经济的增长，提高沿线部分居民的收入水平，并解决一部分剩余劳动力的就业问题。 （4）项目建成后，进一步完善万贯国际鞋材交易中心项目周边市政道路及市政附属设施，将进一步利于招商引资，提高区域经济竞争力。 （二）营运期环境影响源分析 项目运营期环境影响主要表现在社会环境影响、声环境影响、水环境影响、空气环境影响和固体废弃物影响等，见图5-4。 图5-4 项目运营期环境影响分析 1、社会环境影响源分析 本项目的建成将带动乐至县的建设和发展，促进土地资源的开发和利用，带动第二、三产业的发展，为社会提供更多的就业机会，发挥更大的经济和社会效益。项目的建成将使周边居民的生活质量和生活水平得到提高。 2、环境空气影响源分析 运营期产生的环境空气污染物主要为汽车尾气和扬尘。 （1）汽车尾气 项目运营期环境空气污染源主要是沿线汽车尾气。汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NOX、THC。CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NOX是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。THC产生于汽缸壁面淬效应和混合缸不完全燃烧。由于目前国内汽车已经全面推广使用无铅汽油，因此，铅的污染影响将会越来越小。 道路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。 在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因，使物料产生扬尘污染。 气态污染物排放源源强按下式计算（公路建设项目环境影响评价规范JTG B03-2006）： 式中 Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/(s·m)； Aj——i型车辆预测年的小时交通量，辆/h； Eij——汽车专用公路运行工况下i型车j类排放物质在预测年的单车排放因子，mg /（辆m）见表5-2。 表5-2 车辆单车排放因子推荐值 单位：mg/辆·m 平均车速(km/h) 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 小型车 CO 31.34 23.68 17.90 14.76 10.24 7.72 THC 8.14 6.70 6.06 5.30 4.66 4.02 NOx 1.77 2.37 2.9 3.71 3.85 3.99 中型车 CO 30.18 26.19 24.76 25.47 28.55 34.78 THC 15.21 12.42 11.02 10.10 9.42 9.10 NOx 5.40 6.30 7.20 8.30 8.80 9.30 大型车 CO 5.52 4.48 4.10 4.01 4.23 4.77 THC 2.08 1.79 1.58 1.45 1.38 1.35 NOx 10.44 10.48 11.10 14.71 15.64 18.38 根据以上数据以及本项目预测交通量，计算的废气污染物CO、NOX的排放源强详见表5-3。 表5-3 气态污染物排放源强 单位：mg/(s·m) 年份 污染物 2022年 2028年 2036年 CO 0.75 1.67 2.86 NOX 0.11 0.24 0.37 注：本项目道路设计车速为30km/h，本项目选取表5-2中50km/h的车辆单车排放因子推荐值进行计算。 （2）扬尘 在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因，使物料产生扬尘污染；道路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。 3、水环境影响源分析 （1）地表水环境影响源分析 运营期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流以及在汽车保养状况不良、发生故障或出现事故等时，泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，道路雨水经雨水管道最终流入附近水体，造成水体的石油类和COD升高。 根据国内对南方地区路面径流污染情况试验有关资料可知，在降雨量已知的情况下，降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水径流中的悬浮物和油类物质浓度较高，SS和石油类含量可达158.5～231.4mg/L、19.74～22.30mg/L；30分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，pH值相对较稳定。降雨历时40分钟后，路面基本被冲刷干净，污染物含量较低。路面污染物浓度见表5-4。 表5-4 路面径流中污染物浓度值表 污染物 0～20分钟 20～40分钟 40～60分钟 平均值 pH 7.8 7.6 7.4 7.4 SS（mg/L） 231.42～158.22 158.22～90.36 90.36～18.71 100.0 COD（mg/L） 170 110 97 107 石油类（mg/L） 22.30～19.74 19.74～3.12 3.12～0.21 11.25 运载石油或其他危险品的车辆可能发生翻车事故，事故一旦发生，将对附近地表水水体造成污染。 （2）地下水环境影响源分析 本项目道路本身不会对地下水水质产生影响。但是，当各种车辆在道路上行驶时，不可避免地会产生装载物倾泻、油料泄露、扬尘等。另外还会产生机动车尾气中的有害物质及大气颗粒物，路面的腐蚀、轮胎及路表面的磨损物、车辆外排泄物及人类活动的残留物等。可能的污染途径是通过混合大气降水入渗进入地下水。 4、声环境影响源分析 本项目运营期间的噪声源主要有：机动车鸣笛、机动车动力装置及辅助系统噪声、行驶噪声等。根据《公路建设项目环境影响评价技术规范JTG B03-2006》结果，确定各类车辆在不同车速下的平均辐射声级见表5-5。 表5-5 各类型车的平均辐射声级 车型 平均辐射声级Lw，I（dB） 备注 大型车 Lw,l=24.6log(Vl)+38.5 Vl大型车平均行驶速度 中型车 Lw,m=33.9log(Vm)+16.4 Vm大型车平均行驶速度 小型车 Lw,s=38.1log(Vs) -2.4 Vs大型车平均行驶速度 车速计算参考《公路建设项目环境影响评价规范JTGB03-2006》中车速计算公式，具体公式如下： 式中：vi—第i种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低； ui—该车型的当量车数； ηi—该车型的车型比； vol—单车道车流量，辆/h； mi—其他2种车型的加权系数。 k1、k2、k3、k4分别为系数，具体系数见表5-6： 表5-6 车速计算公式系数 车型 k1 k2 k3 k4 mi 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 本项目车型比例预测结果见表5-7。 表5-7 车型比例预测结果表 年份 小型车 中型车 大型车 2022年 54.30% 34.60% 11.10% 2028年 59.40% 30.10% 10.50% 2036年 65.80% 25.80% 8.40% 本项目设计车速为30km/h，根据表5-5的计算公式（昼夜比为7:1），计算出项目的单车行驶辐射噪声级如下表所示。 表5-8 单车行驶辐射噪声级计算结果表 道路名称 预测年份 车流总量（辆/h） 车型 单车辐射噪声级(dB) 昼间 夜间 昼间 夜间 乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程 2022年 94.9 20.2 小型车 61.4 61.4 中型车 59.0 58.9 大型车 67.1 67.1 2028年 209.6 46.0 小型车 61.4 61.4 中型车 59.1 58.9 大型车 67.1 67.1 2036年 353.2 80.2 小型车 61.4 61.4 中型车 59.2 58.9 大型车 67.1 67.1 营运期，道路沿线两侧200m范围内已有敏感点，根据本项目的特点，营运期会对这些敏感目标产生一定的影响。运营期噪声主要来自如下两方面：①道路营运后，道路行驶的车辆的发动机产生噪声；另外，车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；②由于道路路面平整度等原因，高速行驶的汽车所产生的振动与噪声。 5、固体废弃物影响源分析 本项目运营期产生的固体废物主要来源于车辆运行过程洒落的固体废弃物，过往行人产生的生活废弃物（如：纸屑、烟头、瓜果皮等），产生量极小。项目运营期产生的固体废物对周边环境影响较小。 6、运营期对生态环境的影响 路基边坡植被恢复不好，会造成局部水土流失。本环评建议： ①在路基成型后，即应进行绿化补偿，在路基边坡以及排水沟或边沟与用地边界之间的不同位置进行绿化栽植，在营运2～3年内，植被覆盖率应恢复到原有水平； ②应有专人班组对道路绿化带进行养护，保证栽种树木的成活和绿地质量，减少或避免营运期水土流失和生态破坏现象。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                  (表六)

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 施工期 | 施工扬尘（TSP） | 约1.5~3 mg/m3 | 对施工区域周围50~100m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在大风（＞5级）的情况下，对施工区域周围100~300m以外的贡献值符合环境空气质量二级标准 |
|  |  | 汽车尾气（CO、NOX、THC） | 少量 | 少量，对环境影响很小 |
|  |  | 沥青烟 | 沥青烟气中主要有毒有害物质是THC、酚和3.4-苯并芘。沥青烟气污染影响范围为下风向100m。本项目不设沥青拌和站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青。环评要求：须采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。因此沥青烟气的排放浓度较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟气最高允许排放浓度，对周围环境影响较小 |
|  | 营运期 | 机动车尾气 | CO：0.75~2.86 mg/（s·m） | CO：0.75~2.86 mg/（s·m） |
|  |  |  | NOx：0.11~0.37 mg/（s·m） | NOx：0.11~0.37 mg/（s·m） |
| 水污染物 | 施工期 | 雨水冲刷废水 （SS、石油类） | 少量 | 沉淀回用，不外排，对环境影响很小 |
|  |  | 基础开挖渗水（SS） | 少量 | 沉淀回用，不外排，对环境影响很小 |
|  |  | 生活废水 | 2.5m3/d | 施工单位在施工场地须设置移动式旱厕，定期将粪便拉运乐至县城市生活污水处理厂处理 |
|  | 运营期 | 路面径流（SS、石油类） | 少量 | 少量，对环境影响很小 |
|  |  | 事故污染物（石油类等） | 发生概率极小 | / |
| 固 废 | 施工期 | 弃方 | 13.5万m3 | 弃方均及时运至童家发展区西郊园区内其他建设项目填方使用 |
|  |  | 废弃建筑材料和包装 | / | 能回收利用的就回收利用，不能回收利用的运往市政部门指定的建筑垃圾处置场处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 25kg/d | 在施工场地周围建立小型的垃圾临时堆放点，由专人定期清除，并运送至乐至县城市生活垃圾处理厂处理 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 少量 | 少量，环卫部门定期清理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及车辆噪声 | 80~90dB左右 | 昼间施工，对附近敏感点有明显影响 |
|  | 运营期 | 车辆噪声 | 营运期见噪声环境影响分析 |
| 主要生态影响 本工程主要生态影响为施工期工程占地造成的植被破坏以及扰动地表造成水土流失，破坏自然景观。 |

# 环境影响分析                                      (表七)

一、社会环境影响分析 1、对当地经济发展的影响 本项目的实施将使项目区域的交通等市政基础设施得到很大改善，区域资源会得到进一步开发和利用，带动区域经济的发展和社会进步，加快贫困地区脱贫致富的步伐，促进城乡间的物质、文化、信息交流，有利于推进城镇化进程，提高城镇水平，能极大地缓解区域居民出行难的状况，能积极有效地促进区域社会经济的快速发展，为实现城乡统筹协调发展、建设社会主义新农村、实现小康社会具有积极作用。 2、对农业生产的影响 项目建设占地类型为荒地、耕地等，不涉及基本农田，项目用地为规划市政建设用地，因此本项目不会对当地农业经济产生较大影响。 3、对居民生活质量的影响 本项目的建成与投入运营将使区域交通条件得到改善，一方面加快城乡间贸易流通，提高农民的经济收入，另一方面也将促进区域第三产业的兴起和资源的开发利用，为社会提供更多的就业机会，增加区域人民收入水平，帮助解决农村劳动力过剩的矛盾。因此，本项目的建设一定程度上会提高当地居民的生活质量。 但在项目实施过程中，尤其是施工期不可避免的会对道路区域居民的生活带来一定程度的影响，如：施工车辆的进出，对区域现有道路的占用，将影响区域居民出行；施工车辆扬尘、施工噪声将影响附近居民的生活质量等。由于施工行为的短期性，当施工结束后，这种不利影响将不再存在。 4、对交通运输的影响 本项目施工过程中，施工机械、运输施工材料的车辆较多，不可避免会发生交通堵塞现象，建设、施工单位合理组织施工和配备专人对日常交通进行指挥和疏导的前提下，可使交通堵塞状况得以不同程度缓减。 二、生态环境影响分析 1、对陆生植被的影响 （1）对植被破坏和对植被生产力的影响 项目建设永久占地会使项目沿线的植被受到占压、破坏，施工活动将使植被生境遭到破坏。从植被分布现状调查的结果看，受项目直接影响的植被主要为灌草丛、农作物。项目建设的影响范围为带状，永久性占地对植被的破坏程度是长期的、不可恢复的，但项目建设后有道路绿化带，因此会在一定程度上补偿永久占地对植被的破坏。 （2）对生态结构和稳定性的影响 施工期人为活动，如：路基的铺筑、施工机械的碾压、施工人员的践踏等，将使施工作业区周围的草本植被遭受直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低。 根据现场调查，在工程影响范围内，受工程影响的草本植被均属一般常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于项目沿线地区是少量的，道路绿化将弥补部分损失的生物量，因此施工活动不会影响项目区的生态系统稳定性和完整性。 （3）对国家重点保护植物和古树名木的影响 通过现场实地调查和查询当地相关林业资料，项目区未发现有国家重点保护植物和古树名木的分布。 2、对陆生动物的影响 本项目道路线性区域由于长期受人类影响，沿线不存在大型的野生动植物。经现场调查，项目沿线周围主要涉及的动物为蛇、鼠及其它一些爬行动物和一些常见的鸟类（如麻雀、燕子等）等，上述部分动物在项目施工过程中将受其影响下而迁徙到其他地方，但这种施工期的这种影响总体而言是短暂的，它会随着施工的结束而迅速的消失，届时有些有些小动物，可能在道路两侧植被恢复的过程中再迁移回来，重新成为该区域新的生态系统中的一员，因此，本项目对它们影响不大。 根据拟建道路沿线生态现状分析，项目沿线主要是人工填土、耕植土、荒地、田等，土地开发利用率较高，人类生产活动影响大，项目沿线未发现国家保护的野生珍稀动物分布，因此，本项目对它们影响不大。 因此，本项目对当地的陆生动物影响不大。 三、水土流失影响分析 本项目施工期间，工程对土地的占用，路基的开挖与填筑以及工程产生的弃渣体都会造成一定程度的水土流失，土地的占用将改变、压埋或损坏原有植被、地貌，对原有水土保持设施造成损坏，改变原有水土保持功能，为水土流失加剧创造了条件。工程开挖和填筑将使原地表植被、地面组成物质、地形地貌等受到扰动和破坏，使道路征用范围内的表层土裸露或形成松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，形成的边坡若不加以防护容易产生冲刷、坍塌、斜坡滑动等现象，增加新的水土流失。弃渣体在防护之前，由于结构疏松，孔隙大，地表无植被防护，遇暴雨或上游汇水下泄时，易造成严重的水土流失。 本项目造成的水土流失量预测： 式中： ——表示预测的水土流失量； ——表示预测地块面积，km2； ——表示预测地块的侵蚀模数，t/km2.a； ——表示预测时段，即施工扰动时段（年）。 通过区域内其他道路水土流失模数的类比分析，永久占地区路基及边坡施工期的土壤侵蚀模数取为11145t/km2·a；道路边坡自然恢复期的土壤侵蚀模数取为1500t/km2·a。预测期内各区加速侵蚀模数见表7-1。 表7-1 预测期内各区扰动侵蚀模数及预测时段表 单位：t/km2.a 时 段 工程项目区 施工期 自然恢复期 模数 时长（a） 模数 时长（a） 占地 11145 1 1500 0.5 根据预测，全线各时段水土流失总量为99.918t，其中施工期流失量93.618t，自然恢复期流失量6.3t。 由此可见，工程占地的水土流失具有流失量较大、流失时段集中的特点，如不采取有效的防护措施，将在一定程度上加剧区域水土流失，对当地生态环境造成不良影响。 评价要求工程采取的水土保持措施：一方面刚开挖堆放的表土，质地松散，容易散落和流失；另一方面表土在项目全线都应该妥善堆放，而且在生态防护阶段，全线范围都会用到。另外结合道路工程的线性特点和施工实际，同时减少表土在来回转运过程中的流失，因此沿线就近选择地形坡度较缓的地方集中设置表土堆放场。土堆采用土袋挡墙和临时植草，防止散土随地表径流流失；堆土面采取无纺布遮盖、砖石压护；并且在堆放场周围设置用于临时排水的土质边沟和沉砂池；同时移出可利用土壤后的临时堆放场地应尽快按照原有主体工程设计的相关要求进行硬化或绿化，以减少水土流失。 四、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 拟建道路路面采用沥青混凝土路面，施工时土方开挖、路堤填筑和人工构造物挖基、材料运输、摊铺等工程工序中都会产生污染，导致大气质量下降，在道路施工期主要大气污染物是沥青烟、扬尘，铺路时的热油蒸发会排出沥青烟和苯并（a）芘；扬尘的主要来源是挖方填方作业、施工车辆运行中的临时起尘及未铺装路面起尘、筑路机械不断运行起尘等。 （1）沥青烟 道路路面施工阶段，沥青烟气主要出现在沥青裂变熬炼、搅拌和路面铺设过程中，其中以沥青熬炼过程中沥青烟气排放量最大。沥青烟气中主要有毒有害物质是THC、酚和3.4-苯并芘。沥青烟气污染影响范围为下风向100m。本项目不设沥青拌和站，项目所需的沥青均在当地购买商品沥青。环评要求：须采用罐装沥青专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境。因此沥青烟气的排放浓度较低，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中沥青烟气最高允许排放浓度，对周围环境影响较小。 （2）扬尘 施工场地产生的扬尘主要来源于挖掘机械等施工时产生的扬尘，废弃土石临时堆放场地以及运输车辆进出时产生的扬尘。 ①抓斗倾泻扬尘经验计算公式： 式中：Qp——扬尘产生量 M——抓斗总土量 K——经验系数 ②堆场起尘量 式中：u——风速 Ap——堆场面积 由上式可知，施工期扬尘量的产生是与土石方堆场面积、裸地面积和风速有关，本项目废弃土石一般都得到了及时的清运，临时堆场面积小，裸地面积也较小，项目所在地平均风速较小；本项目施工场地面积较小，运输车辆在场地内运距极短，其轮胎经过冲洗后，所携带的扬尘量极小，基本可忽略不计，因此，本项目施工期产生的扬尘对周围环境空气质量影响较小。 在整个施工期，产生扬尘的作业有路面平整、基础开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地等在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100米以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，由表可知，在实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50米范围内。 表7-2 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种情况是露天堆放作业，这类扬尘的主要受作业时风速的影响，因此，禁止在风天进行此类作业，减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。 另外，由于公路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。 ③施工扬尘的防治措施 结合环境保护目标分布可知，道路终点左侧分布有居民，在项目施工时，沿线居民住户将受到一定的影响。为尽量减小项目施工对环境保护目标的影响，环评要求在施工中采取以下措施： a．在靠近敏感点的施工路段，封闭施工现场，施工工地应设置2.5～3米蓝色硬质彩钢板密闭围档。采用挡板靠近工作面并采用喷水后进行施工，来降低扬尘的产生； b．要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户、单位正常生活、工作造成影响； c．由于道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 d．禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 e．按照根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）制定的《四川省灰霾污染防治实施方案》，施工必须遵守做到“六必须”“六不准”：本项目施工工地必须做到“六必须”：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六不准”包括不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 f．建设方应做好工程调配和报告、施工公告、公示，取得周围居民和单位的谅解。 （3）施工机械燃油废气 施工过程中各类燃油动力机械在开挖、平整等施工作业以及车辆在行驶过程中，会产生各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、SO2、NOx以及未完全燃烧的HC等。由于本项目施工场地开阔，燃油废气排放量小，且属间断性无组织排放，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。 2、水环境影响分析 施工期主要废水种类有：施工机械跑、冒、滴、漏的污油和（或）露天施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水、试压废水和现场施工人员产生的生活污水。 （1）生活污水 本项目不设专门的施工营地，施工中所需办公、住宿等设施原则上不再新建，就近租用民房解决。项目施工期生活污水主要来自施工人员在工作过程中产生的少量生活废水通过施工单位在施工场地须设置移动式旱厕，定期将粪便拉运乐至县城市生活污水处理厂处理。 （2）施工废水 1）施工机械的含油污水 施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时形成地表径流污染受纳水体水质和土壤。需加强对施工机械的管理，防止油污泄漏。因此，应做好废油及含油废水的收集，临时机修产生的含油废水经隔油沉淀后用于工地洒水降尘和施工回用水。 2）运输车辆冲洗废水 本项目不设专门的运输车辆冲洗点，主要利用乐至县附近已有的洗车场解决车辆清洗问题，施工现场不涉及冲洗废水。 3）试压废水 雨、污、给水管网施工完后，需对管道进行试压，试压介质为清洁水，因此会产生少量的试压废水。由于该管道试压废水无毒无害，含少量悬浮物和泥沙，可以通过本项目雨污管网直接排入下游的雨污管网。 4）基础开挖渗水 本项目基础开挖产生的开挖渗水通过在施工场地设置简易沉淀池处理此部分废水，处理后的废水尽量回用，用于设备冲洗和防尘。 总之，本项目施工期对项目区域的水环境有一定的影响，随着施工活动结束，影响将消除。在采取相应的环保措施后，环评认为，施工期生产、生活废水对工程影响区域的水环境产生的影响很小。 3、声环境影响分析 （1）施工噪声特点 道路工程的施工噪声主要有以下特点： ①施工机械种类繁多，不同的施工阶段会使用到不同的施工机械，同一施工阶段也会因为工程自身大小及工程安排而使得投入使用的施工机械数量无法确定，这就导致道路施工噪声具有偶然性的特点。 ②不同施工机械的噪声特性不一样，例如，有的机械施工噪声呈脉冲式，有的机械施工噪声频率低沉，使人感觉烦躁。总的来说，道路施工机械产生的噪声均比较大。 ③各种施工机械在施工工程中部分是固定的，部分又是不断移动的，会在一定范围内来回活动，这样，与固定噪声源相比，增大了噪声影响范围，但与流动噪声源相比影响又在局部范围之内。施工机械与其影响的范围相比较小，因此可视作点声源。 ④对于具体的路基等工程而言，由于工期的安排及工程内容，施工噪声的影响是仅仅发生在一段时期内的。 （2）施工噪声预测 1）施工期噪声预测模式 道路施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工期噪声应满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－2011）规定。 施工设备都是点声源，其噪声预测模式为： 式中：Li和L0分别为距离Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被等产生的附加衰减量。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加，其预测模式为： 2）施工噪声距离衰减分析 根据表5-1中施工机械满负荷运行单机噪声值，采用前述噪声随距离衰减公式，便可计算得到施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果见下表。 表7-3 常用单台施工机械噪声随距离衰减情况表 衰减距离（m） 机械设备 声级（dB（A）） 55 60 65 70 破碎机 294 165 91 55 轮式装载机 281 158 89 50 平地机 281 158 89 50 振动式压路机 177 100 56 32 挖掘机 141 79 45 25 摊铺机 199 112 63 35 双轮双振压路机 100 56 32 18 轮胎压路机 56 32 18 10 发电机组（2台） 141 158 45 25 钻井机 199 112 63 35 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523~2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB（A），夜间的噪声限值为55dB（A）。根据表7-3的预测结果，昼间作业时，各种机械设备单台机械噪声符合噪声限值的最大影响距离为50m；夜间作业时，各种机械设备单台机械噪声的最大影响距离为294m。 根据表3-5，项目外环境主要敏感目标有农村农户居住点、丽水青城（在建）、乐至县鞋材交易市场（又名万贯国际鞋材交易中心项目，在建），根据实地调查，除农村农户居住点外，其他敏感点均为在建不受本项目施工影响。项目施工期昼间、夜间对敏感点的影响较大，由此而产生的噪声对周围区域环境有较大的影响。因此，本环评要求措施如下： ①严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，夜间（22：00~06：00）、午休（12：00~14：00）禁止施工，如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门的同意； ②午休（12：00~14：00）和夜间（22：00~06：00）禁止任何施工作业。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和四川省人民政府办公厅《关于在中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》（川办函[2001]90号精神，为在中、高考期间保证考生有一个安静的学习、休息和参考环境：中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工。 ③进、离场运输工具限速，禁止高声鸣笛； ④加强设备维护，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态，从源头上控制高噪声的产生； ⑤尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工； ⑥项目建设必须使用商品混凝土、商品沥青混凝土，不得现场搅拌。 ⑦建设方应做好工程调配和报告、施工公告、公示，取得周围居民的谅解。 ⑧根据国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治法〉的通知》(环控[1997]066号)的规定，建设施工单位在施工前应向乐至县环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”(《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条)，并且必须公告附近居民及单位。 评价认为施工期噪声会对沿线居民造成一定的影响，但是施工噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后，项目施工不会对评价范围内声环境产生严重不利影响。 4、固体废弃物影响分析 施工期固废主要来源于建筑垃圾、施工工人产生的少量的生活垃圾以及废弃土石方等。 （1）土石方 本项目建设挖方量约15.16万m3，绿化回填（含表土）1.66万m3，弃方13.5万m3。用于项目绿化回填的土石方在施工红线内短时间临时堆放，未利用部分由专业运输单位及时清运处理至童家发展区西郊园区内其他建设项目填方使用，项目不设永久弃渣场。 （2）建筑垃圾 施工期产生的建筑废料主要包括废弃的建材、包装材料等。对于这部分固体废弃物建设单位拟将能回收利用的就回收利用，不能回收利用的运往市政部门指定的建筑垃圾处置场处理。 （3）生活垃圾 项目施工期间，各类施工人员产生的生活垃圾通过在施工场地周围建立小型的垃圾临时堆放点，由专人定期清除，并运送至乐至县城市生活垃圾处理厂处理，运送途中要避免垃圾的遗撒。同时应该特别注意对临时垃圾堆放点的维护管理，避免垃圾的随意堆放造成垃圾四处散落，同时对堆放点定期喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。 （4）施工单位在工程项目竣工后30日内，平整施工工地，并清除积土、堆积物。 为了减少固体废弃物在堆放和运输过程中对环境的影响，采取如下措施： ①严禁在工地焚烧各种垃圾废弃物。对固体废弃物中的有用成分先分类回收，确保资源不被浪费。 ②加强出渣管理，可在各工地范围内合理设置临时堆放场地，及时清运，不宜长时间堆积，不得在施工场地外擅自堆放余泥渣土，做到工序完工场地清洁。 ③严格遵守施工现场管理规定的要求，材料运输必须有资质的专业运输公司运输，车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得超载、沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，尽量缩短在居民区等敏感地区的行驶路程；运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫。 ④加强施工队伍的环境管理，垃圾处置原则上纳入当地的环卫系统进行处理，重点工点应设置垃圾临时堆放设施，以减轻甚至消除施工期固体废物造成的环境影响。 综上，本项目施工期产生的固体废弃物去向明确，且都可以得到妥善的处理，不会对周围环境产生明显不利影响。 5、施工期环境管理简要分析 （1）施工组织 本项目采用招投标的方法向全国招标，实行公平竞争、优胜劣汰，邀请信得过、靠得住的施工企业参加投标，在优中选优、强中选强，选择有实力、有经验和设备优良的施工队伍进场施工。招标书和施工合同中要有明确的环保条款，施工单位应承诺执行和落实本环境影响报告表中提出的环保措施。建设指挥部还应聘请有资质、有实力重视环保的咨询公司进行施工监理，把好技术关。建议施工人员和管理人员租住当地民房，减少新占地对生态的破坏。 （2）交通组织 项目位于乐至县境内。为减小本项目施工对现有道路交通通行的影响，施工期应采取如下措施： ①在项目施工时应通过公告、广播等方式想社会公布，给出通行方案或者是通行注意事项，并说明施工期的起始时间。 ②施工地点设置围栏，同时在施工路段的前后设置慢行、小心驾驶的警示牌，公布项目施工内容，及通行注意事项。 ③尽量加快施工进度，施工完成后及时转运施工设备和施工废物，及时恢复交叉道路的原通行状况。 （3）环境管理及风险防范 建设指挥部至少应由一名熟悉环保政策和法规的专业技术人员负责落实环保措施，同时应组成一个由指挥长为组长的环境管理小组，以协调各施工单位的环保工作。监理公司须配置环保专业人员，负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。各合同段的施工单位至少配备一名环保技术人员从事环保工程施工的技术负责。施工中环境监理人员可根据情况，对重要地段或敏感点提出环境监测计划，掌握施工期的环境状况，确保不发生重大的环境事故。施工期设置临时沉淀池及废油收集设施，施工期废水经沉淀处理后回用，禁止排放，废油回收利用，加强施工人员风险防范教育，严防废油、废水、沥青等跑、冒、滴、漏。综上，项目施工期对环境造成一定影响，在加强施工期的环境管理并采取环评建议和要求的环保措施的基础上，可将其影响及环境风险控制在最低程度。 综上所述，项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要项目施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可得到消除或有效控制，可使其对环境的影响降至最小程度。 五、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目为市政基础设施项目，道路无集中式排放源，无新建隧道，因此本项目大气评价等级确定为三级，大气环境影响分析从简。 项目运营期间，车辆行驶激起的扬尘及排放的汽车尾气仍会造成一定的空气污染，其主要污染物为CO、NOX、THC和TSP。 本项目营运期车流量相对较小，且区域大气环境现状良好，道路两侧植被覆盖率较高，对大气污染物具有一定的降解作用。经类比分析，本项目道路两侧居民区均能满足相应的环境空气质量标准。 目前，对于道路项目而言，最有效的方法是加强道路自身的绿化，采用一些具有良好空气净化作用的植物作为两侧的绿化带以吸收尾气，保护区域环境空气质量。此外，由于对环保的重视、技术的进步和清洁能源的广泛应用，未来机动车辆单车污染物排放量将可能大大降低。本项目沿线环境空气质量现状很好，大气环境容量较大，而且沿线植被较好，汽车尾气的影响不大。 目前，区内道路部分路段道路等级较低，在低等级道路上行驶的汽车尾气排放量大于在高等级道路上行驶的排放量。因此，从全局上看，建成拟建道路能缓解整个区域环境空气污染。在运营中、远期，随着汽车技术和排放标准的提高，汽车尾气污染可得到进一步控制。 从环保角度考虑，为尽可能减少拟建项目对区域环境空气的影响，对于运营期，环评要求相关单位做好营运期的道路交通管理措施： （1）在道路两侧绿化选种时，尽可能有计划选择吸尘降噪效果较好的植物。 （2）执行车检制，限制尾气排放超标的车辆上路； （3）加大环境管理力度，交通管理部门设立环境管理机构，委托环境监测单位定期敏感点进行环境空气监测。 2、水环境影响分析 （1）路面径流对水环境的影响 道路建成后，路面变为不透水的沥青混凝土硬质路面，在运输过程中洒落路面的少量尘土、油污及垃圾等污物，降水时被冲刷随路面径流进入地表水，对地表水造成一定污染，但与建设前一遇雨天便泥水横流相比，路面径流中SS浓度会大大降低，因而对道路两侧地表水体的影响也会大大减小。本项目营运期废水主要为路面径流污水。非事故状态下，路面径流污水基本可接近国家规定的排放标准，不会造成对环境的污染影响，为减轻路面径流对地表水体的影响，建议加强营运期道路的管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁；有条件时可采用植被控制措施，即：在道路沿线两侧密植植物，通过吸附、沉淀、过滤和生物吸收等作用，能将污染物从径流中有效分离出来，达到改善径流水质和保护沿线地表水体的目的。本次新建道路全部配套有完善的雨污水管网，地面径流经过地面集水井进入雨水管网，就近排入附近河道；因此不会对地表水造成影响。 （2）风险事故对水环境的影响 本项目为市政道路及市政管网等建设，根据规划，本项目道路两侧规划为居住、商业用地，鉴于此，评价要求：本项目道路禁止运输危险化学品车辆驶入。因此本项目运输危险化学品的几率很小，但不排除在特殊情况下，如违反交通管理、道路改造等情况下，可能会涉及少量的危险化学品的运输，所以应该做好相应的风险防范措施，保证事故发生时将环境影响降到最低。根据道路营运期的污染物排放特征和工程分析可知，在车辆正常行驶和停靠的情况下，对沿线环境产生的污染是有限的，不会产生风险污染。 环评要求交通管理部门加强对道路运输车辆类型、运输货物类型的管理，禁止运输危险品的车辆驶入本道路，保证运输车辆正常行驶，尽量避免运输车辆风险事故的发生。同时要求相关部门制订相应的应急处理措施及应急处理方案，一旦发生有毒有害物质外泄，及时处理、清除，避免有毒有害物质进入地面水体而造成污染事件。 综上，项目建成投入运营期后在加强风险管理避免运输危险废物车辆发生泄漏的前提下项目运营期水环境影响较小。项目相关风险防范措施、应急预案详见风险分析章节。 3、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)，项目沿线为2 类声环境功能区，工程建成后评价范围内敏感目标噪声增加量在3~5dB(A)，依据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)，因此本项目声环境评价等级确定为二级。 （1）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的噪声预测模式进行预测。 1）车型分类 车型分类（大、中、小型车）方法见表7-4。 表7-4 车型分类 车型 总质量（GVM） 小 ≤3.5t，M1，M2，N1 中 3.5t-12t，M2，M3，N2 大 >12t，N3 注：M1，M2，M3，N1，N2，N3 和 GB1495 划定方法相一致。摩托车、拖拉机等应另外归类。 2）基本预测 ①第 i类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i— 第 i 类车的小时等效声级，dB（A）； — 第 i 类车速度为Vi，km/h；水平距离为 7.5 米处的能量平均 A 声级，dB(A)； Ni— 昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；（上表）适用于 r＞7.5m 预测点的噪声预测。 Vi — 第 i 类车的平均车速，km/h； T — 计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1 所示。 图7-1 有限路段的修正函数，A—B 为路段，P 为预测点 △L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L＝△L1－△L2＋△L3 △L1＝△L坡度＋△L路面 △L2＝Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中： △L1－线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度－道路纵坡修正量，dB(A)； △L路面－道路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2－声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3－由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②总车流等效声级为： 如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。 3）修正量和衰减量的计算 ①线路因素引起的修正量（△L1） Ⅰ、纵坡修正量（ΔL 坡度） 道路纵坡修正量 ΔL 坡度可按下式计算： 大型车：ΔL 坡度=98× β dB(A) 中型车：ΔL 坡度=73× β dB(A) 小型车：ΔL 坡度=50× β dB(A) 式中： β —道路纵坡坡度，%。 Ⅱ、路面修正量（ΔL 路面） 不同路面的噪声修正量见表 7-5。 表7-5 常见路面噪声修正量 路面类型 不同行驶速度修正量 km/h 30 40 ≥50 沥青混凝土 0 0 0 水泥混凝土 1.0 1.5 2.0 注：表中修正量为 (L0E)i在沥青混凝土路面测得结果的修正。 ②声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) Ⅰ、障碍物衰减量（Aatm） a、声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中： f－ 声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 在公路建设项目评价中可采用 500Hz 频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为 A 声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar仍由上述公式计算。然后根据图7-2进行修正。修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。图7-2中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为 92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 图7-2 有限长度的声屏障及线声源的修正图 声屏障的透射、反射修正可参照 HJ/T90 计算。 b、高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar=0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差 δ。 由图7-3计算δ，δ＝a＋b＋c。再由图7-4查出Abar。 图7-3 声程差δ计算示意图 图7-4 噪声衰减量 Abar与声程差 δ 关系曲线（f=500Hz） c、房屋附加衰减量估算值 房屋衰减量可参照 GB/T17247.2 附录 A 进行计算，在沿道路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图 7-5和表7-6取值。 图7-5 房屋降噪量估算示意图 表7-6 房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0 Abar 40%～60% 70％～90％ 以后每增加一排房屋 3dB（A） 5 dB（A） 1.5 dB（A） 最大衰减量≤10 dB（A） Ⅱ、Aatm、A gr、Amisc衰减项计算按正文相关模式计算。 ③由反射等引起的修正量(ΔL3) Ⅰ、城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表7-7。 表 7-7 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） 交叉路口（dB） ≤40 3 40＜D≤70 2 70＜D≤100 1 ＞100 0 Ⅱ、两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30% 时，其反射声修正量为： 式中： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 （2）噪声预测计算 根据预测参数，结合项目实际情况，距道路中心线不同距离处的噪声预测值及项目噪声达标距离（与道路中心线的距离）见表7-8，噪声随距离衰减图详见图7-6，等声级线图见图7-7、7-8、7-9。 表7-8 本项目距离道路中心线不同距离的交通噪声预测结果 预测年 时段 距离道路中心线两侧不同距离处交通噪声预测值dB(A) 达标距离 （m） 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m 2类 近期 （2022年） 昼间 46.62 40.71 38.11 36.32 34.90 32.97 31.23 30.30 29.07 28.25 ＜10 夜间 38.00 32.09 29.50 27.71 26.29 24.36 22.61 21.69 20.46 19.63 ＜10 中期 （2028年） 昼间 50.07 44.16 41.56 39.77 38.35 36.42 34.68 33.75 32.52 31.69 ＜10 夜间 43.90 38.00 35.40 33.61 32.19 30.26 28.51 27.59 26.36 25.53 ＜10 远期 （2036年） 昼间 52.17 46.26 43.67 41.88 40.46 38.53 36.78 35.86 34.63 33.80 ＜10 夜间 46.08 40.17 37.58 35.78 34.37 32.44 30.69 29.77 28.54 27.71 ≥12 注：达标距离为“＜10”表示：噪声预测值在道路红线范围内即可达标。 图7-6 噪声随距离衰减图

表7-9 营运期沿线敏感点噪声预测结果 序 号 敏感点 桩号 声功能区 时段 背景值 (dB) 贡献值(dB) 预测值(dB) 超标量(dB) 近期 （2022年） 中期 （2028年） 远期 （2036年） 近期 （2022年） 中期 （2028年） 远期 （2036年） 近期 （2022年） 中期 （2028年） 远期 （2036年） 1 丽水青城（在建） K0+000~ K0+170 2类 昼间 57.4 48.23 51.68 53.78 57.90 58.43 58.97 / / / 夜间 47.6 39.62 45.52 47.69 47.93 49.69 50.66 / / 0.66 2 乐至县鞋材交易市场（又名万贯国际鞋材交易中心项目，在建） K0+000~ K0+410 2类 昼间 57.4 48.23 51.68 53.78 57.90 58.43 58.97 / / / 夜间 47.6 39.62 45.52 47.69 47.93 49.69 50.66 / / 0.66 3 居民房 K0+420 2类 昼间 51.1 35.19 38.64 40.74 51.21 51.34 51.48 / / / 夜间 47.9 26.57 32.48 34.65 47.93 48.02 48.10 / / / 注：项目背景值是在上述敏感点停工状态下进行监测的。由于丽水青城、乐至县鞋材交易市场目前在建，本次仅预测了其边界第一排建筑物噪声；后排建筑物噪声通过第一排建筑物隔声、衰减能做到达标。

（3）项目沿线声环境敏感点噪声预测结果分析 ①由表7-9可知：根据各功能区相应的执行标准与预测值的对比分析，可以看出在营运近期（2022年）昼间、夜间各路段两侧敏感点均不超标。 ②由表7-9可知：根据各功能区相应的执行标准与预测值的对比分析，可以看出在营运中期（2028年）昼间、夜间各路段两侧敏感点均不超标。 ③由表7-9可知：根据各功能区相应的执行标准与预测值的对比分析，可以看出在营运远期（2036年）昼间各路段两侧敏感点均不超标；夜间丽水青城、乐至县鞋材交易市场预测值均出现超标现象（超标量为0.66dB（A））。 （4）噪声影响防治措施及建议 ①合理规划、建筑布局及控制道路两侧用地 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》“第二章、第十一条”的规定：“城市规划部门在确定建筑物布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑设计规范，合理规定建筑物与交通干道的防噪声距离，并提出相应的规划设计要求”的精神，对道路两侧土地进行合理规划，严格控制沿线土地的使用功能。原则上噪声防护距离以内区域，不宜新建、扩建学校、医院和集中居民住宅区等敏感建筑。建议合理规划道路两侧土地功能的同时，应加强建筑布局和隔声设计，保证敏感建筑室内环境能满足使用功能的要求。 本次评价根据噪声预测结果，以营运远期（2036年）噪声预测2类声功能区的达标距离（距离道路中心线12m的范围）为本项目的噪声规划控制距离，并对今后区域规划提出如下建议： 在上述噪声规划控制距离内不宜新建居民区、学校、医院等对噪声敏感的建筑。如必须在道路噪声防护距离之内新建居民住宅、学校、医院、居民区等敏感点时，环评要求，应按《中国人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，由建设单位考虑优化建筑布局或合理规划临近道路的第一排房屋的建筑使用功能，同时采取隔声、降噪治理措施，使室内环境能达到相应的使用功能噪声标准要求。 ②噪声污染治理措施方案 Ⅰ、噪声污染治理原则 本项目属于新建道路，根据我国环境保护贯彻“预防为主、防治结合、综合治理”和“谁污染谁治理”的基本原则，同时考虑项目所在区目前经济尚不十分发达的现实以及本工程区域的特点，以本项目满足沿线声环境功能区划为噪声污染治理的原则。 a．环境噪声现状值不超标，道路交通噪声使环境噪声超标，采取措施使环境噪声达标； b．环境噪声现状值超标，道路交通噪声对环境噪声有增加量，采取措施减小道路交通噪声影响，尽量使环境噪声维持现状值。 Ⅱ、噪声治理措施 根据对比分析，本项目营运期部分敏感点噪声预测值出现超标现象。经预测，营运远期（2036年）夜间丽水青城、乐至县鞋材交易市场预测值均出现超标现象（超标量为0.66dB（A））。本项目营运期敏感点超标量均较小。 目前，道路噪声污染治理措施一般采用声源控制、声传播途径控制及受声点的防护三种方式。其中声源控制主要是禁止或限制机动车鸣笛等；声传播途径控制有设置声屏障、种植绿化林带等措施；受声点的防护有设置隔声门、隔声窗及改变敏感点使用功能等措施。 根据噪声污染治理的基本原则，拟对本项目噪声超标敏感点治理措施如下： 1）管理措施 a．在居民区等敏感路段设置限速、禁鸣标志，减少突发噪声的干扰。 b．注意道路路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。 2）项目措施 目前，对于道路噪声超标问题，可采取的防治对策和措施主要有：声屏障、建筑物吸隔声设施（隔声窗）、调整建筑物使用功能、环保搬迁、栽植树林带等。 a．两侧建筑物距离本项目较近，隔声屏会严重影响区域景观，因此，不推荐该措施。 b．目前道路部分周边部分地块居住面积较大且分散，建筑物使用功能已经形成已久，鉴于调整对象较大，社会经济影响较大，因此，调整建筑物使用功能亦不适合本项目的噪声防治措施的采用。 c．环保搬迁所涉及的搬迁量较大，项目费用较高，不具备技术经济合理性，且对社会影响较大，因此予以排除。 d．栽植树林带，本项目拟建地位于威远县严陵镇、界牌镇，原道路路基宽度已经确定，且道路两旁建筑物较多，征地拆迁不适合环境保护原则，栽植树林带方案不适宜本项目采用。 综上分析，适合本项目的噪声防护措施为建筑物隔声，即对区域环境噪声敏感点采取安装通风式隔声窗。根据实际采用经验，在窗户全部关闭的情况下，室内噪声可降低5~10dB，双层玻璃比单层玻璃隔声效果强10dB左右，可大大减轻交通噪声对居民区、学校和医院的干扰。隔声窗由双层或三层玻璃与窗框组成，根据目前已有的通风隔声窗项目运用实例，性能较好的通风式隔声窗降噪效果至少能达到5B以上，因此本项目以5dB为通风式隔声窗的降噪效果进行敏感点的噪声治理达标预测。 营运远期（2036年）部分敏感点的噪声预测值超标量均较小。因此，本次环评提出，在营运远期（2036年）对噪声超标的敏感点进行跟踪监测，预留治理费用，在营运远期（2036年）经过噪声监测过后，未达到建筑物室内使用功能再进行安装通风式隔声窗进行治理。 综上，从环保角度考虑，本环评要求交通部门加强交通管理，在学校、医院及场镇居民区等所在路段禁止鸣笛、超速，规范车辆的交通行为、避免交通事故的发生，同时注意道路路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声，将本项目对环境的影响降至最低。 4、固体废弃物影响分析 营运期固体废物主要来自来往人员产生的垃圾和车辆撒落的固废，若不妥善处置，则会影响景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。为防止营运期固体废物影响环境，应由环卫人员将其集中收集后，运至乐至县城市生活垃圾处理厂处置，不会影响当地环境。 5、环境风险分析 本项目为市政道路等基层设施建设，道路等级为城市支路，本项目道路两侧规划为居住、商业用地，鉴于此，评价要求：本项目道路禁止运输危险化学品车辆驶入。因此本项目运输危险化学品的几率很小，但不排除在特殊情况下，如违反交通管理、道路改造等情况下，可能会涉及少量的危险化学品的运输，所以应该做好相应的风险防范措施，保证事故发生时将环境影响降到最低；运输危险品的车辆如发生事故，导致危险化学品的泄露，会引起区域环境破坏，威胁动植物生命，对区域生态环境产生不良影响。 （1）环境风险识别 1）环境风险因素 ①运输有害物质车辆未进行明确标识； ②疲劳驾驶； ③超载运输； ④酒后驾驶； ⑤超速行驶； ⑥无证驾驶 ⑦运输车辆本身设计上存在问题，行驶过程中易导致刹车失灵等问题； ⑧运输车辆的年代过久，部门零件老化； ⑨对运输车辆没有进行充分的检查； ⑩其它客观因素，如遭遇违章车辆或躲避穿越高速公路的行人等。 2）风险事故类别 事故主要有泄漏、火灾(爆炸)两大类。其中火灾又分为固体火灾、液体火灾和气体火灾。主要原因又分为主观原因和客观原因。 针对事故不同类型，采取不同的处置措施。其中主要措施包括：灭火、点火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。 （2）环境风险分析 本项目营运期可能产生的环境风险为一般性的交通事故和运输油类产品等的车辆发生事故时，引起油类物质泄漏，在雨水等冲刷作用下，油类物质流入道路雨水管网，最终流入地表水，对其造成污染，对当地居民和周围环境形成危害，致使在很短时间内造成一定范围的恶性环境风险事故。 （3）环境风险防范措施 1）管理措施 道路建成通车后，道路管理部门对从事危险品运输的车辆及人员，应严格执行《公路危险货物运输规划》规定。从上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，要加强管理，预防和减少运输事故的发生和控制突发事故事态的扩大。 ①加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好。 ②制定相关规章，禁止装载有危险化学品的车辆驶入本项目道路。 ③雾、雪天气车辆限速行驶。 ④使用可变情报板随时警示容易诱发交通事故的恶劣天气或危险路况，提前采取限制行车速度或封闭局部路段等积极、主动的风险防范措施。 2）应急措施 建设单位应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏。应急反应计划制定大概包括以下有关方面： ①建立突发性事故反应体系 为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。 指挥中心：由道路建设单位牵头，包括各环保部门、自来水公司、水利（务）局、水产局、清污公司等有关单位。配备完善的通讯设备，有条件时，启动社会联动110报警系统，提高反应效率。其任务是建立应急体系，协调应急反应多边关系，指挥消除污染事故的行动。 咨询中心：由科研部门承担，主要任务是根据历史资料、自然资源资料和科研成果作出评价，提出配备防污设备、器材的种类、数量及贮存地点的建议，并根据事故可能类型，如碰撞、爆炸等，迅速而科学地作出处理突发性事故决定的指南，以供指挥协调中心决策，同时对事件进行跟踪，对自身工作做出评价，以便改进工作程序或调整研究方向。 监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，如气相色谱仪等。其主要任务是对水体环境总体状况作污染分析，并提交分析报告。 善后工作小组：由环保专业人员组成（必要时聘请法律顾问），主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。 ②建立监视和报告制度 一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故（第一个信息来源可能来自包括公众在内的许多来源中的一个）收到信息后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。 ③培训和演习 制定了突发性事故应急计划后，应急队伍（包括水利、环保等部门）要根据计划的要求，在假设的情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性事故应急手册》，人手一册，便于查阅。 本项目存在潜在的交通事故引起的环境风险，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。并需要实施社会救援，因此制定应急预案如表7-10。 表7-10 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 有害物质运输路段 3 应急组织 交管部门成立应急指挥小组，由相关干部人员担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、疏散、救援和善后处理，事故临近地区养路部门配合交管部门实施全部工作。 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施 设备与材料 事故的应急设施、设备与材料等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；必要的防毒面具。 6 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、监视电视等 7 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；对危险区进行隔离；清除现场废物，降低危害；相应的设施器材配备 9 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复运营措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 11 人员训练 与演习 应急计划制定后，平时安排事故相关人员进行相关知识训练并进行事故应急处理演习；对工作人员进行安全教育。 12 公众教育 信息发布 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 更新程序 适时对应急预案进行更新 15 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 （4）环境风险评价结论 本项目为市政道路等基层设施建设，道路等级为城市支路，本项目道路两侧规划为居住、商业用地，鉴于此，评价要求：本项目道路禁止运输危险化学品车辆驶入。营运期间可能出现的环境风险主要来源为运载危险品、油类产品等的车辆发生事故时，引起有毒有害化学物质泄漏，在雨水等冲刷作用下，有毒有害化学物质流入排水管道，最终流入附近河流从而产生环境污染。 所以本项目应该做好相应的风险防范措施，保证事故发生时将环境影响降到最低。根据道路营运期的污染物排放特征和工程分析可知，在车辆正常行驶和停靠的情况下，对沿线环境产生的污染是有限的，不会产生风险污染。 综上所述，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 三、营运期环境影响分析 项目环境保护投资总计213.1万元，占总投资4000万元的5.32％，项目环保措施及投资见表7-11： 表7-11 环保设施（措施）及投资估算一览表 环保 项目 环保措施 数量 金额（万元） 阶段 投资用途 水污染 防治 施工场地临时沉淀池 1处 2.0 施工期 减缓水污染 施工场地隔油沉淀池 1处 2.0 噪声 防治 低噪声设备、加强设备维护 5.0 施工期 减缓噪声对环境的影响 耳塞、头盔 100个 1.0 跟踪监测及预留治理费用 / 100.0 营运期 固废 处置 设置临时垃圾收集点 1处 0.5 施工期 固废处置 设置垃圾桶，垃圾收运及处理 5个 0.1 营运期 固废处置 降尘 措施 施工车辆拦网覆盖 / 5.0 施工期 净化空气 简易水车 1辆 2.0 防尘口罩 100个 0.5 环境 风险 防范 措施 限速和其它相应提示标志 / 5.0 营运期 降低环境风险发生概率 水土保持措施 水土保持措施 / 50.0 施工期 防治水土流失 环境 监测 水质、空气及噪声监测 12个月 3.0 施工期 提供环保措施实施依据 运营期 2.0 运营期 环境影响独立费用 建设管理，环境监理，科研勘设费用 30.0 / 环境影响独立费用 预备费 临时环保措施及应急措施 5.0 / 预留 合计 213.1

# 采取的防治措施及预期治理效果                      (表八)

| 内容 类型 | 产生 时间 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施及投资 | 预期治理效果及污染物排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | TSP | 加强施工管理，施工及临时堆土场区域洒水降尘；车辆封闭运输，避免抛洒现象；加强回填土石方堆放场的管理，要制定土石方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；严格落实“六必须，六不准”；及时维护设备，提高燃料使用效率 | 减少扬尘量，对环境无明显影响 |
|  |  | 施工沥青混凝土 | 沥青烟 | 使用商品沥青混凝土，严禁现场搅拌 | 对环境影响较小 |
|  |  | 汽车尾气 | CO NOX THC | 加强管理，自由扩散 | 对环境影响很小 |
|  | 运 营 期 | 汽车尾气 | CO NOX THC | 加强绿化，加强交通管理，限制尾气污染物超标排放机动车通行 | 对环境影响很小 |
|  |  | 扬尘 | TSP | 加强绿化，加强交通管理，及时进行路面维护 | 对环境影响很小 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 雨水冲刷机械含油废水 | SS、 石油类 | 含油废水经隔油沉淀后用于工地洒水降尘和施工回用水 | 不外排，对环境影响很小 |
|  |  | 生活废水 | COD、BOD、SS | 施工单位在施工场地须设置移动式旱厕，定期将粪便拉运乐至县城市生活污水处理厂处理 | 不直接外排，对环境影响很小 |
|  | 运 营 期 | 路面径流 | SS、 石油类 | 加强管理，完善排水设施 | 对环境影响很小 |
|  |  | 事故污染物 | 石油类等 | 加强管理 | 发生概率很小 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 加强管理，优化施工计划，并在午间、夜间停止施工 | 对道路沿线的居民单位有明显的影响 |
|  | 运 营 期 | 车辆 | 噪声 | 绿化、交通管制、汽车禁鸣，道路维护 | 声环境得到明显改善 |
| 固 体 废 弃 物 | 施 工 期 | 道路施工场地 | 废弃 土石方 | 及时清运处理至童家发展区西郊园区内其他建设项目填方使用 | 周围环境影响很小 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 能回收利用的就回收利用，不能回收利用的运往市政部门指定的建筑垃圾处置场处理 | 周围环境影响很小 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运 | 对环境影响很小 |
|  | 运 营 期 | 道路沿线 | 垃圾 | 由环卫部门收集处理 | 对环境影响很小 |
| 生态环境保护措施及预期治理效果： （1）施工组织设计中，应明确对主体工程和临时工程所占耕地的表土层的剥离、临时堆放方案及其水土流失预防措施设计，确保肥力较高的表土层用于工程后期的景观绿化美化工程。 （2）合理规划，做好土石方的纵向调运，减少临时占地。 （3）加强施工人员环保意识教育，不乱砍伐树木，采石、弃渣应按设计要求进行；严禁捕猎野生动物。 通过采取本环评报告中的措施后，本项目对当地的生态环境影响较小。 |

# 结论与建议                                        (表九)

一、评价结论 1、产业政策符合性分析结论 本项目属市政道路、排水工程（市政雨污管网）等建设，经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于“第一类 鼓励类”中 “二十二 城镇基础设施”中的 “4、城市道路及智能交通体系建设”及“9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”。 本项目为市政道路、排水工程（市政雨污管网）等建设，项目不穿越自然保护区、风景名胜区核心景区、饮用水水源保护区等环境敏感区，也不涉及基本农田占用问题，项目所在区域无国家或者地方重点保护野生动植物。同时2020年3月27日乐至县发展和改革局向项目业主出具了《乐至县鞋材交易市场侧市政道路工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（乐发改审批【2020】126号），同意项目展开前期工作。 综上，项目符合国家产业政策。 2、项目规划与选址合理性结论 本项目位于乐至县天池镇，位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目建成后将极大的完善该区域市政道路、市政雨污管网等基础设施，改善周边出行交通，同时项目雨污管网建设有利于雨污分流，有利于下游污水收集处理，利于改善区域水环境质量，改善乐至县水环境的需要，提高周边居民及单位的生产、生活条件，同时也满足了城市建设发展的需要。本项目经乐至县自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用地字第512022202000015号），明确项目符合国土空间用途管制要求，同意项目选址。 项目起点起于二环路（桩号K0+000），终点止于规划道路（桩号K0+420），道路红线左侧毗邻丽水青城（在建）、城市规划用地，道路红线右侧毗邻乐至县鞋材交易市场（在建）、城市规划用地，项目选线充分考虑所经沿线现有情况及未来规划要求，并充分考虑了与现有或规划路网的接合。项目用地不占用基本农田，工程不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹和珍稀古树等破坏，项目无重大环境制约因素存在。 因此，项目的选址是合理的。 3、区域环境质量现状分析结论 （1）大气环境质量现状结论 乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据以上分析，项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。 （2）地表水水环境质量现状结论 鄢家河（又名阳化河）评价河段水质中五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷等指标均已超标，水质参数不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，主要是由于工业园区内企业、沿线农村面源、沿线场镇、县城部分区域污水等没有收集处理，上述废水直接排入鄢家河，才造成鄢家河水质超标。本项目属于非污染生态类项目，项目在营运期自身基本不产生污染物，项目建设雨污管网能有效做到雨污分流，做到污水有效收集，具有环境正效益，因此现状地表水环境不是限制本项目建设的因素。 （3）声环境质量现状结论 评价区域声环境质量昼夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。总体而言，区域声环境质量良好。 （4）生态环境 项目所在区域的生态系统为生物多样性较低。经现场调查，项目评价范围内，无国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。同时根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）及《长江经济带战略环境评价资阳市“三线一单”文本》，经校核，项目建设不涉及《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）及《长江经济带战略环境评价资阳市“三线一单”文本》划定的生态红线区域。因此项目建设符合四川省及资阳市生态保护红线实施意见的相关要求。 4、环境影响评价结论 4.1施工期 （1）环境空气：工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响，在加强对扬尘排放源的管理，采取洒水降尘等措施情况下，可以将工程施工期扬尘对周围环境空气的影响减至最小程度，评价认为工程各施工活动对评价区域大气环境无明显影响。 （2）地表水环境：本项目施工废水主要来源于道路施工中基础开挖渗水（含雨季积水）、试压废水等。其中道路基础开挖、路基和路面等施工过程中产生的基坑渗水经临时沉淀池处理后综合利用不外排；机械经雨水冲刷产生的油污经设置临时的废水收集池，经沉淀、隔油处理后可用作施工作业面洒水降尘综合利用，禁止未经处理直接外排水体或下水道；管道试压废水无毒无害，含少量悬浮物和泥沙，可以通过本项目雨污管网直接排入下游的雨污管网。施工工期较短，无明显污（废）水产生，在做好沿线建筑垃圾管理、及时清运、加强雨季施工管理，杜绝弃渣等固体废物进入地表水体的前提下，施工期地表水环境影响较小。 （3）声环境：本项目施工沿线200m范围内分布有居民房等环境敏感点，该范围内的人群受项目施工活动噪声影响较大。施工中需采取有效的噪声污染防治措施加以控制，设备选型尽量采用低噪声设备，做到定期保养和维护，严格规范操作；施工前做好准备工作包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在最短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响时间段；合理进行施工平面布置，高噪声固定声源采取远离周边居民住房和学校等布置，并采取必要的隔声、降噪措施；合理安排好施工时间，高噪声设备严禁夜间22:00～06:00、午间12:00~14:00在居民集中区进行机械施工，如因施工需要必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门同意，同时做好周边群众解释工作，避免发生扰民纠纷；作业时间应避开中考、高考时间段，同时在午休时间减少施工，最大限度减轻施工活动对群众生活带来的不利影响。 项目施工活动噪声对周围环境存在一定得影响，通过采取上述合理的噪声控制措施后，评价认为施工噪声不利影响可得到有效控制，施工结束其影响即可消除。 （4）固体废弃物：本项目施工期固体废物主要包括废弃土石方、建渣、施工人员生活垃圾。其中废弃土石方由专业运输单位及时清运处理至童家发展区西郊园区内其他建设项目填方使用；生活垃圾集中暂存后，交由环卫部门统一清运处理。评价认为采取行之有效的污染防治措施后，本工程施工过程产生的固体废弃物均得到了合理有效的处置，不会对环境造成二次污染。 （5）生态环境：在施工期间做好工程沿线的建渣管理工作，及时回填或外运妥善处置；结合工程进度情况，施工单位及时进行临时占地场地清理及地表植被恢复工作；做好施工沿线植被恢复、保护工作等污染治理和预防控制措施的前提下，评价认为项目施工活动对区域生态环境影响较小。 （6）社会环境：本项目为市政基础设施建设项目，其对施工期社会环境影响较为突出。道路施工将使交通受到干扰，给当地居民的出行、工作带来影响与不便。在加强施工期交通管理、合理分流，确保不对居民正常生活、工作等造成较大干扰，做好文明施工管理等措施的前提下，评价认为项目施工活动对社会环境不利影响较小。 4.2营运期 （1）环境空气：项目建成以后，道路沿线汽车尾气排放量也呈增加趋势。在采取加强交通管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量限制汽车尾气超标车辆上路，道路两侧种植绿化带等措施后，项目在营运期汽车尾气不会对当地大气环境产生明显影响。 （2）地表水环境：项目营运期废水主要来源于降水和路面冲洗产生的路面径流，在加强营运期道路管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁等措施的前提下，本项目道路建设营运对评价区域水环境不会造成明显影响。 （3）声环境：从环保角度考虑，本环评要求交通部门加强交通管理，在居民住宅区所在路段禁止鸣笛、超速，规范车辆的交通行为、避免交通事故的发生，同时注意道路路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声，将本项目对环境的影响降至最低。如严格采用本报告中提出的声环境保护措施，将减缓本项目对环境的影响。 （4）固体废弃物：营运期的固体废物主要来自于道路清扫垃圾、道路维修过程产生的垃圾，产生量不大，垃圾统一收集后由市政环卫部门统一清运至乐至县城市垃圾填埋场处理，其环境影响很小。 （5）社会环境：本项目的实施将使项目区域的交通等市政基础设施得到很大改善，区域资源会得到进一步开发和利用，带动区域经济的发展和社会进步，加快贫困地区脱贫致富的步伐，促进城乡间的物质、文化、信息交流，有利于推进城镇化进程，提高城镇水平，能极大地缓解区域居民出行难的状况，能积极有效地促进区域社会经济的快速发展，为实现城乡统筹协调发展、建设社会主义新农村、实现小康社会具有积极作用。 （6）环境风险：本项目为市政道路等基层设施建设，道路等级为城市支路，本项目道路两侧规划为居住、商业用地，鉴于此，评价要求：本项目道路禁止运输危险化学品车辆驶入。 5、达标排放及污染防治措施有效性分析 针对施工期、营运期的不同特点，施工单位和管理单位应制订生态破坏的防治恢复、地表水保护措施、声环境和空气环境保护措施及社会环境保护措施和要求。施工期中的环保措施突出了噪声、扬尘、生态破坏的防治及恢复、水土保持，可将施工期的环境影响降至最低。营运期中的措施突出了巡视、监控机制，以及出现问题的处理及防范；对声环境的影响突出监控及反馈、根据道路在不同时段运行状况有针对性采取措施；对生态影响及风险控制突出监控及预防。措施以设计和管理措施先行，确保环保工作按可持续发展思路开展，并确保具体环保措施制度化及强制性地实施；同时这种强调管理及预防的运作方式可降低工程措施费用。因此，本环评制订的环保措施合理、可行。 6、可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合当地规划，项目建成后社会效益、经济效益明显，项目施工期和营运期通过采取相应的环保治理及生态恢复和保护措施，对产生的“三废”、噪声、水土流失等进行有效防治，确保污染物达标排放、生态环境得到保护和恢复，能维持和改善当地地表水环境、环境空气、声学环境、生态环境质量现状，不会对周围环境造成明显的影响。在认真贯彻落实环境影响报告提出的各项环保对策措施的前提下，从环境角度，项目在拟建地实施是可行的。 二、建议和要求 1、建议在施工招标阶段就明确各施工单位的环境保护责任，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。 2、实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要。 3、建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。 4、建议在施工和营运期建立环境监测制度，施工期主要监测施工扬尘、施工噪声和水土流失；营运期不定期监测道路扬尘，噪声。 5、工程完毕后及时清理施工场地，进行绿化恢复。 6、建设单位在道路施工过程中应加强管理，与沿线涉及有关部门密切配合，对本报告提出的环保、水保措施应尽快落实，做好水土保持的管理和监督工作，防止对生态环境和水土流失造成影响。 地、市、（州）审批意见 公 章 经办人 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 本项目总平面布置图 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列l～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态环境影响专项评价 4．声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

本项目路基挖方

15.16万m3

绿化回填1.66万m3

弃方13.5万m3

童家发展区西郊园区内其他建设项目填方

项目所在地

项目所在地

设计定线

材料运输

管网工程

施工期

路基工程

路面工程

填方运输

绿化、亮化工程

验收

交付使用

噪声、废气

噪声、粉尘、废水、固废、水土流失