建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：   乐至县乡镇饮用水源地划定调整后

供水改建工程

建设单位（盖章）：乐至县水务投资有限公司

编制日期：二○二○年三月

国家生态环境部制

四川省生态环境厅印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—皆项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况（表一）

| 项目名称 | 乐至县乡镇饮用水源地划定调整后供水改建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐至县水务投资有限公司 |
| 法人代表 | 刘强 | 联系人 | 胡博 |
| 通讯地址 | 乐至县天池镇乐安路53号 |
| 联系电话 | 18228226217 | 传真 | / | 邮政编码 | 641500 |
| 建设地点 | 乐至县佛星镇（起始点位经度105.003655，纬度30.195136；终点经度104.963111，纬度30.213055）、 劳动镇（起始点位经度104.941095，纬度30.344630；终点经度104.977766，纬度30.379873） |
| 立项审批部门 | 乐至县发展和改革局 | 批准文号 | 乐发改审批[2018]354号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别 | D4610自来水生产和供应 |
| 占地面积 | 41.78亩 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资（万元） | 442 | 其中环保投资 （万元） | 21.5 | 投资比例 | 4.86% |
| 工程内容及规模 一、项目由来 由于佛星水厂原取水点狗不过桥石河堰达不到饮用水水源保护设置要求，需重新选择水源地。劳动镇原集中供水站因上游大码口石河堰原水取水点不符合要求。根据《中共乐至县委关于听取乡镇饮用水源地划定调整方案的情况报告议决事项的通知》(中共乐至县委常委会议决定事项通知第774号)（见附件）文件精神。为了解决佛星水厂供水片区及劳动镇场镇居民饮水安全、供水保障的问题，经县水务局同意，决定实施乐至县乡镇饮用水源地划定调整后供水改建工程。 乐至县乡镇饮用水源地划定调整后供水改建工程主要包括两部分工程内容：佛星水厂原水输水工程；劳动镇成品水配水工程。 佛星水厂原水输水工程：佛星水厂重新选择八角庙水库作为取水水源地，建设水厂取水设施，铺设八角庙水库至佛星水厂输水管道6.876km，设计输水规模80m3/h，佛星水厂反应沉淀池在“5.12大地震”中受损，外墙开裂、部分外墙形成上下贯通性裂缝，本次设计拟对外墙进行加固防渗处理。 劳动镇配水管道工程：劳动集中供水站片区用水户拟选择岔岔河水厂许家垭口高位水池进行配水，管道经太平寨村和牛角沟村铺设至劳动镇，供水干管管线约8.2km，设计供水规模1480m³/d，并实现全程重力流输水。 按《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、关于修改《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》（国务院令第682号）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定等法律法规的规定，本项目应该进行环境影响评价。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017，2019年修订），本项目属D4610自来水生产和供应，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，应当编制环境影响报告表。要求类别如下表： 表1-1项目环境影响评价类别 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十三、水的生产和供应业 95自来水生产和供应工程 / 全部 / 为此，乐至县水务投资有限公司将“乐至县乡镇饮用水源地划定调整后供水改建工程”项目委托德阳显众环境科技有限公司编制环境影响评价报告表。评价单位接受委托后，立即组织工程技术人员到现场进行实地勘查和调研，并对有关的工程资料进行收集和分析，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，结合该工程特点编制完成该项目的环境影响报告表。 二、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）的规定，本项目属于第一类鼓励类“二十二、城镇基础设施”中“7城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”和“城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”，同时，对照工信部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类落后工艺设备。 此外，乐至县发展和改革局对本项目出具了《关于乐至县乡镇饮用水源地划定调整后供水改建工程立项的批复》（文号：乐发改审批[2018]354号），予以本项目建设。 综上，本项目符合国家现行产业政策。 三、规划符合性分析 （一）项目与第十三个五年规划纲要相关规划的符合性分析 表1-2 项目与第十三个五年规划纲要相关规划的符合性分析 文件 规划要求 项目情况 符合性 四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 “第十四章 提升服务保障能力和水平”中“第三节 提升供水保障能力”中提出：“……显著改善农业生产和农村供水条件……增强区域供水保障能力”。 本项目为供水改建项目，建设输水、供水管线，建成后将增强佛星水厂供水片区及劳动镇场镇居民饮水安全、供水保障的问题。 符合 资阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 “提高城乡供水排水能力。依托现有水系和供水水源特点，加快城乡供排水基础设施建设，基本形成覆盖全市城乡的供水排水网络。加快实施农村饮水安全的升级改造，保证饮用水的安全性、可靠性。” 符合 乐至县农村饮水安全“十三五”规划 “通过实施农村饮水安全巩固提升工程，采取新建和改造等措施，进一步提高农村供水集中供水率、城镇自来水管网覆盖行政村的比例、自来水普及率、水质达标率和供水保证率,建立健全工程良性运行机制”……“通过供水管网延伸、改造、配套、联网等措施,统筹解决部分地区仍然存在的工程标准低、规模小、老化失修以及水污染、水源变化等原因出现的农村饮水安全不达标、易反复等问题，重点解决贫困人口饮水问题。” 符合 （二）与《四川省饮用水水源保护管理条例》的符合性分析 表1-3 项目与四川省饮用水水源保护管理条例符合性分析 法律法规 相关条例 项目情况 《四川省饮用水水源保护管理条例》（2012年1月1日起施行） 饮用水水源保护区的划分 第十三条 提出保护区划定和调整方案的地方人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志。标志应当符合国家有关图形标志标准。饮用水水源一级保护区应当设置隔离设施，实行封闭式管理。禁止任何单位和个人擅自改变、破坏饮用水水源保护区地理界标、警示标志和隔离设施。 项目建成后将由地方人民政府设置地理界限和警示标志，并在水源地一级保护区设置隔离设施，实施封闭式管理。 地表水饮用水水源的保护 第十七条 地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定：（一）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；（二）禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者有毒废液；（三）禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；（四）禁止向水体排放、倾倒废水、含病原体的污水、放射性固体废物；（五）禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和医疗垃圾等其他废弃物；（六）禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（七）禁止船舶向水体倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水；（八）禁止设置化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的贮存场所，以及生活垃圾、工业固体废物和危险废物的堆放场所和转运站；（九）禁止通行装载剧毒化学品或者危险废物的船舶、车辆。装载其他危险品的船舶、车辆确需驶入饮用水水源保护区内的，应当在驶入该区域的二十四小时前向当地海事管理机构或者公安机关交通管理部门报告，配备防止污染物散落、溢流、渗漏的设施设备，指定专人保障危险品运输安全；（十）禁止进行可能严重影响饮用水水源水质的矿产勘查、开采等活动；（十一）禁止非更新性、非抚育性砍伐和破坏饮用水水源涵养林、护岸林和其他植被。 第十八条 地表水饮用水水源二级保护区内，除遵守本条例第十七条规定外，还应当遵守下列规定：（一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；（二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动；（三）禁止围水造田；（四）限制使用农药和化肥；（五）禁止修建墓地；（六）禁止丢弃及掩埋动物尸体；（七）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼等污染饮用水水体的活动；（八）道路、桥梁、码头及其他可能威胁饮用水水源安全的设施或者装置，应当设置独立的污染物收集、排放和处理系统及隔离设施。 第十九条 地表水饮用水水源一级保护区内，除遵守本条例第十七条和第十八条规定外，还应当遵守下列规定：（一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；（二）禁止使用农药和化肥；（三）禁止设置畜禽养殖场；（四）禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸；（五）禁止在水体清洗机动车辆；（六）禁止从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动 根据现场调查，水源地内目前不存在第十七条、第十九所列的可能污染地表水的项目，目前水源地尚存以下污染隐患： 水源地范围内内分布有散居农户，目前污水管网及垃圾收集设施建设相对滞后，其产生的生活污水及生活垃圾可能导致地表水污染。 环评要求，项目应采取下述措施：完善一级保护区以外、二级保护区以内的居民改造化粪池、农村厕所及生活垃圾暂存设施的建设，对化粪池、农村厕所设置防渗措施，对生活垃圾暂存设施设置“防风、防渗、防雨”措施，禁止将生活污水直接排入地表水体。 在采取上述措施后，本项目符合《四川省饮用水源保护管理条例》有关规定。 （三）与《乐至县农村饮水安全“十三五”规划》相符 根据《乐至县农村饮水现状调查评估报告》、《乐至县农村饮水安全“十三五”规划》以及 2017、2018 年建档立卡贫困人口中饮水不安全人口统计成果，确定佛星镇等11乡个镇 26个行政村的贫困户实施农村饮水安全工程。 因此，本项目建设符合乐至县规划。 （四）与“三线一单”的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）规定，建设项目“三线一单”相符性分析见下表。 表1-4 项目与“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 2018 年 7 月 20 日四川省人民政府印发了《四川省生态保护红线方案》（川府发〔2018〕24 号），四川省生态保护红线总面积 14.80 万平方公里，占全省幅员面积的 30.45%，涵盖了水源涵养、生物多样性维护、水土保持功能极重要区，水土流失、土地沙化、石漠化极敏感区，自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区，风景名胜区的一级保护区(核心景区)、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护区的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等法定保护区域，以及极小种群物种分布栖息地、国家一级公益林、重要湿地、雪山冰川、高原冻土、重要水生生境、特大和大型地质灾害隐患点等各类保护地。 根据四川省生态红线保护图分析（见附图）可知，本项目不在乐至县生态红线范围内。符合生态保护红线要求。 资源利上线 本项目在运营过程中将消耗一定量的电资源，项目消耗资源量相对区域可利用资源总量较少；项目开采水量在允许开采量范围内，没有触及当地水资源利用上线。符合资源利用上线要求。 环境质量底线 项目附近声环境和地表水能够满足相应的标准要求；根据《2017资阳市环境质量状况公告》可知，2017 年资阳市环境空气污染物PM 2.5 等指标未达标。同时，本项目建设后营运期不产生废水、不排放大气污染物，不会改变各环境要素的环境质量现状级别/类别。符合环境质量底线要求。 负面清单 本项目位于乐至县，不在《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、《四川省重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)(试行)》内。 因此，本项目建设与该区域生态红线划定相符。 四、选址合理性分析 （一）项目外环境关系及环境保护目标 本项目位于乐至县境内，评价区内属农村环境，农户分布较为分散，项目主要环境保护目标见下表： 表1-5 项目外环境关系 序号 项目地点 敏感目标 与项目相对方位 距离(m) 规模 佛星镇 佛星镇场镇 西侧 460m 约5000人 永兴村散户 四周 5-200m 41户 长乐村散户 四周 5-200m 28户 劳动镇 劳动镇场镇 北侧 0-650m 约7000人 乐至县劳动镇初级中学 北侧 5m 约600人 庆丰村散户 四周 5-200m 58户 大坪寨村散户 四周 5-200m 33户 根据现场踏勘和查阅资料，本项目周围外环境较单一，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区以及文物保护单位，无国家级和省级重点保护的野生动物栖息地分布、珍稀濒危保护物种等，各个供水工程、高位水池和管网周围仅有少量散户分布。 （二）水源和理性分析 本次实施的管网工程的佛星水厂输水管道工程取水水源为八角庙水库，劳动镇配水管道工程取水水源为岔岔河集中供水站高位水池。八角庙水库属地表水水源工程，根据四川省人民政府《关于划定、调整、撤销部分城市集中式饮用水水源保护区的批复》（川府函[2018]144号）（见附件），同意调整八角庙水库水源地；许家垭口高位水厂为岔岔河集中供水站的高位供水池，岔岔河集中供水站的水源为岔岔河水库，根据资阳市人民政府《关于同意调整乐至县乡镇集中式饮用水源地及其保护区的批复》（资府事函[2018]19号）（见附件），同意在岔岔河水库集中式饮用水水源取水。本次对八角庙水库的来水及用水做供需平衡分析，岔岔河水厂许家垭口高位水池从水质及水量方面论证，确定水源水量的可靠性。 1.佛星水厂输水管道工程 水库来水量分析 八角庙水库是一座多年调节的中型水库，水库以城乡供水为主兼有农业灌溉；设计灌面1.41万亩，有效灌面1.33万亩。位于乐至县西南部孔雀乡八角庙村，小阳化河上游，大坝为均质土坝，八角庙水库坝址以上集雨面积22.67km²，校核洪水位438.79m，相应的库容为1385万m3（总库容）；正常蓄水位437.65m，相应的库容为1150万m³。死水位430.29m，死库容为269万m³。八角庙水库是一座多年调节的中型水库，水库以城乡供水为主兼有农业灌溉；设计灌面1.41万亩，有效灌面1.33万亩，水库有较大的调蓄能力。典型年以月作为计算时段单位进行径流年内分配。根据径流频率计算成果及资料条件，选定枯水年典型年为1997年6月~1998年5月，八角庙水库大坝断面典型年天然逐月来水量见下表。 表1-6 取水口断面典型年月来水量表 单位：万m3 月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 合计 多年平均 69.6 146 164 92.8 31.6 17.6 10.3 6.61 5.02 6.13 9.03 26.6 585 枯水年(P=90%) 36.0 117 74.5 6.4 4.35 6.68 3.45 4.45 2.82 4.14 1.96 11.2 273 由于八角庙水库大坝以上流域较小，下垫面条件简单，人口密度很低，区域用水以农灌为主，工矿企业很少，无其它水利工程规划，规划水平年河道外耗水与现状年基本一致，其规划用水量很少，所以八角庙口水库规划水平年天然来水量与现状来水量基本一致。 2）用水量分析 《资阳市乐至县八角庙供水站工程水资源论证报告》中已对八角庙水库的用水量和可供水量做了详细分析，本次直接采用此报告4.2.3用水量分析和4.2.4可供水量分析章节，具体摘要如下： 现状水平八角庙水库供水对象包括八角庙水库灌区和乐至海天水务二水厂；规划年，八角庙水库供水对象与现状年一致。 ①本项目用水量分析 乐至县八角庙供水站取水后送乐至海天水务二水厂净化处理后供乐至县城区生活用水，二水厂供水规模为1.0万m3/d，平均日取水量为7145m3/d，年取水量为260.8万m3。 ②下游河道生态流量的确定 八角庙水库水库下泄最小生态基流为0.0185m3/s，相应水量为58.5万m3/a。 ③论证范围其它主要用水量情况 八角庙水库为乐至县县城集中式生活供水源地并承担八角庙水库灌区农业用水。 A八角庙水库灌区需水量 八角庙水库灌区，P=75%时农灌需水量为189.1万m3；P=90%时农灌需水量为249.03万m3。 B八角庙水库灌区用水量 八角庙水库灌区，P=75%时农灌需水量为56.4万m3；P=90%时农灌需水量为39.9万m3。 3）可供水量分析 根据八角庙水库供水现状，现状水平年取水用户仅有农业灌溉取水和八角庙供水站取水，八角庙水库大坝上游来水扣除灌区农业用水、河道生态用水、八角庙供水站用水即为本工程的可供水量。 按照八角庙水库来水量、用水量分析，对水库枯水年（P=90%）典型年进行调节计算，本次在《资阳市乐至县八角庙供水站工程水资源论证报告》中对八角庙供水站调节的基础上加入本工程用水，为确保供水水源的可靠性，本次调节计算对本工程用水量采用《村镇供水工程设计规范》（SL 687-2014）中确定的定额及用水规模来计算。 据计算，特枯水年份（P=90%）在满足八角庙水库灌区农作物生长关键期供水39.9万m3，八角庙水库大坝上游来水加上动用162.27万m3库存水可保证本工程取水69.89万m3，生态下泄水量58.5万m3。 表1-7 八角庙水库1997～1998年（P=90%）逐旬调节计算表 月份 旬 旬初库容 天然来水 作物生长关键期供水 城市用水 本项目用水 生态用水 库损 旬末库容 6 上 562.26 0.748 7.145 1.92 1.60 1.69 552.26 中 552.26 4.33 7.145 1.92 1.60 1.66 545.86 下 545.86 30.9 7.145 1.92 1.60 1.64 566.06 7 上 566.06 43.4 7.145 1.92 1.60 1.70 598.70 中 598.70 29.7 7.145 1.92 1.60 1.80 617.54 下 617.54 43.7 7.86 2.11 1.76 1.85 649.41 8 上 649.41 65 7.145 1.92 1.60 1.95 703.40 中 703.40 8.59 7.145 1.92 1.60 2.11 700.81 下 700.81 0.898 7.86 2.11 1.76 2.10 689.64 9 上 689.64 2.65 7.145 1.92 1.60 2.07 681.15 中 681.15 2.14 7.145 1.92 1.60 2.04 672.19 下 672.19 1.61 7.145 1.92 1.60 2.02 662.71 10 上 662.71 0.314 7.145 1.92 1.60 1.99 651.98 中 651.98 1.56 7.145 1.92 1.60 1.96 642.51 下 642.51 2.48 7.86 2.11 1.76 1.93 633.09 11 上 633.09 1.96 7.145 1.92 1.60 1.90 624.09 中 624.09 2.45 7.145 1.92 1.60 1.87 615.60 下 615.60 2.27 7.145 1.92 1.60 1.85 606.96 12 上 606.96 1.36 7.145 1.92 1.60 1.82 597.44 中 597.44 1.03 7.145 1.92 1.60 1.79 587.61 下 587.61 1.06 7.86 2.11 1.76 1.76 576.93 1 上 576.93 0.972 7.145 1.92 1.60 1.73 567.11 中 567.11 1.03 7.145 1.92 1.60 1.70 557.37 下 557.37 2.45 7.86 1.92 1.76 1.67 548.37 2 上 548.37 0.99 7.145 1.92 1.60 1.65 538.65 中 538.65 1.03 7.145 1.92 1.60 1.62 529.00 下 529.00 0.8 5.716 1.54 1.28 1.59 520.96 3 上 520.96 1.56 7.145 1.92 1.60 1.56 511.89 中 511.89 1.44 7.145 1.92 1.60 1.54 502.73 下 502.73 1.14 7.86 2.11 1.76 1.51 492.39 4 上 492.39 0.647 7.145 1.92 1.60 1.48 482.50 中 482.50 0.618 7.145 1.92 1.60 1.45 472.60 下 472.60 0.694 7.145 1.92 1.60 1.42 462.81 5 上 462.81 1.48 22 7.145 1.92 1.60 1.39 431.84 中 431.84 1.11 20 7.145 1.92 1.60 1.30 402.59 下 402.59 8.58 0 7.86 2.11 1.76 1.21 399.99 272.69 42.00 260.80 69.89 58.50 62.28 规划水平年，用水量与用水结构与现状年基本一至，规划年可供水量与现状一至。由计算结果可知，八角庙水库水量充足，可满足本项目用水量。 4）水质 八角庙水库水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)Ⅲ类标准。根据乐至县环境监测站《乐至县乡镇集中式饮用水源地水质监测》（乐环监字（2018）质量第038号）（见附件）监测结果，八角庙水库所测指标除氨氮外，其他均符合地表水《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)表1中Ⅲ类标准及表2标准限值。根据调查，八角庙水库保护区范围内（见附图），污染源情况如下： 表1-8 八角庙水库保护区范围污染源情况 污染源 与乡镇取水口位置关系 距离（m） 八角庙村居民 东北侧 630 红岩洞村居民 东北侧 1950 琵琶村居民 东北侧 2100 团田村居民 东北侧 3380 龙凤村居民 东北侧 2800 金地村居民 东北侧 4200 广盐村居民 东北侧 4500 朝阳店村居民 东南侧 2900 曹家庙村居民 东南侧 1960 李家沟村居民 东南侧 2700 据上表，八角庙水库保护区范围内主要污染源有保护区范围内居民，目前保护区范围内污水管网及垃圾收集设施建设相对滞后，氨氮超标可能为乡村居民生活污水污染是入库所致，环评要求，项目应采取下述措施：完善一级保护区以外、二级保护区以内的居民改造化粪池、农村厕所及生活垃圾暂存设施的建设，对化粪池、农村厕所设置防渗措施，对生活垃圾暂存设施设置“防风、防渗、防雨”措施，禁止将生活污水直接排入地表水体。 2.劳动镇配水管道工程 1）水质 岔岔河水库水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)Ⅲ类标准，经输水管道送至乐至县岔岔河水厂，许家垭口高位水池水量来源于乐至县岔岔河水厂，岔岔河水厂作为乐至县的应急供水工程及乐至县“十二五”第一批农村饮水安全工程，其水质受政府实时监测，能达到使用标准。根据岔岔河供水站末梢水检验报告（见附件），其水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），抽检样品所测指标符合国家卫生标准。据调查，保护区范围内主要污染源为三九村、陈家桥村、五根柏村、向家寨村、庆丰村等居民生活废水，无重污染企业，环评要求保护区内严格执行《四川省饮用水水源保护管理条例》，确保区域供水水质。本次取水水源为岔岔河水厂许家垭口高位水池，与末梢水相隔较近，中间无其他污染源，故可认为许家垭口高位水池水质符合国家卫生标准。 水量 许家垭口高位水厂为岔岔河集中供水站的高位供水池，岔岔河集中供水站的水源为岔岔河水库。本次从岔岔河水库的来水量和岔岔河集中供水站的可供水量两方面分析。 A岔岔河水库 ①岔岔河水库来水量分析 据项目区的水文系列资料计算，岔岔河水库95%保证率下的年径流量见下表。 表1-9 岔岔河水库径流年内分配模型 （P=95% 单位：万m³） 月份 1 2 3 4 5 6 模型百分比（%） 2.38% 1.30% 4.73% 3.13% 7.24% 6.51% 来水量（万m3） 20.24 11.06 41.93 30.19 64.56 55.37 月份 7 8 9 10 11 12 模型百分比（%） 23.72% 18.77% 7.25% 11.29% 7.44% 5.27% 来水量（万m3） 201.70 159.67 61.66 96.02 63.28 44.82 ②水量平衡计算 结合当地实际灌溉情况，得出灌溉综合定额为每亩210m³。《乐至县岔岔河集中供水扩建工程初步设计报告》中提出规划设计灌溉面积0.66万亩，则总灌溉用水量为0.66×210=138.6万m³ 岔岔河水库集雨面积94.5km2，由于缺乏实测水文资料，所以查取《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》得：流域多年平均径流深212mm，年径流变差系数Cv=0.40，经过计算得在P=95%时多年平均径流量为850.5万m3，保证库容蓄满是非常可靠的。 根据《乐至县岔岔河集中供水扩建工程初步设计报告》，扩建后的岔岔河净水厂日供水规模为每天1.11万m³，按照每天1.11万m³，则岔岔河净水厂每年取水量为1.11*365/日变化系数1.5=270.1万m³，水量平衡见下表： 表1-10 岔岔河水库水量平衡计算表 单位：万m³ 月份 来水量 W来 消耗水量 合计用水量 w用 W来-W用=△W 水库月末蓄水 W库 弃水量 W弃 水库不足水量 供水量 农灌用水量 蒸发量 库损 W损 + - W供 W农 W蒸 10 96.02 22.94 16.63 1.18 2.38 43.13 52.89 126 52.89 11 63.28 22.2 11.09 1.05 0.66 35 28.28 126 28.28 12 44.82 22.94 13.86 0.89 0.31 38 6.82 126 6.82 1 20.24 22.94 0.64 0.16 23.74 -3.5 122.5 2 11.06 20.72 0.57 0.66 21.95 -10.89 111.61 3 41.93 22.94 20.79 0.86 0.88 45.47 -3.54 108.07 4 30.19 22.2 27.72 0.98 1.31 52.21 -22.01 86.06 5 64.56 22.94 48.51 1.16 1.74 74.35 -9.79 76.27 6 55.37 22.2 1.45 2.16 25.81 29.56 105.83 7 201.7 22.94 1.61 4.31 28.86 172.84 126 152.67 8 159.67 22.94 1.68 4.31 28.93 130.74 126 130.74 9 61.66 22.2 1.43 3.24 26.87 34.79 126 34.79 Σ 850.5 270.1 138.6 13.5 22.12 444.32 455.92 -49.73 406.19 注：经过水量平衡计算，岔岔河水库能够满足岔岔河净水厂的需水量，进由此可证明该水源在P=95%的情况下可靠。 经水量平衡计算所需最大调节量74万m³，而水库实际有效库容126万m³，满足调节需要，保证供水水量。 岔岔河净水厂设计规模为11100m3/d，从表6-1可知，按最小流量考虑，即95%保证率下的径流量为0.085亿m3，减去灌溉引水量29万m3和本次供水引水量365万m3，缺水74万m3，但水库实际有效库容126万m3，可以调节补给，由此可见，不仅供水水量可以保证，而且对下游生态用水量影响不大。 故岔岔河水库的水量能够满足岔岔河水厂的取水需求。 B岔岔河集中供水站 岔岔河集中供水站设计供水规模为11100m³/d，现制水能力约9000m³/d，现状供水范围为乐 至县大佛镇、童家镇、放生乡、凉水乡等11个乡镇、办事处及沿途部分群众，现状供水量3000m³/d，富余水量约6000m³/d，劳动镇配水管道工程供水规模为1480m³/d，岔岔河水厂许家垭口高位水池供水规模能够满足本工程的需求。 （三）配水、输水管线选址合理性 佛星镇水厂输水线路从八角庙水库取水至佛星水厂输水管道布置遵循依附乡村道路进行管道埋设便于后期施工和运行维护原则，整体走线沿道路布置。劳动镇配水线路从岔岔河水厂许家垭口高位水池接管经太平寨村和牛角沟村到劳动镇沿线主要依附乡村道路进行管道埋设。 本次环评管线选线合理性分析主要采用与《村镇供水工程设计规范》（SL 689-2014）中输配水管线布置基本要求进行对比和环境影响评价结论进行论证，与《村镇供水工程设计规范》（SL 689-2014）中输配水管线布置基本要求对比详见下表： 表1-11 本项目与《村镇供水工程设计规范》输水管线基本要求对比表 输配水管线布置基本要求 本项目布置情况 与标准符合情况 选择较短的线路、满足管道埋地要求、沿现有道路或规划道路布置 佛星镇水厂输水线路、劳动镇配水线路尽量选择了较短的路线；沿线有小路 符合 避开不良地质、污染和腐蚀性地段，无法避免时应采取防护措施 目前该区域岩层结构相对完整稳定，无大面积崩塌、崩落、滑坡、泥石流等地质灾害现象，区域稳定性较好 符合 减少穿越铁路、高等级公路、河流等障碍物 本项目不穿越铁路、高等级公路，穿越河流较少 符合 少拆迁房屋、少占农田、少损毁植被，保护环境 本项目不涉及房屋拆迁、不占用基本农田 符合 施工、维护方便，降低造价，运行安全可靠 主要采用PE管，施工方便、造价低廉运行较为安全可靠 符合 本工程管道主要在农村地区铺设，占用较多的为林地和少量旱地，管线附近居民较少。各管线布置不涉及风景名胜区、自然保护区等敏感区，不涉及国家重点保护植物，未发现有国家级和省级重点保护的野生动物的栖息地分布。 根据环境影响分析，只在项目建设期管线施工会对局部居民区产生一定的噪声影响，施工期噪声影响随建设工程的完成而消失，管线均采用埋地设计，运营期对周居民基本无影响。 因此，项目输水管线选址合理。 （四）施工布置设置合理性分析 1.施工场地、营地合理性分析 ①施工场地：根据工程施工特点，生产场地布置在输水、配水管道沿线施工作业带内，不单独设置。 ②施工营地：本项目不设置施工营地，利用当地民房。 ③场外交通：本工程涉及佛星镇、劳动镇2个乡镇。各乡镇、村至乐至县均有国道 319 线、省道 106 线和各县道、通村公路从工程区经过，对外交通较为方便。 ④施工便道：本项目不设置施工便道，建设区交通较为便利，均有通村公路能够直达。 2.表土剥离及临时堆放合理性分析 本工程表土剥离量约2.16万m3(自然方)，由于工程施工点分散，为了不增加工程占地和工程投资，剥离表土临时堆放利用工程永久占地集中单独堆放，建设单位也可根据实际情况灵活选取堆放地点并及时进行防护，避免发生施工时序冲突。环评建议建设单位剥离表土时，应根据剥离厚度来清除土中的树根，在地形平缓、剥离面积较大时可动用施工机械进行剥离，在地形有一定起伏、剥离面积较小时主要以人力对表土资源进行剥离，对于剥离下来的表土应尽量堆放在相对阴暗、潮湿的永久占地区域内，避免表土资源被阳光直照而降低肥力。同时对临时堆放的表土采取防护措施，防止渣土落入水体，表面覆盖薄膜，严格采取水保措施，施工结束后及时回填，对占用的耕地、草地，采取复耕和绿化恢复措施，采取水保措施后，项目表土临时堆放对生态环境影响不大。 3.弃渣场设置及合理性分析 本工程土石方开挖约2.16万m3，回填量约2.16万m3，项目不产生弃渣，因此不设置弃渣场。 五、工程概况 1、项目名称、建设性质、建设地点、项目投资、建设规模 项目名称：乐至县乡镇饮用水源地划定调整后供水改建工程 建设性质：改建 建设地点：乐至县佛星镇、劳动镇 项目投资：投资420万，资金来源于县政府投资 建设内容：该项目拟在佛星镇新建水厂取水设施并安装管线6.8千米，在劳动镇安装供水干管管线8.2千米。 佛星水厂原水输水工程：佛星水厂重新选择八角庙水库作为取水水源地，建设水厂取水设施，铺设八角庙水库至佛星水厂输水管道6.876km，设计输水规模80m3/h，佛星水厂反应沉淀池在“5.12大地震”中受损，外墙开裂、部分外墙形成上下贯通性裂缝，本次设计拟对外墙进行加固防渗处理。 劳动镇配水管道工程：劳动集中供水站片区用水户拟选择岔岔河水厂许家垭口高位水池进行配水，管道经太平寨村和牛角沟村铺设至劳动镇，供水干管管线约8.2km，设计供水规模1480m³/d，实现全程重力流输水。 2、工程建设内容及项目组成 本项目组成及主要环境问题下表。 表1-12 项目组成及主要环境问题一览表（劳动镇配水管道工程） 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 施工期 运营期 主体 工程 取水工程 在八角庙水库左岸上游提灌站旁设置一个取水泵站管理房，内设相应型号的取水泵及配套抽水管线 噪声、扬尘、废水、建筑垃圾、施工弃土、水土流失、植被破坏 / 管网工程 铺设铺设八角庙水库至佛星水厂输水管道6.876km，其中DN200PE管6876m，钢管430m / 沉淀池防渗 佛星水厂反应沉淀池外墙防渗漏处理 / 公用工程 供水 施工用水取用当地居民生活用水，运营期项目不涉及用水。 / 供电 工程施工用电从工程区附近的市政电网线路连接，备用柴油发电机；运营期用电由使用原有村组10KV供电线路，通过配电房为用电负荷供电。 / 辅助工程 临时堆场 管网沿线开挖土方在两侧临时堆放，及时回填；沿施工作业带内每隔2km设置1处堆管场。 水土 流失 施工营地 本项目不设置施工营地，利用当地民房 施工场地 生产场地布置在输水管道沿线施工作业带内，不单独设置 施工便道 本项目不设置施工便道，建设区交通较为便利，均有通村公路能够直达 弃渣场 土石方全部回填，不外排，不设置弃渣场 办公生活设施 本项目不单独设置，依托乐至县水务投资有限公司的现有办公设施 / 环保工程 固废 建筑垃圾运至市政指定地点处理 / / 废焊渣统一收集后交由厂家回收处理 / 生活垃圾收集及清运 / 废水 施工生产废水设置沉淀池处理后回用，生活污水经旱厕收集用作农肥 / 噪声 施工期：选用低噪声设备，高噪声设备采取减振措施 / 运营期：选低噪声设备，基础减振、墙体隔声、距离衰减 / 废气 施工扬尘：土方临时堆放点采取洒水、加盖遮挡设施，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施等 / 施工焊接烟尘：自然扩散和周边绿色植物的吸收、对工人的劳动防护 / 施工机械尾气：使用轻质柴油、加强对机械、车辆的维修保养 / 生态 迹地恢复 / 表1-13 项目组成及主要环境问题一览表（佛星水厂输水管道工程） 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 施工期 运营期 主体 工程 管网工程 铺设岔岔河水厂许家垭口高位水池至劳动镇劳动集中供水站配水主管7.392km，支管0.528km。其中DN200PE管4205m，DN160PE管2804m，DN110PE管528m，DN200钢管240m，DN160钢管168m 噪声、扬尘、废水、建筑垃圾、施工弃土、水土流失、植被破坏 / 公用工程 供水 施工用水取用当地居民生活用水，运营期项目不涉及用水。 / 供电 工程施工用电从工程区附近的市政电网线路连接，备用柴油发电机；运营期用电由使用原有村组10KV供电线路，通过配电房为用电负荷供电。 / 辅助工程 临时堆场 管网沿线开挖土方在两侧临时堆放，及时回填；沿施工作业带内每隔2km设置1处堆管场。 水土 流失 施工营地 本项目不设置施工营地，利用当地民房 施工场地 生产场地布置在输水管道沿线施工作业带内，不单独设置 施工便道 本项目不设置施工便道，建设区交通较为便利，均有通村公路能够直达 弃渣场 土石方全部回填，不外排，不设置弃渣场 办公生活设施 本项目不单独设置，依托乐至县水务投资有限公司的现有办公设施 / 环保工程 固废 建筑垃圾运至市政指定地点处理 / / 废焊渣统一收集后交由厂家回收处理 / 生活垃圾收集及清运 / 废水 施工生产废水设置沉淀池处理后回用，生活污水经旱厕收集用作农肥 / 噪声 施工期：选用低噪声设备，高噪声设备采取减振措施 / 运营期：选低噪声设备，基础减振、墙体隔声、距离衰减 / 废气 施工扬尘：土方临时堆放点采取洒水、加盖遮挡设施，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施等 / 施工焊接烟尘：自然扩散和周边绿色植物的吸收、对工人的劳动防护 / 施工机械尾气：使用轻质柴油、加强对机械、车辆的维修保养 / 生态 迹地恢复 / 依托关系 3.1劳动镇配水管道工程依托现有工程情况 现有工程供水工艺：岔岔河水库→供水管→岔岔河集中供水站→高位水池→配水管→各乡镇用户。 现有工程从岔岔河水库取水，通过供水管道输送至岔岔河集中供水站，岔岔河集中供水站对原水进行处理后，由高位水池配水给大佛镇、童家镇、放生乡、凉水乡等11个乡镇、办事处及沿途部分群众。本项目依托岔岔河水库→供水管→岔岔河集中供水站→高位水池（许家垭口高位水池）段，根据前文分析，依托原有项目，水量、水质等满足本工程的需求，依托可行。 3.2佛星水厂输水管道工程依托现有工程情况 现有工程供水工艺：狗不过桥石河堰→供水管→佛星水厂→配水管→用户。 现有工程从狗不过桥石河堰取水，通过供水管道输送至佛星水厂，佛星水厂对原水进行处理后，配水给临江镇、中兴镇、盘石镇、牌楼镇4个场镇及佛星九义校、牌楼九义校的学生和教职工。本项目依托：佛星水厂→配水管→用户段，根据前文分析，佛星水厂重新选择八角庙水库作为取水水源地，并铺设输水管道，改建后工艺：八角庙水库→供水管→佛星水厂→配水管→用户。项目实施后，佛星水厂供水片区居民饮水安全、供水保障得以解决，本项目依托可行。 4、项目区工程特性统计 项目区工程特性统计详见下表。 表1-14 工程特性表 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 工程技术经济指标 1 设计水平年 2017 2 规划水平年 2030 3 人口自然增长率 ‰ 3 佛星水厂原水输水工程 1 设计引水规模 m3/h 80 2 供水受益场镇数 个 4 临江镇、中兴镇、雁江盘石镇、牌楼镇 3 受益人口数 人 5200 4 受益学校 所 2 佛星九义校，牌楼九义校 劳动镇配水管道工程 1 设计供水规模 m3/d 1480 2 供水受益场镇数 个 3 劳动镇、回龙、民胜办事处 3 受益人口数 人 11546 4 受益学校 所 4 劳动初级中学，劳动小学，回龙九义校，名胜小学 5 最高日居民生活用水定额 L/（人.d） 110 6 时变化系数 2.0 7 日变化系数 1.5 8 最小服务水头 m 22/10 场镇接管点/村庄接管点 二 主要工程及设备 佛星水厂原水输水工程 1 取水工程 管理房 m2 15.27 框架结构，单层 水泵 台 2 真空集成泵 2 输水工程 m 6876 DN200PE管 m 6446 PE100级、1.0Mpa 钢管 m 430 无缝钢管，壁厚6mm 检修井 座 8 φ1200 排气井 座 6 φ1200 排泥井 座 7 φ1200 劳动镇配水管道工程 1 配水工程 m 6255 DN200PE管 m 4205 PE100级、1.0Mpa DN160PE管 m 2804 PE100级、1.0Mpa DN110PE管 m 528 PE100级、1.0Mpa DN200钢管 m 240 无缝钢管，壁厚6mm DN160钢管 m 168 无缝钢管，壁厚5mm 检修井 座 12 φ1200 排气井 座 8 φ1200 排泥井 座 8 φ1200 5、项目主要设备 本项目主要设备下表。 表1-15 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 规格 数 量 用于施工部位 一 施工机械设备 挖掘机 PC220 2 土石方 推土机 D8K 1 土石方 压路机 DD136 1 道路 自卸汽车 EQ30 8t 3 运输 装载机 ZL50 1 土石方 蛙式打夯机 HW280 2 填筑 柴油发电机组 I-120GF 1 临电 斗车 JS-2 20 运输 振动碾 YZTK18B 2 填筑 手持式风钻 WF051 3 石方 插如式振动器 HZ-50 3 混凝土 平板式振动器 ZB10-50 2 混凝土 管道对接机 / 2 管道 钻机 / 1 机井 电焊机 ZXG6-30 4 管道 管道切断机 / 2 管道 小型汽车吊 TADANO 2 安装 吊车 / 2 起重 二 运营期机械设备 备注 水泵电动机 XDZJB100-70/3-37集成泵站 2 一用一备，水泵设计流量为80m3/h，扬程为70m，功率为37KW 低压配电屏 / 1 0.4/0.23KV 变压器 / 1 / 6、工程原辅材料用量及动力消耗情况 项目原料及动力消耗情况下表。 表1-16 项目主要原辅材料用量及动力消耗情况 项目 原料名称 用量 来源 原辅材料消耗 水泥42.5 145t 外购 柴油 1.67t 外购 汽油 0.45t 外购 板枋材 0.33m3 外购 砂 252m³ 外购 砾石 338m³ 外购 钢筋 8.96t 外购 六、公用工程 （1）给排水 本项目的取用水集中在施工阶段，项目周边人群较为密集，取用水便利，且施工过程中用水量较小，项目用水均取用当地居民生活用水。 （2）排水 本项目施工过程中的排水仅为施工人员的生活污水，施工期各施工人员租用当地居民住宅，其生活污水依托租用民房经旱厕收集用作农肥；项目运行过程中不产生污水。 （3）供电 项目用电包括施工期用电及运营期用电。施工期施工机械用电均由施工单位自备柴油发电机供给。运营期供电设施运行使用原有村组10KV供电线路，项目设置变压器、低压柜均安装在室内，为该点用电负荷供电。 设计方案 佛星水厂输水管道工程设计 从八角庙水库大坝取原水到佛星水厂，全长6.876km，设计供水对象包括佛星九义校，牌楼 九义校以及临江、中兴、雁江盘石、牌楼4个场镇人口，设计输水规模80m3/h。佛星水厂反应沉淀池在“5.12大地震”中受损，外墙开裂、部分外墙形成上下贯通性裂缝，本次设计拟对外墙进行加固防渗处理。 A、管理房：在水库左岸上游提灌站旁新建管理房一座，便于取水泵、机电设备的存放。 管理房为框架结构，建筑面积15.27平方米，建筑总高度4.65米。 B、泵站：为保证供水可靠性，要求配一台工作泵，一台备用泵。选用水泵机型为XDZJB100-70/3-37。真空集成泵提灌站专门适应水库、湖泊等水面变化大不易修建固定取水池及泵房，且泵的安装、固定、维护均较为困难，洪水易淹没泵房的取水泵站；它是与潜水泵配套研发的新技术产品。该系统集成了水泵，集成真空罐，液位控制器，排气阀等装置。该装置集自吸和抽真空功能于一体，装置具有结构简单，性能稳定，投资小，建设工期短，使用方便，免维护的特点。 参数：水泵机型：XDZJB100-70/3-37真空集成提灌站 出口直径:108mm 扬程70.0m, 流量80.0m3/h 电机：37KW 外形尺寸：800×1800 安装高程3.8m 水泵进出口管径：出口与水泵出水管匹配，即选用φ200，配变径管DN108-200。 水泵出口阀：本项目泵站输水主管设置闸阀、挠性接头、止回阀，以调节运行流量，防止 水流倒流，方便安全检修。选用多功能水力控制阀，通过调节阀门关闭规律，可极大缓解水锤的破坏作用。选用Z-1-120 手动闸阀。 反应沉淀池处理：佛星水在2008年5月的“5.12大地震”中受损，造成反应池、沉淀池外墙开裂、部分外墙形成上下贯通性裂缝。本次拆除反应沉淀池相对独立的原外墙120mm砖墙（包括原瓷砖），原中间C18钢筋砼墙体进行全面凿毛并使用Φ12二级钢植筋，间距60cm，伸入原中间C18钢筋砼墙体120mm，外露长度130mm，单根共计250mm长。同时在原中间墙体的外侧布置Φ10@200的钢筋网，现浇200mm厚的C30钢筋砼（为方便砼振捣施工，故适当加大钢筋砼墙体的厚度至200mm）。 佛星水厂反应池及沉淀池剖面图 D输水管道：根据工程位置高程确定，从八角庙水库取水至佛星水厂采用取水口一次性加压输水。根据管道沿线地形地质条件等综合确定管线平面走向主要依附现有乡村及场镇道路布置，埋设于道路左右两侧，尽量避免占用耕地。沿线布置于县级公路时管道埋设位置制水保证距县级公路路肩5m。八角庙水库为起点，终点至佛星水厂，全长6.876km，采用PE100级管材，全程DN200管道输水。 a管道埋深：项目根据不同埋设地段进行管道覆土深度设计： （1）铺设在道路两侧时管道埋深不小于0.5m； （2）铺设在人行道下不小于0.6m，轻车行道下不小于1.0m； （3）铺设在县级公路下不小于1.5m； （4）管道铺设占用农田时保证回填后复耕，覆土深度不小于0.8m。 b管道穿越障碍 穿越机耕道：对于一般机耕道，可直接在路面开挖，铺设完管道后回填，方法同土质地基管道埋设，管道采用无缝钢管。 穿越河道：对于一般小沟渠直接埋置于渠底以下1m深度倒虹形式过渠。 穿越县级道路：在桩号K4+290处横穿县道，管顶埋深1.5m，采用无缝钢管铺设，钢管壁厚6.0mm，同时考虑15cm厚C20钢筋砼包裹。 c管道附属设施 排气阀：在输水管沿线管道隆起处或在平缓地势长距离输水超过一定距离时，设置排气阀。 检修阀：管道上应分段在适宜位置设检修阀。该工程推荐输水管间隔1km左右设检修阀。 排泥阀：在管线的最低点需安装排泥阀，它和排水管连接，以排除水管中的沉淀物以及检修时放空水管内的存水。 管道支墩：在钢管明铺段设置C20砼支墩以支垫管道；当管内水流通过承插接头的弯头、丁字支管顶端、管堵顶端等处产生的外推力大于所能承受的拉力时，应设置支墩，以防止接口松动脱节。 软伸缩节头：本着管线短直、少转弯、少附件原则，在管道加设软伸缩节。伸缩节位置，一般安装在检修井内，解决由于地形地质或温差变化大而诱发压力管道热胀和冷缩的问题。 标志桩：为了方便今后的巡线工作，需在管线上设置标志桩，标志桩每隔200m处选择醒目位置设置，通过设置可以很清楚的知道管线走向，大大缩短每一次巡线时间。同时，各类施工队伍在管线旁施工时，可以很好地避开管线，极大程度地避免了管线被挖破。 E、电气设计 供电设计：泵站内供电系统全部进行新建，本泵站负荷为水泵电动机，功率为37KW。按此容量等级应采用380V三相四线制的动力电源供电。 站内供电：站内除水泵电动机外还照明及管理生活用电2KW，拟配置一面普通0.4/0.23KV低压配电屏对泵站内动力、照明、生活实施控制，采用动力照明混合供电方式接线。 10KV供电系统：按照与业主商定10KV供电继续使用原有村组10KV供电线路，故需业主检查维护原有输电线路，要求导线截面不低于LGJ-35～50。 劳动镇配水管道设计 经过现场踏勘，根据管道沿线地形地质条件等综合确定管线平面走向主要依附现有乡村及 场镇道路布置，埋设于道路左右两侧，尽量避免占用耕地。 从岔岔河水厂许家垭口高位水池接管经太平寨村和牛角沟村到劳动镇劳动集中供水站，全 长7.92km（其中：主管7.392km，支管0.528km），设计供水对象包括劳动初级中学，劳动小学，回龙九义校，名胜小学以及劳动场镇、回龙和民胜办事处3个场镇人口，共计11546人及陈毅故居旅游区。设计供水规模1480m³/d。 A配水管道：根据地形特点，从岔岔河水厂许家垭口高位水池至劳动集中供水站采用全程重力流输水。 a主管:桩号0+000～4+430段采用DN200配水，桩号4+430～7+392段采用DN160配水，压力等级选用1.0Mpa。 b支管：在桩号K4+421处（设为支管K0+000桩号）支管至陈毅故居旅游区，支管桩号K0+328位置自由水头不小于45+10=55m。支管起点至陈毅故居旅游区停车场长度328m，另考虑200m景区串联管道。支管总长度即528m，选用DN110PE管道，压力等级选用1.0 Mpa。 c管道埋深：项目根据不同埋设地段进行管道覆土深度设计： （1）铺设在道路两侧时管道埋深不小于0.5m； （2）铺设在人行道下不小于0.6m，轻车行道下不小于1.0m； （3）管道铺设占用农田时保证回填后复耕，覆土深度不小于0.8m。 d管道穿越障碍： 穿越机耕道：对于一般机耕道，可直接在路面开挖，铺设完管道后回填，方法同土质地基管道埋设，管道采用无缝钢管。 穿越河道：对于一般小沟渠采用钢管直接埋置于渠底以下1m深度倒虹形式过渠。桩号K4+417～4+430、K7+182～7+230位置下穿河道，同样采用钢管过河，确保管道埋置于河床以下1m，并采用30cm厚C20砼包管。 穿越县级道路：桩号K4+430穿越乐至县至陈毅旧居旅游大道处推荐从桥涵通过，在不触及道路基础条件下采用钢管浅铺或明铺。 e管道附属设施 排气阀：在配水管沿线管道隆起处或在平缓地势长距离配水超过一定距离时，设置排气阀。 检修阀：管道上应分段在适宜位置设检修阀。该工程推荐配水管间隔1km左右设检修阀。 排泥阀：在管线的最低点需安装排泥阀，它和排水管连接，以排除水管中的沉淀物以及检修时放空水管内的存水。 管道支墩：在钢管明铺段设置C20砼支墩以支垫管道；当管内水流通过承插接头的弯头、丁字支管顶端、管堵顶端等处产生的外推力大于所能承受的拉力时，应设置支墩，以防止接口松动脱节。 软伸缩节头：本着管线短直、少转弯、少附件原则，在管道加设软伸缩节。伸缩节位置，一般安装在检修井内，解决由于地形地质或温差变化大而诱发压力管道热胀和冷缩的问题。 标志桩：标志桩设计同输水管道标志桩设计。 闸阀井 八、工程规模 （一）项目服务范围及供水对象 佛星水厂输水管道工程：设计供水范围是临江镇、中兴镇、盘石镇、牌楼镇4个场镇。供水对象包括4个场镇的场镇人口和佛星九义校、牌楼九义校的学生和教职工，供水总人口5200人，其中学校人数是1200人。 劳动镇配水管道工程：设计供水范围是劳动场镇、回龙和民胜办事处3个场镇。供水对象包括3个场镇的场镇人口和劳动初级中学、劳动小学、回龙九义校、名胜小学的学生和教职工以及陈毅故居旅游区。供水总人口11546人，其中场镇人口10146人，学校人数1400人。 （二）设计水平年 根据《四川省村镇集中供水工程初步设计报告编制提纲（试行）》，设计年限一般为15年。本工程现状水平年取2017年，综合乐至县城镇发展及相关规划，规划水平年取2030年。 （三）项目需水量预测 1、佛星水厂原水输水工程需水量预测 佛星水厂原水输水工程是为佛星水厂重新选择水源点，水厂原制水能力是80m3/h，经多年运行，水厂规模能够满足供水区现状年的用水需求，且有富余，考虑到长远发展不宜减小规模，故本次供水规模确定为水厂的制水规模80m3/h。时变化系数取2.0，日变化系数取1.5。 2.劳动镇配水管道工程需水量预测 村镇供水水量包括村镇居民生活用水量、村镇企业用水量、集体或专业户饲养畜禽用水量、公共建筑用水量、消防用水量、水厂自用水量、管网漏失水量和未预见用水量等。 根据工程实地调查情况，供水范围内无村镇企业用水和专业户饲养畜禽用水，本工程不考虑消防用水，工程水源选择为岔岔河水厂许家垭口高位水池成品水供水点，故不考虑水厂自用水量。所以本工程供水规模主要包括村镇居民生活用水量、公共建筑用水量和管网漏失水量和未预见用水量。 （1）居民生活用水量 按《村镇供水工程设计规范》（SL 687-2014），本工程区最高日居民生活用水定额取110L/（人.d），供水区范围内有居民10146人，根据乐至县国民经济发展水平及相关规划，确定人口自然增长率为2‰，不考虑人口机械增长。居民生活用水量计算公式如下： 式中：W——居民生活用水量，m³/d； P——设计用水人口数，人； P0——供水范围内的现状常住人口数，人； γ——设计年限内人口的自然增长率，可根据当地近年来的人口自然增长率确定； n——工程设计年限，年； P1——设计年限内人口的机械增长总数； q——最高日居民生活用水量，L/（人.d）。 根据以上可计算得，供水区居民生活用水量为1145m³/d。 （2）公共建筑用水量 本工程供水区的公共建筑用水量考虑学校的公共建筑用水量和陈毅故居旅游区的用水量。 根据《村镇供水工程设计规范》（SL 687-2014），并结合本项目实际情况，农村学校的最高日生活用水定额取20 L/（人.d）。供水区内学校学生及教职工总人数是1400人，计算得学校的公共建筑用水量是28m³/d。 根据《村镇供水工程设计规范》（SL 687-2014），陈毅故居旅游区人员变动大，由于无具体人员统计资料，故本次按居民生活用水量的10%考虑，即94m³/d。根据调查，陈毅故居现状平均用水量为60m³/d，按照日变化系数1.5考虑，日最高用水量90m³/d，因此，本次陈毅故居旅游区用水量取94m³/d是合适的。 （3）管网漏失水量和未预见用水量 根据《村镇供水工程设计规范》（SL 687-2014），管网漏失水量和未预见用水量宜按上述用水量之和的10%～25%取值，根据实际情况，本工程取15%。故管网漏失水量和未预见用水量为193m³/d。 （4）农村用水变化系数及供水时间 ①时变化系数Kh，建议按下表采用，本工程时变化系数取2.0。 表1-17 时变化系数取值表 供水规模（W）（m³/d） W＞5000 5000≥W＞1000 1000≥W≥200 W＜200 全日供水时变化系数Kh 1.6—2.0 1.8--2.2 2.0—2.5 2.3—3.0 ②日变化系数取1.5。 （四）供水工程设计供水规模 佛星水厂输水管道工程：供给4个场镇的场镇人口和佛星九义校、牌楼九义校的学生和教职工的生活用水，本工程时为佛星水厂寻找新的水源，水厂原制水能力是80m³/h，能够满足供水区现状年的用水需求，且规模有富余，为确保今后发展用水需求，本工程引水规模确定为水厂的制水规模80m³/h。 劳动镇配水管道工程供给3个场镇的场镇人口、陈毅故居旅游区和劳动初级中学、劳动小学、回龙九义校、名胜小学的学生和教职工的生活用水，供水规模计算如下表。 表1-18 供水规模计算表 项目 计算说明 用水定额 用水量小计(m³/d） 备注 居民生活用水 现状供水区人口10146人，人口增长率2‰ 110 1145 公共建筑用水量 学校 学生及教职工总数1400 20 28 陈毅故居旅游区 居民生活用水的10%计 115 管网漏失水量和未预见水量 前三项用水量之和的15%计 193 合计 1481 供水规模定为1480m³/d 施工组织 1、施工布置 （1）施工场地 根据工程施工特点，生产场地布置在输水管道沿线施工作业带内，不单独设置，生活场地为租用当地民房。 （2）取料场 本工程所需材料主要通过市场购买解决，不设置取料场 （3）临时堆场 ①堆土场 本项目不产生弃渣，不设置弃渣场，施工期管网沿线开挖土方在两侧临时堆放，表土与其余土石方分开堆放，及时回填。 ②物料堆放场 沿施工作业带内每隔约500km设置1处物料堆放场，不新增占地。 （4）施工便道 本项目不设置施工便道，建设区交通较为便利，均有通村公路能够直达。 2.施工方案 （1）土方开挖 工程包括取水构筑物、管道土石方。 取水构筑物开挖采用1.0m³挖掘机开挖，人工清基。取水站开挖土料就近堆放，完工后，人工回填取水站周边。管道沟道开挖采取人工开挖，施工完成后，人工回填夯实。 （2）石方开挖 基础石方开挖采用12m3/min空压机供风。采用手风钻钻孔，毫秒雷管非电启爆，弃渣采用1m3液压反铲装8～10t自卸汽车出渣。 （3）砼浇筑 砼骨料采用小型混凝土拌和机，1t机动翻斗车运输至现场。护坡、基础混凝土均采用自卸式汽车直接入仓，或采用溜槽入仓，人工架立模板，人工平仓，插入式振捣器捣实。 （4）钢筋制安 钢筋由现场人工加工制作安装。 3、施工供水、供电 （1）施工用电 本工程施工用电从工程区附近的市政电网线路连接，备用柴油发电机。 （2）施工用水 项目用水均取用当地居民生活用水。 3、施工机械、汽修 本工程施工期机械及汽车的修配和保养主要依托乡镇的机械及汽车修理厂，承担机械的修理和保养，施工现场不设机修区。 土石方平衡及渣场设置 本项目共开挖土石方2.16万m3，回填土石方2.16万m3，无借方及弃方。 表1-19 土石方情况表 类别 挖方 填方 借方 废方 (m³) (m³) (m³) (m³) 本项目 2.16 2.16 0 0 十一、项目占地及移民安置 工程建设征地范围涉及乐至县劳动镇、佛星镇，根据占地性质分为工程永久占地和施工临时占地。本项目劳动镇永久占地涉及闸阀井，佛星镇永久占地涉及附属设施和管理房；临时用地为管道埋设占地。 本工程劳动镇征占用各类土地28.07亩，佛星镇征占用各类土地13.71亩，项目不占用基本农田，项目占地类型见下表。 表1-20 工程建设征地实物汇总成果表 项目 序号 项目 单位 永久征收 临时占地 合计 劳动镇 一 征地总面积 亩 0.07 28 28.07 1 耕地 亩 0 2.40 2.40 旱地 亩 0 2.40 2.40 2 林地 亩 0 0 0 灌木林地 亩 0 0 0 3 草地 亩 0.07 25.60 25.67 其他草地 亩 0.07 25.60 25.67 4 其他土地 亩 0 0 0 裸地 亩 0 0 0 二 零星林木 株 0 0 0 佛星镇 一 征地总面积 亩 0.1 13.61 13.71 1 耕地 亩 0 0.20 0.20 旱地 亩 0 0.20 0.20 2 林地 亩 0 0 0 灌木林地 亩 0 0 0 3 草地 亩 0.1 13.41 13.51 其他草地 亩 0.1 13.41 13.51 4 其他土地 亩 0 0 0 裸地 亩 0 0 0 二 零星林木 株 0 0 0 本工程不涉及移民安置及搬迁改建等项目，投资概算补偿项目包括占地补偿补助费、其他费用、基本预备费、有关税费，根据相关规定及要求，采取补偿措施。 工程进度 工程总工期240日历天；计划开工日期：2019年9月15日，计划竣工日期：2020年5月15日 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属改建，由于历史遗留问题，项目原项目未办理环境影响评价审批手续和竣工验收手续。原项目中，佛星水厂原取水点狗不过桥石河堰达不到饮用水水源保护设置要求，劳动镇原集中供水站因上游大码口石河堰原水取水点不符合要求，不能保障佛星水厂供水片区及劳动镇场镇居民饮水安全，本次改建，佛星水厂重新选择八角庙水库作为取水水源地，劳动集中供水站片区用水户拟选择岔岔河水厂许家垭口高位水池进行配水，将使这种情况得到根本解决，保障居民饮水安全。 八角庙水库 取水口 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况（表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 乐至县地处四川盆地中部，北纬30°2′25″-30°38′1″ ，东经104°46′39″-105°46′57″，南北长65 公里，东西宽46.84 公里。该县东接遂宁市中区，南连安岳、资阳，西与简阳接壤，北邻金堂、中江、蓬溪，幅员面积1,424.5km2，总人口86.86 万人。沱涪二江一东一西，318、319 国道交汇贯穿，成渝高速公路紧邻相连。 二、地形、地貌、地质 乐至县属扬子准地古四川台拗的川中台拱、武胜—威远台凸内，地壳较薄，约为38~39 公里，盖层厚度约6 公里，由古生代和中生代地层构成。出露地层全系中生代侏罗系内陆河湖相碎屑岩，总厚度735 米，其中蓬莱镇组（J3P）出露厚度627 米，分布面积1205.14 平方公里，占全县84.6%，遂宁组（J3S）出露厚度108 米，分布面积219.38 平方公里，占全县15.4%。第四系残积、坡洪积层分布于斜坡、平台和沟谷中，一般厚0~14 米。 乐至县地貌独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱、涪两江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部时有突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。西北部八一乡的桐子坡是县的最高点，海拨596.3 米，东南部蟠龙乡的小园坝子是县的最低点，海拨297.0 米。 根据《中国地震烈度区划图（1990）》，乐至县地震基本烈度为6 度，工程设计可按6 度设防。 三、气候、气象 区域属亚热带湿润季风性气候区，光能热量资源丰富，春旱、夏热、秋雨、冬暖，霜雪少、风速小、云雾多、湿度大等特点。其气象特征如下： 多年平均气温： 16.7 度 最冷月（一月）平均气温：6.2 度 最热月（七月）平均气温：26.5 度 极端最高气温： 38.9 度 极端最低气温： -3.4 度 年平均无霜期： 303 天 年平均相对湿度： 79% 多年均降水量： 948.4mm 年均日照时数： 1309.4 小时 年日照率： 30% 年平均风速： 1.7m/s 常年主导风向： 东风、东北风 年静风频率： 26% 四、水文特征 （1）地表水 乐至县地处涪、沱两江分水岭，是四川盆地降水，经流代值区。两江分水岭自北向南，流通县境，长86.5 公里，形成东西两大树枝状水系。乐至县的纳污水体为鄢家河，属阳化河支流，为沱江水系。鄢家河发源于乐至县天池镇，在乐至县境内全长40.3 公里，流域面积299.48 平方公里，流经童家、高寺、中天等乡镇，与中天镇出境至雁江区保和镇，汇入阳化河。鄢家河是县西部注入沱江的主要排洪河道，沿河两岸可提水灌田，对提灌、排洪起着重要作用。主要支流有临江河、桂溪河、中天河、童罗河、天星河、灵泉河等6 条。 （2）地下水 乐至县境内每年有地下水5828 万立方米。受地质地貌条件的限制，地下水受补给的影响随时间而变化，尤其是沟谷地下水受气象、水文和人工水体的影响变化更大。枯水年，当地表水急剧减少时，地下水产量也急剧减少。同时，地下水的水文地质条件复杂，资源分散。 五、土地及动植物 乐至县属亚热带地区，现有植被基本是人工营造的此生植被，中幼林占61.1％，中龄林占38.3％，成熟林占0.6％。境内植被种类不多，森林植被占绝对优势，主要是亚热带常绿针叶乔木，材柏为主，其次是落叶阔叶乔木、青岗等与材柏混交造林。宜林用的小块零星，面积一般在3～5 亩。 全县树木类有54 种，96 属，135 种，主要有柏、苏铁、银杏、松等；竹类以慈竹为主，其次有斑竹、黑竹等；花类主要有海棠花、梅花、牡丹、兰花等；全县药类中药资源41 科，83 属，102 种，主要有川明参、白芷等。 乐至境内无高山和原始森林，人口稠密，猛兽早已绝迹，但野禽资源较为丰富，主要有白鹇、雉、锦鸡、鹰、鸠、布谷、鹊、杜鹃、百舌、燕、百劳、雁、鹭、枭、画眉、竹鸡、啄木、相思鸟、山喜、鸳鸯、练雀、白头翁等29 种。 经调查，评价区域内无珍稀保护动植物，无需保护的名胜古迹、旅游胜地及自然保护区等生态敏感点分布。 项目区社会经济概况 乐至县辖25个乡镇，632个行政村（社区），总人口87万。2017年，全社会固定资产投资完成127.1亿元，投资结构有了较大改善，交通、能源、通讯、城市建设出现了全面发展的势头。 近年来，全县坚持稳中求进工作总基调，围绕建设“三基地一强县”（即成渝经济区产业承接提升基地、优质农产品生产配送基地、乡村旅游休闲度假基地，全省类区经济强县）目标，大力实施“工业强县、生态立县、开放兴县”战略，县域经济保持了平稳较快发展的良好态势。2016年，县域经济在全省综合评价排名第56位，在69个丘陵县（市、区）中排名第27位；2017年，实现地方生产总值209.7亿元、增长7.9%，规模工业增加值增速达9.9%，地方一般公共预算收入8.59亿元、同比增长8.9%，城镇居民人均可支配收入30538元、增长8.3%，农村居民人均可支配收入14561元、增长9.2%。 1、佛星镇 佛星镇位于乐至县之南，距县城12km，319国道线擦境而过，全镇下辖27个行政村，309个农村合作社(合并后为193个社)，总户数1.26户，总人口3.10万人，其中农业人口2.93万人。耕地3.57万亩，其中田1.49万亩，常年专业种植蔬菜3000余亩，其中大棚蔬菜800余亩，其主要分布在观音岩村(距县城2公里)、大石包村(距县城1.5公里)、玉皇庙村、保境村(距县城9公里)。 2、劳动镇 劳动镇(陈毅旧居)隶属于四川资阳乐至县，离至县县城二十公里。该镇总土地面积60.5平方公里，总人口4.2万，辖31个村委会和复兴场居委会。农业主产水稻、小麦、玉米，兼产油菜子、棉花。养殖生猪、蚕。

# 环境质量状况(表三)

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本工程位于乐至县佛星镇、劳动镇，为了解本项目所在区域大气、地表水及声环境质量现状，本次评价采取资料收集和现状监测两种方式，大气环境、地表水环境质量现状引用环境主管部门发布的数据，噪声环境质量现状委托四川同佳有限公司进行了现状监测。 一、大气环境质量现状评价 （一）大气环境质量（区域）现状评价 1、项目所在区域达标判断 根据资阳市生态环境局发布的《2017资阳市环境质量状况公告》（网址：http://www.zyshbj.gov.cn/News/HTML/14482.html）中的乐至县环境空气平均优良天数比例分别为83.3%，同比2016年，乐至县提升8.2%。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均浓度为7μg/m3，同比下降19μg/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均浓度为14μg/m3，同比2上升1μg/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县第95百分位数日平均值浓度为1.4μg/m3，同比保持不变。 臭氧（O3）：乐至县90百分位数8h平均质量浓度为108μg/m3，同比下降13μg/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均浓度为70μg/m3，同比下降9μg/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均浓度为 44μg/m3，同比下降6μg/m3。 表3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度（μg/m3） 评价标准（μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 7 60 0.117 达标 NO2 年平均浓度值 14 40 0.233 达标 PM10 年平均浓度值 70 70 1 达标 PM2.5 年平均浓度值 44 35 1.26 超标 CO 第95百分位数日平均 1.4 4 0.35 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 108 160 0.675 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求，PM2.5超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此乐至县属于不达标区。综上，本项目所在区域为不达标区。 2、各污染物的环境质量现状评价 根据中国空气质量在线监测分析平台历史数据网站公布的“资阳空气质量指数AQI-PM2.5月统计历史数据-中国空气质量在线监测分析平台历史数据”（网址：https://www.aqistudy.cn/historydata/monthdata.php?city=%E8%B5%84%E9%98%B3），该网站根据当天环保总站每小时数据计算求平均的结果。本次评价查询了资阳市2018年1月至12月空气质量历史数据，按HJ663中的统计方法对各污染物的年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度进行环境质量现状评价。对超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 评价标准 现状浓度 最大浓度占标率/% 超标频率% 达标 情况 （μg/m3） （μg/m3） SO2 年平均质量浓度 60 8 / / 达标 第98百分位数日平均 150 17 / / NO2 年平均质量浓度 40 26 / / 达标 第98百分位数日平均 80 52 / / PM10 年平均质量浓度 70 68 / / 达标 第95百分位数日平均 150 143 / / PM2.5 年平均质量浓度 35 34 / / 不达标 第95百分位数日平均 75 86 172% 8.49% CO 第95百分位数日平均 4000 1000 / / 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 160 157 / / 达标 根据以上分析，SO2、CO、 NO2、、PM10、O3达标，PM2.5不达标，超标倍数0.15，超标频率8.49%，最大浓度占标率172%。 （二）达标规划 为确保完成国家和四川省下达的空气质量改善目标，使得辖区内环境得到有效治理，打好污染防治攻坚战，资阳市生态环境局推动出台《资阳市环境空气质量限期达标规划》，全面实施科学治霾，城市机保洁机械化清扫率提升到90%，保洁水平进一步增强；全面规范渣土运输，所有建筑工地扬尘实施在线监测管理。采取全域禁止露天焚烧措施，春秋两季实现了“不见烟雾，不见火光，不见黑斑”的全域禁烧秸秆目标。全面淘汰黄标车，重点整治重型柴油车污染，2018年分4次对1235辆老旧机动车实行强制报废注销措施，有效降低机动车污染排放。1—8月环境空气质量较去年同期实现较大改善，PM10平均浓度同比下降14.9%，PM2.5平均浓度同比下降7.5%。 2019 年1 月17 日，四川省人民省政府印发四川省打赢蓝天保卫战等9个实施方案，要求各地各部门加大力度、加快治理、加紧攻坚，坚决打好污染防治攻坚标志性重大战役。根据实施方案，四川省首次对大气污染防治重点区域进行划分，共涉及成都、自贡、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、南充、宜宾、广安、达州、雅安、眉山、资阳等15 市。 实施方案提出，接下来四川将以成都平原、川南、川东北三大区域为主战场，坚持质量导向、系统防治，科学管控、精准施治，联防联控、社会共治，不断改善大气质量。到2020 年，全省未达标地级及以上城市PM2.5 年均浓度比考核基准年（2015 年）下降18%以上；地级及以上城市空气质量优良天数达到83.5%，重度及以上污染天数比2015 年下降25%以上；全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别比2015年削减16%、16%、5%以上。 二、地表水环境质量现状评价 项目附近的地表水系主要为阳化河，根据乐至县2018年阳化河的监测数据，统计结果见下表所示： 表3-3 2018年阳化河水质监测统计表 月份 pH 总磷 CODMn CODcr 溶解氧 BOD5 氟化物 石油类 粪大肠菌群 氨氮 超标项目 类别 1月 7.55 0.04 5.6 19 7.0 3.1 0.572 0.01L 330 0.82 / Ⅲ 2月 8.05 0.137 4.48 22.6 9.57 2.4 0.434 0.04 <20 0.389 化学需氧量/0.13 Ⅳ 3月 7.38 0.09 4.7 26 7.5 3.0 0.771 0.01L 2700 1.11 氨氮/0.11、化学需氧量/0.3 Ⅳ 4月 7.69 0.09 5.9 24 6.8 3.6 0.603 0.01L 1300 0.38 化学需氧量/0.2 Ⅳ 5月 8.12 0.41 7.7 28 7.1 3.3 0.709 0.01L 2700 0.56 总磷/1.05、化学需氧量/0.4 劣Ⅴ 6月 7.84 0.33 4.9 30 7.6 2.7 0.668 0.01L 3300 0.81 总磷/0.65、化学需氧量/0.5 Ⅴ 7月 7.54 0.19 5.8 20 4.8 3.4 0.641 0.01L 3300 1.09 氨氮/0.09 Ⅳ 8月 7.5 0.19 5 20 3.5 3.8 0.716 0.01L 1400 1.000 溶解氧/Ⅳ Ⅳ 9月 8.11 0.16 6 18 6.8 3 0.674 0.01L 3400 0.110 / Ⅲ 10月 7.64 0.1 5.4 20 6.4 2.2 0.437 0.01L 2600 0.53 / Ⅲ 11月 7.61 0.08 5.6 20 7 2.6 0.679 0.01L 2200 0.769 / Ⅲ 12月 7.37 0.06 5.2 18 6.6 2.6 0.679 0.01L 3300 0.885 / Ⅲ Ⅲ类标准 6～9 0.2 6 20 ≥5 4 1 0.05 10000 1 10000 / 注：以上数据来源于乐至县环境监测站 由上表可知，阳化河2018年内化学需氧量、氨氮、总磷和溶解氧等指标部分月份不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 阳化河水质监测超标的主要原因是其接纳了沿线少量的农村生活污水和城市市政道路的地表径流。随着对阳化河的环境整治以及区域生活污水全部纳入乐至县城市污水处理厂处理，区域地表水环境将得到较大的改善。 三、声环境质量现状评价 1、声环境质量现状监测 （1）监测点位 本次评价在整治河段沿线共设噪声监测点7个，监测点位置详见下表。 表3-4 噪声监测点位分布表 序号 编号 监测点位置 1 1# 佛星镇场镇 2 2# 永兴村居民点 3 3# 长乐村居民点 4 4# 劳动镇场镇 5 5# 乐至县劳动镇初级中学 6 6# 庆丰村居民点 7 7# 大坪寨村居民点 （2）监测项目 环境噪声。 （3）监测周期 2019年11月14-15日，共2天。 （4）监测分析方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测分析方法执行。 （5）监测结果 本次声环境质量现状监测结果见下表。 表3-5 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位置 监测结果[dB（A）] 11月14日 11月15日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 佛星镇场镇 56 44 55 42 2# 永兴村居民点 54 44 53 40 3# 长乐村居民点 56 45 54 43 4# 劳动镇场镇 55 45 54 44 5# 乐至县劳动镇初级中学 51 45 52 43 6# 庆丰村居民点 56 45 54 44 7# 大坪寨村居民点 52 46 55 44 2、声环境质量现状评价 环境现状质量评价采用：实测值与标准进行对比分析评价。具体的评价标准见下表。 表3-6 声学环境质量评价标准 标准类别 昼间leq（A） 夜间leq（A） 3类功能区 ≤60 ≤50 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准进行评价，由监测结果可知，各点位均符合标准。因此，可以看出区域声学环境质量良好。 四、生态环境质量现状 本项目位于乐至县佛星镇、劳动镇，该区域内人类活动较频繁，无珍惜野生动物及珍惜植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。

项目外环境关系和主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、外环境关系 本项目位于乐至县境内，评价区内属农村环境，农户分布较为分散，本项目周围外环境较单一，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区以及文物保护单位，无国家级和省级重点保护的野生动物栖息地分布、珍稀濒危保护物种等，各个供水工程、高位水池和管网周围仅有少量散户分布。 二、主要环境保护目标 根据建设项目性质、特点、所在区域的环境关系及环境特征，该项目运营时污染物排放情况以及区域环境质量保护的总体要求，提出如下环境保护目标。 1、环境空气：项目周边大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求。 2、地表水环境：区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 3、声环境：项目周边声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 本项目环境保护目标见下表。 表3-7项目环境保护目标一览表 类别 保护 目标 方位 距厂界距离 性质 规模 保护级别 地表水环境 取水口及配套管网 所在区域 / / / / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 环境 空气 佛星镇场镇 西侧 460m 人口集中区 约5000人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 永兴村散户 四周 5-200m 居民 41户 长乐村散户 四周 5-200m 居民 28户 劳动镇场镇 北侧 0-650m 人口集中区 约7000人 乐至县劳动镇初级中学 北侧 5m 学校 约600人 庆丰村散户 四周 5-200m 居民 58户 大坪寨村散户 四周 5-200m 居民 33户 项目所在区域边长5km范围内环境空气 声环境 佛星镇场镇 西侧 460m 人口集中区 约5000人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 永兴村散户 四周 5-200m 居民 41户 长乐村散户 四周 5-200m 居民 28户 劳动镇场镇 北侧 0-650m 人口集中区 约7000人 乐至县劳动镇初级中学 北侧 5m 学校 约600人 庆丰村散户 四周 5-200m 居民 58户 大坪寨村散户 四周 5-200m 居民 33户 佛星镇场镇 西侧 460m 人口集中区 约5000人 厂界外200m范围内

# 评价适用标准(表四)

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气 环境空气质量标准：执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体数值详见表4-1。 表4-1《环境空气质量标准》单位：μg/m3 污染物名称 环境质量标准 标准来源 取值时间 标准浓度限值 二氧化硫 （SO2） 年均值 0.06mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时均值 1.50mg/m3 1小时平均值 0.50mg/m3 二氧化氮 （NO2） 年均值 0.04mg/m3 24小时均值 0.08mg/m3 1小时平均值 0.20mg/m3 PM10 24小时均值 0.15mg/m3 2．声环境 本项目执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。具体数值详见表4-2。 表4-2《声环境质量标准》单位：dB（A） 类别 等效声级 昼间 夜间 2类 dB（A） 60 50 3．地表水环境 本项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。具体数值详见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》单位：mg/L 项目 pH（无量纲） COD BOD5 NH3-N 总磷 石油类 标准值 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1．废气 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。具体数值见表4-5。 表4-4大气污染物排放标准限值 污染物 最高允许 排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 监控点 浓度mg/m3 15 20 30 二氧化硫 550 2.6 4.3 15 周界外浓度最高点 0.40 氮氧化物 240 0.77 1.3 4.4 0.12 颗粒物 120 3.5 5.9 23 1.0 2．废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 表4-5主要污染物排放标准单位：mg/L 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N 石油类 标准值（mg/L） 6~9 100 20 70 15 5 3．噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。标准限值见下表。 表4-6施工场界噪声排放限值等效声级Leq［dB（A）］ 时段 昼间 夜间 标准限值 70 55 营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，标准限值见下表。 表4-7《社会生活环境噪声排放标准》单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4．固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； 1 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据项目具体情况，结合总量控制原则，本项目属于非污染性的生态类建设项目，运行过程中无污染物产生，因此本项目无总量控制标准。 |

建设项目工程分析（表五）

一、工艺流程简述(图示)： （一）施工期 1、施工期工艺流程 根据项目的工程特点，施工期的主要工程是管道敷设、取水设施安装和反应沉淀池防渗处理施工。 （1）取水设施安装 本项目在八角庙水库取水点设置一个取水站，其施工期主要污染物产生及工艺流程详见下图： 图5-1 项目取水设施安装施工流程及产污位置示意图 （2）管道施工工艺 管道的施工流程见下图。 图5-2 管道施工工艺流程与产污环节图 1）管线走向确定 本项目管线施工时先根据选线情况确定管线走向。 2）管沟开挖 为便于管沟施工临时占地迹地的恢复，管沟开挖的表层土与其他土石方需于管沟两侧分开堆放，在回填管沟时先回填其他土石方，随后再回铺表层土于施工作业带表面。部分布置于陡坡的管道在埋设时需设置混凝土镇墩进行固定，施工方式为在管沟开挖时先埋置混凝土基础，再安装管道，随后完成镇墩上部结构的安装和浇筑。管线穿越时采用较为先进和成熟的施工工艺，可尽量减小施工扰动范围和扰动地表程度，有利于水土保持工作的开展。同时，主体工程设计要求在条件允许时，管径较小的管线运输和安装尽量减少使用大型机械设备，以减少管线施工临时占地面积，减轻工程施工建设造成的水土流失。 3）管道加工 本项目本着经济合理原则，根据项目区供水管网压力设计要求，本项目管道均采用PE管道。本工程管道所经地区多为山区地带，面临的腐蚀环境比较复杂，管道内壁按饮用水规范要求进行防腐处理，管道外壁按照明管和埋管分别按规范进行防腐处理。本项目所用管道从厂家外购，厂家已进行管道防腐，现场施工时除管道焊接接口外不另进行管道的防腐处理。 4）管道组装与焊接 管道组装前，应将管内污物清理干净，并不得有裂纹、夹层等缺陷。PE管连接方法采用热熔承插式连接，管道变径一般均在分水井处，采用变径管接头连接，分水处采用等径或异径三通或四通连接。管道组装焊接按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）的规定执行。施工时层间熔渣应清除干净，并进行外观检查，合格后方可进行下一层焊接。 5）管道焊缝质量检查 管道在强度试验和严密试验之前均须作外观检查和无损探伤检查。本工程对接焊缝外观检查合格后方可进行无损检测，外观检查标准应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的规定，合格后方可进行无损检测。 6）管段下沟、回填 管道采取直埋敷设方式。工程区无冻土，一般地段管沟开挖时，管道最小埋设深度（管顶至自然地坪）一般不小于0.5m，农地可适当增大埋深至0.8m。 7）试水、通水 管段下沟及回填后，即可进行试水及通水。 反应沉淀池防渗处理 佛星水厂输水工程的管道尾端进入佛星水厂，佛星水厂反应池、沉淀池外墙开裂、部分外墙形成上下贯通性裂缝，现在存在外墙渗水较严重的情况，佛星水厂的反应池、沉淀池的原设计边墙，为夹心墙结构，共由三层组成，中间层为160mm厚的C18钢筋砼结构（竖向钢筋为6号，横向钢筋为8号，均为200mm的间距，Ⅰ级钢筋），内侧（池水侧）、外侧则各为120mm厚的砖墙（包括砂浆层厚度）。反应沉淀池防渗处理施工流程见下图： 图5-3 项目反应沉淀池防渗处理施工流程及产污位置示意图 拆除反应沉淀池相对独立的原外墙120mm砖墙（包括原瓷砖），原中间C18钢筋砼墙体进行全面凿毛并使用Φ12二级钢植筋，间距60cm，伸入原中间C18钢筋砼墙体120mm，外露长度130mm，单根共计250mm长。同时在原中间墙体的外侧布置Φ10@200的钢筋网，现浇200mm厚的C30钢筋砼（为方便砼振捣施工，故适当加大钢筋砼墙体的厚度至200mm）。 运营期 本项目取水工程，施工期结束后运营期主要为泵站取水。 二、主要污染工序 （一）施工期 （1）废气：施工扬尘，施工设备和运输车辆产生的尾气以及钢筋点焊产生的焊接烟尘。 （2）废水：施工期废水主要是施工人员生活废水和施工废水。 （3）噪声：施工期噪声主要是施工机械设备噪声。 （4）固废：主要是工程施工中产生的废焊料、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 临时占地改变土地利用性质，作业面清理、管沟开挖破坏植被、破坏土壤结构和肥力，造成农作物减产和造成水土流失。 （二）运营期 本项目全线采用密闭运输，在正常输送过程中，无固体废物、废水、废气产生，仅泵房会产生机械噪声。 四、污染物排放及治理措施 （一）施工期 本项目工程随着项目施工结束，对临时场地进行清理后，不改变其用地性质，不会影响当地的规划建设。 施工期采取的污染治理措施： 1、废气 施工期场地平整、管沟开挖和回填、材料运输等工序中都会产生扬尘污染，导致大气质量下降。其次，施工设备及车辆将产生一定量的燃油废气以及少量焊接烟尘。 （1）扬尘 施工期对空气的污染主要是扬尘，扬尘污染是造成大气中TSP值增高的主要原因。本项目场地平整、管沟开挖和回填、开挖的土方堆放、车辆运输等，如遇大风天气会造成扬尘污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成洒漏，产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。根据类比资料，工程施工现场在不利气象条件下，未经洒水、遮盖等措施产生扬尘状况见下表。 表5-1 施工现场主要污染物排放情况 距离（m） 10 20 30 40 50 100 200 浓度（mg/m3） 1.75 1.30 0.780 0.365 0.345 0.330 0.29 由上表可见，未经洒水、遮盖等措施前施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.29mg/m3，相当于环境空气质量标准。因此评价要求建设单位应督促施工方做好施工现场扬尘防护工作，如对开挖土方临时堆放点采取洒水并加盖遮挡设施，土石方及时回填利用；运输车辆冲洗车轮、物料密闭运输、限速行驶；工地不准裸露野蛮施工，在风速大于4m/s时应停止挖、填土方作业。 为有效治理防治本项目砂、石、水泥运输车辆污染环境的现象，本环评对砂、石、水泥运输车辆提出以下要求： ①运输车辆在驶离施工现场时，必须采取措施清扫车体，洗净车轮，严禁轮胎带泥上路。 ②必须在运输车辆车箱上部覆盖篷布，避免在行驶过程中尘土飞扬或泥土洒落路面。 ③必须保持运输车辆车况良好，车容车貌整洁，车箱完好无损，严禁车箱底板和四周以及缝隙泄漏泥、砂等污物；必须配备后车箱挡板，凡无后车箱档板的车辆，不准从事砂、石、水泥运输业务。 ④运输车辆不得超载、超宽、超高运输。 ⑤运输车辆选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 （2）施工机械和运输车辆排放的废气 主要来源于施工机械和运输车辆产生的燃油废气，尾气中含有CO、碳氢化合物、NO2等污染物。为此，评价要求施工中运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，同时对施工机械和运输车辆采取加强保养，使其处于良好的工作状态，可最大限度的减轻燃油废气对环境空气的影响。本项目为线性工程，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。 （3）焊接烟尘 项目仅顶管施工时使用的少量钢管需进行焊接，接口处利用电焊机进行焊接，将会产生焊接烟尘。要求加强对工人的劳动防护，为焊接工人配备防护口罩、面具、防护服等措施。项目进行焊接的量较小，加上施工作业场地开阔，经空气稀释、自然扩散和周边绿色植物的吸收后对周围环境影响很小。 综上，施工期产生的大气污染物采取相应的措施后对周围环境影响很小，且随施工期的结束而结束。 2、噪声 （1）噪声污染源强 施工期主要噪声源有挖掘机、振动器和运输车辆等，施工运行时其噪声值在80～100dB(A)之间，详见下表。 本项目不设搅拌站，采用商品混凝土，项目沿线存在较多居民，施工时应将高噪声设备尽量远离居民点，减少对周围敏感点的影响。 表5-2 施工期主要噪声源强表 声源类型 设备名称 噪声级dB(A) 点声源 挖掘机 90 推土机 80 压路机 85 装载机 95 蛙式打夯机 100 振动碾 90 手持式风钻 90 插如式振动器 90 平板式振动器 90 钻机 90 电焊机 85 管道切断机 95 线 源 斗车 90 自卸汽车 85 （2）项目采取的噪声防治措施 ①合理布设施工机械和运输车辆，避免噪声源过于集中，以降低复合噪声级； ②进行合理安排、实施文明施工、严禁野蛮施工。对强噪声机械的作业时间放在昼间（08：00～22：00）进行，对各种施工机械操作时间作适当调整，可缓减对人体听觉的干扰性影响； ③对所有产生高噪声的施工作业，均不在夜间进行，以实现最大可能保证施工场地周围居民的休息； ④工程建设业主方、在施工作业前、制定噪声环境质量保护计划，明确噪环境声保护目标及保护办法；在施工期结合施工场区周围的社会环境现状，合理布置施工场界内的施工机械的位置，指导施工人员进行文明施工，以减小施工噪声对环境敏感点的影响； ⑤施工车辆通行减少鸣笛，减小工程运输车辆的增加对道路交通噪声和区域噪声环境质量的影响； ⑥选用低噪、振动小的施工及运行设备；对高噪设备进行减振、消音处理。 3、废水 （1）生活污水 由于施工作业是间断推进，施工期间不会出现所有分项工程同时施工现象。根据类比分析，该项目施工期高峰期民工人数可达到30人左右，本项目不设施工营地，主要租用居民房解决。生活污水产生量按0.05m3/人.d计算，则生活污水排放量为1.5m3/d。生活污水依托租用民房旱厕处理后用于农肥，不外排。 （2）施工生产废水 施工机械跑、冒、滴、漏的污油和(或)露天施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水。主要污染物为BOD5、COD、石油类。工程不设专门的机械维修点，主要利用区域内现有的汽修厂等解决机械维修、保养问题，小部分在施工场地内进行临时修理的施工机械、车辆所产生的含油废水，不得随意倾流，施工中做好机修废油及含油废水的收集，临时机修产生的含油废水经隔油沉淀后全部回用，用于工地洒水降尘等。管道建好后，需对管道进行试压，检查是否漏水，会产生一定量废水，废水主要污染物为 SS，不含有害物质，无毒，试压完成后排入附近沟渠，进入地表水体后可能会造成局部 SS 升高，但影响较小。 4、固体废弃物 施工期固废主要包括开挖土石方、废焊料、建筑垃圾及生活垃圾。 ①开挖土方 本项目共开挖土石方2.16万m3，回填土石方2.16万m3，挖方全部回填，无借方及弃方，因此本项目不设置渣场。 虽然管道工程开挖量和回填量较大，但管线路线长，同时本项目管道较小，单位管道附近堆土量并不大，管线开挖土石方就近临时堆放在管线附近，并有效遮盖，施工完成后及时对开挖土方进行回填，避免扬尘产生和水土流失。 ②废焊料 本项目仅顶管施工时使用的少量钢管需进行焊接，接口处利用电焊机进行焊接，焊接量小，将会产生少量废焊料。废焊料经统一收集后交由厂家回收处理。 ③建筑垃圾 施工中产生的废弃水泥包装袋、钢筋、管材边角料等分类收集，集中交废品回收站处理；少量的砂石、碎砖块、清管废渣等建筑垃圾，集中收集后堆放于指定地点，统一运至市政指定的建渣场处理。 ④生活垃圾 项目施工期间，各类施工人员较为集中，产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，施工高峰期民工人数约30人左右，估算生活垃圾排放量为15kg/d，生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，可做到清洁处置。 5、生态、社会环境 本项目建设施工场地会造成现状植被遭到破坏，地表裸露，造成一定的水土流失，并且地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响。本项目损失的面积相对于沿线地区是少量且暂时的，因此，施工期不会影响生态系统的稳定性和完整性。经现场踏勘和资料调研，本项目所在地人为活动频繁，无野生动物，不存在对野生动物的影响。 生态环境保护总体措施： （1）施工时应将开挖表土层与心土层和底土层分开堆放，表土层为熟化土壤，肥力和生产力较好，适用于迹地恢复、复种植物； （2）土石方回填于输水管道沿线施工作业带范围内，施工废水处理后循环使用，禁止向八角庙水库或专门堆放地以外的沟渠倾倒和排放。 （3）工程竣工后，开挖面和废弃的砂、石、土堆放地等施工场地的裸露土地应及时进行植物复种，植被覆盖率不低于原有水平，植物种类应适合本地生长环境，严禁引入外来物种，以免对当地生态环境造成破坏； （4）多余土石方等就近回用和处理，避免长距离运输； （5）尽量做到日挖日清，对未及时清运的加盖防尘网，防止扬尘和水土流失； （6）施工单位应在土石方开挖及导流工程应避开雨水天气，尽可能减少水土流失； （7）加强施工管理，控制施工便道和施工作业带宽度，减少临时占地，确保施工期间的环境管理，并接受当地环保和水土保持主管部门的监督。施工结束后尽快进行迹地恢复。 （8）通过农业区时，管道保持足够埋深，不影响复耕。线路尽量避开滑坡、崩塌地带。施工中控制施工作业带范围，施工作业带以外不得破坏树木植被。 （9）跨越河流时，严格执行环境管理、环境监理，控制人员车辆行动，减少占地和对环境的破坏，施工完毕尽快做好原有河道恢复。 生态环境保护的具体措施如下： （1）对农业生态系统的保护措施 ①在工程的总体规划中必须考虑施工对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中，管道通过农业区时应尽量缩小影响范围，减少损失，降低工程对农业生态环境的干扰和破坏，避免占用国家规定的耕地。 ②临时占用的农田，使用后立即实施复垦措施。 ③提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，缩短农业生产季节损失。因地制宜地选择施工季节，尽量避开农作物的生长和收获期，减少农业当季损失。 ④管道施工中要采取保护土壤措施，对农业熟化土壤要分层开挖，分别堆放，分层复原的方法，减少因施工生土上翻耕层养分损失农作物减产的后果，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。 ⑤施工完成后做好现场清理及恢复工作，包括田埂、水渠妥善处治等，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。 ⑥管道施工时，除了以上耕地恢复的措施外，在开挖地表土壤时，在地形地貌允许的地方，应尽可能的把表土层单独堆放。回填时，把表土覆盖在最上面的地表层，这样可以大大缩短土壤生产力恢复的时间，减少工程影响时间。 （2）临时施工占地的布局和恢复 1）严格控制施工占用土地 ①按设计标准规定，严格控制施工作业带范围，不得超过作业标准规定，对管道敷设施工宽度控制在设计标准范围内，并尽量沿管道开挖平行布设，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。 ②施工作业尽量利用现有公路，沿已有车辙行驶，施工作业带先修施工道路，后设点作业原则进行。杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。管道尽量沿公路侧平行布置，便于施工及运营期检修维护，避免修筑专门施工便道。 ③现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路站场以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。 2）恢复土地利用原有格局 ①施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对管沟开挖的土壤做分层堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。 ②对管沟回填后多余的土严禁大量集中弃置，应均匀分散在管道中心两侧，并使管沟与周围自然地表形成平滑过度，不得形成汇水环境，防止水土流失。管道所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有集水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管道，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁在管沟两侧有集水环境存在。 ③道路施工中挖填方尽量实现自身平衡。 （3）植被保护及恢复措施 植物保护的一般原则为：首先应尽量保存施工区的熟化土，对于建设中临时用地占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖收集的耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化。 在项目植被恢复建设过程中除考虑选择适合当地速成树种外，在布局上还应考虑多种树种的交错分布，既提高植物种类多样性又不至于太大改变原来生态组分，增强其稳定性。修复树种种苗严禁引入外来物种，此外种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病害。针对工程沿线植物资源分布的特点，对不同的保护对象提出如下的保护措施： ①加强施工人员的环保意识 不随意砍伐植物，在开挖的工程中，如发现有国家重点保护植物，要报告当地环保部门，立即组织挽救，移栽他处。 ②加强环境管理 对已经发现的保护物种，环境监理的工作就显得十分重要，尤其是在施工期，工程单位与环保部门要合作，建立完善的管理体系，使之有法可依，执法有效，确保国家重点保护植物资源的安全。同时也要加大宣传的力度，并采取各种方式，如宣传栏、挂牌等，让施工人员了解保护的重要性。通过宣传植物的显著的特征，使施工人员会识别分布在此地的国家重点保护植物。 ③植被恢复措施及建议 对于原农业用地，在覆土后施肥，恢复农业用地。对不能复垦为耕地、林地，根据气候条件采取种树种草绿化措施。 （4）生态景观环境影响减缓措施 ①施工过程中，文明有序施工，减少临时占地面积，尽量减少农作物的损失。 ②在遇到确定为环境敏感点的区域时，施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路等设施。 ③对必须要毁坏的树木，予以经济补偿或者是易地种植，种植地通常可选择在铁路、公路两旁、河渠两侧等。 ④尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填。 ⑤管沟穿越公路等敏感区段时，施工期必须采取防护措施，如开挖面支撑；施工结束后，立即采取防护措施，如人工绿化、水泥护坡等。 ⑥临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。 （5）社会环境 施工过程中应安排工作人员维持施工现场的交通秩序，施工时建设单位则通过向当地交通管理部门上报申请，并在施工路段前方200m设置警示牌，提醒过路车辆绕道行驶。同时，施工单位应合理安排车辆运输时间，尽可能将运输时间安排在交通低峰时，避免由于物料的运输造成周边道路的交通阻塞。在交通低峰时运输车辆可以节约大量的运输时间、油耗及减少车辆慢行时排放的CO、HC对环境空气质量的影响。施工单位要保持周围道路路面的平整和整洁，保证过往车辆和行人出行的安全和通畅。主体工程完成后，尽快完成清场、恢复绿化等配套工程。 环境敏感点保护措施：本项目管线施工时涉及的敏感点主要为本项目涉及到的4个村庄的居民以及劳动镇场镇居民。环评要求建设单位应督促施工单位合理安排施工时间，设备选型尽量采用低噪声设备，做好施工场所设备维护管理，高噪声设备采取切实可行的隔声和减振措施；合理进行施工平面布置，高噪设备严禁22：00～次日06：00在居民集中区进行机械施工，如因施工需要必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门同意；同时在午休时间减少施工，最大限度减轻施工活动对群众生活带来的不利影响；并加快施工时间，缩短施工周期；加强施工现场扬尘防护管理，及时洒水降尘，严格控制车辆运输路线和时间，避免经过集中式居民点等，防止扬尘和噪声扰民；同时做好周边群众解释工作，避免发生扰民纠纷；在管线施工过程中，施工单位应在施工现场两侧50m外设置警示牌进行交通提醒，开挖断路应及时搭建临时便桥，以方便附近居民临时出行。 综上，评价认为在施工期严格落实上述环境保护措施后，可有效减轻施工作业对社会环境带来的不利影响，工程建设对沿线环境保护目标的干扰影响可降低至最低限度，不会影响沿线人群的正常生产、生活。 6、对八角庙水库饮用水源的影响 本项目取水泵站以及部分取水管线涉及八角庙水库饮用水源保护区，为降低本项目施工过程中会八角庙水库水质的影响，本次评价要求建设单位采取以下措施： （1）做好施工组织，避开暴雨洪水期施工，建设单位应提前做好沟通工作并在施工前取得主管部门许可，同时做好施工迹地恢复。 （2）饮用水源地保护范围内不得设置施工营地、永久弃渣场，施工过程中产生的施工废弃物严禁排入八角庙水库，将固废运出饮用水源地保护区外进行妥善处理，不得随意丢弃； （3）开挖土石方临时堆场、堆料场尽量远离八角庙水库布置，并对土石方临时堆场设置拦挡措施、严禁因雨水冲刷等入水库，并及时清运或回填、尽量缩短堆放时间。 （4）施工活动在饮用水源地范围内产生的废水必须全部收集，并送至饮用水源地范围以外进行处理，处理达标后的废水不得排入饮用水源地范围内的水体。并合理安排交通运输，避免原料运输和弃渣运输产生扬尘等二次污染。 （5）开展水环境保护教育，让施工人员知道饮用水源地的保护范围、保护内容、保护水源的重要性等；设置明显标志提醒施工人员注意保护；加强施工管理和环境监理工作。 （6）施工用机械设施产生的各种废弃物（油、污水、垃圾等）妥善处置，严禁直接倒入河中，尽量避免污染物散落到地面。 （7）加强应急清污队伍的建设，定期培训和演练，加强施工过程中的监控。 综上所诉，在施工过程中只要施工单位加强管理，严格落实上述措施，本项目施工不会对八角庙水库取水口水质造成影响。 （二）营运期 本项目全线采用密闭运输，在正常输送过程中，无固体废物、废水、废气产生，仅泵房会产生机械噪声。 （1）废水 项目运营无废水产生及排放，对区内地表水环境无影响。 （2）废气 项目运营无废气产生及排放，对区内地表水环境无影响。 （3）噪声 项目营运期噪声主要为取水泵噪声，每台水泵的噪声源强为 90~95 dB（A）。 项目采取的隔声降噪措施主要为： ①选取低噪声设备。 ②水泵及电机基座安装减振装置。 ③取水泵房墙体隔声，可降噪 20~25 dB（A）。 经预测分析，通过以上措施，项目可确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 （4）固废 工程建成投运后无固体废物产生及排放。 （5）对八角庙水库影响 ①八角庙水库概况 八角庙水库大坝位于乐至县西南部孔雀乡八角庙村，小阳化河上游，大坝为均质土坝，该水库枢纽工程于1971年12月动工，1972年3月完工，完成坝高23.71m，坝顶长135m，坝顶宽4m，坝顶高程439.2m。 八角庙水库坝址以上集雨面积22.67km²，校核洪水位438.79m，相应的库容为1385万m3（总库容）；正常蓄水位437.65m，相应的库容为1150万m³。死水位430.29m，死库容为269万m³。八角庙水库是一座多年调节的中型水库，水库以城乡供水为主兼有农业灌溉；设计灌面1.41万亩，有效灌面1.33万亩。 ②水文情势分析 项目区邻近流域水文站有：北斗水文站（球溪河）、元滩湾水文站（濛溪河）、兴隆水文站（威远河）和凌家场水文站（乌龙河），各站情况见下表。 表 5-3 邻近流域水文站（断面）基本情况表 站名 集雨面积 河流 地址 气候 下垫面 北斗 1856 球溪河 仁寿县北斗镇先锋村 (1)亚热带湿润季风气候。 (2)多年平均降雨量1020.3mm，5-9月降雨量站比74.5%。 （1）川中丘陵地貌； （2）地质属第四系全新统残坡积层、冲洪积层。 元滩湾 870 濛溪河 资中县杨泗乡两河村 (1)亚热带湿润季风气候。 (2)多年平均降雨量931.0mm，5-9月降雨量站比77.9%。 （1）缓丘宽谷，地形平坦； （2）地质属三迭系上统须家河组侏罗中统沙溪庙子组；土壤为水稻土、紫色土黄壤土 兴隆 105 威远河 威远县观音滩乡 （1）亚热带湿润季风气候。 （2）多年平均降雨 1050.0mm，5-9月降雨量站比76.6%。 （1）低山区，沟谷纵横； （2）地质为第四系全新统的近代河流冲洪积物 凌家场 183 乌龙河 内江市市中区方碑乡印合村 （1）亚热带湿润季风气候。 （2）多年平均降950.2mm，5-9月降雨量站比78.7%。 （1）浅丘宽谷地貌； （2）地质为第四系全新统的近代河流冲洪积物和坡麗堆积物。 对比分析各站与八角庙水库在气候、下垫面、水资源开发及集雨面积等方面和差异，选择沱江一支流濛溪河元滩湾水文站为本工程取水口断面来水量计算依据站。 采用元滩湾（二）水文站1980～2015年共36年实测流量资料，按下列公式生成取水口断面1980～2015年径流系列及相应的年、月来水量系列。再采用数学期望公式P=m/(n+1)×100%计算系列各项的经验频率，以矩法计算统计参数的初值，采用P—Ⅲ型曲线适线，确定统计参数及设计值，计算成果见下表。 式中：Q——断面流量，m3/s； P——面平均雨量，mm； F——断面以上集雨面积，km2。 元滩湾（二）水文站以上集雨面积870km2，多年平均面雨量931.0mm；八角庙水库大坝以上集雨面积22.67km2，多年平均面雨量878.6mm。 表5-4 设计年平均流量计算成果表（6月～翌年5月） 时段 均值（m3/s） Cv Cs/Cv 各频率设计值（m3/s） 10% 50% 75% 90% 年（6月-翌年5月） 7.54 0.50 2.5 12.6 6.78 4.77 2.92 枯水期（1月-4月） 1.12 0.65 2.5 2.09 0.932 0.589 0.331 表5-5 八角庙水库坝址来水量年径流计算成果表 时段 均值（万m3） 各频率设计值（万m3） 10% 50% 75% 90% 年径流（m3/s） 0.185 0.310 0.167 0.117 0.086 年（6月-翌年5月） 585 977 526 370 271 枯水期（1月-4月） 28.56 53.29 23.76 15.02 8.439 本次对八角庙水库枯水年（P=90%）来水量进行分析。根据以上分析计算，八角庙水库大坝处的多年平均流量为0.185m3/s，年径流量585万m3，枯水年（P=90%）平均流量为0.086m3/s，年径流量271万m3。 根据径流频率计算成果及资料条件，选定枯水年典型年为1997年6月~1998年5月。由于本工程取水口位于八角庙水库库区，八角庙水库总库容1385万m3，正常库容为1150万m3，死库容为269万m3，为多年调节水库，水库有较大的调蓄能力。典型年以月作为计算时段单位进行径流年内分配。八角庙水库大坝断面典型年天然逐月来水量见下表。 表5-6 取水口断面典型年月来水量表单位：万m3 月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 合计 多年平均 69.6 146 164 92.8 31.6 17.6 10.3 6.61 5.02 6.13 9.03 26.6 585 枯水年(P=90%) 36.0 117 74.5 6.4 4.35 6.68 3.45 4.45 2.82 4.14 1.96 11.2 273 由于八角庙水库大坝以上流域较小，下垫面条件简单，人口密度很低，区域用水以农灌为主，工矿企业很少，无其它水利工程规划，规划水平年河道外耗水与现状年基本一致，其规划用水量很少，所以八角庙口水库规划水平年天然来水量与现状来水量基本一致。 由以上分析可知，八角庙水库多年平均来水量为585万m³/a，本项目佛星水厂原水输送设计输水规模80m3/h，项目取水量为70.08万m³/a，为多年平均来水量的11.9%，取水对坝址以上流域的水资源总量影响较大，水位下降，项目建设可提高供水地区人饮及灌溉的用水保证率和区内人民生活水平，这种水量时空分布及水文情势的变化，对区域水资源合理利用带来更多的是有利影响，不利影响是可以通过有效措施减小。 ③水质影响 本项目运营期无废水排放，因此不会对八角庙水库水质造成影响，因八角庙水库有人饮供水功能，应加强上游污染源治理及控制，从根本上减少污染物进入水体的量，并指导农民科学、合理的使用农药和化肥，以减少农业面污染总量：加大水土保持力度，控制上游污染物的排放，同时加大环境保护力度，提高公众的环境保护意识。对这种水域需加强监测，以便及时采取控制措施。 ④对下游用水量的影响 八角庙水库为乐至县县城集中式生活供水源地并承担八角庙水库灌区农业用水。特枯水年份（P=90%）在满足八角庙水库灌区农作物生长关键期供水39.9万m3，八角庙水库大坝上游来水加上动用162.27万m3库存水可保证本工程取水69.89万m3，生态下泄水量58.5万m3。 表5-7 八角庙水库1997～1998年（P=90%）逐旬调节计算表 月份 旬 旬初库容 天然来水 作物生长关键期供水 城市用水 本项目用水 生态用水 库损 旬末库容 6 上 562.26 0.748 7.145 1.92 1.60 1.69 552.26 中 552.26 4.33 7.145 1.92 1.60 1.66 545.86 下 545.86 30.9 7.145 1.92 1.60 1.64 566.06 7 上 566.06 43.4 7.145 1.92 1.60 1.70 598.70 中 598.70 29.7 7.145 1.92 1.60 1.80 617.54 下 617.54 43.7 7.86 2.11 1.76 1.85 649.41 8 上 649.41 65 7.145 1.92 1.60 1.95 703.40 中 703.40 8.59 7.145 1.92 1.60 2.11 700.81 下 700.81 0.898 7.86 2.11 1.76 2.10 689.64 9 上 689.64 2.65 7.145 1.92 1.60 2.07 681.15 中 681.15 2.14 7.145 1.92 1.60 2.04 672.19 下 672.19 1.61 7.145 1.92 1.60 2.02 662.71 10 上 662.71 0.314 7.145 1.92 1.60 1.99 651.98 中 651.98 1.56 7.145 1.92 1.60 1.96 642.51 下 642.51 2.48 7.86 2.11 1.76 1.93 633.09 11 上 633.09 1.96 7.145 1.92 1.60 1.90 624.09 中 624.09 2.45 7.145 1.92 1.60 1.87 615.60 下 615.60 2.27 7.145 1.92 1.60 1.85 606.96 12 上 606.96 1.36 7.145 1.92 1.60 1.82 597.44 中 597.44 1.03 7.145 1.92 1.60 1.79 587.61 下 587.61 1.06 7.86 2.11 1.76 1.76 576.93 1 上 576.93 0.972 7.145 1.92 1.60 1.73 567.11 中 567.11 1.03 7.145 1.92 1.60 1.70 557.37 下 557.37 2.45 7.86 1.92 1.76 1.67 548.37 2 上 548.37 0.99 7.145 1.92 1.60 1.65 538.65 中 538.65 1.03 7.145 1.92 1.60 1.62 529.00 下 529.00 0.8 5.716 1.54 1.28 1.59 520.96 3 上 520.96 1.56 7.145 1.92 1.60 1.56 511.89 中 511.89 1.44 7.145 1.92 1.60 1.54 502.73 下 502.73 1.14 7.86 2.11 1.76 1.51 492.39 4 上 492.39 0.647 7.145 1.92 1.60 1.48 482.50 中 482.50 0.618 7.145 1.92 1.60 1.45 472.60 下 472.60 0.694 7.145 1.92 1.60 1.42 462.81 5 上 462.81 1.48 22 7.145 1.92 1.60 1.39 431.84 中 431.84 1.11 20 7.145 1.92 1.60 1.30 402.59 下 402.59 8.58 0 7.86 2.11 1.76 1.21 399.99 272.69 42.00 260.80 69.89 58.50 62.28 由上表可知，本项目取水量不会对八角庙水库其他用水单元造成影响。 （4）对八角庙水库饮用水源保护区影响 根据四川省人民政府《关于划定、调整、撤销部分城市集中式饮用水水源保护区的批复》（川府函[2018]144号）（见附件），八角庙水库的饮用水水源保护区划定如下： 一级保护区：正常水位线(海拔高程437.65米)以下，取水口半径300米的水城范围。正常水位线以，上200米但不超过流域分水岭的陆域范围。 二级保护区：正常水位线以下除一级保护区外的全部水域范围，以及入库河流上溯3000米、5年一遇洪水所能淹没的水域范围。正常水位线以上，库周山脊线以内及入库河流上溯3000米除一级保护区外的汇水陆域范围。 准保护区：八角庙水库集水范围内除二级保护区外的全部水域和陆域范围。 本项目取水泵站位于八角庙水库一级保护区内，输水管道部分位于一级保护区内，长度约为100米。 根据《四川省饮用水水源保护管理条例》，地表水饮用水水源一级保护区内： （一）、禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭； （二）、禁止使用农药和化肥； （三）、禁止设置畜禽养殖场； （四）、禁止与保护水源无关的船舶停靠、装卸。 本工程在饮用水源保护区范围内所建设的设施均为供水设施，因此符合《四川省饮用水水源保护管理条例》。 本项目设计输水规模80m3/h，所取水量在八角庙水库可供水量范围内，不会影响八角庙水厂取水量。项目运营期无废水排放，因此不会对八角庙水库水质造成影响。 综上所述，本项目运营期不会对八角庙水库饮用水源保护区造成影响。

项目营运期主要污染的产生及预计排放情况(表六)

| 类别 | 产污源点 | 污染物名称 | 处理前产生量及浓度 | 处理后排放量及浓度 | 处理效率及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 0.29mg/m3 （平均浓度） | <1.0 mg/m3 | 无组织排放 |
|  |  | 施工机械 | 机械废气 | 少量 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 焊接 | 焊接烟尘 | 少量 | 少量 | 无组织排放 |
|  | 运营期 | / | / | / | / | / |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 1.5m3/d | 1.5m3/d | 达标排放 |
|  |  | 施工阶段 | 施工废水 | / | 全部回用 | 循环使用 |
|  | 运营期 | / | / | / | / | / |
| 固体废弃物 | 施工期 | 工程施工 | 建筑垃圾 | / | / | 政府指定场所 |
|  |  | 工程施工 | 土石方 | 2.16万m3 | / | 全部回填 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 15kg/d | / | 垃圾中转站 |
|  |  | 工程施工 | 废焊料 | / | / | 资源化利用 |
|  | 运营期 | / | / | / | / | / |
| 噪声 | 施工期 | 机械噪声 | 80-100dB（A） | 选用低噪声设备、合理安排施工时间，采取临时隔声措施 | 昼间<70dB（A） 夜间<50dB（A） | 达标排放 |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 90~95 dB（A） | 选低噪声设备，基础减振、墙体隔声、距离衰减 | 昼间<60dB（A） 夜间<50dB（A） | 达标排放 |
| 本项目施工过程中使沿线的植被暂时遭到破坏，造成地表裸露，土壤变得疏松，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化，随着这种地貌的改变，在降雨季节雨水冲刷作用下，造成一定程度的水土流失。临时堆场土石方堆放于用地红线之内，并采取相应的防雨措施（如编织土袋拦挡、无纱布覆盖等措施），并尽可能短的时间内完成回填工作；建筑垃圾及时转运至指定的建筑垃圾填埋场处置，从而防治水土流失。施工过程中加强施工管理，严格控制工序，雨季施工采取切实的雨季施工措施，减少水土流失量。 因此，项目在施工期采取一定的保护措施，项目对生态环境影响较小。 |

环境影响分析(表七)

一、施工期对环境的影响分析： 1、大气环境环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期管沟开挖、下管、覆土等过程是分段施工，并且地面开挖时土方分层堆放，管道入土后即恢复原状，由于四川气候湿润，再加上土壤本身的湿润性，地面开挖时产生的扬尘很少。 施工扬尘量是一个复杂、较难定量的问题，同样，施工扬尘的影响也是较难定量的问题。根据北京市环境保护科学研究院对7个建筑施工工地扬尘情况的测定结果，测定风速为2.4m/s，施工扬尘的影响表现为： 建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。 建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之间，被影响地区的TSP浓度平均值为493μg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。 另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。 环评要求建设单位因采取如下污染防治措施： ①干燥天气适当洒水降尘； ②运输材料施工现场堆放采取必要的洒水措施，防止粉尘污染； ③堆积于管沟两侧的临时堆土表面应覆盖毡土，防止尘土飞扬；同时在风力大于4级时停止土方开挖和回填等作业； ④工程建设期间，建设和施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任。 评价认为在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，可实现达标排放。 （2）车辆及施工机械尾气 施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，施工机械的废气基本以点源形式排放。本项目分段施工，由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的，不会改变区域环境空气质量功能和级别。 （3）焊接烟尘 项目仅顶管施工时使用的少量钢管需进行焊接，接口处利用电焊机进行焊接，将会产生焊接烟尘。环评要求加强对工人的劳动防护，为焊接工人配备防护口罩、面具、防护服等措施。项目进行焊接的量较小，加上施工作业场地开阔，经空气稀释、自然扩散和周边绿色植物的吸收后对周围环境影响很小。 施工期产生的大气污染物随施工期的结束而结束。 2、噪声环境影响分析 管网施工需借助于各种机械进行，项目需使用少量混凝土，这部分由施工人员现场混合使用。施工机械主要有：挖掘机、振动器和运输车辆等。 表7-1 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称 不同距离处的噪声值(dB) 10m 20m 40m 80m 100m 200m 250m 挖掘机 70 63.9794 57.9588 51.9382 50 43.9794 42.0412 推土机 60 53.9794 47.9588 41.9382 40 33.9794 32.0412 压路机 65 58.9794 52.9588 46.9382 45 38.9794 37.0412 装载机 75 68.9794 62.9588 56.9382 55 48.9794 47.0412 蛙式打夯机 80 73.9794 67.9588 61.9382 60 53.9794 52.0412 振动碾 70 63.9794 57.9588 51.9382 50 43.9794 42.0412 手持式风钻 70 63.9794 57.9588 51.9382 50 43.9794 42.0412 插如式振动器 70 63.9794 57.9588 51.9382 50 43.9794 42.0412 平板式振动器 70 63.9794 57.9588 51.9382 50 43.9794 42.0412 钻机 70 63.9794 57.9588 51.9382 50 43.9794 42.0412 电焊机 65 58.9794 52.9588 46.9382 45 38.9794 37.0412 管道切断机 75 68.9794 62.9588 56.9382 55 48.9794 47.0412 斗车 70 63.9794 57.9588 51.9382 50 43.9794 42.0412 自卸汽车 65 58.9794 52.9588 46.9382 45 38.9794 37.0412 在线路施工中，挖掘机噪声强度较高，持续时间较长，而其它施工机械如管道切断机、推土机等一般间歇使用，且施工时间较短，故挖掘机施工噪声基本反映了管线施工噪声的影响水平。 从表7-1可以看出：昼间距机械设备40m以外就能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；夜间距机械设备200m以外就能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）要求。根据对管线工程沿线调查，沿线两侧有居民等，为避免施工机械设备噪声对其构成影响，建设方应采取的噪声控制措施为：选用低噪声的设备；对居民相对集中的地段避免中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～6:00）施工，同时做好与受影响的居民的协调工作。通过采取这些噪声控制措施后，项目施工噪声对居民的影响能降至最小程度，影响也是可以接受的。 总体来讲，管道建设施工产生的噪声存在于整个施工过程中，但影响时间相对较短，即施工期的这些噪声源均是短暂的，只在短时期对局部环境造成影响，待施工结束后这些影响也随之消失，对声学环境不会造成明显影响。 3、水环境影响分析 施工期主要的废水有施工人员产生的生活污水和施工废水。生活污水通过租用民房既有环卫设施处理；施工废水不外排。 因此，本次评价要求建设单位落实一下措施： ①施工废水经过隔油、沉淀处理后，回用于场内降尘、车辆冲刷等，禁止将施工废水直接排至地表水体。 ②生活污水依托租用民房旱厕处理后用于农肥，不外排，禁止将生活污水直接排入地表水体。 ③施工期临时堆场设置尽量远离地表水体，同时临时堆场应严格做好防雨、防风等措施，以防止对水体造成影响。 ④施工期的固体废物需妥善处置，禁止将生活垃圾、建筑垃圾、弃土等倾倒至附近的地表水体。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期固废主要包括开挖土石方、废焊料、建筑垃圾及生活垃圾。 （1）开挖土方 本项目共开挖土石方2.16万m3，回填土石方2.16万m3，挖方全部回填，无借方及弃方，因此本项目不设置渣场。 虽然管道工程开挖量和回填量较大，但管线路线长，同时本项目管道较小，单位管道附近堆土量并不大，管线开挖土石方就近临时堆放在管线附近，并有效遮盖，施工完成后及时对开挖土方进行回填，避免扬尘产生和水土流失。 （2）废焊料 本项目仅顶管施工时使用的少量钢管需进行焊接，接口处利用电焊机进行焊接，焊接量小，将会产生少量废焊料。废焊料经统一收集后交由厂家回收处理。 （3）建筑垃圾 项目产生的建筑垃圾集中收集后堆放于指定地点，统一运至市政指定的建渣场处理。根据《城市建筑垃圾管理规定》中相关要求，评价要求施工单位不得将建筑垃圾和弃土交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输，从事建筑垃圾运输、处置经营业务的，由市容环境卫生行政管理部门进行资质审查，经审查合格的方可按规定办理有关手续，并纳入统一管理。从事运输建筑垃圾的车辆，应到市容环境卫生行政管理部门按一车一证办理《建筑垃圾准运证》，并签订防止车辆运输洒漏责任书。对从事建筑渣土运输的车辆进行规范管理，严格实行密闭运输。项目建设完成后，施工单位应在三十日内将建筑垃圾全部清除，并报经市容环境卫生行政管理部门验收。 （4）生活垃圾 施工人员生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一收集后处理。禁止就地填埋，有效避免对当地地下水和土壤环境质量构成潜在危害。 综上分析，评价认为采取上述行之有效的污染防治措施后，本工程施工过程产生的固体废弃物都得到了合理有效的处置，不会造成二次污染。 5、地下水环境影响分析 本工程的管道敷设埋深一般在地表以下0.5m，在施工过程中的辅料、废料等在降水的淋滤作用下产生的浸出液进入地下含水层，将对地下水造成不同程度的影响，其影响程度决定于下渗量及其饱和地带的厚度、岩性和对污染物的阻滞、吸附分解等自然净化能力。由管道通过地区沿线的表层土来看，均有一定的自然净化能力，工程建设对地下水的影响很小。施工过程中不设营地，均依托当地民房，生活污水、生活垃圾利用现有设施进行处理处置，对地下水的影响很小。因此，正常的管线埋设对地下水造成影响的很小。 6、城镇景观环境影响分析 本项目位于乐至县劳动镇、佛星镇，管线穿越河流、道路敷设，施工活动使局部地区土地裸露、开挖土方施工红线内临时堆存等均会对工程沿线景观产生一定影响。为此，评价要求建设单位应加强建设过程中的文明施工管理，禁止野蛮施工，合理安排施工进度，以最高效率保证最优的工程质量，缩短施工时间段；加强施工现场废弃物收集、处置，及时回填和外运开挖土方，做好施工现场的防尘和水土保持措施，减轻施工活动对区域环境的影响程度。并做好施工沿线生活垃圾、施工废弃物（如废弃包装物等）收集工作，禁止焚烧和随意丢弃，统一收集后交由环卫部门处理；加强施工沿线绿地、植被及农田保护工作，尽量减少临时占地面积，减小其破坏影响范围，并根据工程建设进度情况及时恢复受影响和破坏的绿地和植被；对建筑工地及周边道路洒漏的渣土及时进行湿法清扫，项目建设完成后，施工单位应在三十日内将建筑垃圾全部清除，并报经市容环境卫生行政管理部门验收。综上分析，评价认为在采取上述合理有效的预防、处置措施后，项目施工活动对景观影响程度较小。 7、生态环境影响分析 本项目劳动镇征占用各类土地28.07亩，佛星镇征占用各类土地13.71亩，合计约0.028km2，项目均位于兴隆镇，区内不涉及特殊生态敏感区（自然保护区、世界文化和自然遗产地），不涉及森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、越冬场、洄游通道和天然渔场等重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ/T19-2011），生态影响评价等级划分规定见下表。 表7-2 生态评价工作等级划分表 区域生态敏感性 不同距离处的噪声值(dB) 本项目 面积≥20km2或长度≥100km 面积2~20km2或长度50~100km 面积≤2km2或长度≤50km 特殊生态敏感区 一级 一级 一级 项目占地约0.028km2，不涉及生态敏感区，因此生态影响评价等级为“三级” 重要生态敏感区 一级 二级 三级 一般区域 二级 三级 三级（√） 由上表可知，本项目生态影响评价等级为“三级”。 （1）对植被的影响预测评价 项目施工对植被生态系统的影响，主要表现在施工作业开挖占地，减小了植被的覆盖面积，从而减少了植被的生物量。项目施工占地主要为临时占地，在施工结束后，对临时占地进行植被恢复，耕地恢复耕种，总体上不会对整个植被生态系统的功能性和完整性造成大的影响。 （2）对土壤的影响 对土壤环境的影响主要是由管道施工开挖土方引起的，主要是对土壤结构、土壤的紧实度、土壤养分状况造成影响。同时，施工废弃物也会对土壤的理化性质产生一定的影响。 ①对土壤结构的影响 土壤结构是土壤团聚体的总称。土壤结构直接影响土壤的松紧和孔隙状况，影响到土壤耕作和农作物幼苗出土、扎根的难易程度。因此，土壤结构体是调节土壤肥力最活跃的因素之一。土壤结构的形成不仅需要较长的时间，而且不同的土地利用方式也会对土壤结构产生影响，因此，其结构一旦破坏，要恢复就需要较长的时间，并花费较大的精力。 在施工中，沿线管道开挖，机械施工对一定范围内的土壤结构造成一定的破坏，其厚度在10cm左右，是由农机具挤压和粘粒等淀积而成，具有托水、托肥和调节水分渗漏等作用，一旦破环则需要3～4年的时间恢复，其间农田可能会出现漏水、漏肥的现象，对农业生产力造成一定的影响。 ②对土壤紧实度的影响 在土壤学中，以土壤紧实度作为土壤耕作层水分、通气的物理性状指标。在开挖地段，施工机械的碾压以及施工人员的频繁践踏，土壤的紧实度增大，在施工结束，土石方回填过程中，土壤又过于松散，土壤的紧实度减小。土壤的紧实度不适，都会影响对土壤的利用，尽而影响作物的生产。 ③土壤养分的流失 土壤养分状况的好坏直接影响作物的质量和产量。据国内外的有关资料表明，输水管道工程对土壤养分及土壤的理化性质的影响与施工作业方式有关。在实行分层堆放，分层覆盖的措施下，可减轻土壤养分流失的程度。此外，施工作业范围内，运输机械（车辆）碾压，破坏地表植被和土壤物理结构，在风动力作用下极易散失,不仅造成扬尘影响区域环境空气质量，并且表土在风动力作用下易造成土地沙化。 ④施工废弃物以及管道防腐材料对土壤的影响 在施工期中，机油、生活垃圾等废弃物，难以降解，或者降解产生毒素，引起对土壤环境的破坏，应避免滞留于土壤中。管道开挖土地的面积绝对数量较小，工程施工对土壤环境的影响范围和程度绝对数量不大，但管道施工会对耕地以及农民的收入可能产生一定的影响，项目将予以相应的赔偿。 （3）对陆生生态环境的影响 项目对野生动物的主要影响因素为车辆运输、管道开挖、施工人员活动等行为，这些施工行为，可能影响野生动物的栖息环境。项目区域野生动物的分布主要为鼠类、蛙类、蛇类等常见的小型动物。这些动物的适应能力较强，都具有一定的迁移能力，食物来源也呈多样化趋势，而且项目域外分布有大面积的适宜生境，在受到施工活动影响后，大多会主要向周边适宜生境中迁移。因此，项目建设仅暂存改变这些动物在施工区及外围地带的分布及种群数量，不会改变其区系组成，影响总体较小。 （4）对水生生态环境的影响 八角庙水库是一座灌溉兼供水的水库，根据现场走访调查，项目常见淡水鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼等，浮游植物物种组成多样性高，优势种组成也较为丰富，且以硅藻和绿藻占据较大优势，水库内无重要水生生物，项目施工期间无涉水施工，因此项目不会对八角庙水库水生生物造成影响。 （5）生态系统分析 生态系统是个开放的系统，生态系统的结构和功能总是处于不断变化的过程中，生态系统的稳定只是相对的稳定。所谓生态系统的稳定性是指对一个成熟的生态系统而言，系统中的各种变化只要不超出一定的限度，生态系统的结构和功能就不会发生大的变化。 由本项目的工程分析、现状评价和影响评价可知，该项目对生态环境影响主要表现在对局部植被、农田以及土壤环境等的影响，经过分析和预测该项目对生态环境的影响是可逆的、短期的。例如：通过实地调查，管道所经过的大部分区段为农业用地。在施工期间，管道铺设开挖等工程作业将毁坏部分植被和农作物，减少该区内植被生物量，但是由于分段施工，施工期不长，管道开挖占用土地主要为临时性占地，占用面积较小，绝大部分植被的破坏是暂时的，施工结束后，临时占用的土地马上进行农业恢复和植被恢复，尽管有些深根系植被不能恢复，可用灌木、草本之类植被恢复，虽然生物量有一定的减少，但不会影响生物的多样性，也不会破坏整个生态系统的结构和稳定性。因此，该项目不会对生态系统的结构和功能产生较大影响，在干扰之后可以较好的恢复，没有显著的生态问题。 总体来看，工程影响范围是线条状，地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于沿线地区是少量的，且完工后的恢复又将弥补部分损失的生物量；同时，根据现场调查，在工程影响范围内、受工程影响的植被均属一般常见种，其生长爱范围广，适应性强，不存在因局部植被管理不慎而导致植物种群消失或灭绝。因此，工程的建设不会影响生态系统的稳定性和完整性。 （6）小结 总的来说，本工程的建设将改变了项目区部分土地的利用性质；造成生物量的减少；管道施工开挖土方引起土壤结构、土壤紧实度、土壤养分变化，同时，施工废弃物也会对土壤的理化性质产生影响；施工期间，管道采取开挖方式穿越公路，影响交通。评价范围内无珍稀野生动物分布，也没有涉及野生动物的通道、栖息地等敏感场所；涉及原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区，不涉及珍稀植物以及古树名木等；评价河段不涉及国家重点保护的珍稀鱼类，无重要水生生物的自然产卵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区工程；建成后不会对整个评价区的生态完整性产生影响，生物多样性的影响也很小，属可接受范围；工程的建设不会造成物种缺失，不会影响生物迁徒和物质能量流，也不须预留通道。该项目涉及的生态系统的结构和功能没有受到影响，在干扰之后可以较好的恢复，没有显著的生态问题。 8、水土流失影响分析 项目施工期尽量避开雨季；在河流跨越时，尽量避开汛期施工，以减少洪水的侵蚀；分段施工，做到随挖、随运、随铺、随压，尽量不留疏松地面，减少风蚀导致的水土流失。划定施工作业带范围和路线，不随意扩大；并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。提高工程施工效率，缩短施工工期。施工时将禁止材料的随意堆放，划定统一的堆料场，防止对植物破坏范围扩大。施工完毕后，及时运走废弃施工材料和多余土石方。施工破坏的植被地带，施工结束后，及时恢复植被，减少水土流失。管道敷设后，土方回填不仅遵循设计规范要求，还将遵循下石上土、下粗上细、肥沃的在上贫瘠的在下的原则。回填后项目管道4m保护范围内栽种根系不发达、生长性强的植被。对于耕地，施工结束后，遵循上述相同的原则，进行复耕。水土保持工程措施和生物措施相互结合，分区进行布局。 虽然工程建设将扰动一定面积地表，产生一定的水土流失影响，但采取相应的水土流失防治方案后，可减缓施工期对环境造成的不利影响。 9、社会环境影响分析 项目管线铺设工程对社会环境影响较大，主要表现为交通受到干扰，给附近居民的出行、生活、工作造成影响。 （1）管线施工对交通的影响 施工期对交通的影响主要表现在三个方面： a、管道施工破路阻碍交通； b、土方的堆置和道路的局部开挖阻碍交通； c、运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。 管网施工对繁忙路段交通的影响比较显著，为减轻工程给水管网建设对道路穿越段道路交通带来的不利影响，对道路开挖施工时通过加强与交管部门的协调，合理组织车辆分流、绕行等，可以确保施工道路的交通顺畅。 （2）管线施工对周围居民生活的影响 本项目配水、输水管线施工位于佛星镇、劳动镇，部分段人口密度相对较大，管线周围居民区较多，管线的施工在一定程度上会影响附近居民的日常生活。在管线铺设过程中施工单位采用分阶段施工方式，在能保证施工质量的前提下，尽量缩短施工周期，减轻对施工场地附近居民的影响。在管线施工过程中，施工单位应在施工现场两侧50m外设置警示牌进行交通提醒，以方便附近居民出行。同时施工单位也将安排专门的人员对施工现场的交通秩序进行指挥，减轻项目施工对当地居民的日常出行的影响。 综上所述，拟建工程施工期的影响是暂时的。在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得以恢复。只要认真制定和落实项目施工期应采取的环保对策措施，工程施工期的环境影响问题可以得到减缓或消除。 10、对八角庙水库饮用水源影响 工程施工期建设单位采取相应环保措施，同时加强员工思想教育，确保废水、固废不会排入八角庙水库，因此不会对八角庙水库水质造成影响。 二、营运期环境影响分析： 1、营运期水污染影响分析 项目运营无废水产生及排放，对区内地表水环境无影响。 2、营运期废气影响分析 项目运营无废气产生及排放，对区内地表水环境无影响。 3、营运期噪声影响分析 项目营运期噪声主要为取水泵噪声。每台水泵的噪声源强90~95dB（A）。 项目采取的隔声降噪措施主要为： ①选取低噪声设备； ②水泵及电机基座安装减振装置； ③取水泵房墙体隔声，可降噪20~25 dB（A）。 经预测分析，通过以上措施，项目可确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、营运期固废影响分析 工程建成投运后无固体废物产生及排放。 5、营运期生态影响分析 （1）对陆域生态环境的影响 1）对陆生植物的影响 项目建成后，除永久占地外，区域生态系统将很快得到恢复，对自然生态系统不会造成不可逆的破坏，影响较小。 2）对陆生动物的影响 项目建成后，众多鸟类、其他区域的两栖类动物等也会逐渐扩散过来，通过繁殖，在较短的时间内恢复到建设前的水平，故本项目对陆生动物影响较小。 （2）对生态景观的影响 本项目管线穿越的地区多为农田，在管线敷设完成后将按原有地貌、植被类型加以恢复，正常运营的管道也不会让地表植物产生明显的变化。项目水泵房施工完成后，周围进行植被恢复，因此本项目管线的大部分地区和水泵房区域不会产生明显的景观影响。 6、营运期社会环境影响分析 1）对社会经济的影响 本项目工程投入运营后，对该地区的经济发展和改善当地居民的生活质量将产生积极的影响。项目解决了居民用水的问题，对居民的生活带来极大便利，同时还加速沿线地区经济发展、改善投资环境、提高人民生活水平。 2）对居民生活质量的影响 本项目建设期间需雇用劳动力和购买大量材料，这为解决沿线农村剩余劳动力问题和激活当地材料开采及加工市场提供了良好机会。 随着城市化的发展，本项目的营运将使更多的城市居民生活受益，有助于改善城市居民生活质量。 3）对土地资源利用的影响 本项目总占地面积为41.78亩，其中永久占地面积0.17亩，劳动镇永久占地涉及闸阀井，佛星镇永久占地涉及附属设施和管理房。项目实施后，永久占地将使土地的应用价值和环境质量得到提升；项目取水管线施工用地等为临时用地，项目建设完成后将恢复原貌。 3、运营期对八角庙水库水位的影响 八角庙水库多年平均来水量为585万m³/a，本项目佛星水厂原水输送设计输水规模80m3/h，项目取水量为70.08万m³/a，为多年平均来水量的11.9%，取水对坝址以上流域的水资源总量影响较大，水位下降，项目建设可提高供水地区人饮及灌溉的用水保证率和区内人民生活水平，这种水量时空分布及水文情势的变化，对区域水资源合理利用带来更多的是有利影响，不利影响是可以通过有效措施减小。 4、运营期对八角庙水库水质影响 项目运营期无废水排放，不会对八角庙水质造成影响。 5、运营期对八角庙水库饮用水水源保护区影响 本项目所取水量在八角庙水库可供水量范围内。项目运营期无废水排放，因此不会对八角庙水库水质造成影响。 综上所述，本项目运营期不会对八角庙水库饮用水源保护区造成影响。 三、环境风险分析 1、风险识别 项目为取水工程，不涉及有毒有害物质。项目的主要环境风险为施工期土壤和地表水受污染的环境风险。 2、评价等级 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，本项目风险评价的工作等级分级见下表。 表7-3 评价工作级别 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 项目不涉及风险物质，风险潜势为Ⅰ，根据导则工作级别划分原则，本项目风险评价等级为简单分析。 3、环境影响途径 （1）施工期环境影响途径 施工期环境风险主要为施工机械漏油事故、柴油发电机柴油泄漏事故、施工弃渣随意丢弃进入水体，以及施工废水排入八角庙水库对水质造成污染影响。 4、施工期风险防范措施 （1）饮用水源地风险防范措施 ①做好施工组织，在施工前应取得主管部门许可，避开洪水暴雨期，施工结束后做好施工迹地恢复）。 ②饮用水源地保护范围内不得设置施工营地、弃渣场，施工过程中产生的施工废弃物严禁入水库。将建筑垃圾及时运往政府制定的建筑垃圾填埋场进行妥善处理，不得随意丢弃；开挖土石方临时堆场、堆料场尽量远离水库布置，并对土石方临时堆场设置拦挡措施、严禁因雨水冲刷等入水库，并及时清运或回填、尽量缩短堆放时间。 ③施工活动在饮用水源地范围内产生的废水必须全部收集，废水不得排入水库中。 ④合理安排交通运输，避免原料运输和弃土运输过程中发生事故从而进入饮用水源保护区河体。 ⑤开展水环境保护教育，让施工人员知道饮用水源地的保护范围、保护内容、保护水源的重要性等；设置明显标志提醒施工人员注意保护；加强施工管理和环境监理工作。 ⑥施工用机械设施产生的各种废弃物（油、污水、垃圾等）妥善处置，严禁直接倒入水库中。 （2）其他风险防范措施 ①机械漏油等环境风险防范措施 做好机械漏油等环境风险防范措施，设置拦挡设施，加强环境风险管理。 ②柴油泄漏等环境风险防范措施 柴油暂存区远离八角庙水库，定期检查柴油储存桶完好程度。 5、营运期风险防范措施 （1）水源地环境风险防范措施 加强宣传教育和管理，设置保护饮用水源地的宣传标牌和禁止乱扔垃圾和倾倒污水的警示标志等，同时加强日常巡护管护，限制人员活动范围，避免人员活动对饮用水源水质产生不利影响。 6、结论 综上所示，本项目出现的环境风险是在可接受的水平，采取的环境风险防范措施和风险事故应急预案有效可行，从环境风险防范的角度认为项目可行。 四、总量控制 本项目管道工程采取密闭输送方式，运营期没有“三废”产生，不涉及总量控制指标。 六、环保投资概算 本项目的总投资为442万元，其中环保投资为21.5万元，占项目工程总投资的4.86%，环保投资估算详下表。 表7-4 环保措施及投资估算一览表 项目 内容 投资（万元） 备注 废气 治理 施工期 施工扬尘：土方临时堆放点采取洒水、加盖遮挡设施，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施等 4 新建 机械尾气：使用轻质柴油、加强对机械、车辆的维修保养 1 新建 焊接烟尘：自然扩散和周边绿色植物的吸收、对工人的劳动防护 算入主体工程 新建 废水 治理 施工期 施工废水：经简易沉淀池、隔油池处理后回用； 1 新建 生活污水：依托租用民房旱厕处理后用于农肥，不外排 0.5 新建 噪声 治理 施工期 选用低噪声设备，高噪声设备采取减振措施 2.5 新建 运营期 选低噪声设备，基础减振、取水站墙体隔声、距离衰减 0.5 新建 固体 废物 施工期 建筑垃圾运至市政指定地点处理 3.5 新建 土石方全部回填，不外排，不设置弃渣场 / 新建 废焊渣统一收集后交由厂家回收处理 / 新建 生活垃圾收集及清运 2.5 新建 水土保持措施 施工期 草袋护土、施工期土石方遮盖及运输、多余土石方及时回填、施工场地建排水沟、迹地恢复等 算入主体工程 新建 其他 维护费用 水池、管网维护，取水水源的保护 6 新建 合计 21.5 五、环境监测与管理 本项目施工期监理建议清单及环境监测表见下表。 7-5 施工期环境监理建议清单 序号 监理项目 监理内容 监理要求 1 基础开挖 ①开挖产生土方应尽量用于填方 ②施工时定时洒水降尘 ①土方合理处置，暂存于临时堆场内 ②强化环境管理，减少施工扬尘 2 扬尘作业点 施工现场和建筑体采取围挡、设置工棚、覆盖遮蔽等措施 减少扬尘污染 3 建筑材料运输 ①水泥、石灰等袋装运输 ②运输建筑砂石料车辆盖篷布 ①减少运输扬尘 ②无篷布车辆不得运输沙土、粉料 4 建筑物料 堆放 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，设置专门堆场，堆场四周有围挡结构 ①扬尘物料不得露天堆放 ②扬尘控制不利应追究领导责任 5 施工噪声 ①定期在临近周边居民点监测施工噪声 ②选用低噪声设备，加强保养 施工场界噪声符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011） 6 施工固废 ①土石方堆放于临时堆土场 ②废建筑垃圾运至建设部门指定的建筑垃圾堆放场 ③生活垃圾由环卫部门统一收集 合理处置，不得乱堆乱放 7 施工废水 ①项目施工人员来来自周边农户，不设施工营地，施工人员生活污水依托周边农户设施，项目区域无生活污水产生 ②施工废水设隔油沉砂池，沉淀后回用 废水合理处置，不得随意排放 8 环保设施和环保投资落实情况 环保设施在施工阶段的工程进展情况和环保投资落实情况 严格执行“三同时”制度，确保环保措施按工程设计和报告表要求同时施工建设 9 生态环境 ①迹地恢复、植被恢复 ②强化环保意识 ①完工后应及时迹地恢复 ②开展环保意识教育、设置环保标志 表7-6 监测计划表 时段 对象 监测点 监测项目 监测频率 施工期 噪声 乐至县劳动镇初级中学 昼间等效声级、夜间等效声级 监测 3 次，每次连续监测两天，每天两次。 施工期 颗粒物 乐至县劳动镇初级中学 TSP 监测 3 次，每次连续监测 3 天，每天连续监测不少于 12 小时 运营期竣工验收 表7-7 环保竣工验收清单 验收清单 验收标准 类别 位置 污染源或污染物 污染防治措施 数量 项目为自来水生产和供应，营运期不会对环境产生不利影响。为防止水体污染，在后期营运过程中做好取水口及输水、配水管道保护工作，防止沿线生活污水非法排入水库。做好环保保护及管理工作。 生态修复措施 场地 临时占地 平整恢复 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果(表八)

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 土方临时堆放点采取洒水、加盖遮挡设施，及时回填，运输机械和施工现场定期洒水，运输车辆采取覆盖措施等 | 达标排放 |
|  |  | 施工机械 | 机械尾气 | 使用轻质柴油、加强对机械、车辆的维修保养 | 达标排放 |
|  |  | 焊接 | 焊接烟尘 | 自然扩散和周边绿色植物的吸收、对工人的劳动防护 | 达标排放 |
|  | 运营期 | / | / | / | / |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 依托租用民房旱厕处理后用于农肥，不外排 | 达标排放 |
|  |  | 施工阶段 | 施工废水 | 经简易沉淀池、隔油池处理后回用 | 不外排 |
|  | 运营期 | / | / | / | / |
| 噪声 | 施工期 | 选用低噪声设备、合理安排施工时间，采取临时隔声措施 |  |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 选低噪声设备，基础减振、墙体隔声、距离衰减 | 厂界噪声达标 |
| 固体 废弃 物 | 施工期 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 建渣及时清运至政府指定的堆放点 | 及时清运处理 |
|  |  | 工程施工 | 土石方 | 无弃方产生 | 不外排 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 袋装收集后，清运至垃圾中转站 | 无害化处理 |
|  |  | 工程施工 | 废焊料 | 收集交厂家回收处理 | 资源化利用 |
|  | 运营期 | / | / | / | / |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目的施工建设不可避免的会对建设区域带来植被破坏、水土流失、土质降低等问题。本环评要求：项目施工期间，应尽可能短的时间内完成开挖及回填工作；建筑垃圾及时清运至相关部门指定地点，临时堆土场采取相应的防雨措施，从而防治水土流失。施工过程中加强施工管理，严格控制工序，雨季施工采取切实的雨季施工措施，减少水土流失量。因此，项目在施工期采取一定的保护措施，项目建设对生态环境影响较小。 |

结论及建议(表九)

一、评价结论： 1.项目概况 本项目总投资为投资442万元，于乐至县佛星镇、劳动镇建设“乐至县乡镇饮用水源地划定调整后供水改建工程”项目，该项目拟在佛星镇新建水厂取水设施并安装管线6.8千米，在劳动镇安装供水干管管线8.2千米。 产业政策 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）的规定，本项目属于第一类鼓励类“二十二、城镇基础设施”中“7城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”和“城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”，同时，对照工信部《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类落后工艺设备。 此外，乐至县发展和改革局对本项目出具了《关于乐至县乡镇饮用水源地划定调整后供水改建工程立项的批复》（文号：乐发改审批[2018]354号），予以本项目建设。 综上，本项目符合国家现行产业政策。 3.规划及选址合理性分析 本项目经过与第十三个五年规划纲要相关规划、《四川省饮用水水源保护管理条例》、“三线一单”等相关要求的符合性分析，本项目建设与以上相关规划相符。 本项目位于乐至县境内，评价区内属农村环境，农户分布较为分散，项目周围外环境较单一，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区以及文物保护单位，无国家级和省级重点保护的野生动物栖息地分布、珍稀濒危保护物种等，项目建设不存在环境制约因素，与周边环境相容。 4．环境质量现状评价结论 （1）大气环境质量 根据资阳市生态环境局发布的《2017资阳市环境质量状况公告》可知，乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超过GB3095 二级标准，根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。为改善环境质量，资阳市生态环境局推动出台《资阳市环境空气质量限期达标规划》，全面实施科学治霾，城市机保洁机械化清扫率提升到90%，保洁水平进一步增强；全面规范渣土运输，所有建筑工地扬尘实施在线监测管理。采取全域禁止露天焚烧措施，春秋两季实现了“不见烟雾，不见火光，不见黑斑”的全域禁烧秸秆目标。全面淘汰黄标车，重点整治重型柴油车污染，2018年分4次对1235辆老旧机动车实行强制报废注销措施，有效降低机动车污染排放。 （2）地表水环境质量 评价区域内pH、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类、氨氮等监测因子均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，说明项目所在地地表水现状质量较好。 （3）声环境质量 本项目沿线环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。 5．环境影响评价分析结论 5.1施工期 ①大气环境影响结论 本项目施工期间的大气污染源主要为施工扬尘、机械废气和焊接烟尘，通过采取洒水、覆盖等综合防尘措施后，可最大程度降低扬尘对环境产生的影响；施工机械和运输车辆不得使用劣质燃料，同时对施工机械和运输车辆采取加强保养，对局部地区的环境影响较轻；焊接的量较小，焊接过程加强对工人的劳动防护，加上施工作业场地开阔，经空气稀释、自然扩散和周边绿色植物的吸收后焊接烟尘对周围环境影响很小。 ②地表水环境影响结论 项目施工期施工废水含油废水经隔油沉淀后全部回用，用于工地洒水降尘等。生活污水依托租用民房旱厕处理后用于农肥，不外排。管道建好后，需对管道进行试压，检查是否漏水，会产生一定量废水，废水主要污染物为 SS，不含有害物质，无毒，试压完成后排入附近沟渠，进入地表水体后可能会造成局部 SS 升高，但影响较小。 ③声环境影响结论 施工期采取本环评中提出的噪声防治措施，可实现场界噪声达标排放。由于施工期的影响是短暂的，采取合理的施工组织方式后，对周围声环境影响不大。 ④固体废物环境影响结论 施工期采取本报告中提出的各类固体废物防治措施后，各类固体废物处置得当，去向明确，可实现资源化利用或无害化处置，不会对环境造成二次污染。 5.2运营期 项目在进入运营期后将不产生污染问题，营运期产生的污染物主要为取水泵的噪声以及对八角庙水库的影响。取水泵选用低噪设备；本项目所取水量在八角庙水库可供水量范围内，运营期无废水排放，因此不会影响八角庙水库水质。采取上述措施后，对周围环境影响较小。 6．项目可行性结论 （1）项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。 （2）建设单位采取治理措施后，能够实现各污染物排放达到国家和地方标准要求，不会导致环境质量下降，满足区域环境质量改善目标管理要求。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址符合当地总体规划，总图布局合理，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取污染物治理措施技术经济可行，措施有效，可确保污染物排达标排放。工程实施后，只要认真落实本报告表所提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，加强内部环境管理和安全生产运行管理，实现环境保护措施的有效运行，严格执行“三同时”制度，从环境保护角度看，项目建设是可行的。 二、环保要求及建议 1、施工招标阶段明确施工单位和监理单位的环境保护责任，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。 2、建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。 3、施工期应严格落实各项环保措施，严格按照有关要求进行施工。 4、评价要求本项目在施工前办理临时占地手续、落实林地补偿、农作物赔偿、缴纳土地复垦费用。

# Text boxes

取水口

废水

扬尘

噪声、焊接废料、焊接烟尘

扬尘、噪声、固废

扬尘、噪声、水土流失、生态破坏

试水、通水

管段下沟、回填

管道焊缝质量检查

管道组装、焊接

管道加工

管沟开挖

管线走向确定