建设项目环境影响报告表

（承诺制项目报批件）

项目名称：         四川乔尚服饰鞋业生产项目

建设单位（盖章）:      四川省乔尚服饰有限公司

编制单位：成都睿泰环保科技有限公司

编制日期：2020年07月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》可委托技术单位编制；建设单位具备相应技术能力的，也可自行编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况（表一）

| 项目名称 | 四川乔尚服饰鞋业生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 四川省乔尚服饰有限公司 |
| 通讯地址 | 四川省资阳市乐至县童家发展区西郊工业园 |
| 法人代表 | 彭发科 | 联系人 | 彭发科 |
| 联系电话 | 13683493605 | 邮政编码 | 641500 |
| 建设地点 | 四川省资阳市乐至县童家发展区西郊工业园 （经度105.015092°，纬度30.312729°） |
| 立项审批部门 | 乐至县发展和改革局 | 批准文号 | 川投资备 【2020-512022-19-03-458232】FGQB-0078号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别及代码 | C1951纺织面料鞋C1952皮鞋制造 |
| 占地面积（平方米） | 3666.685 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 20.7 | 环保投资占总投资比例（%） | 4.14 |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2020年08月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 四川省乔尚服饰有限公司成立于2017年12月，是一家从事于鞋材、服饰、皮箱等制造和销售的企业。2018年4月，四川省乔尚服饰有限公司通过挂牌形式取得西郊工业园内建设用地使用权，同时与四川乐至万贯投资发展有限公司签署29-A号地块厂房定制协议书，总占地面积约5.5亩，购置冲机、片帮机、针车、砂轮机、定型机等相关生产设备建设“四川乔尚服饰鞋业生产项目”，项目建成后达年产太极皮鞋5万双、太极布鞋3万双、广场舞鞋2万双。 根据现场踏勘，本项目建设性质为新建。为预测分析该项目建设对环境带来的变化和影响，为决策部门提供环境管理依据，为建设单位提供参考意见，并从环境保护角度论证项目的可行性，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》的相关内容，依照建设项目环境影响评价制度，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，本项目建设须进行环境影响评价。 根据原环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部第1号《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，本项目属于名录中“八 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业 23 、制鞋业”,见表1-1。 表1-1 本项目环境影响评价分类管理依据 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏区含义 八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业 23 制鞋业 / 使用有机溶剂的 其他 / 对照上表，本项目属于“制鞋业”中“使用有机溶剂的”，因此确定本项目环评类别为环境影响报告表。 为此四川省乔尚服饰有限公司委托成都睿泰环保科技有限公司（以下简称我公司）承担本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，在进行了现场踏勘、资料收集，结合项目的建设实际特点，以及初步工程分析的基础上，按照有关技术规范和环保部门有关规定，编制完成了《四川省乔尚服饰有限公司四川乔尚服饰鞋业生产项目环境影响报告表》。 二、项目产业政策、规划符合性分析 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C1951纺织面料鞋和C1952皮鞋制造。根据中华人民共和国国家发展与改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”，因此，本项目属于允许类，符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。 根据调查，本项目生产设备中没有《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类中明令淘汰的机械设备。 同时本项目已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案（备案号：【2020-512022-19-03-458232】FGQB-0078号），备案部门为乐至县发展和改革局。 综上所述，本项目符合国家及地方现行产业政策。 2、规划符合性分析 （1）与乐至县城市总体规划符合性分析 本项目选址于乐至县童家发展区西郊园区万贯产业园一期29-A号地块，四川乐至万贯投资发展有限公司代建标准厂房进行生产，本项目入驻时为已建空置标准厂房。 根据建设单位提供的乐至县国土资源局和乐至县住房和城乡规划建设局颁发的《不动产权证》（川（2018）乐至县不动产权第0007536号）和《建设用地规划许可证》（乐建字第【2018】033号），明确了本项目的用地性质属于工业用地，项目的建设符合城乡规划要求。 综上所述，本项目的建设符合乐至县城市总体规划。 （2）与乐至县童家发展区西郊园区规划符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊园区内，乐至县童家发展区西郊园区前身为乐至县农副产品加工园区。 2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号）批准设立乐至县农副食品加工园区，园区级别为省级工业园，园区规划总面积为5.07平方千米（但在后期园区在建设过程中，园区实际实施的面积为4.03平方千米），园区主要引进食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月2日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。 2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2016】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速,规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为省级工业园。其园区跟踪规划环评已于2018年4月6日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批〔2018〕27号）。 根据《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》可知，园区鼓励类、允许类以及严格控制类见下表： 表1-2 拟建项目与园区规划环评及审查意见符合性分析一览表 园区 鼓励类 严格控制类 允许类 乐至县童家发展区西郊园区 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“纺织、机械制造、药业机械、汽配件”企业 （1）食品行业中的屠宰和白酒酿造；医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业；机械加工和汽车配件行业禁止电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺；纺织行业禁止引入印染工艺 （2）《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。 （3）列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 （4）清洁生产水平不能达到清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （5）不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目。 （6）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 （7）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （8）超过园区重点污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 （9）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的I、II类工业企业； （2）符合国家现行产业政策、满足清洁生产要求、选址经论证与周边环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的I、II类工业企业。 本项目主要生产广场舞鞋、太极皮鞋和太极布鞋，属于鞋业生产类别，本项目生产时所使用的原料均为外购成品，不涉及皮革鞣制、喷漆等工序，属于园区允许类发展企业。同时根据乐至县童家发展区管理委员会出具的入园证明，明确本项目符合乐至县童家发展区西郊园区产业准入要求及布局规划，同意该项目入驻园区。 因此，本项目建设符合乐至县童家发展区西郊园区总体规划。 3、与审批承诺制符合性分析 （1）先行试点范围 根据资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号），实行审批承诺制的项目实施范围包括：1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区。本项目与审批承诺制实施范围符合性如下表： 表1-3 审批承诺制实施范围与本项目符合性 先行试点范围 本项目 符合性 1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区万贯产业园29-A号地块，园区已完成了扩区及跟踪规划环评（乐环审批〔2018〕27号） 符合 （2）实施对象 本项目属于C1951纺织面料鞋和C1952皮鞋制造，不属于人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的，不以再生塑料为原料，无电镀和喷漆工艺，其环境影响评价类别为报告表，本项目与审批承诺制实施对象符合性如下表： 表1-4 审批承诺制实施对象与本项目符合性 实施对象 本项目 符合性 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目 本项目为拖鞋及鞋底产项目，属于名录中“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业 23.制鞋业 使用有机溶剂的 ”应编制环境影响报告表 符合 （3）实施条件 本项目与审批承诺制实施条件符合性如下表： 表1-5 审批承诺制实施条件与本项目符合性 实施条件 本项目 符合性 建设单位完成工商注册 本项目已完成工商注册，并取得营业执照（统一社会信用代码：91512022MA66562MXJ） 符合 项目建设地位于上述实施范围内 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区 符合 不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 本项目为不属于生态环境部、省生态环境厅审批的项目和不包括关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 符合 因此，本项目满足资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号）的规定，本项目可实施审批承诺制。 4、与大气污染防治相关规划、方案符合性分析 表1-6 与大气污染防治计划符合分析一览表 文件名称 文件内容 本项目情况 符合性 《中华人民共和国大气污染防治法》 钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造的其他控制大气污染物排放的措施；生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发有机物含量应当符合质量标准或要求；产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放；石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修。 本项目打磨产生的粉尘经设备自带除尘器处理后车间内无组织排放；有机废气经集气罩+二级活性炭处理后经过15m高排气筒排放；经预测，两者经处理后均能实现达标排放；企业实行岗位责任制，建立台账记录生产和治污设施运行参数，同时定期维修及保养。 符合 《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018-2020）年》 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施；产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治措施 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目使用的胶粘剂主要为市场上普遍的PU胶、粉胶等，均符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）及《环境标志产品技术要求胶粘剂》（HJ/T220）相关要求，环评要求建设单位应加强对废气的治理措施，对产生的VOCs设置集气罩收集，并设置二级活性炭吸附装置处理，实现达标排放。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区…新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理》 使用水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控；推进建设适宜高效的治污设施；加强企业运行管理。 本项目所使用PU胶、粉胶符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）及《环境标志产品技术要求胶粘剂》（HJ/T220）相关要求，胶黏剂日常储存在密封桶内，使用时打开，项目所产生的的VOCS通过产气点设置集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，实现达标排放，同时企业实行岗位责任制，建立台账记录生产和治污设施运行参数。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 本项目所使用PU胶、粉胶符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）及《环境标志产品技术要求胶粘剂》（HJ/T220）相关要求，胶黏剂日常储存在密封桶内，使用时打开，项目所产生的的VOCS通过产气点设置集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，实现达标排放 符合 《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》 强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区；新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目使用的PU胶、粉胶总挥发性有机物含量较少，挥发量较小，符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求。 符合 三、选址合理性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊园区，根据乐至县国土资源局颁发的《不动产权证》（川（2018）乐至县不动产权第0007536号），本项目用地类型为工业用地，符合乐至县用地布局规划。本项目选址合理性分析如下： 1、规划符合性：根据以上分析，本项目选址符合乐至县城市总体规划和乐至县童家发展区西郊园区规划要求。 2、环境功能区划：项目位于乐至县童家发展区西郊园区，评价区无自然保护区和风景名胜区，环境空气执行二类标准，地表水执行Ⅲ类标准，声环境执行3类标准。 3、外环境相容性分析 （1）项目外环境关系 经现场勘查，本项目周边主要外环境关系如下： 东侧：本项目东侧紧邻乐至县骏翔鞋业有限公司，待入驻； 东南侧：本项目东南侧约30m处为乐至县乐奇鞋业有限公司，待入驻；约35m处为四川蔓尼迪鞋业有限公司；约60m处为四川伊迪丝鞋业有限公司，待入驻；约110m处为10#及11#空置厂房，约150m处为四川铂华珠宝有限公司，约175m处为四川汇铃针织品有限公司。 南侧：本项目南侧紧邻乐至县鑫红塑料制品有限公司；约30m处为四川鑫睿鞋业有限公司，待入驻；约100m处为广都鞋底；约130m处为四川洁海环保科技有限公司；约160m处为四川洪三电电缆有限公司；约180m处为4#及5#空置厂房；约265m处为乐至县双劲鞋业有限公司。 西南侧：本项目西南侧约30m处为四川星昂鞋业有限公司，待入驻；约100m处为四川省至高鞋业有限公司，待入驻。 西侧：本项目西侧紧邻园区规划道路，道路另一侧为四川百源鞋业有限公司，距本项目最近约10m；约170m处为乐至县佳鑫丝绵有限公司；约240处为四川默森药业有限公司。 西北侧：本项目西北侧为待建空地； 北侧：本项目北侧紧邻空置厂房及待建的四川豪廷鞋业有限公司； 东北侧：本项目东北侧有3户黄花园村农户，距本项目最近约150m； 表1-7 项目周边外环境关系情况一览表 序号 名称 相对方位 与本项目厂房距离（m） 备注 1 乐至县骏翔鞋业有限公司 E 紧邻 主要从事鞋材生产及销售 2 乐至县乐奇鞋业有限公司 ES 30 主要从事鞋材生产及销售 3 四川蔓尼迪鞋业有限公司 ES 35 主要从事鞋材生产及销售 4 四川伊迪丝鞋业有限公司 ES 60 主要从事鞋材生产及销售 5 四川铂华珠宝有限公司 ES 150 主要从事珠宝首饰及其有关物品生产及销售 6 四川汇铃针织品有限公司 ES 175 主要从事各类纺织品生产及销售 7 乐至县鑫红塑料制品有限公司 S 紧邻 主要从事塑料制品生产及销售 8 四川鑫睿鞋业有限公司 S 30 主要从事鞋业生产及销售 9 广都鞋底 S 100 主要从事鞋底生产及销售 10 四川洁海环保科技有限公司 S 130 主要从事布袋除尘器生产及销售 11 四川洪三电电缆有限公司 S 160 主要从事线缆生产及销售 12 乐至县双劲鞋业有限公司 S 265 主要从事鞋材生产及销售 13 四川星昂鞋业有限公司 WS 30 主要从事鞋材生产及销售 14 四川省至高鞋业有限公司 WS 100 主要从事鞋材生产及销售 15 四川百源鞋业有限公司 W 10 主要从事鞋材生产及销售 16 四川默森药业有限公司 W 240 主要从事药品执照及销售 17 四川豪廷鞋业有限公司 N 紧邻 主要从事鞋材生产及销售 18 乐至县佳鑫丝绵有限公司 W 170 主要从事无胶棉生产及销售 由上表可知，本项目厂界四周主要为鞋材等生产企业及少数园区外农户，外环境关系较为简单； （2）本项目对外环境的影响 根据分析，本项目外环境主要为生产性企业，主要为鞋材生产，对外环境无特殊要求。本项目生产过程中产生的污染为噪声、废水、废气和固废；在噪声方面：项目生产设备全部设置于车间内部，通过隔声、减震和距离衰减，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值； 废气处理：项目运营期主要产生的废气为有机废气、打磨粉尘以及食堂油烟。有机废气通过两级活性炭处理设施处理后通过15m高排气筒（DA001）外排，打磨粉尘经砂轮机自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放，食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放；项目产生的噪声主要为设备噪声，经采取隔声、减震措施，距离衰减后，对周边环境敏感点的的影响较小； 废水处理：项目废水主要为食堂含油废水及办公生活废水，食堂含油废水经隔油池处理后同办公生活废水经预处理池处理达到《污水排放综合标准》三级标准后通过园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。项目污水对环境影响较小。 固废处理：废边角料、皮屑、更换的楦头和产生的废纸箱、鞋盒等一般废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘经分类收集后交由万贯产业园，由万贯产业园统一处理；员工生活垃圾定期由环卫部门清运处置；预处理池污泥交由环卫部门定期清掏处置；隔油池浮油及餐厨垃圾交由有处理能力的单位处理；含油废棉纱手套、废活性炭、废胶桶、废机油经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。本项目固体废物均能得到合理处置，不会对外环境造成二次污染。 综上，环评要求建设单位严格执行本次环评提出的污染治理措施，通过采取以上措施尽可能较小对周边敏感点的影响。因此项目在严格执行本次环评提出的废水、废气、固废以及噪声采取治理措施后实现达标排放，不会对周边环境产生明显的影响，因此项目建设与环境较为相容。 （3）外环境对本项目的影响 从项目外环境关系可知，本项目周边主要为生产性企业，主要为鞋材生产，本企业专业从事于皮鞋生产，对外环境无特殊要求，上述企业对本项目影响较小。 4、公辅设施 根据规划环评内容，园区供水、排水、供电条件已很成熟，同时，园区已建园区道路，满足原辅材料、成品车辆出行。园区公辅设施基本满足要求。 综上所述，本项目选址符合规划，无明显环境制约因素，公辅设施基本满足要求，交通便捷，项目建成后对区域环境质量影响可接受，且项目所在地不涉及生态保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，本项目从环保角度选址可行。 四、平面布置合理性分析 1、总体布局 本项目选址于乐至县童家发展区万贯产业园29-A厂房，厂房占地面积为3666.685m2，项目的整个厂房呈矩形，厂区总平面布置根据管理及生产特点，并考虑环保、消防和厂区管网敷设等方面的要求，采用将功能相近、生产联系紧密的建筑就近分区布局形式。 2、生产布局 车间内根据生产工艺，原料库房及成品库房位于厂区东侧，下料区位于生产车间南侧，生产车间中部由东至西依次布置为排帮、烘干定型、刷胶、合底区，生产车间北侧主要为喷光、成品美化及打包区。本项目各区域之间相互协调连贯，各功能区之间通道方便货物相互装运。 3、环保设施布局 本项目危废暂存间布置在生产车间北侧卫生间旁，与生产车间出入口相邻，便于运输；活性炭吸附装置位于生产车间北侧，靠近废气产生源，有利于缩短收集管道长度，提高收集效率。 综上所述，本项目平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，生产工艺合理和物流顺畅，满足项目生产的环境要求及城市规划、环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。 五、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：四川乔尚服饰鞋业生产项目 （2）项目性质：新建 （3）建设单位：四川省乔尚服饰有限公司 （4）地理位置：四川省资阳市乐至县童家发展区西郊工业园（经度105.015092°，纬度30.312729°） （5）建设规模及内容：通过挂牌形式取得西郊工业园内建设用地使用权，厂房及附属设施由四川乐至万贯投资发展有限公司代建，总占地面积约5.5亩，购置冲机、片帮机、针车、砂轮机、定型机等相关生产设备建设“四川乔尚服饰鞋业生产项目”，项目建成后达年产太极皮鞋5万双、太极布鞋3万双、广场舞鞋2万双。 （6）总投资：项目总投资500万元，资金来源为业主自筹，环保投资20.7万元，占总投资的4.14% （7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员40人，年运行280天，一班制，每班8h 2、产品方案 本项目项目产品方案见表1-8。 表1-8 项目产品方案一览表 序号 产品名称 规格 年产量 检验标准 1 广场舞鞋 24-44码 2万双 SN/T 1309.3-2010鞋类检验规程 2 太极布鞋 24-44码 3万双 3 太极皮鞋 24-44码 5万双 合计 - - 10万双 - 3、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要的环境问题见表1-9。 表1-9 建设项目组成及主要的环境问题一览表 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 备注 施工期 运营期 主体工程 生产车间 整体为1F，彩钢结构，占地面积约1446.56m2。生产车间东侧原料库房、成品库房设置为2F彩钢结构；生产车间内设有原料库房、成品库房、下料区、排帮挽帮区、烘干定型区、刷胶区、成品美化区等，主要设备有冲机、片帮机、针床、前帮机、后帮机、压底机、烘箱等，主要用于鞋材生产 施工废水、废气、噪声、固废 固废、噪声、 废气 厂房已建，仅进行设备安装 公用工程 供水 园区自来水管网 / 现有厂房已建 供电 园区电网供给 / 供气 园区管网供给 / 排水 配套雨水及污水管网。 / 仓储工程 成品库房 车间内设置一个库房，位于生产车间东侧，共2F，彩钢结构。其中2F均储存成品，1F靠北侧约1/3为原料库房，其余2/3均为成品库房，库房总占地面积约为200m2，建筑面积400m2 / 已建 原料库房 / 已建 胶粘剂库房 1个，位于生产车间东侧，卫生间北侧，面积约2m2，用于储存生产使用的胶黏剂 / 库房已建需新增防渗措施 办公生活设施 综合办公楼 共5F，砖混结构，建筑面积约1330.44m2，布置于生产车间西侧，其中1F为办公区，2F为食堂，3-5F为住宿区 生活污水、生活垃圾 已建 环保工程 废水 生活废水：食堂含油废水经隔油池（容积约1m3，位于厨房洗碗池下方）处理后同办公生活废水经预处理池（容积约为16m3）处理达到《污水排放综合标准》（89789-1996）三级标准后排入园区管网 废水 隔油池新建，预处理池已建 废气治理 打磨粉尘：经砂轮机自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放； 有机废气：经集气罩及抽风装置集中收集后，通过中央排风管道引至两级活性炭处理装置处理达标后通过15m高排气筒排放，风机总风量为15000m3/h、集气罩收集率90%、处理效率达80%； 食堂油烟：经油烟净化器处理后引至楼顶排放 食堂油烟、有机废气、粉尘 新建 噪声 合理布局，隔声，减振，距离衰减等措施。 噪声 新建 固体废物 生活垃圾：定点袋装，由环卫部门及时统一清运处理； 预处理池污泥：定期清掏后交由环卫部门处理。 生活垃圾 新建 收集粉尘、废包装材料等：设置一般固废暂存区暂存（20m2），定期收集后交由万贯产业园集中处置。 一般固废 车间内划分 含油废抹布手套、废机油分类暂存于危险废物暂存间内（2m2），定期交由有危废处理资质单位处理。 危险废物 危废暂存间已建需新增防渗措施 地下水 重点防渗区：危废暂存间，胶水库房、刷胶车间为重点防渗区，涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），并在危废暂存间、胶水仓库设置不锈钢托盘进行防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。 一般防渗区：预处理池、隔油池采取防渗混凝土，渗透系数≤1×10-7cm/s。 地下水防渗 除危废暂存间、胶黏剂库房、隔油池新建外其他均已建 六、原辅材料及能耗 本项目主要原材料及能耗详见表1-10。 表1-10 主要原辅材料及能耗一览表 名称 年耗量（单位） 来源 主要化学成分 用途 主 （辅） 料 真皮 8万尺/a 外购 牛皮 鞋面 帆布 2万m/a 外购 布 鞋里内衬 超纤皮 2千m/a 外购 布、丝或毛制品 鞋面 皮革 20件/a 外购 布、丝或毛制品 鞋面 鞋底 10万双/a 外购 橡胶 鞋底 PU胶 3.3t/a 外购 / 胶黏剂（33.3g/双） 粉胶 1.245t/a 外购 / 胶黏剂（12.5g/双） 鞋盒 10万个/a 外购 / 成品包装 光亮剂（清洁剂） 0.1t/a 外购 / 清理鞋面 针车线 8万m/a 外购 / 针车帮里 高温笔 2400支/a 外购 / 划线 楦头 10万双/a 外购 / 套楦 能源 电（KW•h） 1万 市政电网 / 生产生活 自来水 1724.8m3/a 市政管网 H2O 生活 天然气 0.5Nm3/a 市政管网 / 生活 备注：本项目生产所用各类原料如真皮、皮革、帆布、鞋跟、鞋底、鞋带、鞋扣及鞋盒等均购买成品，厂内无皮革加工和金属（鞋扣等）加工等工序，且项目所用强力PU胶和粉胶、光亮剂（清洁剂）等均购买上游厂家的成品胶，生产时直接使用，无需调配。 主要原辅材料介绍： 1、R404a制冷剂性质介绍： 本项目冷凝机制冷剂为R404A，R404a制冷剂由五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷混合而成，分子量为97.6，沸点为-46.8℃，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。R404a制冷剂属于HFC型共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC，破坏臭氧潜能值ODP为0），对臭氧层无害，是得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，适用于中低温的新型商用制冷设备、交通运输制冷设备或更新设备。另外R404a符合美国采暖、制冷空调工程师协会的最高A1安全等级类别，属于无毒不可燃物质，对人体无害。 R404a制冷剂不属于《保护臭氧层维也纳公约》、《蒙特利尔议定书》及《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》中的淘汰型和过渡型制冷剂。 其主要物化性质见下表： 表1-11 制冷剂物理及质量指标一览表 序号 指标名称 单位 指标数据 1 组成成分 / R-125/143a/134a 2 各成分质量比 % 44/52/4 3 分子量 / 97.6 4 沸点101.3kpa ℃ -46.8 5 临界温度 ℃ 72.1 6 临界压力 Kpa 3728 7 比热25℃ Kj/（kg.k） 1.54 8 破坏臭氧潜能值 Odp 0 9 沸点下蒸发潜能 Kj/kg 200.1 10 外观 / 无色、不浑浊 11 气味 / 无异臭 2、胶水成分介绍 （1）强力PU胶 项目所用强力PU胶为外购成品，不需要添加任何稀释剂，符合《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014的要求。项目所用强力PU胶成分见下表和附件。 表1-12 强力PU胶成分一览表 序号 项目 标准要求 检测结果 单位 1 1，2—二氯乙烷 ≤5.0 ＜0.1 g/kg 2 苯 ≤5.0 ＜0.02 g/kg 3 甲苯+二甲苯 ≤200 ＜0.02 g/kg 4 正己烷 ≤150 ＜0.1 g/kg 5 卤代烃 ≤50 ＜0.1 g/kg 6 总挥发性有机物 ≤750 699 g/L 7 游离甲苯二异氰酸酯 ≤10.0 ＜0.1 g/kg 主要组分：丙烯酸乙酯、增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等。 根据建设单位提供的强力PU胶检测报告，强力PU胶中苯、甲苯+二甲苯检测结果低于检出限，其量可忽略不计。根据调查强力PU胶密度约为1.2kg/L，则强力PU胶总挥发性有机物含量百分比为0.699kg/L÷1.2kg/L=58.25%。 （2）粉胶 本项目所用粉胶为外购成品，不需要添加任何稀释剂，符合《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014的要求。项目所用粉胶成分见下表及附件。 表1-13 粉胶成分一览表 序号 项目 标准要求 检测结果 单位 1 苯 ≤5.0 未检出（检出限：0.02g/kg） g/kg 2 甲苯+二甲苯 ≤200 3 g/kg 3 总挥发性有机物 ≤750 取《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014最大值750 g/L 主要组分：天然橡胶、醋酸乙酯、溶剂油等 根据建设单位提供的粉胶检测报告，粉胶检验报告未检验总挥发性有机物含量，检验结论为符合《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014要求，因此本次总挥发性有机物含量以最不利条件取标准值最大值750g/L，根据调查粉胶密度约为0.86kg/L，则粉胶总挥发性有机物含量百分比为0.75kg/L÷0.86kg/L=87.2%，甲苯+二甲苯含量百分比为0.003%。 （3）光亮剂（清洁剂） 本项目所用清洁剂为外购成品，不需要添加任何稀释剂，符合《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014的要求。项目所用清洁剂成分见下表及附件。 表1-14 光亮剂（清洁剂）成分一览表 序号 项目 标准要求 检测结果 单位 1 苯 ≤5.0 未检出 g/kg 2 甲苯+二甲苯 ≤200 未检出 g/kg 3 正己烷 ≤150 未检出 g/kg 4 卤代烃 ≤50 未检出 g/kg 5 总挥发性有机物 ≤750 689 g/L 根据建设单位提供的光亮剂（清洁剂）检测报告，清洁剂总挥发性有机物为689g/L，苯、甲苯+二甲苯检测结果低于检出限，其产生量可忽略不计。清洁剂密度为1.1kg/L，则清洁剂总挥发性有机物含量百分比为0.689kg/L÷1.1kg/L=62.6%。 2、鞋和箱包用胶粘剂中有害物质限量 根据《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）、《环境标志产品技术要求胶粘剂》（HJ/T220），本项目各胶粘剂有害物质限量如下表所示。 表1-15 《鞋和箱包用胶粘剂》鞋和箱包用胶粘剂中有害物质限量一览表 项目 指标 苯 ≤ 5.0g/kg 甲苯+二甲苯 ≤ 200g/kg 正己烷 ≤ 150g/kg 二氯甲烷 卤代烃≤ 50.0g/kg 1,2-二氯乙烷 1,1,2-三氯乙烷 三氯乙烯 总挥发性有机物≤ 750g/L 备注：表中数据来源于《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014中表2规定要求 表1-16《环境标志产品技术要求胶粘剂》鞋和箱包用胶粘剂中有害物质限量一览表 项目 指标 苯 ≤ 0.1g/kg 甲苯+二甲苯 ≤ 5g/kg 甲苯二异氰酸脂（聚氨酯鞋用胶粘剂需测试本项目） ≤ 5g/kg 正己烷 ≤ 100g/kg 卤代烃（以二氯乙烷计）≤ 2g/kg 总挥发性有机物≤ 700g/L 备注：表中数据来源于《鞋和箱包用胶粘剂》GB19340-2014中表2规定要求 对照表1-12～表1-16可知，本项目所用的胶粘剂中有害物质含量，均满足《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340-2014）、《环境标志产品技术要求胶粘剂》（HJ/T220）中“鞋和箱包用胶粘剂中有害物质限量”的规定要求，同时使用过程中产生的挥发性有机物经处理后能实现达标排放，能够满足相关环境要求。 七、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-17。 表1-17 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 用途 1 冲机 GSB-2C 台 6 下料 2 片帮机 TW-801 台 1 片帮 3 针床 TW-201 台 15 缝纫 4 花样机 CF-737B 台 2 缝制图标 5 前帮机 CF-786G 台 1 排帮 6 中后帮机 Q-221 台 1 排帮 7 砂轮机 ZW-781 套 4 打磨 8 压底机 HW-572 台 1 合底 9 冷凝机 HW-866 台 1 冷却 10 定跟机 HW-583AM 台 1 钉跟 11 烘箱 DY-1024B 台 6 烘干定型 12 缝纫机 - 台 15 缝纫 八、公用工程及辅助设施 1、供电 本项目用电由园区电网提供。 2、给水 本项目用水由园区自来水管网供给，厂区设置食堂和住宿，劳动定员40人。项目营运期用水量预测及分配情况见下表。 表1-18 营运期用水类型及用水量一览表 序号 用水类别 用水标准 用水 日用水量（m3/d） 排污系数 废水量（m3/d） 单位数 1 生活用水 办公生活用水 100L/人·d 40人 4 0.85 3.4 食堂用水 40L/人·d 40人 1.6 0.85 1.36 2 未预见用水 - - 0.56 0 0 合计 6.16 - 4.76 4、排水 本项目排水采用雨污分流制。厂区雨水经厂内雨水收集沟收集后排入雨水管网。 本项目生产过程中无生产废水外排，外排废水主要为员工生活废水（含食堂废水）。生活废水处理方式：生活废水（食堂废水先经新建隔油池1m3处理）经厂区已建预处理池（16m3）处理后经园区管网排入近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江。 本项目运营期水平衡如下图所示。 图1-1 水平衡图（m3/d，日最大用水量） 5、依托工程 本项目通过挂牌形式取得西郊工业园内建设用地使用权，29-A号地块厂房及附属设施由四川乐至万贯投资发展有限公司代建，本项目入驻时为已建空置厂房。本项目供排水、供电等公辅设施均依托万贯产业园29-A号标准厂房已建成公辅设施，其中废水依托万贯产业园内29-A号厂区内已建成的16m3预处理池处理后进入污水处理厂处理。本项目依托情况如下。 表1-19 本项目依托情况一览表 类别 名称 购买厂房情况 本项目 依托可行性 主体工程 厂房 厂区总占地面积3666.685m2。 已建厂房占地面积1446.56m2 购买厂区，厂区总占地面积3666.685m2。 已建厂房占地面积1446.56m2 可行 辅助工程 门卫室 已建门卫室，建筑面积15m2 依托门卫室 可行 综合楼 5F，建筑面积1330.44m2 依托综合楼 可行 胶粘剂库房 已建，1F，2m2水泥硬化 依托胶粘剂库房，新增防渗措施 可行 卫生间 已建，1F，23.16m2 依托卫生间 公辅工程 给水工程 设有主水管系统 依托给水管道 可行 排水工程 29-A号厂房已建1座16m3/d的预处理池及配套管网，经园区污水管道进入污水处理厂 生活废水依托预处理池和排水管道排放，本项目废水量为4.76m3/d，原剩余16m3/d，因此预处理池有足够的纳污能力接收本项目废水 可行 供电系统 由市政电网接入 依托市政电网 可行 环保工程 废气 无废气处理设施 新建废气处理设施 / 废水 16m3/d预处理池 本项目生活污水产生量4.76m3/d，原剩余16m3/d，因此预处理池有能力接收本项目废水，可满足需求 可行 危险废物 已建，1F，2m2水泥硬化 依托危废暂存间，新增防渗措施 可行 一般固废暂存区 依托已建厂房划分，2m2 依托已建厂房划分区域，2m2 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设地点位于乐至县童家工业区西郊工业园（原“乐至县农副产品加工园区”）内的万贯产业园29-A号厂房，29-A中标准厂房及配套附属设施由四川乐至万贯投资发展有限公司代建，本项目入驻时为已建成空置标准厂房，属新建项目，无原有项目遗留问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况（表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处沱江和涪江的分水岭上，与安居区、大英县、中江县、金堂县、简阳市、雁江区、安岳县接壤，县城距成都市106公里，距重庆市278公里。全县幅员面积1424.5平方公里。总人口86.86万人，其中农业人口78.88万人。沱涪二江一东一西，国道318线、319线横贯县境，成渝高速公路紧邻相连。 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊园区万贯产业园29-A号厂房（中心地理坐标为经度105.015092°，纬度30.312729°，地理位置图详见附图1。 二、地质与地形地貌 乐至县的地理条件独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱江、涪江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。最高点海拔596．3米，最低点海拔297.0米。 项目所在区域无滑坡、崩塌、泥石流、落石等地质灾害分布。 据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震动反应谱特征周期值为0.35S，地震动峰值加速度值为0.05g，地震基本烈度为VI度，区域地质构造较稳定。 三、气象条件 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，最高气温38.3摄氏度，最低气温-4.8摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。乐至县年平均降水量为948毫米，降水强度在4～10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中，风速最大的是春季3~5月，月平均风速为1.7～1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。风速小，风向多变。 四、水文 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级直流等。 沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1％，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地，人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3．6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588米：最低处为合川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 本项目近期受纳水体为廖家河，最终汇入沱江；远期受纳水体为鄢家河，最终汇入沱江。 五、土壤、植被及生物多样性 乐至县土地肥沃，气候宜人，物产丰富，林木茂盛，森林覆盖率达36.1%，是国务院命名的全国绿化先进县，全国粮食、柑桔、生猪基地县和秸秆养羊示范县，首批长防林工程达标县，全国优质蚕茧基地县，全国水利工作先进县，全国计划生育优质服务县。 乐至县地系砂岩、泥岩互杂的侏罗系地层。泥岩较砂岩易风化碎裂，经风化剥蚀，夷为平缓丘岗坡地，一坡一坎，每个山丘均呈多级台地。乐至县在中生代三叠纪中期受印支运动影响上升为陆地，至侏罗纪初期复下降成湖泊，土层自上而下：1.素填土：褐红色，层厚0.5-2.5 米；2.中砂层：浅黄色- 灰色，主要由石英颗粒组成，层厚 0.4-3.1 米；3.淤泥层：灰-深灰色，层厚0.6-1.2 米；4.粗砂层：浅灰色-乳白色，由石英砂组成，层厚0.2-0.8 米； 5.中风化玄武岩：褐灰-灰色，层厚 0.3-1.2 米。 经现场勘察，本项目位于乐至县童家发展区西郊园区的扬锦国际产业园的12号标准厂房，属于城市建成区，由于人类活动频繁，已无无珍稀动植物存在。 综上所述，本项目影响区域内，无珍稀、濒危和国家重点保护动植物分布。 六、污水处理厂概况 1、乐至县城市污水处理厂简介 乐至县城市污水处理厂位于乐至县天池镇棉花沟村，设计规模为20000m3/d，采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺。乐至县污水处理厂分两期建设，一期工程（处理量：10000m3/d）于2007年后半年开建设，2009年上半年投入运行；二期工程（处理量：10000m3/d）已于2012年11月开工建设，并于2013年12月投入运行。 据了解，乐至县城市污水处理厂原有20000m3/d的污水处理规模已达到饱和，现新增一套处理规模为12000m3/d的应急污水处理设备（采用水解酸化+A2/O+高速滤池” 二级生化处理工艺，位于原城市污水处理厂旁边），能够满足所在区域的污水处理正常的运行。 根据调查了解，项目所在区域已建设有污水管网，本项目办公废水经处理达标后排入污水管网，项目东侧万贯大道已建有污水管网，万贯大道配套建设的污水管网接入二环路，并连接到乐至县污水处理厂，因此本项目污水可经污水管网进入到污水处理厂。 2、文峰工业园污水处理厂简介 文峰工业园（童家发展区第一区域）园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，分期建设，其中一期规模0.5万m3/d，预计2020年6月建成投入运行。污水处理厂处理工艺采用二级生化处理，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“城镇污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。根据调查了解，目前园区污水处理厂未投入运营，管网还未敷设完成，根据查阅园区规划，本项目所在区域属于园区污水处理厂纳污范围。

# 环境质量现状（表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），本项目评价等级为二级。 （一）大气环境质量（区域）现状评价 1、项目所在区域达标判断 根据资阳市生态环境局发布的《2019资阳市环境质量状况公告》中的乐至县城市环境空气平均优良天数比例为96.4%，同比2018年，乐至县上升12.3%。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为6ug/m3，同比2018年下降2ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为16ug/m3，同比2018年下降3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比2018年上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为110ug/m3，同比2018年下降33ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为47ug/m3，同比2018年下降23ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为28ug/m3，同比2018年下降9ug/m3。 表3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 单位：ug/m3 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 6 60 10 达标 NO2 年平均浓度值 16 40 40 达标 PM10 年平均浓度值 47 70 67.14 达标 PM2.5 年平均浓度值 28 35 80 达标 CO 百分位数平均 1.3mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 日最大8小时平均 110 160 68.75 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求，因此乐至县属于达标区。综上，本项目所在区域为达标区。 （二）补充监测 为进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次特征因子评价引用《乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目环境影响评价报告表》中四川中正源检测技术有限公司出具的监测报告四川中正源（2019）第305号（2019年8月8日），引用监测点位距离本项目下风向约600m，位于本项目大气环境影响评价范围内，同时引用数据日期在3年之内，监测至今区域环境未增加较大污染源，环境空气质量未发生明显改变，引用数据有效。 1、大气环境质量现状监测基本信息 本项目环境空气质量现状监测引用监测点位基本信息如下表所示。 表3-2 环境空气现状监测点位基本信息表 监测点名称 监测点经纬度 监测因子 监测时段 相对厂址位置 相对厂界距离 经度 纬度 1# 105.014147 30.307052 甲苯 2019年7月30日～8月5日，连续7天 乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目下风向 100m 二甲苯 TVOC 2、监测结果 本项目环境空气质量现状监测引用监测点位监测结果如下表所示。 表3-3 环境空气质量现状监测结果统计及评价 单位：mg/m3 点位名称 监测日期 监测因子 甲苯 二甲苯 TVOC 1# 2019.7.30 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.388 2019.7.31 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.388 2019.8.01 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.411 2019.8.02 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.394 2019.8.03 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.403 2019.8.04 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.417 2019.8.05 ﹤1.5×10-3 ﹤1.5×10-3 0.401 标准值 0.2 0.2 0.6 3、评价方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.2的要求进行。 列表给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占标准质量浓度限值的百分比和超标率。其计算公式为： 式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第 i 个污染物的环境质量标准，mg/m3； 4、评价结果 本项目环境空气质量现状监测引用监测点位环境区域空气质量评价结果见下表。 表3-4 环境空气质量现状评价 点位名称 监测点经纬度 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 经度 纬度 1# 105.014147 30.307052 甲苯 小时平均 0.2 ﹤1.5×10-3 0 0 达标 二甲苯 小时平均 0.2 ﹤1.5×10-3 0 0 达标 TVOC 日最大8小时平均 0.6 0.388~0.417 69.5 0 达标 注：评价标准参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 由上表可知，项目所在区域环境空气中甲苯、二甲苯、总挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 二、地表水环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目排水为间接排放，评价等级为三级B，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 1、项目所在区域达标判断 本项目近期纳污河流为鄢家河（阳化河），根据资阳市生态环境局于2020年5月19日发布的《资阳市环境质量状况公告》2019年度（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/shouyelanmu/niandubaogao/20200519/25415.html），2019年鄢家河（阳化河）巷子口断面水质评价结果如下表所示： 表3-5 阳化河巷子口断面水质评价结果一览表 监测单位 水系河流/湖库 断面名称 断面性质 规定类别 实测类别 是否达标 主要污染指标/超标倍数 资阳市环境监测中心站 阳化河 巷子口 控制 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.015 根据资阳市生态环境局发布的2019年度《资阳市环境质量状况公告》可知，阳化河巷子口断面不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域标准要求，地表水环境质量较差。 三、声环境质量现状 为了解本项目所在地声环质量现状，本次环评委托了四川弗里曼环境科技有限公司于2020年05月13对评价区域内进行了声环境质量现状监测。 1、声环境现状监测 （1）监测布点 在项目厂界四周共设置了4个噪声监测点。 （2）监测时间及监测频率 2020年05月13，昼夜各监测1次。 （3）监测方法及来源 严格按照国家《声环境质量标准》中规定的原则和方法执行，监测方法及来源见表3-6所示。 表3-6 声环境监测方法及方法来源 项 目 监测方法 方法来源 使用仪器 环境噪声 声环境质量标准 GB3096-2008 AWA6021A 声校准器 FLM-YQ-HJ002-2 AWA5688 声级计FLM-YQ-HJ001-5 （4）监测结果 噪声监测结果见表3-7。 表3-7 声环境质量监测结果表 单位：dB(A) 点位 2020年05月13日 昼间 夜间 1#（项目厂房北侧） 56 44 2#（项目厂房东侧） 53 47 3#（项目厂房南侧） 54 44 4#（项目厂房西侧） 55 49 2、声环境现状评价 （1）评价标准 本项目执行《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准，见下表。 表3-8 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 （2）声环境质量现状评价 由上表可知，评价区域内1#、2#、3#、4#监测点昼夜监测值均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类区域标准限值。 四、生态环境 根据现场勘查，本项目位于童家发展区西郊园区万贯产业园内，区域内系统生物多样性程度较低，受人类活动影响，区域内没有属于重点保护的动植物物种资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。 五、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤评价等级为三级评价。 为了解本项目所在地区域土壤环境质量现状，本次环评委托了四川弗里曼环境科技有限公司于2020年05月13对评价区域内进行了土壤环境质量现状监测。 1、土壤环境质量现状监测 本项目土壤环境监测点位及监测因子如下表所示。 表3-9 土壤监测点位及监测因子 编号 类型 取样深度 监测因子 土地性质 选点依据 布点位置 T1 表层样 0-0.2m 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 建设用地 厂区胶黏剂库房及危废暂存间拟建处 占地范围内 T2 表层样 0-0.2m GB36600-2018中45项基本项目 建设用地 厂区预处理池所在区域 T3 表层样 0-0.2m 甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 建设用地 厂区生产车间 2、监测时段及频次 本次评价监测时间为2020年05月13日，检测1次。 3、采样及分析方法 按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018》等有关规定执行。 4、评价方法 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964 2018）土壤环境质量现状评价采用标准指数法。各监测点的评价标准为 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准。 5、监测及评价结果 本项目土壤环境监测结果及评价结果如下表所示。 表3-10 土壤性质调查表 点号 T1（HJ2005027T0111） 时间 2020.0513 经度 105.0130°'E 纬度 30.3115°'N 层次（cm） 15 现场 记录 颜色 褐色 结构 - 质地 壤土 其他异物 无 点号 T1（HJ2005027T0112） 时间 2020.05.13 经度 105.0130°'E 纬度 30.3115°'N 层次（cm） 15 现场 记录 颜色 褐色 结构 - 质地 壤土 其他异物 无 点号 T2（HJ2005027T0211） 时间 2020.05.13 经度 105.0133°'E 纬度 30.3116°'N 层次（cm） 15 现场 记录 颜色 褐色 结构 - 质地 壤土 其他异物 无 点号 T3（HJ2005027T0311） 时间 2020.05.13 经度 105.0156°'E 纬度 30.3096°'N 层次（cm） 15 现场 记录 颜色 褐色 结构 - 质地 壤土 其他异物 无 表3-11 土壤环境监测结果（T1） 采样日期 检测项目 检测结果 标准限值 达标情况 单位 T1 HJ2005027T0111 T1 HJ2005027T0112 2020.05.13 甲苯 - ND 1200 达标 ug/kg 间二甲苯+对二甲苯 - ND 570 达标 ug/kg 邻二甲苯 - ND 640 达标 ug/kg 石油烃（C10-C40） - 23 4500 达标 mg/kg PH（无量纲） 8.26 - - 达标 无量纲 阳离子交换量 123 - - 达标 cmol/kg 注：ND表示未检出 表3-12 土壤环境监测结果（T2） 采样日期 点位编号 监测项目 检测结果 标准限值 达标情况 单位 2020.05.13 T2 HJ2005027T0211 砷 7.65 60 达标 mg/kg 汞 0.81 38 达标 铅 23.0 800 达标 镉 0.16 65 达标 铜 21.9 18000 达标 铬（六价） 0.60 5.7 达标 镍 32.6 900 达标 挥发性有机物 四氯化碳 ND 2.8 达标 氯仿 ND 0.9 达标 氯甲烷 ND 37 达标 1，1-二氯乙烷 ND 9 达标 1，2-二氯乙烷 ND 5 达标 1，1-二氯乙烯 ND 66 达标 顺-1，2-二氯乙烯 ND 596 达标 反-1，2-二氯乙烯 ND 54 达标 二氯甲烷 0.0173 616 达标 1，2-二氯丙烷 ND 5 达标 1，1，1，2-四氯乙烷 ND 10 达标 1，1，2，2-四氯乙烷 ND 608 达标 四氯乙烯 ND 53 达标 1，1，1-三氯乙烷 ND 840 达标 1，1，2-三氯乙烷 ND 2.8 达标 三氯乙烯 ND 2.8 达标 1，2，3-三氯丙烷 ND 0.5 达标 氯乙烯 ND 0.43 达标 苯 ND 4 达标 氯苯 ND 270 达标 1，2-二氯苯 ND 560 达标 1，4-二氯苯 ND 20 达标 乙苯 ND 28 达标 苯乙烯 ND 1290 达标 甲苯 ND 1200 达标 间二甲苯+对二甲苯 ND 570 达标 邻二甲苯 ND 640 达标 半挥发性有机物 硝基苯 ND 76 达标 2-氯酚 ND 2256 达标 苯并[a]蒽 ND 15 达标 苯并[a]芘 ND 1.5 达标 苯并[b]荧蒽 ND 15 达标 苯并[k]荧蒽 ND 151 达标 䓛 ND 1293 达标 二苯并[a，h] 蒽 ND 1.5 达标 茚并[1，2，3-cd] 蒽 ND 15 达标 萘 ND 70 达标 苯胺* ND 260 达标 注：ND表示未检出 表3-13 土壤环境监测结果（T3） 采样日期 检测项目 检测结果 标准限值 达标情况 单位 T3（HJ2005027T0311） 2020.05.13 甲苯 - 1200 达标 ug/kg 间二甲苯+对二甲苯 - 570 达标 ug/kg 邻二甲苯 - 640 达标 ug/kg 石油烃（C10-C40） 28 4500 达标 mg/kg 注：ND表示未检出 根据表3-11、表3-12、表3-13中的监测及评价结果可知，项目土壤各监测点位的各项土壤监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准；项目取样土壤环境质量良好。

项目外环境关系及主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、项目外环境关系 经现场踏勘，本项目周边外环境关系如下： 东侧：本项目东侧紧邻乐至县骏翔鞋业有限公司，待入驻； 东南侧：本项目东南侧约30m处为乐至县乐奇鞋业有限公司，待入驻；约35m处为四川蔓尼迪鞋业有限公司；约60m处为四川伊迪丝鞋业有限公司，待入驻；约110m处为10#及11#空置厂房，约150m处为四川铂华珠宝有限公司，约175m处为四川汇铃针织品有限公司。 南侧：本项目南侧紧邻乐至县鑫红塑料制品有限公司；约30m处为四川鑫睿鞋业有限公司，待入驻；约100m处为广都鞋底；约130m处为四川洁海环保科技有限公司；约160m处为四川洪三电电缆有限公司；约180m处为4#及5#空置厂房；约265m处为乐至县双劲鞋业有限公司。 西南侧：本项目西南侧约30m处为四川星昂鞋业有限公司，待入驻；约100m处为四川省至高鞋业有限公司，待入驻。 西侧：本项目西侧紧邻园区规划道路，道路另一侧为四川百源鞋业有限公司，距本项目最近约10m；约170m处为乐至县佳鑫丝绵有限公司；约240处为四川默森药业有限公司。 西北侧：本项目西北侧为待建空地； 北侧：本项目北侧紧邻空置厂房及待建的四川豪廷鞋业有限公司； 本项目周边主要为鞋材等生产企业，外环境关系简单。 二、项目主要环境保护目标及级别 1、环境空气保护目标及级别 不因本项目实施而改变评价区域内环境空气质量，其环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境保护目标及级别 确保评价范围内地表水水质不会因本项目实施而受到明显影响，即满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 3、声环境保护目标及级别 确保声环境保护目标为项目所在地周边200m范围，园区内声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准，园区外2类标准。 4、土壤环境保护目标及级别 确保评价范围内土壤环境质量执行满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准。 5、生态环境保护目标及级别 根据调查，项目区原生植被基本消失，无天然林，无珍稀植被和古、大、奇树木，区域内原有植被主要为农作物、野生灌木以及草地。生态环境主要保护目标为项目区已有植被，以及控制水土流失。 三、主要环境保护目标 经现场踏勘，本项目主要环境保护目标见表3-14。 表3-14 环境保护目标一览表 类别 保护目标名称 坐标/m 相对距离（m） 方位 规模及功能 环境功能区划 X Y 大气环境 黄花园村村民 501299 3355402 540 N 约100户 GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区 田家沟村村民 500878 3356172 1320 N 约200户 排柏村村民 502364 3354574 748 E 约200户 香炉沟村村民 503058 3352481 2730 ES 约200户 金子堰村村民 501654 3353860 880 S 约200户 乐至县天池镇初级中学 500919 3353556 1337 WS 约2000人 乐至县人民医院 500184 3353356 2102 WS 约600人 灵泉寺村村民 499681 3354764 1628 W 约200户 南冲寺村村民 499408 3356410 2432 WN 约200户 牛栏店村村民 499904 3357324 2894 WN 约200户 声环境 黄花园村村民 501269 3355305 150 EN 约1户 GB3096-2008《声环境质量标准》2类 地表水环境 廖家河 680 N 农灌、排洪、纳污 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水域 土壤环境 厂界外50m范围内 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（ GB36600 2018 ）表1中第二类用地标准

# 评价适用标准（表四）

| 环环境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量 评价区域内常规大气污染物SO2、NO2 、PM10、PM2.5、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，甲苯、二甲苯、总挥发性有机物参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，标准值见表4-1。 表4-1 本项目大气环境质量评价标准 评价因子 各项污染物的浓度限值（mg/m3） 依据 1小时平均 日平均 年平均 SO2 0.50 0.15 0.06 GB3095-2012中的二级标准 NO2 0.20 0.08 0.04 PM10 — 0.15 0.07 PM2.5 — 0.075 0.035 CO 10 4 — O3 0.2 — — TSP — 0.3 0.2 二甲苯 0.20 — — HJ2.2-2018中附录D 甲苯 0.20 — — TVOC — 0.60 — 二、声环境质量 敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2类标准，其余执行3类标准，标准值见表4-2。 表4-2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 项目 标准值（Leq：dB（A）） 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 60 50 三、地表水环境质量 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，具体标准值如下表4-3。 表4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 项目 pH CODCr BOD5 氨氮 总磷 SS Ⅲ类标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 / 四、土壤环境质量 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（ GB36600 2018 ）表1、表2第二类用地标准，执行标准见下表所示。 表4-4 建设项目土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 单位mg/kg 序号 污染物名称 CAS编号 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铬（六价） 18440-29-9 3.0 5.7 30 78 4 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 5 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 6 汞 7439-97-6 8 38 33 82 7 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 11 1，1-二氯乙烷 75-37-3 3 9 20 100 12 1，2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 13 1，1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 16 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 71-43-2 1 4 10 40 27 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 30 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 108-88-33 1200 1200 1200 1200 33 间,对-二甲苯 108-38-3 106-42-3 163 570 500 570 34 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760 36 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 37 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 38 苯并[a] 蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500 42 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900 43 二苯并[a,h] 蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd] 蒽 193-39-5 5.5 15 55 151 45 萘 91-20-3 25 70 255 700 表4-5 建设项目土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目） 单位mg/kg 序号 污染物名称 CAS编号 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 石油烃类 1 石油烃（C10-C40） - 826 4500 5000 9000 |
| --- | --- |
| 污 污染物 排 放 标 准 | 一、噪声 施工期噪声执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。标准限值见下表4-6。 表4-6 施工期噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准如表4-7。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值 昼间 夜间 65 55 二、废水 本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，标准值见下表。 表4-8 污水综合排放标准单位：mg/L 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 总磷 标准值 6~9 500 300 400 45 8 注：氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 三、废气 施工期：执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相关标准，详见下表。 表4-9 四川省施工场地扬尘排放限值 单位：mg/m3 监测项目 区域 施工阶段 监测点排放限值 监测时间 总悬浮颗粒物 资阳市 其他工程阶段 0.25 自监测起持续15min 营运期：本项目甲苯、二甲苯有组织排放及颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；甲苯、二甲苯无组织排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）；VOCs有组织排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）；VOCs无组织厂界外执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）；VOCs厂界内执行《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019）；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准。 根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“所有排气筒高度应不低于15m。排气筒周围半径200m范围内有建筑时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。不能达到该要求的排气筒，按其高度对应的表列排放速率标准限值严格50%执行”。“本项目200m范围内最高建筑为各厂区中办公楼，约15m，而本项目排气筒高度均设置为15m，因此本项目有组织排放各污染物排放速率标准值均严格50%执行”。 详见下表所示。 表4-10 本项目有组织大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 标准 排放筒高度（m） 限值 甲苯 40 15 1.55 二甲苯 70 15 0.5 VOCs 60 15 1.7 DB51/2377-2017 表4-11 本项目无组织大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 标准 颗粒物 1.0 周界外浓度最高点 GB16297-1996 甲苯 0.2 二甲苯 0.2 VOCs（厂界外） 2.0 DB51/2377-2017 VOCs（厂界内） 10（监控点处1h平均浓度值） 在厂房外设置监控点 GB37822-2019 30（监控点处任意浓度值） 表4-12 饮食业油烟排放标准限值 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 四、固废 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013修改单中相关标准要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013 年修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、国家环保总局《排污许可证试点工作方案》等文件中规定的实施污染物种类与原则，为做好评价区总量控制工作，建议本项目废水总量控制因子确定为COD、NH3-N，TP，废气总量控制因子确定为VOCs。 废气： 项目废气采用预测值计算总量控制。 VOCs=3.0686×90%×（1-80%）=0.5523t/a； 废水： 根据新颁布的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号，简称《暂行方法》）提出了总量指标的计算方法，本项目外排废水为生活污水，厂区排口采用《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准限值，废水污染物核定排放总量计算如下：近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河，最终汇入沱江；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江。 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下: COD：1332.8t/a×500(mg/L)/1000/1000=0.6664t/a； NH3-N：1332.8t/a×45(mg/L)/1000/1000=0.06t/a； TP：1332.8t/a×8(mg/L)/1000/1000=0.0107t/a 近期乐至县城市污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：1332.8t/a×50(mg/L)/1000/1000=0.0666t/a； NH3-N：1332.8t/a×5(mg/L)/1000/1000=0.0067t/a； TP：1332.8t/a×0.5(mg/L)/1000/1000=0.00067t/a。 远期文峰工业园区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：1332.8t/a×40(mg/L)/1000/1000=0.0533t/a； NH3-N：1332.8t/a×3(mg/L)/1000/1000=0.004t/a； TP：1332.8t/a×0.5(mg/L)/1000/1000=0.00067t/a。 表4-13 总量控制建议指标 污染物排放口 污染物名称 总量控制指标（t/a） 废气 DA001 VOCs 0.5523 废水 厂区预处理池排口 COD 0.6664 NH3-N 0.06 TP 0.0107 乐至县城市污水处理厂总排口 COD 0.0666 NH3-N 0.0067 TP 0.00067 乐至县文峰工业园污水处理厂总排口 COD 0.0533 NH3-N 0.004 TP 0.00067 |

# 建设项目工程分析（表五）

一、工艺流程简述 （一）施工期工艺流程 本项目通过挂牌形式取得西郊工业园内建设用地使用权，29-A号地块厂房及附属设施由四川乐至万贯投资发展有限公司代建，本项目入驻时为已建标准空置厂房，不涉及基础开挖及土建工程，仅在厂房内部进行设备安装等即可投入营运。本项目在进行施工过程中严格按照相关规定和要求进行施工和管理，能较好地控制施工过程中的扬尘和噪声，故本次评价对施工期进行简单分析。具体工艺流程及产污环节见图5-1： 图5-1 厂房施工期工艺流程及产污位置示意图 （二）营运期工艺流程 1、广场舞鞋及太极布鞋生产工艺流程 本项目广场舞鞋及太极布鞋工艺流程及产污环节如下图所示： 图5-2 广场舞鞋及太极布鞋工艺流程及产污位置示意图 工艺流程简述： 下料：外购皮料（超纤皮、帆布、PU皮革）等根据制鞋款式及大小要求利用冲机进行下料，形成鞋面各部件。 片帮：裁料后帮料部件厚度与规定的厚度要求不符时，用片帮机将需要折边的部件边缘按规格要求削成斜坡状。 挽帮画线：将需要挽帮的帮料进行胶粘挽帮（主要为广场舞鞋），同时用高温笔在面料面上根据款式要求画线条，便于车帮，即按线车缝。 车帮：根据鞋面款式结构将经以上工序处理后的鞋面部件进行缝线组合形成整个鞋面外形。 整理鞋帮：根据鞋面结构要求将鞋面部件边缘折叠，同时采用人工在上刷一层粉胶，然后粘上内衬，即鞋里。 烘干定型：将鞋面放置于烤箱（温度：180℃，时间：1min）内将整理后的鞋帮定型。 排帮套鞋楦：工人根据鞋码大小选取楦头，将楦头人工套在鞋面上，同时通过前帮机、后帮机、中后帮机上进行拉邦，使鞋面更平整。 烘干定型：将鞋面放置于烤箱（温度：180℃，时间：1min）内将排帮后的鞋面烘干定型。 刷胶：人工将鞋底刷PU胶。 烘干定型：将鞋底放置于烤箱（温度：180℃，时间：1min）内将刷胶后的鞋底烘干定型。 合底：人工将鞋面刷PU胶后将其与烘干定型后的鞋底放在压底机上挤压，挤压时间约40s。 冷却：将合底后的鞋底放入冷凝机（风冷，制冷剂R404a）中将其冷却至室温，冷却时间2min。 钉跟：本项目根据客户需求需要钉跟的鞋子利用钉跟机钉跟，无需钉跟的鞋子直接进入下一工序。 成鞋美化：成鞋美化是制鞋工作的善后工程，主要包括订鞋扣、穿鞋带、理鞋垫等；同时将外购的各种皮鞋配件或装饰件装配到皮鞋上，并对皮鞋生产装配中出现的瑕疵采取擦拭去污、熨烫、补饰伤痕等美化措施。 检验、包装、入库：将完成成鞋美化处理后的产品根据规格型号打码并进行整理检验，放入鞋盒中并放入干燥剂后包装入库待售。 2、太极皮鞋生产工艺流程 本项目太极皮鞋工艺流程及产污环节如下图所示： 图5-3 太极皮鞋生产工艺流程及产污位置示意图 工艺流程简述： 下料：外购皮料（牛皮）等根据制鞋款式及大小要求利用冲机进行下料，形成鞋面各部件。 片帮：裁料后帮料部件厚度与规定的厚度要求不符时，用片帮机将需要折边的部件边缘按规格要求削成斜坡状。 挽帮画线：将需要挽帮的帮料进行胶粘挽帮（主要为广场舞鞋），同时用高温笔在面料面上根据款式要求画线条，便于车帮，即按线车缝。 车帮：根据鞋面款式结构将经以上工序处理后的鞋面部件进行缝线组合形成整个鞋面外形。 整理鞋帮：根据鞋面结构要求将鞋面部件边缘折叠，同时采用人工在上刷一层粉胶，然后粘上内衬，即鞋里。 烘干定型：将鞋面放置于烤箱（温度：180℃，时间：1min）内将整理后的鞋帮定型。 排帮套鞋楦：工人根据鞋码大小选取楦头，将楦头人工套在鞋面上，同时通过前帮机、后帮机、中后帮机上进行拉邦，使鞋面更平整。 烘干定型：将鞋面放置于烤箱（温度：180℃，时间：1min）内将排帮后的鞋面烘干定型。 打磨：通过砂轮机将鞋面待粘合处进行打磨，使其与鞋底贴合处形成不光滑面，以利于后续工艺的涂胶和贴底；鞋面打磨过程进行时，鞋底待粘合处处理过程同时进行，鞋底处理的主要目的同鞋面打磨过程。 刷胶：人工将鞋底刷PU胶。 烘干定型：将鞋底放置于烤箱（温度：180℃，时间：1min）内将刷胶后的鞋底烘干定型。 合底：人工将鞋面刷PU胶后将其与烘干定型后的鞋底放在压底机上挤压，挤压时间约40s。 冷却：将合底后的鞋底放入冷凝机（制冷剂R404a）中将其冷却至室温，冷却时间2min。 钉跟：本项目根据客户需求需要钉跟的鞋子利用钉跟机钉跟，无需钉跟的鞋子直接进入下一工序。 成鞋美化：成鞋美化是制鞋工作的善后工程，主要包括订鞋扣、穿鞋带、理鞋垫等；同时将外购的各种皮鞋配件或装饰件装配到皮鞋上，并对皮鞋生产装配中出现的瑕疵采取擦拭去污、熨烫、补饰伤痕等美化措施。 喷光亮剂（清洁剂）：在喷光台上使用气体喷涂枪将光亮剂喷涂在皮鞋表面，使皮鞋更光亮（根据商家要求判断是否进行此工序），不进行喷光亮剂的皮鞋直接进入下一工序。 烘干：将喷光亮剂后的鞋子放入烘箱中让其快速干燥。 检验、包装、入库：将完干燥后的鞋子根据规格型号打码并进行整理检验，放入鞋盒中并放入干燥剂后包装入库待售。 二、主要污染工序 （一）施工期主要污染工序 本项目通过挂牌形式取得西郊工业园内建设用地使用权，29-A号地块厂房及附属设施由四川乐至万贯投资发展有限公司代建，本项目入驻时为已建标准空置厂房，不涉及基础开挖及土建工程，仅在厂房内部进行设备安装等即可投入营运。本项目施工过程将产生噪声、扬尘、废水、固废等污染物，其排放量较小，随着施工期的结束而消失。项目施工期主要污染物主要产生情况如下： 1、废气：主要为车辆扬尘以及装修粉尘； 2、废水：主要为员工生活污水； 3、固废：主要为建筑垃圾以及员工生活垃圾； 4、噪声：主要为钻机、电锤、切割机等会产生的设备运行噪声。 （二）营运期主要污染工序 本项目营运期间主要污染物产生情况如下。 废气：主要为生产过程中产生的打磨粉尘、有机废气（主要产生于排帮、定型、刷胶、烘干工序、喷光亮剂过程）以及食堂油烟。 废水：主要为员工产生的生活废水（含食堂废水）。 噪声：主要为冲机、片帮机、前帮机、后帮机、砂轮机、冷凝机等机械设备运行过程中产生的噪声。 固体废物：主要为生产过程汇总产生的废边角料、皮屑、更换的楦头、废纸箱鞋盒等一般废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘，生活过程中产生的生活垃圾、污泥、隔油池浮油及餐厨垃圾，用胶工段产生的废胶桶，设备维修及保养过程产生的含油废棉纱手套、废机油，废气处理过程产生的废活性炭等。 三、挥发性有机物平衡 1、VOCS平衡 本项目VOCS平衡如图5-4所示。 图5-4 项目VOCS平衡图 2、甲苯+二甲苯平衡 本项目甲苯+二甲苯平衡如图5-5所示。 图5-5 项目甲苯+二甲苯平衡图 四、污染物产生及治理措施 （一）施工期污染物的产生及治理措施 1、施工期废水 在整个施工期，施工人员将产生生活污水，施工高峰期施工人数约为10人左右，施工人员的生活污水排放量按0.05m3/人·d计，生活污水为0.5m3/d，主要污染物有CODcr、BOD5、NH3-N、SS等。生活污水利用厂区现有预处理池处理后经园区管网排入乐至县城市污水处理厂处理达标后最终排入廖家河。 2、施工期废气 本项目施工期不涉及油漆的喷涂，原材料运输包括生产设备、施工器械及生产原材料等的运输，此过程将少量扬尘、车辆废气等，通过加强管理，减少车辆怠速运行加以控制。 3、施工期噪声 施工期噪声污染源主要是设备安装噪声，施工期噪声将对周围环境造成一定的影响。 为了降低施工噪声对周围居民的影响，应采取如下噪声控制措施： ①合理安排施工时间，装卸、搬运设备、材料等严禁抛掷。施工期间场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。 ②加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。 通过采取以上有效的噪声控制措施，施工场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 4、施工期固体废弃物 施工期间产生的固体废物主要为各类设备的包装材料及生活垃圾。废包装材料产生量约为0.02t，经收集后外售废品回收站。施工高峰期施工人数约为10人左右，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，资阳市属于四区3类，生活垃圾产生量0.48kg/d.人，则生活垃圾产生量为4.8kg/d，袋装收集后环卫部门统一清运处理。 （二）营运期污染物的产生及治理措施 1、废气的产生及治理措施 本项目运营期废气主要皮鞋生产过程中产生的打磨粉尘、排帮、定型、刷胶、烘干工序、喷光亮剂过程产生的有机废气以及食堂产生的食堂油烟。 （1）有机废气 产生源强： 本项目生产过程中有机废气主要为各类胶黏剂涂刷、烘干定型所产生的。根据建设单位提供资料，本项目使用的胶粘剂主要是强力PU胶、粉胶以及光亮剂（清洁剂），其中强力PU胶用量3.3t/a、粉胶用量1.245t/a、光亮剂（清洁剂）用量0.1t/a。项目所用强力PU胶、粉胶、光亮剂（清洁剂）均市购成品，生产时直接使用，无需调配。本次考虑到对环境最不利因素，以上物质中总挥发性有机物全部挥发计，结合本项目强力PU胶、粉胶、光亮剂（清洁剂）的检测数据，强力PU胶、粉胶、光亮剂（清洁剂）中总挥发性有机物含量百分比分别为58.25%、87.2%（其中甲苯+二甲苯含量百分比为3g/kg）、62.6%，由此计算得出本项目VOCs产生总量及甲苯+二甲苯产生总量，详见下表。 经计算本项目有机废气的产生情况见下表5-1。 表5-1 本项目有机废气产生情况一览表 VOCs 序号 类型 用量 VOCs占比 VOCs产生量（t/a） VOCs产生速率（kg/h） 1 强力PU胶 3.3t/a 58.25% 1.92 0.857 2 粉胶 1.245t/a 87.2% 1.086 0.485 3 光亮剂（清洁剂） 0.1t/a 62.6% 0.0626 0.028 合计 3.0686 1.37 甲苯+二甲苯 序号 胶水类型 用量 甲苯+二甲苯产生量（t/a） 甲苯+二甲苯产生速率（kg/h） 1 粉胶 1.245t/a 0.00374 0.00167 注：VOCs及苯系物以最不利情况100%挥发计。 治理措施及达标分析： 根据环境保护部《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（2017.9）中“①加强废气收集与处理，对油墨、粘胶剂等有机原辅材料调配和使用时等，要采取车间环境质量负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上；②因地制宜推进其他工业行业 VOCs 综合治理，制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序 VOCs 排放治理”。 结合本项目实际情况，建设单位拟采用两级活性炭处理系统处理有机废气。本环评要求：在各烘箱出气口设置集气罩，刷胶挽帮排帮、喷光亮剂区域每个工位上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后引至两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。 为保证废气收集效率达到90%，根据《环境工程设计技术手册》（2002年版），集气罩风量计算公式为： Q=0.75（10X2+F）VX*3600 其中：Q—集气罩风量; X—控制点距集气罩的距离，m；（本项目取值0.1m） F—集气罩罩面面积，m2；（本项目烘干定型工序、喷光台、刷胶台、排帮挽帮区域集气面积分别为0.4m2、0.5m2、0.4m2、0.5m2，为保证收集效率，本次统一取值0.5m2，） VX—集气罩罩面风速，m/s； 根据《环境工程设计技术手册》（2002年版），在废气扩散速度较低、稳定的状态下，集气罩罩面风速宜≥0.5m/s，本次取值0.5m/s。经计算，本项目单个集气罩风量约为1000m3/h，本项目有机废气处理系统共设置15个集气罩，因此本次评价建议废气收集系统总风机风量为15000m3/h。 本项目有机废气收集系统集气罩设置详见下表。 表5-2 本项目集气罩收集系统一览表 收集系统位置 集气装置数量 风机总风量（m3/h） 烘干定型（烤箱出气口）工序 6个 15000 喷光亮剂（清洁剂）工序 1个 刷胶工序 4个 排帮挽帮整理鞋帮工序 2个 合计 15个 有组织排放： 类比同类型项目的相同处理方法，废气收集效率可达到90%，净化效率可达到80%，本项目有机的废气处理设施拟设置风机总风量为15000m3/h。则本项目有机废气产生及排放情况见表5-3。 表5-3 本项目有机废气（有组织）产生及排放情况一览表 废气 种类 排放参数 污染物名称 处理前 收集效率 处理效率 处理后 评价标准 达标 情况 高度 (m) 排气 总量 (m3/h) 产生 量(t/a) 产生速率(kg/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h） 排放浓度(mg/m3) 排放 速率 (kg/h) 排放 浓度 (mg/m3) 废气 15 15000 VOCS 3.0686 1.37 90% 80% 0.5523 0.247 16.47 1.7 60 达标 甲苯 0.00187 0.00083 90% 80% 0.00034 0.00015 0.01 1.55 40 达标 二甲苯 0.00187 0.00083 90% 80% 0.00034 0.00015 0.01 0.5 70 达标 注：表格中VOCs总排放量已包含甲苯、二甲苯，同时甲苯、二甲苯均来自于粉胶，根据粉胶成分检验报告可知，甲苯+二甲苯测定含量为两者之和，本次环评为便于定量计算，以甲苯、二甲苯各占50%计。 根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“所有排气筒高度应不低于15m。排气筒周围半径200m范围内有建筑时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。不能达到该要求的排气筒，按其高度对应的表列排放速率标准限值严格50%执行”。“本项目200m范围内最高建筑为各厂区中办公楼，约15m，而本项目排气筒高度均设置为15m，因此本项目有组织排放各污染物排放速率标准值均严格50%执行”。 由上表可知，项目有机废气经集气罩收集后经两级活性氧吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放。甲苯、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值要求，VOCS满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中排放标准限值要求。 无组织排放： 由于负压抽风收集率为90%，则有10%的VOCS、甲苯、二甲苯以无组织形式排放，则VOCs的无组织排放量为0.30686t/a（0.137kg/h），甲苯无组织排放量为0.000187t/a（0.000083kg/h），二甲苯无组织排放量为0.000187t/a（0.000083kg/h）。根据预测，厂区无组织排放的VOCs、甲苯、二甲苯能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中排放标准限值要求。 （2）粉尘 产生源强： 本项目太极皮鞋生产时对帮面、鞋底粘合处进行打磨，此过程将会产生粉尘。项目需要打磨抛光的皮鞋约5万双/年，粉尘产生量参考《195制鞋行业系数手册》（初稿），打磨粉尘产生量按8g/双计，则粉尘产生量约0.4t/a，0.179kg/h。 治理措施及达标分析： 根据建设单位提供资料，本项目砂轮机均自带布袋除尘器（共4套，每套风机风量为1000m3/h，收集效率按90%，除尘效率按90%计），打磨粉尘经砂轮机自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放，则无组织排放量为0.076t/a，0.034kg/h。根据预测，厂区无组织排放的粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值要求。 （3）食堂油烟 产生源强 根据调查，本项目劳动定员共40人，均在厂区食宿。食堂灶具所用能源为天然气，属于清洁能源，燃烧产生的污染物浓度和量均较小。根据类比调查目前居民食用油用量约为30g/人.d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目取最大4%，食堂每天运行时间按3h/日计，则油烟产生量约为0.0134t/a，0.016kg/h。 治理措施及达标分析： 根据调查，本项目食堂规模属于中型，环评要求建设单位设置一个油烟净化器（油烟净化效率不低于75%，本次处理效率按80%计，风量3000m3/h），食堂油烟经油烟净化器处理后引至食堂楼顶排放。按以上措施处理后食堂油烟排放量为0.00268t/a，0.0032kg/h，1.07mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求（油烟排放浓度不得超过2.0mg/m³）。 2、废水的产生及治理措施 本项目车间清扫方式为扫帚清扫，设备采用抹布擦拭，无车间清洗及设备清洗废水产生，主要废水为员工生活废水（含食堂废水）。 产生源强： 根据建设单位提供资料，本项目设置有食堂和住宿。生活废水主要包括员工办公生活废水及食堂废水，根据《四川省用水定额标准》，本项目生活用排水如下表所示。 表5-4 生活用水情况一览表 序号 用水类别 用水标准 用水 日用水量（m3/d） 排污系数 废水量（m3/d） 单位数 1 生活用水 办公生活用水 100L/人·d 40人 4 0.85 3.4 食堂用水 40L/人·d 40人 1.6 0.85 1.36 合计 5.16 - 4.76 治理措施及达标分析： 经现场调查，项目所在地尚未规划园区污水厂，乐至童家工业集中发展区规划建设有一座工业污水处理厂，即文峰工业园区污水处理厂，目前正在施工阶段，且该工业园区污水厂已将本项目所处乐至县童家工业区西郊工业园（原“乐至县农副产品加工园区”）污水纳入处理范围。 根据调查，本项目厂区内综合楼北侧已建有预处理池（16m3），本项目生活废水（食堂废水先经过新建隔油池处理，隔油池容积为1m3，水力停留时间大于0.5h）经已建预处理池（16m3）处理达到《污水排放综合标准》（89789-1996）三级标准后进入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河。远期待园区污水管与污水厂主干管接通后，排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 生活废水主要污染物为CODcr 、BOD5、SS、氨氮等，参照典型城市生活废水水质，其中CODcr：200～400mg/L、BOD5：160～200mg/L、SS：100～200mg/L，而氨氮浓度不同地区差异较大，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准，即45mg/L，本项目废水产生及排放情况见下表所示。 表5-5 生活废水产排情况一览表 废水性质 废水量（m3/a） COD BOD5 SS NH3-N 总磷 处理前 浓度（mg/L） 1332.8 400 300 250 45 4 产生量（t/a） 0.533 0.4 0.333 0.06 0.005 经预处理池处理后 浓度（mg/L） 300 250 100 25 3 排放量（t/a） 0.4 0.333 0.133 0.033 0.004 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 45 3 近期：城市污水处理厂处理 浓度（mg/L） 1332.8 50 10 10 5 0.5 排放量（t/a） 0.067 0.013 0.013 0.0067 0.0007 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 50 10 10 5 0.5 远期：园区污水处理厂处理 浓度（mg/L） 1332.8 40 10 10 3 0.5 排放量（t/a） 0.053 0.013 0.013 0.004 0.0007 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（GB51/2311-2016）中相关标准 40 10 10 3 0.5 2、噪声的产生及治理措施 本项目噪声源主要为冲机、片帮机、前帮机、砂轮机、钉跟机等设备运行产生的噪声，这些设备所产生的机械噪声基本为中强度噪声，其噪声源强在70～90dB(A)的范围之内。针对不同产噪设备采用不同的隔声、基础减振等治理措施后，噪声治理及排放情况。 表5-6 项目主要噪声源及治理措施 单位：dB（A） 噪声源 噪声源强 降噪措施 治理后声级值 冲机 85 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减 ≤70 片帮机 80 ≤65 针床 75 ≤60 花样机 75 ≤60 前帮机 75 ≤60 中后帮机 85 ≤65 砂轮机 90 ≤75 压底机 70 ≤55 冷凝机 70 ≤55 定跟机 80 ≤65 烘箱 75 ≤60 风机 85 设置减震基础、风机进出风口安装消声器等 ≤70 （1）选用性能优、噪声小的设备，降低噪声源强度； （2）合理布置厂区，高噪声设备应尽量设置于场地中部远离厂界的位置，通过距离衰减减少厂界噪声值； （3）设置封闭式车间，采取厂房隔声，设备基座采用减震基座； （4）在安装和检修过程中保证设备安装平衡，经常维护保养和润滑，保持设备运转正常。 设备噪声经减振、隔声、消声等措施处理后，本项目噪声对周边影响较小。项目位于园区内，周边200m范围内多为鞋厂等工业企业及少数散居农户，项目噪声通过隔声减震后，对周边环境影响较小。项目营运期噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 4、营运期固体废物排放及治理措施 本项目营运期产生的固体废物主要包括一般固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 ①生活垃圾 办公生活垃圾：本项目劳动定员40人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，资阳市属于四区3类，生活垃圾产生量0.48kg/d•人，则项目运营期间职工生活垃圾产生量为19.2kg/d。本项目年工作280天，则生活垃圾的产生量为5.376t/a。产生的生活垃圾定点袋装后，由环卫部门及时统一清运处理。 餐厨垃圾及隔油池浮油：项目食堂营运过程中会产生一定量的餐厨垃圾及隔油池浮油，本项目每天食堂就餐人数为40人，餐厨垃圾及隔油池浮油按照每天0.5kg/人计，则项目产生的餐厨垃圾及隔油池浮油量为20kg/d，5.6t/a。通过设置密闭的容积收集暂存，交有能力的单位处理。 ②预处理池污泥 本项目预处理池污泥定期清理，污泥产生量约为0.1t/a，交由环卫统一清运处理。 （2）一般工业固废 ①皮料边角料 项目皮料边角料产生量为0.6t/a，属一般固体废弃物，集中收集暂存于一般固废暂存区，定期交由万贯产业园统一处置。 ②收集粉尘 本项目砂边打磨时将会产生粉尘，经设备自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放，根据工程分析，布袋除尘器收集得粉尘量为0.324t/a，集中收集暂存于一般固废暂存区，定期交由万贯产业园统一处置。 ③废包装材料 根据建设单位提供资料，项目废包装材料产生量为0.1t/a，集中收集暂存于一般固废暂存区，定期交由万贯产业园统一处置。 ④更换的楦头 根据建设单位提供资料，本项目更换的楦头产生量为80个/a，楦头主要成分为ABS塑料，为一般固废，集中收集暂存于一般固废暂存区，定期交由万贯产业园统一处置。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目产生的有机废气收集后采用两级活性炭吸附处理，此过程将会产生一定量的废活性炭。 本项目活性炭吸附有机废气总量为2.21t/a，参考《简明通风设计手册》以及广东工业大学工程研究，1t活性炭吸附量约为0.25t有机废气，则项目设置的活性炭净化系统所需活性炭量为8.84t/a。建设单位拟建2个活性炭吸附箱（活性炭吸附箱有效容积5m3，容纳5000小块活性炭，每块尺寸100x100x100mm），活性炭采用蜂窝状活性炭，活性炭密度为0.45-0.65t/m3（本次评价取 0.5t/m3），则每套废气处理设施活性炭最大设置量为2.5t，因此，项目废气处理设施活性炭的更换频次约 1 年更换4次，更换下的废活性炭总量为12.21t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW49号：其他废物，其废物代码为：900-041-49，经收集后交由有资质单位处理。 表5-7 项目活性炭吸附系统更换周期一览表 序号 活性炭吸附装置 吸附废气量 一次填充量 更换周期 废活性炭产生量 1 1套 2.21 t/a 2.5t 4次/a 12.21 ②含油废抹布手套 废含油手套、抹布：项目因设备维修保养产生的含油手套、抹布等产生量约为0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW49号：其他废物，其废物代码为：900-041-49，经收集后交由有资质单位处理。 ③废机油 项目生产设备需用机械润滑油润滑，年用量约为0.05t/a，定期添加的过程中产生少量废机械润滑油，其产生量一般为年用量的 5-10%，本环评以最大量 10%计，则废机械润滑油产生量为0.005t/a。查阅《国家危险废物名录》（2016），废机油属于危险废物，危废类别代码HW08（900-249-08）。 ④废包装桶 本项目每年产生胶黏剂废包装桶300个，废胶桶属于危险废物，属于《国家危险废物名录》中的HW49类危险废物，其废物代码为：900-041-49；交由危废处置资质单位处置。 本项目固体废弃物的产生、排放情况及处理方式见表5-8。 表5-8 固体废物产生及处置情况一览表 单位：t/a 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 产生量 处置措施 1 办公生活垃圾 生活垃圾 员工生活 固态 5.376 环卫部门统一清运处理 餐厨垃圾及隔油池浮油 生活垃圾 员工生活 固态、液态 5.6 专用容器收集后交由有处理能力的单位处理 2 预处理池污泥 生活垃圾 预处理池 固态 0.1 3 皮屑、线头及边角料 一般固废 下料、片帮、车帮 固态 0.6 暂存于一般固废暂存区，定期交由万贯产业园统一处置 4 收集粉尘 检验 固态 0.324 5 废包装材料 包装 固态 0.1 6 更换的楦头 排帮套鞋楦 固态 80个/a 7 废活性炭 危险废物 有机废气吸附 固态 12.21 暂存于危险废物暂存间内，定期交由有危废处理资质单位处理 8 废机油 设备维修维护 液态 0.005 9 含油废抹布手套 设备维修维护 固态 0.02 10 废包装桶 胶黏剂使用 固态 300个/a 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物贮存场所基本情况，详见下表： 表5-9危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存 场所 名称 危废类别 危废代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 厂区东侧 2m2 / 4.5t 季度 废含油抹布 HW49 900-041-49 废胶桶 HW49 900-041-49 废机油 HW08 900-249-08 建设单位拟设置一个一般固废暂存区（20m2）和一个危废暂存间（2m2）对项目产生的固体废物进行分类收集和暂存。为规范危险废物存放要求，环评要求严格执行以下管理措施： 一般固废管理措施：项目采取的固废处置措施可行，为了进一步确保项目产生的固体废物得到合理有效的收集处理，避免造成环境二次污染，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。 评价要求采取以下措施加强固废治理： ①设置垃圾桶、一般固废暂存区和危险固废暂存间对项目产生的各类固废进行分类收集、暂存，并及时收集产生的固废，特别是机修产生的废机油、废棉纱、废手套等危险废物的收集。 ②垃圾桶中的垃圾日产日清，防止蚊蝇滋生和恶臭对环境造成二次污染。 危险固体废物管理措施：本项目产生的危险废物主要为废包装桶、废活性炭、废机油、含油棉纱、手套，建设单位拟在厂区东侧厕所旁设置一间危废暂存间，建筑面积为2m2，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，设有防腐、防渗措施。 本环评要求：①危险废物不能与生活垃圾混合收集，应单独设立收集装置；②在厂区内设置独立的危险废物暂存间，并设立明显的危险废物标识，对不同类型的危废分类收集；③危险废物集中收集后定期交有资质的危险废物处置单位回收，并对其进行安全处置；④对危险废物暂存间地面进行硬化并采取相应的防渗处理，防止废油等危险废物发生泄漏造成地下水的污染。 在危废的处理处置过程中，严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置危废暂存区，并对危废暂存区进行“防风、防雨、防渗”处置。 项目建设单位拟建的危险废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行；危废处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）执行。 该暂存间的设计、施工和管理必须进行危险废物的储存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，相关要求为： ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 ③应位于居民中心区常年最大风频的下风向。设施底部必须高于地下水最高水位。 ④门地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，材料必须与危险废物相容。设施底部必须高于地下水最高水位。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系<10-10cm/s )，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。应建造径流疏导系统，保证25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑥危险废物贮存设施内清理出来的废渣，一律按危险废物处理。 ⑦按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑧建设单位必须做好危险废物的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。且记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 ⑨必须定期对所贮存的容器设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 此外，危险废物处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年）执行，相关要求为：危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 综上所述，建设单位按照环评要求实施后，各项固废均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染，可实现达标排放。 5、地下水污染防治措施 本项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目分区防控措施应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求，详见下表。 表5-10 污染控制难易程度分级参照表 主要特征 本项目涉及构筑物 难 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。 危险废物暂存间、辅料库房 易 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。 / 表5-11 天然包气带防污性能分级参照表 分级 主要特征 本项目 强 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 项目所在地出露地层属第四系上更新统，场地地下基础之下第一岩(土)层为黄褐色-浅黄色粉砂质粘土、粉质砂土、中、细砂，递变成砂砾卵石层，厚4-5m，且分布连续、稳定，渗透系数1.2×10-6～6.0×10-5cm/s。因此，确定包气带防污性能为“中”。 中 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 弱 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 表5-12 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区 天然包气带 防污性能 污染控制 难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机物污染物 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行 中-强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易-难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行 中-强 难 中 易 重金属、持久性有机物污染物 强 易 简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 （1）地下水污染途径 本项目营运期污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放或原料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节有：①污水管网、污水处理设施、原料发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。②突发环境风险事故导致原料外溢，进入地下水环境。 地下水分区 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目分划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下； 重点防渗区：危废暂存间、胶黏剂库房 一般污染防渗区：预处理池、隔油池 简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域 现有防治措施: 本项目通过挂牌形式取得西郊工业园内建设用地使用权，29-A号地块厂房及附属设施由四川乐至万贯投资发展有限公司代建，本项目入驻时为已建标准空置厂房。根据现场调查，厂区内综合楼地面均已采用水泥硬化地面，项目生产车间、预处理池、危废暂存间、胶黏剂库房已采取一般防渗处理。 新增防渗措施: 项目危废暂存间（面积为2m2）、胶黏剂库房（面积为2m2）需进行重点防渗处理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危废暂存间、胶黏剂库房地面等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s粘土防渗衬层的厚度应不小于2m。 新建的隔油池采取地面硬化一般防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s。 综上，项目分区防渗见下表所示。 表5-13 项目分区防渗一览表 防渗级别 防渗区域 防渗措施 防渗要求 备注 重点防渗 危废暂存间、胶粘剂库房 地面硬化，可设置塑料托盘和金属托盘，危废分类存于塑料托盘上然后统一放在金属托盘内；胶粘剂分类存于塑料托盘上然后统一放在金属托盘内 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s粘土防渗衬层的厚度应不小于2m 已采取一般防渗，新增重点防渗 一般防渗区 生产车间、预处理池、隔油池 采取10~15cm的水泥进行硬化 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s粘土防渗衬层的厚度应不小于2m 生产车间、预处理池已建，隔油池未建 简单防渗区 厂区道路等 水泥地面硬化 水泥硬化 已建 经以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水，土壤。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况（表六）

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 排帮、定型、刷胶、喷光亮剂 | VOCs | 3.0686/a | 有组织排放：0.5523t/a，16.47mg/m3；无组织排放0.03086t/a |
|  |  | 甲苯 | 0.00187t/a | 有组织排放0.00034t/a，0.01mg/m3；无组织排放0.000187t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.00187t/a | 有组织排放0.00034t/a，0.01mg/m3；无组织排放0.000187t/a |
|  | 搅拌投料粉尘 | 粉尘 | 0.4t/a | 无组织排放0.076t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 0.0134t/a | 0.00268t/a，1.07mg/m3 |
| 水污 染物 | 生活废水 | 水量 | 1332.8m3/a | 1332.8m3/a |
|  |  | COD | 400mg/l、0.533t/a | 300mg/l、0.4t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/l、0.4t/a | 250mg/l、0.333t/a |
|  |  | NH3-N | 45mg/l、0.06t/a | 25mg/l、0.033t/a |
|  |  | 总磷 | 4mg/l、0.005t/a | 3mg/l、0.004t/a |
|  |  | SS | 250mg/l、0.333t/a | 100mg/l、0.133t/a |
| 噪声 | 设备运行 | 生产设备采取减震、厂房隔声；动力设备采取减震、隔声、消声等降噪措施，尽量减轻对周围环境的影响。 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 办公生活垃圾 | 5.376 | 环卫部门统一清运处理 |
|  |  | 餐厨垃圾及隔油池浮油 | 5.6 | 专用容器收集后交由有处理能力的单位处理 |
|  |  | 预处理池污泥 | 0.1 | 环卫部门统一清运处理 |
|  | 一般固体废物 | 皮屑、线头及边角料 | 0.6 | 堆放至园区指定得一般固废堆放点，由园区统一处理 |
|  |  | 收集粉尘 | 0.324 |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.1 |  |
|  |  | 更换的楦头 | 80个/a |  |
|  | 营运期危险废物 | 废活性炭 | 12.21 | 交由具有危险废物处理资质的单位回收处理 |
|  |  | 废机油 | 0.005 |  |
|  |  | 含油废抹布手套 | 0.02 |  |
|  |  | 废包装桶 | 300个/a |  |
| 主要生态影响： 本项目位于童家发展区西郊园区，本项目通过挂牌形式取得西郊工业园内建设用地使用权，29-A号地块厂房及附属设施由四川乐至万贯投资发展有限公司代建，本项目入驻时为已建标准空置厂房。本项目的建设不会造成水土流失、景观破坏等生态环境影响。本项目所在区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的营运期对生态环境不会产生较大影响。 |

# 环境影响分析（表七）

一、施工期环境影响分析 本项目施工期仅为设备安装过程。为防止和尽可能减少施工期对周围环境形成的影响，建设单位应做到以下基本要求： 1、为避免对周围形成噪声污染影响，施工期凡施工机械噪声级大于85dB(A)的作业应尽量避免在夜间进行。 2、施工期产生的废弃物(如铁质弃料、木材弃料等)，应集中堆放，及时清运，不能让其四周乱放。 3、施工期间尽量关闭门窗，防止扬尘外扬。 4、建设单位应与施工方“约法三章”，使施工单位自身杜绝不文明的施工作风，要求轻装轻卸、不超载、运输途中不撒落、不鸣高音喇叭等等，促使其实现文明生产、文明施工。 此外，施工时应尽可能使待构筑物保持整洁外观，注意安全生产，将维护城市总体形象纳入文明施工要求。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 二、营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1 、污染物评价标准 本项目污染物评价标准见下表。 表7-1 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（mg/m3) 标准来源 TVOC 二类限区 8小时 0.6 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D 甲苯 二类限区 1h平均 0.2 二甲苯 二类限区 1h平均 0.2 TSP 二类限区 日均 0.3 GB 3095-2012 2、污染源参数 主要废气污染源排放参数见表7-2、7-3。 表7-2 主要废气污染源参数一览表（点源） 编号 污染源 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数 排放工况 排放速率（kg/h） X Y VOCS 甲苯 二甲苯 1 DA001 501424 3354789 443.788 15 0.8 8.33 16.7 2240 正常 0.247 0.01 0.01 表7-3 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号 名称 面源中心点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数 排放工况 排放 速率（kg/h） X Y VOCS TSP 甲苯 二甲苯 1 生产车间 501448 3354788 443.788 50 28.89 0 9.5 2240 正常 0.137 0.034 0.000083 0.000083 3、估算模式参数 估算模式所用参数表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 70000人 最高环境温度 38.3 °C 最低环境温度 -4.8 °C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 4、主要污染源估算模型计算结果 采用导则推荐估算模型AERSCREEN计算，本项目各污染源计算结果见表7-5、7-6。 表7-5 估算模型计算结果一览表 距离(m) DA001 TVOC 甲苯 二甲苯 预测质量浓度（μg/m3） 占标率% 预测质量浓度（μg/m3） 占标率% 预测质量浓度（μg/m3） 占标率% 10 7.49E-01 0.06 3.03E-02 0.02 3.03E-02 0.02 25 1.14E+01 0.95 4.61E-01 0.23 4.61E-01 0.23 50 1.37E+01 1.14 5.55E-01 0.28 5.55E-01 0.28 70 2.95E+01 2.46 1.19E+00 0.60 1.19E+00 0.60 75 2.92E+01 2.44 1.18E+00 0.59 1.18E+00 0.59 100 2.48E+01 2.06 1.00E+00 0.50 1.00E+00 0.50 125 1.98E+01 1.65 8.00E-01 0.40 8.00E-01 0.40 150 1.58E+01 1.32 6.40E-01 0.32 6.40E-01 0.32 175 1.29E+01 1.07 5.21E-01 0.26 5.21E-01 0.26 200 1.07E+01 0.89 4.35E-01 0.22 4.35E-01 0.22 225 1.02E+01 0.85 4.15E-01 0.21 4.15E-01 0.21 250 1.27E+01 1.06 5.13E-01 0.26 5.13E-01 0.26 275 1.45E+01 1.21 5.86E-01 0.29 5.86E-01 0.29 300 1.56E+01 1.30 6.33E-01 0.32 6.33E-01 0.32 325 1.62E+01 1.35 6.57E-01 0.33 6.57E-01 0.33 350 1.61E+01 1.34 6.50E-01 0.33 6.50E-01 0.33 375 1.57E+01 1.30 6.34E-01 0.32 6.34E-01 0.32 400 1.52E+01 1.27 6.16E-01 0.31 6.16E-01 0.31 425 1.47E+01 1.23 5.96E-01 0.30 5.96E-01 0.30 450 1.42E+01 1.19 5.76E-01 0.29 5.76E-01 0.29 475 1.37E+01 1.15 5.57E-01 0.28 5.57E-01 0.28 500 1.33E+01 1.11 5.37E-01 0.27 5.37E-01 0.27 下风向最大质量浓度及占标率% 2.95E+01 2.46 1.19E+00 0.60 1.19E+00 0.60 D10%最远距离/m / 表7-6 估算模型计算结果一览表 距离(m) 生产车间 TVOC 甲苯 二甲苯 TSP 预测质量浓度（μg/m3） 占标率% 预测质量浓度（μg/m3） 占标率% 预测质量浓度（μg/m3） 占标率% 预测质量浓度（μg/m3） 占标率% 10 4.44E+01 3.70 2.69E-02 0.01 2.69E-02 0.01 1.02E-02 1.13 25 6.18E+01 5.15 3.75E-02 0.02 3.75E-02 0.02 1.38E-02 1.53 36 6.42E+01 5.35 3.89E-02 0.02 3.89E-02 0.02 1.42E-02 1.58 50 5.56E+01 4.63 3.37E-02 0.02 3.37E-02 0.02 1.36E-02 1.51 75 3.73E+01 3.10 2.26E-02 0.01 2.26E-02 0.01 1.13E-02 1.26 100 3.40E+01 2.83 2.06E-02 0.01 2.06E-02 0.01 9.08E-03 1.01 125 3.05E+01 2.55 1.85E-02 0.01 1.85E-02 0.01 7.39E-03 0.82 150 2.73E+01 2.27 1.65E-02 0.01 1.65E-02 0.01 6.13E-03 0.68 175 2.44E+01 2.03 1.48E-02 0.01 1.48E-02 0.01 5.18E-03 0.58 200 2.18E+01 1.82 1.32E-02 0.01 1.32E-02 0.01 4.44E-03 0.49 225 1.96E+01 1.64 1.19E-02 0.01 1.19E-02 0.01 3.87E-03 0.43 250 1.79E+01 1.49 1.09E-02 0.01 1.09E-02 0.01 3.41E-03 0.38 275 1.73E+01 1.45 1.05E-02 0.01 1.05E-02 0.01 3.04E-03 0.34 300 1.68E+01 1.40 1.02E-02 0.01 1.02E-02 0.01 2.73E-03 0.30 325 1.63E+01 1.36 9.89E-03 0.00 9.89E-03 0.00 2.47E-03 0.27 350 1.58E+01 1.32 9.60E-03 0.00 9.60E-03 0.00 2.25E-03 0.25 375 1.54E+01 1.28 9.31E-03 0.00 9.31E-03 0.00 2.06E-03 0.23 400 1.49E+01 1.24 9.04E-03 0.00 9.04E-03 0.00 1.89E-03 0.21 425 1.45E+01 1.21 8.78E-03 0.00 8.78E-03 0.00 1.75E-03 0.19 450 1.41E+01 1.17 8.53E-03 0.00 8.53E-03 0.00 1.63E-03 0.18 475 1.37E+01 1.14 8.29E-03 0.00 8.29E-03 0.00 1.52E-03 0.17 500 1.33E+01 1.11 8.06E-03 0.00 8.06E-03 0.00 1.42E-03 0.16 下风向最大质量浓度及占标率% 6.42E+01 5.35 3.89E-02 0.02 3.89E-02 0.02 1.42E-02 1.58 D10%最远距离/m / 5、评级工作等级确定 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按表7-7的分级判据进行划分。 表7-7 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （3）本项目评价等级的确定 本项目评价等级结果见表7-8所示。 表7-8 本项目评价等级结果 序号 污染源名称 排放方式 污染物 预测质量浓度（μg/m3） 下风向最大占标率% 评价等级 1 DA001 有组织 TVOC 2.95E+01 2.46 二级 甲苯 1.19E+00 0.60 三级 二甲苯 1.19E+00 0.60 三级 2 生产车间 无组织 TVOC 6.42E+01 5.35 二级 甲苯 3.89E-02 0.02 三级 二甲苯 3.89E-02 0.02 三级 TSP 1.42E-02 1.58 二级 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TVOC，Pmax值为5.35%，Cmax为64.2mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 6、大气影响评价内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气为二级评价，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 大气污染物排放量核算 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（μg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 / / 一般排放口 1 DA001 VOCs 16.47 0.247 0.5523 甲苯 0.01 0.00015 0.00034 二甲苯 0.01 0.00015 0.00034 一般排放口合计 VOCs 0.5523 甲苯 0.00034 二甲苯 0.00034 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs 0.5523 甲苯 0.00034 二甲苯 0.00034 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 生产车间 排帮、挽帮刷胶、热定型 VOCs 车间通风 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 （DB51/2377-2017） 2.0 0.30686 甲苯 0.2 0.000187 二甲苯 0.2 0.000187 打磨、抛光 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 1.0 0.076 无组织排放总计 无组织排放总计 VOCs 0.30686 甲苯 0.000187 二甲苯 0.000187 颗粒物 0.076 项目大气污染物年排放量核算具体情况见下表： 表7-11 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 VOCs 0.85916 2 甲苯 0.000527 3 二甲苯 0.000527 4 颗粒物 0.076 项目非正常工况主要考虑废气处理设施（粉尘处理系统、有机废气处理系统）维护不到位或设备故障，导致处理效率降低或未处理直接排放。项目非正常排放核算详见下表： 表7-12 项目非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 DA001 废气处理设施维护不到位 VOCs 91.33 1.37 1 1 加强废气处理系统的维护，定期更换活性炭，故障时及时停工检修 甲苯 0.056 0.00083 1 1 二甲苯 0.056 0.00083 1 1 2 生产车间 颗粒物 89.5 0.179 1 1 8、大气防护距离 根据估算结果可知，本项目废气排放下风向最大浓度贡献值均小于环境质量浓度限值，因此本项目不设置大气环境防护距离。 9、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）：“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过 GB3095 与 TJ36 规定的居住区容许条件浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离”。据表7-10可知，本项目无组织排放粉尘和VOCs的浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求和《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中浓度限值要求。 因此，本项目不设置卫生防护距离。 10、小结 本次评价对本项目生产时挥发性有机物有组织及无组织、粉尘无组织废气采用AERSCREEN估算模式进行预测，根据预测结果，本项目产生的废气污染物对大气环境的贡献值较小，影响较小；食堂油烟由于产生量小，在油烟净化器处理后对大气环境的影响较小。 综上所述，在确保本项目废气达标排放的情况下，项目营运期产生的大气污染物浓度较低，能够达标排放。加上本项目所在地大气环境质量较好，因此项目营运期不会对项目所在地大气环境质量造成明显影响。 （二）水环境影响分析 1、地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，水污染型建设项目根据排放方式和排放量划分评价等级，等级判定如下表。 表7-13 水污染影响型建设项目评价等级划定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d；水污染当数量W/无量纲 一级 直接排放 Q＞20000或W大于600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目生活废水经预处理池处理后排入乐至县城市污水处理厂，处理达标后排入廖家河，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为按照三级B评价。 2、评价内容 根据导则要求，三级B评价可不进行水环境影响预测，本项目主要评价内容包括： （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目外排废水主要为员工生活废水，废水量为4.76m3/d。生活废水经厂区已建预处理池（16m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达标后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到标后排入鄢家河。 预处理池原理：生活污水中含有大量粪便、纸屑、悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度COD 在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入预处理池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物，30%~60%的COD、10%~20%的BOD，能够确保项目产生的生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准限值要求。 隔油池原理：隔油池主要是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池多用钢筋混凝土筑造，也有用砖石砌筑的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池, 沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐，同时隔油池一般需要加盖。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 生活污水预处理设施依托可行性分析： 根据调查，本项目厂区内综合办公楼北侧已建成一座污水预处理池，容积为16m3，仅供本项目废水使用，本项目废水产生量为4.76m3/d，现有预处理池容积可满足需求，依托可行。 近期项目废水排入乐至县城市污水处理厂可行性分析： 根据现场勘查了解，乐至县城市污水处理厂配套管网已覆盖本项目所在区域，本项目废水可经管道排入污水处理厂处理达标排放；其次，根据了解，根据乐至县城市污水处理厂的处理工艺特点，其接纳污水的种类仅为生活污水，不接纳工业废水，根据工程分析可知，本项目废水为生活污水和地面清洁用水，本项目废水性质符合乐至县城市污水处理厂接纳废水的要求，此外，本项目废水排放量较小，对乐至县城市污水处理厂的水质不会造成较大影响，水质变化不大，因此，本项目产生的生活可经预处理后排入乐至县城市污水处理厂处理达标排放。 远期项目废水排入乐至县城市污水处理厂可行性分析： 根据文峰工业园（童家发展区第一区域）规划环评可知，园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，分期建设，其中一期规模0.5万m3/d，预计2020年6月建成投入运行。污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 本项目远期废水经预处理后排入园区污水处理厂处理，经处理达标排入鄢家河，鄢家河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，水体功能为纳污、农灌、排洪，尾水可实现达标排放，项目污水不会对鄢家河水质产生明显影响。 综上所述，本项目运营期对区域水环境影响较小。 3、废水污染物排放量核算 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目外排废水及污染治理设施信息见表7-14。 表7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活废水 CODcr BOD5 NH3-N 总磷 预处理后经污水管网，近期乐至县城市污水处理厂，远期文峰工业园污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 预处理池（16m3） 厌氧 DW001 ☑是 (否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 （2）废水排放口基本情况 本项目废水间接排放口基本情况见表7-15。 表7-15 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/(万t/a) 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) DW001 105.014735 30.313169 0.13328 近期：预处理后经污水管网进入乐至县城市污水处理厂 连续排放，流量稳定 / 乐至县城市污水处理厂 CODcr 50 BOD5 10 NH3-N 5 总磷 0.5 远期：经预处理池处理后排入文峰工业园区污水处理厂 连续排放，流量稳定 / 文峰工业园区污水处理厂 COD 40 BOD5 10 NH3-N 3 总磷 0.5 （3）废水污染物排放信息 本项目废水污染物信息见表7-16。 表7-16 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度/(mg/L) 日排放量/(t/d) 年排放量/(t/a) DW001 CODcr 300 0.00143 0.4 BOD5 250 0.00119 0.333 SS 100 0.000475 0.133 NH3-N 25 0.000118 0.033 总磷 3 0.0000143 0.004 全厂排放口合计 CODcr 0.4 BOD5 0.333 SS 0.133 NH3-N 0.033 总磷 0.004 综上，评价认为，本项目生活污水经处理达标后，近期可排至乐至县城市污水处理厂处理，远期可排入文峰工业园区污水处理厂处理。本项目所产生的废水对环境影响较小。 （三）噪声影响分析 1、评价等级 本项目位于乐至县西郊工业园万贯产业园，所处的声环境功能区为GB3096规定的3类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，同时受噪声影响人口数量无明显增加，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级划分5.2，本次评价为三级评价。 2、评价范围 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中6.1要求，本项目主要以固定声源为主，三级评价范围可根据项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当在项目边界向外200m评价范围内适当缩小。 本项目所在区域及相邻区域均为3类声环境功能区，根据本项目外环境关系，项目敏感目标较少，确定本项目声环境评价范围为厂界向外200m。 3、环境保护目标 根据现场调查，本项目环境保护目标主要为项目厂界200m范围内的黄花园村村民。 表7-17 声环境保护目标一览表 保护目标 规模 位置 厂界距离 高差 保护级别 黄花园村民 1户，约4人 EN 150~200m 0 GB3096-2008中 2类标准 4、噪声源强确定 本项目噪声源主要为片帮机、抛光机、冲床、砂轮机、打跟机、压跟机等设备，这些设备所产生的机械噪声基本为中强度噪声，其噪声源强在70～85dB(A)的范围之内。针对不同产噪设备采用不同的隔声、基础减振等治理措施后，噪声治理及排放情况见表。 表7-18 项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 噪声源 噪声源强 降噪措施 治理后声级值 冲机 85 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减 ≤70 片帮机 80 ≤65 针床 75 ≤60 花样机 75 ≤60 前帮机 75 ≤60 中后帮机 85 ≤65 砂轮机 90 ≤75 压底机 70 ≤55 冷凝机 70 ≤55 定跟机 80 ≤65 烘箱 75 ≤60 风机 85 设置减震基础、风机进出风口安装消声器等 ≤70 5、预测模式 假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，为简化分析，本项目仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，即当噪声源同时运行时，根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。 按照“导则”中推荐的预测模式，采用如下公式对项目噪声进行预测计算： A、噪声衰减公式： 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB（A）； ro、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB（A）。 关于(L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑反射等，一般厂房隔声(L≈10dB(A)，隔声处理厂房(L≈15dB(A)。 B、噪声迭加公式： 式中：Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； L——某点噪声总迭加值，dB(A)； n——声源个数。 C、厂界噪声执行标准 根据项目执行标准要求，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，其标准值如下： 昼间：LAeq≤65dB(A) 夜间：LAeq≤55dB(A) 6、预测结果 根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，先将各噪声声源进行叠加，计算出总声级，再利用噪声衰减模式计算出本工程噪声源对厂界噪声的贡献值，即为预测值。 表7-19 机械噪声到厂界的噪声贡献值一览表 单位：dB（A） 噪声源 源强dB（A） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离（m） 贡献值 距离（m） 贡献值 距离（m） 贡献值 距离（m） 贡献值 冲机 ≤70 60 34.4 15 46.5 60 34.4 50 36.0 片帮机 ≤65 60 29.4 30 35.5 100 25.0 30 35.5 针床 ≤60 60 24.4 25 32.0 60 24.4 35 29.1 花样机 ≤60 60 24.4 25 32.0 60 24.4 35 29.1 前帮机 ≤60 60 24.4 30 30.5 100 20.0 30 30.5 中后帮机 ≤65 70 28.1 30 35.5 90 25.9 30 35.5 砂轮机 ≤75 80 36.9 30 45.5 80 36.9 30 45.5 压底机 ≤55 100 15.0 30 25.5 60 19.4 30 25.5 冷凝机 ≤55 105 14.6 30 25.5 55 20.2 30 25.5 定跟机 ≤65 110 24.2 30 35.5 50 31.0 30 35.5 烘箱 ≤60 100 20.0 30 30.5 60 24.4 15 36.5 风机 ≤70 100 30.0 30 40.5 60 34.4 15 46.5 叠加值 / 40.58 50.34 40.42 50.12 标准值 昼间65，夜间55 评价结果 达标 达标 达标 达标 从预测结果可知，通过隔声、消声、减震、距离衰减等措施，项目所在厂界贡献值噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，对外环境影响较小。 （四）固体废物影响分析 本项目固体废物利用处置方式详见下表： 表7-20 建设项目固体废物处置方式一览表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 产生量 处置措施 1 办公生活垃圾 生活垃圾 员工生活 固态 5.376 环卫部门统一清运处理 餐厨垃圾及隔油池浮油 生活垃圾 员工生活 固态、液态 5.6 专用容器收集后交由有处理能力的单位处理 2 预处理池污泥 生活垃圾 预处理池 固态 0.1 环卫部门统一清运处理 3 皮屑、线头及边角料 一般固废 下料、片帮、车帮 固态 0.6 暂存于一般固废暂存区，定期交由万贯产业园统一集中处置 4 收集粉尘 检验 固态 0.324 5 废包装材料 包装 固态 0.1 6 更换的楦头 排帮套鞋楦 固态 80个/a 7 废活性炭 危险废物 有机废气吸附 固态 12.21 暂存于危险废物暂存间内，定期交由有危废处理资质单位处理 8 废机油 设备维修维护 液态 0.005 9 含油废抹布手套 设备维修维护 固态 0.02 10 废包装桶 胶黏剂使用 固态 300个/a 由此可见，本项目固体废物都能得到合理妥善的处理，不会造成二次污染。 危险废物收集运输分析： 本项目厂区生产过程危废产生点距危废暂存间最大距离约为50米，距离较近，危废转运时由专人负责，及时检查容器的破损密封等性能，杜绝危废在厂区内转运产生的散落、泄漏情况，对周围环境影响较小。 危险废物暂存分析： 危险固废委托处理前，将贮存于危险废物暂存间内。厂区危险废物暂存间占地面约2m2。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物贮存场所基本情况，详见下表： 表7-21 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存 场所 名称 危废类别 危废代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-041-49 厂区东侧 2m2 / 4.5t 季度 废含油抹布 HW49 900-041-49 废胶桶 HW49 900-041-49 废机油 HW08 900-249-08 危险废物管理要求： 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒等情况。 本项目营运过程中产生的危险废物建设项目将设置2m2的危险废物暂存间，暂存达一定数量后由资质单位统一回收，并按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移等。 日常生产管理过程中须做好危险固体废物情况的记录，记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险固体废物的记录和货单在危险固体废物回取后应继续保留三年。 （1）危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行设置，并做到以下几点： ①危险废物贮存设施必以《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志； ②危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ③危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ④危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的“防风、防雨、防渗、防晒”四防要求建设； ⑤暂存场所进行分区，不同类型危险废物分开对方，并设有隔离间隔断；防止危废的二次污染和交叉污染； ⑥在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物必须装入容器内后方可在贮存设施内分别堆放。 ⑦禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ⑧盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）附录A 所示的标签； （2）危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件； ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意； ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点； ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 （3）危险废物处理可行性分析 环评要求本项目产生的危险废物须委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理。营运期间危险废物均能够实现减量化和无害化，建设项目强化危险废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝危险固废在厂区内的散失、渗漏，做好危险固废在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固废散落对周围环境的影响。因此，建设项目产生的危险固废经资质单位有效处理处置后，对环境影响较小，项目固体废物防治措施是可行的。 综上，本项目固体废物经采取上述处理措施，不对外排放，对周围环境不会造成明显的影响。 （五）地下水环境影响分析 据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类项目，无需进行地下水环境影响评价，本次环评仅做一般性影响分析。 本项目采取工程分析章节中提出的分区防渗措施处理后，防渗措施满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 （六）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤影响分为生态影响型及污染影响型，本项目影响土壤的类型为污染影响型。 1、环境影响识别 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别属于附录A中的Ⅱ类项目，见下表。 表7-22 土壤环境影响评价项目类比 行业类别 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 制造业 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造 制革、毛皮鞣制 化学纤维制造；有毛洗、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋业 其他 （2）土壤环境影响识别与评价因子筛选 1）土壤环境影响识别 本项目可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响识别见下表所示。 表7-23 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 建设期 / / / 运营期 √ / √ 服务期满后 / / / 根据上表可知，本项目建设期不会对土壤造成影响，运营期间造成影响途径主要包括大气沉降及垂直入渗对其造成的影响。 2）土壤污染因素 本项目属于污染影响型建设项目，结合项目特点，本项目在运行期间可能造成土壤污染的因素主要表现在： Ⅰ、项目原辅材料中胶水在储存、取用过程中泄漏，渗入土壤进而污染土壤。 Ⅱ、危废暂存间废机油等危废泄漏渗入土壤造成污染。 综上本项目可能导致土壤酸碱化的影响源及影响因子识别如下。 表7-24 本项目土壤环境影响源及因子识别表 污染源 工艺节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 胶水、机油储存、使用 物料储存是、使用 大气沉降、垂直入渗 甲苯、二甲苯、石油烃 甲苯、二甲苯（间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、石油烃 事故排放 危废暂存间 危废储存 垂直入渗 甲苯、二甲苯、石油烃 甲苯、二甲苯（间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、石油烃 事故排放 2、评价等级及调查范围 本项目通过挂牌形式取得西郊工业园内建设用地使用权，29-A号地块厂房及附属设施由四川乐至万贯投资发展有限公司代建，本项目入驻时为已建标准空置厂房。项目施工期不涉及基础开挖及土建工程，仅在厂房内部进行改造及设备安装即可投入营运。项目占地面积为3666.65m2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目占地规模为小规模。项目厂区内除绿化区域已全部完成路面硬化，环评已要求重点防渗区域及一般防渗区区域按要求完成防渗工作，项目周边无敏感点，周边200m范围内均为工业园区。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目敏感程度分级为不敏感。 表7-25 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 本项目 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 / 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 / 不敏感 其他情况 √ 表7-26 污染影响影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 由上表可知，本项目土壤评价等级为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型调查范围为0.05km范围内。 3、土壤环境预测及评价 （1）预测范围 与调查评价范围一致，项目占地范围及周边50m范围内。 （2）预测评价时段 根据本项目土壤影响途径情况，选取运营期作为本项目的重点预测时段。 （3）情景设置 根据本项目污染物排放情况，选择大气沉降、垂直入渗作为本项目的预测情景。 （4）预测与评价方法 本项目土壤环境影响评价等级为三级，根据导则，采用定性描述法进行预测。 4、评价结论 本项目为鞋业生产项目，项目使用的胶水中含有的挥发性有机物经过大气沉降或者垂直入渗可能会对评价范围内的土壤环境造成影响，根据现状监测可知，本项目占地范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准要求，且本底值远远低于标准值，说明项目评价范围内土壤具有一定的环境容量。 （1）大气沉降途径土壤影响分析 本项目在排帮、挽帮、刷胶和热定型过程会产生VOCs，其中包含甲苯、二甲苯。根据工程分析，VOCs经活性炭处理后会有小部分VOCs经过排气筒进入大气中，经过大气沉降进入土壤。本项目以甲苯、二甲苯的沉降量为例，项目甲苯、二甲苯排放量分别为0.00034t/a、0.00034t/a，因此，土壤中甲苯、二甲苯大气沉降量分别为0.00034t/a、0.00034t/a，满足相关土壤标准要求。根据现状监测可知，项目土壤中未检测出含有甲苯、邻二甲苯、间、对二甲苯，土壤环境容量较大，环评要求，项目应严格执行环评中的环保措施要求，在此情况下，本项目所产生的大气沉降影响不会对周边土壤造成影响。 （2）垂直入渗途径土壤环境影响分析 根据识别结果，本项目垂直入渗的情况主要为各类胶黏剂、危废暂存间、以及机械设备（漏油）事故的情况下，造成泄漏通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目已提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，已要求对以上可能泄漏的场所进行了重点防渗，即使在事故工况泄漏的情况下也不会下渗到土壤对其造成影响。 综上，评价区域内的土壤质量可满足相关标准要求。 5、土壤污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）建设项目土壤环境保护措施主要从土壤环境质量现状保障措施、源头控制措施、过程防控措施三方面进行，本项目拟采取的土壤污染防治措施如下： （1）土壤环境质量现状保障措施 根据项目占地范围内土壤环境质量监测情况，各监测点位现状因子均能够满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中第二类用地标准，暂不对所在地土壤进行修复治理，需强化环境保护措施，避免对其造成污染。 （2）源头控制措施 本项目涉及各类胶黏剂的使用，包括储存、使用过程中应避免泄漏、滴漏进入土壤造成污染，具体措施为：胶水库房、危废暂存间门口设置20cm高裙角，并设置截水沟，链接至收集池，在泄露时对污染物进行收集。 （3）过程防控措施 本项目主要土壤环境影响表现在排帮、挽帮刷胶、热定型过程产生的甲苯、二甲苯大气沉降影响，以及储存、使用过程入渗途径影响，针对以上可能影响过程，在占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主减少大气沉降的影响，同时，针对入渗途径影响采取相应防渗措施，具体为：胶黏剂库房、生产区、危废暂存间设置地面集水池，集水池在现有防渗混凝土基础上，增加设置2mmHDPE膜，并设置不锈钢托盘托底。 （4）土壤环境影响评价结论 本项目土壤环境各监测点中，各监测点位的各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的风险筛选值标准，项目区域土壤环境质量良好。 本次评价要求建设单位从“源头控制、污染途径控制”方面入手。严格做好分区防渗措施，加强管理，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。 综上，评价认为本项目土壤环境影响可接受。 三、环境风险分析 1、评价依据 （1）风险调查 根据调查本项目原辅料及生产工艺特点，本项目风险源本项目风险源主要为PU胶、粉胶、废机油以及厂区内可燃物质（真皮、PU皮革等）。 （2）风险潜势初判 环境风险潜势是对建设项目潜在环境危害程度的概化分析表达，是基于建设项目涉及的物质和工艺系统危险性（P）及其所在地环境敏感程度（E）的综合表征。 1）物质及工艺系统危险性分析（P的确定） A、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”，本项目所涉及的环境风险物质为废机油、甲苯、二甲苯（粉胶中成分）。其中废机油属于其中的第“381”号“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”临界量为2500t；甲苯、二甲苯临界量均为10t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物种数量与临界量比值（Q）”计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值计算Q值。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 综上，本项目涉及的重点关注的危险物质储存情况统计见表7-27。 表7-27 项目涉及的重点关注的危险物质储存情况统计 序号 危险物质 最大储存量 临界量 比值Q 1 甲苯 0.00187t 10t 0.000187 2 二甲苯 0.00187t 10t 0.000187 3 机油 0.005t 2500t 0.000002 合计 0.000376 经计算：Q=0.000376＜1，因此可判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 2）环境敏感性分析（E的确定） 基于环境敏感目标调查，分析建设项目敏感性，分别对大气、地表水环境和地下水环境三个要素的环境敏感程度进行分级，分级原则见《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018）附录D。由于本项目环境风险物质Q=0.000376＜1，环境风险潜势直接判定为Ⅰ，无需确定P和E等级。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势直接判定为Ⅰ。 表7-28 风险评价工作级别（HJ169-2018） 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 综上，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2、环境敏感目标概况 环境敏感目标调查过程中，重点关注水环境风险受体（含地表水环境和地下水环境）和大气环境风险受体。其中大气环境风险受体主要以集中居住区为关注重点，地表水环境风险受体以水体穿越及饮用水源为重点，地下水环境风险受体以集中式和分散式地下水水源为重点。 经现场踏勘及地图资料收集对比，本项目主要环境敏感目标见下表。 表7-29 环境敏感目标一览表 类别 保护目标名称 坐标/m 相对距离（m） 方位 规模及功能 环境功能区划 X Y 大气环境 黄花园村村民 501299 3355402 540 N 约100户 GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区 田家沟村村民 500878 3356172 1320 N 约200户 排柏村村民 502364 3354574 748 E 约200户 香炉沟村村民 503058 3352481 2730 ES 约200户 金子堰村村民 501654 3353860 880 S 约200户 乐至县天池镇初级中学 500919 3353556 1337 WS 约2000人 乐至县人民医院 500184 3353356 2102 WS 约600人 灵泉寺村村民 499681 3354764 1628 W 约200户 南冲寺村村民 499408 3356410 2432 WN 约200户 牛栏店村村民 499904 3357324 2894 WN 约200户 地表水环境 廖家河 680 N 农灌、排洪、纳污 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水域 3、环境风险识别 （1）主要危险物质及分布情况 本项目涉及的主要危险物质为PU胶、粉胶、机油以及厂区内可燃物质（真皮、PU皮革等），危险物质的主要分布位置在胶黏剂库房、危废暂存间、原料库房。 （2）可能影响环境的途径 本项目危险物质可能影响环境的途径主要为： ①胶黏剂等在暂存过程中发生泄漏； ②泄漏物质、厂内可燃物质接触明火或遇到静电发生火灾爆炸； ③大气污染物治理措施故障或效率降低废气超标排放污染大气环境。 4、环境风险分析 本项目主要环境风险为胶黏剂、废机油等暂存过程中泄漏污染大气、地下水及土壤环境；活性炭未及时更换，处理效率降低，导致有机废气废气超标排放污染大气环境；布袋除尘器故障导致颗粒物超标排放污染大气环境；胶黏剂、废机油等泄漏及厂区可燃物质遇明火等造成火灾爆炸，危害人员安全同时引起大气污染。 5、环境风险应急防范措施和应急要求 （1）环境风险应急防范措施 1）储存、生产防范措施 ①要求厂方加强对PU胶、粉胶、光亮剂、液态危险废物等物品的安全管理工作，储存场所必须保持干燥，远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。 ②根据消防及安全评价要求，加强对PU胶、粉胶、光亮剂、液态危险废物的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放，严禁层堆。 ③PU胶、粉胶、光亮剂贮藏时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。 ④制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗，使其熟知PU胶、粉胶、光亮剂等的物料性能及防范应急措施。 2）防渗、防泄漏风险防范措施及环保措施 ①对厂区进行分区防渗。项目一般防渗区采用防渗混凝土进行地面防渗；项目重点防渗区域涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），渗透系数≤1×10-7cm/s，并在危废暂存间设置不锈钢托盘进行防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，可满足相关防渗技术要求。 ②项目的原料库房、胶黏剂库房及危废暂存间，应按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，储存危险化学品处的地面及四壁均应做防雨、防渗、防漏处理，防止危险品渗漏对地下水和地表水造成污染；各类危险废物采取在厂区集中统一收集，设立专用危险废物暂存点；分类存放，按规定设立标志牌，并对暂存点的地面作防渗防漏处理，暂存点周边设置围堰。危险废物统一送具有危险废物处理资质的单位统一处置。 火灾风险防范措施 ①设立环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，项目方应成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 ②在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 ③加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 ④项目定期进行电路、电气检查，消除安全隐患；严格明火管理，严禁吸烟、动火，消除电气火花。 （2）应急要求 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，物流中心必须制订风险事故应急预案。制订预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式。 ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。 ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 ④对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序。 ⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ⑥制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 根据本项目环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 表7-30 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 生产车间 3 应急组织 物流中心：成立应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施 设备与材料 生产车间：防火设备与材料，主要为消防器材、消防服等。 6 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 7 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应； 9 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的烧伤程度、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 11 人员培训 与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 12 公众教育 信息发布 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 6、分析结论 通过对项目厂区可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取安全防范措施、综合管理措施、风险应急预案等措施后，可将火灾爆炸、泄露等事故对环境的影响减到最低和可接受范围，避免项目本身及周围环境遭受损失。 因此，在加强对各类类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 表7-31 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 四川乔尚服饰鞋业生产项目 建设地点 （四川）省 （资阳）市 （/）区 （乐至）县 童家发展区西郊工业园 地理坐标 经度 105.015092 纬度 30.312729 主要危险物质及分布 主要危险物质为PU胶、粉胶、光亮剂以及废机油，暂存位置为胶黏剂库房以及危废暂存间 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） ①PU胶、粉胶、光亮剂以及废机油暂存过程中泄漏污染大气、地下水及土壤环境；②活性炭未及时更换，处理效率降低，导致有机废气超标排放污染大气环境；③布袋除尘器故障导致粉尘超标排放污染大气环境；④PU胶、粉胶、光亮剂泄漏、厂区可燃物质遇明火等造成火灾爆炸，危害人员安全同时次生/伴生污染物引发突发环境污染事件 风险防范措施要求 ①PU胶、粉胶、光亮剂等物品的储存场所必须保持干燥，远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。 ②加强对PU胶、粉胶、光亮剂的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放，严禁层堆。 ③PU胶、粉胶、光亮剂在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。 ④对厂区进行分区防渗。项目一般防渗区域采用防渗混凝土进行地面防渗；重点防渗区域涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），渗透系数≤1×10-7cm/s，并在危废暂存间设置不锈钢托盘进行防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，可满足相关防渗技术要求。 ⑤项目的原料库房、胶黏剂库房及危废暂存间，应按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，储存危险化学品处的地面及四壁均应做防雨、防渗、防漏处理，防止危险品渗漏对地下水和地表水造成污染；各类危险废物采取在厂区集中统一收集，设立专用危险废物暂存点；分类存放，按规定设立标志牌，并对暂存点的地面作防渗防漏处理，暂存点周边设置围堰。危险废物统一送具有危险废物处理资质的单位统一处置。 ⑥加强消防设施的日常管理，在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器，并定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q=0.000376<1，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 四、环境管理与监测 （一）环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 1、管理机构组成 项目运行期的环境管理机构为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托当地环境监测部门进行监测。环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； （4）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； （5）检查项目厂区是否做到雨污分流，加强对项目污水收集管沟的维护，并确保污水正确接入污水处理设施； （6）制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 （7）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； （8）维护废气、废水等环保设备，使之正常运转； （9）负责全厂的环境管理工作。 3、运营期环境保护管理 （1）工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 （2）加强对环保设施的管理，加强对废气、废水环保设备的定期检查和维修、检修环保设施，确保环保设施正常运行。厂区内的废水输送采用密闭管道，禁止采用明渠； （3）定期检查厂区污水收集系统，确保污水管网的畅通并顺利接入厂区污水池。 （4）制定管理制度，定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 （5）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （6）负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （7）负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （8）项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 项目环境影响评价文件经批准后，若工程范围、工程内容以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应在项目开工前或变更工程开工前，依法重新报批环境影响评价文件或由建设单位组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。 4、规范排污口 项目排气筒应设置人工采样平台和采样口。企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。同时如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 在厂区的废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，见下表。 表7-32 环境保护图形符号表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名 称 功 能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 - 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 3 噪声排放源 表示噪声向 外环境排放 4 污水排放口 表示污水向水体排放 （二）环境监测 1、环境监测目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期 的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利 于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 2、环境监测机构 建议本项目营运期的环境监测工作委托有资质的环境监测机构承担。 3、监测项目及监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017）本项目监测计划见下表。 表7-33 环境管理与监测计划一览表（污染源） 类型 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 DA001 排气筒出口 VOCS、甲苯、二甲苯 每年1次 VOCS执行DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业排放限值要求；甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准 无组织废气 厂界外下风向浓度最高点 VOCS、甲苯、二甲苯、TSP 每年1次 VOCS、甲苯、二甲苯执行DB51/2377-2017表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业排放限值要求；TSP执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中二级标准 噪声 厂界 噪声 厂界四周 噪声 季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类 六、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资20.7万元，环保投资占投资总额的4.14%，环保治理措施及环保投资见表7-34。 表7-34 环保设施（措施）及投资估算一览表 序号 治理项目 污染源 环保措施 费用估计 （万元） 备注 1 废水 生活污水 食堂含油废水经隔油池（容积约1m3， 位于厨房洗碗池下方）处理后同办公生 活废水经预处理池（容积约为16m3） 处理达到《污水排放综合标准》 （89789-1996）三级标准后通过园区污 水管网，近期排至乐至县城市污水处理 厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排 放标准》（GB18918-2002）中一级A 标 准后排入廖家河；远期经园区污水管网 排入文峰工业园区污水处理厂处理达到 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放 标准》中表1“工业园区集中式污水处理 厂”排放标准后排入鄢家河。 0.5 隔油池新建，预处理池依托 2 废气 有机废气（排帮挽帮刷胶定型喷光亮剂） 集气罩收集（收集效率90%）+二级活性炭吸附处理（处理效率80%）后通过1根15m高排气筒排放（DA001） 10.0 / 打磨粉尘 经砂轮机自带布袋除尘器（收集效率90%，处理效率90%）处理后车间内无组织外排放 新建 食堂油烟 经油烟净化器处理后引至楼顶排放 新建 3 固体废物 办公生活垃圾 袋装后由环卫部门及时统一清运处理 1.2 新建 预处理池污泥 定期清掏，由环卫部门统一清运处理 餐厨垃圾及隔油池浮油 专用容器收集后交由有处理能力的单位处理 皮屑、线头及边角料 暂存于一般固废暂存区（20m2），定期交由万贯产业园统一处置 收集粉尘 废包装材料 更换的楦头 废活性炭 暂存于危险废物暂存间（2m2）内，定期交由有危废处理资质单位处理 废机油 含油废抹布手套 废包装桶 4 噪声治理 噪声 选用低噪设备，合理布置噪声源，工程降噪措施，加强管理 2.0 新建 5 地下水污染防治措施 重点防渗区在现有简单防渗基础上，地面涂刷涂环氧树脂防腐防渗，设置不锈钢托盘；一般防渗区采取10~15cm的水泥进行硬化 2.0 新建 6 环境管理 加强环境管理，定期对设备进行维护，设标识牌 1.0 新建 7 环境监测 排污口规范化建设、设置标识标牌、定期进行监测 2.0 新建 8 风险防范 制定环境保护管理制度，制定环境风险应急预案 2.0 新建 环保投资合计 20.7 / 环保投资占总投资的比例 4.14% / 七、环境保护三同时验收一览表 项目环境保护三同时验收一览表见表7-35。 表7-35 环境保护三同时验收一览表 序号 治理项目 污染源 环保措施 验收标准 验收内容 1 废水 生活污水 食堂含油废水经隔油池（容积约1m3， 位于厨房洗碗池下方）处理后同办公生活废水经预处理池（容积约为16m3）处理达到《污水排放综合标准》 （89789-1996）三级标准后通过园区污水管网 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准 达标排放 2 废气 有机废气（排帮挽帮刷胶定型喷光亮剂） 集气罩收集（收集效率90%）+二级活性炭吸附处理（处理效率80%）后通过1根15m高排气筒排放（DA001） 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业排放标准 达标排放 打磨粉尘 经砂轮机自带布袋除尘器（收集效率90%，处理效率90%）处理后车间内无组织外排放 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准 达标排放 食堂油烟 经油烟净化器处理后引至楼顶排放 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 达标排放 3 固体废物 办公生活垃圾 袋装后由环卫部门及时统一清运处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001） 合理 处置 预处理池污泥 定期清掏，由环卫部门统一清运处理 餐厨垃圾及隔油池浮油 专用容器收集后交由有处理能力的单位处理 皮屑、线头及边角料 暂存于一般固废暂存区（20m2），定期交由万贯产业园统一处置 收集粉尘 废包装材料 更换的楦头 废活性炭 暂存于危险废物暂存间（2m2）内，定期交由有危废处理资质单位处理 《危险废物贮存、污染控制标准》（GB18597－2001） 废机油 含油废抹布手套 废包装桶 4 噪声治理 噪声 选用低噪设备，合理布置噪声源，工程降噪措施，加强管理 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 达标排放 5 地下水污染防治措施 重点防渗区在现有简单防渗基础上，地面涂刷涂环氧树脂防腐防渗，设置不锈钢托盘；一般防渗区采取10~15cm的水泥进行硬化 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗要求 满足防渗要求 6 环境管理 加强环境管理，定期对设备进行维护，设标识牌 / 建立制度 7 环境监测 排污口规范化建设、设置标识标牌、定期进行监测 / 规范排污 8 风险防范 制定环境保护管理制度，制定环境风险应急预案 / 满足 要求 根据2017年11月20日环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评【2017】4号）文相关要求，项目建设单位作为环境保护验收的责任主体，应按照相关规定，自行组织环境保护验收，编制验收报告，并对验收内容、结论的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托由能力的技术机构编制，验收期限一般不超过三个月。 根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）： 第十一条 除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 第十二条 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 第十三条 验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

# 建设项目拟采取措施及预期处理效果（表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有机废气（排帮、定型、刷胶、喷光亮剂） | VOCS、甲苯、二甲苯 | 集气罩收集（收集效率90%）+二级活性炭吸附处理（处理效率80%）后通过1根15m高排气筒排放（DA001） | 对大气环境质量影响较小 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 经砂轮机自带布袋除尘器（收集效率90%，处理效率90%）处理后车间内无组织外排放 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后引至楼顶排放 |  |
| 水 污 染 物 | 员工 | 生活污水 | 食堂含油废水经隔油池（容积约1m3， 位于厨房洗碗池下方）处理后同办公生 活废水经预处理池（容积约为16m3） 处理达到《污水排放综合标准》 （89789-1996）三级标准后通过园区污 水管网 | 对地表水环境质量影响较小 |
| 固 体 废 弃 物 | 办公生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运处理 | 妥善处置，对环境的影响较小 |
|  | 餐厨垃圾及隔油池浮油 |  | 专用容器收集后交由有处理能力的单位处理 |  |
|  | 预处理池污泥 | 预处理池污泥 | 环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 下料、片帮、车帮 | 皮屑、线头及边角料 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售 |  |
|  | 检验 | 收集粉尘 |  |  |
|  | 包装 | 废包装材料 |  |  |
|  | 排帮套鞋楦 | 更换的楦头 |  |  |
|  | 有机废气吸附 | 废活性炭 | 暂存于危险废物暂存间内，定期交由有危废处理资质单位处理 |  |
|  | 设备维修维护 | 废机油 |  |  |
|  | 设备维修维护 | 含油废抹布手套 |  |  |
|  | 胶黏剂使用 | 废包装桶 |  |  |
| 噪 声 | 营运期 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减震减振、距离衰减等 | 厂界噪声达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 生态保护措施及预期效果：项目建设后，对厂区实施绿化，同时绿化时种植对大气污染物有吸附作用的植被，采取上述措施，对生态环境影响可降至最低。 |

# 结论及建议（表九）

一、结论 1、工程概况 四川省乔尚服饰有限公司通过挂牌形式取得西郊工业园内建设用地使用权，拟投资500万元，购置冲机、片帮机、针车、砂轮机、定型机等相关生产设备，建设“四川乔尚服饰鞋业生产项目”，项目总占地面积5.5亩，建成后年产太极皮鞋5万双、太极布鞋3万双、广场舞鞋2万双。 2、产业政策符合性结论 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C1951纺织面料鞋和C1952皮鞋制造。根据中华人民共和国国家发展与改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，视为允许类”，因此，本项目属于允许类，符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。 根据调查，本项目生产设备中没有《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类中明令淘汰的机械设备。 同时本项目已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案（备案号：【2020-512022-19-03-458232】FGQB-0078号），备案部门为乐至县发展和改革局。 综上所述，本项目符合国家及地方现行产业政策。 3、规划符合性分析结论 （1）与乐至县城市总体规划符合性分析 本项目选址于乐至县童家发展区西郊园区万贯产业园一期29-A号地块，四川乐至万贯投资发展有限公司代建标准厂房进行生产，本项目入驻时为已建空置标准厂房。 根据建设单位提供的乐至县国土资源局和乐至县住房和城乡规划建设局颁发的《不动产权证》（川（2018）乐至县不动产权第0007536号）和《建设用地规划许可证》（乐建字第【2018】033号），明确了本项目的用地性质属于工业用地，项目的建设符合城乡规划要求。 综上所述，本项目的建设符合乐至县城市总体规划。 （2）与乐至县童家发展区西郊园区规划符合性分析 本项目通过挂牌形式取得西郊工业园内建设用地使用权，29-A号地块厂房及附属设施由四川乐至万贯投资发展有限公司代建，本项目入驻时为已建标准空置厂房。根据乐至县童家发展区西郊园区《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》可知，本项目属于乐至县童家发展区西郊园区允许类项目。同时，本项目已取得乐至县童家发展区管理委员会对本项目出具的入园证明，明确本项目用地及规划符合工业园区相关要求，项目建设符合园区准入条件，用地性质属于工业用地。 综上所述，本项目建设符合乐至县童家发展区西郊园区总体规划。 4、选址合理性分析结论 本项目在严格落实相关环保措施的前提下，对区域环境质量影响较小，实施后不会改变区域环境功能，本项目周边评价范围内主要为已建工业企业，无饮用水水源保护区、生态敏感点和珍稀动植物等制约因素，外环境比较单一，无其他环境敏感点存在。同时项目所在地不涉及风景名胜区、自然保护区，因此，项目建设不存在重大环境制约因素，与周围环境相容。 5、区域环境质量现状 （1）大气环境 根据资阳市生态环境局发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》可知，乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10和PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。同时根据本项目引用的现状监测报告，本项目所在区域TVOC、甲苯、二甲苯都能满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值，大气环境质量较好。 （2）地表水环境 根据资阳市生态环境局于2020年5月19日发布的《资阳市环境质量状况公告》2019年度阳化河巷子口断面水质评价结果，其不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域标准要求，地表水环境质量较差。 （3）声学环境 根据现状监测报告，评价区域内1#、2#、3#、4#监测点昼夜监测值均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类区域标准限值，声环境良好。 6、环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目运营期废气主要是生产过程中产生的有机废气和打磨、抛光产生的粉尘。 本项目有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附处理系统进行净化处理，最后通过1根15m高排气筒排放。此工序的废气处理设施总风量为15000m3/h，集气罩收集率为90%，处理效率为80%，能够实现达标排放，不会对当地大气环境产生影响。打磨粉尘通过砂轮机自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放，能够实现达标排放，不会对当地大气环境产生影响。 综上所述，本项目运营期废气排放对周边大气环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目营运期废水仅为生活废水。 本项目生活废水（食堂废水先经隔油池-0.5m3处理）经厂区已建预处理池（16m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河，最终汇入沱江；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江。 综上，本项目运营期间对地表水影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 经预测计算，项目昼夜厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。企业在落实各项降噪措施加强管理后，能确保厂界噪声达标，避免出现扰民现象。 （4）地下水环境影响分析结论 项目做好厂区分区防渗工作，加强环境管理的条件下，可确保不污染地下水。 （5）固废环境影响分析结论 本项目固体废物都能得到合理妥善的处理，不会造成二次污染。 综上所述，本项目采取的噪声、污水、废气、固废处理措施经济、技术可行，措施有效。本项目在采取本报告表中提出的环保措施后，本项目营运过程污染物可做到达标排放。 7、清洁生产 本项目采用了较先进的生产工艺及设备，并配备了相关的污染防治措施，各项污染物去向明确；同时本项目实现了废料的资源化利用，三废均得到合理处置，实现达标排放。 8、总量控制 本项目总量控制指标如下。 表9-1 总量控制建议指标 污染物排放口 污染物名称 总量控制指标（t/a） 废气 DA001 VOCs 0.5523 废水 厂区预处理池排口 COD 0.6664 NH3-N 0.06 TP 0.0107 乐至县城市污水处理厂总排口 COD 0.0666 NH3-N 0.0067 TP 0.00067 乐至县文峰工业园污水处理厂总排口 COD 0.0533 NH3-N 0.004 TP 0.00067 9、环境风险分析结论 本项目只要严格按照本报告表提出的要求，采取风险防范措施，可以将环境风险降低到可接受的水平。项目采取的风险防范措施可行，从环境风险角度本项目的实施是可行的。 10、污染治理措施的合理性和有效性 本评价认为，项目采取的环境保护措施经济上可行、技术上合理有效。 11、评价结论 本项目符合国家有关产业政策，与当地规划相容，选址合理。项目贯彻了“清洁生产、总量控制、节能减排、综合利用”的原则。项目在各项污染治理措施实施，确保废水、废气、噪声达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声学环境、地下水产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求。只要严格按照环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环境保护角度，本项目的建设运营是可行的。 二、建议 1、充分落实本报告表中有关环保措施，认真执行防治污染设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保所排放的各项目污染物满足相应的排放标准。 2、在项目实施过程中，建设单位应坚持“清洁生产”的思想，尽可能采用节能、节水、环保的材料、设备及技术，从而实现节约能源、降低物耗，减少污染物排放量的目标。 3、加强环境管理，保证环保设备正常运行，加强环境保护的宣传和教育，提高有关人员的环保意识。 4、加强员工环保意识和安全意识教育，避免或减少超标排污和安全事故的发生。 5、加强绿化工作，在项目区周围多植树木花草，起到美化项目区，和防尘、降噪的功效。 6、全厂应设置专职人员负责全厂环保工作，保证全厂的各项环保措施得到落实。企业内部应加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。

注释 一、本报告表附以下附件、附图： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置及分区防渗图 附图3 项目外环境关系及土壤、噪声监测布点图 附图4 项目引用大气监测布点图 附图5 项目大气5km评价范围图 附图6 项目噪声200m评价范围图 附图7 乐至县童家发展区西郊园区排水工程规划图 附件： 附件1 环评委托书 附件2 四川省固定资产投资项目备案表 附件3 不动产权证 附件4 建设用地规划许可证 附件5 建设用地使用权成交确认书 附件6 厂房定制协议书 附件7 园区审查意见 附件8 入园证明 附件9 营业执照 附件10 法人身份证件 附件11 胶黏剂成分检测单 附件12 监测报告 附件13 环评合同 附件14 承诺制文件 附件15 承诺制项目承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。