# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：四川凯塑科技有限公司食品塑料包装生产线建设项目

建设单位（盖章）：四川凯塑科技有限公司

编制日期：        二〇二一年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川凯塑科技有限公司食品塑料包装生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-512022-29-03-523472 |
| 建设单位联系人 | 卢朝纲 | 联系方式 | 18080949893 |
| 建设地点 | 四川省资阳市乐至县童家镇文峰东路8号3幢 |
| 地理坐标 | （104度58分23.00秒，30度17分13.45秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53、其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐至县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备[2020-512022-29-03-523472]FGQB-0221号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1180.00 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《童家发展区第一区域规划环境影响报告书》； 审查机关：资阳市乐至生态环境局（原乐至县环境保护局）； 审查文件名称及文号：关于童家发展区第一区域规划环境影响报告书审查意见的函（乐环建函［2016］87号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与童家发展区第一区域规划符合性分析 本项目选址位于童家发展区第一区域内，2010年4月乐至县人民政府以《关于设立乐至县童家发展区的通知》（乐府发【2010】17号），批准设立了乐至县童家发展区，下辖西郊园区（乐至县农副产品加工园区）、文峰园区（童家第一发展区域）、中天园区（乐至县中天农副产品产业园区）三个园区。2015年12月乐至县人民政府出具了《关于乐至县童家发展区第一区域四至范围和产业定位的批复》（乐府发【2015】36号），明确了乐至县童家发展区第一区域的四至范围及产业定位为：东以文峰大道为界，南以成安渝高速公路为界，西以遂资眉高速童家互通为界，北以遂资眉高速为界，规划用地面积为17.4km2，产业以电子信息产业、机械制造产业、食品药品产业及仓储物流产业（3+1）为主，园区级别为县级工业园。 园区于2016年12月29日取得了乐至县环境保护局下发的《关于童家发展区第一区域规划环境影响报告书审查意见的函》（乐环建函【2016】87号），根据审查意见可知，园区鼓励和禁止入园企业类型如下： （1）鼓励类 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“电子信息产业、机械制造、食品药品产业、仓储物流产业”企业。 （2）允许类 ①符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的Ⅰ、Ⅱ类工业企业。 ②符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的Ⅰ、Ⅱ类工业企业。 （3）禁止类 ①食品产业中的屠宰、酿造、发酵项目；药品产业的化学合成（含中间体）、化学原料药、抗生素发酵制药、生物制药项目；机械制造产业含电镀、涉及重金属的磷化、钝化等表面处理工艺的项目；电子信息产业中涉及到化工工艺、重金属的项目。 ②《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类项目。 ③涉及被列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 ④清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 ⑤不符合园区能源结构及国家/省/市大气污染防治要求的项目。 ⑥高盐废水或高浓度有机废水不能有效处置实现达标排放的项目。 ⑦废水排放量大的项目。 ⑧排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 ⑨与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 ⑩超过园区重点污染物总量管控指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 ⑪其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。 本项目为塑料包装容器制造项目，主要生产PET瓶及配套注塑件，清洁生产水平可达到国内先进水平，对区域不造成明显污染；此外，本项目不属于功能区规划环评限制类发展的行业，为园区允许类准入行业，项目入驻符合规划环评要求。因此，本项目符合童家发展区第一区域规划要求。 综上所述，本项目建设符合相关规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、用地性质符合性分析 本项目租用四川海辰日用化工有限公司位于四川省资阳市乐至县童家镇文峰东路8号3幢的标准厂房，根据童家发展区第一控制区域详细规划土地利用规划图可知，本项目用地在规划范围内；同时根据《乐至县城市总体规划（2010-2030）》可知，本项目所在区域用地为二类工业用地。 综上所述，项目用地符合要求。 2、与大气污染防治相关规划、方案符合性分析 （1）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 根据原环境保护部等六部门发布的关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]21号），文件要求“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”。本项目位于四川省资阳市乐至县童家镇文峰东路8号，属于文峰园区（童家第一发展区域）范围内，项目产生的VOCs通过设置车间集气罩收集，并设置二级活性炭吸附装置处理，可实现达标排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。 （2）与《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018-2020）年》符合性分析 根据《关于印发四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020）年》的通知（川环发[2018]44号）：新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施；产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治措施。本项目位于乐至县童家发展区第一区域内，项目产生的VOCs通过设置集气罩收集，并设置二级活性炭吸附装置处理，可实现达标排放，符合《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018-2020）年》要求。 （3）与《四川省灰霾污染防治办法》符合性分析 根据《四川省灰霾污染防治办法》：使用挥发性有机物应当在密闭环境中进行作业，并安装污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用。本项目有机废气主要产生于瓶胚预热、吹塑、注塑（热熔）等工序，均设置集气罩收集，收集后的有机废气统一送入1套二级活性炭吸附系统处理，符合《四川省灰霾污染防治办法》要求。 （4）与《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据资阳市人民政府《关于印发资阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（资府发〔2019〕10号，2019年5月5日），其中《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求：强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区；新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 本项目位于乐至县童家发展区第一区域内，项目使用的PE、PET色母等加热温度未达到分解温度，挥发量较小，符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求。 3、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 (1)生态保护红线符合性 根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）（以下简称《方案》），《方案》明确四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。其中资阳市区域范围涉及的：“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”。生态功能：四川盆地区是成渝经济区的重要组成部分，是成渝城市群核心区域，人口密集，经济发展，城镇化率大于50%，该区主体功能区定位为重点开发区域和农产品主产区，其主导功能为人居保障和农林产品提供，该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。重要保护地：本区域分布有32处饮用水水源保护区、6个省级自然保护区、3个国家级风景名胜区、10个省级风景名胜区、1个世界地质公园、5个国家地质公园、1个省级地质公园、2个国家湿地公园、4个省级湿地公园、14个国家级水产种质资源保护区、1个省级水产种质资源保护区、1处世界文化与自然遗产地的部分或全部区域。 本项目位于乐至县童家发展区第一区域内，不涉及上述生态红线保护区。 (2)资源利用上线符合性 本项目所用生产原材料均为外购；用水主要为生活用水、冷却循环塔用水，根据工程分析，本项目生产运营过程中用水由市政自来水厂供应，且冷却循水循环利用，提高了水资源利用效率，减少了水资源浪费；项目设备运行消耗电能，用电由当地市政电网供应，能满足项目要求。项目运行期对区域资源消耗较小，未达到区域资源利用上限，本项目的实施对整个区域资源影响较小。因此，符合资源利用上限的相关要求。 (3)环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据资阳市生态环境局于发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》可知，2019年资阳市乐至县细颗粒物（PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO、O3）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，资阳市乐至县为达标区。 根据引用监测报告，本项目区域范围内特征污染因子挥发性有机物（TVOC）满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值，表明项目所在地大气环境质量良好。本项目生产过程中产生的有机废气、粉尘经有效治理措施处理后均能够做到达标排放，对环境影响较小，项目不会改变区域现有大气环境质量现状。 项目不产生生产废水，生活污水经预处理池处理后进入乐至县童家发展区污水处理厂处理达标后外排阳化河（鄢家河段）。根据资阳市生态环境局于发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》可知，2019年乐至县境内阳化河、潘龙河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域为不达标区。本项目运营过程中产生的废水经有效治理措施处理后均能够做到达标排放，对环境影响较小，项目不会改变区域现有水环境质量现状。 项目位于乐至县童家发展区第一区域内，所在区域为3类声环境功能区，根据四川福德昌环保科技有限公司于2021年1月20日-21日对本项目区域的环境噪声现状监测结果，本项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》3类标准要求。本项目营运期不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》和《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》中相关内容确定，本项目不在各文件要求的环境准入负面清单内。根据《关于乐至县童家发展区第一区域四至范围和产业定位的批复》（乐府发【2015】36号），本项目不属于其中的鼓励类、禁止类及限制类项目，为允许类，因此本项目符园区发展规划。 综上，本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限中相关规定相符合，不属于环境准入负面清单上的项目，可以按照既定规模实施。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 项目名称：四川凯塑科技有限公司食品塑料包装生产线建设项目 建设单位：四川凯塑科技有限公司 建设性质：新建 建设内容及规模：本项目租赁四川海辰日用化工有限公司位于四川省资阳市乐至县童家镇文峰东路8号的标准生产厂房1180m2，新建四川凯塑科技有限公司食品塑料包装生产线建设项目，购置注塑机、吹瓶机等生产设备，计划年产食品塑料包装瓶及配套瓶盖200吨。 建设地点：四川省资阳市乐至县童家镇文峰东路8号3幢 总投资：100万元，资金来源为自筹资金 产品方案：项目预计年生产食品塑料包装瓶及配套瓶盖200吨。产品方案如表2-1所示。 表2-1 项目产品方案一览表 产品名称 规格 产量 备注 图片 PET塑料瓶 根据订单生产 2000万只 主要用于食品包装（食品级） 配套塑料瓶盖 2000万只 2、项目组成及主要环境问题 本项目主要对租赁厂房进行改造，安装生产设备及相应的配套设施等，项目组成及可能产生的主要环境问题具体情况详见下表。 表2-2项目组成及主要环境问题表 工程分类 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 备注 施工期 运营期 主体工程 生产车间 位于厂区中部，建筑面积1000m2，分生产区，原辅料暂存区，成品暂存区，空压机房，拌料间，设置注塑机5台，吹瓶机5台，胶套机3台，组装机1台等设施设备 废水、噪声、固废 废气、固废、噪声 厂房依托，购置安装设备设施 辅助工程 办公区 位于厂区西北侧，面积20m2，主要用于员工综合办公 生活污水、 固体废物 依托原有构筑物，进行内部装修 冷却循环水塔 冷却循环水塔1座，处理量25m3/h，位于厂房外南侧，为本项目设备提供冷却水 / 新建 公用工程 给水 由市政管网提供 / 依托 供电 由市政电网提供 / 依托 环保工程 废水 项目不产生生产废水，生产过程用水为冷却塔循环水，定期补充不外排。生活污水主要为员工产生的生活污水，废水依托四川海辰日用化工有限公司已建预处理池（容积为10m3）处理后经市政污水管网，进入童家发展区污水处理厂，经处理达标后排入阳化河（鄢家河段） 生活污水 依托 废气 挥发性有机物：集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒 废气 新建 固体废物 生活垃圾 存于园区垃圾收集房后交环卫部门处理 一般固废 依托 残次品 外卖废品回收单位 废活性炭 设危废暂存间（1m3），产生的危废存放于危废暂存间，定期交由有相关危废处置资质单位处置 危险废物 新建 噪声 选用低噪声设备、隔音和基础减振等降噪措施 噪声 新建 本项目与厂区现有工程的依托关系见表2-3所示。 表2-3拟建项目与厂区现有工程的依托关系表 序号 项目 依托情况 依托可行性 1 供水 依市政供水管网 市政供水管网已建成，依托可行 2 供电 依托市政电网 市政电网已建成，依托可行 3 污水处理 四川海辰日用化工有限公司8号3幢单独已建预处理池（容积为10m3），经预处理后纳入童家发展区污水处理厂，经处理达标后排入阳化河（鄢家河段） 四川海辰日用化工有限公司8号3幢厂房的预处理池已建成，现有处理能力20m3/d，3幢其余企业均未入住，因此剩余处理能力20m3/d，本项目生活污水产生量约0.3m3/d，依托可行 由上表可知，本项目利用已建设公用工程等，如给水、排水等，本项目主要是对生产设备进行安装，各依托工程依托条件成熟、良好，依托可行。 3、主要原辅材料及设备清单 (1)项目主要原辅材料及能耗情况 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4本项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 规格/单位 年耗量 储存位置 储存形式 主要化学成分及性状 一、原辅材料 1 PE（片状颗粒） 粒径：3.0mm 80t 原料暂存区 袋装储存 聚乙烯 2 PET（颗粒） 粒径：1.0mm 120t 原料暂存区 袋装储存 聚对苯二甲酸乙二醇酯 3 色母粒（颗粒） 粒径：1.0mm 1t 原料暂存区 袋装储存 树脂及颜料配制的染色料 4 PVC热缩料 / 0.5t 原料暂存区 盒装 聚氯乙烯 二、能耗 1 水 吨 24 / / / 2 电 万千瓦时 24 / / / 主要原辅材料理化性质见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料理化性质表 序号 名称 理化性质 1 PE（片状颗粒） PE（聚乙烯）全名为Polyethylene，是最结构简单的高分子有机化合物，当今世界应用最广泛的高分子材料。聚乙烯不溶于水，吸水性很小，就是对一些化学溶剂，如甲苯、醋酸等，也只有在70℃以上温度时才略有溶解。聚乙烯的性能取决于它的聚合方式：在中等压力（15-30大气压）有机化合物催化条件下进行Ziegler-Natta聚合而成的是高密度聚乙烯（HDPE）。这种条件下聚合的聚乙烯分子是线性的，且分子链很长，分子量高达几十万。如果是在高压力（100-300MPa），高温（190-210℃），过氧化物催化条件下自由基聚合，生产出的则是低密度聚乙烯（LDPE)，它是支化结构的。高密度聚乙烯可以做容器、管道，也可以做高频的电绝缘材料，用于雷达和电视。 本项目使用的原料为高密度聚乙烯，无臭，无毒，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐含有氧化物质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。本项目使用的PE，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。PE的外表呈乳白色，颗粒状，圆形条状，厚度1-2mm，直径3-4mm，在微薄截面呈一定程度的半透明状。 2 PET（颗粒） 主要成分是聚对苯二甲酸乙二酯，是无毒、无臭、无味的结晶形线性聚合物，外观为半透明乳白色或无色透明颗粒。密度为1.68g/mL（at25℃），熔点250-255℃。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，点绝缘性优良，甚至在高温高高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好，在强酸、强碱和水蒸气作用下会发生分解，耐有机溶剂、耐候性好。 3 色母粒（颗粒） 全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母粒和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 4 PVC热缩料 主要成分为聚氯乙烯（PVC），是氯乙烯的均聚物，由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。 稳定性：不易被酸、碱腐蚀；对热比较耐受。聚氯乙烯具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠）、机械强度及电绝缘良好的优点。根据PVC热稳定特征曲线可知，PVC在空气中超过150℃就会分解。 工业聚氯乙烯树脂主要是非晶态结构，所以聚氯乙烯没有明显的溶点，约在80℃左右开始软化，热扭变温度（1.82MPa负荷下）为70~71℃，在加压下150℃开始流动，并开始缓慢放出氯化氢，致使聚氯乙烯变色（由黄变红、棕、甚至于黑色）。 本项目选用的是印刷好的标签的PVC热缩料，为单个的成品，经30℃热风加热后即可覆盖在瓶盖上。 (2)项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-6。 表2-6项目主要生产设备 序号 名称 设备型号 数量 设备参数 备注 1 注塑机 / 5台 / 外购 2 吹瓶机 / 5台 / 外购 3 胶套机 / 3台 / 外购 4 组装机 / 1台 / 外购 5 空压机 / 1台 / 外购 6 冷却循环水塔 6t 1台 循环水量25m3/h 外购 以上设备均不属于国家限制使用或淘汰的设备，符合国家相关产业政策要求。 4、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员6人。 工作制度：年工作260天，2班制，每班8小时。 5、公用工程及辅助工程 (1)给水 本项目给水系统采用生活给水系统和消防独立给水系统，水源为城市自来水，用水量为110m3/a。 表2-7 项目用水情况估算一览表 序号 用水性质 单位 数量 用水定额 用水量（m3/d） 废水量（m3/d） 1 办公生活用水 人 6 50L/人.d 0.3 0.24 2 冷却塔用水 / / / 6（每天补充新水0.1） / 合计 0.4 0.24 (2)排水 项目位于四川省资阳市乐至县童家镇文峰东路8号厂房内，有完善的市政排污配套系统。项目运营期无生产废水产生，生活污水产生量约62.4m³/a，经四川海辰日用化工有限公司预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网，进入乐至县童家镇污水处理厂深度处理后，达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后排入鄢家河。本项目水平衡图见下图。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 6、项目总平面图布置及其合理性分析 本项目位于四川海辰日用化工有限公司已建成的8号3幢厂房内，本项目位于8号3幢厂房1F南侧的一半，建筑面积1180m2。8号楼1F北侧为空置厂房；8号楼2F、3F均为空置厂房。生产区域分为原辅料暂存区，成品暂存区，空压机房，拌料间。 办公区位于厂区西北侧；冷却循环水塔，位于厂房外南侧；生产区域位于厂区中部，生产设备集中布置于厂区东侧，原料和成品存放于厂区中部；设置单独的拌料间和空压机房。 整个厂区建设，功能分区明确，设备布置整齐，间隔距离大，保证通道顺畅。空压机设置于单独的空压机房，能有效的减少空压机噪声对周边企业的影响。 总体上来说本项目布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 拟建项目租用四川海辰日用化工有限公司已建成的8号3幢（生产厂房）一层南侧闲置厂房，施工期仅涉及设备安装，无房屋基础建设，不涉及基础开挖、土石方工程等。施工期较短，污染物产生量少。施工期的环境影响主要来自于施工机械动力噪声、设备内外包装拆卸时产生的少量废弃包装材料、少量洗涤污水、施工人员产生的少量生活垃圾和生活污水等。项目施工至竣工交付使用的基本工艺流程及产污环节如图2-2所示。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 2、营运期工艺流程及产污节点 本项目产品主要为PET瓶及配套的塑料瓶盖。 (1)PET瓶生产 工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-3 PET瓶生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简介： ①注塑、成型、冷却：均在全自动注塑机内进行。将拆包后的PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）新料加入注塑机料斗中，然后进入螺杆加热器内，加热器利用电加热至260℃左右将颗粒状的PET熔化成粘流液体，在加热（热熔过程为密闭）的同时，通过螺杆转动，将原料向前推移挤压，进入模具内成型。循环冷却水通过管道进入模具内管道对其进行冷却，脱模后制得瓶坯。成型工序需要的间接冷却水循环使用，不外排。此过程将产生少量挥发性有机物、噪声、拆包产生的废包装材料。 ②预热、吹塑：本项目采用全自动吹瓶机，对瓶坯进行预热和吹瓶成型。首先将瓶坯（胚）进行预热，预热温度在180℃左右，主要是通过红外线高温灯管照射，将瓶坯（胚）的坯（胚）体部分加热软化，再通过机械手的操作，将已经预热好的瓶坯（胚）置于吹瓶机的开模中，闭模后立即对瓶坯内通入压缩空气，使塑料瓶坯吹胀而紧贴在模具内壁上，脱模后即为塑料瓶。此过程将产生挥发性有机物、噪声。 ③检验、入库：对塑料瓶进行检验后，合格产品包装后进入库房，不合格产品直接外售。此过程将产生废包装材料。 (2)塑料瓶盖生产 工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-4 塑料瓶盖生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简介： ①搅拌：项目原料主要是PE（聚乙烯）新料。根据客户需要，原料拆包后将原料（根据产品性质选择不同原料）、色母按一定比例投入搅拌机中进行充分混合。由于项目原料为颗粒状，粒径1mm~3.0mm，搅拌无粉尘产生。此过程将产生废包装材料、噪声。 ②注塑、成型、冷却：均在全自动注塑机内进行。将混合好的原材料加入注塑机料斗中，然后进入螺杆加热器内，加热器利用电加热至200℃左右将颗粒状的混合料熔化成粘流液体，在加热（热熔过程为密闭）的同时，通过螺杆转动，将原料向前推移挤压，进入模具内成型。循环冷却水通过管道进入模具内管道对其进行冷却，脱模后制得产品。成型工序需要的间接冷却水循环使用，不外排。此过程将产生挥发性有机物、噪声。 ③检验、入库：对产品进行检验，合格产品包装后进入库房，不合格产品直接外售。此过程将产生废包装材料。 本项目模具直接外购，产生的磨损模具交由模具厂回收。本项目不对模具进行加工维修。 (3)组装 工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-5 组装工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简介： ①组装：机器将塑料瓶盖套在PET瓶上。此过程将产生噪声。 ②套胶帽：将成品的PVC热缩料人工套在组装好的瓶体上，将套好胶帽的塑料瓶盖通过热风加热至30℃左右收缩为成型胶帽，加热过程远小于PVC热缩料的120℃。此过程将产生废包装材料。 热缩是指高分子材料受热发生收缩的行为，收缩比一般为30%。生产时把热缩管加热到高弹态，施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。在使用时一加热，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩，该过程为物理过程。 热缩机工作原理就是利用热收缩膜在受热状态下，原分子之间不规则的排列发生了变化，在红外线等热辐射下，塑料分子重新紧密排列，从而使原有面积大大缩小，紧附于产品表面达到包装目的。 PVC热缩料主要由高分子材料聚氯乙烯等构成，聚氯乙烯的分解温度为120℃，而PVC热缩料温度一般为30℃左右，未达到聚氯乙烯的分解温度，不会有废气产生。 ③检验、入库：对产品进行检验，合格产品包装后进入库房，不合格产品直接外售。此过程将产生废包装材料。 ④包装入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目租用四川海辰日用化工有限公司已建的标准厂房。四川海辰日用化工有限公司已取得的环评批复和相关验收见表2-8。 表2-8 四川海辰日用化工有限公司环评文件 序号 项目名称 批复文号 批复/完成时间 1 四川海辰日化产业生产线建设项目 乐环建函[2017]18号 2017年2月4日 2 四川海辰日化产业生产线建设项目 / 2018年11月28 经现场踏勘，项目租用的四川海辰日用化工有限公司位于四川省资阳市乐至县童家镇文峰东路8号3幢的标准厂房目前闲置，区域废水由已设置的洗手间和排水管道排放至现有预处理池处理后，通过市政污水管网进入乐至县童家发展区污水处理厂，厂内产生的固体废物收集后放置在指定垃圾丢弃处，由物业统一处理，不存在现有环境问题。 图2-6 生产厂房现状 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染因子评价： 本项目位于资阳市乐至县，项目所在地行政区划属于乐至县。根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价选用资阳市生态环境局公布的《2019资阳市环境质量状况公告》中乐至县环境空气质量年平均数据（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）结果进行项目所在区域达标区的判定依据。 根据《2019资阳市环境质量状况公告》，乐至县城市环境空气平均优良天数比例为96.4%，同比2018年，乐至县上升12.3%。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均浓度值为6ug/m3，同比2018年下降2ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均浓度值为16ug/m3，同比2018年下降3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均浓度值（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比2018年上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均浓度值（统计平均浓度）为110ug/m3，同比2018年下降33ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均浓度值为47ug/m3，同比2018年下降23ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均浓度值为28ug/m3，同比2018年下降9ug/m3。 表3-1 乐至县环境空气质量状况评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 16 40 40 达标 PM10 年平均质量浓度 47 70 67.14 达标 PM2.5 年平均质量浓度 28 35 80 达标 CO 8h平均质量浓度 1300 4000 32.5 达标 O3 百分位数日均质量浓度 110 160 68.75 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求，因此乐至县属于达标区。综上，本项目所在区域为达标区。 （2）项目特征污染因子评价： 为进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次特征因子评价引用《四川宏泰熊猫专用汽车制造有限公司年产5000辆专用汽车及挂车项目环境影响评价报告书》中，四川炯测环保技术有限公司出具的监测报告炯测检字（2019）第E008097E号（2019年8月22日~9月7日），引用监测点位距离本项目左侧约520m，位于本项目所在区域下风向，引用数据日期在3年之内，监测至今区域环境空气质量未发生明显改变，引用数据有效。 ①大气环境质量现状监测 项目环境空气质量现状监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测点位基本信息表 监测点名称 监测点经纬度 监测因子 监测时段 相对厂址位置 相对厂界距离 经度 纬度 1# 104.96809959 30.28825421 TVOC 2019年8月22日～8月28日，连续7天 项目所在下风向 520m ②监测结果 项目区域环境空气质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果统计及评价 点位名称 监测日期 监测因子 单位 TVOC 1# 2019.8.22 2.1×10-3 mg/m3 2019.8.23 1.8×10-3 2019.8.24 1.9×10-3 2019.8.25 5.9×10-3 2019.8.26 3.6×10-3 2019.8.27 2.7×10-3 2019.8.28 4.1×10-3 标准值 0.6 ③评价方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.2的要求进行。 列表给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占标准质量浓度限值的百分比和超标率。其计算公式为： 式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第 i 个污染物的环境质量标准，mg/m3； ④评价 项目区域环境空气质量评价见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状评价 点位名称 监测点经纬度 污 染 物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 经度 纬度 1# 104.96809959 30.28825421 TVOC 日最大8小时平均 0.6 1.8×10-3~ 5.9×10-3 0.98 0 达标 注：评价标准参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 由上表可知，项目所在区域环境空气中总挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值。 2、地表水环境质量现状 （1）项目所在区域达标判断： 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。本项目地表水环境质量现状调查采用资阳市生态环境保护主管部门统一发布的《2019资阳市环境质量状况公告》中的水环境状况信息。 本项目纳污河流为阳化河（鄢家河段），根据《2019资阳市环境质量状况公告》，2019年阳化河巷子口断面水质评价结果如下表所示： 表3-5 阳化河巷子口监测断面结果表 监测单位 所属水系 所在河流 断面 名称 断面性质 规定类别 实测类别 是否 达标 主要污染物/超标倍数 资阳市环境监测中心站 沱江 阳化河 巷子口 省控 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.015 根据资阳市生态环境局发布的《2019资阳市环境质量状况公告》可知，本项目所在区域阳化河巷子口监测断面水质不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，表明项目所在区域为不达标区。 （2）达标规划： 2018年资阳市发布了《沱江流域（资阳段）水质达标攻坚行动计划（2018~2020年）》。《计划》指出到2020年，国、省考核断面水质优良率（I-III类）达到75%，其中国家考核断面水质优良率达到100%，沱江干流、阳化河水质达到III类；全面消除劣V类水体；资阳市城市建成区黑臭水体得以消除，其余区域黑臭溪沟控制在10%以内；资阳市城区、乐至、安岳县城集中式饮用水水源水质达到或优于III类的比例达到100%。 3、声环境质量现状 根据项目周围声环境特点，本项目委托四川福德昌环保科技有限公司于2021年1月20日-2021年1月21日对项目所在地声环境质量进行了现状监测。 监测布点：设置了4个监测点，具体监测点位布设见表3-6。 监测结果：监测结果见表3-7。 表3-6 声环境现状监测点位 监测点位 具体位置 检测项目 检测频次 1# 项目西侧厂界外1m处 等效连续A声级 连续2天，昼夜各1次 2# 项目南侧厂界外1m处 3# 项目东侧厂界外1m处 4# 项目北侧厂界外1m处 表3-7 噪声监测结果 监测时间 点位 2021.1.20 2021.1.21 达标情况 标准限值 1# 昼间 49 50 达标 65 夜间 40 46 达标 55 2# 昼间 51 52 达标 65 夜间 47 46 达标 55 3# 昼间 51 52 达标 65 夜间 42 45 达标 55 4# 昼间 54 54 达标 65 夜间 41 47 达标 55 由表3-4的监测结果统计表可以看出，各监测点位昼、夜间噪声均达标，评价项目周围声学环境质量现状良好。 4、生态环境质量现状 根据现场勘查，本项目位于童家发展区第一区域内，周围主要为已建、待建工业企业和道路，区域内系统生物多样性程度较低，受人类活动影响，区域内没有属于重点保护的动植物物种资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。 5、地下水、土壤环境 项目设置危废暂存间1座，危废间铺设100mmP8等级的防渗水泥进行硬化，防渗水泥上方铺设2mm厚HDPE，能满足重点防渗要求，项目产生的危废为废活性炭，经密闭桶装后暂存于危废间，同时，项目无生产废水产生，环评认为无污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，保护区域大气环境满足二类功能区要求。 2、地表水环境 项目区域地表水体不因本项目建设而改变，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。 3、声环境 本评价的声学环境重点保护目标确定为项目周边50m范围，周围声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准限值要求。根据现场踏勘，本项目位于工业园区，周边50m范围内无声环境敏感点。 4、生态环境 项目施工期在室内进行，基本不会对周边生态环境造成影响。根据踏勘，本项目评价范围内没有自然保护区、风景名胜区等重要生态敏感区，不属于生态敏感于脆弱区。 5、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610―2016）本项目地下水评价项目类别为IV类。 6、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 故本项目环境保护目标见表3-8。 表3-8 项目主要环境保护目标 环境保护要素 保护目标 相对于本项目方位 距离 保护对象 保护级别 地表水环境 阳化河 （鄢家河段） 南 210m 水质 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 大气 文峰九义校 西南 440m 学校 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 文峰场镇居民 西南 415m 居民 噪声 / / / / 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相关限值要求。运营期VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）。 表3-9 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目 区域 施工阶段 监测点排放限值 （μg/m3） 监测时间 TSP 资阳市 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 600 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 250 表3-10 本项目大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准 排放筒高度（m） 限值 VOCs 60 15 3.4 2.0 DB51/2377-2017 2、废水 本项目仅有生活污水产生，生活污水经预处理池处理后进入乐至县童家发展区污水处理厂深度处理，尾水排入阳化河（鄢家河段），其中总磷、总氮和氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准限值，进入污水处理厂处理后执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂”相关限值（SS参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准）。 表3-11 总排口污水综合排放标准限值 单位：mg/L（pH 除外） 污染物 pH CODcr BOD5 NH3-N* SS 总磷* 总氮* 执行标准 标准值 6-9 500 300 45 400 8 70 GB8978-1996三级标准 注：*表示参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 表3-12 四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准 单位：mg/L（pH 除外） 污染物 pH CODcr BOD5 NH3-N 总磷 总氮 执行标准 标准值 6-9 30 6 1.5（3） 0.3 10 DB51/2311-2016中城镇污水处理厂相关浓度限值 注：氨氮指标括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废物 本项目的一般固体废物包括废包装材料、不合格品及生活垃圾；危险废物主要为废气处理过程中产生的废活性炭。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制指标为：水污染物为COD、氨氮、总磷，大气污染物总量控制指标为VOCs。 废水总量控制指标建议：项目生活废水经已建设预处理池处理后，进入乐至县童家发展区污水处理厂深度处理，尾水排入阳化河（鄢家河段）。污水处理厂排放执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）相关限值，以核定废水污染物。故本项目废水厂区排口的总量指标为COD 0.0312t/a，NH3-N 0.0028t/a，总磷0.0005t/a；经管网进入乐至县童家发展区污水处理厂排放口的总量指标为COD 0.00187t/a，NH3-N 0.00009t/a，总磷0.00002t/a。具体计算如下： ①废水：本项目年污水排放量为62.4m3/a。 污水排入乐至县童家发展区污水处理厂的总量指标： COD：62.4m3/a×500mg/L×10-6=0.0312（t/a）； NH3-N：62.4m3/a×45mg/L×10-6=0.0028（t/a）； TP：62.4m3/a×8mg/L×10-6=0.0005（t/a）。 乐至县童家发展区污水处理厂排入阳化河（鄢家河段）的总量指标： COD：62.4m3/a×30mg/L×10-6=0.00187（t/a）； NH3-N：62.4m3/a×1.5mg/L×10-6=0.00009（t/a）； TP：62.4m3/a×0.3mg/L×10-6=0.00002（t/a）。 ②废水：本项目年污水排放量为62.4m3/a。 项目废气采用预测值计算总量控制。 废气有组织：VOCs=0.54405×90%×（1-90%）=0.048965t/a； 废气无组织：VOCs=0.54405×10%=0.054405t/a； 合计VOCs=0.04896+0.05441=0.10337t/a； 表3-15 建设项目总量控制指标 一、废水总量控制指标 污染物名称 单位 核定排放量 乐至县童家发展区污水处理厂 排入阳化河（鄢家河段） COD t/a 0.0312 0.00187 NH3-N t/a 0.0028 0.00009 TP t/a 0.0005 0.00002 二、废气总量控制指标 VOCs t/a 有组织 0.048965 无组织 0.054405 合计 0.10337 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境保护措施 本项目为租用已建标准厂房进行建设，现有房屋无需进行重新装修，仅需对新增设备进行摆放即可投入使用。施工期不涉及原有墙体拆除、水电路改造、墙地面铺贴等，因此施工期扬尘产生量较小。本报告要求，项目在施工期采取的废气污染防治措施应切实按照《四川省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（川府发[2014]4号）、《四川省重污染天气应急预案（2018年修订）的通知》（川办函[2018]10号）等文件的相关要求，在施工建设中做到规范管理、文明施工，确保施工扬尘不对周边大气环境质量及施工人员造成影响。在此基础上，只要对扬尘严格采取上述防治措施，其浓度可得到有效控制，可实现达标排放，对外环境影响小。 环评要求：施工单位做到“六必须”：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六不准”包括不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。在此基础上，可大大降低施工扬尘产生量，施工场地扬尘排放能够满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相关限值要求，施工期对周围环境影响减至最低。 2、地表水环境保护措施 施工期间，施工人员日常生活排放一定量的生活污水和极少量的洗涤废水，项目所在地污水管网完善，废水排放利用现有的排水系统。施工期工人产生的生活污水和少量洗涤废水经过已建预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，经乐至县童家镇污水处理厂处理达标后排入鄢家河，对周围地表水环境影响较小。 3、声环境保护措施 本项目施工期间不涉及地基开挖和打桩，主要是对设备进行安装，因此施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声，主要施工设备为电钻、电锤、电锯等，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，噪声值在90dB（A）-115dB（A），其产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。凡是噪声达到70dB（A）以上的作业，禁止夜间施工。如果要求必须连续作业的强噪声施工，应征得当地住建局等主管部门的同意，并及时公告周围的居民和单位，以免发生噪声扰民纠纷。只要合理安排施工工序并文明施工，场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求。 在建筑施工期间，必须严格执行GB12523-2011的标准和规定。为实现场界噪声达标排放，施工单位应采取如下噪声防治措施： (1)在设备选型时尽量采用低噪声设备，并采取有效的隔声减振措施； (2)合理设计施工平面布局。为了尽可能的减轻项目施工对周边产生噪声污染，以有效利用施工场地的距离衰减作业减少对周围环境的影响； (3)合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间施工，杜绝夜间（22:00～6:00）施工噪声扰民；若要求夜间必须进行联系作业的强噪声施工，应征得当地建委、城管等主管部门的同意，在取得夜间施工许可证后方可进行，同时应及时向周边居民公告； (4)文明施工。材料装卸采用人工传递，装卸、搬运等严禁抛掷；在室内施工时关闭门窗，以阻隔噪声； (5)加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声； (6)合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 采取上述措施后，施工噪声经距离衰减再加上建筑物的隔声，大大减小了对周围环境的影响，并且场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、固体废物 本项目为租用已建标准厂房进行建设，现有房屋无需进行重新装修，仅需对新增设备进行安装即可投入使用。施工期不涉及原有墙体拆除、水电路改造、墙地面铺贴等，因此施工期基本无建筑垃圾产生。 本项目施工期间产生的固废主要为设备内外包装拆卸时产生的少量废弃包装材料和施工人员产生的少量生活垃圾。设备内外包装拆卸时产生的废弃包装材料量较少，全部外售废品收购站回收再利用。施工期生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由乐至县市政环卫部门定期清运。 总之，施工期间固废应做到定点堆放、合理收集处置，不会对环境造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）废气产生情况 本项目生产过程中产生的废气主要是注塑（热熔）、瓶胚预热工序产生的挥发性有机物。 塑料制品生产过程中所用原材料主要是PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）新料、PVC热缩料（PVC）新料、PE（聚乙烯）新料、以及色母粒（载体为PE、PP），PE热熔温度控制在200℃左右，PVC热缩温度控制在30℃左右，PET瓶胚预热温度控制在260℃左右，吹瓶机预热温度控制在180℃左右，均低于各类塑料的热分解温度（聚乙烯：335~450℃，聚丙烯热：328~410℃，PET：283~306℃，PVC：150℃)，注塑（热熔）、瓶胚预热过程中均为物理过程，均不会发生热分解。项目采用全自动注塑机、吹瓶机，热熔过程是在注塑机内部完成，瓶胚预热过程在吹瓶机内部完成，均处于密闭状态，产生的挥发性有机物在冷却后被重新固定到产品中，脱模的时候由于温度已明显下降，只有少量未被固定的助剂、残余未聚合单体挥发，产生少量挥发性有机物(VOCs)。根据《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015），并参考《聚酯（PET）反应过程研究》（沈瀛坪)、《几种常见塑料热解研究》（杨守生）等文献，确定主要污染因子为非甲烷总烃。 本项目以非甲烷总烃作为污染控制项目，表征挥发性有机物（VOCs）总体排放情况，根据《292塑料制品行业系数手册》中“2926塑料包装箱及容器制造行业”配料、混合、挤出、注/吹塑产生的挥发性有机物排放系数为2.7kg/t-产品。根据业主单位提供的资料，本项目使用的PET、PVC、PE、色母原料颗粒共计201.5t/a，本项目原辅料全部生产产品，因此项目挥发性有机物产生量为0.54405t/a（0.13078kg/h）。 （2）废气治理措施可行性分析 治理措施：热熔、瓶胚预热过程均密闭，模具所在位置上方为敞口式，方便模具更换。环评要求在每台注塑机、吹瓶机废气产生区域上方各设集气罩1个（共设置集气罩10个，收集率≥90%，管道内风速不小于0.3m/s），废气经捕集后汇入总管道，通过1套二级活性炭吸附装置处理（处理效率≥90%）后通过1根15m高排气筒（1#，生产车间东侧）排放，风机风量为5000m3/h。 本项目选用蜂窝状活性炭作为吸附剂，蜂窝状活性炭特点是吸附效率高，为多孔型蜂窝状，比表面积大、流体阻力小，对废气不敏感。为确保活性炭吸附装置稳定、高效运行，建设单位应配备便携式监测设备，定期监测废气中污染物浓度，一旦超过标准限制的80%，即需更换活性炭。并将更换记录和联单做为管理内容，以确保活性炭装置的有效运行和废气的达标排放。根据《四川省石化行业挥发性有机物控制技术指南》，活性炭净化效率能达到90%以上。 活性炭吸附装置装填的活性炭吸附饱和后会失去吸附能力，因此需定期更换活性炭，确保废气处理系统净化效率。活性炭吸附能力按20%计算，即100kg活性炭吸附20kg有机废气达到饱和，活性炭在满负荷吸附废气后，将对废活性炭进行更换。本项目吸附废气量为0.441t/a，则本项目需活性炭总量为2.205t/a。每两个月更换一次，则在活性炭吸附装置内一次总装入活性炭约0.37t/a，每次更换下来的废活性炭属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物，废物代码为900-041-49，要求在危险废物暂存间暂存后，委托有资质的单位处置。 经处理后，项目废气的排放及治理情况见下表。 表4-1 注塑废气排放情况一览表 污染物名称 产生量t/a 治理措施 收集效率 处理效率 排放情况 标准限值 排放形式 排放量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 VOCs 0.54405 风机+管道+二级活性炭吸附+15m排气筒排放 90% 90% 有组织 0.048965 0.01177 2.35406 3.4 60 无组织 0.054405 0.01308 / / 2.0 由表5-6可知VOCs有组织排放速率和排放浓度均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中排放限值（最高允许排放速率3.4kg/h，最高允许排放浓度60mg/m3）。因此，项目废气经采取治理措施后，项目废气可实现达标排放。 （3）卫生防护距离计算 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织废气（有毒有害）与周围关心点之间设置卫生防护距离，本项目无行业卫生防护距离标准，其卫生防护距离计算公式为： 卫生防护距离的计算方法采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T1203-91）所指定的方法： 式中：Qc——污染物的无组织排放量，kg/hr； Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3； L——卫生防护距离，m； R——生产单元的等效半径，m； 根据项目情况及所在地气象条件，选择的参数为：A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。 卫生防护距离计算结果见表4-2所示。 表4-2 工程无组织面源卫生防护距离计算结果 无组织排放源 污染源 无组织排放速率 面积（m2） 计算结果（m） 卫生防护距离（m） 1#生产车间 VOCs 0.00169kg/h 1108 0.185 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”因此确定本项目卫生防护距离以有机废气VOCs产生源即生产车间为边界设50m防护距离。本项目卫生防护距离内主要为道路和生产厂区，无居民点、医院、学校等敏感建筑。环评要求：在划定的50m卫生防护距离内不得新建医院、学校、居住区等环境敏感项目，不得引入食品企业等有特殊要求的项目。 2、地表水环境影响和保护措施 （1）废水产生情况 根据前文分析，本项目仅有生活污水产生，经已建预处理池处理后，排入市政污水管网，进入乐至县童家镇污水处理厂进行处理。项目工作人员定员为6人，根据《四川省用水定额》用水量按50L/人·d计算，用水总量为0.3m3/d（78m3/a），折污系数取0.8，则生活污水的产生量为0.24m3/d（62.4m3/a）。直接进入四川海辰日用化工有限公司已建的废水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网。项目外排废水的产生及排放情况见表4-3。 表4-3 项目废水产生及排放情况 污水类型 废水性质 排水量（t/a） COD BOD5 SS NH3-N TP 生活污水 处理前 浓度（mg/L） 62.4 550 350 450 47 15 产生量（t/a） 0.0343 0.0218 0.0281 0.0029 0.0009 预处理后 浓度（mg/L） 500 300 400 45 8 排放量（t/a） 0.0312 0.0187 0.0250 0.0028 0.0005 “乐至县童家镇污水处理厂”处理后 浓度(mg/L) 62.4 30 6 10 1.5 0.3 排放量(t/a) 0.00187 0.00037 0.00062 0.00009 0.00002 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L） 500 300 400 45* 8* 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）（mg/L） 30 6 10* 1.5 0.3 注：*氨氮、总磷参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值要求。 SS*：参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表 1标准。 (2)废水处理设施依托可行性 ①预处理池依托可行性分析 本项目生活污水依托3幢厂房已建设的独立预处理池（1座，容积10m3，设计停留12h，则现有处理能力20m3/d）进行处理，此预处理池为3幢厂房单独使用，因此预处理池剩余处理能力为20m3/d，日常清掏及责任主体为成都伊森诚品食品有限公司，本项目生活污水日排放废水量最大为0.24m3/d，因此本项目生活污水依托现有预处理池进行处理是可行的。 ②乐至县童家镇污水处理厂依托可行性分析 项目废水经市政管网收集后进入乐至县童家镇污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）标准排放。根据调查， 根据调查，乐至县童家镇污水处理厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为5000m3/d，污水厂位置与项目地没有明显高差，该污水处理厂为新建，采用一级物化+二级生化+三级深度处理工艺，于2020年年底建成，新建污水处理厂有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂"排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围内，因此本项目污水经市政管网进入乐至县童家镇污水处理厂处理是可行的。项目产生的废水经污水处理厂处理达标后排入鄢家河，则本项目的建设对项目所在地水环境影响很小。 综上，本次新建项目废水的治理措施是可行的。按照环评提出的措施后，项目运营期产生的废水能够得到合理有效的处置，对周围地表水环境小。 (3)废水类别、污染物及污染治理设施信息 根据本项目水污染物排放情况，本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-4所示。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放 规律 污染治理设施 排放口设置是否符合要求 排放口类型 排放口坐标 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP 乐至县童家镇污水处理厂 间接排放 生活污水处理系统 预处 理池 是 企业总排 ( 东经：104.97245014 北纬：30.28789290 (4)废水间接排放口基本情况 本项目依托已建设预处理对生活污水进行处理，本项目废水排放情况见表4-5。 表4-5 废水间接排放口基本情况表 序号 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 62.4 园区预处理池 间接排放 乐至县童家镇污水处理厂 COD 30 BOD5 6 SS 10 NH3-N 1.5 TP 0.3 (5)废水污染物排放执行标准 本项目废水排放标准见表4-6。 表4-6 废水污染物排放执行标准表 污水类型 废水性质 排水量（t/a） COD BOD5 SS NH3-N TP 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准（mg/L） 500 300 400 45* 8* *氨氮、总磷参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值要求。 (6)水污染源排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）8.3.2，本项目污染源排放量根据依托污水处理设施的要求进行核算确定。 表4-7 水污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 废水 62.4 2 COD 0.00187 3 BOD5 0.00037 4 NH3-N 0.00009 5 SS 0.00062 6 TP 0.00002 (7)监测计划 环境监测主要由建设单位委托有资质的环境监测部门按照制订的计划进行监测，本项目运营期废水监测要求见表4-8。 表4-8 项目废水例行监测计划一览表 类别 监测点位 点位 监测项目 监测频率 废水 3幢预处理池排口 1 废水量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP 1次/年 3、噪声环境影响和保护措施 (1)噪声源强 本项目噪声主要来自生产设备运行时产生的噪声，主要噪声源有注塑机、吹瓶机、空压机、搅拌机、胶套机和冷却塔等，噪声级一般在70~85dB（A）之间，此类噪声为连续噪声源，本项目主要设备噪声源强见表4-9。 表4-9 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号 噪声源 单台声源值dB（A） 数量 治理措施 等效源强 治理后降噪效果 车间内同类设备等效声源dB（A） 1 注塑机 70 5台 低噪声设备、基座减震、建筑隔声 76.99 -15 61.99 2 吹瓶机 70 5台 低噪声设备、基座减震、建筑隔声 76.99 -15 61.99 3 胶套机 70 3台 低噪声设备、基座减震、建筑隔声 74.77 -15 59.77 4 组装机 75 1台 低噪声设备、基座减震、建筑隔声 75 -15 60 5 空压机 80 1台 低噪声设备、基座减震、建筑隔声 80 -15 65 6 冷却循环水塔 75 1台 基座减震 75 -15 60 噪声源强dB（A） 69.68 (2)预测模式 根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。噪声衰减公式： LA(r)=LA(ro)-201g(r/ro)-L 式中：LA(r)-距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(ro)-距声源ro处的A声级，dB(A)； ro.r-距声源的距离，m； L-其它衰减因子，dB(A)。 噪声叠加公式： 式中：L-某点噪声总叠加值，dB(A)； Li-第i个声源的噪声值，dB(A)； N-声源个数。 (3)预测结果及评价 本项目运营期预测结果见下表4-10。 表4-10 噪声预测结果 单位：dB（A） 源强 车间外等效声源dB（A） 西界 东界 北界 南界 距离（m） 贡献值 距离（m） 贡献值 距离（m） 贡献值 距离（m） 贡献值 生产 车间 69.68 15 46.16 15 46.16 20 43.66 20 43.66 从预测结果可知，通过隔声、距离衰减等措施，周边场界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，说明项目各噪声源经采取措施进行治理后，能够满足厂界噪声达标的要求。 因此，本项目营运期间通过选用低噪设备、合理布置声源，并对噪声源采取隔声、基座减震等措施进行治理后，各设备噪声可得到有效控制，边界噪声可实现达标排放，不会对项目周边环境造成明显影响。 (3)噪声影响减缓措施 本报告要求，建设单位从以下方面减少噪声对周边环境的影响： ①设备选型时选择相对生产噪声较小的设备，以从声源上降低设备本身噪声，所有产噪设备均布置在房间内，利用建筑物进行隔声。 ②空压机房采用隔声材料，生产时尽量将生产车间门窗封闭。 ③运行中应注意各种机械设备日常维护，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题。 ④合理布置噪声源，通过距离衰减有效减弱噪声源强的传播。 通过以上降噪措施处理后，使噪声对厂区环境和厂界外环境的污染影响减至最小并控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中规定的3类标准限值。 (4)监测计划 本项目运营期声环境监测要求见表4-11。 表4-11 项目环境例行监测计划一览表 类别 污染源 监测项目 监测点位 监测频次 噪声 机械设备 噪声 厂界四周 每季度一次，每次1天，每天昼夜各一次 4、固体废物影响措施 本项目运行后，不进行设备的维修和检修，设备的维修和检修委托外单位进行，产生的废机油，含油手套等均由外单位一并带走，因此产生的一般固体废物主要为员工产生的生活垃圾及生产过程中产生的不合格品；危险废物主要为废气处理过程中产生的废活性炭。 (1)生活垃圾 本项目职工定员6人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，年工作日以260d计算，则生活垃圾的产生量为0.78t/a，垃圾桶统一收集后交由当地环卫部门处理。 (2)不合格品 本项目经检验后的不合格产品直接外售废品回收站，产生量约为原料量的0.1%，产生量约为0.2t/a。 (3)废活性炭 本项目在废气处理过程中会产生废活性炭，根据《国家危险废物名录》（2021年），废活性炭废物类别及代码为HW49（900-047-49）。本项目废活性炭在危险废物暂存间收集暂存后交由有资质的单位处理。 表4-12 危险废物一栏表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 危险特性 储存方式 污染防治措施 1 废活性炭 HW49 900-047-49 2.205 废气处理 固态 / 密封保存 统一收集后放置在危废暂存间，交有资质单位处置 根据项目情况，本次评价主要从危险废物收集、贮存、运输环节提出污染防治措施要求，具体如下： 危废的收集应使用符合国家标准的专用容器，容器壁应贴有标签，详细标明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。危险废物暂存间需由专人负责收集并妥善储存，严禁随意丢弃、填埋。危废暂存间需严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求做好防雨、防晒、防渗、防风措施。危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，采用专用车运输。应严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定办理危险废物转移手续，如实填写危险废物转移五联单，防止二次污染的产生。对危险废物产生量、种类、去向等进行详细登记，做到有据可查，确保污染物不进入地下水，污染环境。危废最终交给有资质的单位回收利用和安全处置。 本项目拟设置了一处危废暂存间，位于厂区西南侧，建筑面积约为1m2。通过容器盛装危险废物，并按照相关要求采取三防（防雨、防渗、防流失）措施，危险废物在危废暂存间内暂存，定期将产生的危废交有资质单位处置。综上所述，本项目固体废弃物产生及处理去向如下表4-13所示： 表4-13 拟建项目固体废物统计表 序号 污染物 主要来源 产生量 （t/a） 处置措施 备注 1 生活垃圾 员工生活 0.78 统一收集交环卫处理 生活垃圾 2 不合格品 检验 0.2 由客户自行带走 一般固体废物 3 废活性炭 废气处理 2.205 交由有资质单位处置 危险废物 5、地下水环境影响和保护措施 本项目用水采用市政自来水管网供给，生活污水排水通过市政污水管道排入城市污水处理厂进行处理。通过分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设不会对地下水造成影响。 污染物进入地下水的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：污水处理设施和污水管道污水下渗对地下水造成的污染。本项目建设前四川海辰日用化工有限公司已对污水处理站及污水管道均采取防渗、防水处理等措施，并对本项目租赁房屋地坪做了混凝土防渗处理。本项目标准厂房依托四川海辰日用化工有限公司已有防渗措施可行。本项目拟分为重点防渗区和一般防渗区。重点防渗区为危废暂存间，除重点防渗区外的区域为一般防渗区。 表4-14 项目防渗处理要求 序号 防渗区域 分区类别 防渗要求 防渗建议 1 危废暂存间 重点防渗区 等效混凝土Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，防渗系数≤1×10-10cm/s 铺设100mmP8等级的防渗水泥进行硬化，防渗水泥上方铺设2mm厚HDPE，能满足重点防渗要求 2 生产区域 一般防渗区 一般硬化，混凝土硬化层 铺设混凝土硬化层，满足一般防渗要求 拟建项目本项目为塑料制品制造项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水类别为Ⅳ类建设项目，不需开展地下水环境影响评价。项目通过采取分区防渗，对重点防渗区以及简单防渗区分别采取相应的防渗措施后，能有效防止地下水污染。综上所述，本项目的建设对地下水环境不会产生明显不利影响。 6、环境风险影响分析 本项目事故风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外敏感点和周围环境造成污染的危害事故。 (1)风险识别 本项目原辅材料、生产过程均不涉及危险物质，本项目不涉及重大危险源。本项目运行过程中，主要的环境风险为生产设备发生火灾、废气处理设施故障发生废气超标排放、危险废物储存不当发生泄露或管理不当发生火灾。具体环境风险识别见表4-15。 表4-15 主要生产设施危险识别表 序号 危险单元 风险源 主要风险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 1 生产车间 生产设备 无 火灾 操作不当导致设备故障，引发火灾 空气环境 2 废气处理设施 废气 VOCs 超标排放 废气处理设施故障，引发废气超标排放 空气环境 3 危废暂存间 危险废物 废活性炭 明火引发火灾、物料泄露 管理不当引发火灾、存储不当产生泄露 环境空气、地表水、地下水 (2)风险敏感目标 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169 -2018），本项目环境风险开展简单分析，环境风险敏感目标见表4-16。 表4-16 环境风险敏感目标 环境 要素 名称 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 与厂界最近距离 大气环境 文峰九义校 约800人 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 西南 440m 文峰场镇居民 约100人 人群健康 西南 415m 地表水环境 阳化河 （鄢家河段） 地表水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 南 210m (3)环境风险简介 ①风险事故发生原因 本项目主要环境风险事故是火灾和废气超标排放，火灾事故和废气超标排放发生的主要原因有： A、设备的不可靠度。不可靠度是设备本身所具有的，它只与设备及其零部件的设计水平、制造能力、检测手段、安装质量、自身损耗及设计寿命有关。 B、危废暂存间管理不当。本项目产生的废活性炭均属于可燃物质，可能因高温、明火引发火灾，产生的次生物如一氧化碳、碳氢化合物、烟尘、有机废气会对大气环境造成影响。 C、废气处理设施故障。废气处理设施故障，导致废气未经处理超标排入外环境，产生的有机废气会对大气环境造成影响。 D、企业安全管理水平。事故的发生都可以认为是人的不安全行为和物的不安全状态造成的，而人的不安全行为和物的不安全状态又是由于管理不善造成的。因此，一切事故都可归结为管理上的原因。主要包括管理上没有制度完善的安全操作规程和监督检查制度，不能及时发现问题或发现问题不及时解决，使设备带病运转。 ②风险事故影响分析 项目运营过程中的主要风险为管理与操作不当导致设备漏电引起火灾，废气处理设施故障导致废气超标排入外环境，造成局部区域环境空气污染，对周围环境造成污染。 (4)风险防范措施 对于本项目环境风险，本环评要求建设方开展以下防范措施： ①总图布置 项目总图布置符合《工业企业总平面设计规范》和《建筑设计防火规范》合理布置，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题。厂区应设消防环行通道并保证足够的路面净空高度，设置消火栓、灭火器，厂区和车间内显眼的地方设置相应的防火、防触电安全警示、标志。 ②建筑结构 按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行设计。建筑物内疏散走道通畅，安全出口和楼梯的数量、位置、宽度以及疏散距离等均按规范要求进行设计。 ③消防及火灾报警系统 消防系统：按规范要求在厂区设置消防栓、厂区设置足量的手提式和推车式干粉灭火器。 火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防中队。厂内中心控制室与消防中队设置直通电话。根据需要在标准厂房、办公楼等处设置火灾自动报警装置。 ④危险废物储存管理措施 危废的收集应使用符合国家标准的专用容器，容器壁应贴有标签，详细标明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。危险废物暂存间需由专人负责收集并妥善储存，严禁随意丢弃、填埋。危废暂存间进行防风、防雨、防渗处理。防渗要求《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计中重点防渗要求，防渗系数 K≤1×10-10cm/s。 ⑤废气处理设施管理措施 A、制定废气处理设施操作规程，按要求操作。 B、建设单位应配备便携式监测设备，定期监测废气中污染物浓度，一旦超过标准限制的80%，即需更换活性炭。并将更换记录和联单做为管理内容，以确保活性炭装置的有效运行和废气的达标排放。 ⑥其他防范措施 A、严禁吸烟、携带火种进入易燃场所。 B、机器设备要定期检查、检修、保证其完好状态。 ⑦风险管理 A、严格执行劳动部门有关安全生产条例。必须强调管理和安全监督工作对预防事故的重要作用，实行持证上岗，定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备，岗位责任明确，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。 B、加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行值班制度和巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，并及时解决不安全因素。 C、加强操作人员的安全教育，严格按照操作规范进行生产。 D、提高认识、完善制度、严格检查。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 | VOCs | 集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） |
| 地表水环境 | 1#预处理池/生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 预处理池预处理 | 生活污水排放《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总磷、总氮和氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 低噪声设备、基座减震、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
|  | 冷却塔 | 噪声 | 低噪声设备、基座减震 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物主要为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要为员工产生的生活垃圾及生产过程中产生的不合格品；危险废物主要为废气处理过程中产生的废活性炭。项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运；不合格品外卖废品回收站；废活性炭在危险废物暂存间收集暂存后交由有资质的单位处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间铺设100mmP8等级的防渗水泥进行硬化，防渗水泥上方铺设2mm厚HDPE，能满足重点防渗要求；生产区域铺设混凝土硬化层，满足一般防渗要求。 |
| 生态保护措施 | 本项目属于新建项目，拟建于已建成的标准厂房内，主要为设备安装和少量基础施工。目前，厂房周边空地已进行了地面硬化和绿化，整个占地范围内无裸露表土，不会造成大量水土流失。由于本项目占地面积小，地面全部硬化，且项目用地为工业用地。所以项目建设前后，区域生态变化不大，本项目的建设对生态环境影响不明显，不会给当地生态环境带来明显的不利影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 制定危险废物储存管理措施及废气处理设施管理措施，严格执行劳动部门有关安全生产条例，加强生产管理及操作人员的安全教育；制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练；配置灭火器等消防器材及报警系统。 |
| 其他环境 管理要求 | 强环境管理，设专人负责设施的维护管理，确保污染治理设施的正常运转和污染物的稳定达标排放，切实保证污染防治措施的正常有效实施；加强环境风险管控，杜绝环境事故发生；落实排污单位自行监测计划。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合童家发展区第一区域规划，总图布置基本合理，所在区域环境质量满足国家以及地方环境质量标准，项目拟采取的措施满足区域环境质量改善目标管理要求，项目采取的污染防治措施能够满足国家和地方污染物排放标准。项目实施后，在切实落实本评价所提出的各项污染防治措施和确保“三废”污染物达标排放的前提下，各种污染物能够稳定达标排放，不会对地表水、环境空气、声学环境质量产生明显影响；项目采取的风险防范措施可行，环境风险可控。本项目建设，从环境保护的角度而言是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.0134t/a | / | 0.0134t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0312t/a | / | 0.0312t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0187t/a | / | 0.0187t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0250t/a | / | 0.0250t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0028t/a | / | 0.0028t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.78t/a | / | 0.78t/a | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 2.205t/a | / | 2.205t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

设备安装、调试

设备验收

投入使用

噪声、扬尘、废弃包装材料、生活污水、生活垃圾等