# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 四川省科瑞印务生产基地建设项目

建设单位（盖章）：四川省科瑞印务有限公司

编制日期：          2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川省科瑞印务生产基地建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 川投资备【2020-512022-23-03-506867】FGQB-0196号 |
| 建设单位联系人 | 陈明 | 联系方式 | 13880909195 |
| 建设地点 | 四川省（自治区）资阳市乐至县（区） / 乡（街道）童家发展区第一区域（具体地址） |
| 地理坐标 | （104度58分26.534秒，30度17分56.646秒） |
| 国民经济 行业类别 | C231 印刷 | 建设项目 行业类别 | 39、印刷 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐至县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2020-512022-23-03-506867】FGQB-0196号 |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 42.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、工业园区规划 2010年4月乐至县人民政府以《关于设立乐至县童家发展区的通知》（乐府发【2010】17号），批准设立了乐至县童家发展区，下辖西郊园区（乐至县农副产品加工园区）、文峰园区（童家第一发展区域）、中天园区（乐至县中天农副产品产业园区）三个园区。 2015年12月乐至县人民政府出具了《关于乐至县童家发展区第一区域四至范围和产业定位的批复》（乐府发【2015】36号），明确了乐至县童家发展区第一区域的四至范围及产业定位为：东以文峰大道为界，南以成安渝高速公路为界，西以遂资眉高速童家互通为界，北以遂资眉高速为界，规划用地面积为17.4km2，产业以电子信息产业、机械制造产业、食品药品产业及仓储物流产业（3+1）为主，园区级别为县级工业园。 2、土地利用规划 本项目选址四川省资阳市乐至县文峰大道和天福路交叉口，乐至县童家发展区第一区域（即文峰工业园）内，根据童家发展区第一控制区域详细规划土地利用规划图可知，本项目用地在规划范围内；根据四川省科瑞印务有限公司已取得不动产权证书（川（2020）乐至县不动产权第0007707）（详见附件4），明确地类（用途）为工业用地。2021年1月25日取得乐至县自然资源和规划局的建设工程规划许可证，建字第（2021）008号，符合城乡规划要求。 因此，项目用地符合区域土地利用规划要求。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 西南交通大学2016年编制完成了《童家发展区第一区域规划环境影响报告书》，原乐至县环境保护局对上述报告书进行审查，于2016年12月29日下发的《关于童家发展区第一区域规划环境影响报告书审查意见的函》（乐环建函【2016】87号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《关于童家发展区第一区域规划环境影响报告书审查意见的函》（乐环建函【2016】87号）及规划环境影响报告书结论可知，园区鼓励和禁止入园企业类型如下： （1）鼓励类 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“电子信息产业、机械制造、食品药品产业、仓储物流产业”企业。 （2）允许类 ①符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的Ⅰ、Ⅱ类工业企业。 ②符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的Ⅰ、Ⅱ类工业企业。 （3）禁止类 ①食品产业中的屠宰、酿造、发酵项目；药品产业的化学合成（含中间体）、化学原料药、抗生素发酵制药、生物制药项目；机械制造产业含电镀、涉及重金属的磷化、钝化等表面处理工艺的项目；电子信息产业中涉及到化工工艺、重金属的项目。 ②《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类项目。 ③涉及被列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 ④清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 ⑤不符合园区能源结构及国家/省/市大气污染防治要求的项目。 ⑥高盐废水或高浓度有机废水不能有效处置实现达标排放的项目。 ⑦废水排放量大的项目。 ⑧排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 ⑨与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 ⑩超过园区重点污染物总量管控指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 ⑪其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。 本项目为印刷项目，主要生产书刊印刷品、报纸印刷品、涉密印刷品及包装装潢印刷品等，清洁生产水平可达到国内先进水平，对区域不造成明显污染；此外，本项目不属于功能区规划环评限制类发展的行业，为园区允许类准入行业，并于2020年10月20日取得乐至县童家发展区管理委员会出具的同意项目入驻园区的证明（详见附件3），项目入驻符合规划环评要求。因此，本项目符合乐至县童家发展区文峰园区规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与国家产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目为C231印刷。根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目属于其中的鼓励类，项目的建设符合相关 法律法规和政策规定。 同时，本项目在乐至县发展和改革局完成了《四川省科瑞印务生产基地建设项目》的备案（川投资备【2020-512022-23-03-506867】FGQB-0196号）。 因此，项目建设符合国家现行产业政策。 2、与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》符合性分析 为了加强挥发性有机物（VOCs）污染防治工作，强化重点地区、重点行业、重点污染物的减排，提高管理的科学性、针对性和有效性，遏制臭氧上升势头，促进环境空气质量持续改善，2017年9月，环境保护部联合国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局发布了《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（以下简称《方案》）。 本项目为印刷项目，与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与《方案》相关要求的符合性分析 序号 《方案》规定 本项目基本情况 符合性分析 项目 主要内容 1 VOCs防 治重点地区 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。 本项目位于四川省资阳市乐至县 属于VOCs防治重点地区 2 VOCs防 治重点行业 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。 本项目为印刷项目 属于 VOCs防治重点行业 3 重点污染物 加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。 本项目印刷工序产生的有机废气主要成分为烷烃类、醇类，不包含芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。 不含重点污染物 4 环境准入要求 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。 本项目VOCs年排放0.0607t/a， 新增污染物量较小。 符合 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 本项目为印刷项目，属于童家发展区第一区域允许入园行业类型。 符合 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目为新建项目，选址于乐至县童家发展区第一区域内。 符合 因此，本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》关于 VOCs 的控制要求。 3、与《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》的符合性分析 本项目与《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020 年）》的符合性分析如下表1-2所示，其中与国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》重复的相关要求不再赘述。 表1-2 本项目与《实施方案》相关要求的符合性分析 《实施方案》要求 本项目基本情况 符合性 加强全过程控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治措施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 项目废气遵循全过程控制的原则，采用低VOCs含量的油墨、洗车水、热熔胶，挥发的极少量VOCs进行收集后采用“两级活性炭吸附工艺”装置处理后达标排放，净化效率64%。 符合 依法依规设置排放口，建立台账，记录VOCs产生、收集、处理、排放等情况。 本次环评提出了依法依规设置排放口， 建立台账记录VOCs产生、收集、处理、排放等情况的要求。 符合 深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。 推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和低（无）VOCs排放的生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现VOCs全过程控制。加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨和低VOCs含量的胶黏剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺； 加强废气收集与处理。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上；对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。采取回收、吸附燃烧等末端治理措施净化处理废气，确保稳定达标排放。 本项目为新建项目，采用单张纸胶印油墨（大豆基油墨）和胶印单张纸混合油墨进行印刷，采用环保洗车水进行油墨印刷机擦拭，使用热熔胶胶进行粘合，挥发的极少量VOCs进行收集后（收集效率90%）通过高效治理设施（处理效率90%）进行净化处理后高空排放。项目有机废气有组织排放总量为0.0288t/a，排放浓度为5.6mg/m3，排放速率为0.056kg/h；无组织排放总量为0.0319t/a，排放速率为0.0623kg/h。 符合 综上可知，本项目建设与《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》要求相符。 4、与《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据资阳市人民政府《关于印发资阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（资府发〔2019〕10号，2019年5月5日），其中《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求：强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区；新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 本项目为新建项目，项目位于乐至县童家发展区第一区域（即文峰工业园），项目运营中所涉及的原辅材料中均为低VOCs含量的原辅材料，同时在工艺涉及有机废气的部分安装了高效集气装置及活性炭吸附装置，进行了收集处理。 因此，项目建设符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求。 5、与“三线一单”的符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。项目与“三线一单”的符合性具体见下表： 表1-3 项目与“三线一单”的符合性 限制内容 项目特征 符合性 生态保护红线 项目位于乐至童家发展区文峰园区，周边无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度较低，无珍稀动物。根据《四川省人民政府关于印发生态保护红线保护方案的通知》（川府发[2018]24号），以及四川省生态保护红线划定范围，本项目不属于生态保护红线范围内。 符合 环境质量底线 经后文影响预测分析可知，项目建设对环境影响较小，不会改变区域环境现状，满足环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 项目原辅料为购进的环保油墨、热熔胶、显影液等，属于无毒无害物质，并选择中国环境标志产品认证的品种，对环境影响较小。本项目所使用的能源主要是天然气及电能，均属清洁能源，不使用矿产资源。 符合 环境准入 负面清单 乐至县目前暂未制定地方产业准入负面清单，参照《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》(川发改规划[2017]407号)，本项目不在该负面清单中 符合 综上，本项目所在区域不涉及生态保护红线，不涉及环境准入负面清单的问题。根据现场监测与环评预测，项目建设满足环境质量底线要求。因此，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 6、与“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的符合性分析 根据“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发【2019】109号）”中的“（二）逐步推进建设项目环境影响报告表审批承诺制：1.先行试点范围。临空经济区完成规划环评后，先行开展承诺制审批，并按照成熟一个推进一个园区的方式逐步实施；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后实施；授权雁江、安岳、乐至生态环境局在其县域范围内对已完成规划环评或跟踪环评的园区实施。2．实施对象。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目。3．实施条件。建设单位完成工商注册；项目建设地位于上述实施范围内。不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目。”规定，本项目位于乐至童家发展区文峰园区，园区已完成规划环评； 本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业，39、印刷”中的“其他”项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表；本项目建设单位已完成工商注册。 综上所述，本项目符合“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的相关标准，本项目可进行建设项目环境影响评价文件审批承诺制。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 四川省科瑞印务有限公司成立于2005年06月30日，注册地位于四川省资阳市乐至县经济开发区文峰园区，经营范围包括出版物、涉密试卷、其他印刷品印刷及包装装潢；印刷品批发与零售。为满足市场需要，全面提高生产技术水平，四川省科瑞印务有限公司拟投资8000万元在资阳市乐至县文峰大道和天福路交叉口新建“四川省科瑞印务生产基地建设项目”（以下简称：本项目），主要生产书刊印刷品、报纸印刷品、涉密印刷品及包装装潢印刷品等。 建设内容及规模：本项目占地面积33333m2，修建生产用房及办公用房共计3.6万m2，主要为钢结构，部分为砖混结构。建成后书刊印刷品年产量10000吨、报纸印刷品年产量200吨、涉密印刷品及包装装潢印刷品600吨等。 劳动定员及工作制度：公开区劳动员工200人，日工作8小时（8:30~12:00、13:30~18:00），每天两班，年工作280天，不在厂区食住；涉密人员每年约80人，共计100天在厂区食住。 2、主要产品及产量 项目主要产品及产量见表2-1。 表2-1 项目主要产品及产量 序号 产品名称 产品规格及型号 单位 产量 1 书、报刊 按客户需求 t/a 10000 2 涉密印刷品 t/a 200 3 包装装潢印刷品 t/a 600 3、项目组成及主要环境问题 本项目组成及主要环境问题见下表。 表2-2 工程项目组成及主要环境问题 项目 名称 建设内容 主体工程 生产车间 涉密生产线 1#~4#入围区排版间，电脑排版，建筑面积4743.20（1185.80*4）m2，总共2层，每层层高3米6，采用混凝土框架结构。 5#入围区厂房，建筑面积6910.11m2，共2层， 制版车间位于1F西南侧，印刷车间位于1F东南侧，装订及手工车间位于2F，一层8米，二层5米，采用钢排架结构。 公开生产线 7#公开区厂房，建筑面积5589.28m2，共1层，印刷车间位于西南侧，东侧用于装订，层高10.8m，采用钢排架结构。 10#公开区厂房，建筑面积6696.18m2，共2层，制版车间位于1F西南侧，印刷车间位于1F东侧，装订及手工车间位于2F，一层8米，二层5米，采用钢排架结构。 辅助工程 办公楼 9#办公楼建筑面积2409.48m2，总共四层：一层层高3.6米，二至四层层高3.3米。 食堂及宿舍 6#食堂及宿舍建筑面积2805.84m2，总共三层：一层层高4.2米，二至三层层高3.6米。 停车区 机动车位37个，非机动车位74个 公用 工程 供电设施 由园区供电系统提供 供水设施 市政供水管网提供 仓储及其他 成品库房 8#公开区厂房为成品库房，建筑面积6558.24m2，总1层，层高10.8米。 原料库存区 10#公开区厂房二层南侧用于存放原辅料 环保工程 废水处理 隔油池一座，容积5m3，位于6#厂房西北南侧；预处理池1座，容积100m3，位于厂区东南侧。 生产车间设置2套冲版水循环过滤系统（0.5t/d），分别位于5#、10#厂房制版车间内，处理工艺为：“柠檬酸中和絮凝+石英砂过滤+10um缠绕绵过滤”；冲版废水经冲版水循环过滤系统预处理回用于冲版，使用约一周后循环水再经“5umPP棉过滤”后使用蒸馏系统蒸馏，水蒸气冷凝后用于冲版，蒸馏浓缩液交有资质的危废公司处理。 废气处 理设施 5#入围区厂房1F印刷车间及2F装订车间设置集气装置（集气装置+密闭管道），有机废气由集气装置收集后引至两级活性炭吸附净化装置除去有机废气后由1#排气筒（H=15m）排放，风机总风量为10000m3/h。 7#入围区厂房1F印刷车间及装订车间设置集气装置（集气装置+密闭管道），有机废气由集气装置收集后引至两级活性炭吸附净化装置除去有机废气后由2#排气筒（H=15m）排放，风机总风量为10000m3/h。 10#入围区厂房1F印刷车间及2F装订车间设置集气装置（集气装置+密闭管道），有机废气由集气装置收集后引至两级活性炭吸附净化装置除去有机废气后由3#排气筒（H=15m）排放，风机总风量为10000m3/h。 食堂油烟：经油烟净化器处理后，经专用烟道引至楼顶排放 降噪措施 选用低噪声设备、采取隔声、减振等降噪措施，合理布置高噪设备。 固废处理措施 生活垃圾：设若干生活垃圾桶，收集后交园区环卫部门处理 生产车间设置一般固废暂存间100m2，位于8#厂房内，用于收集暂存废纸边角料、废包装材料等，最终外售给废品回收单位。 10#厂房内设置危险废物暂存间100m2，用于收集暂存废矿物油、废活性炭、废原料包装桶、废显影液、废洗车水、废胶、废抹布等危险废物，最终交由有相应资质类别的单位处置。 地下水防渗措施 项目进行分区防渗处理，重点防渗区等效黏土防渗层 K≤10-10 cm/s；一般防渗区的防渗系数Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 4、公用工程 （1）给水系统 本项目用水由市政给水管网供应，供厂区内生产用水、办公生活用水、绿化用水、未预见用水等，接入点给水水压能满足各单元用水压力条件。根据《四川省地方标准（用水定额）》（DB51/T 2138-2016）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）对项目建成运营后用水量进行估算： 1）生产用水：本项目生产用水为生产车间制版时冲洗废水，项目设冲版水循环过滤系统，根据实际生产情况对CTP印刷版（2套）进行冲洗，根据建设单位提供资料可知，制版冲洗水为0.1m3/d，循环量按85%计，则每日冲洗废水循环量0.17m3/d，补充新水量 0.03m3/d，8.4m3/a。 2）办公生活用水：项目公开区劳动定员200人，员工平时不在厂区食住，办公生活用水量按50L/人·d计，则办公生活用水为10m3/d，2800m3/a；排水系数按用水量的80%计算，办公生活污水产生量为8.0m3/d，2240m3/a。 3）涉密人员生活用水：涉密人员每年约100天需在厂区食住，约80人，生活用水量按100L/人·d计，则办公生活用水为8.0m3/d，800m3/a；排水系数按用水量的80%计算，办公生活污水产生量为6.4m3/d，640m3/a。 4）绿化用水：厂区绿化面积为5830.91m2，每三天浇一次水， 水量按3L/m2·d计，则办绿化用水为5.8m3/d，1624m3/a。 5）未预见用水：本项目未预见用水按以上总用水量的10%计，2.4m3/d，672m3/a。 综上所述，本项目用水量为26.4m3/d、5904.4m3/a；污水排放量为14.4m3/d，2880m3/a。 项目用排水量预测及分配情况见下表。 表2-3 项目用排水量预测及分配情况表 序号 使用对象 用水标准 用水单位数 总用水量（m3/d） 总排水量（m3/d） 1 生产用水 0.1m3/d 2套 0.2（其中0.17m3/d 可循环使用，补充新鲜水约0.03m3/d） 0 2 办公生活用水 普通员工 50L/人·d 200人 10 8.0 涉密人员 100L/人·d 80人 8.0 6.4 3 绿化用水 （每3天浇1次） 3L/m2·d 5830.91m2 5.8 0 4 未预见用水 按以上用水量的 10%计 2.4 / 5 合计 26.4 14.4 （2）排水系统 本项目排水采用雨污分流制，分为污水系统和雨水系统。 从屋面收集的雨水将从屋面排水沟汇集到雨落管中，最终汇入小区雨水管网，然后排至市政雨水管网，最终排入廖家河。 本项目生产用水为生产车间制版时冲洗废水，项目设冲版水循环过滤系统，根据实际生产情况对CTP印刷版（2套）进行冲洗，根据建设单位提供资料可知，制版冲洗水为0.1m3/d，循环量按85%计，则每日冲洗废水循环量0.17m3/d，补充新水量 0.03m3/d，8.4m3/a。冲版废水经冲版水处理系统预处理后回用，使用一周的循环水后经蒸馏回用洁净水，蒸馏残渣交有资质的危废公司进行处理，不外排；办公生活污水产生量为8.0m3/d，2240m3/a；涉密人员生活污水产生量为6.4m3/d，640m3/a（100天）；食堂废水经隔油后同生活污水一起排化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入乐至县童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 本项目运营期水量平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 5、原辅材料及能源消耗情况 项目消耗的原辅材料主要有纸张、油墨、洗车水、热熔胶、显影液等，能源消耗主要为自来水和电等。项目的原辅材料及能耗情况见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及能耗情况 序号 名称 主要成分 单位 年耗量 包装方式 形态 储存位置 来源 1 油墨 颜料、有机溶剂、树脂、助剂、植物油 吨 9.8 铁皮桶 浓稠 仓库 采购 2 纸张 植物纤维、填充料、胶料和色料等 吨 12720 纸包装 固体 仓库 采购 3 洗车水 环保溶剂、高效乳化剂 吨 5 塑料桶 液体 仓库 采购 4 润版液 离子水、非离子表面活性剂溶剂、阿拉伯胶、柠檬酸 吨 3 塑料桶 液体 仓库 采购 5 显影液 五水偏硅酸钠、水 吨 10 塑料桶 液体 仓库 采购 6 热熔胶 乙烯、醋酸乙烯 吨 40 膜包装 固体 仓库 采购 7 棉纱 棉纤维 吨 10 蛇皮袋 固体 仓库 采购 8 橡皮布 纤织品、合成橡胶 吨 0.06 纸包装 固体 仓库 采购 9 CTP印刷版 铝材 平方米 60000 纸包装 固体 仓库 采购 天然气 烷烃 万立方米/年 32 / / / 天然气管道 水 水 m3/a / / / 市政管网 电 电 KW.h/a 26 万 / / / 国家电网 原辅材料说明： ①油墨 油墨是用于印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。由连结料（树脂）、颜料、填料、助剂和溶剂等组成。 色料：包括颜料和染料，颜料分有机颜料和无机颜料，前者色调鲜艳，着色力强，放干时间短，所以在油墨中应用较广，如偶氮系、酞青系颜料；后者耐光性、耐热性、耐溶剂性、隐蔽力均较好，如钛白、镉红、铬绿、群青等。颜料以微粒态着色，并不溶解，是油墨中最常用的色料。而染料在使用时配制成溶液，呈分子态着色，效果不如颜料。色料能给油墨以不同的颜色和色浓度，并使油墨具有一定的粘稠度和干燥性。 连接料：油墨的主要成分之一，起分散色料和辅助料的媒介作用，是由少量天然树脂、合成树脂、纤维素、橡胶衍生物等溶于干性油或溶剂中制得。有一定的流动性，使油墨在印刷后形成均匀的薄层，干燥后形成有一定强度的膜层，并对颜料起保护作用，使其难以脱落。 ②显影液 本项目采用计算机控制的激光扫描成像，然后通过显影、定影等工序印版，激光在印版上刻版形成的只是潜影，只有经显影后，计算机屏幕上的图像信息才能还原在印版上供胶印机直接印刷。显影液是一种化学用品的成分，主要是用五水偏硅酸钠和水配合组成的一种特殊的用材，使用不当可能造成呼吸道刺激、皮肤灼伤以及眼损伤，因此使用过程中需做好工人的防护措施。 ③润版液 润版液是彩印机印刷过种中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版，企业采用无醇润版液。 ④热熔胶 热熔胶：是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。因其产品本身系固体，便于包装、运输、存储、无溶剂、无污染、无毒型。 ⑤洗车水 使用半水基油墨清洗剂作为洗车水，主要是环保溶剂加上高效乳化剂配制而成，在使用时， 套配成一定比例的浓度即可。质量合格的洗车水清洗效果好，安全性能高，并且对人体及环境的危害小。本项目的洗车水选用的环保洗车水，是用来清洗油墨印刷机油墨的。 其主要成分为混合物、脂肪族、环烷烃碳氢化合物、醇醚类化合物及阴离子表明活性剂。 ⑥CTP版 CTP版是一种铝材做支撑的板材，板材基上附着一层亲水层和感光层，经CTP制版机扫描曝光时，图文部分的光点照射在卤化银乳剂层上，使银盐向物理显影层扩散，并在物理显影层的催化作用下还原成银，附着在氧化铝层表面构成银影像。未曝光部分经显影液显影后除掉乳剂层和物理显影层，露出具有亲水性能的氧化铝层。 ⑦橡皮布 橡皮布提供印刷时油墨转印之用，具有有效之抗压性能、回复力快、黏性强、不留任何粘贴物的特点，其滑顺之表层与织物层，使油墨传送不论网点或满版都更稳定，橡皮布这一转移单元，在印刷之过程中，它扮演一个重要的角色，少了橡皮布，印刷就无法完成了。 印刷橡皮布是由多层专用纤织品和合成橡胶化合物制成，在制造作业时，纤织品和橡胶用热能和化学能量在精确控制的工序中结合在一起，此外不同的化合物和结构赋予橡皮布在印刷机上不同的性能。 6、项目主要生产设备 本项目的生产设备主要为印刷机、CTP计算机制版系统、胶装机、打包机等，项目主要设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 车间 设备名称 规格型号 数量 制版车间 CTP / 2套 印刷车间 平张印刷机 4色 4台 平张印刷机 单双色 15台 印后车间 骑马订联动线 自动生产线 4条 胶装联动线 自动生产线 3条 试卷笼 自动生产线 3条 打包机 半自动 10台 配套设备 机刀 / 10台 空压机 / 6台 环保设备 VOC处理设备 两级活性炭吸附净化装置 1套 显影液浓缩处理装置 20%固态输出 1台 注：根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业【2010】第122号），以上设备均不属于国家限制使用或淘汰的设备，符合国家相关产业政策要求。 7、总平面布置合理性分析 项目总平面布置遵照国家现行的《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，综合考虑安全、环保、卫生、绿化、畅通等方面进行科学、规范、合理的布置。 项目位于四川省资阳市乐至县文峰大道和天福路交叉口，乐至县童家发展区第一区域（即文峰工业园）内，厂区整体呈规则矩形。将整体布局划分为南北两个独立的区，北侧为入围区，南侧为公开区。南侧为整个项目的主要出入口，北侧为整个项目的次要出入口，共布置了11栋建筑，其中：1）入围区建设内容为：1#、2#、3#、4#入围区排版间；5#入围区厂房；6#食堂及宿舍。2）公开区建设内容为：7#公开区厂房；8#公开区厂房；9#办公楼；10#公开区厂房；形象大门。 项目拟在印刷车间、胶包机上方设置集气装置（集气装置+密闭管道），共用3套两级活性炭吸附净化装置，生产车间产生的有机废气由集气装置收集后引至两级活性炭吸附净化装置除去有机废气后最终由3根排气筒（H=15m）排放，1#排气筒位于5#入围区厂房西南侧，2#排气筒位于7#公开区厂房西侧，3#排气筒位于10#公开区厂房西侧；8#公开区厂房东北侧设置一般固废暂存间，用于收集暂存废纸边角料、废包装材料等；10#公开区厂房北侧设置危险废物暂存间，用于收集暂存废矿物油、废活性炭、废原料包装桶、废显影液、废洗车水、废胶、废抹布等危险废物；在办公区共设置多个生活垃圾收集桶，收集暂存运营期产生的生活垃圾，并交由环卫部门统一清运。1#冲版废水循环处理系统和蒸馏装置位于5#入围区厂房制版车间内，2#冲版废水循环处理系统和蒸馏装置位于10#公开区厂房制版车间内。厂内道路呈环形分布，厂区南侧设置有一个出入口，面向天福路，便于车辆和行人出入。同时厂区充分进行了绿化，保证了公共景观的资源被充分的利用和分享，达到了比较高的和谐性与均好性，形成了丰富多变的生产环境。 综上所述，本项目总平面布置合理。（平面布置详见附图2） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期主要产污环节 本项目施工期包括基础工程施工，主体工程及附属工程施工和设备安装调试阶段。施工过程中，基础工程、主体工程、设备安装、调试、装饰工程、管网工程、工程验收等建设工序产生了噪声、扬尘、施工车辆尾气、装修废气、固体废弃物、少量污水等污染物，其排放量随施工强度和工期不同而有所变化。 根据项目施工期工艺流程及污染工序，项目施工期主要环境污染为： （1）废气：主要为扬尘、施工机械废气、装修废气； （2）废水：主要为施工废水、施工人员生活废水； （3）噪声：主要为施工设备机械噪声及设备安装噪声； （4）固体废弃物：主要为建筑垃圾、装修垃圾、施工人员生活垃圾。 2、营运期工艺流程及产污环节图 营运期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 营运期工艺流程及产污环节 3、工艺流程简述及产污环节： 电脑排版：是指将文字、图片、图形等可视化信息元素在版面布局上调整位置、大小，是使版面布局条理化的过程。按照稿本把铅字、图版等排在一起拼成书报的版子，以供印刷。 CTP电脑制版：采用数字化工作流程,直接将文字、图象转变为数字，直接生成印版，省去了胶片这一材料、人工拼版的过程、半自动或全自动晒版工序。通过电子计算机进行图文排版的技术。一般可在微型计算机上使用相应的软件完成文字输入、图像处理和拼版组合。此工序涉及显影液的使用，主要产生废显影液以及冲版废水。 印刷：本项目采用胶印，属于平板印刷的一种。胶印是利用油、水不相容，互斥的原理来实现印刷的，即是通过印版上图文影像部分的树脂层亲墨，板材上的空白部分亲水斥墨来实现印刷的。他不像凸版和凹版印刷那样印版直接将油墨转印到承印物上，而是通过胶辊转印，故名胶印。在印刷过程中添加润版液，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版，企业采用无醇润版液。此工序使用油墨和润版液，主要产生有机废气和噪声以及废洗车水。 胶包装订：装订方式分为两种，一种是胶装，是用胶粘剂将书帖或书页粘合在一起制成书芯。把书帖配好页码，在书脊上锯成槽或铣毛打成单张，经撞齐后用胶粘剂将书帖粘结牢固；另一种是骑马订，是指用骑马订书机，将套帖配好的书芯连同封面一起，在书脊上用两个铁丝扣订牢成为书刊。此工序用热熔胶会有挥发性有机的废气的产生，冷胶为聚醋酸乙烯乳液胶黏剂，无污染，此外还有机器运转的噪声以及固废。 裁切：就是指使用切纸机将印刷好的纸张安各户的不同需求进行切割成不同的尺寸，然后取到所需要的宽度。此工序将产生噪声及废边角料。 手工：包括分页，配页，插页，点数，装袋，封口，贴标签等，再将成品书刊进行简单包装，存于成品库房中。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经调查，项目用地性质为工业用地，项目建设范围内不存在居民，无原有工业污染和遗留环境问题。该片区不涉及拆迁工作，现场踏勘期间，工程选址为待建空地。因此，本项目不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状评价 （1）项目所在区域达标判断 根据资阳市生态环境局于2019年4月4日发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》，2019年资阳市全市环境空气质量持续改善。资阳市主城区、安岳县、乐至县3个城市环境空气优良天数比例分别为87.1%、86.8%和96.4%，同比2018年，分别上升0.8个百分点、6.0个百分点、12.3个百分点。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为6ug/m3，同比下降2ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为16ug/m3，同比下降3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为110ug/m3，同比下降33ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为47ug/m3，同比下降23ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为28ug/m3，同比下降9ug/m3。 表 3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 6ug/m3 60 ug/m3 10 达标 NO2 年平均浓度值 16ug/m3 40 ug/m3 40 达标 PM10 年平均浓度值 47ug/m3 70 ug/m3 67.14 达标 PM2.5 年平均浓度值 28ug/m3 35 ug/m3 80 达标 CO 百分位数平均 1.3mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 日最大8 小时平均 110ug/m3 160 ug/m3 68.75 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求。综上，本项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物补充监测 其他污染物非甲烷总烃委托析谱科技（成都）有限公司于2021年1月26日至2月1日连续7天对项目所在地进行了实测。 1）监测点位、监测项目、监测时间及频次 表3-2 空气环境现状统计及监测情况 编号 监测点名称 监测时间 监测项目 监测频率 执行标准 1# 项目厂界内下风向 2021年1月26日至2月1日 非甲烷总烃 测8h浓度；监测7天 参照《大气污染物综合排放标准详解》P244页非甲烷总烃标准 2）评价方法 采用占标率法进行评价，其公式为： Ii= Ci / Si*100% 式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率 Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3 Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3 3）监测结果统计与评价 表3-3 环境空气监测数据统计 监测 点位 监测 项目 采样时间 监测结果（mg/m3） 标准值 （mg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 达标 情况 项目厂界内下风向 非甲烷总烃 2021.01.26 0.74 2.0 37 0 达标 2021.01.27 0.43 21.5 0 达标 2021.01.28 0.24 12 0 达标 2021.01.29 0.26 13 0 达标 2021.01.30 0.39 19.5 0 达标 2021.01.31 0.54 27 0 达标 2021.02.01 0.34 17 0 达标 评价结论：区域内非甲烷总烃的最大浓度占标率均小于100%，非甲烷总烃满足相应标准要求。 2、地表水质量现状调查及评价 本项目生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入乐至县童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。本项目排水通过市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达标后排入廖家河；远期经园区污水管网排入乐至县童家发展区污水处理厂处理达标后排入鄢家河，廖家河为阳化河支流，因此本项目评价的受纳水体为阳化河。 项目所在区域达标判断 根据《2019年资阳市环境质量状况公告》（资阳市生态环境局，2020年4月）：2019年资阳市地表水水质评价结果见表3-4。 表3-4 2019年资阳市地表水水质评价结果表 序号 监测 水系河 断面名称 断面 规定 实测 是否 主要污染物/超标倍数 1 资阳市环境监测中心 沱江干流 临江寺 入境 Ⅲ Ⅲ 是 / 2 阳化河 巷子口 控制 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.015 3 九曲河 九曲河大桥 控制 Ⅲ Ⅴ 否 氨氮/0.68、TP/0.52 4 黄家堰河 忠义乡石栀村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 5 姚市河 云峰乡江水村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.115、高锰酸盐指数/0.02、TP/0.08 6 姚市河 潼南区崇龛镇关龙村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.17、BOD5/0.15、高锰酸盐指数/0.07 7 龙台河 龙台镇飞山村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 COD/0.015 8 云溪河 护龙镇金盆村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 9 老鹰水库 大坝 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 10 吉乐 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 11 响潭 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 12 乐至县环境监测站 阳化河 万安桥 出境 Ⅲ Ⅳ 否 石油/0.07、化学需氧量/0.05 13 蟠龙河 元坝子电站 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 本项目所在区域属于阳化河范围，根据上表可知，监测断面巷子口水质类别为Ⅳ，表明项目所在区域为不达标区。 根据资阳市生态环境局2019年5月至2020年4月发布的“资阳市地表水水质月报（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/shujuzhongxin/shuihuanjingzhiliang）”，本项目所在区域阳化河评价结果如下表所示： 表3-5 阳化河巷子口监测断面2019.5-2020.4评价结果表 城市 所属水系 所在河流 断面名称 监测时间 水质类别 规定类别 主要污染物/超标倍数 资阳 沱江 阳化河 巷子口 2020.04 Ⅳ Ⅲ 化学需氧量/0.20 2020.03 Ⅳ 化学需氧量/0.25、 五日生化需氧量/0.20 2020.02 Ⅳ 化学需氧量/0.15 2020.01 Ⅲ / 2019.12 Ⅲ / 2019.11 Ⅲ / 2019.10 Ⅲ / 2019.09 Ⅲ / 2019.08 Ⅲ / 2019.07 Ⅳ 化学需氧量/0.10、高锰酸盐指数/0.03 2019.06 Ⅳ 化学需氧量/0.40、高锰酸盐指数/0.10 2019.05 Ⅳ 化学需氧量/0.30、高锰酸盐指数/0.03、溶解氧/Ⅳ类 根据资阳市生态环境局发布的2019年5月至2020年4月河流水质评价结果，本项目所在区域阳化河巷子口监测断面监测结果中，2019年5月至7月、2020年2月至4月水质不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，其余月份满足Ⅲ类水域标准要求，表明该区域地表水环境质量较差。 3、声环境现状调查与评价 为了解评价区声学环境质量现状情况，析谱科技（成都）有限公司于2020年1月30日-31日对项目建设地声环境进行了采样监测。 （1）噪声监测布点 根据本项目周边环境的具体现状，本项目共布设5个声环境质量现状监测点。 （2）监测项目与监测方法 监测项目：各测点处的连续等效A声级。 监测方法及数据统计按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行测量。 测量频次：共监测2天，昼夜各1次。 （3）监测结果及评价 本项目噪声监测结果详见下表。 表3-6 噪声现状监测统计及评价结果 dB(A) 测点位置 监测结果 2021.01.30 2021.01.31 昼间 夜间 昼间 夜间 1#项目所在厂界东侧 60 41 59 42 2#项目所在厂界南侧 54 41 55 42 3#项目所在厂界西侧 51 39 53 40 4#项目所在厂界北侧 49 39 50 39 5#项目所在厂界东北侧居民点 55 41 57 40 《声环境质量标准》中的2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)； 《声环境质量标准》中的3类标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 由上表可见，项目区域厂界噪声在监测时段内区域各监测点昼、夜间监测值均能满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，环境敏感点能满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，表明项目所在地声环境质量良好。 4、生态环境 项目选址位于童家发展区第一区域内，为规划的工业园区，区域内系统生物多样性程度较低，受人类活动影响，区域内没有属于重点保护的动植物物种资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、项目主要外环境关系 本项目位于乐至童家发展区文峰园区，根据现场踏勘，项目外环境关系如下： 项目厂界北侧约120m处为群乐村居民点1#（居民20户，约60人），南侧约70m处为群乐村居民点2#（居民5户，约15人），东侧约150m处为群乐村居民点3#（居民6户，约18人），西北侧约365m处为居民点（居民20户，约70人），东北侧约130m处为安置房居民点（居民500户，约1600人），东南侧约400m处为乐至县规划展示馆（约20人），东南侧约440m处为安置房居民点（居民15户，约55人），东南侧约480m处为居民区（居民700户，约2500人）。此外，项目西侧约225m处隔文峰东路为资阳众诺诚塑料制品有限责任公司的厂房，西侧约320m处为待拆除的废弃厂房，西南侧约200m处隔天福路为新建的四川宏泰熊猫专用汽车制造有限公司的厂房。 根据项目外环境关系可知，项目卫生防护距离范围内无其他企业及敏感点，500m范围内无其他企业及敏感点等，不会对本项目形成环境制约。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域。因此本项目确定环境保护目标为： 二、环境保护目标与等级 1、环境大气 项目厂界外500米范围内的环境保护目标如表3-7所示。 表3-7 大气环境保护目标一览表（500m范围） 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界最近距离/m 群乐村居民点1# 约20户，60人 环境空气 GB3095- 2012二级 N 120 群乐村居民点2# 约5户，15人 S 70 群乐村居民点3# 约6户，18人 E 150 安置房居民点 约500户，1600人 NE 130 居民点1# 约20户，70人 NW 365 居民点2# 约15户，55人 SE 440 居民区 居民700户，约2500人 SE 480 2、声环境 项目厂界外50米范围内声环境保护目标如表 3-8所示。 表3-8 声环境保护目标一览表（50m范围） 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界最近距离/m 厂界 - 声环境 GB3096-2008 3类 四周 - 3、生态环境 项目位于规划的工业园区（童家发展区第一区域）内，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目施工期大气污染物排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/ 2682—2020）中相关标准。 表3-10 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目 区域 施工阶段 监测点排放限值（μg/m3） 监测时间 颗粒物 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 600 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 250 运营期有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3印刷行业的标准限值及表5的无组织排放监控浓度限值。 表3-11 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 污染物项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 与排气筒高度对应的最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 （mg/m³） 15m 监控点 浓度 VOCs 60 3.4 周界外浓度最高点 2.0 油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，见表3-12。 表3-12 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，见下表。 表3-13 项目污水排放执行标准 单位：mg/L 污染物 标准等级 pH COD BOD5 SS NH3-N TP 石油类 三级标准 6~9 500 300 400 45 8 30 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，运营期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-14 噪声执行--标准 单位：dB(A) 执行标准 适用区类 标准值 适用范围 昼间 夜间 （GB12523-2011） / 70 55 施工场界 （GB12348-2008） 3类 65 55 厂界 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染，一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 VOCs有组织排放：0.0288t/a VOCs无组织排放：0.0319t/a 2、废水总量控制指标 项目外排废水涉及的总量控制污染物为CODcr、NH3-N，食堂废水经隔油后同生活污水一起排化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入乐至县童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下： CODCr：2880m3/a×300mg/L=0.864t/a； NH3-N：2880m3/a×25mg/L=0.072t/a； TP：2880m3/a×3mg/L=0.009t/a 近期乐至县城市生活污水处理厂总排口废水总量指标数值如下： CODCr：2880m3/a×50mg/L=0.144t/a； NH3-N：2880m3/a×5mg/L=0.014t/a； TP：2880m3/a×0.5mg/L=0.001t/a 远期乐至县童家发展区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下： CODCr：2880m3/a×40mg/L=0.115t/a； NH3-N：2880m3/a×3mg/L=0.009t/a。 TP：2880m3/a×0.5mg/L=0.001t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废水 施工废水来源于两部分：一是场地施工人员的生活污水。二是场址建筑施工产生的施工生产废水，这部分废水含泥沙等悬浮物很高，一般呈碱性。 （1）生活污水： 施工人员约50人，产生量以50L/天·人计，为2.5m3/d，主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物质。项目施工期工人为周边居民，不设施工场地，项目所在区域周围分布有居民，项目施工期产生的生活污水依托周边居民住房现有设施进行处理，项目区域市政污水管网已覆盖，依托可行。 （2）施工生产废水： 施工采用商品混凝土，不在现场搅拌，因此施工产生的废水主要来源于出场车辆冲洗废水，废水产生量约为4m3/d，含泥砂等，悬浮物浓度较高，在场地出口设置5m3沉淀池，经沉淀处理后用于场地洒水降尘。 综上所述，在采取上述处理措施后，项目产生的施工生产废水可全部回收利用。施工期生活污水依托租用住房，排入市政污水管网，最终进入乐至县城市生活污水处理厂处理达标后排入廖家河。 2、废气 项目施工期大气污染物主要是施工、堆场、运输等过程中产生的扬尘，施工机械排放的尾气，装修过程涂料使用产生的装修废气。 （1）扬尘 ①施工扬尘 根据资料类比，工程施工现场在不利气象条件下，未经洒水、遮盖等措施产生的施工扬尘状况见下表。 表4-1 施工现场扬尘排放情况 距离（m） 5m 50m 100m 200m 浓度（mg/m3） 10.14 1.35 0.86 0.29 由上表可见，未经洒水、遮盖等措施前，施工扬尘的影响范围在施工场地下风向200m范围内，受影响地区的TSP浓度平均值为0.29mg/m3，相当于环境空气质量二级标准。 ②露天堆场和裸露场地的风力扬尘 施工阶段扬尘的一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/t·年； V50——离地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水量，%。 起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表。 表4-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 0.158 0.170 0.182 粉尘粒径（μm） 150 200 250 350 450 550 650 750 850 950 沉降速度（m/s） 0.239 0.804 1.005 1.829 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 ③运输车辆运输扬尘 泥土的装卸过程、运输车辆在施工场地行驶、运输车辆行驶过程中泥土洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面以及在有风的条件下由于场地地表裸露而产生扬尘。根据计算，施工区产生的TSP污染一般在距离施工现场50～150m范围内，TSP浓度均超过国家二级标准，在200m～300m范围外TSP浓度可达二级标准。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-3为一辆10吨的卡车，通过一段长度1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度、保持路面清洁，是减少汽车扬尘的有效手段。 表4-3 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/km·辆 清洁度 速度 0.1kg/m2 0.2kg/m2 0.3kg/m2 0.4kg/m2 0.5kg/m2 1.0kg/m2 5（km/h） 0.0511 0.0856 0.1164 0.1444 0.1707 0.0288 10（km/h） 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15（km/h） 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25（km/h） 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4255 根据类比调查，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右。表4-4为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表4-4 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工过程中，评价要求采取如下降尘措施： ●施工单位应严格按照国家和当地的有关要求，应做到科学施工、文明施工，定期对地面洒水严格控制扬尘，对运送易产生扬尘物质的车辆实行密封运输等，并对撒落在路面的渣土尽快清除； ●施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理； ●必须使用商品混凝土。施工过程中使用的水泥、石灰、沙石等易起尘的建筑材料应设置围挡或堆砌围墙或者采用防尘布覆盖，最好是密闭存储； ●由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶； ●在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆离开工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周设置防溢座，废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10cm，并应及时清扫冲洗； ●禁止在风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石堆场及时清运，并合理设置堆场，远离敏感点，对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运； ●风速大于3m/s时应停止施工；根据《四川省灰霾污染防治实施方案》：严格控制建设施工扬尘，全面推行现场标准化管理，主城区工地做到“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。 ●施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，同时必须向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案； ●项目在施工建设中，进行的表土剥离土，暂存于项目场内，用于后期绿化。在堆放过程中采取篷布覆盖，防止起尘及造成水土流失。 同时根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发 [2013]32号）制定的《四川省灰霾污染防治实施方案》，建设工地现场管理要做到“六必须”、“六不准”，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 本项目施工过程要求按照《四川省施工扬尘排放标准》实施，施工场地安装在线监测仪，且监测自监测起持续15分钟，监测结果施工场地扬尘排放应符合表1中规定的浓度限值，即土方开挖/土方回填阶段监测点排放限值不高于900ug/m3，其它工程阶段不高于350ug/m3。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 治理措施： ①使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量； ②合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染 ③选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染； ④尽量使用电气化设备，少使用燃油设备； ⑤做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染； ⑥尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。 （3）装修废气 装修废气主要产生于室内室外装修阶段。装修废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气。 环评建议：装饰工程选用油漆、涂料等装修材料应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求；装修结束完成以后，也应每天进行通风换气一月后正式入驻。 3、噪声 （1）施工期噪声源及源强特征 施工期工程噪声源主要为： ①土石方及基础工程 项目基础工程主要为基础开挖。打桩机、空压机、土石方挖掘机，钢筋加工时使用的卷扬机、压缩机等机械设备及运输车辆运行时产生的噪声，声级值达75～105dB（A）。 ②主体工程 板、梁、柱浇注时，使用的混凝土输送泵、振捣器、钢筋加工使用的电踞、电焊机、空压机等设备产生的噪声，声级值约75～105dB（A）。 ③装修工程 该工序使用的机械设备较多，噪声值分布较广。主要噪声设备有电钻、电锤、手工钻、无齿锯、多功能木工刨云石机、切割机、角向磨光机等，噪声值达到90～115dB（A）。 施工期主要产噪声设备及其声级值见下表。这一阶段主要运输车辆及其声级值见下表。 表4-5 施工期主要设备噪声源强度表 施工阶段 声 源 声源强度 [dB(A)] 施工阶段 声 源 声源强度 [dB(A)] 土石方阶段 挖土机 78～96 装修、安装阶段 电钻 100～105 冲击机 95 角向磨光机 100～115 空压机 75～85 手工钻 100～105 蛙式打桩机 90 无齿锯 105 卷扬机 95～105 多功能木工刨 90～100 压缩机 75～88 云石机 100～110 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90～100 / / 振捣器 100～105 / / 电焊机 90～95 / 空压机 75～85 / / 电锯 100～105 / / 表4-6 施工期交通运输车辆噪声 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度[dB(A)] 土石方阶段 弃土外运 大型载重车 84～89 底板及结构阶段 钢筋、商品混凝土、墙体材料等 混凝土罐车、载重车 80～85 装修阶段 各种装修材料及必备设备 轻型载重卡车 75～80 （2）施工期噪声防治 ①施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭；打围施工。 ②合理安排施工时间，将倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间施工，杜绝夜间（22：00－6：00）施工噪声扰民；若工艺要求夜间必须进行连续作业的强噪声施工，应征得当地环保局等主管部门的同意，在取得夜间施工许可证后应对周边居民进行公示方可进行。同时禁止在中高考期间施工。 ③使用商品混凝土，避免搅拌机和砂石料下料、进料时噪声的影响。商混输送泵地面铺设木板，四周打围进行作业。 ④由于项目材料运输需经过周边居民点，运输噪声一般在夜间对周边居民的影响较大，评价要求项目在夜间（22：00－6：00）严禁进行运输作业，避免影响沿途城区居民休息。 ⑤文明施工。材料装卸采用人工传递，装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷；在室内施工时关闭窗户；在建设地块四周建设施工围墙，以阻隔噪声。 ⑥在施工过程中采用商品混凝土和成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。 ⑦最大限度地降低人为噪声：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 ⑧加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声；材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 项目施工期采取上述噪声控制措施，可以将施工噪声影响降低到最小，对周围居民的影响较小。 4、固体废弃物 施工期固体废物主要包括土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （1）土石方 项目施工时产生土石方工序为土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。项目拟选场地现为空地，施工中只涉及地基开挖及少量地埋构筑物开挖，后期作为绿化覆土，剩余土石方运至政府指定的弃土场处置。根据建设单位提供资料，项目总挖方量约为68260m3，其中表土量约为6600m3，该部分表土暂存于厂区，后期作为厂区绿化覆土，填方量为42800m3。 针对土石方及表土暂存，环评提出以下要求： ①施工时剥离的表土，应运至专门设置的表土暂存堆放场，并采取拦挡、排水等防护措施，表面应用防尘网覆盖； ②土石方应设专门暂存区域，表面用防尘网覆盖，及时回填，不得在厂区内长期存放。 （2）建筑垃圾 建筑根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目施工过程中产生的弃土以及建筑垃圾（包括砼砌块、废钢筋、绑扎丝、砖块、废管材、施工废水沉砂），在施工现场应设置临时建筑废物堆放场，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分定时清运到指定垃圾场。在建筑物的建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为0.003t/m2，本项目办公楼、厂房等建筑面积约为36207.61m2，则本项目建筑弃渣产生量约为108.6t。 环评要求：施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类收集，交废物收购站回收处理；不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 （3）生活垃圾 高峰时施工人员及工地管理人员约50人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为25kg/d，本项目施工总工期约12个月，施工生活垃圾产生量约9t。 环评要求对施工人员的生活垃圾定点收集、及时清运，项目在施工地处设置垃圾桶对产生的生活垃圾进行集中收集，并定期清运到园区环卫部门指定生活垃圾堆放处，禁止就地填埋，以免对当地地下水和土壤环境质量构成潜在危害。 综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 表5-7 施工期固体废物一览表 序号 固废名称 产生量 主要成分 产生规律 处置措施 1 土石方 68260m3（其中6600m3为剥离表土） 泥土、石块 间断 表土暂存，后期作为绿化覆土；剩余土石方定期清运至当地政府指定弃土场 2 建筑垃圾 108.6t 弃渣 间断 分类回收，并清运至政府指定的建渣场 3 生活垃圾 9.0t 生活垃圾 间断 由环卫部门统一清运 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 源强核算 本项目运营期排放的废气主要来自印刷油墨产生的VOCs废气、洗车水擦拭废气、热熔胶产生的VOCs废气等。本项目设置书刊印刷品、报纸印刷品、涉密印刷品及包装装潢印刷品的生产线，印刷工序在生产车间内进行，本项目拟对印刷工序产生的废气（清洗油墨在印刷机上进行，洗车水产生的废气也计入）、胶装产生的废气采取采取集气装置（风机、集气罩、密闭管道）等措施（集气效率≥90%，通风系统风量10000m3/h），约90%的VOCs废气进入废气净化装置（废气净化率≥90%），废气净化装置整体呈微负压收集后进入净化系统（两级活性炭吸附）除去有机废气后由排气筒（H=15m）排放。 单级活性炭吸附装置对有机废气的处理效果约为70%，则两级活性炭处理装置对有机废气的处理效率可达91%以上，本次按90%进行估算。 （1）VOCs 废气： 1）印刷VOCs产生情况及排放情况 本项目使用获得中国环境标志产品认证的油墨品种，根据供应商提供的测试报告可知，胶印油墨（植物大豆平版油墨）的挥发性有机化合物含量约为0.54%，是环保型油墨。 本项目使用胶印油墨9.8t/a，故本项目在印刷工序中油墨挥发性有机化合物的总产生量为0.053t/a（按最不利影响，全部挥发计）。项目年运营280天，印刷工序按每天运行6h计。 治理措施： 为减小废气对人体和环境的影响，根据设备外形及生产情况，项目废气产生位置主要在印刷工序位置，因此项目在印刷工序位置设置集气装置，有机废气通过集气装置汇入密闭管道，经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。 本次评价考虑VOCs捕集率按90%计，VOCs去除率可达到90%，环评要求各风量不得低于10000m3/h。根据计算，项目污染物VOCs有组织产生量0.0477t/a，排放量为0.0048t/a，排放浓度为0.28mg/m3，排放速率为0.0028kg/h；无组织废气产生量0.0053t/a，排放量为0.0053t/a，排放速率为0.003kg/h。 2）洗车水VOCs产生情况及排放情况 主要为擦拭抹布蘸取少量洗车水对印刷机进行清洗时产生的擦拭废气（印刷、擦拭过程均在印刷设备上完成，印刷和擦拭不同时进行）。洗车水中主要有机溶剂成分为醇醚类化合物，在擦拭过程中易挥发，主要污染因子为按VOCs计。根据业主提供的资料本项目用布蘸取洗车水擦拭约2次/d，30min/次计，则年工作时间以280h计。本项目洗车水使用量为5t/a，根据供应商提供的检测报告可知，洗车水VOCs挥发性有机物含量以97g/L计，密度取0.78g/cm3，则擦拭废气VOCs产生量为0.066t/a（0.2357kg/h）。 擦拭废气约有90%进入废气处理装置，则有组织废气产生量为0.0594t/a。两级活性炭处理效率为90%，项目擦拭有机废气的有组织排放量为0.0060t/a，排放浓度为2.12mg/m3，排放速率为0.0212kg/h ；无组织废气排放量为0.0066t/a，排放速率为0.0236kg/h。 3）胶装废气产生情况及排放情况 胶装时使用的胶水是书本装订行业的专业用胶--书刊装订热熔胶（背胶）。胶装时间为每天2小时，根据产品检验可知，本项目书刊装订热熔胶（背胶）总挥发性有机物含量以5g/L计，以质量百分数计为0.5%。本项目使用书刊装订热熔胶（背胶）量为40t/a，则书刊装订热熔胶（背胶）装总挥发性有机物年产生量为0.2t/a。 胶包机上方设置集气装置，约有90%进入废气处理装置，则有组织废气产生量为0.180t/a。两级活性炭处理效率为90%，项目擦拭有机废气的有组织排放量为0.018t/a，排放浓度为3.2mg/m3，排放速率为0.032kg/h ；无组织废气排放量为0.02t/a，排放速率为0.0357kg/h。 （2）食堂油烟 项目自建食堂，食堂燃料采用清洁能源天然气。食堂厨房将产生烹饪油烟废气。根据类比调查，烹饪油烟浓度一般为8mg/m3，按照油烟净化器平均去除率80%计，排放的油浓度降为1.6mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》中2.0mg/m3的标准限值要求。项目所产生的食堂油烟废气均应通过油烟净化器处理后再由烟道排放。 废气产生及排放情况见表4-7。 表4-7 废气产排情况一览表 污染 物 废气名称 废气种类 产生量 （t/a） 治理措施 排放量 （t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 有机 废气 印刷废气 有组织排放 0.0477 集气装置+二级活性炭吸附设备+15m排气筒排放 0.0048 0.0028 0.28 无组织排放 0.0053 0.0053 0.003 / 洗车水擦拭废气 有组织排放 0.0594 0.0060 0.0212 2.12 无组织排放 0.0066 0.0066 0.0236 / 胶装废气 有组织排放 0.180 0.018 0.032 3.2 无组织排放 0.02 0.02 0.0357 / 食堂油烟 食堂 有组织排放 / 油烟净化器 / / 1.6mg/m3 有机废气有组织排放总量为0.0288t/a，排放浓度为5.6mg/m3，排放速率为0.056kg/h；无组织排放总量为0.0319t/a，排放速率为0.0623kg/h。因此，项目废气排放情况满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相关标准限值。 本项目正常情况下大气污染源强点源参数调查清单见表4-8，矩形面源参数调查清单见表4-9。 表4-8 点源源强参数表 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒 高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率（kg/h） X Y VOCs 1# 104.974102 30.299186 427 15 0.5 0.37 常温 1680 正常排放 0.056 2# 104.973233 30.298897 427 15 0.5 0.37 常温 3# 104.973908 30.298339 427 15 0.5 0.37 常温 表4-9 面源源强参数表 名称 坐标 海拔高度/m 长度/m 宽度/m 有效高度/m 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y VOCs 生产车间 104.974096 30.299127 427 238.2 104.1 12 正常排放 0.0623 本项目大气污染物年排放量核算见下表。 表4-10 大气污染物年排放量核算表 序号 排放源 产污环节 污染物 排放方式 年排放量/（t/a） 1 排气筒 印刷、胶印、洗车等 VOCs 有组织 VOCs0.0288 2 生产车间 VOCs 无组织 0.0319 合计 0.0607 （3）非正常工况下废气排放情况 非正常排放主要包括设备开停车、检修状况以及废气处理设施发生故障导致污染物排放达不到应有的效率。 根据企业提供资料，项目开工时，首先运行所有的废气处理设施；车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气没有排出之后才逐台关闭。这样，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。同时电气、排风等系统均设置备用系统，同时每年检修一次，基本上能保证无故障运行。 废气处理设施发生故障时，考虑最不利情况措施对各污染物的去除效率为0%，则非正常排放时具体源强见表4-6。若废气处理设施出现故障，检修人员将立即到现场进行维修，历时不超过30min，发生频次不超过3次。 表4-11 非正常排放时大气污染物排放源强 污染 物 废气名称 废气种类 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 可能排 放量 （kg/a） 排放标准 排放浓度 频次 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 有机 废气 印刷废气 有组织排放 0.028 2.8 0.042 3.4 60 不超过3次/a，每次 不超过30min 洗车水擦拭废气 有组织排放 0.212 21.2 0.318 3.4 60 胶装废气 有组织排放 0.32 32 0.48 3.4 60 由上表可看出，事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加，但没有超过相关排放标准。项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，应进行检修，启用备用装置进行处理。 1.2 废气治理措施及可行性分析 废气处理装置工作原理及流程 本项目生产废气主要为有机废气，废气采取“两级活性炭”净化去除有机废气，主要工艺为“通风系统（风机、收集罩、密闭管道）+净化系统（两级活性炭）”经净化处理后通过排气筒（H=15m）排放。 1）废气处理工艺流程简介 生产废气经通风系统收集后进入活性炭吸附箱进行吸附，气体中含有的挥发性有机废气被活性炭吸附处理达标后在引风机的作用下经排气筒（H=15m）排放。废气净化装置具体工艺路线和工艺流程见图4-1： 图4-1 废气净化装置工艺流程图 2）废气处理工艺技术介绍 活性炭吸附 净化系统主要装置包括：吸附装置（1个10000m3/h 的活性炭吸附箱），废气经过收集后通过管道进入活性炭吸附箱，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，将废气的杂质和异味分子吸引到孔径中，挥发性有机物被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内，需定时进行更换，交由有资质单位处置；吸附风机用变频器控制，可以依照需要的风量或者装置入口的净负压来进行调节。活性炭吸附装置设备占地面积小、重量较轻。吸附箱采用抽屉式结构、装填方便、更换容易。采用新型的活性炭吸附材料（蜂窝状活性炭），蜂窝活性炭是一种新型环保活性炭废气净化产品，能有效降低异味和污染物，蜂窝活性炭具有比较面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命长等特点，在空气污染治理中普遍应用。选用蜂窝活性炭吸附法，即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物被吸附，从而起到净化作用。 图4-2 活性炭吸附工作原理图 为确保废气净化装置对有机废气处理的有效性，本次评价提出以下环境管理要求： ①将废气净化装置作为生产管理的一项重要内容，对其进行管理，并加强维护保养和计划检修。 ②严禁擅自停运废气净化装置等环保设施，若废气净化装置出现紧急故障需要停运检修，应及时报告公司，并停止生产，待设备能正常运行时恢复生产。 ③当班员工按设备管理要求，按时对废气净化装置进行巡检，并做好记录，发现问题及时处理并报告。 ④项目生产部门每天应不少于1次对废气净化装置运行处理效果进行检查，发现处理效果不达标时，应立即停止生产，并找出原因进行处理。 综上所述，项目营运期产生的各类废气经过相应措施处理后不会对项目周围大气环境造成明显不利影响，拟采取的大气污染防治措施合理可行。 1.3 卫生防护距离 a.计算模式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/3840-91）中7.4条规定，卫生防护距离采用如下模式计算。 项目面源确定为粉尘产生区，项目卫生防护距离相关参数取值和计算结果见表7-15。 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； L——工业企业所需卫生防护距离（m）； r——有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算参数。 项目所在地区的平均风速为1.6m/s，A、B、C、D值的选取见表4-12所示。 表4-12 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地区近五年平均风速m/s 卫生防护距离L，m L≦1000 1000<L≦2000 L>2000 工业企业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2~4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 110 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。本项目取A＝400、B＝0.01、C=1.85、D=0.78。 b.执行标准 无组织形式排放的VOCS执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中TVOC限值，TVOC一小时平均：1.2mg/m3。 c.计算结果 根据污染物源强及当地的年均风速（1.6m/s）以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/3840-91）中7.4条，卫生防护距离采用上述模式计算得出该项目的卫生防护距离如下表4-13所示 表4-13 项目卫生防护距离计算结果表 污染源 污染物名称 无组织排放量（kg/h） VOCS产生区面积（m2） 标准值 （mg/m3） 计算结果（m） 卫生防护距离（m） 生产车间 VOCs 0.0623 238.2×104.1 1.2 1.59 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/3840-91）中7.5，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。本项目有VOCS一种大气环境污染物，因此本项目卫生防护距离为50m。 因此，本项目以生产车间为边界分别设置50m的卫生防护距离，项目卫生防护距离范围见附图。据现场调查，项目周边均为工业企业，卫生防护距离范围内无居民等环境敏感点，可满足卫生防护距离要求。 评价要求：本项目卫生防护距离范围内不得新建住宅、学校、医院、公共设施等环境敏感建筑，不得引入与本项目不相容的企业；本环评批复后须送达当地相关部门备案，确保卫生防护距离要求得以保证。 综上所述，项目营运期各大气污染源在采取有效的治理措施后，不会对项目区域大气环境质量造成明显不利影响。 1.4 大气环境管理与监测 （1）环境管理要求 建设项目应设环保专员进行环保日常管理，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： 1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作，委托资质单位定期对厂界废气污染物浓度进行检测，确保污染物稳定达标排放。 3）含VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋或储罐中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于密闭空间，在物料非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料的转移和输送过程应保持密闭。 4）废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 5）应按照HJ944要求建立台账，每月记录使用VOCs物料的购置、储存、使用及处理等资料，并至少保存3年，供主管部门查验。需记录的数据包括：每种VOCs物料中VOCs的含量，VOCs物料每月的使用量、回收和处置量，回收和处置方式，物料中VOCs含量以有资质检测单位出具的VOCs含量检测报告为准。 7）吸附装置应记录吸附剂种类、更换/再生周期与更换量、操作温度等，记录项目废气处理的活性炭更换和处置记录；其他污染控制设备，应记录维护事项，并每日记录主要操作参数。 （2）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及排放标准，环评提出运行期每年应对项目污染进行监测，本项目监测计划见下表。 表4-14 废气跟踪监测计划一览表（污染源） 类别 监测点位 监测项目 监测频率 监测方法 废气 排气筒 VOCs 每季度监测1次，每次监测2天，1天3次 按照国家标准方法进行 界下风向 VOCs 每季度监测1次，每次监测2天，1天3次 1.5 结论 VOCs废气由集气装置收集后进入两级活性炭吸附净化装置除去有机废气后最终由3根排气筒（H=15m）达标排放。VOCs的有组织排放速率及浓度均可满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3挥发性有机物排放限值的要求，同时VOCs的无组织排放浓度可满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5无组织排放监控浓度限值的要求。食堂油烟经油烟净化器处理后引至高空排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。 因此，项目营运期产生的各类废气经过相应措施处理后对大气环境影响甚微，防治措施合理可行。 2、废水 2.1 源强核算 本项目排水采用雨污分流制，分为污水系统和雨水系统。运营期间厂区内产生的废水主要为办公生活污水、冲版废水。 （1）生产废水 本项目生产用水为生产车间制版时冲洗废水，项目设冲版水循环过滤系统，根据实际生产情况对CTP印刷版（2套）进行冲洗，根据建设单位提供资料可知，制版冲洗水为0.1m3/d，循环量按85%计，则每日冲洗废水循环量0.17m3/d，补充新水量0.03m3/d，8.4m3/a。废水经冲版水循环过滤系统处理后循环利用，循环一周后更换新水，不能再循环利用的冲版废水通过蒸馏，蒸馏出的水蒸气冷凝后回用于冲版，不外排，蒸馏残渣交有资质的危废处理公司处理。 （2）生活用水 1）办公生活用水：项目劳动定员200人，员工平时不在厂区食住，办公生活用水量按50L/人·d计，则办公生活用水为10m3/d，2800m3/a；排水系数按用水量的80%计算，办公生活污水产生量为8.0m3/d，2240m3/a。 2）涉密人员生活用水：涉密人员每年约100天需在厂区食住，约80人，生活用水量按100L/人·d计，则办公生活用水为8.0m3/d，800m3/a；排水系数按用水量的80%计算，办公生活污水产生量为6.4m3/d，640m3/a。 食堂废水经隔油后同生活污水一起排化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过园区市政污水管网近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入乐至县童家发展区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 2.2 废水治理措施及可行性分析 （1）项目冲版水循环过滤系统设备简介 本项目在制版车间新建冲版水循环过滤系统一套，处理规模1m3/d，用于项目制版过程冲版废水的处理。项目冲版废水一产生即进入冲版水循环过滤系统处理，冲版水循环过滤系统处理设集水池，处理后的水暂存于此，回用于板材的清洗，循环利用，不外排。 污水净化设备采用处理工艺为：添加药剂絮凝沉淀+石英砂、10um缠绕棉过滤，污水经处理达到《城镇污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923—2005）表1洗涤用水标准后回用于板材清洗，不外排。循环一周后的冲版废水需进更换，更换的冲版废水由蒸馏装置蒸馏后回用洁净的冷凝水，蒸馏残渣交有资质的危废公司进行处理。项目板材清洗对用水水质要求不高，冲伴水循环系统出水能够满足版材清洗用水水质要求，因此，板材清洗废水经上述冲版水循环过滤系统处理后的出水回用于板材清洗可行。 图4-3 冲版废水处理工艺流程 （2）工艺流程简述： 1、絮凝沉淀：冲版废水进入集水池1，机器自动按比例注入柠檬酸钠，显影液的主要成分为五水偏硅酸钠，为碱性物质，可被柠檬酸钠中和产生絮状物。 2、石英砂过滤：中和絮凝的冲版废水经水泵抽至石英砂过滤装置，体积较大的絮凝物在这里被拦截。 3、10um缠绕棉：废水经过石英砂过滤后进入过滤芯进一步过滤，过滤芯为10um缠绕棉，过滤芯每月定期更换，更换下来的过滤芯交有危废处理资质的单位进行处置。 4、5um缠绕棉：循环一周后的冲版废水需进行更换，采用5um缠绕棉过滤后用蒸馏装置蒸馏，冷凝水进入集水池2暂存，回用于冲版。 （3）生活污水措施可行性分析 近期项目废水排入乐至县城市生活污水处理厂可行性分析： 根据现场勘查了解，乐至县城市生活污水处理厂配套管网已覆盖本项目所在区域，本项目废水可经管道排入污水处理厂处理达标排放；根据乐至县城市生活污水处理厂的处理工艺特点，其接纳污水的种类仅为生活污水，不接纳工业废水，根据工程分析可知，本项目无生产废水产生，仅产生生活污水，本项目废水性质符合乐至县城市生活污水处理厂接纳废水的要求，此外，本项目废水排放量较小，对乐至县城市生活污水处理厂的水质不会造成较大影响，水质变化不大；据污水处理厂负责人介绍，污水处理厂原有20000m3/d的污水处理规模已达到饱和，现新增了一套处理规模为12000m3/d的应急污水处理设备（采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺），能够满足所在区域的污水处理。因此，本项目产生的生活可经预处理后排入乐至县城市生活污水处理厂处理达标排放。 远期废水排入乐至县童家发展区污水处理厂可行性分析： 根据童家发展区第一区域规划环评可知，乐至县童家发展区污水处理厂位于童家发展区第一区域内（天童大道南侧、文峰一路西侧、柳树河路北侧、太平南路东侧的地块），设计总规模为7万m3/d，可分期实施。规划污水处理厂出水标准为《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“城镇污水处理厂”排放标准排放（注：其他未列入的污染物按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准执行）。建成后统一处理乐至县童家发展区西郊园区所有废水、乐至县童家发展区第一区域所有废水、玉龙湖片区生活废水以及部分乐至县城区生活废水，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 本项目远期废水经预处理后排入园区污水处理厂处理，经处理达标排入鄢家河，鄢家河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，水体功能为纳污、农灌、排洪，尾水可实现达标排放，项目污水不会对鄢家河水质产生明显影响。 项目废水处理情况见表4-15、表 4-16。 表4-15 项目生活污水产生以及排放情况 废水性质 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 TP 处理前 浓度（mg/L) 2880m3/a 400 300 250 30 4 产生量（t/a) 1.152 0.864 0.720 0.086 0.012 处理后 浓度（mg/L) 2880m3/a 300 250 100 25 3 排放量（t/a) 0.864 0.720 0.288 0.072 0.009 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 45 8 近期：城市污水处理厂处理 浓度（mg/L) 2880m3/a 50 10 10 5 0.5 排放量（t/a) 0.144 0.029 0.029 0.014 0.001 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 50 10 10 5 0.5 远期：园区污水处理厂处理 浓度（mg/L) 2880m3/a 40 10 10 3 0.5 排放量（t/a) 0.115 0.029 0.029 0.009 0.001 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》 40 10 10 3 0.5 表4-16 项目生产废水产生以及排放情况 废水性质 废水量 COD SS pH 色度 冲版废水 浓度（mg/L) 47.6m3/a 3700 6800 9.3 6400 产生量（t/a) 0.1761 0.3237 / / 经冲版水循环处理系统处理后 浓度（mg/L) 47.6m3/a 20 17 7.39 8 排放量（t/a) 0.0010 0.0008 / / 《城镇污水再生利用--工业用水水质》（GB/T19923—2005）表1洗涤用水 / 30 30 6.5~9 项目废水治理措施合理可行，不会对项目周边地表水环境造成明显不利影响。 3、噪声 （1）项目噪声源调查 本项目运营期噪声源主要为生活噪声和设备噪声，其中生活噪声主要来自人员活动、停车场进出车辆等产生的噪声，设备运行噪声主要来自印刷机、骑马订、胶装、空压机等机械设备运行产生的噪声，其噪声源强在65~85dB(A)之间。本项目主要噪声源强及治理措施见表4-17。 表4-17 本项目主要噪声源强及治理措施一览表 序号 声源名称 位置 数量(台) 源强dB(A) 排放特征 治理或防护措施 1 CTP计算机制版系统 生产车间 2 65~70 间断 选用低噪设备，基座减振、厂房隔声 2 平张印刷机 生产车间 19 70~75 间断 选用低噪设备，基座减振、厂房隔声 3 胶装联动线 生产车间 3 65~70 间断 选用低噪设备，基座减振、厂房隔声 4 骑马订联动线 生产车间 4 65~70 间断 选用低噪设备，基座减振、厂房隔声 5 机刀 生产车间 10 65~70 间断 橡胶减振垫，以减振降噪；厂房隔声 5 空压机 生产车间 6 75~85 间断 选用低噪设备，进出风口安装消声器、基座减振，风管连接处采用软连接，空压机与两级活性炭装置设立于单独的房间 （2）环保要求和措施 本次评价对项目噪声治理提出以下要求和措施： 1）合理布置噪声源，优化总图布置，将主要的噪声源布置于生产车间中部，尽可能远离厂界，以减轻对厂界外的声环境影响。 2）设备选型上使用国内先进的低噪声设备，对大功率设备及高噪声设备采用隔离布置，并采取减振、隔声等降噪措施，如设备安装时采取基座减振、橡胶减振接头及减振垫等措施。 3）厂房的门窗均使用隔声门窗，临厂界一侧禁止开窗。 4）排风系统及废气治理系统等的主排风管和进风管均安装消声器，管道进出口和连接处加柔性软接。 5）在装卸方式上，由叉车、皮带运输机等工具妥善装卸，不得野蛮操作；产品进行包装后置于标准木托盘上，以方便运输和降低装卸噪声。 6）建设单位加强管理、严格控制生产制度，对运行设备做到勤检修、多维护， 保持设备最佳工况下运行，防止生产噪声扰民。 采取上述措施后可有效降低噪声值10~15dB(A)，再加上厂界距离衰减和隔声屏障，项目运营过程中产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准。 综上所述，本项目运营期产生的噪声主要来自机械设备，通过上述隔声、减振、消声及距离衰减后能够做到厂界达标，对项目周围声环境无明显影响。 （3）噪声环境管理与监测 为减少项目噪声对周围声环境的影响，建设单位应加强对机械设备的维修与保养，避免因老化引起的噪声；生产时关闭门窗，减少设备噪声对周边环境影响。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目投产后，企业应定期组织噪声监测。 表4-18 运行期环境监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 监测方法 噪声 厂界四周 等效声级 每季度监测1次，连续2天，昼夜各1次 按照国家标准方法进行 4、固废 本项目运营期产生的固体废物分为一般固废和危险废物。一般固废主要是员工产生的生活垃圾、食堂食物残渣、废边角料、废CTP版、废包装材料等。危险废物包括废矿物油、废弃活性炭、冲版废水预处理系统滤芯、废原料包装桶等，危险废物均交由具有危险废物处理资质的单位处置。 （1）一般固废 ①生活垃圾 项目生活垃圾主要来源于厂区内员工及涉密人员生活用水，本项目劳动定员为 200人；涉密人员约80人，每年约100天需在厂区内。生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/人·d计算，则生活垃圾年产生量为31.2t/a， 生活垃圾袋装收集后暂存于垃圾桶，由园区环卫部门统一清运处置。 ②食堂食物残渣 本项目就餐人员80人/d，以每人产生食物残渣量0.1kg/d计，则食堂食物残渣产生量约为8kg/d，合计约为0.8t/a。食堂食物残渣单独收集，交由环保、卫生等相关部门授权的单位无害化处理。 ③食堂隔油池潲水油 食堂隔油池产生的污油量约为0.15t/a。评价要求建设单位应对隔油池潲水油进行单独收集，交由环保、卫生等相关部门授权的单位无害化处理。 ④废边角料 本项目在切纸、模切等工序中会产生少量的废边角料，废边角料的产生量按原料的0.1%计，则其产生量为12.7t/a，经统一收集后外售废品收购站。 ⑤废包装材料 项目原辅材料由包装袋进行包装，项目产生的废包装材料总量约为6.0t/a，统一收集后暂存于一般固废暂存间，由废品收购站定期收购。 ⑥废CTP版 本项目涉及制版工艺，版材为涂有感光层的铝板，使用之后的版材无法直接重复利用，成为固体废物，每年产生的总量约为3.0t/a，统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由厂家回收处理。 （2）危险废物 ①废矿物油 项目生产过程中机械设备使用的润滑油、机油循环利用，更换频率为半年一次，废润滑油、机油产生量约为0.1t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），属于废矿物油与含矿物油废物（HW08）类别中“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”危险废物代码为（HW08）900-249-08，统一收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有危险废物处理资质的单位处置。 ②废弃活性炭 本项目印刷过程中产生的有机废气采用两级活性炭的方式进行净化处理，项目废气净化装置活性炭吸附箱使用的活性炭约半年更换一次，本项目活性炭的充装量约0.45t/次，参考《活性炭吸附治理多组分有机废气的研究》（2002 年）的多组分有机废气活性炭吸附平衡数据分析，对于多组分的有机废气，颗粒活性炭的理论吸附量为300.45mg/g， 由此可根据需处理的有机物的量核算出饱和活性炭的量见下表： 表4-19 废活性炭产生量核算表 序号 产生位置 有机废气吸附量（t/a） 废饱和活性炭的量（t/a） 1 生产车间 0.1766 0.86 注：本次评价两级活性炭处理效率按90%计算。 对照《国家危险废物名录》（2021版），废弃活性炭属于其他废物（HW49）类别中“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”危险废物代码为（HW49）900-039-49，统一收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有危险废物处理资质的单位处置。 ③废显影液 项目制版过程产生废显影液，产生量约为0.3t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），废显影液属于感光材料废物（HW16）类别中“使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影”，危险废物代码为（HW16）231-002-16，统一收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有危险废物处理资质的单位处置。 ④废原料包装桶 项目使用胶印油墨（大豆油墨）、洗车水、显影液，使用之后产生空桶，产生量约为0.5t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），属于其他废物（HW49）类别中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码为（HW49）900-041-49，统一收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有危险废物处理资质的单位处置。 ⑤废胶 项目胶包装订时使用书刊装订热熔胶（背胶），过程中部分书刊装订热熔胶（背胶） 凝结附着于机器上，需定期进行清理，产生量约为0.05t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），清理之后的废胶属于有机树脂类废物（HW13）类别中“废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）”，危险废物代码为（HW13）900-014-13，统一收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有危险废物处理资质的单位处置。 ⑥废橡皮布 印刷过程胶辊上的橡皮布使用一段时间后需进行更换，产生量约为0.02t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），属于其他废物（HW49）类别中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码为（HW49）900-041-49，统一收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有危险废物处理资质的单位处置。 ⑦废过滤芯及絮凝物 项目设置一个冲版废水循环系统，用于冲版水预处理，絮凝物被过滤芯拦截，滤芯需定时更换，更换下来的过滤芯及絮凝物产生量约为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），过滤芯及絮凝物属于其他废物（HW49）类别中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码为（HW49）900-041-49，统一收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有危险废物处理资质的单位处置。 ⑧废洗车水 本项目印刷机清洗方式为抹布蘸洗车水行擦拭清洗，每次擦拭会产生少量被污染的洗车水，无法继续利用，产生量约为0.01t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），清理之后的废胶属于废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）类别中“工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂”，危险废物代码为（HW06）900-404-06，统一收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有危险废物处理资质的单位处置。 ⑨废抹布 印刷机在换油墨之前，将会对油墨印刷机进行清洗，用棉纱、抹布等蘸洗车水对印刷机进行擦拭清洗。本项目擦拭印刷机过程中将产生废抹布，产生量约为0.05t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），废抹布属于其他废物（HW49）类别中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码为（HW49）900-041-49，统一收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有危险废物处理资质的单位处置。 ⑩蒸馏残渣 蒸馏装置蒸馏后会产生蒸馏残渣，产生量约为0.005t/a，对照《国家危险废物名录》（2021版），蒸馏残渣属于其他废物（HW49）类别中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码为（HW49）900-041-49，统一收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有危险废物处理资质的单位处置。 危险废物暂存、管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的要求，危险废物应使用符合标准的专用容器盛装，且危废暂存间应单独隔开，危废暂存间满足“四防”要求，即防风、防雨、防晒、防渗漏，确保危险废物不造成二次污染。 危险废物管理要求： 收集：危废收集时确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；作业区内设置危废收集通道和人员避险通道；收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急装备；危险废物收集应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012中的附录A填写记录表，并将记录表作为危废管理的重要档案妥善保存；收集结束后，应清理和恢复收集作业区域；收集过危废的容器、设备及其他物品转作用时，应消除污染。 转运：项目危险废物转运指企业内部生产车间至危险废物暂存间的转运，应根据企业生产车间和厂区内部实际情况制定安全转运路线，尽量避开繁忙区域；采用专用工具进行运输，参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012中的附录B填写《危险废物厂内转运记录表》；转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危废遗失在转运路线上。 暂存：危险废物分类收集暂存于危险暂存间，按照《危险化学品安全管理条例》、《废气危险化学品污染环境防治方法》等的要求进行暂存，暂存时间不得超过一年。暂存期应建立贮存的台账制度，危废出入库交接记录应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012中的附录C执行。 运输：危险废物由持有危险废物运输经营许可证的单位进行运输。 处置：交给有资质的单位处理，同时，要求企业应严格按照《危险废物转运联单管理办法执行》，在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，向移出地环保行政主管部门申请领取联单，并如实填写联单中栏目，并加盖公章，联单保存期限不低于5年，每转运1次，均填写一份转移联单。 本项目营运期固废产生量及采取的处置方式见下表。 表4-20 固体废物分析结果汇总表 类别 项目 废物识别 年产污量（t/a） 处理措施 一般固体废物 生活垃圾 一般固废 31.2 由环卫部门定时清运 食堂食物残渣 一般固废 0.8 交由环保、卫生等相关部门授权的单位无害化处理 食堂隔油池潲水油 一般固废 0.15 废边角料 一般固废 12.7 统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理 废包装材料 一般固废 6.0 废CTP版 一般固废 3.0 危险 废物 废矿物油 （HW08）900-249-08 0.1 收集于危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；签订协议 废弃活性炭 （HW49）900-039-49 0.86 废显影液 （HW16）231-002-16 0.3 废原料包装桶 （HW49）900-041-49 0.5 废胶 （HW13）900-014-13 0.05 废橡皮布 （HW49）900-041-49 0.02 废过滤芯及絮凝物 （HW49）900-041-49 0.005 废洗车水 （HW06）900-404-06 0.01 废抹布 （HW49）900-041-49 0.05 蒸馏残渣 （HW49）900-041-49 0.005 表4-21 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-249-08 0.1 设备维护 液态 矿物油 矿物油 每月 T，I 收集后，盛于包装容器内，分类分区暂存，交由有资质单位处置 2 废活性炭 HW49 900-039-49 0.86 有机废气治理 固态 活性炭 有机废气 每6个月 T 3 废显影液 HW16 231-002-16 0.3 制版显影 液态 显影液 显影液 每年 T 4 废原料包装桶 HW49 900-041-49 0.5 储存容器 固态 油墨 有机溶剂 每年 T/In 5 废胶 HW13 900-014-13 0.05 胶包 固体 热熔胶 热熔胶 每年 T 6 废橡皮布 HW49 900-041-49 0.02 印刷过程 固态 橡胶 油墨 每年 T/In 7 废过滤芯及絮凝物 HW49 900-041-49 0.005 废水环保治理 固态 过滤 显影 每年 T/In 8 废洗车水 HW06 900-404-06 0.01 印刷机清洗 液态 洗车水 有机溶剂 每天 T，I，R 9 废抹布 HW49 900-041-49 0.05 清洗过程 液固体混合态 布料 有机溶剂 每天 T/In 10 蒸馏残渣 HW49 900-041-49 0.005 废水环保治理 固态 过滤 显影 每年 T/In 表4-22 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废 物类别 危险废物 代码 位置 贮存方式 贮存 周期 1 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-249-08 10#厂房内（100m2） 桶装 一年 2 废活性炭 HW49 900-039-49 袋装 3 废显影液 HW16 231-002-16 桶装 4 废原料包装桶 HW49 900-041-49 / 5 废胶 HW13 900-014-13 桶装 6 废橡皮布 HW49 900-041-49 袋装 7 废过滤芯及絮凝物 HW49 900-041-49 / 8 废洗车水 HW06 900-404-06 桶装 9 废抹布 HW49 900-041-49 桶装 10 蒸馏残渣 HW49 900-041-49 桶装 综上所述，本项目运营期产生的固体废弃物去向明确，处置措施合理可行，可有效防止固体废物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成明显不利影响。 5、地下水保护及防渗措施 （1）防止地下水污染的控制措施 根据现场调查，项目所在地为工业园区，周边均为规划的工业用地。本项目在建设过程中应对生产车间、库房、一般固废暂存间和危险废物暂存间等区域做好地面防渗工作，严防地下水污染。本项目进行分区防渗，将危险废物暂存间、油墨暂存间、印刷设备底部、冲版水循环过滤系统底部划分为重点防渗区域；将厂房（生产车间、库房）、一般固废暂存间等划为一般防渗区域；将办公楼、停车场等划为简单防渗区域。 项目分区防渗情况 表4-23 分区防渗情况一览表 区域名称 分区类别 防渗方案 生产车间 一般防渗 环氧树脂/HDPE材料，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s。 库房 一般固废暂存间 化粪池、隔油池 办公楼 简单防渗 一般地面硬化处理 停车场 危险废物暂存间 重点防渗 环氧树脂/HDPE材料，确保等效黏土防渗层K≤10-10 cm/s。 油墨暂存间 印刷设备底部 制版车间 综上，本项目拟采取的各项地下水防护措施合理，不会对周围地下水产生污染性影响。 6、土壤环境保护措施及对策 （1）源头控制措施 本项目主要为印刷，涉及印刷工艺，厂区内会储存油墨等化学品以及废矿物油、废 活性炭、废原料包装桶、废显影液、废洗车水、废胶、废抹布等危险废物，可能对土壤 和地下水环境造成影响的污染源主要为油墨暂存间、危废暂存间、制版车间渗漏。在生 产过程中应加强管理杜绝此现象的发生。针对本项目工程特点，提出以下源头控制措施。 ① 生产运行开始前进行试运行，检查设备、管线是否存在“跑冒滴漏”现象； ② 生产运行前相应部门应该制定详细的方案，确保各环保治理设施或装置在正常 生产过程中运行平稳，避免“跑冒滴漏”的现象发生； ③相关部门应加强日常巡检工作，及时发现“跑冒滴漏”，尤其是对易泄露部位和重 点设备要实施特保特护，避免“跑冒滴漏”现象的出现、扩大； ④相关部门对设备设施检查、维护，要制定严格的检修标准、周期和考核标准，落 实责任人，检查、维修人员要按照相关标准认真执行，定检后要验收，并做好记录； ⑤加强设备防腐蚀及老化管理，明确装置重点部位及监测方案，及时消除因设备腐 蚀、老化导致的“跑冒滴漏”； ⑥建设项目发生大量泄漏导致生产装置局部或大范围停工的，参照危险化学品不可 控级“跑冒滴漏”进行处理； ⑦建设项目严重和不可控“跑冒滴漏”应急管理应结合自身实际情况，制定泄漏应急 预案，尽量减少物质泄漏导致装置大面积停工，防止在生产装置调整过程中发生次生事故。 （2）落实分区防渗要求及措施 分区防渗情况详见表4-23。 综上所述，本项目采取加强各种废水、固体废物、原辅材料的管理，各种污染防治措施到位，可有效防止和减少污染物由地表下渗污染土壤和浅层地下水，也不会对区域土壤和地下水造成明显不良影响。 7、施工期生态环境影响分析 本项目拟建场地现为空地，覆盖有植被，施工前需进行清理，并进行三通一平，但在项目建成后，厂内将设置绿化，绿化面积约为5830.91m2。据现场调查，项目周围暂未发现名胜古迹、珍稀动植物、人文景观等环境保护目标，不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，因此对生态环境的影响很小。 8、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运营期间可能发生的突发性事件，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸和火灾等突发性事故伴生/次生的污染物释放，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。 环境风险是指在自然环境中产生的或者通过自然环境传递的，对人类健康和幸福产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，而环境风险评价就是评估事件发生概率以及在不同概率事件后果的严重性，并决定采取适宜的对策。环境风险评价的主要特点是评价环境中的不确定性和突发性的风险问题，关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中4.4规定：环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。 （一）评价依据 1、风险调查 本项目为印刷项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中相关标准，本项目涉及的原辅料及产品不属于重点关注的危险物质和危险化学品，无重大危险源。项目涉及的风险事故主要为油墨、洗车水、柴油等储存及使用过程中存在的安全隐患。 2、风险潜势初判及评价等级划分 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中危险物质数量与临界量比值（Q）的定义，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2、...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、...，Qn——每种危险风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中B.1突发环境事件风险物质及临界量表进行危险辨识。本项目涉及的突发环境事件风险物质与其临界量情况见下表所示。 表4-24 突发环境事件风险物质与其临界量比值表 序号 环境风险物质名称 日常最大储存量（t） 临界量（t） q/Q 1 矿物油（柴油、润滑油） 0.1 2500 4×10-5 由上表的计算可知，本项目Q值为4×10-5＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。项目评价工作等级划分见下表。 表4-25 项目风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 由上述分析可知本项目环境风险潜势为Ⅰ，只需进行简单分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，本次评价重点进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。 （二）环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要风险保护目标如下表4-26。 表4-26 项目风险保护目标一览表 序号 名称 保护内容 相对厂 址方位 相对厂址距离/m 1 群乐村 约100户，300人 周边 70 2 乐至县童家镇刘志桠村小学 学校，约200人 北 2300 3 安置房居民点 约500户，1600人 NE 130 4 太平村 约150户，450人 NW 1680 5 刘志垭村 约300户，900人 N 2140 6 灵泉寺村 约120户，360人 NE 2400 7 徐家桥村 约120户，360人 NE 1210 8 棉花湾村 约180户，540人 SE 1320 9 打鼓庙村 约140户，420人 SE 1680 10 石板垭村 约150户，450人 SW 1820 11 玉龙桥村 约120户，360人 SW 2180 12 天福村 约200户，600人 W 2420 13 廖家河 地表水 S 840m 14 天星桥水库 地表水 N 1600 项目所在地周边以企业和待建空地为主以及部分居民，周围200m范围内无学校、医院、珍稀濒危野生动植物等环境敏感目标分布；项目评价范围内不涉及基本农田保护区、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和文物古迹等环境敏感目标，评价范围内无明显的环境制约因素。 （三）环境风险识别 ①物质风险识别 项目生产过程中各类物质均不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中确定的危险物质。 ②物料贮存过程风险识别 项目厂区内不存储危险物质。 ③生产过程风险识别 项目的生产过程中不使用、储存《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018） 中确定的危险物质。根据国内外同类生产企业的类比调查，生产过程中可能发生危险废物泄漏，或厂区引发的火灾、危险废物转运不当等造成的环境污染事故，但不会造成突发性的环境风险影响事故。 （四）环境风险分析 项目生产过程中可能发生的风险分析如下： ①危废废物泄漏进入土壤或地表水及地下水，造成所在区域的土壤、地表水或地下水较为严重的污染； ②危险废物转运不当等造成所在区域的大气、地表水受到较为严重的污染。 （五）环境风险防治措施及应急要求 （1）环境风险防范及应急措施 ①总图布置 项目总图布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50178-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求，按照功能分区，合理布置车间内的工艺设备和通道宽度，物料存放区和必要的运输、操作、检修空间与安全通道。 项目内部按功能进行相对集中布置，车间、仓库应具有良好的通风条件，并设有防止进雨水设施。 ②建筑安全 所有建（构）筑物建筑结构设计均应严格执行《建筑设计防火规范》的要求，对易发生火灾爆炸的建筑应采用不发火的混凝土地面。本次评价已针对项目可能造成的地下水污染提出了相应的防渗处理要求，可以在一定程度上避免出现“跑、冒、滴、漏”等问题造成土壤和地下水污染。 ③消防及火灾报警系统 生产装置四周的消防给水管网上应按规定设置室外消火栓，其布置应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求。 生产装置按规范要求设置火灾报警系统。生产现场应设置防爆型手动报警按钮，控制室、变配电室应设置感温探测器和手动报警按钮。 ④运输要求 项目危险废物存在运输风险，为降低运输过程中出现的风险事故，运输过程应参照以下要求执行： a、对外运处置应做好运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局； b、危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任； c、危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施； d、一旦发生泄漏事故，公司都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 ⑤生产过程 a、定期检修设备，加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态； b、加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 （2）环境风险应急预案 根据《环境风险评价技术导则》的要求，项目须制定风险事故应急预案，以便事故发生时，通过事故鉴别，能及时采取针对性措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏将至最低程度。 建设单位应按照下表中应急预案纲要，结合本项目实际情况，编制落实项目应急预案，并报送当地安全、消防、环保部门备主案，与周边群众、项目内部人员联合，定期对应急预案进行预演，不断完善应急预案内容，做到有备无患。 表4-27 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 环境保护目标：附近居民住宅区 2 应急组织机构、人员 实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、公安、消防、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 4 应急救援保障 应急设施、设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 逐一细化应激状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 6 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急监测、防护措施、 清除泄漏措施和器材 事故现场临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、项目范围内、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施、制定有关的环境恢复措施、组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 （六）环境风险评价结论 为防范风险事故的发生，本次评价提出了安全设施配套设施，风险防范措施可靠有效。只要企业严格按照有关规范标准、规范及条例的要求，认真落实事故风险防范措施，则事故风险对周围环境及社会关注点的影响是属于可接受水平的，从环境风险角度分析项目是可行的。 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 四川省科瑞印务生产基地建设项目 建设地点 （四川）省 （资阳）市 （）区 （乐至）县 （童家发展区）园区 地理坐标 经度 104.974096 纬度 30.299127 主要危险物质及分布 原料库房、危废暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 大气：火灾、爆炸产生的废气污染区域大气环境； 地表水：火灾、爆炸产生的消防废水在短时间内大量漫流，可能会通过排水管线进入附近河流，污染地表水； 地下水：火灾、爆炸产生的消防废水泄漏污染地下水。 风险防范措施要求 1）机油存放区四周设置围堰，围堰容积需保证油罐发生泄漏后不会外泄至围堰外。 2）设置符合标准的灭火设施。 3）加强对项目周围大气和水环境的检测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害。 4）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 5）加强对机油泄漏事故的防护，对法兰、阀门等进行定期检测。对泄漏的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员。远离事故区。 6）加强对灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。 7）危废暂存间等进行重点防渗，等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤10×-7cm/s。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无 9、项目环境保护投资概算 项目总投资8000万元，其中拟环保投资概算42.8万元，约占总投资的0.5%。项目环境保护投入及资金来源见表4-28。 表4-28 项目环保设施(措施)及投资估算一览表 单位：万元 类别 项目 治理措施 费用 备注 施工期 废气 扬尘 加强管理，洒水抑尘，施工区围挡 2.0 新建 装修废气 勤通风、使用环保材料进行装修 / 新建 施工机械废气 加强设备维护 0.5 新建 废水 施工人员生活废水 依托周边居民已有设施处理后排入污水管网。 / 依托 施工废水 设5m3沉淀池，经沉淀处理后用于场地洒水降尘 1.0 新建 噪声 施工噪声 选用低噪声设备、设备减震、合理安排施工时间。 0.5 新建 固废 建筑垃圾 回收利用及定时清运到指定垃圾场 2.0 新建 装修垃圾 按当地环卫部门要求及时清运至指定的建渣堆放场地。 0.2 新建 生活垃圾 环卫部门统一清运处理。 0.2 新建 营运 期 废气 生产过程中有机废气 3套废气处理装置（集气装置+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放，风机风量均为10000m3/h。） 20 新建 食堂油烟 油烟净化器处理楼顶排放 1 新建 废水 生活污水 经化粪池（100m3）预处理后排入污水管网。 3.0 新建 食堂废水 经隔油池（5m3）隔油处理后进入化粪池。 1.0 新建 噪声 设备噪声 选用低噪声设备、设备减振、合理布局、建筑隔声等。 0.4 新建 固废 生活垃圾 环卫部门统一清运处理。 0.5 新建 食堂食物残渣及食堂隔油池潲水油 交由环保、卫生等相关部门授权的单位无害化处理 0.5 新建 废边角料 统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理 / / 废包装材料 / / 废CTP版 / / 危险废物 设置1处危废暂存点（面积约100m2），采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，定期交由有资质单位处置。 6 新建 风险防范措施 配备消防设施、防护器具、应急预案等。 2 新建 环境管理和环境监测 按照监测计划进行常规性监测，作为厂区环境管理档案并存档。 2 新建 合计 / 42.8 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷 | 有机废气 | 集气装置+二级活性炭吸附设备+15m高排气筒排放 | 满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相关标准 |
|  | 擦拭 | 有机废气 |  |  |
|  | 胶装 | 有机废气 |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后楼顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准 |
| 地表水环境 | 职工办公、涉密人员 | 生活污水 | 食堂废水隔油后同生活污水一起排入厂区化粪池处理 | 满足（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网 |
|  | 冲版废水 | 显影液 | 设置2套冲版水循环过滤系统（0.5t/d），处理工艺为：“柠檬酸中和絮凝+石英砂过滤+10um缠绕绵过滤”；冲版废水经冲版水循环过滤系统预处理回用于冲版，使用一周后循环水再经“5umPP棉过滤”后使用蒸馏系统蒸馏，水蒸气冷凝后用于冲版，蒸馏浓缩液交有资质的危废公司处理。 | 不外排 |
| 声环境 | 车间设备 | 设备噪声 | 隔声、减震垫等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 一般固废：生活垃圾由环卫部门定时清运；食堂食物残渣及食堂隔油池潲水油交由环保、卫生等相关部门授权的单位无害化处理；废边角料、废包装材料、废CTP版统一收集暂存后定期交由物资回收单位回收处理。 | 《一般工业固体 废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 危险废物：废矿物油、废弃活性炭、废显影液、废原料包装桶、废胶、废橡皮布、废过滤芯及絮凝物、废洗车水、废抹布、蒸馏残渣等集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理 | 《危险废物贮存、污染控制标准》GB18597－2001 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗：环氧树脂/HDPE材料，确保等效黏土防渗层K≤10-10 cm/s。 一般防渗：环氧树脂/HDPE材料，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗：一般地面硬化处理 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1）机油存放区四周设置围堰，围堰容积需保证油罐发生泄漏后不会外泄至围堰外。 2）设置符合标准的灭火设施。 3）加强对项目周围大气和水环境的检测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害。 4）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 5）加强对机油泄漏事故的防护，对法兰、阀门等进行定期检测。对泄漏的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员。远离事故区。 6）加强对灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。 7）危废暂存间等进行重点防渗，等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤10×-7cm/s。 |
| 其他环境 管理要求 | 按照要求做好自行监测，建立环境保护制度 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家现行产业政策，选址满足当地规划要求。项目采取的污染防治措施技术经济可行，可实现污染物达标排放，满足总量控制要求，项目的实施不会改变区域的环境功能。项目风险防范措施可靠有效，认真落实环境风险防范措施后，项目环境风险为可接受水平，从环境风险角度分析项目是可行的。在严格执行“三同时”制度、全面落实本评价提出的环保措施和风险防范措施的前提下，项目的建设不会改变当地的环境质量及生态环境现状。因此，从环境保护的角度而言，本项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs | / | / | / | 0.0288 | / | 0.0288 | / |
|  | 无组织 | VOCs | / | / | / | 0.0319 | / | 0.0319 | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 2880 | / | 2880 | / |
|  | COD | / | / | / | 0.864 | / | 0.864 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.072 | / | 0.072 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 31.2 | / | 31.2 | / |
|  | 食堂食物残渣 | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | / |
|  | 食堂隔油池潲水油 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 12.7 | / | 12.7 | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 6.0 | / | 6.0 | / |
|  | 废CTP版 | / | / | / | 3.0 | / | 3.0 | / |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 废弃活性炭 | / | / | / | 0.86 | / | 0.86 | / |
|  | 废显影液 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | / |
|  | 废原料包装桶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 废胶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
|  | 废橡皮布 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |
|  | 废过滤芯及絮凝物 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
|  | 废洗车水 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / |
|  | 蒸馏残渣 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①