建设项目环境影响报告表

（承诺制项目报批件）

项 目 名 称:   乐至县环境保护专用设备生产基地建设项目

建设单位（盖章）:       四川续动环境科技有限公司

编制日期：2020年9月

国家生态环境部 制

四川省生态环境厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                 （表一）

| 项目名称 | 乐至县环境保护专用设备生产基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 四川续动环境科技有限公司 |
| 法人代表 | 林波 | 联系人 | 张冠颖 |
| 通讯地址 | 资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房 |
| 联系电话 | 13908065760 | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房（经度105.014872、纬度30.313729） |
| 立项 审批部门 | 乐至县发展和改革局 | 批准 文号 | 川投资备 【2020-512022-77-03-473517】 FGQB-0110号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 环境保护专业设备制造C3591 |
| 占地面积 （m2） | 6534 | 绿化面积（m2） | 600.47 |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保投资（万元） | 32.1 | 环保投资占 总投资比例 | 1.07% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 四川续动环境科技有限公司成立于2020年4月，注册资本1000万元，主要从事环境保护专业设备生产、销售，公司注册地址位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房。 经对市场充分调研，为满足国内环境保护专业设备的需求，四川续动环境科技有限公司决定租赁四川腾佑鞋业有限公司位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房建设“乐至县环境保护专用设备生产基地建设项目”。项目总投资 3000 万元，建成后达到年产袋式除尘器320套、电控设备400套、污水水处理设备80套、废气治理设备100套和噪声治理设施10000m2的生产规模。本项目不涉及酸洗、磷化等表面处理工序和热处理工序。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）的要求，该项目需开展环境影响评价工作。按照2017年9月1号起施行的环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》和2018年4月28号起施行的关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（修正）的相关要求，本项目属于二十四项“专用设备制造业”中“其他（仅组装的除外）”类别，因此本项目应编制环境影响报告表，为此，四川续动环境科技有限公司特委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。在接受委托后，我公司立即组织有关人员对该工程进行实地踏勘和资料收集，并根据现场收集资料和有关技术规范及相关规定，收集分析了本工程及相关的技术资料，在研读有关文件和资料后，结合该项目的污染特征，编制完成了该项目的环境影响报告表。 二、项目产业政策符合性分析 本项目主要生产袋式除尘器、电控设备、污水处理设备、废气治理设备和噪声治理设施，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于其中“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”建设项目。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》国发[2005]40号，第三章第十三条的规定，“不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，因此本项目为允许类项目，同时项目所选设备也不在淘汰类和限制类之列。 同时，本项目取得了乐至县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2020-512022-77-03-473517】FGQB-0110号）。 因此，项目建设符合国家现行相关的产业政策。 三、项目规划符合性分析 1、土地利用规划符合性分析 本项目租赁四川腾佑鞋业有限公司位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房建设，租赁时该厂房为已建标准厂房，本项目仅进行设备安装等工程后即可投入生产。 根据乐至县国土资源局颁发的四川腾佑鞋业有限公司《不动产权证》（川[2018]乐至县不动产权第0014245号），项目用地性质为工业用地，项目用地符合用地规划要求。 2、项目与乐至县童家发展区西郊园区符合性分析 乐至县农副产品加工园区是由乐至县人民政府牵头建设的一个工业集中区，2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号）批准设立乐至县农副食品加工园区，园区级别为县级工业园，园区规划总面积为5.07平方千米（但在后期园区在建设过程中，园区实际实施的面积为4.03平方千米），园区主要引进食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月2日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。 2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2006】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速,规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。其园区跟踪规划环评已于2018年4月6日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批〔2018〕27号）。 根据乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环评及批复可知，园区鼓励和禁止入园企业类型见下表： 表1-1 项目建设与乐至县童家发展区西郊园区入园企业要求 园区 鼓励类 严格控制类 允许类 乐至县童家发展区西郊园区 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“纺织、机械制造、药业机械、汽配件”企业 食品行业中的屠宰和白酒酿造；医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业；机械加工和汽车配件行业禁止电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺；纺织行业禁止引入印染工艺 《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。 列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 清洁生产水平不能达到清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目。 排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 超过园区重点污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 （9）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的I、II类工业企业； （2）符合国家现行产业政策、满足清洁生产要求、选址经论证与周边环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的I、II类工业企业。 本项目为环境保护专用设备生产项目，属于机械加工类别，项目符合国家现行产业政策选址合理，满足清洁生产要求，同时，本项目已取得乐至县童家发展区管理委员会对本项目出具的入园证明，明确本项目用地及规划符合工业园区相关要求，项目建设符合园区准入条件，用地性质属于工业用地。 因此，本项目符合乐至县童家发展区西郊园区产业发展规划。 3、与相关其他规划的符合性分析 项目与大气污染防治相关规划的符合性分析见下表。 表1-2 项目与大气污染防治相关规划的符合性一览表 序号 文件名称 相关要求 本项目相关 情况 符合性 1 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2013]37号 “十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护”中“（三十四）强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。” 本项目为专用设备制造项目，主要通过切割、焊接、喷漆、喷塑、装配，不属于石化、有机化工、包装印刷等行业。项目运营期主要为焊接焊烟、打磨抛光粉尘、面漆打磨粉尘、喷漆漆雾、喷漆有机废气等，采取措施后均可得到妥善处置。 符合 2 《四川省2018—2019年秋冬季蓝天保卫战攻坚行动方案》 推进重点领域VOCs综合治理。大力开展石油、化工、汽车、机械、家具、包装印刷等行业VOCs综合治理，推动实现达标排放。 3 《四川省人民政府关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划的通知》（川办函[2017]102号） “二、重点工作”中“（三）严格节能环保准入，加快优化区域经济布局。” 第1条“实施分区管控。制定四川省大气污染分区管控办法，根据经济社会状况、环境质量现状和大气扩散条件，划定大气污染防治红线、黄线、绿线管控区，实施分级管控，扩大污染物特别排放限值适用区域，对不同区域执行不同的环境准入政策和总量削减替代要求” 符合 4 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 “工程机械制造行业：试点推行水性涂料。加强有机废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%” 本项目使用水性漆，喷漆有机废气采取2级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放。有机废气收集率≥90%，2级活性炭吸附装置总净化效率≥90% 符合 5 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号） “含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放…” 4、与“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的符合性分析 根据“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发【2019】109号）”中的“（二）逐步推进建设项目环境影响报告表审批承诺制。 （1）、先行试点范围：临空经济区完成规划环评后，先行开展承诺制审批，并按照成熟一个推进一个园区的方式逐步实施；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后实施；授权雁江、安岳、乐至生态环境局在其县域范围内对已完成规划环评或跟踪环评的园区实施。 （2）、实施对象：按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目。 （3）、实施条件：建设单位完成工商注册；项目建设地位于上述实施范围内。不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目。”规定。 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房，园区已完成规划环评；本项目属于二十四项“专用设备制造业”中“其他（仅组装的除外）”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表；本项目建设单位已完成工商注册。 因此，本项目符合“资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知”的相关要求，本项目可进行建设项目环境影响评价文件审批承诺制。 综上，本项目的建设符合当地规划，符合大气污染防治相关文件要求，因此本项目的实施符合相关规划。 四、项目选址合理性及外环境相容性分析 1、项目用地符合性分析 本项目租赁腾佑鞋业有限公司位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房建设，租赁时该厂房为已建标准厂房，本项目仅进行设备安装等工程后即可投入生产。 根据乐至县国土资源局颁发的四川腾佑鞋业有限公司《不动产权证》（川[2018]乐至县不动产权第0014245号），项目用地性质为工业用地，项目用地符合用地规划要求。 2、项目外环境关系简介 本项目租赁四川腾佑鞋业有限公司位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房建设，占地面积6534m2，建筑面积3942.61m2。 本项目外环境关系见下表。 表1-3 项目外环境关系一览表 序号 企业名称 与本项目位置关系 行业类别 是否属于环境敏感目标 1 四川省豪川鞋业有限公司 （现为空地，规划项目） N，相邻 制鞋 不属于 2 四川省灿森鞋业有限公司 （现为空地，规划项目） NE，相邻 制鞋 不属于 3 四川迪特尼鞋业有限公司 （现为空地，规划项目） NW，30m 制鞋 不属于 4 四川豪廷鞋业有限公司 （现为空地，规划项目） E，相邻 制鞋 不属于 5 四川省乔尚服饰有限公司（已建） S，相邻 服饰 不属于 6 四川省朝昇鞋业有限公司 （现为空地，规划项目） W，30m 制鞋 不属于 由表1-3可知，本项目200m范围内为乐至万贯产业园区引入的企业，主要以制鞋生产企业为主，均为对外环境无特殊要求。 本项目运营期污染物通过采取相应污染防治措施后可有效降低或减弱环境影响。同时，本项目周围1km范围内无公园、风景名胜、旅游景区、军事管理区、重要公共设施、水厂以及水源保护区等。 综上，本项目选址符合区域规划的要求，满足入园条件，项目选址合理。 五、总平面布置图合理性分析 由全厂总平面布置图可知，本项目包括1栋生产车间和1栋办公楼，其中生产车间位于厂区内北部，分隔成3间，北部的生产车间1主要布置激光切割区、等离子切割区、喷漆区、一般固废暂存间、危废暂存间和液态油料暂存间，中部的生产车间1主要布置剪板区、折弯区、卷板区、开孔区、焊接区、打磨抛光区，南部的生产车间3主要布置原料和成品库房。 项目原料和成品堆场靠近机加工车间，方便原材料堆放、加工和成品堆放，减少了物料在生产过程中搬运，使车间布局紧凑，提高了生产效率；空压机设置为独立房间，减少了噪声对周边环境的影响。 综上所述，该项目总图布置做到了工艺流程合理，物流顺畅，功能分区明确，总图布置合理。 六、工程概况 项目名称：乐至县环境保护专用设备生产基地建设项目 建设单位：四川续动环境科技有限公司 建设地点：资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房（经度105.014872、纬度30.313729） 建设性质：新建 总投资：3000万元，企业自筹 建设内容及规模：项目租赁四川腾佑鞋业有限公司位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房建设“乐至县环境保护专用设备生产基地建设项目”。项目总投资 3000 万元，建成后达到年产袋式除尘器320套、电控设备400套、污水水处理设备80套、废气治理设备100套和噪声治理设施10000m2的生产规模。本项目不涉及酸洗、磷化等表面处理工序和热处理工序。 七、产品方案 本项目主要产品方案见下表。 表1-4 项目产品方案一览表 序号 主要产品名称 产量 规格尺寸 主要用途 产品照片 1 袋式除尘器 320套/年 24m2～20000m2 粉尘、烟气治理 2 电控设备 400套/年 配套设备 电气控制 3 污水处理设备 80套/年 3m3/d～500m3/d 污水处理项目 4 废气处理设备 100套/年 3000m3/h～50000m3/h 废气处理项目 5 噪音治理 10000m2 非标 噪音项目 八、工程内容及项目组成 本项目建设内容主要包括机加工区（切割、剪板、卷板、折边、磨边、铣、钻、焊接、人工打磨焊斑、喷漆等）、原料区、成品区和组装区。项目组成及主要环境问题见下表。 表1-5 项目组成及主要环境问题 项目 名称 建设内容 主要环境问题 备注 施工期 营运期 主体 工程 机加工 车间 1F，位于生产车间1和生产车间1内，采取外购钢板、三角钢、铝板、钢筋和夹芯板进行切割、剪板、卷板、铣型、折弯、打孔等工序，建筑面积1000m2 施工噪声、固废 废气、噪声、固废 新建 焊接 抛光区 位于生产车间2内东侧，主要进行焊接、焊斑抛光打磨，建筑面积120m2 新建 喷漆区 位于生产车间1内东北侧，喷漆、烘干均在喷漆间进行，项目厂区不进行调漆，所需漆由按项目要求调好漆再运至厂区，采用水性漆，采取人工喷漆，建筑面积318m2 新建 组装区 位于生产车间3内北侧，主要对半成品进行组装，建筑面积500m2 新建 辅助 工程 成品仓库 位于生产车间3内南侧，主要存放项目成品。 施工噪声、固废 废包装材料 新建 原料仓库 位于生产车间3内南侧，主要用于存放外购的钢板、三角钢、铝板、钢筋和夹芯板等原料。 / 新建 液压油、机油暂存间 位于生产车间1内东北部，主要存放液压油和机油等。 / 新建 CO2暂存间 位于生产车间2内东部，主要存放CO2钢瓶 / 新建 乙炔 暂存间 位于生产车间2内东部，主要存放乙炔钢瓶 / 新建 零部件 暂存间 位于生产车间3内南侧，主要存放零部件等。 / 新建 公用 工程 供水系统 依托万贯产业园供水管网供给 / / 依托万贯产业园 供电系统 依托万贯产业园供电系统 / 办公 生活 设施 办公区 位于项目东南部办公楼第1-2层，建筑面积308m2 施工噪声、固废 生活污水、生活垃圾 依托万贯产业园 宿舍区 位于项目东南部办公楼第3层，建筑面积204m2 食堂区 位于项目东南部办公楼第1层，建筑面积100m2 餐饮废水。餐厨垃圾 新建 环保 工程 废水处理 设施 车间清洁和工人洗手用水：在第1F洗手池下设置1个 0.5m3油水分离器 施工噪声、固废 含油 废水 新建 办公生活废水：经万贯产业园已建预处理池（容积为100m3）处理后接入市政污水管道 生活 废水 依托万贯产业园 食堂餐饮废水：经隔油池处理后汇同生活废水一起处理 食堂油烟 新建 固废处置 一般固废暂存间：位于生产车间1内东北部，用于暂存一般固废，建筑面积10m2 固废 新建 危废暂存间：位于生产车间1内东北部，用于暂存一般固废，建筑面积5m2 固废 新建 废气治理 打磨抛光粉尘及切割粉尘：打磨抛光粉尘通过自带吸盘式收尘装置进行收集；切割粉尘经及时清扫收集后与打磨粉尘一起暂存于一般固废暂存间内，储存到一定量后外售废品站 金属 粉尘 新建 切割烟尘：本项目共设置1台等离子切割机、1台激光切割机，分别在切割工位处设置摇臂式集气罩（共2个摇臂式集气罩，基座固定，可以左右摇摆），将切割烟尘抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放 切割 烟尘、噪声 新建 焊接烟尘：本项目共设1台机器人焊接机、4台二氧化碳弧焊机、4台电焊机，共9个焊接工位，环评要求将9个焊接工位全部固定，分别在9个焊接工位上方设置摇臂式集气罩（共9个摇臂式集气罩，基座固定，可以左右摇摆），焊接烟尘通过风机抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放 焊接烟尘、噪声 新建 喷漆漆雾：通过水帘设施+过滤棉处理装置处理后由1根15m排气筒（与喷漆有机废气共用1根排气筒）外排 喷漆漆雾、噪声 新建 喷漆和自然晾干有机废气：设置为密闭喷漆间，有机废气通过风机引至2级活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒外排 有机废气、噪声 新建 噪声 选择低噪声设备、基础减震、合理总平布置、距离衰减、墙体隔声等 噪声 新建 地下水防渗 生产车间除重点防渗区外的区域、预处理池在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mm厚环氧地坪漆，确保等效黏土层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s，危废暂存间和液态油料库房（含机油、液压油暂存间）区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mmHDPE膜，含油机加工设备底座区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加装不锈钢托盘，油水分离器区外购的成品，采取不锈钢材料制作，放置于第1F洗手池下，地面采用防渗混凝土防渗处理，确保等效黏土层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-7cm/s，其中危废暂存间防渗系数K≤10-10cm/s 地下水污染 新建 九、项目公辅设施依托可行性分析 根据现场踏勘以及万贯产业园区相关资料，本项目依托万贯产业园区已建公辅设施情况及可行性分析见下表。 表1-6 项目依托万贯产业园区已建公辅设施情况及可行性一览表 序号 公辅设施 建设内容 依托情况 可行性 1 废水处理 万贯产业园区27号厂房西南侧已建设有1个预处理池，有效总容积为100m3，项目污水进入预处理池处理达到《污水排放综合标准》（89789-1996）三级标准后进入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河。远期待园区污水管与污水厂主干管接通后，再由文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 已建预处理池有效容积为100m3（预处理池由万贯产业园区统一维护及管理），本项目办公生活废水产生量为5.85m3/d，能够满足本项目需求 可行 2 供水系统 来源于万贯产业园区供水管网 项目无生产用水，仅办公生活用水，能够满足本项目需求 可行 3 供电系统 来源于万贯产业园区就近电网接入，设有变电箱 项目设备用电经变电箱接入，能够满足本项目需求 可行 由上表可知，万贯产业园区已建设施能够满足本项目需求。 十、项目原辅材料及主要设备 项目主要原辅材料及能耗见表1-7。 表1-7 项目主要原辅材料一览表 材料 名称 年耗量t/a 储存 方式 厂区最大 储存量t 备注 来源 一、袋式除尘器 原材料 钢板 3600t/a 堆放 600t 成品 外购 三角钢 1800t/a 堆放 300t 成品 外购 布袋 10000m/a 堆放 1000m 成品 外购 焊丝 0.5t/a 架放 0.1t 成品 外购 二、电控设备 原材料 电线电缆 2000米 架放 100米 成品 外购 电控柜 1000台 堆放 20台 成品 外购 接触器 8000只 架放 500只 成品 外购 漏电保护器 500只 架放 10只 成品 外购 接线端子 40000位 架放 1000位 成品 外购 触摸屏 1000台 架放 15台 成品 外购 变频器 500台 架放 5台 成品 外购 PLC 1000台 架放 20台 成品 外购 工控机 50套 架放 2套 成品 外购 继电器 8000套 架放 100套 成品 外购 开关电源 1000只 架放 100只 成品 外购 空气开关 10000只 架放 200只 成品 外购 三、污水处理设备 原辅料 钢板 100t（δ4mm） 堆放 5t 304 外购 钢板 300t（δ5mm） 堆放 10t 304 外购 焊接钢板 100t（δ5mm） 堆放 5t Q235 外购 焊接钢板 200t（δ6mm） 堆放 20t Q235 外购 焊接钢板 500t（δ8mm） 堆放 20t Q235 外购 螺纹钢筋 20t（Ø14mm） 堆放 2t HRB335 外购 槽钢 200t 堆放 2t 成品 外购 生物填料 1000m3 堆放 50m3 成品 外购 活性炭 10t 堆放 1t 成品 外购 曝气器 5000套 堆放 100套 成品 外购 风机 100台 堆放 10台 成品 外购 UPVC管 1批 堆放 1批 UPVC 外购 阀门 1批 堆放 1批 成品 外购 法兰、弯头、直接 1批 堆放 1批 成品 外购 镀锌管管 1批 堆放 1批 成品 外购 水泵 1批 堆放 10台 成品 外购 丝网 1批 堆放 2张 不锈钢 外购 机械密封 100套 架放 20套 成品 外购 焊丝 1.8吨 架放 0.1吨 不含重金属 外购 四、废气处理设备 原辅料 钢板 50t（δ3mm） 堆放 5t 304 外购 钢板 40t（δ4mm） 堆放 4t 304 外购 钢板 20t（δ5mm） 堆放 2t 304 外购 钢管 1批 Q235、不锈钢 外购 焊接钢板 50t（δ4mm） 堆放 5t Q235 外购 焊接钢板 50t（δ5mm） 堆放 5t Q235 外购 焊接钢板 100t（δ6mm） 堆放 10t Q235 外购 焊接钢板 50t（δ8mm） 堆放 5t Q235 外购 螺纹钢筋 10t（Ø14mm） 堆放 1t HRB335 外购 紫外灯管 1000支 堆放 100支 成品 外购 除臭填料 100m3 堆放 2m3 成品 外购 变速器 200台 架放 波纹管 1批 架放 成品 玻璃钢管道 1批 堆放 1批 成品 UV光解系统 15套 堆放 1批 为气体放电灯管 外购 喷头 1000套 堆放 100套 成品 外购 UPVC管 1批 堆放 1批 UPVC 外购 UPVC阀门 1批 堆放 1批 成品 外购 PVC管道 1批 堆放 1批 成品 外购 PVC阀门 1批 堆放 1批 成品 外购 多面空心球填料 150 m3 堆放 30 m3 PP材质，直径50mm，用于高效废气喷淋塔 外购 法兰、弯头、直接 1批 堆放 1批 成品 外购 焊条 0.6吨 架放 0.01 不含重金属 外购 五、噪音治理 原辅料 岩棉夹芯板 2000m2（50mm） 堆放 100m2 成品 外购 岩棉夹芯板 2000m2（100mm） 堆放 100m2 成品 外购 铝板 5t（δ1mm） 堆放 100m2 成品 外购 钢板 10t（δ1mm） 堆放 100m2 成品 外购 矩管 400t 堆放 2t 成品 外购 工字钢 100t 堆放 2t 成品 外购 焊接钢板 5t（δ10mm） 堆放 1t Q235 外购 超细玻璃棉 1000m2 堆放 100m2 成品 外购 焊丝 0.6吨 架放 0.1吨 不含重金属 外购 六、其他 1 水性漆 1.9t/a 桶装 0.5t 液态，50kg/桶 外购 2 液压油 0.05t/a 桶装 0.025t 液态，25kg/桶 外购 3 CO2 80L/a 桶装 8L 气态，8L/气瓶 外购 4 机油 0.05t/a 桶装 0.02t 液态，20kg/桶 外购 5 乙炔 80L/a 桶装 40L 气态，40L/气瓶 外购 七、能耗 1 水 2262m3/a / / / 依托 2 电 1.8万度/年 / / / 依托 主要原辅材料简介： 乳化液：乳化液是由极压剂、防锈剂、矿物油及多种表面活性剂，经科学方法调制而成的新一代半合成微乳型水溶性切削液。水溶性切削液是介乎全合成切削液与乳化液之间的一种半合成切削液，既有乳化油的润滑性、极压性而且又具备合成切削液的环保性能、优异的清洗性能、使用周期长等性能。适用范围适用于所有铁、非铁金属加工，铝件（包含60，70系列）铸铝，铸铁碳素钢，不锈钢等。 机油：即发动机润滑油，被誉为汽车的“血液”，能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。机油其基础油是由烃类、聚α-烯烃（PAO）等成份组成，均为只有碳氢所组成的有机化合物。有些高级的机油中包含20%以下的脂类。外观为淡黄色的液体，相对密度（水=1）0.88，闪电200℃，溶于乙醇、苯、乙醚等多种有机溶剂。 液压油：采用精致高粘度指数基础油，加入抗磨、抗氧、防锈、金属钝化、抗泡沫、抗乳化等多种添加剂制得，具有良好的抗氧性、防锈性、润滑性、抗磨性和较好的空气释放性等。 十一、项目主要设备 项目主要设备情况见表1-8。 表1-8 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 二氧化碳保护焊机 MIG-400F 台 4 焊接工序 2 电焊机 ZX7-400A 台 4 焊接工序 3 折弯机 WE67Y 台 1 折边工序 4 磨边机 台 1 磨边工序 5 抛光机 15kw 台 3 抛光工序 6 卷板机 JR-07 台 1 卷板工序 7 切割机（普通型） 台 1 切割工序 8 剪板机 Q11 台 1 剪板工序 9 行车 10T 台 2 吊装工序 10 等离子切割机 LGK-100 台 1 切割工序 11 激光切割机 DK77120E 台 1 切割工序 12 数控铣床 DMU 80 monoBLOCK 台 1 铣型工序 13 管板开孔机 Z3040×12/1 台 1 钻孔工序 14 冲剪一体机 台 1 冲钻剪板 15 磨床 台 1 磨边工序 十二、项目动力及用水供给 （一）供配电 来源于万贯产业园区就近电网接入，设有变电箱。 （二）给排水 给水：来源于万贯产业园区市政供水管网。 排水：项目排水实施雨污分流、清污分流原则。外排废水主要为办公生活污水、车间清洁和工人洗手废水、食堂餐饮废水和喷漆废水，喷漆废水经絮凝剂处理后循环使用，每月更换一次，更换的废水做危废处理，交有资质单位收集处理；食堂餐饮废水先经隔油池处理、车间清洁和工人洗手废水先经0.5m3油水分离器处理后汇同生活污水排入万贯产业园区已建预处理池（容积100m3）处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，近期排至乐至县城市污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河。远期待园区污水管与污水厂主干管接通后，再由文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 （三）暖通 项目不设置中央空调系统，在办公区、生产车间等区域设置分体式空调。 十三、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目建成后劳动定员为60人。 工作制度：每天1班制，每班运行8小时，夜间不生产，年生产300天。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁四川腾佑鞋业有限公司位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房建设，租赁时该厂房为已建标准厂房，目前为空厂房，项目为新建项目，经现场踏勘，项目无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况                （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处沱江和涪江的分水岭上，与安居区、大英县、中江县、金堂县、简阳市、雁江区、安岳县接壤，县城距成都市106公里，距重庆市278公里。全县幅员面积1424.5平方公里。总人口86.86万人，其中农业人口78.88万人。沱涪二江一东一西，国道318线、319线横贯县境，成渝高速公路紧邻相连。 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房（经度105.014872、纬度30.313729），具体地理位置详见附图1。 二、地形、地质、地貌 乐至县的地理条件独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱江、涪江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。最高点海拔596．3米，最低点海拔297.0米。 项目所在区域无滑坡、崩塌、泥石流、落石等地质灾害分布。 据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震动反应谱特征周期值为0.35S，地震动峰值加速度值为0.05g，地震基本烈度为VI度，区域地质构造较稳定。 三、气候、气象 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，最高气温38.3摄氏度，最低气温-4.8摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。乐至县年平均降水量为948毫米，降水强度在4～10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中，风速最大的是春季3~5月，月平均风速为1.7～1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。风速小，风向多变。 四、水文及水系特征 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级直流等。 沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1％，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地，人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3．6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588米：最低处为合川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 五、植被 乐至县土地肥沃，气候宜人，物产丰富，林木茂盛，森林覆盖率达36.1%，是国务院命名的全国绿化先进县，全国粮食、柑桔、生猪基地县和秸秆养羊示范县，首批长防林工程达标县，全国优质蚕茧基地县，全国水利工作先进县，全国计划生育优质服务县。 经现场勘察，本项目位于乐至县童家工业区西郊工业园（原“乐至县农副产品加工园区”）内的万贯产业园27号厂房，由于人类活动频繁，已无无珍稀动植物存在。 综上所述，本项目影响区域内，无珍稀、濒危和国家重点保护动植物分布。 六、乐至县污水处理厂 乐至县污水处理厂位于乐至县天池镇棉花沟村，设计规模为20000m3/d，采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺。乐至县污水处理厂分两期建设，一期工程（处理量：10000m3/d）于2007年后半年开建设，2009年上半年投入运行；二期工程（处理量：10000m3/d）已于2012年11月开工建设，并于2013年12月投入运行。 根据调查了解，项目所在区域已建设有污水管网，本项目生活废水经处理达标后排入污水管网，项目东侧万贯大道已建有污水管网，万贯大道配套建设的污水管网接入二环路，并连接到乐至县污水处理厂，因此本项目污水可经污水管网进入到污水处理厂。 七、文峰工业园污水处理厂 文峰工业园（童家发展区第一区域）园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水处理厂处理工艺采用二级生化处理，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“城镇污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 根据调查了解，目前园区污水处理厂未建成于运营，管网还未敷设完成，根据查阅园区规划，本项目所在区域属于园区污水处理厂纳污范围。

# 环境质量状况                                      （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 为了解该建设项目所在区域环境质量现状，本次环评采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在地块的环境质量现状进行分析。 环境空气质量现状 （1）项目所在地环境空气质量区域达标判定 根据资阳市生态环境局于 2019年4月4日发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》，2019 年资阳市全市环境空气质量持续改善。资阳市主城区、安岳县、乐至县3个城市环境空气优良天数比例分别为87.1%、86.8%和96.4%，同比2018年，分别上升0.8个百分点、6.0个百分点、12.3个百分点。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为6ug/m3，同比下降2ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为16ug/m3，同比下降3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为110ug/m3，同比下降33ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为47ug/m3，同比下降23ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为28ug/m3，同比下降9ug/m3。 表3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 6ug/m3 60ug/m3 10 达标 NO2 年平均浓度值 16ug/m3 40ug/m3 40 达标 PM10 年平均浓度值 47ug/m3 70ug/m3 67.14 达标 PM2.5 年平均浓度值 28ug/m3 35ug/m3 80 达标 CO 百分位数平均 1.3mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 日最大8 小时平均 110ug/m3 160ug/m3 68.75 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求。综上，本项目所在区域为达标区。 （2）项目特征因子现状 本项目特征因子为TVOC，本次环评委托四川地风升检测服务有限公司于2020年6月28日至7月4日对本项目建设场地进行了现状监测。 （1）.监测布点 TVOC特征因子监测点位1个，监测点位见下表。 表3-2 大气环境监测点位 监测布点编号 监测布点名称 备注 1# 本项目建设场地 背景值 （2）.监测因子 特征因子：TVOC。 （3）.监测时间和频率 连续监测7天，TVOC为8h平均浓度。 （4）.监测方法 按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》执行。 （5）.评价方法 1）评价因子：TVOC。 2）评价标准：《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D。 3）评价方法 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.2.2：补充监测数据的现状评价内容，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率；6.4.3.2节：对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。计算公式如下： 式中：C现状（x,y）—环境空气保护目标及网格点（x，y）环境质量浓度，ug/m³； C监测（j,t）—第j个监测点位在t时刻环境质量浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），ug/m³； n—现状补充监测点位数。 （5）.评价结果 表3-3 项目TVOC环境质量监测及评价结果统计表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准 （mg/m³） 监测浓度范围 （mg/m³） 最大浓度占标率 超标率 达标 情况 1# TVOC 8小时平均值 0.6 0.051～0.069 0.115 0 达标 评价结果表明：评价区域TVOC 8h平均浓度满足《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求。 二、地表水环境现状 本项目废水最终受纳水体为鄢家河，鄢家河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中的III类水域标准限值。根据《环境影响评价导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 本次评价收集了乐至县环境监测站对阳化河巷子口断面2018年连续1年的的水质质量监测数据，统计结果如下表： 表3-4 2018年阳化河水质监测统计表 月份 pH 总磷 CODMn CODcr 溶解氧 BOD5 氟化物 石油类 粪大肠菌群 氨氮 超标项目 类别 1月 7.55 0.04 5.6 19 7.0 3.1 0.572 0.01L 330 0.82 / Ⅲ 2月 8.05 0.137 4.48 22.6 9.57 2.4 0.434 0.04 <20 0.389 化学需氧量/0.13 Ⅳ 3月 7.38 0.09 4.7 26 7.5 3.0 0.771 0.01L 2700 1.11 氨氮/0.11、化学需氧量/0.3 Ⅳ 4月 7.69 0.09 5.9 24 6.8 3.6 0.603 0.01L 1300 0.38 化学需氧量/0.2 Ⅳ 5月 8.12 0.41 7.7 28 7.1 3.3 0.709 0.01L 2700 0.56 总磷/1.05、化学需氧量/0.4 劣Ⅴ 6月 7.84 0.33 4.9 30 7.6 2.7 0.668 0.01L 3300 0.81 总磷/0.65、化学需氧量/0.5 Ⅴ 7月 7.54 0.19 5.8 20 4.8 3.4 0.641 0.01L 3300 1.09 氨氮/0.09 Ⅳ 8月 7.5 0.19 5 20 3.5 3.8 0.716 0.01L 1400 1.000 溶解氧/Ⅳ Ⅳ 9月 8.11 0.16 6 18 6.8 3 0.674 0.01L 3400 0.110 / Ⅲ 10月 7.64 0.1 5.4 20 6.4 2.2 0.437 0.01L 2600 0.53 / Ⅲ 11月 7.61 0.08 5.6 20 7 2.6 0.679 0.01L 2200 0.769 / Ⅲ 12月 7.37 0.06 5.2 18 6.6 2.6 0.679 0.01L 3300 0.885 / Ⅲ Ⅲ类标准 6～9 0.2 6 20 ≥5 4 1 0.05 10000 1 10000 / 注：以上数据来源于乐至县环境监测站。 由上表可知，乐至县阳化河巷子口断面水质除2月、9-12月水质达标外，其余月份均出现水质超标情况，表面阳化河巷子口断面水质较差。 三、声环境质量现状 四川地风升检测服务有限公司于2020年7月1日~7月2日对项目所在地声环境质量进行了现状监测。 1、声环境现状监测布点 本项目声环境现状监测布点见下表： 表3-5 声环境质量现状监测布点 编号 位置 备注 1# 项目北场界（场界外1m处） 环境现状 2# 项目东场界（场界外1m处） 环境现状 3# 项目南场界（场界外1m处） 环境现状 4# 项目西场界（场界外1m处） 环境现状 2、监测项目 噪声值Leq（A） 3、监测时间与检测频次 监测2天，昼夜各一次。 4、监测分析方法 按《声环境质量标准》GB3096-2008和《环境监测技术规范》执行。 5、评价方法 区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 评价方法：将统计整理得到的噪声环境现状监测结果Leq（A）与评价标准值直接比较，评定拟建项目区域范围内噪声现状。 6、声环境现状监测及评价结果 声环境现状监测结果统计详见下表。 表3-6 声环境质量现状监测项目和布点 时间 测点编号 监测点时间 监测结果 达标情况 2020.7.1 1# 昼间 56 达标 夜间 40 达标 2# 昼间 54 达标 夜间 39 达标 3# 昼间 54 达标 夜间 39 达标 4# 昼间 55 达标 夜间 39 达标 2020.7.2 1# 昼间 58 达标 夜间 42 达标 2# 昼间 57 达标 夜间 40 达标 3# 昼间 53 达标 夜间 41 达标 4# 昼间 47 达标 夜间 41 达标 据噪声监测结果可以看出，本项目各场界噪声均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，说明区域声环境现状较好。 四、土壤环境质量现状 为了解本项目土壤环境质量，四川地风升检测服务有限公司于2020年6月23日对本项目进行了土壤现状监测。本次评价在厂内共设置3个柱状样点，1个表层样点；厂外设置2个表层样点。具体点位布设见下表。 监测布点 表3-7 土壤环境质量现状监测布点 序号 位置 采样方式 监测点位 监测项目 I 厂区内 柱状样 1、2、3 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 2 厂内 表层样 4 pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘等基本项目+阳离子交换量、土壤容重 3 厂区外 表层样 5、6 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘等基本项目 注：因项目所在地周边片区土质情况为40cm到50cm深就到岩层，导致无法采柱状样。 2、监测时间及频次 每个采样点采样1次，监测1天。 3、采样分析方法 监测采样及分析方法按《土壤元素近代分析方法》（中国环保监测总站）和《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004等规范的要求进行。 4、评价标准 土壤质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)二类建设用地限值。 5、评价方法 采用与标准值对比法 监测结果及评价 表3-8 土壤（1#、2#）环境质量现状监测结果 采样 时间 检测 项目 单位 1# 2# 3# 0-0.5m 0-0.5m 0-0.5m 6月 23日 汞 mg/kg 0.128 0.033 0.064 砷 mg/kg 4.74 5.48 4.86 铅 mg/kg 20 20 23 铜 mg/kg 13 13 8 镉 mg/kg 0.22 0.13 0.18 镍 mg/kg 52 41 39 六价铬* mg/kg 未检出 未检出 未检出 表3-9 土壤（G4、G5、G6）检测结果一览表 采样 时间 检测项目 单位 4# 5# 6# 0-0.5m 0-0.5m 0-0.5m 6月 23日 pH 无量纲 7.58 7.96 8.20 土壤容重 g/cm3 1.15 / / 阳离子交换量 Cmol+/kg 17.3 / / 镉 mg/kg 0.10 0.08 0.09 铅 mg/kg 17.0 16.0 18.4 铜 mg/kg 13 12 13 镍 mg/kg 41 41 46 汞 mg/kg 0.033 0.023 0.023 砷 mg/kg 18.0 19.8 23.9 六价铬* mg/kg 未检出 未检出 未检出 四氯化碳* mg/kg 未检出 未检出 未检出 氯仿* mg/kg 未检出 未检出 未检出 氯甲烷* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,1-二氯乙烷* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,2-二氯乙烷* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,1-二氯乙烯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 顺-1,2-二氯乙烯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 反-1,2-二氯乙烯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 二氯甲烷* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,2-二氯丙烷* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,1,1,2-四氯乙烷* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,1,2,2-四氯乙烷* mg/kg 未检出 未检出 未检出 四氯乙烯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,1,1-三氯乙烷* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,1,2-三氯乙烷* mg/kg 未检出 未检出 未检出 三氯乙烯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,2,3-三氯丙烷* mg/kg 未检出 未检出 未检出 氯乙烯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 苯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 氯苯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,2-二氯苯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 1,4-二氯苯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 乙苯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 苯乙烯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 甲苯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 间二甲苯+对二甲苯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 邻二甲苯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 硝基苯* mg/kg 未检出 未检出 未检出 2-氯酚* mg/kg 未检出 未检出 未检出 苯并[a]芘* mg/kg 未检出 未检出 未检出 苯并[b]荧蒽* mg/kg 未检出 未检出 未检出 苯并[k]荧蒽* mg/kg 未检出 未检出 未检出 䓛* mg/kg 未检出 未检出 未检出 二苯并[a,h]蒽* mg/kg 未检出 未检出 未检出 茚并[1,2,3-cd]芘* mg/kg 未检出 未检出 未检出 萘* mg/kg 未检出 未检出 未检出 苯并[a]蒽* mg/kg 未检出 未检出 未检出 苯胺* mg/kg 未检出 未检出 未检出 由上表可知，各监测项目均未出现超标现象，各监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)二类建设用地筛选值限值标准。 综上，本项目所在区域土壤环境状况良好。 五、生态环境 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房，项目所在地为工业园区，该区域内人类活动频繁，不存在原生植被。项目所在区域内无野生动物及珍惜植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房，项目所在地属于工业园区。 经现场踏勘，本项目北面与四川省豪川鞋业有限公司相邻（现为空地，规划项目），东北面与四川省灿森鞋业有限公司相邻（现为空地，规划项目），西北面与四川迪特尼鞋业有限公司相邻（现为空地，规划项目），东面与四川豪廷鞋业有限公司相邻（现为空地，规划项目），南面与四川省乔尚服饰有限公司（已建），西面30m为四川省朝昇鞋业有限公司（现为空地，规划项目）。 本项目主要环境保护目标见下表，外环境关系图见附图2。 表3-10 项目主要环境保护目标 环境要素 保护对象名称 方位 距离（m） 保护规模 保护目标要求 大气环境 声环境 项目周围200m范围无声环境和大气环境敏感目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 地表水 环境 廖家河 E 400 功能为行洪、雨水排放、灌溉、纳污 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

# 评价适用标准                                      （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 一、本项目执行国家《环境空气质量标准》GB3095-2012中二类区域标准， TVOC执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值，见表4-1。 表4-1 环境空气污染物浓度限值 单位：µg/m3 污染物名称 1小时平均 日均值 年平均 选用标准 SO2 500 150 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 CO 10 4 / O3 200 160（日最大8h平均浓度） / TVOC 600（8h平均） / / 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1 二、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 pH DO 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 石油类 挥发酚 指标 6~9 ≥5 ≤6 ≤4.0 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.005 项目 总氮 总磷 COD 粪大肠菌群 指标 / ≤0.2 ≤20 ≤10000 三、声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 标准值 昼间 夜间 3类 65 55 四、土壤污染风险管控值 本项目土壤污染风险管控值执行《建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准要求，标准如下表4-4： 表4-4 土壤质量标准 单位mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值（第二类用地） 1 砷 7613-38-2 6 2 镉 7613-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7613-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7613-02-0 900 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1,1-二氯甲烷 75-34-3 9 12 1，2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1，1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1，2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 反-1，2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1，2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1，1，1，2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1，1，2，2-四氯乙烷 79-34-5 4.99 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1，1，1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1，1，2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1，2，3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1，2-二氯苯 95-50-1 560 29 1，4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3，106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 窟 218-01-9 1293 43 二苯并[a，h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1，2，3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和《四川省固定污染源大气挥发性有机物物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中的表面涂装中VOCs标准。 表4-5 大气污染物综合排放标准二级限值 单位：mg/m3 污染物名称 TSP 最高允许排放浓度 120 最高允许排放速率（15m排气筒高度） 3.5 无组织排放监控浓度 1.0 表4-6 四川省固定污染源大气挥发性有机物物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度 排气筒（m） 二级 监控点 标准值（mg/m3） VOCs 60 15 3.4 / 2.0 二、本项目水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 表4-7 污水综合排放标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH BOD5 COD SS 氨氮 总磷 动植物油 标准值 6~9 300 500 400 45 8 100 氨氮和总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中标准。 三、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关标准值。 表4-8 施工期噪声排放限值 单位：dB(A) 时段 昼间 夜间 噪声限值 70 55 四、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。 表4-9 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 昼间 夜间 3类 65 55 五、一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、废水 本项目营运期废水主要为办公生活污水、车间清洁和工人洗手废水、食堂餐饮废水和喷漆废水，喷漆废水经絮凝剂处理后循环使用，每月更换一次，更换的废水做危废处理，交有资质单位收集处理；食堂餐饮废水先经隔油池处理、车间清洁和工人洗手废水先经0.5m3油水分离器处理后汇同生活污水排入万贯产业园区已建预处理池（容积100m3）处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，近期排至乐至县城市污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河。远期待园区污水管与污水厂主干管接通后，再由文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 （1）厂区总排口 COD=1755m3/a×500mg/l×10-6=0.8775t/a； 氨氮=1755m3/a×45mg/l×10-6=0.0790t/a； 总磷=1755m3/a×8mg/l×10-6=0.0140t/a。 （2）乐至县城市污水处理厂总排口 COD=1755m3/a×50mg/l×10-6=0.0878t/a； 氨氮=1755m3/a×5mg/l×10-6=0.0088t/a； 总磷=1755m3/a×0.5mg/l×10-6=0.0088t/a。 2、废气 （1）有组织 项目有组织废气主要为切割烟尘、焊接烟尘、喷漆漆雾、喷漆VOCs，排放量分别为0.377t/a、0.0025t/a、0.0226t/a、0.0169t/a。 （2）无组织 无组织主要为未收集部分和无组织排放部分，其中切割烟尘未收集部分0.4188t/a、焊接烟尘未收集部分0.0028t/a、喷漆漆雾未收集部分0.0238t/a、喷漆VOCs未收集部分0.0089t/a、切割粉尘无组织排放0.033t/a、打磨抛光粉尘无组织排放部分0.123t/a。 综上，本项目废气总量控制指标体如下：颗粒物：1.0035t/a、VOCs：0.0258t/a； 则全厂总量指标见下表： 表4-10 全厂污染物总量控制指标 全厂污染物 总量控制指标 废水 COD NH3-N TP 厂区总排口 0.8775t/a 0.0790t/a 0.0140t/a 乐至县城市污水处理厂总排口 0.0878t/a 0.0088t/a 0.0088t/a 废气 颗粒物 1.0035t/a VOCs 0.0258t/a 最终污染物总量指标以当地生态主管部门审核确认为准。 |

# 建设项目工程分析                                  （表五）

一、工艺流程简述（图示） （一）施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁四川腾佑鞋业有限公司位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房建设，仅在厂房内进行设备的安装工作，不涉及土建施工。设备安装工艺流程及产污位置见图5-1。 施工期工艺流程简述： 设备开箱与基础检验：在设备开箱与基础检验时，将会产生废弃设备外包装、废弃泡沫塑料等废弃物料；在设备试运转与检验过程中将会产生一定的生产设备噪声与检验设备噪声。同时由于设备的放置，会引起地面扬尘的产生。 底座安装、精度调整与设备装配固定：在底座安装、精度调整与设备装配固定的过程中，主要环境污染是人工安装与检验过程中由于施工人员采用的设备安装仪器与生产设备发生碰撞而产生的噪声以及部分施工机械如运输车等在运行过程中产生的设备噪声。 （二）营运期工艺流程及主要污染工序 本项目为环境保护专用设备生产项目，主要生产袋式除尘器、电控设备、废气治理设备、废水处理设备和噪声治理设施五种产品。 1、袋式除尘器 袋式除尘器采取机加工生产外壳和管件，再将外壳、管件与布袋、零部件人工组装，其生产工艺具体见下图： 图5-2 项目袋式除尘器主要生产工艺流程及产污位置图 【生产工艺简述】： ①切割：外购的钢板和三角钢使用等离子切割机、激光切割机将其按照设计图纸切割成袋式除尘器外壳所需尺寸和形状。该过程主要产生的污染物为噪声、切割烟尘、边角料等。 ②铣型：切割好的钢板和三角钢使用数控铣床其铣外型。该过程主要产生的污染物为噪声、金属屑等。 ③打磨、修整：铣好外型的钢板和三角钢使用磨边机、磨床去除毛刺。该过程主要产生的污染物为噪声、金属屑等。 ④折弯、卷板：使用折弯机或卷板机将其卷成设备外壳形状。该过程主要产生的污染物为噪声等。 ⑤打孔：使用管板开孔机、冲剪一体机将其打孔。该过程主要产生的污染物为噪声、废钻屑等。 ⑥焊接：使用电焊机、二氧化碳保护焊、机器人焊接机等设备将其焊接固定成型。该过程主要产生的污染物为噪声、焊接烟尘等。 ⑦打磨抛光：对喷漆表面通过抛光机人工打磨抛光，使工件的表面获得一定的光洁度。该过程主要产生的污染物为噪声、打磨抛光粉尘、废机油桶等。 ⑦喷漆、电加热烘干：本次项目喷漆工序为水性漆，水性漆由厂家调好漆，喷漆工序设置在喷漆房内，喷漆房为密闭喷漆房，喷漆房工作制度为年工作300天，每天平均4h。喷漆工序利用手动喷枪按照设计及工艺要求将水性漆 均匀喷涂在工件表面，喷漆工艺采用湿式喷涂方法，喷完面漆之后密闭面漆房内进行电加热烘干。喷漆工序主要污染物为漆雾、有机废气、漆渣、噪声和废水油漆桶等。 ⑧组装：将机加工生产的外壳与所需布袋、风机、阀门、法兰、弯头等零部件通过人工组装成各类袋式除尘器备。该过程为人工组装，无三废产生。 ⑨检验：通过人工外观检验是否符合产品设计要求。 ⑩包装：通过纸箱或木箱包装入库待售。 2、电控设备 电控设备以组装为主，其生产工艺具体见下图： 图5-3 项目电控设备主要生产工艺流程及产污位置图 【生产工艺简述】： ①切割：外购的电线电缆使用切割机切成电控设备所需长度。该过程主要产生的污染物为噪声等。 ②人工组装：切割好的管件与外购的电控柜、接触器、漏电保护器、接线端子、触摸屏、变频器、PLC、继电器、开关电源、空气开关进行人工组装。 ③通电测试：接通电源测试其是否正常运行。 ④包装：通过纸箱或木箱包装入库待售。 3、污水处理设备 污水处理设备采取机加工生产外壳和管件，再将外壳、管件与零部件人工组装，其生产工艺具体见下图： 图5-4 项目污水处理设备主要生产工艺流程及产污位置图 【生产工艺简述】： ①切割：a、外购的不锈钢板和焊接钢板使用等离子切割机、激光切割机将其按照设计图纸切割成废污水处理设备外壳所需尺寸和形状；b、外购的槽钢、螺纹钢筋、UPVC管、镀锌钢管使用切割机将其按照设计图纸切割成污水处理设备外壳所需尺寸和形状。该过程主要产生的污染物为噪声、切割烟尘、切割粉尘、边角料等。 ②铣型：切割好的不锈钢板、焊接钢板槽钢、螺纹钢筋、镀锌钢管使用数控铣床其铣外型。该过程主要产生的污染物为噪声、金属屑等。 ③打磨、修整：铣好外型的不锈钢板、焊接钢板槽钢、螺纹钢筋、镀锌钢管使用磨边机、磨床去除毛刺。该过程主要产生的污染物为噪声、金属屑等。 ④折弯、卷板：使用折弯机或卷板机将其卷成设备外壳形状。该过程主要产生的污染物为噪声等。 ⑤打孔：使用管板开孔机、冲剪一体机将其打孔。该过程主要产生的污染物为噪声、废钻屑等。 ⑥焊接：使用电焊机、二氧化碳保护焊、机器人焊接机等设备将其焊接固定成型。该过程主要产生的污染物为噪声、焊接烟尘等。 ⑦打磨抛光：对喷漆表面通过抛光机人工打磨抛光，使工件的表面获得一定的光洁度。该过程主要产生的污染物为噪声、打磨抛光粉尘、废机油桶等。 ⑦喷漆、电加热烘干：本次项目喷漆工序为水性漆，水性漆由厂家调好漆，喷漆工序设置在喷漆房内，喷漆房为密闭喷漆房，喷漆房工作制度为年工作300天，每天平均4h。喷漆工序利用手动喷枪按照设计及工艺要求将水性漆 均匀喷涂在工件表面，喷漆工艺采用湿式喷涂方法，喷完面漆之后密闭面漆房内进行电加热烘干。喷漆工序主要污染物为漆雾、有机废气、漆渣、噪声和废水油漆桶等。 ⑧组装：将机加工生产的外壳与所需生物填料、活性炭、曝气器、风机、阀门、法兰、弯头、水泵、丝网等零部件通过人工组装成各类废水处理设备。该过程为人工组装，无三废产生。 ⑨检验：通过人工外观检验是否符合产品设计要求。 ⑩包装：通过纸箱或木箱包装入库待售。 4、废气治理设备 废气治理设备采取机加工生产外壳和管件，再将外壳、管件与零部件人工组装，其生产工艺具体见下图： 图5-5 项目废气治理设备主要生产工艺流程及产污位置图 【生产工艺简述】： ①切割：a、外购的钢板和焊接钢板使用等离子切割机、线切割机和剪板机将其按照设计图纸切割成废气治理设备外壳所需尺寸和形状；b、外购的钢管、螺纹钢筋、铜排、UPVC管、PVC管使用切割机将其按照设计图纸切割成废气治理设备外壳所需尺寸和形状。该过程主要产生的污染物为噪声、切割烟尘、切割粉尘、边角料等。 ②铣型：切割好的不锈钢板、焊接钢板、钢管、螺纹钢筋、铜排使用数控铣床其铣外型。该过程主要产生的污染物为噪声、金属屑等。 ③打磨、修整：铣好外型的不锈钢板、焊接钢板、钢管、螺纹钢筋、铜排使用磨边机、磨床去除毛刺。该过程主要产生的污染物为噪声、金属屑等。 ④折弯、卷板：使用折弯机或卷板机将其卷成设备外壳形状。该过程主要产生的污染物为噪声等。 ⑤打孔：使用管板开孔机、冲剪一体机将其打孔。该过程主要产生的污染物为噪声、废钻屑等。 ⑥焊接：使用电焊机、二氧化碳保护焊、机器人焊接机等设备将其焊接固定成型。该过程主要产生的污染物为噪声、焊接烟尘等。 ⑦打磨抛光：对喷漆表面通过抛光机人工打磨抛光，使工件的表面获得一定的光洁度。该过程主要产生的污染物为噪声、打磨抛光粉尘、废机油桶等。 ⑦喷漆、电加热烘干：本次项目喷漆工序为水性漆，水性漆由厂家调好漆，喷漆工序设置在喷漆房内，喷漆房为密闭喷漆房，喷漆房工作制度为年工作300天，每天平均4h。喷漆工序利用手动喷枪按照设计及工艺要求将水性漆 均匀喷涂在工件表面，喷漆工艺采用湿式喷涂方法，喷完面漆之后密闭面漆房内进行电加热烘干。喷漆工序主要污染物为漆雾、有机废气、漆渣、噪声和废水油漆桶等。 ⑧组装：将机加工生产的外壳与所需紫外灯管、除臭填料、变速器、波纹管、玻璃钢管道、UV光解系统、喷头、UPVC阀门、PVC阀门、多面空心球填料、法兰、弯头等零部件通过人工组装成各类废气治理设备。该过程为人工组装，无三废产生。 ⑨检验：通过人工外观检验是否符合产品设计要求。 ⑩包装：通过纸箱或木箱包装入库待售。 5、噪声治理设施 噪声治理设施采取机加工生产板材，再将板材与零部件人工组装，其生产工艺具体见下图： 图5-6 项目噪声治理设施主要生产工艺流程及产污位置图 【生产工艺简述】： ①切割：a、外购的钢板、焊接钢板、岩棉夹芯板和铝板使用等离子切割机、线切割机和剪板机将其按照设计图纸切割成噪声治理设施所需尺寸和形状；b、外购的工字钢、矩管使用切割机将其按照设计图纸切割成噪声治理设施所需尺寸和形状。该过程主要产生的污染物为噪声、切割烟尘、切割粉尘、边角料等。 ②铣型：切割好的不锈钢板、焊接钢板、铝板、工字钢使用数控铣床其铣外型。该过程主要产生的污染物为噪声、金属屑等。 ③打磨、修整：铣好外型的不锈钢板、焊接钢板、铝板、工字钢使用磨边机、磨床去除毛刺。该过程主要产生的污染物为噪声、金属屑等。 ④折弯、卷板：使用折弯机或卷板机将其卷成设备外壳形状。该过程主要产生的污染物为噪声等。 ⑤打孔：使用管板开孔机、冲剪一体机将其打孔。该过程主要产生的污染物为噪声、废钻屑等。 ⑥焊接：使用电焊机、二氧化碳保护焊、机器人焊接机等设备将其焊接固定成型。该过程主要产生的污染物为噪声、焊接烟尘等。 ⑦打磨抛光：对喷漆表面通过抛光机人工打磨抛光，使工件的表面获得一定的光洁度。该过程主要产生的污染物为噪声、打磨抛光粉尘、废机油桶等。 ⑦喷漆、电加热烘干：本次项目喷漆工序为水性漆，水性漆由厂家调好漆，喷漆工序设置在喷漆房内，喷漆房为密闭喷漆房，喷漆房工作制度为年工作300天，每天平均4h。喷漆工序利用手动喷枪按照设计及工艺要求将水性漆 均匀喷涂在工件表面，喷漆工艺采用湿式喷涂方法，喷完面漆之后密闭面漆房内进行电加热烘干。喷漆工序主要污染物为漆雾、有机废气、漆渣、噪声和废水油漆桶等。 ⑧组装：将机加工生产的半成品与所需超细玻璃棉、岩棉夹芯板（成品）通过人工组装成各类噪声治理设施。该过程为人工组装，无三废产生。 ⑨检验：通过人工外观检验是否符合产品设计要求。 ⑩包装：通过纸箱或木箱包装入库待售。 二、水平衡分析 项目营运期用水主要为办公生活用水、食堂餐饮用水、车间清洁和工人洗手用水、喷漆用水。 1、办公生活用水：根据建设单位提供的资料以及《四川省用水定额（试行）》（修订稿）生活源产排污系数资料，项目劳动定员为60人，员工均在此食宿，员工用水定额按照100L/d·人计算，则办公生活用水6.0m3/d，废水产生量按照用水量的80%计算，则项目废水排放量为4.8m3/d。 2、食堂餐饮用水：根据建设单位提供的资料以及《四川省用水定额（试行）》（修订稿）生活源产排污系数资料，项目劳动定员为60人，员工均在此食宿，员工食堂餐饮用水定额按照20L/d·人计算，则食堂餐饮用水1.2m3/d，废水产生量按照用水量的80%计算，则项目食堂餐饮废水排放量为0.96m3/d。 3、车间清洁和工人洗手用水：本项目车间清洁采用拖布拖地面，项目车间清洁及工人洗手用水量约为0.1m3/d，废水产生量按照用水量的90%计算，则车间清洁废水排放量为0.09m3/d。 4、喷漆用水：根据业主提供的资料，本项目喷漆车间设置1个面漆房，共有1套水帘机和1个循环水池（尺寸为4.0m×1.5m×0.5m），有效容积2.4m3，根据经验，喷漆过程中循环水池损失水量约占总容积的10%，因此，需定期补充损耗水量0.24m3/d。 综上，项目总用水量为7.54m3/d，废水总排放量为5.85m3/d。项目各对象用水情况见下表，水平衡见下图： 表5-1 项目各用水对象用水情况表 单位：m3/d 用水类 用水定额 最大设计量 日用水量 日排水量 办公生活用水 100L/d·人 60人 6.0 4.8 食堂餐饮用水 20L/d·人 60人 1.2 0.96 车间清洁和工人洗手用水 / / 0.1 0.09 喷漆用水 / 定期补充新鲜水0.24m3/d 0.24 0 合计 7.54 5.85 图5-7 项目水平衡图 （单位：m3/d） 三、主要污染工序 本项目主要产污工艺及污染物名称见下表。 表5-2 主要产污工艺及污染物名称一览表 序号 类别 产污因子 污染来源 1 废水 COD、SS、NH3-N、BOD5、石油类、 办公、车间清洁和工人洗手、食堂、喷漆 2 废气 切割烟尘、切割粉尘、焊接烟尘、打磨抛光粉尘、漆雾、有机废气 等离子切割机、激光切割机切割时产生的切割烟尘，切割机切割时产生的切割粉尘，焊接过程产生的焊接烟尘，打磨抛光过程产生的打磨抛光粉尘，喷漆过程产生的漆雾和有机废气 3 噪声 设备噪声 设备运行 4 固废 金属屑，边角料，废钻屑，烟尘净化器废滤芯，金属粉尘，废液压油，废液压油桶，废机油、废机油桶，含油棉纱及手套，废包装材料，办公生活垃圾，油水分离器废油、废水性漆桶、废漆渣、喷漆废水、废活性炭等 生产过程、包装、员工办公生活等 四、项目污染物治理措施 （一）施工期污染物排放及治理措施 本项目在设备安装施工过程中需严格按照施工期的有关规定进行施工，合理安排施工时间、施工场地等，减少施工过程对周围环境影响。施工污染物主要有扬尘、噪声、施工固废等，污染物排放及治理措施如下： 1、施工期废水 施工人员生活污水：施工期工程技术人员和工人最多时约10人，按每人每天产生生活污水0.05m3计，日排放生活污水0.5m3/d，根据类比，主要污染物浓度：CODcr：600mg/L、BOD5：300mg/L、NH3-N：40mg/L、SS：400mg/L。施工人员生活污水依托万贯产业园已建预处理池处理后经市政污水管网排入乐至县城市污水处理厂达标排入廖家河。 2、施工废气 地面扬尘：施工期由于设备的放置与地面的碰撞，以及车辆的运输会产生少量的地面扬尘。施工地面扬尘属低矮排放源，影响范围小，时间短，且设备安放产生的地面扬尘量极小，随施工结束后消除。 3、施工机械噪声 建设项目施工期噪声源主要为各种施工机械：钻孔机、电锤及运送建材、设备的汽车等，其噪声值在70～90dB(A)之间。 施工方需要采取的防治措施有：文明施工方式，装卸、搬运不抛掷。为进一步防止施工噪声对周围环境影响，在后续施工过程中，除了采取上述措施外，施工方还需严格执行《成都市环境噪声(振动)管理条例》施工作业的规定，选用低噪声设备，合理进行施工布置；合理安排施工时间，每天22点至次日凌晨7点禁止高噪声机械施工和电动工具作业；在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏。通过采取以上对策措施，使施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 4、施工现场废物和垃圾处理 项目施工期产生的固体废弃物设备废包装材料与工人生活垃圾。施工中产生的建筑垃圾与设备废包装材料堆放于废物堆放场，将废包装材料外售给回收站，建筑垃圾堆放达一定量时及时清运到指定的建筑垃圾场处理；施工人员每日产生的生活垃圾约5kg，应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键，要求建设单位按照国家的有关规定，并采取本环评所提出的防治措施进行后施工建设，以控制、减少施工期对环境的影响。 （二）营运期污染物排放及治理 1、废水排放及治理措施 本项目营运期废水主要为办公生活用水、食堂餐饮废水、车间清洁和工人洗手用水、喷漆废水。 项目拟采取的污染治理措施： 办公生活污水：本项目生活污水最大排放量约4.8m3/d，主要污染因子有COD、BOD5、SS、NH3-N。生活污水依托万贯产业园区已建预处理池（100m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，近期排入乐至县城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入廖家河，远期待园区污水管与污水厂主干管接通后，再由文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 食堂餐饮废水废水：项目食堂餐饮废水废水最大排放量约0.96m3/d，主要污染因子有BOD5、COD、SS、NH3-N、动植物油。食堂餐饮废水先经新建隔油池处理后，再与生活污水一起经万贯产业园区已建预处理池（100m3）处理。 车间清洁和工人洗手废水：项目车间清洁采用拖布拖地面，对拖布进行清洗，因此车间清洁、工人洗手废水含有油污，最大排放量0.09m3/d。主要污染因子有BOD5、COD、SS、NH3-N、石油类。通过在车间外洗手池旁设置0.5m3油水分离器处理后进入万贯产业园区已建预处理池处理。 喷漆废水：项目喷漆废水循环利用，但长期使用后，循环池中漆雾洗涤废水污染物浓度不断增加，因此需要定期更换，采取每月更换1次，每次更换的喷漆废水2.16m3。主要污染因子有BOD5、COD、SS、NH3-N、废漆渣，更换下来的喷漆废水做危废处理，交有资质单位处理。 预处理池由万贯产业园区统一维护及管理。 项目废水产生及治理排放情况见表5-3。 表5-3 项目废水产生以及排放情况 废水性质 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 TP 综合废水量 5.85m3/d（1755m3/a） 预处理池处理前 产生浓度（mg/L） 550 300 400 50 200 8 产生量（t/a） 0.965 0.5265 0.7020 0.0878 0.3510 0.0140 预处理池处理后 排放浓度（mg/L） 400 250 200 45 100 8 排放量（t/a） 0.7020 0.4388 0.3510 0.0790 0.1755 0.0140 乐至县城市污水处理厂处理后 （近期） 排放浓度（mg/L） 50 10 10 5 1 0.5 排放量（t/a） 0.0878 0.0176 0.0176 0.0088 0.0018 0.00088 文峰工业园区污水处理厂处理后（远期） 排放浓度（mg/L） 40 10 10 3 1 0.5 排放量（t/a） 0.0702 0.0176 0.0176 0.0053 0.0018 0.00088 预处理池处理后：废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准：COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400mg/L，动植物油：100mg/L，《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中标准：NH3-N：45mg/L、总磷：8mg/L；乐至县城市污水处理厂排口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准；文峰工业园区污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准。 2、大气污染物排放及治理措施 本项目钢板、三角钢、焊接钢板、铝板采用等离子切割机或激光切割机切割，工字钢、矩管、槽钢、螺纹钢筋、UPVC管、PVC管采用切割机（普通型）或剪板机切割，因此项目废气主要为等离子切割机、激光切割机切割钢板、三角钢、焊接钢板、铝板时产生的切割烟尘，切割机（普通型）切割工字钢、槽钢、螺纹钢筋时产生的切割粉尘，焊接过程产生的焊接烟尘，打磨抛光过程产生的打磨抛光粉尘、喷漆过程产生的漆雾和喷漆有机废气。 （1）切割烟尘 ①产生源强 本项目使用等离子切割机、激光切割机对钢板、三角钢、焊接钢板、铝板进行切割时将产生切割烟尘。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中切割烟尘排放系数为0.1～0.6kg/t•钢板，考虑最不利情况，本项目按0.6kg/t•原料计，根据业主提供资料，项目采用等离子切割机、激光切割机切割的钢板、三角钢、焊接钢板、铝板总用量为6980t/a，则切割烟尘产生量为4.188t/a。 ②拟采取的治理措施： 本项目共设置1台等离子切割机、1台激光切割机，分别在切割工位处设置摇臂式集气罩（共2个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），将切割烟尘抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放。 集气罩捕集效率为90%，烟尘净化器除尘效率为90%，风机风量5000m3/h，年工作时间300天，每天平均8小时，则切割烟尘有组织排放量为0.377t/a，排放速率为0.157kg/h，排放浓度为31.4mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求（15m高排气筒时：排放速率为3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）。 （2）切割粉尘 ①产生源强 本项目使用切割机（普通型）对工字钢、槽钢、螺纹钢筋进行切割，切割机（普通型）切割时将产生切割粉尘。 根据湖北大学学报《机加工行业环境影响评估中常见污染物源强估算及治理措施》（编号100022375[2010]0320344205）文章中对切割粉尘进行核算，切割粉尘的产生量是原材料使用量的1‰，根据业主提供资料，项目切割机（普通型）切割工字钢、槽钢、螺纹钢筋总用量为330t/a，则切割粉尘产生量是0.33t/a。 ②拟采取的治理措施： 由于切割粉尘主要为金属屑，质量比重较大，自然沉降速度较快，环评建议将切割粉尘通过自然沉降后及时清扫，其中约90%（约有0.297t/a）沉降于地面，经收集后暂存于一般固废暂存间内，储存到一定量后外售废品站，剩余10%（约有0.033t/a）以无组织方式排放，不会对周边环境产生明显影响。 （3）焊接烟尘 ①产生源强： 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易，主要成分是烟尘、CO、NO2、锰烟等。 本项目焊接分别采用二氧化碳弧焊机、电焊机和机器人焊接机，其中二氧化碳弧焊机和机器人焊接机采用焊丝为焊接材料，电焊机采用焊条为焊接材料，根据焊丝和焊条的发尘量分别计算产生源强，具体如下： A、二氧化碳弧焊机和机器人焊接机 根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆，2010），CO2 气体保护焊和机器人焊接机焊接烟尘成分主要为MnO2、Fe2O3、CO、NOx、O3等，对于实心焊丝，焊接材料的发尘量为5g/kg~8g/kg，本项目按最大值8g/kg计算，根据业主提供资料，项目焊丝使用量是2.9t/a，则CO2气体保护焊和机器人焊接机焊接烟尘产生量是0.0232t/a。 B、电焊机 根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆，2010），电弧焊焊接烟尘成分主要为MnO2、Fe2O3、CO、NOx、O3等，对于实心焊条，焊接材料的发尘量为6g/kg~8g/kg，本项目按最大值8g/kg计算，根据业主提供资料，项目焊条使用量是0.6t/a，则电弧焊焊接烟尘产生量是0.0048t/a。 综上，本项目焊接烟尘总产生量是0.028t/a。 ②拟采取的治理措施： 本项目共设4台二氧化碳弧焊机、4台电焊机和1台机器人焊接机，共9个焊接工位，环评要求将9个焊接工位全部固定，分别在9个焊接工位上方设置摇臂式集气罩（共9个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），焊接烟尘通过风机抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放。 集气罩捕集效率为90%，烟尘净化器除尘效率为90%，风机总风量4500m3/h（每个集气罩风机风量500m3/h），年工作时间300天，每天平均2小时，则焊接烟尘排放量为0.0025t/a，排放速率为0.0042kg/h，排放浓度为0.93mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求（15m高排气筒时：排放速率为3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）。 （4）打磨抛光粉尘 ①产生源强： 根据建设单位提供的资料可知，项目需打磨抛光的总面积约为20624m2，类比同类项目，打磨抛光粉尘产污系数为0.2kg/m2表面，则打磨抛光粉尘产生量为4.125t/a，项目打磨抛光工作制度为年工作300天，每天平均4h，产生速率为3.438kg/h。 ②拟采取的治理措施： 将抛光机设置于独立密闭打磨抛光房间内，考虑金属粉尘自身比重较大特性，可通过风机抽至1台布袋除尘器处理后再车间内无组织达标排放。 布袋除尘器自带风机风量5000m3/h，收集效率98%，除尘效率可达99%以上，处理后打磨抛光粉尘无组织排放量为0.123t/a，项目全厂生产车间总面积3342.21m2，生产车间高约8m，厂区换气次数5次/h，则打磨抛光粉尘无组织排放浓度为0.77mg/m3，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 （5）喷漆废气 ①产生源强 本项目喷漆、自然晾干均在喷漆间进行，项目厂区不进行调漆，所需漆由按项目要求调好漆再运至厂区，因此主要产生喷漆漆雾和有机废气（VOCs）。 A、喷漆漆雾 根据同类行业类比，喷涂水性漆利用率约为75%，因此项目喷漆过程中约有25%的油漆未附着在工件上，以漆雾的形式弥漫在空气中，本项目水性漆用量为1.9t/a，则喷漆漆雾产生量为0.475t/a。 B、有机废气（VOCs） 本项目水性漆为水性聚氨酯面漆，根据其检验报告和项目水性漆用量可知，本项目水性漆使用量为1.9t/a、密度为1.1t/m3、挥发性有机化合物（VOCs）为103g/L，则有机废气（以VOCs计）产生量为0.178t/a。 ②拟采取的治理措施 本项目喷漆房设置为密闭房，其顶部安装强制抽风机，风机风量不低于10000m3/h，密闭房间废气收集率≥95%，废气首先进入水帘喷淋+过滤棉进行前端处理（漆雾处置效率≥95%），再经“2级活性炭吸附装置”去除其中的有机废气（有机废气处置效率≥90%），处理后再通过1根15m高的排气筒排放。 本项目喷漆房工作制度为年工作300天，每天平均4h，采取上述措施处理后喷漆漆雾排放量为0.0226t/a、排放速率为0.0188kg/h、排放浓度为1.88mg/m3；VOCs排放量为0.0169t/a，排放速率为0.1408kg/h，排放浓度为14.08mg/m3，喷漆漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中二级标准排放限值要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）、VOCs满足四川省地方标准《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3表面涂装行业污染物排放标准（15m排气筒排放浓度60mg/m3，排放速率3.4kg/h）。 水帘漆雾净化系统工作原理： 水帘漆雾净化系统是以水为介质，工作时水在涂装工件前方的幕板上呈帘式流动的漆雾处理设施。喷漆时，残余的漆雾颗粒随气流冲向水帘和水面，被附着带走至水面与水帘间的文丘里口，使水、漆雾充分混合后再经后室的气、水分离器进行气水分离，使漆雾在液膜、气泡上附着，或以粒子为核心，产生露滴凝集，增加漆粒的重力、惯性力、离心力抛向水池。水帘是目前应用最多，工艺成熟的喷漆废气处理方法，对漆雾的处理效率大于95%。水帘系统自带循环水池，工作时喷漆房内部呈负压状态，利用负压风系统将喷漆房废气排入喷漆房循环水池，经水池过滤除去颗粒物后再进入下一步除尘工序。 活性炭吸附装置工作原理： 活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体，只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径，能够让有害气体分子完全进入的情况下（过大或过小都不行）才能达到最佳吸附效果。 综合所述，项目营运期产生废气污染物通过采取上述污染治理措施后，能够做到达标排放。 3、固废污染物排放及治理措施 本项目预处理池由万贯产业园区运营管理有限公司作为责任主体负责，预处理池污泥也由万贯产业园区运营管理有限公司负责清运，因此项目运营期产生的固体废物主要包括：金属屑，边角料，废钻屑，烟尘净化器废滤芯，金属粉尘，废液压油，废液压油桶，废机油、废机油桶，含油棉纱及手套，废包装材料，办公生活垃圾，油水分离器废油、废水性漆桶、废漆渣、喷漆废水、废活性炭等。 （1）一般固废： 金属屑：主要在铣型、打磨、修整过程产生，产生量约0.3t/a，袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站。 边角料：主要在项目切割过程产生，产生量约为1.0t/a，袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站。 废钻屑：主要在打孔过程产生，产生量约0.03t/a，袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站。 烟尘净化器废滤芯：项目焊烟净化器废滤芯产生量约2个/a，在一般固废暂存间暂存后定期由原生产厂家回收处理。 金属粉尘：打磨抛光过程产生的金属粉尘、烟尘收尘器收集的金属粉尘，产生量总计约4.299t/a，袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站。 废包装材料：产生量为1.0t/a，暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站。 办公生活垃圾：项目员工共有60人，办公垃圾产污系数按0.5kg/（人·d）计算，则办公垃圾产生量约30kg/d、9.0t/a，设置垃圾桶收集，再交由环卫系统清运。 本项目在生产车间1内东北部设置1间一般固废暂存间，占地面积10m2，用于暂存一般固废。 （2）危险废物： 废液压油、废液压油桶、废机油、废机油桶、含油棉纱及手套： 项目生产工序设备润滑、维护过程等将使用机油、液压油，损失部分定期补充，沾染了机油、液压油后的金属屑采取滤网分离，分离后的机油、废液压油循环利用，但长期使用后，废机油、废液压油达不到使用要求，需每年全部更换1次。 根据《国家危险废物目录》（2016版），废机油属于“HW08废矿物油与矿物油废物/非特定行业/900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”；废液压油属于HW08“废矿物油与含矿物油废物”中900-218-08的液压设备维护过程中产生的废液压油；废机油桶、含油棉纱及手套属于HW08（900-249-08）——“使用过程中产生的含矿物油废物”。 其中废机油产生量约0.05t/a，废液压油产生量约0.05t/a，废液压油桶、废机油桶产生量约0.01t/a，含油棉纱及手套产生量约0.001t/a，采用塑料桶分别收集，暂存于危废暂存间内定期交有资质单位处置。 油水分离器废油：根据《国家危险废物目录》（2016版），车间和洗手油水分离器废油属于HW08（900-210-08）——“油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”，产生量约0.001t/a，采用塑料桶收集，暂存于危废暂存间内定期交有资质单位处置。 废水性漆桶：本项目废水性漆桶产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录（2016版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废包装物、容器、过滤吸附介质”。经收集后存放在危险废物暂存间内，委托有资质的单位处理。 废漆渣：本项目产生的废漆渣主要来自于喷漆房水帘机吸收的漆雾，其产生量约为 0.4524t/a。属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW12号：染料、涂料废物，其废物代码为：900-252-12、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物）。经收集后存放在危险废物暂存间内，委托有资质的单位处理。 喷漆废水：本项目产生的喷漆废水每月更换一次，其产生量约为21.6t/a。属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW12号：染料、涂料废物，其废物代码为：900-252-12、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物）。经收集后存放在危险废物暂存间内，委托有资质的单位定期收集处理。 废活性炭：本项目有机废气总产生量为0.178t/a，活性炭吸附装置收集率95%，则总处理量为0.169t/a。 根据《简明通风设计手册》活性炭有效吸附量Qe=200g/kg活性炭，则本项目需要的活性炭年用量为0.845t/a，项目年生产时间300天，年生产10个月，每2个月更换一次活性炭，则一年需更换5次，一次最大填充量为0.169t/次，每年共产生0.845t/a废活性炭。活性炭中吸附了有机废气，废活性炭,属于《国家危险废物名录（2016版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废包装物、容器、过滤吸附介质”。经收集后存放在危险废物暂存间内，委托有资质的单位处理。 本项目一般固体废弃物产生及处置情况见下表5-4所示。 表5-4 本项目一般固废产生及处置情况一览表（t/a） 序号 固废名称 产生量 性质 处置方式 1 金属屑 0.3t/a 一般固废 袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站 2 边角料 1.0t/a 一般固废 袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站 3 废钻屑 0.03t/a 一般固废 袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站 4 烟尘净化器 废滤芯 2个/a 一般固废 在一般固废暂存间暂存后定期由原生产厂家回收处理 5 金属粉尘 4.299t/a 一般固废 采用塑料桶收集，暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站 6 废包装材料 1.0t/a 一般固废 暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站 7 生活垃圾 9.0t/a 一般固废 设置垃圾桶收集，再交由环卫系统清运 本项目危险废弃物产生及处置情况见下表5-5所示。 表5-5 本项目危险固废汇总表（t/a） 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 危险 特性 污染防治措施 含油棉纱及手套 HW08 900-249-08 0.001 设备维护 固态 毒性 采用塑料桶分别收集，暂存于危废暂存间内定期交有资质单位处置 废机油 HW08 900-214-08 0.05t/a 设备维护 液态 易燃性 废液压油 HW08 900-218-08 0.05t/a 生产过程 液态 毒性 废机油桶、废液压油桶 HW49 900-041-49 0.01t/a 生产过程 固态 毒性 油水分离器废油 HW08 900-210-08 0.001t/a 油水分离器 液态 毒性 废水性 漆桶 HW49 900-041-49 0.5t/a 生产过程 固态 毒性 废漆渣 HW12 900-252-12 0.4524t/a 生产过程 固态 毒性 喷漆废水 HW12 900-252-12 21.6t/a 生产过程 液态 毒性 废活性炭 HW49 900-041-49 0.845t/a 有机废气处置 固态 毒性 危废暂存间设置要求： 本项目在生产车间1内东北部设置1间占地面积5m2的危废暂存间，危废暂存间采取防雨、防渗、防漏等设施；废液压油、废液压油桶、废机油桶、含油棉纱及手套经分类收集后暂存至危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013修改单中要求严格执行以下措施： ①危险废物不能与一般固废混合收集，应单独设立收集装置； ②在厂区内设置独立的危废暂存间，并设立明显的危险废物标识，对不同类型的危废分类收集； ③危废暂存间采用防渗混凝土（现有）+2mm环氧地坪漆（新增）+钢质托盘进行防渗，确保等效黏土层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-10cm/s，防止危险废物发生泄漏造成地下水的污染； ④与危险废物处置单位签订危险废物处置协议，并报当地生态环境局备案； ⑤危废暂存间做好“三防”措施，具体为防雨、防漏和防晒设施。 ⑥作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； ⑦定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取 措施清理更换； ⑧记录企业产生的危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，与生产记录结合，建立危险废物台账，并依据台账做好危险废物的申报登记工作。 同时，环评要求：危险废物的处置应严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定办理危险废物转移手续；禁止在非储存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般固废和生活垃圾；产生的危险废物应当及时收集，并按照类别分别置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内；危险废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具等。 4、噪声排放及治理措施 本项目主要噪声源为等离子切割机、切割机（普通型）、激光切割机、磨边机、磨床、剪板机、卷板机、折弯机、管板开孔机、冲剪一体机、数控铣床、抛光机、电焊机、二氧化碳保护焊机、机器人焊接机、空压机、行车等设备噪声，各生产设备噪声源强为70-90dB(A)，为非连续排放。根据同类厂家的调查监测，本项目主要设备噪声声压级见表5-6。 表5-6 主要噪声设备声压级 序号 设备 声源位置 噪声dB(A) 数量 1 等离子切割机 生产车间 75 1 2 切割机（普通型） 生产车间 85 1 3 激光切割机 生产车间 75 1 4 剪板机 生产车间 75 1 5 卷板机 生产车间 75 1 6 折弯机 生产车间 70 1 7 管板开孔机 生产车间 70 1 8 冲剪一体机 生产车间 75 1 9 数控铣床 生产车间 75 1 10 磨边机 生产车间 75 1 11 磨床 生产车间 80 1 13 抛光机 生产车间 75 1 13 电焊机 生产车间 70 4 14 二氧化碳弧焊机 生产车间 70 4 15 机器人焊接机 生产车间 70 1 16 空压机 生产车间 90 1 17 行车 生产车间 70 2 项目拟采取的污染治理措施： （1）设备进行基础减震，如设置减震垫、减震橡胶圈等； （2）尽量设备选用低噪声设备； （3）运营期间加强设备维护； （4）合理安排生产时间，夜间不生产； （5）空压机应选用低噪声设备，设置在独立的小房间内进行密闭隔声，进出口采用柔性连接； （6）加强设备维护保养，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （7）生产时尽量关闭门窗； （8）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （9）加强了运输车辆的管理：在原辅材料及产品运输、装卸时做到了文明操作，严格规范运输车辆停车秩序、禁鸣喇叭、减少启动和怠速等。 项目运营期采取以上治理措施后，噪声值减少约10～15dB（A），再经距离衰减后，对该区域声环境影响较小，场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准中相应的标准限值。 5、地下水 为有效规避地下水环境污染的风险，应做好地下水污染预防措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述： （1）源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、 漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 （2）分区防治措施 按照相关规范规定，将本项目各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗三类地下水污染防治区域： 重点防渗区包括：危废暂存间、液态油料库房（含机油、液压油暂存间）、含油机加工设备底座、油水分离器区域等。 一般防渗区包括：生产车间除重点防渗区外的区域。 简单防渗区包括：办公用房等。 （3）防渗要求 重点防渗区： ①防渗现状 项目重点防渗区地面已采用防渗混凝土防渗处理，其中油水分离器外购的成品，采取不锈钢材料制作，放置于第1F洗手池下，地面现采用防渗混凝土防渗处理。 ②加强措施 危废暂存间和液态油料库房（含机油、液压油暂存间）区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mmHDPE膜和加装不锈钢托盘，含油机加工设备底座区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加装不锈钢托盘，确保等效黏土层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-7cm/s，其中危废暂存间防渗系数K≤10-10cm/s。 一般防渗区： ①防渗现状 生产车间除重点防渗区外的区域地面已采用防渗混凝土防渗处理。 ②加强措施 生产车间除重点防渗区外的区域在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mm厚环氧地坪漆，确保等效黏土层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s。 简单防渗区： ①防渗现状 办公用房等区域地面已采用防渗混凝土防渗处理。 ②加强措施 已满足简单防渗要求。 全厂分区防渗一览表如下所示： 表5-7 项目厂区地下水分区防渗表 名称 单元 分区 防渗结构形式 具体结构、渗透系数 厂区 危废暂存间、液态油料库房（含机油、液压油暂存间）、含油机加工设备底座、油水分离器区域等 重点防渗区 刚性+柔性防渗结构 危废暂存间和液态油料库房（含机油、液压油暂存间）区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mmHDPE膜和加装不锈钢托盘，含油机加工设备底座区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加装不锈钢托盘，油水分离器区外购的成品，采取不锈钢材料制作，放置于第1F洗手池下，地面采用防渗混凝土防渗处理，确保等效黏土层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-7cm/s，其中危废暂存间防渗系数K≤10-10cm/s 生产车间除重点防渗区外的区域、预处理池 一般防渗区 刚性 生产车间除重点防渗区外的区域在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mm厚环氧地坪漆，确保等效黏土层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s 办公用房等 简单防渗区 刚性 防渗混凝土（已有）

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                 （表六）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物处理前 产生浓度及产生量 | 污染物处理后 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 切割烟尘 | 4.188t/a | 0.377t/a |
|  |  | 切割粉尘 | 0.33t/a | 0.033t/a |
|  |  | 焊接烟尘 | 0.028t/a | 0.0025t/a |
|  |  | 打磨抛光粉尘 | 4.125t/a | 0.123t/a |
|  |  | 漆雾 | 0.475t/a | 0.0226t/a |
|  |  | 喷漆有机废气 | 0.178t/a | 0.0169t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | 0.5m3/d | 0.5m3/d |
|  | 营运期 | 综合废水（1755m3/a） |
|  |  | COD | 550mg/L | 0.965t/a | 400mg/L | 0.7020t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L | 0.5265t/a | 250mg/L | 0.4388t/a |
|  |  | SS | 400mg/L | 0.7020t/a | 200mg/L | 0.3510t/a |
|  |  | NH3-N | 50mg/L | 0.0878t/a | 45mg/L | 0.0790t/a |
|  |  | 动植物油 | 200mg/L | 0.3510t/a | 100mg/L | 0.1755t/a |
|  |  | TP | 8mg/L | 0.0140t/a | 8mg/L | 0.0140t/a |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑废物 | 及时清运到指定的建筑垃圾场处理 |
|  |  | 废包装材料 | 外售废品回收站 |
|  |  | 生活垃圾 | 5.0kg/d | 5.0kg/d |
|  | 营运期 | 金属屑 | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  |  | 边角料 | 1.0t/a | 1.0t/a |
|  |  | 废钻屑 | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  |  | 烟尘净化器废滤芯 | 2个/a | 2个/a |
|  |  | 金属粉尘 | 4.299t/a | 4.299t/a |
|  |  | 废包装材料 | 1.0t/a | 1.0t/a |
|  |  | 生活垃圾 | 9.0t/a | 9.0t/a |
|  |  | 废机油 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  |  | 废液压油 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  |  | 废液压油桶、废机油桶 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  |  | 含油棉纱及手套 | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  |  | 油水分离器废油 | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  |  | 废水性漆桶 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  |  | 废漆渣 | 0.4524t/a | 0.4524t/a |
|  |  | 喷漆废水 | 21.6t/a | 21.6t/a |
|  |  | 废活性炭 | 0.845t/a | 0.845t/a |
| 噪声 | 施工期 | 设备噪声 | 70～90dB(A) | 55～85dB(A) |
|  | 营运期 | 设备噪声 | 70～90dB(A) | 昼间≤65dB，夜间≤55dB |
| 主要生态影响 本项目位于工业园区内，所在区域为建成区，无特殊需要保护的环境敏感目标。项目对生态环境的影响主要体现在施工。施工活动施工工程量较小，施工结束后其影响得到了消除，项目营运期污染物均得到妥善处理，能够达标排放，因此，本项目实施对区域生态环境无明显影响。 |

# 环境影响分析                                      （表七）

一、施工期环境影响分析 本项目租赁四川腾佑鞋业有限公司位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房建设，仅在厂房内进行设备的安装工作，不涉及土建施工。施工期环境影响分析如下： 1、施工期水环境影响分析 施工期废水来源主要为：施工人员的生活污水，主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等污染物质。 施工人员生活污水依托万贯产业园已建预处理池处理后经市政污水管网排入乐至县城市污水处理厂达标排入廖家河。项目施工期产生的废水去向明确，治理措施可行。施工期产生的废水量较小，且在采取以上措施后，项目施工期产生的废水对区域水体水质影响较小。 2、施工期大气环境影响分析 施工期产生的废气主要是地面扬尘。施工方在安放设备时需要采取地面洒水措施，并对运输道路进行洒水降尘，以减少过程中的粉尘飞扬现象。 施工地面扬尘属低矮排放源，影响范围小，时间短，且设备安放产生的地面扬量极小，随施工结束后消除，不会对大气环境造成影响。 3、施工期噪声环境影响分析 建设项目施工期噪声源主要为各种施工机械：钻孔机、电锤及运送建材、设备的汽车等，均系强噪声源，其噪声值在70～90dB(A)之间。 施工期间，施工机械、设备的噪声时起时停，传播距离较远，影响范围较大。在采取工程分析中所述的选用低噪声设备，合理布置施工总平，文明施工，合理安排施工时间，避免夜间施工等措施之后，能够将施工期噪声控制在可接受的范围之内，对周围环境影响很小。 4、施工期固废环境影响分析 项目施工期产生的固体废弃物设备废包装材料与工人生活垃圾。施工中产生的废包装材料应集中堆放外售废品回收站，建筑材料定期清运至指定的建筑垃圾堆放场；施工期产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。 在采取了以上措施之后，施工期固体废弃物对周边环境的影响很小，不会造成二次污染。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 1）评价等级的确定 ①评价分级方法 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求进行判断。 ②评价工作等级划分 表7-1 评价工作等级划分 评价等级 判定依据≥ 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - ③项目废水工作等级 根据工程分析，本项目营运期废水主要为办公生活污水、车间清洁和工人洗手废水、食堂餐饮废水和喷漆废水，其中喷漆废水经絮凝剂处理后循环使用，每月更换一次，更换的废水做危废处理，交有资质单位收集处理；食堂餐饮废水先经隔油池处理、车间清洁和工人洗手废水先经0.5m3油水分离器处理后汇同生活污水排入万贯产业园区已建预处理池（容积100m3）处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，近期排至乐至县城市污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河。远期待园区污水管与污水厂主干管接通后，再由文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，因此本项目废水属于间接排放。 依据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判据，本项目地表水评价等级定为三级B。 2）评价内容 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目评价内容应包括以下二部分内容： ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； ②依托污水处理设施的环境可行性评价。 3）影响分析 ①本项目依托万贯产业园区已建预处理池处理的环境可行性分析 本项目依托万贯产业园区已建预处理池处理，经调查，该预处理池有效容积为100m3，目前剩余量40m3，本项目办公生活废水、车间清洁和工人洗手废水总排放量为5.85m3/d，远小于40m3，因此万贯产业园区已建预处理池有足够剩余容量容纳本项目产生的污水，故本项目废水依托万贯产业园区已建预处理池进行处理可行。 ②本项目废水治理措施有效性分析 乐至县污水处理厂位于乐至县天池镇棉花沟村，设计规模为20000m3/d，采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺。乐至县污水处理厂分两期建设，一期工程（处理量：10000m3/d）于2007年后半年开建设，2009年上半年投入运行；二期工程（处理量：10000m3/d）已于2012年11月开工建设，并于2013年12月投入运行。 根据调查了解，项目所在区域已建设有污水管网，本项目生活废水经处理达标后排入污水管网，项目东侧万贯大道已建有污水管网，万贯大道配套建设的污水管网接入二环路，并连接到乐至县污水处理厂，因此本项目污水可经污水管网进入到污水处理厂。 综上，本项目采取的废水治理措施切实可行，能够实现废水的有效治理，对区域地表水体的影响较小。 （2）地下水环境影响分析 本项目对危废暂存间和液态油料库房（含机油、液压油暂存间）区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mmHDPE膜和加装不锈钢托盘，含油机加工设备底座区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加装不锈钢托盘，油水分离器区外购的成品，采取不锈钢材料制作，放置于第1F洗手池下，地面采用防渗混凝土防渗处理，确保等效黏土层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-7cm/s，其中危废暂存间防渗系数K≤10-10cm/s；对生产车间除重点防渗区外的区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mm厚环氧地坪漆，确保等效黏土层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s；对办公用房等作简单防渗，采用现有防渗混凝土防渗。 综上，项目采取上述措施后，不会对地下水环境造成影响。 表7-2 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 应用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 (；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (；间接排放 (；其他 水温 (；径流 (；水域面积 ( 影响因子 持久性污染物 (；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 ( 水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 ( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 (；二级 (；三级A (；三级B ☑ 一级 (；二级 (；三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (；在建 (；拟建 (；其他 (； 拟替代的污染源 ( 排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；即有实测 (；现场监测 (；入河排放口数据 (；其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 生态环境保护主管部门 (√；补充监测 (；其他 ( 区域水资源开发利用状况 未开发 (；开发量40%以下 (；发量40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 水行政主管部门 (√；补充监测 (；其他 ( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( （ ） 监测断面或点位个数 （ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类 (； 近岸海域：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 ( 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 (；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (；不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( 达标区 (√ 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 设计水文条件( 预测情景 建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 ( 正常工况 (；非正常工况 ( 污染控制可减缓措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( 预测方法 数值解 (；解析解 (；其他 ( 导则推荐模式 (；其他 ( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( 水环境影响 评价 排放口混合去外满足水环境保护要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ COD/NH3-N/TP ） （ 0.8775/0.0790/0.0014 ） （ 500/45/8 ） 替代源排放量情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 (；区域消减依托其他工程措施 (；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方法 手动 (；自动 (；无检测 ( 手动 (√；自动 (；无检测 ( 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放 清单 ( 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 (； 注：“(”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 2、大气环境影响分析 本项目废气主要为等离子切割机、激光切割机切割钢板、三角钢、焊接钢板、铝板时产生的切割烟尘，切割机（普通型）切割工字钢、槽钢、螺纹钢筋时产生的切割粉尘，焊接过程产生的焊接烟尘，打磨抛光过程产生的打磨抛光粉尘、喷漆过程产生的漆雾和喷漆有机废气。 （1）达标排放 ①切割烟尘 本项目共设置1台等离子切割机、1台激光切割机，分别在切割工位处设置摇臂式集气罩（共2个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），将切割烟尘抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求，对周边环境的影响较小。 ②切割粉尘 通过自然沉降后及时清扫，收集后暂存于一般固废暂存间内，储存到一定量后外售废品站，对周边环境的影响较小。 ③焊接烟尘 本项目共设4台二氧化碳弧焊机、4台电焊机和1台机器人焊接机，共9个焊接工位，环评要求将9个焊接工位全部固定，分别在9个焊接工位上方设置摇臂式集气罩（共9个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），焊接烟尘通过风机抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求，对周边环境的影响较小。 ④打磨抛光粉尘 将抛光机设置于独立密闭打磨抛光房间内，考虑金属粉尘自身比重较大特性，可通过风机抽至1台布袋除尘器处理后再车间内无组织达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求，对周边环境的影响较小。 ⑤喷漆废气 本项目喷漆房设置为密闭房，其顶部安装强制抽风机，风机风量不低于10000m3/h，密闭房间废气收集率≥95%，废气首先进入水帘喷淋+过滤棉进行前端处理（漆雾处置效率≥95%），再经“2级活性炭吸附装置”去除其中的有机废气（有机废气处置效率≥90%），处理后再通过1根15m高的排气筒排放，喷漆漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中二级标准排放限值要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）、VOCs满足四川省地方标准《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3表面涂装行业污染物排放标准（15m排气筒排放浓度60mg/m3，排放速率3.4kg/h）。 综上，本项目营运期采取上述废气治理措施，污染物能够做到达标排放。 （2）影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合本项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中估算模型AERSCREEN计算本项目污染物的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax的确定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 式中：Pi ——第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci ——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度值，µg/m3； Coi ——第 i 个污染物的环境空气质量标准，µg/m3。 ②评价工作分级方法 a）评价工作等级表 评价工作等级按表7-3的分级判据进行划分。 表7-3 评价工作等级划分 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 P max＜1% b）评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），有多个排放源排放同一种污染物时，按各污染源分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ③评价因子和评价标准筛选 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）中有关要求，采用附录A 推荐模型中估算模型AERSCREEN计算本项目污染物TSP和VOCs的最大环境影响，本项目评价因子和评价标准筛选如下表： 表7-4 本项目评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 mg/m3 标准来源 颗粒物 1小时平均 0.9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） VOCs 1小时平均 1.2 参考《环境影响评价技术导则大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D.1 ④污染源参数 表7-5 本项目污染源参数表（有组织） 污染源名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 污染物排放速率/(kg/h) 经度 纬度 TSP VOCs 切割烟尘 105.014958 30.313632 451.9 15 0.5 7.08 25 2400 0.157 / 焊接烟尘 105.015333 30.313450 451.3 15 0.5 6.37 25 2400 0.0042 / 喷漆漆雾 105.015333 30.313804 450.3 15 0.5 14.15 25 1200 0.0188 / 有机废气（VOCs） 105.015333 30.313804 450.3 15 0.5 14.15 25 1200 / 0.1408 表7-6 本项目污染源参数表（无组织） 污染源 名称 排气筒底部中心坐标/m 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 长度/m 宽度/m 有效高度/m X Y 切割烟尘 / / 451.9 75.98 48.48 8 TSP 0.1745 kg/h 切割粉尘 / / 451.9 75.98 48.48 8 TSP 0.0138 kg/h 焊接烟尘 / / 451.3 75.98 48.48 8 TSP 0.0047 kg/h 打磨抛光 粉尘 / / 451.9 75.98 48.48 8 TSP 0.051 kg/h 喷漆漆雾 / / 450.3 75.98 48.48 8 TSP 0.0198 kg/h 有机废气（VOCs） / / 450.3 75.98 48.48 8 VOCs 0.0074 kg/h ⑤估算模型参数 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN 估算模式；具体参数见表7-7。 表7-7 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 70000人 最高环境温度 40.2 °C 最低环境温度 -3.7 °C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑥主要污染源估算模型计算结果 采用AERSCREEN 估算模型对有组织及无组织排放污染物预测结果见下表。 表7-8 项目有组织排放污染物最大地面浓度及占标率 污染物 估算模式 最大落地浓度 最大落地浓度距离 占标率 切割烟尘 点源 0.00132mg/m3 13m 0.1467% 焊接烟尘 点源 0.000329mg/m3 13m 0.0366% 喷漆漆雾 点源 0.000408mg/m3 17m 0.0453% 有机废气（VOCs） 点源 0.000323mg/m3 17m 0.0269% 表7-9 项目无组织排放污染物最大地面浓度及占标率 污染物 估算模式 最大落地浓度 最大落地浓度距离（m） 占标率 切割烟尘 面源 0.0000845mg/m3 67m 0.00939% 切割粉尘 面源 0.0000802mg/m3 67m 0.00891% 焊接烟尘 面源 0.0022mg/m3 17m 0.2444% 打磨抛光粉尘 面源 0.0154mg/m3 67m 1.7111% 喷漆漆雾 面源 0.0397mg/m3 10m 4.4111% 有机废气（VOCs） 面源 0.00633mg/m3 10m 0.5275% 根据模型计算结果，1%≤Pmax＜10%，依据《环境影响技术导则—大气环境(HJ2.2-2018)》评价工作的分级判据，判定本项目大气评价等级定为二级，不进行进一步预测和评价，不需要计算大气环境防护距离，大气评价范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离的计算公式为： 式中：Cm — 环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L — 工业企业所需的防护距离（m）； Qc — 有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r — 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据生产单元的占地面积S（m2）计算，r = (S/π)0.5。 A、B、C、D — 卫生防护距离计算系数，由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中表5查取。 具体计算见表7-10。 表7-10 卫生防护距离计算参数 参数名称 参数值 切割烟尘 切割粉尘 焊接烟尘 打磨抛光 粉尘 漆雾 喷漆VOCs 无组织排放速率 0.1745kg/h 0.0138kg/h 0.0047kg/h 0.051kg/h 0.0198kg/h 0.0074kg/h 面积 3342.61m2 3342.61m2 3342.61m2 3342.61m2 3342.61m2 3342.61m2 卫生防护距离 计算值 7.37m 0.29m 0.07m 1.52m 0.45m 0.13m 卫生防护距离最终值 50m 50m 50m 50m 50m 50m 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此，本次评价确定卫生防护距离为：以本项目生产车间边界外设置100m范围。结合项目所在地外环境情况可以看出，项目100m卫生防护距离内无食品、医药企业，无居民、学校、医院等敏感点分布。 环评要求：项目卫生防护距离内，禁止引入对大气环境质量要求较高的行业如食品、制药等行业。同时，项目业主应严格搞好本企业环保治理工作，减少废气污染物排放，确保其废气达标排放。 表7-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km（√） 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a 500~2000t/a ＜500t/a 评价因子 基本污染物（ 颗粒物、VOCs ） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价 标准 评价标准 国家标准□ 地方标准□ 附录D（√） 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区（√） 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2019 ）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据（√） 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区（√） 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源（√） 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目 污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERSCREEN（√） ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km（√） 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5（√） 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （1）h c非正常占标率≤100%□ c非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测（√） 无组织废气监测（ √ ） 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价 结论 环境影响 可以接受（√） 不可以接受□ 大气环境防护 距离 0m 污染源年排放量 SO2：（ ）t/a NOx：（ ）t/a 颗粒物： （1.0035）t/a VOCs：（0.0258 ）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废弃物包括：金属屑，边角料，废钻屑，烟尘净化器废滤芯，金属粉尘，废液压油，废液压油桶，废机油、废机油桶，含油棉纱及手套，废包装材料，办公生活垃圾，油水分离器废油、废水性漆桶、废漆渣、喷漆废水、废活性炭等。 其中，金属屑、边角料、废钻屑、金属粉尘袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站；烟尘净化器废滤芯在一般固废暂存间暂存后定期由原生产厂家回收处理；废包装材料暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站；生活垃圾设置垃圾桶收集，再由环卫系统清运。 废机油、废液压油、废液压油桶、废机油桶、含油棉纱及手套、油水分离器废油、废水性漆桶、废漆渣、喷漆废水、废活性炭，厂内经分类收集后，采用塑料桶分别收集，暂存于危废暂存间内定期交有资质单位处置。 因此，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的标准要求，去向明确，对周边环境影响小。 4、噪声环境影响分析 本项目位于工业园区，项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类地区，根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009），本项目声环境为三级评价。 （1）噪声源强 本项目产生的噪声主要来源于等离子切割机、切割机（普通型）、激光切割机、磨边机、磨床、剪板机、卷板机、折弯机、管板开孔机、冲剪一体机、数控铣床、抛光机、电焊机、二氧化碳保护焊机、机器人焊接机、空压机、行车等设备噪声，噪声值约为70~90dB（A）。通过采取工程分析中的噪声防治措施，如合理布局、低噪声设备、密闭、消声、减震、隔声等。 表7-12 工程主要噪声源及噪声治理情况 序号 名称 数量 噪声级dB（A） 治理措施 治理后噪声级dB（A） 1 等离子切割机 1 75 选用先进的低噪声设备，生产时尽量关闭门窗 60 2 切割机（普通型） 2 85 70 3 激光切割机 1 75 60 4 剪板机 1 75 60 5 卷板机 1 75 60 6 折弯机 1 70 55 7 管板开孔机 1 70 55 8 冲剪一体机 1 75 60 9 数控铣床 1 75 60 10 磨边机 2 75 60 11 磨床 1 80 65 12 抛光机 1 75 60 13 电焊机 5 70 55 14 二氧化碳弧焊机 5 70 55 15 机器人焊接机 5 70 55 16 空压机 1 90 设置独立房间，选用低噪声设备，密闭隔声、进出口采用柔性连接 75 17 行车 1 70 选用先进的低噪声设备 55 （2）预测模式 L2=L1－20lg(r2/r1) 式中：L2——距离源r2处的A声级，dB(A)； L1——距声源r1处(5m)的A声级，dB(A)； r2、r1——距声源的距离，m。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——噪声源个数。 评价利用噪声衰减模式计算出项目最大噪声源在不同距离的衰减值，以确定项目产生的噪声能否在厂界做到达标排放。 （3）噪声评价方法 评价利用噪声衰减模式计算出项目最大噪声源在不同距离的衰减值，以确定项目产生的噪声能否在厂界做到达标排放。 （4）预测结果 预测结果见表7-13。 表7-13 本项目产噪设备至厂房边界噪声预测值 单位：dB(A) 编号 监测点位置 预测值 昼间 1# 北厂界 59.2 2# 东厂界 58.9 3# 南厂界 58.3 4# 西厂界 59.3 注：项目仅昼间生产，夜间不生产。 由上表可以看出，通过上述隔声减振措施后，加之噪声随距离的衰减，项目噪声污染物能够做到厂界达标排放。此外，本项目所在位置为工业园区内，周围均为工业企业，无环境敏感目标。因此，不会对所在区域声环境产生影响。 5、土壤环境影响分析 （1）土壤环境评价等级与识别 ①评价等级 本项目为专用设备制造业，根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价等级确定见下表。 表7-14 项目土壤环境评价等级 占地规模 环境敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 因此，本项目土壤评价等级为“二级”。 ②土壤环境影响识别 本项目属于新建项目，根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物及危险废物等。 本项目对土壤的影响类型和途径见表7-15。本项目土壤环境影响识别见表7-16。 表7-15 本项目土壤影响类型与途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 建设期 / √ √ 运营期 √ √ √ 表7-16 本项目土壤环境影响及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染指标 特征因子 备注b 喷漆废气排气筒 有机废气 大气沉降 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 / 连续 危废暂存间 危废暂存 垂直入渗 COD、BOD5、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、TP、六价铬、As、氯化物（以 Cl-计）、Ni、Hg、Cd、Pb、硫酸盐（以 SO4 2-计）、Fe、Mn、Cu、氰化物、硝酸盐（以 N 计）、 氟化物（以 F-计） / 事故 喷漆房 喷漆 垂直入渗、地面浸流 / 事故 （2）土壤环境影响调查评价范围的确定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964－2018）“表5现状调查范围”，本项目评价工作等级为二级的污染影响型项目，调查范围为厂界外扩0.2km，调查评价范围面积为0.21km2。 （3）土壤环境敏感目标 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房，项目周边200m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。 （4）土壤环境保护措施 ①源头控制 从原料储存、使用过程、污染物收集处理装置等全过程控制各种危险废物泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 从储存过程入手，在管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化防渗处理的地面有效阻止污染物的下渗。 ②过程控制 从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。 A、大气沉降污染途径治理措施及效果 本项目针对喷漆废气采用2级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高的排气筒2#排放，产生有机废气采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放。 B、地面漫流污染途径治理措施及效果 对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。喷漆房、危废暂存间设置围堰，防止废水泄露进入土壤造成污染。此外，一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。 C、垂直入渗污染途径治理措施及效果 由于项目占地面积不大且集中，项目车间均有存放及暂存危险废物的情况，因此项目喷漆房、危废暂存间设置为重点防渗区。重点防渗区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，采取防渗混凝土+2mmHDPE膜，+不锈钢托盘托底，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s。 企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。 （5）结论 本目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。 三、环境风险分析 1、评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 2、环境风险评价等级 环境风险评价等级划分见表7-17。 表 7-17 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 表 7-18 项目主要风险物质与临界量比值一览表 名称 年使用量 最大储存量 临界量 Q值 机油 0.05t/a 0.01t 2500t 0.000004 液压油 0.05t/a 0.01t 2500t 0.000004 二氧化碳 80L/a 8L / / 乙炔 10kg/a（80L/a） 5kg/a（40L/a） 10t 0.0005 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目涉及的物质及工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度等进行风险等确定。根据前述工程分析，项目不涉及导则附录C中的行业及生产工艺，生产、使用、储存过程不涉及导则附录B中的有毒有害、易燃易爆物质，Q＜1，因此项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表评价工作等级划分，本项目环境风险可开展简单分析。 3、环境风险识别及分析 本项目运营过程设备维护和保养过程使用到机油，如遇火源引发火灾风险事故；项目使用的乳化液泄漏，渗漏对土壤和地下水环境造成危害；项目使用二氧化碳进行焊接，二氧化碳钢瓶若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。 表 7-19 项目主要风险物质及环境风险类型表 名称 危险性类别 年使用量 最大储存量 包装方式 存储位置 机油 可燃、泄漏 0.05t/a 0.01t 桶装 乳化液、液压油、机油暂存间 液压油 可燃、泄漏 0.05t/a 0.01t 桶装 二氧化碳 爆炸 80L/a 80L 钢瓶 二氧化碳 暂存间 乙炔 爆炸 10kg/a（80L/a） 5kg/a（40L/a） 钢瓶 乙炔 暂存间 此外，项目生产过程中电器设备若不按规程操作或设备本身质量问题，规格不符合要求，易引起触电伤害事故，甚至引发二次事故，造成燃烧、爆炸事故发生；废气处理设施发生故障对大气环境造成污染；危废暂存及液体原料暂存设施破损以及设备的“跑、冒、滴”现场对地下水及土壤的影响。 4、风险防范措施 ①对机油、液压油等暂存间考虑防火、防爆的要求，按照消防部门的要求配置消防设施。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。生产和使用过程中严格按规定操作。 ②为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。 ③为了防止液态油料（含机油、液压油）泄露对环境造成污染，应对液态油料（含机油、液压油）地面进行防腐防渗处理，严禁污染地表水、地下水及土壤。 ④液态油料（含机油、液压油）和危险废物按要求分类存放并设置警示标识。 ⑤液态油料（含机油、液压油）由生产厂家安排专人专用运输车辆运至厂区暂存间内。 ⑥危废暂存间设置10cm高围堰，危废暂存间、液态油料库房（含机油、液压油暂存间）采用专用容器储存并置于不锈钢托盘中，同时配备空桶作为备用收集容器。 ⑦厂区内严禁烟火，杜绝可能产生火花的一切因素。 通过采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解各类危险物质使用的环境风险。 5、环境风险应急预案 建立事故管理和应急计划，成立重大事故领导小组，由厂长及生产、安全、环保部门的领导组成，发生事故时以领导小组为主，负责厂重大事故的应急救援的指挥工作。 1）发生燃烧、泄漏事故应立即向厂调度室报警，事故单位应采取一切办法切断事故源。 2）厂调度室接到报警后，迅速向各救援队报警，通知各有关单位采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故车间迅速查明事故原因，并将情况通知指挥部。 3）厂救援指挥部接到报警后，应将事故情况报告当地环保部门并派员前往厂界邻近单位村庄做好解释工作，根据事故造成的污染程度，协助人员暂时撤离，暂时停止用餐或采取其他可行措施防止污染。 4）通讯队接到报警后，立即通知话务员、检修人员及技术人员待命，话务员中断一般外线电话，确保事故处理外线通畅，厂内通讯迅速、准确、无误。 5）治安队接到报警后，封锁有关道路，禁止无关人员进入，指挥各种抢救车辆，有秩序进入抢救区域，安排好群众疏散路线，必要时通知厂门卫关闭厂门，禁止无关人员入厂围观。 6）消防队接到报警后，应该火速赶到现场，根据情形灭火或者转移可燃物品，控制事态。 7）医疗队接到报警后，应该通知全体人员，准备急救药品，根据各种介质急救预案进行抢救受伤者。 8）抢修队接到报警后，立即集合各种工种人员集合待命，根据指挥部的命令开展抢险、抢修工作。 9）侦检抢险队到达现场后迅速实施监测、查明有毒有害允许范围浓度。查明受伤者情况，迅速使其脱离危险区域,送医疗救护队抢救。 10）后勤队接到报警后，迅速集合人员，调集车辆准备好各种生活必需品和车辆，并做好发放装备工作，接到出车任务，迅速出车。 11）各专业抢救结束后，做好现场调查、清理、清洗工作，恢复工艺管线、电气仪表、设备的生产状态，组织生产。 12）处理事故要彻底，反复勘查审定，直至没有不安全因素存在时，疏散的人群方可回迁。 13）认真调查事故原因，总结经验教训，进行深刻的安全环保教育，接受事故教训，避免事故再次发生。 总之，在生产过程中，项目应加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在设计管理及运行中得到认真落实，上述风险事故隐患可降至可接受程度。 6、环境风险评价结论 项目在认真按照《建筑设计防火规范》的相关要求进行设计和管理，并落实环评提出的相关安全防范措施的基础上，在项目实施中加强管理，投产后加强安全培训和管理，其产生的环境风险几率较小，环境风险可控。 7、环境风险简单分析内容表 表7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 乐至县环境保护专用设备生产基地建设项目 建设地点 （四川）省 （资阳）市 （/）区 （乐至）县 （童家发展区西郊工业园乐至万贯产业）园区 主要危险物质及分布 经度 105.014872 纬度 30.313729 主要危险物质及分布 机油、液压油 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等 发生泄漏可能污染地表水和地下水，可引发火灾或爆炸 风险防范措施要求 详见风险防范措施 填表说明 / 表7-21 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 机油 液压油 CO2 存在总量/t 0.01t/a 0.05t/a 80L 环境敏感性 大气 500m范围内人口数__ 小于500___人 5km范围内人口数_______人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） _______人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3☑ 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3☑ 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3☑ 包气带防污性能 D1□ D2□ D3☑ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1☑ 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4☑ P值 P1□ P2□ P3□ P4☑ 环境敏感程度 大气 E1□ E2□ E3☑ 地表水 E1□ E2□ E3☑ 地下水 E1□ E2□ E3☑ 环境风险潜势 IV+□ IV□ III□ II□ I ☑ 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 简单分析☑ 风险识别 物质危险性 有毒有害□ 易燃易爆☑ 环境风险类型 泄漏☑ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ 影响途径 大气☑ 地表水☑ 地下水☑ 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m 地表水 最近环境敏感目标_____，到达时间______h 地下水 下游厂区边界到达时间_____d 最近环境敏感目标_____，到达时间______d 重点风险防范措施 建立健全环境突然情况应急预案，组织应急事故小组，定期排查隐患，组织开展应急演练，避免火灾、污染物事故排放等情况发生。 评价结论与建议 本项目环境风险潜势为 I，营运期落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 四、环境管理与监测计划 （1）环境管理 根据中华人民共和国环境保护法，建设单位必须把环保工作纳入工作计划， 采取有效措施，防止产生的污染危害及对生态环境造成破坏。项目设置专门环境管理机构，加强对项目运行期的环境管理。 1、环境管理体系 为做好环境管理工作，企业将建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到企业环境保护的管理中，现就建立环境管理体系如下： 1）环境管理工作实行主要负责人负责制，由总经理负责，并制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和企业生产营运管理结合起来。 2）建立环境管理机构，配备专职环保管理人员1名，负责单位的环境管理工作，并负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 3）以水、气、固废、声等环境要素的保护和改善作为推动企业环境保护工作的基础，并在营运工作中检查环境管理的成效。 4）按照所制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各部门和责任人，签订责任书，定期考核。 5）按照环境管理的要求，将计划实现的目标和过程编制成文件，有关指标制成目标管理图表，标明工作内容和进度，以便与目标对比，及时掌握环保工作的进展情况。 2、管理工作内容 1）根据《中华人民共和国环境保护法》 等环保法规，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）等，对本工程的环境保护工作进行全面的监督及管理，健全污染源档案。 2) 对污染物的各种处理设备的正常工作状态进行监督管理，对项目区域的自然和生态环境进行保护。 3) 对工程产生的污染物及处置情况进行记录、管理。 3、环境管理机构的主要职责 企业环境管理机构主要职责是： 1）贯彻执行中华人民共和国的环境保护法规和标准，接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项管理工作的执行情况。 2）组织制定各部门的环保管理规章制度，并监督执行。 3）负责内部环保治理设备的运转以及日常维护保养，保证其正常运转； 4）组织参加环境监测工作。 5）定期进行审计，检查环境管理计划实施情况，使环境污染的治理、管理和控制不断得到改善，使企业对环境的影响降到最低程度，杜绝风险事故。 （2）环境监测 1、环境监测的主要任务 项目环境监测以企业污染源源强排放监测为重点，环境监测的主要任务是： 1）定期对废水处理设施的废水进口和处理出口进行监测； 2）定期对场界噪声进行监测； 3）对环保治理设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较；发现问题及时报告有关部门； 4）当发生污染事故时，进行应急监测，为采取处理措施提供第一手资料； 5）编制环境监测季报或年报，及时上报区、市环保主管部门。 2、环境监测计划 本项目排放的主要污染物是：废水、废气及动力设备产生的噪声等。 为切实控制本项目环境治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对拟建项目提出实施环境监测的建议。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对项目环境监测计划建议见下表7-22。 表7-22 环境监测计划建议表 类别 监测位置 监测点数 监测项目 监测频率 废水 厂区废水排口 1 COD、氨氮、TP、 石油类 1次/半年 废气 有组织 切割烟尘/焊接烟尘/喷漆废气排气筒 1 颗粒物、VOCs 1次/半年 无组织 厂界外 3 颗粒物 1次/半年 噪声 四周厂界外1m 4 厂界噪声 1次/半年 五、环保措施及投资清单 本项目总投资3000万元，环保投资32.1元，占总投资的1.07%。 表7-23 环保设施（措施）及投资估算一览表 单位：万元 项目 内容 投资 备注 新建废气治理 切割烟尘 本项目共设置1台等离子切割机、1台激光切割机，分别在切割工位处设置摇臂式集气罩（共2个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），将切割烟尘抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放 2.0 新建 切割粉尘 通过自然沉降后及时清扫，收集后暂存于一般固废暂存间内，储存到一定量后外售废品站 0.1 新建 焊接烟尘 本项目共设4台二氧化碳弧焊机、4台电焊机和1台机器人焊接机，共9个焊接工位，环评要求将9个焊接工位全部固定，分别在9个焊接工位上方设置摇臂式集气罩（共9个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），焊接烟尘通过风机抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放 2.0 新建 打磨抛光粉尘 将抛光机设置于独立密闭打磨抛光房间内，考虑金属粉尘自身比重较大特性，可通过风机抽至1台布袋除尘器处理后再车间内无组织达标排放 1.0 新建 喷漆废气 本项目喷漆房设置为密闭房，其顶部安装强制抽风机，风机风量不低于10000m3/h，密闭房间废气收集率≥95%，废气首先进入水帘喷淋+过滤棉进行前端处理（漆雾处置效率≥95%），再经“2级活性炭吸附装置”去除其中的有机废气（有机废气处置效率≥90%），处理后再通过1根15m高的排气筒排放 10.0 新建 废水 办公生活废水 经万贯产业园已建预处理池（100m3）处理后排入园区污水管网 0 依托 车间清洁和工人洗手废水 安装处理能力约0.5m3的油水分离器（自建），处理后汇同办公生活废水处理。 0.1 新建 食堂餐饮废水 经隔油池处理后汇同办公生活废水处理 0.3 新建 地下水 对危废暂存间和液态油料库房（含机油、液压油暂存间）区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mmHDPE膜和加装不锈钢托盘，含油机加工设备底座区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加装不锈钢托盘，油水分离器区外购的成品，采取不锈钢材料制作，放置于第1F洗手池下，地面采用防渗混凝土防渗处理，确保等效黏土层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-7cm/s，其中危废暂存间防渗系数K≤10-10cm/s；对生产车间除重点防渗区外的区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mm厚环氧地坪漆，确保等效黏土层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s；对办公用房等作简单防渗，采用现有防渗混凝土防渗。 5.0 新建 固体废 弃物处置 一般固废：金属屑、边角料、废钻屑、金属粉尘袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站；烟尘净化器废滤芯在一般固废暂存间暂存后定期由原生产厂家回收处理；废包装材料暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站。 1.0 新建 办公生活垃圾：设置垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运 0.1 新建 危险废物：设置1间约5m2的危废暂存间，危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间内，定期交由资质的单位进行安全处理。 0.5 新建 噪声治理 选用先进的低噪声设备；空压机设置在独立房间内，且进排气口可安装阻性消声器；夜间不生产；设备基座安装橡胶减震垫；生产时尽量关闭门窗。 10.0 新建 合计 / 32.1 六、项目环境保护“三同时”验收一览表 表7-24 环境保护三同时验收一览表 项目 内容 执行标准 验收内容 废水 治理 依托万贯产业园已建预处理池（100m3），用于处理办公生活废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准 达标外排 新建1座0.5m3的油水分离器，用于处理车间清洁和工人洗手废水 达标外排 新建1座1m3的隔油池，用于处理食堂餐饮废水 达标外排 废气 治理 切割烟尘：本项目共设置1台等离子切割机、1台激光切割机，分别在切割工位处设置摇臂式集气罩（共2个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），将切割烟尘抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准 达标外排 切割粉尘：通过自然沉降后及时清扫，收集后暂存于一般固废暂存间内，储存到一定量后外售废品站 达标外排 焊接烟尘：本项目共设4台二氧化碳弧焊机、4台电焊机和1台机器人焊接机，共9个焊接工位，环评要求将9个焊接工位全部固定，分别在9个焊接工位上方设置摇臂式集气罩（共9个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），焊接烟尘通过风机抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放 达标外排 打磨抛光粉尘: 将抛光机设置于独立密闭打磨抛光房间内，考虑金属粉尘自身比重较大特性，可通过风机抽至1台布袋除尘器处理后再车间内无组织达标排放 达标外排 喷漆废气: 本项目喷漆房设置为密闭房，其顶部安装强制抽风机，风机风量不低于10000m3/h，密闭房间废气收集率≥95%，废气首先进入水帘喷淋+过滤棉进行前端处理（漆雾处置效率≥95%），再经“2级活性炭吸附装置”去除其中的有机废气（有机废气处置效率≥90%），处理后再通过1根15m高的排气筒排放 达标外排 噪声 治理 选用先进的低噪声设备；空压机设置在独立房间内，且进排气口可安装阻性消声器；夜间不生产；设备基座安装橡胶减震垫；生产时尽量关闭门窗 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 厂界等效声级实现达标排放 固体废弃物处置 一般固废：金属屑、边角料、废钻屑、金属粉尘袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站；烟尘净化器废滤芯在一般固废暂存间暂存后定期由原生产厂家回收处理；废包装材料暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及及2013年修改单 全部无害化、资源化处理，做到零排放 危险废物：设置1间约5m2的危废暂存间，危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间内，定期交由资质的单位进行安全处理。 办公生活垃圾：设置垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及及2013年修改单

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果            （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 按扬尘整治有关规定做好扬尘防护工作 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 切割烟尘 | 本项目共设置1台等离子切割机、1台激光切割机，分别在切割工位处设置摇臂式集气罩（共2个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），将切割烟尘抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放 | 对环境影响较小 |
|  |  | 切割粉尘 | 通过自然沉降后及时清扫，收集后暂存于一般固废暂存间内，储存到一定量后外售废品站 | 对环境影响较小 |
|  |  | 焊接烟尘 | 本项目共设4台二氧化碳弧焊机、4台电焊机和1台机器人焊接机，共9个焊接工位，环评要求将9个焊接工位全部固定，分别在9个焊接工位上方设置摇臂式集气罩（共9个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），焊接烟尘通过风机抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放 | 对环境影响较小 |
|  |  | 打磨抛光粉尘 | 将抛光机设置于独立密闭打磨抛光房间内，考虑金属粉尘自身比重较大特性，可通过风机抽至1台布袋除尘器处理后再车间内无组织达标排放 | 对环境影响较小 |
|  |  | 喷漆废气 | 本项目喷漆房设置为密闭房，其顶部安装强制抽风机，风机风量不低于10000m3/h，密闭房间废气收集率≥95%，废气首先进入水帘喷淋+过滤棉进行前端处理（漆雾处置效率≥95%），再经“2级活性炭吸附装置”去除其中的有机废气（有机废气处置效率≥90%），处理后再通过1根15m高的排气筒排放 | 对环境影响较小 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | 经万贯产业园已建预处理池处理后排入园区污水管网 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 办公生活污水 | 预处理池（100m3，万贯产业园已建）—市政污水管网—乐至县城市污水处理厂—廖家河 | 达标排放 |
|  |  | 车间清洁和工人洗手废水 | 油水分离器（0.5m3）+预处理池（100m3，万贯产业园已建）—市政污水管网—乐至县城市污水处理厂—廖家河 | 达标排放 |
|  |  | 食堂餐饮废水 | 隔油池（1.0m3）+预处理池（100m3，万贯产业园已建）—市政污水管网—乐至县城市污水处理厂—廖家河 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑废物 | 及时清运到指定的建筑垃圾场处理 | 处置合理，去向明确，不会产生二次污染。 |
|  |  | 废包装材料 | 外售废品回收站 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 金属屑、边角料、废钻屑、金属粉尘 | 袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》的标准要求。 |
|  |  | 烟尘净化器废滤芯 | 在一般固废暂存间暂存后定期由原生产厂家回收处理 |  |
|  |  | 废包装材料 | 暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站 |  |
|  |  | 办公生活垃圾 | 设置垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 废机油、废液压油、废液压油桶、废机油桶 | 厂内分类收集后，暂存于危废暂存点，足量后定期交由资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 含油棉纱及手套 |  |  |
|  |  | 车间清洁和洗手油水分离器废油 |  |  |
|  |  | 废水性漆桶 |  |  |
|  |  | 废漆渣 |  |  |
|  |  | 喷漆废水 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 夜间不进行高噪声施工、文明施工、加快施工进度等 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 选用先进的低噪声设备；空压机设置在独立房间内，且进排气口可安装阻性消声器；夜间不生产；设备基座安装橡胶减震垫；生产时尽量关闭门窗。 | 达标排放 |
| 主要生态影响 本项目位于工业园区内，无生态环境敏感保护目标，项目所产生的污染物均采取可行的治理措施，不会对周围生态环境造成明显的影响。 |

# 结论及建议                                        （表九）

一、结论 1、工程概况 四川续动环境科技有限公司决定租赁四川腾佑鞋业有限公司位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房建设“乐至县环境保护专用设备生产基地建设项目”。项目总投资 3000 万元，建成后达到年产袋式除尘器320套、电控设备400套、污水水处理设备80套、废气治理设备100套和噪声治理设施10000m2的生产规模。本项目不涉及酸洗、磷化等表面处理工序和热处理工序。 2、产业政策符合性 本项目主要生产袋式除尘器、电控设备、污水处理设备、废气治理设备和噪声治理设施，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目不属于其中“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”建设项目。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》国发[2005]40号，第三章第十三条的规定，“不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，因此本项目为允许类项目，同时项目所选设备也不在淘汰类和限制类之列。 同时，本项目取得了乐至县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2020-512022-77-03-473517】FGQB-0110号）。 因此，项目建设符合国家现行相关的产业政策。 3、项目规划及选址合理性分析 本项目租赁四川腾佑鞋业有限公司位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房建设，租赁时该厂房为已建标准厂房，本项目仅进行设备安装等工程后即可投入生产。 根据乐至县国土资源局颁发的四川腾佑鞋业有限公司《不动产权证》（川[2018]乐至县不动产权第0014245号），项目用地性质为工业用地，项目用地符合用地规划要求。 同时，项目外环境较为简单，与项目环境相容，无环境敏感目标，选址合理。 4、环境质量现状评价结论 （1）环境空气：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求。综上，本项目所在区域为达标区。 （2）地表水：根据乐至县环境监测站对阳化河巷子口断面2018年连续1年的的水质质量监测数据可知，乐至县阳化河巷子口断面水质除2月、9-12月水质达标外，其余月份均出现水质超标情况，表面阳化河巷子口断面水质较差。 （3）声学环境：项目所在区域声环境质量低于《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准限值的要求，说明评价区域环境噪声质量良好。 （4）土壤环境：区域土壤环境满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)二类建设用地筛选值限值标准。综上，本项目所在区域土壤环境状况良好。 （5）生态环境：本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊工业园乐至万贯产业园区27号厂房，项目所在地为工业园区，该区域内人类活动频繁，不存在原生植被。项目所在区域内无野生动物及珍惜植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。 5、污染物防治措施及环境影响分析结论 （1）施工期 1）施工废水 施工人员生活污水依托万贯产业园区已建预处理池处理后经市政污水管网排入乐至县城市污水处理厂达标排入廖家河，对周围环境影响小。 2）施工废气 施工期产生的废气主要是扬尘。施工方在安放设备时需要采取地面洒水措施，并对运输道路进行洒水降尘，以减少过程中的粉尘飞扬现象。施工地面扬尘属低矮排放源，影响范围小，时间短，且设备安放产生的地面扬量极小，随施工结束后消除，不会对大气环境造成影响。 3）施工噪声 施工期间，施工机械、设备的噪声时起时停，传播距离较远，影响范围较大。在采取工程分析中所述的选用低噪声设备，合理布置施工总平面布置，文明施工，合理安排施工时间，避免夜间施工等措施之后，能够将施工期噪声控制在可接受的范围之内，对周围环境影响很小。 4）施工固废 施工中产生的废包装材料应集中堆放外售废品回收站，建筑材料定期清运至指定的建筑垃圾堆放场；施工期产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。在采取了以上措施之后，施工期固体废弃物对周边环境的影响很小，不会造成二次污染。 （2）营运期 1）废水 本项目营运期废水主要为办公生活污水、车间清洁和工人洗手废水、食堂餐饮废水和喷漆废水，其中喷漆废水经絮凝剂处理后循环使用，每月更换一次，更换的废水做危废处理，交有资质单位收集处理；食堂餐饮废水先经隔油池处理、车间清洁和工人洗手废水先经0.5m3油水分离器处理后汇同生活污水排入万贯产业园区已建预处理池（容积100m3）处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，近期排至乐至县城市污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河。远期待园区污水管与污水厂主干管接通后，再由文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 项目采取上述废水治理措施后，能够做到达标排放，不会对地表水产生明显影响。 2）废气 本项目废气主要为等离子切割机、激光切割机切割钢板、三角钢、焊接钢板、铝板时产生的切割烟尘，切割机（普通型）切割工字钢、槽钢、螺纹钢筋时产生的切割粉尘，焊接过程产生的焊接烟尘，打磨抛光过程产生的打磨抛光粉尘、喷漆过程产生的漆雾和喷漆有机废气。 ①切割烟尘 本项目共设置1台等离子切割机、1台激光切割机，分别在切割工位处设置摇臂式集气罩（共2个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），将切割烟尘抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求，对周边环境的影响较小。 ②切割粉尘 通过自然沉降后及时清扫，收集后暂存于一般固废暂存间内，储存到一定量后外售废品站，对周边环境的影响较小。 ③焊接烟尘 本项目共设4台二氧化碳弧焊机、4台电焊机和1台机器人焊接机，共9个焊接工位，环评要求将9个焊接工位全部固定，分别在9个焊接工位上方设置摇臂式集气罩（共9个摇臂式集气罩，该摇臂式集气罩采取基座固定在墙壁上，集气罩可以左右摇摆，达到不阻挡吊装产品的目的），焊接烟尘通过风机抽至1台固定式烟尘净化器（切割烟尘和焊接烟尘共用1台）处理，处理后尾气由1根15m高排气筒（切割烟尘和焊接烟尘共用1根排气筒）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求，对周边环境的影响较小。 ④打磨抛光粉尘 将抛光机设置于独立密闭打磨抛光房间内，考虑金属粉尘自身比重较大特性，可通过风机抽至1台布袋除尘器处理后再车间内无组织达标排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准要求，对周边环境的影响较小。 ⑤喷漆废气 本项目喷漆房设置为密闭房，其顶部安装强制抽风机，风机风量不低于10000m3/h，密闭房间废气收集率≥95%，废气首先进入水帘喷淋+过滤棉进行前端处理（漆雾处置效率≥95%），再经“2级活性炭吸附装置”去除其中的有机废气（有机废气处置效率≥90%），处理后再通过1根15m高的排气筒排放，喷漆漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中二级标准排放限值要求（15m高排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3）、VOCs满足四川省地方标准《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3表面涂装行业污染物排放标准（15m排气筒排放浓度60mg/m3，排放速率3.4kg/h）。 3）地下水 本项目对危废暂存间和液态油料库房（含机油、液压油暂存间）区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mmHDPE膜和加装不锈钢托盘，含油机加工设备底座区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加装不锈钢托盘，油水分离器区外购的成品，采取不锈钢材料制作，放置于第1F洗手池下，地面采用防渗混凝土防渗处理，确保等效黏土层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-7cm/s，其中危废暂存间防渗系数K≤10-10cm/s；对生产车间除重点防渗区外的区域采取在现有防渗混凝土地面的基础上加铺2mm厚环氧地坪漆，确保等效黏土层Mb≥1.5m，防渗系数K≤10-7cm/s；对办公用房等作简单防渗，采用现有防渗混凝土防渗。 因此，本项目在严格落实以上措施后，项目的建设和营运不会对地下水环境造成不良影响。 4）噪声 本项目产生的噪声主要来源于等离子切割机、切割机（普通型）、激光切割机、磨边机、磨床、剪板机、卷板机、折弯机、管板开孔机、冲剪一体机、数控铣床、抛光机、电焊机、二氧化碳保护焊机、机器人焊接机、空压机、行车等设备噪声，噪声值约为70~90dB（A）。通过采取工程分析中的噪声防治措施，尽量选用先进的低噪声设备；空压机选用低噪声设备，进行密闭隔声、进出口采用柔性连接；设备基座安装橡胶减震垫；生产时尽量关闭门窗。采取以上措施后，营运期噪声可实现达标排放，不会对周围声环境产生明显影响。 固体废弃物 本项目产生的固体废弃物包括：金属屑，边角料，废钻屑，烟尘净化器废滤芯，金属粉尘，废液压油，废液压油桶，废机油、废机油桶，含油棉纱及手套，废包装材料，办公生活垃圾，油水分离器废油、废水性漆桶、废漆渣、喷漆废水、废活性炭等。 其中，金属屑、边角料、废钻屑、金属粉尘袋装后暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站；烟尘净化器废滤芯在一般固废暂存间暂存后定期由原生产厂家回收处理；废包装材料暂存于一般固废暂存间内定期外售废品回收站；生活垃圾设置垃圾桶收集，再由环卫系统清运。 废机油、废液压油、废液压油桶、废机油桶、含油棉纱及手套、油水分离器废油、废水性漆桶、废漆渣、喷漆废水、废活性炭，厂内经分类收集后，采用塑料桶分别收集，暂存于危废暂存间内定期交有资质单位处置。 因此，项目固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的标准要求，去向明确，对周边环境影响小。 6、总量控制建议指标 表9-1 全厂污染物总量控制指标 全厂污染物 总量控制指标 废水 COD NH3-N TP 厂区总排口 0.8775t/a 0.0790t/a 0.0140t/a 乐至县城市污水处理厂总排口 0.0878t/a 0.0088t/a 0.0088t/a 废气 颗粒物 1.0035t/a VOCs 0.0258t/a 7、环境风险评价结论 环境风险评价结果表明，本项目不存在重大环境风险，项目的环境风险处于可接受水平，采用的环境风险防范措施有效可靠，从环境风险角度该项目可行。 8、建设项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合区域发展规划，用地符合区域用地规划要求，项目建设无重大环境制约因素，选址合理，总平面布置合理。建设单位只要严格落实环境影响评价报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环境角度而言，本项目的建设是可行的。 因此，从环境的角度而言，本项目建设可行。 二、建议 （1）加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、漏、滴。加强环保设备的日常维护和检修，保障项目各设施的正常运行。 （2）厂方应制定严格的环境管理条例、规章制度，以及环境风险防范条例及应急预案，加强员工的环境保护意识教育，提高全体职工的环保意识以及防范风险的意识，做到环保工作专人管理、专人负责。 （3）若本项目生产原料、工艺和产品方案发生重大变动，须重新办理环保等相关手续。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目外环境关系及卫生防护距离包络线范围图 附图3 项目总平面布置及环保设施位置示意图 附图4 万贯产业园总平图 附图5 园区土地利用规划图 附图6 项目监测布点图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

设备噪声

设备噪声

设备噪声

设备噪声

调整验收

基础放线

设备开箱与基础检验

底座就位

精度调整

设备装配与固定

固体废物

地面扬尘

图5-1  生产线设备安装工艺流程及产污位置图

噪声、金属屑、废机油桶

生产设备：磨边机、磨床

打磨、修整

生产设备：喷枪、密闭喷漆房

噪声、废机油桶

噪声、废机油桶

喷面漆

噪声、漆雾、有机废气、漆渣、废水油漆桶

噪声、边角料、废机油桶

电线电缆

生产设备：切割机

包装入库

切割

电控柜、接触器、漏电保护器、接线端子、触摸屏、变频器、PLC、继电器、开关电源、空气开关等

人工组装

通电测试

噪声、金属屑、废机油桶

铣型

生产设备：数控铣床

卷板

生产设备：折弯机

折弯

生产设备：卷板机

打孔

生产设备：管板开孔机、

冲剪一体机

噪声、废钻屑、废机油桶

噪声、焊接烟尘

生产设备：电焊机、二氧化碳保护焊、机器人焊接机

焊接

打磨抛光

噪声、抛光粉尘、废机油桶

生产设备：抛光机

包装入库

人工组装

紫外灯管、除臭填料、变速器、波纹管、玻璃钢管道、UV光解系统、喷头、UPVC阀门、PVC阀门、多面空心球填料、法兰、弯头等

人工检验

钢板、焊接钢板

噪声、切割烟尘、边角料、废液压油、废液压油桶、废机油桶

切割

生产设备：等离子切割机、线切割机、剪板机

切割

钢管、螺纹钢筋、铜排、UPVC管、PVC管

生产设备：切割机

噪声、切割粉尘、边角料、废机油桶

噪声、废机油桶

噪声、废机油桶

打磨、修整

生产设备：磨边机、磨床

噪声、金属屑、废机油桶

噪声、金属屑、废机油桶

生产设备：磨边机、磨床

打磨、修整

噪声、废机油桶

噪声、废机油桶

噪声、切割粉尘、边角料、废机油桶

生产设备：切割机、剪板机

槽钢、螺纹钢筋、UPVC管、镀锌钢管

切割

生产设备：等离子切割机、激光切割机

切割

噪声、切割烟尘、边角料、废液压油、废液压油桶、废机油桶

钢板、焊接钢板

人工检验

生物填料、活性炭、曝气器、风机、阀门、法兰、弯头、水泵、丝网等

人工组装

包装入库

生产设备：抛光机

噪声、抛光粉尘、废机油桶

打磨抛光

焊接

生产设备：电焊机、二氧化碳保护焊、机器人焊接机

噪声、焊接烟尘

噪声、废钻屑、废机油桶

生产设备：管板开孔机、

冲剪一体机

打孔

生产设备：卷板机

折弯

生产设备：折弯机

卷板

生产设备：数控铣床

铣型

噪声、金属屑、废机油桶

噪声、金属屑、废机油桶

铣型

生产设备：数控铣床

卷板

生产设备：折弯机

折弯

生产设备：卷板机

打孔

生产设备：管板开孔机、

冲剪一体机

噪声、废钻屑、废机油桶

噪声、焊接烟尘

生产设备：电焊机、二氧化碳保护焊、机器人焊接机

焊接

打磨抛光

噪声、抛光粉尘、废机油桶

生产设备：抛光机

包装入库

人工组装

超细玻璃棉、岩棉夹芯板（成品）

人工检验

钢板、焊接钢板、铝板

噪声、切割烟尘、边角料、废液压油、废液压油桶、废机油桶

切割

生产设备：等离子切割机、激光切割机

工字钢、矩管

生产设备：切割机、剪板机

噪声、切割粉尘、边角料、废机油桶

噪声、废机油桶

噪声、废机油桶

切割

打磨、修整

生产设备：磨边机、磨床

噪声、金属屑、废机油桶

电加热烘干

生产设备：等离子切割机、激光切割机

切割

噪声、切割烟尘、边角料、废液压油、废液压油桶、废机油桶

钢板、三角钢

人工检验

布袋、风机、阀门、法兰、弯头等

人工组装

包装入库

生产设备：抛光机

噪声、打磨抛光粉尘、废机油桶

打磨抛光

焊接

生产设备：电焊机、二氧化碳保护焊、机器人焊接机

噪声、焊接烟尘

噪声、废钻屑、废机油桶

生产设备：管板开孔机、

冲剪一体机

打孔

生产设备：卷板机

折边

生产设备：折弯机

卷板

生产设备：数控铣床

铣型

噪声、金属屑、废机油桶

生产设备：密闭喷漆房

有机废气

有机废气

生产设备：密闭喷漆房

电加热烘干

噪声、漆雾、有机废气、漆渣、废水油漆桶

生产设备：喷枪、密闭喷漆房

喷面漆

有机废气

生产设备：密闭喷漆房

电加热烘干

噪声、漆雾、有机废气、漆渣、废水油漆桶

生产设备：喷枪、密闭喷漆房

喷面漆

有机废气

生产设备：密闭喷漆房

电加热烘干

噪声、漆雾、有机废气、漆渣、废水油漆桶

生产设备：喷枪、密闭喷漆房

喷面漆

2.16

循环水量2.4

0.24

0.24

每年更换1次，更换后的废水作为危废处理，交有资质单位处理

循环水池

喷漆用水

0.09

0.09

损失0.01

油水分离器

0.1

车间清洁和工人洗手

用水

0.96

0.96

损失0.24

隔油池

1.2

食堂餐饮用水

5.85

7.54

近期：经市政污水管网排入乐至县城市污水处理厂达标排入廖家河；

远期：经市政污水管网排入文峰工业园区污水处理厂达标排入鄢家河。

损失1.2

6.0

4.8

预处理池

生活用水