建设项目环境影响报告表

（承诺制项目送审件）

项  目  名  称：    年产30万件光学镜片生产项目

建设单位（盖章）：  四川省仑旭光学仪器有限责任公司

编制日期：2020年11月

国家生态环境部  制

四川省生态环境厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地的详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，尽可能给出保护目标、性质、规模、距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                        （表一）

| 项目名称 | 年产30万件光学镜片生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 四川省仑旭光学仪器有限责任公司 |
| 法人代表 | 雷冬梅 | 联系人 | 冷祥彬 |
| 通讯地址 | 四川省资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦置业11号楼 |
| 联系电话 | 13392597305 | 传真 | / | 邮政编码 | 6412500 |
| 建设地点 | 资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦置业（扬锦产业园）11号楼 （经度：105.014214830 纬度：30.306469329 ） |
| 立项审批 部门 | 乐至县发展和改革局 | 批准文号 | 川投资备【2020-512022-30-03-490993】FGQB-0165号 |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | C3052 光学玻璃制造 |
| 占地面积（m2） | 1314 | 绿化面积 （m2） | / |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保 投资(万元) | 16 | 环保投资占总投资比例 | 8% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期 投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 光学玻璃镜片作为基础光学器件中传播的介质材料，是制造各种光学仪器核心部件的重要材料，它不仅具有普通玻璃的性质，还须满足光学仪器的成像要求，具有严格的理化性能指标。我国作为国际光学材料生产基地，产量已占全球总量的50%以上，迅猛发展中的光电子材料产业，是社会信息化尤其是对信息光电子技术发展的基础条件之一，它将影响一个国家或地区未来发展的潜力及未来产业结构的素质和持续发展能力。基于此四川省仑旭光学仪器有限责任公司，拟投资200万，租用朱海蓉（海蓉鞋业）位于乐至县西郊工业园扬锦产业园内11号厂房的部分建设“年产30万件光学镜片生产项目”（以下简称“本项目”、“项目”）。 厂房情况及环保手续：项目租用厂房为四川省资阳市乐至县天池镇西郊工业园区扬锦产业园内11号厂房，租用面积为1314m2，该厂房为已建厂房。该厂房原为朱海蓉（海蓉鞋业）向乐至县扬锦置业有限公司租用来建设“鞋业生产项目”，由于其他因素，“鞋业生产项目”未建设投产。随后朱海蓉于2020年8月将此厂房转租四川省仑旭光学仪器有限责任公司使用。该厂房已经进行了环境影响备案，备案号：201851202200000148。 本项目为新建项目，主要加工光学玻璃镜片，年产各种规格光学玻璃镜片约30万件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《国务院关于修改<建设项目环境环保管理条例>的决定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日实施）和《关于修改（建设项目环境影响评价分类管理名录）部分内容的决定》（部令第1号，2018年4月28日实施）等有关要求，本项目属于名录中“十九、非金属矿物制造品”中的“52 其他玻璃制造”项目，应编制环境影响报告表。为此，四川省仑旭光学仪器有限责任公司委托我公司承接本项目环评报告编制工作。我公司接受委托后，认真研究项目的有关材料，并进行实地踏勘和调研，根据有关工程资料，在现场调查、环境现状监测、预测计算分析等环节工作的基础上，编制完成了《四川省仑旭光学仪器有限责任公司年产30万件光学镜片生产项目环境影响报告表》，待审批后作为环保主管部门环境管理及项目开展环保设计工作的依据。 二、项目可行性分析 （一）产业政策符合性 本项目为光学镜片生产，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C30 非金属矿物制品业”中“C305 玻璃制品制造”中的“C3052 光学玻璃制造”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本）有关政策规定，本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，因此本项目为允许类。并且建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用情况，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类。 同时，本项目已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案（备案号：川投资备【2020-512022-30-03-490993】FGQB-0165号），备案部门为乐至县发展和改革局。 综上，本项目的建设符合国家现行产业政策。 （二）规划符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊工业园扬锦国际产业园11号厂房内，根据调查扬锦国际产业园由乐至县扬锦置业有限公司代建，由乐至县扬锦置业有限公司与乐至县人民政府的《鞋业产业园项目投资协议书》（见附件）可知，为盘活闲置资产，乐至县人民政府将西郊工业园内原菲伯萨食品机械产业园空置的规划土地83.4亩用于鞋业产业园项目建设，土地使用性质为工业用地。同时，根据《乐至县童家发展西郊园区控制性详细规划——土地利用现状图》可知，本项目用地属于工业用地。 因此，本项目的建设符合乐至县城市总体规划。 （三）与乐至县童家发展区西郊园区符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊工业园扬锦产业园内11号厂房，乐至县童家发展区西郊园区前身为乐至县农副产品加工园区。 2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号）批准设立乐至县农副食品加工园区，园区级别为县级工业园，园区规划总面积为5.07平方千米（但后期园区在建设过程中，园区实际实施的面积为4.03平方千米），园区主要引进食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月2日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。 2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2006】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。其园区跟踪规划环评已于2018年4月6日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号）。根据乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环评及批复可知，园区鼓励和禁止入园企业类型见下表： 表1-1 项目建设与乐至县童家发展区西郊园区入园企业要求 园区 鼓励类 严格控制类 允许类 乐至县童家发展区西郊园区 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“纺织、机械制造、药业机械、汽配件”企业 （1）食品行业中的屠宰和白酒酿造；医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业；机械加工和汽车配件行业禁止电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺；纺织行业禁止引入印染工艺。（2）《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。（3）列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。（4）清洁生产水平不能达到清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。（5）不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目。（6）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。（7）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。（8）超过园区重点污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。（9）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的I、II类工业企业；（2）符合国家现行产业政策、满足清洁生产要求、选址经论证与周边环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的I、II类工业企业。 本项目为光学镜片生产，不属于园区类的鼓励类和严格控制类，但项目符合国家产业政策，选址合理，能满足清洁生产的要求，因此为允许类入园项目。 同时根据乐至县童家发展区管理委员会出具的入园证明，明确本项目用地及规划符合工业园区相关要求，项目建设符合园区准入条件，同意本项目入驻园区进行建设。 因此，本项目的建设符合乐至县童家发展区西郊园区总体规划。 （四）项目“三线一单”符合性分析 根据2016年10月27日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的 通知》（环评（2016）150号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。根据《四 川省生态保护红线方案》（川府发（2018）24号）及《四川省生态保护红线分布图》，本项目不在四川省生态保护红线范围内。本项目与“三线一单”的符合性分析如下： （1）与生态保护红线符合性分析 根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）（以下简称《方案》），《方案》明确四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。其中资阳市区域范围涉及的：“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”。生态功能：四川盆地区是成渝经济区的重要组成部分，是成渝城市群核心区域，人口密集，经济发展，城镇化率大于50%，该区主体功能区定位为重点开发区域和农产品主产区，其主导功能为人居保障和农林产品提供，该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。重要保护地：本区域分布有32处饮用水水源保护区、6个省级自然保护区、3个国家级风景名胜区、10个省级风景名胜区、1个世界地质公园、5个国家地质公园、1个省级地质公园、2个国家湿地公园、4个省级湿地公园、14个国家级水产种质资源保护区、1个省级水产种质资源保护区、1处世界文化与自然遗产地的部分或全部区域。 本项目选址于资阳市乐至县童家发展区西郊园区内，不涉及上述生态红线保护区。同时项目生产过程中生产废水经处理后回用于生产不外排，不会对项目所在区域地表水环境质量造成影响。 综上，本项目建设符合生态红线要求。 （2）与环境质量底线符合性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据资阳市生态环境局于2020年4月发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》可知，2019年资阳市乐至县PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO、O3浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，资阳市乐至县为达标区。 项目受纳水体阳化河（又名鄢家河）的地表水环境质量为Ⅲ类水域。根据资阳市生态环境局于2020年4月发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》可知，2019年乐至县境内阳化河、潘龙河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域为不达标区。本项目运营过程中无生产废水外排，仅有少量的生活废水经污水处理厂处理达标后外排，因此本项目的建设对区域地表水环境质量现状影响甚微。 项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区内，所在区域为3类声环境功能区，根据四川锡水金山环保科技有限公司于2020年11月12日-2020年11月13日对本项目区域的环境噪声现状监测结果，本项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》3类标准要求。本项目营运期不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破最高限值。本项目为年产30万件光学镜片生产项目，用地不占用基本农田且符合当地用地规划，不涉及土地资源利用上线；项目需要的原辅材料量较小，均为外购；主要利用的能源是自来水和电能，由城市供水和供电管网集中供应。同时本项目采用了成熟的工艺、设备和污染物处理措施，使自然资源得到有效保护。因此，项目对当地的资源需求量很少，未涉及资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。查阅《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（第一批、第二批）和《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室文件关于印发<四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）>的通知》（川长江办[2019]8号），本项目不属于其中的限制类和禁止类，本项目所在地不属于国家重点生态功能区，不在上述负面清单内。因此，项目为环境准入允许类别。 综上所述，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单及《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》负面清单内。本项目的建设与生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的要求相符。 （五）与《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据资阳市人民政府《关于印发资阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（资府发【2019】10号，2019年5月5日），其中《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求：易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。 本项目生产车间均为密闭厂房，并且采取湿式生产工艺，因此项目产生的粉尘极少，同时对厂区地面进行硬化等措施对粉尘进行治理。 因此本项目的建设符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求。 （六）与《四川省沱江流域水环境保护条例》符合性分析 根据《四川省沱江流域水环境保护条例》第三十六条规定：禁止在沱江干流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 本项目为光学镜片生产项目，不属于化工项目。同时，根据国家环境保护部下发的《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿），重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业，具体按照《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函【2008】373号）认定。根据《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函【2008】373号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办【2007】105号）和《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发【2003】101号），本项目不属于其中的重污染行业的范畴。 因此，本项目与《四川省沱江流域水环境保护条例》相符。 三、选址合理性分析 （一）项目地理位置 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区内，项目占地面积1314平方米，项目用地性质属于工业用地。 （二）外环境关系及其相容性分析 本项目租用租用乐至县童家发展区西郊园区的扬锦产业园内11号厂房的部分，周边均为工业企业。项目位于产业园内的西侧，其园区内外环境关系如下： 东侧：依次为紧靠瑞亨模具厂，随后依次为五行鞋业（距离为56m）、13#厂房（距离为116m）和14#厂房（距离为180m）； 东南侧：依次为17号厂房（距离为118m）、18号厂房（距离为181m）、20号厂房（距离为122m）和扬锦服务中心（距离为225m）； 南侧：依次为紧靠园区内部道路、新顺煌鞋业（距离为5m）、9#厂房（距离为37m）、 西侧：依次为紧靠园区道路， 北侧：依次为紧靠园区内部道路、7#厂房（距离为5m）、8#厂房（距离为35m）、4#厂房（距离为37m）、5#厂房（距离为52m）、1#厂房（距离为74m）、千日好鞋业（距离为81m）、园区道路（距离为120m） 东北侧：依次为9#厂房（距离为116m）、10#厂房（距离为180m）、5#厂房（距离为121m）、6#厂房（距离为183m）、扬锦产业园园区倒班房（距离为137m）； 其园区外的情况分别如下： 东侧：万贯大道（距离为255m）和待建工业空地（距离为284m）； 南侧：四川省天翔食品有限公司（距离为83m）； 西南侧：依次为易辰汽车服务站（距离为129m）、菀乐彩钢夹芯板（距离为187m）、联创建材（距离为170m）和华运建材（距离为219m）； 西侧：道路以西为待建工业空地（距离为30m）； 北侧：万贯鞋材市场（距离为137m）和万贯鞋业产业园（距离为138m）； 东北侧：万贯产业服务中心（距离为200m）。 注：以上距离均为与本项目的距离 项目所在厂区的外环境关系如下表： 表1-2 项目外环境关系一览表 序号 名称 位置 与本项目厂界最近距离（m） 性质 备注 扬锦产业园内 1 瑞亨模具厂 东侧 紧靠 企业 2 五行鞋业 东侧 56 企业 3 13#厂房 东侧 116 工业厂房 4 14#厂房 东侧 180 工业厂房 5 17号厂房 东南侧 118 工业厂房 6 18号厂房 东南侧 181 工业厂房 7 20号厂 东南侧 122 工业厂房 8 扬锦服务中心 东南侧 225 园区办公区 9 园区内部道路 南侧 紧靠 道路 10 新顺煌鞋业 南侧 5 企业 11 9#厂房 南侧 37 工业厂房 12 园区道路 西侧 紧靠 道路 13 园区内部道路 北侧 紧靠 道路 14 7#厂房 北侧 5 工业厂房 15 8#厂房 北侧 35 工业厂房 16 4#厂房 北侧 37 工业厂房 17 5#厂房 北侧 52 工业厂房 18 1#厂房 北侧 74 工业厂房 19 千日好鞋业 北侧 81 企业 20 园区道路 北侧 紧靠 道路 21 9#厂房 东北侧 116 工业厂房 22 10#厂房 东北侧 180 工业厂房 23 5#厂房 东北侧 121 工业厂房 24 6#厂房 东北侧 183 工业厂房 25 扬锦产业园园区倒班房 东北侧 137 办公生活区 扬锦产业园外 26 万贯大道 东侧 255 道路 27 待建工业空地 东侧 284 / 28 四川省天翔食品有限公司 南侧 83 企业 29 二环路东段 南侧 246 道路 30 易辰汽车服务站 西南侧 129 企业 31 菀乐彩钢夹芯板 西南侧 187 企业 32 联创建材 西南侧 170 企业 33 华运建材 西南侧 219 企业 34 待建工业空地 西侧 30 / 35 万贯鞋材市场 北侧 137 企业 36 万贯鞋业产业园 北侧 138 企业 37 万贯产业服务中心 东北侧 200 园区办公区 本项目外环境关系见附图4。 （三）外环境关系相容性及选址合理性分析 本项目为年产30万件光学镜片生产项目，项目周边以企业和工业厂房为主。本项目为光学镜片生产，对外环境无特殊要求；项目南侧的四川省天翔食品有限公司，主要从事特色农产品冷链物流，根据《四川省天翔食品有限公司特色农产品冷链物流建设项目环境影响报告表》，该厂未设置卫生防护距离，要求厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，根据大气影响分析预测结果可知，本项目颗粒物预测浓度值均远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，因此项目的建设不会影响到天翔食品公司的生产销售。 本项目污染较小且可控，营运期对环境的影响主要是生产时产生的噪声、粉尘和员工产生的生活污水、生活垃圾等，项目对污染物均采取了有效的治理措施，经治理后不会对周边环境产生明显影响，不会影响周围企业的生产。 项目周围交通方便，有利于原材料及产品等物资流通，并且项目周围无科、教、文、卫及文物古迹等自然、环境敏感点，亦无生态敏感点；无特殊保护植物和动物，因此，项目周围无重大环境制约因素。 此外，项目位于工业园区内，园区供水、排水、供电、供气及光纤、电缆等基础设施完备，为项目建设提供了良好的平台。 综述所述，本项目外环境无明显制约因素，园区基础设施完备，选址合理。项目地理位置和外环境关系见附图1（地理位置图）和附图4（外环境关系及监测布点图）。 三、工程概况 （一）项目概况 项目名称：年产30万件光学镜片生产项目 建设性质：新建 建设单位：四川省仑旭光学仪器有限责任公司 建设地点：四川省资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦置业11号楼 项目投资：项目计划总投资约200万元，企业自筹。 劳动定员与工作制度：企业定员30人，年生产天数300天，一班制，工作8小时。 （二）项目建设内容及规模 1、建设内容及规模 （1）项目建设内容及规模 本项目租用四川省资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦产业园11号厂房，面积为1314m2，新建光学镜片生产线1条，年产光学镜片30万件。 （2）项目产品方案 本项目产品主要为光学镜片，年产量为30万件。光学镜片主要用于显微镜、望远镜、枪瞄、测距仪等设备。项目的产品方案见下表： 表1-3 项目产品方案 序号 产品名称 规格 年产量（万件） 1 光学镜片 显微镜 15mm*20mm*30mm 30 2 瞄准镜 18mm*20mm*28mm 3 望远镜 30mm*45mm*50mm 4 测距仪 15mm*25mm*30mm 2、项目组成 本项目由主体工程、公用工程、生活及办公设施、环保工程、储运工程或其他等组成。主要建设内容、项目组成及主要环境问题见下表。 表1-4 工程项目组成及主要环境问题表 类别 项目内容 可能产生的环境问题 备注 施工期 运营期 主体 工程 精磨区1处，面积约220m2，1F，内设铣磨机4台、精磨机4台 噪声、废气 固废、废水 噪声、废气 固废、废水 新建 抛光区1处，面积约208m2，1F，内设抛光机15台 新建 磨边区1处，面积约65m2，1F，内设磨边机8台 新建 清洗区1处，面积约170m2，1F，内设超声波清 机1套 新建 镀膜区1处：面积约160m2，1F，内设真空镀膜机3台 新建 人工检查区1处，面积约65m2，1F 新建 包装区1处，面积约65m2，1F 新建 公用 工程 供电 依托已有配套供电线路 / 依托 供水 当地市政供水 / 依托 空压机房 1处，空压机1台 噪声 新建 办公及生活设施 办公区 办公区位于厂房内东南侧，面积约15m2 生活垃圾 生活废水 新建 储运 工程 原料库 位于厂区西侧，紧靠生产区域的西侧，面积约40m2 噪声、固废 新建 产品库房 位于厂区东侧，紧靠生产区域的东侧，面积约60m2 噪声 新建 环保 工程 污水 处理 园区配套预处理池，50m3 污泥 依托 沉淀池：2个，容积分别为1.5m3、3m3，用于处理生产废水 废渣 新建 固废 治理 一般固废暂存间：位于厂区东侧，面积12m2 一般固废 新建 生活垃圾：办公室设垃圾桶 生活垃圾 新建 废气 处理 厂房封闭 废玻璃屑 依托 噪声 治理 设备基座减震，厂房封闭隔声。 噪声 新建 地下水污染防治 精磨区、抛光区、磨边区、沉淀池、空压机房、镀膜区为重点防渗，HDPE+混凝土防渗； / 新建 原料库、包装区、产品库和一般固废暂存间为一般防渗区，采取地面混凝土硬化； / 新建 办公区和人工检查区为简单防渗区，地面硬化 / 依托 3、本项目与资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦产业园的依托关系及可行性 本项目租用资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦产业园11号厂房内进行设备安装调试、生产。项目供水、供电、排水等公辅设施均为已建设施。本项目的依托关系见下表。 1-5 项目与原砖厂公司依托关系 编号 名称 关系 建设情 1 厂房 依托 已建成，本项目已建厂房，租用面积1314m2 2 供水 依托 已由市政给水管网接 ，由市政给水管网供水 3 供电 依托 已由市政电网接入，由市政电网供电 4 排水 依托 已建雨污分流设施 5 预处理池 依托 项目南侧，已建预处理池1座，容积为50m3 四、主要原辅材料及动力消耗 本项目原辅料及动力使用情况及用量见下表。 表1-6 主要原辅材料及年用量 序号 类别 名称 成分 年耗量 项目内最大存储量（t） 储存位置 1 原辅料 玻璃配件 / 30万件 10万件 原料库 2 靶材 二氧化硅、三氧化二铝 5kg 16 原料库 3 抛光粉 / 200kg 0.01 原料库 4 吸塑包装盒 30万个 能源 水 / 726m3/a / 2 电 / 18万kw/a / 原辅材料理化性质： 靶材：镀膜靶材是通过磁控溅射、多弧离子镀或其他类型的镀膜系统在适当工艺条件下溅射在基板上形成各种功能薄膜的溅射源。简单说的话，靶材就是高速荷能粒子轰击的目标材料，用于高能激光武器中，不同功率密度、不同输出波形、不同波长的激光与不同的靶材相互作用时，会产生不同的杀伤破坏效应。例如:蒸发磁控溅射镀膜是加热蒸发镀膜、铝膜等。更换不同的靶材(如铝、铜、不锈钢、钛、镍靶等)，即可得到不同的膜系(如超硬、耐磨、防腐的合金膜等) 抛光粉：抛光粉通常由氧化铈、氧化铝、氧化硅、氧化铁、氧化锆、氧化铬等组份组成。不同的材料的硬度不同，在水中的化学性质也不同，因此使用场合各不相同。通常，氧化铈抛光粉用于玻璃和含硅材料的抛光，氧化铝抛光粉用于不锈钢的抛光，氧化铁也可用于玻璃，但速度较慢，常用于软性材料的抛光。 五、主要设备清单 本项目主要设备情况见下表。 表1-7 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量/台套 备注 1 真空镀膜机 —— 3台 2 冷却塔 —— 2台 3 超声波清洗机 每槽有效规格0.25m×0.2m×0.25m 1套 9个清洗槽 4 铣磨机 —— 4台 5 精磨机 —— 4台 6 磨边机 —— 8台 7 抛光机 —— 15台 8 空压机 —— 1台 六、公用工程及辅助设施 本项目供水、供电、通讯、交通等城市基础设施完善，均由城市网提供。 （一）供电 本项目电源由园区电网供应。 （二）给水 本项目供水采用自来水，由市政给水管网提供，本项目具体用水情况如下： 1、办公生活用水 本项目共计职工人数30人，项目不设食堂和住宿。按《四川省地方标准用水定额》(DB51-T2138-2016)、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）可知，项目办公人员及车间工人用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量为1.5m3/d。以排放系数0.8计，每天产生生活污水为1.2m3/d。 2、生产用水 本项目生产过程中用水环节主要是粗磨、细磨、磨边、抛光、清洗和镀膜工序，其中粗磨、细磨、磨边、抛光工序为湿法工艺，每个环节需要用水为0.2m3，此部分水经沉淀池沉淀后回用于生产，为循环使用，但是需要定期添加新鲜水，每个环节添加水量为0.1m3/d，共添加0.4m3/d；项目清洗选用超声波清洗机，共设置9个清洗槽，每天清洗用水所需量为0.5m3，此部分水经沉淀池沉淀后回用于生产，为循环使用，但是需要定期添加新鲜水，每天的添加的新鲜水约为0.2m3/d；镀膜后的镜片需要冷却，本项目使用冷却塔进行冷却，冷却介质为自来水，所需水量为0.3m3，自来水循环使用，定期添加新鲜水量为0.1m3/d。本项目生产过程中所需添加新鲜水为0.7m3/d。项目的生产用水均循环使用，仅部分水经蒸发耗散，故本项目生产过程中无废水产生。 3、其他用水 本项目其他用水为未预见用水，按以上总用水量的10%计，未预见用水量为 0.22m3/d。 综上，本项目用水量为2.42m3/d，726m3/a，排水量为1.2m3/d，360m3/a。本项目用水情况详见下表。 表1-8 各用水对象及用水量估算表 序号 使用对象 用水量 标准 最大 设计量 日用 水量 （m3/d） 日排 水量 （m3/d） 年用 水量 （m3/a） 年排 水量 （m3/a） 备注 1 办公生活用水 50L/d·人 30人 1.5 1.2 450 360 / 2 生产用水 / / 0.7 / 210 / 循环使用，不外排 3 未预见用水 上述用水量的10% 0.22 66 / / 4 总计 2.42 1.2 726 360 / 注：本估算表以最大日用水量计算。 （三）排水系统 本项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设污水和雨水排水系统。 雨水排水系统：雨水通过地面斜坡排入道路两旁的雨水系统，汇集后直接进入厂外园区的雨水管道排入廖家河。 污水排水系统：项目所在区域有完善的排污配套系统。项目废水经管道收集后进入产业园污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后统一进入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 七、总图布置及其合理性分析 本项目租用资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦产业园11号厂房，面积为1314m2，用于办公及生产加工。本项目的总平面布置，依据厂房内实际情况，本着因地制宜，相对集中，利于实现生产现代化，工艺流程科学化，场内运输方便化，便于充分发挥项目功能和方便管理的原则进行设计。 本项目为光学镜片加工项目。包括原料库、精磨区、磨边区、抛光区、清洗区、镀膜区、人工检查区、包装区和产品库房等。项目进行生产设备布设时根据生产实际需要，依次布设生产工段，使各生产加工单元呈流线型布设，做到了物流顺畅，人流短捷，满足工艺流程需要。项目设置2个出入口，分别靠近原料库和产品库房，方便原料和产品的运输装卸，项目平面布置符合安全、环保和消防的要求。 因此，本项目在尽量满足生产的工艺、运输、防火及安全要求的前提下，合理利用土地、功能分区明确、组织协作良好，方便生产联系和管理，避免人流、物流交叉干扰、污染，以确保生产运输和安全。项目平面布置合理。 综上所述，项目总图布置合理。项目总平面布置见附图4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦产业园11号厂房，租用面积为1314m2，该厂房为已建厂房。该厂房原为朱海蓉（海蓉鞋业）向乐至县扬锦置业有限公司租用来建设“鞋业生产项目”，由于其他因素，“鞋业生产项目”未建设投产。随后朱海蓉于2020年8月将此厂房转租四川省仑旭光学仪器有限责任公司使用。该厂房已经进行了环境影响备案，备案号：201851202200000148。 项目租用厂房为新建标准厂房，周边为已建的工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感点，因此，本项目无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况	                   （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 乐至县地处四川盆地中部，北纬30°2′25″-30°38′1″，东经104°46′39″-105°46′57″，南北长65公里，东西宽46.84公里。该县东接遂宁市中区，南连安岳、资阳，西与简阳接壤，北邻金堂、中江、蓬溪，幅员面积1424.5km2，总人口86.86万人。沱涪二江一东一西，318、319国道交汇贯穿，成渝高速公路紧邻相连。 项目位于项目选址于资阳市乐至县童家发展区西郊园区扬锦产业园11号厂房，项目地理位置图见附图1。 二、地形、地貌、地质 乐至县属扬子准地古四川台拗的川中台拱、武胜—威远台凸内，地壳较薄，约为38~39公里，盖层厚度约6公里，由古生代和中生代地层构成。出露地层全系中生代侏罗系内陆河湖相碎屑岩，总厚度735米，其中蓬莱镇组（J3P）出露厚度627米，分布面积1205.14平方公里，占全县84.6%，遂宁组（J3S）出露厚度108米，分布面积219.38平方公里，占全县15.4%。第四系残积、坡洪积层分布于斜坡、平台和沟谷中，一般厚0~14米。 乐至县地貌独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱、涪两江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部时有突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。西北部八一乡的桐子坡是县的最高点，海拨596.3米，东南部蟠龙乡的小园坝子是县的最低点，海拨297.0米。根据《中国地震烈度区划图（1990）》，乐至县地震基本烈度为6度，工程设计可按6度设防。 厂区位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区扬锦产业园内，项目所造地地质结构总体相对稳定，地表及地下间或有不明显的溶洞或落水坑。 三、气候、气象特征 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，最高气温38.3摄氏度，最低气温-4.8摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。乐至县年平均降水量为948毫米，降水强度在4～10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中，风速最大的是春季3~5月，月平均风速为1.7～1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2 米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。 风速小，风向多变。 四、水文特征 （一）地表水 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级直流等。 沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。 从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1％，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地，人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3.6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588米：最低处为川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 （二）地下水 乐至县境内每年有地下水5828万立方米。受地质地貌条件的限制，地下水受补给的影响随时间而变化，尤其是沟谷地下水受气象、水文和人工水体的影响变化更大。枯水年，当地表水急剧减少时，地下水产量也急剧减少。同时，地下水的水文地质条件复杂，资源分散。 本项目无生产废水，产生的废水主要为生活污水，生活污水经厂区已建的预处理池处理后，近期经市政污水管网排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鄢家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。项目所涉及地表水区域下游8.5km内无集中式饮用水源取水点及鱼类保护区等敏感区域。 五、动植物 乐至县属亚热带地区，现有植被基本是人工营造的此生植被，中幼林占61.1%，中龄林占38.3%，成熟林占0.6%。境内植被种类不多，森林植被占绝对优势，主要是亚热带常绿针叶乔木，材柏为主，其次是落叶阔叶乔木、青岗等与材柏混交造林。宜林用的小块零星，面积一般在3～5亩。 全县树木类有54种，96属，135种，主要有柏、苏铁、银杏、松等；竹类以慈竹为主，其次有斑竹、黑竹等；花类主要有海棠花、梅花、牡丹、兰花等；全县药类中药资源41科，83属，102种，主要有川明参、白芷等。 乐至境内无高山和原始森林，人口稠密，猛兽早已绝迹，但野禽资源较为丰富，主要有白鹇、雉、锦鸡、鹰、鸠、布谷、鹊、杜鹃、百舌、燕、百劳、雁、鹭、枭、画眉、竹鸡、啄木、相思鸟、山喜、鸳鸯、练雀、白头翁等29种。 经调查，评价区域内无珍稀保护动植物，无需保护的名胜古迹、旅游胜地及自然保护区等生态敏感点分布。 六、乐至县童家发展区西郊园区及园区污水处理厂简介 （一）乐至县童家发展区西郊园区 为了进一步挖掘乐至县农副产品资源潜力和拓展工业园区的先进优势，2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号），批准设立乐至县农副产品加工园区，园区级别为县级工业园， 园区规划总面积5.07km2。乐至县农副产品加工园区位于乐至县城西郊，园区用地范围涉及童家镇徐家桥村1、2、5、6、7、10、11社，天池镇新观音村1、2、3、4、5、6、7、8、9社，金子堰村1、2、3、4、7、8、9、10社，瓦窑沟村1、2、3、4社；园区主要引入食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学环境科学与工程学院编制完成了《乐至县农副产品加工园区规划环境影响报告书》 ，并于2008年7月取得了乐至县环境保护局下达的《关于乐至县农副产品加工园区规划环境影响报告书审查意见的函》（乐环建函【2008】30号）。 2008年10月，根据乐至县机构编制委员会出具的《关于同意县农副产品加工园区管理委员会及办公室更名的批复》（乐编委发【2008】40号），同意乐至县农副产品加工园区管理委员会更名为乐至工业集中发展区管理委员会；2010年4月乐至县人民政府出具的《关于设立乐至县童家发展区的通知》（乐府发【2010】17号），批准设立了乐至县童家发展区，下辖西郊园区（乐至县农副产品加工园区）、文峰园区（童家第一发展区域）、中天园区（乐至县中天农副产品产业园区）三个工业园区，由乐至县童家发展区管理委员会统一管理；2010年7月中共乐至县机构编制委员会出具的《关于成立中共乐至县童家发展区工作委员会和乐至县童家发展区管理委员会有关事项的通知》（乐编委发【2010】11号），批准设立乐至县童家发展区管理委员会；2014年6月中共乐至县机构编制委员会出具的《关于整合童家发展区等部门管理职能有关事项的批复》（乐编委发【2014】32号），批准撤销乐至工业集中发展区管理委员会，乐至工业集中发展区管理委员会职责并入乐至县童家发展区管理委员会；2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2016】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、 纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。2018年4月，乐至县环境保护局以“乐环审批〔2018〕27号”文对《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书》进行了批复。 （二）园区污水处理厂 文峰污水处理厂：文峰工业园（童家发展区第一区域）园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水处理厂处理工艺采用二级生化处理，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“城镇污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。根据调查了解，目前园区污水处理厂未投入运营，管网还未敷设完成，根据查阅园区规划，本项目所在区域属于园区污水处理厂纳污范围。 乐至县生活污水处理厂：乐至县生活污水处理厂位于乐至县天池镇棉花沟村，设计规模为20000m3/d，采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺。乐至县污水处理厂分两期建设，一期工程（处理量：10000m3/d）于2007年后半年开工建设，2009年上半年投入运行；二期工程（处理量：10000m3/d）已于2012年11开工建设，并于2013年12月投入运行。据污水处理厂负责人介绍，污水处理厂原有20000m3/d的污水处理规模以达到饱和，现新增了一套处理规模为12000m3/d的应急污水处理设备（采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺），能够满足所在区域的污水处理。根据调查，项目所在区域已建设有市政污水管网，并连通至乐至县生活污水处理厂，本项目生活废水经处理达标后可排入市政污水管网，因此本项目生活污水可经污水管网进入到乐至县生活污水处理厂进行深度处理并达标排放。

# 环境质量状况                                            （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 为了解项目所在区域环境质量现状以及可能存在的问题，本次评价对本项目所在区域进行了声环境质量现状的监测，同时本次评价收集了区域环境空气质量和地表水环境质量现状的监测数据，具体情况如下： 一、环境空气质量 根据环境影响分析，本项目评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目： 只调查项目所在区域环境质量达标情况。 1、项目所在区域达标判定 本项目属于资阳市乐至县，根据资阳市生态环境局网站公开发布的《2019年资阳市环境状况公告》（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/gongshigonggao/20200519/25416.html）中县市区环境空气质量状况： 2019年资阳市乐至县环境空气优良天数比例为96.4%，同比2018年比上升12.3个百分点。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为6μg/m3，同比2018年比下降2μg/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为16μg/m3，同比2018年比下降3μg/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比2018年比上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为110μg/m3，同比2018年比下降33μg/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县PM10年平均值浓度为47μg/m3，同比2018年比下降23μg/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县PM2.5年平均值浓度为28μg/m3，同比2018年比下降9μg/m3、9μg/m3。 表3-1 2019年乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 6 60 10 达标 NO2 年平均浓度值 16 40 40 达标 PM10 年平均浓度值 47 70 67.1 达标 PM2.5 年平均浓度值 28 35 80 达标 CO 百分位数平均 13mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 日最大8小时平均 110 160 68.8 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求， 因此乐至县属于达标区。 二、地表水环境质量 1、达标判定 本项目无生产废水产生仅有员工生活办公产生的生活废水，根据工程分析，本项目生产过程中产生的废水经沉淀池沉淀后回用不外排，无生产废水排放，生活废水经化粪池处理后经市政污水管网进入污水处理厂处理达标后外排。根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。 据资阳市生态环境局网站公开发布的《2019年资阳市环境状况公告》（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/gongshigonggao/20200519/25416.html），2019年，资阳市对沱江干流资阳段、琼江支流等18个河流断面（沱江干流3个断面，沱江支流7个断面，琼江支流8个断面）、对老鹰水库3个湖库断面，共21个地表水断面进行了水质月报监测。全市地表水21个监测断面中，沱江干流断面达标率100%，沱江支流断面达标率42.9%，琼江支流断面达标率 37.5%，湖库断面达标率100%。其中：Ⅲ类水质的断面12个，占57.1%；Ⅳ类水质的断面7个，占33.3%；Ⅴ类水质的断面1个，占4.8%；劣Ⅴ类水质的断面1个；占4.8%。 具体评价结果如下： 表3-2 2019年资阳市地表水水质评价结果表 序号 监测单位 水系河流/湖库 断面名称 断面性质 规定类别 实测类别 是否达标 主要污染指标/超标倍数 1 国家总站安排 沱江干流 拱城铺 口 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 2 沱江干流 幸福村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 3 琼江 跑马滩 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 4 资阳市环境监测中心站 沱江干流 临江寺 入境 Ⅲ Ⅲ 是 / 5 阳化河 巷子口 控制 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.015 6 九曲河 九曲河大桥 控制 Ⅲ Ⅴ 否 氨氮/0.68、总磷/0.52 7 黄家堰河 忠义乡石桅村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 8 姚市河 云峰乡江水村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.115、总磷/0.08、高锰酸盐指数/0.02 9 姚市河 潼南区崇龛镇关龙村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.17、高锰酸盐指数/0.07、五日生化需氧量/0.15 10 龙台河 龙台镇飞山村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.015 11 云溪河 护龙镇金盆村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 12 老鹰水库 大坝 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 13 吉乐 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 14 响潭 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 15 安岳县环境监测站 岳阳河 解放堤 控制 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.10 16 岳阳河 双河口 控制 Ⅲ 劣Ⅴ 否 总磷/1.75、氨氮/1.40、五日生化需氧量/0.98 17 大清流河 天林镇方碑村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 18 大蒙溪河 华严镇清龙村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 19 小蒙溪河 周礼镇龙兴村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.15、五日生化需氧量/0.15、高锰酸盐指数/0.13 20 乐至县环境监测站 阳化河 万安桥 出境 Ⅲ Ⅳ 否 石油/0.07化学需氧量/0.05 21 潘龙河 元坝子电站 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 由上表可知，2019年乐至县境内潘龙河监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但阳化河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域属于阳化河范围，本项目所在区域为不达标区。 2、达标规划 根据资阳市生态环境局2020年4月9日提出的“资阳实施上下联动冲刺阳化河达标”提出的阳化河达标措施。一是坚持控源截污，实施系统治理。倒排时间进度，加快推进项目建设，乐至县确保4月、6月底前分别完成县城污水处理厂提标改造、童家工业园区污水处理厂建设，雁江区年底前完成雁江保和、老君镇乡镇污水处理厂建设，实现阳化河沿线乡镇污水处理设施全覆盖；加强对乡镇污水处理厂运营维护， 确保发挥消污效益。二是坚持预警预报，实施精准管控。雁江区、乐至县要积极抓好水质预警监测分析，增加监测点位，分段管控重点污染提供数据支撑，为加大执法力度，严格查处非法排污行为找准靶向；为各级政府及部门进一步管控污染源，开展专项整治提供基础。三是坚持达标导向，实施流域联动。市发改委充分发挥市级河长制牵头联络部门职责，定期召开联席会议，完善联防联控机制，建立共治共管工作格局；组织协调雁江区与乐至县及简阳市对接，上下游实时共享水质监测数据；充分利用阳化河流域水利工程及小型水电站统筹调度作用，确保下泄生态流量，推进流域水质稳定达标。 三、声环境质量现状监测与评价 本项目周边声环境评价采用现场实测数据，项目建设区域声环境质量现状委托四川锡水金山环保科技有限公司于2020年11月12日-2020年11月13日在项目所在地厂界共布设4个噪声监测点，分昼、夜间两个时段进行测监测，主要监测因子为昼夜间等效连续A声级。监测结果如下： 表3-3 环境噪声现状监测结果 单位：Leq（A） 监测点位 监测时间 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1#项目厂界东侧 2020.11.12 59 43 202011.13 56 45 2#项目厂家南侧 2020.11.12 54 48 202011.13 58 43 3#项目厂界西侧 2020.11.12 54 44 202011.13 54 42 4#项目厂界北侧 2020.11.12 55 42 202011.13 55 41 监测结果表明：项目厂界四周监测点处昼、夜噪声监测结果均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准，表明项目所在区的声环境质量较好。 四、土壤环境质量现状 本项目为光学镜片生产项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），结合建设项目资料，本项目行业类别制造业中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制造品”中的“非金属矿物制造品”，项目类别为Ⅲ类。项目占地为1314m2，小于5hm2，占地规模为小型，并且本项目位于工业园区内，土壤敏感程度属于不敏感。根据HJ964-2018表4判定，本项目可不进行土壤环境评价工作。 五、地下水环境质量 本项目为光学镜片加工，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“65 玻璃及玻璃制品；其他”，地下水环境影响评价项目类别IV类，项目可不进行地下水影响评价。 六、生态环境状况 根据现场勘查，本项目位于童家发展区西郊园区扬锦鞋业产业园区内，区域内系统生物多样性程度较低，受人类活动影响，区域内没有属于重点保护的动植物物种资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。 七、主要环境保护目标（列岀名单和保护级别） 1、项目外环境关系 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区的扬锦产业园，租赁11号标准厂房，经现场调查，项目所在厂房位于扬锦产业园西面，目前产业园多数企业在办理入园手续，仅少部分企业已入驻，且多为鞋业生产企业。项目东侧紧靠瑞亨模具厂，56m处为五行鞋业、116m处为13#厂房、118m处为14#厂房；项目东南侧118m处为17号厂房、181m出为18号厂房、122m处为20号厂房、255m处为扬锦服务中心；南侧5m处为新顺煌鞋业、37m处为9#厂房、83m处四川省天翔食品有限公司；项目西南侧129m处易辰汽车服务站、187m处菀乐彩钢夹芯板、170m处联创建材、219m处华运建材；项目西侧紧靠园区道路，道路以西为待建工业空地；项目北侧园区内部道路、5m处为7#厂房、35m处为8#厂房、37m处为4#厂房、52m处为5#厂房、74m处为1#厂房、81m处为千日好鞋业、137m处为万贯鞋材市场、138m处为万贯鞋业产业园；项目东北侧116m处为为9#厂房、180m处为10#厂房、121m处为5#厂房、183m处为6#厂房、137m处为扬锦产业园园区倒班房和200m处为万贯产业服务中心。 项目周围不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹及饮用水源取水口，无明显的环境制约因素；项目的外环境关系详见附图4。 2、环境保护目标与等级 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： （1）大气环境保护目标 本次评价的大气环境保护目标为本项目周边环境空气质量。 环境保护级别：不因本项目的实施改变周围环境空气质量，即满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水环境保护目标 本次评价的地表水环境保护目标为项目西面约1.6km的廖家河。 环境保护级别：廖家河水质和水体功能不因项目的实施而发生变化，即满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。 （3）声环境保护目标 本次评价的声环境重点保护目标确定为本项目厂界外200m范围内的声环境质量。 环境保护级别：项目厂界处噪声级达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。 主要环境保护目标一览表见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护 目标名称 概况 方位 距离 （m） 保护级别 地表水 廖家河 Ⅲ类水体 西南面 1600 m 满足Ⅲ类水域要求，水体水质不 项目实施而改变 环境空气 项目周边 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 声环境 厂界外2000m范围 《声环境质量标准》中3类标准

# 评价适用标准                                            （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目评价执行以下标准： 一、地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准，标准限值见下表： 表4-1 地表水环境质量标准值 项目 pH CODCr BOD5 NH3-N TP 高锰酸盐指数 标 值(mg/L 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤6 二、环境空气质量 基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见下表： 表4-2 环境空气质量标准值 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 年平均质量浓度 60μg/m3 40μg/m3 70μg/m3 35μg/m3 / / 日平均质量浓度 150μg/m3 80μg/m3 150μg/m3 75μg/m3 4mg/ m3 / 8h平均质量浓度 / / / / / 160μg/m3 三、噪声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准，标准限值见下表： 表4-3 声环境质量标准值 时段 声环境 能区类别 昼间 夜间 3类 65dB（A） 55dB（A） 四、地下水环境质量 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表4-4 地下水水质评价标准（GB/T14848-2017） 单位：mg/L 项目 pH 耗氧量 氨氮 氯化物 硫酸盐 总硬度 溶解性 总固体 标准值 6.5≤pH≤8.5 ≤3 0 ≤0.50 ≤250 ≤250 ≤450 ≤100 项目 亚硝 酸盐氮 硝酸 盐氮 / / / / / 标 值 ≤1.0 ≤20 / / / / / |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废水 废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。标准限值见下表： 表4-5 污水综合排放标准限值 项目 pH SS COD BOD5 NH3-N TP 标准限值(mg/ ) 6～9 ≤400 ≤500 ≤300 ≤45 ≤8 注：氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015） 二、废气 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，其标准值如下表： 表4-6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 项目 SO2 NO2 TSP 最高允许排放浓度（mg/m3） 550 240 120 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)标准。标准值见表4-7所示: 表4-7 建筑施工场界噪声排放标准 昼间 夜间 65dB(A) 55dB(A) 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，其标准限值见下表： 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65dB(A) 55dB(A) 四、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的相关标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、国家环保总局《排污许可证试点工作方案》等文件中规定的实施污染物种类与原则，为做好评价区总量控制工作，建议本项目废水总量控制因子确定为COD、NH3-N。 根据新颁布的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号，简称《暂行方法》）提出了总量指标的计算方法，本项目外排废水为生活污水，厂区排口采用《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准限值，废水污染物核定排放总量计算如下：近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河，最终汇入沱江；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江。 本项目园区排口废水污染物总量指标数值如下： COD：360t/a×500(mg/L)/1000/1000=0.18t/a； NH3-N：360t/a×45(mg/L)/1000/1000=0.0162t/a； 近期乐至县城市污水处理厂总排口废水总量指标数值如下： COD：360t/a×50(mg/L)/1000/1000=0.018t/a； NH3-N：360t/a×5(mg/L)/1000/1000=0.0018t/a； 远期文峰工业园区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下： COD：360t/a×40(mg/L)/1000/1000=0.0144t/a； NH3-N：360t/a×3(mg/L)/1000/1000=0.00108t/a； 表 4-9 总量控制建议指标 污染物种类 污染物名称 总 控制指标（t/a） 废水 园区排口 COD 0.18 NH3-N 0.0162 乐至县城市污水处理厂总排口 COD 0.018 NH3-N 0.0018 乐至县文峰工业园污水处理厂总排口 COD 0.0144 NH3-N 0.00108 |

# 建设项目工程分析                                        （表五）

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程图及产污环节 本项目租赁乐至县童家发展区西郊园区扬锦产业园的11号标准厂房进行建设，施工期仅是进行厂房内部结构调整以及生产设备安装，无土建工程，施工期对周边环境影响较小，故本次评价对施工期进行简单分析。具体工艺流程及产污环节见图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 1、施工期污染产生环节 设备安装调试阶段及厂房改造：主要为生产设备的安装和调试及厂房内基础改造，此时的污染因素主要为设备安装调试时产生的噪声、设备包装废材料。 项目在施工以施工噪声、施工扬尘、包装废材料和生活废水为主要污染物。 2、施工期污染物排放及治理措施 （1）废气污染物排放及治理措施 施工期对大气环境影响主要为设备安装时施工扬尘。厂房内改造和场地清理和基础建设过程产生，通过实施加强管理、轻拿轻放、定期洒水，固废临时堆场要覆盖防尘网等措施，施工扬尘可达标排放。 （2）废水污染物排放及治理措施 施工废水主要是施工过程产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。依托园区内化粪池。 （3）噪声污染物排放及治理措施 施工噪声主要场地清理、基础建设、设备安装和设备调试阶段产生。主要产生噪声的设备源强如表5-1所示。 表5-1 主要施工设备噪声值 设备名称 噪声源强dB（A） 电锯 75~105 冲击钻 90~100 设备安装等撞击 82~92 运输车辆 75~94 设备安装过程位于密闭的生产厂房内，且相应设备安装过程噪声较小，设备安装噪声经过厂房隔声后可达到相应的排放标准。 （4）施工期固体废弃物： 施工期主要装修阶段产生的废弃物及施工人员生活垃圾。装修阶段产生的固体废物主要包括砂石、废木料、废金属等。废弃物部分回收利用，部分运至政府指定的建筑垃圾堆放场处置。施工人员的生活垃圾由环卫部门统一收集处置。 二、营运期工艺流程及产污环节 本项目年产30万件光学镜片生产项目，营运期生产工艺及产污环节见图5-2。 图5-2 运营期工艺流程及产污环节图 1、工艺流程简述： 本项目主要产品为光学镜片，工艺为粗磨、细磨、磨边、抛光、清洗、镀膜、冷却和包装，其中粗磨、细磨、磨边、抛光均为湿法操作，加工过程中产生极少量的粉尘。 （1）粗磨：根据光学镜片的大小选用合适的金刚石砂轮在球面铣磨机上进行粗加工，加工过程用水循环使用。 （2）细磨：根据镜片尺寸要求使用精磨机进行磨削，加工过程中用水循环使用。 （3）磨边：依靠镜片曲率半径形成的加紧角进行定心磨边，使镜片的光轴与机械轴重合，磨边砂轮采用金刚石砂轮，加工过程中用水循环使用。 （4）抛光：根据镜片半径要求添加抛光粉使用抛光机进行抛光，抛光粉与镜片的相互摩擦作用产生机械磨削和微观热流变形成光滑的镜面，加工过程中用水循环使用。 （5）清洗：将抛光完的镜片投入超声波清洗机内，并注入自来水对镜片进行清洗，使镜片在镀膜前保持洁净。 （6）检测：清洗后的镜片进行人工目视检测，主要检测镜片是否破损和是否洁净，若镜片不洁净则返回清洗环节进行清洗； （7）镀膜：真空蒸发镀膜是采用Al2O3等靶材在电子束流击发下形成分子溅射的原理在镜片表面形成一层薄而均匀的薄膜，增加镜片的透过率。 真空镀膜是一种由屋里方法产生薄膜材料的技术，指在高真空的条件下加热金属或非金属材料，使其蒸发并凝结于镀件（金属、半导体或绝缘体）表面而形成薄膜。主要包括蒸发镀膜、溅射镀膜和离子镀膜。本项目采用的镀膜工艺原理为蒸发式真空镀膜（物理性沉积镀膜）。通过加热蒸发某种物质使其沉积在固体表面，称为蒸发镀膜。蒸发物质如金属、化合物等挂在热丝上作为蒸发源，待镀工件，如金属、陶瓷、塑料等基片置于蒸发源前方。待系统抽至高真空后，加热电阻加热源使其中的物质蒸发。蒸发物质的原子或分子以冷凝方式沉积在基片表面。镀膜厚度可由数百埃至数微米。膜厚决定于蒸发源的蒸发速率和时间（或决定于装料量），并与源和基片的距离有关。从蒸发源到基片的距离有关。从蒸发源到基片的距离应小于蒸气分子在残余气体中的平均自由程，以免蒸气分子与残气分子碰撞引起化学作用。蒸气分子平均动能约为0.1~0.2电子伏。 本项目主要镀膜材料为Al2O3，真空镀膜在密闭的设备环境中进行，真空镀膜过程无蒸气外泄。镀膜设备需要冷却水，循环使用，不外排。 （8）包装：镀膜后的产品使用外购的吸塑包装盒进行包装入库。 2、营运期产污分析 本项目营运期主要产污工序及位置如下： 废水：本项目营运期废水主要为生活废水。 废气：本项目营运期大气环境污染物主要为粗磨、细磨、磨边、抛光产生的微量粉尘。 噪声：本项目营运期噪声主要为设备运行时产生的噪声。 固体废物：本项目营运期间的固体废物主要为员工生活垃圾、废玻璃屑及废包装材料。 三、项目物料平衡 1、水平衡分析 本项目供水采用自来水，由市政给水管网提供，本项目具体用水情况如下： （1）办公生活用水 本项目共计职工人数30人，项目不设食堂和住宿。按《四川省地方标准用水定额》(DB51-T2138-2016)、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）可知，项目办公人员及车间工人用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量为1.5m3/d。以排放系数0.8计，每天产生生活污水为1.2m3/d。 （2）生产用水 本项目生产过程中用水环节主要是粗磨、细磨、磨边、抛光、清洗和镀膜工序，其中粗磨、细磨、磨边、抛光工序为湿法工艺，每个环节需要用水为0.2m3，此部分水经沉淀池沉淀后回用于生产，为循环使用，但是需要定期添加新鲜水，每个环节添加水量为0.1m3/d，共添加0.4m3/d；项目清洗选用超声波清洗机，共设置9个清洗槽，每天清洗用水所需量为0.5m3，此部分水经沉淀池沉淀后回用于生产，为循环使用，但是需要定期添加新鲜水，每天的添加的新鲜水约为0.2m3/d；镀膜后的镜片需要冷却，本项目使用冷却塔进行冷却，冷却介质为自来水，所需水量为0.3m3，自来水循环使用，定期添加新鲜水量为0.1m3/d。本项目生产过程中所需添加新鲜水为0.7m3/d。项目的生产用水均循环使用，仅部分水经蒸发耗散，故本项目生产过程中无废水产生。 （3）其他用水 本项目其他用水为未预见用水，按以上总用水量的10%计，未预见用水量为 0.22m3/d。 综上，本项目用水量为2.42m3/d，726m3/a，排水量为1.2m3/d，360m3/a。据项目用水统计，本项目水平衡分析见下图。 图5-3 运营期水平衡图（单位：m3/d） 四、营运期污染物的产生及治理措施 本项目运营期污染物的产生、排放和治理措施如下： （一）废水 1、废水产生情况 项目营运期生产用水循环使用不外排，故产生的废水仅有生活污水。 本项目共计职工人数30人，项目内不设食宿。按《四川省地方标准用水定额》(DB51-T2138-2016)、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）可知，项目办公人员及车间工人用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量为1.5m3/d、450m3/a。以排放系数0.8计，每天产生生活污水为1.2m3/d、360m3/a。生活污水中主要污染物及产生浓度为： CODcr约350mg/L、BOD约180mg/L、SS约200mg/L、NH3-N约30mg/L。 2、治理措施及排放情况 项目厂房南侧园区已建1座污水预处理池，容积为50m3。项目最大污水总排放量约为1.2m3/d。生活废水进入污水预处理池进行处理，达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。本项目废物污染物产生及排放情况见表5-6。 项目南侧产业园已建预处理池1座容积为50m3，目前产业园内入驻企业较少，本项目废水排放量为1.2m3/d，仅占预处理池容积的2.4%，预处理池容积可满足本项目依托使用，本项目依托可行。 表 5-2 本项目废物污染物产生及排放情况 废水性质 废水量（m3/a） CODcr BOD5 SS NH3-N 总磷 生活废水 浓度（mg/L） 360 360 180 200 30 4 产生量（t/a） 0.1296 0.0648 0.072 0.0108 0.00144 经预处理池处理后 浓度（mg/L） 360 100 30 100 15 3 产生量（t/a） 0.036 0.0108 0.036 0.0054 0.00108 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 45 3 近期：乐至县城市污水处理厂处理 浓度（mg/L） 360 50 10 10 5 0.5 产生量（t/a） 0.018 0.0036 0.0036 0.0018 0.00018 《城镇污水处理 污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 50 10 10 5 0.5 远期：文峰工业园区污水处理厂处理 浓度（mg/L） 360 40 10 10 3 0.5 产生量（t/a） 0.0144 0.0036 0.0036 0.00108 0.00018 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（GB51/2311-2016）中相关标准 40 10 10 3 0.5 综上，本项目产生的废水经采取环保措施后能实现达标排放，对项目所在地的地表水体影响甚微。 （二）废气 1、废气产生情况 本项目营运期大气污染物主要为粗磨、细磨、磨边、抛光产生的微量粉尘。 本项目粗磨、细磨、磨边、抛光工序会产生粉尘，但项目采用湿磨工艺，可最大限度的减少粉尘的产生量。根据同类项目类比，粉尘产生量按玻璃原片使用量的千分之一计，项目玻璃原片使用量折合为约2t/a，则切割粉尘产生量约2kg/a，0.83g/h。 2、治理措施及排放情况 项目粗磨、细磨、磨边、抛光工序设置于独立的区域内，采用湿磨工艺后产生的粉尘在车间内无组织排放。该粉尘为玻璃屑，其质量较大，沉降较快，同时生产区域均为密闭的单独区域，因此粉尘经重力沉降，车间封闭后，外排的粉尘极少。 （三）噪声 1、噪声产生情况 本项目设备噪声源主要为冷却塔、空压机、铣磨机、精磨机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75～85dB(A)。噪声源强及减噪措施见下表。 表5-3 项目设备噪声源强及治理措施一览表 序号 设备名称 噪声源强dB（A） 数量（台） 治理措施 1 真空镀膜机 75 3 项目选用低噪设备，并对设备采取基座减震、车间隔声等措施，使噪声能做到厂界达标排放 2 超声波清洗机 75 1 3 铣磨机 80 4 4 精磨机 80 4 5 磨边机 80 8 6 抛光机 80 15 7 空压机 85 1 选用低噪声空压机，于厂房内部设置单独的房间，基础安装橡胶减震垫，厂房隔声 8 冷却塔 80 2 选用低噪设备，并对设备采取基座减震 2、治理措施 在工艺设备选型时，尽量选用的低噪声、节能型设备，日常加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态； 合理布置产噪设备，达到距离衰减的效果。设备基础安装橡胶减震垫或减振台座或从结构上进行减振处理来有效降低噪声强度； 厂房内的分区隔断采用彩钢板隔断； 本项目厂房为轻钢结构，基础为1.5m高的砖砌墙，上部采用彩钢结构作墙壁； 空压机选用螺杆式低噪声设备，设于厂房内，空压机吸气管上自带空气消声过滤器，并做独立基础减震降噪； 合理控制作业时间，夜间（22:00-06:00）不生产。 通过以上措施，设备运行噪声可降低10~20dB(A)，本项目周边范围内均为工业企业，本项目厂房为密闭厂房，然后再经厂房隔声和距离衰减，噪声可降低约10dB(A)，最后能使噪声传至厂界时低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间：65dB(A)。 （四）固体废物 项目厂区产生的固废主要为生活垃圾、沉淀池沉渣、粉尘（废玻璃屑）和废包装材料。 职工生活垃圾，本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为15kg/d，4.5t/a；经项目厂区垃圾桶收集后，运至收集点，由园区环卫部门统一清运处理. 沉淀池沉渣：类比同类项目可知，本项目沉淀池沉渣约为0.2t/a。定期打捞后，袋装收集，由园区环卫部门统一清运处理. 粉尘（废玻璃屑）：项目产生的粉尘（废玻璃屑）为0.002t/a。定期清扫后，袋装收集由园区环卫部门统一清运处理。 废包装材料：主要包括来料废包装材料。在生产的开始产生，根据原料类别及用量估算，本项目废包装材料产生量约为0.5t/a。具有一定的回收利用价值，暂存一般固废暂存间，定期交由废品回收商回收处理。 项目设置一般固废暂存间（12m2，位于车间东侧），用于项目产生一般固废的暂存。 运营期本项目固废产生情况、治理及处置措施一览表如下表所示。 表5-4 项目固废产生、处置及整改情况 废物名称 来源 废物分类 年产生量（t/a） 处理方式及处理单位 生活垃圾 办公生活 一般 固废 4.5 垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运 沉淀池沉渣 生产区 0.2 定期打捞后，袋装收集，由园区环卫部门统一清运处理 粉尘（废玻璃屑） 生产区 0.002 定期清扫后，袋装收集由园区环卫部门统一清运处理 废包装材料 生产区 0.5 暂存一般固废暂存间，定期交由废品回收商回收处理 综上所述，本项目运营期产生的固体废弃物可实现妥善处理和处置。 固废管理措施：项目采取的固废处置措施可行，为了进一步确保项目产生的固体废物得到合理有效的收集处理，避免造成环境二次污染，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 项目拟采取以下措施加强固废治理： 设置生活垃圾桶、废品区对项目产生的各类固废进行分类收集、暂存，并及时收集产生的固废。 垃圾桶中的垃圾日产日清，同时定期清洗消毒，防止蚊蝇滋生和恶臭对环境的影响。 设置固废暂存间，对一般工业固废进行收集和暂存，并采取地面硬化和防雨措施。 （五）地下水保护及防渗措施 本项目为光学镜片加工，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“65 玻璃及玻璃制品；其他”，地下水环境影响评价项目类别IV类，项目可不进行地下水影响评价。 本项目使用已建成标准厂房进行生产，所有厂区地面已进行硬化，达到一般防渗要求。根据地下水环境保护措施和对策，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，为了防止运营期地下水污染，本次评价要求项目区内划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三个区域，分别采取防渗措施。 （1）地下水污染途径 本项目营运期污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节有： 沉淀池废水发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。 （2）地下水防渗分区 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 重点防渗区：精磨区、抛光区、磨边区、沉淀池、空压机房、镀膜区为重点防渗，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-10cm/s；生产区、库房、隔油池，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 一般防渗区：原料库、包装区、产品库和一般固废暂存间，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 简单防渗区：办公区和人工检查区，采用水泥硬化处理。 （3）拟采取措施 1）源头控制措施 本项目生产工艺采用国内先进工艺，减少了污染物的排放；针对精磨区、抛光区、磨边区、沉淀池、空压机房、镀膜区等构筑物采取防渗、防腐措施，污水管道等均选用防渗、防腐处理的管道，将污染物“跑、冒、滴、漏”降到最低。 2）工程防渗措施 针对各防渗区，本项目拟采取以下防治措施。 重点防渗区：精磨区、抛光区、磨边区、沉淀池、空压机房、镀膜区等； 一般防渗区：原料库、包装区、产品库和一般固废暂存间等； 简单防渗区：办公区和人工检查区。 表5-5 地下水污染分区防治措施表 防渗分区 防渗区域 措施 防渗系数 重点防渗区域 精磨区、抛光区、磨边区、沉淀池、空压机房、镀膜区 HDPE+混凝土防渗 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≦10-10cm/s 一般防渗 原料库、包装区、产品库和一般固废暂存间 地面混凝土硬化 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≦10-7cm/s 简单防渗区 办公区和人工检查区 一般地面硬化 / （六）土壤污染防治措施 本项目为光学镜片生产项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），结合建设项目资料，本项目行业类别制造业中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制造品”中的“非金属矿物制造品”，项目类别为Ⅲ类。项目占地为1314m2，小于5hm2，占地规模为小型，并且本项目位于工业园区内，土壤敏感程度属于不敏感。根据HJ964-2018表4判定，本项目可不进行土壤环境评价工作。 项目土壤防止措施主要为根据项目所在地的地形特点优化地面布局，对厂房地面进行硬化及分区防渗防止土壤环境污染；依托园区已有绿化，并且在运营期加强管理。 通过对厂区各区域采取以上有效防渗措施后，能有效防止渗漏造成土壤污染，不会对地下水、土壤以及地表水环境造成影响。 五、清洁生产分析 清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险，因此清洁生产包含了两个全过程控制：一是生产全过程控制，二是产品周期的全过程控制，它既不同于现有企业的清洁生产审计，也不同于新产品的开发清洁生产评估。在建设项目环境影响评价中的清洁生产评价时，其重点放在评估生产全过程污染控制水平上，即评价建设项目生产过程是否达到生产全过程的清洁水平，在污染发生前，是否做到污染防治取代末端治理。本项目清洁生产评述就是本着这种精神进行的。清洁生产工艺的应用主要体现在项目的建设过程中尽可能采用新技术、新工艺和新设备，提高原材料的利用率，充分体现本行业的先进性、可靠性，降低生产过程中的三废排放量，本工程采取的清洁生产措施主要有以下几方面： 1、能源的清洁性 项目使用能源电为清洁能源，对环境影响很小。 2、节能措施 节能是本工程中一项重要任务，也是降低成本，节约挖潜的重要途径。本项目建筑物内的照明，选用节能型照明工具；强化节能意识，宣传节能的意义和必要性。 3、严格原材料管理，推行清洁生产。 （1）加强物料控制。严格物料的订货、贮存、运输、发放程序的控制，保障原材料不会流失，保证原材料在生产过程中有效的利用。 （2）定量控制物料的加入量是保证物料完全转化成产品的有效方法。生产过程应有严格的物料控制和计量措施，确保物料的定量加入，避免物料的浪费和废物的产生。 （3）本项目对入库的原材料、成品要做到防潮、防雨淋、防火等，工厂对物料应有严格的定额和领料制度，以减少污染物的产生。 4、污染治理 项目废玻璃屑等经重力沉降、厂房拦截后达标排放；生产废水为员工办公生活产生的生活废水，经预处理池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。噪声经厂区隔声减震、距离衰减等措施后，可以达标排放。 固体废弃物分类收集，生活垃圾由园区环卫部门统一收集处理；废包装材料交废品回收商回收处理；粉尘（废玻璃屑）、沉淀池沉渣统一收集后交环卫部门处理。 上述措施符合清洁生产要求。 5、资源回用 本项目产生的废包装材料销售给废品回收公司回收利用。这样做既提高了资源的再利用率，又减少了废渣对环境的污染，不仅具有明显的环境效益，企业还具有一定经济效益，实现了“变废为宝”做到了清洁生产的要求。 故本项目做到了清洁生产。同时，要求本项目在以后的生产过程中，应切实按照“清洁生产”原则，尽量避免生产过程中因人为操作失误带来的故障，对主要生产设备配备足够的备用件，以便出现损坏时及时更换。此外，还应进一步不断提高生产线的工艺技术装备水平，不断提高企业的生产管理水平，从而不断降低资源消耗及污染物排放量，提高企业的环境效益，也可降低生产成本，提高企业的经济效益。 综上所述，本项目基本上从能源清洁性，污染物治理的合理性等各个环节采取有效、可行措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                        （表六）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 粉尘（废玻璃屑） | 2kg/a，0.833kg/h | 2kg/a，0.833kg/h |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 生活废水 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 生活废水 | 废水量 | 360m3/a | 360m3/a |
|  |  |  | 污染因子 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
|  |  |  | CODcr | 360 | 0.1296 | 100 | 0.036 |
|  |  |  | BOD5 | 180 | 0.0648 | 30 | 0.0108 |
|  |  |  | SS | 200 | 0.072 | 100 | 0.036 |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.0108 | 15 | 0.0054 |
|  |  |  | 总磷 | 4 | 0.00144 | 3 | 0.00108 |
|  |  | 生产废水 | 0.9m3/d | 循环使用，不外排 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 生活垃圾 | 少量 | 环卫部门清运处置 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运 |
|  | 生产区 | 沉淀池沉渣 | 0.2t/a | 定期打捞后，袋装收集，由园区环卫部门统一清运处理 |
|  |  | 粉尘（废玻璃屑） | 0.002t/a | 定期清扫后，袋装收集由园区环卫部门统一清运处理 |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a | 暂存一般固废暂存间，定期交由废品回收商回收处理 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 75~85dB(A) | 厂界噪声达标排放 |
| 主要生态影响： 本项目位于童家发展区西郊园区，租赁扬锦产业园已建成的标准厂房进行生产，不会造成水土流失、景观破坏等生态环境影响。本项目所在区域人类活动频繁，无珍稀动植物。通过工程分析及采取本报告表提出的治理措施，项目废水、废气和噪声均可做到了达标排放；固体废物去向明确，不会造成二次污染。因此，本项目不会对项目所在地生态环境产生明显影响，无须特殊的生态保护措施。 |

# 环境影响分析                                           （表七）

一、施工期环境影响分析 本项目租赁乐至县童家发展区西郊园区的标准厂房进行建设，施工期仅是进行厂房内部调整车间布局与设备安装，因此施工期不产生大的环境问题。施工过程产生的噪声、废气、粉尘、固体废物、施工人员生活污水、生活垃圾等污染物可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，为减轻施工期间对环境的影响，施工单位应严格加强施工期规范化的管理工作： 1、结合本项目特点，施工期废气主要为设备安装过程中产生的粉尘，在施工现场采取洒水降尘、建筑材料临时覆盖等措施降低施工期粉尘对内部工人及外环境的影响。 2、项目施工噪声主要为设备安装过程中使用的各种施工机械运行噪声，施工过程中应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定施工作业，严格控制施工场界噪声。 3、结合项目特点，本项目施工期废水主要为工人生活污水，工人上厕所依托园区内已有厕所，生活污水经园区内已建污水预处理池处理后排入园区污水管网，进入乐至县生活污水处理厂处理。 4、对于施工过程中产生的建筑垃圾和工人生活垃圾，施工单位应加强管理，及时清运，确保建筑工地周边环境整洁、卫生。 5、本项目在现有厂房进行建设。项目厂区内除绿化区域已全部完成路面硬化，施工期对土壤的扰动不大，项目施工期对土壤环境影响不大。 综上所述，项目施工期可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，但影响强度均不大，在工程建设结束后可消除。在落实上述施工期污染防治措施的情况下，项目施工期环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 （一）地表水环境影响分析 本项目营运期产生的废水主要为生活废水。生活废水进入园区已建1座污水预处理池池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 1、地表水环境影响等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，其评价等级判定依据见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目生产废水循环使用，排放的废水近为生活废水，生活废水进入污水预处理池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，进入污水处理厂，不直接排放到外环境。 依据HJ2.3-2018表1中： 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 本项目生产废水循环使用，不排放到外环境，故评价等级为三级B。根据项目工程特点，本项目不涉及地表水环境风险。 2、评价内容 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染影响型三级B评价内容包括： a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； b）依托污水处理设施的环境可行性评价。 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价： 本项目生活废水经预处理池（容积50m3）处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达标后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到标后排入鄢家河。本项目废水经预处理池处理后能够达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准，满足污水处理厂进水水质要求。 本项目废水产生量1.2m3/d，目前园区入驻企业较少，现有预处理池容积50m3，可满足需求，依托可行。 近期项目废水排入乐至县城市污水处理厂可行性分析： 根据现场勘查了解，乐至县城市污水处理厂配套管网已覆盖本项目所在区域，本项目废水可经管道排入污水处理厂处理达标排放；其次，根据了解，根据乐至县城市污水处理厂的处理工艺特点，其接纳污水的种类仅为生活污水，不接纳工业废水，根据工程分析可知本项目废水仅为生活废水，本项目废水性质符合乐至县城市污水处理厂接纳废水的要求，此外，本项目废水排放量较小， 对乐至县城市污水处理厂的水质不会造成较大影响， 水质变化不大，因此，本项目产生的生活可经预处理后排入乐至县城市污水处理厂处理达标排放。 远期废水排入文峰工业园污水处理厂可行性分析： 根据文峰工业园（童家发展区第一区域）规划环评可知，园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 本项目远期废水经预处理后排入园区污水处理厂处理，经处理达标排入鄢家河，鄢家河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，水体功能为纳污、农灌、排洪，尾水可实现达标排放，项目污水不会对鄢家河水质产生明显影响。 综上所述，本项目运营期对区域水环境影响较小。 4、污染源排放量核算结果 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目废水排放情况信息如下表 表7-2 废水类别、 污染物及污染治理设施信息表 废水类型 污染物种类 排放去向 排放规律 污染物治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染物治理设施编号 污染物治理设施名称 污染物治理设施工艺 生活污水 COD、NH3-N 经预处理池处理后，近期乐至县城市污水处理厂，远期文峰工业园污水处理厂 连续排放，流量不稳定 TW001 预处理池 / DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排口 （2）废水排放口基本情况 本项目废水间接排放口基本情况如下表： 表7-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) DW001 105.01 4903 30.307 419 360 近期：预处理后经污水管网进入乐至县城市污水处理厂 连续排放，流量不稳定 / 乐至县城市污水处理厂 COD 50 BOD5 10 NH3-N 5 总磷 0.5 SS 10 远期：经预处理池处理后排入文峰工业园区污水处理厂 / 文峰工业园区污水处理厂 COD 40 BOD5 10 NH3-N 3 总磷 0.5 SS 10 （3） 废水污染物排放信息 本项目废水污染物排放信息如下表 表7-4 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量(t/a ) 年排放量（t/a） DW001 COD 100 0.00012 0.036 BOD5 30 0.000036 0.0108 NH3-N 15 0.000018 0.0054 总磷 3 0.0000036 0.00108 SS 100 0.00012 0.036 全厂排放口合计 COD 0.036 BOD5 0.0108 NH3-N 0.0054 总磷 0.00108 SS 0.036 （二）地下水环境影响分析 本项目为光学镜片加工，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“65 玻璃及玻璃制品；其他”，地下水环境影响评价项目类别IV类，项目可不进行地下水影响评价，仅做一般性影响分析。 本项目建设场地内未设置地下水集中式饮用水水源地。另外，本项目场地不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，以及其他与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区；无分散式居民饮用水水源等其他地下水环境敏感区。 为了防止项目运营期对周围地下水、土壤的污染，企业在对生产厂房地面采取严格的防渗措施基础上， 还应采取如下地下水污染防治措施， 杜绝出现地下水污染隐患。 表7-5 地下水污染分区防治措施表 防渗分区 防渗区域 措施 防渗系数 重点防渗区域 精磨区、抛光区、磨边区、沉淀池、空压机房、镀膜区 HDPE+混凝土防渗 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≦10-10cm/s 一般防渗 原料库、包装区、产品库和一般固废暂存间 地面混凝土硬化 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≦10-7cm/s 简单防渗区 办公区和人工检查区 一般地面硬化 / 另外，本环评要求：本项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏” 等源头防污措施后，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 （三）大气环境影响分析 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型——估算模型（AERSCREEN）进行预测。大气环境现状及影响预测因子为：颗粒物；本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的相关标准。 根据前述工程分析，本项目粉尘的排放量约为2kg/a（0.833g/h）。项目排放废气点为生产区，评价将整个生产区作为面源进行预测，预测过程如下。 1、大气环境影响等级判定 本次评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ22-2018）规定：根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci---采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； Coi----第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价工作等级按表7-1的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。 同一项目有多个污染源(两个及以上)时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 表7-6 大气评价工作等级划分 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 2、评价因子及评价标准筛选 表7-7 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 粉尘（TSP） 小时均值 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 烟尘影响按TSP考虑，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》：5.3.2.1：对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值的，可按2倍、3倍折算为1h平均浓度限值，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），TSP标准值为300μg/m3（24h平均），折算后标准值为900μg/m3（1h平均）。 3、估算模型参数 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 70000人 最高环境温度/°C 38.3 最低环境温度/ °C -4.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 4、污染源参数 本项目主要废气污染源排放参数见下表： 表7-9 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率kg/h X Y 颗粒物 1 生产车间 501446 33542 00 1314 43.8 30 / 6 2400 连续 0.000833 5、计算结果 表7-10 主要污染源估算模型计算结果表（面源） 下风向距离（m） 生产区 TSP浓度(mg/m3) TSP占标率(%) 10 6.46E-05 0.01 25 1.06E-04 0.01 50 1.22E-04 0.01 52 1.22E-04 0.01 75 1.14E-04 0.01 100 9.61E-05 0.01 125 9.70E-05 0.01 150 9.65E-05 0.01 175 9.49E-05 0.01 200 9.26E-05 0.01 225 9.03E-05 0.01 250 8.77E-05 0.01 275 8.49E-05 0.01 300 8.20E-05 0.01 325 7.90E-05 0.01 350 7.81E-05 0.01 375 7.62E-05 0.01 400 7.33E-05 0.01 425 7.06E-05 0.01 450 6.80E-05 0.01 475 6.54E-05 0.01 500 6.30E-05 0.01 525 6.07E-05 0.01 550 5.85E-05 0.01 575 5.78E-05 0.01 600 5.56E-05 0.01 625 5.37E-05 0.01 650 5.18E-05 0.01 675 5.00E-05 0.01 700 4.83E-05 0.01 725 4.67E-05 0.01 750 4.52E-05 0.01 775 4.37E-05 0.00 800 4.23E-05 0.00 825 4.10E-05 0.00 850 3.98E-05 0.00 875 3.86E-05 0.00 900 3.75E-05 0.00 925 3.64E-05 0.00 950 3.54E-05 0.00 975 3.44E-05 0.00 1000 3.35E-05 0.00 1025 3.26E-05 0.00 1050 3.18E-05 0.00 1075 3.10E-05 0.00 1100 3.02E-05 0.00 1125 2.94E-05 0.00 1150 2.87E-05 0.00 1175 2.80E-05 0.00 1200 2.74E-05 0.00 1225 2.61E-05 0.00 1250 2.55E-05 0.00 1275 2.50E-05 0.00 1300 2.44E-05 0.00 1325 2.39E-05 0.00 1350 2.34E-05 0.00 1375 2.29E-05 0.00 1400 2.24E-05 0.00 1425 2.20E-05 0.00 1450 2.15E-05 0.00 1475 2.11E-05 0.00 1500 2.07E-05 0.00 下风向最大质量浓度及占标率% 1.22E-04 0.01 评级等级 三级 由表7-10可知，本项目大气评价工作等级为三级。根据大气污染物预测，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放进行核算。本项目大气污染物无组织排放核算表见下表。 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 粗磨、细磨、磨边、抛光 颗粒物 湿法工艺，密闭生产车间，自然沉降，定期对地面进行清扫后无组织排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 2 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.002t/a 本项目大气污染物年排放量核算表见下表。 表7-12 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.002 6、无组织废气排放的大气环境影响分析 本项目无组织废气排放污染物主要是颗粒物。本次评价采用《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式——估算模型进行预测，项目无组织废气预测结果见下表： 表7-13 项目废气无组织污染物排放预测结果表 序号 面源名称 污染因子 下风向最大 落地浓度（mg/m3） 下风向最大 落地浓度距离（m） 1 生产区 颗粒物 0.000122 52 由上表可知，项目面源废气颗粒物在主导风向下风向52m处地面达到最大落地浓度，为0.000122mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准（1.0mg/m3）。因此，本项目无组织排放废气对周围环境影响极小。 7、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表7-10的预测结果可知，本项目大气污染物短期浓度贡献值未超过环境质量浓度限值，因此不需设置大气环境防护距离。 通过上述废气治理措施处理后，项目废气可做到达标排放，不会对区域大气环境造成影响。 （四）声环境影响分析 1、评价工作等级 项目选址区域声环境属3类标准地区。项目工程运营期主要噪声源为等空压机、冷却塔、精磨机等设备噪声以及车辆运输噪声。项目周边200m范围内无居民，项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声声级的增加量＜3dB（A），对周围环境影响较小。根据“导则”HJ2.4-2009中评价工作分级的规定，本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，且项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（含3dB（A））且受影响人口数量变化不大，故确定本次声环境影响评价工作等级为三级。声环境评价工作等级判定结果见下表7-14。 表7-14 声环境评价工作等级判定结果 项目 内容 周围环境适用标准 GB3096-2008中3类 周围环境受项目影响噪声增加量 3dB(A)以内 受影响人口数量变化情况 变化不大 评价工作等级 三级 2、噪声源及检测结果 本项目设备噪声源主要为空压机、冷却塔、精磨机等设备运转产生的噪声，噪声源强为70～85dB(A)。各类设备经隔声降噪后可降低10~20dB(A)。噪声源性质见表7-15。 表7-15 项目设备噪声源强及治理措施一览表 序号 设备名称 噪声源强dB（A） 数量（台） 治理措施 治理后声级值 厂界距离（m） 东 南 西 北 1 真空镀膜机 75 3 项目选用低噪设备，并对设备采取基座减震、车间隔声等措施，使噪声能做到厂界达标排放 60 254 80 15 123 2 超声波清洗机 75 1 60 3 铣磨机 80 4 65 4 精磨机 80 4 65 5 磨边机 80 8 65 6 抛光机 80 15 65 7 空压机 85 1 选用低噪声空压机，于厂房内部设置单独的房间，基础安装橡胶减震垫，厂房隔声 75 8 冷却塔 80 2 选用低噪设备，并对设备采取基座减震 65 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。考虑对环境有利，本次预测采用点声源自由场衰减模式，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，其噪声预测公式为： 式中：Lr——测点的声级（可以是倍频带声压级或A声级）； Lr0——参考位置r0处的声级（可以是倍频带声压级或A声级）； r——预测点与点声源之间的距离，m； r0——测量参考声级处与点声源之间的距离，m； ΔL——各种衰减量，包括空气吸收、声屏障或遮挡物、地面效应等引起的衰减量。 由上式预测每个噪声源在评价点的贡献值，再将所有声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出工程噪声源对该点噪声的贡献值，贡献值与本底值叠加，即得出影响预测值。具体计算模式如下： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源在预测点产生的A声级； N——为噪声源的个数。 3、预测内容 根据本项目噪声源的分布，对厂址的厂界四周噪声进行预测计算，与所执行的标准进行比较。 本项目具体设备噪声预测结果见表7-16。 表7-16 噪声预测结果 单位dB（A） 叠加源强 厂界噪声贡献值 东 南 西 北 81.46 33.4 43.4 57.9 39.7 本项目属于新建项目，夜间不生产。由表7-14可知，项目厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求（昼间≤60dB(A)）。 综上，本项目建成后营运期噪声对项目周边区域声环境影响较小。 （五）固体废物对环境的影响分析 项目厂区产生的固废主要为生活垃圾、沉淀池沉渣、粉尘（废玻璃屑）和废包装材料。 职工生活垃圾，本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为15kg/d，4.5t/a；经项目厂区垃圾桶收集后，运至收集点，由园区环卫部门统一清运处理. 沉淀池沉渣：类比同类项目可知，本项目沉淀池沉渣约为0.2t/a。定期打捞后，袋装收集，由园区环卫部门统一清运处理. 粉尘（废玻璃屑）：项目产生的粉尘（废玻璃屑）为0.002t/a。定期清扫后，袋装收集由园区环卫部门统一清运处理。 废包装材料：主要包括来料废包装材料。在生产的开始产生，根据原料类别及用量估算，本项目废包装材料产生量约为0.5t/a。具有一定的回收利用价值，暂存一般固废暂存间，定期交由废品回收商回收处理。 综上所述，本项目产生的各类固体废物均可得到有效处置，不造成二次污染，对环境的影响较小。 （六）土壤环境影响分析 1、评价工作等级 本项目为光学镜片生产项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），结合建设项目资料，本项目行业类别制造业中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制造品”中的“非金属矿物制造品”，项目类别为Ⅲ类。项目占地为1314m2，小于5hm2，占地规模为小型，并且本项目位于工业园区内，土壤敏感程度属于不敏感。根据HJ964-2018表4判定，本项目可不进行土壤环境评价工作。 2、保护措施与对策 项目土壤防止措施主要为根据项目所在地的地形特点优化地面布局，对厂房地面进行硬化及分区防渗防止土壤环境污染；依托园区已有绿化，并且在运营期加强管理。 综上所述，通过对厂区各区域采取以上有效防渗措施后，能有效防止渗漏造成土壤污染，不会对地下水、土壤以及地表水环境造成影响。 三、环境风险分析及预防措施 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，环境风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级级评价；风险潜势为Ⅰ，可展开简单分析。 （1）环境风险潜势划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表7-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ+ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 （2）P的分级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，进行本项目P的分级确定。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量中表B.1突发环境事件风险物质及临界量。本项目使用原辅材料中无风险物质。 危险物质总量与其临界量比值（Q）按照下式计算： 式中：q1，q1，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q1，…，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 本项目不涉及风险物质，本项目Q＝0＜1，则该项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险等级划定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价等级。 表7-18 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据上述分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2、环境敏感目标概况 本项目位于四川省资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦产业园内，项目周边均为工业企业。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 3、环境风险识别 环境风险识别范围包括生产过程中涉及的物质危险性识别和生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。 （1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险辨识》（GB18218-2018）可知，不项目不涉及危险化学品，不构成重大危险源。 （2）生产系统危险性识别 生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目所用生产装置均为简单的机械设备，因此生产系统的危险性极低。 4、环境风险分析 粉尘在密闭空间内聚集到一定浓度时会存在爆炸的危险。环评要求生产车间内采取强制通风排风措施，避免粉尘在该区内聚集；同时要求生产车间内严禁明火的存在，只要加强管理，一般情况下不会发生火灾和爆炸。 5、环境风险控制及防范措施 针对项目储存及“三废”排放特征，本环评提出如下风险管理及减缓风险措施要求： 制定《环境保护应急预案》，对设备的运行、管理提出相应的管理要求和应急处理方案，该应急预案应能够满足环保要求。并严格按照《预案》进行日常监督、管理； 强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作：按照安全生产规范车间通排风措施，避免或减轻由安全事故引发的环境风险； 厂方应制定相应的应急预案。 本项目应急预案的主要内容可参考下表。 表7-19 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：生产厂区 环境保护目标：厂区周围企业工作人员 2 应急组织机构、人员 公司设置应急组织机构，厂长为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 3 预案分级响应条件 根据事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案及适合的处理措施 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。同时充分重视并发挥煤体的作用 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。根据厂内风向标，判断事故气体扩散的方向， 制定逃生路线 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 12 事故恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 6、环境风险评价结论 经分析，本项目生产过程中可能产生的环境风险较小，企业只要加强环境管理，确保各种污染处理装置有效地稳定的运行、各种固废分类收集、回收利用，就能确保项目的建设对环境的安全，则事故风险对周围环境及社会关注点的影响是属于可接受水平的，从环境风险角度分析项目是可行的。 表7-20 建设项目环境分析按简单分析内容表 建设项目名称 四川省仑旭光学仪器有限责任公司年产30万件光学镜片生产项目 建设地点 （四川）省 （资阳）市 （/）区 （乐至县）县 经济开发区西郊园区扬锦产业园11号楼 地理坐标 经度 105.014214830 纬度 30.306469329 主要危险物质及分布 生产车间粉尘 环境影响途径及危害后果 粉尘在密闭空间内聚集到一定浓度时会存在爆炸的危险 风险防范措施要求 生产车间内采取强制通风排风措施，避免粉尘在该区内聚集；同时要求生产车间内严禁明火的存在，只要加强管理，一般情况下不会发生火灾和爆炸。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目名称：年产30万件光学镜片生产项目 建设性质：新建 建设单位：四川省仑旭光学仪器有限责任公司 建设地点：资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦产业园11号楼 建设规模：本项目租用四川省资阳市乐至县经济开发区西郊园区扬锦产业园11号厂房，面积为1314m2，新建光学镜片生产线1条，年产光学镜片30万件。 根据本报告表7-18，本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 四、环境管理和检测计划简要分析 1、环境管理 环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标，促使工程向“清洁生产”的方向不断发展。根据《国务院关于环境保护工作的决定》中有关建立和健全环保机构的精神，建议项目建成投产后，建立二级环境管理体系。各级领导对环境污染负有管、防、治的责任。 环境管理主要职责： （1）认真贯彻国家和地方有关环保方针、政策、法规。 （2）通过环境管理制度的考核，提高全体员工的环保意识。 （3）建立、健全一套符合本项目实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循，并形成制度化管理。 （4）制定环境管理控制目标及实施办法，搞好全厂污染物总量控制。 （5）参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收；督查环保设施的运行和维护。 （6）建立健全企业环保统计等技术档案。 （7）加强企业运行管理。 2、环保机构设置 设立环境保护小组：由建设单位派1名副经理负责全厂区的环保管理，制定年度环保措施计划，制定厂区环保有关条例、规章等；派1名具有一定环境方面知识的人员负责厂区内环保计划的实施，进行现场监督，保证厂区内生活垃圾、一般固废及时得到清运，各类危险废物得到合理处置，保证厂区机械设备正常运转、厂界噪声达标等，并协助当地环保部门定期进行环境监测。 要求所有环保管理人员及工作人员均应具有一定的环境工程及环境管理等方面的知识，并定期进行培训。 企业采取的环境管理具体措施： （1）安排专人定期对厂区生产生活和环保设施进行巡查，如环保设施是否正常工作等，一旦发现问题，及时进行抢修； （2）加强对员工的环保、管理培训，使其认识到环保和安全生产的重要性； （3）加强对厂区尤其是生产区域的现场管理。 3、营运期常规监测 环境监测计划包括污染源监测计划，对厂区现有污染源、本项目污染源进行跟踪监测。 建设单位需根据相关法律法规、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017） 对环境质量现状监测的相关要求，建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，提出的全厂具体监测方案见表7-21建设单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 表7-21 全厂环境监测计划一览表 项目 检测点位 检测因子 监测频率 废气 厂界四周，上风向1个点位，下风向2个点位 颗粒物 1次/年，2天/次 噪声 厂界四周 等效连续 A声级 1次/年，每次连续2天，昼夜各测一次 废水 预处理池总排口 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、pH值、总磷 1次/年，2天/次 五、环境保护三同时验收一览表 项目环境保护三同时验收一览表如表7-22所示 表7-22 环境保护三同时验收一览表 项目 治理内容 验收内容 执行标准 废水治理 生活废水 经园区预处理池处理后排入园区污水管网 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准 废气治理 粉尘 厂界无组织废气 大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 噪声治理 设备噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固体废弃物 生活垃圾 环卫部门处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001） 沉淀池沉渣 粉尘（废玻璃屑） 废包装材料 废品回收站回收 地下水防渗 重点防渗区：精磨区、抛光区、磨边区、沉淀池、空压机房、镀膜区 HDPE+混凝土防渗 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗要求 一般防渗区：原料库、包装区、产品库和一般固废暂存间 地面混凝土硬化 简单防渗区：办公区和人工检查区 一般地面硬化 根据2017年11月20日环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 的公告”（国环规环评【2017】4号）文相关要求，项目建设单位作为环境保护验收的责任主体，应按照相关规定，自行组织环境保护验收，编制验收报告，并对验收内容、结论的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托由能力的技术机构编制，验收期限一般不超过三个月。 根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）： 第十一条 除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 第十二条 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 第十三条 验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                  （表八）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 加强管理，加强通风 | 对外环境影响较少 |
|  |  | 装修废气 |  |  |
|  | 厂区内 | 粉尘（废玻璃屑） | 湿磨工艺，自然沉降 | 对外环境无明显影响，可实现达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活废水 | 依托园区现有的预处理池收集处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河 | 达标排放 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷 | 进入园区污水预处理池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 | 达标排放 |
|  | 生产废水 | 循环回用，不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 营运期 | 废包装材料 | 暂存于项目固废暂存间内，定期外售 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 分类收集，交环卫部门处理 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |
|  |  | 收集粉尘 |  |  |
| 噪声 | 施工噪声 | 加强管理 | 厂界达标 |
|  | 机械设备噪声 | 合理布局、设备基础减振措施、建筑隔声、定期加强设备维护，加强管理 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营后的各种污染物均得到了有效处置，不会造成环境污染，因此对项目周围生态环境影响较小。 |

# 环保设施(措施)及投资估算一览表                          （表九）

本项目总投资200万元，环保投资16万元，环保投资占总投资的8.0%。项目环保投资情况见下表： 表9-1 本项目环保设施（措施）及投资估算一览表 类别 项目 所处位置 内容 投资(万元) 备注 废水 生活废水 办公生活区 依托已建化粪池处理 / 依托 生产废水 生产车间 沉淀池2座，容积分别为1m3和1.5m3 3.0 新建 废气治理 粉尘 生产车间 封闭车间 计入总体投资 新建 噪声治理 噪声 厂房内 选用低噪声设备、厂房隔声、合理布置、设备基础安装橡胶减震垫、空压机设置单独房间。 2.0 新建 固体废弃物处置 生活垃圾 沉淀池沉渣 粉尘 厂区 垃圾桶收集，定期环卫部门清运 2.0 新建 一般工业固废 厂区东面 一般固废暂存区1处，12m2 2.0 新建 地下水保护及防渗 重点防渗区 厂区内 精磨区、抛光区、磨边区、沉淀池、空压机房、镀膜区做重点防渗处理使用混凝土+HDPE膜防渗防渗，要求防渗等级达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s﹚ 7.0 整改 一般防渗区 厂区内 原料库、包装区、产品库和一般固废暂存间地面进行硬化处理；或采取其他防渗措施，要求防渗等级达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s﹚ 合计 / 16

# 结论与建议                                              （表十）

一、结论 1、项目概况 四川省仑旭光学仪器有限责任公司租用乐至县西郊工业园扬锦产业园内11号厂房的部分建设“年产30万件光学镜片生产项目”，租用面积约1314m2，新建光学镜片生产线1条，年产光学镜片30万件。 2、产业政策符合性 本项目为光学镜片生产，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C30 非金属矿物制品业”中“C305 玻璃制品制造”中的“C3052 光学玻璃制造”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本）有关政策规定，本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，因此本项目为允许类。并且建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用情况，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类。 同时，本项目已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案（备案号：川投资备【2020-512022-30-03-490993】FGQB-0165号），备案部门为乐至县发展和改革局。 因此本项目符合国家现行产业政策。 3、规划及选址符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊园区内，本项目为光学镜片生产，不属于园区类的鼓励类和严格控制类，但项目符合国家产业政策，选址合理，能满足清洁生产的要求，因此属于园区允许类发展产业，根据乐至县童家发展区管理委员会出具的入园证明，明确本项目用地及规划符合工业园区相关要求，项目建设符合园区准入条件，同意了本项目入驻园区进行建设。同时，根据《乐至县童家发展西郊园区控制性详细规划——土地利用现状图》可知，本项目用地属于工业用地。因此项目的选址符合相关规划。 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊园区，租赁扬锦产业园11号厂房厂房。项目所在地周边均为工业发展区范围，无需要重点保护的文物、风景名胜区和水源地等环境保护目标。本项目生产过程中主要产生地下水污染及环境风险影响，通过采取合理有效的工程防治措施以及制定风险应急预案，不会对周围环境产生明显的不利影响。 综上所述，本项目用地符合当地规划，区域具有一定的环境容量，与外环境较为相容，不存在环境制约因素，选址合理。 4、环境现状与评价 （1）地表水：根据《2019年资阳市环境质量状况公报》中监测结果，项目所在阳化河断面各项监测指标中除化学需氧量和石油类外，各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准要求，化学需氧量和石油类超标。根据资阳市生态环境局2020年4月9日提出的“资阳实施上下联动 冲刺阳化河达标”提出的阳化河达标措施，可以推进流域水质稳定达标。 （2）声环境：检测结果表明项目周边的声环境测点昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值。 （3）大气环境：根据资阳市生态环境局于2020年4月发布的《2019年资阳市环境质量状况公报》，乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求，因此乐至县属于达标区。 （4）生态环境：本项目位于属于工业园区。项目所在地的植被主要为人工林木及草坪等，无珍稀濒危野生动、植物存在。 5、污染物达标排放 （1）施工期污染物达标排放 废气：施工期废气主要为设备安装过程中产生的粉尘，在施工现场采取洒水降尘、建筑材料临时覆盖等措施降低施工期粉尘对内部工人及外环境的影响。 噪声：项目施工噪声主要为设备安装过程中使用的各种施工机械运行噪声，施工过程中应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定施工作业，严格控制施工场界噪声。 废水：项目施工期废水主要为工人生活污水，工人上厕所依托园区内已有厕所， 生活污水经园区内已建污水预处理池处理后排入园区污水管网，进入乐至县生活污水处理厂处理。 固废：对于施工过程中产生的建筑垃圾和工人生活垃圾，施工单位应加强管理，及时清运，确保建筑工地周边环境整洁、卫生。 （2）营运期污染物达标排放 废水：生活废水进入污水预处理池进行处理，达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。项目污水水质简单，满足园区污水处理厂进水水质要求，且废水量小，不会影响污水处理厂的正常运行，经处理达标排放后对最终受纳水体的水质影响不明显。 地下水：环评要求企业通过采取分区防治措施后，项目的建设不会对项目所在地地下水环境产生影响。本项目采取的分区防渗措施如下： 重点污染防治区需满足等效粘土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求；一般防渗区需满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s的要求。因此，只要加强环境管理，严格落实各项环保措施，本项目不会对地下水水质产生影响。 废气：本项目废气仅为粗磨、精磨、抛光、磨边工序产生的粉尘为无组织排放。上述工序采取湿磨工艺，最大限度的降低粉尘产生量，同时粉尘均为废玻璃屑，其比重较大，在车间自然沉降，对周围空气环境影响较小。 噪声：本项目产生的噪声主要来源于冷却塔、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~85dB(A)。本项目通过合理布置声源，采取相应的减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界处噪声排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，因此项目对区域声环境造成的影响较小。 固体废物：项目的生活垃圾由园区环卫部门清运处理；沉淀池沉渣定期打捞后交环卫部门处理；粉尘定期清扫后交环卫部门处理；废包装材料暂存于一般固废暂存间内，交废品回收站处理。通过上述处理措施处理后，项目固体废物均能得到妥善处置，去向明确合理，不会对周围环境产生二次污染。 6、总量控制 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则及污染物排放特点，本项目总量建议因子主要考虑：COD、NH3-N，其总量控制指标建议见下表： 表10-1 项目总量控制污染物建议指标 污染物种类 污染物名称 总量控制指标（t/a） 废水 园区排口 COD 0.18 NH3-N 0.0162 乐至县城市污水处 理厂总排口 COD 0.018 NH3-N 0.0018 乐至县文峰工业园 污水处理厂总排口 COD 0.0144 NH3-N 0.00108 7、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 项目施工期间，对环境存在一定的影响，但是只要施工方严格按照施工规范文明施工，采取适当的防尘、降噪措施，可以将影响减少到最小。施工结束后，以上影响可消除。 （2）运行期环境影响评价结论 通过采取报告表提出的各项措施后，项目运营期废水能够得到妥善处理，对周围水环境的影响较小；废气不会改变当地大气环境功能，周围大气环境质量影响较小；噪声不会改变项目所在区的声环境功能区性质，可维持当地声环境质量现状级别；固体废物去向明确，能得到妥善处置，不会对环境造成二次污染；本项目防渗分区明确，各防渗分区均能满足《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，对地下水影响较小。 8、环境风险结论 本项目从建设、生产等各方面采取积极措施，确保安全生产。为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急预案，以控制事故和减少对环境的危害。评价认为，业主在进行工程设计、施工和生产运行中，只要认真落实本评价中提出的各项对策措施和建议，加强质量监督和工程管理，抓好建成的竣工验收和安全生产管理等环节的工作，工程投产后能满足安全生产的要求。在采取上述风险防范措施后，可将风险事故影响降低到可接受水平。 9、评价结论 综上所述，本项目符合国家现行的产业政策，选址符合乐至县童家发展区产业规划，项目总图布置合理；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准；项目的实施不会改变区域环境质量现状，不会影响区域环境目标的实现；项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施切实可行；只要严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，从环境保护角度来看，项目在乐至县童家发展区建设营运是可行的。 二、建议及要求 1、严格执行项目“三同时”。 2、认真落实报告表中提出的各项环保措施。 3、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 4、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。 5、工艺设备定期进行检查和维护。 6、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 7、建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1项目地理位置图 附图2 生态红线图 附图3 规划图 附图4 项目外环境关系及检测布点图 附图5项目平面布置及分区防渗图 附件： 附件1 项目委托书 附件2 备案证明 附件3 营业执照 附件4 租用合同 附件5 投资协议书 附件6 原厂房备案 附件7 原厂房批复 附件8 园区跟踪环评 附件9 园区入园证明 附件10 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。