建设项目环境影响报告表

（承诺制项目送审件）

项  目  名  称：   乐至县猫王鞋业有限公司

年产70万双成品鞋生产项目

建设单位（盖章）：  乐至县猫王鞋业有限公司

编制日期：2020年12月

国家生态环境部  制

四川省生态环境厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地的详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，尽可能给出保护目标、性质、规模、距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                        （表一）

| 项目名称 | 乐至县猫王鞋业有限公司年产70万双成品鞋生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐至县猫王鞋业有限公司 |
| 法人代表 | 张涛 | 联系人 | 张涛 |
| 通讯地址 | 乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房 |
| 联系电话 | 13540000666 | 传真 | / | 邮政编码 | 6412500 |
| 建设地点 | 乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房 （经度：105.017336510纬度：30.309033055） |
| 立项审批 部门 | 乐至县发展和改革局 | 批准文号 | 川投资备【2020-512022-19-03-518076】FGQB-0216号 |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | C1952 皮鞋制造 |
| 占地面积（m2） | 6000 | 绿化面积 （m2） | / |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中：环保 投资(万元) | 50 | 环保投资占总投资比例 | 1% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期 投产日期 | 2021年1月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 中国制鞋业异军突起，在短短的十多年，成为全球最大的鞋类生产国和出口国，特别是中国加入WTO后，中国制鞋业更是呈现出强大的发展趋势，鞋类产量已占世界总量的40~50%，在全球鞋类贸易中，我国鞋类出口额已达25%，两者均居世界第一。为满足市场需求，乐至县猫王鞋业有限公司拟投资5000万元，租用乐至县晶亿置业有限公司位于乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房建设“乐至县猫王鞋业有限公司年产70万双成品鞋生产项目”（以下简称“本项目”、“项目”）。本项目不生产塑料类橡胶类鞋，鞋底全部外购，不涉及喷漆工艺。 厂房情况及环保手续：项目租用厂房为乐至县晶亿置业有限公司投资修建晶亿鞋业产业园内的标准厂房，位于乐至县童家发展西郊工业园，租用面积为6000m2。该标准厂房已经进行了环境影响备案，备案号：202051202200000222。 本项目为新建项目，为皮鞋生产，项目不涉及塑料类橡胶类鞋，鞋底全部外购，并且不涉及喷漆工艺。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《国务院关于修改<建设项目环境环保管理条例>的决定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日实施）和《关于修改（建设项目环境影响评价分类管理名录）部分内容的决定》（部令第1号，2018年4月28日实施）等有关要求，本项目属于名录中“八、皮革、皮毛、羽毛及其制品和制造业”中的“23 制鞋业、使用有机溶剂的”项目，应编制环境影响报告表。为此，乐至县猫王鞋业有限公司委托我公司承接本项目环评报告编制工作。我公司接受委托后，认真研究项目的有关材料，并进行实地踏勘和调研，根据有关工程资料，在现场调查、环境现状监测、预测计算分析等环节工作的基础上，编制完成了《乐至县猫王鞋业有限公司年产70万双成品鞋生产项目环境影响报告表》，待审批后作为环保主管部门环境管理及项目开展环保设计工作的依据。 二、项目可行性分析 （一）产业政策符合性 本项目为皮鞋制造，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C1952皮鞋制造”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本）有关政策规定，本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，因此本项目为允许类。并且建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用情况，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类。 同时，本项目已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案（备案号：川投资备【2020-512022-19-03-518076】FGQB-0216号），备案部门为乐至县发展和改革局。 综上，本项目的建设符合国家现行产业政策。 （二）规划符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房内，根据调查晶亿鞋业产业园由乐至县晶亿置业有限公司代建，位于乐至县童家发展区西郊园区内，根据乐至县童家发展区管理委员会出具的证明，本项目符合乐至县童家发展区西郊园区产业准入要求及布局规划。同时根据《乐至县童家发展西郊园区控制性详细规划——土地利用现状图》可知，本项目用地属于工业用地。 因此，本项目的建设符合乐至县城市总体规划。 （三）与乐至县童家发展区西郊园区符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房内，乐至县童家发展区西郊园区前身为乐至县农副产品加工园区。 2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号）批准设立乐至县农副食品加工园区，园区级别为县级工业园，园区规划总面积为5.07平方千米（但后期园区在建设过程中，园区实际实施的面积为4.03平方千米），园区主要引进食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月2日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。 2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2006】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。其园区跟踪规划环评已于2018年4月6日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号）。根据乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环评及批复可知，园区鼓励和禁止入园企业类型见下表： 表1-1 项目建设与乐至县童家发展区西郊园区入园企业要求 园区 鼓励类 严格控制类 允许类 乐至县童家发展区西郊园区 符合国家现行产业政策及行业产业政策，满足清洁生产要求的鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药为主导的行业 （1）食品行业中的屠宰和白酒酿造；医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业；机械加工和汽车配件行业禁止电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺；纺织行业禁止引入印染工艺。（2）《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。（3）列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。（4）清洁生产水平不能达到清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。（5）不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目。（6）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。（7）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。（8）超过园区重点污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。（9）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的I、II类工业企业；（2）符合国家现行产业政策、满足清洁生产要求、选址经论证与周边环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的I、II类工业企业。 本项目为鞋业生产类别，不涉及皮革鞣制、喷漆等工序；且本项目外购处理好的热熔港宝，使用时直接刷胶粘贴。根据上表可知，本项目属于园区鼓励类发展产业。 同时根据乐至县童家发展区管理委员会出具的入园证明，明确本项目用地及规划符合工业园区相关要求，项目建设符合园区准入条件，同意本项目入驻园区进行建设。 因此，本项目的建设符合乐至县童家发展区西郊园区总体规划。 （四）、与审批承诺制符合性 1、先行试点范围 根据资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号），实行审批承诺制的项目实施范围包括：1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区。本项目与审批承诺制实施范围符合性如下表： 表1-2 审批承诺制实施范围与本项目符合性 先行试点范围 本项目 符合性 1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区万贯产业园，园区已完成了扩区及跟踪规划环评（乐环审批〔2018〕27号） 符合 2、实施对象 本项目与审批承诺制实施对象符合性如下表： 表1-3 审批承诺制实施对象与本项目符合性 实施对象 本项目 符合性 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目 本项目为皮鞋生产项目，属于名录中“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制造业 23.制鞋业 使用有机溶剂的 全部应编制环境影响报告表 符合 3、实施条件 本项目与审批承诺制实施条件符合性如下表： 表1-4 审批承诺制实施条件与本项目符合性 实施条件 本项目 符合性 建设单位完成工商注册 本项目已完成工商注册，并取得营业执照（统一社会信用代码：91512022MA677HPN65） 符合 项目建设地位于上述实施范围内 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区 符合 不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 本项目为不属于生态环境部、省生态环境厅审批的项目和不包括关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 符合 综上分析，本项目满足资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号）的规定，本项目可实施审批承诺制。 （五）项目“三线一单”符合性分析 根据2016年10月27日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的 通知》（环评（2016）150号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。根据《四 川省生态保护红线方案》（川府发（2018）24号）及《四川省生态保护红线分布图》，本项目不在四川省生态保护红线范围内。本项目与“三线一单”的符合性分析如下： 1、与生态保护红线符合性分析 根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）（以下简称《方案》），《方案》明确四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%。空间分布格局呈“四轴九核”，分为5大类13个区块，主要分布在川西高原山地、盆周山地的水源涵养、生物多样性维护、水土保持生态功能富集区和金沙江下游水土流失敏感区、川东南石漠化敏感区。其中资阳市区域范围涉及的：“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”。生态功能：四川盆地区是成渝经济区的重要组成部分，是成渝城市群核心区域，人口密集，经济发展，城镇化率大于50%，该区主体功能区定位为重点开发区域和农产品主产区，其主导功能为人居保障和农林产品提供，该区的生态保护红线主要以保障城市饮水安全的饮用水水源保护区为主，还有零散分布于四川盆地及成都平原区自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园等各类生态保护重要区域，它们在维护区域水土保持功能方面发挥着重要作用。重要保护地：本区域分布有32处饮用水水源保护区、6个省级自然保护区、3个国家级风景名胜区、10个省级风景名胜区、1个世界地质公园、5个国家地质公园、1个省级地质公园、2个国家湿地公园、4个省级湿地公园、14个国家级水产种质资源保护区、1个省级水产种质资源保护区、1处世界文化与自然遗产地的部分或全部区域。 本项目选址于资阳市乐至县童家发展区西郊园区内，不涉及上述生态红线保护区。同时项目生产过程中生活废水妥善处理后外排，不会对项目所在区域地表水环境质量造成影响。 综上，本项目建设符合生态红线要求。 2、与环境质量底线符合性分析 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，根据资阳市生态环境局于2020年4月发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》可知，2019年资阳市乐至县PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO、O3浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，资阳市乐至县为达标区。 项目受纳水体阳化河（又名鄢家河）的地表水环境质量为Ⅲ类水域。根据资阳市生态环境局于2020年4月发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》可知，2019年乐至县境内阳化河、潘龙河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域为不达标区。本项目运营过程中生活废水经园区化粪池处理后最终进入污水处理厂处理达标后外排，因此本项目的建设对区域地表水环境质量现状影响甚微。 根据汉正检测技术有限公司和四川炯测环保技术有限公司对本项目所在区域的土壤环境进行检测可知，项目所在区域土壤各监测点位的各项土壤监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准，土壤环境质量较好。 项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区内，所在区域为3类声环境功能区，根据四川锡水金山环保科技有限公司于2020年11月12日-2020年11月13日对本项目区域的环境噪声现状监测结果，本项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》3类标准要求。本项目营运期不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、与资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破最高限值。本项目为乐至县猫王鞋业有限公司年产70万双成品鞋生产项目，用地不占用基本农田且符合当地用地规划，不涉及土地资源利用上线；项目需要的原辅材料量较小，均为外购；主要利用的能源是自来水和电能，由城市供水和供电管网集中供应。同时本项目采用了成熟的工艺、设备和污染物处理措施，使自然资源得到有效保护。因此，项目对当地的资源需求量很少，未涉及资源利用上线。 4、与环境准入负面清单符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。查阅《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（第一批、第二批）和《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室文件关于印发<四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）>的通知》（川长江办[2019]8号），本项目不属于其中的限制类和禁止类，本项目所在地不属于国家重点生态功能区，不在上述负面清单内。因此，项目为环境准入允许类别。 综上所述，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单及《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》负面清单内。本项目的建设与生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的要求相符。 （六）与大气污染防治相关规划、方案符合性分析 1、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 根据原环境保护部等六部门发布的关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]21号），文件要求“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”、“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”。本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目产生的VOCs通过设置车间密闭、收集，并设置集气罩+二级活性炭吸附装置处理+15m排气筒，可实现达标排放，符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。 2、与《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018-2020）年》符合性分析 根据《关于印发四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020）年》的通知（川环发[2018]44号）：新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施；产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治措施。本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，项目产生的VOCs通过设置车间密闭、收集，并设置集气罩+二级活性炭吸附装置处理+15m排气筒，可实现达标排放，符合《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018-2020）年》要求。 （3）与《四川省灰霾污染防治办法》符合性分析 根据《四川省灰霾污染防治办法》：使用挥发性有机物应当在密闭环境中进行作业，并安装污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用。本项目有机废气主要产生于贴里皮、刷胶、热定型等工序，均设置封闭房间，设置负压抽风系统和供风系统，集气罩收集后的有机废气统一送入二级活性炭吸附系统处理+15m排气筒，符合《四川省灰霾污染防治办法》要求。 3、与《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据资阳市人民政府《关于印发资阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（资府发【2019】10号，2019年5月5日），其中《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求：强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区；新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，使用较低VOCs含量的胶水且胶水用量较少，符合《资阳市打赢蓝天保卫战实施方案》要求。 （七）与《四川省沱江流域水环境保护条例》符合性分析 根据《四川省沱江流域水环境保护条例》第三十六条规定：禁止在沱江干流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 本项目为皮鞋制造，但项目不涉及制革、塑料、喷漆等，不属于化工项目。同时，根据国家环境保护部下发的《上市公司环境信息披露指南》（征求意见稿），重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业，具体按照《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函【2008】373号）认定。根据《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函【2008】373号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办【2007】105号）和《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发【2003】101号），本项目不属于其中的重污染行业的范畴。 因此，本项目与《四川省沱江流域水环境保护条例》相符。 三、选址合理性分析 （一）项目地理位置 本项目位于乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房内，项目占地面积6000平方米，项目用地性质属于工业用地。 （二）外环境关系 本项目租用乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房内，晶亿鞋业产业园目前处于建设中，本项目周边均为待建工业企业。晶亿鞋业产业园外的外环境关系如下： 东侧：空地； 南侧：空地； 东南侧：扬锦产业园（距离本项目为88m）和四川省天翔食品有限公司（距离本项目最近距离为246m）； 西侧：万贯大道，大道以西为万贯鞋业产业园（距离本项目为66m）和万贯鞋材市场（距离本项目为259m）； 北侧：空地 项目所在厂区的外环境关系如下表： 表1-2 项目外环境关系一览表 序号 名称 位置 与本项目厂界最近距离（m） 性质 备注 1 扬锦产业园 东南侧 88 企业 / 2 四川省天翔食品有限公司 东南侧 246 企业 / 3 万贯鞋业产业园 西侧 66 工业园 / 4 万贯鞋材市场 西侧 259 工业厂房 / 本项目外环境关系见附图4。 （三）外环境关系相容性及选址合理性分析 本项目位于乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房内，项目周边以均已待建的工业企业为主。本项目为皮鞋制造，对外环境无特殊要求；项目东南侧的四川省天翔食品有限公司，主要从事特色农产品冷链物流，根据《四川省天翔食品有限公司特色农产品冷链物流建设项目环境影响报告表》，该厂未设置卫生防护距离，要求厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，根据大气影响分析预测结果可知，本项目废气预测浓度值均远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求和《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准要求，因此项目的建设不会影响到天翔食品公司的生产销售。项目位于晶亿鞋业产业园，周边主要有扬锦产业园、万贯鞋业产业园等，上述产业园内引进企业以鞋和纺织类为主；项目周边均为工业企业，外环境关系较为简单。 本项目为制鞋行业，污染较小且可控，营运期对环境的影响主要是生产时产生的噪声、粉尘、有机废气和员工产生的生活污水、生活垃圾等，项目对污染物均采取了有效的治疗措施，经治理后不会对周边环境产生明显影响，不会影响周围企业的生产。 此外，项目周围交通方便，有利于原材料及产品等物资流通，并且项目周围无科、教、文、卫及文物古迹等自然、环境敏感点，亦无生态敏感点；无特殊保护植物和动物，因此，项目周围无重大环境制约因素。同时项目位于工业园区内，园区供水、排水、供电、供气等基础设施完备，为项目建设提供了良好的平台。 综述所述，本项目外环境无明显制约因素，园区基础设施完备，选址合理。项目地理位置和外环境关系见附图1（地理位置图）和附图4（外环境关系及监测布点图）。 三、工程概况 （一）项目概况 项目名称：乐至县猫王鞋业有限公司年产70万双成品鞋生产项目 建设性质：新建 建设单位：乐至县猫王鞋业有限公司 建设地点：乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房 项目投资：项目计划总投资约5000万元，企业自筹。 劳动定员与工作制度：企业定员100人，年生产天数300天，一班制，工作8小时。 （二）项目建设内容及规模 1、建设内容及规模 （1）项目建设内容及规模 本项目占地6000m2，其中厂房面积为5000m2，新建成品鞋生产线1条，建成后能达到年产成品鞋70万双的生产能力。 （2）项目产品方案 本项目产品主要为成品鞋，包含真皮皮鞋和PU革皮鞋，年产量为70万双。项目的产品方案见下表： 表1-3 项目产品方案 序号 产品名称 年产量（万双） 备注 1 真皮皮鞋 21 鞋底均外购成品 2 PU革皮鞋 49 3 总计 70 / 2、项目组成 本项目由主体工程、公用工程、生活及办公设施、环保工程、储运工程或其他等组成。主要建设内容、项目组成及主要环境问题见下表。 表1-4 工程项目组成及主要环境问题表 类别 项目内容 可能产生的环境问题 备注 施工期 运营期 主体 工程 生产车间：共2F，总面积为：5000m2 其中2F为面部加工的刷胶、喷胶区、临时堆放区 1F内设面部加工区：主要对原料进行裁剪、削皮、配双、整平、折边、针车车缝； 底部加工区：主要对面部车间送来的鞋面与外购的半成品鞋底进行底面组合、热定型、打磨、贴底成型、成鞋美化等工序 噪声、废气 固废、废水 噪声、废气 固废、废水 新建 新建 新建 新建 新建 新建 新建 公用 工程 供电 依托已有配套供电线路 / 依托 供水 当地市政供水 / 依托 排水系统 配套雨水管网、污排水管网 废水 新建 办公及生活设施 办公区 办公区位于厂房内西南侧，面积约200m2 生活垃圾 新建 卫生间 卫生间位于厂房中央偏北侧，面积约30m2 生活废水 新建 储运 工程 原料库 位于厂房1F的西北，紧靠生产区域的西侧，面积约600m2，内面部仓库、底部仓库、鞋楦仓库、胶类存放间等原料仓库 噪声、固废 新建 产品库房 位于厂房1F东侧，紧靠生产区域的东侧，面积约200m2 噪声 新建 环保 工程 污水 处理 园区配套预处理池，50m3，位于厂房外东北侧 污泥 依托 固废 治理 一般固废暂存间：位于车间东侧，面积50m2 一般固废 新建 危废暂存间：位于车间东侧，面积50m2 危险废物 新建 生活垃圾：办公室设垃圾桶 生活垃圾 新建 废气 处理 全厂设置1根15m排气筒（P1），有机废气经集气罩收集+两级活性炭吸附处理后由15m高排气筒（P1）外排。颗粒物经集气罩收集+布袋除尘处理后由15m高排气筒（P1）外排。 废玻璃屑 依托 噪声 治理 选用低噪设备，厂房隔声，基座减震，距离衰减、设置隔声罩、软连接等措施。 噪声 新建 地下水污染防治 危废暂存间、胶类存放区为重点防渗，HDPE+混凝土防渗； / 新建 其他生产区、原料库、产品库房和一般固废暂存间为一般防渗区，采取地面混凝土硬化； / 新建 办公区为简单防渗区，地面硬化 / 依托 3、本项目与晶亿鞋业产业园的依托关系及可行性 本项目租用乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房进行设备安装调试、生产。项目供水、供电、排水等公辅设施均为已建设施。本项目的依托关系见下表。 1-5 项目与原砖厂公司依托关系 编号 名称 关系 建设情 1 厂房 依托 已建成，本项目已建厂房，租用面积6000m2 2 供水 依托 已由市政给水管网接入，由市政给水管网供水 3 供电 依托 已由市政电网接入，由市政电网供电 4 排水 依托 已建雨污分流设施 5 预处理池 依托 项目东北侧，已建预处理池1座，容积为50m3 四、主要原辅材料及动力消耗 本项目原辅料及动力使用情况及用量见下表。 表1-6 主要原辅材料及年用量 类别 名称 年耗量（单位） 形态 最大存储量 存储位置 来源 备注 主 （辅） 料 真皮料 25t/a 固态 5t 原料仓库 外购 / PU料 50t/a 固态 5t 原料仓库 外购 / 内里皮革 50t/a 固态 5t 原料仓库 外购 / 内里毛绒 50t/a 固态 5t 原料仓库 外购 / 中底 70万双 固态 10000双 原料仓库 外购 / 大底 70万双 固态 10000双 原料仓库 外购 / 鞋底 70万双 固态 10000双 原料仓库 外购 / 鞋跟 70万双 固态 10000双 原料仓库 外购 / 鞋盒 70万个 固态 10000个 原料仓库 外购 / 港宝 70万双 固态 10000双 原料仓库 外购 / PU胶 12.25t 液体 0.5t 胶水仓库 外购 珠海市泽粘合制品有限公司中部树脂系列胶水（无三苯产品） 黄胶 12.25t 液体 0.5t 胶水仓库 外购 粉胶 5.6t 液体 0.5t 胶水仓库 外购 水印笔 1000支 固态 200支 原料仓库 外购 / 针车线 4500盒 固态 50盒 原料仓库 外购 / 楦头 70万双 固态 15000双 原料仓库 外购 / 扣件 根据需求 固态 / 原料仓库 外购 / 机油 0.05t/a 液体 0.01t/a 胶水仓库 外购 能源 电 3万kWh/a / / / 园区电网 / 自来水 2442m3/a / / / 园区管网 / 备注：本项目生产所用各类原料如真皮、鞋跟、鞋底、港宝、鞋带、鞋扣及鞋盒等均购买成品，厂内无皮革加工和金属（鞋扣等）等加工工序；且项目所用PU胶购买自上游厂家的成品胶，生产时直接使用，无需调配。此外，本项目外购成品港宝，使用时仅需按照鞋尺寸裁剪后热熔粘至鞋底。 主要原辅材料及理化性质： （1）PU胶 PU胶水俗名白胶，化学名是聚氨脂树脂，PU胶水具有优异的粘接牢度，耐热耐候性能好，无色半透明，环保无毒，操作方便，可用于PVC、TPR、橡胶、尼龙布、ABS、人工合成皮革等PU合作材料的粘接。 PU 胶危害性： 健康危害效应：头痛、眩晕、困倦、呕吐 环境影响：空气污染 物理性及化学性危害：易燃、易爆炸溶剂 项目所用PU胶为外购成品，不需要添加任何稀释剂。 （2）黄胶 黄胶是一种单组份氯丁乙烯橡胶为主要成分，耐热、耐气候的水型粘合剂，最大的特点是表面不易结膜，具有较长的存放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。 本项目所用黄胶为外购成品，不需要添加任何稀释剂。 （3）粉胶 粉胶是淡黄色粘液，用于制鞋材料缝合前的折边和定位，主要成分为天然橡胶和环已烷。主要特征为干燥适中、粘性维持时间适中、易于涂布、、耐热性佳。 本项目所用粉胶为外购成品，不需要添加任何稀释剂。 根据本项目所用胶水的SGS报告，本项目用胶的主要成分及含量如下表： 表1-7 项目用胶成分一览表 序号 名称 检测结果（mg/kg） 检出限（mg/kg） PU胶 黄胶 粉胶 1 N,N-二甲基甲酰胺 未检出 未检出 未检出 50 2 甲醛 未检出 未检出 未检出 5 3 烷基酚聚氧乙烯醚 未检出 未检出 未检出 20 4 烷基酚 未检出 未检出 未检出 10 5 有机锡 未检出 未检出 未检出 0.1 6 多环芳烃 未检出 未检出 未检出 0.2 7 挥发性有机物 未检出 未检出 未检出 5 8 邻苯二甲酸酯 未检出 未检出 未检出 50 10 二甲苯 未检出 未检出 未检出 5 11 甲苯 未检出 未检出 未检出 5 12 苯 未检出 未检出 未检出 5 本项目使用胶水均为珠海市泽粘合制品有限公司中部树脂系列胶水（无三苯产品）。 （4）港宝片 俗称“港宝”，学名“热熔胶港宝”，是新型的制鞋优质材料。采用低温热熔胶港宝替代传统的水港宝做鞋子的前衬后套，生产效率高，定型后鞋型挺拔圆润，不易变形，鞋子的舒适度和美观得到极大的提高。厚度2mm-20mm，包装：片装。 低温热熔胶港宝优点：成品鞋塑型美观，易成型，成型后不易变形，且回弹性极佳，耐候性耐磨性优良，材料绿色环保，无须涂布黏着剂。节省能源，操作性极强。 热熔胶港宝主要是由TPU、PET、碳酸钙粒子、色母等物质经过混合、挤出、定型、冷却、切片等工艺制成的，其中TPU（热塑性聚氨酯弹性体橡胶），主要由二苯甲烷二异氰酸酯或甲苯二异氰酸酯等二异氰酸酯类分子和大分子多元醇、低分子多元醇（扩链剂）共同反应聚合而成的树脂材料，又具有橡胶的高弹性和热塑性材料的可塑性；多次使用粘性不变，加热软化后其产品亦不粘手之特性。操作温度极低、开放时间适宜和高粘结强度之特性。是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。 因此项目使用热熔港宝不会产生有机废气，不会对周围大气环境造成影响。 五、主要设备清单 本项目主要设备情况见下表。 表1-8 主要设备一览表 序号 主要设备 数量 生产工艺 用途 1 过码机 1 拉料、用量 仓库 2 裁断机 8 裁料 裁断 3 削皮机 8 削皮、片帮 准备组 4 打码机 2 打码 准备组 5 高週波机 1 印商标 准备组 6 定型机 3 压翘 准备组 7 双针车机 1 缝制 面部 8 单针车机 12 缝制 面部 9 高车机 3 缝制 面部 10 高双机 2 缝制 面部 11 平双机 2 缝制 面部 12 万能机 7 缝制 面部 13 压跟机 6 缝制 面部 14 折边机 6 折边 面部 15 修边机 9 修里 面部 16 压布机 1 缝制 面部 17 包边机 3 缝制 面部 18 电脑车 17 缝制 面部 19 前帮机 5 攀帮 底部 20 冷定型机 2 冷冻定型 底部 21 热定型机 1 烘干定型 底部 22 烤箱 3 加热烘干 底部 23 港宝定型机 3 后跟定型 底部 24 口门定型机 1 口门定型 底部 25 平板热压机 1 加热定型 底部 26 热压机 2 加热定型 底部 27 打跟机 2 固定后跟 底部 28 压底机 2 压鞋 底部 29 锤平机 3 鞋子平整度 底部 30 砂青机 3 打磨 底部 31 喷台 2 后处理 底部 32 吹风机 2 加热 底部 33 抛光机 2 抛光 底部 34 红外杀菌箱 2 杀菌 底部 35 冰柜 1 冷冻 品质 36 拉力测试机 1 / 备用 37 帮面花皮机 1 / 备用 38 炀布机 2 / 备用 39 除皱机 6 / 备用 40 验钉机 1 / 备用 41 主跟定型机 2 / 备用 42 打头机 1 / 备用 43 烘片机 1 / 备用 44 后帮机 2 / 备用 45 后跟按摩机 2 / 备用 46 后跟回软机 1 / 备用 47 铁板烧 1 / 备用 48 馒头机 2 / 备用 49 平双针车机 1 / 备用 50 双针机 1 / 备用 51 高针车机 5 / 备用 52 喷胶机 2 / 备用 53 烧花机 1 / 备用 54 无名闲置机 1 / 备用 55 空调挂机 2 / 办公 根据国家《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）以及《国家鼓励的循环经济技术、工艺和设备名录（第一批）》等文件，本项目所使用的设备中没有国家禁止、淘汰类设备，属于允许类，因此本项目所选设备是可行的。 六、公用工程及辅助设施 本项目供水、供电、通讯、交通等城市基础设施完善，均由城市网提供。 （一）供电 本项目电源由园区电网供应。 （二）给水 本项目供水采用自来水，由市政给水管网提供，本项目具体用水情况如下： 1、办公生活用水 本项目共计职工人数100人，项目不设食堂和住宿。按《四川省地方标准用水定额》(DB51-T2138-2016)、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）可知，项目办公人员及车间工人用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量为5m3/d、1500m3/a。以排放系数0.8计，每天产生生活污水为4m3/d，1200m3/a。 2、地面清洁用水 本项目租赁厂房面积为6000m2，厂房清洁方式为每5天左右使用拖布清洁1次，用水定额按2L/m2计，则项目地面清洁用水量约12m3/d、720m3/a。以排放系数0.8计，产的地面清洁废水约为9.6m3/d，576m3/a。 3、其他用水 本项目其他用水为未预见用水，按以上总用水量的10%计，未预见用水量为1.7m3/d，222m3/a。 综上，本项目最大日用水量为18.7m3/d，年用水量2442m3/a，最大日废水排水量为13.6m3/d，年排废水量为1776m3/a。本项目用水情况详见下表。 表1-9 各用水对象及日最大用水量估算表 序号 使用对象 用水量 标准 最大 设计量 最大日用水量 （m3/d） 最大日排水量 （m3/d） 年用 水量 （m3/a） 年排 水量 （m3/a） 备注 1 办公生活用水 50L/d·人 100人 5 4 1500 1200 / 2 地面清洁用水 2L/m2 6000 12 9.6 720 576 / 3 未预见用水 上述用水量的10% 1.7 / 222 / / 4 总计 18.7 13.6 2442 1776 / 注：本估算表以最大日用水量计算。 图1-1 项目最大日用水平衡图（m3/a） （三）排水系统 本项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设污水和雨水排水系统。 雨水排水系统：雨水通过地面斜坡排入道路两旁的雨水系统，汇集后直接进入厂外园区的雨水管道排入廖家河。 污水排水系统：项目所在区域有完善的排污配套系统。项目生活废水进入产业园污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后统一进入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 七、总平面布置及其合理性分析 本项目租用乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房，面积为6000m2，用于办公及生产加工。项目的整个厂房呈矩形，厂区总平面布置根据管理及生产特点，并考虑环保、消防和厂区管网敷设等方面的要求，采用将功能相近、生产联系紧密的建筑就近分区布局形式。 根据功能区划，厂区分为生产车间和办公生活区，其中生产车间位于厂区东侧，办公区位于厂房西南侧，本项目生产均在封闭厂房内进行，可有效降低生产过程中产生的噪声对周边环境和本项目职工的影响。 项目设置加热间、喷胶房、刷胶房，将产生有机废气的工序分离开，独立密闭，分别对两个密闭车间进行抽风，有机废气经集气罩抽风收集后通过二级活性炭吸附处理系统进行净化处理，最后通过1根15m高排气筒（P1）排放。 项目鞋子砂帮机打磨、成鞋美化抛光过程会产生的少量粉尘，在砂帮机、抛光机上方加设集气罩，收集的粉尘由布袋除尘器处理15m高排气筒（P2）排放。 厂区内各功能区之间互不影响。为保持区内环境卫生，道路采用混凝土路面，对厂区内环境进行美化，道路两旁及建筑物周围的空地经过绿化，既美化环境，又对项目产生的噪声有一定的减弱作用。本项目平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，生产工艺合理和物流顺畅，满足项目生产的环境要求及城市规划、环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。 综上所述，项目总图布置合理。项目总平面布置见附图4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房，租用面积为6000m2，该厂房为已建厂房，本项目属新建项目。本项目入驻前为刚建成的标准厂房，不存在原构筑物和设备的拆除，周边为已建的工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感点，因此，本项目无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况	                   （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 乐至县地处四川盆地中部，北纬30°2′25″-30°38′1″，东经104°46′39″-105°46′57″，南北长65公里，东西宽46.84公里。该县东接遂宁市中区，南连安岳、资阳，西与简阳接壤，北邻金堂、中江、蓬溪，幅员面积1424.5km2，总人口86.86万人。沱涪二江一东一西，318、319国道交汇贯穿，成渝高速公路紧邻相连。 项目位于项目选址于资阳市乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房，项目地理位置图见附图1。 二、地形、地貌、地质 乐至县属扬子准地古四川台拗的川中台拱、武胜—威远台凸内，地壳较薄，约为38~39公里，盖层厚度约6公里，由古生代和中生代地层构成。出露地层全系中生代侏罗系内陆河湖相碎屑岩，总厚度735米，其中蓬莱镇组（J3P）出露厚度627米，分布面积1205.14平方公里，占全县84.6%，遂宁组（J3S）出露厚度108米，分布面积219.38平方公里，占全县15.4%。第四系残积、坡洪积层分布于斜坡、平台和沟谷中，一般厚0~14米。 乐至县地貌独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱、涪两江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部时有突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。西北部八一乡的桐子坡是县的最高点，海拨596.3米，东南部蟠龙乡的小园坝子是县的最低点，海拨297.0米。根据《中国地震烈度区划图（1990）》，乐至县地震基本烈度为6度，工程设计可按6度设防。 厂区位于资阳市乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房，项目所造地地质结构总体相对稳定，地表及地下间或有不明显的溶洞或落水坑。 三、气候、气象特征 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，最高气温38.3摄氏度，最低气温-4.8摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。乐至县年平均降水量为948毫米，降水强度在4～10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中，风速最大的是春季3~5月，月平均风速为1.7～1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2 米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。 风速小，风向多变。 四、水文特征 （一）地表水 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级直流等。 沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。 从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1％，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地，人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3.6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588米：最低处为川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 （二）地下水 乐至县境内每年有地下水5828万立方米。受地质地貌条件的限制，地下水受补给的影响随时间而变化，尤其是沟谷地下水受气象、水文和人工水体的影响变化更大。枯水年，当地表水急剧减少时，地下水产量也急剧减少。同时，地下水的水文地质条件复杂，资源分散。 本项目运营过程中生活废水经园区预处理池处理后，近期经市政污水管网排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入鄢家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。项目所涉及地表水区域下游8.5km内无集中式饮用水源取水点及鱼类保护区等敏感区域。 五、动植物 乐至县属亚热带地区，现有植被基本是人工营造的此生植被，中幼林占61.1%，中龄林占38.3%，成熟林占0.6%。境内植被种类不多，森林植被占绝对优势，主要是亚热带常绿针叶乔木，材柏为主，其次是落叶阔叶乔木、青岗等与材柏混交造林。宜林用的小块零星，面积一般在3～5亩。 全县树木类有54种，96属，135种，主要有柏、苏铁、银杏、松等；竹类以慈竹为主，其次有斑竹、黑竹等；花类主要有海棠花、梅花、牡丹、兰花等；全县药类中药资源41科，83属，102种，主要有川明参、白芷等。 乐至境内无高山和原始森林，人口稠密，猛兽早已绝迹，但野禽资源较为丰富，主要有白鹇、雉、锦鸡、鹰、鸠、布谷、鹊、杜鹃、百舌、燕、百劳、雁、鹭、枭、画眉、竹鸡、啄木、相思鸟、山喜、鸳鸯、练雀、白头翁等29种。 经调查，评价区域内无珍稀保护动植物，无需保护的名胜古迹、旅游胜地及自然保护区等生态敏感点分布。 六、乐至县童家发展区西郊园区及园区污水处理厂简介 （一）乐至县童家发展区西郊园区 为了进一步挖掘乐至县农副产品资源潜力和拓展工业园区的先进优势，2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号），批准设立乐至县农副产品加工园区，园区级别为县级工业园， 园区规划总面积5.07km2。乐至县农副产品加工园区位于乐至县城西郊，园区用地范围涉及童家镇徐家桥村1、2、5、6、7、10、11社，天池镇新观音村1、2、3、4、5、6、7、8、9社，金子堰村1、2、3、4、7、8、9、10社，瓦窑沟村1、2、3、4社；园区主要引入食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学环境科学与工程学院编制完成了《乐至县农副产品加工园区规划环境影响报告书》 ，并于2008年7月取得了乐至县环境保护局下达的《关于乐至县农副产品加工园区规划环境影响报告书审查意见的函》（乐环建函【2008】30号）。 2008年10月，根据乐至县机构编制委员会出具的《关于同意县农副产品加工园区管理委员会及办公室更名的批复》（乐编委发【2008】40号），同意乐至县农副产品加工园区管理委员会更名为乐至工业集中发展区管理委员会；2010年4月乐至县人民政府出具的《关于设立乐至县童家发展区的通知》（乐府发【2010】17号），批准设立了乐至县童家发展区，下辖西郊园区（乐至县农副产品加工园区）、文峰园区（童家第一发展区域）、中天园区（乐至县中天农副产品产业园区）三个工业园区，由乐至县童家发展区管理委员会统一管理；2010年7月中共乐至县机构编制委员会出具的《关于成立中共乐至县童家发展区工作委员会和乐至县童家发展区管理委员会有关事项的通知》（乐编委发【2010】11号），批准设立乐至县童家发展区管理委员会；2014年6月中共乐至县机构编制委员会出具的《关于整合童家发展区等部门管理职能有关事项的批复》（乐编委发【2014】32号），批准撤销乐至工业集中发展区管理委员会，乐至工业集中发展区管理委员会职责并入乐至县童家发展区管理委员会；2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2016】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、 纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。2018年4月，乐至县环境保护局以“乐环审批〔2018〕27号”文对《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书》进行了批复。 （二）园区污水处理厂 文峰污水处理厂：文峰工业园（童家发展区第一区域）园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水处理厂处理工艺采用二级生化处理，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“城镇污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。根据调查了解，目前园区污水处理厂未投入运营，管网还未敷设完成，根据查阅园区规划，本项目所在区域属于园区污水处理厂纳污范围。 乐至县生活污水处理厂：乐至县生活污水处理厂位于乐至县天池镇棉花沟村，设计规模为20000m3/d，采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺。乐至县污水处理厂分两期建设，一期工程（处理量：10000m3/d）于2007年后半年开工建设，2009年上半年投入运行；二期工程（处理量：10000m3/d）已于2012年11开工建设，并于2013年12月投入运行。据污水处理厂负责人介绍，污水处理厂原有20000m3/d的污水处理规模以达到饱和，现新增了一套处理规模为12000m3/d的应急污水处理设备（采用“水解酸化+A2/O+高速滤池”二级生化处理工艺），能够满足所在区域的污水处理。根据调查，项目所在区域已建设有市政污水管网，并连通至乐至县生活污水处理厂，本项目废水经处理达标后可排入市政污水管网，因此本项目废水可经污水管网进入到乐至县生活污水处理厂进行深度处理并达标排放。

# 环境质量状况                                            （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 为了解项目所在区域环境质量现状以及可能存在的问题，本次评价对本项目所在区域进行了声环境质量现状的监测，同时本次评价收集了区域环境空气质量和地表水环境质量现状的监测数据，具体情况如下： 一、环境空气质量 1、项目所在区域达标判定 本项目属于资阳市乐至县，根据资阳市生态环境局网站公开发布的《2019年资阳市环境状况公告》（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/gongshigonggao/20200519/25416.html）中县市区环境空气质量状况： 2019年资阳市乐至县环境空气优良天数比例为96.4%，同比2018年比上升12.3个百分点。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为6μg/m3，同比2018年比下降2μg/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为16μg/m3，同比2018年比下降3μg/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比2018年比上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为110μg/m3，同比2018年比下降33μg/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县PM10年平均值浓度为47μg/m3，同比2018年比下降23μg/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县PM2.5年平均值浓度为28μg/m3，同比2018年比下降9μg/m3、9μg/m3。 表3-1 2019年乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 6 60 10 达标 NO2 年平均浓度值 16 40 40 达标 PM10 年平均浓度值 47 70 67.1 达标 PM2.5 年平均浓度值 28 35 80 达标 CO 百分位数平均 13mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 日最大8小时平均 110 160 68.8 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求，因此乐至县属于达标区。 2、补充监测 为进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次特征因子评价引用《乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目环境影响评价报告表》中四川中正源检测技术有限公司出具的监测报告四川中正源（2019）第305号（2019年8月8日），引用监测点位距离本项目约248m，位于本项目大气环境影响评价范围内，引用数据日期在3年之内，监测至今区域环境空气质量未发生明显改变，引用数据有效。 （1）大气环境质量现状监测 项目环境空气质量现状监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测点位基本信息表 监测点名称 监测点经纬度 监测因子 监测时段 相对厂址位置 相对厂界距离 经度 纬度 1# 105.014147 30.307052 TVOC 2019年7月30日～8月5日，连续7天 项目所在下风向 500m （2）监测结果 项目区域环境空气质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果统计及评价 单位：mg/m3 点位名称 监测日期 监测因子 TVOC 1# 2019.7.30 0.388 2019.7.31 0.388 2019.8.01 0.411 2019.8.02 0.394 2019.8.03 0.403 2019.8.04 0.417 2019.8.05 0.401 标准值 0.6 （3）评价方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.2的要求进行。 列表给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占标准质量浓度限值的百分比和超标率。其计算公式为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第 i 个污染物的环境质量标准，mg/m3； （4）评价 项目区域环境空气质量评价见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状评价 点位名称 监测点经纬度 污染物 平均时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 经度 纬度 1# 105.014147 30.307052 TVOC 日最大8小时平均 0.6 0.388~0.417 69.5 0 达标 注：评价标准参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 由上表可知，项目所在区域环境空气中总挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 二、地表水环境质量 1、达标判定 本项目产生的废水为生活废水，根据工程分析，本项目运营过程中生活废水经园区化粪池处理后最终进入污水处理厂处理达标后外排。根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。 据资阳市生态环境局网站公开发布的《2019年资阳市环境状况公告》（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/gongshigonggao/20200519/25416.html），2019年，资阳市对沱江干流资阳段、琼江支流等18个河流断面（沱江干流3个断面，沱江支流7个断面，琼江支流8个断面）、对老鹰水库3个湖库断面，共21个地表水断面进行了水质月报监测。全市地表水21个监测断面中，沱江干流断面达标率100%，沱江支流断面达标率42.9%，琼江支流断面达标率 37.5%，湖库断面达标率100%。其中：Ⅲ类水质的断面12个，占57.1%；Ⅳ类水质的断面7个，占33.3%；Ⅴ类水质的断面1个，占4.8%；劣Ⅴ类水质的断面1个；占4.8%。 具体评价结果如下： 表3-5 2019年资阳市地表水水质评价结果表 序号 监测单位 水系河流/湖库 断面名称 断面性质 规定类别 实测类别 是否达标 主要污染指标/超标倍数 1 国家总站安排 沱江干流 拱城铺 口 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 2 沱江干流 幸福村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 3 琼江 跑马滩 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 4 资阳市环境监测中心站 沱江干流 临江寺 入境 Ⅲ Ⅲ 是 / 5 阳化河 巷子口 控制 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.015 6 九曲河 九曲河大桥 控制 Ⅲ Ⅴ 否 氨氮/0.68、总磷/0.52 7 黄家堰河 忠义乡石桅村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 8 姚市河 云峰乡江水村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.115、总磷/0.08、高锰酸盐指数/0.02 9 姚市河 潼南区崇龛镇关龙村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.17、高锰酸盐指数/0.07、五日生化需氧量/0.15 10 龙台河 龙台镇飞山村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.015 11 云溪河 护龙镇金盆村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 12 老鹰水库 大坝 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 13 吉乐 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 14 响潭 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 15 安岳县环境监测站 岳阳河 解放堤 控制 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.10 16 岳阳河 双河口 控制 Ⅲ 劣Ⅴ 否 总磷/1.75、氨氮/1.40、五日生化需氧量/0.98 17 大清流河 天林镇方碑村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 18 大蒙溪河 华严镇清龙村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 19 小蒙溪河 周礼镇龙兴村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.15、五日生化需氧量/0.15、高锰酸盐指数/0.13 20 乐至县环境监测站 阳化河 万安桥 出境 Ⅲ Ⅳ 否 石油/0.07化学需氧量/0.05 21 潘龙河 元坝子电站 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 由上表可知，2019年乐至县境内潘龙河监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但阳化河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域属于阳化河范围，本项目所在区域为不达标区。 2、达标规划 根据资阳市生态环境局2020年4月9日提出的“资阳实施上下联动冲刺阳化河达标”提出的阳化河达标措施。一是坚持控源截污，实施系统治理。倒排时间进度，加快推进项目建设，乐至县确保4月、6月底前分别完成县城污水处理厂提标改造、童家工业园区污水处理厂建设，雁江区年底前完成雁江保和、老君镇乡镇污水处理厂建设，实现阳化河沿线乡镇污水处理设施全覆盖；加强对乡镇污水处理厂运营维护， 确保发挥消污效益。二是坚持预警预报，实施精准管控。雁江区、乐至县要积极抓好水质预警监测分析，增加监测点位，分段管控重点污染提供数据支撑，为加大执法力度，严格查处非法排污行为找准靶向；为各级政府及部门进一步管控污染源，开展专项整治提供基础。三是坚持达标导向，实施流域联动。市发改委充分发挥市级河长制牵头联络部门职责，定期召开联席会议，完善联防联控机制，建立共治共管工作格局；组织协调雁江区与乐至县及简阳市对接，上下游实时共享水质监测数据；充分利用阳化河流域水利工程及小型水电站统筹调度作用，确保下泄生态流量，推进流域水质稳定达标。 三、声环境质量现状监测与评价 本项目周边声环境评价采用现场实测数据，项目建设区域声环境质量现状委托四川锡水金山环保科技有限公司于2020年11月12日-2020年11月13日在项目所在地厂界共布设4个噪声监测点，分昼、夜间两个时段进行测监测，主要监测因子为昼夜间等效连续A声级。监测结果如下： 表3-6 环境噪声现状监测结果 单位：Leq（A） 监测点位 监测时间 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1#项目厂界东侧 2020.11.12 57 44 202011.13 57 43 2#项目厂家南侧 2020.11.12 60 43 202011.13 58 43 3#项目厂界西侧 2020.11.12 62 47 202011.13 56 44 4#项目厂界北侧 2020.11.12 56 42 202011.13 54 42 监测结果表明：项目厂界四周监测点处昼、夜噪声监测结果均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准，表明项目所在区的声环境质量较好。 四、土壤环境质量现状 本项目为皮鞋生产项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），结合建设项目资料，本项目行业类别制造业中“制造业”中的“纺织、化纤、皮革等级服装、鞋制造”的“使用有机溶剂的制鞋业”，项目类别为Ⅱ类。项目占地为6000m2，小于5hm2，占地规模为小型，并且本项目位于工业园区内，土壤敏感程度属于不敏感。根据HJ964-2018表4判定，本项目土壤环境评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中7.4.3现状监测布点类型与数量的要求，本次评价共布设3个土壤检测点位，其中：项目占地范围内1个检测点位，占地范围外2个检测点位。 由于本项目租用的已建厂房，厂房地面已进行了混凝土硬化，根据中华人民共和国生态环境部部长信箱回复：根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理，无法采样，可不做取样监测，但需要详细说明无法取样原因。因此，本项目土壤监测因场地硬化，无法进行监测分析。 为了解本项目所在区域土壤环境质量现状，本次评价引用《乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目环境影响评价报告表》四川炯测环保技术有限公司出具的监测报告炯测检字（2019）第E008127号（2019年9月16日）（T1、T2、T3），引用监测点位距离本项目约248m，引用项目同属西郊工业园内的鞋业制造项目，区域地质情况与本项目的土壤性质一致，引用数据日期在3年之内，监测至今区域土壤环境质量未发生明显改变，引用数据有效。 监测点位及监测因子 土壤监测点位及监测因子情况见下表所示。 表3-7 土壤监测点位及监测因子 编号 类型 取样深度 监测因子 监测点位位置 备注 乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目土壤监测布点 T1 表层样 0.2m GB36600中45项基本因子 15号厂界西外0.3m处 占地范围内 T2 表层样 0.2m pH、苯、甲苯 厂外上风向50m 占地范围外200米范围内 T3 表层样 0.2m pH、苯、甲苯 厂外下风向50m （2）监测时段、频次 本次评价监测时间分别为2019年8月22日，检测1次。 （3）检测方法 参照国家相关标准和要求执行。 （4）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ 964 2018土壤环境质量现状评价采用标准指数法。各监测点的评价标准为 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准。 评价结果 检测及评价结果见下表。 表3-8 土壤环境监测结果（T1） 采样日期 点位编号 监测项目 检测结果 标准限值 单位 2019-8-22 T1 pH 7.37 -- 无量纲 砷 5.36 60 mg/kg 汞 0.295 38 铅 10.7 800 镉 0.28 65 铜 24 18000 铬（六价） ND 5.7 镍 48 900 挥发性有机物 四氯化碳 ND 2.8 氯仿 0.0219 0.9 氯甲烷 ND 37 1，1-二氯乙烷 ND 9 1，2-二氯乙烷 ND 5 1，1-二氯乙烯 ND 66 顺-1，2-二氯乙烯 ND 596 反-1，2-二氯乙烯 ND 54 二氯甲烷 0.0173 616 1，2-二氯丙烷 ND 5 1，1，1，2-四氯乙烷 ND 10 1，1，2，2-四氯乙烷 ND 608 四氯乙烯 ND 53 1，1，1-三氯乙烷 ND 840 1，1，2-三氯乙烷 ND 2.8 三氯乙烯 ND 2.8 1，2，3-三氯丙烷 ND 0.5 氯乙烯 ND 0.43 苯 ND 4 氯苯 ND 270 1，2-二氯苯 ND 560 1，4-二氯苯 ND 20 乙苯 ND 28 苯乙烯 ND 1290 甲苯 ND 1200 间二甲苯+对二甲苯 ND 570 邻二甲苯 ND 640 半挥发性有机物 硝基苯 ND 76 2-氯酚 ND 2256 苯并[a]蒽 ND 15 苯并[a]芘 ND 1.5 苯并[b]荧蒽 ND 15 苯并[k]荧蒽 ND 151 䓛 ND 1293 二苯并[a，h] 蒽 ND 1.5 茚并[1，2，3-cd] 蒽 ND 15 萘 ND 70 苯胺* ND 260 注：ND表示未检出 表3-9 土壤环境监测结果（T2、T3） 采样日期 检测项目 检测结果 标准限值 单位 2019-8-22 T2 T3 pH 7.81 7.73 -- 无量纲 挥发性有机物 苯 ND ND 4 mg/kg 甲苯 ND ND 1200 注：ND表示未检出 根据上表中的监测结果可知，项目土壤各监测点位的各项土壤监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准；项目取样土壤环境质量良好。 五、地下水环境质量 本项目为皮鞋制造项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“122 鞋业制造；使用有机溶剂的”，地下水环境影响评价项目类别IV类，项目可不进行地下水影响评价。 六、生态环境状况 根据现场勘查，本项目位于乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房，区域内系统生物多样性程度较低，受人类活动影响，区域内没有属于重点保护的动植物物种资源、古树名木、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点。 七、主要环境保护目标（列岀名单和保护级别） 1、项目外环境关系 本项目租用乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房内，晶亿鞋业产业园目前处于建设中，本项目周边均为待建工业企业。项目东南侧为扬锦产业园（距离本项目为88m）和四川省天翔食品有限公司（距离本项目最近距离为246m）；西侧为万贯大道，大道以西为万贯鞋业产业园（距离本项目为66m）和万贯鞋材市场（距离本项目为259m）。 项目周围不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹及饮用水源取水口，无明显的环境制约因素；项目的外环境关系详见附图4。 2、环境保护目标与等级 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： （1）大气环境保护目标 本次评价的大气环境保护目标为本项目周边环境空气质量。 环境保护级别：不因本项目的实施改变周围环境空气质量，即满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水环境保护目标 本次评价的地表水环境保护目标为项目西面约1.8km的廖家河。 环境保护级别：廖家河水质和水体功能不因项目的实施而发生变化，即满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。 （3）声环境保护目标 本次评价的声环境重点保护目标确定为本项目厂界外200m范围内的声环境质量。 环境保护级别：项目厂界处噪声级达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。 主要环境保护目标一览表见表3-10。 表3-10 主要环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护 目标名称 概况 方位 距离 （m） 保护级别 地表水 廖家河 Ⅲ类水体 西南面 1800 m 满足Ⅲ类水域要求，水体水质不 项目实施而改变 环境空气 项目周边 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 声环境 厂界外2000m范围 《声环境质量标准》中3类标准

# 评价适用标准                                            （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目评价执行以下标准： 一、地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准，标准限值见下表： 表4-1 地表水环境质量标准值 项目 pH CODCr BOD5 NH3-N TP 高锰酸盐指数 标准值(mg/L 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤6 二、环境空气质量 基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见下表： 表4-2 环境空气质量标准值 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 年平均质量浓度 60μg/m3 40μg/m3 70μg/m3 35μg/m3 / / 日平均质量浓度 150μg/m3 80μg/m3 150μg/m3 75μg/m3 4mg/ m3 / 8h平均质量浓度 / / / / / 160μg/m3 甲苯、二甲苯、总挥发性有机物参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值，标准限值见下表： 表4-3 环境空气质量标准 单位：mg/m3 评价因子 各项污染物的浓度限值（mg/m3） 依据 1小时平均 日平均 年平均 TVOC — 0.60 — HJ2.2-2018中附录D 三、噪声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准，标准限值见下表： 表4-4 声环境质量标准值 时段 声环境 能区类别 昼间 夜间 3类 65dB（A） 55dB（A） 四、地下水环境质量 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表4-5 地下水水质评价标准（GB/T14848-2017） 单位：mg/L 项目 pH 耗氧量 氨氮 氯化物 硫酸盐 总硬度 溶解性 总固体 标准值 6.5≤pH≤8.5 ≤3 0 ≤0.50 ≤250 ≤250 ≤450 ≤100 项目 亚硝 酸盐氮 硝酸 盐氮 / / / / / 标 值 ≤1.0 ≤20 / / / / / 五、土壤环境质量 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（ GB36600 2018 ）表1中第二类用地标准，执行标准见下表所示。 表4-6 土壤环境质量标准 单位mg/kg 序号 污染物名称 CAS编号 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铬（六价） 18440-29-9 3.0 5.7 30 78 4 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 5 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 6 汞 7439-97-6 8 38 33 82 7 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 11 1，1-二氯乙烷 75-37-3 3 9 20 100 12 1，2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 13 1，1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 16 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 71-43-2 1 4 10 40 27 氯苯 108-90-7 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 30 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 108-88-33 1200 1200 1200 1200 33 间,对-二甲苯 108-38-3 106-42-3 163 570 500 570 34 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 34 76 190 760 36 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 37 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 38 苯并[a] 蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500 42 䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900 43 二苯并[a,h] 蒽 53-70-3 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd] 蒽 193-39-5 5.5 15 55 151 45 萘 91-20-3 25 70 255 700 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废水 废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。标准限值见下表： 表4-7 污水综合排放标准限值 项目 pH SS COD BOD5 石油类 NH3-N TP 标准限值(mg/L) 6～9 ≤400 ≤500 ≤300 ≤20 ≤45 ≤8 注：氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 二、废气 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准， VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017），其标准值如下表： 其标准值如下表： 表4-8 本项目大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 标准 排放筒高度（m） 限值 颗粒物 120 15 3.5 1.0 GB16297-1996和DB51/2377-2017 VOCs 60 15 3.4 2.0 DB51/2377-2017 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。标准值见表4-9所示: 表4-9 建筑施工场界噪声排放标准 昼间 夜间 65dB(A) 55dB(A) 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，其标准限值见下表： 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65dB(A) 55dB(A) 四、固废 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求处理。一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中相关标准要求。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部公告[2013]第36号执行。准》（GB18599-2001）标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）、国家环保总局《排污许可证试点工作方案》等文件中规定的实施污染物种类与原则，为做好评价区总量控制工作，建议本项目废水总量控制因子确定为COD、NH3-N，废气总量控制因子确定为颗粒物、VOCs。 废气： 项目废气采用预测值计算总量控制。 VOCs：0.0108t/a； 颗粒物=0.1729t/a 废水： 根据新颁布的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号，简称《暂行方法》）提出了总量指标的计算方法，本项目外排废水为生活污水，厂区排口采用《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准限值，废水污染物核定排放总量计算如下： 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下: COD：1776t/a×300(mg/L)/1000/1000=0.5326t/a； NH3-N：1776t/a×15(mg/L)/1000/1000=0.0266t/a； 近期乐至县城市污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：1776t/a×50(mg/L)/1000/1000=0.0888t/a； NH3-N：1776t/a×5(mg/L)/1000/1000=0.0089t/a； 远期文峰工业园区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：1776t/a×40(mg/L)/1000/1000=0.071t/a； NH3-N：1776t/a×3(mg/L)/1000/1000=0.0053t/a； 表4-11 总量控制建议指标 污染物种类 污染物名称 总量控制指标（t/a） 废气 P1排气筒 VOCs 0.0108 颗粒物 0.1729 废水 厂区排口 COD 0.5326 NH3-N 0.0266 乐至县城市污水处理厂总排口 COD 0.0888 NH3-N 0.0089 乐至县文峰工业园污水处理厂总排口 COD 0.0710 NH3-N 0.0053 |

# 建设项目工程分析                                        （表五）

| 工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程图及产污环节 乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号标准厂房进行建设，施工期仅是进行厂房内部结构调整以及生产设备安装，无土建工程，施工期对周边环境影响较小，故本次评价对施工期进行简单分析。具体工艺流程及产污环节见图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 1、施工期污染产生环节 设备安装调试阶段及厂房改造：主要为生产设备的安装和调试及厂房内基础改造，此时的污染因素主要为设备安装调试时产生的噪声、设备包装废材料。 项目在施工以施工噪声、施工扬尘、包装废材料和生活废水为主要污染物。 2、施工期污染物排放及治理措施 （1）废气污染物排放及治理措施 施工期对大气环境影响主要为设备安装时施工扬尘。厂房内改造和场地清理和基础建设过程产生，通过实施加强管理、轻拿轻放、定期洒水，固废临时堆场要覆盖防尘网等措施，施工扬尘可达标排放。 （2）废水污染物排放及治理措施 施工废水主要是施工过程产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。依托园区内化粪池。 （3）噪声污染物排放及治理措施 施工噪声主要场地清理、基础建设、设备安装和设备调试阶段产生。主要产生噪声的设备源强如表5-1所示。 表5-1 主要施工设备噪声值 设备名称 噪声源强dB（A） 电锯 75~105 冲击钻 90~100 设备安装等撞击 82~92 运输车辆 75~94 设备安装过程位于密闭的生产厂房内，且相应设备安装过程噪声较小，设备安装噪声经过厂房隔声后可达到相应的排放标准。 （4）施工期固体废弃物：施工期主要装修阶段产生的废弃物及施工人员生活垃圾。装修阶段产生的固体废物主要包括砂石、废木料、废金属等。废弃物部分回收利用，部分运至政府指定的建筑垃圾堆放场处置。施工人员的生活垃圾由环卫部门统一收集处置。 二、营运期工艺流程及产污环节 本项目是以真皮、皮革为原料生产皮鞋，年产量30万双。项目营运期生产工艺分为四个工段，即裁断、准备加工、面部加工、底部加工。其中裁断为：面料原料裁断为鞋面的各部分；准备加工为：对鞋面各部分进行不同的准备加工；面部加工为：鞋面各部分组合为一个完整的鞋面；底部加工为：将鞋面定型为所需鞋型后，与鞋底粘合在一起，形成最终的皮鞋成品。 本项目外购处理好的热熔港宝，使用时直接刷胶粘贴，无需港宝水或其他溶剂进行处理，所产皮鞋均不涉及喷漆工序，使用的胶水均市购成品胶，生产时直接使用，无需调配。 图5-2 运营期生产工艺各工段关联图 以下分工段分别阐述其具体加工工艺及产污环节： 1、裁断和准备加工工艺及产污环节分析 图5-3 裁断和准备加工工艺及产污环节图 工艺流程简述 （1）下料：根据鞋型要求，利用不同形状的模具，将面料裁断为构成鞋面的不同部分，企业所用面料均外购成品，无需进行清洗。此工序主要污染物：边角料； （2）打码、削皮、片帮、定型、印商标：裁剪完的布料按实际情况使用打码机、削皮机、定型机等对鞋面进行初步准备加工：部分面料需经削皮机进行削皮和片薄为厚度一致的薄片，使其更易合缝，裁断后的面料进行印商标。此工序主要污染物：下脚料、噪声； （3）贴内里：利用黄胶将里皮与面皮粘合在一起。贴里皮集中在刷胶房进行刷胶，在工位上方设置集气罩，可有效收集有机废气。此工序主要污染物：有机废气； （4）车里皮：利用针车对粘合边缘进行合缝。此工序主要污染物：废线头； （5）压合缝：用压布机、包边机等将各鞋面布料或皮料进行整理，然后使用高车机、平双机和压跟机将合缝处进行压合，使其连接更为牢固且贴合紧密、平整。 （6）标码：用笔在鞋面内侧标上工人工号、码数。 2、面部加工工序及产污环节分析 图5-4 面部加工工艺及产污环节图 主要流程简述 （1）刷胶、折边：将胶类人工刷涂在面料上，增加面料的粘性，按照鞋面结构要求，人工或使用折边机将鞋面料的边缘折叠。集中在刷胶房进行人工刷胶，在工位上方设置集气罩，可有效收集有机废气。此工序主要污染物：有机废气； （2）组合车线：将鞋面料不同部分贴合在一起，并用针车、电脑车和万能机以及车线，使其结合更为牢固。此工序主要污染物：废线头； （4）车鞋口：利用针车、高车机等对鞋口进行车线。此工序主要污染物：废线头； （5）拉帮、修边：部分鞋型因工艺需求，需先人工与机械组合的方式将中底布与鞋面缝制在一起，并进行简单修边。 以上，面部加工工序结束，成型的鞋面送底部加工组进行后续加工。 3、底部加工工序及产污环节分析 图5-5 底部加工工序及产污环节图 工艺流程简述： （1）套鞋楦、放港宝、攀帮：工人根据鞋码大小选取楦头，将楦头人工套在鞋面上，同时将热熔胶港宝放置鞋面内部，并使用前帮机进行攀帮，使鞋面平整附着于鞋楦面上；此过程会产生噪声； （2）港宝定型：将放入港宝的和鞋面的楦头使用港宝定型机进行定型。 （3）热定型：根据具体需求情况将鞋面放置于烤箱、热定型机、平板热压机、热压机或者使用吹风机将热熔港宝热熔定型。其中烤箱、热定型机、平板热压机、热压机的使用温度为100℃左右。项目单独设置热定型区域，用于热定型和后期烘工序，在工位上方设置集气罩用于收集有机废气。此工序主要污染物：加热过程中产生的有机废气； （4）砂边打磨：其主要工作是将鞋面待粘合处进行打磨，使其与鞋底贴合处形成不光滑面，以利于后续工艺的涂胶和贴底；鞋面打磨过程进行时，鞋底待粘合处处理过程同时进行，鞋底处理的主要目的同鞋面打磨过程。此工序主要污染物：噪声、粉尘； （5）贴底刷胶：人工将鞋面和鞋底分别刷PU胶、黄胶等胶类，粘结好后的鞋放在压底机上挤压，挤压姿势持续40s，黄胶的作用主要是防止鞋子边缘粘结处开裂、老化。刷胶过程在设置的集中刷胶房进行。此工序主要污染物：有机废气、噪声； （6）烘干定型：将刷胶后的鞋面、鞋底放入烤箱中，调整温度在100℃左右，时间约半分钟，让贴底成型后的半成品鞋子在电加热下进行烘干定型。此工序主要污染物：加热过程中产生的有机废气； （7）冷却定型、脱楦：将烘干定型后的真皮皮鞋配双放入冷定型机（冷冻机），口门定型机内以起到稳型作用，冷定型机温度约-10℃，处理时间约10分钟。然后将楦头从鞋中拔出。 （8）钉跟：将鞋子套在打跟机上，用钉子将鞋与鞋跟钉在一起。此工序主要污染物：打跟机噪声； （9）贴堂底：将堂底人工刷胶后贴入鞋子内、并使用锤平机对鞋子的平整度进行整理。此工序主要污染物：有机废气和噪声； （10）美化抛光：成鞋美化是制鞋工作的善后工程，主要包括订鞋扣、穿鞋带、理鞋垫等；同时将外购的各种皮鞋配件或装饰件装配到皮鞋上，并对皮鞋生产装配中出现的瑕疵采取擦拭去污、熨烫、补饰伤痕等美化措施，将皮鞋表面不光整的地方用抛光机抛光。此工序主要污染物：抛光粉尘； （11）杀菌：将制作完成的皮鞋放入红外杀菌箱内进行杀菌处理，以便除去原材料中的可能带有的霉菌。 （12）冷冻：根据业主具体要求，对杀菌后的成品鞋进行冷冻检验，确保成品鞋在寒冷的条件中不会开胶脱线。 （13）包装入库：将完成成鞋美化抛光后的产品根据规格型号打码并进行整理检验，放入鞋盒后包装入库待售。 2、营运期产污分析 本项目营运期主要污染物如下： （1）废气：砂帮机打磨和抛光过程中产生的粉尘：刷胶和加热过程中产生的废气。 （2）废水：本项目无生产废水产生，外排废水主要是员工的生活污水。 （3）噪声：本项目主要是生产过程中下料剪裁、针车鞋面、打磨等工序产生的设备噪声。 （4）固体废物：主要包括生产过程中产生的边角料、更换的楦头、含油废棉纱、棉布、手套等，产生的废纸箱、鞋盒等一般废包装材料，用胶工段产生的废胶桶；处理有机废气产生的废活性炭；生活垃圾等。 表5-1 主要污染物产物情况表 序号 类别 生产工序 污染物 主要污染因子/固废类别 1 废气 打磨抛光 粉尘 颗粒物 2 刷胶、加热烘干 有机废气 VOCs | 3 废水 办公室、车间 生活污水、地面清洁废水 COD、NH3-N、BOD5、SS 8 噪声 帮面、打磨等 设备噪声 噪声 9 固废 下料、片帮、削皮 边角料 一般固废 10 办公室 生活垃圾 11 更换楦头 更换的楦头 包装过程 废包装材料 12 刷胶 废胶桶 危险废物 13 环保设备 废活性炭 14 设备维护 废机油 15 设备维护 含油废棉纱、棉布、手套等 三、项目物料平衡 1、水平衡分析 本项目供水采用自来水，由市政给水管网提供，本项目具体用水情况如下： 1、办公生活用水 本项目共计职工人数100人，项目不设食堂和住宿。按《四川省地方标准用水定额》(DB51-T2138-2016)、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）可知，项目办公人员及车间工人用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量为5m3/d、1500m3/a。以排放系数0.8计，每天产生生活污水为4m3/d，1200m3/a。 2、地面清洁用水 本项目租赁厂房面积为6000m2，厂房清洁方式为每5天左右使用拖布清洁1次，用水定额按2L/m2计，则项目地面清洁用水量约12m3/d、720m3/a。以排放系数0.8计，产的地面清洁废水约为9.6m3/d，576m3/a。 3、其他用水 本项目其他用水为未预见用水，按以上总用水量的10%计，未预见用水量为1.7m3/d，222m3/a。 综上，本项目最大日用水量为18.7m3/d，年用水量2442m3/a，最大日废水排水量为13.6m3/d，年排废水量为1776m3/a。据项目用水统计，本项目水平衡分析见下图。。 图5-6 项目最大日用水平衡图（m3/d） 2、胶水平衡 本项目生产过程中使用的胶水为珠海市泽粘合制品有限公司中部树脂系列胶水，该胶水为无三苯产品胶水，故本项目产生的废气不含苯、甲苯和二甲苯，故胶水挥发的废气仅有VOCs废气，由于其胶水的SGS报告中总挥发性有机物的含量为未检出，本次VOCs的产生量参考SGS报告中的限值要求即VOCs的产生量为1000mg/kg进行计算，则本项目胶水平衡见下图： 图5-7 项目胶水平衡图（t/a） 四、营运期污染物的产生及治理措施 本项目运营期污染物的产生、排放和治理措施如下： （一）废水 1、废水产生情况 项目营运期废水主要为生活废水。 生活废水：本项目共计职工人数100人，项目不设食堂和住宿。按《四川省地方标准用水定额》(DB51-T2138-2016)、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）可知，项目办公人员及车间工人用水量按50L/人·d计，则项目生活用水量为5m3/d、1500m3/a。以排放系数0.8计，每天产生生活污水为4m3/d，1200m3/a。 地面清洁废水：本项目租赁厂房面积为6000m2，厂房清洁方式为每5天左右使用拖布清洁1次，用水定额按2L/m2计，则项目地面清洁用水量约12m3/d、720m3/a。以排放系数0.8计，产的地面清洁废水约为9.6m3/d，576m3/a。 综上，本项目最大日用水量为18.7m3/d，年用水量2442m3/a，最大日废水排水量为13.6m3/d，年排废水量为1776m3/a。 2、治理措施及排放情况 项目厂房东南侧已建1座污水预处理池，容积为50m3。项目最大污水总排放量约为13.6m3/d。生活废水进入污水预处理池进行处理，达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。本项目废物污染物产生及排放情况见表5-6。 项目东南侧已建预处理池1座容积为50m3，目前产业园仅有本项目入驻，本项目废水排放量为13.6m3/d，仅占预处理池容积的27.2%，预处理池容积可满足本项目依托使用，本项目依托可行。 表 5-2 本项目废物污染物产生及排放情况 废水性质 废水量（m3/a） CODcr BOD5 SS NH3-N 总磷 生活废水 浓度（mg/L） 1776 400 300 400 30 4 产生量（t/a） 0.7104 0.5328 0.7104 0.0533 0.0071 预处理池处理后 浓度（mg/L） 1776 500 300 300 45 3 产生量（t/a） 0.5328 0.3552 0.3552 0.0266 0.0053 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 | 300 500 300 400 近期：乐至县城市污水处理厂处理 浓度（mg/L） 1776 50 10 10 5 0.5 产生量（t/a） 0.0888 0.0178 0.0178 0.0089 0.0009 《城镇污水处理 污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 50 10 50 10 10 远期：文峰工业园区污水处理厂处理 浓度（mg/L） 1776 40 10 10 3 0.5 产生量（t/a） 0.0710 0.0178 0.0178 0.0053 0.0009 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（GB51/2311-2016）中相关标准 40 10 10 3 0.5 综上，本项目产生的废水经采取环保措施后能实现达标排放，对项目所在地的地表水体影响甚微。 （二）废气 1、废气产生情况 本项目营运期大气污染物主要为打磨抛光产生的粉尘；刷胶、烤箱烘烤、热定型等过程产生的有机废气等。 （1）粉尘 产生情况：项目需要对帮面、鞋底进行打磨，对成鞋进行抛光，此过程会产生少量粉尘。项目需要打磨抛光的鞋子约70万双/年，粉尘产生量按13g/双计，则粉尘产生量约9.1t/a，3.792kg/h。 治理措施及排放情况：项目拟在抛光机、砂青机和修边机等上方加设集气罩（共9个，收集效率为95%），收集的粉尘由布袋除尘器处理+15m高排气筒（P1）排放（除尘效率按98%计），布袋除尘器风量为10000m3/h，粉尘收集后集中储存，定期清理交由园区环卫部门收集处理，经处理后粉尘有组织排放量为0.1729t/a，其排放速率及浓度为0.072kg/h，7.204mg/m3。 项目无组织排放的粉尘量为0.455t/a，排放速率为0.1896kg/h。项目生产位于密闭厂房内，上述粉尘大部分经重力沉降于车间内部，外排粉尘极少。由影响预测章节预测结果可知，本项目无组织排放的粉尘厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放标准限值。 （2）有机废气 产生情况：项目在刷胶、喷胶、烤箱烘烤、热定型等过程产生会有机废气。有机废气主要为项目使用的胶水挥发产生。本项目生产过程中使用的胶水为珠海市泽粘合制品有限公司中部树脂系列胶水，该胶水为无三苯产品胶水，故本项目产生的废气不含苯、甲苯和二甲苯，故胶水挥发的废气仅有VOCs废气，由于其胶水的SGS报告中总挥发性有机物的含量为未检出，本次VOCs的产生量参考SGS报告中的限值要求即VOCs的产生量为1000mg/kg进行计算。本项目胶水的使用总量为30.1t/a，则VOCs的产生量为0.0301t/a，0.0125kg/h。 根据环境保护部《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（2017.9）中“①加强废气收集与处理，对油墨、粘胶剂等有机原辅材料调配和使用时等，要采取车间环境质量负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上；②因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理，制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序 VOCs 排放治理”。 治理措施及排放情况：本项目单独设置加热间和刷胶房，分别集中所有需要热定型和人工刷胶和喷胶的步骤在两个房间内进行，与本项目其他车间隔开形成一个密闭的空间，密闭生产。项目在加热间和刷胶房中个设备或工位上方设置集气罩（其收集效率为90%），经收集的有机废气通过1套二级活性炭吸附处理系统（吸附效率为60%）进行净化处理，最后通过1根15m高排气筒（P1）排放，系统总风量为10000m3/h。经处理后VOCs的有组织排放量为0.0108t/a，其排放速率及浓度为4.515g/h，0.4515mg/m3。 项目无组织排放的VOCs量为0.003t/a，排放速率为1.2542g/h。由影响预测章节预测结果可知，本项目无组织排放的VOCs厂界浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中的无组织排放标准限值要求。 活性炭吸附工作原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。 本项目废气产生治理及排放情况如下表： 表5-6 项目废气产生及排放情况一览表（有组织排放） 污染物 名称 产生量 t/a 产生速率kg/h 处理措施 处理效率 排放情况 排放量t/a 排放速率 排放浓度mg/m3 颗粒物 9.1 3.792 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（P1） 收集率95%，除尘效率为98% 0.1729 0.072kg/h 7.204 VOCs 0.0301 0.0125 集气罩+二级活性炭吸附处理装置+15m高排气筒（P1） 收集率95%，净化效率60% 0.0108 4.515g/h 0.4515 表5-7 项目废气产生及排放情况一览表（无组织排放） 污染物名称 产生量t/a 产生速率 排放情况 排放量t/a 排放速率 排放浓度mg/m3 颗粒物 0.455 0.1896kg/h 0.455 0.1896kg/h / VOCs 0.003 1.2542g/h 0.003 1.2542g/h / 表5-8 废气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准 颗粒物 120 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 VOCs 60 3.4（15m） 2.0 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3、表5排放限值 综上，本项目废气排放的颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值的要求；VOCs排放浓度及排放速率均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中排放限值的要求。 建设单位应委托有资质单位设计、安装废气净化装置，设计时应考虑一定的处理余量。净化装置运营管理要求如下： ①日常应加强废气处理装置的维护和保养，确保设备不淋雨，废气处理设备或箱体应密封良好。 ②日常管理应加强废气收集管道、排气筒的管理和维护，及时修补漏风点，提高废气捕集率。 ③生产操作前将废气收集、处理系统先打开，操作结束一段时间后再关闭废气收集、处理系统。 ④活性炭更换时，做好更换记录。 ⑤当废气收集系统阻力增大、废气收集效果不佳时，应对收集管道、活性炭吸附器进行检查，及时维护、更换。 ⑥活性炭吸附器的滤料的更换应停产进行，不得一边更换滤料一边进行生产操作。 为确保废气处理装置对废气处理的有效性，本次评价提出以下环境管理要求： ①将废气处理装置作为生产管理的一项重要内容，对其进行管理，并加强维护保养和计划检修。 ②严禁擅自停运废气处理装置等环保设施，若废气处理装置出现紧急故障需要停运检修，应及时报告公司，并停止生产，待设备能正常运行时恢复生产。 ③当班员工应按设备管理要求，按时对废气处理装置进行巡检，并做好记录，发现问题及时处理并报告。 ④项目生产部门每天应不少于1次对废气处理装置运行处理效果进行检查，发现处理效果不达标时，应立即停止生产，并找出原因进行处理。 ⑤更换下来的活性炭作为危险废物暂存在危险废物暂存间并委托有相应资质类别的单位处置。 ⑥废气处理装置要依法依规设置排放口，建立台账，记录废气产生、收集、处理、排放等情况。 ⑦废气处理吸附装置，应记录吸附材料种类、更换周期、更换量，并每日记录操作温度。 ⑧净化设施应记录保养维护事项，并每日记录主要操作参数，记录至少需保存三年。 综上所述，项目营运期产生的各类废气经过相应措施处理后不会对项目周围大气环境造成明显不利影响，拟采取的大气污染防治措施合理可行。 （三）噪声 1、噪声产生情况 本项目噪声源主要为抛光机、裁断机、压跟机等设备，这些设备所产生的机械噪声基本为中强度噪声，其噪声源强在65～90dB(A)的范围之内。针对不同产噪设备采用不同的隔声、基础减振等治理措施后，噪声治理及排放情况见表5-9。 表5-9 噪声污染源及治理措施表 单位：dB（A） 序号 设备 数量 噪声源强 治理方式 治理后噪声值 1 裁断机 8 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减 ≤65 2 削皮机 8 80 ≤65 3 打码机 2 70 ≤55 4 定型机 3 75 ≤60 5 双针车机 1 70 ≤55 6 单针车机 12 70 ≤55 7 高车机 3 75 ≤60 8 高双机 2 75 ≤60 9 平双机 2 75 ≤60 10 万能机 7 65 ≤50 11 压跟机 6 80 ≤65 12 折边机 6 80 ≤65 13 修边机 9 70 ≤55 14 压布机 1 70 ≤55 15 包边机 3 70 ≤55 16 电脑车 17 70 ≤55 17 前帮机 5 75 ≤60 18 冷定型机 2 70 ≤55 19 热定型机 1 75 ≤60 20 烤箱 3 80 ≤65 21 港宝定型机 3 75 ≤60 22 口门定型机 1 75 ≤60 23 平板热压机 1 75 ≤60 24 热压机 2 75 ≤60 25 打跟机 2 80 ≤65 26 压底机 2 80 ≤65 27 锤平机 3 90 ≤75 28 砂青机 3 90 ≤75 29 吹风机 2 85 ≤70 30 抛光机 2 85 ≤70 2、治理措施 在工艺设备选型时，尽量选用的低噪声、节能型设备，日常加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态； 合理布置产噪设备，达到距离衰减的效果。设备基础安装橡胶减震垫或减振台座或从结构上进行减振处理来有效降低噪声强度； 厂房内的分区隔断采用彩钢板隔断； 本项目厂房为轻钢结构，基础为1.5m高的砖砌墙，上部采用彩钢结构作墙壁； 合理控制作业时间，夜间（22:00-06:00）不生产。 通过以上措施，设备运行噪声可降低10~20dB(A)，项目位于园区内，周边200m范围内均为工业企业，本项目厂房为密闭厂房，然后再经厂房隔声和距离衰减，噪声可降低约10dB(A)，最后能使噪声传至厂界时低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间：65dB(A)。 （四）固体废物 本项目固体废物主要分为一般固废和危险固废。 （1）一般固废 ①废边角料 本项目原料皮革裁料、针车及上鞋底等工序会产生废边角料，生产过程中产生的废边角料约5t/a，集中收集暂存于项目一般固废暂存间内，定期外售废品回收站。 ②布袋除尘器收集粉尘 本项目布袋式除尘器收集的粉尘量约8.47t/a，统一收集后交环卫部门处理。 ③更换的楦头 产生量为70万双/a，楦头主要成分为ABS塑料，为一般固废，集中收集暂存于项目一般固废暂存间内，定期外售废品回收站。 ④废包装材料 本项目生产过程中产生的废包装材料量大约为2.5t/a，收集后外售废品回收站。 ⑤生活垃圾 本项目员工100人，员工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量约50kg/d，15t/a。厂区内设置垃圾桶，收集日常办公生活垃圾，设专人每日进行统一清运，然后由市政环卫部门清运、处理。 本项目一般固废收集堆放至园区指定的一般固废堆放点，由园区集中处理。 表5-10 一般废物汇总 序号 一般废物名称 产生量 储存位置 处理方法 1 废边角料 5t/a 一般固废暂存间 外售废品回收站 2 布袋除尘器收集粉尘 8.47t/a 一般固废暂存间 交由环卫部门收集处理 3 更换的楦头 70万双/a 一般固废暂存间 外售废品回收站 4 废包装材料 2.5t/a 一般固废暂存间 外售废品回收站 5 生活垃圾 15t/a 厂区垃圾桶 园区环卫部门 项目设置一般固废暂存间（50m2，位于车间东侧），用于项目产生一般固废的暂存。 固废管理措施：项目采取的固废处置措施可行，为了进一步确保项目产生的固体废物得到合理有效的收集处理，避免造成环境二次污染，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 项目拟采取以下措施加强固废治理： 设置生活垃圾桶、废品区对项目产生的各类固废进行分类收集、暂存，并及时收集产生的固废。 垃圾桶中的垃圾日产日清，同时定期清洗消毒，防止蚊蝇滋生和恶臭对环境的影响。 设置固废暂存间，对一般工业固废进行收集和暂存，并采取地面硬化和防雨措施。 （2）危险废物 ①废胶水桶 项目在刷胶、刷处理剂过程会产生废胶水桶（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49），产生量约为1.5t/a。分类密闭收集后暂存于危废暂存间内，交有资质单位处理。 ②废活性炭 有机废气处理措施末端采取了两级活性炭对产生的有机废气进行处理，活性炭吸附饱和后需进行更换，将会产生废活性炭（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49）；本项目被吸附的VOCs总量为0.0163t/a，参考《简明通风设计手册》以及广东工业大学工程研究，1kg活性炭吸附有机废气量约为250g，则项目设置的活性炭净化系统所需活性炭量为0.652t/a。建设单位拟建2个活性炭吸附箱（活性炭吸附箱有效容积0.5m3，容纳500小块活性炭，每块尺寸100x100x100mm），活性炭采用蜂窝状活性炭，活性炭密度为0.45-0.65g/cm3（本次评价取0.5g/cm3），则每套废气处理设施活性炭最大设置量为0.25t，因活性炭吸附装置吸附至80%时即达到饱和状态，因此本项目设置的活性炭箱最大吸附量为0.2t/a。因此，项目废气处理设施活性炭的更换频次约每4个月更换1次，更换下的废活性炭总量为0.815t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW49号：其他废物，分类密闭收集后暂存于危废暂存间内，交有资质单位处理。 ③废机油 本项目设备运行、维修保养过程将产生废机油（HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业，900-249-08），产生量约为0.1t/a。分类密闭收集后暂存于危废暂存间内，交有资质单位处理。 ④废含油棉布手套 本项目设备维修过程产生的含油棉布、手套（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49），产量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），属于危险废物，分类密闭收集后暂存于危废暂存间内，交有资质单位处理。 表5-11 项目危险废物汇总 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序 形态 有害成分 产生周期 危险 特性 污染防治措施 1 废胶水桶 HW49类危险废物 900-041-49 1.5 胶水 固态 有机物 每周 T/In 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 2 废活性炭 HW49类危险废物 900-041-49 0.815 有机废气处理 固体 有机物 一个季度 T 3 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.1 设备保养 液体 废矿物油 每月 T,I 4 废含油棉布手套 HW49其他废物 900-041-49 0.1 设备保养 固体 废矿物油 一个季度 T/In 注：T表毒性，I 表易燃性，In表感染性 表5-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 危险废物名称 贮存场所 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存周期 1 废胶水桶 危废暂存间 HW49 900-041-49 厂房东侧 50m2 密封储存 1年 2 废活性炭 3 含油废棉布手套 4 废机油 HW08 900-249-08 （3）危废暂存间相关要求 本项目设置一间建筑面积为50m2的危废暂存间暂存项目产生危险废物，项目建设单位拟建的危险废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行；危废处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）执行。 该暂存间的设计、施工和管理必须进行危险废物的储存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，相关要求为： ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 ③应位于居民中心区常年最大风频的下风向。设施底部必须高于地下水最高水位。 ④门地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，材料必须与危险废物相容。设施底部必须高于地下水最高水位。基础必须防渗，防渗层环氧树脂+金属托盘，渗透系数≤10-10cm/s。应建造径流疏导系统，保证25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑥危险废物贮存设施内清理出来的废渣，一律按危险废物处理。 ⑦按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑧建设单位必须做好危险废物的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。且记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 ⑨必须定期对所贮存的容器设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 此外，危险废物处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年）执行，相关要求为：危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 本环评要求，在本项目投产前必须与有资质的单位签订危废协议，以确保本项目产生的危废得到合理处置。此外要求本项目落实危险废物储存区三防措施做到防水、防渗漏、防流失，并根据危废性质做到防腐蚀。危险废物暂存区地面渗透系数应≤1.0×10-10 cm/s，并派专人管理。 （五）地下水保护及防渗措施 本项目为皮鞋制造，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“122 鞋业制造；使用有机溶剂的”，地下水环境影响评价项目类别IV类，项目可不进行地下水影响评价。 本项目使用已建成标准厂房进行生产，所有厂区地面已进行硬化，达到一般防渗要求。根据地下水环境保护措施和对策，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，为了防止运营期地下水污染，本次评价要求项目区内划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三个区域，分别采取防渗措施。 （1）地下水污染途径 本项目营运期污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节有： 危险废物暂存间，胶水房，预处理池及管道等污水下渗对地下水造成的污染。 （2）地下水防渗分区 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 重点防渗区：胶水存储区、危废暂存间为重点防渗，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数K≤10-10cm/s； 一般防渗区：原料库、生产区、产品库和一般固废暂存间，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 简单防渗区：办公区，采用水泥硬化处理。 （3）拟采取措施 1）源头控制措施 本项目生产工艺采用国内先进工艺，减少了污染物的排放；针对精磨区、抛光区、磨边区、油水分离器、危废暂存间、空压机房、镀膜区等构筑物采取防渗、防腐措施，污水管道等均选用防渗、防腐处理的管道，将污染物“跑、冒、滴、漏”降到最低。 2）工程防渗措施 针对各防渗区，本项目拟采取以下防治措施。 重点防渗区：胶水存储区、危废暂存间等； 一般防渗区：原料库、生产区、产品库和一般固废暂存间等； 简单防渗区：办公区。 表5-13 地下水污染分区防治措施表 防渗分区 防渗区域 措施 防渗系数 重点防渗区域 胶水存储区、危废暂存间 HDPE+混凝土防渗 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≦10-10cm/s 一般防渗 原料库、生产区、产品库和一般固废暂存间 地面混凝土硬化 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≦10-7cm/s 简单防渗区 办公区 一般地面硬化 / 五、清洁生产分析 清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险，因此清洁生产包含了两个全过程控制：一是生产全过程控制，二是产品周期的全过程控制，它既不同于现有企业的清洁生产审计，也不同于新产品的开发清洁生产评估。在建设项目环境影响评价中的清洁生产评价时，其重点放在评估生产全过程污染控制水平上，即评价建设项目生产过程是否达到生产全过程的清洁水平，在污染发生前，是否做到污染防治取代末端治理。本项目清洁生产评述就是本着这种精神进行的。清洁生产工艺的应用主要体现在项目的建设过程中尽可能采用新技术、新工艺和新设备，提高原材料的利用率，充分体现本行业的先进性、可靠性，降低生产过程中的三废排放量，本工程采取的清洁生产措施主要有以下几方面： 1、能源的清洁性 项目使用能源电为清洁能源，对环境影响很小。 2、节能措施 节能是本工程中一项重要任务，也是降低成本，节约挖潜的重要途径。本项目建筑物内的照明，选用节能型照明工具；强化节能意识，宣传节能的意义和必要性。 3、严格原材料管理，推行清洁生产。 （1）加强物料控制。严格物料的订货、贮存、运输、发放程序的控制，保障原材料不会流失，保证原材料在生产过程中有效的利用。 （2）定量控制物料的加入量是保证物料完全转化成产品的有效方法。生产过程应有严格的物料控制和计量措施，确保物料的定量加入，避免物料的浪费和废物的产生。 （3）本项目对入库的原材料、成品要做到防潮、防雨淋、防火等，工厂对物料应有严格的定额和领料制度，以减少污染物的产生。 4、污染治理 项目的有机废气经集气罩+二级活性炭吸附处理后达标排放，粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后达标排放；生活废水经预处理池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。噪声经厂区隔声减震、距离衰减等措施后，可以达标排放。 固体废弃物分类收集，生活垃圾由园区环卫部门统一收集处理；废包装材料、更换的楦头、布袋除尘器收集粉尘经收集后，交废品回收商回收处理；废胶水桶、废活性炭、废机油和废含油棉布手套则分类收集暂存于危废暂存间内定期交有资质单位处理。 上述措施符合清洁生产要求。 5、资源回用 本项目产生的废包装材料等销售给废品回收公司回收利用。这样做既提高了资源的再利用率，又减少了废渣对环境的污染，不仅具有明显的环境效益，企业还具有一定经济效益，实现了“变废为宝”做到了清洁生产的要求。 故本项目做到了清洁生产。同时，要求本项目在以后的生产过程中，应切实按照“清洁生产”原则，尽量避免生产过程中因人为操作失误带来的故障，对主要生产设备配备足够的备用件，以便出现损坏时及时更换。此外，还应进一步不断提高生产线的工艺技术装备水平，不断提高企业的生产管理水平，从而不断降低资源消耗及污染物排放量，提高企业的环境效益，也可降低生产成本，提高企业的经济效益。 综上所述，本项目基本上从能源清洁性，污染物治理的合理性等各个环节采取有效、可行措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。 |
| --- | --- | --- |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                        （表六）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 粉尘 | 9.1t/a，3.792kg/h | 0.1729t/a，7.204mg/m3 |
|  |  | 有机废气 | 0.0301t/a，0.0125kg/h | 0.0108t/a，0.4515mg/m3 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 生活废水 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 生活废水+生产废水 | 废水量 | 1776m3/a | 1776m3/a |
|  |  |  | 污染因子 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
|  |  |  | CODcr | 400 | 0.7104 | 300 | 0.5328 |
|  |  |  | BOD5 | 300 | 0.5328 | 200 | 0.3552 |
|  |  |  | SS | 400 | 0.7104 | 200 | 0.3552 |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.0533 | 15 | 0.0266 |
|  |  |  | 总磷 | 4 | 0.0071 | 3 | 0.0053 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 生活垃圾 | 少量 | 环卫部门清运处置 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 15t/a | 垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运 |
|  | 生产区 | 布袋除尘器收集粉尘 | 8.47t/a | 统一收集后交环卫部门处理 |
|  |  | 废边角料 | 5t/a | 暂存于一般固废暂存间，外售废品回收站处理 |
|  |  | 更换的楦头 | 70万双/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 2.5t/a |  |
|  |  | 废胶水桶 | 1.5t/a | 分类暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 0.815t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废含油棉布手套 | 0.1t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 70~90dB(A) | 厂界噪声达标排放 |
| 主要生态影响： 本项目位于童家发展区西郊园区，租赁晶亿鞋业产业园3.4号已建成的标准厂房进行生产，不会造成水土流失、景观破坏等生态环境影响。本项目所在区域人类活动频繁，无珍稀动植物。通过工程分析及采取本报告表提出的治理措施，项目废水、废气和噪声均可做到了达标排放；固体废物去向明确，不会造成二次污染。因此，本项目不会对项目所在地生态环境产生明显影响，无须特殊的生态保护措施。 |

# 环境影响分析                                           （表七）

一、施工期环境影响分析 本项目租赁乐至县童家发展区西郊园区的晶亿鞋业产业园3.4号标准厂房进行建设，施工期仅是进行厂房内部调整车间布局与设备安装，因此施工期不产生大的环境问题。施工过程产生的噪声、废气、粉尘、固体废物、施工人员生活污水、生活垃圾等污染物可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，为减轻施工期间对环境的影响，施工单位应严格加强施工期规范化的管理工作： 1、结合本项目特点，施工期废气主要为设备安装过程中产生的粉尘，在施工现场采取洒水降尘、建筑材料临时覆盖等措施降低施工期粉尘对内部工人及外环境的影响。 2、项目施工噪声主要为设备安装过程中使用的各种施工机械运行噪声，施工过程中应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定施工作业，严格控制施工场界噪声。 3、结合项目特点，本项目施工期废水主要为工人生活污水，工人上厕所依托园区内已有厕所，生活污水经园区内已建污水预处理池处理后排入园区污水管网，进入乐至县生活污水处理厂处理。 4、对于施工过程中产生的建筑垃圾和工人生活垃圾，施工单位应加强管理，及时清运，确保建筑工地周边环境整洁、卫生。 5、本项目在现有厂房进行建设。项目厂区内除绿化区域已全部完成路面硬化，施工期对土壤的扰动不大，项目施工期对土壤环境影响不大。 综上所述，项目施工期可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，但影响强度均不大，在工程建设结束后可消除。在落实上述施工期污染防治措施的情况下，项目施工期环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 （一）地表水环境影响分析 本项目营运期产生的废水主要为生活废水和地面清洁废水。生活废水和地面清洁废水一起进入园区已建1座污水预处理池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 1、地表水环境影响等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，其评价等级判定依据见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地面清洁废水和生活废水一起进入污水预处理池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，进入污水处理厂，不直接排放到外环境。 本项目的废水属于间接排放，故评价等级为三级B。根据项目工程特点，本项目不涉及地表水环境风险。 2、评价内容 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染影响型三级B评价内容包括： a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； b）依托污水处理设施的环境可行性评价。 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价： 本项目地面清洁废水和生活废水一起经预处理池（容积50m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达标后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到标后排入鄢家河。本项目废水经预处理池处理后能够达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准，满足污水处理厂进水水质要求。 本项目废水产生量13.6m3/d，目前园区还未有企业入驻，现有预处理池容积50m3，可满足需求，依托可行。 近期项目废水排入乐至县城市污水处理厂可行性分析： 根据现场勘查了解，乐至县城市污水处理厂配套管网已覆盖本项目所在区域，本项目废水可经管道排入污水处理厂处理达标排放。本项目废水排放量较小，对乐至县城市污水处理厂的水质不会造成较大影响，水质变化不大，因此，本项目产生的废水可经预处理后排入乐至县城市污水处理厂处理达标排放。 远期废水排入文峰工业园污水处理厂可行性分析： 根据文峰工业园（童家发展区第一区域）规划环评可知，园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 本项目远期废水经预处理后排入园区污水处理厂处理，经处理达标排入鄢家河，鄢家河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，水体功能为纳污、农灌、排洪，尾水可实现达标排放，项目污水不会对鄢家河水质产生明显影响。 综上所述，本项目运营期对区域水环境影响较小。 3、污染源排放量核算结果 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目废水排放情况信息如下表 表7-2 废水类别、 污染物及污染治理设施信息表 废水类型 污染物种类 排放去向 排放规律 污染物治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染物治理设施编号 污染物治理设施名称 污染物治理设施工艺 生活废水+地面清洗废水 COD、NH3-N 预处理池处理后，近期乐至县城市污水处理厂，远期文峰工业园污水处理厂 连续排放，流量不稳定 TW001 预处理池 / DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排口 （2）废水排放口基本情况 本项目废水间接排放口基本情况如下表： 表7-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) DW001 105.01 6778 30.30 8801 1776 近期：预处理后经污水管网进入乐至县城市污水处理厂 连续排放，流量不稳定 / 乐至县城市污水处理厂 COD 50 BOD5 10 NH3-N 5 总磷 0.5 SS 10 远期：经预处理池处理后排入文峰工业园区污水处理厂 / 文峰工业园区污水处理厂 COD 40 BOD5 10 NH3-N 3 总磷 0.5 SS 10 （3）废水污染物排放信息 本项目废水污染物排放信息如下表 表7-4 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 最大日排放量(kg/d) 年排放量（t/a） DW001 COD 300 4.08 0.5328 BOD5 200 2.72 0.3552 NH3-N 15 0.204 0.0266 总磷 3 0.0408 0.0053 SS 200 2.72 0.3552 全厂排放口合计 COD 0.5328 BOD5 0.3552 NH3-N 0.0266 总磷 0.0053 SS 0.3552 （二）地下水环境影响分析 本项目为皮鞋制造，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“122 鞋业制造；使用有机溶剂的”，地下水环境影响评价项目类别IV类，项目可不进行地下水影响评价。 本项目建设场地内未设置地下水集中式饮用水水源地。另外，本项目场地不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，以及其他与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区；无分散式居民饮用水水源等其他地下水环境敏感区。 为了防止项目运营期对周围地下水、土壤的污染，企业在对生产厂房地面采取严格的防渗措施基础上， 还应采取如下地下水污染防治措施， 杜绝出现地下水污染隐患。 表7-5 地下水污染分区防治措施表 防渗分区 防渗区域 措施 防渗系数 重点防渗区域 胶水存储区、危废暂存间 HDPE+混凝土防渗 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≦10-10cm/s 一般防渗 原料库、生产区、产品库和一般固废暂存间 地面混凝土硬化 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≦10-7cm/s 简单防渗区 办公区 一般地面硬化 / 另外，本环评要求：本项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏” 等源头防污措施后，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 （三）大气环境影响分析 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型——估算模型（AERSCREEN）进行预测。大气环境现状及影响预测因子为：颗粒物；本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的相关标准。 根据前述工程分析，本项目有组织排放的废气为颗粒物（0.072kg/h）和VOCs（4.515g/h）；项目无组织排放的废气为颗粒物（0.1896kg/h）和VOCs（1.2542g/h）。项目无组织废气点为生产区，无组织评价将整个生产区作为面源进行预测，预测过程如下。 1、大气环境影响等级判定 本次评价按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ22-2018）规定：根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci---采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； Coi----第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价工作等级按表7-6的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。 同一项目有多个污染源(两个及以上)时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 表7-6 大气评价工作等级划分 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 2、评价因子及评价标准筛选 表7-7 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 粉尘（TSP） 小时均值 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 有机废气（VOCs） 小时均值 1200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 烟尘影响按TSP考虑，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》：5.3.2.1：对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值的，可按2倍、3倍折算为1h平均浓度限值，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），TSP标准值为300μg/m3（24h平均），折算后标准值为900μg/m3（1h平均）；VOCs参照TVOC，其TVOC的标准值为600μg/m3（8h平均），折算后的标准值为1200μg/m3（1h平均）。 3、估算模型参数 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 70000人 最高环境温度/°C 38.3 最低环境温度/ °C -4.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 4、污染源参数 本项目主要废气污染源排放参数见下表： 表7-9 主要废气污染源参数一览表（点源） 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气 流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率 X Y 颗粒物kg/h VOCs g/h 1 排气筒（P1） 105.017 443799 30.3090 60842 409.547 15 0.6 29.49 20 2400 连续 0.072 4.515 表7-10 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率 X Y 颗粒物kg/h 有机废气g/h 1 生产车间 501 446 3354 200 409.547 100 60 / 10.8 2400 连续 0.1896 1.2542 5、计算结果 表7-11 主要污染源估算模型计算结果表（点源） 下风向距离（m） P1排气筒 TSP浓度 (mg/m3) TSP 占标率(%) VOCs浓度(mg/m3) VOCs占标率（%） 10 1.97E-10 0 2.61E-11 0.00 25 8.49E-06 0 1.12E-06 0.00 50 1.07E-04 0.01 1.41E-05 0.00 75 2.32E-04 0.03 3.07E-05 0.00 100 2.48E-04 0.03 3.28E-05 0.00 125 2.50E-04 0.03 3.31E-05 0.00 150 2.83E-04 0.03 3.74E-05 0.00 175 3.49E-04 0.04 4.62E-05 0.00 200 3.84E-04 0.04 5.07E-05 0.00 225 4.15E-04 0.05 5.49E-05 0.00 250 4.29E-04 0.05 5.67E-05 0.00 267 4.31E-04 0.05 5.70E-05 0.00 275 4.31E-04 0.05 5.69E-05 0.00 300 4.25E-04 0.05 5.62E-05 0.00 325 4.14E-04 0.05 5.48E-05 0.00 350 4.01E-04 0.04 5.30E-05 0.00 375 3.86E-04 0.04 5.11E-05 0.00 400 3.71E-04 0.04 4.90E-05 0.00 425 3.55E-04 0.04 4.70E-05 0.00 450 3.40E-04 0.04 4.50E-05 0.00 475 3.26E-04 0.04 4.30E-05 0.00 500 3.11E-04 0.03 4.12E-05 0.00 525 2.98E-04 0.03 3.94E-05 0.00 550 2.85E-04 0.03 3.77E-05 0.00 575 2.73E-04 0.03 3.61E-05 0.00 600 2.62E-04 0.03 3.46E-05 0.00 625 2.51E-04 0.03 3.32E-05 0.00 650 2.41E-04 0.03 3.19E-05 0.00 675 2.32E-04 0.03 3.06E-05 0.00 700 2.23E-04 0.02 2.95E-05 0.00 725 2.14E-04 0.02 2.83E-05 0.00 750 2.06E-04 0.02 2.73E-05 0.00 775 1.99E-04 0.02 2.63E-05 0.00 800 1.92E-04 0.02 2.54E-05 0.00 825 1.85E-04 0.02 2.45E-05 0.00 850 1.79E-04 0.02 2.37E-05 0.00 875 1.73E-04 0.02 2.29E-05 0.00 900 1.67E-04 0.02 2.21E-05 0.00 925 1.62E-04 0.02 2.14E-05 0.00 950 1.57E-04 0.02 2.07E-05 0.00 975 1.52E-04 0.02 2.01E-05 0.00 1000 1.48E-04 0.02 1.95E-05 0.00 1025 1.43E-04 0.02 1.89E-05 0.00 1050 1.41E-04 0.02 1.87E-05 0.00 1075 1.42E-04 0.02 1.87E-05 0.00 1100 1.42E-04 0.02 1.87E-05 0.00 1125 1.42E-04 0.02 1.87E-05 0.00 1150 1.41E-04 0.02 1.87E-05 0.00 1175 1.41E-04 0.02 1.87E-05 0.00 1200 1.41E-04 0.02 1.86E-05 0.00 1225 1.40E-04 0.02 1.86E-05 0.00 1250 1.40E-04 0.02 1.85E-05 0.00 1275 1.39E-04 0.02 1.84E-05 0.00 1300 1.39E-04 0.02 1.83E-05 0.00 1325 1.38E-04 0.02 1.82E-05 0.00 1350 1.37E-04 0.02 1.81E-05 0.00 1375 1.36E-04 0.02 1.80E-05 0.00 1400 1.35E-04 0.02 1.79E-05 0.00 1425 1.35E-04 0.01 1.78E-05 0.00 1450 1.34E-04 0.01 1.77E-05 0.00 1475 1.33E-04 0.01 1.75E-05 0.00 1500 1.32E-04 0.01 1.74E-05 0.00 下风向最大质量浓度及占标率% 4.31E-04 0.05 5.70E-05 0.00 评级等级 三级 三级 表7-12 主要污染源估算模型计算结果表（面源） 下风向距离（m） 生产区 TSP浓度 (mg/m3) TSP占标率(%) VOCs浓度(mg/m3) VOCs占标率（%） 10 4.73E-04 0.05 6.26E-05 0.01 25 6.01E-04 0.07 7.95E-05 0.01 50 7.96E-04 0.09 1.05E-04 0.01 75 8.72E-04 0.1 1.15E-04 0.01 100 8.72E-04 0.1 1.15E-04 0.01 125 8.73E-04 0.1 1.15E-04 0.01 141 8.82E-04 0.1 1.17E-04 0.01 150 8.79E-04 0.1 1.16E-04 0.01 175 8.51E-04 0.09 1.12E-04 0.01 200 8.14E-04 0.09 1.08E-04 0.01 225 7.76E-04 0.09 1.03E-04 0.01 250 7.34E-04 0.08 9.70E-05 0.01 275 6.91E-04 0.08 9.14E-05 0.01 300 6.50E-04 0.07 8.59E-05 0.01 325 6.10E-04 0.07 8.07E-05 0.01 350 5.73E-04 0.06 7.58E-05 0.01 375 5.39E-04 0.06 7.13E-05 0.01 400 5.07E-04 0.06 6.71E-05 0.01 425 4.90E-04 0.05 6.48E-05 0.01 450 4.85E-04 0.05 6.41E-05 0.01 475 4.80E-04 0.05 6.35E-05 0.01 500 4.75E-04 0.05 6.28E-05 0.01 525 4.70E-04 0.05 6.21E-05 0.01 550 4.65E-04 0.05 6.15E-05 0.01 575 4.60E-04 0.05 6.08E-05 0.01 600 4.55E-04 0.05 6.01E-05 0.01 625 4.50E-04 0.05 5.94E-05 0.00 650 4.44E-04 0.05 5.87E-05 0.00 675 4.39E-04 0.05 5.80E-05 0.00 700 4.34E-04 0.05 5.74E-05 0.00 725 4.29E-04 0.05 5.67E-05 0.00 750 4.24E-04 0.05 5.60E-05 0.00 775 4.19E-04 0.05 5.53E-05 0.00 800 4.13E-04 0.05 5.47E-05 0.00 825 4.08E-04 0.05 5.40E-05 0.00 850 4.03E-04 0.04 5.33E-05 0.00 875 3.98E-04 0.04 5.26E-05 0.00 900 3.93E-04 0.04 5.20E-05 0.00 925 3.88E-04 0.04 5.13E-05 0.00 950 3.84E-04 0.04 5.07E-05 0.00 975 3.79E-04 0.04 5.01E-05 0.00 1000 3.74E-04 0.04 4.95E-05 0.00 1025 3.70E-04 0.04 4.89E-05 0.00 1050 3.65E-04 0.04 4.82E-05 0.00 1075 3.60E-04 0.04 4.76E-05 0.00 1100 3.56E-04 0.04 4.70E-05 0.00 1125 3.51E-04 0.04 4.64E-05 0.00 1150 3.47E-04 0.04 4.58E-05 0.00 1175 3.43E-04 0.04 4.53E-05 0.00 1200 3.38E-04 0.04 4.47E-05 0.00 1225 3.34E-04 0.04 4.42E-05 0.00 1250 3.30E-04 0.04 4.36E-05 0.00 1275 3.26E-04 0.04 4.31E-05 0.00 1300 3.22E-04 0.04 4.26E-05 0.00 1325 3.18E-04 0.04 4.20E-05 0.00 1350 3.14E-04 0.03 4.15E-05 0.00 1375 3.10E-04 0.03 4.10E-05 0.00 1400 3.07E-04 0.03 4.06E-05 0.00 1425 3.03E-04 0.03 4.01E-05 0.00 1450 3.00E-04 0.03 3.96E-05 0.00 1475 2.96E-04 0.03 3.92E-05 0.00 1500 2.93E-04 0.03 3.88E-05 0.00 下风向最大质量浓度及占标率% 8.82E-04 0.1 1.17E-04 0.01 评级等级 三级 三级 由表7-11和7-12可知，本项目大气评价工作等级为三级。根据大气污染物预测，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，对周围大气环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放进行核算。 本项目大气污染物有组织排放核算表见下表。 表7-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 P1 漆雾（颗粒物） 7.204 0.072 0.1729 2 P1 VOCs 0.4515 0.004515 0.0108 主要排放 口合计 颗粒物 0.1729 VOCs 0.0108 有组织排放总计 有组织排放 总计 颗粒物 0.1729 VOCs 0.0108 本项目大气污染物无组织排放量核算表见下表。 表7-14 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 美化抛光 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，未收集部分无组织排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.455 2 刷胶、喷胶、烘干定型等 有机废气（VOCs） 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，未收集部分无组织排放 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377 -2017） 2.0 0.003 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.455t/a 有机废气（VOCs） 0.003t/a 本项目大气污染物年排放量核算表见下表。 表7-15 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.6279 2 有机废气（VOCs） 0.0138 6、无组织废气排放的大气环境影响分析 本项目无组织废气排放污染物主要是颗粒物和VOCs。本次评价采用《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式——估算模型进行预测，项目无组织废气预测结果见下表： 表7-16 项目废气无组织污染物排放预测结果表 序号 面源名称 污染因子 下风向最大 落地浓度（mg/m3） 下风向最大 落地浓度距离（m） 1 生产车间 颗粒物 0.000882 141 2 生产车间 有机废气（VOCs） 0.000117 141 由上表可知，项目面源废气颗粒物和有机废气在主导风向下风向141m处地面达到最大落地浓度分别为0.000882mg/m3和0.000117mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准（1.0mg/m3）和《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中无组织排放标准（2.0mg/m3）。因此，本项目无组织排放废气对周围环境影响极小。 7、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由表7-12的预测结果可知，本项目大气污染物短期浓度贡献值未超过环境质量浓度限值，因此不需设置大气环境防护距离。 通过上述废气治理措施处理后，项目废气可做到达标排放，不会对区域大气环境造成影响。 （四）声环境影响分析 1、评价工作等级 项目选址区域声环境属3类标准地区。项目工程运营期主要噪声源为等空压机、冷却塔、精磨机等设备噪声以及车辆运输噪声。项目周边200m范围内无居民，项目建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况均不明显，建设前后建设项目边界噪声声级的增加量＜3dB（A），对周围环境影响较小。根据“导则”HJ2.4-2009中评价工作分级的规定，本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，且项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下（含3dB（A））且受影响人口数量变化不大，故确定本次声环境影响评价工作等级为三级。声环境评价工作等级判定结果见下表7-17。 表7-17 声环境评价工作等级判定结果 项目 内容 周围环境适用标准 GB3096-2008中3类 周围环境受项目影响噪声增加量 3dB(A)以内 受影响人口数量变化情况 变化不大 评价工作等级 三级 2、噪声源及检测结果 本项目噪声源主要为抛光机、裁断机、压跟机等设备，这些设备所产生的机械噪声基本为中强度噪声，其噪声源强在65～90dB(A)的范围之内。各类设备经隔声降噪后可降低10~20dB(A)。噪声源性质见表7-18。 表7-18 项目设备噪声源强及治理措施一览表 序号 设备 数量 噪声源强 治理方式 治理后噪声值 1 裁断机 8 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减 ≤65 2 削皮机 8 80 ≤65 3 打码机 2 70 ≤55 4 定型机 3 75 ≤60 5 双针车机 1 70 ≤55 6 单针车机 12 70 ≤55 7 高车机 3 75 ≤60 8 高双机 2 75 ≤60 9 平双机 2 75 ≤60 10 万能机 7 65 ≤50 11 压跟机 6 80 ≤65 12 折边机 6 80 ≤65 13 修边机 9 70 ≤55 14 压布机 1 70 ≤55 15 包边机 3 70 ≤55 16 电脑车 17 70 ≤55 17 前帮机 5 75 ≤60 18 冷定型机 2 70 ≤55 19 热定型机 1 75 ≤60 20 烤箱 3 80 ≤65 21 港宝定型机 3 75 ≤60 22 口门定型机 1 75 ≤60 23 平板热压机 1 75 ≤60 24 热压机 2 75 ≤60 25 打跟机 2 80 ≤65 26 压底机 2 80 ≤65 27 锤平机 3 90 ≤75 28 砂青机 3 90 ≤75 29 吹风机 2 85 ≤70 30 抛光机 2 85 ≤70 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。考虑对环境有利，本次预测采用点声源自由场衰减模式，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，其噪声预测公式为： 式中：Lr——测点的声级（可以是倍频带声压级或A声级）； Lr0——参考位置r0处的声级（可以是倍频带声压级或A声级）； r——预测点与点声源之间的距离，m； r0——测量参考声级处与点声源之间的距离，m； ΔL——各种衰减量，包括空气吸收、声屏障或遮挡物、地面效应等引起的衰减量。 由上式预测每个噪声源在评价点的贡献值，再将所有声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出工程噪声源对该点噪声的贡献值，贡献值与本底值叠加，即得出影响预测值。具体计算模式如下： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源在预测点产生的A声级； N——为噪声源的个数。 3、预测内容 根据本项目噪声源的分布，对厂址的厂界四周噪声进行预测计算，与所执行的标准进行比较。项目租用厂房位于晶亿鞋业产业园内部，厂房四周距离园区厂界距离均超过15m。 本项目具体设备噪声预测结果见表7-19。 表7-19 噪声预测结果 单位dB（A） 叠加源强 厂界噪声贡献值 东 南 西 北 85.9 ≤62.4 ≤62.4 ≤62.4 ≤62.4 本项目属于新建项目，夜间不生产。由表7-19可知，项目厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求（昼间≤65dB(A)）。 综上，本项目建成后营运期噪声对项目周边区域声环境影响较小。 （五）固体废物对环境的影响分析 本项目固体废物主要分为一般固废和危险固废。 1、一般固废 废边角料：本项目原料皮革裁料、针车及上鞋底等工序会产生废边角料，生产过程中产生的废边角料约5t/a，集中收集暂存于项目一般固废暂存间内，定期外售废品回收站。 布袋除尘器收集粉尘：本项目布袋式除尘器收集的粉尘量约8.47t/a，统一收集后交环卫部门处理。 更换的楦头：产生量为70万双/a，楦头主要成分为ABS塑料，为一般固废，集中收集暂存于项目一般固废暂存间内，定期外售废品回收站。 废包装材料：本项目生产过程中产生的废包装材料量大约为2.5t/a，收集后外售废品回收站。 生活垃圾：本项目员工100人，员工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量约50kg/d，15t/a。厂区内设置垃圾桶，收集日常办公生活垃圾，设专人每日进行统一清运，然后由市政环卫部门清运、处理。 2、危险废物 废胶水桶：项目在刷胶、刷处理剂过程会产生废胶水桶（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49），产生量约为1.5t/a。分类密闭收集后暂存于危废暂存间内，交有资质单位处理。 废活性炭：有机废气处理措施末端采取了两级活性炭对产生的有机废气进行处理，活性炭吸附饱和后需进行更换，将会产生废活性炭（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49），项目废气处理设施活性炭的更换频次约每4个月更换1次，更换下的废活性炭总量为0.815t/a，属于《国家危险废物名录》（2016年版）中HW49号：其他废物，分类密闭收集后暂存于危废暂存间内，交有资质单位处理。 废机油：本项目设备运行、维修保养过程将产生废机油（HW08废矿物油与含矿物油废物，非特定行业，900-249-08），产生量约为0.1t/a。分类密闭收集后暂存于危废暂存间内，交有资质单位处理。 废含油棉布手套：本项目设备维修过程产生的含油棉布、手套（HW49其他废物，非特定行业，900-041-49），产量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），属于危险废物，分类密闭收集后暂存于危废暂存间内，交有资质单位处理。 项目运营期的固体废弃物产生及处置措施详见下表。 表7-17 项目固废产生量及处置措施 类别 名称 产生量(t/a) 废物代码 治理或防护措施 一般工业废物 废边角料 5t/a / 外售废品回收站 布袋除尘器收集粉尘 8.47t/a 交由环卫部门收集处理 更换的楦头 70万双/a 外售废品回收站 废包装材料 2.5t/a / 外售废品回收站 生活垃圾 15t/a / 园区环卫部门 危险废物 废胶水桶 1.5t/a HW49 900-041-49 分类暂存于危废暂存间，定期交由危废处理资质单位处理 废活性炭 0.815t/a HW49 900-041-49 废机油 0.1t/a HW08 900-249-08 废含油棉布手套 0.1t/a HW49 900-041-49 危废暂存管理措施： 项目拟建危废暂存间1间，面积50m2，设专用储存桶对危废进行分类储存，装载危险废物的容器及材质满足相应的强度要求、完好无损，且盛装危险废物的容器上粘贴有相关标签。危废暂存间要求满足防雨、防渗、防腐蚀，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 建设单位应建立完好的危废管理台账，对危险废物产生及转移情况做好记录，记录上须注明危险废物的名称、产生数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。同时，建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。危废交资质单位处理时必须遵从危险废物转移联单管理办法的相关规定，确保危废在运输和处理过程中不会产生二次污染。 经上述措施处理后，项目产生的固废均得到妥善的处置，不会造成二次污染，对周围环境影响很小。 （六）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤影响分为生态影响型及污染影响型，本项目影响土壤的类型为污染影响型。 1、环境影响识别 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别属于附录A中的Ⅱ类项目，见下表。 表7-18 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 制造业 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造 制革、毛皮鞣制 化学纤维制造；有毛洗、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋业 其他 / （2）土壤环境影响识别与评价因子筛选 1）土壤环境影响识别 本项目可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响识别见下表所示。 表7-19 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 建设期 / / / 运营期 √ / √ 服务期满后 / / / 根据上表可知，本项目建设期不会对土壤造成影响，运营期间造成影响途径主要包括大气沉降及垂直入渗对其造成的影响。 2）土壤污染因素 本项目属于污染影响型建设项目，结合项目特点，本项目在运行期间可能造成土壤污染的因素主要表现在： ①项目原辅材料中胶水在储存、取用过程中泄露，渗入土壤进而污染土壤。 ②危废暂存间废机油等危废泄露渗入土壤造成污染。 综上本项目可能导致土壤酸碱化的影响源及影响因子识别如下。 表7-20 本项目土壤环境影响源及因子识别表 污染源 工艺节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 胶水储存、使用 物料储存是、使用 大气沉降、垂直入渗 有机物 有机物 事故排放 危废暂存间 危废储存 垂直入渗 有机物、石油烃 有机物、石油烃 事故排放 2、评价等级及调查范围 本项目系租用乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号标准厂房进行建设，不涉及基础开挖及土建工程，仅在厂房内部进行改造及设备安装即可投入营运。项目租用面积为6000m2，占地面积为＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目占地规模为小规模。项目厂区内除绿化区域已全部完成路面硬化，环评已要求重点防渗区域及一般防渗区区域按要求完成防渗工作，项目周边无敏感点，周边200m范围内均为工业园区。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目敏感程度分级为不敏感。 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 本项目 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 / 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 / 不敏感 其他情况 √ 表7-22 污染影响影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 由上表可知，本项目土壤评价等级为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型调查范围为0.05km范围内。 3、土壤环境预测与评价 （1）预测范围 与调查评价范围一致，项目占地范围及周边50m范围内。 （2）预测评价时段 根据本项目土壤影响途径情况，选取运营期作为本项目的重点预测时段。 （3）情景设置 根据本项目污染物排放情况，选择大气沉降、垂直入渗作为本项目的预测情景。 （4）预测与评价方法 本项目土壤环境影响评价等级为三级，根据导则，采用定性描述法进行预测。 4、预测评价结论 本项目为鞋业生产项目，项目使用的胶水中含有的挥发性有机物经过大气沉降或者垂直入渗可能会对评价范围内的土壤环境造成影响，根据现状监测可知，本项目所在区域内的土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准要求，且本底值远远低于标准值，说明项目所在区域的土壤具有一定的环境容量。 （1）大气沉降途径土壤影响分析 本项目在刷胶和热定型过程会产生VOCs。根据工程分析，VOCs经活性炭处理后会有小部分VOCs经过排气筒进入大气中，经过大气沉降进入土壤。本项目以VOCs的沉降量为例，项目VOCs排放量为0.0138t/a，因此，土壤中VOCs大气沉降量分别为0.0138t/a，满足相关土壤标准要求。根据现状监测可知，项目土壤中挥发性有机物的含量极低，土壤环境容量较大，环评要求，项目应严格执行环评中的环保措施要求，在此情况下，本项目所产生的大气沉降影响不会对周边土壤造成影响。 （2）垂直入渗途径土壤环境影响分析 根据识别结果，本项目垂直入渗的情况主要为胶水堆放区、危废暂存间、以及机械设备（漏油）事故的情况下，造成泄漏通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目已提出的“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，已要求对以上可能泄漏的场所进行了重点防渗，即使在事故工况泄漏的情况下也不会下渗到土壤对其造成影响。 综上，评价区域内的土壤质量可满足相关标准要求。 5、土壤污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）建设项目土壤环境保护措施主要从土壤环境质量现状保障措施、源头控制措施、过程防控措施三方面进行，本项目拟采取的土壤污染防治措施如下： （1）土壤环境质量现状保障措施 根据项目占地范围内土壤环境质量监测情况，各监测点位现状因子均能够满足《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中第二类用地标准，暂不对所在地土壤进行修复治理，需强化环境保护措施，避免对其造成污染。 （2）源头控制措施 本项目涉及胶水的使用，包括储存、使用过程中应避免泄漏、滴漏进入土壤造成污染，具体措施为：胶类存放间、危废暂存间门口设置20cm高裙角，并设置截水沟，链接至收集池，在泄露时对污染物进行收集。 （3）过程防控措施 本项目主要土壤环境影响表现在刷胶、热定型过程产生的挥发性有机物大气沉降影响，以及储存、使用过程入渗途径影响，针对以上可能影响过程，在占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主减少大气沉降的影响，同时，针对入渗途径影响采取相应防渗措施，具体为：胶类存放间、生产区、危废暂存间设置地面集水池，集水池在现有防渗混凝土基础上，增加设置2mmHDPE膜，并设置不锈钢托盘托底。 6、土壤环境影响评价结论 本项目所在区域土壤环境各监测点中，各监测点位的各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的风险筛选值标准，项目区域土壤环境质量良好。 本次评价要求建设单位从“源头控制、污染途径控制”方面入手。严格做好分区防渗措施，加强管理，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。 综上，评价认为本项目土壤环境影响可接受。 三、环境风险分析及预防措施 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，环境风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级级评价；风险潜势为Ⅰ，可展开简单分析。 （1）环境风险潜势划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表7-23 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ+ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 （2）P的分级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，进行本项目P的分级确定。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量中表B.1突发环境事件风险物质及临界量。本项目使用原辅材料中风险物质为胶水和机油。 危险物质总量与其临界量比值（Q）按照下式计算： 式中：q1，q1，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q1，…，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 本次风险评价根据胶水和机油的含量进行危险物质的临界量核算，本项目Q值确定表见下表。 表7-24 本项目Q值确定表 序号 危险物质 名称 CAS号 年消耗量/产生量 最大存在总量qn/t 临界量 Qn/t 该种危险物质Q值 备注 1 胶水 / 30.1t/a 1.5t 2500 0.0006 / 2 机油 / 0.05t/a 0.01t 2500 0.000004 3 0.00064 / 由上表可知，本项目Q＝0.00064＜1，则该项目环境风险潜势为I。 （3）环境风险等级划定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价等级。 表7-25 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据上述分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2、环境敏感目标概况 本项目位于四川省资阳市乐至县经济开发区西郊园区晶亿产业园内，项目周边均为工业企业。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 3、环境风险识别 环境风险识别范围包括生产过程中涉及的物质危险性识别和生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。 （1）主要危险物质及分布情况 本项目涉及的主要危险物质为胶水、机油以及厂区内可燃物质，危险物质的主要分布位置在原料车间。 （2）可能影响环境的途径 本项目危险物质可能影响环境的途径主要为： ①在原料储存过程中发生泄露； ②泄露物质接触明火或遇到静电发生火灾爆炸； ③生产过程中原辅料绝大部分为可燃、易燃物质，当遇高温或明火的条件下极易引发火灾、爆炸事故的发生； ④大气污染物治理措施故障或效率降低废气超标排放污染大气环境 4、环境风险分析 针对本项目的生产特点，对可能发生的事故风险进行环境影响分析很有必要，以便提出防范及应急措施，力求将环境风险降至最低。根据对同类项目类比调查，本项目事故风险类型确定为胶水泄漏和一般性火灾事故。 5、环境风险控制及防范措施 （1）环境风险事故防范措施 1）储存、生产防范措施 ①要求厂方加强对胶水、机油等物品的安全管理工作，储存场所必须保持干燥，远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。 ②根据消防及安全评价要求，加强对胶水、机油的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放，严禁层堆。 ③胶水、机油在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与高温热源及有机溶剂接触。 ④搬运、装卸胶水、机油时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。 ⑤制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗，使其熟知胶水的物料性能及防范应急措施。 ⑥进行专项安全评价，并严格按照安全评价要求进行建设和风险防范，切实做到安全生产。 2）防渗、防泄漏风险防范措施及环保措施 本项要求采取的防渗措施为： ①对厂区进行分区防渗。 ②项目一般防渗区域如生产区采用防渗混凝土，最后再铺一层环氧树脂进行地面防渗。 ③项目重点防渗区域如危废暂存间地面涂刷防渗漆（环氧树脂防腐涂料），并在危废暂存间、胶类存放间设置不锈钢托盘进行防渗可满足相关防渗技术要求。 ④生活污水管道采用符合国家相关标准要求的合格管道，并确保污水管道接口的密闭性，防止污水渗漏。 ⑤项目的原料库房及危废暂存间，应按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，储存危险化学品处的地面及四壁均应做防雨、防渗、防漏处理，防止危险品渗漏对地下水和地表水造成污染；各类危险废物采取在厂区集中统一收集，设立专用危险废物暂存点；分类存放，按规定设立标志牌，并对暂存点的地面作防渗防漏处理，暂存点周边设置围堰。危险废物统一送具有危险废物处理资质的单位统一处置。 火灾风险防范措施 本项目为鞋材生产项目，所使用原辅料、产品绝大部分为可燃、易燃物质，火灾风险较大。为了将火灾事故的发生和影响降到最低可能限度，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范。在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施： ①设立环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，项目方应成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 ②加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 ③严格明火管理，严禁吸烟、动火。消除电气火花。 ④在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 ⑤项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 评价要求项目厂区内新建事故应急池1个（容积为20m3），同时设置相应的截断设施以及阀门，收集的事故废水以及消防事故废水通过事故应急池收集处理。评价要求事故应急池平时空置，不得储水。 （2）应急预案 为了预防突发性自然灾害、操作失控、污染事故、危险品大量泄漏等重、特大事故发生，确保财产和生命安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度，有效的应急救援行动是唯一可抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。 1）应急组织结构和人员 本项目应成立事故污染应急指挥部。由公司总经理任总指挥，主管安全的副经理任副总指挥；指挥部下由消防灭火组、通讯联络组、后勤保障组等机构组成，各组负责相应职责。 2）应急措施内容 一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，对事故进行指挥决策和应急处理。对于胶水泄露事故，应急措施主要包括断源（减少泄出量）、隔离（将事故区域和其他区域隔离），避免影响扩大、回收（尽可能将泄出的胶水收集起来处理）、清污（处理已泄出的胶水）和上报（将事故上报安全生产管理部门）。 本评价列出应急预案框架表7-26。 表7-26 风险事故应急预案框架表 序号 项目 内容及要求 1 总则 简叙工程危险化学品性质，介绍工程特点及工程采取安全生产和防范风险事故发生的重要性及必要性，说明工程制定风险事故应急预案的重要意义 2 危险源概况 详述危险源类型、数量及其分布 3 应急计划区 厂区贮罐区、装置区、装卸区及危险化学品的运输 4 应急组织 厂指挥部：负责现场全面指挥；专业救援队伍：负责 事故控制、救援、善后处理 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急类响应程序 6 应急设施、设备与材料 防泄漏应急设施、设备与材料，按危险化学品运输管理要求做好安全运输措施 7 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 8 应急环境监测及事故评估 由专业队伍负责对事故现场进行调查监测，对事故性质、后果进行评估，为指挥部门决策提供依据 9 应急防护措施、消除泄漏措施方 法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大及蔓延。消除现场泄漏物，降低危害 10 撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护；工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员应控制规定，撤离组织计划及救护 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 12 人员培训与演练 应急计划确定后，平时安排人员培训和演练 13 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 14 记录和报名 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理 15 附件 与应急事故有关的多种附件、材料的准备和形成 3）火灾事故应急预案 企业各部门第一负责人应按照《消防法》及地方消防法规的要求落实公司消防安全管理制度，落实各级人员的消防安全责任，根据本部门生产特点和可能发生的火灾事故的重点要害岗位，做好预防火灾事故的工作配足灭火器材，同时建立一支训练有素的反应队伍，以便在一旦发生火灾时，能及时、准确处置突发事件，减少财产的损失和人员的伤亡，力争将突发的火灾事故扑灭在初期着火之中。 a、发现起火，立即报警，立即组织人员在确保安全情况下灭火，佩戴自吸过滤式防毒面具和穿防静电工作服，配戴灭火专用设备及器材，使用二氧化碳灭火剂或其他惰性材料（如砂子等）进行灭火。 b、切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员，并在确保安全的情况下迅速将尚未使用的物品转移至安全区域。 c、通知卫生、消防、公安等相关部门人员，启动相应的应急救护程序。 d、组织救援小组，封锁现场，疏散人员。 e、灭火工作结束后对现场进行恢复清理；残留的灭火剂或使用过的惰性吸附和灭火材料集中收集后，作为危险废物送专门危险废物处理场所处置，禁止乱堆、乱放、乱倒。 f、当火灾事故得到控制和妥善处理处置后，公司总经理应下令成立生产恢复和事故调查处理小组；负责消除隐患，落实防范措施，尽快恢复生产，同时开展事故调查，做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。 6、环境风险评价结论 经分析，本项目生产过程中可能产生的环境风险较小，企业只要加强环境管理，确保各种污染处理装置有效地稳定的运行、各种固废分类收集、回收利用，就能确保项目的建设对环境的安全，则事故风险对周围环境及社会关注点的影响是属于可接受水平的，从环境风险角度分析项目是可行的。 表7-27 建设项目环境分析按简单分析内容表 建设项目名称 乐至县猫王鞋业有限公司年产70万双成品鞋生产项目 建设地点 （四川）省 （资阳）市 （/）区 （乐至县）县 乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房 地理坐标 经度 105.017336510 纬度 30.309033055 主要危险物质及分布 原料库内（胶水存放区和机油存放区） 环境影响途径及危害后果 大气：火灾、爆炸产生的废气污染区域大气环境； 地表水：火灾、爆炸产生的消防废水在短时间内大量漫流，可能会通过排水管线进入附近河流，污染地表水； 地下水：火灾、爆炸产生的消防废水泄漏污染地下水。 风险防范措施要求 总图布置应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求；严格控制点火源，员工在仓库作业时严禁动用明火，同时按消防要求配置灭火器材；加强工作人员的安全教育；胶水等的储存和使用采取防火防爆防中毒等安全防范措施，贮存和使用危险化学品的过程中应满足《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中的相关要求。。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目名称：乐至县猫王鞋业有限公司年产70万双成品鞋生产项目 建设性质：新建 建设单位：乐至县猫王鞋业有限公司 建设地点：乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房 建设规模：本项目租用乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房，面积为6000m2，新建成品鞋生产线1条，建成后能达到年产成品鞋70万双的生产能力。 根据本报告表7-25，本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 四、环境管理和检测计划简要分析 1、环境管理 环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标，促使工程向“清洁生产”的方向不断发展。根据《国务院关于环境保护工作的决定》中有关建立和健全环保机构的精神，建议项目建成投产后，建立二级环境管理体系。各级领导对环境污染负有管、防、治的责任。 环境管理主要职责： （1）认真贯彻国家和地方有关环保方针、政策、法规。 （2）通过环境管理制度的考核，提高全体员工的环保意识。 （3）建立、健全一套符合本项目实际情况的环境保护管理制度，使环保工作有章可循，并形成制度化管理。 （4）制定环境管理控制目标及实施办法，搞好全厂污染物总量控制。 （5）参与各项环保设施施工质量的检查和竣工验收；督查环保设施的运行和维护。 （6）建立健全企业环保统计等技术档案。 （7）加强企业运行管理。 2、环保机构设置 设立环境保护小组：由建设单位派1名副经理负责全厂区的环保管理，制定年度环保措施计划，制定厂区环保有关条例、规章等；派1名具有一定环境方面知识的人员负责厂区内环保计划的实施，进行现场监督，保证厂区内生活垃圾、一般固废及时得到清运，各类危险废物得到合理处置，保证厂区机械设备正常运转、厂界噪声达标等，并协助当地环保部门定期进行环境监测。 要求所有环保管理人员及工作人员均应具有一定的环境工程及环境管理等方面的知识，并定期进行培训。 企业采取的环境管理具体措施： （1）安排专人定期对厂区生产生活和环保设施进行巡查，如环保设施是否正常工作等，一旦发现问题，及时进行抢修； （2）加强对员工的环保、管理培训，使其认识到环保和安全生产的重要性； （3）加强对厂区尤其是生产区域的现场管理。 3、营运期常规监测 环境监测计划包括污染源监测计划，对厂区现有污染源、本项目污染源进行跟踪监测。建设单位需根据相关法律法规、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）对环境质量现状监测的相关要求，建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，提出的全厂具体监测方案见表7-28建设单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 表7-28 全厂环境监测计划一览表 项目 检测点位 检测因子 监测频率 废气 厂界四周，上风向1个点位，下风向2个点位 颗粒物 有机废气 1次/年，2天/次 P1排气筒 颗粒物 有机废气 1次/年，2天/次 噪声 厂界四周 等效连续A声级 1次/年，每次连续2天，昼夜各测一次 废水 预处理池总排口 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、pH值、总磷 1次/年，2天/次 土壤 厂房周边绿化带内，柱状样0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 挥发性和半挥发性有机物、石油烃（C10~40） 每5年1次 五、环境保护三同时验收一览表 项目环境保护三同时验收一览表如表7-29所示 表7-29 环境保护三同时验收一览表 项目 治理内容 验收内容 执行标准 废水治理 生活废水+地面清洁废水 地面清洁废水生活废水一起经园区预处理池处理后排入园区污水管网 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准 废气治理 粉尘 有机废气 厂界无组织废气 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表5无组织排放监控浓度限值 P1排气筒 噪声治理 设备噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 一般固体废弃物 生活垃圾 环卫部门处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001） 布袋除尘器收集粉尘 废边角料 废品回收站处理 废包装材料 更换的楦头 废包装材料 废品回收站回收 危险废物 废胶水桶 分类收集，暂存于为废暂存间内，交有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的相关标准 废活性炭 废机油 废含油棉布手套 地下水防渗 重点防渗区：胶水存放区、危废暂存间 HDPE+混凝土防渗 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗要求 一般防渗区：原料库、生产区和一般固废暂存间 地面混凝土硬化 简单防渗区：办公区 一般地面硬化 根据2017年11月20日环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 的公告”（国环规环评【2017】4号）文相关要求，项目建设单位作为环境保护验收的责任主体，应按照相关规定，自行组织环境保护验收，编制验收报告，并对验收内容、结论的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托由能力的技术机构编制，验收期限一般不超过三个月。 根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）： 第十一条 除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 第十二条 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 第十三条 验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                  （表八）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 加强管理，加强通风 | 对外环境影响较少 |
|  |  | 装修废气 |  |  |
|  | 厂区内 | 粉尘 | 打磨粉尘由集气罩收集+布袋除尘（1套）处理后通过1根15m高P1排气筒排放 | 对外环境无明显影响，可实现达标排放 |
|  |  | 有机废气 | 刷胶、加热烘干车间负压抽风收集，由集气罩收集+二级活性炭吸附（1套）处理后通过1根15m高P1排气筒排放 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 生活废水 | 依托园区现有的预处理池收集处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河 | 达标排放 |
|  | 生活污水+地面清洁废水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷 | 地面清洁废水和生活废水一起进入园区污水预处理池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 | 达标排放 |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 营运期 | 废边角料 | 暂存于项目固废暂存间内，定期外售 |  |
|  |  | 更换的楦头 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 布袋除尘器收集粉尘 | 交环卫部门处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  |  | 废胶水桶 | 分类暂存于危废暂存间内，定期交有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废含油棉布手套 |  |  |
| 噪声 | 施工噪声 | 加强管理 | 厂界达标 |
|  | 机械设备噪声 | 合理布局、设备基础减振措施、建筑隔声、定期加强设备维护，加强管理 | 厂界达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营后的各种污染物均得到了有效处置，不会造成环境污染，因此对项目周围生态环境影响较小。 |

# 环保设施(措施)及投资估算一览表                          （表九）

本项目总投资5000万元，环保投资50万元，环保投资占总投资的1.0%。项目环保投资情况见下表： 表9-1 本项目环保设施（措施）及投资估算一览表 类别 项目 所处位置 内容 投资(万元) 备注 废水 生活废水 办公生活区 依托已建化粪池处理 / 依托 地面清洁废水 生产车间 依托已建化粪池处理 / 依托 废气治理 粉尘 生产车间 打磨粉尘由集气罩收集+布袋除尘（1套）处理后通过1根15m高P1排气筒排放 5.0 新建 有机废气 生产车间 刷胶、加热烘干车间负压抽风收集，由集气罩收集+二级活性炭吸附（1套）处理后通过1根15m高P1排气筒排放 30.0 新建 噪声治理 噪声 车间内 选用低噪声设备、厂房隔声、合理布置、设备基础安装橡胶减震垫、空压机设置单独房间。 2.0 新建 固体废弃物处置 生活垃圾 粉尘 厂区 垃圾桶收集，定期环卫部门清运 1.0 新建 危险废物 车间东面 危废暂存间1处，50m2 2.0 新建 一般工业固废 车间东面 一般固废暂存区1处，50m2 1.0 新建 地下水保护及防渗 重点防渗区 厂区内 胶水存放区、危废暂存间做重点防渗处理使用混凝土+HDPE膜防渗防渗，要求防渗等级达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s﹚ 7.0 新建 一般防渗区 厂区内 原料库、生产区、产品库和一般固废暂存间地面进行硬化处理；或采取其他防渗措施，要求防渗等级达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s﹚ 合计 / 50 /

# 结论与建议                                              （表十）

一、结论 1、项目概况 乐至县猫王鞋业有限公司租用童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房，建设“乐至县猫王鞋业有限公司年产70万双成品鞋生产项目”，租用面积约6000m2，新建成品鞋生产线1条，建成后能达到年产成品鞋70万双的生产能力。 2、产业政策符合性 本项目为皮鞋制造，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C1952皮鞋制造”。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本）有关政策规定，本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，因此本项目为允许类。并且建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用情况，项目产品及使用的原材料、生产设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类。 同时，本项目已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案（备案号：川投资备【2020-512022-19-03-518076】FGQB-0216号），备案部门为乐至县发展和改革局。 综上，本项目的建设符合国家现行产业政策。 3、规划及选址符合性分析 （二）规划符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园3.4号厂房内，根据调查晶亿鞋业产业园由乐至县晶亿置业有限公司代建，位于乐至县童家发展区西郊园区内，根据乐至县童家发展区管理委员会出具的证明，本项目符合乐至县童家发展区西郊园区产业准入要求及布局规划。同时根据《乐至县童家发展西郊园区控制性详细规划——土地利用现状图》可知，本项目用地属于工业用地。 因此，本项目的建设符合乐至县城市总体规划。 4、环境现状与评价 （1）地表水：根据《2019年资阳市环境质量状况公报》中监测结果，项目所在阳化河断面各项监测指标中除化学需氧量和石油类外，各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准要求，化学需氧量和石油类超标。根据资阳市生态环境局2020年4月9日提出的“资阳实施上下联动 冲刺阳化河达标”提出的阳化河达标措施，可以推进流域水质稳定达标。 （2）声环境：检测结果表明项目周边的声环境测点昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值。 （3）大气环境：根据资阳市生态环境局于2020年4月发布的《2019年资阳市环境质量状况公报》，乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中相关限值要求，因此乐至县属于达标区。 （4）土壤环境：项目所在区域土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 2018）表1中第二类用地标准，说明项目所在区域土壤现状质量较好。 （5）生态环境：本项目位于属于工业园区。项目所在地的植被主要为人工林木及草坪等，无珍稀濒危野生动、植物存在。 5、污染物达标排放 （1）施工期污染物达标排放 废气：施工期废气主要为设备安装过程中产生的粉尘，在施工现场采取洒水降尘、建筑材料临时覆盖等措施降低施工期粉尘对内部工人及外环境的影响。 噪声：项目施工噪声主要为设备安装过程中使用的各种施工机械运行噪声，施工过程中应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定施工作业，严格控制施工场界噪声。 废水：项目施工期废水主要为工人生活污水，工人上厕所依托园区内已有厕所， 生活污水经园区内已建污水预处理池处理后排入园区污水管网，进入乐至县生活污水处理厂处理。 固废：对于施工过程中产生的建筑垃圾和工人生活垃圾，施工单位应加强管理，及时清运，确保建筑工地周边环境整洁、卫生。 （2）营运期污染物达标排放 废水：地面清洁废水和生活废水进入污水预处理池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入廖家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。纯水制备的清下水直接排入雨水管道。项目污水水质简单，满足园区污水处理厂进水水质要求，且废水量小，不会影响污水处理厂的正常运行，经处理达标排放后对最终受纳水体的水质影响不明显。 地下水：环评要求企业通过采取分区防治措施后，项目的建设不会对项目所在地地下水环境产生影响。本项目采取的分区防渗措施如下： 重点污染防治区需满足等效粘土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求；一般防渗区需满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s的要求。因此，只要加强环境管理，严格落实各项环保措施，本项目不会对地下水水质产生影响。 废气：本项目废气为打磨工序产生的粉尘，拟在抛光机、砂帮机等上方加设集气罩，收集的粉尘再经过布袋除尘器处理达标后由15m高排气筒排放。项目刷胶和加热过程中会产生有机废气，上述区域位于密闭厂房内，各工段上方设置集气罩，经收集后的有机废气经二级活性炭吸附装置处理达标后由15m高排气筒排空。因此对周边大气环境影响较小。 噪声：本项目产生的噪声主要来源于压根机、砂帮机、抛光机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)。本项目通过合理布置声源，采取相应的减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界处噪声排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，因此项目对区域声环境造成的影响较小。 固体废物：项目的生活垃圾和布袋除尘器的粉尘由园区环卫部门清运处理；废边角料、废包装材料、奉还的楦头暂存于一般固废暂存间内，交废品回收站处理；废胶桶、废活性炭、废机油和废含油棉布手套等暂存于危废暂存间内，交有资质单位处理。通过上述处理措施处理后，项目固体废物均能得到妥善处置，去向明确合理，不会对周围环境产生二次污染。 6、总量控制 （1）废水 本项目生产过程中无生产废水外排，本项目生活污水、地面清洁水一起经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，近期排至乐至县城市污水处理厂处理；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达标后排入鄢家河。项目废水总量控制指标不为新增指标，计入污水处理厂总量控制指标，因此，本项目废水不涉及总量指标，仅列污染物排放数值。 本项目厂区排口废水污染物总量指标数值如下: COD：1776t/a×300(mg/L)/1000/1000=0.5326t/a； NH3-N：1776t/a×15(mg/L)/1000/1000=0.0266t/a； 近期乐至县城市污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：1776t/a×50(mg/L)/1000/1000=0.0888t/a； NH3-N：1776t/a×5(mg/L)/1000/1000=0.0089t/a； 远期文峰工业园区污水处理厂总排口废水总量指标数值如下: COD：1776t/a×40(mg/L)/1000/1000=0.071t/a； NH3-N：1776t/a×3(mg/L)/1000/1000=0.0053t/a； （2）废气 项目营运过程中主要大气污染物为VOCs和粉尘，根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》要求，废气总量控制因子确定为颗粒物、VOCs。因此本项目VOCs和粉尘建议总量控制指标如下： 项目废气采用预测值计算总量控制。 VOCs：0.0108t/a； 颗粒物=0.1729t/a。 7、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响评价结论 项目施工期间，对环境存在一定的影响，但是只要施工方严格按照施工规范文明施工，采取适当的防尘、降噪措施，可以将影响减少到最小。施工结束后，以上影响可消除。 （2）运行期环境影响评价结论 通过采取报告表提出的各项措施后，项目运营期废水能够得到妥善处理，对周围水环境的影响较小；废气不会改变当地大气环境功能，周围大气环境质量影响较小；噪声不会改变项目所在区的声环境功能区性质，可维持当地声环境质量现状级别；固体废物去向明确，能得到妥善处置，不会对环境造成二次污染；本项目防渗分区明确，各防渗分区均能满足《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，对地下水影响较小。 8、环境风险结论 本项目从建设、生产等各方面采取积极措施，确保安全生产。为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急预案，以控制事故和减少对环境的危害。评价认为，业主在进行工程设计、施工和生产运行中，只要认真落实本评价中提出的各项对策措施和建议，加强质量监督和工程管理，抓好建成的竣工验收和安全生产管理等环节的工作，工程投产后能满足安全生产的要求。在采取上述风险防范措施后，可将风险事故影响降低到可接受水平。 9、评价结论 综上所述，本项目符合国家现行的产业政策，选址符合乐至县童家发展区产业规划，项目总图布置合理；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准；项目的实施不会改变区域环境质量现状，不会影响区域环境目标的实现；项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施切实可行；只要严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，从环境保护角度来看，项目在乐至县童家发展区建设营运是可行的。 二、建议及要求 1、充分落实本报告表中有关环保措施，认真执行防治污染设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保所排放的各项目污染物满足相应的排放标准。 2、在项目实施过程中，建设单位应坚持“清洁生产”的思想，尽可能采用节能、节水、环保的材料、设备及技术，从而实现节约能源、降低物耗，减少污染物排放量的目标。企业内部应加强环境管理，制定环境保护管理制度，实施清洁生产。 3、加强环境管理，保证环保设备正常运行，加强环境保护的宣传和教育，提高有关人员的环保意识。全厂应设置专职人员负责全厂环保工作，保证全厂的各项环保措施得到落实。 4、加强员工环保意识和安全意识教育，避免或减少超标排污和安全事故的发生。 5、加强绿化工作，在项目区周围多植树木花草，起到美化项目区，和防尘、降噪的功效。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1项目地理位置图 附图2 生态红线图 附图3 规划图 附图4 项目外环境关系及检测布点图 附图5项目平面布置及分区防渗图 附件： 附件1 项目委托书 附件2 备案证明 附件3 营业执照 附件4 租用合同 附件5 租用厂房环评备案 附件6 园区跟踪环评 附件7 入园证明 附件8 胶水SGS报告 附件9 噪声监测报告 附件10 引用土壤监测报告 附件11 引用大气监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。