资环审批乐〔2020〕15号

资阳市生态环境局

关于乐至县通旅镇生活垃圾压缩中转站

建设项目环境影响报告表的批复

乐至县通旅镇人民政府：

你单位报送的《乐至县通旅镇生活垃圾压缩中转站建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，总投资150万元，占地面积约620平方米，建设地点为乐至县通旅镇复兴庙村1组。项目拟在原场镇垃圾散堆点的位置新建日处理能力20吨的生活垃圾压缩中转站及水、电、路等相关配套附属设施，服务范围为通旅镇，服务人数约2.5万人。项目取得乐至县发展和改革局出具的《关于乐至县通旅镇生活垃圾压缩中转站建设项目项目项目建议书的批复》（乐发改审批〔2019〕428号），符合国家产业政策。项目同时取得乐至县自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（选字第512022201900001号），符合乐至县城乡规划，符合通旅镇场镇规划。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

1.严格落实各项大气污染防治措施。废气污染物主要为H2S和NH3，前端采用除臭降尘一体化设备处理，末端采用负压抽风+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。

2.严格落实各项水污染防治措施。生活污水、车辆冲洗废水、车间地面冲洗废水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入通旅镇污水处理厂处理；垃圾渗滤液和压缩设备冲洗废水经渗滤液收集箱收集后每日由吸污车运至乐至县垃圾填埋场渗滤液处理站处理。

3.落实和优化各项噪声治理措施。运营过程中应加强对设备的维护和员工的管理，通过基础减震、定期保养、厂房隔音、绿化降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准，避免噪声扰民。

4.严格落实固体废物污染防治措施。压缩垃圾、废水污泥和生活垃圾进入主体工程压缩后一同转运至乐至县生活垃圾处理厂处理；新增1间危废暂存间，废活性炭和废液压油交有资质单位处置。

5.项目以垃圾压缩区边缘为中心划定50米防护距离，在卫生防护距离内禁止新建食品、自来水厂等对外环境要求较高的企业；不得新建医院、学校、机关、住宅等环境敏感建筑物。

6.本项目进行分区防渗，对垃圾压缩转运间、污水暂存池和危废暂存间实行重点防渗，预处理池实行一般防渗，同时配套污水管网要做好防渗工作。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

该报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如工程超过5年未开工建设，报告表应当报我局重新审核。

五、请乐至县环境监察执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2020年7月8日

抄送：资阳市乐至环境监察执法大队, 成都睿泰环保科技有限公司。

资阳市乐至生态环境局                 2020年7月8日印发