资环审批乐〔2020〕6号

资阳市生态环境局

关于乐至县乡镇饮用水源地划定调整后

供水改建工程环境影响报告表的批复

乐至县水务投资有限公司：

你公司报送的《乐至县乡镇饮用水源地划定调整后供水改建工程环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属改建，总投资442万元，地点位于乐至县佛星镇、劳动镇。主要建设内容包括：佛星镇佛星水厂原有反应沉淀池外墙加固防渗、新建水厂取水设施及管理房，并安装管线6.8千米；在劳动镇安装供水干管管线8.2千米。项目取得了乐至县发展和改革局出具的《关于乐至县乡镇饮用水源地划定调整后供水改建工程立项的批复》（乐发改审批[2018]354号），符合国家现行产业政策。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

1.落实施工期废水处理措施。施工废水经隔油沉淀后循环使用，不外排；管道试压废水排入附近沟渠；施工人员生活污水依托周边民房旱厕收集处理。

2.落实施工期废气防控措施。严格落实“六必须，六不准”等环保措施，必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。施工期产生扬尘通过湿法作业、及时清扫运输路面、土方堆放点设篷布遮盖等方式，降低施工扬尘对周围环境的影响。

3.落实施工期噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理制定施工计划及施工时间、加强管理方式，降低噪声对周围环境的影响。

4.落实施工期固废处置措施。土方堆放点做好防护措施；废焊料交由厂家回收；建筑垃圾能回收的交废物收购站处理，不能回收的清运到指定的建筑垃圾处理场；施工人员生活垃圾由环卫统一清运处理。

5.落实生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业范围，施工结束后及时进行场地清理，做好生态恢复工作，防止水土流失。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

该报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。自报告表批准之日起，如工程超过5年未开工建设，报告表应当报我局重新审核。

五、请资阳市乐至县环境监察执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2020年4月 日

抄送：资阳市乐至县环境监察执法大队，德阳显众环境科技有限公司。

资阳市乐至生态环境局              2020年4月  日印发