资环审批乐〔2021〕11号

资阳市生态环境局

关于四川环友肥业有限公司畜禽粪污资源化利用项目环境影响报告表的批复

四川环友肥业有限公司：

你公司报送的《四川环友肥业有限公司畜禽粪污资源化利用项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，总投资3600万元，建设地点位于乐至县高寺镇来龙村6社，占地43.5亩，主要建设有机肥发酵车间1间，约10000m2；有机肥加工车间及仓库，约12000m2；购置大块粉碎机、翻抛机、自动配料机、圆盘造粒机、烘干机、冷却机、包膜机、自动包装机、机器人码垛机等设备，建成后实现年产30万吨有机肥的生产能力。项目经乐至县发展和改革局备案(川投资备【2018-512022-01-03-270185】FGQB-0093号)，符合国家产业政策。项目取得了乐至县自然资源和规划局出具的《关于乐至县畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设用地的预审意见》（乐自然建预审〔2019〕7号），确定项目用地为工业用地，符合乐至县土地利用总体规划以及城市总体规划要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排、文明施工，采取有效措施减轻或消除施工期噪声、扬尘、废水、固废等对周围环境的不利影响。

（二）严格落实各项水污染防治措施。项目食堂废水经油水分离器处理后与生活污水一并排入化粪池处理后，用作周边耕地灌溉施肥，不外排。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。发酵区恶臭、热风炉烘干废气，经收集后，由“生物除臭塔”处理后通过排气筒排放；粉碎、配料、造粒产生的粉尘，经集气罩收集后，由布袋除尘器处理后通过排气筒排放；采用运输车辆密闭、合理安排运输路线、控制运输速度等方式控制畜禽粪污运输车辆臭气。

（四）落实和优化各项噪声治理措施。选用低噪声设备，加强对设备的维修保养，同时合理安排生产时间，合理进行厂区总平面布置。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。除尘器收集的粉尘定期清理收集后，直接回用于有机肥生产，不外排；废包装袋集中收集后外售废品回收站，不对外排放；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理；油水分离器产生的废油交由具有相关资质的单位回收处置。

（六）落实地下水污染防治措施。项目做好分区防渗，发酵区为重点防渗区，生产车间其他区域为一般防渗区，厂内地面及路面为简单防渗区；制定地下水污染防治应急预案，确保各项防渗措施得以有效落实，并加强厂区环境管理。

（七）确定项目发酵车间及秸秆堆放区的卫生防护距离为100m，加工车间的卫生防护距离为50m。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2021年3月29日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队, 四川汉雲环美科技有限公司。

资阳市生态环境局                      2021年3月29日印发