资环审批乐〔2021〕14号

资阳市生态环境局

关于乐至县盛基水泥制品有限公司砂石加工和混凝土生产项目环境影响报告表的批复

乐至县盛基水泥制品有限公司：

你单位报送的《乐至县盛基水泥制品有限公司砂石加工和混凝土生产项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，总投资2000万元，建设地点位于资阳市乐至县东山镇光趟沟，占地约4680平方米，建设内容包括：购置搅拌机、罐车、压滤机、砂石分离机、振动筛、破碎机等设备，新建1条180型商品混凝土生产线、1条120型商品混凝土和砂浆生产共用生产线和1条砂石加工生产线，项目建成后年产商品混凝土30万方，砂浆2万方，砂石50万吨。项目经乐至县发展和改革局备案（川投资备【2102-512022-04-01-540286】FGQB-0021号），符合国家产业政策。乐至县自然资源和规划局出具了关于项目用地的情况说明，明确项目用地为工业用地，同时，东山镇人民政府出具了《村镇规划选址建设意见书》，同意本项目选址,项目符合乐至县规划要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，合理安排、文明施工，采取有效措施减轻或消除施工期扬尘、废水、废渣、噪声等对周围环境的不利影响。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。项目各生产工序均在封闭厂房内进行，厂区地面及进场道路做到全面硬化，洗车台设置喷淋装置减少车辆运输带来的扬尘。筒仓粉尘经脉冲布袋除尘器处理后在车间内自然沉降；碎石车间进出口、给料机料斗进口处、鄂破机、圆锥破、振动筛、制砂机、出料口分别设置1套洒水喷淋装置，控制碎石车间粉尘；设置彩钢顶棚+四周围护封闭+洒水喷淋装置，控制料仓、原料堆放区装卸扬尘；各骨料仓分别安装1套喷淋装置，控制砂石输送、计量、投料粉尘；食堂经油烟净化器处理后引至屋顶排放。

（三）严格落实各项水污染防治措施。厂区实行雨污分流制，厂区四周设置雨水收集沟，建设初期雨水收集池，收集的初期雨水沉淀后经废水处理站处理后回用于生产；搅拌车间生产废水经“砂石分离+三级沉淀池+板框压滤机压滤”处理后回用于生产，不外排；洗砂废水采用“沉砂池+混凝沉淀池”处理后全部回用洗砂工序，不外排；车辆清洗废水经沉淀池处理后重复使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，用作农肥。

（四）落实和优化各项噪声治理措施，选用技术先进的低噪声设备，合理厂区平面布置、采取基座减振、安装消声器等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。废弃试压块、泥饼、砂石、初期雨水收集池产生的沉渣经收集后暂存于固废暂存间，砂石回用，废弃试压块、泥饼、沉渣用于铺路；生活垃圾由环卫统一清运；食堂废油脂、餐厨垃圾使用专用容器收集，定期由专业处理单位处置；废机油、废含油手套、抹布经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

（六）落实地下水污染防治措施。地下水污染预防措施按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。

（七）项目以搅拌区、料仓边界为起点设置50m的卫生防护距离，卫生防护距离内不得再新建居民住户、学校、医院等敏感点以及对大气环境要求较高的食品加工、医药类等企业。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2021年4月7日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队，四川中蓝宇拓环保工程有限公司

资阳市生态环境局                    2021年4月7日印发