资环审批乐〔2021〕7号

资阳市生态环境局

关于乐至县兴城商砼站建设项目环境影响报告表的批复

乐至县兴城商品混凝土有限公司：

你公司报送的《乐至县兴城商砼站建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，总投资为2500万元，建设地点位于资阳市乐至县童家镇白果村一社、六社，占地面积约36.53亩，项目建成后年生产能力约15万立方米，其中商品混凝土为12万立方米，砂浆为3万立方米。项目经乐至县发展和改革局予以备案，备案号：川投资备【2019-512022-30-03-393205】FGQB-0125号，建设符合国家现行产业政策。项目所在地用地规划性质为工业用地，经乐至县住房和城乡建设局及乐至县自然资源和规划局同意，符合乐至县规划要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

1.加强施工期环境管理，合理安排、文明施工，采取有效措施减轻或消除施工期扬尘、废水、废渣、噪声等对周围环境的不利影响。

2.严格落实各项水污染防治措施。厂区实行雨污分流制，初期雨水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生产废水经砂石分离机+全自动污水处理设施+三级沉淀池处理后回用于生产，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后，用于厂区地面降尘和绿化灌溉，不外排；生活污水经隔油池、预处理池处理后用作当地农田施肥，不外排。

3.严格落实各项大气污染防治措施。厂内道路硬化，厂界四周修建围墙，原料堆场设置洒水喷淋装置，同时在堆棚四周设渗滤液收集沟，厂房密闭，破碎过程喷淋洒水，在厂区内设置洗车台及沉淀池，对车轮及车身进行喷淋降尘；筒仓粉尘、搅拌楼粉尘经自带脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。

4.落实和优化各项噪声治理措施。尽量选用低噪声设备，采用优化厂内布局，合理安排生产时间，将高噪声设备置于封闭的隔间内或在其周围设置隔声屏障等有效措施后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

5.严格落实固体废物污染防治措施。实验室废弃试压块、泥饼、沉淀池沉渣暂存于废料间，用于乡村道路修建或者私人建筑基层使用；隔油池、预处理池沉废渣由环卫部门定期清掏；废机油、含油棉纱、棉布、手套收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；砂石分离机分离出的砂石存于暂存池，定期清理回用于生产。

6.落实地下水污染防治措施。地下水污染预防措施按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。

7.本项目以生产车间边界周边50m范围划定卫生防护距离，在防护距离内禁止引入食品、医药类等生产加工线、原材料仓库、住宅、医院等环境敏感项目。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2021年3月4日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队, 成都寂懿环境工程有限公司。

资阳市生态环境局                     2021年3月4日印发