资环审批乐〔2021〕8号

资阳市生态环境局

关于乐至县和泰水泥制品有限公司建设

项目环境影响报告表的批复

乐至县和泰水泥制品有限公司：

你公司报送的《乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属于新建，总投资680万元，占地面积3450平方米，建设地点位于乐至县大佛镇陈家桥村。建设内容包括：新建商品混凝土生产线 1条，包括物料输送装置、配料系统、搅拌楼及操作间等，建成后年产6万m3商品混凝土。项目取得乐至县发展和改革局出具的《四川省技术改造投资项目备案表》（川投资备【2017-512002-41-03-231848】JXQB-0464号），符合国家现行产业政策。项目用地取得了《乐至县国有建设用地使用权成交确认书》（乐储土确[2021]2号）以及乐至县大佛镇人民政府出具的《关于同意乐至县和泰水泥制品有限公司建设项目选址的说明》，符合相关规划。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

1.严格落实各项水污染防治措施。落实雨污分流，商品混凝土搅拌机清洗废水和商品混凝土运输车辆内部罐清洗废水进入自建的桨水回收处理系统(砂石分离机+旋流分离器+三级搅拌池+压滤机）处理后回用于生产，不外排。商品混凝土运输车辆外部清洗废水、搅拌工作区场地冲洗废水经自建的三级沉淀池处理后回用于运输车辆外部清洗、搅拌工作区场地冲洗。生活污水经过化粪池收集处理后，用作周边农田作农肥使用。

2.严格落实各项大气污染防治措施。厂区主要道路、材料堆场、加工区、仓库等生产区域地面硬化，进厂道路路面及时维护清扫，洒水降尘，减少粉尘产生。在骨料装卸、料仓堆场等粉尘产生量大的地方安装雾化喷嘴和移动喷水管进行洒水降尘。水泥、粉煤灰筒仓粉尘、搅拌楼粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放；运输皮带输送机全部密闭。

3.落实和优化各项噪声治理措施。优化平面布局，选用低噪声设备，采取基础减震消声对高噪声设备进行降噪处理，合理安排生产时间。

4.严格落实固体废物污染防治措施。桨水回收处理系统处理后的固体废料全部回用于生产；三级沉淀池沉淀后产生的固体废物运至乐至县道路建设项目填方使用；生活垃圾、化粪池污泥经收集后交由环卫部门处理；废机油及含油废棉纱、手套等收集后交由有危废处理资质单位处理。

5.本项目以生产厂房、料仓边界为中心设置50m的大气卫生防护距离，在防护距离内禁止引入食品、医药类等生产加工线、原材料仓库、住宅、医院等环境敏感项目。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2021年3月4日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队, 成都寂懿环境工程有限公司

资阳市生态环境局                     2021年3月4日印发