资环审批乐〔2021〕9号

资阳市生态环境局

关于乐至县孔雀机砖厂技改转型升级项目环境影响报告表的批复

乐至县孔雀机砖厂：

你公司报送的《乐至县孔雀机砖厂技改转型升级项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属改建，总投资3000万元，建设地点位于乐至县南塔街道办大石包村8组（原孔雀乡精忠庙村8组、11组）。项目成立于2002年，项目拆除原有的26门轮窑焙烧页岩砖生产线，在原址上升级建设一烘一烧隧道窑，新建相应的配套厂房，更新换代设备，建成后年产标砖6066万匹。项目已在乐至县经济科技信息化局进行备案【2020-512022-30-03-528389】JXQB-0231，符合国家现行产业政策。项目不在城市总体规划范围内，不占用基本农田，乐至县自然资源和规划局同意其在现行总规下依法依规实施建设，用地符合乐至县规划要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

1.加强施工期环境管理，合理安排、文明施工，采取有效措施减轻或消除施工期扬尘、废水、废渣、噪声等对周围环境的不利影响。

2.严格落实各项大气污染防治措施。原料堆场进行硬化，增设三面围挡，定期洒水抑尘；破碎、筛分工段设置于封闭车间内，破碎机和筛分机等进出料产尘口分别安装集尘罩，将含尘废气引入布袋除尘器经除尘通过不低于15m 高的排气筒排放；焙烧废气经钙-钠双碱法脱硫处理后由不低于15m高排气筒排放。

3.严格落实各项水污染防治措施。项目生产用水循环利用，不外排；生活污水经化粪池收集，用于周边住户耕地施肥，不外排；洗车废水经隔油池+沉淀池处理后回用于生产，不外排。

4.落实和优化各项噪声治理措施。对设备噪声及作业噪声采取减振、隔声、消声等有效措施后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，夜间禁止高噪声设备施工。

5.严格落实固体废物污染防治措施。项目产生的不合格产品、煤渣、废泥条、废砖坯、脱硫废渣、沉淀池泥沙经收集后回用于生产；生活垃圾统一收集后环卫部门统一清运处理；含油脂的废抹布、手套及废机油暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

6.严格按环评要求做好风险防范，制定应急措施，防止出现环境风险事故。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2021年3月4日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队, 成都跃海环保科技有限公司。

资阳市生态环境局                      2021年3月4日印发