# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：四川磊航玻璃制造新建钢化玻璃

和中空玻璃加工生产线项目

建设单位（盖章）：四川磊航玻璃制造有限公司

编制日期：         2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川磊航玻璃制造新建钢化玻璃和中空玻璃加工生产线项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联 系人 | 许会文 | 联系方式 | 13881913326 |
| 建设地点 | 资阳市乐至县天池镇熊猫大道18号内厂房（二期） |
| 地理坐标 | （105度0分38.646秒，30度18分49.193秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、57玻璃制造304 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乐至县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2103-512022-16-01-336545】FGQB-0044号 |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 2.67 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工 建设 | (否 □是 | 用地面积（m2） | 3634.32 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2016】21号） |
| 规划环境影响评价情况 | 报告名称：《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书》 审查机关：乐至县环境保护局 审查文件及文号：《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于乐至县天池镇熊猫大道18号，位于乐至县童家发展区西郊园区内。 乐至县童家发展区西郊园区前身为乐至县农副产品加工园区。2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号）批准设立乐至县农副食品加工园区，园区规划总面积为5.07平方千米（但在后期园区在建设过程中，园区实际实施的面积为4.03平方千米），园区主要引进食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月2日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2016】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主。其园区跟踪规划环评已于2018年4月6日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号）。 根据乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环评及批复可知，园区鼓励、禁止、允许类入园企业类型见下表： 乐至县童家发展区西郊园区扩区入园企业要求 园区 鼓励入园企业类型 禁止入园企业类型 允许类 乐至县童家发展区西郊园区 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“纺织、机械制造、药业药械、汽配件”企业。 （1）食品行业中的屠宰和白酒酿造；医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业；机械加工和汽车配件行业禁止电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺；纺织行业禁止引入印染工艺 （2）《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。 （3）列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 （4）清洁生产水平不能达到清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （5）不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目。 （6）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 （7）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （8）超过园区重点污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 （9）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的Ⅰ、Ⅱ类工业企业；（2）符合国家现行产业政策、满足清洁生产要求、选址经论证与周边环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的I、II类工业企业。 本项目为特种玻璃制造，符合国家现行产业政策要求，满足清洁生产要求，经本次评价论证项目选址与周围环境及企业不相禁忌，属遵循循环经济的I类工业企业。本项目属于园区允许类发展产业，同时根据乐至县童家发展区管理委员会出具的环境准入符合性情况说明，明确本项目不属于西郊园区规划环评中环境准入负面清单。 因此，本项目的建设符合乐至县童家发展区西郊园区总体规划。 |
| 其他符合性 分析 | 一、与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评【2016】150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。本项目“三线一单”的符合性分析具体见下表： 表1-2 “三线一单”符合性分析 限制内容 项目情况 生态保护红线 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区内，区域环境属于典型的城市生态环境，无天然林及珍稀植被。根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）以及四川省生态保护红线划定范围，本项目不属于生态保护红线范围内 资源利用上线 本项目生产运行过程中主要使用水及电，均属清洁能源，且消耗量小。 环境质量底线 本项目所在区域为达标区。项目所在地TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）附录D 标准值要求。项目建成运行后废气、废水等均可实现达标排放，本项目建设对环境影响较小，不会改变区域环境现状。 环境准入负面清单 本项目位于乐至县童家发展区西郊工业园内，项目业态不属于该园区规划环评中禁止入园类型项目 综上，本项目不属于“三线一单”限制范围。 二、与大气治理相关规定符合性分析 本项目与大气污染防治相关文件条文对比分析见下表所示。 表1-3 与大气污染防治相关文件符合性分析 污染防治相关文件 要求 本项目 符合性 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号） “含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放…” 本项目生产加工中空钢化玻璃，项目使用的密封胶符合《环境标志产品技术要求胶粘剂》中建筑胶粘剂标准，属低挥发性有机物含量的本体型胶粘剂。项目仅涂胶环节产生有机废气，通过在涂胶工位上方设置集气罩，有机废气经收集通过1套二级活性炭吸附装置处理后，经1根15m排气筒排放，可实现达标排放 符合 四川省《挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》 严格建设项目环境准入。提高VOCs重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新增VOCs排放量实行区域内等量替代或倍量削减替代，环境空气质量未达标的城市，建设项目新增VOCs排放的，实行2倍削减量替代，达标城市实行1倍削减替代。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。加强全过程控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生的含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装，使用污染防治设施。无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。依法依规范设置排放口，建立台账，记录VOCs产生、收集、处理、排放情况。 符合 资阳市打赢蓝天保卫战实施方案（资府发〔2019〕10号） 强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区；新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 符合 综上，本项目符合现行大气污染防治相关要求。 三、与“承诺制项目”符合性 根据资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号），本项目与审批承诺制符合性分析见下表。 表1-4 项目与建设项目环境影响评价文件审批承诺制符合性分析 要求 本项目情况 符合性 实施范围：1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区，园区已完成了扩区及跟踪规划环评（乐环审批〔2018〕27号），本项目满足资阳市环境影响文件审批承诺制实施范围要求 符合 实施对象：按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目 本项目属于名录中“二十七、非金属矿物制品业 30”中“57、玻璃制造 304”的“特种玻璃制造”类别，应编制环境影响报告表 符合 实施条件：1）建设单位完成工商注册；2）项目建设地位于上述实施范围内；3）不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 四川磊航玻璃制造有限公司已完成工商注册；项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区；本项目不属于生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目 符合 综上，本项目符合资阳市建设项目环境影响评价文件审批承诺制要求。 四、选址合理性分析 本项目位于乐至县天池镇熊猫大道18号，租赁乐至县泽文科技产业有限公司已建厂房。乐至县泽文科技产业有限公司成立于2013年，该公司主要从事太阳能及类似能源器具的开发、设计、制造、销售等，2018年该公司购买乐至县天池镇熊猫大道18号土地约12668.03m2进行商贸总部及彩印包装生产线项目建设，由于公司规划调整，该项目未实施。泽文科技进行了两座车间相关公共辅助设施建设，根据环境影响分类管理名录（2021版），该厂房修建项目所处区域不涉及环境敏感区，无需进行环境影响评价。根据现场踏勘，目前乐至县泽文科技产业有限公司一车间租赁给晶鑫五交化经营部作为建材库房，本项目拟租赁该公司二车间。根据现场踏勘，本项目周边外环境情况见表1-5所示。 表1-5 项目周边外环境情况 序号 项目周边环境 与本项目 位置关系 内容 是否属于环 境敏感目标 乐至县泽文科技产业有限公司内环境 1 晶鑫五交化经营部 西侧，10m 建材库房 不属于 乐至县泽文科技产业有限公司外环境 2 四川川华塑胶有限公司 北侧，20m 塑料板、管产品生产 不属于 3 电缆厂 东北侧，110m 电缆生产 不属于 4 日星鞋塑 东北侧，130m 鞋塑生产 不属于 5 四川伟宙纤维制品有限公司 东南侧，95m 纤维制品生产 不属于 6 四川默森药业有限公司 东南侧，52m 抗抑菌制剂和医疗器械医用敷料生产 属于 7 仙宫航天科技产业园 南侧，20m 殡葬器材生产 不属于 根据上表，本项目周边主要以工业类为主导产业企业，本项目周边企业除四川默森药业有限公司外均对外环境无特殊要求。四川默森药业有限公司是一家生产抗抑菌制剂和医疗器械医用敷料企业，该公司生产车间为10万级GMP无菌车间，未设置卫生防护距离，药企要求厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，本项目废气经评价要求措施治理后可实现达标排放，同时该公司生产车间为10万级GMP无菌车间。因此本项目的建设不会影响到四川默森药业有限公司的正常运营。 同时，本项目所在地周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，外环境无重大环境制约因素。 综上所述，本项目与周边环境相容，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目名称、地点、建设性质、建设内容 项目名称：四川磊航玻璃制造新建钢化玻璃和中空玻璃加工生产线项目 建设单位：四川磊航玻璃制造有限公司 建设地点：资阳市乐至县天池镇熊猫大道18号内厂房（二期） 建设性质：新建 建设内容：进行厂房适应性改造，购置全自动玻璃切割机、自动磨边机等设备，新建钢化玻璃和中空玻璃加工生产线，本项目建成后达到年加工中空玻璃30万平米（普通中空15万平米+钢化中空15万平方米）、单片玻璃60万平米（普通30万平米+钢化30万平米）生产能力。 二、产品方案 本项目产品方案及生产规模见下表所示。 表2-1 本项目产品方案一览表 产品 规格。用途 年产量 产品质量标准 产品图 普通单片玻璃 厚度0.5-12mm，尺寸等根据客户需求加工，用于建筑装饰 30万m2 《平板玻璃》（GB11614-2009） 钢化单片玻璃 30万m2 《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》（GB15763.2-2005）、 普通中空玻璃 15万m2 《中空玻璃》 （GB/T 11944-2012） 钢化中空玻璃 15万m2 本项目产品关联图见下图所示。 图2-1 产品关联图 三、项目组成及主要环境问题 项目组成内容及主要环境问题见表2-2。 表2-2项目组成内容及主要的环境问题 类别 名称 建设内容和规模 营运期主要环境问题 备注 主体 工程 生产 车间 钢结构，1F，81.72m×44.5m×8m，划分为划片区、磨边清洗区、钢化区、原料成品区等，布置自动裁边机、自动磨边机、清洗机等。本项目建成后达到年加工中空玻璃30万平米（普通中空15万平米+钢化中空15万平方米）、单片玻璃60万平米（普通30万平米+钢化30万平米）生产能力。 涂胶废气、固废、噪声 其中厂房为依托，生产线为新建 办公 生活 办公室 位于生产车间旁，面积约30m2 生活垃圾、生活污水、餐饮垃圾 新建 员工宿舍、食堂 位于生产车间旁，设置员工宿舍及食堂，面积约30m2， 新建 仓储及其他 原料区 位于生产车间内，用于原片玻璃、密封胶等堆放 / 新建 成品区 位于生产车间内，用于玻璃成品堆放 / 新建 公辅 工程 给排水 依托乐至县泽文科技产业有限公司有限公司现有给排水设施、实现雨污分流制排水 / 依托，已建 供电 依托乐至县泽文科技产业有限公司现有供电设施 / 依托，已建 环保 工程 废气治理 涂胶工位上设置集气罩，废气经集气罩收集后进入一套二级活性炭吸附装置进行处置后通过1根15m排气筒排放 有机废气 新建 食堂操作间产油烟位置上方安装油烟净化器。油烟废气经油烟净化器进行处理后排放 食堂油烟 新建 废水治理 每台磨边机、清洗机各配套1个循环沉淀水箱，生产废水采用“沉淀”工艺处理后外排至污水处理厂 废水 新建 食堂废水经油水分离器处理后汇同地面清洁拖把废水、员工生活污水进入预处理池，处理后外排至污水处理厂 生活污水 新建 固废处置 设置一般固废暂存区，面积约10m2，位于生产车内东南侧 一般固废 新建 设置危废暂存间1间，位于生产车间内东南侧，面积约4m2，委托有资质的单位定期处置。 危险固废 新建 四、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能耗表见下表所示。 表2-3 本项目主要原辅材料及能耗一览表 序号 类别 名称 规格 年使用量 最大暂存量 用途 来源 1 原 辅 料 玻璃原片 3.66m×2.44m×（0.5-12）mm 122.4万m2 6万m2 各类玻璃生产 外购 2 铝条 / 280万m 14万m 玻璃密封 外购 3 丁基胶 25kg/桶 6t 0.5t 一道密封 外购 4 硅酮密封胶 A组份190L/桶（约200kg）、B组分15L/桶（约25kg） 61.9t 5t 二道密封 外购 5 分子筛干燥剂 / 2.0t 0.2t 干燥剂 外购 6 机油 25kg/桶 0.05t 不暂存 设备维护 外购 7 能源 新鲜水 / 1632t / 生产、 生活 市政 8 电 / 10万kw·h / 市政 主要原辅材料介绍： 丁基胶：该产品具有优异的抗紫外线老化、极低的水蒸气通过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点。丁基胶无溶剂、不出雾、不硫化，作为永久塑性的中空玻璃第一道密封胶。其主要成分为43%碳酸钙、40%107胶、14%硅油、1%聚甲基三乙氧基硅烷、0.5%炭黑、0.5%氨丙基三乙氧基硅烷、0.5%甲基三丁酮肟基硅烷、0.5%二月桂酸二丁基锡。 硅酮密封胶：本项目使用双组分硅酮密封胶，为中空玻璃第二道密封胶，由A组分和B组分组成，其中A组分为白胶，B组分为黑胶，A、B混合后为黑灰色。A组分主要成为为25%硅橡胶、30%硅油、45%石粉；B胶为固化剂，主要成为为硫化剂。A、B组分常温下操作，不挥发。 分子筛干燥剂：一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛的孔径大小可以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，它还可以吸附其他气体。在230℃以上的高温情况下，仍能很好的容纳水分子。用于中空玻璃中的空气干燥。 五、主要生产设备 本项目设备见下表所示。 表2-4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 用途 来源 1 自动裁片机 2台 玻璃裁片 外购 2 自动磨边机 3台 玻璃磨边 外购 3 清洗机 2台 玻璃清洗 外购 4 电钢化炉 2台 玻璃钢化 外购 5 钢化段冷却风机 2台 玻璃冷却 外购 6 铝条弯框机 1台 铝框制作 外购 7 分子筛灌装机 1台 灌装 外购 8 中空玻璃封胶线 2条 中空玻璃生产 外购 9 空压机 1台 设备动力 外购 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）的规定，本项目设备均不属于落后生产工艺装备类。 六、公辅设施 1、给排水 本项目用水产排情况见下表所示。 表2-5本项目用水产排情况表 序号 用水性质 数量 用水定额 用水量 （m3/d） 排水 系数 排水量 （m3/d） 主要污染物 1 磨边补充用水 / / 0.48 / / / 2 清洗补充用水 / / 0.64 / / / 3 食堂用水 90人·次/d 15 L/人·次 1.35 0.85 1.15 COD、BOD5、氨氮、 SS、动植物油、TP 4 员工生活用水 住宿10人 120L/人·d 2.4 0.85 2.04 COD、BOD5、氨氮、 SS、TP 不住宿20人 60L/人·d 5 地面清洁用水 3634.32m2 0.1L/m2·次 1.35 0.85 1.15 COD、BOD5、氨氮、 SS 总计 / / 5.1 / 4.34 / 根据以上分析及表统计结果可知，项目运营期间，日均新鲜水用水量为5.1m3/d，年新鲜水用量为1632m3/a；日均排放废水量为4.34m3/d，年均废水排放量为1388.8m3/a。 给水：本项目供水统一由市政供水管网供给。 排水：采用雨污分流制，厂区内已建有良好的排水系统。室外雨水经加盖明沟收集后排入市政雨水管网。生产环节磨边、清洗环节用水采用“沉淀”工艺处理后回用于生产，不外排；食堂废水经油水分离器处置后汇同地面清洁拖把废水、员工生活污水进入新建预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后统一进入园区污水管网。 经调查，本项目综合废水近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中表1“城镇污水处理厂”排放标准后排入廖家河；远期排至文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江。 图2-2本项目水量平衡图（单位：m3/d） 2、供电 本项目用电由市政电网供给，不设置备用发电机。 3、消防系统 本项目消防设施均按照国家有关规范设计实施，在总体布局方面，本工程与其它建筑的间距均大于或等于规范要求的防火间距。根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，本项目在厂房内的相应地点配置手提式干粉灭火器等消防设备。 4、依托设施情况 本项目依托公辅设施可行性分析见下表所示。 表2-6 项目依托公辅设施一览表 序号 设施名称 乐至县泽文科技产业有限公司 本项目建设情况 是否可行 来源 使用现状 1 供水 园区市政给水管网 正常使用 依托既有给水系统，引至园区市政给水管网 可行 2 供电 园区市政电网，建设有配电房 正常使用 依托既有供电设施 可行 3 雨污水 园区市政雨污水管网 正常使用 依托既有雨污分流管网 可行 根据现场调查，本项目依托的公辅设施均处于正常运行状态，本项目依托可行。上述公辅设施均由乐至县泽文科技产业有限公司负责管理及维护。 七、工作制度及劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员30人。 工作制度：采用1班工作制，工作12小时，全年生产320天左右，总计3840小时。 八、项目平面布置 本项目根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的相关规定，按照“合理分区、物流便捷、突出环保、和谐统一”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑了生产、环保、劳动卫生要求，对厂区进行了统筹安排。 由项目总平面布置图可知，本项目租用已建成的厂房为1F，生产车间内按生产工艺布置划片区、磨边清洗区、钢化区、原料成品区等，厂区功能分区明确，互不干扰。厂区内通道宽阔，保证运输及消防安全，厂区内通风良好。总平面布局使项目内原料及成品运输线路短捷，总运输量少，提高了产品的生产效率、降低了运输成本。项目内主要生产功能区布置紧凑，有利于生产组织。总体看，项目内生产区布设便于生产的开展，各区交通运输组织合理，减轻了对周边环境的影响，符合《工业企业总平面设计规划》（GB50187-2012）中的要求。因此本项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 本项目利用已建标准厂房作为生产车间，施工期主要进行设备的安装调试，施工期产污环节图见下图所示： 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 设备进场、安装、调试：通过大型机械辅助设施或人工的方式将各类生产设备按照设计要求布置于生产车间，并进行调试工作。该环节产生的污染物为：扬尘、施工机械废气、噪声、施工人员生活污水、生活垃圾。 本项目施工期产污环节及主要污染物见下表所示。 表2-7 施工期产排污情况一览表 项目 污染工序 污染物 废气 设备进场 扬尘、施工机械废气 废水 施工人员生活 生活污水 噪声 安装、调试设备 运行噪声 固废 施工人员生活 生活垃圾 二、营运期工程分析 本项目产品为普通单片玻璃、钢化单片玻璃、普通中空玻璃、钢化中空玻璃。本项目外购玻璃原片，项目内进行裁片、磨边、清洗、钢化等工艺进行玻璃加工，本项目产品均在同一生产线中进行生产，在不同工段节点，产出不同类型玻璃。具体工艺描述如下： ①裁片：根据客户要求，外购玻璃原片使用自动裁片机加工成要求尺寸。自动裁片机主要在玻璃表面进行划痕，造成应力集中，利用玻璃为脆性材料按划痕进行掰片，该环节不产生粉尘。该工序产生的污染物为：玻璃边角料、噪声。 ②磨边：裁片后的玻璃使用自动磨边机进行磨边。本项目采用湿法磨边，每台磨边机配套1个1m×2m×80cm的循环沉淀水箱。水箱中为自来水，未添加其它试剂。磨边机中磨轮工作过程中边磨削边喷水，含玻璃渣的水进入循环沉淀水箱沉淀后，上清液循环回用，不外排。玻璃渣收集后处置。根据工作情况，循环沉淀水箱中水定期添加。该工序产生的污染物为：磨边废水、玻璃渣、噪声。 ③清洗：磨边后的玻璃使用清洗机进行清洗，每台清洗机配套1个1m×2m×80cm的循环沉淀水箱。水箱中为自来水，未添加其它试剂。清洗水进入循环沉淀水箱沉淀后，上清液循环回用，不外排。玻璃渣收集后处置。根据工作情况，循环沉淀水箱中水定期添加。玻璃清洗后采用风吹干。该工序产生的污染物为：清洗废水、玻璃渣、噪声。 ④检验：人工进行外观检测。该工序产生的污染物为：不合格品。 检验合格后即得到符合尺寸要求的普通单片玻璃产品。合格的普通单片玻璃部分作为产品外售，部分进入钢化环节加工成钢化单片玻璃，部分进入中空玻璃加工线加工成普通中空玻璃。 ⑤钢化：清洗后的玻璃单片由传动装置送至钢化炉内钢化，钢化炉采用电加热，钢化炉钢化温度约为700℃，钢化时间为180s-200s。钢化炉将玻璃加热到即将融化的状态后传送至风冷系统，由风冷机供风对玻璃进行冷却成型形成钢化玻璃单片。本项目为物理钢化，无化学反应，其原理为玻璃加热到一定温度快速冷却时，表面玻璃冷却速度快，内部冷却速度慢，内部原子位置调整时间长，体积趋向缩小，会对表面玻璃产生巨大的拉应力。在玻璃受力时，内部巨大的拉力会阻止表面微裂纹的扩大，达到提高玻璃实际强度的目的。该工序产生的污染物为：噪声。 ⑥检验：人工进行外观检测。该工序产生的污染物为：不合格品。 经上述环节加工后即得钢化单片玻璃，检验合格的钢化单片玻璃部分作为产品外售，部分进入中空玻璃加工线加工成钢化中空玻璃。 ⑦中空玻璃加工：中空玻璃由两层或多层玻璃、铝隔框组成。其中普通中空玻璃由普通单片玻璃加工而成，钢化中空玻璃由钢化单片玻璃加工而成。 铝条经切割、折弯加工成一定尺寸的铝隔框后，使用分子筛灌装机将分子筛干燥剂灌装进铝隔框内。人工将丁基胶涂在铝框周围。钢化玻璃粘在涂好丁基胶的铝框上进行合片，送至中空玻璃封胶线上，自动在中空玻璃四周打上硅酮胶。硅酮胶在常温下，遇空气中的水分即固化。该工序产生的污染物为：涂胶废气、废铝条边角料、废胶桶、噪声。 ⑧检验：人工进行外观检测，合格品入库。该工序产生的污染物为：不合格品。 图2-4 项目工艺流程及产污环节图 本项目营运期产污环节及主要污染物见下表所示。 表2-8 营运期产排污情况一览表 项目 污染工序 污染物 废气 中空玻璃涂胶 涂胶废气 食堂运行 食堂油烟 废水 磨边 磨边废水 清洗 清洗废水 地面清洁 拖把清洁废水 食堂运行 食堂废水 员工生活 生活污水 噪声 设备运行、钢化炉冷却 运行噪声 固废 裁片 玻璃边角料 磨边、清洗 玻璃渣 铝条切割 铝条边角料 中空玻璃加工 废胶包装 检验 不合格品 员工生活 餐厨垃圾、员工生活垃圾 废气治理 废活性炭 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目选址于乐至县天池镇熊猫大道18号，租赁乐至县泽文科技产业有限公司厂房。泽文科技进行了两座车间、一座办公楼及相关公共辅助设施建设，根据环境影响分类管理名录（2021版），该厂房修建项目所处区域不涉及环境敏感区，无需进行环境影响评价。根据现场踏勘，本项目租赁的厂房入驻前为空置，不存在环境遗留问题。 租赁厂区现状图 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 （一）基本污染物环境质量现状数据 根据资阳市生态环境局发布的《2019年资阳市环境质量状况公告》的数据对项目所在地的环境质量现状进行调查。其内容为：2019年，资阳市主城区、安岳县、乐至县3个城市环境空气优良天数比例分别为87.1%、86.8%和96.4%，同比2018年，分别上升0.8个百分点、6.0个百分点、12.3个百分点。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为6ug/m3，同比下降2ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为16ug/m3，同比下降3ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.3mg/m3，同比上升0.1mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为110ug/m3，同比下降33ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为47ug/m3，同比下降23ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为28ug/m3，同比下降9ug/m3。 表3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 年评价指标 现状浓度 （µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 6 60 10 达标 NO2 16 | 40 40 达标 PM10 47 70 67.14 达标 PM2.5 28 35 80 达标 CO 第95百分位数24h浓度 1300 4000 32.5 达标 O3 第90百分位数8h浓度 110 160 68.75 达标 乐至县六项污染物年均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此，本项目所在区域为达标区。 （二）环境空气现状补充监测分析 项目特征因子非甲烷总烃引用四川聚佳新材料塑料制品生产项目中监测数据，监测时间为2020年7月8日-7月17日，该点位位于本项目东南侧约430m处。在此期间，周围污染源未发生较大变化，所引用数据具有一定的代表性和时效性。 1、监测相关 表3-2 环境质量监测表 监测点位 监测指标 监测频次 四川聚佳新项目所在 地西南侧下风向 非甲烷总烃 连续检测7天，每天4次 2、环境空气质量现状评价 采用单项标准指数法。标准指数Pi计算表达式： Pi=Ci/Coi 式中：Pi——i种污染物标准指数值； Ci——i种污染物实测浓度值，mg/Nm3； Coi——i种污染物标准浓度值，mg/Nm3。 当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越重。 3、监测及评价结果 本项目区域环境空气质量现状评价结果见表3-3。 表3-3 现状评价结果 采样点 监测 项目 标准值 （mg/m3） 最大浓度（mg/m3） 单项评 价指数 超标率 （%） 超标数 四川聚佳新项目所在地西南侧下风向 非甲烷总烃 2.0 1.36 0.68 0 0 由表3-3可以看出，本项目所在区域非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关内容限值要求。 二、地表水环境质量 1、达标判定 根据资阳市生态环境局网站公开发布的《2019年资阳市环境状况公告》调查结论：2019年，资阳市对沱江干流资阳段、琼江支流等18个河流断面（沱江干流3个断面，沱江支流7个断面，琼江支流8个断面）、对老鹰水库3个湖库断面，共21个地表水断面进行了水质月报监测。全市地表水21个监测断面中，沱江干流断面达标率100%，沱江支流断面达标率42.9%，琼江支流断面达标率 37.5%，湖库断面达标率100%。其中：Ⅲ类水质的断面12个，占57.1%；Ⅳ类水质的断面7个，占33.3%；Ⅴ类水质的断面1个，占4.8%；劣Ⅴ类水质的断面1个；占4.8%。具体评价结果如下： 表3-4 2019年资阳市地表水水质评价结果表 序号 监测 单位 水系河流/湖库 断面名称 断面性质 规定类别 实测类别 是否达标 主要污染指标/超标倍数 1 国家总站安排 沱江干流 拱城铺口 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 2 沱江干流 幸福村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 3 琼江 跑马滩 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 4 资阳市环境监测中心站 沱江干流 临江寺 入境 Ⅲ Ⅲ 是 / 5 阳化河 巷子口 控制 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.015 6 九曲河 九曲河大桥 | 控制 Ⅲ Ⅴ 否 氨氮/0.68、总磷/0.52 7 黄家堰河 忠义乡石桅村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 8 姚市河 云峰乡江 水村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.115、总磷/0.08、高锰酸盐指数/0.02 9 姚市河 潼南区崇龛镇关龙村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.17、高锰酸盐指数/0.07、五日生化需氧量/0.15 10 龙台河 龙台镇飞 山村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.015 11 云溪河 护龙镇金 盆村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 12 老鹰水库 大坝 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 13 吉乐 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 14 响潭 控制 Ⅲ Ⅲ 是 / 15 安岳县环境监测站 岳阳河 解放堤 控制 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.10 16 岳阳河 双河口 控制 Ⅲ 劣Ⅴ 否 总磷/1.75、氨氮/1.40、五日生化需氧量/0.98 17 大清流河 天林镇方 碑村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 18 大蒙溪河 华严镇清 龙村 出境 Ⅲ Ⅲ 是 / 19 小蒙溪河 周礼镇龙 兴村 出境 Ⅲ Ⅳ 否 化学需氧量/0.15、五日生化需氧量/0.15、高锰酸盐指数/0.13 | 由上表可知，2019年乐至县境内潘龙河监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但阳化河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目所在区域属于阳化河范围，本项目所在区域为不达标区。 2、达标规划 根据资阳市生态环境局2020年4月9日提出的“资阳实施上下联动冲刺阳化河达标”提出的阳化河达标措施。一是坚持控源截污，实施系统治理。倒排时间进度，加快推进项目建设，乐至县确保4月、6月底前分别完成县城污水处理厂提标改造、童家工业园区污水处理厂建设，雁江区年底前完成雁江保和、老君镇乡镇污水处理厂建设，实现阳化河沿线乡镇污水处理设施全覆盖；加强对乡镇污水处理厂运营维护， 确保发挥消污效益。二是坚持预警预报，实施精准管控。雁江区、乐至县要积极抓好水质预警监测分析，增加监测点位，分段管控重点污染提供数据支撑，为加大执法力度，严格查处非法排污行为找准靶向；为各级政府及部门进一步管控污染源，开展专项整治提供基础。三是坚持达标导向，实施流域联动。市发改委充分发挥市级河长制牵头联络部门职责，定期召开联席会议，完善联防联控机制，建立共治共管工作格局；组织协调雁江区与乐至县及简阳市对接，上下游实时共享水质监测数据；充分利用阳化河流域水利工程及小型水电站统筹调度作用，确保下泄生态流量，推进流域水质稳定达标。 三、声环境质量 为了解项目所在区域声环境质量现状情况，本次评价特委托四川华皓检测技术有限公司于2021年3月24日-25日对项目所在区域声环境质量现状进行了现场检测。 1、检测方法及方法来源 表3-5 厂界噪声检测方法、方法来源、使用仪器 项目 检测方法 方法来源 使用仪器及编号 等效连续A声级 声环境质量标准 GB3096-2008 | AWA5688声级计H111 AWA6022A声校准器H112 2、检测项目 本次环评噪声现状检测项目为：各测点处的等效A声级。 3、检测时间及频率 2021年3月24日-25日检测2天，各检测点进行昼间和夜间噪声检测。 4、检测结果 表3-6 环境噪声检测结果单位：dB（A） 点位 3月24日 3月25日 标准限制 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 项目外边界南侧1米 49 43 47 41 昼间65 夜间55 2# 项目外边界东侧1米 44 41 44 41 3# 项目外边界北侧1米 53 41 52 40 4# 项目外边界西侧1米 60 42 57 42 由检测结果可以看出：本项目4个测点昼、夜厂界噪声检测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。说明项目所在地声环境质量良好。 四、生态环境质量现状 项目位于乐至县童家发展区西郊园区，根据现场踏勘调查，项目所处区域为工业园区，该区域由于人为活动频繁，植被多为人工植被，项目评价范围内无重点保护的珍稀动植物物种资源、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点，无重大生态制约因素。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标见表3-7。 表3-7本项目环境保护目标 类别 保护目标 方位 相对距离 性质 保护级别 大气环境 项目厂界外500m范围内无大气敏感点 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求、 声环境 项目厂界外50m范围内无噪声敏感点 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 地表水环境 廖家河 / / 水源、灌溉、泄洪 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水环境 项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 有机废气执行《四川省固定汚染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）排放限值，见下表所示。 表3-8《四川省固定汚染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度mg/m3 VOCs 60 15 3.4 周界外浓度最高点 | 2.0 油烟参照《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），见表3-9。 表3-9烟最高允许排放浓度 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 二、废水 本项目主要水污染物允许排放浓度值下表所示。 表3-10污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物 pH COD BOD5 SS 动植物油 执行标准 6-9 500 300 400 100 表3-11 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 污染物 NH3-N（以N计） 总磷 执行标准 45 8 注：参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 三、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准限值见下表所示。 表3-12工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 四、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB-18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）的标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单（公告2013年第36号）（GB18597-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建议总量指标见下表所示。 表3-13本项目总量控制指标建议 单位：t/a 类别 去向 污染物名称 本项目总量控制指标 大气 大气环境 VOCs 0.036 废水 企业排口 COD 0.6944 氨氮 0.0625 总磷 0.0111 乐至县城市污水处理厂排口（近期） COD 0.0417 氨氮 0.0021 总磷 0.0004 文峰工业园区污水处理厂（远期） COD 0.0556 氨氮 0.0042 总磷 0.0007 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据工程分析，本项目施工期主要污染因子为：施工扬尘、施工机械废气、施工废水、生活污水、噪声、建筑垃圾、生活垃圾。 一、废气 1、施工扬尘 本项目在已建成的厂房内进行施工，施工扬尘主要为施工期车辆进出场地过程产生扬尘。评价要求在施工期间，施工单位采取如下措施： ①运输车辆限速运行，避免车辆扬尘； ②装卸设备及材料时轻拿轻放； ③及时清运场内的建筑垃圾，严禁随意抛洒垃圾等行为。 2、施工机械废气 施工期间，使用机动车运送设备，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 二、废水 本项目不存在施工废水，废水主要为施工人员产生的生活污水。项目施工人员多为项目所在园区临近乡镇居民，施工期间建设单位不设置施工营地，施工人员自行解决食宿。本项目施工期施工定员5人，参照《四川省地方标准-用水定额》（DB51-T2138-2016），不在施工区域食宿，按用水量以0.05m3/人•d 计，则施工人员生活用水量约为0.25m3/d，其废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量0.2m3/d。施工期生活污水依托乐至县泽文科技产业有限公司已建预处理池处理后，接入园区市政污水管网，排入市政污水处理厂。 三、噪声 施工期噪声主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输的车辆噪声，主要产生的噪声的设备源强如表4-1所示。 表4-1 主要施工期设备噪声值 单位：dB（A） 使用阶段 声源 声源强度 设备安装 | 电锯 80-105 电锤 100-105 手工钻 100-105 冲击钻 70-90 物料运输 运输车辆 75-80 从表4-1中可以看出，项目施工期使用的施工机械，其源强值在70-105 dB（A）之间。该项目施工在厂房内进行，且作业点在工业园区内，评价要求施工单位采取以下措施： （1）选用低噪设备，并采取有效的隔声减震措施。 （2）合理安排作业时间，尽量缩短施工周期。 （3）电钻等强噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间（22:00-6:00）施工。 （4）文明施工。装卸、搬运建材时严禁抛掷。 施工期噪声经过治理后，必须使施工期的场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，实现达标排放。 四、固废 本项目在已建厂房内进行建设，主要进行设备安装调试。施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾。项目施工人员5人，根据《第一次全国污染源普查生活源》，生活垃圾按0.5kg人.d计，本项目产生量为2.5kg/d。生活垃圾经袋装收集后，由市政环卫人员统一清运处理。 |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）正常工况下污染物的产生、治理及排放情况 1、废气产排环节及治理措施 （1）产排环节分析 本项目玻璃开料过程使用玻璃裁片机，主要利用重力划痕分开玻璃，该过程不产生玻璃粉尘。玻璃磨边工序为湿式作业，该过程不产生玻璃粉尘。 中空玻璃制作过程中，需要使用丁基胶及硅酮密封胶。其中丁基胶具有高度的稳定性，使用时不需添加有机溶剂，具有高强度、耐磨性、高弹性、耐高温性等特点，是一种环保型粘合胶，在生产过程中挥发物较少。而硅酮密封胶在常温下混合后即可固化，起到连接玻璃和密封中空玻璃的作用，在密封胶固化的过程中，会产生微量的有机废气。 综上，本项目废气主要为中空玻璃涂胶环节产生的有机废气（以VOCs计）、食堂运行过程产生的食堂油烟。 源强核算： ①涂胶废气：根据《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2003）、《中空玻璃用弹性密封胶》（JC/T486-2001）和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）等规范可知，丁基胶固化损失量≤0.5%、硅酮类密封胶固化损失量≤0.6%，评价考虑最不利影响，即各类密封胶中挥发物质在涂布阶段完全挥发，本项目丁基胶使用量为6t/a，硅酮类密封胶使用量为61.9t/a，则项目VOCs产生量为6t/a×0.5%+61.9t/a×0.6%≈0.4t/a。 ②食堂油烟：根据建设单位提供资料，项目建成后，本项目食堂设置1个灶头，为员工供应3餐，该食堂使用液化气，营运后将产生油烟废气。根据经验系数，人均食用油用量按70g/人·天计，就餐人数为30人，则食用油量约2.1kg/d（0.672t/a）；食用油用量和炒、炸、煎等烹调工序较少，油烟挥发率取2%，则油烟产生量为0.042kg/d（13.44kg/a）。 （2）治理措施 ①涂胶环节：本项目拟在涂胶工位上设置集气罩（为3个），废气经集气罩收集后进入一套二级活性炭吸附装置进行处置后通过1根15m排气筒排放。风量约为4000m3/h（其中丁基胶涂胶工位集气罩设计为1m×1.2m，中空线涂胶工位集气罩设置为0.5m×1m，风速设计为0.5m/s），收集效率为90%，处理效率为90%。 ②食堂运行：食堂操作间产油烟位置上方安装去除效率为60%的油烟净化器进行处理。油烟废气经引风机引入油烟净化器进行处理后屋顶排放，引风机风量为4000m3/h。 本项目产排污环节、污染物及污染防治措施、项目排放口基本情况及排放标准分别见下表所示。 表4-2 项目产污环节、污染物及污染防治措施一览表 产污环节 主要污染物 排放形式 污染防治措施 排放口名称 工艺 是否为可行技术 中空玻璃加工（涂胶） VOCs 有组织 集气罩+二级活性炭+15m排气筒 是 涂胶排气筒 食堂运行 油烟 有组织 油烟净化器+ 排气筒 是 油烟排气筒 排放口情况见下表所示。 表4-3项目排放口基本情况及执行标准一览表 序号 名称及编号 地理坐标 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 类型 执行标准 1 涂胶排气筒DA001 经度105.010902 纬度30.314014 15 0.4 25 一般排放口 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 2 油烟排气筒DA002 经度105.010907 纬度30.313451 8 0.4 60 一般排放口 《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） （3）污染源产排情况 在采取上措施后，项目污染物排放情况见下表所示。 表4-4 项目废气污染物排放情况一览表 工序 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间 h/a 浓度mg/m3 产生量t/a 处理能力m3/h 处置率% 浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 涂胶 排气筒 VOCs 46.9 0.36 4000 90 4.7 0.0188 0.036 1920 无组织 / 0.04 / / / 0.021 0.04 食堂运行 排气筒 油烟 3.36 0.01344 4000 60 1.05 0.0042 0.0054 1280 由上表计算可知，本项目采取相应措施治理后，涂胶废气排放浓度、排放速率满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相关限值要求；食堂油烟满足《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求。本项目污染物可实现达标排放。 3、治理措施可行性 本项目为特种玻璃制造，排污许可为简化管理，目前，该类项目无相关《排污许可证申请与核发技术规范》。本项目涂胶环节废气主要为有机废气，以VOCs计，活性炭吸附为目前较为广泛使用的有机废气处置工艺。其原理为：活性炭固体表面存在未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 4、设备管理要求 为保证废气处理设备的正常运行，评价要求活性炭需定期进行更换。根据广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为250g/kg活性炭计算，则本项目活性炭年消耗量约为1.3t/a。活性炭总充填量约为325t，约3个月更换一次。 （二）非正常工况下污染物的排放情况 本项目非正常工况包括： ①涂胶时，环保设施未运转或者未达到应有治理效率等状况，废气未得到有效处置。 ②环保设施集气系统故障，停机检修，废气未得到有效捕集和净化处置，反而呈无组织逸散至环境空气。 ③废气治理设施故障，废气未得到有效净化而由排气筒排放至环境空气。 本次评价从最不利环境影响分析非正常工况下污染物的排放情况，详见下表： 表4-5 非正常工况下污染物的排放情况表 序号 非正常情况 排放口 污染物 频次次/a 持续时间/次 排放浓度mg/m3 排放量t/a 措施 1 涂胶环节 作业 车间 VOCs 640 10min / 0.0222 开机时，环保设施先行启动；停机时，环保设施延后停机。 2 废气治理设施故障 DA001 VOCs 2 1.0h 24 0.0004 当发现环保设施或者集气系统故障时，立即停车检查。 3 治理设施集气系统故障 车间 VOCs 2 1.0h / 0.0006 建设单位应按表中措施落实，尽可能杜绝非正常排放的发生；当发生非正常排放的情况，应及时停车检修，减轻对周围环境环境污染负荷。 （三）环境影响分析 本项目所在区域为达标区，环境质量良好，可容纳本项目的建设。 本项目周边500m范围内主要环境保护目标为四川默森药业有限公司，该公司生产车间与本公司车间距离约52m，该公司生产车间设计为10万级GMP无菌车间。本项目废气主要来源于涂胶环节，评价要求涂胶工位产生的废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置进行处理后通过15m排气筒排放，废气经上述措施治理后可实现达标排放。同时，本项目处于该目标侧风向位置。采取相应措施治理后，本项目不会对四川默森药业有限公司产生影响。本项目污染物经严格落实环保措施后，项目满足各项污染物稳定达标排放，对外环境不产生影响。 因此，本项目大气环境影响可以接受。不会对区域大气环境产生明显的不良影响，不会改变其现有环境质量功能和级别。 （四）跟踪监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017）以及排放标准，环评提出运行期每年应对项目污染进行监测，本项目废气监测计划见下表。 表4-6 废气跟踪监测计划一览表（污染源） 类型 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 有组织 DA001排气筒 VOCs 每年1次 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相关限值要求 无组织 厂区下风向 VOCs 每年1次 二、废水 （一）用水产排情况及治理措施 1、产排情况 磨边用水：本项目磨边机采用湿法作业，主要目的是降低磨轮的温度、避免磨边粉尘。每台磨边机配套1个循环沉淀水箱（1.6m3），水箱内玻璃渣定期打捞，水为循环使用，定期补充，不外排。磨边工序中约10%的水损耗，本项目设置3台磨边机，水箱日补充水量为0.48 m3/d（153.6m3/a）。 清洗用水：磨边后的玻璃片需使用清洗机进行清洗，每台磨边机配套1个循环沉淀水箱（1.6m3），水箱内玻璃渣定期打捞，水为循环使用，定期补充，不外排。清洗工序中约20%的水损耗，本项目设置2台清洗机，水箱日补充水量约为0.64m3/d（204.8m3/a）。 地面清洁用水：清洁用水按照0.1L/m2·次进行估算，清洁频次按照1周1次，则用水量为0.05m3/d、16m3/a，按照排污系数按90%计，废水产生量为0.045m3/d（14.4m3/a）。 员工生活用水：本项目劳动定员30人，厂内住宿10人。用水量按住宿120L/人·d计，不住宿按照60 L/人·d计。则员工生活用水量为2.4m3/d（768m3/a）。废水排放系数按照85%计，则项目生活污水产生量为2.04m3/d（652.8m3/a）。 食堂用水：食堂为员工提供3餐，食堂用水取值15L/人·次，就餐人次按90人·次/d计，则食堂日需用水量为1.35m3/d（432m3/a）。废水排放系数按85%计，则项目食堂废水产生量为1.15m3/d（368m3/a）。 2、治理措施 本项目外排废水主要为地面清洁拖把废水、员工生活污水、食堂废水，总计4.34m3/d。食堂设置油水分离器1个，食堂废水经油水分离器处置后汇同地面清洁拖把废水、员工生活污水进入本项目新建的预处理池（容积为4m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经工业区污水管网排入污水处理厂处理。本项目废水近期排至乐至县城市生活污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中表1“城镇污水处理厂”排放标准后排入廖家河；远期排至文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，最终汇入沱江。 本项目废水污染物产排情况统计见表4-7。 表4-7本项目废水排放及治理情况一览表 废水 类别 处理阶段 废水量t/a COD BOD5 SS NH3-N TP 生活 污水 预处理池处理前 浓度mg/L 1388.8 550 350 450 50 10 产生量t/a 0.7638 0.4861 0.6250 0.0694 0.0139 预处理池处理后 浓度mg/L 500 300 400 45 8 产生量t/a 0.6944 0.4166 0.5555 0.0625 0.0111 进乐至县城市生活污水处理厂（近期） 浓度mg/L 1388.8 30 6 10 1.5 0.3 产生量t/a 0.0417 0.0083 0.0139 0.0021 0.0004 进文峰工业园区污水处理厂（远期） 浓度mg/L 40 10 10 3 0.5 产生量t/a 0.0556 0.0139 0.0139 0.0042 0.0007 3、废水排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-8废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 地面清洁废水、员工生活污水、食堂废水 COD、NH3-N、总磷 至县城市生活污水处理厂（近期） 间断 排放 Ⅰ 预处 理池 预处 理池 D1 是 企业 总排 文峰工业园区污水处理厂（远期） ②废水间接排放口基本情况 表4-9 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/l） D1 105.011116 30.313472 0.13888 污水处理厂 间断 排放 员工休息 钒钛高新区工业污水集中处理厂（近期） COD 30 NH3-N 1.5 总磷 0.3 文峰工业园区污水处理厂（远期） COD 40 NH3-N 3 总磷 0.5 ③废水污染物排放执行标准表 表4-10 废水污染物排放执行标准表 排放口编号 污染物总类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/l） D1 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 500 NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1，B级标准 45 总磷 8 ④废水污染物排放信息表 表4-11废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） D1 COD 500 0.00217 0.6944 NH3-N 45 0.00020 0.0625 总磷 8 0.00003 0.0111 4、可行性分析 （1）措施可行性 本项目排污许可为简化管理，目前，该类项目无相关《排污许可证申请与核发技术规范》。本项目磨边、清洗环节用水不添加洗涤剂，仅使用自来水，其作用分别为仰制玻璃粉尘产生和清洗玻璃。项目磨边机和清洗机分别设置循环沉淀水箱，含玻璃渣废水经沉淀后，其中上清液循环回用于磨边、清洗环节，玻璃渣定期打捞处置。本项目磨边环节对水质要求不高，清洗环节仅去除玻璃表面灰尘，废水中主要污染物为玻璃渣，无其余杂质。本项目采取沉淀处理后，可有效去除水中玻璃渣。同时，循环沉淀水箱每天补充新鲜水，通过采取上述措施后可确保本项目循环水浓度不增加，磨边、清洗环节用水可循环使用，不外排；本项目新建4m3预处理池一座，本项目外排废水总量为4.34m3/d。污水停留时间为12小时，预处理池设计容量满足使用需求。 （2）废水总排口达标排放分析 本项目废水经预处理池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）的要求，能满足进入污水处理厂管网接管水质的要求。 （3）废水排至污水处理厂可行性分析 近期废水排入乐至县城市生活污水处理厂可行性分析： 根据了解，乐至县城市生活污水处理厂配套管网已覆盖本项目所在区域，本项目废水可经管道排入该污水处理厂。根据工程分析可知，本项目废水为磨边废水、清洗废水及生活污水，本项目废水排放量较小，对乐至县城市生活污水处理厂的水质不会造成影响。 远期废水排入文峰工业园污水处理厂可行性分析：根据文峰工业园（童家发展区第一区域）规划环评可知，园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m³/d。污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理池处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击。根据远期规划，本项目所在区域属于该污水处理厂服务范围。本项目远期废水排入园区污水处理厂处理，经处理达标排入鄢家河，鄢家河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，水体功能为纳污、农灌、排洪，尾水可实现达标排放，项目污水不会对鄢家河水质产生明显影响。 综上，就处理工艺、处理能力而言，本项目废水拟采取处理措施可行，污染物可实现达标排放，不会对地表水产生明显影响。 （二）地表水环境影响分析 本项目外排废水水量小，水质简单、无难降解的有毒有害物质，本项目排放总量纳入污水处理厂排放总量，因此，本项目废水对受纳水体不产生影响。 （三）跟踪监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017）以及排放标准，本项目废水监测计划见下表。 表4-12 废气跟踪监测计划一览表（污染源） 类型 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废水 污水总排口 COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油 每年1次 氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中限值要求，其余指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。 三、噪声 （一）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来源于设备运行噪声，主要通过以下方式进行降噪。 ①合理布置总平面，生产设备均布置于生产车间内，利用距离衰减降低噪声对厂外环境的影响。 ②选用低噪声设备，并提高设备的安装质量和精度。 ③设备采取橡胶减震接头以及减震垫等措施，进行柔性联接，以减小其振动影响，空压机安装消音器；风机进出口安装消声器。 ③制定维修保养制度，确保设备正常运行。 ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；加强运输车辆的管理，在原辅材料及产品运输、装卸时做到文明操作，严格规范运输车辆停车秩序、禁鸣喇叭、减少启动和怠速等。 表4-13 主要设备的噪声源强 单位：dB（A） 产噪源 噪声源强 dB（A） 治理措施 治理后噪声源强dB（A） 自动裁片机 65-70 ①选用先进低噪设备，合理布置噪声源，②空压机安装消音器，风机进出口安装消声器；③对产噪设备（如磨边机）进行基础减震；④制定维修保养制度，加强运行管理措施 55 自动磨边机 80-85 70 清洗机 65-70 55 电钢化炉 65-70 55 钢化段冷却风机 80-85 70 铝条弯框机 65-70 55 分子筛灌装机 65-70 55 中空玻璃封胶线 65-70 55 空压机 85-90 75 （二）达标分析 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）中推荐的模型。利用点源衰减公式，预测模式如下： 式中：——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； ——参考位置处的的声压级，dB（A）； ——预测点距声源距离，m； ——参考位置距声源的距离，m； 声压级合成模式： 式中：——预测点总声压级，dB（A）； ——第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； N——声源个数。 根据本项目噪声源有关参数及减噪措施，先将各噪声声源进行叠加，计算出总声级，再利用噪声衰减模式计算出本工程噪声源对厂界噪声的贡献值， 表4-14 营运期厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 声源 名称 数量 位置 声源叠加 统计量 北侧 厂界 东侧 厂界 南侧 厂界 西侧 厂界 自动裁 片机 2台 车 间 内 58.0 距厂界距离（m） 5 50 30 30 贡献值 44 24 28.4 28.4 自动磨 边机 3台 74.7 距厂界距离（m） 10 40 20 35 贡献值 54.7 42.6 48.6 43.8 清洗机 2台 58.0 距厂界距离（m） 10 40 20 35 贡献值 38 25.9 31.9 27.1 电钢化炉 2台 58.0 距厂界距离（m） 10 10 10 60 贡献值 38 38 38 22.4 钢化段冷却风机 2台 70.0 距厂界距离（m） 10 10 10 60 贡献值 50 50 50 34.4 铝条弯框机 1台 55.0 距厂界距离（m） 20 20 10 30 贡献值 43.9 43.9 50 40.4 分子筛灌装机 1台 55.0 距厂界距离（m） 20 20 10 30 贡献值 28.9 28.9 35.0 24.4 中空玻璃封胶线 2条 58.0 距厂界距离（m） 20 20 10 30 贡献值 31.9 31.9 38 28.4 空压机 1台 75 距厂界距离（m） 20 20 10 30 贡献值 48.9 48.9 55 45.4 各噪声源至厂界噪声预测值 57.2 53.5 57.8 48.7 根据上表，本项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类排放标准限值要求。因此，本项目对外界环境影响较小。 （三）跟踪监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017）以及排放标准，环评提出运行期应对项目污染进行监测，本项目噪声监测计划见下表。 表4-15声跟踪监测计划一览表（污染源） 类型 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界噪声 厂界四周 噪声 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类 四、固体废物 （一）产生情况及处置措施 本项目生产过程中产生的各类固废统计如下： 玻璃边角料：玻璃裁片工序将产生玻璃边角料，产生量约为300t/a。 玻璃渣：玻璃磨边、清洗环节将产生玻璃渣，产生量约为6t/a。 铝条边角料：铝框制作环节将产生铝条边角料，产生量约为0.1t/a。 废胶包装：项目使用丁基胶、双组份硅酮胶将产生一定量的废包装，产生量约为1.5t/a。 不合格成品：检验环节将产生不合格成品，产生量约为50t/a。 废活性炭：废气治理环节将产生废活性炭，产生量约为1.6t/a。 废机油及其包装桶：设备维护使用机油进行维护，使用后将产生废机油及包装桶，产生量约为0.001t/a。 含油棉纱手套：设备维护时产生的含油棉纱手套，产生量约为0.001t/a。 员工生活垃圾：本项目劳动定员30人，生活垃圾按0.5kg/人·d 计，则员工生活垃圾量为15kg/d（4.8t/a）。 餐厨垃圾：餐厨垃圾按0.1kg/人计，产生量约3kg/d（0.96t/a）。 预处理池污泥：预处理池运行时将产生污泥，产生量约1.2t/a。 根据丁基胶、硅酮胶成分可知，不含危险化学品目录中物质，废胶包装属于一般固废。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），固废中危险废物识别见下表所示。 表4-16 项目危险废物识别表 序号 危废名称 废物类别 行业来源 废物代码 危险废物 危险特性 1 废机油及桶 HW08 废矿物油 非特定 行业 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油 及沾染矿物油的废弃包装物 T，I 2 含油棉纱手套 HW49 其他废物 非特定 行业 900-041-49 含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 T/In 3 废活性炭 900-039-49 本项目固体废物产生及排放情况见表4-17。 表4-17建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 产生量 利用处置方式 利用处 置单位 1 玻璃边角料 裁片 一般 固废 / 300t/a 外售废品回收单位 废品回收单位 2 玻璃渣 磨边、清洗 6t/a 3 铝条边角料 铝框制作 0.1t/a 4 不合格成品 检验 50t/a 5 员工生活垃圾 员工生活 4.8t/a 交由环卫部门清运 环卫部门 6 餐厨垃圾 0.96t/a 交由餐厨垃圾处置单位处置 餐厨垃圾处置单位 7 预处理池 污泥 预处理池 运行 1.2t/a 交由环卫部门清运 环卫部门 8 废胶包装 涂胶 1.5t/a 外售废品回收单位 废品回收单位 9 废活性炭 废气治理 危险 固废 900-039-49 1.6t/a 分类暂存于危废暂存间，交由危废资质单位处置 危废资质单位 10 含油棉纱 手套 设备维护 900-041-49 0.001t/a 11 废机油及其 包装桶 900-249-08 0.001t/a 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总及贮存场所基本情况见下表。 表4-18 本项目危险废物汇总 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 产生量（t/a） 产生 工序 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-249-08 0.0005 设备维护 固态 矿物油 间断 T，I 分类分区存放，交资质单位处理 2 废油桶 HW08 900-249-08 0.0005 液态 矿物油 间断 T，I 3 含油棉纱手套 HW49 900-041-49 0.001 固态 矿物油 间断 T/In 4 废活 性炭 HW49 900-039-49 1.6 废气治理 固态 有机物 间断 T/In 表4-19 本项目危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存 场所 危险废物名称 危险废物 类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 车间内东南侧 4m2 桶装 3个月 2 含油棉纱 手套 HW49 900-041-49 桶装 3 废机油及其 包装桶 HW08 900-249-08 桶装 综上，本项目营运期产生的固体废物按上述要求处理后，去向明确，可实现妥善处置。 （二）环境管理要求 1、针对一般固体废物，厂区内暂存场地设置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设： ①设置一般固废暂存区，占地面积约10m2，一般工业固废分类堆放。 ②地面采取防渗混凝土处理，渗透系数Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 2）针对其中危险固体废物，危险废物处理应按照以下相关要求处理： ①设置危废暂存间1间；②危废分类进行储存，不同种类危废应有明显的过道划分。其中液体危险废物设置专用的危废暂存容器，并将容器设置于防渗托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固体危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求进行填写；③危险废物集中收集后定期交有资质的危险废物处置单位回收，并对其进行安全处置。 危废暂存间设置要求： a设置危废暂存间1间。面积约4m2。 b危废暂存间地面进行重点防渗，地面采用防渗混凝土+ 2mm厚环氧树脂膜，使等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s； c危废暂存间距地面1m 高墙壁四周范围内刷防渗漆； d危废暂存间门口并设置高于地面150mm的墁坡，危废暂存间出入门上锁，防止危险废物流失，按照“双人双锁”制度管理（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）； e危废暂存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 危险废物管理措施： a制定危险废物管理制度； b作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； c定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； d记录企业产生的危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，与生产记录结合，建立危险废物台账，并依据台账做好危险废物的申报登记工作。此外，按照国家有关危险废物申报登记、转移联单等管理制度的要求，向当地环境保护部门进行危险废物的申报、转移，按管理要求委托资质单位进行转运和处置，避免二次污染产生。 五、地下水、土壤 本项目用水使用自来水，不开采地下水。项目外排废水进入预处理池处理后通过市政污水管网排进污水处理厂，不直接排放，对地下水影响较小。本项目结合各个生产设备、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置等的布局，根据可能进入地下水、土壤环境的各种原辅材料、产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，将主要生产单元划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 根据现场踏勘，租赁车间已采取了一定的防渗措施，本项目分区防渗改造见下表所示。 表4-20本项目分区防渗改造要求一览表 防渗要求 现有措施 防渗改造 区域名称 分区类别 防渗系数 危废暂存间 重点防渗区 Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s 防渗混凝土 现有基础上新增2mm厚环氧树脂，液体危废桶装后置于钢制托盘 油水分离器区域 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s 现有基础上新增2mm厚环氧树脂 生产车间内除重点防渗区、简单防渗区外其他区域 一般防渗区 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s 防渗混凝土 无需改造 办公、生活区 简单防渗区 地面硬化 地面硬化 无需改造 本项目营运期采取上述改造措施后，可有效防止地下水、土壤污染。 六、生态 项目所在区域内生态状态以工业环境为主要特征，区域人为活动频繁，不存在大型野生动物及珍稀保护植物，无生态环境保护目标存在。 七、环境风险 （一）环境风险识别 1、物质危险性识别 根据对本项目主要原辅材料的理化及毒理性的分析，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目主要以玻璃、铝条、密封胶为主要原辅料，项目内不进行机油暂存（为即买即用），本项目无危险物质。 2、环境风险源项识别 本项目存在的环境风险主要为液体危险废物（机油）泄漏风险、火灾风险以及火灾带来的次生环境风险、环保设备故障风险等。 （二）风险防范措施 1、环境风险分析 具体如下： 表4-21 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 四川磊航玻璃制造新建钢化玻璃和中空玻璃加工生产线项目 建设地点 四川省 资阳市 乐至县 工业园 地理坐标 经度 105.010735 纬度 30.313665 主要危险物质及分布 1、主要危险物质：废机油； 2、危险物质分布：危废暂存间。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 1、大气环境影响：本项目产生的废机油储存点位于危废间，如发生火灾将在短期内释放大量能量，造成建筑破坏和人员伤亡，其燃烧产生的有害气体随空气流通往下风向扩散对大气环境产生污染； 2、地表水环境影响：火灾灭火产生的消防废水随地表径流汇入周边地表水体对周围地表水体产生污染； 3、地下水影响：危废暂存间暂存的液体危险废物若泄露或防渗措施破坏将会对区域地下水产生污染影响； 风险防范措施 要求 1、火灾事故的风险防范措施 按照《中国建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）之规定，项目生产 车间应配置相应的灭火器类型与数量。 2、危险废物泄露风险防范措施 危险废物暂存间地面及四壁均应做防腐防渗处理，危险废物应分类存放，设置警示标志。液体危废采用专用容器盛装且下设金属托盘，同时设置空桶作为备用收容设施 3、环保设备管理要求 加强环保设备的日常监管，若污染治理设施发生故障，应停止生产，待其检修合格并正常运行后方可恢复生产，避免污染物异常超标排放。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为玻璃加工项目，项目内无重大风险源，环境风险可控 3、应急预案设置 根据要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应制订防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。项目方应制定事故应急预案。应急预案主要内容应是消除污染环境和人员伤害的事故应急处理方案。并应根据需清理的危险物质的特性， 有针对性地提出消除环境污染的应急处理方案，一般突发事故应急预案内容列于下表。 表4-22 项目风险应急预案内容一览表 序号 项 目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：厂区 环境保护目标：厂区周围环境 2 应急组织机构、人员 公司设置应急组织机构，总经理为总负责人，各部门负责人为本部门应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成、并由当地政府进行统一调度。 3 工业区风险防范联防方案 企业主动将厂区内危险源情况到工业区管委会备案，成为《工业区风险防范联防方案》的成员之一；服从《联防方案》的相关原则、内容和实施方案；加强与邻近企业之间消防灭火的协防、联防能力。 4 预案分级响应条件 更急事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 5 应急救援保障 各装置应配备相应数量的基本的灭火器、大型灭火器具等，凡是与有毒气体相关的装置应配备氧呼和空呼设备。应急设备设施的管理具体执行《生产车间应急装备物资管理规定》。 6 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码一级相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关渔区环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。同时充分重视并发挥媒体的作用。 7 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故吸纳邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 8 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 9 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人会员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与工作健康。根据厂内风向标，半段事故提起扩散的方向，制定逃生路线。 10 事故应急救援关闭程序与恢复措施 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 11 应急培训计划 定期安排有关人员进行培训与演练。 12 公众教育和信息 对工厂邻近区开展公众教育、培训和发布有关信息。 12 事故恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后评价。 4、风险防范措施及投资 为了预防风险事故的发生，提出以下措施对风险事故进行防范，本项目环境风险防范措施详见下表： 表4-23 环境风险防范应急措施一览表 序号 措施 投资 1 设置危废暂存间1间，各类危废分类进行储存。地面采用防渗混凝土+2mm厚环氧树脂。液体危废采用专用容器盛装且下设钢制托盘，同时设置空桶作为备用收容设施 0.8万元 2 厂区内设防火警示标志、禁止明火等标志。生产车间和库房等按相关规范要求配置灭火器；定期进行电路、电气、设备检查；建立各类规章制度；加强环保设备的日常监管，若污染治理设施发生故障，应停止生产，待其检修合格并正常运行后方可恢复生产，避免污染物异常超标排放 1.0万元 3 制定应急预案，加强应急演练 1.0万元 合计 合计 2.8万元 （三）风险评价结论 本项目运行过程中存在发生事故的风险。鉴于项目无重大危险源，故只要加强管理，建立健全相应的的防范应急措施，在设计、管理及运行中认真落实拟采取的安全措施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低，风险防范措施可行，风险水平可以接受。环评要求建设单位严格按照环境风险评价要求加强风险防范措施。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001/涂胶 | VOCs | 涂胶工位上设置集气罩，废气经集气罩收集后进入一套二级活性炭吸附装置进行处置后通过1根15m排气筒排放 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） |
|  | 排气筒DA002/食堂运行 | 油烟 | 食堂操作间产油烟位置上方安装去除效率为60%的油烟净化器进行处理。油烟废气经引风机引入油烟净化器进行处理后排放 | 《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 厂界 | VOCs | / | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） |
| 地表水环境 | D1/地面清洁废水、员工生活污水、食堂废水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、动植物油 | 项目磨边机和清洗机分别设置循环沉淀水箱，含玻璃渣废水经沉淀后，其中上清液循环回用于磨边、清洗环节，不外排，玻璃渣定期打捞；食堂设置油水分离器1个，食堂废水经油水分离器处置后汇同地面清洁拖把废水、员工生活污水进入本项目新建的预处理池（容积为4m3）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经工业区污水管网排入污水处理厂处理。 | 氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中限值要求，其余指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | ①选用先进低噪设备，合理布置噪声源，②空压机安装消音器，风机进出口安装消声器；③对产噪设备（如磨边机）进行基础减震；④制定维修保养制度，加强运行管理措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、一般固废：玻璃边角料、玻璃渣、铝条边角料、不合格成品、废胶包装外售废品回收站；员工生活垃圾交由环卫部门清运；餐厨垃圾交由餐厨垃圾处置单位处置；预处理池污泥交由环卫部门清运。 2、危险固废：废活性炭、含油棉纱手套、废机油及包装桶收集后分类暂存于危废暂存间，交由资质单位处理；危废暂存间采取防风、防雨、防渗等处理，同时加强危废管理，建立危废台账。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、重点防渗区：危废暂存间采用防渗混凝土结构，地面涂刷涂环氧树脂并设置钢制托盘进行防渗（防渗层能够达到等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤10-7cm/s的要求）；油水分离器区域采用防渗混凝土结构，并涂刷涂环氧树脂进行防渗（防渗层能够达到等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≤10-10cm/s的要求）； 2、一般防渗区：生产车间内除重点防渗区及简单防渗区外的其他区域。 3、简单防渗区：办公生活区采取水泥硬化措施。 |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内无生态保护目标，无生态保护措施 |
| 环境风险 防范措施 | 1、设置危废暂存间1间，各类危废分类进行储存。地面采用防渗混凝土+2mm厚环氧树脂。液体危废采用专用容器盛装且下设钢制托盘，同时设置空桶作为备用收容设施 2、厂区内设防火警示标志、禁止明火等标志。生产车间和库房等按相关规范要求配置灭火器；定期进行电路、电气、设备检查；建立各类规章制度；加强环保设备的日常监管，若污染治理设施发生故障，应停止生产，待其检修合格并正常运行后方可恢复生产，避免污染物异常超标排放 3、制定应急预案，加强应急演练 |
| 其他环境 管理要求 | 建立危险废物转运台账，规范排污口建设、设置标识标牌、定期进行监测。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策、选址合理。本项目采取的“三废”及噪声污染治理措施经济合理技术可行。工程实施对地表水、大气、声环境不会产生明显不利影响。建设单位严格落实相关环保对策，在确保本项目产生的污染物达标排放前提下，本项目在选址范围内实施建设从环保角度分析是可行的。 附图附件 附图 1-项目地理位置图 2-四川省生态保护红线分布图 3-园区规划用地布局图 4-项目外环境关系及监测点位图 5-平面布置及分区防渗图 附件 1-营业执照 2-环境准入符合性情况说明 3-备案证明 4-房东相关（不动产权证） 5-租赁合同 6-监测报告（大气引用、噪声） 7-园区跟踪环评批复

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.6944 | 0 | 0.6944 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.0625 | 0 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 玻璃边角料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 玻璃渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铝条边角料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 不合格成品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 员工生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 预处理池污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废胶包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废胶包装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 含油棉纱手套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 建设项目类别 |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人（签章） |  |
| 主要负责人（签字） |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成

# Text boxes

硅酮密封胶

沉淀

沉淀

清洗用水3.2

磨边用水4.8

产品外售

不合格品

检验

损耗2.4万m2

120万m2

不合格品

30万m2

扬尘、施工机械废气、噪声、施工人员生活污水、生活垃圾、

检验

产品外售

普通单片玻璃

设备安装、调试

清洗废水、噪声

玻璃边角料、噪声

中空玻璃（普通/钢化）

远期：文峰工业园区污水处理厂

清洗补充用水

油水分离器

磨边补充用水

1.35

地面清洁用水

损耗0.36

15万m2

15万m2

近期：乐至县城市生活污水处理厂

化粪池

30万m2

30万m2

30万m2

60万m2

外售

外售

外售

外售

铝条边角料

钢化中空玻璃

普通中空玻璃

钢化单片玻璃

钢化单片玻璃

普通单片玻璃

设备进场

玻璃原片

万122.4m2

切割、折弯

自来水

铝条

噪声

丁基胶

员工生活用水

2.4

2.04

1.35

钢化（钢化炉）

检验

食堂用水

5.1

中空玻璃加工

（中空玻璃封胶线）

损耗0.2

自来水

涂胶废气、废胶桶、噪声

磨边废水、玻璃渣、噪声

清洗（清洗机）

1.15

磨边（自动磨边机）

玻璃原片

裁片（自动裁片机）

不合格品

铝框

制作

0.48

1.15

损耗0.012

4.34

0.64

蒸发损耗0.48

蒸发损耗0.64

自来水

灌分子筛（分子筛灌装机）

分子筛

噪声

涂胶废气