国环评证乙字第3239号

内江正邦养殖有限公司乐至分公司

内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

| 建设单位： | 内江正邦养殖有限公司乐至分公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 四川省国环环境工程咨询有限公司 |

二〇二〇年六月

目  录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	2

1.3 评价工作过程	3

1.4 主要环境问题及环境影响	4

1.5 环境影响评价结论	4

2 总论	6

2.1 评价目的及原则	6

2.2 编制依据	6

2.3 评价标准	9

2.4 产业政策及规划选址合理性	13

2.5 评价工作等级及评价范围	24

2.6 污染控制及环境保护目标	28

2.7评价重点	29

3 建设项目工程分析	31

3.1项目概况	31

3.2 环境影响因素分析	41

3.3 工程“三废”和噪声产生排放情况	48

3.4 本项目“三废”治理措施汇总	76

4 环境现状调查与评价	78

4.1 自然环境概况	78

4.2 环境质量现状评价	82

5 环境影响分析	92

5.1 施工期环境影响分析	92

5.2 营运期环境影响分析	98

6 环境风险评价	118

6.1 评价目的	118

6.2 风险调查	118

6.3 环境风险识别	120

6.4 环境风险分析	122

6.5 风险防范措施	124

6.6 风险管理	126

6.7 风险应急预案	131

6.8 环境风险防范	133

6.9 环境风险评价结论	134

7 清洁生产与总量控制	136

7.1 清洁生产	136

7.2 总量控制	142

8 环境保护措施及其经济技术论证	144

8.1 污染防治措施可行性、合理性分析	144

8.2 环保措施及投资估算	147

8.3 环境保护“三同时”验收	149

9 环境经济损益分析	151

9.1 经济效益分析	151

9.2 社会效益分析	151

9.3环境效益分析	151

10环境管理与环境监测	152

10.1环境管理	152

10.2 环境监测	155

11 结论与建议	157

11.1 评价结论	157

11.2 要求及建议	162

附图：

附件：

1 概述

1.1 项目由来

养猪业是农业和农村经济的支柱产业，猪肉是居民的主要副食消费品，大力发展生猪生产，对于增强农业发展后劲，促进农民增收，满足人民消费需求，增强人民体质具有重要意义。

正邦集团是农业产业化国家重点龙头企业。员工5万多人，480多家子/分公司遍布二十多个省市、自治区。集团已经形成以农牧、种植、金融、动物保健、乳品、畜禽加工、农化（农药制剂和原药生产）等为主要产业的大型农牧企业集团。

内江正邦养殖有限公司乐至分公司为正邦集团旗下子公司之一，成立于2019年6月13日，主要经营范围包括：猪的饲养、销售，畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，家禽养殖、销售。

内江正邦养殖有限公司乐至分公司拟建设“内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目”，内江正邦养殖有限公司乐至分公司于2019年6月18日在全国投资项目在线审批监管平台完成了项目自主备案，备案号：川投资备[2019-512022-03-03-365868]FGQB-0074号，同意本项目的建设。项目拟投资33000万元，在四川省资阳市乐至县通旅镇鲍家沟村1社建设“内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目”（以下简称“本项目”“项目”），项目内容包括：占地606.9亩，新建圈舍30000m2，办公用房及其他附属设施800m2，厌氧池4000m3，沼液池12000m3；购置产床、限位栏、自动料线、消毒设施等设备新建繁殖场，建成后项目存栏公猪200头、母猪4800头，年出栏仔猪（保育猪）约10万头。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》以及国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的有关规定，建设单位在工程开工前应当开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件。依据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（生态环境部第1号令），本项目为养殖场项目，属于第一条：“畜牧业”中第1项“畜禽养殖场、养殖小区”中的“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”类别，应编制环境影响报告书。

受内江正邦养殖有限公司乐至分公司委托，四川省国环环境工程咨询有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，即派相关技术人员到项目现场进行实地踏勘和资料收集，经过对项目的资料研究和工程分析，按照有关环保法规和环境影响评价技术导则等规范要求，编制该项目环境影响报告书，供环保行政主管部门审查。

根据现场实际勘查情况，项目尚未动工建设。

1.2 建设项目特点

1、本项目区域环境质量现状满足相应环境功能区划要求，外环境无制约性因素，满足项目建设需求。项目为新建项目，暂未动工。

2、本项目为新建项目，新建圈舍30000m2，办公用房及其他附属设施800m2，厌氧池4000m3，沼液池12000m3、事故应急池（300m3）。

3、本项目实行干清粪工艺，养殖场废水经厌氧发酵后，在沼液贮存池进行贮存，沼液用作周边农田、耕地、林木农肥还田，实现种养循环。

1.3 评价工作过程

1.3.1 评价开展过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目需开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 部令第1号），本项目属于该目录中“一、畜牧业”中“1、畜禽养殖场、养殖小区”的“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”，本项目为年出栏5000头以上生猪项目，应编制环境影响报告书。

为此，内江正邦养殖有限公司乐至分公司于2019年7月委托四川省国环环境工程咨询有限公司承担内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目环境影响评价工作后，我公司立即组建了项目组，并派遣项目负责人及主要技术人员于2019年7月底进行了实地踏勘和资料收集；2019年11月实施了项目所在地环境质量现状监测；在对项目进行工程分析、环境影响预测和环保措施论证等工作的基础上，于2020年6月编制完成了《内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目环境影响报告书（送审本）》，现提交资阳市生态环境局进行审查。

项目建设单位按照公众参与暂行办法要求，在环评单位的指导下开展了完整的公众参与调查工作，项目建设单位先后分别进行了项目环评第一次网上公示、第二次网上公示、第一次现场张贴海报公示、第一次登报公示和第二次登报公示，并根据2019年1月1日《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），进行了公众参与问卷调查。公示期间，未收到任何人对项目提出的任何意见。

1.3.2 环评工作程序

本次环评工作程序分为三个阶段，即：

①前期准备、调研和工作方案编制阶段；

②分析论证和预测评价阶段；

③环境影响报告书编制及审批阶段。

具体工作流程如图1-1所示。

图1-1  建设项目环境影响评价工作程序

1.4 主要环境问题及环境影响

针对项目建设特点，本次环境影响评价过程中关注的主要环境问题如下：

1、新建养殖场过程产生的恶臭、废水、粪污、病死猪等对环境的影响。

2、新建养殖场噪声对区域环境的影响。

3、建设项目主要污染物产生、治理以及环境的影响。

4、主要污染因子对环境的影响程度和范围，污染防治措施的技术可行性及长期稳定运行和达标排放的可靠性。

1.5 环境影响评价结论

内江正邦养殖有限公司乐至分公司内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目位于资阳市乐至县通旅镇鲍家沟村1社，主要从事生猪养殖。项目建设符合国家产业政策，符合生猪养殖规划要求。项目选址合理，总图布置合理。废气、废水、噪声、固体废物采取的环境保护措施可行，公众参与调查中无反对意见。建设单位在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，可确保污染物实现稳定达标排放。从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

2 总论

2.1 评价目的及原则

2.1.1 评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“预防为主，防治结合”的环境管理方针。编制本项目环境影响报告书的目的，旨在通过环境调查和现场监测，了解工程所处环境状况的基础上，根据工程特性，对工程建设过程和投入运行后污染源的产生位置、污染物排放种类、排放方式、排放去向和最终排放量、污染防治措施等进行全面分析，评价区域环境质量可能产生的变化，分析本工程的建设是否存在重大环境问题，以环保法规为准绳，衡量建设项目的可行性，提出尽可能减少环境影响的对策建议，为管理部门审查和决策、设计部门设计、项目的环境管理提供依据。

2.1.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，坚持“清洁生产”、“达标排放”和“总量控制”的原则，制定切实可行的污染防治措施，确保本项目建成后的污染物排放量满足总量控制规划指标的要求，使本项目的建设满足四川省、资阳市以及乐至县的城市发展总体规划、环境保护规划、环境功能区划的要求。

2.2 编制依据

2.2.1环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（10）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日）；

（11）《中华人民共和国动物检防疫法》（2013年6月29日修订）；

（12）《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订）；

（13）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日）；

（14）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（15）贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的实施意见（川府

发[2007]17号）；

（16）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（17）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日）；

（18）《环境影响评价公众参与暂行办法》（生态环境部令第4号）；

（19）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》（国家环境保护总局[2001]4号）；

（20）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（21）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（22）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

（23）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（24）关于印发《四川省灰霾污染防治实施方案》的通知（川环发[2013]78号）；

（25）四川省人民政府办公厅《关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）；

（26）《畜禽养殖业污染防治管理办法》（国家环境保护总局第9号）；

（27）《关于促进畜牧业平稳发展的通知》（农牧发[2006]7号）；

（28）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；

（29）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）；

（30）《国务院关于印发国家环境保护“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）；

（31）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号）；

（32）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（33）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

（34）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643条）；

（35）《四川省环境保护厅、四川省畜牧食品局关于加强畜禽养殖业污染防治推进生态畜牧业发展的意见》（川环发[2012]14号）；

（35）《关于开展规模化畜禽养殖粪污综合利用试点示范工作的通知》（川环发[2012]16号）；

（36）《四川省环境保护条例》（2018年1月1日）。

2.2.2 技术文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（10）《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）；

（11）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（13）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；

（14）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（15）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（16）《规模化畜禽养殖场沼气工程运行、维护及其安全技术规程》（NY/T 1221-2006）；

（17）《四川省畜牧养殖污染防治技术指南（试行）》（川农业函[2017]647号）；

（18）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）。

2.2.3 项目有关资料

（1）乐至县发展和改革局《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2019-512022-03-03-365868]FGQB-0074号）；

（2）四川省工业环境监测研究院《内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目环境质量现状检测》（川工环监字（2019）第03110169号）

2.3 评价标准

2.3.1 评价因子

根据本项目建设特点，结合项目所在区域的环境特征和评价要求，确定评价因子如下：

1、环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3。

预测因子：H2S、NH3。

2、地表水环境

现状评价因子：pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群。

3、地下水环境

现状评价因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、阴离子表面活性剂、六价铬、汞、砷、锰、铅、镉、铜、硒、锌、钠、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、总硬度、挥发酚。

4、声环境

现状评价因子：连续等效A声级。

预测因子：连续等效A声级。

5、固体废弃物

固体废弃物主要为员工生活垃圾、猪粪、病死猪、养殖医疗废弃物等。

6、土壤

现状评价因子：水分、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

综上所述，本项目现状评价因子和预测因子筛选结果见下表。

表2-1  环境影响识别及评价因子筛选表

| 环境要素 | 环境现状评价因子 | 环境影响预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3 | H2S、NH3 |
| 地表水环境 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群 | 营运期产生的污水经处理达标后全部用于农灌不排放 |
| 地下水环境 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、阴离子表面活性剂、六价铬、汞、砷、锰、铅、镉、铜、硒、锌、钠、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、总硬度、挥发酚。 | 地下水影响分析 |
| 声环境 | 连续等效A声级 | 连续等效A声级 |
| 固体废物 | / | 固体废物处理处置的可行性、可靠性 |
| 生态环境 | 区域生态系统、植被类型、植物物种、野生动物、土地利用、土壤侵蚀、地形地貌、土壤环境质量等 | 项目建设和生产运行过程中对区域生态系统、植被、野生动物等的影响 |
| 土壤环境 | 水分、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 调查评价范围内的土壤环境质量现状，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施 |
| 环境风险 | / | 进行风险识别、风险分析，提出环境风险防范措施及突发环境事件应急预案 |

2.3.2 环境质量标准

本次评价执行标准如下：

1、环境空气

常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中有关标准要求。

表2-1  环境空气质量标准限值

| 标准依据 | 污染物名称 | 标准限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24小时平均 | 1小时平均 |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 | 0.15 | 0.50 |
|  | NO2 | 0.08 | 0.20 |
|  | TSP | 0.30 | / |
|  | PM10 | 0.15 | / |
|  | PM2.5 | 0.075 | / |
|  | CO | 4 | 10 |
|  | O3 | / | 0.2 |
| 《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018） | NH3 | 0.2（1小时平均） |
|  | H2S | 0.01（1小时平均） |

2、地表水环境

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表2-2  地表水环境质量标准限值

| 项目 | pH | COD | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP | 石油类 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值（mg/L） | 6~9 | ≤20 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | 10000个/L |

注：pH值无量纲

3、地下水环境

执行《地下水质量标准》（GBT14848-2017）III类标准。

表2-3  地下水环境质量标准限值

| 指 标 | Ⅲ类标准值 | 指 标 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 氨氮 | ≤0.5 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 汞 | ≤0.001 |
| 砷 | ≤0.01 | 锰 | ≤0.10 |
| 铅 | ≤0.01 | 铜 | ≤1.0 |
| 硒 | ≤0.01 | 锌 | ≤1.0 |
| 钠 | ≤200 | 氯化物 | ≤250 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 硝酸盐（以N计） | ≤1.0 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 总硬度 | ≤450 | 挥发酚 | ≤0.002 |

备注：评价因子单位：pH为无量纲，其余因子单位为mg/L

4、声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

表2-4  声环境质量标准

| 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准限值[dB（A）] | 60 | 50 |

5、土壤环境

执行《建设用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB136600-2018）第二类用地标准。

表2-5  土壤环境质量标准   单位：mg/kg

| 监测项目 | 标准限值 | 监测项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总砷 | 60 | 总镉 | 65 |
| 六价铬 | 5.7 | 总铜 | 18000 |
| 总铅 | 800 | 总汞 | 38 |
| 总镍 | 900 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 氯仿 | 0.9 | 氯甲烷 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 二氯甲烷 | 616 |
| 1,1-二氯丙烷 | 5 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 四氯乙烯 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 0.43 | 苯 | 4 |
| 氯苯 | 270 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | 乙苯 | 28 |
| 苯乙烯 | 1290 | 甲苯 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 邻二甲苯 | 640 |
| 硝基苯 | 76 | 苯胺 | 260 |
| 2-氯酚 | 2256 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | 䓛 | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |

2.3.3 污染物排放标准

1、废气

本项目运行无组织排放的H2S、NH3等恶臭气体厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物场界标准值中的二级标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相应标准。

表2-6  大气污染物排放标准限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放浓度限值（mg/m3） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |  |
| 臭气浓度 | 70（无量纲） | / | / | / | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
| H2S | / | 15 | 0.33 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准 |
| NH3 | / | 15 | 4.9 | 1.5 |  |
| 油烟 | 2.0 | / | / | / | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

2、废水

本项目废水收集后经“厌氧发酵”工艺处理后，于沼液贮存池进行暂存，沼液全部用于周边农田、果林施肥，污水实行资源化利用，无外排。

3、噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表2-7  噪声排放标准限值

| 项目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 营运期排放标准[dB（A）] | 60 | 50 |

4、固体废物

畜禽粪便执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相应标准，一般废物按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）要求处置，病死猪处理执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）有关要求，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求处置。

5、生态环境

以不减少项目区域内动植物种类及数量，不破坏生态系统完整性为准。

2.4 产业政策及规划选址合理性

2.4.1 产业政策符合性

本项目为生猪养殖项目，根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，为鼓励类项目。

《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）中要求加快推进健康养殖。转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境。

同时，内江正邦养殖有限公司乐至分公司于2019年6月18日在全国投资项目在线审批监管平台完成了项目自主备案，备案号：川投资备[2019-512022-03-03-365868]FGQB-0074号，同意本项目的建设。

因此，本项目符合国家相关产业政策要求。

2.4.2 规划、用地符合性分析

1、城镇规划符合性分析

根据建设单位提供的《乐至县农业设施用地备案登记表》，项目养殖场拟建地不在基本农田等限制建设区或已办农用设施农地备案，未占用生态林地或占用已完善相关手续的经济林地，本项目符合规划要求，同意本项目的建设。

2、土地利用总体规划符合性分析

根据《国土资源部农业部关于进一步支持农业健康发展的通知》《国土资发[2014]127号》，设施农业用地包括：（1）工厂化作物栽培种有钢结构的玻璃或PC板连栋温室用地等；（2）规模化养殖中畜禽舍（含场区内通道）、畜禽有机物处置等生产设施及绿化隔离带用地；（3）水产养殖池塘、工厂化养殖池和进排水渠道等水产养殖的生产设施用地；（4）育种育苗场所、简易的生产看护房（单层，小于15平方米）用地等；设施农业用地按农用地管理。

本项目为生猪养殖项目，符合“国土资发[2014]127号”文件要求。

3、与《资阳市“十三五”农业发展规划》符合性分析

《资阳市“十三五”农业发展规划》提出“坚持优势优先、差异化发展、错位竞争，优化农业产业发展布局，加快农业产业结构调整和空间布局调整，稳定发展粮油、蔬菜、生猪、蚕桑等传统产业，加快发展水果、山羊、水产等特色产业，建设练市生产功能区、重要农产品（油菜）生产保护区和特色农产品（安岳柠檬、雁江柑橘、乐至蚕桑和黑山羊、加工蔬菜、优质生猪、生态水产）产业基地，将资阳打造成成渝重要农产品供给基地”。

本项目主要进行种猪及生猪养殖，符合《资阳市“十三五”农业发展规划》中关于优质生猪养殖的相关要求。

4、与《资阳市打好农业产业扶贫三年攻坚战实施方案》符合性分析

《资阳市打好农业产业扶贫三年攻坚战实施方案》提出：大力发展现代养殖业，“坚持种养循环发展、深入开展畜禽标准化建设，推进畜禽标准化适度规模养殖，努力推动畜牧业发展质量提升”。

本项目为生猪规模化、标准化种养循环项目，符合《资阳市打好农业产业扶贫三年攻坚战实施方案》的相关要求。

5、与《资阳市“十三五”环境保护规划》符合性分析

根据《资阳市“十三五”环境保护规划》5．农村环境保护（3）强化农村畜禽养殖污染防治。开展农村畜禽养殖调查，根据养殖现状及区域环境质量现状，结合《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》、《畜禽养殖业污染物排放标准》和《农田灌溉水质标准》，计算区域水环境容量和土地消纳能力，优化畜禽养殖布局和发展规模，做到水土不超载。按照乡镇生态环境质量现状及发展规划，划定畜禽养殖禁养区、限养区。对于新引进企业，应联合农牧部门、环保部门、水务部门等优先选址，在禁养区内禁止发展畜禽养殖，在限养区内必须满足相关污染治理及养殖规模要求。推进畜禽清洁养殖技术和生态养殖模式。引导畜禽养殖散户向养殖小区集中，提高畜禽废弃物无害化处理水平和资源化利用效率。没有配套土地消纳污水的规模化养殖场污水实现达标排放。

本项目为生猪规模养殖小区项目，项目采用“        ”的生猪养殖模式，对猪舍采取“干清粪”工艺，从源头上减少养殖过程污染物的产生；同时，采用发酵床对粪尿进行无害化处理后作为有机肥原料外售，无废水外排；项目的粪污综合利用率高。综上所述，本项目的建设与《资阳市“十三五”环境保护规划》的要求是相符的。

6、与《乐至县人民政府办公室关于印发<乐至县畜禽养殖禁养区、限养区划定方案>的通知》符合性

根据《乐至县人民政府办公室关于印发<乐至县畜禽养殖禁养区、限养区划定方案>的通知》（乐府办发〔2018〕78号），区域划分如下：

表2-8  乐至县禁养区、限养区划定方案

| 区划 | 地区 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 禁养区 | 1、集中式饮用水源保护区一级保护区。分别为十里河水库、八角庙水库、猫儿沟水库、猫儿寨水库、岔岔河水库、棉花沟水库、黑堰塘水库、简家河水库、油房河石河堰、朝阳水库等城镇饮用水水源地，以上饮用水水源保护区的一级保护区为禁养区； 2、城镇居民区和文化教育科学研究区。县城和乡镇政府所在场镇建成区以及办事处建成区为禁养区。学校周边200m范围内为禁养区； 3、重要河流岸带。全县20条主要河流主河道两岸水平距离50米陆域范围内为禁养区（不足50米的以第一山脊为界），其中岔岔河以饮用水源地取水口为中心，半径500米范围内的水域陆域划定为禁养区；毗河供水工程明渠两侧、由填方渠道坡脚或挖方渠道渠顶向外10米范围内为禁养区； 4、龙门报国寺自然保护区的核心区和缓冲区； 5、风景名胜区、旅游度假区、文物历史遗迹保护区； 6、法律、法规规定的其他禁养区域和需特殊保护的其他区域。 | 禁养区内严禁新建、扩建、改建各类畜禽养殖场。禁养区内现有的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户于2018年6月底实现关停、转产或搬迁。 |
| 限养区 | 1、集中式饮用水源保护区二级保护区。共涉及县辖区内10个城镇饮用水水源地，饮用水水源保护区的二级保护区为限养区； 2、县城及乡镇政府所在场镇规划区为限养区； 3、全县小（一）型以上水库，包括：古堰口水库、凤凰山水库、金龙井水库、双龙桥水库、陈氏祠水库、观音河水库、龙开坼水库、德胜桥水库、岩板滩水库、龙头堰水库、万古桥水库、盐井凼水库、桂花湾水库、蔡家沟水库、凤凰桥水库、象鼻嘴水库、蟠龙河水库、东禅寺水库、曹家堰水库、张家坳水库等水库周边50米以内范围（不足50米的以第一山脊为界）为限养区； 4、童家发展区文峰工业园区、西郊工业园区、中天农副产品加工园区规划范围内的区域为限养区； 5、重要河流岸带。全县20条主要河流主河道两岸禁养区以外100米范围内的陆域（岔岔河集雨区陆域）为限养区； 6、法律、法规规定的其他区域。 | 在限养区内不得新建和扩建各类畜禽养殖场，对已建成的各类畜禽养殖场要严格执行环境保护有关规定，控制畜禽养殖规模，严格落实污染防治措施。对治理达不到要求的畜禽养殖场，依照管理权限，落实限期治理计划，逐步实现关停、转产或搬迁。 |

项目位于资阳市乐至县通旅镇鲍家沟村1社，距通旅镇区约2.6km；距濛溪河约4.8km；不在饮用水水源保护区、国家和省级风景名胜区、自然保护区、文物历史自然遗迹保护区及基本农田保护区范围内；周边500m范围无国道、省道、高速公路、铁路等主要交通干线。

因此，项目选址不在（乐府办发〔2018〕78号）文规定的禁养区和限养区内。

2.4.3 与畜禽养殖相关的法规规范符合性分析

1、与《原环保部关于发布<畜禽养殖业污染防治技术政策>的通知》(环发〔2010〕151号)、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）符合性

《原环保部关于发布<畜禽养殖业污染防治技术政策>的通知》(环发〔2010〕151号)要求：清洁养殖与废弃物收集、废弃物无害化处理与综合利用、畜禽养殖废水处理、畜禽养殖空气污染防治、畜禽养殖二次污染防治。本项目采取标准化清洁养殖工艺，采用干清粪工艺、粪污集中收集，粪便制成有机肥半成品，废水生化处理达到灌溉标准后用于农灌，病死猪尸体无害化处理，堆肥车间恶臭气体集中收集净化后排放，划定200m的卫生防护距离保护周围居住人群，厂区分区防渗防止地下水污染，设置事故池防止废水外溢环境风险。综合分析，项目满足通知要求。

根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）要求建立健全畜禽养殖废弃物资源化利用制度，新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。本项目建设配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，产生的废水经过处理达标后农灌，粪便经过堆肥处理后生成有机肥半成品外售，不外排，本项目在建设前依法开展环境影响评价工作。因此，项目符合国办发[2017]48号的要求。

2、与《中华人民共和国畜牧法》的符合性

符合性分析见下表。

表2-9 与《中华人民共和国畜牧法》符合性

| 序号 | 畜牧法要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三十九条 畜禽养殖场、养殖小区应当具备下列条件： ①有与其饲养规模相适应的生产场所和配套生产设施； ②有为其服务的畜牧兽医技术人员； ③具备法律、行政法规和国务院畜牧兽医行政主管部门规定的防疫条件； ④有对畜禽粪便、废水和其他固体废弃物进行综合利用的沼气池等设施或者其他无害化处理设施； ⑤具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 本项目建设有满足饲养规模的圈舍及配套设施，配备有畜牧兽医人员，具有相应的防疫条件和法律、法规规定的其他条件，建设有对畜禽粪便、废水和其他固体废弃物进行综合利用的沼气设施以及其他无害化处理设施。 | 符合 |
| 2 | 第四十条 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： ①生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； ②城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； ③法律、法规规定的其他禁养区域。 | 本项目不在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区、以及自然保护区的核心区及缓冲区内；不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域内；也不在法律、法规规定的其他禁止养殖区域内。 | 符合 |
| 3 | 第四十二条 畜禽养殖场应当为其饲养的畜禽提供适当的繁殖条件和生存、生长环境。 | 本项目建设有满足畜禽繁殖及生存、生长的环境。 | 符合 |
| 4 | 第四十四条 从事畜禽养殖，应当依照《中华人民共和国动物防疫法》的规定，做好畜禽疫病的防治工作。 | 本项目建成后将严格按照要求，做好畜禽防疫工作。 | 符合 |
| 5 | 第四十六条 畜禽养殖场、养殖小区应当保证畜禽粪便、废水及其他固体废弃物综合利用或者无害化处理设施的正常运转，保证污染物达标排放，防止污染环境。 | 本项目拟建粪便和废水综合利用设施，建成后引进专业技术人员管理，并接受当地环保部门监督，根据相关规范实施定期监测计划，将严格落实环保要求，确保污染物达标排放，防治环境污染。 | 符合 |

因此，本项目选址符合《中华人民共和国畜牧法》（2015年修订）相关要求。

3、与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性

符合性分析见下表。

表2-10 与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性

| 序号 | 条例要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十一条 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： ①饮用水水源保护区，风景名胜区； ②自然保护区的核心区和缓冲区； ③城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； ④法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目拟建区域不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，也不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 符合 |
| 2 | 第十二条 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。 | 本项目为新建项目，符合资阳市“十三五”农业发展规划，满足动物防疫条件。 | 符合 |
| 3 | 第十三条 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 | 本项目建设有粪便、污水与雨水分流设施，养殖场产生的粪便采用“漏缝板+机械刮板”干清粪模式，分离出的固体粪便用于堆肥，沼液用作周边农田施肥。病死猪采用卫生填埋进行无害化处理。 | 符合 |
| 4 | 第十四条 从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量。 | 本项目饲料科学配比，添加添加剂，减少臭气产生。采用干清粪工艺，减少圈舍冲洗用水量，猪只饮用水使用饮水碗避免水资源浪费。粪污处理后均资源化利用，不外排。 | 符合 |
| 5 | 第十八条：将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。 | 本项目当地农田及果林能够消纳项目产生的粪污，保证不外排粪污。本项目采取的粪污处置措施时满足畜禽养殖业污染治理工程技术规范（HJ 497－2009），能够消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。 | 符合 |
| 6 | 第十九条 从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。 | 本项目采用干清粪工艺，粪污日产日清，分离出的粪便经堆肥后外售生产有机肥；病死猪采用卫生填埋进行无害化处理。猪场设有完善的污水收集管网、污水处理站，能确保废水得到有效处理。 | 符合 |
| 7 | 第二十一条 染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。 | 本项目病死猪及其排泄物等畜禽养殖废弃物，按照《农业部办公厅关于病死及病害动物和相关动物产品无害化处理有关问题的函》（农办医函〔2017〕22号）规定的要求进行无害化处理，不随意处置。 | 符合 |

因此，本项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令）相关要求。

4、与生态环境部办公厅《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）符合性

符合性分析见下表。

表2-11 与环办环评[2018]31号符合性

| 序号 | 通知要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。 | 本项目环评充分论证了选址的环境合理性，项目选址不属于南充市高坪区划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调，相关部门出具了意见 | 符合 |
| 2 | 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。 | 本项目结合周边环境保护要求以及项目现场的地形，粪污设施尽量远离周边环境保护目标，有利于项目废水的收集。由于建设条件的限制将粪便污水处理设施设置在项目生产区的上风向以及生活区的侧风向，与生产区和生活区通过绿化隔离带进行隔离，粪污设施产生的臭气经收集后由生物除臭系统除臭处理，尽可能的减少了对生产区和生活区的影响 | 符合 |
| 3 | 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 | 本项目采用正邦集团拥有自身的饲料加工厂生产的成品饲料，在饲养过程中采取饮水碗的饲养模式，能从源头减少粪污的产生量。项目拟采取干清粪方式降低用水量。场区设置了雨污分离管网，能防止雨水进入粪污收集系统。 | 符合 |
| 4 | 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 | 本项目环评结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污异位发酵床模式处理利用畜禽粪污，促进了畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 | 符合 |
| 5 | 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 | 本项目采取干清粪工艺，收集的废水通过污水处理站处理达标后用于农田灌溉，产生的粪便等固体废物通过好养发酵堆肥处理后生产有机肥半成品后外售。本项目配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理设施等。 | 符合 |
| 6 | 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 | 本项目环评明确了畜禽粪污贮存、处理和利用措施。项目暂存池采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。暂存池总有效容积根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污均得到处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。本项目配套建设沼气工程，针对沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定了环境风险防范措施及应急预案。 | 符合 |
| 7 | 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 本项目依据相关法律法规和技术规范，制定了明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 符合 |

因此，本项目符合生态环境部办公厅《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）中相关要求。

5、与农业部关于印发《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）》的通知的符合性

符合性分析见下表。

表2-11《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）》符合性

| 序号 | 行动方案要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，畜禽粪污资源化利用能力明显提升，全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上,大规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%。畜牧大县、国家现代农业示范区、农业可持续发展试验示范区和现代农业产业园率先实现上述目标。 | 本项目产生的废水全部收集经污水处理设施处理后用于农田灌溉，不外排。粪便堆肥处理后外售做有机肥原料，实现100%综合利用。 | 符合 |
| 2 | 包括广西、重庆、四川、贵州、云南和西藏6省(区、市)。除西藏外,该区域5省(区、市)均属于我国生猪主产区,但畜禽养殖规模水平较低,以农户和小规模饲养为主,重点推广的技术模式:一是“异位发酵床”模式。粪污通过漏缝地板进入底层或转移到舍外,利用垫料和微生物菌进行发酵分解。采用“公司+农户”模式的家庭农场宜采用舍外发酵床模式,规模生猪养殖场宜采用高架发酵床模式。二是“污水肥料北利用”模式。对于有配套农田的规模养殖场,养殖污水通过三级沉淀池或沼气工程进行无害化处理,配套建设肥水贮存、输送和配比设施,在农田施肥和灌溉期间,实行肥水一体化施用。 | 本项目为公司运营的规模养殖场，废水经污水处理站收集后全部用于农田灌溉。实现废水综合利用，不外排。 | 符合 |

因此，本项目符合《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）》中相关要求。

6、与《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（四川省人民政府办公厅川办发〔2017〕99号）符合性

符合性分析见下表。

表2-11   与川办发〔2017〕99号符合性

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照“以种带养、以养促种、种养结合、循环利用”的原则，重点支持在种养配套工程、粪污高效处理、有机肥高效利用、生物饲料和有机微量元素等方面开展研发与推广应用，建立种养循环技术支撑体系。鼓励养殖场（小区）通过自身流转承包周边农田林地方式，采取“养殖场（小区）→种植基地（农户）”模式，实现畜禽粪污就近还田利用。对不能就近还田消纳的，养殖场（小区）应通过与第三方签订协议的方式，采取“养殖场（小区）→第三方主体→种植基地（农户）”模式，实现畜禽养殖粪污的异地还田利用。 | 本项目采用种养结合的粪污消纳模式，废水、固废均用作农肥，实现综合利用，不外排。 | 符合 |
| 2 | 到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养结合循环发展机制。全省创建10个国家畜牧业绿色发展示范县，每年创建部省级标准化示范场100个，每年选择10个县（市、区）开展省级畜禽粪污资源化利用重点县项目整县推进试点。全省畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前1年达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用。 | 本项目产生的废水全部收集经污水处理设施处理后用于农作物施肥，不外排。实现100%综合利用。 | 符合 |

因此，本项目符合《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（四川省人民政府办公厅川办发〔2017〕99号）中相关要求。

7、与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性

符合性分析见下表。

表2-11 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场： ①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； ②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； ③县级人民政府依法划定的禁养区域； ④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 | 本项目选址不属于饮用水水源保护区、风景名胜区和于自然保护区；不属于人口集中区域；亦不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 符合 |
| 2 | 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 本项目不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域以及禁建区域内，本项目周边500m范围内未划定禁建区。 | 符合 |
| 3 | 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。 | 本项目建设符合资阳市畜牧发展相关规划、拟建场址符合动物防疫条件。本项目目前正在编制环境影响报告书 | 符合 |
| 4 | 畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用 | 项目污水经自建污水处理设施处理后还田。 | 符合 |
| 5 | 在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理（置）后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。 | 项目废水暂存池至灌溉土地设置密闭管道，用于输送消纳废水。 | 符合 |

因此，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相关要求。

8、与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性

符合性分析见下表。

表2-11 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区的主导风向下风向或侧风向处。 | 项目以污染治理工程边界设置200m卫生防护距离；污染治理工程设置在项目生产区的上风向以及生活区的侧风向，与生产区和生活区通过绿化隔离带进行隔离，粪污设施产生的臭气经收集后由生物除臭系统除臭处理，尽可能的减少了对生产区和生活区的影响。 | 符合 |
| 2 | 畜禽养殖业污染治理工程位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护。 | 本项目主要产污环节设置在项目中部，同时厂区内设计有运输道路，有利于污染物排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护。 | 符合 |
| 3 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。 | 本项目采用干清粪工艺 | 符合 |

因此，本项目符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中相关要求。

9、与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）符合性

符合性分析见下表。

表2-11 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）符合性

| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽饮用水水质 | 本项目生产生活用水和畜禽用水均采用自来水，符合畜禽饮用水水质。 | 符合 |
| 2 | 环境空气质量符合性 | 根据项目所在地环境空气质量监测结果可知，H2S未检出，H2S检出限为0.001mg/m3，NH3最大值为0.64mg/m3，，符合表5中空气质量评价指标限值。（NH3：5mg/m3，H2S：2mg/m3，50mg/m3）。 | 符合 |
| 3 | 声环境质量符合性 | 根据项目场界噪声监测结果可知，其监测结果符合声环境质量评价指标限值（昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A））。 | 符合 |

因此，项目所在区域环境空气和声环境质量良好，项目周围环境质量满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）的相关要求，选址合理。

2.4.4 “三线一单”符合性

1、与生态保护红线符合性分析

根据《四川省人民政府关于印发《四川省生态保护红线方案》的通知》（川府发〔2018〕24号）和《四川省环境保护厅关于发布生态保护红线市县级行政区汇总表和登记表的函》（川环函〔2018〕1201号），乐至县生态红线范围主要为“盆中城市饮用水源-水土保持生态保护红线，0.59km2”，本项目位于乐至县通旅镇鲍家沟村1社，不涉及生态保护红线。

2、与“环境质量底线”符合性分析

项目位于乐至县通旅镇鲍家沟村1社，根据项目所在地的环境质量现状监测报告和污染物排放影响预测，项目地区域地表水环境、地下水环境、环境空气、声环境和土壤环境均符合相应标准要求，项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。

3、与“资源利用上线”符合性分析

项目养殖场营运期所需饲料由临近市场供应，水源由地下水+自来水供应，项目营运期主要涉及电能的使用，电源由临近电网集中供应，当地已完成农村电网覆盖，能够满足项目正常生产所需。

项目不存在资源过度使用的情况。

4、环境准入负面清单

本项目为生猪养殖项目，根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，为鼓励类项目。同时项目已在全国在线投资审批平台完成自主立项，同意本项目的建设。项目建设符合国家及地方相关法律、法规及政策，主要污染物经治理后不会对周边环境造成明显影响，不会改变当地环境质量功能区类别，满足区域环境准入相关要求。

2.4.5 外环境关系及相容性

本项目位于乐至县通旅镇鲍家沟村1社（东经：105.105471，北纬：30.093283），地处农村环境，地势较高（高程约445m），项目四周主要为山林及旱地，根据现场勘查，项目周边主要外环境关系如下：

北侧：项目北侧主要为林地、空地，200m范围内无敏感点；

东侧：东侧180m处有1户农户，东侧230m处有1户农户，其余为林地、空地；

南侧：南侧190m有3户农户，南侧270m处为当地小河（农灌、排洪），为濛溪河二级支流；

西南侧：西南侧110m~500m分布约16户农户，西南310m为一家小型养鸡场；

西侧：西侧245m村道旁有1户农户，西侧255m村道旁有一户居民。

综上，项目周边500m范围内主要以分散型农户区为主，外环境简单，项目周边无文物保护区、军事管理区、重要公共设施、水源保护区以及需要特殊保护的动植物等重要环境敏感点

项目所在区域已有市政给水管网，根据调查，部分农户饮用水源为地下水+市政供水，因此，项目所在区域地下水环境属于分散式饮用水水源地，敏感程度为较敏感。本次评价要求，建设单位需严格落实各项污染防治措施和有关管理措施，确保项目废水做到达标处理，严禁外排；同时，严格按照环评提出的要求进行防渗，并定期进行检漏及检修，强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理工作，定期开展周边地下水监测，确保不对地下水造成污染。

因此，本项目选址合理，与外环境相容。

2.5 评价工作等级及评价范围

2.5.1 评价工作等级

1、大气环境

本次环评选择《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。根据工程分析，选择项目运行后正常工况排放的VOCs为主要大气污染物，采用估算模式计算该污染物在简单平坦地行、全气象组合情况下的最大地面浓度占标率Pi及污染物地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中，Pi —— 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci —— 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i —— 第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。C0i一般取GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用导则确定的各评价因子1h评价质量浓度限值。对仅有8h评价质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价工作等级按下表划分依据划分。

表2-11  大气评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax < 1% |

根据计算，本项目主要大气污染物（VOCs）最大地面浓度占标率Pmax和地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%见表2-12。

表2-12a  有组织污染源AERSCREEN预测结果最大落地浓度占标率统计

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（mg/m3） | 下风向地面浓度占标率Pmax（%） | 最大地面浓度出现距离m | 评价标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | P1排气筒 | NH3 | 1.19E-4 | 0.06 | 200 | 0.2 |
|  |  | H2S | 3.41E-6 | 0.03 | 200 | 0.01 |
| 点源 | P2排气筒 | NH3 | 1.11E-4 | 0.06 | 201 | 0.2 |
|  |  | H2S | 1.11E-5 | 0.11 | 201 | 0.01 |
| 点源 | P3排气筒 | NH3 | 5.69E-4 | 0.03 | 183 | 0.2 |
|  |  | H2S | 1.01E-5 | 0.10 | 183 | 0.01 |

表2-12b  无组织污染源AERSCREEN预测结果最大落地浓度占标率统计

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（mg/m3） | 下风向地面浓度占标率Pmax（%） | 最大地面浓度出现距离m | 评价标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 猪舍 | NH3 | 1.01E-4 | 0.05 | 183 | 0.2 |
|  |  | H2S | 1.01E-5 | 0.10 | 183 | 0.01 |
| 点源 | 堆粪房 | NH3 | 7.61E-4 | 0.38 | 22 | 0.2 |
|  |  | H2S | 7.61E-5 | 0.76 | 22 | 0.01 |
| 点源 | 污水处理设施 | NH3 | 1.74E-3 | 0.87 | 114 | 0.2 |
|  |  | H2S | 1.74E-4 | 1.74 | 114 | 0.01 |

由上表可知，本项目最大地面浓度占标率Pmax=1.74<10%，故，本次大气环境影响评价等级为二级。

2、地表水环境

本项目养殖废水和生活污水经项目污水处理设施处理后，进入沼液贮存池暂存，沼液全部用作农田施肥，实行种养循环，项目废水不外排。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级按照下表进行判断：

表2-13  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

对照上表，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

3、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目对地下水环境影响评价等级划分根据建设项目行业分类和地下水环境的敏感程度，具体如下表所示：

表2-14  建设项目所属地下水环境影响项目类别

| 环评类别 行业类别 | 环评类别 | 本项目建设内容及项目类别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 建设内容 | 项目类别 |
| 1、畜禽养殖场、养殖小区 | 报告书 | 生猪养殖场 | Ⅲ类 |

表2-15  本项目地下水环境敏感程度分析

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地、在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区； | 根据现场调查，项目位于农村地区，评价范围内有分散式饮用水水源地，因此，本项目区域地下水环境敏感程度为“较敏感” |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |  |

表2-16  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，本项目为Ⅲ类项目，项目所在区域地下水敏感程度为“较敏感”，确定本次地下水评价工作等级为三级。

4、声环境

本项目所在区域为声环境功能区2类区域，项目建设前后环境敏感点目标噪声增高量小于3dB（A），且受影响人口数量变化不大。按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价工作等级划分的基本原则，确定本次声环境影响评价等级为三级。

5、生态环境

本项目所在区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般区域；本项目在现有厂区内实施，不新增占地，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）中生态影响评价等级划分条件，确定本项目生态影响评价等级为三级。

6、土壤环境

本项目为生猪养殖项目，本项目所在区域不属于较敏感区和不敏感区，为敏感区。本项目占地规模为小型。行业类别为Ⅲ类（年出栏生猪5000头及以上畜禽养殖场或养殖小区），根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中污染影响型评价等级划分条件（见下表），确定本项目土壤环境影响评价等级为三级。

表2-17  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 | I类 | II类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

6、环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，根据本项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照其中表1确定评价等级。

表2-18  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

根据导则附录C，本项目危险物质临界量Q值＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析。

2.5.2 评价范围

根据本项目评价工作等级及评价范围的划分原则，结合本项目所在区域环境敏感程度，确定本次评价范围如下：

大气环境：本项目大气环境为二级评价，以大气污染源为中心，东西边长5km×南北边长5km的矩形范围。

地表水环境：项目附近地表水无名小河上游500m至下游1500m范围内河段。

地下水环境：以项目为中心，面积为6km2范围内。

声环境：以本项目厂界向外200m范围。

生态环境：本项目所在区域为工业区，考虑到厂区周边生态环境状况，确定本次生态影响评价范围为厂区内及厂界外200m范围。

环境风险：①大气环境风险评价范围：距建设项目边界不低于3km的范围；②地表水环境风险评价范围：参照导则HJ2.3，应“覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标”，本项目涉及的水环境保护目标为定水河、红江河：③地下水环境风险评价范围：参照HJ610确定为：以项目为中心，面积为6km2范围内。

2.6 污染控制及环境保护目标

2.6.1 污染控制目标

（1）控制废气、废水、噪声、固废对区域环境的影响是项目首要目标，尽可能控制和减轻由于项目建设对区域环境的影响。

（2）使因项目建设导致的社会、经济、环境影响能得到妥善解决，区域环境质量达到规定的标准要求。

（3）确保各类污染物达标排放，对各类污染物的处理结果能满足国家有关法律法规的要求，不因项目的建设而降低评价区域环境质量功能。

（4）控制可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害物质泄漏，或环保处理设施等事故状态，所造成的环境影响和损害降到最低程度。

2.6.2 环境功能区划

本项目区域环境功能区划如下：

1、环境空气

区域为农村地区，属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区。

2、地表水环境

本项目受纳为无名小河，属《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域功能。

3、地下水环境

区域属《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水体。

4、声环境

区域以农村居民区为主要功能，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区。

5、生态环境

根据《四川省生态红线实施意见》，生态保护红线实施分类管控，按照保护和管理的严格程度，将生态保护红线区划分为一类管控区和二类管控区。一类管控区指国家级、省级自然保护区的核心区和缓冲区、地级以上城市和县级市集中式饮用水水源一级保护区，禁止任何形式的开发建设活动，必要的科学研究、生态保护活动必须依法进行审批。二类管控区指未纳入一类管控区的生态保护红线区为二类管控区，实行负面清单管理制度。

本项目位于乐至县通旅镇鲍家沟村内，根据《四川省生态红线实施意见》，项目不在生态保护红线范围内，因此本项目的建设与生态保护红线实施是相符合的。

2.6.3 环境保护目标

本项目的建设应确保项目投产后污染物实现达标排放，不造成区域环境质量类别改变，主要环境保护目标如下：

大气环境：主要保护目标为评价范围内大气环境，应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

地表水环境：主要保护目标为区域地表水体，应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

地下水环境：主要保护目标为评价范围内地下水环境，应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

声环境：主要保护目标为厂界四周200m范围内声环境敏感区域，应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

生态环境：保护工程评价范围内的自然生态环境质量不受明显影响，防止对周围土壤和现有土质结构产生破坏性影响，保持和保护项目所在区域周围生态环境状况。

项目外环境关系见附图，本项目周边2.5公里范围内主要环境保护目标见表2-19。

表2-19 主要环境保护目标

| 序号 | 敏感目标 | 方位 | 与本项目危险源的距离 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1户农户 | 场界东侧 | 180m | 住宅 |
| 2 | 1户农户 | 场界东侧 | 230m | 住宅 |
| 3 | 3户农户 | 场界南侧 | 190m | 住宅 |
| 4 | 16户农户 | 场界西南侧 | 110m~500m | 住宅 |
| 5 | 1户农户 | 场界西侧 | 245m | 住宅 |
| 6 | 1户农户 | 场界西侧 | 255m | 住宅 |
| 7 | 无名小河 | 场界南侧 | 270m | 小河（农灌、排洪） |

2.7评价重点

根据本项目的特点，综合考虑项目所在区域环境功能区划和外环境关系，确定本次评价重点为：

1、工程分析。根据对生产工艺和原辅材料的分析，确定营运期主要污染因子，分析污染物产生情况，并据此提出技术可靠、经济可行的污染物治理措施。

2、环境质量现状评价。根据现状监测数据，分析区域环境质量现状。

3、环境影响分析。根据工程分析结果，预测主要污染因子对环境的影响程度和范围，强化污染治理措施。

4、环境风险评价。针对有毒有害物质进行重大危险源辨识，根据评价工作等级，针对重大可信事故进行源项分析，提出风险防范措施。

5、环境保护措施及其经济技术论证。分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性，满足环境质量与污染物排放总量控制要求的可行性，据此给出各项措施可行性结论。

6、根据评价结果，明确建设项目环境影响可行性结论。

3 建设项目工程分析

3.1项目概况

3.1.1 项目基本情况

项目名称：内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目

建设单位：内江正邦养殖有限公司乐至分公司

建设性质：新建

建设地点：四川省资阳市乐至县通旅镇鲍家沟村1社（东经：105.105471，北纬：30.093283）。

项目投资：33000万元

建设内容：占地606.9亩，新建圈舍30000m2，办公用房及其他附属设施800m2，厌氧池4000m3，沼液池12000m3；购置产床、限位栏、自动料线、消毒设施等设备新建繁殖场，建成后项目存栏公猪200头、母猪4800头，年出栏仔猪（保育猪）约10万头。

劳动定员：项目建成后，劳动定员50人，场内安排食宿；全年工作365天，实行一班制（全天值班）。

3.1.2 养殖规模和产品方案

本项目常年存栏公猪200头、母猪4800头；母猪按年产2胎，每胎按11头仔猪，成活率约94%，则年产仔猪约10万头，其保育28天后出售。各类猪群及存栏、出栏统计见下表。

表3-1  猪群结构及存栏表

| 产品名称 | 形态 | 存栏数量（头） | 养殖时间 | 年出栏数量（头） | 折算成年存栏（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公猪 | 成年 | 200 | / | / | 200 |
| 母猪 | 成年 | 4800 | / | / | 4800 |
| 保育猪 | 未成年 | 10万头 | 28天 | 10万 | 1534 |
| 合计 | 6534 |

备注：每5头仔猪折合1头成年猪，此折算方式按照5只保育阶段小猪平均体重等于1只成年出栏猪的体重来进行估算。

本项目主要产品及产能为：年出栏保育猪10万头、有机肥半成品约3000t，产品方案见下表。

表3-2  产品方案一览表

| 序号 | 名称 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保育猪 | 10万头 | 外售 |
| 2 | 有机肥 | 3000t | 外售 |

本项目育成技术指标见表3-3。

表3-3  本项目育成技术指标表

| 项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 平均年产窝数 | 2 |
| 平均窝产活仔数 | 11只 |
| 仔猪成活率 | 96% |
| 保育成活率 | 98% |
| 商品仔猪均重 | 6.5kg |
| 哺乳天数 | 21天 |
| 母猪更新率 | 35% |
| 公猪更新率 | 50% |

3.1.3 项目组成及主要环境问题

本项目主要建设养殖猪舍、员工办公生活区、供水供电设施、污水处理设施等。本项目组成及主要环境问题见表3-4。

表3-4  项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 建设规模 | 施工期 | 营运期 |  |
| 主体 工程 | 配怀舍 | 共2栋，1F，位于场区中部及西侧位置，面积均为117.6m×42.5m，作为怀孕母猪饲养场所。 | 扬尘、噪声、废水、固废、水土流失等 | 恶臭、猪尿、猪舍冲洗水、猪粪、猪叫声、病死猪等 | 新建 |
|  | 分娩舍 | 共2栋，1F，位于场区中部和西北角位置，面积均为124.77m×36.4m，作为母猪分娩及仔猪保育场所，仔猪保育约28d。 |  |  | 新建 |
|  | 后备母猪舍 | 1栋，1F，位于场区西南角，面积为60.24m×32.76m，内设600头后备母猪隔离舍和30头公猪隔离舍，用作后备种母猪、种公猪的隔离驯化。 |  |  | 新建 |
|  | 公猪舍 | 1栋，1F，位于场区西南位置，面积45.74m×12.28m，作为种公猪的饲养； 公猪舍东南角设采精实验室，用作公猪采精、质量检测、储存等。 |  |  | 新建 |
| 辅助 工程 | 工作间 | 4个，2个配怀舍和2个分娩舍南侧均配置一个工作间，面积均为25.5m2，用于工作人员休息、工作场所，内设药品架、喷雾消毒设施等。 |  | 生活垃圾 |  |
|  | 中转料塔 | 1个，H=3m，面积8.4m×4.2m，位于场区南侧入口处，用作场区饲料进场前中转储存。 |  | 固废 |  |
|  | 烘干房 | 1个，面积21.0m×3.8m，位于场区南侧入口处，进场饲料经烘干房预处理后进入中转料塔储存，烘干房设6台100kw·h的热风烘干机进行烘干，设1套紫外+臭氧杀菌装置对饲料进行杀菌。 |  | 固废 |  |
|  | 5吨地磅 | 项目南侧入口设1个地磅，用于进场猪只称重。 |  | 固废 |  |
|  | 龙门吊 | 项目南侧入口设1个龙门吊，用于进场猪只搬运。 |  | 噪声 |  |
|  | 发电机房 | 1个，面积6.62m×4.67m，位于场区中间位置，位于生产区和生活区之间，内设一台300kw·h的柴油发电机组及储油桶，用作场区应急发电。 |  | 发动机尾气、噪声 |  |
|  | 蓄水池 | 1个，容积500m3，位于场区南侧生活区，用于场区内供水。 |  | — |  |
|  | 堆粪房 | 1个，面积30m×14m，位于场区东北侧，位于环保区和生产区之间，用作猪粪发酵生产有机肥。 |  | 恶臭 |  |
| 办公及生活设施 | 洗消中心淋浴消毒房 | 1个，1F，面积31.62m×7.12m，位于场区南侧入口附近，用作场区工作服清洗、消毒，内含隔离宿舍及厨房，进场工作人员隔离消毒、生活。 |  | 办公垃圾、生活废水 |  |
|  | 生产宿舍楼 | 1个，2F，面积55.24m×7.24m，位于场区南侧生活区，员工生活场所，内设厨房、宿舍。 |  | 食堂废水、生活垃圾 |  |
|  | 淋浴消毒房 | 1个，1F，面积40.44m×7.34m，位于场区南侧生活区，内设工作服晾衣区、消毒穿衣间、药品仓库、生产工具仓库、机修间、食堂等。 |  | 生活污水、生活垃圾 |  |
| 公用工程 | 供水 | 市政供水 | / | / |  |
|  | 供电 | 市政供电 | / | / |  |
|  | 供气 | 不使用天然气，厨房使用罐装液化气，后期逐渐改用沼气。 | / | / |  |
| 环保 工程 | 隔油池 | 3个，每个均为1m3，食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一起进入项目污水处理设施。 | / | 废水 |  |
|  | 污水处理设施 | 格栅集污池：直径10m，深3m，面积78.5m2； 格栅渠：2.5m×1.0m×2.0m； 固液分离平台：2.2m×2.2m； 厌氧发酵池：4000m3； 沼液贮存池：12000m3； 场区猪尿、冲洗废水等经管道输送至格栅渠后，经固液分离平台，废液进入厌氧池+沼液池进行处理后，处理后的水质达到处理后的水质达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后用于农田浇灌。 | / | 废水、污泥、恶臭 |  |
|  | 养殖场恶臭 | 猪舍恶臭：除臭剂、干清粪，定期进行冲洗消毒，使用优良配方饲料； 污水处理设施恶臭：喷洒除臭剂，定期消毒，加强周边绿化； 堆粪房恶臭：堆粪房密闭抽风收集，臭气经收集后送至除臭系统除臭，净化后经15m排气筒排放； 无害化处理设备为封闭式一体化设备，产生的废气经过自带的降解废气处理系统处理后经15m排气筒排放。 | / | 恶臭 |  |
|  | 油烟净化器 | 项目3个食堂各配置1套处理效率不低于60%油烟净化器，处理食堂油烟废气。 | / | 油烟 |  |
|  | 危废暂存间 | 1个，有效面积10m2，位于项目仓库旁，用作收集暂存项目产生的医疗废物。 | / | / |  |
|  | 环保综合房 | 1个，面积42m2，位于项目东北角，内设病死猪无害化处理设备，病死猪经无害化处理后进入堆粪房生产有机肥。 | / | 废气 |  |
|  | 生活垃圾 | 场区生活区设垃圾桶收集生活垃圾。 | / | / |  |

3.1.5 原辅材料及生产设备

1、原辅材料及能源消耗情况

（1）饲料

项目主要原料为猪饲料，全部外购，在中转料塔进行中转，定时定量供应到各个猪舍。

本项目营运期饲料消耗见表3-5，项目原辅材料用量见表3-6。

表3-5 项目饲料消耗表

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 饲料消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 消耗定额（kg/d·头） | 年饲养天数（d） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量（t/a） |
| 1 | 公猪 | 200 | 2.25 | 365 | 0.45 | 164.25 |
| 2 | 母猪 | 妊娠前 | 700 | 2.25 | 7×2胎 | 1.575 | 22.05 |
|  |  | 妊娠期 | 2800 | 3.25 | 114×2胎 | 9.1 | 2074.8 |
|  |  | 哺乳期 | 700 | 5.5 | 28×2胎 | 3.85 | 215.6 |
|  |  | 后备 | 600 | 2.25 | 67 | 1.35 | 90.45 |
| 3 | 仔猪 | 10万 | 0.1 | 28 | 10 | 280 |
| 合计 | / | / | / | 26.325 | 2874.15 |

注：猪饲料为玉米、豆粕、小麦、核心料、添加剂、鱼粉、麦麸、米糠等混合物，根据猪在不同时期的生长发育情况进行不同的配比，全部外购。

（2）辅助材料及能源消耗

项目辅助材料主要包括脱硫剂、除臭剂等，项目建设原辅材料及资源、能源消耗情况见下表。

表3-6  本项目辅助材料及能源情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗量 | 使用情况 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅料 | 脱硫剂 | t/a | 0.2 | 沼气脱硫 | 外购 |
|  | 除臭剂 | kg/a | 20 | 猪舍、猪粪、废水等除臭 | 外购 |
|  | 防疫药品 | kg/a | 50 | 猪只 | 外购 |
|  | 兽药 | 份/a | 5000 | 猪只 | 外购 |
|  | 杀虫剂 | L/a | 100 | 针对夏秋季节蚊蝇 | 外购 |
|  | 消毒剂 | t/a | 1 | 包括氢氧化钠、灭菌灵、过氧乙酸、高锰酸钾等 | 外购 |
| 能源 | 水 | m3 | 50000 | / | 市政供水 |
|  | 电 | kw·h | 10000 | / | 市政供电 |

消毒剂种类繁多，按其性质可分为：醇类、碘类、酸类、碱类、卤素类、酚类、氧化剂类、挥发性烷化剂类等，以下为养殖场常用的几种消毒药。

①氢氧化钠：碱类消毒剂，粗制品为白色不透明固体，有块、片、粒、棒等形状；成溶液状态的俗称液碱，主要用于场地、栏舍等消毒。2～4%溶液可杀死病毒和繁殖型细菌，30%溶液10min可杀死芽孢，4%溶液45min可杀死芽孢，如加入10%食盐能增强杀芽孢能力。实践中常以2%的溶液用于消毒，消毒1～2h后，用清水冲洗干净。

②过氧乙酸：氧化剂类消毒剂，纯品为无色澄明液体，易溶于水，是强氧化剂，有广谱杀菌作用，作用快而强，能杀死细菌、霉菌芽孢及病毒，不稳定，宜现配现用。0.04～0.2%溶液用于耐腐蚀小件物品的浸泡消毒，时间2～120min；0.05～0.5%或以上喷雾，喷雾时消毒人员应戴防护目镜、手套和口罩，喷后密闭门窗1～2h；用3～5%溶液加热熏蒸，每立方米空间2～5mL，熏蒸后密闭门窗1～2h。

③灭菌灵：片剂，遇水分解，一种广谱、高效的片状消毒剂，属于氯制品消毒剂，主要功能为消毒、灭菌、除臭、漂白等，杀菌率可达到99.97%。

④高锰酸钾：黑紫色细长的菱形结晶；带蓝色的金属光泽，味甜而涩，温度高于240℃分解，在水中溶解。为强氧化剂，遇有机物即放出新生态氧而且杀灭细菌作用，杀菌力极强，可除臭消毒，用于杀菌、消毒，且有收敛作用。高锰酸钾在发生氧化作用的同时，还原生产二氧化锰，后者与蛋白质结合而形成蛋白盐类复合物，此复合物和高锰离子都具有收敛作用。也用作漂白剂、毒气吸收剂、二氧化碳精制剂等。

2、主要生产设备

本项目主要设备清单如下表所示：

表3-7  本项目主要生产设备清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要生产设备 | 公猪栏 | 个 | 85 | 用于固定生猪 |
| 2 |  | 后备公猪栏 | 个 | 35 |  |
|  |  | 限位栏 | 个 | 3500 | 配怀舍栏位 |
| 3 |  | 自动喂料系统 | 套 | 6 | 用于猪喂养 |
|  |  | 电子饲喂站 | 台 | 36 |  |
| 4 |  | 自动饮水系统 | 套 | 6 |  |
|  |  | 不锈钢饮水碗 | 套 | 500 |  |
| 5 |  | 自动管道排污系统 | 套 | 6 | 用于生猪排污 |
| 6 |  | 风机+水帘降温系统 | 套 | 6 | 夏季降温 |
| 7 |  | 猪舍自动喷雾消毒系统 | 套 | 2 | 用于生猪消毒 |
| 8 |  | 产床 | 套 | 1200 | 用于母猪妊娠 |
|  |  | 自动加药器 | 套 | 12 | 用于产仔舍和保育舍栏位 |
| 9 | 辅助生产设备 | 高压清洗消毒系统 | 套 | 1 | 用于机械设备消毒 |
| 10 |  | 湿帘降温装置 | 块 | 15 | 圈舍降温 |
| 11 |  | 地磅 | 台 | 1 | 用于称重 |
| 12 |  | 龙门吊 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 可移动电子笼称 | 套 | 2 |  |
| 14 |  | 生长猪性能自动测定系统 | 套 | 10 | 猪舍冲洗 |
| 15 |  | 背膘测定仪 | 套 | 10 | 用于猪只测定 |
| 16 |  | 人工受精系统 | 套 | 5 | 用于受精 |
| 17 |  | 兽医离防疫诊断设备 | 套 | 1 | 用于仔猪防疫 |
| 18 |  | 消防自动喷淋系统 | 套 | 2 | 用于火灾应急处理 |
| 19 |  | 环境控制系统 | 台 | 14 | — |
| 20 |  | 集中高压清洗系统 | 套 | 1 | 用于清洗设备 |
| 21 |  | 备用柴油发电机 | 台 | 1 | 300kw·h |
| 22 |  | 中转车 | 台 | 4 | 用于仔猪、母猪运输 |
| 23 |  | 铲车 | 台 | 2 | 用于猪粪清运 |
| 24 |  | 烘干棚消毒系统 | 套 | 1 | 用于进场物资、猪只消毒 |
| 25 | 饲料加工 | 饲料运输车 | 辆 | 2 | 用于运输饲料 |
| 26 | 办公设备 | 办公设备 | 套 | 1 | 用于厂区人员办公 |
| 27 |  | 电子信息系统 | 套 | 1 |  |
| 28 | 废物处理系统 | 固液分离平台 | 套 | 1 | 用于猪粪尿分离 |
| 29 |  | 沼气发酵装置 | 套 | 1 | 用于处理废水、粪便 |
| 30 |  | 死猪无害化机 | 套 | 1 | 用于处理病死猪 |
| 31 |  | 堆肥翻抛机 | 套 | 1 | 用于堆肥 |
| 32 |  | 刮粪机 | 套 | 18 | 用于粪道清理 |
| 33 |  | 死猪处理车间尾气处理系统 | 套 | 1 | 用于尾气处理 |
| 34 |  | 沼气发酵装置 | 套 | 1 | 用于废水发酵 |

3.1.6 公用工程

1、给水系统

本项目生产用水、生活用水来源市政供水和地下水。营运期用水主要包括猪饮用水、猪舍冲洗水、分娩设备清洗及消毒用水、锅炉用水、生活用水、猪舍水帘补充用水、绿化用水及未预见用水等。

2、排水系统

排水体制：采取雨、污分流制。

雨水排放：本项目雨水经场内雨水沟收集后排至周边沟渠。

污水排放：本项目营运期废水包括猪尿液、猪舍冲洗废水、分娩设备清洗及消毒废水、生活污水等。本项目产生的废水进入污水处理设施进行处理，废水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后还田消纳，不得外排。

3、供电

本项目用电由村镇电网供应，年用电量约50万kw·h。同时配置一台备用柴油发电机，300kw·h，使用柴油作为燃料，以防突然停电或电力维修等断电情况。

4、供气

项目运营初期食堂做饭使用罐装液化气，后期逐步改用天然气。

本项目沼气池产生的沼气储存于储气罐，经配套沼气净化系统脱硫后用于食堂燃料。项目年产沼气22370m3，能够满足全年食堂用气。

5、通风降温及保温

（1）保温

本项目冬季圈舍保温利用辐射式电采暖设备供热。厂区圈舍采用单元式建筑，缩小空间有利于保温；在的外围护结构中失热最多的是屋顶，铺设在天棚上保温材料阻值要高且达到足够厚度并压紧压实；圈舍墙壁夹一层聚氨酯泡沫塑料等保温材料，以提高圈舍的防寒保温能力。冬季应加强防寒管理，入冬前做好封窗、窗外铺加透光性能好的塑料膜、门上挂防寒毡等；舍内铺设厚垫草，防止圈舍潮湿等。

（2）通风降温

夏季，各圈舍采用水帘墙降温系统进行降温制冷，办公生活区采用分体式空调制冷。在猪舍墙壁安装降温水帘，定时或不定时的为猪舍直接降温。在舍内温度达到30℃时，就需要开启降温水帘，降温水帘能使厂房内的温度迅速在10min内下降，降温环保效果佳。降温水帘通常在夏季5～9月使用。同时猪舍内设置有风机，通过全自动机械通风加强猪舍内的气流。

生产、生活所需热水由太阳能及沼气清洁能源提供。

6、交通运输

公路运输：出入口靠近乡村公路，交通方便。同时远离主干道，便于防疫工作的开展。场区道路：生产区设计车行环线及人行通道连接圈舍，做到人流、物流分开，净、污分流，防止交叉污染，并严格限制进厂车辆，有效防范疫情；场区内道路采用水泥混凝土路面。

3.1.7 总平面布置合理性

1、总平面布置合理性

本项目位于乐至县通旅镇鲍家沟村一处山坡上，地势起伏，选址远离周边农户。项目整体呈“兔子”形状，总平面布置上结合场地周围环境情况，按工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便、最大限度节约土地的原则进行布置，大体分为生活区、生产区、环保处理区和消洗隔离区等4大块区域。

①生活区

生活区位于场区南侧，“兔腿”位置，地势较高，位于整个场区最高地势处。生活区包括淋浴消毒房、生产宿舍楼、篮球场等建筑构筑物，所有建筑坐北朝南布置，楼间距大于10m，宿舍楼旁边设篮球场，丰富养殖场员工的业余生活，淋浴消毒房一侧设置仓库，放置日常生活生产线物质，包括劳保用品、日常消耗品、药品、疫苗、五金用具等。同时各个分区均种植大面积绿化带，将各办公人居及生产合理分开，创造良好的生活生产环境。

②生产区

生产区包括公猪舍、后备母猪舍、配怀舍、分娩舍等猪舍，大体布置在场区西侧，生产区以预制板围墙与打料道路分开，采用彩钢板围墙与生活区隔开，任何人员必须经淋浴消毒后，方可沿各自通道进入本区，避免交叉。项目猪舍边界及场界外围设置大面积绿化带，大大减轻项目对外环境的影响，同时有利于防止圈舍间交叉感染和减轻项目对周围环境的影响。

③环保处理区

环保处理区位于场区东北角，“兔耳”位置，处于全场地势最低处，内设环保综合房、设备房、固液分离平台、堆粪房、格栅集污池、厌氧池、沼液池等建筑构筑物，主要用于处理场区内病死猪、猪粪、猪尿、废水等，环保区与生产区距离30m以上生物安全隔离距离。同时，尽量远离办公区及周边敏感目标，避免其产生的恶臭对周边农户产生不良影响。

④消洗隔离区

消洗隔离区位于场区南侧入口处，进场猪只、人员、设备、物资等均需消毒隔离后方可进入场区，防止疫病入场。

根据平面布置图可知，本项目办公生活区位于位于项目地势最高处，环保区位于地势最低处，减小了恶臭对项目办公区影响；同时本项目粪污处理区与附近地表水体小河（濛溪河二级支流）最近距离为700m，项目采用干清粪工艺，粪便通过自动刮粪机定时刮出由密闭载粪车运输至干粪间，通过好氧发酵工艺处理后，生成有机肥半成品外售，不外排，而产生的污水则通过管道输送至污水处理设施，经过处理后用于周边农田灌溉。本项目采用雨污分流方式，污水经管道收集后送至污水处理站处理后用于农灌；项目初期雨水经过雨水收集沟收集后排至周边沟渠。

本项目设置1个出入口，位于整个厂区东南角，与外部乡村道路相连，交通方便。

综上所示，本项目总平面布置功能分区明确、工艺流程有序等优点，总图布置上考虑了环保要求，从环保角度而言，本项目的总平面布置是合理的。

2、平面布置与相关规范符合性分析

（1）与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中场区布局有关要求，本项目厂区平面布置与其符合性分析见表3-8。

表3-8  厂区布局与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性

| 序号 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》有关要求 | 本项目厂区布局 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处 | 本项目实现了养殖区、生活管理区的隔离，病死猪在厂内进行无害化处理后堆肥，粪污处理区设于生活管理区的侧风向 | 符合 |
| 2 | 养殖场的排水系统应实现雨水和污水收集输送系统分离，在厂区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设 | 本项目排水采用雨、污分流的形式，污水采用污水管道布设 | 符合 |
| 3 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清 | 本项目采用干清粪工艺，粪便经干湿分离后干粪用于堆肥处理，后用于生产有机肥半成品 | 符合 |

因此，本项目厂区平面布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相关要求。

（2）与《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）符合性

根据《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）中畜禽养殖场总平面布置要求，本项目厂区平面布置与其符合性分析见表3-9。

表3-9  厂区布局与《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）符合性

| 序号 | 《畜禽场场区设计技术规范》有关要求 | 本项目厂区布局 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据畜禽场的生产工艺要求，按功能分区布置各个建（构）筑物的位置，为畜禽生产提供一个良好的生产环境。畜禽场一般应划分为生活管理区、辅助生产区、生产区和隔离区 | 本项目分为生活区、生产区、环保处理区和消洗隔离区四个功能区，提供了良好的畜禽生产场所 | 符合 |
| 2 | 生活管理区一般应位于场区全年主导风向上风向或侧风向处，并应在紧邻厂区大门内侧集中布置 | 本项目生活管理区位于场区全年主导风向的侧风向处，并靠近厂区大门集中布置 | 符合 |

因此，本项目厂区平面布置符合《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）中相关要求。

（3）与《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（川农业函〔2017〕647号）符合性

根据《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（川农业函〔2017〕647号）中有关要求，本项目厂区平面布置与其符合性分析见表3-10。

表3-10  厂区布局与《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》符合性

| 序号 | 《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》要求 | 本项目厂区布局 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规模养殖场应布局生活管理区、生产区、辅助生产区和资源化利用区（含隔离区）。粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧炉应在养殖场的常年主导风向的下风向或侧风向处；养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设 | 本项目分为生活区、生产区、环保处理区和消洗隔离区四个功能区；病死猪在厂内无害化处理后进行堆肥，环保处理区设于生活区的侧风向；养殖场实现雨、污分流，污水采用污水管道布设 | 符合 |
| 2 | 规模养殖场宜采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪便和粪渣及时运至贮存或处理场所。粪便和粪渣单独清出，不可与尿、污水混合排出。规模养殖场应配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用和无害化处理设施 | 本项目采用干清粪工艺，粪便经干湿分离后干粪用于堆肥处理，后用于周边农田施肥 | 符合 |

因此，本项目厂区平面布置符合《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（川农业函〔2017〕647号）中相关要求。

综上所述，本项目总平面布置功能分区明确，合理规划布局，工艺流程顺畅；净道和污道分开设置，减少不必要的交叉，切断疫病的传播途径；在猪舍周围和道路两边栽种树木，有利于净化空气，绿化环境。同时，厂区布局符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）和《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（川农业函〔2017〕647号）等法规要求，从环保角度而言，本项目及整个养殖场总平面布置是合理的。

3.1.8 劳动定员及工作制度

劳动定员50人，场内安排食宿；全年工作365天，实行一班制（全天值班）。

3.2 环境影响因素分析

3.2.1 施工期环境影响因素分析

1、施工期工艺流程及产污环节

本项目建设内容为一般土建工程，其基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序以噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物为主，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。

施工期的工艺流程及产污情况图示见下图。

图3-1  施工期工艺流程及产污环节

2、施工期主要污染工序

（1）基础工程施工

包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩石工程）与基础施工时，由于挖土机、运输卡车等施工机械的运行噪声，同时将产生扬尘和生活废水。

（2）主体工程及附属工程施工

施工机械运行时产生噪声，同时随着施工的进行还将产生原材料固废及生产或生活废水。

（3）装饰工程施工

对建筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水。

从总体而言，该工程在施工期以施工噪声、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物，但此类污染物随施工期的结束而消失。

4、施工组织设计

（1）施工总平面布置原则

①车辆出入口服从现有道路流向与流量及现场条件。

②划分施工区域和材料堆放场地，保证材料运输道路环环通畅，施工方便。

③符合工程施工流程要求，减少对专业工种和各工程方面的干扰。

④施工场地布置时考虑文明施工创优的需要，做到简洁、美观。

⑤各种生产设施布置便于施工生产安排，且满足安全防火、劳动保护的要求，临设布置尽量不占用施工场地。

⑥临电电源、电线敷设要避开人员流量大的地方，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

⑦一旦室外总体施工开始，区域内影响总体施工部分服从建设单位对总体施工安排，施工区域内临设、库棚、堆场相应调整、移位。

（2）施工现场布置

项目具体施工场地布置如下：

①施工出入口设置上尽量避免影响周边交通，施工主出入口利用基地现有主出入口，设置在场地南侧，靠近既有道路。四周设置连续、密闭的围挡墙。

②现场场地和道路要平坦、通畅，并设置相应的安全防护设施和安全标志。工地内的施工道路、作业场地（钢筋、木制作场地）满足以下要求：对于重载车道，道路采用C25凝土建筑，道路混凝土厚25cm，下铺建筑废渣。其余通道硬化处理，用C25砼浇筑100mm厚。施工行车道路、施工人员通道以及生产加工场地及堆场的地面进行硬化地坪。

③施工过程中使用防护网，保证安全文明施工，防止高空抛物。同时减轻周围环境敏感点受施工粉尘的影响。

④本项目周围交通及运输路线成熟，可以作为本项目的物料、土石方等的运输通道。

因此，本项目单独不设置施工便道。

⑤本次评价建议建设单位将木工房、钢筋加工房设置在场区中部位置。

⑥本项目设置1处临时堆场，设置在场地东南角，并采取水保措施，防止水土流失，严禁弃渣及表土进入项目南侧沟渠，造成沟渠堵塞和水质污染。

⑦施工场地出入口设置冲洗池，对土石方及建筑材料运输进出车辆进行冲洗，并对车辆的外观作一定的要求。易飞散物质运输要求严密遮盖，密闭运输，避免沿途洒落。场内运输道路及时进行清扫和冲洗，保持道路清洁。

⑧本项目施工过程全部采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站。

⑨本工程不设施工营房，施工人员办公租用当地民房，不设置食宿。

综上，施工平面布置考虑了噪声、扬尘对周围敏感点的影响，施工总平面布置合理。

3.2.2 运营期环境影响因素分析

1、工艺流程

本项目采用全进全出工厂化养猪饲养工艺进行生产，猪群的配种怀孕、分娩、保育、生产和育成将使用流水线，生产周期以周为节拍，进行全进全出的转栏饲养，并采用早期（3周）断奶和保温设施，以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。其具体养殖流程如下：通过观察母猪的发情期，选择正确的时机使母猪配种，母猪妊娠期约114天，妊娠母猪预产期前一周进入产房。仔猪在3周的时候断奶，体重约6.5kg，再保育1周后，进行遗传评估和种猪性能测定，将合格种猪部分留种，其余销售，普通猪苗也并销售。

本项目养殖工艺流程及产污位置图见下图。

图3-2 营运期工艺流程及产污图

养殖工艺流程简述：

①引种（隔离、适应）

种猪经检疫、消毒后，在本项目内专门的隔离舍隔离45天，再转入驯化舍驯化60天，经兽医检查确定健康合格、身体状况符合要求后，分配至各圈舍进行培育，培育成熟后进行配种。

②配种怀孕

当母猪出现发情症状时，育种中心将其号码输入电脑，筛选出最优适配公猪，采取该公猪的精液，经检验分析合格后，进行配制分装，然后对该母猪进行人工授精。配种受孕后的母猪在配种怀孕舍饲养16周，被转移到分娩舍，再饲养1周，即到临产。

③分娩哺乳

怀孕母猪在分娩舍分娩后，饲养员对初生仔猪进行断脐、称重，注射铁剂和疫苗、打耳号、剪牙、断尾、阉割等处理，仔猪在分晚舍乳，饲养3周，体重达到6.5kg左右断乳。断奶后的母猪被转移到空怀舍，饲养7-10天，若出现发情症状，可再次选配，进入下一个生产周期。断奶后的仔猪出售。

④保育

饲养员对转移到保育车间的小猪，按品种、公母、体重大小进行分群，分栏饲养，并根据免疫程序定时给小猪注射疫苗和驱虫。仔猪在饲养10天左右进行初选，落选者作为普通猪苗出售，入选者部分留种、部分出售本项目生产工艺采用全进全出工厂化养猪养工艺进行生产。

种猪淘汰

项目种公猪按每2年淘汰一次，每次淘汰约50%，种母猪按每2年淘汰一次，淘汰率35%，淘汰的种猪电死后送环保处理区，利用无害化处理一体化设备进行高温杀菌+生物发酵处理，生产有机肥。

项目养殖方式如下：

（1）养殖方式

本项目猪舍为密闭钢架结构，根据祖代种母猪的发情期，选择正确的时机采用人工授精的方式使母猪配种。

（2）喂料方式

猪舍设有自动喂料系统，采用自动喂料的方式。

（3）饮水方式

本项目每栋猪舍内均设有自动饮水器。

（4）通风、降温及保暖设备

本项目每栋猪舍前端均设置湿帘，后端布置风门。猪舍夏季采用水帘+风机机械通风的方式通风降温，冬季采用后墙风门+风机机械通风的方式通风保温。

（5）清粪方式

本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）等政策要求，即采用“全漏缝板+机械刮板”模式，干清粪比例达到70%，以减少末端污水处理量和污水中各污染因子的浓度。猪舍地面采用漏缝底板，下用刮粪机将猪粪自动刮出，通过管道收集进入集粪池内，然后进入固液分离机进行固液分离，固体通过条垛式堆肥方式，结合翻抛机以及菌种进行堆肥，直接做成固态有机肥，施用于农田。

（6）消毒方式

消毒间均设置紫外线灯照射消毒，主入口车行道设置消毒池。人员进入圈舍时洗手、脚，消毒后，更换外套、戴上防护帽及口罩并套上一次性鞋套。圈舍每周使用氢氧化钠进行消毒。

（7）卫生防疫

本项目防疫主要采取注射疫苗的方式，常用疫苗包括猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗等。均在小猪断奶后一周使用一头份，成年猪每年春秋两季各接种一头份；同时兽医室常备兽药主要为吉霉素、链霉素等抗生素类药品，要求使用高效、低毒、无公害、无残留，经职能部门认证的兽药。

（8）病死猪处置

本项目产生的病死猪及胎盘、淘汰的种猪均在死猪处理区无害化处理一体化设备进行处理，处理工艺使用无害化处理工艺原理（高温杀菌+生物发酵），处理后采用条垛式堆肥方式，结合翻抛机以及菌种进行堆肥，直接做成固态有机肥出售。

无害化降解处理机原理：采用高温生物发酵技术原理，利用设备产生的连续24h的高温环境实现灭活病原体，利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理。同时该设备综合分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解处理为有机肥原料。

病死猪无害化处理工艺流程图见图3-3，无害化处理降解机图片见图3-4。

图3-3 动物尸体无害化降解处理工艺流程图

图3-4 动物尸体无害化降解处理机效果图

（9）猪粪处理工艺

本项目产生的猪粪、病死猪及胎盘、淘汰的种猪条跺式堆肥技术进行堆肥处理，得到有机肥半成品，用作农肥。其工艺流程见图3-5。

图3-5 堆肥处理工艺流程

（1）原料收集

本项目猪舍的猪粪通过自动刮粪机定时刮出，所有车间的粪便通过管道全部进入集粪池，然后进入固液分离机进行固液分离，最后输送至堆肥车间。病死猪尸体、胎衣等病死猪尸体、胎衣等进入无害化高温生物降解设备，淘汰的种猪电死后送死猪处理区利用无害化处理一体化设备进行高温杀菌后输送至堆肥车间。

（2）搅拌混合

当堆肥车间储存室原料达到一定量后，员工将铲车开入堆肥车间，然后用铲车搅拌混合原料、辅料（辅料用量约为原料的5%~15%，湿度约5%），用喷枪将预发酵好的微生物菌种按0.01%比例均匀喷洒至堆积混合料中。混匀后，进行条跺式堆肥发酵。

（3）好氧发酵

鼓风机自动控制每小时向槽内鼓风5min，补充槽内氧分供给好氧微生物菌种，将槽内水分通过水蒸气的形式蒸发。发酵过程中，物料温度可达到85~90℃，可将杂草种子、有害虫卵、疫病菌等有害微生物杀灭，达到无害化处理。发酵15~20天后，物料温度下降到30℃左右并呈类似泥土的干粉状，出料端的物料已经完全腐熟，即为有机肥半成品。

（4）农田施肥

发酵好的固态有机肥用于周围农田施肥或出售，不外排。

2、营运期主要环境影响因素

根据对工业流程和原辅材料的分析，本项目营运期主要环境因素及污染物见下表。

表3-11  本项目营运期主要环境影响因素及污染物

| 类别 | 产污工序/位置 | 污染物名称 | 主要污染因子/废物类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍 | 恶臭 | NH3、H2S |
|  | 厌氧池、沼气池 | 恶臭 |  |
|  | 沼气池 | 沼气 | CH4 |
|  | 病死猪处理区 | 恶臭 | NH3、H2S |
|  | 堆粪房 | 恶臭 | NH3、H2S |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟 |
|  | 备用柴油发电机 | 备用柴油发电机 | 烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2 |
| 废水 | 猪饲养 | 猪尿液 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群等 |
|  | 猪舍冲洗 | 猪舍冲洗废水 |  |
|  | 办公及生产人员 | 生活污水（含食堂废水） |  |
|  | 分娩设备 | 分娩设备冲洗废水 |  |
|  | 水喷淋废气处理系统 | 废气处理系统尾水 |  |
|  | 死猪处理车间尾气吸收系统 | 死猪处理车间尾气吸收用水 |  |
| 噪声 | 养殖设备、通用设备 | 设备噪声 | / |
|  | 厌氧发酵罐 | 设备噪声 |  |
|  | 厂区 | 车辆进出交通噪声 |  |
| 固体 废物 | 猪饲养 | 粪便 | 一般废物 |
|  | 猪饲养 | 废包装材料 | 一般废物 |
|  | 猪饲养 | 病死猪及胎盘、淘汰的种猪 | 一般废物 |
|  | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 危险废物 |
|  | 办公及生产人员 | 生活垃圾 | 一般废物 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾（含隔油池油脂） | 一般废物 |
|  | 办公人员 | 预处理池污泥 | 一般废物 |
|  | 猪饲养 | 防疫废物 | 危险废物 |
|  | 死猪处理 | 废活性炭 | 危险废物 |

3.3 工程“三废”和噪声产生排放情况

3.3.1 水量平衡

本项目建成后年存栏种公猪200头、种母猪4800头，年出栏仔猪10万头。

营运期用水包括猪饮用水、猪舍冲洗用水、水帘用水、分娩设备清洗及消毒用水、尾气吸收用水、锅炉用水生活用水和不可预见用水，采用自来水+地下水方式。

1）猪饮用水量

根据业主提供的资料，各圈舍采用干清粪后，粪污主要猪只饮水后产生的尿液及清洗料槽和饮水过程中滴漏的水，猪只用水量约15L/头，本项目存栏量为6534头（折合成年猪），折合用水量约为98m3/d、35770m3/a。

猪只饮水后去向包括猪尿排放、生长吸收以及身体自然蒸发，其中猪尿产生量按根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A.2中排污系数，即3.3kg/头·d，则猪尿产生量为21.562m3/d、7870.13m3/a。

2）猪舍冲洗用水

为避免猪传染病的发生及传染，圈舍及各类用具需定期冲洗和消毒。由于本项目拟采用的改良型全漏缝板清粪工艺，实现了猪舍粪尿日产日清，可避免每日冲洗猪舍，节约用水，并保持猪舍清洁和干燥。本项目以产崽为节律，每个节点对空置的猪舍均进行彻底冲洗、消毒后再进行下一个周期生产，根据建设单位介绍，会定期对部分猪舍进行冲洗和消毒。根据《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》（国家环保总局自然生态保护司）和建设单位运营经验，猪舍冲洗用水量按6L/m2·次计，每次需冲洗的猪舍建筑面积为21614.41m2，则本项目猪舍冲洗用水量为129.68646m3/次（一年按15次计算，年用水量为1945.30m3，约5.33m3/d）。按排污系数0.85计，猪舍冲洗水排放量110.23349m3/次（年排放量为1653.50m3/a）。经折算后每天排水量为4.53m3/d。

3）水帘用水

夏季为保持猪舍温度，设置水帘用于猪舍降温，水帘系统为循环水系统，水帘用水为补充水。本项目配怀舍、分娩舍、公猪舍、母猪舍均配置了水帘系统，年降温天数约为120天，水帘降温循环水量约80m3/d，损失部分主要为蒸发损耗（蒸发量按总量20%计）损失量为16m3/d，损失的水由新鲜水进行补充，则营运期猪舍水帘用水量折算为1920m3/a（5.26m3/d）。

4）员工生活用水

本项目建成后，工程营运期劳动定员50人。职工日常生活用水量按130L/人·d计，则用水量为6.5m3/d（2372.5m3/a）。污水产生系数按85%计，则本项目生活污水产生量为5.525m3/d（2016.625m3/a）。

5）食堂用水

食堂提供一日三餐，用水量按20L/人·次计，员工50人，则食堂用水量为1.0m3/d（365m3/a）。污水产生系数按85%计，则本项目生活污水产生量为0.85m3/d（310.25m3/a）。

6）分娩设备清洗及消毒用水

每次分娩完必须对产床等设备器具洗涤消毒，用水量按65L/头·次计算，按4800头母猪年分娩2次，则年分娩9600头·次，则用水量约为624m3/a（约1.71m3/d）。相应废水产生量按0.85计，则分娩设备洗涤废水产生量为530.4m3/a（约1.45m3/d）。

7）尾气吸收用水

环保区处理死猪一体化设备自带尾气处理系统，产生的废气经1套尾气处理系统碱液喷淋处理后经15m高排气筒排放，设备碱液与水自动配比混合后喷淋吸收尾气中的氨和硫化氢，用水量为1.2 m3/d。

猪舍恶臭经管道排风机送入臭气净化喷淋系统。（滤液采用柠檬酸）采用负压集气收集设计方案，运用空气对流，负压换气的原理，利用机械动能使风机运转，集气效率90%，用水量为1.2 m3/d。

合计用水量为2.4m3/d，废水产生量按85%计，则尾气吸收系统废水产生量为2.04m3/d（744.6m3/a）

8）消毒补充用水

场区大门设置消毒池，凡进入车辆，必须进行消毒，同时场内运猪、饲料等车辆外出时，也必须冲洗。猪舍。各生产用具均定期消毒，消毒池定期加入清水和消毒剂，消毒补充用水量按1m3/d、365m3/a，全部蒸发损耗。

9）未预见用水

未预见用水量按上述用水量的10%计，即12.12m3/d。

综上，本项目建成后，营运期总用水量为133.32m3/d（48661.8m3/a），废水产生量为60.379m3/d（22038.335m3/a），用水量预测及分配情况见下表。

表3-12  本项目营运期用水量预测及分配情况表

| 序号 | 项目 | 用水标准 | 用水规模 | 日最大用水量（m3/d） | 折算日均用水量（m3/d） | 折算日均废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪用水 | 15L/头·d | 6534头 | 98 | 98 | 21.562 |
| 2 | 猪舍冲洗用水 | 6L/m2·次 | 21614.41m2，一年15次 | 129.69 | 5.33 | 4.53 |
| 3 | 水帘用水 | — | 80m3循环水 | 16 | 5.26 | / |
| 4 | 生活用水 | 130L/人•d | 50人 | 6.5 | 5.525 | 5.525 |
| 5 | 食堂用水 | 20L/人•d | 50人 | 1.0 | 0.85 | 0.85 |
| 6 | 分娩设备清洗及消毒用水 | 65L/头 | 9600头•次/a | 1.71 | 1.45 | 1.45 |
| 7 | 尾气吸收用水 | — | — | 2.4 | 2.04 | 2.04 |
| 8 | 消毒补充用水 | — | — | 1 | 1 | / |
| 9 | 不可预见用水 | 以上用水量的10% | / | 12.12 | / |
| 合计 | 133.32 | 35.957 |

本项目营运期水量平衡如下图所示。

图3-6  水量平衡图（单位：m3/d）

3.3.2 施工期污染源及治理措施

本项目拟建于乐至县通旅镇鲍家沟村1社，主要建设内容包括配怀舍、分娩舍、公猪舍、后备母猪舍以及配套设施建筑。项目施工阶段主要包括基础工程、主体工程、设备安装、装饰工程等建设工程，施工期主要有扬尘、垃圾、噪声、废水等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化，并随着工程的完工和投入使用，施工期间产生的各种污染物对环境的影响也随之消失。

1、施工期大气污染物的产生及治理措施

施工期废气主要为装修阶段施工扬尘、施工机械废气和装修油漆废气。

（1）施工扬尘

扬尘是施工期主要的大气污染物。工业场地在施工阶段的植被破坏后将会造成地表裸露，在长期干燥无雨及大风天气条件下，裸露地面和堆置的土石方极易产生风蚀扬尘。扬尘污染主要在施工区附近，扬尘污染主要产生在干燥大风季节。项目应严格控制土方开挖、存留和运输时间，大风天气不得开挖土方，土石方运输往来车辆采取遮盖措施，盖上笘布、防止遗落和风吹起尘；施工扬尘影响范围也比较小。

针对施工期大气污染物产生情况，应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-2007），施工现场必须执行关于控制扬尘整治的“六必须”、“六不准”的规定》即：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物，做到科学施工、文明施工。同时，本项目应严格执行《四川省灰霾污染防治实施方案》中的相关规定：

①严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，主城区工地做到“六必须”。要加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施；

②强化城市道路扬尘防治。各级人民政府要采用绿化和硬化相结合的方式，实施绿化带“提档降土”改造工程和裸土覆盖工程，减少城市道路两侧裸土面积。加强建筑垃圾管理，严格审批发放建筑垃圾运输许可证，全面实行建筑垃圾密闭运输。加强城市道路路政养护管理，控制城市道路占用挖掘审批，减少路面破损和路面施工。加大城市管理行政执法力度，对抛洒滴漏、带泥行驶、道路乱开乱挖以及擅自清运工程渣土等行为，严格予以查处。

四川省住房和城乡建设厅、四川省生态环境厅于2018年12月29日联合发布了《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》，本项目应严格执行导则规定主要防控措施包括：施工现场围挡，车辆冲洗设施，地面硬化，覆盖绿化，湿法作业，车辆密闭运输等措施。

（2）施工机械废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

（3）油漆废气

油漆废气主要来自于室内装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，施工单位拟通过使用环保型油漆、加强室内的通风换气等措施进行处理，且项目所在场地扩散条件较好，故项目装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。

2、施工期废水的产生及治理措施

施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。

（1）生活污水

由于施工方案、施工阶段的不同，施工人员数量也不同。根据本工程施工实际情况，施工高峰期，施工人员大约有50人左右，施工人员的用水量按80L/人·d计算，施工人员生活污水产生量为4.0m3/d，污水排放系数取0.85，则废水排放量为3.4m3/d。主要污染物为CODCr和SS，浓度值约350mg/L和200mg/L。

本项目不设施工营地，施工人员为当地工人，生活污水依托周边农村已建化粪池处理，污水经预处理后用作农肥，不外排。

（2）施工废水

本项目施工期施工废水主要来自备料生产废水、施工机械冲洗废水等，该类废水含大量泥砂，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。施工生产废水中COD浓度值最高约500mg/L、BOD5浓度值最高约400mg/L、SS 浓度值最高约1000mg/L。经类比分析，本项目施工期施工废水产生量约为10m3/d。为防止施工废水对区域地表水环境造成影响，本环评要求建设单位应采取以下 污染防治措施：

①施工场地建设沉淀池，施工废水经沉淀后全部用于建筑工地洒水和车辆冲洗。

②施工期机械和车辆冲洗废水含有少量油污，应修建隔油池及配套排水沟，污水经过排水沟收集后经过隔油处理后+沉淀处理后全部回用。

3、施工期噪声污染的产生及治理措施

本项目在建设施工过程中，主要噪声源有挖掘机、冲击机、振捣器、电锯和各种运输车辆等，其运行噪声值一般在70~105dB(A)之间，最高瞬时值约110dB(A)。由于施工设备的运作是间歇性的，因此，其所产生的噪声具有间歇性和短暂性。项目施工期各阶段的主要噪声源及其声级见下表。

表4-11  施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度dB(A) | 施工阶段 | 声源 | 声源强度dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 挖掘机 | 78~96 | 装修、安装工程 | 电钻 | 100~105 |
|  | 冲击机 | 95 |  | 电锤 | 100~105 |
|  | 空压机 | 75~85 |  | 手工钻 | 100~105 |
|  | 打桩机 | 95~100 |  | 无齿锯 | 105 |
|  | 卷扬机 | 90-100 |  | 多功能木工刨 | 90~100 |
| 主体工程 | 振捣器 | 100-105 |  | 云石机 | 100~105 |
|  | 电锯 | 100-105 |  | 角向磨光机 | 100~105 |
|  | 电焊机 | 90~95 |  |  |  |
|  | 空压机 | 75~85 |  |  |  |

要求施工方在施工过程中应根据外环境敏感点分布情况，应合理进行施工平面布置，合理安排工序，尽量对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间。同时，为了有效减少施工噪声对周边声环境敏感点的噪声污染影响，环评要求施工单位在施工过程中应采取以下噪声治理措施：

（1）选用低噪声设备和运输车辆，并对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间，夜间禁止施工；

（2）合理设计施工总平面图。结合项目外环境关系将木工加工、钢筋加工等产生高噪声的作业点设于场地中部，可有效利用噪声距离衰减作用，减轻施工噪声对周边声环境的影响。

（3）文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷，木工使用前应完全封闭；

（4）施工方应合理安排施工时间。夜间22时至凌晨7时不进行拆除施工；将倾倒石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00－7：00）施工噪声；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门的同意，办理夜间施工许可证，同时合理进行施工平面布局，降低对周边声环境的影响；

（5）要求施工方加强施工过程中的管理工作，注意对运输车辆的定期维修保养，使其保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围；

（6）中、高考期间严格按照政府相关通告要求执行施工作业方式及施工时间；

（7）运输车辆禁止鸣笛，减缓车速；

（8）加强施工作业人员管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声；材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛；施工方还应协调好运输车辆通行时间，应尽量避免途经居民区、医院及学校，应按交通规则行驶，禁止超速超载行驶及鸣笛，确保不对运输线路周围敏感点造成噪声扰民影响。

施工期噪声经过治理场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，实现达标排放。

4、施工期固体废弃物的产生及治理措施

施工期固体废弃物主要为开挖土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

（1）开挖土石方

本项目施工期开挖土石方全部用于场地回填、调整场平、改建道路建设及绿化，无弃土产生。为防止施工期土石方处置不当对周围环境的影响，本环评要求：施工期禁止大风天气和雨天进行土石方开挖作业，开挖的土石方应及时回填，回填后应及时夯实 覆土；施工完成后，应尽快进行绿化建设，优先选用固沙植物，覆盖的泥土应不超出绿化边界。

针对土石方开挖过程中产生的环境问题，环评要求如下：

①采用局部开挖的方式，开挖时对土方进行分层剥离，用于场地平整、道路及生态景观建设等。在开挖土石方时，遇降雨容易形成水土流失而造成对受纳水道的影响，因此，要求在进行开挖土石方作业时，在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，并且在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。

②开挖的土石方应加强围栏，表面采用土工布覆盖。

（2）建筑垃圾

本项目施工期在进行主体工程和装饰工程时会产生废弃钢材、木材弃料和建材包装袋等建筑垃圾。根据类比分析，预计本项目建筑垃圾产生量约为20t。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，本环评提出如下要求：施工期应尽可能不设建筑废物堆场，生产过程建筑废物应分类收集处置。对于施工期间产生的可回收利用的废料通过分类集后交废物收购站；对不能回收的建筑废物不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运送至指定的建筑渣场集中处理。装修中用到的废弃涂料、容器、环氧树脂等属于危险废物，应单独设置收集并做好防护措施，统一交由有资质的单位进行处置。

（3）生活垃圾

施工期生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生废气，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，委托环卫部门送至卫生填埋场进行填埋处置，管理得当、收集清运及时则不会对环境造成影响。

本项目施工人员约50人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约为25kg/d。要求施工单位采取袋装收集后由统一送至垃圾处理场集中处理，禁止就地填埋，以免对当地地下水和土壤环境质量构成潜在危害。

综上所述，项目施工期在严格落实本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废物可得到妥善处理处置，不会造成二次污染。

5、施工期生态影响因素分析

建设项目对项目所处区域的生态环境可能产生的影响主要表现在水土流失和对地表植被的破坏。

本项目建设过程中产生的水土流失主要来自场区和改建道路施工开挖造成地表扰动，导致开挖面土壤侵蚀加剧而增加的水土流失。项目区域地势平整，场地平整开挖土石方面积小，产生的水土流失量小。项目征用土地以及改建道路用地为耕地和林地，不属于国家基本农田地，主要植被为灌木、草丛、农作物等，项目施工对植被的影响不大。

因此，为防止施工期水土流失，本环评施工阶段应采取以下措施：

①施工期土建应尽量避开雨季，以使水土流失量控制在最低限度，并严格按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规以及当地有关部门的要求进行施工。

②为防止雨水、洪水径流对堆料场和渣（土）体的冲刷，需采用编织袋或其他遮盖物对其进行遮盖，以建设损失。

③动土前在项目周边建临时围挡，施工道路采用硬化路面。

④在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉淀后回用，尽力减少施工期水土流失。

⑤后期绿化建设中，应该优先选用固沙植物，覆盖的泥土应不超出绿化边界，并及时种植草木巩固泥土，防止雨水冲刷造成水土流失，以改善项目生态环境。

⑥开挖的土石方及时回填，尽量减少回填土石在场内的堆放面积和数量。

3.4.3 营运期污染物排放及治理措施

1、大气污染物

（1）恶臭

①产生情况

恶臭是各种气味（异味）的总称，长期受恶臭污染，会刺激人、畜呼吸道，可引起呼吸道疾病；恶臭气体使人产生不愉快的感觉，影响人的工作效率，可引起母猪生产力下降。恶臭主要产生类型包括：

a.动物本身：包括猪皮脂腺和汗腺的分泌物、体外激素、黏附在体表的污物、呼出气中的CO2（含量比大气约高100倍）等都会散发出难闻的气味等；

b.饲料：饲料中纤维分解时产生的甲烷、饲料在猪消化道内经过各种消化酶、肠道细菌的作用，会产生吲哚、粪臭素、硫化氢等使粪有臭味的气体；

c.粪尿的臭味：猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢、胺等有害气体，进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等，在高温季节尤为明显；此外，粪尿在猪舍地下的粪沟内停留，形成厌氧发酵，产生大量的有害气体，如NH3、H2S、CH4等恶化室内空气环境；

d.污水发酵：本项目污水处理站包括固液分离间、厌氧反应池等处理系统，在厌氧发酵等过程中会蓄积VFA（挥发性脂肪酸）、酚类、吲哚、粪臭素等，使恶臭增强。

e.有机肥生产发酵：猪只粪便经分离后输送至厂区内堆肥区用于生产有机肥，本项目有机肥生产采用高温有氧发酵，发酵过程中产生少量硫化氢、氨气，通过发酵罐排气口排放。

f.无害化降解处理机废气：本项目无害化降解处理机处理病死猪、胎盘等时，该处理会产生废气（主要为恶臭气体），臭气中NH3、H2S是主要的污染物。

养殖场散发的气体中含有硫化氢、氨、胺、甲硫醇、挥发性有机酸、吲哚、粪臭素等恶臭物质，主要恶臭物质理化特征见下表。

表4-12 主要恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 臭阀值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲胺 | C3H9N | 0.000027 | 鱼腥恶臭 |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激性气味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭鸡蛋气味 |
| 粪臭基硫酸 | / | 0.0000056 | 粪便臭味 |

本次环评恶臭气体考虑NH3、H2S为主要污染物，恶臭气体产生源主要为猪舍、有机肥堆粪房和污水处理设施。

A、猪舍恶臭：根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》中西南区畜禽养殖产污系数有关数据，保育阶段（体重21kg）干清粪产生的全氮为2.11g/头·天，育肥阶段（体重71kg）干清粪产生的全氮为5.56g/头·天，妊娠阶段（体重210kg）干清粪产生的全氮为7.17g/头·天；以此类比，项目成年公猪、母猪（体重120kg）干清粪产生的全氮为6g/头·天。

氮转化为氨气挥发的比率约为1%，硫化氢约为氨气的10%。本项目养殖场恶臭（H2S、NH3）污染源强预测结果见表4-13。

表4-13  项目养殖场恶臭污染源源强预测表

| 猪群 | 折合年存栏量（头） | 全氮产污系数 | 硫化氢（H2S） | 氨（NH3） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（kg/h） | 排放量（kg/h） |  |
| 公猪 | 200 | 6g/头•天 | 5.0×10-5 | 5.0×10-4 | 公猪舍 |
| 妊娠前母猪 | 700 | 6g/头•天 | 1.75×10-4 | 1.75×10-3 | 配怀舍1 |
| 妊娠期母猪 | 2800 | 7.17g/头•天 | 8.365×10-4 | 8.365×10-3 | 分娩舍1、2 |
| 哺乳期母猪 | 700 | 6g/头•天 | 1.75×10-4 | 1.75×10-3 | 配怀舍2 |
| 后备母猪 | 600 | 6g/头•天 | 1.5×10-4 | 1.5×10-3 | 母猪舍 |
| 保育仔猪 | 7671 | 2.11g/头•天 | 6.7×10-4 | 6.7×10-3 | 配怀舍 |
| 合计 | 12671 | / | 0.0020565 | 0.020565 | / |

注：保育仔猪10万头，存栏28d，按天数折算年存栏量。

根据计算可知，本项目养殖场恶臭源强为：硫化氢（H2S）0.002055kg/h（0.018t/a），氨（NH3）0.02055kg/h（0.18t/a）。养殖场恶臭主要来自猪舍恶臭、堆粪房恶臭以及污水处理设施恶臭，占比分别约为20%、60%和20%。

由于散发恶臭的源多，而且是以无组织排放的面源形式排放弥散于空气中，要消除和克服这种恶臭异味对场区内和场界外近距离的影响是不易做到的，影响养殖场恶臭产生的主要因素是清粪方式、管理水平、粪便和污水的无害化处理程度等。

环保措施：本项目在猪舍在排气扇前端安装水喷淋废气处理系统（滤液采用柠檬酸）采用负压集气收集设计方案，运用空气对流，负压换气的原理，利用机械动能使风机运转，集气效率90%，各猪舍的恶臭废气经管道排风机送入臭气净化喷淋系统。臭气物质被其中的微生物转化为CO2和水，以达到减少臭气排放，生物过滤器主要应用于机械通风的畜舍内，该方法已在饲养业中得到应用，采取此种方法，可使猪舍臭中NH3排放量减少65%，H2S排放量减少90%。处理后的废气经15m排气筒排放（P1），风量20000m3/h。

同时，应严格划定卫生防护距离。以猪舍和环保区边界为中心划定200m卫生防护距离，禁止卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等民用设施和食品、医药等对大气环境质量要求较高企业，最大程度减少臭气的影响。

为减轻恶臭气体对环境的影响，要求建设单位采取以下恶臭管理措施：

①猪舍采用干清粪工艺，猪尿及时排至集水池，干粪每天清扫，保持猪舍的清洁和干燥，加强室内通风。加强猪舍消毒措施，全部猪舍必须配备地面消毒设备。

②夏季在产生臭气污染源处投放吸附剂（沸石、锯末等）、恶臭抑制剂等减少恶臭污染。项目猪舍风机自带喷雾装置，通过风机运行对猪舍内喷除臭剂减少恶臭污染。

③科学设计日粮，提高饲料利用率：猪采食饲料后，饲料在消化道消化过程中（尤其后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭。产生的粪污越多，臭气就越多。提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%。可采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮和采用稀饲喂养方式减少恶臭的产生。

④合理使用饲料添加剂：提倡日粮中添加酶制剂、酸制剂、EM制剂、丝兰属植物提取物、沸石等，除提高猪生产性能外，对控制恶臭具有重要作用。根据《EM菌料饲喂生长育肥猪的试验效果》（于桂阳、郑春芳著，《家禽生态》2004年11月第25卷第4期的）一文可知，企业饲料添加EM菌，NH3的浓度降低64%，H2S的浓度降低35%。

⑤本项目的排水系统实行雨水和污水分离收集输送系统，场内排污管网采用暗管模式，保持污水排放系统的通畅，减少臭气的产生量。

⑥场区内利用一切空地、边角地带以及房顶（特别是在猪舍、粪污处理区）等地方合理布局和设置绿化，绿化树木选择能抗污力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭等物质，减轻臭气的影响。

⑦加强个人劳动卫生保护；加强猪场卫生管理，重视杀虫灭蝇工作。

B、堆粪房恶臭：本项目类比干粪堆场产生恶臭情况，干粪堆房约占养殖场恶臭的60%。本项目堆粪房占地面积30m×14m=420m2，为减轻干粪堆场恶臭对区域环境的影响，本环评要求建设单位设置负压收集系统（收集效率按98%计），并设1套活性氧离子除臭设备+15m高排气筒。堆肥区恶臭通过负压收集后，经活性氧离子除臭设备（处理效率90%）处理后通过15m高排气筒（P2）排放。

活性氧离子除臭原理：活性氧技术利用高压静电的特多殊脉冲方电方式（活性氧发射管每秒钟发射上千亿个高能离子），产生高密度的高能活性氧（介于氧分子和臭氧之间的一种过渡态氧），迅速与污染物分子碰撞，激活污染物分子，并将其破坏；或者高能活性氧激活空气中的氧分子产生二次活性氧，与污染物分子发生一系列链式反应，并利用自身反应产生的能量维系氧化反应，进一步氧化污染物，生产二氧化碳和水以及其它小分子。

活性氧对恶臭污染物（H2S、NH3）的去除主要有两个途径：一是在电子的瞬时高能量作用下，打开污染物分子的化学键，使其直接分解成单质原子或无害分子；二是在大量高能电子、离子、激发态粒子和氧自由基、氢氧自由基（自由基因带有不成对电子而具有很强的活性）等作用下，将污染物氧化分解。

C、污水处理设施恶臭：项目污水处理设施恶臭中氨、硫化氢占总量的20%。则污水处理站氨的产生量为：0.004113kg/h、硫化氢产生量为：0.0004113kg/h。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），养殖场粪污处理各工艺单元宜设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染。

①对污水处理站各构筑物（主要为厌氧池、沼液池）进行封闭，减小恶臭气体的散发。

②本项目的排水系统实行雨水和污水分离收集输送系统，场内排污管网采用暗管模式，保持污水排放系统的通畅，减少臭气的产生量。

③在产生臭气污染源处投放吸附剂（沸石、锯末、膨润土、蛭石），除臭剂等减少恶臭污染。定期进行杀虫灭蝇工作，防止蚊蝇滋生及其带来的疾病，维持圈舍内卫生环境。

④加强污水处理设施附近的绿化，既可美化环境，又可净化空气。绿色植物进行光合作用，能吸收二氧化碳，放出氧，同时植物可以吸收空气中的氨和微粒，减少空气中氨含量和微粒。

⑤科学设计日粮，提高饲料利用率：猪采食饲料后，饲料在消化道消化过程中（尤其后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭。产生的粪污越多，臭气就越多。提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%。可采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮和采用稀饲喂养方式减少恶臭的产生。

⑥合理使用饲料添加剂：提倡日粮中添加酶制剂、酸制剂、EM制剂、丝兰属植物提取物、沸石等，除提高猪生产性能外，对控制恶臭具有重要作用。粪便、尿排泄的臭气，采用EM微生物群的吸收、分解、利用而予以去除。EM制剂属于生物制剂中的一类，主要成分是光合细菌、乳酸菌群、酵母菌群、放线菌群、丝状菌群。

采用上述方式处理，恶臭处理效率按60%计。

②排放情况

猪舍恶臭：堆粪房恶臭占项目总恶臭的20%，即恶臭产生量：NH3：0.036t/a、0.00411kg/h；H2S：0.0036t/a、0.000411kg/h；猪舍产生的恶臭通过在排气扇前端安装水喷淋废气处理系统（滤液采用柠檬酸）再通过生物过滤器，处理后的废气经15m高P1排气筒排放。无组织排放情况：猪舍恶臭气体负压集气未收集部分约10%无组织排放，则无组织排放量为NH3：0.0036t/a、0.000411kg/h；H2S：0.00036t/a、0.0000411kg/h。

堆粪房恶臭：堆粪房恶臭占项目总恶臭的60%，即恶臭产生量：NH3：0.108t/a、0.01233kg/h；H2S：0.0108t/a、0.001233kg/h；设置负压收集系统（收集效率按98%计），堆粪房恶臭通过负压收集后，经活性氧离子除臭设备（处理效率90%）处理后通过15m高排气筒（P2）排放。无组织排放情况：堆粪房恶臭气体负压集气未收集部分约2%无组织排放，则无组织排放量为NH3：0.00216t/a、0.00025kg/h；H2S：0.000216t/a、0.000025kg/h。

污水处理设施恶臭：污水处理设施恶臭占项目总恶臭的20%，即恶臭产生量：NH3：0.036t/a、0.00411kg/h；H2S：0.0036t/a、0.000411kg/h，采用上述方式处理，污水处理设施恶臭处理效率按60%计，均为无组织排放。无组织排放情况：NH3：0.0144t/a、0.001643kg/h；H2S：0.00144t/a、0.0001643kg/h。

表3-14 项目恶臭产生及排放情况一览表

| 污染 源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h |  | kg/a | g/h | mg/m3 |  |
| 猪舍 恶臭 | HH3 | 0.036 | 0.004113 | 经喷淋废气处理系统+生物滤池处理后P1排气筒15m高排放，风量20000m3/h，集气效率90% | 11.34 | 1.296 | 0.0648 | 65% |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.0036t/a、0.000411kg/h |  |
|  | H2S | 0.0036 | 0.0004113 |  | 0.324 | 0.037 | 0.00185 | 90% |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.00036t/a、0.0000411kg/h |  |
| 堆粪房 恶臭 | HH3 | 0.108 | 0.012339 | 负压收集+活性氧离子除臭设备处理后P2排气筒15m高排放，风量10000m3/h，集气效率98% | 10.584 | 1.209 | 0.1209 | 90% |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.00216t/a、0.00025kg/h |  |
|  | H2S | 0.0108 | 0.0012339 |  | 1.0584 | 0.1209 | 0.01209 | 90% |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.000216t/a、0.000025kg/h |  |
| 污水设施恶臭 | HH3 | 0.036 | 0.004113 | 喷洒除臭剂，定期消毒，加强周边绿化，处理效率60% | 无组织：0.0144t/a、0.001643kg/h | 60% |
|  | H2S | 0.0036 | 0.0004113 |  | 无组织：0.00144t/a、0.0001643kg/h | 60% |

（2）无害化降解处理机废气

本项目使用的无害化处理设备为封闭式一体化设备，自带降解废气处理系统。处理设备包含自动上料装置、高温灭菌罐体、开关盖装置、加热和搅拌分切装置、过滤装置等，运行中破碎、灭菌和降解过程均在一体化设备中完成。处理过程中产生的恶臭气体主要为发酵过程产生的水蒸气及酸性气体。

本项目废气污染源类比2015年绵阳双汇食品有限责任公司高温生物降解无害化处理技改项目，两项目无害化处理系统原理一致，具有类比性。根据类比项目工程排气筒废气的采样监测，监测结果如下：

表4-17 无害化臭气排放情况

| 项目 | 排气筒高度 | 管道流速（m/s） | 工作流量（m3/s） | 检测项目 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动物废弃物生物降解无害化处理机排气筒废气（P3） | 15 | 14.1 | 48 | NH3 | 183.5 | 0.00771 |
|  |  |  |  | H2S | 0.0062 | 0.00261 |
|  |  | / | / | 臭气浓度 | 1521 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | / | / | NH3 | / | 4.9 |
|  |  |  |  | H2S | / | 0.33 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 标准值2000 |

因此，根据上表可以看出，高温生物降解无害化处理设备排放的废气经设备自带的臭气处理装置处理后氨和硫化氢浓度依然较高，环评要求在高温生物降解无害化机排气筒加装碱液喷淋+活性炭吸附后排放。吸附效率按92%计，处理后排放情况NH3：0.00062kg/h（14.68mg/m3），H2S：0.00021kg/h（0.0005mg/m3）。氨、硫化氢、臭气浓度污染物排放速率远远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，对大气环境影响较小。

（3）沼气

①产生情况

本项目营运期间，废水进入厌氧池和沼液池进行厌氧发酵时会产生大量沼气，本项目厌氧反应COD去除率为75%，根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），每除去1kgCOD将产生0.35m3沼气。

本项目废水产生量约36t/d，项目混合废水COD浓度约2270mg/L，则厌氧反应去除COD约81.72kg/d，则计算本项目沼气产生量为61.29m3/d。

②治理措施

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》，“厌氧处理产生的沼气须完全利用，不得直接向环境排放。经净化处理后通过配气系统可用于居民生活用气、锅炉燃烧、沼气发电”，厌氧发酵产生的沼气是含CH4、CO2、H2S和饱和水蒸气的混合气体，沼气净化系统主要由气水分离器、脱硫塔、贮气系统组成。沼气池产生沼气首先进入气水分离器、脱硫塔，采用干法脱硫，脱硫塔内置填料活性炭、氧化铁等。气体以低流速从一端经过容器内填料层，H2S氧化成硫或硫氧化物后，余留在填料层中，沼气池产生的沼气中H2S浓度一般为1000~1200mg/m3，经净化处理后H2S浓度一般低于20mg/m3。净化后气体从容器另一端排出，进入双膜储气袋，将沼气暂存后送至各用气点。

脱硫工艺：含有硫化氢（H2S）的沼气进入脱硫塔底部，在穿过脱硫填料层到达顶端的过程中，H2S与脱硫剂发生以下的化学反应，产生的废脱硫剂交由厂家回收处理。

第一步: Fe2O3·H2O + 3H2S = Fe2S3 + 4H2O

第二步: Fe2S3 + 3/2O2 + 3H2O = Fe2O3·H2O + 2H2O + 3S

沼气的处理工艺如下图所示：

图3-7  沼气处理工艺

（4）食堂油烟

本项目的饮食油烟主要由食堂厨房烹饪产生。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。油烟废气成分复杂，包括有醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香化合物、脂、内脂和杂环化合物等300多种化学物质，对人体危害较大。本项目营运期食堂，供50名员工就餐，人均食用油日用量约30g/人•d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则本项目食堂油烟产生量为42.45g/d（15.49kg/a）。

根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）：“饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶”，“6.2.2 经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m”。

食堂各安装1套油烟净化器（净化效率85%，总风量为3000m3/h），油烟经净化后引至楼顶排放。根据建设单位提供的资料，本项目食堂平均每天烹饪时间为4h，经处理后的食堂油烟排放量为6.3675g/d，排放速率为1.5919g/h，排放浓度为0.53mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度为2.0mg/m3的要求，实现达标排放。

（5）备用柴油发电机废气

本项目设置1台300KW柴油发电机，置于专用的发电机房内，排烟管口加装阻火器。发电机仅停电时临时使用，采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOX、SO2等。

0#柴油燃油产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低，每年最多使用十余天，柴油发电机燃烧废气采用自带消烟除尘装置处理后废气引至屋顶排放，燃烧废气中的主要污染物均可做到达标排放。

综上，本项目正常运行中，产生的大气污染物经采取措施后，可得到有效治理。

2、水污染物

本项目营运期水帘用水、不可预见用水经蒸发损耗，营运期废水主要为猪尿液、猪舍冲洗废水、分娩设备清洗及消毒用水、尾气吸收设施废水、食堂废水和生活污水。

①养殖废水

根据排水量预测，本项目营运期猪尿液产生量为21.562m3/d，猪舍冲洗废水产生量为4.53m3/d，分娩设备清洗及消毒废水产生量为1.45m3/d，尾气吸收设施废水量为2.04m3/d。则养殖废水产生量共29.582m3/d，其主要污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群等为主。

本次项目建成后，年存栏种公猪200只、种母猪4800只，年出栏仔猪10万头，可折算成年存栏6534头猪。本项目干清粪工艺最高允许排水量：夏季1.8m3/百头猪·d，冬季1.2m3/百头猪·d。根据项目日存栏量6534头，从环保有利角度考虑，本项目按平均最高允许排水量计算（1.5m3/百头猪·d），则存栏6534头规模的养殖场养殖废水最高允许排放量为98.01m3/d。本项目养殖废水产生量为29.582m3/d，低于《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表4中集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量。

表4-19  集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 猪（m3/百头·d） |
| --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 |
| 备注 | 废水最高允许排放量的单位中，百头指存栏数，春、秋季废水最高允许排放量按冬、夏季的平均值计算 |

注：废水最高允许排放量的单位中，百头、千只均指存栏数。春、秋季度水最高允许排放量按冬、夏两季的平均值计算。

根据《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》（HJ497-2009）畜禽养殖废水污染物浓度数据，确定本项目养殖废水污染物浓度分别为COD：2640mg/L、BOD5：1348mg/L、SS：800mg/L、NH3-N：261mg/L、TP：43.5mg/L、TN：370mg/L。

②生活污水

根据排水量预测，本项目建成后，劳动定员为50人，营运期生活污水产生量为6.375m3/d，其主要污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等为主。

根据《城镇生活污染源产排污系数手册（2010年）》产排污数据核算，生活污水污染物浓度分别为COD：550mg/L、BOD5：230mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：9mg/L、TN：46mg/L。

综上，本项目建成后，营运期废水产生量为35.957m3/d，其中养殖废水产生量为29.582m3/d，生活污水6.375 m3/d。

③废水的治理措施

本项目养殖场采用雨、污分流制，废水包括养殖废水和生活污水，其中生活污水经隔油池预处理后与其他废水一起进入项目污水处理设施。

本项目废水治理采用《畜禽养殖业污染防治技术规范》中模式Ⅰ的处理工艺的模式，进入厌氧发酵池进行半年发酵处理。污水经格栅渠后进入格栅集污池（235.5m3），经固液分离平台进行固液分离，其中废渣进入堆粪房生产有机肥，废液进入厌氧发酵池（4000m3）进行厌氧发酵，发酵后的沼液进入沼液贮存池（12000m3）贮存，用作农田肥料施肥。

表4-20  项目水污染物排放统计

| 污染源 | 废水量 | 污染物产生 | 污染物名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| 生产废水 | 29.582m3/d 10797.43m3/a | 产生浓度（mg/L） | 2640 | 1348 | 800 | 261 | 43.5 |
|  |  | 产生量（t/a） | 28.51 | 14.55 | 8.638 | 2.818 | 0.4697 |
| 生活污水 | 6.375m3/d 2326.875m3/a | 产生浓度（mg/L） | 550 | 230 | 250 | 35 | 9 |
|  |  | 产生量（t/a） | 1.280 | 0.5352 | 0.5817 | 0.0814 | 0.0209 |
| 合计 | 13124.305m3/a | 排放量（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

图4-8  污水处理工艺流程图

④沼液利用工程

（1）相关规定

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中6.2.2条规定：畜禽养殖场污水排入农田之前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程），并应配套设置田间贮存池，以解决农田在非施肥期间污水出路问题，田间贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总值。

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.2.3规定：贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量。

（2）本项目沼液贮存池的容积及相应的防渗措施

本项目废水量约35.957m3/d，根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011），沼液储存池的容积应为养殖污水量、降雨量和预留体积之和。

乐至县最大日降雨量约230mm/d（降雨时间按1d，沼液池面积为3591m2），则雨水预留体积不低于825.93m3。

根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，并且池体高度或深度不能超过6m。

本项目沼液贮存池规格为63m×57m×5m，总容积为17955m3，有效容积12000m3，扣除雨水预留体积后，可以储存310天的沼液量，能够满足要求。

防渗措施：沼液贮存池底部先进行清场夯实，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。在此基础上铺设HDPE防渗膜，其HDPE膜的厚度不应低于1.5mm。

（3）沼液施肥农田消纳

本项目沼液在沼液贮存池中贮存，在施肥季节用作农肥施肥，项目沼液去向主要为两个方面，一方面是与当地农户签订沼液消纳协议，定期清运项目沼液，另一方面是建设单位后期租赁当地农田、林地种植果树林木，沼液作为肥料进行施肥，实现种养循环。

3、噪声

本项目营运期噪声主要来自于水泵、风机、柴油发电机房、病死猪处理间等设备噪声以及进出车辆噪声等。

①产生情况

本项目营运期各产噪设备、单元噪声值在70~85dB（A）之间，项目噪声源强见下表。

表3-21  本项目噪声源强

| 序号 | 噪声源名称 | 噪声源位置 | 声源强度 dB(A) | 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪叫声 | 80 | 间歇 |
| 2 | 泵 | 水泵房 | 80 | 间歇 |
| 3 | 发电机 | 发电机房 | 85 | 间歇 |
| 4 | 病死猪无害化 | 环保区 | 85 | 连续 |
| 5 | 排气扇 | 猪舍 | 80 | 连续 |
| 6 | 风机 | 堆肥区 | 90 | 连续 |
| 7 | 汽车噪声 | 场内道路 | 70 | 间歇 |

②治理措施

为降低噪声对区域环境的影响，确保厂界噪声实现达标排放，环评要求建设单位采取以下噪声治理措施：

a.新建猪舍采用密闭钢架结构，厂内种植高大林木隔离带，利用墙体和绿化进行隔声。

b.选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修，保证设备的正常运行，降低故障性噪声排放。

c.水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。

d.通风设备采用低噪声型，风机进出口风管处安装消声设备。

e.厂内实施车辆限速、禁鸣标志，加强管理，优化设备布局，有效利用距离衰减，实现厂界噪声达标排放。

采取上述治理措施后，可有效降低噪声20~25dB（A），厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，实现达标排放。

4、固体废物

本项目营运期固体废物主要为猪粪、病死猪、防疫废物、污水处理设施污泥、废脱硫剂、废活性炭、生活垃圾。

（1）猪粪

①产生情况

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中排泄系数，每头猪粪便产生量按2.0kg/头·d计，本项目常年存栏量6534头（折合成年猪），考虑干清粪工艺粪便清除率按70%计（其余30%粪便混入尿液中进入污水处理系统），由计算可知，营运期猪粪便产生量为9.1476t/d（3338.874t/a）。

②治理措施

本项目采用干清粪工艺，粪便经自动刮粪机定时刮出，日产日清，所有车间的粪便通过管道全部进入格栅集污池，然后进入固液分离机进行固液分离，固体输送至堆粪房，固体通过条垛式堆肥方式，结合翻抛机以及菌种进行堆肥，直接做成固态有机肥，用于出售或者农田、果树、林木等施肥。

分出的液体进入厌氧发酵池直接进行厌氧反应，做成沼液和沼气，沼液可直接作为沼液肥施用于农田，沼气经过脱水脱硫后用于厨房和发电。粪便运输各环节均密闭，有效防止了恶臭的散发和粪便的散落。根据业主提供资料，本项目每天产生的干粪可生产5t有机肥。

环评要求，粪渣必须按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中的规定进行收集、清运和处置，运输过程中不得出现“跑、冒、滴、漏”现象，运输车辆必须做好防漏措施，密闭输送，严禁抛洒因此，项目粪便在输送过程中必须有密闭管道输送。在输送粪便的途中发现有管道渗漏的情况时，及时停止输送，清理地面，避免洒落的猪粪被雨水冲刷污染土壤和地下水。同时，输送至堆粪房的粪便必须及时用于有机肥生产，严禁存放于有机肥生产设备内。

（2）病死猪及胎盘、淘汰种猪

①产生情况

根据根据业主提供的资料，项目达产期有4800头种母猪，每头种母猪每年产2.2窝，每窝产猪仔11头，存活率为94%，病死猪主要为刚出生和出生不久的小猪，平均重量以3kg/头计，死猪产生量为9190只/年，折合病死猪重量约27.57t/a。养殖场年产活仔猪10万头，按每个胎盘约1kg计，则一年产生胎盘量为100t。病死猪和胎盘产生量共计127.57t/a。

项目种公猪为200头，种公猪淘汰按每2年淘汰一次，每次淘汰约50%，则淘汰种猪量为50头/a，种猪按120kg/头，则约6t/a。种母猪按每2年淘汰一次，淘汰率35%，则淘汰种母猪量为840头/a，约100.8t/a，淘汰的种猪约106.8t/a。

②治理措施

淘汰的种猪电死后和病死猪及胎盘利用无害化处理一体化设备进行高温杀菌处理后，采用条跺式堆肥，生产有机肥。

病死猪同分娩废物一起必须妥善处置，防止二次污染，并杜绝传播疾病。根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号），畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定：所有病死猪不得出售，不得食用，不得随意丢弃，严禁作为饲料再利用；病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

根据本项目的特点和所处区域的实际情况，本项目产生的病死猪尸体、胎衣等病死猪尸体、胎衣等进入无害化高温生物降解设备，高温高压进行无害化处理生产有机肥。同时，养殖场还须应做到如下相关规范要求：

①猪舍饲养人员/组长必须每天检查猪舍2次，发现病死猪后必须及时汇报给驻场兽医；有治疗价值病猪必须在兽医指导下进行治疗。

②病死猪及其排泄物必须用有内膜的饲料袋送检，所在猪舍必须用消毒剂喷雾消毒。

③常见病死猪必须送到兽医室由驻场兽医/防疫员负责检查，剖检，化检等工作；发现可疑烈性传染病例必须及时汇报给场长/经理，并报呈当地兽医检验部门进行确诊；对于疑似烈性传染病例或疑似人畜共患传染病例禁止解剖。

④病死猪必须登记备案，剖检的病死猪只必须由剖检和化验纪录。

（3）防疫废物

①产生情况

本项目营运期间会产生废弃药品、废弃兽药包装袋、过期兽药等防疫废物，主要包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物，其分别属于《国家危险废物名录（2016版）》（环保部令第39号）中“HW01 医疗废物/卫生/831-001-01 感染性废物、831-002-01 损伤性废物、831-005-01 药物性废物、831-004-01 化学性废物”。其预计产生量约为0.5t/a。

②治理措施

根据《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》（环发〔2003〕188号）等规范要求，建设单位新建1个10m2的危废暂存间，并签订《危险废物处置协议》，本项目产生的防疫废物经新建的危废暂存间暂存后，交由资质单位进行处理。

项目固废统计及处置情况如下表所示：

表3-22  危废暂存间情况表

| 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物暂存间 | 医疗废物 | HW01 | 831-001-01 | 生产工具仓库 | 10m2 | 密闭桶装 | 0.05t | 7天 |
|  |  | HW01 | 831-002-01 |  |  | 密闭桶装 | 0.05t | 7天 |
|  |  | HW01 | 831-004-01 |  |  | 密闭桶装 | 0.05t | 7天 |
|  |  | HW01 | 831-005-01 |  |  | 密闭桶装 | 0.05t | 7天 |

同时，危废暂存区设置及危废转运过程中，需严格按照下列要求进行：

防疫废物应严格按照《医疗废物分类目录》（卫医发〔2003〕287号）采用专用收集容器进行分类收集、贮存和管理。环评要求：

A、分类收集防疫废物：

a.在盛装防疫废物前，应对防疫废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

b.感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

c.批量的含有汞的体温计等器具报废时，交由有资质的单位处置；

d.放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

B、盛装的防疫废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

C、包装物或者容器外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

D、盛装防疫废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签。

E、防疫废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

a.远离养殖区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便防疫废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

b.有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

c.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

d.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，易于清洁和消毒；

e.避免阳光直射，应有良好的照明设备和通风条件；

f.在库房外的明显处同时设置危险废物和防疫废物的警示标识，库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

项目危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计要求和《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相应要求，采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行了“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）处理，确保防渗系数K≤1×10-10cm/s，并严格做好了“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，防止造成地下水污染。另外，环评要求建设单位在危险废物转运过程中，严格按照下列要求进行：

a.危险废物的收集必须按照相关规定进行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般废物和生活垃圾，各废物贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识。

b.危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手。危险废物的处置需严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，防止二次污染。

（4）废脱硫剂

①产生情况

项目新建1套沼气净化系统，本项目产生的沼气依托该系统脱水脱硫后综合利用，脱硫过程中会产生少量的废脱硫剂，废脱硫剂为固态，主要成分为Fe2O3，产生量为0.02t/a。

②治理措施

本项目不设脱硫剂暂存间，沼气脱硫过程中产生的废脱硫剂由有资质的单位进行处理。

（5）废活性炭

①产生情况

本项目用于吸收一体化处理设备尾气的活性炭用量约0.5t/a。

②治理措施

废活性炭用专用容器收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处理。

（6）餐厨垃圾（含隔油池油脂）

①产生情况

主要包括营运期食堂产生的餐厨废物和隔油池清掏的废油脂，其产生量按0.1kg/人·d计，则本项目餐厨垃圾产生量为5kg/d、1.825t/a。

②治理措施

餐厨垃圾经分类收集后交由餐厨垃圾收运单位收运、处理。

（7）生活垃圾

①产生情况

本项目建成后，劳动定员合计50人，根据《城镇生活污染源产排污系数手册（2010年）》，生活垃圾产生量按0.64kg/d·人计，则营运期生活垃圾产生量为32kg/d、11.68t/a。

②治理措施

生活垃圾经收集后委托当地环卫部门清运至当地生活垃圾处理厂进行无害化处理，严禁就地焚烧或填埋处理。

（8）废包装材料

①产生情况

本项目购买商品饲料和各种添加剂等，由此产生废包装材料约2.5t/a。

②治理措施

产生的废包装材料收集后全部送至废品回收站做回收利用。

（9）污水处理设施污泥、沼渣

①产生情况

污水系统的粪便占总量的10%，粪便在污水系统中，转化为沼渣的干物质为总量的30%，新鲜沼渣的含水率为65%，因此污水处理设施污泥的产生量约为85.86t/a。

②治理措施

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）“8.1.1 畜禽固体粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理”，本项目污水处理站污泥、沼渣成分为畜禽粪便，因此，本项目污水处理设施产生的污泥、沼渣经污泥脱水机进行机械脱水，脱水后的污泥送至堆粪房用于生产有机肥。

表4-23  一般固体废物产生及处理情况

| 序号 | 名称 | 排放量（t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 3338.874 | 日产日清，输送至堆粪房生产有机肥 |
| 2 | 病死猪及胎盘 | 127.57 | 高温高压处理后生产有机肥 |
| 3 | 淘汰种猪 | 106.8 | 电死后送环保区利用无害化处理一体化设备进行高温杀菌+生物发酵处理，生产有机肥 |
| 4 | 生活垃圾 | 11.68 | 袋装收集，委托环卫部门清运处理 |
| 5 | 废包装材料 | 2.5 | 送至废品回收站回收利用 |
| 6 | 餐厨垃圾（含隔油池油脂） | 1.825 | 交由餐厨垃圾收运单位收运、处理 |
| 7 | 废脱硫剂 | 0.02 | 委托当地环卫部门清运处理 |
| 8 | 废活性炭 | 0.5 | 专门收集后于危废间暂存，交有资质单位接收 |
| 9 | 污水处理设施污泥、沼渣 | 85.86 | 脱水后的污泥、沼渣送至堆粪房用于生产有机肥 |

表4-24  危险废物治理措施一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 污染物防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防疫废物 | HW01 | 831-001-01 | 0.5 | 工作间 | 固态 | 棉签、针头、过期药物等 | 棉签、针头、过期药物等 | 每天 | 分类收集后交资质单位处理 |
|  |  | HW01 | 831-002-01 |  | 工作间 | 固态 |  |  | 每天 |  |
|  |  | HW01 | 831-004-01 |  | 工作间 | 固态 |  |  | 每天 |  |
|  |  | HW01 | 831-005-01 |  | 工作间 | 固态 |  |  | 每天 |  |
| 2 | 废活性炭 | HW06 | 900-406-06 | 0.5 | 死猪处理 | 固态 | NH3、H2S | NH3、H2S | 每天 |  |
| 3 | 废脱硫剂（Fe2O3） | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 沼气净化 | 固态 | Fe2O3 | Fe2O3 | 每天 |  |

5、地下水污染防治

（1）地下水污染途径

营运期污染物进入地下水环境的途径主要是废水排放或物料泄漏等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节有：

①污水管网、堆粪房、死猪处理区、沼液贮存池、事故应急池、危险废物暂存间、猪舍、柴油发电机房、预处理池、隔油池等区域发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。

②突发环境风险事故导致消毒剂、粪污外溢，进入地下水环境。

（2）地下水预防措施

项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。

1）源头控制措施

本项目场区内污水均采用地下式污水管输送，选用做防渗、防腐处理的管道；猪粪经固液分离机分离后干粪运至堆肥车间，经堆肥无害化处理后，用作农肥；病死猪、分娩废弃物、淘汰的种猪经无害化降解处理机处理后，运至堆肥房，经好氧堆肥无害化处理后，用作农肥。为防止污水等的泄漏污染地下水，环评要求采取以下源头控制措施：污水管、厌氧发酵罐、沼液贮存池、事故应急池及初期雨水储存池等采取防腐和防渗漏处理；危废暂存间、生活垃圾暂存间、堆肥车间及病死猪处理间采取防渗漏处理，畜禽医疗垃圾等转运时须安全转移，防止撒漏，防止二次污染；发电机房和储油间地面采取防腐和防渗漏处理；定期进行检漏监测及检修；强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理。

2）分区防治措施

①危废暂存间防渗

依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2节分区防控措施的具体要求，已颁布污染控制标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。

项目涉及危险废物的贮存，对于危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中6.3节对于危险废物堆放的防渗要求。即必须防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

项目厂区已设置危险废物暂存间一座，位于厂区东侧，用于对运营过程中产生的危险废弃物进行暂存，并在危废暂存点内设地沟或围堰，用于收集项目产生的危废，进行重点防渗，地坪采取200mm厚钢筋混凝土+防渗材料+100mm厚的防渗混凝土、四周边缘上外涂30cm防渗材料的建筑结构。

②其余区域防渗标准

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016），根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性确定防渗级别，地下水环境保护防渗技术要求做重点防渗、一般防渗、简单防渗。详见下表，防渗分区见附图。

a、污染控制难易程度

本项目可能产生的污染地下水的各区域污染控制难易程度分析如下：

表4-21  项目污染物控制难易程度

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 本项目地下水污染源 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，不能及时发现和处理 | 猪舍、危废暂存间、污水管网、厌氧发酵池、堆粪房、沼液贮存池、事故应急池、危险废物暂存间、柴油发电机房 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理 | / |

b、建设项目场地天然包气带防污性能

表4-22  项目场地包气带防污性能

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 | 中性 |
| 中（√） | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |
| 弱 | 岩土层不满足上述“强”和“中”条件 |  |

c、地下水防渗分区参照

表4-23  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染物控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物（√） | 等效黏土防渗层Mb≥6m，K1×10-7cm/s；或参照GN18598执行 |
|  | 中-强（√） | 难（√） |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K1×10-7cm/s；或参照GN18598执行 |
|  | 强 | 易 |  |  |
|  | 中-强（√） | 难 | 其他类型（√） |  |
|  | 弱 | 难-易（√） |  |  |
| 简单防渗区 | 中 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表：

表4-24  项目防渗分区

| 序号 | 防渗分区 | 具体范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 猪舍、危废暂存间、污水处理设施（格栅集污池，格栅渠，固液分离平台，厌氧发酵池，沼液贮存池等）、污水管网、堆肥房、柴油发电机房、环保综合房 |
| 2 | 一般防渗区 | 烘干房、生产宿舍楼、淋浴消毒房、食堂等 |
| 3 | 简单防渗区 | 绿化、道路等 |

3）管理措施

在本项目所在区域地下水上、中、下游各设置1口（共3口）地下水监测井，定期对区域地下水水质进行监测，监测周期为每年两次。

本评价依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中“建设项目污染防控对策”的相关要求，针对本项目提出以下地下水保护措施：

6、非正常排放及防范措施

（1）废水事故排放

由于猪场废水含有大量的有机物、氨氮、病原体细菌等，若本项目出现厌氧发酵池、固液分离平台等出现机械故障时，将废水输送至事故应急池，待设备修理完善后，再进入固液分离机、厌氧发酵罐处理。考虑一般污水处理站故障一周内便可解决，建议废水事故池容积满足存放本项目7天产生的废水量，建议设为300m3。

（2）臭气非正常排放

若猪舍猪粪做不到日产日清，将导致种猪场臭气浓度显著增加，并影响到周边区域，影响周围人群感受，影响到猪和人员的生长和健康，使种猪场生产率严重下降。预防这一影响最有效的措施是猪粪必须日产日清。

（3）环境事故防范对策和建议

①设置专业人员对废水处理设施进行维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。

②设置备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水全部做到达标排放。

③对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，实行岗位责任制。

④保持猪场内管网的畅通，防止各污水池内污水泄漏。

3.4 本项目“三废”治理措施汇总

本项目废气、废水、固废治理措施汇总情况见表4-26。

表4-26  本项目“三废”治理措施汇总表

| 类别 | 污染物 名称 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍恶臭 | NH3 | 0.036 | 0.02106 | 0.01134（有组织） | 经喷淋废气处理系统+生物滤池处理后P1排气筒15m高排放 |
|  |  |  |  |  | 0.0036（无组织） |  |
|  |  | H2S | 0.0036 | 0.002916 | 0.000324（有组织） |  |
|  |  |  |  |  | 0.00036（无组织） |  |
|  | 堆粪房恶臭 | NH3 | 0.108 | 0.095256 | 0.010584（有组织） | 堆粪房恶臭：负压收集+活性氧离子除臭设备处理后P2排气筒15m高排放 |
|  |  |  |  |  | 0.00216（无组织） |  |
|  |  | H2S | 0.0108 | 0.0095256 | 0.0010584（有组织） |  |
|  |  |  |  |  | 0.000216（无组织） |  |
|  | 污水处理设施恶臭 | NH3 | 0.036 | 0.0216 | 0.0144（无组织） | 喷洒除臭剂，定期消毒，加强周边绿化，处理效率达60% |
|  |  | H2S | 0.0036 | 0.00216 | 0.00144（无组织） |  |
|  | 降解机废气 | NH3 | / | / | 0.00062kg/h（14.68mg/m3） | 经设备自带臭气处理装置后，再经碱液喷淋吸附+活性炭吸附后，经P3排气筒15m排放 |
|  |  | H2S | / | / | 0.00021kg/h（0.0005mg/m3） |  |
|  | 沼气（m3/d） | 61.29 | 61.29 | 0 | 新建沼气净化系统处理后输送至储气罐暂存后用作厨房燃料。 |
| 废水 | 生活污水+养殖废水 | 13124.305 | / | 0 | 经项目污水处理设施处理后暂存于沼液贮存池，用作农肥。 |
| 固体废物 | 猪粪 | 3338.874 | 3338.874 | 0 | 日产日清，经堆粪房发酵堆肥处理后生产有机肥外售 |
|  | 病死猪及胎盘 | 127.57 | 127.57 | 0 | 经无害化降解处理机处理后，经堆粪房生产有机肥 |
|  | 淘汰种猪 | 106.8 | 106.8 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 11.68 | 11.68 | 0 | 袋装收集，委托环卫部门清运处理 |
|  | 餐厨垃圾（含隔油池油脂） | 1.825 | 1.825 | 0 | 交由餐厨垃圾收运单位收运、处理 |
|  | 污水处理设施污泥 | 85.86 | 85.86 | 0 | 脱水后运至堆粪房生产有机肥 |
|  | 废包装材料 | 2.5 | 2.5 | 0 | 收集后外售废品站 |
|  | 防疫废物 | 0.5 | 0.5 | 0 | 专用容器分类收集后暂存于危废暂存间，交资质单位处理 |
|  | 废活性炭 | 0.5 | 0.5 | 0 | 专门收集后于危废间暂存，交有资质单位接收 |
|  | 废脱硫剂（Fe2O3） | 0.02 | 0.02 | 0 | 委托当地环卫部门清运处理 |

4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

乐至县地处四川盆地中部，北纬30°2′25″~30°38′1″，东经104°46′39″~105°46′57″，南北长65公里，东西宽46.84公里。该县东接遂宁市中区，南连安岳、资阳，西与简阳接壤，北邻金堂、中江、蓬溪，幅员面积1424.5km2，总人口86.86万人。沱涪二江一东一西，318/319国道交汇贯穿，成渝高速公路紧邻相连。

通旅镇位于乐至县境内最南端，是乐至县辖镇，即将建成通车的成（都）资（阳）潼（南）广（安）高速公路从镇域北部通过。清初建通旅场，1935年改场为乡，1958年改公社，1984年复改乡，1992年与光明乡合并成立建制镇，建镇时间较短。场镇位于县境南部，距县府28km。面积49.50km2，人口2.75万。东邻乐至县双河场乡，南邻安岳县训龙镇，西邻雁江区回龙乡，北邻乐至县石湍镇，乐内公路南北向穿越全镇。

本项目位于资阳市乐至县通旅镇鲍家沟村1社，项目地理位置图见附图1。

4.1.2 地形、地貌、地震

乐至县属扬子准地古四川台拗的川中台拱、武胜—威远台凸地，地壳较薄，约为38~39km，盖层厚度约6km，由古生代和中生代地层构成。出露地层全系中生代侏罗系内陆河湖相碎屑岩，总厚度735m，其中蓬莱镇组（J3P）出露厚度627m。分布面积1205.14km2，占全县84.6%，遂宁组（J3S）出露厚度108m，分布面积219.38km2，占全县15.4%。第四系残积、坡洪积层分布于斜坡、平台和沟谷中，一般厚0~14m。

乐至县地貌独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱、涪两江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部时有突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。西北部八一乡的桐子坡是县的最高点，海拔596.3m，东南部蟠龙乡的小园坝子是县的最低点，海拔297.0m。

按照《中国地震烈度区划图（1990）》，乐至县地震基本烈度为6度，工程设计可按6度设防。

4.1.3 气候

区域属中亚热带湿润季风气候区，光能热量资源丰富，春旱、夏热、秋雨、冬暖，霜雪少、风速小、云雾多、湿度大等特点。其气象特征如下：

多年平均气温：					16.7℃

最冷月（一月）平均气温：		6.2℃

最热月（七月）平均气温：		26.5℃

极端最高气温：					38.9℃

极端最低气温：					-3.4℃

年平均无霜期：					303天

年平均相对湿度：					79%

年均日照时数：					1309.4h

年日照率：						30%

年平均风速：						1.7m/s

常年主导风向：					东风、东北风

年静风频率：						26%

4.1.4 水文特征

（1）地表水

乐至县地处涪、沱两江分水岭，是四川盆地降水，经流代值区。两江分水岭自北向南，流通县境，长86.5km，形成东西两大树枝状水系。

乐至县的纳污水体为鄢家河，属阳化河支流，为沱江水系。鄢家河发源于乐至县天池镇，在乐至县境内全长40.3km，流域面积299.48km2，流经童家、高寺、中天等乡镇，于中天镇出境至雁江区保和镇，汇入阳化河。鄢家河是县西部注入沱江的主要排洪河道，沿河两岸可提水灌田，对提灌、排洪起着重要作用。主要支流有临江河、桂溪河、中天河、童罗河、天星河、灵泉河等6条。

通旅镇水资源比较丰富，境内河流两条，直接汇入蒙溪河。水库三座：龙王堂水库（位于倒座庙村）、花书房水库（位于花书房村）、五一水库（位于乐阳桥村）、紫金山水库（位于紫金山村）、明月寺水库（位于明月寺村），可供冬夏枯水时节农田的灌溉使用，其水体清澈透明，无异味，水温常年不变，约为11~13℃，富含钾、锌、铁、钴、镁、锂及可溶性二氧化锶等人体必需的微量元素及矿物质，pH值为7.8左右，总硬度小于60mg/L。

（2）地下水

乐至县境内每年有地下水5828万m3。受地质地貌条件的限制，地下水受补给的影响随时间而变化，尤其是沟谷地下水受气象、水文和人工水体的影响变化更大。枯水年，当地表水急剧减少时，地下水产量也急剧减少。同时，地下水的水文地质条件复杂，资源分散。

4.1.5 土壤

乐至县境内地貌属丘陵地形。土壤均为侏罗系紫色土、泥岩成土，母质以侏罗系蓬莱镇为准，次为侏罗系遂宁组；土壤有四个土类、七个亚类、26个土种、36个亚种，以半泥半沙土和大泥田为主，两者分别占耕地面积的44.6%、23.98%；土壤富含钙镁等盐基物质，成中性偏碱，土层较为深厚、肥沃，土壤肥力较高。

4.1.6 动植物资源

乐至县属亚热带地区，现有植被基本是人工营造的此生植被，中幼林占61.1%，中龄林占38.8%，成熟林占0.6%。境内植被种类不多，森林植被占绝对优势，主要是亚热带常绿针叶乔木，材柏为主，其次是落叶阔叶乔木、青冈等与材柏混交造林。宜林用的小块零星，面积一般3~5亩。

全县树木类有54种，96属，135种，主要有柏、苏铁、银杏、松等；竹类以慈竹为主，其次有斑竹、黑竹等；花类主要有海棠花、梅花、牡丹、兰花等；全县药类中药资源41科，83属，102种，主要有川明参、白芷等。

乐至境内无高山和原始森林，人口稠密，猛兽早已绝迹，但野禽资源较为丰富，主要有白鹇、雉、锦鸡、鹰、鸠、布谷、鹊、杜鹃、百舌、燕、百劳、雁、鹭、枭、画眉、竹鸡、啄木、相思鸟、山喜、鸳鸯、练雀、白头翁等29种。

经调查，评价区域评价区域内无自然保护区、无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布。

4.1.7 矿产资源

乐至县矿产资源已发现现有盐卤、煤、铜、天然气、石膏、石料、土料等，以盐卤、石料、土料分布最广。县境盐卤蕴藏丰富，分布在城关、太极、石佛、太来、龙门、宝林、良安、放生、童家、香泉、高寺、中天、桂林、临江、牌楼、孔雀、三星桥等乡镇，但埋藏深，未探明储量。八一乡有铜砂岩矿产出露，矿层分别产于侏罗系蓬莱镇地层（J3P）中上部，矿层厚度仅几厘米，个别地方10厘米左右，含铜量低；红泉、中兴场乡有煤；南塔、童家、宝林、石湍等区有石灰石、天然气、石膏等矿产资源，但分布零星，储量低，埋藏深，无开采价值。

4.2 环境质量现状评价

4.2.1 环境空气质量现状监测与评价

1、区域环境质量达标情况

本项目为养殖场建设项目，根据《环境影响评价导则大气环境》(HJ2.2-2018)确定本次评价等级为二级评价，项目位于资阳市乐至县，根据《环境影响评价导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年(近3年中1个完整日历年)环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

因此，本次评价选用资阳市生态环境局2019年公布的《2018年资阳市环境质量状况公告》的数据，乐至县各评价因子数据见下表。

表5-1  环境空气质量现状

| 评价因子 | 平均时段 | 现状浓度 | 标准值 | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 7.8μg/m3 | 60μg/m3 | 0.00 | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 19.3μg/m3 | 40μg/m3 | 0.00 | 达标 |
| PM10 | 年均值 | 69.6μg/m3 | 70μg/m3 | 0.00 | 达标 |
| PM2.5 | 年均值 | 36.8μg/m3 | 35μg/m3 | 0.10 | 超标 |
| CO | 日均值第95百分位数 | 1.2μg/m3 | 4μg/m3 | 0.00 | 达标 |
| O3 | 最大8小时值的第90百分位数 | 142mg/m3 | 160mg/m3 | 0.00 | 达标 |

综上所述，根据《2018年资阳市环境质量状况公告》，项目所在区PM2.5超标，因此项目所在区判定为不达标区。

2、项目所在地大气环境质量现状

（1）大气环境质量现状监测

为进一步了解项目所在地环境质量现状，本次环评委托四川省工业环境监测研究院于2019年11月5日～2019年11月11日对项目所在区域的大气环境特征污染因子现状进行监测。

①监测点位

本次评价环境空气质量现状监测点位置见表5-2。

表5-2  环境空气质量现状监测点位置

| 编号 | 监测点位置 | 监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在地下风向居民点 | H2S、NH3 |

②监测项目

特征指标：H2S、NH3。

③监测时间

2019年11月5日～2019年11月11日，共7天。

④监测结果

本次环境空气现状监测数据见表5-3。

表5-3  环境空气现状监测结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目、频次及结果（单位：mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |
|  |  | 2:00~ 3:00 | 8:00~ 9:00 | 14:00~ 15:00 | 20:00~ 21:00 | 2:00~ 3:00 | 8:00~ 9:00 | 14:00~ 15:00 | 20:00~ 21:00 |
| 项目所在地下风向 居民点 | 2019年11月5日 | 0.32 | 0.13 | 0.29 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2019年11月6日 | 0.15 | 0.36 | 0.26 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2019年11月7日 | 0.42 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2019年11月8日 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2019年11月9日 | 0.15 | 0.64 | 0.47 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2019年11月10日 | 0.09 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 2019年11月11日 | 0.25 | 0.06 | 0.13 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（2）环境空气质量现状评价

①评价因子

H2S、NH3。

②评价标准

H2S、NH3采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中有关标准要求作为评价标准。

③评价方法

采用单项质量指数法，公式为：

Pi = Ci / Si

式中，Pi——第i个污染物标准指数值；

Ci——第i个污染物实测浓度值，mg/m3；

Si——第i个污染物评价标准限值，mg/m3。

当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。

④评价结果

区域环境空气质量现状评价结果见表5-4。

表5-4  环境空气质量现状评价结果

| 评价因子 | 监测结果（mg/m3） | 评价标准（mg/m3） | 最大标准指数 （Pimax） | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| H2S | 未检出 | 0.01 | / | 0 | 达标 |
| NH3 | 0.06~0.64 | 0.2 | 3.2 | 2.2 | 超标 |

由上表可知：H2S浓度均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中有关标准要求，NH3存在一定的超标现象，超标原因主要是由于当地农业农肥使用，以及项目地附近的小型养鸡场的畜禽粪便引起的NH3浓度超标。

4.2.2 地表水环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关水环境质量现状调查的规定，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，当现有资料不满足要求时，应按照不同等级对应的评价时段要求开展现状监测。

本次评价选用《2018年资阳市环境质量状况公告》数据进行评价。根据资阳市2018年环境质量公告，2018年，资阳市对沱江干流资阳段、琼江支流等18个河流断面（沱江干流3个断面，沱江支流7个断面，琼江支流8个断面）、对老鹰水库3个湖库断面，共21个地表水断面进行了水质月报监测。全市地表水21个监测断面中，沱江干流断面年均浓度达标率100%，沱江支流年均浓度达标率42.9%，琼江支流年均浓度达标率25.0%，湖库年均浓度达标率100%。其中：Ⅲ类水质的断面11个，占52.4%；Ⅳ类水质的断面8个，占38.1%；劣Ⅴ类水质的断面2个，占9.5%。

1、地表水环境质量现状监测

为进一步了解项目所在区域地表水质量现状，本次环评委托四川省工业环境监测研究院于2019年11月6日～2019年11月8日对项目地附近小河进行监测。

（1）监测断面

本次地表水监测断面位置见表5-5。

表5-5  地表水监测断面位置

| 河流名称 | 断面编号 | 监测断面位置 |
| --- | --- | --- |
| 小河 | 1# | 项目所在地地表水上游500m |
| 小河 | 2# | 项目所在地地表水下游1000m |

（2）监测项目

pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群，共7项。

（3）监测时间

2019年11月6日~2019年11月8日，共3天。

（4）监测结果

区域地表水环境质量现状监测结果见表5-6。

表5-6  地表水环境质量现状监测结果

| 监测项目 | 单位 | 监测点位、时间及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# |
|  |  | 2019.11.6 | 2019.11.7 | 2019.11.8 | 2019.11.6 | 2019.11.7 | 2019.11.8 |
| pH | 无量纲 | 7.87 | 7.85 | 7.81 | 7.82 | 7.80 | 7.86 |
| SS | mg/L | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| COD | mg/L | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 |
| BOD5 | mg/L | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 |
| NH3-N | mg/L | 0.204 | 0.108 | 0.299 | 0.243 | 0.178 | 0.192 |
| TP | mg/L | 0.051 | 0.053 | 0.067 | 0.053 | 0.040 | 0.057 |
| 石油类 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粪大肠菌群 | 个/L | 2.1×103 | 2.2×103 | 1.7×103 | 1.7×103 | 3.2×103 | 2.4×103 |

2、地表水环境质量现状评价

（1）评价因子

pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群。

（2）评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

（3）评价方法

本次评价采用单项水质指数评价法，公式为：

Si，j=Ci，j/Csi

式中：Si，j——单项水质因子i在第j点的标准指数；

Ci，j——（i，j）点的评价因子水质浓度或水质因子i在监测点（或预测

点）j的水质浓度，mg/L；

Csj——水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

对具有上、下限标准值的指标pH，公式为：

SpH，j =（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）  pHj≤7.0

SpH，j =（pHj-7.0）/（pHsu-7.0）  pHj＞7.0

式中：SpH，j ——pH值的标准指数；

pHj ——pH值实测值；

pHsd ——水质标准中规定的pH值下限值；

pHsu ——水质标准中规定的pH值上限值。

水质评价因子的标准指数大于1时，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水域功能要求。

（4）评价结果

采用上述评价方法，各水质评价因子的标准指数见表5-7。

表5-7  地表水环境质量现状评价结果

| 标准 指数 | 评价结果（mg/L） |
| --- | --- |
|  | pH（无量纲） | COD | BOD5 | NH3-N | TP | 石油类 | 粪大肠菌群 |
| 监测值 | 7.8~7.87 | 17~19 | 2.4~2.7 | 0.108~0.209 | 0.040~0.067 | 0 | 1700~3200 |
| Sjmax | 0.435 | 9.5 | 0.675 | 0.209 | 0.335 | 0 | 0.32 |

结果表明，评价河段各项监测指标中COD、BOD5、TN、TP、石油类、粪大肠菌群等指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，水质较好。

4.2.3 地下水环境质量现状监测与评价

1、地下水环境质量现状监测

为了解区域地下水环境质量现状，本次环评委托四川省工业环境监测研究院于2019年11月16日对区域地下水环境质量现状进行监测。

（1）监测点位

本次评价共设地下水监测点6个，监测点位置见表5-8。

表4-8  地下水监测点位置

| 点位编号 | 测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在地地下水流向上游（项目北侧） | 监测水质、水位 |
| 2# | 项目所在地地下水（项目西侧） | 监测水质、水位 |
| 3# | 项目所在地地下水流向下游（项目南侧） | 监测水质、水位 |
| 4# | 项目西侧居民点1 | 监测水位 |
| 5# | 项目西侧居民点2 | 监测水位 |
| 6# | 项目西侧居民点3 | 监测水位 |

（2）监测项目

pH、浊度、氨氮、阴离子表面活性剂、六价铬、汞、砷、铅、镉、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、总大肠菌群。

（3）监测时间：2019年11月16日。

（4）监测结果：本次地下水环境质量现状监测结果见表5-10。

表5-10 地下水现状监测结果

| 监测项目 | 单位 | 监测时间、点位及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019年11月16日 |
|  |  | 项目所在地地下水流向上游（项目北侧） | 项目所在地地下水 （项目西侧） | 项目所在地地下水流向下游（项目南侧） |
| pH | 无量纲 | 7.69 | 7.23 | 6.95 |
| 浊度 | 度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 阴离子表面 活性剂 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯化物 | mg/L | 12.6 | 8.58 | 24.3 |
| 硫酸盐 | mg/L | 43.4 | 29.5 | 65.2 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 5.95 | 4.18 | 2.48 |
| 总硬度 | mg/L | 250 | 308 | 389 |
| 挥发酚 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | MPN/100ml | <2 | <2 | <2 |

2、地下水环境质量现状评价

（1）评价因子：pH、浊度、氨氮、阴离子表面活性剂、六价铬、汞、砷、铅、镉、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、总硬度、挥发酚、总大肠菌群共计15项。

（2）评价标准：执行《地下水质量标准》（GBT14848-2017）III类标准。

（3）评价方法：采用单项水质指数评价法，公式为：

Pi =Ci/Csi

式中，Pi —— 第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度限值，mg/L；

Csj——第i个水质因子的标准浓度限值，mg/L。

对具有上、下限标准值的指标pH，公式为：

PpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）pHj≤7.0

PpH=（pH-7.0）/（pHsu-7.0）pHj>7.0

式中，PpH—— pH值的标准指数，无量纲；

pH—— pH监测值；

pHsd —— 标准中pH的下限值；

pHsu —— 标准中pH的上限值。

当水质评价因子的标准指数大于1，表明该评价因子的水质超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的水环境要求。

（4）评价结果：本次地下水环境质量现状评价结果见表5-11。

表5-11  地下水环境质量现状评价结果

| 监测项目 | 质量指数 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |  |
| pH | 0.46 | 0.15 | 0.1 | 6.5~8.5 |
| 总硬度 | 0.56 | 0.68 | 0.86 | 450 |
| 硫酸盐 | 0.17 | 0.12 | 0.26 | 250 |
| 氯化物 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 250 |
| 挥发酚 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
| 硝酸盐 | 0.3 | 0.21 | 0.12 | 20 |
| 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 汞 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
| 砷 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 镉 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 铅 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 阴离子表面活性剂 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 总大肠菌群 | ＜0.67 | ＜0.67 | ＜0.67 | 3.0（MPNb/100mL） |

由上表可知，地下水监测点的各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，评价区域地下水质量良好。

4.3.4 声环境质量现状监测与评价

为了解区域声环境质量现状，本项目于2019年11月11日对项目所在地厂界噪声进行监测。

（1）监测点位：本次评价在场界四周共设4个噪声监测点，噪声监测布点情况详见下表。

表5-12  噪声监测点分布表

| 监测点编号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| 1# | 项目北侧厂界外1m处 |
| 2# | 项目东侧厂界外1m处 |
| 3# | 项目南侧厂界外1m处 |
| 4# | 项目西侧厂界外1m处 |

（2）监测时间：2019年11月11日，共监测1天，昼夜各监测1次。

（3）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）评价结果：本次声环境质量监测及评价结果见表5-13。

表5-13  声环境质量监测及评价结果

| 监测 点位 | 监测结果[dB（A）] | 标准限值 [dB（A）] | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年11月11日 |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 47.5 | 42.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 2# | 48.0 | 43.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 3# | 49.5 | 44.9 | 60 | 50 | 达标 |
| 4# | 48.6 | 42.7 | 60 | 50 | 达标 |

结果表明，本项目场界四周各监测点昼间、夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4.3.5 土壤环境质量现状监测与评价

本项目位于乐至县通旅镇鲍家沟村内，项目所在地主要为农村生态环境，为了解当地土壤环境质量现状，本项目于2019年11月6日对项目所在地土壤环境进行监测。

（1）监测布点及监测因子

表5-14 土壤监测方案

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 项目场地内北侧 表层土（15cm） | 水分、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 2019年 11月6日 | 监测一天 监测一次 |
|  | 项目场地内中部 表层土（15cm） | 水分、pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 | 2019年 11月6日 | 监测一天 监测一次 |
|  | 项目场地内南侧 表层土（15cm） |  |  |  |

（2）监测结果

表5-15  土壤监测结果

| 监测项目 | 单位 | 监测时间、点位及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019年11月6日 |
|  |  | 项目场地内北侧表层土 | 项目场地内中部表层土 | 项目场地内南侧表层土 |
|  |  | 15cm | 15cm | 15cm |
| 水分（风干土） | % | 1.42 | 1.45 | 1.52 |
| pH | 无量纲 | / | 8.91 | 8.96 |
| 砷 | mg/kg | 6.00 | 3.86 | 4.10 |
| 镉 | mg/kg | 0.14 | 0.10 | 0.28 |
| 六价铬* | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铜 | mg/kg | 34 | 37 | 35 |
| 铅 | mg/kg | 38.2 | 22.5 | 26.8 |
| 汞 | mg/kg | 0.020 | 0.016 | 0.021 |
| 镍 | mg/kg | 62 | 51 | 46 |
| 四氯化碳* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 氯仿* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 氯甲烷* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,1-二氯乙烷* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,2-二氯乙烷* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,1-二氯乙烯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 顺-1,2-二氯乙烯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 反-1,2-二氯乙烯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 二氯甲烷* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,2-二氯丙烷* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 四氯乙烯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,1,1-三氯乙烷* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,1,2-三氯乙烷* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 三氯乙烯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,2,3-三氯丙烷* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 氯乙烯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 苯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 氯苯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,2-二氯苯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 1,4-二氯苯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 乙苯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 苯乙烯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 甲苯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 间,对-二甲苯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 邻-二甲苯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 硝基苯* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 苯胺* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 2-氯酚* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 苯并[a]蒽* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 苯并[a]芘* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 苯并[b]荧蒽* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 苯并[k]荧蒽* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 䓛* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 二苯并[a,h]蒽* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 茚并[1,2,3-cd]芘* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 萘* | mg/kg | 未检出 | / | / |
| 备注：“*”项目为我院委托四川实朴检测技术服务有限公司（检验检测机构资质认定证书编号：182312050213）进行检测，报告编号为“SEP/CD/E1911071”。 |

由上表可知，项目场地内各点位土壤中各指标的浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地标准，场地内土壤环境质量较好。

5 环境影响分析

5.1 施工期环境影响分析

本项目选址于通旅镇鲍家沟村，根据现场踏勘，用地范围内均为林地和耕地，不占用基本农田，项目用地范围内不涉及拆迁安置，项目建设无环境遗留问题。

1、施工期大气环境影响分析

本项目施工期大气污染物主要来源于施工期扬尘、施工机械废气以及装修过程中使用油漆、涂料时散发的装修废气。

（1）施工扬尘

工程施工期对空气环境的污染主要来自工地扬尘。在整个施工阶段，整理场地、打桩、挖土、材料运输、装卸等过程都会产生扬尘污染，尤其是干燥无雨的有风天气，扬尘对大气的污染较为严重，主要是增加大气的TSP。其来源主要为车辆行驶扬尘和堆场扬尘。

A、车辆行驶扬尘

在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

式中：：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km▪辆；

V——汽车行驶速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘   单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

表5-1为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。

表5-2 施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

B、堆场扬尘

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

式中：Q——起尘量，kg/吨▪年；

V50——距地面50m外风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水量，%。

一般情况下影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

为减轻扬尘对大气环境造成的危害，环评要求建设单位必须采取如下措施：

①施工前先修建施工围墙，既能防尘，又能降低噪声影响，主干道两侧的建筑施工现场围挡高度不低于2.5米，其他建筑施工现场围挡高度不低于1.8米。

②加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。

③施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、水泥等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，以防运输过程中撒落。运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量，防止扬尘污染。

④建筑渣土运输车辆驾驶员应服从建设工地、处置场所现场管理人员的指挥，规范运输作业行为。

⑤保持施工地面的清洁程度、及时洒水降尘及降低施工现场机动车辆的车速等措施，以减轻施工过程中交通运输扬尘对周围环境的影响。

施工期严格按照《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国家环保总局、建设部环发[2001]56号）有关要求施工，采取封闭施工现场、定期对地面洒水、对散落在路面的渣土及时清除；施工车辆实施限速管理、施工场地出口设置喷淋、冲洗等防尘降尘设施；采取封闭运输，禁止风天晴天渣土作业，建筑垃圾及时清理等一系列措施后，可以大大减少施工扬尘对环境空气的影响，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

（2）施工机械废气

本项目废气主要来源于土建施工时运输车辆、挖掘机等设备产生的尾气。施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

（3）装修废气

装修阶段会产生装修废气。装修废气防治措施：装修阶段选用的涂料及装修材料应符合国家质检总局颁发的《室内装修材料10项有害物质限量》中的规定，采用质量好，国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的环保油漆和涂料产品；尽量使用水溶性乳胶漆等环保油漆及涂料，应尽量减少油漆的储存量和储存时间，根据装修进度分批购买；油漆使用完后，应该对油漆桶及时清运、处理，不在施工现场大量堆存，防止油漆桶内剩余油漆废气污染环境；应加强管理，减少跑、冒、滴、漏现场，减少材料浪费排放的废气；加强室内的通风换气。建设项目所在场地开阔，扩散条件较好，在采取上述防治措施后，项目装饰阶段产生的废气对周围环境影响较小。

在落实以上措施后，工程施工对大气环境影响是较小的，且其影响随施工期的结束而消失。

2、施工期地表水环境影响分析

本项目施工废水主要是机械和车辆冲洗废水以及装修废水，具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80～120g/L）的特点。据类比调查，建筑类施工废水产生量约为0.5kg/m2，SS浓度为100g/L。

针对施工期水污染物产生情况，提出防治措施如下：

（1）在施工场地运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后回用于施工或用于洒水降尘。

（2）施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。

（3）施工的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（4）对于工地施工人员的生活污水，利用当地民居现有预处理池，废水可用于农田施肥。

（5）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》执行。

施工期结束后施工期间产生的废水影响随之消失，不会对周围环境产生较大的影响。

3、施工期声环境影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；装修期采用手工钻、无齿锯、角向磨光机等高噪音工具，产生连续噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

以上施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，其中装修期的机械噪声最大。由于手工钻、无齿锯、角向磨光机等高噪声设备主要是装修阶段使用，且夜间不工作。因此根据工程分析可知，施工机械噪声昼间超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。

施工单位应合理进行施工安排，避免强噪声作业机械持续作业，夜间应该禁止使用高噪声设备。在施工场地设置降噪屏障，并将高噪声设备安排在远离敏感点的位置。各种装卸车辆进出场地应限速，并加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。合理安排施工时间，应避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，使用高噪声设备的施工阶段应安排在白天，减少夜间的施工量，做到文明施工等措施后，施工期间产生的噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求。

本环评要求项目在施工期要加强噪声监测，凡超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，降低噪声对周边声环境的影响。

鉴于项目施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，不会对项目所在区域声环境质量造成明显影响，并将随着施工期的结束而消失。

4、施工期固体废弃物环境影响分析

施工期固体废弃物主要为开挖土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

（1）开挖土石方

本项目施工期开挖土石方全部用于场地回填、调整场平、改建道路建设及绿化，无弃土产生。为防止施工期土石方处置不当对周围环境的影响，本环评要求：施工期禁止大风天气和雨天进行土石方开挖作业，开挖的土石方应及时回填，回填后应及时夯实 覆土；施工完成后，应尽快进行绿化建设，优先选用固沙植物，覆盖的泥土应不超出绿化边界。

针对土石方开挖过程中产生的环境问题，环评要求如下：

①采用局部开挖的方式，开挖时对土方进行分层剥离，用于场地平整、道路及生态景观建设等。在开挖土石方时，遇降雨容易形成水土流失而造成对受纳水道的影响，因此，要求在进行开挖土石方作业时，在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，并且在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。

②开挖的土石方应加强围栏，表面采用土工布覆盖。

（2）建筑垃圾

本项目施工期在进行主体工程和装饰工程时会产生废弃钢材、木材弃料和建材包装袋等建筑垃圾。根据类比分析，预计本项目建筑垃圾产生量约为20t。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，本环评提出如下要求：施工期应尽可能不设建筑废物堆场，生产过程建筑废物应分类收集处置。对于施工期间产生的可回收利用的废料通过分类集后交废物收购站；对不能回收的建筑废物不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运送至指定的建筑渣场集中处理。装修中用到的废弃涂料、容器、环氧树脂等属于危险废物，应单独设置收集并做好防护措施，统一交由有资质的单位进行处置。

（3）生活垃圾

施工期生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生废气，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，委托环卫部门送至卫生填埋场进行填埋处置，管理得当、收集清运及时则不会对环境造成影响。

本项目施工人员约50人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约为25kg/d。要求施工单位采取袋装收集后由统一送至垃圾处理场集中处理，禁止就地填埋，以免对当地地下水和土壤环境质量构成潜在危害。

综上所述，项目施工期在严格落实本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废物可得到妥善处理处置，不会造成二次污染。

5、施工期生态环境影响分析

本工程水土流失主要集中在施工建设期间，加强施工期间的监控工作是控制水土流失的重要环节。由于项目所在地属于四川盆地亚热带湿润气候区，雨量充沛，夏季降雨强度大，冬季也有相当数量的降水。在施工过程中，尤其是工程大面积开挖时应尽量避开雨季，以避免挖松散土得不到及时保护而产生新的水土流失。

在项目的建设施工过程中应规范工程施工，加强水土保持监督管理。

①合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期；不能避免时，应做好雨季施工防护及排水工作，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象；

②涉及到土石方的工程建设应及时防护，随挖随运，随填随夯，不留松土，减少疏松地面的裸露时间，妥善处置。

③建筑物拆除弃渣、弃土（排泥）时，要防止沿河随意排弃，施工弃土外运处理，施工道路应经常洒水防止尘土飞扬；

④施工时施工机械和施工人员要按照规划的施工平面位置进行操作，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不能乱停乱放，防止加剧水土流失；

⑤施工期加强对水土保持监督、监理、监测工作管理和实施。坚决做好弃渣不下河，防止地表水污染。

⑥本项目弃土临时堆放地要做好防雨、防风措施，减少水土流失及尘土飞扬。

⑦注重吸收当地水土保持的成功经验。

⑧工程、植物、临时措施要合理配置，统筹兼顾，形成综合防护体系。

总之，施工期间局部生态环境破坏、水土流失均属少量、局部、暂时、可逆转的生态影响，只要在施工中采用以上生态保护措施，则项目建设对生态环境的影响很小。

5.2 营运期环境影响分析

5.2.1 大气环境影响分析

本项目产生的废气主要是养殖场恶臭、无害化降解处理机臭气、沼气、厨房油烟以及备用柴油发电机尾气。

1、大气污染源调查与核实

（1）恶臭

本项目营运期主要恶臭来源于猪舍、堆粪房以及污水处理设施恶臭，其产生源分布面较广，主要污染物为NH3、H2S。根据计算可知，本项目养殖场恶臭源强为：硫化氢（H2S）0.0020565kg/h（0.018t/a），氨（NH3）0.020565kg/h（0.18t/a）。养殖场恶臭主要来自猪舍恶臭、堆粪房恶臭以及污水处理设施恶臭，占比分别约为20%、60%和20%。

猪舍恶臭：本项目猪舍恶臭采用先进的饲养工艺和清粪工艺，并做到猪粪及时外运，猪舍勤清扫、保持干燥和防潮、加强通风，加强周边绿化，控制饲养利用率、饲料中加入EM、加强通风并及时清粪、喷洒除臭剂除臭等恶臭治理措施处理，处理后能够有效减小恶臭气体的产生及排放。

项目在猪舍在排气扇前端安装水喷淋废气处理系统（滤液采用柠檬酸）采用负压集气收集设计方案，运用空气对流，负压换气的原理，利用机械动能使风机运转，集气效率90%，各猪舍的恶臭废气经管道排风机送入臭气净化喷淋系统。臭气物质被其中的微生物转化为CO2和水，以达到减少臭气排放，生物过滤器主要应用于机械通风的畜舍内，该方法已在饲养业中得到应用，采取此种方法，可使猪舍臭中NH3排放量减少65%，H2S排放量减少90%。处理后的废气经15m排气筒排放（P1），风量20000m3/h。

堆粪房恶臭：本项目类比干粪堆场产生恶臭情况，干粪堆房约占养殖场恶臭的60%。本项目堆粪房占地面积30m×14m=420m2，为减轻干粪堆场恶臭对区域环境的影响，本环评要求建设单位设置负压收集系统（收集效率按98%计），并设1套活性氧离子除臭设备+15m高排气筒。堆肥区恶臭通过负压收集后，经活性氧离子除臭设备（处理效率90%）处理后通过15m高排气筒（P2）排放。

污水处理设施恶臭：本项目排污管网采用暗管模式，通过投放吸附剂、喷洒除臭剂，定期消毒，加强周边绿化，以及控制饲养利用率、饲料中加入EM等恶臭治理措施处理，处理后能够有效减少恶臭气体的产生及排放。

项目污水处理设施恶臭中氨、硫化氢占总量的20%。则污水处理站氨的产生量为：0.004113kg/h、硫化氢产生量为：0.0004113kg/h。采用相应方式处理后，污水处理设施恶臭处理效率可达60%。

本项目污染源与污染物排放情况如下表所示：

表5-3  本项目恶臭产生及排放情况

| 污染 源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h |  | kg/a | g/h | mg/m3 |  |
| 猪舍 恶臭 | HH3 | 0.036 | 0.004113 | 经喷淋废气处理系统+生物滤池处理后P1排气筒15m高排放，风量20000m3/h，集气效率90% | 11.34 | 1.296 | 0.0648 | 65% |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.0036t/a、0.000411kg/h |  |
|  | H2S | 0.0036 | 0.0004113 |  | 0.324 | 0.037 | 0.00185 | 90% |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.00036t/a、0.0000411kg/h |  |
| 堆粪房 恶臭 | HH3 | 0.108 | 0.012339 | 负压收集+活性氧离子除臭设备处理后P2排气筒15m高排放，风量10000m3/h，集气效率98% | 10.584 | 1.209 | 0.1209 | 90% |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.00216t/a、0.00025kg/h |  |
|  | H2S | 0.0108 | 0.0012339 |  | 1.0584 | 0.1209 | 0.01209 | 90% |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.000216t/a、0.000025kg/h |  |
| 污水处理设施 | HH3 | 0.036 | 0.004113 | 喷洒除臭剂，定期消毒，加强周边绿化，处理效率60% | 无组织：0.0144t/a、0.001643kg/h | 60% |
|  | H2S | 0.0036 | 0.0004113 |  | 无组织：0.00144t/a、0.0001643kg/h | 60% |

（2）无害化降解机废气

高温生物降解无害化处理设备排放的废气经设备自带的臭气处理装置处理后氨和硫化氢浓度依然较高，环评要求在高温生物降解无害化机排气筒加装碱液喷淋吸附后排放。吸附效率按92%计，处理后排放情况NH3：0.00062kg/h（14.68mg/m3），H2S：0.00021kg/h（0.0005mg/m3）。氨、硫化氢、臭气浓度污染物排放速率远远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，对大气环境影响较小。

（3）沼气

本项目厌氧发酵将产生沼气，项目沼气产生量约为61.29m3/d，厌氧发酵产生的沼气是含CH4、CO2、H2S、H2等和饱和水蒸气的混合气体。沼气通过脱水、脱硫处理后，用于项目食堂、员工生活等供热。沼气属于清洁能源，燃烧后的产物为二氧化碳和水，不会污染环境。

（4）食堂油烟

项目食堂各安装1套油烟净化器（净化效率85%，总风量为3000m3/h），油烟经净化后引至楼顶排放。根据建设单位提供的资料，本项目食堂平均每天烹饪时间为4h，经处理后的食堂油烟排放量为6.3675g/d，排放速率为1.5919g/h，排放浓度为0.53mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度为2.0mg/m3的要求，实现达标排放。

（5）备用发电机尾气

营运期柴油发电机设置在柴油发电机房内，只有在停电后使用，使用频率不高，产生的废气较少，产生的发电机废气经发电机自带烟气净化装置处理后引至发电机房楼顶排放，对周围环境影响较小。

2、大气环境评价等级与范围核实

（1）评价因子和评价标准筛选

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）导则计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i各污染物的地面浓度达标准限制10%时所对应的最远距离D10%，然后根据下表分级判据进行分级。Pi计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对仅有8h评价质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。如已有地方标准，应选用地方标准中的相应值。

表5-4  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

本项目评价因子为有氨和硫化氢，其中氨参照环境空气质量标准参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值，即NH3的1h标准值为0.2mg/m3，H2S的1h标准值为0.01mg/m3。其评价标准如下表所示：

表5-5  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1h | 0.2 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018） |
| H2S | 1h | 0.01 |  |

②估算模型参数

本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。

根据项目所在地环境特点，本项目估算模型参数见下表：

表5-6  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项） | 87万 |
| 最高环境温度/℃ | 39.2 |
| 最低环境温度/℃ | -3.4 |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是√ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否√ |
|  | 岸线距离/km | — |
|  | 岸线方向/° | — |

③污染源调查

本项目大气污染源点源及面源参数调查清单见下表。

表5-7 项目有组织（点源）废气污染源强排放参数

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气流速 | 烟气温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 污染物排放速率g/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | m | m | m | m | m/s | ℃ | h |  | NH3 | H2S |
| P1排气筒 | 105.104865 | 30.094063 | 440 | 15 | 0.6 | 26.8 | 25 | 8640 | 间歇 | 1.296 | 0.037 |
| P2排气筒 | 105.105863 | 30.093838 | 445 | 15 | 0.4 | 23.7 | 25 | 8640 | 间歇 | 1.209 | 0.121 |
| P3排气筒 | 105.107322 | 30.094171 | 450 | 15 | 0.5 | 14.1 | 25 | 8640 | 间歇 | 0.62 | 0.21 |

表5-8  项目无组织（面源）废气污染源强排放参数

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 | 面源海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 与正北夹角/o | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 猪舍 | 105.103288 105.102172 105.105423 105.106946 | 30.090244 30.092379 30.095319 30.094471 | 435 | 300 | 100 | 15 | 7 | 8640 | 间歇 | 0.00041 | 0.0000411 |
| 2 | 堆粪房 |  |  | 440 | 30 | 14 | 15 | 5 | 8640 | 间歇 | 0.00025 | 0.000025 |
| 3 | 污水处理设施 |  |  | 445 | 100 | 75 | 15 | 5 | 8640 | 间歇 | 0.001643 | 0.0001643 |

④评价等级判定

根据估算模式，计算结果如下表所示：

表5-9  有组织污染源AERSCREEN预测结果最大落地浓度占标率统计

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（mg/m3） | 下风向地面浓度占标率Pmax（%） | 最大地面浓度出现距离m | 评价标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | P1排气筒 | NH3 | 1.19E-4 | 0.06 | 200 | 0.2 |
|  |  | H2S | 3.41E-6 | 0.03 | 200 | 0.01 |
| 点源 | P2排气筒 | NH3 | 1.11E-4 | 0.06 | 201 | 0.2 |
|  |  | H2S | 1.11E-5 | 0.11 | 201 | 0.01 |
| 点源 | P3排气筒 | NH3 | 5.69E-4 | 0.03 | 183 | 0.2 |
|  |  | H2S | 1.01E-5 | 0.10 | 183 | 0.01 |

表5-10  无组织污染源AERSCREEN预测结果最大落地浓度占标率统计

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（mg/m3） | 下风向地面浓度占标率Pmax（%） | 最大地面浓度出现距离m | 评价标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 猪舍 | NH3 | 1.01E-4 | 0.05 | 183 | 0.2 |
|  |  | H2S | 1.01E-5 | 0.10 | 183 | 0.01 |
| 点源 | 堆粪房 | NH3 | 7.61E-4 | 0.38 | 22 | 0.2 |
|  |  | H2S | 7.61E-5 | 0.76 | 22 | 0.01 |
| 点源 | 污水处理设施 | NH3 | 1.74E-3 | 0.87 | 114 | 0.2 |
|  |  | H2S | 1.74E-4 | 1.74 | 114 | 0.01 |

根据HJ 2.2-2018 推荐估算模式，预测出正常工况下排放源分别形成的最大落地浓度及离源距离，见下表：

表5-11a  本项目P1排气筒有组织污染源估算模式预测结果

| NH3 | H2S |
| --- | --- |
| 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 2.62E-5 | 0.01 | 50 | 7.49E-7 | 0.01 |
| 100 | 7.65E-5 | 0.04 | 100 | 2.19E-6 | 0.02 |
| 200 | 1.19E-4 | 0.06 | 200 | 3.41E-6 | 0.03 |
| 300 | 1.03E-4 | 0.05 | 300 | 2.95E-6 | 0.03 |
| 400 | 8.20E-5 | 0.04 | 400 | 2.35E-6 | 0.02 |
| 500 | 6.58E-5 | 0.03 | 500 | 1.88E-6 | 0.02 |

表5-11b  本项目P2排气筒有组织污染源估算模式预测结果

| NH3 | H2S |
| --- | --- |
| 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 3.08E-5 | 0.02 | 50 | 3.08E-6 | 0.03 |
| 100 | 7.14E-5 | 0.04 | 100 | 7.14E-6 | 0.07 |
| 201 | 1.11E-4 | 0.06 | 201 | 1.11E-5 | 0.11 |
| 300 | 9.61E-5 | 0.05 | 300 | 9.61E-6 | 0.10 |
| 400 | 7.65E-5 | 0.04 | 400 | 7.65E-6 | 0.08 |
| 500 | 6.14E-5 | 0.03 | 500 | 6.14E-6 | 0.06 |

表5-11c  本项目P3排气筒有组织污染源估算模式预测结果

| NH3 | H2S |
| --- | --- |
| 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 2.12E-5 | 0.01 | 50 | 7.17E-6 | 0.07 |
| 100 | 3.69E-5 | 0.02 | 100 | 1.25E-5 | 0.12 |
| 183 | 5.69E-4 | 0.03 | 183 | 1.93E-5 | 0.19 |
| 300 | 4.93E-5 | 0.02 | 300 | 1.67E-6 | 0.17 |
| 400 | 3.92E-5 | 0.02 | 400 | 1.33E-6 | 0.13 |
| 500 | 3.15E-5 | 0.02 | 500 | 1.07E-6 | 0.11 |

表5-12a  本项目猪舍无组织污染源估算模式预测结果

| NH3 | H2S |
| --- | --- |
| 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 6.48E-5 | 0.03 | 50 | 6.48E-6 | 0.06 |
| 100 | 8.22E-5 | 0.04 | 100 | 8.22E-6 | 0.08 |
| 183 | 1.01E-4 | 0.05 | 183 | 1.01E-5 | 0.10 |
| 200 | 9.98E-5 | 0.05 | 200 | 9.98E-6 | 0.10 |
| 300 | 8.48E-5 | 0.04 | 300 | 8.48E-6 | 0.08 |
| 400 | 7.15E-5 | 0.04 | 400 | 7.15E-6 | 0.07 |
| 500 | 6.21E-5 | 0.03 | 500 | 6.21E-6 | 0.06 |

表5-12b  本项目堆粪房无组织污染源估算模式预测结果

| NH3 | H2S |
| --- | --- |
| 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 7.09E-4 | 0.35 | 50 | 7.09E-5 | 0.71 |
| 22 | 7.61E-4 | 0.38 | 100 | 7.61E-5 | 0.76 |
| 100 | 4.11E-4 | 0.21 | 200 | 4.11E-5 | 0.41 |
| 200 | 2.95E-4 | 0.15 | 300 | 2.95E-5 | 0.29 |
| 300 | 2.47E-4 | 0.12 | 400 | 2.47E-5 | 0.25 |
| 500 | 1.85E-4 | 0.09 | 500 | 1.85E-5 | 0.21 |

表5-12c  本项目污水处理设施无组织污染源估算模式预测结果

| NH3 | H2S |
| --- | --- |
| 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 距离(m) | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 1.37E-3 | 0.69 | 50 | 1.37E-4 | 1.37 |
| 100 | 1.72E-3 | 0.86 | 100 | 1.72E-4 | 1.72 |
| 114 | 1.74E-3 | 0.87 | 114 | 1.74E-4 | 1.74 |
| 200 | 1.51E-3 | 0.76 | 200 | 1.51E-4 | 1.51 |
| 300 | 1.38E-3 | 0.69 | 300 | 1.38E-4 | 1.38 |
| 500 | 1.24E-3 | 0.56 | 500 | 1.24E-4 | 1.12 |

由上表可知，本项目最大地面浓度占标率Pmax=1.74%<10%，故，本次大气环境影响评价等级为二级。

估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，项目建成后，H2S最大落地浓度出现在下风向114m处，浓度为0.000174mg/m3，小于0.01mg/m3（《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中1小时均值）的要求，故，恶臭对周围大气环境质量影响较小。只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能保障项目区域环境空气质量要求。

3、污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018要求，对污染物排放量进行核算。污染物排放量核算表包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量等。因此，本项目污染物排放量核算主要包括有组织排放量核算、无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算。具体情况如下：

（1）有组织排放量核算

如下表所示：

表5-13  项目大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率kg/h | 核算年排放量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1排气筒 | NH3 | 0.0648 | 0.001296 | 11.34 |
|  | H2S | 0.00185 | 0.000037 | 0.324 |
| P2排气筒 | NH3 | 0.1209 | 0.001209 | 10.584 |
|  | H2S | 0.01209 | 0.0001209 | 1.0584 |
| P3排气筒 | NH3 | 14.68 | 0.00062 | 5.4312 |
|  | H2S | 0.0005 | 0.00021 | 1.8396 |
| 一般排放口合计 | NH3 | 27.3552 |
|  | H2S | 3.222 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | NH3 | 27.3552 |
|  | H2S | 3.222 |

（2）无组织排放量核算

如下表所示：

表5-14  项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | 猪舍 | 猪养殖 | NH3 | 加强厂房内通风及厂区绿化 | 《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） | 2.0 | 3.6 |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.36 |
| 2 | 堆粪房 | 猪养殖 | NH3 |  |  |  | 2.16 |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.216 |
| 3 | 污水处理设施 | 粪便堆肥 | NH3 |  |  |  | 14.4 |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 1.44 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | NH3 | 20.16 |
|  | H2S | 2.016 |

4、卫生防护距离

根据《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）中“500~10000头养殖场卫生防护距离200~800m”的要求，综合考虑当地地势等自然因素，本项目建成后本项目卫生防护距离为距猪舍、堆粪房、污水处理设施等无组织排放源边界起200m范围。

为减轻猪舍、堆肥间恶臭气体对环境的影响，要求建设单位在运营过程中注意以下事项，以期将恶臭对环境的影响降低至最小：

a.加强猪舍管理和通风。种猪繁育基地采用干清粪工艺，猪尿及时排至集粪池，猪粪日产日清，通过减少粪尿的停留时间，可大大降低猪舍废气的产生；通过向粪便或圈舍内投放吸附剂（沸石、锯末、膨润土等）减少臭气的散发；加强猪舍消毒杀菌，减少微生物发酵，防止恶臭产生；猪舍为密闭钢架结构，墙面设置通风设备，安装风机，加强舍内通风；同时，保持猪舍的清洁和干燥。

b.科学设计日粮，选择优质的饲料，合理使用饲料添加剂。提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由 85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%。可采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮和采用稀饲喂养方式减少恶臭的产生。

优质的饲料原料是生产高效饲料和提高动物对饲料养分利用率的先决条件，高质量的原料具有适口性好、消化率高的特点，能提高动物对其的利用，减少粪便的排出量。降低粪尿中的恶臭物质及其前体物，减少恶臭气体的产生，选用高消化率的饲料可以使粪尿中的氮减少5%以上。选择含硫量低的饲料可降低硫的排泄量，减少硫化氢的产生。

通过在饲料中加入EM制剂、沸石等添加剂，对控制恶臭具有重要作用，其中：EM制剂是一种新型的复合微生物制剂，可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨、吲哚等恶臭物质的产生；沸石除臭是利用其强的吸附性，对氨气、硫化氢、二氧化碳及水分有很强的吸附力，常用于畜舍的除臭，使用它不仅可以降低畜舍内氨及硫化氢的浓度，同时能降低畜舍内空气及粪便的湿度，减少了氨气等有害气体的发生，从而达到除臭的目的。

c.合理种植绿化隔离带。种植绿色植物可通过光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空气中的有毒有害气体，达到净化空气的目的。绿化植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用，据调查，有害气体经过绿化后，至少有25%被吸收，恶臭可减少50%。在养殖场内及其周围种植高大树木及林带，还能净化、澄清大气中的粉尘，类比可知减少35%~67%；与此同时，也减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22%~79%，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。

d.严格划定卫生防护距离。以猪舍和污水处理站边界等为中心划定200m卫生防护距离，对卫生防护距离内农户全部实施环保搬迁；同时，禁止卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等民用设施和食品、医药等对大气环境质量要求较高企业，最大程度减少臭气的影响。

5、大气环境影响自查

表5-15 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  | 其他污染物（非甲烷总烃） | 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准□ | 附录D√ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据√ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充检测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区√ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 （不适用） | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） | 有组织废气监测 | 无监测□ |
|  |  |  | 无组织废气监测√ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / )厂界最远（ / ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( 0 )t/a | NOx:( 0 )t/a | 颗粒物:( 0 )t/a | VOCs:( 0 )t/a |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

6、大气环境影响结论

综上所述，项目建成后，通过预测结果可知，项目各污染物最大占标率为污水处理设施无组织排放（＜10%），项目大气环境影响评价等级为二级评价，通过预测结果，本项目营运期下风向最大落地浓度满足相应环境质量标准，对评价范围内大气环境影响较小。

5.2.2 地表水环境影响分析

1、废水排放情况

①养殖废水

根据排水量预测，本项目营运期猪尿液产生量为21.562m3/d，猪舍冲洗废水产生量为4.53m3/d，分娩设备清洗及消毒废水产生量为1.45m3/d，尾气吸收设施废水量为2.04m3/d。则养殖废水产生量共29.582m3/d，其主要污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群等为主。

②生活污水

根据排水量预测，本项目建成后，劳动定员为50人，营运期生活污水产生量为6.375m3/d，其主要污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等为主。

综上，本项目建成后，营运期废水产生量为35.957m3/d，其中养殖废水产生量为29.582m3/d，生活污水6.375 m3/d。

2、废水处理措施

本项目养殖场采用雨、污分流制，废水包括养殖废水和生活污水，其中生活污水经隔油池预处理后与其他废水一起进入项目污水处理设施。

本项目废水治理采用《畜禽养殖业污染防治技术规范》中模式Ⅰ的处理工艺的模式，进入厌氧发酵池进行半年发酵处理。污水经格栅渠后进入格栅集污池（235.5m3），经固液分离平台进行固液分离，其中废渣进入堆粪房生产有机肥，废液进入厌氧发酵池（4000m3）进行厌氧发酵，发酵后的沼液进入沼液贮存池（12000m3）贮存，用作农田肥料施肥。项目废水不外排。

3、农肥消纳可行性分析

本项目沼液在沼液贮存池中贮存，在施肥季节用作农肥施肥，项目沼液去向主要为两个方面，一方面是与当地农户签订沼液消纳协议，定期清运项目沼液，另一方面是建设单位后期租赁当地农田、林地种植果树林木，沼液作为肥料进行施肥，实现种养循环。

4、地表水影响分析

本项目产生的废水经厌氧发酵后作为农肥全部用于周边农田、林地，周边土地满足废水消纳需求，营运期可实现废水综合利用，做到零排放，不会加重区域地表水体环境负荷，可有效避免对地表水环境造成影响。

5、地表水环境影响评价自查

表5-16  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 (；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 ( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （COD、BOD、NH3-N、SS、总磷 ） | 监测断面或点位个数（ 2 ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ COD、NH3-N、总磷 ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 (；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 □ 不达标区 ( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 (；服务期满后 □ 正常工况 (；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 (：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 (；自动 □；无监测 □ | 手动 □；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 (；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

5.2.3 地下水环境影响分析

1、地下水分布

根据调查，项目场地边坡地下水类型主要有孔隙承压水及孔隙潜水，浅部耕植土内地下水局部赋存上层滞水，大气降水及地表水为其补给来源，以蒸发及径流方式排泄。地下水年变幅为1.00~2.00m，3月为枯水期，7~8月为丰水期。

（1）上层滞水：填土内有上层滞水，无统一的水位线。

（2）孔隙承压水：埋藏于粉土、细砂、卵石层中。其中细砂、卵石渗透性强，属强透水层，粉土渗透性低，属弱透水层是地下水的主要含水层；主要接受大气降水、地表水及层间垂直向补给，以径流方式及蒸发方式排泄。

（3）基岩裂隙水：主要埋藏于全风化、强风化岩及中风化岩层裂隙中，因岩体裂隙大多呈半张开-闭合状，因此基岩富水性差，主要接受大气降水及相邻含水层的垂直向补给，受气候季节影响较大。

各含水层之间，上层滞水与其他含水层的水力联系较差，细砂与卵石层的水力联系较强，其余含水层间的水力联系一般。下水流向为从西南向东北流，区域饮用水以地下水为主。

区域地下水属川中红层地下水区，水量较丰富，水质良好，矿化度小于1g/L。嘉陵区的地下水，按含水层类型来划分，主要有两种：一种是松散堆积孔隙水。主要分布在境内嘉陵江的干支流两岸第四系冲积、洪积层中，越靠近河道，地下水蓄量越丰富。埋藏浅，容易开采。第二种为碎屑岩孔隙裂隙水。这种水在嘉陵区分布广泛，以侏罗纪紫红色岩层为主。分布极不均匀，变化也大，部分地方为承压水。

2、地下水利用现状

本项目所在地周边分布有少量散户，根据现场踏勘了解，周边散户饮水均采用自来水。

3、地下水水位影响分析

本项目生产用水、生活用水均采用自来水，营运期不涉及地下水开采、使用，不会对区域地下水水位造成影响。

4、地下水水质影响分析

1）养殖场地下水影响分析

为有效规避地下水环境污染的风险，应做好地下水污染预防措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：

①养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

②贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。

③贮存设施应采取设置顶盖或围堰等防止降雨（水）进入的措施。

因此，建设单位必须建设雨、污分流管网，排污沟应采取暗沟形式，应具备利于定期清理淤泥的条件，排污沟应采取硬化措施。

根据建设单位介绍，目前厂区猪舍、厌氧发酵池、污水管网、堆肥间、死猪处理区、沼液贮存池、危险废物暂存间、柴油发电机房、预处理池均采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行了重点防渗；食堂地面、配电房地面、预处理池均采取C30防渗混凝土+黏土防渗层进行了一般防渗，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求。同时，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，本项目划分重点防渗区，划分区域如下：

重点防渗区：新建猪舍、危废暂存间、隔油池、沼液贮存池。采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

同时，在本项目所在区域地下水上、中、下游各设置1口（共3口）地下水监测井，定期对区域地下水水质进行监测，监测周期为每年两次。

2）对农肥区域地下水影响分析

本项目建成后，运营期产生的废水经污水处理设施处理后全部用于周边农田施肥。项目评价区域范围内所在地地下水主要为松散堆积砂卵石层（Q）孔隙水，废水严格按照还田区域农作物的生长特性，合理、定量农灌的前提下，经农作物吸收、土壤净化后基本不会对农灌区域地下水水质造成影响。

采取上述治理措施后，本项目防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水或物料泄漏渗、漏入地下水，不会对地下水环境造成明显影响。

5.2.4 声环境影响分析

1、噪声源分析

本项目营运期噪声主要来自水泵、风机、柴油发电机房、病死猪处理间等设备运行噪声以及进出车辆噪声等，噪声值在70~85dB（A）之间。

表5-17 本项目设备噪声源强及治理措施

| 序号 | 噪声源位置 | 噪声源名称 | 声源强度dB(A) | 特性 | 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪叫声 | 猪舍 | 80 | 间歇 | 圈舍隔声，合理安排喂食时间 |
| 2 | 水泵房 | 泵 | 80 | 间歇 | 隔声、减振 |
| 3 | 发电机房 | 发电机 | 85 | 间歇 | 隔声、减振 |
| 4 | 病死猪处理间（搅拌设备等） | 搅拌 | 85 | 连续 | 隔声、减振 |
| 5 | 猪舍 | 排气扇 | 80 | 连续 | 减振 |
| 6 | 堆肥区 | 风机 | 90 | 连续 | 隔声、减振 |
| 7 | 场内道路 | 汽车噪声 | 70 | 间歇 | 加强管理 |

2、噪声影响预测

本次评价噪声预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，预测公式为

式中，LA（r）—— 距声源r米处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—— 距声源r0米处的A声级，dB（A）；

r、r0 —— 距点声源的距离，m；

ΔL —— 场界围墙引起的衰减量。

由上式预测单个点声源在评价点的噪声贡献值，采用噪声合成公式计算各点声源在该处的噪声合成值，计算公式如下：

式中，L —— 为叠加后总的声压级，dB（A）；

Li —— 各点声源的声压级，dB（A）；

n —— 点声源个数。

本项目属于新建项目，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定要求，新建项目厂界噪声以贡献值作为评价量。同时本次预测以全部噪声源贡献值作为昼间贡献值，以连续运行噪声源贡献值作为夜间贡献值，根据预测结果可知，本项目设备设施采取上述隔声、消声、减振等降噪措施，再通过建筑隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

3、预测结果分析

由预测结果可知，在采取环评中提出的噪声治理措施后，本项目营运期厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，实现达标排放。因此，本项目营运期不会对区域声环境造成影响。

5.2.5 固体废物环境影响分析

1、固体废物处置措施

一般废物：猪粪日产日清，进入固液分离机进行固液分离后输送至堆肥房，直接做成固态有机肥，施用于农田，废水经厌氧发酵罐处理达标后，用于农肥；病死猪及胎盘严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）中有关要求利用无害化处理一体化设备进行高温杀菌+生物发酵处理，生产有机肥；淘汰的种猪电死后送死猪处理区利用无害化处理一体化设备进行高温杀菌+生物发酵处理，生产有机肥；生活垃圾袋装收集，委托环卫部门清运处理；餐厨垃圾经分类收集后交由餐厨垃圾收运单位收运、处理；预处理池污泥委托当地环卫部门清运处理；废包装材料收集后全部送至废品回收站做回收利用。

危险废物：废脱硫剂交由有资质的单位进行处理；防疫废物、废活性炭经分类收集后于危废暂存间暂存，危险废物暂存间已落实“防风、防雨、防晒、防渗漏”的“四防”措施，定期交由资质单位处理，落实联单责任制。

采取上述治理措施后，本项目各类固体废物去向明确，可得到资源化利用或无害化处置，防止对周围环境造成二次污染。

2、危险废物储存及要求

（1）生活垃圾

本项目不设垃圾用房，生活垃圾经袋装收集后，委托当地环卫部门清运至当地生活垃圾处理厂进行无害化处理。垃圾收集设施必须采取防雨、防渗漏措施，环卫部门采用密闭车辆运输，严格落实日产日清。

（2）猪粪

根据《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局令第9号）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）、《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）等规范要求，建设单位采取以下污染防治措施：

项目粪便在输送过程中必须为罐车密闭输送。在输送粪便的途中发现有泄漏的情况时，及时停止输送，清理地面，避免洒落的猪粪被雨水冲刷污染土壤和地下水。同时，输送至堆肥间间的粪便必须及时用于有机肥生产，严禁存放于有机肥生产设备内。

（3）病死猪及胎盘

病死猪同分娩废物一起必须妥善处置，防止二次污染，并杜绝传播疾病。根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号），畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定：所有病死猪不得出售，不得食用，不得随意丢弃，严禁作为饲料再利用。

3、危险废物储存及要求

（1）储存要求

营运期危险废物主要为防疫废物、废活性炭，应分类收集暂存在危废暂存间，危废暂存间采取防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”措施，按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识，由专人负责管理。

本项目新建1个10m2的危废暂存间，环评要求：危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计要求和《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相应要求，采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行了“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）处理，确保防渗系数K≤1×10-10cm/s，并严格做好了“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施。但未签订《危险废物处置协议》，本项目产生的防疫废物、废活性炭经新建危废暂存间暂存后，交由资质单位进行处理。同时，环评要求：

A、分类收集防疫废物：

a.在盛装防疫废物前，应对防疫废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

b.感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

c.批量的含有汞的体温计等器具报废时，交由有资质的单位处置；

d.放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

B、盛装的防疫废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

C、包装物或者容器外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

D、盛装防疫废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签。

E、防疫废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

a.远离养殖区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便防疫废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

b.有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

c.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

d.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，易于清洁和消毒；

e.避免阳光直射，应有良好的照明设备和通风条件；

f.在库房外的明显处同时设置危险废物和防疫废物的警示标识，库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

（2）转运要求

危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手，并严格落实以下要求：

a.危险废物每次外运处置均需做好运输登记，认真填写危险废物转移联单。

b.废弃物运输必须由已签订的危废处置单位负责，处置单位每次处置应以书面形式告知建设单位危险废物最终去向。

c.危险废物运输路线必须严格按照有关部门批准的路线运输；若必须更改运输路线，需经有关部门同意后才可实施。

综上所述，本项目营运期严格本环评中提出的各类废物处置措施，落实危险废物储存和转运要求，可防止因处置不当出现的环境二次污染。

5.2.6 土壤环境影响分析

1、项目存在的污染区域土壤环境的源和途径

根据“工程分析”内容，项目存在污染区域土壤的源主要包括废气污染物、废水污染物及液体物料泄漏，其中废气污染因子为H2S、NH3、沼气等，废水污染物主要包括COD、NH3-N、TP等。

土壤污染途径主要有废气污染物经排气筒排放后在大气沉降作用下进入土壤，各类废水收集和处理设施发生渗漏引起废水污染物进入土壤，液态物料泄漏引起污染物进入土壤。其中废气污染物对土壤的污染不仅局限于厂区内，还包括厂区外区域。

2、项目采取的污染防治措施

（1）废气治理措施

本项目废气污染源主要为猪舍、堆肥车间产生的恶臭、无害化降解处理机废气和沼气。其中猪舍产生的恶臭通过在排气扇前端安装水喷淋废气处理系统（滤液采用柠檬酸）再通过生物过滤器（NH3去除率65%，H2S去除率90%），处理后的废气经15m排气筒排放（P1）。堆粪房恶臭设置负压收集系统（收集效率按98%计），并设1套活性氧离子除臭设备+15m高排气筒。堆粪房恶臭通过负压收集后，经活性氧离子除臭设备（处理效率90%）处理后通过15m高排气筒（P2）排放。无害化降解处理机废气采用的一体化设备自带尾气处理系统，产生的废气经1套尾气处理系统碱液喷淋+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放（P3）。

厌氧发酵池产生的沼气经沼气净化系统经脱水脱硫后经管道输送至储气罐暂存，用作厨房燃料。

综上分析可知，项目废气污染物可实现达标排放。

（2）废水治理措施

项目针对废水污染特征，项目采取分类处理原则，本项目产生的废水依托基地已建排水系统。根据现场调查，基地采用雨、污分流制，经污水处理设施、1个容积300m3的事故应急池和1个容积12000m3的沼液贮存池，沼液储存后用作农肥，不外排。

综上分析可知，项目废水可实现达标排放。

（3）地下水防渗措施

项目针对各类废水收集和处理设施可能存在发生渗漏，全厂进行严格的分区防渗措施，共划分为重点防渗区、一般防渗区。猪舍、危废暂存间、污水管网、厌氧发酵罐、堆肥车间、沼液贮存池、事故应急池、危险废物暂存间、柴油发电机房、隔油池确定为重点防渗区。防渗技术要求为：柴油发电机房按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保防渗系数K≤10-10cm/s；其余重点防渗区采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。预处理池、食堂、配电房确定为一般防渗区，采取C30防渗混凝土+黏土防渗层，确保防渗性能与1.5m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

综上分析，再采取上述措施后可有效杜绝项目废水和液态物料渗漏对土壤环境的污染。

3、影响分析

本项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防治渗漏发生，可从源头上控制项目对土壤环境的污染源强，确保项目排放的污染物进入土壤中的量控制在可接受水平。类比分析可知，项目对区域土壤环境的污染影响很小，不会改变区域土壤环境功能。

6 环境风险评价

6.1 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。

6.2 风险调查

6.2.1 风险源调查

风险防范是企业安全生产的前提和保障，本评价将对项目危险化学品使用及储运等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，识别危险程度，进而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危险性降到最低程度。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）规定，在进行风险评价时，首先要调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，确定项目中哪些物质应该进行危险性评价。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等，目的是确定重大危险源。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等，目的是确定环境风险因子。

本项目生产过程中主要使用的危险品为沼气（CH4）和氢氧化钠。其主要用量见表6-1。

表6-1  主要危险物质储存及危险特性

| 序号 | 材料名称 | 最大储存量 | 包装方式 | 储存地点 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 | 1500m3（1.155t） | 罐装 | 储气罐 | 易燃、易爆性 |
| 2 | 氢氧化钠 | 0.05t | 桶装 | 猪舍配套工作间 | 腐蚀性 |

（2）环境风险潜势力初判

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度、结合事故情形下环境影响途径，对建设性项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表6-2   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 极度危害（P4） |
| 环境高度敏感程度（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感程度（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感程度（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |

建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中附录B确定危险物的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），并按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中附录C中对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（3）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式(C.I) 计算物质总量与其临界量比值(Q)；

Q=q1/Q1+q2/Q2+...qn/Qn

式中:q1，q2....qn——每种危险物质的最大存在总量，t;
Q1，Q2，...Qn.——每 种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为:：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

表6-3  危险物质数量与临界量比值（Q）

| 序号 | 危险化学品名称 | 贮存量（t） | 临界量（t） | 计算值 | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 | 1.155 | 10 | qi/Qi=0.1255<1 | 环境风险潜势I |
| 2 | 氢氧化钠 | 0.05 | 5 |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关公式进行计算，本项目环境风险潜势为I，根据评价工作等级划分表，本项目只需进行简单分析。

6.2.2 环境敏感目标调查

本项目位于乐至县通旅镇鲍家沟村1社，区域为农村生态环境，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，为非环境敏感区。

本次环境风险评价范围以风险源为中心，半径3km的圆形范围，通过对评价范围内社会关注点进行逐一排查，确定风险评价范围内主要保护目标见表6-4。

表6-4 环境敏感目标一览表

| 序号 | 敏感目标 | 方位 | 与本项目危险源的距离 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1户农户 | 场界东侧 | 180m | 住宅 |
| 2 | 1户农户 | 场界东侧 | 230m | 住宅 |
| 3 | 3户农户 | 场界南侧 | 190m | 住宅 |
| 4 | 16户农户 | 场界西南侧 | 110m~500m | 住宅 |
| 5 | 1户农户 | 场界西侧 | 245m | 住宅 |
| 6 | 1户农户 | 场界西侧 | 255m | 住宅 |
| 7 | 无名小河 | 场界南侧 | 270m | 小河（农灌、排洪） |

6.3 环境风险识别

项目生产过程中产生的沼气、使用的氢氧化钠等，储存及使用不当会造成泄露、爆炸等环境风险。

本项目所涉及到的沼气气不含硫，为易燃易爆物质，极易在通常环境中引起燃烧和爆炸。本项目涉及到的沼气气主要成分为甲烷 等烃类组分，作为主要烃组分的甲烷属于《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009） 中的气相爆炸物质，泄漏在环境中与空气混合后易达到爆炸极限，此时若遇火或静电可能引 起燃烧和爆炸。其爆炸极限范围为 5%~15%（体积比）。当空气中甲烷浓度达到 10%时，就 使人感到氧气不足；当空气中甲烷浓度达 25%~30%时，可引起头痛头晕，注意力不集中，呼吸和心跳加速、精细动作障碍等；当空气中甲烷浓度达 30%以上时可因缺氧窒息、昏迷等。

营运期主要危险物质储存情况及危险特性见下表。

表6-5   主要危险物料储存情况表

| 序号 | 材料名称 | 最大储存量 | 包装方式 | 储存地点 | 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 | 1500m3（1.155t/a） | 罐装 | 储气罐 | 易燃、易爆性 |
| 2 | 氢氧化钠 | 0.05t/a | 桶装 | 猪舍配套工作间 | 腐蚀性 |

表6-6  沼气安全特性表

| 标识 | 中文名称：沼气；英文名称：Natural gas； CAS NO：7631-90-5；分子式：CH4；相对分子质量：16 主要成分：沼气由50%～80%甲烷(CH4)、20%～40%二氧化碳(CO₂)、0%～5%氮气(N2)、小于1%的氢气(H2)、小于0．4%的氧气(O2)与0．1%～3%硫化氢(H2S)等气体组成； |
| --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：无色、无臭气体。 主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料。 相对密度（水=1）：0.72(液化)；沸点（℃）：-160℃； |
| 燃烧爆炸 危险性 | 爆炸极限（v%）：5~14；自燃点：引燃温度(℃)：482～632； 火灾危险类别：甲 燃爆危险：易燃。最大爆炸压力：(100kPa)：6.8 危险特性：第2.1类易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定聚合危害：不能出现 禁忌物：强氧化剂、卤素。避免接触的条件：无资料 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |
| 毒性、健康及环境危害性 | 接触限值：中国MAC(mg/m3)：未制定标准 毒性：LD50：无资料； LC50：无资料 侵入途径：吸入 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 |
| 急救措施 | 吸入：吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 泄露应急 处置 | 切断火源。戴自给氧式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |

表6-7 氢氧化钠安全特性表

| 标识 | 中文名称：氢氧化钠；英文名称：Sodium hydroxide CAS NO：1310-73-2；化学式：NaOH，分子量：40 |
| --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：白色半透明片状或颗粒 熔点：318℃；沸点：1388℃；相对密度：2.12g/cm3（20℃） 溶解性：溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚 主要用途：用于生产纸、肥皂、染料、人造丝，冶炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面 |
| 燃烧爆炸 危险性 | 有强腐蚀性 |
| 毒性、健康及环境危害性 | 接触限值：中国职业卫生标准为MAC=2mg/m3 毒性：无资料；LD50：无资料；LC50：无资料 侵入途径：吸入、食入 健康危害：有强烈刺激和腐蚀性，粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 |
| 急救措施 | 皮肤接触：先用水冲洗至少15min稀液）/用布擦干（浓液），再用5~10%硫酸镁、或3%硼酸溶液清洗并就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水清洗至少15min；或用3%硼酸溶液（或稀醋酸）冲洗；就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸；就医 食入：少量误食时立即用食醋、3~5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和；给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩 眼睛防护：佩戴化学护目镜 身体防护：穿工作服（防腐材料制作） 手防护：戴橡皮手套 其他防护：工作完毕，淋浴更衣 |
| 泄漏应急 处置 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服；不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量NaOH加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统；也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统；如大量泄漏，收集回收或处理无害后废弃 |

（2）可能影响环境的途径

①生产设备风险识别

本项目生产中环境风险来源于沼气及物料泄漏，泄漏因素主要有：物料储存桶泄漏；自然因素，如地震、雷击等；生产人员安全卫生知识缺乏，违章操作或操作不规范导致的泄漏；厂区安全管理制度不健全，设备检修维修制度不落实或不执行导致的泄露。

②输送过程风险识别

沼气输送过程主要泄漏部位如下：

1）输送管道：沼气的输送管道，可能存在材料缺陷、机械损伤、内外腐蚀、焊缝裂纹等导致管道局部泄漏。

2）阀门：排放阀及管道系统的阀门等密封不好、正常磨损或操作失误造成泄漏。

3）安全装置：安全装置不可靠可能引起破裂而导致泄漏。

4）贮存过程风险识别

本项目沼气经脱水脱硫后经管道输送至内燃式火炬进行燃烧，不在厂区内贮存，本项目贮存氢氧化钠量很小，但上述物质为易燃、易爆、腐蚀性物质，潜在的事故原因包括：污水处理站池体采用钢筋砼结构，现场浇筑若密封不严，或操作不规范未封盖严实时，会导致沼气泄漏；危险化学品、防疫废物因包装容器破损、裂缝而造成的泄漏，潜在事故主要是火灾、爆炸或有毒有害物质、防疫废物的泄漏所造成的环境污染。

6.4 环境风险分析

1、沼气泄漏影响分析

沼气收集、净化、输送管道、管件等采用可靠的密封技术，使沼气输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏。定期对沼气管道进行检修。设备设置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，按要求设置消防通道；量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在沼气泄露风险源1~2m处设置泄漏报警器。

2、环境污染事故影响分析

（1）土壤污染

当废水灌溉量超出了土壤的自净能力，会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，导致土壤的组成和性状发生改变。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

（2）大气污染

粪便、废水会散发出高浓度的恶臭气体，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病，造成人畜死亡。未经任何处理的养殖废水中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起口蹄疫等疫病传播，危害人和动物健康。

（3）地表水污染

养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，导致水质变差。废水中大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，废水中有机物生物降解和水生植物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将很难得到恢复。

（4）地下水污染

未经处理的养殖废水直接排放，部分氮、磷不仅随地表水体流失，流入江河污染地表水，且会渗入地下污染地下水。废水的有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

3、病死猪风险分析

在饲养过程中不可避免存在猪的病死，若不妥善处理，将会对周边社会环境造成一定影响。病死猪的危害主要有以下几点：

①病死猪肉潜伏多种病原微生物，特别是人畜共患病原，人接触后易引起发病，甚至死亡。

②病原微生物在繁殖过程中产生一些毒素和害物质，即使熟制后也无法破坏，食用后易对身体造成危害。

③病死猪在死前一般都使用过大量的药物治疗，病死猪肉中药物残留十分严重。

④病死猪肉的脂肪、蛋白质等易腐败变质转化为对人体不利的物质。

⑤为去除病死猪异味，不法商常用违禁化学药品浸泡，而且食用违禁化学药品浸泡过的肉品还会降低人体免疫力，诱发癌症。

⑥病死猪肉流通过程中易造成疫病的传播。

6.5 风险防范措施

1、沼气风险防范措施

本项目沼气经脱水脱硫后经管道输送至储气罐暂存后送至厨房燃烧。

①输送沼气导管上的阀门要灵活、严密，不能漏气。

②导气管应经常检查，确保不漏气。

③下池检修或清除沉渣时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故的发生；控制与消除火源。

④严格控制设备质量及安装质量；严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。

⑤下池维修一定要做好安全防护措施。下池时，为防止意外，要求池外有人照护并系好安全带，发生情况可以及时处理。如果在池内工作时感到头昏、发闷，要马上到池外休息。揭开厌氧池顶盖时，不要在厌氧池周围点火吸烟。进池维修只能用手电或电灯照明，不能用油灯、蜡烛等照明，不能在池内抽烟。

2、废水污染事故防范措施

①废水治理措施应保证其去除效率，当发现去除效率下降时，尽快安排检修。

②场区新建1个300m3的事故应急池，当污水处理设施发生故障停运时，将废水导入事故应急池中。待处理设施运行正常后，将事故池中废水处理达标后方可综合利用。

③场区沼液池采用钢筋混凝土结构，池壁采用灰土保护层，铺设防渗人工塑料膜，防止沼液渗漏。同时，沼液池加盖，并在上方修建雨棚，防止雨水进入造成沼液外溢。

④建设单位必须加强环境管理，确保生产废水经治理后达标排放，严禁事故超标排放。可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝项目废水事故排放的发生。

3、病死猪防范措施

根据《畜禽卫生防疫条例》和国家防疫部门制定的处理方法对尸体进行处理并及时通知当地动物防疫部门。病死猪的处理必须符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）的要求，同时，畜禽粪便、受污染的物品，也必须在兽医人员监督指导下进行无害化处理。处理人员处理完毕后应到消毒室进行消毒后才能离开。要做好病死猪的无害化处理，必须要注意以下几个方面：

①处置人员的保护：在处理病死猪之前，处置人员必须要穿戴手套、口罩、防护衣、胶筒靴；处理完后，全身要用消毒药喷雾消毒，再把用过的防护用品统一深埋，胶筒靴要浸泡消毒半天后再使用，如果在处理的时候身体有暴露的部位，就要用酒精或碘酒消毒；如果皮肤有破损者不能参与处置。

②移尸前的准备：先用消毒药喷洒污染圈舍、周围环境、病死猪体表；再将病死猪装入塑料袋，套编织袋或不漏水的容器盛装；快要临死的猪，则要用绳索捆绑四肢，防止乱蹬，移尸时避免病死猪解除身体暴露部位。

③病死猪必须送到兽医室由驻场兽医/防疫员负责检查工作。发现可疑烈性传染病例必须及时汇报给场长/经理，并报呈当地兽医检验部门进行确诊。对于感染传染病致死的死猪尸，应交有资质的单位封装、消毒并在最短的时间内运至相关部门部门指定地点深埋或专门焚烧设备无害化处理。

④病死猪必须登记备案。

4、疫情风险防范措施

（1）蚊蝇等害虫滋生防疫和对策措施

由于本项目产生的粪便极易招揽蚊蝇。环评要求加强圈舍通风，并保持清洁，定期定时对各圈舍进行清扫和冲洗，冲洗废水通过管道流入厂区污水处理站，防止蚊虫滋生。同时，每周需采用消毒剂对圈舍消毒两次，在圈舍内设蚊蝇诱捕灯，尽量减少消毒液的使用，定期进行杀虫灭蝇工作，防止蚊蝇滋生及其带来的疾病。

（2）日常预防措施

针对养殖过程中产生的环境综合问题，环评要求：建设单位应建立健全严密的卫生防疫制度和科学合理的卫生设施，必须认真贯彻落实“以防为主，防重于治”的方针。

①提高兽医专业技术水平，定期组织开展技能培训，提高厂区卫生防疫能力。

②制定科学合理的疫病免疫程序：根据当地疫情、疫病流行特点，制订出包括寄生虫病、繁殖障碍性疾病在内的各种疫病的免疫程序，按计划认真贯彻落实，并做好免疫记录。紧密依托本地区无规定疫病区建设已建立的疫病控制、防疫监督、疫情监测、防疫屏障等四大体系，进行疫病综合防治。

③建立养殖档案和生产标识制度，按有关规定做好档案记录。

④加强厂区管理制度。生产人员进入生产区前应更衣、消毒后才能进入生产区，非生产人员不得随意进入生产区。杜绝外来人员参观，若必须进入，须经更衣、消毒后才能进入生产区。

（3）发生疫情时的紧急防治措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在病猪痊愈后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

④病死猪尸体要严格按照防疫条例进行处置。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》以及《高致病性禽流感疫情处置技术规范》中相关规定。

4、疫病风险

集约化养殖场养殖规模大、密度高、传播速度快、疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致牲畜死亡；或因病死猪及防疫废物处理不当，场内疫病防范不及时，造成疫病传播。

6.6 风险管理

6.6.1 风险防范措施

1、危险品及医疗废物风险防范措施

（1）危险物质运输要求

①运输、装卸危险化学品，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求并按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。

②装运危险品的容器应适合所装货物的性能，具有足够的强度，并应根据不同货物的需要配备防波板、遮阳物、导除静电等相应的安全装置；容器外部应有可靠的防护设施，必须保证所装货物不发生“跑、冒、滴、漏”。

③通过公路运输危险品，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，不得进入危险品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，由公安部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线。危险品运输车辆禁止通行区域，由设区的市级人民政府公安部门划定，并设置明显的标志。运输危险品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，应当向当地公安部门报告。

④运输危险品的车辆应专车专用，并有明显标志，要符合交通管理部门对车辆和设备的规定：

a.车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固。

b.机动车辆排气管必须装有有效的隔热和熄灭火星的装置，电路系统应有切断总电源和隔离火花的装置。

c.车辆左前方必须悬挂黄底黑字“危险品”字样的信号旗。

d.根据所装危险货物的性质，配备相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等用具。

①各种装卸机械、工属具要有足够的安全系数，装卸易燃、易爆危险货物的机械和工属具，必须有消除产生火花的措施。

②危险品在运输中包装应牢固，各类危险品包装应符合GB12463的规定。

③性质或消防方法相互抵触，以及配装号或类项不同的危险品不能装在同一车内运输。

④易燃品闪点在28℃以下，气温高于28℃时应在夜间运输。

⑤运输危险品的车辆应有防火安全措施。

⑥禁止无关人员搭乘运输危险化学品的车辆。

（2）医疗废物运输要求

①做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随医疗废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

②废物处置单位的运输人员必须掌握医疗废物运输的安全知识，了解所运载的医疗废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③处置单位在运输医疗废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶。

④医疗废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生医疗废物泄漏事故，公司和废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

2、沼气风险防范措施

①储气柜外建围墙，站内严禁火种。

②储气柜上安装避雷针，其接地电阻应小于10Ω。

③选用仪表装置控制或指示钟罩的最高、最低操作限位。

④施工由经过技术培训的施工人员安装。

⑤制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实。

⑥强化安全管理，强化职工风险意识。

⑦沼气贮柜设置沼气探测器，探测器的信号传输到消防控制室，当沼气发生泄漏时，能及时发现沼气泄漏的情况，确保安全操作。

⑧输送沼气导管上的阀门要灵活、严密，不能漏气。

⑨导气管应经常检查，确保不漏气。

⑩导气管上应装上压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，重新进料充气，以防止回火。

⑾使用沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。

⑿下池检修或清除沉渣时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故的发生；控制与消除火源。

⒀严格控制设备质量及安装质量；严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。

⒁在沼气柜附近安装泄漏报警装置；加强管理。

⒂下池维修一定要做好安全防护措施。下池时，为防止意外，要求池外有人照护并系好安全带，发生情况可以及时处理。如果在池内工作时感到头昏、发闷，要马上到池外休息。揭开厌氧池顶盖时，不要在厌氧池周围点火吸烟。进池维修只能用手电或电灯照明，不能用油灯、蜡烛等照明，不能在池内抽烟。

3、事故污染防范措施

①厌氧发酵应保证其有效运行和去除效率，当发现设备故障或去除效率下降时，尽快安排检修。

②污水处理设施中设置事故应急池，本项目设1个容积300m3的事故应急池（按设备故障维修期三天，每天按最高允许排水量计），当厌氧发酵罐发生故障停运时，将废水导入事故应急池。处理设施运行正常后，将事故应急池中废水处理达标后方可综合利用。

③修建沼液贮存池时应充分考虑阴雨时节沼液不能用于农田施肥等因素，应修建贮存量稍大的储液池。贮存池池采用钢筋混凝土结构，池壁采用灰土保护层，铺设防渗人工塑料膜，防止沼液渗透。同时，贮存池上修建雨棚，以防止雨水进入增加储液池的贮存量。

④建设单位必须加强环境管理，确保生产废水经治理后达标综合利用，严禁事故超标排放。可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝项目废水事故排放的发生。

⑤作好应急监测的准备。

4、病死猪防范措施

根据《中华人民共和国家畜家禽防疫条例》和国家防疫部门制定的处理方法对病死猪进行处理并及时通知当地动物防疫部门。病死猪的处理必须符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）的要求，同时，畜禽粪便、受污染的物品，也必须在兽医人员监督指导下进行无害化处理。处理人员处理完毕后应到消毒室进行消毒后才能离开。要做好病死猪的无害化处理，必须要注意以下几个方面：

①处置人员的保护：在处理病死猪之前，处置人员必须要穿戴手套、口罩、防护衣、胶筒靴；处理完后，全身要用消毒药喷雾消毒，再把用过的防护用品交由有资质的单位进行处理，胶筒靴要浸泡消毒半天后再使用，如果在处理的时候身体有暴露的部位，就要用酒精或碘酒消毒；如果皮肤有破损者不能参与处置。

②移尸前的准备：先用消毒药喷洒污染圈舍、周围环境、病死猪体表；再将病死猪装入塑料袋，套编织袋或不漏水的容器盛装；快要临死的猪，则要用绳索捆绑四肢，防止乱蹬，移尸时避免病死猪解除身体暴露部位。

③病死猪必须送到兽医室由驻场兽医/防疫员负责检查工作。发现可疑烈性传染病例必须及时汇报给场长/经理，并报呈当地兽医检验部门进行确诊。对于感染传染病致死的死猪尸，应交有资质的单位封装、消毒并在最短的时间内运至相关部门部门指定地点深埋或专门焚烧设备无害化处理。

④病死猪必须登记备案。

5、疫病风险防范措施

（1）蚊蝇等害虫滋生防疫和对策措施

由于项目产生的粪便极易招揽蚊蝇。环评要求加强圈舍通风，并保持清洁。定期定时对各圈舍进行清扫和冲洗，冲洗废水通过管道流入厂区厌氧发酵罐，防止蚊虫滋生。同时，每周需采用消毒剂对圈舍消毒两次。同时在圈舍内设蚊蝇诱捕灯，尽量减少消毒液的使用，定期进行杀虫灭蝇工作，防止蚊蝇滋生及其带来的疾病。

（2）日常预防措施

针对养殖过程中产生的环境综合问题，环评要求：建设单位应建立健全严密的卫生防疫制度和科学合理的卫生设施，必须认真贯彻落实“以防为主，防重于治”的方针。

①提高兽医专业技术水平，定期组织开展技能培训，提高厂区卫生防疫能力。

②制定科学合理的疫病免疫程序：根据当地疫情、疫病流行特点，制订出包括寄生虫病、繁殖障碍性疾病在内的各种疫病的免疫程序，按计划认真贯彻落实，并做好免疫记录。紧密依托本地区无规定疫病区建设已建立的疫病控制、防疫监督、疫情监测、防疫屏障等四大体系，进行疫病综合防治。

③建立养殖档案和生产标识制度，按有关规定做好档案记录。

④加强厂区管理制度。生产人员进入生产区前应更衣、消毒后才能进入生产区，非生产人员不得随意进入生产区。杜绝外来人员参观，若必须进入，须经更衣、消毒后才能进入生产区。

（3）发生疫情时的紧急防制措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在病猪痊愈后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

④病死猪尸体要严格按照防疫条例进行处置。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》（国务院令第450号）以及《高致病性禽流感疫情处置技术规范（试行）》（农政发〔2004〕1号）中相关规定。

6.7 风险应急预案

建设单位应根据《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家事故应急预案框架指南》、《危险化学品事故应急救援预案编制导则》等相关规定的要求，制订和完善本项目风险事故应急预案。

1、企业内部应急预案

建设单位按照国家《事故应急预案框架指南》和《危险化学品事故应急救援预案编制导则》，开展经常性的安全预案演练，加强应急救援专业队伍建设，配备相应的安全防护和救援器材，提高快速反应救援能力，及时有效处置可能发生的应急事故。项目应建立应急预案，应急预案应包括以下的内容和要求：

①建立企业—乡镇人民政府—市人民政府的联防应急组织机构，并配备相应的人员。

②规定预案的级别及分级响应程序，并设置应急设施，设备与器材等。

③规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

④由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。组织人员成立抢险队，及时拦截危险品泄漏至水体或打捞落入水体中的物件，同时采取相应的处置措施，最大限度地减轻影响范围和程度。

⑤应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材。

⑥事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

⑦规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

⑧应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

⑨对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

事故应急处置程序如图7-2所示。

图6-1  事故应急处置程序

2、事故上报流程

一旦发生事故，建设单位应及时向上级主管部门逐级进行汇报，可参照以下流程：事故单位→乡镇应急指挥机构→乐至县政府、县安监局、县环保局→资阳市政府、市安监局、市环保局→四川省政府、省安监局、省环保厅。

3、紧急安全疏散

在发生重大危险事故，可能对场区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。对可能威胁到场区风险评价范围内居民（包括友邻单位人员）安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

4、应急培训计划

（1）应急培训

应急培训是指对参与应急行动所有相关人员进行的应急相关培训，要求应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何报警、如何安全疏散和撤离等基本操作。应急培训必须体现全员参与，充分理解应急行动计划和应急预案。培训内容应包括：报警；通讯联络；疏散和撤离；火灾应急；化学品泄漏。

（2）应急演练

应急演练可在事故发生前暴露预案和程序的缺点；辩识出缺乏的资源（包括人力和设备）；改善各种反应人员、部门和机构之间的协调水平；在企业应急管理的能力方面获得大众认可和信心；明确每个人各自岗位和职责；增加企业与相关方之间的合作和协调；提高整体应急反应能力。

①演练准备

演练前应与员工和相关方充分沟通，避免给生产和相关方造成干扰或误会。演练可以采用现场模拟演练和桌面演练相结合、基础训练与专业训练相结合、单项演练与相关方共同演练相结合的方式，在演练之前应针对不同人员的不同职责进行相关培训并有记录。

②演练范围和频次

每年应由事故应急指挥部在年初时制定培训和演习训练计划，正常情况下，理论知识培训每一个月进行一次，演习训练每半年组织一次，另外，派应急专业组的组长参加由环保监督管理部门、消防部门、安全生产监督管理部门组织的专业培训。

突发事故应急预案主要内容及要求如表7-9所示。

表7-9突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 生产装置区、贮罐区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 公司：公司指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队—负责事故控制、救援、善后处理 乐至县：指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍—负责对公司专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施，设备及材料 | 防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数 与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急保护措施、消除泄漏 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。消除现场泄漏物、降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 公司邻近区：受事故影响的邻近区域 |
| 11 | 应急状态终止及恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与训练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育及信息 | 对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

6.8 环境风险防范

为预防风险事故的发生，本项目需在环境风险防范上投入一定的资金，本项目为新建项目，预计环境风险防范上投入10万元，主要风险防范措施及投资见下表。

表7-10 项目风险防范措施一览表

| 序号 | 主要风险防范措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设置1个容积300m3的事故应急池，落实防腐、防渗措施 | 4 |
| 2 | 沼气储存探测报警器1套、消防设施 | 2 |
| 3 | 建立疫病控制、防疫监督、落实疫病防范措施，加强员工培训 | 2 |
| 4 | 制定环境风险应急预案和风险预警防控系统 | 2 |
| 合计 | 10 |

6.9 环境风险评价结论

本项目不构成重大危险源，项目营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的各项风险防范措施，建立和落实各项风险预警、疫病防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故、环境污染事故和疫病的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。

本项目风险评价结论：项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。综合分析，项目从环境风险角度可行。

表6-8  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 嘉陵区余氏农场建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 四川省 | 资阳市 | 乐至县 | 通旅镇 | 鲍家沟村1社 |
| 地理坐标 | 经度 | 105.105471 | 纬度 | 30.093283 |
| 主要危险物质及分布 | 沼气暂存于储气罐，氢氧化钠位于保培舍配套用房 |
| 环境影响途径及危害后果 | ①沼气属易燃物质，若生产过程中操作不当，易导致火灾事故。②由于物料储存和使用过程中操作管理不当导致原料泄漏。③因所有原料均由厂商运送到厂区，运输过程中由于容器破裂、交通事故等问题导致物料的泄漏。 |
| 风险防范措施要求 | ①危险品运输要求 a.运输、装卸危险品，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求并按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。 b.装运危险品的容器应适合所装货物的性能，具有足够的强度，并应根据不同货物的需要配备防波板、遮阳物、导除静电等相应的安全装置；容器外部应有可靠的防护设施，必须保证所装货物不发生“跑、冒、滴、漏”。 ②危险废物运输要求 做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 ③制订发生事故时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施。 ④危废暂存区设置空桶作为备用收容设施，并设置防渗托盘，防止因原料渗漏对地下水的影响。 |
| 填表说明 | 本项目位于乐至县通旅镇鲍家沟村1社，占地606.9亩，新建圈舍30000m2，办公用房及其他附属设施800m2，厌氧池4000m3，沼液池12000m3；购置产床、限位栏、自动料线、消毒设施等设备新建繁殖场，建成后项目存栏公猪200头、母猪4800头，年出栏仔猪（保育猪）约10万头。项目沿线以农户与农田为主，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关公式进行计算，本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据评价工作等级划分表，本项目只需进行简单分析。 |

7 清洁生产与总量控制

7.1 清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免污染物的产生和排放，其目标为实现“节能、降耗、节水、减排”。

本项目通过优化生产工艺，降低产品能源消耗；提高自动化控制水平，降低劳动定员数量；优化三废处理，减少三废排放，最大限度地提高项目的清洁生产水平；进一步降低企业建设投资和生产成本，提高企业综合竞争力。同时项目在污染控制和环境风险防范方面也采取了有效的措施。项目在设计上充分体现了清洁生产理念。

7.1.1 清洁生产的主要内容

清洁生产的内容，可归纳为“三清一控制”，即清洁的原料与能源、清洁的生产过程、清洁的产品，以及贯穿于清洁生产的全过程控制。

1、清洁的原料与能源

清洁的原料与能源是指在生产中能被充分利用而极少产生废物和污染的原材料和能源。实施清洁的原料与能源的措施主要包括：

①少用或不用有毒、有害及稀缺原料，选用品位高的较纯洁的原材料。

②常规能源的清洁利用，如何用清洁煤技术，逐步提高液体燃料、天然气的使用比例。

③新能源的开发，如太阳能、生物能、风能、潮汐能、地热能的开发利用。

④各种节能技术和措施等，提高能源利用率。

2、清洁的生产过程

生产过程就是物料加工和转换的过程，清洁的生产过程，要求选用一定的技术工艺，将废物减量化、资源化、无害化、直至将废物消灭在生产过程之中。废物减量化就是要改善生产技术、工艺和设备，以提高原料利用率，使原材料尽可能转化为产品，从而使废物达到最小量；废物资源化是将生产环节中的废物综合利用，转化为进一步生产的资源，变废为宝；废物无害化就是减少或消除将要离开生产过程的废物的毒性，使之不危害环境和人类。实现清洁生产过程的措施为：

①尽量少用或不用有毒、有害的原料。

②减少或消除生产过程的各种危险性因素，如高温、高压、低温、低压、易燃、易爆、强噪声、强震动。

③采用少废、无废的工艺，选用高效的设备和装置，做到物料的再循环。

④简便、可靠的操作和控制，完善的管理等。

3、清洁的产品

清洁的产品是指有利于资源的有效利用，在生产、使用和处置的全过程中不产生有害影响的产品。清洁产品又叫绿色产品、可持续产品等。为使产品有利于资源的有效利用，产品的设计工艺应使产品功能性强，既满足人们需要又省料耐用，应遵循三个原则：精简零件、容易拆卸；稍经整修即可重复作用；经过改进能够实现创新。为使产品避免危害人和环境，在设计产品时应遵循下列三原则：产品生产周期的环境影响最小，争取实现零排放；产品对生产人员和消费者无害；最终废弃物易于分解成无害物。清洁产品具体应具备以下几方面的条件：

①节约原料和能源，少用昂贵和稀缺原料，尽可能“废物”利用。

②产品在使用过程中，以及使用后不含有危害人体健康和生态环境的因素。

③易于回收、复用和再生，合理包装。

④合理的使用功能，节能、节水、降低噪声的功能，及合理的使用寿命。

⑤产品报废后易处理、易降解等。

4、全过程控制

贯穿于清洁生产中的全过程控制，包括两方面的内容：生产原料或物料转化的全过程控制和生产组织的全过程控制。

生产原料或物料转化的全过程控制也称为产品的生命周期的全过程控制，它是指从原料的加工、提炼到生产出产品、产品的使用直到报废处置的各个环节所采取的必要的污染预防控制措施。

生产组织的全过程控制也就是工业生产的全过程控制，它是指从产品的开发、规划、设计、建设到运营管理，所采取的防止污染发生的必要措施。

7.1.2 清洁生产的目标

通过实施清洁生产，以谋求达到以下两个目标：

①通过资源的综合利用，短缺资源的代用，二次能源的利用，以及节能、降耗、节水，合理利用自然资源，减缓资源的耗竭。

②减少废物和污染物的排放，促进工业产品的生产、消耗过程与环境相融，降低工业活动对人类和环境的风险。

7.1.3 清洁生产定性评价指标

1、选取原则

①从产品生命周期全过程考虑；

②体现污染预防为主的原则；

③容易量化；

④满足政策法规要求和满足行业发展趋势。

2、清洁生产分析工作等级划分

根据清洁生产分析工作等级划分原则，该建设项目环境影响评价中清洁生产分析工作等级为三级，分别是：

①一级：国际清洁生产先进水平；

②二级：国内清洁生产先进水平；

③三级：国内清洁生产基本水平。

3、清洁生产指标分析

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》，清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。由于国家尚未颁布畜禽养殖类清洁生产指标体系，因此，环评参照畜禽养殖类有关规范和标准的要求作为本项目清洁生产的指标。这六个方面的指标主要来源于：

①《家畜家禽防疫条例实施细则》

②《畜禽养殖业污染防治技术规范》

③《畜禽养殖污染防治管理办法》

④《饲料和饲料添加剂管理条例》

⑤《绿色食品饲料及饲料添加剂使用准则》

⑥无公害食品《畜禽饮用水水质》

⑦《畜禽养殖业污染防治技术规范》

综合以上各种规范和标准相关要求，作为本项目清洁生产的定性评价标准，统计见表7-1。

表7-1  本项目清洁生产评价指标

| 评价指标 | 清洁生产指标 | 本项目是否达到规定 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺与装备要求 | 是否全进全出的饲养方式 | 达到 |
|  | 生产区、隔离区、生活区是否分开 | 达到 |
|  | 是否开放式饮水系统 | 达到 |
|  | 净、污道是否分开 | 达到 |
|  | 圈舍地面是否干燥 | 达到 |
|  | 圈舍通风、采光、温度、湿度是否适宜 | 达到 |
|  | 是否使用禁止药品 | 达到 |
| 产品指标 | 是否达到《无公害农产品标准》 | 达到 |
|  | 饲料是否符合卫生标准 | 达到 |
| 污染物产生指标 | 废水排放量和浓度是否达标 | 达到 |
|  | 粪便等固废是否无害化处置 | 达到 |
|  | 死猪处置是否符合要求 | 达到 |
|  | 危险废物处置是否符合要求 | 达到 |
|  | 恶臭浓度是否达标 | 达到 |
| 废物回收利用指标 | 废水回收利用率 | 达到 |
|  | 固废综合利用率 | 达到 |
| 环境管理要求 | 是否有环评 | 达到 |
|  | 是否有排污许可证 | 达到 |
|  | 是否有动物防疫合格证 | 达到 |
|  | 从业人员是否持证上岗 | 达到 |
|  | 生产记录是否完善 | 达到 |
|  | 防疫记录是否完善 | 达到 |
|  | 销售记录是否完善 | 达到 |

7.1.4 清洁生产分析

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）的要求，本次评价从生产工艺与装备要求指标、产品指标、原辅材料的选用、资源与能源利用、末端治理措施、环境管理等六个方面进行清洁生产分析。

1、生产工艺与装备要求

①按照清洁生产的标准建立养殖基地，全程控制猪的饲养和管理。

②科学设计日粮，选择优质的饲料，合理使用饲料添加剂，通过在饲料中加入EM制剂、沸石等添加剂，除提高猪生产性能外，对控制恶臭具有重要作用。

③养殖基地采用自动饮水器，确保猪能随时喝到干净、新鲜的饮水。

④圈舍全部采用干清粪工艺，猪尿及时排至集粪池，猪粪日产日清，通过减少粪便的停留时间和覆盖面积，可大为降低猪舍废气产生。通过向粪便或猪舍内投放吸附剂（沸石、锯末、膨润土等）减少臭气的散发；加强猪舍消毒杀菌，减少微生物发酵，防止恶臭产生。

⑤养殖区重视绿化工作，保持道路清洁、排水沟畅通、地面不积水、定期杀蚊蝇和灭鼠，间隔空旷地段夜间设置灯光诱捕昆虫。

2、产品指标

本项目出栏的父母代猪克服了外观差、繁殖力低等缺点，是生产优质猪肉的优良猪种。

3、原辅材料的选用

原材料的选用是清洁生产首先要考虑的问题，只有从源头上加强控制和管理，减少有毒有害原料的种类和使用量。本项目饲料选用优质的饲料，并合理使用饲料添加剂，既保证了猪生长需求，又可以抑制恶臭气体产生；消毒药品选用高效、低毒、无公害的消毒药剂。

4、资源与能源利用

本项目猪舍湿帘采用水循环系统，减少了用水量；废水经厌氧发酵池处理后用于周边农田施肥，实现废水综合利用，减少环境负荷。

5、末端治理措施

营运期恶臭通过加强猪舍管理和通风、科学设计日粮、选择优质的饲料、合理使用饲料添加剂、种植绿化隔离带、严格划定卫生防护距离等措施进行控制；沼气经管道输送至储气罐暂存后用作厨房与锅炉房燃料；废水经厌氧发酵罐处理达标后用于周边农田施肥；猪粪进固液分离机进行固液分离后输送至堆肥房，直接做成固态有机肥，施用于农田。本项目主要污染防治措施均本着实现资源合理利用的原则，将污染物通过治理转化为有用资源进行利用。

6、环境管理

坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，坚持推行清洁生产，实行生产全过程污染控制。环境管理工作内容包括：

①有效处理生产过程中产生的废水、废气、固体废物，防止对周围环境造成污染或有害影响。

②生产部具体负责日常的“三废”治理和环境保护工作，符合达标的排放源应树立合格排放标志。

③设立“三废”处理人员岗位负责制，实行严格的奖罚制度。

④环保人员负责维护环保治理设施，在环保治理设施一旦出现故障时，必须立即采取应急措施，以杜绝污染物排放的出现。

⑤定期进行环保技术业务培训，以提高工作人员的技术素质水平。积极开展环境保护宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识。

⑥搞好厂区绿化，改善生产区及周围环境，接受环保部门的检查和指导。

⑦开展节水减污活动，采取一水多用，循环使用，提高水的综合利用率，产生的污水经污水处理站处理后，用于农田灌溉，达到零污染、零排放。

⑧公司内原料必须按照有关管理规定贮存、保管等，不得对生产区及其周围环境造成。

⑨在生产中，由于突发性事件造成排污异常，要立即采取应急措施，防止污染扩大，并及时向环保主管部门汇报，以便做好协调处置工作。

综上所述，本项目符合“清洁生产”要求，贯彻了清洁生产原则。

7.1.5 清洁生产建议

建设单位要确保建立健全的环境管理体制和工作制度，建议公司在今后的发展过程中，按照质量管理体系（ISO9002/QS-9000/ISO14001）、GMP 认证的相关要求，切实贯彻落实各项清洁生产措施，保障清洁生产的推行，不断进步。

为了更好的执行清洁生产方针，本环评建议建设单位考虑以下的清洁措施：

①成立清洁生产领导小组，每年根据本单位的实际情况制定清洁生产工作计划，持续不断地开展清洁生产工作。定期开展污染源调查和环境保护设施运行标定，有计划、 有步骤地开展生产装置环境保护审计工作。

②提高原料的利用率；完善企业内部管理，减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理。

③加强设备和污水处理设施维修，及时检修、更换破损的管道、机泵和污染治理设备，尽量减少和防止生产过程中的跑冒滴漏。

7.1.6 对环境要求的保障措施

（1）厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护必须符合养殖场生产要求，应当能够最大限度地避免污染、交叉污染、混淆和差错，便于清洁、操作和维护。

（2）应当根据厂房及生产防护措施综合考虑选址，厂房所处的环境应当能够最大限度地降低物料或产品遭受污染的风险。

（3）企业应当有整洁的生产环境；厂区的地面、路面及运输等不应当对生猪养殖造成污染；生产、行政、生活和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍；厂区和厂房内的人、物流走向应当合理。

（4）应当对厂房进行适当维护，并确保维修活动不影响生猪养殖。应当按照详细的书面操作规程对厂房进行清洁或必要的消毒。

（5）厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风，确保生产和贮存的产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。

（6）厂房、设施的设计和安装应当能够有效防止昆虫或其它动物进入。应当采取必要的措施，避免所使用的灭鼠药、杀虫剂、烟熏剂等对设备、物料、产品造成污染。

（7）应当采取适当措施，防止未经批准人员的进入。生产、贮存和质量控制区不应当作为非本区工作人员的直接通道。

（8）排水设施应当大小适宜，并安装防止倒灌的装置。应当尽可能避免明沟排水；不可避免时，明沟宜浅，以方便清洁和消毒。

7.1.7 环境管理要求

项目投产前将对员工进行培训，提高员工的环保与安全意识；同时加强企业内部的管理，制定一套完整的环保规章制度和实施目标，并设置环保科，指定专人负责分管，保证企业环保工作的顺利开展。此外，根据国家法律法规要求，落实环评制度、“三同时制度”，并根据要求向环境保护行政主管部门申请排污许可，落实总量控制指标。

7.1.8 清洁生产结论

良好的企业管理、优化合理的工艺、有效的原材料和废物的综合利用为手段，将污染物消除或削减在生产过程中，使生产末端处于无废或少废状态，实现工业生产全过程控制的一种全新工艺。

本项目投产后，将通过在内部管理、生产工艺与设备选择、原辅材料选用和管理、废物回收利用、污染治理等几方面采取合理可行的清洁生产措施，有效地控制污染，公司拟采取的清洁生产方案和措施，可大大降低能耗、物耗、水耗，减少污染物的排放，降低产品的生产成本，较好地实现清洁生产，符合清洁生产的要求。

7.2 总量控制

7.2.1总量控制要求

总量控制是指以控制一定时段内一定区域内排污单位排放污染物总量为核心的环境管理方法体系国家“十三五”期间对二氧化硫（SO2）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）和氮氧化物（NOx）实施总量控制。

此外，《四川省大气污染防治行动计划实施细则2016年度实施计划》（川办函〔2016〕42号）明确提出“把二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件”。

7.2.2总量控制指标

本项目涉及总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、挥发性有机物（VOCs）。

1、水污染物总量控制

本项目废水经厌氧发酵池和沼液贮存池后，沼液贮存后用于农肥，不外排。本项目不涉及水污染物总量控制指标。

2、大气污染物总量控制

本项目不涉及大气污染物总量控制指标。

8 环境保护措施及其经济技术论证

8.1 污染防治措施可行性、合理性分析

8.1.1 大气污染防治措施可行性分析

1、恶臭

由于散发恶臭的源多，而且多以无组织排放的面源形式排放弥散于空气中，要消除和克服这种恶臭异味对厂区内和厂界外近距离的影响是不易做到的，影响养殖场恶臭产生的主要因素是清粪方式、管理水平等。为减轻恶臭气体对环境的影响，要求建设单位采取以下恶臭控制措施：

a.恶臭采用喷淋废气处理系统+生物滤池处理。本项目在猪舍在排气扇前端安装水喷淋废气处理系统（滤液采用柠檬酸）采用负压集气收集设计方案，运用空气对流，负压换气的原理，利用机械动能使风机运转，集气效率90%，各车间的恶臭废气经管道排风机送入臭气净化喷淋系统。臭气物质被其中的微生物转化为CO2和水，以达到减少臭气排放，生物过滤器主要应用于机械通风的畜舍内，该方法已在饲养业中得到应用，采取此种方法，可使猪舍臭中NH3排放量减少65%，H2S排放量减少90%。处理后的废气经15m排气筒排放，风量20000m3/h。

b.加强新建猪舍管理和通风。采用干清粪工艺，猪尿及时排至集粪池，猪粪日产日清，通过减少粪尿的停留时间，可大大降低猪舍废气的产生；通过向粪便或圈舍内投放吸附剂（沸石、锯末、膨润土等）减少臭气的散发；加强猪舍消毒杀菌，减少微生物发酵，防止恶臭产生；猪舍为密闭钢架结构，墙面设置通风设备，安装风机，加强舍内通风；同时，保持猪舍的清洁和干燥。

c.活性氧离子除臭设备：为减轻堆粪房恶臭对区域环境的影响，本环评要求建设单位设置负压收集系统（收集效率按98%计），并设1套活性氧离子除臭设备+15m高排气筒。堆肥区恶臭通过负压收集后，经活性氧离子除臭设备（处理效率90%）处理后通过15m高排气筒排放。

d.严格划定卫生防护距离。以猪舍和环保区边界为中心划定200m卫生防护距离；同时，禁止卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等民用设施和食品、医药等对大气环境质量要求较高企业，最大程度减少臭气的影响。

同时，进一步加强基地已采取的恶臭治理措施（科学设计日粮，选择优质的饲料，合理使用饲料添加剂；合理种植绿化隔离带），最大程度减少恶臭对环境的影响。

根据上述分析，本项目采用先进的饲养工艺和清粪工艺，并做到粪便日产日清，及时清运，猪舍内保持干燥、加强通风，厂区内加强绿化的前提下，最终本项目建成后最终氨气（NH3）、硫化氢（H2S）的排放量有组织排放速率分别为27.3552kg/a（3.12g/h）、3.222kg/a（0.37g/h），无组织排放速率分别为20.16kg/a（2.3g/h）、2.016kg/a（0.23g/h）。

H2S、NH3下风向各预测距离点质量浓度均低于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中有关标准要求，外排污染物对环境空气贡献值较低，不会改变评价范围内环境空气功能，不会对评价范围内环境保护目标造成明显影响。

2、沼气

项目新建1套沼气净化系统，沼气经沼气净化系统经脱水脱硫后经管道输送至储气罐暂存，用作厨房燃料，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中“厌氧处理产生的沼气须完全利用，不得直接向环境排放；经净化处理后通过配气系统可用于居民生活用气、锅炉燃烧、沼气发电”的规定。同时，其燃烧后产污以CO2和H2O为主，可有效减小对环境的影响。

综上所述，本项目拟采取的废气治理措施满足污染防治政策和处理要求，治理措施技术可行、经济可靠。

8.1.2 地表水污染防治措施可行性分析

本项目养殖场采用雨、污分流制，废水包括养殖废水和生活污水，其中生活污水经隔油池预处理后与其他废水一起进入项目污水处理设施。

本项目废水治理采用《畜禽养殖业污染防治技术规范》中模式Ⅰ的处理工艺的模式，进入厌氧发酵池进行半年发酵处理。污水经格栅渠后进入格栅集污池（235.5m3），经固液分离平台进行固液分离，其中废渣进入堆粪房生产有机肥，废液进入厌氧发酵池（4000m3）进行厌氧发酵，发酵后的沼液进入沼液贮存池（12000m3）贮存，用作农田肥料施肥。项目废水不外排。

本项目沼液在沼液贮存池中贮存，在施肥季节用作农肥施肥，项目沼液去向主要为两个方面，一方面是与当地农户签订沼液消纳协议，定期清运项目沼液，另一方面是建设单位后期租赁当地农田、林地种植果树林木，沼液作为肥料进行施肥，实现种养循环。

本项目产生的废水经厌氧发酵后作为农肥全部用于周边农田、林地，周边土地满足废水消纳需求，营运期可实现废水综合利用，做到零排放，不会加重区域地表水体环境负荷，可有效避免对地表水环境造成影响。

8.1.3 地下水污染防治措施

本项目地下水污染预防措施按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。根据建设单位介绍，目前厂区猪舍、污水管网、厌氧发酵池、堆粪房、沼液贮存池、柴油发电机房均采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行了重点防渗；预处理池、食堂、配电房房均采取C30防渗混凝土+黏土防渗层进行了一般防渗，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求。同时，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，本项目划分重点防渗区，划分区域如下：

重点防渗区：新建猪舍、事故应急池、危废暂存间、隔油池。采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层进行防渗、防腐处理，确保防渗性能与6.0m厚黏土防渗层等效，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

同时，养殖场还采取了以下地下水污染防治措施：

（1）养殖场的排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，未采取明沟布设。

（2）加强各圈舍、粪污处理系统构筑物的施工要求，切实做好防渗处理，满足渗透系数小于1.0×10-7cm/s，以杜绝因防渗处理不好造成粪污渗透引起地下水污染的情况。

（3）设置1个300m3的事故应急池，防止设备故障时废水直接外排，污染地下水。

采取上述治理措施后，本项目可从污染源头和途径上减少因废水泄漏渗入地下水，不会对地下水环境造成明显影响，治理措施可行。

8.1.4 噪声防治措施

本项目营运期噪声主要来自于水泵、风机、柴油发电机房、病死猪处理间等设备噪声以及进出车辆噪声等。项目通过加强管理、利用墙体和绿化进行隔声、选用符合国家标准的低噪声设备、定期进行设备检修、采取减震、消音措施等，场界各预测点噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，实现达标排放，治理措施可行。

8.1.5 固体废物治理措施

猪粪日产日清，固液分离后干粪用作堆肥，液体输送至厌氧发酵罐进行厌氧反应，废水经厌氧发酵罐处理达标后，用于农肥；病死猪及胎盘严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）中有关要求利用无害化处理一体化设备进行高温杀菌+生物发酵处理，生产有机肥；淘汰的种猪电死后送死猪处理区利用无害化处理一体化设备进行高温杀菌+生物发酵处理，生产有机肥；废脱硫剂交由有资质的单位进行处理；生活垃圾袋装收集，委托环卫部门清运处理；废包装材料收集后全部送至废品回收站做回收利用；防疫废物经分类收集后于危废暂存间暂存，危险废物暂存间已落实“防风、防雨、防晒、防渗漏”的“四防”措施，定期交由资质单位处理，落实联单责任制。

采取上述治理措施后，本项目各类固体废物去向明确，可得到资源化利用或无害化处置，不会对周围环境造成二次污染。

8.1.6 土壤污染防治措施

本项目营运期养殖过程中粪便日产日清，固液分离后干粪用作堆肥，液体输送至厌氧发酵罐进行厌氧反应，不直接排入周边土壤，不会对周边土地造成影响；废水经厌氧发酵罐处理达标后，用于农肥，不外排，不会对土壤环境造成影响。

8.2 环保措施及投资估算

本项目需在废气、废水、噪声、固体废物等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施落实到位，实现污染物稳定达标排放。

本项目总投资33000万元，环保投资217万元，占总投资的0.66%，主要环保措施及投资估算见表8-1。

表8-1  环保措施及投资估算一览表  单位：万元

| 项目 | 内容 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染防治 | 施工期 | 施工 扬尘 | 施工场界设2.5~3m高围墙，施工车辆密闭运输，洒水抑尘，设置喷淋、冲洗等降尘措施，堆场使用防尘布覆盖，禁止大风天气施工 | 10.0 | 新建 |
|  | 营运期 | 恶臭 | 猪舍恶臭：经喷淋废气处理系统+生物滤池处理后P1排气筒15m高排放； 堆粪房恶臭：负压收集+活性氧离子除臭设备处理后P2排气筒15m高排放； 污水处理设施恶臭：喷洒除臭剂，定期消毒，加强周边绿化，处理效率达60%； 降解机臭气：经设备自带臭气处理装置后，再经碱液喷淋吸附+活性炭吸附后，经P3排气筒15m排放； 其他措施：猪舍设置风机，加强通风；投放吸附剂（沸石、膨润土等）；定期消毒杀菌，种植绿化隔离带；选择优质饲料，合理使用饲料添加剂；定期喷洒生物除臭剂。 | 40.0 | 新建 |
|  |  | 沼气 | 设1套沼气净化系统，沼气经净化后通过管道输送至贮气罐暂存 | 10.0 | 新建 |
| 水污染防治 | 施工期 | 生活 污水 | 生活污水经过周边农户旱厕收集后作为农肥 | 1.0 | 新建 |
|  |  | 施工 废水 | 建隔油设施、沉淀池及排水沟，经隔油和沉淀处理后全部回用 | 5.0 |  |
|  | 营运期 | 养殖废水、生活污水 | 格栅集污池：直径10m，深3m，面积78.5m2； 格栅渠：2.5m×1.0m×2.0m； 固液分离平台：2.2m×2.2m； 厌氧发酵池：4000m3； 沼液贮存池：12000m3 | 80.0 | 新建 |
| 噪声治理 | 施工期 | 施工 噪声 | 选低噪声设备，合理安排施工时间，文明施工，车辆限速、禁鸣等 | 2.0 | 新建 |
|  | 营运期 | 设备噪声等 | 利用墙体和绿化进行隔声，选用低噪声设备，采取隔声及、减振、消音措施 | 5.0 | 新建 |
| 固体废物处置 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾交由专业建渣公司收集统一清运处置，严禁随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾，造成二次污染 | 2.0 | 新建 |
|  |  | 废包装材料 | 分类收集后统一外售至废旧资源回收站 | 1.0 |  |
|  |  | 生活 垃圾 | 袋装收集，委托环卫部门清运处理 | 1.0 |  |
|  | 营运期 | 猪粪 | 固液分离后干粪用作堆肥，液体输送至厌氧发酵池进行厌氧反应 | 1.0 | 新建 |
|  |  | 病死猪及胎盘 | 利用无害化处理一体化设备进行高温杀菌+生物发酵处理，生产有机肥 | 5.0 | 新建 |
|  |  | 淘汰的种猪 | 种猪电死后利用无害化处理一体化设备进行高温杀菌+生物发酵处理，生产有机肥 | 5.0 | 新建 |
|  |  | 生活 垃圾 | 袋装收集，委托环卫部门清运处理 | 1.0 | 新建 |
|  |  | 废包装材料 | 送至废品回收站回收利用 | 1.0 | 新建 |
|  |  | 防疫废物、废活性炭、废脱硫剂 | 设置1个危废暂存间，交由有资质的单位进行处理，签订处置协议 | 12.0 | 新建 |
| 地下水防渗防漏 | 重点防渗区采取防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层；一般防渗区采取C30防渗混凝土+黏土防渗层；简单防渗区采取水泥地面硬化 | 20.0 | 新建 |
| 环境风险 | 设1个事故应急池（300m3）、场地内设置防火标志牌等 | 5.0 | 新建 |
| 绿化 | 种植绿化带，美化场区环境 | 10.0 | 新建 |
| 合计 | / | 217.0 | / |

8.3 环境保护“三同时”验收

根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2014]号文）相关规定，建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，新修改的《中华人民共和国水污染防治法》生效实施前或者《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目水、噪声或者固体废物污染防治设施进行验收，《中华人民共和国水污染防治法》已于2018年1月1日生效实施，因此，建设单位需对本次项目的大气、水污染防治措施进行自主开展环境保护验收，其中，环保设备自主验收情况见下表。

表8-2  环保设备自主验收一览表

| 类别 | 项目 | 设施及工艺 | 数量 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS、BOD5、COD、pH、NH3-N等 | 格栅集污池：直径10m，深3m，面积78.5m2； 格栅渠：2.5m×1.0m×2.0m； 固液分离平台：2.2m×2.2m； 厌氧发酵池：4000m3； 沼液贮存池：12000m3 | 1套 | 全部用作农肥 | 全部用作农肥 |
| 废气 | 恶臭 | 猪舍恶臭：经喷淋废气处理系统+生物滤池处理后P1排气筒15m高排放； 堆粪房恶臭：负压收集+活性氧离子除臭设备处理后P2排气筒15m高排放； 污水处理设施恶臭：喷洒除臭剂，定期消毒，加强周边绿化，处理效率达60%； 降解机臭气：经设备自带臭气处理装置后，再经碱液喷淋吸附+活性炭吸附后，经P3排气筒15m排放； 其他措施：猪舍设置风机，加强通风；投放吸附剂（沸石、膨润土等）；定期消毒杀菌，种植绿化隔离带；选择优质饲料，合理使用饲料添加剂；定期喷洒生物除臭剂。 | 1套 | H2S≤0.33kg/h NH3≤4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准 |
|  | 沼气 | 设1套沼气净化系统，沼气经净化后通过管道输送至贮气罐暂存 | 1套 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 食堂各设油烟净化设施 | 3套 | ≤2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 噪声 | 养殖场 | 合理安排工作时间、选用低噪设备、基础减震、车间封闭、设置消音器等 | / | 厂界噪声：昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固废 | 猪粪 | 垃圾桶、固废暂存区、危废暂存间存放 | 3338.874 | 一般固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 病死猪及胎盘 |  | 127.57 |  |  |
|  | 淘汰种猪 |  | 106.8 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 11.68 |  |  |
|  | 餐厨垃圾（含隔油池油脂） |  | 1.825 |  |  |
|  | 污水处理设施污泥 |  | 85.86 |  |  |
|  | 废包装材料 |  | 2.5 |  |  |
|  | 防疫废物 |  | 0.5 | 危险固废 |  |
|  | 废活性炭 |  | 0.5 |  |  |
|  | 废脱硫剂（Fe2O3） |  | 0.02 |  |  |

9 环境经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项主要内容，设置本专题的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价项目的环境经济可行性。因而在环境经济损益分析中除计算用于控制污染所需投资费用外，同时还需估算可能收到的环境与经济效益，以实现增加地区的建设项目、扩大生产、提高经济效益的同时不致于造成区域环境污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

9.1 经济效益分析

本项目环境保护措施的经济效益大致可分为：

1、可用市场价值估算的经济收益本项目废气、废水等处理系统处理效果好，能较大程度地削减生产废水和废气中污染物的排放量，从而大幅度降低排污费。

2、改善环境质量的非货币效益

（1）通过对工程的废气、废水、噪声进行治理，达标排放；对危险废物进行处置，去向明确，不会产生二次污染，降低了对周围环境的影响。

（2）对动力设备采取的降噪措施，可避免或很大程度地缓解噪声对人体的听力及正常生活的影响。

9.2 社会效益分析

本项目的建设对区域经济发展具有明显的推动作用。本项目对社会环境的正效益主要表现在：

①本项目的实施可有效消化部分剩余劳动力，解决剩余劳动力的出路，吸纳劳动力就业优势明显，对促进地方就业和社会安定团结起到了积极的作用。

②本项目的实施可以带动相关产业的发展，将对医药相关行业的发展具有促进作用。

③本项目的建设可提高当地财政的税收收入，间接支援了当地的建设，从而取得进一步的社会效益。

9.3环境效益分析

本工程实施的环保治理措施全部落实到位，并保证现有的环保设施正常运行，对工程所产生的废水、废气、固废以及噪声进行比较彻底的治理，可以实现“达标排放”，污染物排放量较小，有效地减轻了本建设项目对周围环境的影响，取得较好的环境效益。

10环境管理与环境监测

10.1环境管理

本评价建议企业按照ISO14000环境管理系列标准的要求，对厂区的环境管理和监测以及环境管理体系的建立提出建设性的建议。

10.1.1 ISO14000标准简介

ISO14000系列标准是国际标准组织制定的国际通用标准，是环境保护领域的最新管理工具和手段。该系列标准主要有5个标准组成，即ISO14001~ISO14005，其中最重要最核心的是ISO14001标准，即《环境管理体系—规范与指南》。该标准旨在通过规范的环境管理体系的建立和环境管理工作的开展，达到主动积极的开展环境保护工作。企业实施该系列标准，有利于环境保护与经济持续发展，提高经济效益；有利于企业环境管理以及综合管理水平的提高；有利于提高企业及其产品的市场竞争力，特别是国际市场的竞争力，消除其贸易壁垒，促进国际贸易。按照ISO14000系列标准的要求，建立环境管理体系，开展环境管理工作，具有特别重要的意义。

10.1.2 ISO14000标准基本内容和要求

ISO14000环境管理系列标准，主要有五大基本要求：

①制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规以及其应遵守的规定和承诺。

②在环境方针指导下进行规划，确定可量化的目标和可测量的指标。

③确保标准的实施与运行，即应建立明确的组织机构和职责，建立健全规章制度，对全体员工进行培训，增强其环境意识，并具备完成各自职责的能力。

④不断检查和采取措施，对管理体系中的指标和程序等进行监控，发现问题及时纠正。同时还应采取预防措施，避免同一问题的再发生。

⑤定期进行管理评审，主要是在规定时间内对管理体系进行审核，提出更高的要求，不断完善对环境的承诺。

10.1.3 环境管理的实施

按照ISO14000环境管理系列标准的要求，建设单位环境管理的实施主要从以下几个方面推进：

①由企业的最高管理者制定明确的适合企业特点的环境方针，承诺对自身污染问题的预防，并遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它有关规定。环境方针应文件化，便于公众获取。

②根据制定的环境方针，确定工厂各部门各岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全体员工参与到环保工作之中。

③建立必要的环保机构，确定环保专职人员。制定工厂环境保护的规章制度（岗位责任制、操作规程、安全制度、绿化管理规定等），并实施、落实环境监测制度。

④贯彻落实技改项目环保“三同时”制度，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。

⑤开展环境监测工作。通过监测，及时发现问题，查找生产过程、环保工作和环境管理中存在的漏洞，并采取措施予以解决，维护好公众的利益。

⑥加强废气处理设施监督管理，确保设备正常并高效运行。并根据污染物监测结果、设备运行指标等做好统计工作，建立污染源档案。

⑦对企业职工进行环境保护知识的培训，提高职工的环保意识。

⑧为了掌握全厂环保工作情况和环境管理体系中可能存在的问题，工厂应每半年或一年进行一次内部评审（内部评审工作可以自己进行，也可请有关部门帮助进行），查漏补缺，提出整改意见。

⑨时机和条件具备时，应进行ISO14000的认证，使企业的环境管理工作得到公认。

10.1.4 环境管理机构

根据本项目实际建设情况，本环评要求建设单位应建立环保管理机构，设1名专职人员，由主管生产的领导直接管理。此外，在主要排污岗位也应设置3~4名兼职环保员，负责对环保设施操作进行维护保养、污染物排放情况进行监督检查，同时做好记录，建立排污档案。环境管理机构主要职责如下：

①环境管理机构除负责公司内有关环保工作外，还应接受环境保护行政主管部门的领导检查与监督，贯彻执行各项环保法规和各项标准。

②组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行。

③制定并组织实施环境保护规划和标准。

④检查企业环境保护规划和计划。

⑤建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档。

⑥加强对污染防治设施的监督管理，安排专人负责设施的具体运作，确保设施正常运行，保证污染物达标排放。

⑦防范风险事故发生，协助环境保护行政主管部门、企业内的应急反应中心或生产安全部门处理各种事故。

⑧开展环保知识教育，组织开展本企业的环保技术培训，提高员工的素质水平；领导和组织本企业的环境监测工作。

10.1.5 环境管理

企业管理者应根据国家、地方的有关法律、法规及其他有关规定，按ISO14000环境管理系列标准，制定明确的符合自身特点的环境方针，承诺对自身污染问题的预防和治理，并对全体职工进行环保知识的培养，提高职工的环保意识。根据企业的自身特点及污染状况，制定符合企业本身的环境保护的规章制度，确定厂内各部门和岗位的环境保护目标可量化的指标，使全体人员都参与环境保护工作。

环保管理人员，应对生产中环保设施运行情况及“三废”排放情况进行监督管理。在加强环保监督管理中，应着重于生产过程中的监督，使各种生产要素和生产过程的不同阶段、环节、工序达到合理安排，防范于未然，把污染物的排放及其对环境的影响控制到最低限度。

10.1.6 规范排污口

根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《排污口规范化整治要求（试行）》（环监〔1996〕470号）的要求，企业所有排放口（包括气、声、固体废物），必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。

1、固定噪声源

对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

2、设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由环保部统一定点制作，企业排污口分布图由市环境监管部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。

本项目排污口设置以下标识设置。

表10-1  排放源图形标识

| 排放口 | 废水排口 | 废气排口 | 噪声源 | 固体废物堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

10.2 环境监测

10.2.1 环境监测的目的

环境监测是跟踪项目的实施效果和环境质量的动态变化、防止污染事故的发生的重要手段，实施环境监测，可以做到第一时间发现污染事故，防止污染事故的扩大。

10.2.2 环境监测建议

为掌握本项目排污情况，监督排放标准的执行情况，减少对环境的影响，使受本项目影响区域的环境质量保持一定的水平，达到相应的环境质量标准，本项目投产后，建设单位必须建立并执行环境监测制度。环境监测可委托有资质的第三方监测公司或当地环境监测站进行，同时营运过程中应对场区的排污和处理设施运转进行日常检测，掌握排污状况和变化趋势。

根据本项目实际建设情况和周边区域外环境关系，本次环评针对本项目环境监测提出表10-2所列的监测建议供企业参考。建设单位应委托需委托具资质的第三方监测公司或当地环境监测站完成以上监测内容，上述监测方案可根据企业及周边实际情况做适当调整；最终监测结果和污染防治设施运行情况需以报表形式上报当地环境保护主管部门备案。

10.2.3 监测管理制度

建设单位每次例行监测结果应整理记录在案，每年至少上报一次，环境管理和监测结果可采用年度报表和文字报告相结合的方式。通常情况下，年初由负责环保的人员将上年度监测情况向上呈报主管部门和环保局。在发生突发事件情况下，要将事故发生的时间、地点、原因和处理结果以文字报告形式呈送上级主管部门和环保局。

表10-2  营运期环境监测建议

| 监测要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 厂区上风向居民点、厂区下风向居民点 | SO2、NO2、PM10、PM2.5 | 每年一次，每次七天 | 第三方环境监测公司或环境监测站 | 资阳市生态环境局 |
|  | 厂区上风向居民点、厂区下风向居民点 | H2S、NH3 | 半年一次，每次七天 |  |  |
| 地表水 | 沼气贮存池 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群 | 每年一次，每次三天 |  |  |
| 地下水 | 项目所在区域地下水上、中、下游 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、汞、铬、总硬度、铅、镉、高锰酸盐指数指数、硫酸盐、氯化物 | 半年一次，每次一天 |  |  |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每季度一次，每次一天，昼夜各监测一次 |  |  |

11 结论与建议

11.1 评价结论

11.1.1 建设项目概况

项目位于四川省资阳市乐至县通旅镇鲍家沟村1社，占地606.9亩，新建圈舍30000m2，办公用房及其他附属设施800m2，厌氧池4000m3，沼液池12000m3；购置产床、限位栏、自动料线、消毒设施等设备新建繁殖场，建成后项目存栏公猪200头、母猪4800头，年出栏仔猪（保育猪）约10万头。本项目总投资33000万元，新增环保投资217万元，占总投资的0.66%。

11.1.2 产业政策符合性

本项目为生猪养殖项目，根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，为鼓励类项目。

《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）中要求加快推进健康养殖。转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境。

同时，内江正邦养殖有限公司乐至分公司于2019年6月18日在全国投资项目在线审批监管平台完成了项目自主备案，备案号：川投资备[2019-512022-03-03-365868]FGQB-0074号，同意本项目的建设。

因此，本项目符合国家相关产业政策要求。

11.1.3 规划符合性

1、城镇规划符合性分析

根据建设单位提供的《乐至县农业设施用地备案登记表》，项目养殖场拟建地不在基本农田等限制建设区或已办农用设施农地备案，未占用生态林地或占用已完善相关手续的经济林地，本项目符合规划要求，同意本项目的建设。

2、土地利用总体规划符合性分析

根据《国土资源部农业部关于进一步支持农业健康发展的通知》《国土资发[2014]127号》，设施农业用地包括：（1）工厂化作物栽培种有钢结构的玻璃或PC板连栋温室用地等；（2）规模化养殖中畜禽舍（含场区内通道）、畜禽有机物处置等生产设施及绿化隔离带用地；（3）水产养殖池塘、工厂化养殖池和进排水渠道等水产养殖的生产设施用地；（4）育种育苗场所、简易的生产看护房（单层，小于15平方米）用地等；设施农业用地按农用地管理。

本项目为生猪养殖项目，符合“国土资发[2014]127号”文件要求。

3、与《资阳市“十三五”农业发展规划》符合性分析

《资阳市“十三五”农业发展规划》提出“坚持优势优先、差异化发展、错位竞争，优化农业产业发展布局，加快农业产业结构调整和空间布局调整，稳定发展粮油、蔬菜、生猪、蚕桑等传统产业，加快发展水果、山羊、水产等特色产业，建设练市生产功能区、重要农产品（油菜）生产保护区和特色农产品（安岳柠檬、雁江柑橘、乐至蚕桑和黑山羊、加工蔬菜、优质生猪、生态水产）产业基地，将资阳打造成成渝重要农产品供给基地”。

本项目主要进行种猪及生猪养殖，符合《资阳市“十三五”农业发展规划》中关于优质生猪养殖的相关要求。

4、与《资阳市打好农业产业扶贫三年攻坚战实施方案》符合性分析

《资阳市打好农业产业扶贫三年攻坚战实施方案》提出：大力发展现代养殖业，“坚持种养循环发展、深入开展畜禽标准化建设，推进畜禽标准化适度规模养殖，努力推动畜牧业发展质量提升”。

本项目为生猪规模化、标准化种养循环项目，符合《资阳市打好农业产业扶贫三年攻坚战实施方案》的相关要求。

5、与《资阳市“十三五”环境保护规划》符合性分析

根据《资阳市“十三五”环境保护规划》5．农村环境保护（3）强化农村畜禽养殖污染防治。开展农村畜禽养殖调查，根据养殖现状及区域环境质量现状，结合《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》、《畜禽养殖业污染物排放标准》和《农田灌溉水质标准》，计算区域水环境容量和土地消纳能力，优化畜禽养殖布局和发展规模，做到水土不超载。按照乡镇生态环境质量现状及发展规划，划定畜禽养殖禁养区、限养区。对于新引进企业，应联合农牧部门、环保部门、水务部门等优先选址，在禁养区内禁止发展畜禽养殖，在限养区内必须满足相关污染治理及养殖规模要求。推进畜禽清洁养殖技术和生态养殖模式。引导畜禽养殖散户向养殖小区集中，提高畜禽废弃物无害化处理水平和资源化利用效率。没有配套土地消纳污水的规模化养殖场污水实现达标排放。

本项目为生猪规模养殖小区项目，项目采用“        ”的生猪养殖模式，对猪舍采取“干清粪”工艺，从源头上减少养殖过程污染物的产生；同时，采用发酵床对粪尿进行无害化处理后作为有机肥原料外售，无废水外排；项目的粪污综合利用率高。综上所述，本项目的建设与《资阳市“十三五”环境保护规划》的要求是相符的。

11.1.4 选址合理性

根据本项目外环境关系及现场踏勘，项目周边无文物保护区、风景名胜区、军事管理区、重要公共设施、水源保护区以及需要特殊保护的动植物等重要环境敏感点，外环境无重大环境制约因素；项目位于资阳市乐至县通旅镇鲍家沟村1社，用地周围主要为林地、耕地，而本项目生猪养殖项目，本项目与周围现有企业相容。项目产生的废水、废气和噪声在采取相应的污染物治理措施后，均能实现达标排放；项目运营期间可能产生环境风险事故，采取有效的预防和控制措施后，对外环境影响较小。因此，本项目选址合理，与外环境相容。

11.1.5 环境质量现状评价结论

1、大气环境质量

根据资阳市市《2018年环境质量公报》，项目基本污染物PM2.5不达标，所在区域为非达标区。特征因子H2S和NH3浓度均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中有关标准要求。

2、地表水环境质量

本次评价选用《2018年资阳市环境质量状况公告》数据进行评价。根据资阳市2018年环境质量公告，2018年，资阳市对沱江干流资阳段、琼江支流等18个河流断面（沱江干流3个断面，沱江支流7个断面，琼江支流8个断面）、对老鹰水库3个湖库断面，共21个地表水断面进行了水质月报监测。全市地表水21个监测断面中，沱江干流断面年均浓度达标率100%，沱江支流年均浓度达标率42.9%，琼江支流年均浓度达标率25.0%，湖库年均浓度达标率100%。其中：Ⅲ类水质的断面11个，占52.4%；Ⅳ类水质的断面8个，占38.1%；劣Ⅴ类水质的断面2个，占9.5%。

由监测及评价结果分析表明：各监测断面各监测项目均未出现超标，单项指数值均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

3、地下水环境质量

根据监测结果显示，项目区域地下水监测点的各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，评价区域地下水质量良好。

4、声环境质量

为了解区域声环境质量现状，本项目于2019年11月11日对项目所在地场界噪声进行监测。结果表明，本项目场界四周各监测点昼间、夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

5、土壤环境质量

为了解区域声环境质量现状，本项目于2019年11月6日对项目所在地厂界噪声进行监测。结果表明，项目场地内各点位土壤中各指标的浓度均满足《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地标准，场地内土壤环境质量较好。。

6、生态环境质量

本项目位于通旅镇鲍家沟村内，项目所在地主要为农村生态环境，区域内人类活动频繁，不存在原生植被。项目所在区域内无野生动物及珍稀植物，无文物古迹等需特殊保护的目标。

11.1.6 达标排放与总量控制

1、达标排放

建设单位在严格落实本报告中提出的各项污染物防治措施，本项目各项污染物可实现达标排放。

2、总量控制

本项目不涉及总量控制指标。

11.1.7 环保措施及其经济技术论证结论

①恶臭

本项目营运期H2S、NH3预测范围内各点浓度值均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物场界标准值中的二级标准；最大落地浓度值可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”的要求。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）和《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012），本项目卫生防护距离应为距猪舍和环保区边界起200m范围，环评要求：本项目养殖场卫生防护距离内禁止新建农户、医院、学校等民用设施，周边500m范围内，今后禁止规划为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。建设单位应切实做好环境管理、加强与农户的沟通，尽可能减少恶臭气体对周边农户的影响。

②沼气

营运期沼气经脱水脱硫后输送至储气罐暂存，用于厨房作燃料。

2、废水

养殖场实施雨污分流，雨水经养殖场内雨水沟渠收集，经周围沟渠就近汇入地表水体；污水通过管道排入配套的厌氧发酵池进行处理，处理后的沼液用于农田施肥，周边有足够土地消纳。

3、地下水

营运期防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，可从污染源头和途径上减少因废水泄漏渗入地下水，不会对地下水环境造成明显影响。

4、噪声

通过采取隔声、减振措施后，营运期场界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，实现达标排放。

5、固废

营运期的固体废物落实环评中治理措施后，本项目各类固体废物去向明确，可得到资源化利用或无害化处置，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号），不会对周围环境造成二次污染。

评价认为，本工程采取的环境保护措施技术经济可行，措施有效，风险防范措施可行。

11.1.8 环境风险评价结论

本项目化学品均未超过临界量值，项目营运过程中严格执行“三同时”制度，落实本报告提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度，从风险角度而言，本项目建设是可行的。

11.1.9 公众参与结论

本次调查的人群分布较广，有重点有针对性，随机性较高，具有“合法性”、“有效性”、“代表性”和“真实性”，调查结果表明，公众对本项目的建设持支持和肯定的态度，认为本项目的建设有利于当地经济的发展。

11.1.10 建设项目环境可行性结论

内江正邦养殖有限公司乐至分公司内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目位于四川省资阳市乐至县通旅镇鲍家沟村1社，项目建设符合国家产业政策，符合规划要求。项目选址合理，总图布置合理。废气、废水、噪声、固体废物采取的污染防治措施技术可靠、经济可行，公众参与调查中无反对意见。建设单位在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，可确保污染物实现稳定达标排放。从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

11.2 要求及建议

1、建立环境管理机构，负责全场环境管理工作，保证环境保护设施正常运行，并建立完善的环保档案，接受环保主管部门的指导监督检验。

2、严格落实卫生防护距离要求，对卫生防护距离内农户尽快实施环保搬迁。卫生防护距离内农户未全部搬迁完成不得投入运营。

3、保证厂区消毒、灭菌频率，做好厂区卫生防疫工作，加强疫病风险防范。

4、粪便必须日产日清。

5、严格落实沼气风险防范措施，强化安全管理，强化职工风险意识，定期检查厌氧池、管道等。

6、严格加强废水农灌管理，废水必须经处理达标后方可用于周边农田灌溉，严禁直排地表水体；定期对灌溉区土壤、地下水开展监测，保证不超出灌溉区土地消纳能力。

7、定期开展例行监测，建立污染源档案。

8、设置完善的环境保护公示栏，公示厂区基本情况、环境保护设施等基本信息。

# Text boxes

产前一周

配怀舍（妊娠母猪）

后备舍（空杯、断奶）

引种（隔离、适应）

分娩舍

断奶1周

分娩舍

分娩哺乳3周

中转猪舍

种猪性能测定

遗传评估

合格   普通

种猪   猪苗

外售   外售

断奶母猪

断奶仔猪

种猪繁育区

分娩哺乳区

仔猪销售

仔猪培育区

干  粪

固液分离机

集粪池

猪舍粪沟

铲车搅拌

辅料、发酵菌种

病死猪

死猪无害化处理

条垛式堆肥

翻抛机翻耙

鼓风机鼓风

高温发酵腐熟

15-20天

固态有机肥

农肥